Załącznik 1 do zapytania ofertowego

Książkomat zewnętrzny wraz z oprogramowaniem, montażem, instalacją, szkoleniem pracowników, integracją z systemem bibliotecznym KOHA.

Specyfikacja ogólna:

| Lp. | Opis produktu | Liczba |
| --- | --- | --- |
| 1 | Książkomat zewnętrzny do odbioru i zwrotu wypożyczonych książek z min. 42 skrytkami wraz z oprogramowaniem i aplikacją webową. | 1 |
| 2 | Montaż, instalacja oprogramowania, szkolenie personelu, integracja z systemem bibliotecznym KOHA. Gwarancja 24 miesiące. | 1 |

Samoobsługowe urządzenie umożliwiające użytkownikom odbiór zamówionych w bibliotece egzemplarzy oraz zwrot wypożyczonych.

Urządzenie będzie instalowane na zewnątrz budynku, w związku z tym musi być odporne na działanie czynników atmosferycznych. Temperatura pracy – 20⁰C + 60⁰C.

Urządzenie musi być zgodne z funkcjonującym w Bibliotece systemem zabezpieczenia i kontroli zbiorów.

Urządzenie łączy się z systemem bibliotecznym za pomocą protokołu SIP2.

Urządzenie dostosowane do obsługi osób niepełnosprawnych.

- Wymogi techniczne elementów systemu będącego przedmiotem  zamówienia :

- Książkomat zewnętrzny do odbioru i zwrotu wypożyczonych książek z min. 42 skrytkami  wraz z oprogramowaniem i aplikacją webową.

- Książkomat ma umożliwiać odebranie zarezerwowanych wcześniej pozycji książkowych również po zamknięciu Biblioteki. Książkomat ma być urządzeniem wolnostojącym zawierającym minimum 42 niezależnych skrytek, do których dostęp, po procesie autoryzacji mają uprawnieni czytelnicy biblioteki. Zwrot książki ma następować do pierwszej wolnej skrytki. Wykluczony jest zwrot do szuflady, wrzutki czy też innego pojemnika wspólnego dla wszystkich książek.

- Sposób korzystania z urządzenia:

- Zamówioną przez Czytelnika w systemie bibliotecznym książkę, bibliotekarz po wyszukaniu żądanej pozycji przygotowuje ją do umieszczenia w książkomacie poprzez nadanie jej statusu „waiting on hold shelf” i umieszcza ją w jednej ze skrytek książkomatu, W przypadku naliczonych opłat bądź przekroczonych limitów wypożyczeń do decyzji bibliotekarze pozostaje decyzja o wypożyczeniu. Książka oczekuje na czytelnika przez czas określony przez bibliotekę. Czytelnik w tym czasie może odebrać książkę ze skrytki urządzenia. Urządzenie ma posiadać opcję zwrotu wypożyczonej pozycji do pierwszej wolnej skrytki.

- Urządzenie powinno zawierać:

- Ilość skrytek min 42,

- Skrytki płaskie bez zagłębień o min. wymiarze: wysokość 123 mm, szerokość 406 mm, głębokość 471 mm.

- Skrytki wyposażone w elektrozamki wraz ze sterowaniem

- Monitor z ekranem dotykowym min. 17 cali. Rozdzielczość min. 1280 x 1024. Jasność max nie mniejsza niż: 1000 cd/m2 . Automatyczna regulacja jasności ekranu w zależności od oświetlenia zewnętrznego. Kontrast 1000:1 lub lepszy.

- Ekran dotykowy – PCT pojemnościowy lub równoważny. Ilość punktów dotyku min. 8

- Ledy przy daszku,

- Komputer stacjonarny klasy PC.

- Pobór mocy mniejszy niż 500 V.

- Zasilanie jednofazowe 230 V/50Hz.

- Podłączenie do sieci komputerowej LAN.

- Czytniki kart czytelnika – czytniki kodów kreskowych, QR oraz RFID (MIFARE). Wszystkie te czytniki mają umożliwiać odczyt zarówno z karty czytelnika jak i ze zbiorów bibliotecznych, jak i ze smartfonów. Czytelnik musi mieć opcję identyfikacji także poprzez sczytanie QRcode z urządzenia przenośnego. Musi także mieć możliwość wpisania na ekranie dotykowym numeru karty czytelnika, który go zidentyfikuje jak i  możliwość wpisania kodu kreskowego zwracanej książki (w przypadku problemów z odczytem przez czytnik).

- Drukarka pokwitowań, wylot z drukarki iluminowany.

- Kolorystyka blachy numer RAL zostanie wybrana przez Zamawiającego,

- Wykonanie: blacha nierdzewna malowana proszkowo.

- Wersje językowe: polska, angielska, rosyjska, ukraińska.

- Udogodnienia dla niepełnosprawnych:

- Monitor z funkcją dla słabowidzących. Górna krawędź monitora na wysokości maksymalnej 1370 mm liczonej od podłoża, tak aby osoby poruszające się na wózku miały do niego lepszy dostęp.

- W aplikacji Bibliotekarz ma mieć możliwość wskazania niższych skrytek na odbiór dla osoby niepełnosprawnej ruchowo.

Zamawiający uruchomi protokół SIP2 systemu bibliotecznego i zakupi jego licencje. Wykonawca ma obowiązek pełnej integracji urządzenia wraz z systemem bibliotecznym. Zamawiający doprowadzi LAN i zasilanie 230V wewnątrz budynku i zrobi otwór przez  ścianę gdzie będzie możliwość przeprowadzenia 4 kabli (średnica 30mm) na zewnątrz w miejscu gdzie będzie stał książkomat.

- APLIKACJA WEBOWA:

Wykonawca powinien zapewnić dostępność aplikacji webowej umożliwiającej z poziomu przeglądarki internetowej zarządzanie jednym lub grupą urządzeń. Dane z urządzeń powinny być w trybie on-line przesyłane i synchronizowane z danymi w chmurze w celu umożliwienia generowania raportów i zarządzania urządzeniami bez generowania obciążenia sieci i komputerów sterujących urządzeniami. Rozwiązanie powinno umożliwić wspólny backup danych na wypadek awarii bez konieczności „backupowania” danych osobno dla każdego z urządzeń.

Podstawowe funkcjonalności aplikacji webowej:

- dostęp do informacji opisujących stan poszczególnych książkomatów i do raportów z jednego miejsca,

- zarządzanie kartami administracyjnymi – dodawania/usuwanie kart oraz przypisywanie PINów,

- przeglądanie zawartości skrytek poszczególnych książkomatów wraz z informacją o statusie pojedynczej skrytki (pusta, do odbioru, zwrot, przeterminowana) oraz stanie drzwiczek (otwarte / zamknięte),

- sprawdzanie stopnia zapełnienia poszczególnych książkomatów – sumaryczna informacja o liczbie skrytek pogrupowana wg statusu skrytek (pusta, do odbioru, zwrot, przeterminowana),

- dostęp do szczegółowych logów książkomatów wraz z możliwością filtrowania wg zadanego okresu czasu, nr skrytki, ident. czytelnika, ident. książki i typu operacji (zwrot, wypożyczenie, …) oraz ich eksport do plików w formacie csv,

- generowanie raportów umożlwiających analizę wykorzystania zasobów i statystyki transakcji dla wybranego książkomatu:

A) Raportu prezentującego sumarycznie liczbę wypożyczeń lub zwrotów woluminów dla zadanego okresu czasu w podziale na lata, kwartały, miesiące, tygodnie, dni, dni tygodnia lub godziny.

B) Raportu prezentującego średnią dzienną liczbę wypożyczeń i zwrotów woluminów dla zadanego okresu czasu.

C) Raportu prezentującego listę egzemplarzy wg liczby przeprowadzonych transakcji dla zadanego okresu czasu.

W czasie trwania gwarancji infrastruktura chmurowa ma być bezpłatna.

- Wymagana funkcjonalność obsługi Książkomatu przez bibliotekarza i czytelnika:

Integracja Książkomatu z systemem bibliotecznym musi zapewnić realizację następujących procedur użytkowania:

- Procedura zamawiania , przygotowywania i wypożyczania książek do „Książkomatu”

- Czytelnik, z poziomu modułu systemu bibliotecznego zamawia wybraną książkę z miejscem odbioru „Książkomat”.

- Bibliotekarz w module Wypożyczalnia systemu  przegląda listę zarezerwowanych książek, z których wybiera te, które mają zostać przekazane do książkomatu. Opcjonalnie drukuje listę rewersów dla książek, które mają być dostarczone do „Książkomatu”.

- Dla każdej wskazanej rezerwacji bibliotekarz przygotowuje książkę do umieszczenie w książkomacie poprzez nadanie jej odpowiedniego statusu.

- W przypadku naliczonych kar i opłat, bądź przekroczonych przez czytelnika limitów wypożyczeń, bibliotekarz może odmówić przekazania książek do książkomatu.

- Procedura umieszczania książek w książkomacie:

- Bibliotekarz skanuje kartę administratora,

- Po zalogowaniu na konto administratora bibliotekarz wybiera opcję ZAŁADUJ,

- Bibliotekarz skanuje książkę czytnikiem znajdującym się w książkomacie, jeśli książka nie jest przeznaczona do załadunku zostanie wyświetlony odpowiedni komunikat (sprawdzenie statusu książki odbywa się za pośrednictwem serwera SIP),

- W zależności of wybranej opcji książkomat otwiera automatycznie jedną ze skrytek lub bibliotekarz wybiera samodzielnie skrytkę ,w którą należy włożyć książkę, a następnie zatrzasnąć drzwi skrytki,

- Czynności wymienione w punkcie 3 i 4 należy powtarzać dla wszystkich książek przeznaczonych do załadowania,

- Po załadowaniu wszystkich książek bibliotekarz wylogowuje się (UWAGA Po upływie określonego czasu bezczynności następuje automatyczne wylogowanie z konta).

- Procedura zwrotu do biblioteki książek nieodebranych i zwróconych :

- Bibliotekarz skanuje kartę administratora,

- Po zalogowaniu na konto administratora bibliotekarz wybiera opcję WYŁADUJ,

- W zależności od wybranej opcji książkomat otwiera po kolei wszystkie skrytki, w których znajdują się nieodebrane lub zwrócone książki,

- Po wyjęciu wszystkich książek bibliotekarz zatrzaskuje wszystkie skrytki,

- Po załadowaniu wszystkich książek bibliotekarz wylogowuje się.

- Procedura odbioru książki przez czytelnika:

- Czytelnik skanuje kartę czytelnika; OBSŁUGA kodów kreskowych, QR oraz RFID (MIFARE w dwóch standardach ID Classic i ID Prime). Wszystkie te czytniki mają umożliwiać odczyt zarówno z karty czytelnika jak i ze zbiorów bibliotecznych, jak i ze smartfonów. Czytelnik musi mieć opcję identyfikacji także poprzez sczytanie QRcode z urządzenia przenośnego. Musi także mieć możliwość wpisania na ekranie dotykowym numeru karty czytelnika, który go zidentyfikuje.

- Jeśli w książkomacie znajdują się książki przeznaczone dla tego czytelnika następuje wykonanie operacji wypożyczenia książek w systemie bibliotecznym poprzez serwer SIP.

- W przypadku pomyślnego wypożyczenia książek automatycznie otwierają się drzwi odpowiedniej skrytki, w przeciwnym razie na ekranie zostanie wyświetlony stosowny komunikat.

- Po zabraniu książki ze skrytki czytelnik zamyka skrytkę.

- Jeśli w książkomacie jest więcej skrytek zawierających książki przeznaczone dla tego czytelnika powtórzone zostaną kroki 2-5

- Procedura zwrotu książki przez czytelnika:

- Czytelnik skanuje kartę czytelnika; OBSŁUGA kodów kreskowych, QR oraz RFID (MIFARE w dwóch standardach ID Classic i ID Prime). Wszystkie te czytniki mają umożliwiać odczyt zarówno z karty czytelnika jak i ze zbiorów bibliotecznych, jak i ze smartfonów. Czytelnik musi mieć opcję identyfikacji także poprzez sczytanie QRcode z urządzenia przenośnego. Musi także mieć możliwość wpisania na ekranie dotykowym numeru karty czytelnika, który go zidentyfikuje jak i  możliwość wpisania kodu kreskowego książki (w przypadku problemów z odczytem przez czytnik).

- Czytelnik skanuje książki przeznaczone do zwrotu (maks. liczba książek w skrytce jest konfigurowalna) czytnikiem znajdującym się w książkomacie,

- Książkomat otwiera jedną ze skrytek, w którą należy włożyć książki, a następnie zatrzasnąć drzwi skrytki,

- Jeśli zwracanych książek jest więcej, procedurę z punktów 2) i 3) należy powtarzać dla wszystkich książek przeznaczonych do zwrotu,

- Po zwróceniu wszystkich książek czytelnik wybiera opcję zakończ (UWAGA Po upływie określonego czasu bezczynności następuje automatyczne zakończenie procedury zwrotu).