Specyfikacja techniczna przedmiotu zamówienia

Nazwa sprzętu: opryskiwacz sadowniczy z kolumną

Zamawiana ilość (szt.): 1

Jednostka zamawiająca: Instytut Produkcji Ogrodniczej Miejsce dostawy: Gospodarstwo Doświadczalne w Felinie ul. Doświadczalna 50 E, Lublin 20-280

Oferowany przedmiot zamówienia (wypełnia Wykonawca): Marka: …………………………….. Model: ……………………………...

Wymagane minimalne parametry techniczne określone przez Zamawiającego

Opryskiwacz sadowniczy z kolumną fabrycznie nowy, nieużywany, niepowystawowy rok produkcji min. 2021

Zbiornik z polietylenu lub żywiczny o pojemności 1000 l

Zintegrowany zbiornik na wodę do mycia rąk min. 15 l

Zintegrowany zbiornik na wodę do mycia/płukania opryskiwacza min.100 l

Wentylator o śr. min. 80 cm

Kolumna z odwrotnym ciągiem powietrza

Wydajność powietrza min. 30000 m3/h

Kolumna z blachy kwasoodpornej lub ocynkowane

Min. 14 głowic wielorozpylających

Dyszel skrętny /łamany

Elektrozawory 2 sekcje lewa/prawa z pulpitem sterowniczym

Oświetlenie drogowe i robocze ( robocze LED)

Wałek homokinetyczny

Głowice rozpylaczy mosiężne, obrotowe, min. dwurozpylaczowe

Pompa o wydajności min. 140 l/min

Zapotrzebowanie na moc 50 -60 KM

Max. Szerokość 150 cm

Rama ocynkowana

Rozmiar ogumienia 13/55-16”

Zawieszenie resorowane

Gwarancja minimum: 24 miesiące

Dostawa, uruchomienie urządzenia, szkolenie pracowników w miejscu użytkowania wliczone w cenę (Gospodarstwo Doświadczalne w Felinie)

Kompletny serwis gwarancyjny wraz z kosztami przeglądów okresowych w okresie gwarancji (na koszt przeglądu składa się: koszt dojazdu, usługi i materiałów eksploatacyjnych) w miejscu użytkowania wliczone w cenę urządzenia (Gospodarstwo Doświadczalne w Felinie)

Instrukcja obsługi w języku polskim

…………………………………..

podpis  wykonawcy