Załącznik nr 1a

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

| L.p. | Asortyment | J. m | Ilość | Cena jednostkowa brutto | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | Rolety: - w kasecie aluminiowej przykręcane do listwy przyszybowej (60 mm x 28 mm) z prowadnicami aluminiowymi przyklejanymi (32 mm) kolor kasety i prowadnic biały - tkanina gładka średnio-zaciemniająca, kolor beżowy, kremowy lub szary, gramatura 175g/m2, grubość 0,32 mm, z atestem higienicznym - sterowanie ręczne mechanizm łańcuszkowy w kolorze białym Wymiary: 405 x 1360 mm 1030 x 1360 mm | 1 kpl. (dwie kompletne rolety na duże i małe skrzydło okienne) | 75 |  |  |
|  | Rolety: - w kasecie aluminiowej przykręcane do listwy przyszybowej (60 mm x 28 mm) z prowadnicami aluminiowymi przyklejanymi (32 mm) kolor kasety i prowadnic biały - tkanina gładka zaciemniająca 100% podgumowana, kolor beżowy, kremowy lub szary, gramatura 330g/m2, grubość 0,45 mm, z atestem higienicznym - sterowanie ręczne mechanizm łańcuszkowy w kolorze białym Wymiary: 685 x 1360 mm 1050 x 1360 mm | 1 kpl. (dwie kompletne rolety na duże i małe skrzydło okienne) | 75 |  |  |

W cenie uwzględnić dostawę i montaż  ( Lublin ul. Dobrzańskiego 33 - 35)

Gwarancja minimum  36 miesięcy. Termin wykonania od 10.07.2024 r. do 31.07.2024 r.

Godziny montażu od 800 do 1400 w dni robocze.

Przed przystąpieniem do montażu rolet  Wykonawca zobowiązany jest wykonać dokładny pomiar okien.