Wymagania stawiane Wykonawcy :

- Firma musi posiadać uprawnienia Urzędu Dozoru Technicznego do wykonywania

modernizacji i remontów dźwigów.

- Konserwatorzy muszą posiadać uprawnienia do konserwacji dźwigów elektrycznych i hydraulicznych  kat.1.

- Przynajmniej jeden pracownik firmy musi posiadać świadectwo kwalifikacji E i rozszerzone D do wykonywania pomiarów elektrycznych.

- Wykaz pracowników którzy będą wykonywali usługę.

# Inne wymagania  stawiane Wykonawcy :

- W ramach konserwacji Wykonawca będzie zobowiązany do dokonywania bieżących  przeglądów  dźwigów zgodnie z  przepisami  prawa oraz  instrukcjami ich eksploatacji a  w szczególności będzie zobowiązany dbać o  niezawodność funkcjonowania dźwigów, stan techniczny mechanizmów napędowych, układów hamulcowych oraz cięgien  nośnych i ich zamocowań, elementów bezpieczeństwa i ograniczników ruchowych, urządzeń sterujących, sygnalizacyjnych i oświetleniowych, prawidłowość obsługi dźwigów, sprawdzania skuteczności ochrony przeciwporażeniowej i stanu izolacji ( pomiary).

- Wykonawca zobowiązany będzie do :

- wykonywania usługi raz w miesiącu bez wezwania ze strony Zamawiającego i bez

wystawiania   dodatkowych zleceń,

- sporządzania  miesięcznych protokołów potwierdzających wykonanie usługi,

-  prowadzenia  książki konserwowanych urządzeń,

- uczestniczenia pracownika Wykonawcy w trakcie badań okresowych dźwigów

wykonywanych przez  UDT.

3.  Podczas konserwacji bezpośrednio poprzedzającej badanie okresowe dźwigów przez

Inspektorów UDT, Wykonawca będzie zobowiązany do wykonania co najmniej

następujących czynności:

- smarowania,

- czyszczenia dachu kabiny dźwigów, wentylatorów w kabinach,

- konserwacji i regulacji wszystkich zespołów dźwigów,

- sprawdzenia konstrukcji nośnych, w szczególności połączeń spawanych, nitowanych

i rozłącznych,

- sprawdzanie torów jezdnych dźwigów,

- sprawdzanie instalacji ochrony przeciwporażeniowej.

4.  	Wykonawca jest zobowiązany do pisemnego informowania Zleceniodawcy o

konieczności dokonania napraw oraz  wymiany podzespołów  których zakres         wykracza poza  czynności objęte  bieżącą  konserwacją.

5.  W ramach miesięcznej  konserwacji Wykonawca  zapewni całodobową  pracę

pogotowia awaryjnego. Usuwanie awarii podczas eksploatacji dźwigów nastąpi

niezwłocznie, jednak nie późnij niż w ciągu  24 godzin od otrzymania telefonicznego

zgłoszenia od  Zamawiającego, a w przypadku konieczności uwolnienia pasażerów nie

późnij niż w ciągu 1 godziny od otrzymania telefonicznego zgłoszenia.

6.  Wykonawca będzie wystawiał miesięczne faktury VAT oddzielnie dla obiektów.

dydaktycznych, domów studenckich i Centrum Sportowo Rekreacyjnego UP w

Lublinie.