SPECYFIKACJA TECHNICZNA

WYKONANIA  I ODBIORU ROBÓT REMONTOWYCH

WYKONANIE ROBÓT REMONTOWO- MALARSKICH

/ WYTYPOWANE POMIESZCZENIA/

W  DOMU STUDENCKIM „CEBION”  PRZY UL. Langiewicza 6

UNIWERSYTETU PRZYRODNICZEGO

W LUBLINIE

BRANŻA: BUDOWLANA

Wspólny Słownik Zamówień (CPV):

45400000-1   -   Roboty   wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych

OPRACOWAŁ :  mgr  inż. Daniel Zielonka

Lublin, marzec 2013 r.

- WSTĘP

  - 1.1 Przedmiot S. T.

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania             i odbioru prac remontowo – malarskich w domu studenckim.„Cebion” Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie.

  - 1.2.Zakres stosowania S.T.

Szczegółowa specyfikacja techniczna stanowi obowiązującą podstawę jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1.

  - 1.3. Zakres robót objętych S.T.

Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające właściwe wykonanie robót w obiekcie a mianowicie:

  - 1.4 Określenia podstawowe.

Określenia podstawowe podane w niniejszej specyfikacji technicznej są zgodne                      z określeniami w obowiązujących Polskich Normach.

  - 1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót.

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność ze Specyfikacją Techniczną, obowiązującymi normami, przepisami prawa i poleceniami Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

- MATERIAŁY

Ogólne wymagania

Zastosowane materiały powinny mieć:

- Aprobaty techniczne lub być produkowane zgodnie z obowiązującymi normami,

- Certyfikat lub Deklarację Zgodności z Aprobatą Techniczną lub z PN,

- Certyfikat na znak bezpieczeństwa,

- na opakowaniach powinien znajdować się termin przydatności   do stosowania

- SPRZĘT

Sprzęt musi być w pełni sprawny i dostosowany do technologii i warunków wykonania robót oraz spełniać wymagania techniczne w zakresie przepisów BHP.

- TRANSPORT

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu.

Środki transportowe muszą spełniać wymagania wynikające   z obowiązujących w Polsce przepisów, jak również zapewnić bezpieczeństwo użytkowników dróg oraz pracowników na terenie budowy. Ponadto muszą zapewnić warunki prawidłowego transportu materiałów, gwarantujące zachowanie ich wymaganej jakości.

Wykonawca zapewni sprzęt transportowy:

  - samochód dostawczy do 0,9 t,

  - samochód skrzyn.do 5.0t (1)

  - Transport materiałów budowlanych.

    - Płytki ceramiczne- zaleca się używać samochodów pokrytych plandekami lub zamkniętych.

    - Materiały do robót malarskich- w opakowaniach, na paletach w samochodach zamkniętych lub pokrytych plandekami.

    - Transport cementu, wapna, gipsu budowlanego i szpachlowego oraz zapraw powinien odbywać się zgodnie z normą BN-88/6731-08. Cement i wapno luzem należy przewozić cementowozem, natomiast materiały workowane dowolnymi środkami transportu zabezpieczone przed zawilgoceniem.

    - Kruszywa- można przewozić dowolnymi środkami transportu zabezpieczając przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi asortymentami kruszywa.

    - Stolarka drzwiowa powinna być transportowana opakowana w kompletnym zestawie elementów składowych (ościeżnice, skrzydła drzwiowe, okucia stolarskie itp.). Opakowania powinny zabezpieczać stolarkę przed uszkodzeniami mechanicznymi i odkształceniami. Zaleca się aby w czasie składowania i transportu skrzydła drzwiowe znajdowały się w pozycji wbudowania

    - Gruz z rozbiórki w czasie transportu powienien być zabezpieczony przed pyleniem i spadaniem.

5. WYKONANIE ROBÓT

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za ich właściwe wykonanie, zgodnie z wiedzą budowlaną, Polskimi Normami i umową. Jest również odpowiedzialny za jakość zastosowanych do budowy materiałów i ich zgodność z wymogami technicznymi.

Inspektor nadzoru ma prawo do odrzucenia robót lub materiałów niezgodnych                       z wymogami technicznymi, normami lub SST. Decyzje i polecenia Inspektora Nadzoru należy realizować w wyznaczonym przez niego czasie, pod groźbą wstrzymania robót, a skutki finansowe z tego wynikłe poniesie Wykonawca robót.

5.1. Roboty remontowo- malarskie obejmują:

-    wynoszenie i wnoszenie mebli do 22  pokojów (22 komplety mebli),

- zabezpieczenie podłóg folią,

- przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi tynków                      z poszpachlowaniem nierówności,

- gruntowanie podłoży preparatami, powierzchni poziomych i pionowych,

-    dwukrotne malowanie ścian i sufitów w pokojach,  farbą emulsyjną akrylową odporną na ścieranie  i zmywanie,

-  dwukrotne malowanie ścian i sufitów w sanitariatach, kuchniach, pomieszczeniach zsypowych, farbą emulsyjną  akrylową   odporną na wilgoć, chroniącą przed rozwojem grzybów i pleśni,

-    malowanie tynków zewnętrznych nakrapianych farbami akrylowymi (wejście główne do budynku),

-    szpachlowanie z malowaniem farbą olejną pasów tynku pod oknami pomiędzy ościeżem okna a parapetem,

- wymiana kratek wentylacyjnych w pokojach- 22 szt,

- dwukrotne malowanie farbą olejną karniszy w  22 pokojach,

- dwukrotne lakierowanie stolarki drzwiowej w sanitariatach,

- jednokrotne malowanie farba olejną grzejników i rur c.o. o średnicy do 50 mm,

- uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cem.- wap.                      na ścianach,

- wymiana wraz z pasowaniem, skrzydeł białych drzwiowych „80” wewnętrznych łazienkowych, przeszklonych o pow. szklenia do 0,2 m2 , wraz z kompletem okuć tj. zamek, wkładka drzwiowa z blokadą WC, klamka biała z szyldem) – 5szt. (skrzydła drzwiowe takie jak pozostałe do kabin WC).

- wymiana  pękniętych oraz uzupełnienie brakujących płytek typu  gres techniczny              w kolorze istniejacych płytek, gat. I, kl. IV o wym. 30x30 cm na posadzce,

- wymiana oraz uzupełnienie płytek ściennych gresowych w kolorze istniejących płytek gat. I, kl. IVo wym.30x30 cm,

- montaż kątownika aluminiowego  o wym. 50x50x4 mm o dł. 2 m,

- rozebranie posadzek z deszczułek z oderwaniem listew drewnianych w  6 pokojach,

- wywiezienie materiału z rozbiórki,

- ułożenie folii oraz mat pod panele w  pokojach,

- ułożenie w pokojach paneli podłogowych gr. 8 mm, kl. IV AC4 wraz                                   z listwami dwuczęściowymi oraz narożnikami do listew w  pokojach,

5.2.  Roboty instalacyjno- sanitarne

1) demontaż baterii natryskowych wraz z drążkami prysznicowymi w natryskach                od strony boiska – 12 szt,

2)  montaż  12 szt baterii natryskowych mosiężnych w kolorze chromu w natryskach                   o następujących   parametrach:

-  gwarancja producenta min. 24 miesiące

-  gwarancja 5 lat na głowicę

-  gwarancja 10 lat na szczelność korpusu

-  uchwyt z regulacją temperatury,

-  ceramiczny regulator przepływu wody,

-  drążek prysznica mosiężny min. o dł. 600 mm z mydelniczką,

-  min. dwa rodzaje strumienia: deszczowy, miękki

-  przesuwny uchwyt natrysku

-  wąż mosiężny  o dł. min. 1500 mm,

-  zawory: 2 uchwyty obrotowe,

-  min. II grupa akustyczna,

UWAGA:   1.  Kolor płytek gresowych ,paneli podłogowych,  farb emulsyjnych, , olejnych     ustalać z administratorem obiektu i inspektorem nadzoru.

2. Do transportu  materiałów z demontażu i rozbiórek nie wolno używać windy osobowej.

3. Materiały z demontażu typu baterie natryskowe, należy przekazać                      do Sekcji ds. Technicznej Obsługi Domów Studenckich.

4.  Materiały oraz gruz z rozbiórki składować w kontenerach i na bieżąco wywozić.

5.  Wyżej wymienione prace będą wykonywane w czynnym obiekcie.

5.3.Wykonanie i montaż zabudowy meblowej w  pokojach 526,527

5.3.2.Opis  zabudowy meblowej: rysunki nr 1, 2.

Zabudowa meblowa  w  pokoju  jednoosobowym o wym. 1850 x 2600  mm  z cokołem             100 mm w tym:

- pawlacz  z drzwiczkami otwieranymi na zawiasach typu Blum lub innych równoważnych               o   wym. 1150x700x600 mm,

- szafa ubraniowa z drzwiami przesuwnymi o wysokiej jakości  i dużej odporności na wszelkie uszkodzenia związane z  intensywnym użytkowaniem  o wym.1150x1800x600 mm,

szafa składa się z bieliźniarki wskład której wchodzą 4 szt półki o wym. 400x600 mm oraz szafa z drążkiem meblowym o szer. 600 mm.

-  regał meblowy przedzielony w połowie półkami z  dolną  i górną szafką oraz półkami                w szafkach, zamykane drzwiczkami  na zawiasach typu  Blum lub innych równoważnych   o wym.  700x2600x400 mm.

Konstrukcja zamocowania sztywna, uniemożliwiająca odkształcenie.

Zabudowa meblowa na stałe mocowana do podłoża.

Tył zabudowy meblowej wykonać z płyty meblowej białej o gr. min. 10 mm,

Góra,  boki i drzwi wykonać z płyty meblowej  gr. 18 mm.

Uchwyty do szafek – metalowe- satyna.

UWAGA:

1) Wybór koloru  płyty meblowej w porozumieniu z administratorem obiektu.

2) Przed przystąpieniem do wykonywania zabudowy, Wykonawca zobowiązany jest do    obmiaru z natury każdej wnęki  w pokojach.

Rys. nr 1  Widok zabudowy meblowej w pokoju  ( widok z przodu).

Wymiary w cm.

Rys. nr 2  Rzut pokoju 1 osobowego ( widok pokoju z góry  z ustawieniem mebli)

Wymiary w cm.

6. KONTROLA JAKOŚCI  ROBÓT

Kontrola jakości robót będzie przeprowadzana na bieżąco przez Inspektora Nadzoru. Przedmiotem kontroli będzie zgodność z wymogami norm, certyfikatów, wytycznymi wykonania i odbioru robót (m.in. „Warunkami technicznymi i odbioru robót budowlano – montażowych) oraz dokumentacji technicznej.

Wszystkie materiały podstawowe i pomocnicze muszą spełniać wymagania odpowiednich norm lub aprobat technicznych. Każda partia materiałów dostarczona na budowę musi posiadać certyfikat lub deklarację zgodności stwierdzającą zgodność własności technicznych                        z określonymi    w normach   i aprobatach.

7. OBMIAR ROBÓT

Ilość robót określa się na podstawie pomiarów wykonanych robót z natury, z uwzględnieniem zmian zaaprobowanych przez inspektora nadzoru.

Obmiary powinny być wykonywane na bieżąco a przy robotach zanikających obowiązkowo w obecności inspektora nadzoru.

Błędne naliczenie ilości robót w kosztorysie ofertowym nie zwalnia Wykonawcy z obowiązku wykonania wszystkich robót.

Obmiaru dokonuje się po wykonaniu robót zgodnie z zasadami obmiarowania dla poszczególnych robót. W zależności od charakteru robót stosuje się odpowiednie jednostki obmiaru.

8. ODBIÓR ROBÓT

Przed  odbiorem powinny być dostarczone następujące dokumenty:

  - dokumenty dotyczące jakości wbudowanych materiałów i urządzeń,

  - świadectwa jakości wydane przez dostawców materiałów i urządzeń.

#### Odbiór robót będzie dokonany po zgłoszeniu Inspektorowi nadzoru przez Wykonawcę  gotowości do odbioru.

Odbiór będzie polegać na sprawdzeniu:

  - zgodności wykonanych robót z zaleceniami Zleceniodawcy,

  - jakości wykonanych robót,

  - kompletności dostarczonych przez Wykonawcę dokumentów,

Po wykonaniu odbioru sporządzony zostanie protokół z podpisami komisji                                    i wyszczególnieniem zauważonych braków i usterek.

W skład komisji wchodzą przedstawiciele:

  - wykonawcy,

  - inwestora,

  - użytkownika.

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI

Zasady rozliczenia i płatności.

Rozliczenie robót może być dokonane jednorazowo po wykonaniu pełnego zakresu robót i ich końcowym odbiorze lub etapami po dokonaniu odbiorów częściowych robót.

Podstawą rozliczenia i płatności wykonanego i odebranego zakresu robót stanowi wartość tych robót obliczona na podstawie kosztorysu powykonawczego

10. PRZEPISY ZWIĄZANE

PN-EN 817:2008- Armatura sanitarna- Baterie mechaniczne, ogólne wymagania techniczne

PN-EN 200:2008  „Armatura sanitarna. Zawory wypływowe i baterie mieszające (PN 10).   Ogólne wymagania techniczne”.

PN-EN 1113:2008 „Armatura sanitarna. Przewody natryskowe do armatury sanitarnej do systemu zasilania 1 i 2 . Ogólne wymagania techniczne”.

PN-EN ISO 3822-1:2001 / PN-EN ISO 3822-1:2001/A1:2009 „Akustyka - Badania laboratoryjne emisji hałasu armatury i wyposażenia stosowanych w instalacji wodnej - Część 1: Metoda pomiaru

PN-87/B – 01100  Roboty malarskie

PN-75/B – 10121  Roboty posadzkarskie

PN-69/B-10280 ROBOTY MALARSKIE FARBAMI WODNYMI I     WODOROZCIEŃCZALNYMI FARBAMI EMULSYJNYMI. WYMAGANIA I BADANIA TECHNICZNE PRZY ODBIORZE

PN-69/B-10285 ROBOTY MALARSKIE BUDOWLANE FARBAMI, LAKIERAMI I EMALIAMI NA SPOIWACH BEZWODNYCH

PN-70/B-10100 ROBOTY TYNKOWE. TYNKI ZWYKŁE.

PN-C-81607:1998 EMALIE FTALOWE.

PN-C-81901:2002 FARBY OLEJNE I ALKIDOWE.

PN-C-81914:2002 FARBY DYSPERSYJNE STOSOWANE WEWNĄTRZ.

## PN-EN 998-1:2004/AC:2006 WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZAPRAW DO MURÓW -- CZĘŚĆ 1: ZAPRAWA TYNKARSKA

PN-70/B-10100 ROBOTY TYNKOWE. TYNKI ZWYKŁE

PN-90/B-14501 ZAPRAWY BUDOWLANE ZWYKŁE.

PN-79/B-06711 KRUSZYWA MINERALNE. PIASKI DO ZAPRAW.

PN-B-19701:1997 CEMENTY POWSZECHNEGO UŻYTKU.

PN-EN 459-1:2003 WAPNO BUDOWLANE.

PN-B-91000:1996 STOLARKA BUDOWLANA.

PN- B 10085:2001 STOLARKA BUDOWLANA. OKNA I DRZWI. WYMAGANIA I BADANIA

PN-EN 459-1:2003 WAPNO BUDOWLANE.

PN-EN 101:1997 PŁYTKI CERAMICZNE.

PN-EN 12004:2002 KLEJE DO PŁYTEK.

PN-EN 13888:2003 ZAPRAWY DO SPOINOWANIA PŁYTEK.

PN-EN 12808-1:2000 KLEJE I ZAPRAWY DO SPOINOWANIA PŁYTEK.