SPECYFIKACJA TECHNICZNA

WYKONANIA  I ODBIORU  ROBÓT  REMONTOWYCH

WYKONANIE ROBÓT REMONTOWO- MALARSKICH

W  DOMU STUDENCKIM „DODEK” PRZY ul. Langiewicza 8

UNIWERSYTETU  PRZYRODNICZEGO

W LUBLINIE

BRANŻA: BUDOWLANA

Wspólny Słownik Zamówień (CPV):

45400000-1   -   Roboty   wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych

OPRACOWAŁ :  mgr  inż. Daniel Zielonka

Lublin, kwiecień  2013 r.

- WSTĘP

  - 1.1.Przedmiot S. T.

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania             i odbioru prac remontowo – malarskich w domu studenckim.„Dodek” Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie.

  - 1.2.Zakres stosowania S.T.

Szczegółowa specyfikacja techniczna stanowi obowiązującą podstawę jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1.

  - 1.3.Zakres robót objętych S.T.

Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające właściwe wykonanie robót w obiekcie a mianowicie:

  - 1.4 Określenia podstawowe.

Określenia podstawowe podane w niniejszej specyfikacji technicznej są zgodne                      z określeniami w obowiązujących Polskich Normach.

  - 1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót.

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność ze Specyfikacją Techniczną, obowiązującymi normami, przepisami prawa i poleceniami Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

- MATERIAŁY

Ogólne wymagania

a)Zastosowane materiały powinny mieć:

- Aprobaty techniczne lub być produkowane zgodnie z obowiązującymi normami,

- Certyfikat lub Deklarację Zgodności z Aprobatą Techniczną lub z PN,

- Certyfikat na znak bezpieczeństwa,

- na opakowaniach powinien znajdować się termin przydatności   do stosowania

b)Należy zastosować Wykładzinę PCW rulonową zgrzewaną homogeniczną wielobarwną                     z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej, powinna odpowiadać wymaganiom norm państwowych lub świadectwom dopuszczenia do stosowania w obiektach użyteczności publicznej.

Zamawiający wymaga zastosowania wykładzin o jakości, co najmniej takiej jak wykładziny    Tarkett, Gamrat o  następujących   właściwościach:

Klasyfikacja użytkowa – 34/43

Grubość całkowita – co najmniej 2,0 mm

Grupa ścieralności – Grupa T

Odporna na nacisk punktowy

Odporna na oddziaływanie krzesła na rolkach

Atest niepalności – klasa ogniotrwałości – Bfl s1

Antypoślizgowa – R9

Odporność na światło >7

Antystatyczna

Wysoka odporność chemiczna

Wysoka odporność na rozwój bakterii i grzybów

- SPRZĘT

Sprzęt musi być w pełni sprawny i dostosowany do technologii i warunków wykonania robót oraz spełniać wymagania techniczne w zakresie przepisów BHP.

- TRANSPORT

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu.

Środki transportowe muszą spełniać wymagania wynikające   z obowiązujących w Polsce przepisów, jak również zapewnić bezpieczeństwo użytkowników dróg oraz pracowników na terenie budowy. Ponadto muszą zapewnić warunki prawidłowego transportu materiałów, gwarantujące zachowanie ich wymaganej jakości.

Wykonawca zapewni sprzęt transportowy:

  - samochód dostawczy do 0,9 t,

  - Transport materiałów budowlanych.

    - Płytki ceramiczne- zaleca się używać samochodów pokrytych plandekami lub zamkniętych.

    - Materiały do robót malarskich- w opakowaniach, na paletach w samochodach zamkniętych lub pokrytych plandekami.

    - Transport cementu, wapna, gipsu budowlanego i szpachlowego oraz zapraw powinien odbywać się zgodnie z normą BN-88/6731-08. Cement i wapno luzem należy przewozić cementowozem, natomiast materiały workowane dowolnymi środkami transportu zabezpieczone przed zawilgoceniem.

    - Kruszywa- można przewozić dowolnymi środkami transportu zabezpieczając przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi asortymentami kruszywa.

    - Stolarka drzwiowa powinna być transportowana opakowana w kompletnym zestawie elementów składowych (ościeżnice, skrzydła drzwiowe, okucia stolarskie itp.). Opakowania powinny zabezpieczać stolarkę przed uszkodzeniami mechanicznymi i odkształceniami. Zaleca się aby w czasie składowania i transportu skrzydła drzwiowe znajdowały się w pozycji wbudowania

    - Gruz z rozbiórki w czasie transportu powienien być zabezpieczony przed pyleniem i spadaniem.

5. WYKONANIE ROBÓT

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za ich właściwe wykonanie, zgodnie z wiedzą budowlaną, Polskimi Normami i umową. Jest również odpowiedzialny za jakość zastosowanych do budowy materiałów i ich zgodność z wymogami technicznymi.

Inspektor nadzoru ma prawo do odrzucenia robót lub materiałów niezgodnych                       z wymogami technicznymi, normami lub SST. Decyzje i polecenia Inspektora Nadzoru należy realizować w wyznaczonym przez niego czasie, pod groźbą wstrzymania robót, a skutki finansowe z tego wynikłe poniesie Wykonawca robót.

5.1. Roboty remontowo- malarskie obejmują:

-     wynoszenie  i wnoszenie mebli do pokojów-34 kpl,

- zabezpieczenie podłóg folią,

- zeskrobanie farby olejnej (lamperia) z tynków ścian w pomieszczeniach naprzeciw dźwigu osobowego na Ip. IIIp. IVp. Vp.

- wykonanie tynków jednowarstwowych wewnetrznych gr 3 mm na ścianach w pomieszczeniach jw.

- wykonanie gładzi gipsowych dwuwarstwowych na ścianach w pomieszczeniach jw.

- przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami akrylowymi tynków                      z poszpachlowaniem nierówności,

- gruntowanie podłoży preparatami, powierzchni poziomych i pionowych,

- dwukrotne malowanie ścian i sufitów farbą emulsyjną  akrylową, odporną                      na ścieranie i zmywanie w pokojach,

- dwukrotne malowanie ścian i sufitów farbą emulsyjną  akrylową odporną na wilgoć, chroniącą przed rozwojem grzybów i pleśni w kuchniach, umywalniach, przedsionkach, natryskach,

- dwukrotne malowanie farbą olejną karniszy w pokojach-34szt,

- zeskrobanie i zmycie starej farby z powierzchni malarskich,

- skasowanie wykwitów i zacieków na powierzchniach malarskich,

- malowanie tynków zewnętrznych nakrapianych farbami akrylowymi w kolorze istniejącym na elewacji budynku w okolicy wejścia głównego do domu studenckiego (krużganek),

- dwukrotne lakierowanie stolarki drzwiowej do umywalni,

- jednokrotne malowanie farba olejną grzejników i rur c.o.,

- jednokrotne malowanie farbami olejnymi pasów pomiędzy ościeżnicą okienną                   a parapetem,

- obłożenie parapetu  w 34 pokojach z płytek kamionkowych rektyfikowanych polerowanych GRES  o wym. 60x60 cm, gat. I wraz z ułożeniem listwy aluminiowej przy parapecie,

- wykucie z muru drzwiczek rewizyjnych w pokoju nr 613,

- rozebranie ścianki z cegieł o gr. ½ cegł. na zaprawie cem.- wap. w pokoju nr 613                      ( magazynki obok pokoju),

- zamurowanie otworów po wykutych ościeżnicach w ścianach na zaprawie cem.- wap, bloczkami z betonu  komórkowego,

- wykonanie pasów tynków zwykłego kat. III o szer. do 15 cm na ścianach pokrywającego bruzdy,

- uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cem.- wap. na ścianach,

- wymiana kratek wentylacyjnych w pokojach- 34 szt,

- zamurowanie wnęk  po telefonach w ścianie na korytarzach,

- dwukrotne malowanie farbami olejnymi tynków wewnętrznych ścian z jednokrotnym szpachlowaniem,

- dwukrotne malowanie farbą olejną krat i balustrad z prętów prostych,

- lakierowanie powierzchni metalowych szafek elektrycznych na korytarzach,

- rozebranie posadzek z deszczułek z oderwaniem listew drewnianych w 6 pokojach, między innymi w pokoju o nr. 613,

- zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych w pokoju,

- ułożenie w 6 pokojach paneli podłogowych gr. 8 mm, kl. IV AC4 wraz z folią                              i matami oraz  listwami dwuczęściowymi i  narożnikami do listew w pokojach:

(pokoj 512a,512b, 613 oraz pomieszczenia naprzeciw dżwigu osobowego na IIIp.;   IVp.),

- gruntowanie podłoża poziomego (posadzka),

- ułożenie warstwy wyrównującej i wygładzającej z zaprawy samopoziomującej           3 pokojach / wytypowanych przez administrację /

- ułożenie posadzki z wykładzin rulonowych PCW zgrzewanych homogenicznych wielobarwnych  z tworzyw sztucznych z wywinięciem cokolika wys. 10 cm                      w  3 pokojach.

- wywiezienie materiału z rozbiórki posadzki w  pokojach,

5.2.  Roboty budowlane w pomieszczeniach naprzeciw dźwigu osobowego Ip.; IIIp.;   IVp.

-    wykucie ościeżnic stalowych i drewnianych drzwiowych,

-    rozebranie naświetla w ścianie,

-    rozebranie ścianki z cegieł na zaprawie cem.- wap.,

-  odbicie pasów o szer. do 15 cm tynków wewnętrznych z zaprawy cem. – cokoliki                z  lastryka,

-    postawienie ścianki działowej  gr. 12 cm z bloczków gazobetonowych lub z cegły,

-    dostawa i montaż drzwi aluminiowych, jednoskrzydłowych przeciwpożarowych EI30  w kolorze oliwkowym z dopasowaniem do istniejących drzwi w budynku na parterze, z samozamykaczem, trzema zawiasami, klamka mosiężna przeciwpożarowa o nie gorszych parametrach od firmy DORMA, zamkiem, wkładką z trzema kluczami,

-    wykonanie tynków cem.- wap. na ścianie dwuwarstwowych gr 15 mm,

- wykonanie ścianki działowej GR z płyt gipsowo- kartonowych na ruszcie metalowym,

- dwukrotne malowanie farbą olejną pasu pomiędzy ościeżnicą okna a parapetem  o wys. do 5 cm,

- przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi akrylowymi tynków    z poszpachlowaniem nierówności,

- gruntowanie podłoży preparatami, powierzchni poziomych i pionowych,

-     dwukrotne malowanie ścian i sufitów farbą emulsyjną akrylową,

-    dwukrotne malowanie farbą olejną rur o średnicy do 50 mm,

- obudowa elementów słupów lastrykowych płytami gipsowo- kartonowymi,

- obłożenie parapetu z płytek kamionkowych rektyfikowanych polerowanych GRES            o wym. 60x60 cm, gat. I.  wraz z ułożeniem listwy aluminiowej przy parapecie,

- uzupełnienie posadzki na Ip. z płytek gresowych o wym. 30x30 cm, gat. I, kat.IV z dopasowaniem kolorystyki do istniejącej w pomieszczeniu,

- uzupełnienie cokołu płytkami gresowymi o wym. 12,5x25 cm , gat. I, kat. IV na zaprawie klejowej z dopasowaniem kolorystyki do istniejącej.

5.3.Roboty instalacyjne- elektryczne w pomieszczeniach naprzeciw dźwigu  osobowego

-     demontaż łączników instalacyjnych podtynkowych,

-    demontaż gniazd wtyczkowych podtynkowych,

-    demontaż puszek z tworzyw sztucznych,

-    demontaż opraw świetlówkowych z rastrem z tworzyw sztucznych,

-    demontaż przewodów wtynkowych w podłożu ceglanym,

-    demontaż istniejącej szafy elektrycznej na ścianie w pomieszczeniu magazynkowym obok pokoju 613,

- ręczne wykucie bruzd dla przewodów wtynkowych w ścianie,

- przygotowanie podłoża pod mocowanie osprzętu z wykonaniem ślepych otworów              w ścianie,

- zaprawianie bruzd o szer. do 50 mm,

- montaż na gotowym podłożu puszek bakelitowych,

- ułożenie przewodu YDYp 3x2,5 mm, w bruzdach ściennych,

- montaż na gotowym podłożu łączników św. p/t,

- montaż na gotowym podłożu opraw oświetleniowych typu plafoniera wykonana w kolorze satyna/nikiel  40 cm, IP44 230V/50Hz, takie jak w pozostałych pokojach w budynku zasilanych dwiema żarówkami energooszczędnymi- źródło światła 2x23W E27,

- sprawdzenie oraz pomiar kompletnego 1-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napięcia,

5.4. Roboty instalacyjne- sanitarne w pomieszczeniach naprzeciw dźwigu osobowego

-  demontaż przewodów wentylacyjnych z blachy stalowej o przekroju prostokątnym do  1000 mm,

- demontaż zaworów grzejnikowych o śr. 15-20 mm,

- demontaż grzejników żeliwnych ,

- wymiana rur przyłącznych do grzejnika,

- montaż grzejników aluminiowych 5 elementowych,

- wstawienie odgałęzienia z rur stalowych o śr. 15-20 mm,

- wymiana odcinka rury stalowej o połączeniach spawanych o śr. 15-20mm,

- montaż zaworów grzejnikowych z głowicą termostatyczną DANFOSS  15 mm,

- montaż zaworów powrotnych,

- próba szczelności grzejnika o pow. do 2,5 m2,

- sprawdzenie szczelności instalacji wodociągowej na ciśnienie miejskie-pojedynczy pion.

6. KONTROLA JAKOŚCI  ROBÓT

Kontrola jakości robót będzie przeprowadzana na bieżąco przez Inspektora Nadzoru. Przedmiotem kontroli będzie zgodność z wymogami norm, certyfikatów, wytycznymi wykonania i odbioru robót (m.in. „Warunkami technicznymi i odbioru robót budowlano – montażowych) oraz dokumentacji technicznej.

Wszystkie materiały podstawowe i pomocnicze muszą spełniać wymagania odpowiednich norm lub aprobat technicznych. Każda partia materiałów dostarczona na budowę musi posiadać certyfikat lub deklarację zgodności stwierdzającą zgodność własności technicznych z określonymi   w normach   i aprobatach.

7. OBMIAR ROBÓT

Ilość robót określa się na podstawie pomiarów wykonanych robót z natury, z uwzględnieniem zmian zaaprobowanych przez inspektora nadzoru.

Obmiary powinny być wykonywane na bieżąco a przy robotach zanikających obowiązkowo w obecności inspektora nadzoru.

Błędne naliczenie ilości robót w kosztorysie ofertowym nie zwalnia Wykonawcy z obowiązku wykonania wszystkich robót.

Obmiaru dokonuje się po wykonaniu robót zgodnie z zasadami obmiarowania dla poszczególnych robót. W zależności od charakteru robót stosuje się odpowiednie jednostki obmiaru.

8. ODBIÓR ROBÓT

Przy odbiorze powinny być dostarczone następujące dokumenty:

  - dokumenty dotyczące jakości wbudowanych materiałów i urządzeń,

  - świadectwa jakości wydane przez dostawców materiałów i urządzeń.

#### Odbiór robót będzie dokonany po zgłoszeniu Inspektorowi nadzoru przez Wykonawcę  gotowości do odbioru.

Odbiór będzie polegać na sprawdzeniu:

  - zgodności wykonanych robót z zaleceniami Zleceniodawcy,

  - jakości wykonanych robót,

  - kompletności dostarczonych przez Wykonawcę dokumentów,

Po wykonaniu odbioru sporządzony zostanie protokół z podpisami komisji                                    i wyszczególnieniem zauważonych braków i usterek.

W skład komisji wchodzą przedstawiciele:

  - wykonawcy,

  - inwestora,

  - użytkownika.

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI

Zasady rozliczenia i płatności.

Rozliczenie robót może być dokonane jednorazowo po wykonaniu pełnego zakresu robót i ich końcowym odbiorze lub etapami po dokonaniu odbiorów częściowych robót.

Podstawą rozliczenia i płatności wykonanego i odebranego zakresu robót stanowi wartość tych robót obliczona na podstawie kosztorysu powykonawczego.

10. NORMY

PN-69/B-10280 ROBOTY MALARSKIE FARBAMI WODNYMI I     WODOROZCIEŃCZALNYMI FARBAMI EMULSYJNYMI. WYMAGANIA I BADANIA TECHNICZNE PRZY ODBIORZE

PN-69/B-10285 ROBOTY MALARSKIE BUDOWLANE FARBAMI, LAKIERAMI I EMALIAMI  NA SPOIWACH BEZWODNYCH

PN-70/B-10100 ROBOTY TYNKOWE. TYNKI ZWYKŁE.

PN-C-81607:1998 EMALIE FTALOWE.

PN-C-81901:2002 FARBY OLEJNE I ALKIDOWE.

PN-C-81914:2002 FARBY DYSPERSYJNE STOSOWANE WEWNĄTRZ.

PN-90/B-14501 ZAPRAWY BUDOWLANE ZWYKŁE.

PN-88/B-32250 MATERIAŁY BUDOWLANE. WODA DO BETONÓW I ZAPRAW.

PN-79/B-06711 KRUSZYWA MINERALNE. PIASKI DO ZAPRAW.

PN-B-19701:1997 CEMENTY POWSZECHNEGO UŻYTKU.

PN-EN 459-1:2003 WAPNO BUDOWLANE.

PN-B-91000:1996 STOLARKA BUDOWLANA

PN-B-05000:1996 „Okna i drzwi. Pako-wanie, przechowywanie i transport”.

PN-EN 459-1:2003 WAPNO BUDOWLANE.

PN-EN 101:1997 PŁYTKI CERAMICZNE.

PN-EN 12004:2002 KLEJE DO PŁYTEK.

PN-EN 13888:2003 ZAPRAWY DO SPOINOWANIA PŁYTEK.

PN-EN 12808-1:2000 KLEJE I ZAPRAWY DO SPOINOWANIA PŁYTEK.

PN-EN 13329:2004 LAMINOWANE POKRYCIA PODŁOGOWE.

PN IEC 60364 INSTALACJE ELEKTRYCZNE W OBIEKTACH BUDOWLANYCH-

– Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego. Obciążalność prądowa długotrwała        przewodów

PN-87/B – 01100  Roboty malarskie

PN-75/B – 10121  Roboty posadzkarskie

.