Uniwersytet Przyrodniczy

w Lublinie ul. Akademicka 13

20-950 Lublin

# SPECYFIKACJA  TECHNICZNA

Wymiana opraw na klatkach schodowych w DS. DODEK

OPRACOWAŁ

mgr inż. Grzegorz Kasperek

Lublin, Kwiecień 2013

Nazwa zamówienia

Wymiana opraw na klatkach schodowych w DS. DODEK

Zakres prac

Przebudowa obejmuje wymianę 6 opraw świetlówkowych na klatkach schodowych na nowe LED typu COB.

OPRAWA TYP LED

Oprawy typu LED z czujką ruchu

Należy wymienić stare oprawy na nowe kompletne oprawy typu LED z najnowszymi obecnie dostępnymi półprzewodnikowymi źródłami światła – diodami LED typu COB o współczynniku 100 lm/W,  mocy 9W oraz strumieniu świetlnym 900lm. Oprawa powinna być wyposażona w czujki ruchu wewnątrz obudowy, które zależnie od potrzeb użytkownika będą mogły być odłączane.

Informacje dodatkowe

- Przed przystąpieniem do wykonywania robót w poszczególnych obiektach należy spisać z udziałem Inspektora Nadzoru i przedstawiciela użytkownika protokół uściślający zakres robót przewidziany do wykonania w danym obiekcie oraz terminy rozpoczęcia i zakończenia robót,

- Rozliczenie z zamawiającym nastąpi za pomocą kosztorysu powykonawczego na podstawie rzeczywistego zakresu wykonanych prac.

Załącznik:

  - przedmiar robót

OPRACOWAŁ

mgr inż. Grzegorz Kasperek