RODZAJ OPRACOWANIA:  SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

ROBOTY REMONTOWO-BUDOWLANE

W  DOMU  STUDENCKIM „VICTORIA”

PRZY  UL. PŁOSKIE 1 W ZAMOŚCIU

BRANŻA: BUDOWLANA

OPRACOWAŁA : inż. Barbara Kozłowska

Lublin, maj 2013r.

### SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Branża budowlana

1.WSTĘP

  - 1.1 Przedmiot S. T.

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru prac remontowo – budowlanych w pomieszczeniach  w piwnicy, parterze i na I piętrze w Domu Studenckim „VICTORIA” przy ul. Płoskie 1 w Zamościu

  - 1.2 Zakres stosowania S.T.

Szczegółowa specyfikacja techniczna stanowi obowiązującą podstawę jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1..

  - 1.3 Zakres robót objętych S.T.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z wykonaniem prac remontowo – budowlanych  w D.S. „VICTORIA”.

  - 1.4 Określenia podstawowe

Określenia podstawowe podane w niniejszej specyfikacji technicznej są zgodne z określeniami w obowiązujących Polskich Normach.

  - 1.5 Ogólne wymagania

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność ze Specyfikacją Techniczną, obowiązującymi normami, przepisami prawa i poleceniami Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

- MATERIAŁY

  - Wszystkie nowe użyte materiały ,muszą spełniać wymagania norm, posiadać certyfikaty, świadectwa dopuszczenia lub inne dokumenty świadczące o ich możliwości zastosowania do wykonania robót i stosowania w budynkach użyteczności publicznej.

3. SPRZĘT

Sprzęt musi być w pełni sprawny i dostosowany do technologii i warunków wykonania robót oraz spełniać wymagania techniczne w zakresie przepisów BHP.

4. TRANSPORT

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu.

Środki transportowe muszą spełniać wymagania wynikające z obowiązujących w Polsce przepisów, jak również zapewnić bezpieczeństwo użytkowników dróg oraz pracowników na terenie budowy. Ponadto muszą zapewnić warunki prawidłowego transportu materiałów, gwarantujące zachowanie ich wymaganej jakości.

Wykonawca zapewni sprzęt transportowy:

  - samochód dostawczy do 0,9 t,

  - samochód skrzyniowy do 5 t.

4.2. Transport materiałów budowlanych.

4.2.1. Płytki ceramiczne – zaleca się używać samochodów pokrytych plandekami lub zamkniętych.

4.2.2. Materiały do robót malarskich – w opakowaniach, na paletach w samochodach zamkniętych lub pokrytych plandekami.

4.2.3. Transport cementu, wapna, gipsu budowlanego i szpachlowego oraz zapraw powinien odbywać się zgodnie z normą BN-88/6731-08. Cement i wapno luzem należy przewozić cementowozem, natomiast materiały workowane dowolnymi środkami transportu zabezpieczone przed zawilgoceniem.

4.2.4. Kruszywa – można przewozić dowolnymi środkami transportu zabezpieczając przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi asortymentami kruszywa.

4.2.5. Stolarka drzwiowa powinna być transportowana opakowana w kompletnym zestawie elementów składowych (ościeżnice, skrzydła drzwiowe, okucia stolarskie itp.). Opakowania powinny zabezpieczać stolarkę przed uszkodzeniami mechanicznymi i odkształceniami. Zaleca się aby w czasie składowania i transportu skrzydła drzwiowe znajdowały się w pozycji wbudowania.

4.2.6. Gruz z rozbiórki w czasie transportu powinien być zabezpieczony przed pyleniem i spadaniem .

5. WYKONANIE ROBÓT DLA POSZCZEGÓLNYCH CZĘŚCI

BUDYNKU

5.1 W SEGMENTACH I NA  KORYTARZU I PIĘTRA,

-   wyniesienie i wniesienie do pomieszczeń mebli.

-   demontaż starych desek odbojowych na ścianach w pokojach

-  zerwanie listew przyściennych drewnianych we wnękach

-   demontaż opasek naświetli i obłożenie naświetli płytą gips.-kart.

-   rozebranie ścianki  działowej pomiędzy istniejącą zabudową z szafą i

projektowanym segmentem  z blatem pod komputer,

- uzupełnienie tynku na ścianie po rozebranej ściance

-   uzupełnienie posadzki z wykładziny PCV rulonowej zgrzewanej bez warstwy

izolacyjnej wywinięciem na cokolik wys. 10cm o następujących właściwościach:

klasyfikacja użytkowa – 34/43, grubość całkowita co najmniej 2,0mm,grubość

ścieralna- Grupa T, odporna na nacisk punktowy, antypoślizgowa R9, odporność

na światło >7, antystatyczna, wysoka odporność chemiczna i na rozwój bakterii

i  grzybów w miejscu rozebranej ścianki

Zachować kolorystykę wykładziny PCV istniejącej w pokoju

-    obłożenie parapetów gresem polerowanym  o wym.30,00x30,00

-      montaż listew metalowych przy  parapetach

-    odbicie z uzupełnieniem wewnętrznych tynków z zaprawy cem.-wap.

-   przygotowanie i zagruntowanie podłoży na starych ścianach i stropach przed

malowaniem

-  dostawa i obsadzenie kratek wentylacyjnych pcv o wym.14x14,

- dwukrotne malowanie sufitów i ścian farbą emulsją akrylową w pokojach i przedpokojach

- dwukrotne malowanie sufitów i ścian farbą emulsją  odpornymi na wilgoć           i pleśń w łazienkach

-    dwukrotne malowanie   farbą olejną  lamperii z jednokrotnym szpachlowaniem

  - dwukrotne malowanie farbą olejną  rurek c.o. ,  grzejników

  - dwukrotne lakierowanie stolarki drzwiowej

-    dostawa , zawieszenie i regulacja skrzydeł drzwiowych płytowych,

- dostawa i montaż zabudów meblowych w pokojach  wg  rys.nr 1

- dostawa i montaż zabudów meblowych w pokojach   wg.

rys.nr 3a i 3b

-     dostawa i montaż płyt odbojowych o szer.0,60cm wykończonych listwą

plastykową w  pokojach

- dostawa skrzydeł drzwiowych pokojowych z szybą ze szprosami, białych, płytowych „80” wraz z zamkiem, klamka z szyldem okrągłym białym-pok.101

- dostawa skrzydeł drzwiowych „80”pełnych wypełnieniem płytą wiórową otworową wraz z wkładką, zamkiem, klamką z szyldem okrągłym białym- drzwi wejściowe do segmentów na I piętrze

- dostawa skrzydeł drzwiowych „80”pełnych, białych z wypełnieniem plaster miodu  wraz z wkładką, zamkiem, klamką z szyldem okrągłym białym- drzwi wejściowe do  dużych pokojów

- dostawa skrzydeł drzwiowych „70”pełnych, białych z wypełnieniem plaster miodu  wraz z wkładką, zamkiem, klamką z szyldem okrągłym białym- drzwi wejściowe do małych pokojów

- dostawa skrzydeł drzwiowych „70”pełnych, białych z wypełnieniem plaster miodu, łazienkowych z szybką, kratką wentylacyjną, wkładką, zamkiem, klamką z szyldem okrągłym białym- drzwi wejściowe do łazienek

-     wywiezienie materiałów z rozbiórki

5.2 W NATRYSKACH NA I i II PIĘTYRZE

- zeskrobanie i zmycie starej farby z sufitów i ścian

- odgrzybianie sufitów

- przygotowanie i zagruntowanie podłoży na starych ścianach i stropach przed

malowaniem

-  dwukrotne malowanie sufitów i ścian farbą emulsją  odpornymi na wilgoć i         pleśń w łazienkach

- jednokrotne malowanie farbą olejną  rurek wod-kan, c.o. ,  grzejników

- silikonowanie brodzików i kabin natryskowych

NATRYSK NA I PIĘTRZE

- rozebranie zabudowy podejść kanalizacyjnych pod brodzikami/ruszt metalowy, płyta, glazura/

- rozebranie pasa płytek oszer.ok.7cm ułożonych poziomo na murku przy brodzikach

- obudowa podejść kanalizacyjnych pod brodziki z płyt OSB-3 gr25mm na konstrukcji wsporczej ze stali profilowej ocynkowanej np.kątownik o wym40x40x3.Rozstaw słupków konstrukcji od 50cm do 70 cm uzależniony od lokalizacji drzwiczek rewizyjnych. Zabudowę należy tak skonstruować, żeby uzyskać następujące wymiary stopnia dł.=4,0m, wys.=0,35, szer.do krawędzi progu met.=0,30. Płytki na zabudowie układać bez listwy PCV od progu metalowego do końca zabudowy/ 30cm/, wysokość zabudowy zmienna ze względu na spadki posadzki w kierunku kratki ściekowej od 0,35 do 0,37cm

- wycięcie otworów i obsadzenie drzwiczek rewizyjnych w płycie OSB-3

- przygotowanie podłoża pod płytki

- obłożenie zabudowy płytkami gresowymi o wym.30x40 lub 30x60 na zaprawie epoksydowej o wysokich parametrach mechanicznych i chemicznych

- wywiezienie materiałów z rozbiórki

5.3 W ŚWIETLICACH NA I i II PIĘTRZE

- uzupełnienie tynku na stropie

- przygotowanie i zagruntowanie podłoży na starych ścianach i stropach przed

malowaniem

-  dostawa i obsadzenie kratek wentylacyjnych pcv o wym.14x14,

- dwukrotne malowanie sufitów i ścian farbą emulsją akrylową

-  dwukrotne malowanie   farbą olejną  lamperii z jednokrotnym szpachlowaniem

  - dwukrotne malowanie farbą olejną  rurek c.o. ,  grzejników

- dostawa skrzydeł drzwiowych „80”pełnych wypełnieniem płytą wiórową

otworową wraz z wkładką, zamkiem, klamką z szyldem okrągłym białym –

świetlica na I piętrze

5.4 W POKOJU  NR 12, PRZEDPOKOJU, ŁAZIENCE NA PARTERZE

-   wyniesienie i wniesienie do pomieszczenia mebli.

-   demontaż starych desek odbojowych na ścianach w pokojach

demontaż opasek naświetli i obłożenie naświetli płytą gips.-kart.

-   odbicie z uzupełnieniem pasów tynków z zaprawy cem.-wap.ok.10cm na cokole

-   zagruntowanie podłoża preparatem zwiększającym przyczepność,

-   wykonanie warstwy wyrównawczej pod posadzki z zaprawy samopoziomującej

  - ułożenie folii i mat pod panele

  - ułożenie paneli podłogowych g 8mm, kl.IV AC4 wraz z listwami dwuczęściowymi oraz narożnikami do  listew

-    dostawa i obsadzenie kratek wentylacyjnych pcv o wym.14x14

-   przygotowanie i zagruntowanie podłoży na starych ścianach i stropach przed

malowaniem -  łazienka, ppok.

-   wykonanie gładzi gipsowej na sufitach i ścianach w pokoju

-   dwukrotne malowanie sufitów i ścian farbą emulsją akrylową w pokoju i            przedpokoju

-   dwukrotne malowanie sufitów i ścian farbą emulsją  odpornymi na wilgoć           i pleśń w łazienkach

-    dwukrotne malowanie   farbą olejną  lamperii z jednokrotnym szpachlowaniem

w  przedpokoju

- dostawa i montaż zabudowy meblowej wg  rys.nr 2a i 2b

- dostawa skrzydeł drzwiowych pokojowych z szybą ze szprosami, białych, płytowych „80” wraz z zamkiem, klamka z szyldem okrągłym białym

-    dostawa i montaż płyt odbojowych o szer.0,60cm

-    wywiezienie materiałów z rozbiórki

5.5 W PRZEDSIONU DO WC NA PARTERZE

- zeskrobanie i zmycie starej farby z sufitów i ścian

- odgrzybianie sufitów

- przygotowanie i zagruntowanie podłoży na starych ścianach i stropach przed

malowaniem

-  dwukrotne malowanie sufitów i ścian farbą emulsją  odpornymi na wilgoć i         pleśń

- jednokrotne malowanie farbą olejną  rurek wod-kan, c.o. ,  grzejników

5.6 W POKOJU NR 8 i 9 NA PARTERZE

- dostawa i montaż zabudowy meblowej wg  rys.nr 2a i 2b w pokojach nr 8

- dostawa i montaż zabudowy meblowej wg.rys.nr 3a i 3b w pokoju nr 9

-    dostawa i montaż płyt odbojowych o szer.0,60cm w pok.nr 9 /uzupełnienie płyty

na jednej ściance we wnęce/

5.7 W SIŁOWNI W PIWNICY

- dostawa i montaż w płycie gipsowo-kartonowej drzwiczek rewizyjnych o wym.0,50x0,60 ze stali, lakierowanych, białych

5.8 NA KLATKACH SCHODOWYCH

-   skucie cokołów lastrykowych

-   zagruntowanie podłoża preparatem zwiększającym przyczepność,

-    przygotowaniem podłoża

-   okładziny schodów lastrykowych płytkami gres o wym.30x30 gat. I, kat.IV

-   cokoliki z płytek gres o wys.10cm gat. I, kat.IV

-  wymiana okładzin z masy plastycznej na pochwytach stalowych

-  dwukrotne malowanie farba olejną balustrad

-  dwukrotne malowanie   farbą olejną  lamperii z jednokrotnym szpachlowaniem

-  dwukrotne malowanie   farbą olejną  lamperii z dwukrotnym szpachlowaniem

policzków schodów

-  demontaż starego włazu drewnianego

-  dostawa i montaż nowego włazu ze stali płaskiej

-    wywiezienie materiałów z rozbiórki

5.8 W WYBRANYCH POKOJACH, PRZEDPOKOJACH, ŁAZIENKACH

/ 4 SEGMENTY/

-   wyniesienie i wniesienie do pomieszczeń mebli.          -

-   przygotowanie i zagruntowanie podłoży na starych ścianach i stropach przed

malowaniem

-  dwukrotne malowanie sufitów i ścian farbą emulsją akrylową w pokojach i przedpokojach

-  dwukrotne malowanie sufitów i ścian farbą emulsją  odpornymi na wilgoć i           pleśń w łazienkach

-  dwukrotne malowanie   farbą olejną  lamperii z jednokrotnym szpachlowaniem

  - jednokrotne malowanie farbą olejną  rurek wod-kan., c.o. ,  grzejników

  - dwukrotne lakierowanie stolarki drzwiowej

5.9 W POMIESZCZENIACH PO SKLEPIE

- wykucie z muru ościeżnic drewnianych , stalowych, drzwi aluminiowych z naświetlem, kratek wentylacyjnych, parapetów lastrykowych

-  rozebranie ścianki z luksferów i wykonanie nowej z kolorowych pustaków szklanych

-  rozebranie ścianki  działowej w WC,

-   zerwanie wykładziny PCV, cokolika i posadzki z płytek gresowych

-  zamurowanie otworu w ścianie po wykutych drzwiach aluminiowych

-  obsadzenie podokienników z płyt z konglomeratów kamiennych

-    odbicie z uzupełnieniem wewnętrznych tynków z zaprawy cem.-wap.

-   gruntowanie podłoży na starych ścianach

- okładziny ścienne z płytek o wym 20x40 na zaprawie cienkowarstwowej

-   zagruntowanie podłoża preparatem zwiększającym przyczepność,

-   wykonanie warstwy wyrównawczej pod posadzki z zaprawy samopoziomującej

  - ułożenie folii i mat pod panele oraz paneli podłogowych g 8mm, kl.IV AC4 wraz z listwami dwuczęściowymi oraz narożnikami do  listew

-   wykonanie posadzek z płytek gresowych polerowanych o wym. 30,0x30,0 cm lub

większe, gat. I, kat.IV  wąskie spoiny  - aneks kuchenny.

-   wykonanie posadzek z płytek gresowych antypoślizgowych  o wym. 30,0x30,0 cm lub większe, gat. I, kat.IV  wąskie spoiny - łazienka

-  gruntowanie podłoży na starych ścianach i stropach

-    wykonanie gładzi gipsowej na sufitach i ścianach

-  dwukrotne malowanie sufitów i ścian farbą lateksową kolorową w pokojach i przedpokojach

-  dwukrotne malowanie sufitów i ścian farbą emulsyjnymi  odpornymi na wilgoć  i pleśń w łazience

  - dwukrotne malowanie farbą olejną  rurek c.o. , .

- dostawa i montaż zabudów meblowych   wg. rys.nr 3a i 3b

-    dostawa i obsadzenie kratek wentylacyjnych pcv o wym.14x14

- dostawa skrzydeł drzwiowych”80” pokojowych z szybą ze szprosami, białych, płytowych  wraz z zamkiem, klamka z szyldem okrągłym białym

- dostawa skrzydeł drzwiowych „80”pełnych wypełnieniem płytą wiórową otworową wraz z wkładką, zamkiem, klamką z szyldem okrągłym białym- drzwi wejściowe z korytarza

- dostawa skrzydeł drzwiowych „80”pełnych, białych z wypełnieniem plaster miodu, łazienkowych z szybką ze szprosami, kratką wentylacyjną, wkładką, zamkiem, klamką z szyldem okrągłym białym

- dostawa i montaż lustra z fazką  na glazurze

- dostawa i montaż szafek kuchennych

-   zawieszenie i regulacja skrzydeł drzwiowych płytowych,.

-     wywiezienie materiałów z rozbiórki

5.10 ROBOTY ZEWNĘTRZNE- likwidacja wejścia zewnętrznego do pomieszczeń po sklepie

- rozebranie pokrycia dachowego, rynny, rury spustowej z blachy powlekanej nadającej się do użytku

- zerwanie cokolika z płytek gresowych

-  demontaż balustrady schodowej ze stali nierdzewnej nadającej się do użytku

-  demontaż konstrukcji daszku jednospadowego

-   rozbiórka schodów

-   uzupełnienie docieplenia ściany zewnętrznej i cokołu po zamurowaniu otworu drzwiowego i rozbiórce schodów oraz dwukrotne pomalowanie farbami silikonowymi fragmentu elewacji

-  uzupełnienie ogrodzenia z siatki w ramach na słupkach

Grubość ocieplenia oraz kolorystykę elewacji dostosować do istniejącej w systemie DRYVIT

UWAGA: 1.Kolor płytek gresowych, paneli podłogowych, płyt meblowych, farb emulsyjnych  akrylowych, olejnych, ustalać z administratorem obiektu  i     inspektorem nadzoru.

2. Wykonawca jest zobowiązany do przedstawienia wzorów płytek gresowych oraz próbki wykładziny zgrzewalnej z PCW przed wbudowaniem materiału.

3. Wyżej wymienione prace będą wykonywane w czynnym obiekcie

4. Gruz składować w kontenerach i na bieżąco wywozić

Opis zabudowy meblowej w pokojach  na I piętrze    wg     rysunku  nr 1

Segmentu z blatem pod komputer i trzema półkami:  blat  z płyty meblowej gr. 18 mm              o wym. ok. 900÷1000 x 600 mm, z otworem w blacie na przeprowadzenie przewodów. Rogi blatu komputerowego  zaokrąglone, blat wystający 300 mm od lica bocznej zabudowy meblowej. Trzy półki o wym.ok.900-1000x300mm wykonane z płyty meblowej o gr 18 mm. Segment połączyć z istniejąca szafą wnękową na stałe.

Tył segmentu wykonać z płyty meblowej gr 18 mm

Konstrukcja zamocowania sztywna, uniemożliwiająca odkształcenie .

Rys nr  1. Segmentu z blatem pod komputer i trzema półkami w pokojach na I piętrze

UWAGA:

Przed przystąpieniem do wykonywania zabudowy, Wykonawca zobowiązany jest do obmiaru z natury każdej wnęki  w pokojach oraz wyboru koloru  płyty meblowej             dostosowanej do płyty z której wykonano istniejąca szafę wnękową

Opis zabudowy meblowej w pokojach  nr 8 i 12 wg rysunków   nr 2a, 2b

Zabudowa meblowa   o wym.  około 2000 ~ 2200 x 2450 ~ 2500 mm  z cokołem 80mm    w szafie   składająca się:

-  z  szafy ubraniowej z drążkiem, półką  oraz bieliźniarkami,   zamkniętej  „drzwiami przesuwnymi o wysokiej jakości i dużej odporności na wszelkie uszkodzenia związane z  intensywnym użytkowaniem” o wym:szer. 1100÷1200mm; wys.2450÷2500mm, głębokość 580÷600 mm.

- segmentu z blatem pod komputer i trzema półkami:  blat  z płyty meblowej gr. 18 mm              o wym. ok. 900÷1000 x 600 mm, z otworem w blacie na przeprowadzenie przewodów. Rogi blatu biurkowego  zaokrąglone, blat wystający 300 mm od lica bocznej zabudowy meblowej. Całość zabudowy zmontowana na sztywno składający się z trzech półek o wym. ok. 900÷1000 x 300 mm z płyty meblowej gr. 18 mm

Tył zabudowy meblowej (szafy z bieliźniarkami) wykonać z płyty meblowej białej o gr. min. 10 mm,

Tył regału  z półkami oraz  z biurkiem wykonać z płyty meblowej gr 18 mm

Góra,  boki i drzwi wykonać z płyty meblowej  gr. 18 mm.

Konstrukcja zamocowania sztywna, uniemożliwiająca odkształcenie i przemieszczanie.

UWAGA:

Przed przystąpieniem do wykonywania zabudowy, Wykonawca zobowiązany jest do obmiaru z natury każdej wnęki  w pokojach oraz wyboru koloru  płyty meblowej             w porozumieniu z administratorem obiektu.

Rys. nr 2a. Zabudowa meblowa w  pokojach nr 8 i 12 (widok z frontu)

Rys. nr 2b. Zabudowa meblowa w pokojach nr 8 i 12 (widok wnętrza)

Opis zabudowy meblowej w  pokojach nr 9 i pok. po sklepie wg rysunków  nr 3a, 3b

Zabudowa meblowa w dużym pokoju o wym.  około 2600 ~ 2780x 2450 ~2500 mm                    z cokołem 80 mm  w szafie, składająca się:

-  z szafy ubraniowej z drążkiem, półką  oraz bieliźniarkami zamkniętej   „drzwiami przesuwnymi o wysokiej jakości i dużej odporności na wszelkie uszkodzenia związane z  intensywnym użytkowaniem”   o wym: szer. 1700÷1780mm, wys. 2400÷2500mm, głębokość 580÷600 mm.

- segmentu z blatem pod komputer i trzema półkami:  blat  z płyty meblowej gr. 18 mm              o wym. ok. 900÷1000 x 600 mm, z otworem w blacie na przeprowadzenie przewodów. Rogi blatu biurkowego  zaokrąglone, blat wystający 300 mm od lica bocznej zabudowy meblowej. Całość zabudowy zmontowana na sztywno składający się z trzech półek o wym. ok. 900÷1000 x 300 mm z płyty meblowej gr. 18 mm

Konstrukcja zamocowania sztywna, uniemożliwiająca odkształcenie i przemieszczanie

Tył zabudowy meblowej (szafy z bieliźniarkami) wykonać z płyty meblowej białej o gr. min. 10 mm,

Tył segmentu z blatem oraz  trzema półkami wykonać z płyty meblowej gr 18 mm

Góra,  boki i drzwi wykonać z płyty meblowej  gr. 18 mm.

UWAGA:

Przed przystąpieniem do wykonywania zabudowy, Wykonawca zobowiązany jest do obmiaru z natury każdej wnęki  w pokojach oraz wyboru koloru  płyty meblowej             w porozumieniu z administratorem obiektu.

Rys. nr 3a. Zabudowa meblowa w pokoju nr 9 i pok. po sklepie              (widok z frontu)

Rys. nr 3b. Zabudowa meblowa w  pokoju  nr 9 i pok. po sklepie

(widok wnętrza)

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

Kontrola jakości robót będzie przeprowadzana na bieżąco przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. Przedmiotem kontroli będzie zgodność z wymogami norm, certyfikatów, wytycznymi wykonania i odbioru robót (m.in. „Warunkami technicznymi i odbioru robót budowlano – montażowych) oraz dokumentacji technicznej.

Wszystkie materiały podstawowe i pomocnicze muszą spełniać wymagania odpowiednich norm lub aprobat technicznych. Każda partia materiałów dostarczona na budowę musi posiadać certyfikat lub deklarację zgodności stwierdzającą zgodność własności technicznych z określonymi w normach i aprobatach.

7. OBMIAR ROBÓT

Obmiaru dokonuje się po wykonaniu robót zgodnie z zasadami obmiarowania dla poszczególnych robót. W zależności od charakteru robót stosuje się odpowiednie jednostki obmiaru.

8. ODBIÓR ROBÓT

Przed odbiorem końcowym należy dostarczyć dokumentację powykonawczą

zawierającą atesty,deklaracje, certyfikaty itp.

#### Odbiór robót będzie dokonany po zgłoszeniu Inspektorowi nadzoru przez Wykonawcę  gotowości do odbioru.

Odbiór będzie polegać na sprawdzeniu:

- zgodności wykonanych robót z zaleceniami Zleceniodawcy,

- jakości wykonanych robót,

-   kompletności dostarczonych przez Wykonawcę dokumentów,

Po wykonaniu odbioru sporządzony zostanie protokół z podpisami komisji i wyszczególnieniem zauważonych braków i usterek.

W skład komisji wchodzą przedstawiciele:

-  wykonawcy,

-  inwestora,

-  użytkownika.

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI

Płaci się za wykonaną i odebraną ilość robót z uwzględnieniem nośników cenotwórczych zawartych w kosztorysie ofertowym.

Ceny jednostkowe obejmują:

- robociznę bezpośrednią wraz z narzutami,

- wartość zużytych materiałów podstawowych i pomocniczych z kosztami zakupu,

- wartość pracy sprzętu z narzutami,

- koszty pośrednie i zysk kalkulacyjny,

- podatki zgodnie z obowiązującymi przepisami (bez podatku VAT).

10. NORMY

PN-EN 13813:2003 PODKŁADY PODŁOGOWE ORAZ MATERIAŁY DO ICH WYKONANIA MATERIAŁY WŁAŚCIWOŚCI I WYMAGANIA

PN-70/B-10100 ROBOTY TYNKOWE. TYNKI ZWYKŁE.

PN-C-81607:1998 EMALIE FTALOWE.

PN-C-81901:2002 FARBY OLEJNE I ALKIDOWE.

PN-C-81914:2002 FARBY DYSPERSYJNE STOSOWANE WEWNĄTRZ.

PN-90/B-14501 ZAPRAWY BUDOWLANE ZWYKŁE.

PN-88/B-32250 MATERIAŁY BUDOWLANE. WODA DO BETONÓW I ZAPRAW.

PN-79/B-06711 KRUSZYWA MINERALNE. PIASKI DO ZAPRAW.

PN-B-19701:1997 CEMENTY POWSZECHNEGO UŻYTKU.

PN-EN 459-1:2003 WAPNO BUDOWLANE.

PN-EN 101:1997 PŁYTKI CERAMICZNE.

PN-EN 14411:2007 PŁYTY I PŁYTKI CERAMICZNE. DEFINICJE, KLASYFIKACJA, CHARAKTERYSTYKA I ZNAKOWANIE OKREŚLAJĄCE WYMAGANIA STAWIANE PŁYTKOM CERAMICZNYM

PN-EN 12004:2002 KLEJE DO PŁYTEK.

PN-EN 13888:2003 ZAPRAWY DO SPOINOWANIA PŁYTEK.

PN-EN 12808-1:2000 KLEJE I ZAPRAWY DO SPOINOWANIA PŁYTEK.

PN-B-91000:1996 STOLARKA BUDOWLANA. OKNA I DRZWI.

PN- B 10085:2001 STOLARKA BUDOWLANA. OKNA I DRZWI. WYMAGANIA

I  BADANIA.

PN-EN 1154:1999/Al.:2004 OKUCIA BUDOWLANE – ZAMYKACZE DRZWIOWE Z REGULACJA

SHAPE  SHAPE  SHAPE  SHAPE  SHAPE  SHAPE  SHAPE  SHAPE  SHAPE