RODZAJ OPRACOWANIA:  SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

PRACE  REMONTOWO – BUDOWLANE

W POMIESZCZENIU PO SKLEPIE W DS. VICTORIA

PRZY  UL. PŁOSKIE 1 W ZAMOŚCIU

BRANŻA: SANITARNA

OPRACOWAŁ : mgr inż. Tadeusz Genca

Lublin,  marzec 2013 r.

##### INSTALACJE SANITARNE

- Część ogólna

- Instalacja wodociągowa

- Instalacja kanalizacji sanitarnej

- Instalacja c.o.

- Instalacja  wentylacji

- Ogólne zasady kontroli jakości i odbioru robót

1. Część ogólna

  - 1.1.  Materiały

Wszystkie materiały nowe użyte do wykonania obiektu muszą spełniać wymagania

norm, posiadać certyfikaty, świadectwa dopuszczania lub inne dokumenty świadczące o ich możliwości zastosowania do wykonania projektowanych robót. Wykonawca powinien wykonać przedmiot umowy z materiałów własnych, z zastosowaniem preferencji krajowych.

Materiały i urządzenia powinny odpowiadać co do jakości wymogom wyrobów dopuszczanych do obrotu i stosowania w budownictwie, określonych w art. 10 Ustawy Prawo Budowlane.

## UWAGI: 1. Przed wbudowaniem materiałów Wykonawca zobowiązany jest przedstawić

dany materiał / wraz z atestami i  innymi dokumentami/  Inspektorowi

Nadzoru  celem akceptacji

2.  Materiały i urządzenia z demontażu należy przekazywać protokolarnie

konserwatorom

3.  Materiały odpadowe systematycznie usuwać poza teren budynku i Uczelni

4.  Po wykonaniu robót sporządzić dokumentację powykonawczą zawierającą

wszelkie atesty, certyfikaty  na materiały i urządzenia, protokoły z prób

itp. oraz   inwentaryzację powykonawczą zawierającą opisy  wykonanych

robót i część graficzną /rysunki rzutów pomieszczeń z naniesionymi

instalacjami,   rozwinięcia itp./

  - 1.2.  Wykonanie robót

Roboty wykonywać należy:

- zgodnie z "Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano - montażowych" tom 2 (Instalacje sanitarne i przemysłowe),

- zgodnie z Warunkami Wykonania i Odbioru Cobrti Instal,

- przy przestrzeganiu przepisów wg Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy wykonywaniu robót budowlano montażowych (Dz. U. Nr 47/03 poz. 401), zgodnie z Rozporządzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 14 grudnia 1994r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki (Dz. U. Nr 10 z 1995r.) z późniejszymi zmianami z dnia 4 kwietnia 1996r. (Dz. U. Nr 45 z 1996 r.) i z dnia 30 września1997r. (Dz. U. Nr 132 z 1997 r.),

- Instalacja wodociągowa

Zakres robót:

- Demontaż baterii umywalkowych

- Demontaż istniejących rur wodociągowych fi 20-15 i wodomierzy

- Wymiana części poziomu wodociągowego w siłowni- wody zimnej i ciepłej

- Montaż nowych baterii umywalkowych i natryskowej

- Baterie ścienne,  chromowane

- Przewody skryć w bruzdach ściennych

- Przewody wodociągowe w izolacji z pianki poliuretanowej

- Zamontować zawory odcinające – fi 15

- Montaż nowych przewodów  wodociągowych z rur stalowych ocynkowanych.

Instalacja wodociągowa powinna zapewnić obiektowi budowlanemu, w którym ją wykonano, możliwość spełnienia wymagań podstawowych dotyczących w szczególności:

- bezpieczeństwa konstrukcji

- bezpieczeństwa użytkowania

- odpowiednich warunków higienicznych i zdrowotnych oraz ochrony środowiska

Instalacja wodociągowa powinna być wykonana zgodnie z zasadami wiedzy technicznej w sposób umożliwiający zapewnienie prawidłowego użytkowania w zakresie zaopatrzenia w wodę, zgodnie z wymogami przepisów techniczno-budowlanych dotyczących warunków technicznych użytkowania obiektów budowlanych

Trasy przewodów powinny być zinwentaryzowane i naniesione w dokumentacji technicznej powykonawczej.

Przewody wodociągowe powinny być prowadzone w otulinie (izolacji cieplnej)

Zakrycie bruzd powinno nastąpić po dokonaniu odbioru częściowego instalacji wodociągowej

Przewody należy prowadzić w sposób umożliwiający wykonanie izolacji cieplnej

Przewody poziome instalacji wody zimnej należy prowadzić poniżej przewodów instalacji wody ciepłej, instalacji ogrzewczej i przewodów gazowych

Armatura powinna odpowiadać warunkom pracy /ciśnienie, temperatura itp./

Armatura powinna być zamontowana w taki sposób aby była dostępna do obsługi

i konserwacji.

Armatura odcinająca powinna być zainstalowana na przewodach doprowadzających wodę

wodociągową do  punktów czerpania

Armaturę na przewodach należy tak instalować, żeby kierunek przepływu wody

instalacyjnej był zgodny z oznaczeniem kierunku przepływu na armaturze.

Przy wykonywaniu robót według zasad niniejszej specyfikacji należy stosować następujące materiały:

- rury stalowe ocynkowane ze szwem gwintowane, wg PN-H-74200:1998

- łączniki z żeliwa ciągliwego ocynkowane łączone na gwint - PN-76/H-74392

- kształtki żel.-wod. wg PN-84/H-74101

- zawory przelotowe do wody - kulowe

- armatura wypływowa - PN-/M-75118,

- Instalacja kanalizacyjna sanitarnej

Zakres robót:

- Demontaż przyborów kanalizacyjnych: umywalek, WC, wraz z podejściami

- Montaż ustępu  typu kompakt

- Montaż  umywalki o szerokości 60 cm i zlewozmywaka z blachy stalowej nierdzewnej 1- kom. z ociekaczem

- Montaż brodzika z kabiną półokrągłą z tworzywa sztucznego

- Podejścia kryte w bruzdach ściennych

- Demontaż istniejącego pionu żeliwnego fi 100

- Wykonanie podejść odpływowych do WC,  umywalek i brodzika

- Nowe rurociągi - z rur PCW

Instalacja kanalizacyjna powinna zapewnić obiektowi budowlanemu, w którym ją wykonano, możliwość spełnienia wymagań podstawowych dotyczących w szczególności:

- bezpieczeństwa konstrukcji

- bezpieczeństwa użytkowania

- odpowiednich warunków higienicznych i zdrowotnych oraz ochrony środowiska.

- konstrukcja i rozmieszczenie podpór powinny umożliwić łatwy i trwały montaż przewodu, a konstrukcja i rozmieszczenie podpór przesuwnych powinny zapewnić swobodne, poosiowe przesuwanie przewodu

- na przewodach spustowych (pionach) należy stosować na każdej kondygnacji co najmniej jedno mocowanie stałe, zapewniające przenoszenie obciążeń rurociągów, a dla przewodów PVC co najmniej jedno takie mocowanie przesuwne

- przybory i urządzenia łączone z urządzeniem kanalizacyjnym należy wyposażyć indywidualne zamknięcia wodne (syfony). Wysokość zamknięcia wodnego powinna gwarantować niemożność wysysania wody z syfonu podczas spływu wody z innych przyborów oraz przenikania zapachów z instalacji do pomieszczeń

Przybory i urządzenia powinny być zamontowane na wysokościach określonych w warunkach technicznych COBRTI INSTAL.

Przy wykonywaniu robót według zasad niniejszej specyfikacji należy stosować następujące materiały:

- rury  przewodowe z tworzyw sztucznych PVC wg PN-EN 1401-1:1995

- kształtki kanalizacyjne PVC do połączeń kielichowych łączonych na uszczelkę wg PN-81/C-89203,

- wyroby sanitarne ze stali nierdzewnej - Katalog Techniczny Wyrobów,

- Instalacja c.o. i wentylacji

# Zakres robót:

1.   Demontaż grzejników wraz z uzbrojeniem

2.   Montaż  3 grzejników aluminiowych członowych typu  I / o wysokości 60 cm /-

2 szt.   po 15 elementów i 1 szt. – 5 elementów

- Wymiana rur przyłącznych do grzejników - stalowe czarne

- Zawory grzejnikowe termostatyczne z głowicami - na zasileniu oraz zawory na powrocie

- Rury oczyścić i zabezpieczyć antykorozyjnie

- Wykonać próbę szczelności instalacji

Materiały

Mogą być stosowane wyroby producentów krajowych i zagranicznych posiadające aprobaty techniczne wydane przez odpowiednie Instytuty Badawcze.

-rurociągi:  do wykonania instalacji centralnego ogrzewania stosuje się  rury stalowe

czarne ze    szwem wg PN-80/H-74244, łączonych za pomocą spawania

-  grzejniki – aluminiowe członowe

- 	armatura:

zastosować należy armaturę z przyłączami gwintowanymi jak niżej:

  - zawory umożliwiające odcięcie grzejników – na zasileniu i na powrocie

Wymagania szczegółowe wykonania robót budowlanych

Przed przystąpieniem do robót montażowych należy m.in.:

·	ustalić usytuowanie grzejników,

·	ustalić kompletność materiałów.

- Próby ciśnieniowe.

Zmontowaną instalację (przed pracami izolacyjnymi) należy poddać próbie ciśnieniowej zgodnie z Warunkami technicznymi

Wymagania techniczne:

COBRTI INSTAL  « Wytyczne projektowania instalacji   centralnego ogrzewania »

Zeszyt nr 2,

Instrukcja Zabezpieczenia Przed Korozją Konstrukcji Stalowych za Pomoca Pokryć Malarskich » - KOR 3-A. Komitet Nauki i Techniki. Warszawa 71.

5. Instalacja wentylacji

Zakres robót:

- Wymiana wentylatora typu łazienkowego

Sposób zamocowania wentylatora powinien zabezpieczać przed przenoszeniem ich drgań na konstrukcję budynku

Podczas montażu wentylatora należy zapewnić:

-odpowiednie ustawienie osi wirnika

-równoległe ustawienie osi wirnika wentylatora  i osi silnika

Zasilenie elektryczne wentylatora powinno zapewnić prawidłowy / zgodny z oznaczeniem/ kierunek obrotów wentylatora.

Sprawdzenie kompletności wykonanych prac:

-    sprawdzenie zgodności wykonania instalacji z obowiązującymi przepisami

oraz z zasadami technicznymi

-    sprawdzenie dostępności dla obsługi ze względu na działanie, czyszczenie i

konserwację

-    sprawdzenie kompletności dokumentów niezbędnych do eksploatacji

Badania ogólne:

-      dostępności dla obsługi

-     stanu czystości urządzeń

-     kompletności znakowania

-     zainstalowanie urządzeń w sposób nie powodujący przenoszenia drgań

  - środków do uziemienia urządzeń i przewodów

5. Ogólne zasady kontroli jakości i odbioru robót

Kontrola jakości robót będzie przeprowadzana na bieżąco przez Inspektora Nadzoru.

Przedmiotem kontroli będzie zgodność z wymogami norm, certyfikatów, wytycznymi wykonania i odbioru robót (m.in. „Warunkami technicznymi i odbioru robót budowlano – montażowych).

Obmiar robót będzie każdorazowo wykonany w obecności Inspektora Nadzoru i

powinien być przeprowadzony zgodnie z obowiązującymi zasadami zarówno na etapie wykonywania, jak i po zakończeniu wykonywania elementu robót stanowiącego odrębną całość obiektu.

Odbiór robót będzie następować po zgłoszeniu Inspektorowi Nadzoru przez

Wykonawcę gotowości odbioru.

Przedmiotem odbioru będzie przedmiot zamówienia. Zamawiający wyznaczy termin i rozpoczęcie odbioru przedmiotu umowy.

Z czynności odbioru spisany będzie protokół zawierający wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru, jak też terminy wyznaczone na usunięcie stwierdzonych przy odbiorze wad i usterek.

Odbiór polegać będzie na sprawdzeniu kompletności dokumentów z prób i pomiarów wymaganych przez obowiązujące przepisy i normy oraz sprawdzeniu każdej wykonanej roboty.

Odbiór techniczny końcowy:

Instalacja powinna być przedstawiona do odbioru końcowego po spełnieniu następujących warunków:

- zakończenia wszystkich robót montażowych,

- dokonania badań odbiorczych z wynikiem pozytywnym.

Przy odbiorze końcowym należy przedstawić następujące dokumenty:

- obmiary powykonawcze,

- protokóły wykonanych badań odbiorczych,

- instrukcje obsługi i gwarancje wbudowanych wyrobów,

- instrukcje obsługi instalacji.

W ramach odbioru końcowego należy sprawdzić zgodność wykonanej instalacji i przedstawionych dokumentów.

Odbiór techniczny – końcowy kończy się protokólarnym przejęciem instalacji do użytkowania lub protokólarnym stwierdzeniem braku przygotowania instalacji do użytkowania, wraz z podaniem przyczyn takiego stwierdzenia.

Przed odbiorem końcowym należy przedstawić następujące dokumenty:

- obmiary powykonawcze,

- protokóły wykonanych badań odbiorczych,

- dokumentację powykonawczą zawierającą  atesty, deklaracje, certyfikaty, gwarancje,

protokoły z prób itp.

- inwentaryzację powykonawczą zawierającą opisy robót, rzuty, rozwinięcia itp.

Przy rozliczaniu wykonanych robót kosztorysem powykonawczym obowiązują ceny

w kolejności:

- Ofertowe Wykonawcy

- Ceny z Sekocenbudu za dany kwartał

- Rachunki za zakup wbudowanych materiałów i urządzeń.

Opis wykonał:

mgr inż. Tadeusz Genca