SPECYFIKACJA  TECHNICZNA

WYKONANIA  I ODBIORU   ROBÓT   REMONTOWYCH

WYKONANIE ROBÓT REMONTOWO- MALARSKICH

w domu studenckim „MANHATTAN”

przy ul. Dobrzańskiego33 w Lublinie

UNIWERSYTETU PRZYRODNICZEGO

W LUBLINIE

BRANŻA: BUDOWLANA

Wspólny Słownik Zamówień (CPV):

45400000-1   -   Roboty   wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych

OPRACOWAŁ :  mgr  inż. Daniel Zielonka

Lublin, sierpień  2013 r.

- WSTĘP

  - 1.1.Przedmiot S. T.

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania             i odbioru prac remontowo – malarskich w domu studenckim „MANHATTAN”  przy                ul. Dobrzańskiego 33 w Lublinie Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie.

  - 1.2.Zakres stosowania S.T.

Szczegółowa specyfikacja techniczna stanowi obowiązującą podstawę jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1.

  - 1.3.Zakres robót objętych S.T.

Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające właściwe wykonanie robót w obiekcie a mianowicie:

  - 1.4 Określenia podstawowe.

Określenia podstawowe podane w niniejszej specyfikacji technicznej są zgodne                     z określeniami w obowiązujących Polskich Normach.

  - 1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót.

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność ze Specyfikacją Techniczną, obowiązującymi normami, przepisami prawa i poleceniami Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

  - KOD CPV

##### Roboty malarskie –CPV 45442100-8

###### Roboty   budowlane wykończeniowe, pozostałe-  CPV 45450000-6

- MATERIAŁY

Ogólne wymagania

Zastosowane materiały powinny mieć:

- Aprobaty techniczne lub być produkowane zgodnie z obowiązującymi normami,

- Certyfikat lub Deklarację Zgodności z Aprobatą Techniczną lub z PN,

- Certyfikat na znak bezpieczeństwa,

- na opakowaniach powinien znajdować się termin przydatności   do stosowania

- SPRZĘT

Sprzęt musi być w pełni sprawny i dostosowany do technologii i warunków wykonania robót oraz spełniać wymagania techniczne w zakresie przepisów BHP.

Wykonawca zapewni sprzęt do robót:

-  betoniarka wolnosp.elek.150dm3

-  wyciąg jednomaszt. elektr.0.5t, 1.5t

- TRANSPORT

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu.

Środki transportowe muszą spełniać wymagania wynikające   z obowiązujących w Polsce przepisów, jak również zapewnić bezpieczeństwo użytkowników dróg oraz pracowników na terenie budowy. Ponadto muszą zapewnić warunki prawidłowego transportu materiałów, gwarantujące zachowanie ich wymaganej jakości.

Wykonawca zapewni sprzęt transportowy:

  - samochód dostawczy do 0,9 t,

  - samochód skrzyn.do 5.0t (1)

  - Transport materiałów budowlanych.

    - Płytki ceramiczne- zaleca się używać samochodów pokrytych plandekami lub zamkniętych.

    - Materiały do robót malarskich- w opakowaniach, na paletach w samochodach zamkniętych lub pokrytych plandekami.

    - Transport cementu, wapna, gipsu budowlanego i szpachlowego oraz zapraw powinien odbywać się zgodnie z normą BN-88/6731-08. Cement i wapno luzem należy przewozić cementowozem, natomiast materiały workowane dowolnymi środkami transportu zabezpieczone przed zawilgoceniem.

    - Kruszywa- można przewozić dowolnymi środkami transportu zabezpieczając przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi asortymentami kruszywa.

    - Gruz z rozbiórki w czasie transportu powienien być zabezpieczony przed pyleniem i spadaniem.

5. WYKONANIE ROBÓT

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za ich właściwe wykonanie, zgodnie z wiedzą budowlaną, Polskimi Normami i umową. Jest również odpowiedzialny za jakość zastosowanych do budowy materiałów i ich zgodność z wymogami technicznymi.

Inspektor nadzoru ma prawo do odrzucenia robót lub materiałów niezgodnych                       z wymogami technicznymi, normami lub SST. Decyzje i polecenia Inspektora Nadzoru należy realizować w wyznaczonym przez niego czasie, pod groźbą wstrzymania robót, a skutki finansowe z tego wynikłe poniesie Wykonawca robót.

5.1. Roboty remontowo- malarskie obejmują:

- wyniesienie i wniesienie mebli z 8 pokoi,

- zabezpieczenie podłóg folią,

- zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach podłogi do 5 m2 .

- przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi akrylowymi,

- gruntowanie powierzchni poziomych i pionowych,

- dwukrotne malowanie ścian i sufitów farbą emulsyjną  akrylową, odporną                      na ścieranie i zmywanie w pokojach – 8 szt , korytarzach – 10 szt, klatkach schodowych – 2 szt oraz w sklepie na parterze

- dwukrotne malowanie ścian i sufitów farbą emulsyjną  akrylową odporną na wilgoć, chroniącą przed rozwojem grzybów i pleśni w sanitariatach,

- zeskrobanie i zmycie starej farby w pom. sanitarnych,

- jednokrotne lakierowanie stolarki drzwiowej, ścianek, szafek do 1,0 m2 .

- dwukrotne lakierowanie stolarki drzwiowej, ścianek i szafek o pow. ponad 1,0 m2,

- jednokrotne malowanie farbą olejną grzejników i rur c.o.

- dwukrotne malowanie farbami olejnymi tynków wewnętrznych ścian z jednokrotnym szpachlowaniem,

- wykonanie tynków uzupełeniających zwykłych kat. III na ścianach po obsadzonych puszkach, wyłącznikach, hakach itp. w 8  pokojach.

- uzupełnienie tynków zwykłych wewn. kat. III z zaprawy cem.- wap. na ścianach,

- wywóz  materiałów  z  rozbiórki,

  - Roboty remontowo – instalacyjne  w sklepie:

- rozebranie  wykładziny ściennej z  płytek,

- gruntowanie podłoży preparatem powierzchni pionowych,

- układanie płytek z  glazury na ścianch o wym. 30x30 cm,

- obsadzanie listew ochronnych  przy glazurze,

- dstawa i montaż szafki kuchennej zlewozmywakowej w sklepie na parterze,

- dostawa i montaż szafki kuchennej wiszącej na  ścianie w sklepie,

- dostawa i montaż szafki kuchennej stojącej dwudrzwiowej z półkami w sklepie,

- demontaż baterii umywalowej i zlewozmywakowej- 2szt,

- demontaż umywalki i zlewozmywaka,

- demontaż rurociągu żeliwnego kanal. o śr. 50-100 mm,

- montaż zaworów zwrotnyvh na instal. wod.. o śr. 15 mm,

- dostawa i montaż baterii umywalkowej i zlewozmywakowej – 2 szt,

- dostawa i montaż umywalki oraz zlewozmywaka dwukomorowego z ociekaczem ze stali nierdzewnej na szafce,

- wykonanie wpustów ściekowych z tworzywa sztucznego o śr.  50 mm,

UWAGA:

1) Kolor farb emulsyjnych, olejnych, płytek glazurowych ustalać  z administratorem       obiektu i inspektorem  nadzoru.

2)Wykonawca jest zobowiązany do przedstawienia  wzorów płytek glazurowych, przed wbudowaniem materiału.

Wyżej wymienione prace będą wykonywane w obiekcie w którym trwają  prace remontowe

- KONTROLA JAKOŚCI  ROBÓT

Kontrola jakości robót będzie przeprowadzana na bieżąco przez Inspektora Nadzoru. Przedmiotem kontroli będzie zgodność z wymogami norm, certyfikatów, wytycznymi wykonania i odbioru robót (m.in. „Warunkami technicznymi i odbioru robót budowlano – montażowych) oraz dokumentacji technicznej.

Wszystkie materiały podstawowe i pomocnicze muszą spełniać wymagania odpowiednich norm lub aprobat technicznych. Każda partia materiałów dostarczona na budowę musi posiadać certyfikat lub deklarację zgodności stwierdzającą zgodność własności technicznych z określonymi           w normach   i aprobatach.

7.  OBMIAR ROBÓT

Ilość robót określa się na podstawie pomiarów wykonanych robót z natury                      z uwzględnieniem zmian zaaprobowanych przez inspektora nadzoru.

Obmiary powinny być wykonywane na bieżąco a przy robotach zanikających obowiązkowo w obecności inspektora nadzoru.

Błędne naliczenie ilości robót w kosztorysie ofertowym nie zwalnia Wykonawcy              z obowiązku wykonania wszystkich robót.

Obmiaru dokonuje się po wykonaniu robót zgodnie z zasadami obmiarowania dla poszczególnych robót. W zależności od charakteru robót stosuje się odpowiednie jednostki obmiaru.

- ODBIÓR ROBÓT

Przed odbiorem powinny być dostarczone następujące dokumenty:

  - dokumenty dotyczące jakości wbudowanych materiałów i urządzeń,

  - świadectwa jakości wydane przez dostawców materiałów i urządzeń.

#### Odbiór robót będzie dokonany po zgłoszeniu Inspektorowi nadzoru przez Wykonawcę  gotowości do odbioru.

Odbiór będzie polegać na sprawdzeniu:

  - zgodności wykonanych robót z zaleceniami Zleceniodawcy,

  - jakości wykonanych robót,

  - kompletności dostarczonych przez Wykonawcę dokumentów,

Po wykonaniu odbioru sporządzony zostanie protokół z podpisami komisji                                    i wyszczególnieniem zauważonych braków i usterek.

W skład komisji wchodzą przedstawiciele:

  - wykonawcy,

  - inwestora,

  - użytkownika.

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI

Zasady rozliczenia i płatności.

Rozliczenie robót może być dokonane jednorazowo po wykonaniu pełnego zakresu robót i ich końcowym odbiorze lub etapami po dokonaniu odbiorów częściowych robót.

Podstawą rozliczenia i płatności wykonanego i odebranego zakresu robót stanowi wartość tych robót obliczona na podstawie kosztorysu powykonawczego

10. NORMY

PN-69/B-10280 ROBOTY MALARSKIE FARBAMI WODNYMI I     WODOROZCIEŃCZALNYMI FARBAMI EMULSYJNYMI. WYMAGANIA I BADANIA TECHNICZNE PRZY ODBIORZE

PN-69/B-10285 ROBOTY MALARSKIE BUDOWLANE FARBAMI, LAKIERAMI I EMALIAMI NA SPOIWACH BEZWODNYCH

## PN-EN 998-1:2004/AC:2006 WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZAPRAW DO MURÓW -- CZĘŚĆ 1: ZAPRAWA TYNKARSKA

#### PN-EN 998-2:2004/Ap1:2008 WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZAPRAW DO MURÓW -- CZĘŚĆ 2: ZAPRAWA MURARSKA

PN-70/B-10100 ROBOTY TYNKOWE. TYNKI ZWYKŁE.

PN-C-81607:1998 EMALIE FTALOWE.

PN-C-81901:2002 FARBY OLEJNE I ALKIDOWE.

PN-C-81914:2002 FARBY DYSPERSYJNE STOSOWANE WEWNĄTRZ.

PN-EN 1008:2004 WODA ZAROBOWA DO BETONU.

PN-90/B-14501 ZAPRAWY BUDOWLANE ZWYKŁE.

PN-88/B-32250 MATERIAŁY BUDOWLANE. WODA DO BETONÓW I ZAPRAW.

PN-79/B-06711 KRUSZYWA MINERALNE. PIASKI DO ZAPRAW.

PN-B-19701:1997 CEMENTY POWSZECHNEGO UŻYTKU.

PN-EN 459-1:2003 WAPNO BUDOWLANE.

PN-EN 101:1997 PŁYTKI CERAMICZNE.

PN-EN 14411:2007 PŁYTY I PŁYTKI CERAMICZNE. DEFINICJE, KLASYFIKACJA, CHARAKTERYSTYKA I ZNAKOWANIE OKREŚLAJĄCE WYMAGANIA STAWIANE PŁYTKOM CERAMICZNYM

PN-EN 12004:2002 KLEJE DO PŁYTEK.

PN-EN 13888:2003 ZAPRAWY DO SPOINOWANIA PŁYTEK.

PN-EN 12808-1:2000 KLEJE I ZAPRAWY DO SPOINOWANIA PŁYTEK.