Uniwersytet Przyrodniczy

w Lublinie ul. Akademicka 13

20-950 Lublin

# SPECYFIKACJA  TECHNICZNA

Remont oświetlenia  na korytarzach i na klatkach schodowych DS. Manhattan

OPRACOWAŁ

mgr inż. Grzegorz Kasperek

Lublin, Lipiec 2013

Nazwa zamówienia

Remont oświetlenia  na korytarzach i na klatkach schodowych DS. Manhattan

Przedmiot i zakres robót budowlanych

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót elektrycznych w zakresie wykonania instalacji elektrycznych i teletechnicznych.

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy przy zlecaniu i realizacji robót dla zamówienia wymienionego w pkt. 1.1. Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z budową instalacji elektrycznych.

Opis prac objętych przedmiotem zamówienia

Zakres prac

Korytarze

Przebudowa obejmuje wymianę wszystkich opraw na TYP A dostosowanych do sufitów podwieszanych na korytarzach na wszystkich piętrach DS. Manhattan. Przewody YDYp 3x1,5 należy montować na uchwytach do stropu nad sufitem podwieszanym.

Klatki schodowe

Na klatkach schodowych należy wymienić oprawy na kompletne ledowe w technologii LED COB.

Sposób włączania i układ oświetlenia nocnego pozostaje bez zmian.

OPRAWY

OPRAWA TYP A

Do zamontowania na korytarzu w suficie podwieszanym.

Dopuszcza się zastosowanie innych, równoważnych opraw. Warunki równoważności oprawy:

Oprawa wstropowa rastrowa 4x18W G13 IP20

- Rodzaj rastra:Wysoki połysk

- Materiał rastra:Aluminium

- Oprawka:G13

- Liczba źródeł światła:4

- Zapłonnik/starter:Konwencjonalny

- Rodzaj obwodu:Indukcyjny

- Rozsył światła:Bezpośredni

- Moc źródła światła [W]:18

- Długość [m]:595

- Szerokość [m]:595

- Wysokość/głębokość [mm]:80

- Rodzaj oprawy:Oprawa rastrowa

- Źródło światła:Świetlówka D=26 mm

- Rodzaj osprzętu:Statecznik niskostratny

- Zawiera układ sterujący:Tak

Dopuszcza się zastosowanie innych, równoważnych opraw. Warunki równoważności oprawy:

OPRAWA TYP B

Do zamontowania na klatkach schodowych na ścianach.

Oprawy typu LED z czujką ruchu

Należy wymienić stare oprawy na nowe kompletne oprawy typu LED z najnowszymi obecnie dostępnymi półprzewodnikowymi źródłami światła – diodami LED typu COB o współczynniku 100 lm/W,  mocy 9W oraz strumieniu świetlnym 900lm. Oprawa powinna być wyposażona w czujki ruchu wewnątrz obudowy, które zależnie od potrzeb użytkownika będą mogły być odłączane.

Ogólne warunki wykonania i odbioru robót

- Przed rozpoczęciem robót elektrycznych wykonawca powinien zapoznać się 
z obiektem, oraz stwierdzić odpowiednie przygotowanie frontu robót,

- Odbiór frontu robót (placu budowy) przez wykonawcę od zleceniodawcy powinien być dokonany komisyjnie i udokumentowany spisaniem protokołu,

- Zabezpieczenie placu budowy w okresie realizacji robót spoczywa na Wykonawcy 
i nie podlega odrębnej zapłacie, przyjmuje się że jest włączone w cenę oferty,

- Odbiorem częściowym może być objęta część instalacji stanowiąca etapową całość. Poprawność wykonanych robót należy potwierdzić protokółami z przeprowadzonych pomiarów i badań instalacji elektrycznych,

- Do odbiorów częściowych zalicza się też odbiory robót przewidzianych do zakrycia, w celu sprawdzenia jakości wykonania robót, oraz dokonania ich obmiaru,

- Z dokonanego odbioru częściowego należy sporządzić protokół,

- Odbiór końcowy robót może się odbyć po zakończeniu wszystkich robót

- i technicznym potwierdzeniu poprawności i jakości wykonanych robót poprzez wykonanie pomiarów i badań instalacji i urządzeń elektrycznych,

- Wyniki prób i pomiarów pomontażowych winny być ujęte w stosownych protokołach,

- Przy wykonywaniu robót elektrycznych wykonawca zobowiązany jest do przestrzegania aktualnie obowiązujących przepisów w zakresie BHP, p.poż. i ochrony środowiska,

- Personel wykonawcy robót elektrycznych winien posiadać aktualne zaświadczenia kwalifikacyjne SEP – zaświadczenie „E”,

- Po zakończeniu robót lub etapu robót wykonawca zobowiązany jest do sporządzenia 
i przekazania zleceniodawcy dokumentacji powykonawczej,

- Wykonawstwo robót elektrycznych winno spełniać wymogi obowiązującej normy PN IEC 60364 oraz Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. 
w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie,

- Materiały i osprzęt z demontażu przekazać do Sekcji ds. Technicznej Obsługi Domów Studenckich Uniwersytetu Przyrodniczego Lublinie,

- Materiały które zostaną zastosowane w wykonawstwie robót muszą być właściwie oznaczone dla których wydano certyfikat na znak bezpieczeństwa lub deklarację zgodności potwierdzających zgodność z PN lub z aprobatą techniczną,

- Wykonawca zobowiązany jest do stosowania takiego sprzętu, który jest w dobrym stanie technicznym i nie wpływa niekorzystnie na środowisko a także nie powoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót,

- Z uwagi na czynne obiekty wyłączenia prądu należy każdorazowo uzgadniać 
z administracją obiektu i codziennie po zakończeniu robót uprzątać stanowisko pracy,

- Miejsce poboru energii elektrycznej i wody dla potrzeb budowy wskaże administrator obiektu w porozumieniu z konserwatorem elektrykiem i hydraulikiem,

- W trakcie wykonywania robót należy przestrzegać postanowień regulaminu porządkowego w danym obiekcie.

Informacje dodatkowe

- Przed przystąpieniem do wykonywania robót w poszczególnych obiektach należy spisać z udziałem Inspektora Nadzoru i przedstawiciela użytkownika protokół uściślający zakres robót przewidziany do wykonania w danym obiekcie oraz terminy rozpoczęcia i zakończenia robót,

- Rozliczenie z zamawiającym nastąpi za pomocą kosztorysu powykonawczego na podstawie rzeczywistego zakresu wykonanych prac.

Załącznik:

  - przedmiar robót

OPRACOWAŁ

mgr inż. Grzegorz Kasperek