Załącznik nr 10 do SIWZ

Znak sprawy AZP/PN/p-200/1/2013

SPECYFIKACJA ELEMENTÓW ZAMÓWIENIA –

WYMAGANIA MINIMALNE

| Minimalne, wymagane parametry | Opis parametrów sprzętu zaoferowanego przez Wykonawcę w ramach prowadzonego postępowania - szczegółowy opis umożliwiający identyfikację urządzenia lub podzespołu w szczególności z podaniem nazwy producenta oraz modelu lub kodu produktu |
| --- | --- |

| 1 | 2 |
| --- | --- |
| Biurko |  |
| Producent: Model: |  |
| Biurko typu katedra |  |
| Posiada przestrzenie montażowe dla urządzeń AV oraz systemu sterowania |  |
| Posiada zamykane przyłącze kablowe zlicowane z powierzchnia biurka |  |
| Musi umożliwiać pewne zabezpieczenie urządzeń, gdy nie są wykorzystywane |  |
| Dystrybutor antenowy |  |
| Producent: Model: |  |
| Szerokopasmowy, aktywny spliter antenowy dla 1 do 4 odbiorników diversity |  |
| Zasilanie odbiorników kablami antenowymi z jednego zasilacza |  |
| Zasilanie wzmacniaczy antenowych kablami antenowymi |  |
| Wyjścia zasilające z zabezpieczeniami przeciwzwarciowymi |  |
| Możliwość załączania zasilania w całym systemie odbiorczym jednym włącznikiem na panelu frontowym splitera |  |
| Zasilacz systemowy umożliwiający zasilenie 4 odbiorników |  |
| Ekran projekcyjny – typ 1 |  |
| Producent: Model: |  |
| Obszar roboczy: min. 700 x 395 cm |  |
| Współczynnik odbicia: min. 1,0 |  |
| Powierzchnia projekcyjna nieprzepuszczająca światła |  |
| Obudowa wykonana z powlekanego aluminium w kolorze białym |  |
| Zmotoryzowany wysuw ekranu |  |
| Wyposażony w elektromagnetyczne hamulce tarczowe, zabezpieczenie termiczne i mechanizm bezpieczeństwa |  |
| Przeznaczony do montażu sufitowego |  |
| Ekran projekcyjny – typ 2 |  |
| Producent: Model: |  |
| Obszar roboczy: min. 600 x 338 cm |  |
| Współczynnik odbicia: min. 1,2 |  |
| Kąt oglądalności: min. 150 stopni |  |
| Kaseta w kolorze białym wykonana z aluminium |  |
| Zmotoryzowany wysuw ekranu |  |
| Montaż ścienny lub sufitowy |  |
| Ekran projekcyjny – typ 3 |  |
| Producent: Model: |  |
| Obszar roboczy: min. 290 x 182 cm |  |
| Współczynnik odbicia: min. 1,2 |  |
| Kąt oglądalności: min. 150 stopni |  |
| Powierzchnia projekcyjna nieprzepuszczająca światła |  |
| Kaseta w kolorze białym wykonana z aluminium |  |
| Zmotoryzowany wysuw ekranu |  |
| Montaż ścienny lub sufitowy |  |
| Ekran projekcyjny – typ 4 |  |
| Producent: Model: |  |
| Obszar roboczy: min. 270 x 169 cm |  |
| Współczynnik odbicia: min. 1,2 |  |
| Kąt oglądalności: min. 150 stopni |  |
| Powierzchnia projekcyjna nieprzepuszczająca światła |  |
| Kaseta w kolorze białym wykonana z aluminium |  |
| Zmotoryzowany wysuw ekranu |  |
| Montaż ścienny lub sufitowy |  |
| Eliminator sprzężeń akustycznych |  |
| Producent: Model: |  |
| Liczba kanałów: min 1 |  |
| Liczba filtrów na kanał: min. 12 filtrów kontrolowanych automatycznie w zakresie 40 Hz-20 kHz |  |
| Parametry filtrów: szerokość 1/10 lub 1/5 oktawy, stała dobroć, dokładność 1 kHz |  |
| Typy filtrów: stałe i dynamiczne |  |
| Wejścia/wyjścia audio: XLR, TRS ¼” |  |
| Pasmo przenoszenia: min. 20 Hz-20 kHz |  |
| Odstęp od szumów: min. 100 dB |  |
| Zakres dynamiki: min. 105 dB |  |
| Przystosowany do montaży w szafie 19” |  |
| Głośnik – typ 1 |  |
| Producent: Model: |  |
| Zawiera min. 12 przetworników o wysokiej dynamice mocy, zamontowanych w konstrukcji macierzowej |  |
| Pasmo przenoszenia: min. 75 Hz-13 kHz (–3 dB) |  |
| Poziom ciśnienia akustycznego: min. 109 dB przy 1m |  |
| Moc wejściowa (ciągła/szczytowa): min. 150/600 W |  |
| Rozproszenie dźwięku w poziomie: min. 160 stopni (–6 dB) |  |
| Rozproszenie dźwięku w pionie: maks. 20 stopni (–6 dB) |  |
| Obudowa i maskownica wykonana z aluminium z możliwością malowania na dowolny kolor |  |
| Moduł ochrony przeciw przeciążeniowej |  |
| Złącza wejściowe: Neutrik Speakon NL4 |  |
| Głośnik – typ 2 |  |
| Producent: Model: |  |
| Min. 1 pełnozakresowy 4,5” przetwornik HVC |  |
| Pasmo przenoszenia: min. 80 Hz-17 kHz (–3 dB) |  |
| Poziom ciśnienia akustycznego: min. 103 dB przy 1m |  |
| Moc wejściowa: min. 40 W |  |
| Rozproszenie dźwięku w poziomie: min. 125 stopni |  |
| Rozproszenie dźwięku w pionie: min. 125 stopni |  |
| Zintegrowany transformator wieloodczepowy |  |
| Moduł ochrony przeciw przeciążeniowej |  |
| Obudowa wykonana z plastiku ABS |  |
| Jednostka centralna – typ 1 |  |
| Producent: Model: |  |
| Procesor o wydajności min. 400 MIPS |  |
| Pamięć RAM: min. 64 MB |  |
| Pamięć NVRAM: min. 1 MB |  |
| Porty sterowania: min. 7x RS-232/422/485, 8x IR, 8x I/O, 8x Relay |  |
| Port LAN |  |
| Zasilacz systemowy min. 13,5 V, 2,8 A |  |
| Musi umożliwiać integrację z centralnym systemem zarządzania zasobami AV |  |
| Jednostka centralna – typ 2 |  |
| Producent: Model: |  |
| Procesor o wydajności min. 300 MIPS |  |
| Pamięć RAM: min. 64 MB |  |
| Pamięć NVRAM: min. 512 kB |  |
| Pamięć Flash: min. 32 MB |  |
| Porty sterowania: min. 2x RS-232/422/485, 1x IR, 4x I/O |  |
| Odbiornik IR |  |
| Port LAN |  |
| Zasilacz systemowy min. 13,5 V, 2,8 A |  |
| Musi umożliwiać integrację z centralnym systemem zarządzania zasobami AV |  |
| Jednostka dystrybucji zasilania |  |
| Producent: Model: |  |
| Dystrybucja zasilania na min. 8 złącz IEC C-13 |  |
| Niezależne załączanie każdego złącza |  |
| Pomiar poboru prądu dla każdego złącza i dla całej jednostki |  |
| Dystrybutor magistrali systemowej systemu sterowania |  |
| Sterowanie poprzez magistralę systemową systemu sterowania |  |
| Możliwość podłączenia zewnętrznego czujnika temperatury |  |
| Przystosowana do montażu w szafie 19” |  |
| Kamera |  |
| Producent: Model: |  |
| Typ sensora: 1/3” MOS |  |
| Zoom optyczny: min. 18x, zmotoryzowany |  |
| Wyjście wideo: min. HDMI |  |
| Format wyjścia: min. 1080i lub 720p |  |
| Możliwość sterowania poprzez LAN i RS-422 |  |
| Zakres obrotu: ± 175 stopni |  |
| Zakres pochylenia: +90 / –30 stopni |  |
| Prędkość obrotowa: min. 90 stopni/s |  |
| Kodek wideokonferencyjny |  |
| Producent: Model: |  |
| Obsługiwane protokoły: min. H.323 i SIP |  |
| Obsługiwana przepustowość dla połączeń punkt-punkt: do min. 6 Mbps |  |
| Obsługiwana rozdzielczość połączeń wideo: do min. 1080p30 |  |
| Obsługiwane standardy wideo: min. H.261, H.263, H.263+ i H.264 |  |
| Wejścia wideo: min. 2x HDMI, 1x DVI |  |
| Wyjścia wideo: min. 1x HDMI, 1x DVI |  |
| Obsługiwana rozdzielczość cyfrowych wejść wideo: do min. 1080p60 |  |
| Obsługiwane standardy audio: min. G.711, G.722, G.722.1, MPEG4 AAC-LD i AAC-LD Stereo |  |
| Wejścia audio: min. 1x HDMI, 2x XLR, 2x RCA |  |
| Wyjścia audio: min. 1x HDMI, 2x RCA |  |
| Min. 2 wbudowane układy eliminacji echa |  |
| Obsługiwane standardy dwóch strumieni: min. H.239 (H.323) i BFCP (SIP) |  |
| Obsługiwane standardy szyfrowania: min. H.235v3 i AES |  |
| Możliwość rozbudowy o realizację połączeń do min. 4 lokalizacji jednocześnie w rozdzielczości, co najmniej 576p30 |  |
| Sterowanie przez port min. LAN i RS-232 |  |
| Obudowa przystosowana do montażu w szafie 19” |  |
| Komputer |  |
| Producent: Model: |  |
| Procesor osiągający w teście PassMark CPU Mark min. 6600 punktów |  |
| Pamięć RAM: min. 4 GB, możliwość rozbudowy do min 16GB, min. dwa sloty wolne |  |
| Płyta główna: zaprojektowana i wyprodukowana na zlecenie producenta komputera, dedykowana dla danego urządzenia; wyposażona w: min. 2 złącza PCI Express x16 w tym jedno elektrycznie jak PCIe x4, min. 4 złącza DIMM z obsługą do 16GB DDR3 pamięci RAM, min. 3 złącza SATA w tym 2 szt. SATA 3.0 |  |
| Dysk twardy: min. 500 GB |  |
| Karta graficzna: zintegrowana |  |
| Karta muzyczna: zintegrowana, min. 24-bitowa, zgodna z High Definition, wewnętrzny głośnik 2W w obudowie komputera |  |
| Karta sieciowa: zintegrowana, Gigabit Ethernet LAN 10/100/1000, obsługa WoL i PXE 2.1, umożliwiająca zdalny dostęp do wbudowanej sprzętowej technologii zarządzania komputerem z poziomu konsoli zarządzania - niezależnie od stanu zasilania komputera - łącznie z obsługą stanu S3, S4 i S5. |  |
| Wbudowane porty: min. 1 x RS232, 1 x VGA, 2 x PS/2, 2 x DisplayPort, 8 x USB (w tym min 4 porty USB 3.0; min. 4 porty z przodu obudowy), wymagana ilość i rozmieszczenie portów USB nie może być osiągnięta w wyniku stosowania konwerterów, przejściówek itp.), porty słuchawek i mikrofonu na przednim oraz tylnym panelu obudowy |  |
| Klawiatura: USB QWERTY (układ polski programisty) |  |
| Mysz: optyczna USB (min. 800 dpi) z min. trzema klawiszami oraz rolką przewijania |  |
| Napęd optyczny: nagrywarka DVD +/-RW wraz z oprogramowaniem do nagrywania płyt |  |
| Obudowa: małogabarytowa o wymiarach(WxSxG) maks. 300mm x 110mm x 320mm; umożliwiająca pracę w pionie jak i w poziomie, z obsługą kart PCI Express; przystosowana do pracy w układzie pionowym i poziomym; wyposażona w min. 2 kieszenie: 1 szt. 5,25” zewnętrzna typu „slim” i 1 szt. 3,5” wewnętrzna, powinna umożliwiać montaż min. 1 szt. dysku 3,5” lub 2 szt. dysków 2,5” |  |
| Zasilacz: o mocy min. 240W pracujący w sieci 230V 50/60Hz prądu zmiennego i efektywności min. 90% |  |
| System operacyjny: Zainstalowany 64 bit system operacyjny, umożliwiający pełną integrację z kontrolerem domen oraz zapewniający obsługą GPO – Group Policy Object, usługa katalogowa Active Directory, przydzielanie adresów IP z serwera DHCP. System operacyjny z licencją, sterowniki do wszystkich podzespołów zainstalowanych w komputerach dostarczony przez producenta komputera. |  |
| Komputer musi spełniać wymogi normy Energy Star 5.0 - wymagany wpis dotyczący oferowanego komputera w internetowym katalogu http://www.eu-energystar.org lub http://www.energystar.gov |  |
| Konwerter I/O – przekaźniki |  |
| Producent: Model: |  |
| Wejścia cyfrowe: min. 4 |  |
| Wyjścia przekaźnikowe: min. 4 NO/NC |  |
| Konwerter sygnału AV |  |
| Producent: Model: |  |
| Wejścia wideo: min. 1x VGA |  |
| Wyjścia wideo: min. 1x HDMI |  |
| Wejścia audio: min. 1x TRS 3,5 mm |  |
| Wyjście audio: min. 1x HDMI |  |
| Konwersja analogowego sygnału AV na cyfrowy |  |
| Możliwość ustawienia dowolnej rozdzielczości na wyjściu wideo do min. 1920 x 1200 pikseli |  |
| Możliwość kontroli jasności, kontrastu, szczegółowości, pozycji i powiększenia sygnału wideo |  |
| Możliwość kontroli wzmocnienia, tłumienia i opóźnienia sygnału audio |  |
| Emulacja EDID |  |
| Sterowanie przez RS-232 lub z panelu przedniego |  |
| Wbudowane menu OSD |  |
| Wbudowane wzorce testowe |  |
| Możliwość zapisywania i wywoływania różnych konfiguracji |  |
| Mikrofon krawatowy |  |
| Producent: Model: |  |
| Rodzaj przetwornika: pojemnościowy, o charakterystyce kardioidalnej |  |
| Pasmo przenoszenia: min. 50 Hz-18 kHz |  |
| Czułość (w polu otwartym bez obciążenia przy 1 kHz): nie gorzej niż 40 mV/Pa |  |
| Maksymalny poziom SPL: min. 120 dB, 1 kHz |  |
| Złącze: Jack 3,5 mm |  |
| Mikrofon nagłowny |  |
| Producent: Model: |  |
| Rodzaj przetwornika: pojemnościowy, o charakterystyce kardioidalnej |  |
| Pasmo przenoszenia: min. 40 Hz-20 kHz |  |
| Czułość (w polu otwartym bez obciążenia przy 1 kHz): nie gorzej niż 4 mV/Pa |  |
| Maksymalny poziom SPL: min. 150 dB, 1 kHz |  |
| Złącze: Jack 3,5 mm |  |
| Mikrofon przewodowy |  |
| Producent: Model: |  |
| Mikrofon typu „gęsia szyjka o długości min. 18” z podstawą stołową |  |
| Rodzaj przetwornika: pojemnościowy o charakterystyce superkardioidalnej |  |
| Pasmo przenoszenia: min. 50 Hz-17 kHz |  |
| Czułość (w polu otwartym bez obciążenia przy 1 kHz): nie gorzej niż 21 mV/Pa |  |
| Maksymalny poziom SPL: min. 122 dB, 1 kHz |  |
| Programowalny przycisk z możliwością wyboru trybu pracy min. „naciśnij, by mówić”, „naciśnij, by wygłuszyć” oraz „przełącz”. |  |
| Wskaźnik LED |  |
| Wiatrochron piankowy |  |
| Wejście i wyjście logiczne – sygnalizacja stanu przycisku, możliwość zdalnego włączania / wyłączania mikrofonu |  |
| Moduł komunikacji głosowej |  |
| Producent: Model: |  |
| Moduł dwukierunkowej komunikacji głosowej poprzez sieć LAN |  |
| Wbudowane min. 4 przyciski umożliwiające komunikację z czterema różnymi lokacjami |  |
| Współpraca z oprogramowaniem komputerowym rejestrującym wezwanie pomocy i umożliwiającym komunikację głosową z użytkownikiem |  |
| Moduł wykonawczy |  |
| Producent: Model: |  |
| Min. 8 wyjść przekaźnikowych SPDT 10 A @ 230 VAC NO/NC |  |
| Sterowanie przez RS-485 lub LAN |  |
| Montaż na szynie DIN |  |
| Zasilacz sieciowy |  |
| Monitor LCD – typ 1 |  |
| Producent: Model: |  |
| Przekątna ekranu: min. 55” |  |
| Rozdzielczość rzeczywista ekranu: min. 1920x1080 pikseli |  |
| Proporcje ekranu 16:9 |  |
| Jasność: min. 340 cd/m2 |  |
| Kontrast: min. 3500:1 |  |
| Kąty widzenia: min. 178 stopni w każdym kierunku |  |
| Wejścia wideo: min. 1x DP, 1x HDMI, 1x DVI (z HDCP), 1x VGA 1x RGBHV, 1x S-video, 1x Video |  |
| Wyjścia wideo: min. 1x DVI, 1x Video |  |
| Wejścia sterowania: min. LAN, RS-232 |  |
| Możliwość instalacji modułu w standardzie OPS |  |
| Pobór prądu: maks. 350 W |  |
| Uchwyt do montażu ściennego lub sufitowego |  |
| Monitor LCD – typ 2 |  |
| Producent: Model: |  |
| Przekątna ekranu: min. 23” |  |
| Typ matrycy: IPS |  |
| Podświetlanie matrycy: LED |  |
| Rozdzielczość rzeczywista ekranu: min. 1920x1080 pikseli |  |
| Proporcje ekranu: 16:9 |  |
| Jasność: min. 300 cd/m2 |  |
| Kontrast: min. 1000:1 |  |
| Kąty widzenia: min. 178 stopni w każdym kierunku |  |
| Wejścia wideo: min. 1x DP, 1x DVI (z HDCP), 1x VGA |  |
| Podstawa o regulowanej wysokości, regulacja nachylenia i obrotu w poziomie |  |
| Wbudowany rozdzielacz 1x4 porty USB |  |
| Pobór prądu: maks. 70 W |  |
| Monitor LCD – typ 3 |  |
| Producent: Model: |  |
| Przekątna ekranu: min. 19” |  |
| Podświetlanie matrycy: LED |  |
| Rozdzielczość rzeczywista ekranu: min. 1440x900 pikseli |  |
| Proporcje ekranu: 16:10 |  |
| Jasność: min. 250 cd/m2 |  |
| Kontrast: min. 1000:1 |  |
| Kąty widzenia: min. 160 stopni w pionie oraz min. 170 stopni w poziomie |  |
| Wejścia wideo: min. 1x DP, 1x DVI (z HDCP), 1x VGA |  |
| Podstawa o regulowanej wysokości, regulacja nachylenia i obrotu w poziomie |  |
| Wbudowany rozdzielacz 1x2 porty USB |  |
| Pobór prądu: maks. 42 W |  |
| Nadajnik mikrofonowy paskowy |  |
| Producent: Model: |  |
| Zakres częstotliwości transmisyjnych: UHF, zgodny z odbiornikiem |  |
| Pasmo przenoszenia: 80 Hz-18 kHz |  |
| SNR: min. 115 dB A |  |
| Moc wyjściowa nadajnika: min. 30 mW |  |
| Czas pracy nadajnika: min. 8 godzin |  |
| Złącze audio-XLR: jack 3,5 mm |  |
| Zewnętrzne styki do ładowania akumulatora |  |
| Zasilanie: maks. 2 ogniwa AA |  |
| Waga: maks. 160 g |  |
| Nadajnik mikrofonowy ręczny |  |
| Producent: Model: |  |
| Zakres częstotliwości transmisyjnych: UHF, zgodny z odbiornikiem |  |
| Pasmo przenoszenia: 80 Hz-18 kHz |  |
| SNR: min. 115 dB A |  |
| Moc wyjściowa nadajnika: min. 30 mW |  |
| Czas pracy nadajnika: min. 8 godzin |  |
| Przetwornik: dynamiczny |  |
| Czułość: nie gorsza niż 2,1 mV/Pa |  |
| Dynamika: min. 154 dB |  |
| Charakterystyka: kardioidalna |  |
| Przełącznik w rękojeści do wyciszenia mikrofonu ze zmienianymi funkcjami (wybór funkcji w menu mikrofonu): włącz/wyłącz, naciśnij by mówić, naciśnij by wyciszyć, przełącznik nieaktywny |  |
| Zakres zmian czułości wejściowej nadajnika: 40 dB |  |
| Tryb przełączania czułości: skokowo, skok ≤ 6 dB |  |
| Port podczerwieni do synchronizacji z odbiornikiem w zakresie ustawienia częstotliwości transmisyjnej i czułości wejściowej nadajnika |  |
| Zasilanie: maks. 2 ogniwa AA |  |
| Waga: maks. 450 g |  |
| Odbiornik mikrofonowy |  |
| Producent: Model: |  |
| System odbioru: różnicowy, dwuantenowy |  |
| Zakres częstotliwości: UHF |  |
| Szerokość pasma roboczego: min 42 MHz |  |
| Dewiacja szczytowa: ± 48 kHz |  |
| Rodzaj kompandera: HDX |  |
| Pasmo przenoszenia: min. 25 Hz-18 kHz |  |
| SNR: min. 115 dB A |  |
| THD: maks. 0,9 % |  |
| Port LAN umożliwiający podłączenie oprogramowania pozwalającego na kontrolę systemu przez komputer i zapewniającego czytelny podgląd i profesjonalne zarządzanie systemami wielokanałowymi. |  |
| Redukcja szumów tonu pilota celem eliminacji zakłóceń radiowych przy wyłączonym nadajniku |  |
| Funkcja auto-skanowania umożliwia wyszukanie wolnych częstotliwości |  |
| Bezprzewodowa synchronizacja nadajnika z odbiornikiem |  |
| Funkcja automatycznej blokady zapobiegająca przypadkowej zmianie ustawień |  |
| Min. 4-stopniowy odczyt stanu baterii nadajnika na wyświetlaczu odbiornika |  |
| Waga: maks. 1kg |  |
| Przystosowany do montażu w szafie 19” |  |
| Odtwarzacz Bluray |  |
| Producent: Model: |  |
| Odtwarzane formaty: BD, DVD, CD, DiVX-HD, H.264, MKV, MP3 i JPEG |  |
| Obsługa funkcji DLNA |  |
| Sterowanie przez sieć LAN |  |
| Okulary 3D |  |
| Producent: Model: |  |
| Okulary do aktywnej projekcji 3D |  |
| Muszą współpracować z projektorem – typ 5 |  |
| Panel sterowania – typ 1 |  |
| Producent: Model: |  |
| Przekątna ekranu: min. 7” |  |
| Rzeczywista rozdzielczość ekranu: min. 1024x600 pikseli |  |
| Jasność ekranu: min. 400 cd/m2 |  |
| Kontrast ekranu: 800:1 |  |
| Liczba kolorów: min. 16,7 milionów |  |
| Wyposażony w nakładkę wielodotykową, obsługa min. 3 dotyków jednocześnie |  |
| Wbudowany sensor ruchu i światła |  |
| Wbudowany głośnik i mikrofon |  |
| Złącze LAN |  |
| Zasilanie w technologii PoE |  |
| Pobór prądu: maks. 8W |  |
| Systemowy zasilacz PoE |  |
| Musi umożliwiać integrację z centralnym systemem zarządzania zasobami AV |  |
| Panel sterowania – typ 2 |  |
| Producent: Model: |  |
| Przekątna ekranu: min. 4,3” |  |
| Rzeczywista rozdzielczość ekranu: min. 480x272 pikseli |  |
| Jasność ekranu: min. 275 cd/m2 |  |
| Kontrast ekranu: min. 250:1 |  |
| Liczba kolorów: min. 256 tysięcy |  |
| Głębia kolorów: min. 18-bitowa |  |
| Wyposażony w nakładkę dotykową |  |
| Obsługa 8-bitowego kanału przeźroczystości |  |
| Złącze LAN |  |
| Zasilanie w technologii PoE |  |
| Pobór prądu: maks. 6W |  |
| Systemowy zasilacz PoE |  |
| Przystosowany do montażu powierzchniowego |  |
| Musi umożliwiać integrację z centralnym systemem zarządzania zasobami AV |  |
| Panel sterowania – typ 3 |  |
| Producent: Model: |  |
| Sterowanie za pomocą min. 8 przycisków i pokrętła |  |
| Przyciski podświetlana z możliwością umieszczania własnych etykiet |  |
| Zintegrowany kontroler |  |
| Porty sterowania: min. 2x RS-232, 2x IR, 2x I/O, 2x Relay |  |
| Port LAN |  |
| Systemowy zasilacz |  |
| Musi umożliwiać integrację z centralnym systemem zarządzania zasobami AV |  |
| Panel sterowania – typ 4 |  |
| Producent: Model: |  |
| Sterowanie za pomocą predefiniowanych przycisków i pokrętła głośności |  |
| Dedykowany do sterowania projektorem typu 4 poprzez port RS-232 |  |
| Zintegrowane przyłącze ścienne odzwierciedlające wszystkie złącza projektora typu 4 |  |
| Zintegrowany wzmacniacz sygnału USB |  |
| Procesor graficzny |  |
| Producent: Model: |  |
| Wejścia wideo: min. 1x DVI, 2x VGA, 1x RGBHV, 1x YPbPr |  |
| Wyjścia wideo: min. 1x DVI, 1x VGA, 1x RGBHV |  |
| Umożliwia tworzenie adnotacji na żywym obrazie w czasie rzeczywistym |  |
| Wybór trybu adnotacji za pomocą menu ekranowego |  |
| Konfigurowalne wyjścia wideo podglądowe i programowe |  |
| Współpracuje z tabletem LCD |  |
| Posiada funkcje zamrażania i przechwytywania obrazu |  |
| Przetwarzanie wideo min. 30-bitowe, sprzętowe |  |
| Możliwość podłączenia myszy i klawiatury poprzez USB i/lub PS/2 |  |
| Możliwość sterowania poprzez: min. LAN, RS-232/422 i panel przedni |  |
| Przystosowany do montażu w szafie 19” |  |
| Procesor sygnału audio |  |
| Producent: Model: |  |
| Min. 10 wejść liniowych/mikrofonowych |  |
| Min. 1 wejście cyfrowe SPDIF Coaxial |  |
| Min. 9 wyjść liniowych |  |
| Elastyczna architektura oparta na kartach rozszerzeń |  |
| Możliwość rozbudowy do 32 kanałów analogowych |  |
| Przetwarzanie sygnałów: min. 32 bitowe, zmiennoprzecinkowe |  |
| Pamięć RAM: min. 128 MB |  |
| Częstotliwość próbkowania: min. 48 kHz |  |
| Wbudowany dekoder dźwięku przestrzennego, min. w formacie 5.1 |  |
| Czas zwłoki pomiędzy sygnałem na wejście a sygnałem na wyjściu: maks. 610 µs |  |
| Moduły przetwarzające: korektory głośników, zwrotnice, korektory graficzne i parametryczne, routery, opóźnienia, miksery macierzowe, generatory sygnałów, mierniki, kompresory/ograniczniki, układy ściszania sygnału innym sygnałem (ducker), układy automatycznego wzmacniania bramki, układy łączenia pomieszczeń i układy wyboru źródeł sygnału (selektory) |  |
| Możliwość podłączenia min. 15 sterowników strefowych |  |
| Sterowanie przez: min. LAN i RS-232. |  |
| Przystosowany do montażu w szafie 19” |  |
| Procesor sygnału HDMI |  |
| Producent: Model: |  |
| Wejścia wideo: min. 1x HDMI |  |
| Wyjścia wideo: min. 1x HDMI |  |
| Zgodność ze standardem HDMI 1.3 |  |
| Automatyczna kompensacja kabla na wejściu HDMI |  |
| Wyjścia audio: min. 1x Coaxial SPDIF, 1x analogowe audio zbalansowane |  |
| Możliwości wyłączenia sygnału audio na wyjściu HDMI |  |
| Konfiguracja przez złącze USB |  |
| Projektor – typ 1 |  |
| Producent: Model: |  |
| Jasność: min. 10 000 ANSI lumenów |  |
| Kontrast: min. 3000:1 |  |
| Rozdzielczość rzeczywista: min. 2048 x 1080 pikseli |  |
| Liczba lamp: maks. 2 |  |
| Żywotność lamp: min. 2000 godzin (tryb normalny) / 3000 godzin (tryb Eco) |  |
| Wejścia wideo: min. 1x HDMI 1.3, 1x DVI-D (z HDCP), 1x VGA, 1x RGBHV, 1x S-video |  |
| Obsługiwane standardy sygnałów: min. 2K, WUXGA, 1080p |  |
| Możliwość instalacji min. 2 dodatkowych kart rozszerzeń |  |
| System optyczny: zmotoryzowany zoom, ustawianie ostrości oraz lens shift, mechaniczna migawka |  |
| Obiektyw zmiennoogniskowy 2,0-2,6:1 |  |
| Cyfrowy keystone o zakresie min. ± 30° w pionie i poziomie |  |
| Wejścia sterowania: min. 1x LAN, 1x RS-232 |  |
| Pobór prądu: maks. 1005W |  |
| Generowany hałas: maks. 43 dB (A) |  |
| Waga: maks. 28 kg bez obiektywu |  |
| Projektor – typ 2 |  |
| Producent: Model: |  |
| Jasność: min. 7 000 ANSI lumenów |  |
| Kontrast: min. 2700:1 |  |
| Rozdzielczość rzeczywista: min. 1920 x 1080 pikseli |  |
| Liczba lamp: maks. 2 |  |
| Żywotność lamp: min. 2000 godzin (tryb normalny) / 3000 godzin (tryb Eco) |  |
| Wejścia wideo: min. 1x HDMI 1.3, 1x DVI-D (z HDCP), 1x VGA, 1x RGBHV, 1x S-video |  |
| Obsługiwane standardy sygnałów: min. WUXGA, 1080p |  |
| System optyczny: zmotoryzowany zoom, ustawianie ostrości oraz lens shift, mechaniczna migawka |  |
| Obiektyw zmiennoogniskowy 1,8-2,3:1 |  |
| Cyfrowy keystone o zakresie min. ± 30° w pionie i poziomie |  |
| Wejścia sterowania: min. 1x LAN, 1x RS-232 |  |
| Pobór prądu: maks. 525W |  |
| Generowany hałas: maks. 42 dB (A) |  |
| Waga: maks. 12 kg bez obiektywu |  |
| Projektor – typ 3 |  |
| Producent: Model: |  |
| Jasność: min. 4500 lumenów |  |
| Kontrast: min. 2000:1 |  |
| Rozdzielczość rzeczywista: min. 1280 x 800 pikseli |  |
| Proporcja obrazu: 16:10 |  |
| Żywotność lamp: min. 2000 godzin (tryb normalny) / 3000 godzin (tryb Eco) |  |
| Wejścia wideo: min. 1x HDMI, 2 x VGA, 1x RGBHV, 1x S-video, 1x Video |  |
| Niezależne wejście audio dla każdego analogowego wejścia wideo |  |
| Wyjście sygnału audio podążające za sygnałem wideo |  |
| Obsługiwane standardy sygnałów: min. 1080p, WXGA, |  |
| System optyczny: mechaniczny zoom, ustawianie ostrości oraz lens shift |  |
| Obiektyw zmiennoogniskowy 1,8:1 |  |
| Cyfrowy keystone w pionie i poziomie |  |
| Wejścia sterowania: min. 1x LAN, 1x RS-232 |  |
| Wbudowany interfejs WLAN 802.11 b/g |  |
| Oprogramowanie komputerowe do przesyłania obrazu do projektora przez sieć LAN |  |
| Pobór prądu: maks. 450 W |  |
| Generowany hałas: maks. 39 dB (A) |  |
| Waga: maks. 7 kg |  |
| Projektor – typ 4 |  |
| Producent: Model: |  |
| Jasność: min. 2600 lumenów |  |
| Kontrast: min. 3000:1 |  |
| Rozdzielczość rzeczywista: min. 1280 x 800 pikseli |  |
| Proporcja obrazu: 16:10 |  |
| Żywotność lamp: min. 3000 godzin (tryb normalny) / 4000 godzin (tryb Eco) |  |
| Wejścia wideo: min. 1x HDMI, 1 x VGA, 1x S-video, 1x Video |  |
| Niezależne wejście audio dla każdego analogowego wejścia wideo |  |
| Wyjście sygnału audio podążające za sygnałem wideo |  |
| Obsługiwane standardy sygnałów: min. 1080p, WXGA, |  |
| System optyczny: mechaniczne ustawianie ostrości |  |
| Obiektyw krótkoogniskowy o rzucie maks. 0,27:1 |  |
| Zoom cyfrowy: min. 1,37x |  |
| Cyfrowy keystone o zakresie min. ± 5° w pionie i poziomie |  |
| Wejścia sterowania: min. 1x LAN, 1x RS-232 |  |
| Wbudowany głośnik o mocy min. 10W |  |
| Możliwość rozbudowy o interfejs WLAN 802.11 b/g/n |  |
| Wbudowana interaktywność – możliwość dokonywania adnotacji na wyświetlanym obrazie za pomocą specjalnego pióra i oprogramowania komputerowego |  |
| Oprogramowanie komputerowe do przesyłania obrazu do projektora przez sieć LAN |  |
| Pobór prądu: maks. 300 W |  |
| Generowany hałas: maks. 35 dB (A) |  |
| Waga: maks. 7,5 kg |  |
| Uchwyt ścienny w zestawie |  |
| Projektor – typ 5 |  |
| Producent: Model: |  |
| Jasność: min. 2400 lumenów |  |
| Kontrast: min. 200 000:1 |  |
| Rozdzielczość rzeczywista: min. 1920 x 1080 pikseli |  |
| Żywotność lamp: min. 4000 godzin (tryb normalny) / 5000 godzin (tryb Eco) |  |
| Wejścia wideo: min. 2x HDMI, 1 x VGA, 1x Component, 1x Video |  |
| System optyczny: mechaniczny zoom i ustawianie ostrości |  |
| Obiektyw zmiennoogniskowy 1,3-2,85:1 |  |
| Cyfrowy keystone o zakresie min. ± 30° w pionie i poziomie |  |
| Obsługa funkcji WirelessHD 3D |  |
| Wejścia sterowania: min. 1x RS-232 |  |
| Port 3D IR |  |
| Min. 2 szt. okularów aktywnych 3D w zestawie |  |
| Funkcja konwersji 2D do 3D |  |
| Pobór prądu: maks. 450 W |  |
| Generowany hałas: maks. 35 dB (A) |  |
| Waga: maks. 8,2 kg |  |
| Przełącznik LAN – typ 1 |  |
| Producent: Model: |  |
| Zarządzany |  |
| Min. 24 porty RJ-45 10/100/1000 Mb/s oraz 4 porty Combo SFP 100/1000Mb/s |  |
| Przepustowość: min. 48Gb/s |  |
| Tablica adresów MAC: min. 8k |  |
| Szybkość przekierowań pakietów: min. 35,7Mp/s |  |
| Funkcje zabezpieczające ruch sieciowy: wiązanie adresów IP-MAC-Port-VID, listy ACL, Port Security, ochrona przed atakami DoS, Storm control, DHCP Snooping, uwierzytelnianie 802.1X oraz Radius |  |
| QoS L2/L3/L4 oraz obsługa protokołu IGMP zapewniają płynną transmisję dźwięku i przekaz wideo |  |
| Obsługa standardów SNMP, RMON oraz logowanie poprzez przeglądarkę internetową bądź linię poleceń zapewniają wydajne zarządzanie przełącznikiem |  |
| Możliwy montaż w szafach 19" |  |
| Przełącznik LAN – typ 2 |  |
| Producent: Model: |  |
| Zarządzany |  |
| Min. 8 portów RJ-45 10/100 Mb/s oraz min. 2 porty SFP 1000Mb/s |  |
| Przepustowość: min. 20Gb/s |  |
| Tablica adresów MAC: min. 8k |  |
| Szybkość przekierowań pakietów: min. 14,9Mpps |  |
| Funkcje zabezpieczające ruch sieciowy: wiązanie adresów IP-MAC-Port-VID, listy ACL, Port Security, ochrona przed atakami DoS, Storm control, DHCP Snooping, uwierzytelnianie 802.1X oraz Radius |  |
| Listy dostępu L2/L3/L4 QoS oraz obsługa protokołu IGMP zapewniają płynną transmisję dźwięku i przekaz wideo |  |
| Obsługa standardów SNMP, RMON oraz logowanie poprzez przeglądarkę internetową bądź linię poleceń zapewniają wydajne zarządzanie przełącznikiem |  |
| Możliwy montaż w szafach 19" |  |
| Przełącznik matrycowy AV – typ 1 |  |
| Producent: Model: |  |
| Wejścia: min. 16x HDMI |  |
| Wyjścia: min. 12x HDMI |  |
| Każde z gniazd HDMI wyposażone w śrubę zapewniającą niezawodne i trwałe połączenie kablowe |  |
| Zgodność ze standardem HDMI 1.4 |  |
| Niezależne przełączanie sygnału wejściowego na każde wyjście |  |
| Na każdym wyjściu wbudowany niezależny skaler |  |
| Wbudowana jednostka centralna |  |
| Procesor o wydajności min. 400 MIPS |  |
| Pamięć RAM: min. 256 MB |  |
| Pamięć NVRAM: min. 1 MB |  |
| Rozbudowa jednostki sterowania o min. 8 portów RS-232 oraz min. 8 portów przekaźnikowych poprzez szynę systemową |  |
| Jednostka centralna musi umożliwiać integrację z centralnym systemem zarządzania zasobami AV |  |
| Redundantne zasilanie |  |
| Przełącznik matrycowy AV – typ 2 |  |
| Producent: Model: |  |
| Wejścia: min. 4x HDMI |  |
| Wyjścia: min. 8 x HDMI |  |
| Każde z gniazd HDMI wyposażone w śrubę zapewniającą niezawodne i trwałe połączenie kablowe |  |
| Zgodność ze standardem HDMI 1.3 / HDCP 1.1 |  |
| Niezależne przełączanie sygnału wejściowego na każde wyjście |  |
| Sterowanie poprzez min. LAN, RS-232/422 oraz panel przedni |  |
| Przełącznik matrycowy AV – typ 3 |  |
| Producent: Model: |  |
| Wejścia: min. 4x HDMI |  |
| Wyjścia: min. 2 x HDMI |  |
| Każde z gniazd HDMI wyposażone w śrubę zapewniającą niezawodne i trwałe połączenie kablowe |  |
| Zgodność ze standardem HDMI 1.3 / HDCP 1.1 |  |
| Niezależne przełączanie sygnału wejściowego na każde wyjście |  |
| Sterowanie poprzez min. RS-232, panel przedni oraz IR |  |
| Przełączniki trybu EDID oraz audio |  |
| Możliwość aktualizacji oprogramowania przez port USB |  |
| Przełącznik USB |  |
| Producent: Model: |  |
| Wejścia: min. 4x USB B |  |
| Wyjścia: min. 4x USB A |  |
| Pełna zgodność ze standardem USB 2.0 |  |
| Wbudowany tryb emulacji podłączenia myszy i klawiatury – nie jest konieczna ponowna enumeracja urządzeń USB przy przełączaniu |  |
| Sterowanie za pomocą min. RS-232, styków bezpotencjałowych oraz przycisków na panelu przednim |  |
| Przystosowany do montażu w szafie 19” |  |
| Roleta elektryczna |  |
| Tkanina nieprzepuszczająca światła |  |
| Rozmiar dostosowany do okna w pomieszczeniu typu A.B |  |
| Elektryczne zwijanie/rozwijanie rolety |  |
| Możliwość zdalnego sterowania roletą za pomocą styków bezpotencjałowych |  |
| Sterownik ekranu |  |
| Producent: Model: |  |
| Odbiornik 433,92MHz |  |
| Pamięć pilotów: min. 12 |  |
| Zasilanie sterownika: 230VAC, 2VA |  |
| Wyjścia silnika: przekaźnikowe, 2 x NO, maks. 16A/250VAC |  |
| System dyskusyjny – Jednostka centralna |  |
| Producent: Model: |  |
| Praca w topologii zamkniętej pętli z szeregowym łączeniem pulpitów |  |
| Uszkodzenie lub wymiana pulpitu nie może wpływać na pracę pozostałych urządzeń |  |
| Wbudowany procesor DSP |  |
| Obsługa min. 32/48 kHz częstotliwości próbkowania |  |
| Obsługa min. 64 kanałów |  |
| Pasmo przenoszenia: min. 30 Hz-20 kHz dla każdego kanału |  |
| SNR: min. 96 dB A |  |
| Zakres dynamiczny: min. 94 dB |  |
| Separacja kanałów: min. 85 dB |  |
| THD: maks. 0,05 % |  |
| Możliwość przydzielenia głosu dla min. 4 delegatów w tym samym czasie |  |
| Ustawienie limitu czasu przemowy w zakresie min. 1-240 minut |  |
| Możliwość pracy w trybie samodzielnym lub w połączeniu z komputerem |  |
| W trybie samodzielnym jednostka musi wspierać następujące sposoby aktywacji mikrofonu: automatyczna rejestracja żądania głosu, przydzielanie głosu na zasadzie kolejki FIFO, aktywacja mikrofonu sterowana głosem, aktywacja mikrofonu przez przewodniczącego na prośbę delegata, automatyczne przydzielenie głosu po naciśnięciu przycisku. |  |
| W trybie samodzielnym jednostka centralna musi umożliwiać głosowanie w trybie parlamentarnym (Tak/Nie/Wstrzymuje się) |  |
| W trybie łączonym z komputerem jednostka centralna powinna dodatkowo umożliwiać dodatkowe tryby głosowania, m. in.: za/przeciw, wybór opcji 1/2/3/4/5, pomiar poziomu zadowolenia w skali 5-, 4-, 3- i 2-stopniowej, rozszerzenie tryby parlamentarnego o opcję „Poza obszarem miejsca głosowania” (ang. NPPV) |  |
| W trybie łączonym z komputerem jednostka powinna umożliwiać rejestrację uczestników przy wejściu na salę lub przy fotelu. |  |
| W przypadku awarii komputera, jednostka centralna powinna automatycznie przechodzić w tryb samodzielny, umożliwiając tym samym dalszą kontynuacje pracy |  |
| Wbudowana detekcja mikrofonów, głośników, kontrolek LED i przycisków głosowania jednostek. |  |
| Wbudowany wyświetlacz LCD i przyciski na panelu przednim umożliwiające konfigurację systemu |  |
| Możliwość sterowania wzmocnieniem i 5-pasmowym korektorem graficznym dla każdego mikrofonu niezależnie |  |
| Wejścia audio: min. 1x XLR, 2x RCA |  |
| Wyjścia audio: min. 1x XLR, 2x RCA |  |
| Wejścia sterowania: min. 1x LAN, 2x RS-232 |  |
| Wejście bezpieczeństwa – po jego aktywacji automatycznie zatrzymywana jest konferencja i zostaje aktywowany alarm na pulpitach |  |
| Możliwość aktualizacji oprogramowania przez złącze USB |  |
| Pobór mocy: maks. 200W |  |
| Przystosowana do montażu w szafie 19” |  |
| W zestawie: zasilacz magistrali dostarczający min. 320 W mocy |  |
| System dyskusyjny – Oprogramowanie |  |
| Oprogramowanie powinno realizować funkcje głosowania, rejestracji uczestników spotkania, zapisu danych na kartach ID, automatycznej archiwizacji audio. |  |
| Wyświetlanie wyników głosowania i tematów powinno być możliwe poprzez projektor na ekranie lub monitorach LCD. |  |
| Archiwizacja audio powinna być realizowana w sposób automatyczny, to znaczy zapis przemowy powinien być rozpoczynany po włączeniu mikrofonu w pulpicie delegata i zatrzymywany po jego wyłączeniu. Pliki audio powinny być identyfikowane po kodzie czasowym lub przypisanym do pliku audio imieniu i nazwisku osoby, która zabierze głos podczas spotkania. |  |
| System dyskusyjny – Pulpit przewodniczącego / delegata |  |
| Producent: Model: |  |
| Odłączany mikrofon z dwukolorowym pierścieniem świecącym typu „gęsia szyjka” |  |
| Przycisk priorytetu na pulpicie przewodniczącego |  |
| Obsługa min. 64 kanałów |  |
| Wbudowany selektor kanału – numer kanału wyświetlany na ekranie LCD |  |
| Min. 48 kHz częstotliwość próbkowania |  |
| Pasmo przenoszenia: min. 30 Hz-20 kHz |  |
| Min. pięć przycisków do głosowania |  |
| Czytnik kart ID |  |
| Wbudowany ekran LCD (panel przewodniczącego) |  |
| Gniazdo słuchawkowe ze sterowaną głośnością |  |
| Działanie na zasadzie PnP |  |
| System rejestracji wykładów i dystrybucji informacji – Kamera |  |
| Producent: Model: |  |
| Typ sensora: min. 1/3” 3MOS |  |
| Efektywna liczba pikseli: min 1920x1080 |  |
| Zoom optyczny: min. 22x, zmotoryzowany |  |
| Zakres obiektywu: min. 29-610 mm (ekwiwalent 35 mm) |  |
| Wbudowany stabilizator obrazu |  |
| Przetwarzanie sygnału video: min. 18 bitowe |  |
| Wejścia audio: min. 2x XLR mic/line |  |
| Wbudowane wyjścia wideo: min. 1x HD-SDI, 1x HDMI |  |
| Tryb zapisu/wyjścia: min. 1080p25 |  |
| Zakres prędkości przesłony: min. 1/50-1/2000 sekundy |  |
| Możliwość nagrywania na kartach SD HC/XC – wbudowane min. dwa gniazda kart |  |
| Format zapisu: AVCHD |  |
| Wbudowany mikrofon stereo |  |
| Wbudowany ekran LCD o przekątnej min. 3,4” |  |
| Waga: maks. 2,5 kg bez baterii i akcesoriów |  |
| W zestawie min.: |  |
| zasilacz sieciowy, ładowarka, bateria, pilot zdalnego sterowania, pokrywy, uchwyt mikrofonowy |  |
| dedykowany mikrofon kierunkowy montowany na kamerze |  |
| statyw wykonany z aluminium o regulowanej wysokości w zakresie min. 80-141 cm, maksymalnym udźwigu min. 15 kg, wysokości po złożeniu maks. 87 cm, wadze maksymalnej maks. 2,3 kg |  |
| głowica wykonana z aluminium o zakresie obrotu min. 360 stopni, zakresie pochylenia min. –60-+90 w poziomie, udźwigu min. 6 kg, wadze maks. 1,7 kg, posiadająca niezależne blokady dla obrotu i pochylenia, mechanizm przeciwwagi ze stałą 2,5-kilogramową sprężyną balansującą, możliwość przesunięcia płytki mocowania kamery w zakresie min. 58mm względem osi pionowej, teflonowe elementy regulacji oporów |  |
| dedykowana torba do przenoszenia statywu wraz z głowicą |  |
| 2 karty SDHC Class 10 o pojemności min. 32 GB |  |
| wodoodporna torba do przenoszenia kamery wraz z akcesoriami |  |
| System rejestracji wykładów i dystrybucji informacji – Monitor – Typ 1 |  |
| Producent: Model: |  |
| Monitor musi być dedykowany do budowy ścian wideo – odległość między obszarami aktywnymi przyległych monitorów nie może przekraczać 5,7 mm |  |
| Przekątna ekranu: min. 55” |  |
| Podświetlenie matrycy: LED |  |
| Rozdzielczość rzeczywista ekranu: min. 1920x1080 pikseli |  |
| Proporcje ekranu: 16:9 |  |
| Jasność: min. 500 cd/m2 |  |
| Kontrast: min. 3500:1 |  |
| Kąty widzenia: min. 178 stopni w każdym kierunku |  |
| Wejścia wideo: min. 1x DP, 1x HDMI, 1x DVI (z HDCP), 1x VGA 1x RGBHV, 1x S-video, 1x Video |  |
| Wyjścia wideo: min. 1x DP, 1x DVI, 1x Video |  |
| Wejścia sterowania: min. 1x LAN, 1x RS-232 |  |
| Możliwość instalacji modułu w standardzie OPS |  |
| Pobór prądu: maks. 360 W |  |
| System rejestracji wykładów i dystrybucji informacji – Monitor – Typ 1 – Konstrukcja |  |
| Producent: Model: |  |
| Konstrukcja umożliwiająca budowę ściany wizyjnej w układzie 2x2 |  |
| Konstrukcja musi być obudowana, aby uniemożliwić łatwy dostęp do urządzeń osobom nieuprawnionym oraz aby ukryć wszelkie okablowanie |  |
| Montaż naścienny |  |
| System rejestracji wykładów i dystrybucji informacji – Monitor – Typ 2 |  |
| Producent: Model: |  |
| Przekątna ekranu: min. 46” |  |
| Rozdzielczość rzeczywista ekranu: min. 1920x1080 pikseli |  |
| Proporcje ekranu: 16:9 |  |
| Jasność: min. 350 cd/m2 |  |
| Kontrast: min. 3000:1 |  |
| Kąty widzenia: min. 150 stopni w każdym kierunku |  |
| Wejścia wideo: min. 1x DP, 1x HDMI, 1x DVI (z HDCP), 1x VGA 1x RGBHV, 1x S-video, 1x Video |  |
| Wyjścia wideo: min. 1x DVI, 1x Video |  |
| Wejścia sterowania: min. 1x LAN, 1x RS-232 |  |
| Możliwość instalacji modułu w standardzie OPS |  |
| Pobór prądu: maks. 500 W |  |
| Wbudowane głośniki: min. 2x 10W |  |
| Fabrycznie wbudowana nakładka dotykowa |  |
| Punkty dotyku / zdarzenia: min. 6 jednocześnie (liczba punktów przeciągania: min. 4) |  |
| Metoda wprowadzania danych: palec, rysik, rękawiczki |  |
| Interfejs nakładki dotykowej: min. 1x USB, 1x RS-232 |  |
| Szkło ochronne: min. 6 mm, hartowane, dwustronna powłoka antyrefleksyjna |  |
| W zestawie uchwyt ścienny |  |
| System rejestracji wykładów i dystrybucji informacji – Monitor – Typ 3 |  |
| Producent: Model: |  |
| Przekątna ekranu: min. 32” |  |
| Rozdzielczość rzeczywista ekranu: min. 1366x768 pikseli |  |
| Proporcje ekranu: 16:9 |  |
| Jasność: min. 340 cd/m2 |  |
| Kontrast: min. 3000:1 |  |
| Kąty widzenia: min. 178 stopni w każdym kierunku |  |
| Wejścia wideo: min. 1x DP, 1x HDMI, 1x DVI (z HDCP), 1x VGA, 1x Video |  |
| Wyjścia wideo: min. 1x DVI |  |
| Wejścia sterowania: min. 1x LAN, 1x RS-232 |  |
| Możliwość instalacji modułu w standardzie OPS |  |
| Wbudowane głośniki: min. 2x 8W |  |
| Pobór prądu: maks. 500 W |  |
| W zestawie: uchwyt sufitowy |  |
| System rejestracji wykładów i dystrybucji informacji – Nagrywarka mobilna / stacjonarna |  |
| Producent: Model: |  |
| Przechwytywanie i rejestracja sygnałów wideo cyfrowych (DVI lub HD-SDI) oraz analogowych (composite oraz s-video) z wysokiej jakości kodowaniem (od 56k do 2MBps) |  |
| Przechwytywanie i rejestracja sygnałów wideo z szybkością co najmniej 30fps |  |
| Przechwytywanie i rejestracja sygnałów audio cyfrowych oraz analogowych zbalansowanych (poprzez złącza XLR) oraz niezbalansowanych (poprzez złącza RCA) |  |
| Wybór wielu profili strumieniowania z wykorzystaniem różnych szybkości kodowania dla sygnałów video oraz audio |  |
| Integrację z systemem sterowania poprzez złącze RS-232 |  |
| Złącze DVI do rejestracji prezentacji z komputerów oraz obrazów z prezenterów / wizualizerów |  |
| Wbudowana nagrywarka płyt CD/DVD |  |
| Wbudowany ekran LCD o przekątnej min. 15” (dotyczy tylko nagrywarki mobilnej) |  |
| Proces kodowania w czasie rzeczywistym polegającym na obróbce i cyfryzacji sygnałów podłączonych do złącz VGA i DVI (HD-SDI dla nagrywarki mobilnej) do postaci wizualnej prezentacji obrazów zsynchronizowanych z kodowanymi strumieniami video i audio, pozwalającej na nawigowanie z wykorzystaniem linii czasowej oraz znaczników i indeksów |  |
| Przechwytywanie i rejestracja obrazów prezentacji w formatach 4:3, 16:9, 16:10, 15:9 oraz 15:10 o rozdzielczości do 1920x1080, w tym: 480p, 720p i 1080i |  |
| Przechwytywanie, rejestracja i wyświetlanie prezentacji w postaci obrazów ruchomych i filmów oraz obrazów ruchomych i filmów zawartych w pojedynczych lub wybranych slajdach prezentacji |  |
| Interfejs obsługi rejestracji umożliwiający zatrzymanie (Pause) oraz wznowienie (Resume) rejestrowanych i przechwytywanych materiałów multimedialnych w dowolnym czasie zarówno podczas rejestracji na żądanie jak i rejestracji i przechwytywania w trybie na żywo |  |
| Interfejs obsługi rejestracji umożliwiający automatyczne (bez obecności personelu obsługi) rozpoczęcie jak i zakończenie rejestracji w oparciu o wcześniej zdefiniowany terminarz/kalendarz wykładów/seminariów. Terminarz/kalendarz rejestracji musi uwzględniać prezentacje i wykłady powtarzające się systematycznie jak i musi umożliwiać wprowadzanie wyjątków poprzez definiowanie dat wyjątkowych (wakacji, świąt, przerw, itp.) |  |
| Interfejs obsługi rejestracji umożliwiający: |  |
| zdalny monitoring i kontrolę z dowolnego miejsca poprzez aplikację web’ową opracowaną przez tego samego producenta, |  |
| zdalny monitoring funkcji włącznie z podglądem sygnałów audio, video i prezentacja, |  |
| zdalne sterowanie funkcjami Start/Pause/Stop |  |
| wybór i zamianę źródeł audio, video i VGA/DVI |  |
| korekcji jakości obrazu, czułości, częstotliwości skanowania (ilość rejestrowanych klatek na sekundę) |  |
| usuwanie materiałów z urządzenia rejestrującego |  |
| publikowania na serwerze materiałów zapisanych w urządzeniu rejestrującym |  |
| Możliwość zapisania zakodowanych materiałów zgromadzonych w urządzeniu rejestrującym bezpośrednio na płytach CD i DVD wraz z interfejsem web’owym |  |
| Generowanie kodowanego materiału, który jest automatycznie dostępny zarówno, jako strumień „na żywo” jak i poprzez dostęp „na życzenie” |  |
| Generowanie kodowanego materiału multimedialnego, który może być edytowany z wykorzystaniem oprogramowania dostarczonego przez tego samego producenta, przy czym oprogramowanie służące do edytowania musi zawierać wygląd graficzny linii czasowej dla strumieniowanych sygnałów audio, wideo i skojarzonych obrazów oraz umożliwiać dogrywanie filmów video, wycinanie sekwencji video, kompletną wymianę warstwy video, edytowanie, usuwanie i wymianę obrazów, zmianę czasu prezentacji danych obrazów oraz kreowanie rozdziałów |  |
| System rejestracji wykładów i dystrybucji informacji - Oprogramowanie do dystrybucji informacji |  |
| Producent: Model: |  |
| Tworzenie programów wyświetlania contentu odtwarzanego jako playlisty z uwzględnieniem dodatkowych parametrów takich jak czas trwania, harmonogram, oraz contentu wymuszonego wyzwalanego na żądanie. |  |
| Content są to pliki multimedialne (klipy) w formatach AVI, WMV, MOV, MKV, SWF, MP4, MPG, RVMB, JPG, PNG, BMP, GIF, FLV, pliki dźwiękowe MP3, WMA, WAV, OGG, FLAC, prezentacje PowerPoint, dokumenty PDF, konfigurowalne paski animowanego tekstu pobieranego dynamicznie (tickery), fragmenty stron internetowych, urządzeń podłączonych przez firewire, tunerów telewizyjnych oraz kamer IP źródła obrazu, strumienie WMV, a także pliki wykonywalne EXE. |  |
| Aktualizowanie contentu przez sieć IP - ethernet, internet, wykorzystując WiFi, GSM, dyski wymienne na zasadzie włóż/wyjmij (np. pendrive), zarówno przez WWW jak i poprzez aplikację zarządzającą. |  |
| System umożliwia centralne i zdalne zarządzanie dowolną ilością ekranów jako całością, grupami oraz pojedynczo. |  |
| System umożliwia centralne i zdalne zarządzanie rozdzielczościami ekranów, obszarów a także przypisywanie playlist do ekranów oraz dowolnej ilości obszarów na jakie zostaną podzielone. |  |
| Zarządzanie playlistami z dowolnego komputera zarówno przez aplikację działającą w środowisku Windows oraz poprzez stronę WWW (poprzez panel www edycja dodawanie/usuwanie klipów). W obu przypadkach za pomocą techniki Drag&Drop. |  |
| System umożliwia oskryptowanie różnych zachowań elementów systemu (także w zakresie wyświetlania) w tym: przypisywanie zdarzeń do klawiszy, do myszy i ekranów dotykowych, komunikację z urządzeniami za pomocą RS-232 oraz protokołu HTTP oraz raportowanie do serwera o statusie tej komunikacji a także sterowanie natężeniem dźwięku. |  |
| Działanie w sieci IP z wykorzystaniem protokołu internetowego HTTP i HTTPS (SSL) przy założeniu że ekrany to klienci serwera HTTP (HTTPS) pauzujące pobieranie danych lub przepinające się natychmiast na serwer zapasowy w trakcie braku dostępu do sieci lub fragmentu sieci. |  |
| System umożliwia komunikację sieciową na poziomie skryptów pomiędzy playerami, oraz dostarczać odpowiednie API dla contentu dające dostęp do tej komunikacji. |  |
| System umożliwia przegląd statystyk wszystkich wyświetleń contentu, obejmujące bieżący monitoring obciążenia Playerów, ich status oraz obraz ekranu. Wszystko z poziomu strony WWW. |  |
| Efekty przejść między klipami multimedialnymi (brak przerw pomiędzy klipami, zwijanie, spirale itd.), nieproporcjonalne wyświetlanie klipów multimedialnych z możliwością automatycznego usuwania kaszet. |  |
| System umożliwia na videostreaming pozwalający na podłączenie źródła Video do dowolnego komputera w sieci IP i wyświetlenie go na ekranach podłączonych do playerów po uprzednim przesłaniu ich strumieniem Video. |  |
| System umożliwia operowanie na dwóch konfiguracjach: Testowa i Właściwa, przy czym testowa uruchomiona może być na testowych playerach a po akceptacji aktualizowana jest konfiguracja Właściwa - gdzie właściwe playery zaczynają wyświetlać program wyświetlania. |  |
| System umożliwia tworzenie interfejsów paneli graficznych i dotykowych do sterowania wyświetlanymi na ekranie źródłami lub klipami. |  |
| System posiada edytor graficzny sceny pozwalający na dowolne ułożenie poszczególnych elementów wyświetlanych na ekranie. |  |
| Możliwość nieproporcjonalnego wyświetlania filmów – automatycznego usuwania kaszet. |  |
| System posiada możliwość wyboru trybu renderowania wyświetlanych na ekranach filmów (VMR7, VMR8, EVR, tryb overlay). |  |
| Obsługa przez system dowolnej rozdzielczości z możliwością tworzenia niestandardowej rozdzielczości. |  |
| System umożliwia zarządzanie zasilaniem urządzeń poprzez kontroler WAGO z poziomu systemu. |  |
| Możliwość pobierania struktur katalogów (traktowane są jak pojedyncze pliki) oraz funkcja podmiany plików na serwerze nie zaburzająca dostarczenia kontentu do playerów; |  |
| Możliwość zdalnej kontroli playerów za pomocą klawiatury i myszy przez aplikację zarządzającą kliencką (gdy ma widoczny adres IP) nawet gdy Player nie jest uruchomiony. |  |
| Możliwość zdalnej kontroli playerów za pomocą klawiatury i myszy przez stronę WWW umieszczoną na serwerze. (gdy ma widoczny adres IP) nawet gdy Player nie jest uruchomiony. |  |
| Automatyczne dodawanie i usuwanie klipów do playlisty po skopiowaniu (lub usunięciu) plików do katalogu na pulpicie administratora ekranów zarówno w systemie Windows jak i MacOS - natywna, osadzona w zasobniku systemowym (lub górnym pasku w MacOS) aplikacja synchronizująca playlistę z katalogiem. |  |
| Możliwość edycji treści tickera za pomocą mini aplikacji „uruchom, wpisz treść i kliknij” dla Windows oraz MacOS. |  |
| Możliwość określenia serwera zapasowego i automatyczne przełączanie się playerów w czasie awarii z serwera produkcyjnego na zapasowy. |  |
| Możliwość wyłączenia bazy danych SQL i przełączenie się serwera na działanie na plikach z danymi. |  |
| Możliwość określenia domyślnych właściwości dla wszystkich klipów danego klipu (rozszerzenia) np. wybór silnika renderującego. |  |
| Panel monitoringu służący do podglądu statusów urządzeń biorących udział w procesie emisji i zarządzania ekranami i urządzeniami - prezentacja statusu: automatyki podłączonej przez RS-232 lub LAN (klimatyzacja, czujki, ekrany, playery i inne dowolne urządzenia), systemu wyświetlania, stanu pracy ekranów LED, projektorów (stan, status projektora on/off, ilość aktywnych, czasu pracy projektora, rozdzielczość) lub innego urządzenia wyświetlającego podpiętego pod player o ile ma taką możliwość. Panel monitoringu umożliwia edycję nowych funkcji umożliwiających komunikację z systemem przez RS-232, |  |
| Dwukierunkowa komunikacja systemu z urządzeniami RS-232 (możliwość włączania i wyłączania systemu i poszczególnych urządzeń podpiętych przez RS-232), |  |
| Graficzna prezentacja statusu urządzeń na mapie (dla obiektu w formie mapy w 3D), |  |
| Programowanie czasu pracy urządzeń z podziałem na dni tygodnia oraz na godziny (wyłączanie urządzeń podpiętych przez RS-232 oraz przełączanie na standby/on urządzeń wyświetlających podpiętych pod player, |  |
| Bieżący monitoring obciążenia playerów wpiętych do sieci, |  |
| Status działania playerów, |  |
| Sprawdzanie poprawności działania urządzeń podpiętych przez RS-232 (sygnalizowanie awarii w momencie braku stanu urządzenia przez określony w systemie czas w trakcie działania systemu, np. jeśli urządzenie nie zmieni stanu przez 2 minuty w godzinach pracy urządzenia). |  |
| Możliwość strumieniowania obrazu z dowolnego źródła podłączonego do serwera, |  |
| Możliwość strumieniowania obrazu w jakości full HD, |  |
| Możliwość strumieniowania transkodowanego obrazu (możliwość różnych parametrów), |  |
| Możliwość strumieniowania nie-transkodowanego obrazu, |  |
| Możliwość przełączania strumieniowych kanałów z dowolnego urządzenia mobilnego (wymaga obsługi protokołu HTTP), |  |
| Możliwość strumieniowania obrazu za pomocą multicast'u oraz broadcast'u - ilość możliwych strumieni do obsłużenia jest zależna od parametrów serwera, jakości strumieniowanego materiału i dostępnej przepustowości infrastruktury, dzięki transkodowaniu jesteśmy w stanie dynamicznie dopasować jakość strumienia do parametrów infrastruktury. |  |
| Możliwość uruchomienia wyświetlania strumienia multicast enkodowanego za pomocą kodeka h264. |  |
| Możliwość natywnej obsługi nakładki dotykowej, |  |
| Możliwość obsługi drukarek i innych urządzeń elektronicznych przez port RS-232 oraz LAN, |  |
| Możliwość tworzenia interfejsów graficznych w oparciu o wyświetlane formaty oraz przypisywania komend skryptowych, |  |
| Możliwość oprogramowania komend RS-232 oraz LAN dla urządzeń umożliwiających sterowania tymi urządzeniami, |  |
| Obsługa czytników kart RFID, kodów kreskowych, kart magnetycznych. |  |
| System należy dostarczyć wraz z następującymi szablonami graficznymi wykonanymi w technologii HTML5 (z elementami animacji): |  |
| szablon do wyświetlania komunikatów przez użytkowników wraz z możliwością wstawienia zdjęcia (w przypadku utraty ważności komunikat ma automatycznie sam wygasnąć), |  |
| szablon zawierający informacje oraz półprzezroczyste ikony pogodowe dla danej lokalizacji parametryzowane z pozycji systemu (automatycznie pobierające informacje pogodowe) oraz informacje o imieninach, |  |
| szablon z informacjami zawierającymi spis sal (pomieszczeń) wraz ze strzałkami kierunkowymi, |  |
| szablon z informacjami pochodzącymi z RSS z możliwością wyświetlania grafiki (automatycznie pobieranej) z kanału RSS. |  |
| Szablon z informacjami zawierającymi spis wydarzeń, |  |
| szablon z informacjami pochodzącymi z RSS z możliwością wyświetlania grafiki (automatycznie pobieranej) z kanału RSS. |  |
| Szablony muszą mieć możliwość edycji treści/danych z poziomu panelu WWW. Szablony zachowują swoje dane lokalnie, a w razie braku dostępu do zdalnych danych mogą wyświetlać ostatnio pobrane informacje. Wszystkie szablony mają możliwość informowania playera o braku danych do wyświetlenia i mają możliwość wydawania zadań playerowi (definiowanych z poziomu aplikacji klienckiej zarządzającej np. przejść do następnego klipu itp. Ze względów bezpieczeństwa player jak i szablony mają możliwość pobierania danych uwierzytelniając się na serwerach wymagających autoryzacji HTTPS. System umożliwia wczytywanie nowych szablonów (np. własnych) z pozycji administratora. Do każdego z szablonów istnieje możliwość umieszczenia tikera (pasek z informacjami) oraz zegarka z datą w dowolnej części ekranu z pozycji aplikacji administratora. |  |
| Dodatkowo system powinien umożliwiać wyświetlanie szablonów wykonanych w technologii HTML5 za pomocą silnika Chromium oraz silnika WebKit z pełną akceleracją GPU. System musi umożliwiać wyświetlanie szablonów HTML5 wraz ze wszystkimi plikami i podkatalogami potrzebnymi do ich wyświetlenia. |  |
| Wygląd szablonów musi być zgodny z identyfikacją wizualną Zamawiającego. |  |
| System rejestracji wykładów i dystrybucji informacji – Oprogramowanie do rejestracji wykładów |  |
| Producent: Model: |  |
| Materiał zarejestrowany przez urządzenie rejestrujące musi mieć możliwość organizowania, indeksowania, przeszukiwania i zarządzania z wykorzystaniem systemu opracowanego przez tego samego producenta; system ten musi być wykorzystywać interfejs web’owy |  |
| System musi umożliwiać wcześniejsze ustalanie terminarza rejestracji prezentacji/wykładów i dodatkowo musi umożliwiać między innymi: |  |
| wprowadzanie wcześniej ustalonej ilość rejestracji |  |
| wprowadzenie wcześniej ustalonej ilości przerw w rejestracji danego wykładu/prezentacji |  |
| wprowadzenie wcześniej zaplanowanych rejestracji wykładów/prezentacji powtarzalnych i wygłaszanych systematycznie |  |
| wprowadzanie dat będących wyjątkami jednorazowymi lub globalnymi w zaplanowanych rejestracjach wykładów/prezentacji seryjnych (wakacje, święta, przerwy, itp.) |  |
| powiadamianie pocztą elektroniczną zawierające zaproszenie do obejrzenia zintegrowane z Outlook’iem (automatyczne dodawanie event’u do kalendarza zaproszonych osób) |  |
| wykorzystanie z przykładów do klonowania parametrów z istniejących prezentacji |  |
| importowanie kalendarza spotkań z systemu zarządzania salami oraz aplikacji terminarzowych |  |
| Zaraz po zakończeniu rejestracji wykładu/prezentacji system musi pozwalać na automatyczne i natychmiastowe zrzucenie materiału w postaci gotowej do odtworzenia bezpośrednio do systemu zarządzania i zapewniać natychmiastowy dostęp do zarejestrowanego materiału dla upoważnionych osób |  |
| System musi zapewniać automatyczne tworzenie dowolnej ilości katalogów web’owych z zarejestrowanymi wykładami/prezentacjami zapewniając przy tym: |  |
| dowolną ilość spersonalizowanych kategorii wykładów/prezentacji lub folderów do przechowywania materiałów, |  |
| spersonalizowany wygląd interfejsu dla materiałów zarejestrowanych, banerów, grafiki i schematów kolorów |  |
| kanały RSS umożliwiające autoryzowanym użytkownikom subskrypcję informacji o zawartości katalogów będących w ich zainteresowaniu |  |
| linki do stron internetowych oraz prezentacji zawierających materiał powiązany |  |
| System musi zapewniać możliwość przypisywania prezentacji do wielu katalogów, kategorii i folderów dowolnie definiowanych przez użytkownika. Przy czym katalog musi zapewniać organizowanie, sortowanie, filtrowanie oraz przeszukiwanie zawartości prezentacji w oparciu o meta-dane prezentacji |  |
| System musi zapewniać możliwość tworzenia spersonalizowanych ankiet oraz możliwość tworzenia ankiet w oparciu o ankiety przykładowe oraz ankiety sporządzenie wcześniej |  |
| System musi zapewniać możliwość zadawania moderatorowi pytań przez osoby oglądające materiał zarówno w trybie „on-demand” jak i „live” |  |
| System musi zapewniać możliwość ładowania i zarządzania materiałów Microsoft Windows Media video zarejestrowanych przez urządzenie rejestrujące jak stworzone przez inne urządzenia oraz oprogramowanie narzędziowe |  |
| System musi zapewniać możliwość tworzenia profili wykładowców/prezenterów poprzez import ich danych z istniejących katalogów (Microsoft Active Direktory lub katalogów kompatybilnych z LDAP) |  |
| System musi być opracowany, wyprodukowany i objęty gwarancją przez jednego producenta. Wszystkie licencje oraz umowy gwarancyjne muszą być wystawione przez tego samego producenta. |  |
| Materiał zarejestrowany musi umożliwiać nawigowanie przy użyciu standardowych dla streamingu audio/video poleceń PLAY/PAUSE/SKIP BACK/TIMELINE VIDEO jak również poprzez wybór zakładek reprezentujących zapisane zdjęcia prezentacji |  |
| W trybie on-demand materiał zarejestrowany musi umożliwiać nawigowanie poprzez wybór spersonalizowanych znaczników rozdziałów |  |
| Odtwarzanie zarejestrowanego materiału musi zapewniać pełną synchronizację prezentacji wysokiej rozdzielczości ze streamingowanym sygnałem video. Synchronizacja musi być również zapewniona gdy użytkownik korzysta z wyżej opisanych narzędzi do nawigowania |  |
| Prędkość odtwarzania materiałów zarejestrowanych musi być regulowana w zakresie od „połowa prędkości rejestracji” do „2-krotna prędkość rejestracji” |  |
| System musi umożliwiać odtwarzanie zapisanych materiałów w trybach Full-side oraz Full-screen zapewniając prezentację obrazów z rozdzielczością do 1080i |  |
| System musi dawać użytkownikowi/widzowi możliwość powiększenia konkretnego fragmentu obrazu prezentacji do maksymalnej rozdzielczości 1080i |  |
| Interfejs służący do oglądania zarejestrowanych materiałów musi umożliwiać wybór dowolnego umiejscowienia na ekranie okien obrazów wideo oraz obrazów prezentacji. |  |
| Interfejs służący do oglądania zarejestrowanych materiałów musi umożliwiać personalizowanie wyglądu poprzez umieszczanie na ekranie grafiki, logo, adresów stron internetowych, aplikacji oraz linków do dodatkowych materiałów prezentacyjnych |  |
| Interfejs służący do oglądania zarejestrowanych materiałów „na żywo” musi umożliwiać interaktywność z widownią poprzez takie narzędzia jak forum, mechanizmy Pytanie-Odpowiedź do wykładowcy, ankiety z możliwością natychmiastowej prezentacji wyników w formie graficznej zarówno dla wykładowcy/prelegenta jaki samych osób oglądających |  |
| Interfejs do oglądania zarejestrowanych materiałów musi umożliwiać upoważnionemu użytkownikowi przesyłanie do innych upoważnionych użytkowników linków do prezentacji oraz do zaznaczonej części prezentacji z wykorzystaniem wiadomości email |  |
| Interfejs do oglądania zarejestrowanych materiałów musi umożliwiać przeprowadzenie wyszukiwania słów w ścieżce audio a następnie odtwarzanie prezentacji od miejsca gdzie to słowo zostało znalezione |  |
| Interfejs do oglądania zarejestrowanych materiałów musi umożliwiać wyświetlanie alternatywnych slajdów tekstowych oraz alternatywnych tytułów slajdów, które mogą być odczytywane przez standardowe aplikacje |  |
| Interfejs do oglądania zarejestrowanych materiałów musi umożliwiać oglądanie materiałów na platformach Windows, Macintosh oraz Linux przy użyciu przeglądarek Explorer, Safari, Chrome oraz FireFox |  |
| System musi umożliwiać pobieranie w celu oglądnięcia w trybie off-line materiałów dostępnych „on-demand” oraz streamingowanych „live” |  |
| System musi zbierać i wyświetlać w czasie rzeczywistym statystyki oglądalności wszystkich dostępnych prezentacji udostępnianych „na żywo” lub „na życzenie” z uwzględnieniem następujących informacji: |  |
| łączna ilość materiałów oglądanych „na żywo” i „na życzenie” |  |
| częstotliwość oglądania w zadanym okresie czasu |  |
| częstotliwość oglądania zadanego segmentu wykładu/prezentacji |  |
| częstotliwość oglądania przez określonych użytkowników/studentów/widzów (oglądalność w ujęciu procentowym, całkowity czas oglądania, oglądalność „na żywo” i „na życzenie” dla określonego użytkownika/studenta) |  |
| częstotliwość oglądania generowana z konkretnego adresu IP (oglądalność w ujęciu procentowym, całkowity czas oglądania, oglądalność „na żywo” i „na życzenie” dla określonego użytkownika/studenta oraz określonego adresu IP) |  |
| System musi zbierać i wyświetlać w czasie rzeczywistym statystyki oglądalności dla materiałów „na żywo” lub „na życzenie” w ujęciu dla konkretnego autora/wykładowcy: |  |
| całkowita ilość wykładów/prezentacji danego wykładowcy/autora |  |
| procentowy udział wykładów/prezentacji danego wykładowcy/autora w ogólnej liczbie dostępnych materiałów |  |
| ilość materiałów oglądanych przez użytkowników w trybie „na żywo” i „na żądanie” |  |
| średnia oglądalność dla danego wykładu/prezentacji |  |
| System musi zbierać i wyświetlać w czasie rzeczywistym statystyki oglądalności wszystkich dostępnych prezentacji udostępnianych „na żywo” lub „na życzenie” w ujściu dla danego użytkownika/studenta: |  |
| łączny czas materiałów oglądanych „na żywo” i „na życzenie” |  |
| łączny ilość materiałów oglądanych „na żywo” i „na życzenie” |  |
| System musi dostarczać informacji i raportów na temat użycia serwera włącznie z: |  |
| łączna ilość oglądanych materiałów/wykładów |  |
| ilość materiałów oglądanych „na żywo”, „na życzenie” oraz zbiorczo |  |
| informacjami o wykładach oglądanych najczęściej |  |
| informacji o użytkownikach najbardziej aktywnych |  |
| informacji o najbardziej aktywnych adresach IP |  |
| oglądalności w zadanym okresie czasu |  |
| oglądalności w ujęciu wykorzystanych przeglądarek www |  |
| oglądalności w ujęciu używanych platform systemowych |  |
| oglądalności w ujęciu wykorzystanych player’ów |  |
| System musi dawać możliwość prezentacji graficznej kluczowych statystyk odtwarzania i użycia serwera z uwzględnieniem trendów |  |
| System musi dawać możliwość personalizowania kryteriów raportowania oraz zapisywania spersonalizowanych formatów raportowania dla użycia w przyszłości jako wzorzec |  |
| System musi umożliwiać eksportowanie danych zbierane przez system raportowania do formatów .CSV i .XML celem ich dalszej obróbki w programie Microsoft Excel |  |
| System musi zawierać zintegrowane procedury i schematy autoryzacji i bezpieczeństwa i zapewniać integrację z zewnętrznymi usługami katalogowymi (Microsoft Active Directory lub kompatybilnymi z LDAP) w celu definiowania i zarządzania autoryzacjami przydzielonymi poszczególnym użytkownikom/studentom i grupom |  |
| Schematy autoryzacji i bezpieczeństwa systemu muszą zapewniać kontrolowany dostęp do zgromadzonych prezentacji/wykładów. Schematy zabezpieczeń muszą zapewniać bezpieczeństwo i umożliwiać nadawanie praw do oglądania ściśle określonych materiałów tzn. tylko konkretnego wykładu/prezentacji lub określonej kategorii wykładów/prezentacji zawartych w katalogach web’owych |  |
| Schematy autoryzacji i bezpieczeństwa systemu muszą zapewniać kontrolowany dostęp do czytania i edycji poszczególnych komponentów składowych wykładu/prezentacji włącznie z personalizacją kategorii wykładu/prezentacji, interfejsu podglądu, profili strumieniowania i profili wykładowców/prezenterów. |  |
| Schematy autoryzacji i bezpieczeństwa systemu muszą zapewniać kontrolowany dostęp do funkcji administracyjnych systemu. |  |
| Wszystkie obrazy oraz kanały audio i video udostępniane autoryzowanym studentom/słuchaczom/użytkownikom muszą być zabezpieczone przed udostępnianiem osobom nieautoryzowanym linków do prezentacji lub do znaczników umieszczanych w prezentacjach |  |
| Transfer video oraz obrazów z urządzenia rejestrującego do serwera strumieniującego i serwera zawartości musi być zakodowany przy użyciu protokołu zabezpieczającego Secure FTP lub innego protokołu zabezpieczającego |  |
| System musi zapewnić skalowalność rozwiązania zarówno w odniesieniu do ilości zapisanych wykładów/prezentacji jak i w odniesieniu do ilości studentów/słuchaczy/użytkowników podłączonych jednocześnie do systemu |  |
| System musi być kompatybilny z Microsoft SQL Server w zakresie przechowywania i zarządzania meta-danych prezentacji |  |
| Systemowy mechanizm wsparcia bazy danych musi być skalowalny od niewielkich, pojedynczych ilości aż do ilości rzędu tysięcy użytkowników/studentów korzystających jednocześnie w określonym momencie z połączenia z systemem. Przy czym ilości tych połączeń nie dotyczą tylko użytkowania w trybie „na życzenie” albo tylko w trybie „na żywo”, lecz musi umożliwiać dowolną kombinację ilości użytkowników korzystających z zasobów w poszczególnych trybach |  |
| System musi umożliwiać połączenie ze Storage Area Network (SAN) |  |
| Zawarte w systemie mechanizmy zarządzania zawartością muszą wspierać Content Distribution Network (CDN) |  |
| System musi być kompatybilny z korporacyjnymi/uczelnianymi rozwiązaniami gromadzenia informacji poprzez zapewnienie web’owego interfejsu do monitorowania statusu wszystkich wykładów/prezentacji zarejestrowanych i przechowywanych w systemie |  |
| Poszczególne wykłady zarejestrowane przez system jak również całe katalogi zawierające zarejestrowany materiał muszą być kompatybilne i integrowalne z innymi aplikacjami włącznie z systemem zarządzania kursami/wykładami, systemem zarządzania nauczaniem, systemem zarządzania zawartością infrastruktury korporacyjnej/uczelnianej oraz z portalami internetowymi |  |
| Prezentacje zarejestrowane i wygenerowane przez system muszą umożliwiać ich osadzanie na innych stronach www oraz ich odtwarzanie bezpośrednio ze stron www |  |
| Urządzenie rejestrujące musi umożliwiać jego integrację z systemem zintegrowanego sterowania AVIT, Crestron i AMX. |  |
| System musi umożliwiać jego integrację z katalogami Microsoft Active Directory oraz innymi katalogami standardu LDAP. |  |
| System musi umożliwiać jego integrację z systemami wideokonferencyjnymi Polycom oraz TANDBERG. |  |
| System rejestracji wykładów i dystrybucji informacji – Player |  |
| Producent: Model: |  |
| Procesor: Klasy x86. Zaoferowany procesor musi uzyskiwać w teście Passmark CPU Mark wynik co najmniej 700 punktów (wynik zaproponowanego procesora musi znajdować się na stronie http://www.cpubenchmark.net). |  |
| Pamięć RAM: min. 2GB DDR3 |  |
| Dysk twardy: min. 32GB SSD |  |
| Wyjścia wideo: min. 1xHDMI, 1xVGA |  |
| Wyjście audio: min. 1x stereo audio |  |
| System operacyjny: Zainstalowany system operacyjny, umożliwiający pełną integrację z kontrolerem domen oraz zapewniający obsługą GPO – Group Policy Object, usługa katalogowa Active Directory, przydzielanie adresów IP z serwera DHCP. System operacyjny z licencją, sterowniki do wszystkich podzespołów zainstalowanych w komputerach dostarczony przez producenta komputera. |  |
| Wymagania dodatkowe: pasywne chłodzenie, brak ruchomych części |  |
| Pobór mocy: maks. 19W |  |
| Wymiary: maks. 45x205x205 mm |  |
| Komputer musi spełniać wymogi normy Energy Star 5.0 |  |
| Player musi być certyfikowany przez producenta oprogramowania do dystrybucji informacji |  |
| System rejestracji wykładów i dystrybucji informacji - Player - Punkt PEL |  |
| Producent: Model: |  |
| Na potrzeby systemu należy rozbudować istniejącą sieć zasilania oraz okablowania strukturalnego |  |
| Na każdy monitor z playerem należy przewidzieć min. 2 gniazda zasilające oraz 2 gniazda logiczne sieci strukturalnej |  |
| Na potrzeby ściany wizyjnej należy przewidzieć min. 5 gniazd zasilających oraz 5 gniazd logicznych sieci strukturalnej |  |
| Rozbudowę sieci należy wykonać w standardzie nie gorszym niż obecnie istniejące |  |
| System tłumaczeń – ładowarka |  |
| Producent: Model: |  |
| Typ walizkowy – może być wykorzystywana do przechowywania odbiorników |  |
| Stosowana do ładowania odbiorników podczerwieni |  |
| W jednym cyklu ładuje min. 60 odbiorników |  |
| Wyposażona w uniwersalny system zasilania automatycznie dopasowujący napięcie |  |
| System tłumaczeń – nadajnik podczerwieni |  |
| Producent: Model: |  |
| Zgodny z IEC 61603-7 i IEC 60914 |  |
| Kompatybilny z innymi systemami tłumaczeń zgodnymi z IEC 61603-7 |  |
| Cyfrowa technologia modulacji DQPSK |  |
| Zdolny do dystrybucji min. 4 kanałów audio |  |
| Odpowiedni do różnych typów (małe, średnie, duże) sal konferencyjnych |  |
| Transmisja w paśmie 2-8 MHz |  |
| Każdemu kanałowi audio można przydzielić nazwę języka dla łatwiejszej identyfikacji |  |
| Elastyczna konfiguracja kanałów i trybów jakości kanałów |  |
| Regulowana czułość na każdym wejściu pozwalająca na dokładne dostosowanie poziomów audio |  |
| Automatyczna synchronizacja z liczbą kanałów użytych w systemie. |  |
| Tryb „Bypass” do dystrybucji sygnałów z innych transmiterów |  |
| Tryb kombinacyjny : dwa transmitery N-kanałowe mogą współtworzyć system 2N-kanałowy, najwyżej 8 kanałów |  |
| Podczas przerw, tryb muzyczny pozwala doprowadzić muzykę do wszystkich kanałów |  |
| Funkcja niezależnego testu |  |
| Wbudowane emitery podczerwieni w transmiterze do monitoringu audio w pomieszczeniu operacyjnym |  |
| Wejścia audio: min. 2x XLR, 4x stereo RCA |  |
| Wyjścia audio: min. 4x stereo RCA |  |
| Min. 6 gniazd BNC dla sygnałów HF do promienników. Do każdego wyjścia można podłączy do 30 promienników |  |
| Min. 1 gniazdo BNC do odbioru sygnału HF z innego transmitera |  |
| Sterowanie przez min. LAN i RS-232 |  |
| Możliwość aktualizacji oprogramowania przez USB |  |
| Interfejs sygnałów alarmowych: kiedy system ostrzegania jest aktywny, sygnał alarmowy może być dostarczony do wszystkich kanałów automatycznie |  |
| Przystosowany do montażu w szafie 19” |  |
| System tłumaczeń – odbiornik podczerwieni |  |
| Producent: Model: |  |
| Zgodny z IEC 61603-7 i IEC 60914 |  |
| Kompatybilny z innymi systemami tłumaczeń zgodnymi z IEC 61603-7 |  |
| Transmisja w paśmie 2-8 MHz |  |
| Wyświetlacz LCD z numerem kanału, nazwą języka, stanem baterii i poziomem sygnału. |  |
| Regulowana głośność |  |
| Kąt odbioru min. 270 stopni |  |
| Automatyczne wyciszenie w przypadku gdy sygnał ma zbyt niski poziom gwarantujący użytkownikowi odbiór tylko doskonałego dźwięku |  |
| Może być przewieszony przez szyję na pasku lub umieszczony w kieszeni koszuli |  |
| Zakres radiacji pozwala na swobodne przemieszczanie się |  |
| Wbudowany precyzyjny układ do doładowywania akumulatorów przedłużający ich żywotność |  |
| Może być zasilany z baterii AA lub z akumulatorów Ni-MH |  |
| Brak poboru mocy przy odłączonych słuchawkach |  |
| Słuchawki stereo o skuteczności min. 108 dB A, 1 mW |  |
| Akumulatorek min. 1600 mAh |  |
| Waga: maks. 140 g z bateriami |  |
| System tłumaczeń – promiennik podczerwieni |  |
| Producent: Model: |  |
| Zgodny z IEC 61603-7 i IEC 60914 |  |
| Kompatybilny z innymi systemami tłumaczeń zgodnymi z IEC 61603-7 |  |
| Wskaźnik czuwania, pracy, usterki |  |
| Instalacja: Przymocowany za pomocą wsporników lub na statywie, 10 pozycji kąta promieniowania |  |
| Kat połowicznej transmisji : ±22° |  |
| Moc emisyjna: min. 25 W |  |
| Pobór mocy: maks. 75 W |  |
| Maks. zasięg promieniowania: min. 50 metrów |  |
| Wł./Wył. synchronizacji z transmiterem |  |
| Automatyczna regulacja wzmocnienia |  |
| Kontrola temperatury |  |
| Kompensacja opóźnień w przypadku stosowania różnej długości przewodów pomiędzy transmiterem i promiennikami |  |
| System tłumaczeń – pulpit tłumacza |  |
| Producent: Model: |  |
| Zgodny z ISO 2603, ISO 4043 i IEC 60914 |  |
| Obsługa do 64 kanałów |  |
| 48 kHz częstotliwość próbkowania audio |  |
| Wbudowany interkom wielokanałowy |  |
| Wbudowany wyświetlacz LCD pokazujący informacje o konfiguracji systemu, przychodzącym/ wychodzącym numerze kanału i nazwie języka |  |
| Zintegrowany zegar czasu rzeczywistego wyświetla czas na LCD pulpitu tłumacza pozwalając trzymać się harmonogramu |  |
| Min. 5 preselekcjonowanych przycisków (a/b/c/d/e) dla języków pośrednich z aktywnym wskazaniem na LCD |  |
| Skokowy, obrotowy przełącznik do szybkiego wyboru kanału językowego |  |
| Regulowana głośność oraz tony niskie i wysokie dla wyjścia słuchawkowego |  |
| System zarządzania zasobami AV - oprogramowanie |  |
| Producent: Model: |  |
| Monitorowanie i raportowanie statusu urządzeń AV w czasie rzeczywistym |  |
| Zdalna kontrola urządzeń AV |  |
| Generowanie raportów zużycia lamp projektorów dla poszczególnych sal |  |
| Możliwość monitowania i generowania raportów zużycia energii poprzez jednostki dystrybucji energii |  |
| Architektura klient-serwer |  |
| Klient wykonany w technologii Rich WEB |  |
| Obsługa zarządzania użytkownikami w technologii LDAP |  |
| Licencja na min. 65 lokalizacji/pomieszczeń |  |
| Możliwość wysyłania wiadomości przez dział wsparcie na panele sterowania (dotyczy tylko typu 1 i 2) |  |
| Tablet LCD |  |
| Producent: Model: |  |
| Przekątna ekranu: min. 21,5” |  |
| Rozdzielczość rzeczywista ekranu: min. 1920 x 1080 pikseli |  |
| Jasność: min. 200 cd/m2 |  |
| Kontrast: min. 700:1 |  |
| Kąty widzenia: min. 160 stopni w pionie i 170 stopni w poziomie |  |
| Wejścia wideo: min. 1x DVI-I |  |
| Technologia tabletu: rezonans magnetyczny |  |
| Obszar aktywny tabletu: min. 476 x 268 mm |  |
| Rozdzielczość tabletu: min. 2540 lpi |  |
| Maksymalna częstotliwość próbkowania: min. 130 punktów/s |  |
| Poziomy nacisku pióra: min. 512 poziomów |  |
| Musi współpracować z adnotatorem |  |
| Tablica interaktywna |  |
| Producent: Model: |  |
| Rozmiar przestrzeni użytkowej: min. 158 x 119 cm |  |
| Powierzchnia robocza biała matowa, magnetyczna, ceramiczna |  |
| Wyposażona w bezprzewodowe interaktywne pióro |  |
| Nie wymaga zasilania ani połączeń kablowych |  |
| Współpraca z dowolnym oprogramowaniem |  |
| Możliwość pracy do 3 użytkowników równocześnie |  |
| Oprogramowanie komputerowe realizujące funkcje adnotacji na żywym obrazie |  |
| Tablica suchościeralna |  |
| Producent: Model: |  |
| Rozmiar przestrzeni roboczej: min. 180 x 120 cm |  |
| Powierzchnia robocza biała matowa, magnetyczna |  |
| Rama wykonana z profilu aluminiowego |  |
| Tył tablicy wzmocniony blachą ocynkowaną |  |
| Wyposażona w półkę na przyrządy |  |
| Wizualizer – typ 1 |  |
| Producent: Model: |  |
| Sensor optyczny wykonany w technologii CMOS |  |
| Zoom optyczny: min. 16x |  |
| Zoom cyfrowy: min. 4x |  |
| Rozdzielczość wyjściowa: min. 720p / SXGA |  |
| Pole robocze: min. 400 x 300 mm |  |
| Oświetlenie górne LED |  |
| Podświetlenie dolne LED w formacie min. A4 |  |
| Wyjścia: min. 1x HDMI lub DVI, 1x VGA |  |
| Wbudowany przełącznik VGA 2x1:2 |  |
| Wbudowany przełącznik Audio |  |
| Wbudowany mikrofon |  |
| Sterowanie poprzez min. RS-232, USB i panel przedni |  |
| Pamięć wewnętrzna na min. 9 obrazów JPEG |  |
| Funkcja obraz-przy-obrazie – możliwość porównania zapisanego obrazu z obrazem na żywo |  |
| Automatyczne ustawianie parametrów ekspozycji, balansu bieli oraz ostrości |  |
| Obsługa kart pamięci lub pamięci USB |  |
| Oprogramowanie komputerowe umożliwiające robienie zdjęcie pojedynczych i seryjnych, nagrywanie wideo i audio, dokonywanie adnotacji na żywym obrazie oraz sterowanie urządzeniem |  |
| Wizualizer – typ 2 |  |
| Producent: Model: |  |
| Sensor optyczny wykonany w technologii CMOS |  |
| Rzeczywista liczba pikseli: min. 5 megapikseli |  |
| Zoom optyczny: min. 3x |  |
| Zoom cyfrowy: min. 10x |  |
| Rozdzielczość wyjściowa: min. WXGA / SXGA |  |
| Pole robocze: min. format A3 |  |
| Wbudowane oświetlenie górne |  |
| Wyjścia wideo: min. 1x VGA, 1x Video |  |
| Wbudowany mikrofon |  |
| Sterowanie poprzez USB i panel przedni |  |
| Obsługa kart pamięci SDHC |  |
| Oprogramowanie komputerowe umożliwiające robienie zdjęcie pojedynczych i seryjnych, nagrywanie wideo i audio, dokonywanie adnotacji na żywym obrazie oraz sterowanie urządzeniem |  |
| Wzmacniacz audio |  |
| Producent: Model: |  |
| Min. 8 kanałowy wzmacniacz mocy |  |
| Moc całkowita: min. 4000W – 8x 500W @ 2/4 Ω, 8x 300 W @ 8 Ω, 2x 2000 W @ 4 Ω / 100 V |  |
| Wykonany w klasie D |  |
| Możliwość alokacji mocy na dwa do ośmiu kanałów – możliwość pracy w konfiguracji łączonej jednokanałowej, dwukanałowej i czterokanałowej kanałowej |  |
| Możliwość zasilania głośników niskoimpedancyjnych lub 70/100V w trybie podwójnym lub poczwórnym |  |
| Zintegrowany procesor audio DSP |  |
| Min. 5-zakresowy parametryczny korektor na wejściach |  |
| Min. 9-zakresy korektor parametryczny dla głośników |  |
| Czas zwłoki pomiędzy sygnałem na wejście a sygnałem na wyjściu: maks. 1 ms |  |
| Zintegrowany przełącznik matrycowy audio 8x8 |  |
| Pasmo przenoszenia: min. 20 Hz-20 kHz |  |
| SNR: min. 102 dBA |  |
| THD: maks. 0,04% przy 1W |  |
| Separacja przyległych kanałów: min. 65 dB |  |
| Sterowanie przez złącze USB |  |
| Zestaw głośników aktywnych |  |
| Producent: Model: |  |
| Para głośników dwudrożnych |  |
| Wbudowany wzmacniacz w jeden z głośników |  |
| Moc sumaryczna zestawu: min. 30 W RMS |  |
| Poziom SPL: min. 100 dB @ 1m |  |
| Impedancja: 8 Ω |  |
| Regulacja głośności |  |
| Dwuzakresowa korekcja tonów |  |
| Pasmo przenoszenia: min. 80 Hz-20 kHz |  |
| Pobór prądu: maks. 45 W |  |
| Przystosowany do montażu na ścianie |  |

................................................................

Podpis osoby uprawnionej

do reprezentowania Wykonawcy