Załącznik nr 9 do SIWZ

Znak sprawy AZP/PN/p-200/1/2013

Charakterystyka pomieszczenia typu A

Lista pomieszczeń

A:	2.57

B:	1.02, 1.03

Wyposażenie pomieszczenia

| L.p. | Opis urządzenia | Ilość |
| --- | --- | --- |
|  |  | A | B |
| 1 | Projektor – typ 1 | 1 |  |
| 2 | Projektor – typ 2 |  | 1 |
| 3 | Zapasowa lampa do projektora | 1 | 1 |
| 4 | Uchwyt do projektora | 1 | 1 |
| 5 | Ekran projekcyjny – typ 1 | 1 |  |
| 6 | Ekran projekcyjny – typ 2 |  | 1 |
| 7 | Sterownik ekranu | 1 | 1 |
| 8 | Tablet LCD | 1 | 1 |
| 9 | Monitor LCD – typ 2 | 2 | 2 |
| 10 | Przełącznik matrycowy AV – typ 1 | 1 | 1 |
| 11 | Przyłącze stołowe | 3 | 3 |
| 12 | Przyłącze ścienne | 3 | 3 |
| 13 | Konwerter sygnału AV | 5 | 5 |
| 14 | Komputer | 1 | 1 |
| 15 | Wizualizer – typ 1 | 1 | 1 |
| 16 | Odtwarzacz Bluray | 1 | 1 |
| 17 | Kamera | 2 | 2 |
| 18 | Procesor graficzny | 1 | 1 |
| 19 | Kodek konferencyjny | 1 | 1 |
| 20 | Procesor sygnału HDMI | 1 | 1 |
| 21 | Mikrofon przewodowy | 4 | 4 |
| 22 | Mikrofon krawatowy | 2 | 2 |
| 23 | Mikrofon nagłowny | 2 | 2 |
| 24 | Nadajnik mikrofonowy paskowy | 2 | 2 |
| 25 | Nadajnik mikrofonowy ręczny | 2 | 2 |
| 26 | Dystrybutor antenowy | 1 | 1 |
| 27 | Odbiornik mikrofonowy | 4 | 4 |
| 28 | Procesor sygnału audio | 1 | 1 |
| 29 | Eliminator sprzężeń akustycznych | 1 | 1 |
| 30 | Wzmacniacz audio | 1 | 1 |
| 31 | Głośnik – typ 1 | 8 | 6 |
| 32 | Głośnik – typ 2 | 6 | 6 |
| 33 | Panel sterowania – typ 1 | 2 | 2 |
| 34 | Jednostka dystrybucji zasilania | 2 | 2 |
| 35 | Moduł komunikacji głosowej | 1 | 1 |
| 36 | Przełącznik LAN – typ 1 | 1 | 1 |
| 37 | Przełącznik USB | 1 | 1 |
| 38 | Roleta elektryczna |  | 1 |
| 39 | Szafa stelażowa 19” 800x600 42U z wyposażeniem | 1 | 1 |
| 40 | Stół prezydialny | 1 | 1 |
| 41 | Mównica | 1 | 1 |

Wytyczne do instalacji

Z każdego z przyłączy podłogowych zlokalizowanych na podwyższeniu należy doprowadzić do szafy stelażowej zainstalowanej w reżyserce co najmniej sygnały: 1x HDMI, 1x VGA z audio, 2x LAN, 2x mikrofonowy. Dodatkowo jako rezerwę należy doprowadzić z każdego przyłącza po 4 kable typu skrętka kat. 6A zakończone po obu stronach gniazdem RJ45, które będą mogły być używane do przesyłu różnego typu sygnałów. Każde z przyłączy podłogowych powinno być również wyposażone w co najmniej 2 gniazda zasilające 230 VAC.

Przyłącza stołowe zamontowane w stole prezydialnym (2 sztuki) oraz mównicy należy wyposażyć w co najmniej w sygnały 1x HDMI, 1x VGA z audio, 1x LAN, każdy zakończony odpowiednim wtykiem oraz 1x mikrofonowy zakończony gniazdem XLR. Powinno być ono również wyposażone w co najmniej dwa gniazda 230 VAC. W przyłączu stołowym dla sygnałów HDMI, VGA z audio i Ethernet należy zapewnić wyciągane kabelki, a dla mikrofonowego i zasilania odpowiednie gniazda. Wszystkie sygnały dla przyłączy stołowych powinny być pobrane z przyłączy podłogowych. Przyłącze stołowe powinno być zamykane, przy czym pokrywa powinna być zlicowana z powierzchnią stołu prezydialnego lub mównicy. Przyłącze stołowe powinno pozwalać na zamykanie przy jednoczesnym wykorzystaniu kabelków bądź gniazd.

W szafie stelażowej, sygnały HDMI i VGA z audio z przyłączy podłogowych należy wpiąć do wejść przełącznika matrycowego AV, przy czym sygnały VGA z audio należy najpierw przekonwertować do postaci HDMI za pomocą konwerterów sygnału AV. Po stronie wejść przełącznika matrycowego należy również podpiąć komputer, wizualizer, odtwarzacz Bluray, kamery, procesor graficzny (wyjście programowe oraz podglądowe, wyjście podglądowe należy przekonwertować do HDMI) oraz kodek konferencyjny.

Po stronie wyjść przełącznika matrycowego należy podpiąć projektor, tablet LCD, monitory LCD, procesor graficzny, kodek konferencyjny (2 sygnały: kamera i prezentacja), procesor sygnału HDMI oraz nagrywarkę stacjonarną  (2 sygnały: kamera i prezentacja) systemu rejestracji wykładów.

Tablet LCD należy zainstalować na stole prezydialnym. Należy doprowadzić do niego sygnały HDMI oraz USB. Po stronie szafy stelażowej sygnał USB należy wpiąć do wyjścia przełącznika USB, natomiast od strony tabletu LCD sygnał powinien być zakończony 4-portowym aktywnym koncentratorem USB, by dodatkowo możliwe było podpięcie klawiatury, myszy i pamięci flash. Zaleca się przesłanie sygnału USB po skrętce przy użyciu odpowiednich konwerterów. Cały tor sygnału USB powinien być zgodny ze standardem USB 2.0. Do wejść przełącznika USB należy podpiąć sygnał USB z komputera i procesora graficznego.

Monitory LCD, pełniące rolę monitorów podglądowych, należy zainstalować w reżyserce na biurku operatora. Dla operatora został również przewidziany jeden konwerter sygnału AV, umożliwiający mu podpięcie urządzenia z analogowym sygnałem wyjściowym bezpośrednio w reżyserce.

Cyfrowy sygnał audio na wyjściu z procesora sygnału HDMI należy podpiąć do odpowiedniego wejścia procesora sygnału audio. Do procesora tego należy również wpiąć wszystkie mikrofony przewodowe i odbiorniki mikrofonów bezprzewodowych. Z bloków DSP procesora należy zbudować automatyczny mikser mikrofonowy. Zmiksowany sygnał ze wszystkich mikrofonów należy następnie przepuścić przez zewnętrzny eliminator sprzężeń akustycznych, następnie z powrotem wprowadzić na procesor i zmiksować z sygnałem audio (kanały LCR) z procesora sygnału HDMI. Kanał C należy dodać do kanału L i R. Tak przygotowany sygnał należy poprzez wzmacniacz wyprowadzić na głośniki przednie (głośnik – typ 1). Na głośniki efektowe (głośnik – typ 2) należy wyprowadzić kanały SL i SR bezpośrednio z wejścia cyfrowego procesora. Na wzmacniaczu należy ustawić odpowiednie krzywe korekcji dla podłączonych głośników.

Do jednostki centralnej systemu sterowania należy podpiąć projektor, sterownik ekranu projekcyjnego, komputer, wizualizer, odtwarzacz Bluray, kamery, procesor graficzny, kodek konferencyjny, nagrywarka stacjonarna systemu rejestracji wykładów, procesor audio, wzmacniacz oraz sterownik rolety okiennej. System sterowania powinien zostać tak oprogramowany, aby za pomocą panelu sterowania w intuicyjny sposób można było realizować wszystkie niezbędne funkcje poszczególnych urządzeń, jak również włączać i wyłączać wszystkie urządzenia za pomocą jednego przycisku.

Jednostkę centralną systemu sterowania oraz moduł komunikacji głosowej należy podłączyć do budynkowej sieci LAN. Urządzenia sterowane należy zarejestrować w systemie zarządzania zasobami AV, umożliwiając tym samym ich zdalne sterowanie i monitorowanie przez dział wsparcia użytkowników. Moduł komunikacji głosowej należy zarejestrować w systemie komunikacji głosowej, aby możliwa była dwukierunkowa komunikacja głosowa pomiędzy działem wsparcia, a użytkownikiem potrzebującym pomocy.

W pomieszczeniu przy wejściu należy zainstalować łączniki oświetleniowe p/t zgodnie z istniejącym podziałem na 6 stref.

Charakterystyka pomieszczenia typu S

Lista pomieszczeń

A:	1.45, 1.56, 2.16, 2.17, 2.30, 2.35, 2.36, 3.10, 3.12, 3.72

B:	0.19, 0.21, 0.22, 0.31, 1.10, 1.13, 1.41, 1.42, 1.43, 1.44, 1.60, 2.18-A, 2.18-B, 2.33, 2.34, 2.37, 2.38, 2.45, 2.46, 2.47, 2.48, 3.11, 3.66, 3.74

Wyposażenie pomieszczenia

| L.p. | Opis urządzenia | Ilość |
| --- | --- | --- |
|  |  | A | B |
| 1 | Projektor – typ 3 |  | 1 |
| 2 | Projektor – typ 4 | 1 |  |
| 3 | Zapasowa lampa do projektora | 1 | 1 |
| 4 | Uchwyt sufitowy do projektora |  | 1 |
| 5 | Adapter WiFi | 1 |  |
| 6 | Zestaw głośników aktywnych | 1 | 1 |
| 7 | Ekran projekcyjny – typ 4 |  | 1 |
| 8 | Sterownik ekranu |  | 1 |
| 9 | Tablica suchościeralna | 1 |  |
| 10 | Monitor LCD – typ 3 | 1 | 1 |
| 11 | Przełącznik matrycowy AV – typ 3 | 1 | 1 |
| 12 | Przyłącze stołowe | 1 | 1 |
| 13 | Przyłącze ścienne | 1 | 1 |
| 14 | Komputer | 1 | 1 |
| 15 | Wizualizer – typ 1 | 1 | 1 |
| 16 | Odtwarzacz Bluray |  | 1 |
| 17 | Jednostka centralna – typ 2 | 1 | 1 |
| 18 | Panel sterowania – typ 2 | 1 | 1 |
| 19 | Konwerter I/O – przekaźniki |  | 1 |
| 20 | Moduł komunikacji głosowej | 1 | 1 |
| 21 | Przełącznik LAN – typ 2 | 1 | 1 |
| 22 | Biurko | 1 | 1 |

Wytyczne do instalacji

Z przyłącza ściennego do projektora należy poprowadzić podtynkowo co najmniej sygnały 1x HDMI, 1x VGA z audio, a w przypadku wariantu wyposażenia A również 1x USB.

Przyłącze stołowe zamontowane w biurku należy wyposażyć co najmniej w sygnały 1x HDMI, 1x VGA z audio, 1x LAN, każdy zakończony odpowiednim wtykiem. Powinno być ono również wyposażone w co najmniej jedno gniazdo 230 VAC. W przyłączu stołowym dla sygnałów AV i Ethernet należy zapewnić wyciągane kabelki, a dla zasilania odpowiednie gniazda. Przyłącze stołowe powinno być zamykane, przy czym pokrywa powinna być zlicowana z powierzchnią biurka. Przyłącze stołowe powinno pozwalać na zamykanie przy jednoczesnym wykorzystaniu kabelków bądź gniazd zasilania.

Sygnał VGA z audio z przyłącza stołowego należy podpiąć bezpośrednio do złącza ściennego, natomiast sygnał HDMI na wejście przełącznika matrycowego. Do wejść przełącznika matrycowego należy również podpiąć komputer, wizualizer oraz odtwarzacz Bluray. Jedno z wyjść przełącznika matrycowego należy podpiąć do przyłącza ściennego (HDMI), drugie do monitora LCD. Sygnał USB z przyłącza ściennego należy podpiąć do komputera (wariant A).

Do jednostki centralnej systemu sterowania należy podpiąć projektor, sterownik ekranu projekcyjnego poprzez konwerter I/O – przekaźniki (wariant B), przełącznik matrycowy, komputer, wizualizer oraz odtwarzacz Bluray (wariant B). System sterowania powinien zostać tak oprogramowany, aby za pomocą panelu sterowania w intuicyjny sposób można było realizować wszystkie niezbędne funkcje poszczególnych urządzeń, jak również włączać i wyłączać wszystkie urządzenia za pomocą jednego przycisku.

Jednostkę centralną systemu sterowania oraz moduł komunikacji głosowej należy podłączyć do budynkowej sieci LAN. Urządzenia sterowane należy zarejestrować w systemie zarządzania zasobami AV, umożliwiając tym samym ich zdalne sterowanie i monitorowanie przez dział wsparcia użytkowników. Moduł komunikacji głosowej należy zarejestrować w systemie komunikacji głosowej, aby możliwa była dwukierunkowa komunikacja głosowa pomiędzy działem wsparcia, a użytkownikiem potrzebującym pomocy.

Charakterystyka pomieszczenia typu D1

Lista pomieszczeń

A:	0.40, 0.51, 0.52, 0.53, 0.54, 0.60, 0.61, 0.62A, 0.63, 0.64, 1.52B, 2.59

B:	0.55, 0.58

C:	1.73, 2.28, 2.60, 2.67

D: 	1.61

E:	1.53, 1.74, 2.58, 2.82, 3.64

F:	1.54, 1.55

Wyposażenie pomieszczenia

| L.p. | Opis urządzenia | Ilość |
| --- | --- | --- |
|  |  | A | B | C | D | E | F |
| 1 | Projektor – typ 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 2 | Zapasowa lampa do projektora | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 3 | Adapter WiFi |  | 1 |  | 1 |  | 1 |
| 4 | Zestaw głośników aktywnych |  |  | 1 | 1 |  |  |
| 5 | Tablica suchościeralna | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 6 | Wizualizer – typ 2 |  |  |  |  | 1 | 1 |
| 7 | Panel sterowania – typ 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 8 | Moduł komunikacji głosowej | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |

Wytyczne do instalacji

Pomiędzy przyłączem wbudowanym w panel sterowania a projektorem należy poprowadzić podtynkowo komplet okablowania sygnałowego zgodnie z instrukcją użytkownika panelu sterowania. W pomieszczeniach, dla których przewidziany jest zestaw głośników aktywnych, należy poprowadzić podtynkowo okablowanie sygnałowe audio pomiędzy panelem sterowania a głośnikami oraz pomiędzy głośnikiem z wbudowanym wzmacniaczem a głośnikiem pasywnym.

Projektor oraz moduł komunikacji głosowej należy podłączyć do budynkowej sieci LAN. Projektor należy zarejestrować w systemie zarządzania zasobami AV, umożliwiając tym samym jego zdalne sterowanie i monitorowanie przez dział wsparcia użytkowników. Moduł komunikacji głosowej należy zarejestrować w systemie komunikacji głosowej, aby możliwa była dwukierunkowa komunikacja głosowa pomiędzy działem wsparcia, a użytkownikiem potrzebującym pomocy.

Charakterystyka pomieszczenia typu D2

Lista pomieszczeń

Dotyczy tylko pomieszczenia 1.72.

Wyposażenie pomieszczenia

| L.p. | Opis urządzenia | Ilość |
| --- | --- | --- |
| 1 | Projektor – typ 5 | 1 |
| 2 | Zapasowa lampa do projektora | 1 |
| 3 | Uchwyt sufitowy do projektora | 1 |
| 4 | Okulary 3D | 14 |
| 5 | Tablica interaktywna | 1 |
| 6 | Wizualizer – typ 2 | 1 |
| 7 | Panel sterowania – typ 3 | 1 |
| 8 | Przyłącze ścienne | 1 |
| 9 | Moduł komunikacji głosowej | 1 |

Wytyczne do instalacji

Pomiędzy przyłączem ściennym a projektorem należy poprowadzić podtynkowo okablowanie wideo typu HDMI, VGA oraz Component, natomiast pomiędzy panelem sterowania a projektorem okablowanie sygnałowe RS-232.

Panel sterowania oraz moduł komunikacji głosowej należy podłączyć do budynkowej sieci LAN. Panel sterowania należy tak oprogramować, aby możliwe było włączanie/wyłączanie projektora, zmiana sygnału wejściowego oraz przełączanie pomiędzy trybem 2D i 3D. Projektor należy zarejestrować w systemie zarządzania zasobami AV, umożliwiając tym samym jego zdalne sterowanie i monitorowanie przez dział wsparcia użytkowników. Moduł komunikacji głosowej należy zarejestrować w systemie komunikacji głosowej, aby możliwa była dwukierunkowa komunikacja głosowa pomiędzy działem wsparcia, a użytkownikiem potrzebującym pomocy.

Charakterystyka pomieszczenia typu RW

Lista pomieszczeń

Dotyczy tylko pomieszczenia 1.34.

Wyposażenie pomieszczenia

| L.p. | Opis urządzenia | Ilość |
| --- | --- | --- |
| 1 | Projektor – typ 3 | 1 |
| 2 | Zapasowa lampa do projektora | 1 |
| 3 | Uchwyt sufitowy do projektora | 1 |
| 4 | Zestaw głośników aktywnych | 1 |
| 5 | Ekran projekcyjny – typ 3 | 1 |
| 6 | Sterownik ekranu | 1 |
| 7 | Monitor LCD – typ 1 | 4 |
| 8 | Monitor LCD – typ 3 | 2 |
| 9 | Przełącznik matrycowy AV – typ 2 | 1 |
| 10 | Przyłącze stołowe | 1 |
| 11 | Przyłącze podłogowe | 1 |
| 12 | Konwerter sygnału AV | 1 |
| 13 | Komputer | 1 |
| 14 | Jednostka centralna – typ 1 | 1 |
| 15 | Panel sterowania – typ 1 | 1 |
| 16 | Moduł wykonawczy | 1 |
| 17 | Moduł komunikacji głosowej | 1 |
| 18 | Przełącznik LAN – typ 2 | 1 |
| 19 | System dyskusyjny – jednostka centralna | 1 |
| 20 | System dyskusyjny – pulpit przewodniczącego | 1 |
| 21 | System dyskusyjny – pulpit delegata | 79 |
| 22 | System dyskusyjny – programator kart ID | 1 |
| 23 | System dyskusyjny – karta ID | 100 |
| 24 | System dyskusyjny – oprogramowanie | 1 |
| 25 | Szafka meblowa | 1 |

Wytyczne do instalacji

Z szafki meblowej do przyłącza podłogowego należy doprowadzić co najmniej sygnały 1x HDMI, 1x VGA z audio, 2x LAN, każdy zakończony odpowiednim gniazdem. Przyłącze podłogowe powinno być również wyposażone w co najmniej dwa gniazda 230 VAC. Przyłącze podłogowe należy zlokalizować bezpośrednio pod przyłączem stołowym zainstalowanym w stale konferencyjnym przy miejscu przewodniczącego. W przyłączu stołowym dla sygnałów AV i Ethernet należy zapewnić wyciągane kabelki, a dla zasilania odpowiednie gniazda. Przyłącze stołowe powinno być zamykane, przy czym pokrywa powinna być zlicowana z powierzchnią stołu. Przyłącze stołowe powinno pozwalać na zamykanie przy jednoczesnym wykorzystaniu kabelków bądź gniazd zasilania.

W szafce meblowej, sygnały HDMI i VGA z audio z przyłącza podłogowego należy wpiąć do wejść przełącznika matrycowego AV, przy czym sygnał VGA z audio należy najpierw przekonwertować do postaci HDMI za pomocą konwertera sygnału AV. Po stronie wejść przełącznika matrycowego należy również podpiąć komputer z zainstalowanym oprogramowaniem systemu dyskusyjnego.

Po stronie wyjść przełącznika matrycowego należy podpiąć projektor oraz monitory LCD. Projektor należy zainstalować z przodu sali, natomiast cztery monitory LCD typu 1 należy podwiesić pod sufitem wzdłuż sali, mniej więcej na wysokości 1/3 i 2/3 długości stołu konferencyjne, symetrycznie po obu stronach sali. Jeden z monitorów LCD typu 3 należy zainstalować przy miejscu przewodniczącego – będzie pełnił funkcję monitora podglądowego. Drugi z monitorów (wraz z myszką i  klawiaturą) należy zainstalować przy miejscu osoby odpowiedzialnej za obsługę systemu AV oraz systemu głosowania.

Do jednostki centralnej systemu sterowania należy podpiąć projektor, sterownik ekranu projekcyjnego, monitory typu 1, przełącznik matrycowy, konwerter sygnału, komputer oraz jednostkę centralną systemu dyskusyjnego. System sterowania powinien zostać tak oprogramowany, aby za pomocą panelu sterowania w intuicyjny sposób można było realizować wszystkie niezbędne funkcje poszczególnych urządzeń, jak również włączać i wyłączać wszystkie urządzenia za pomocą jednego przycisku. Dodatkowo, ze względu na możliwość podziału pomieszczenia, system sterowania powinien automatycznie wygaszać/dezaktywować urządzenia znajdujące się po drugiej stronie przesłony.

Jednostkę centralną systemu sterowania oraz moduł komunikacji głosowej należy podłączyć do budynkowej sieci LAN. Urządzenia sterowane należy zarejestrować w systemie zarządzania zasobami AV, umożliwiając tym samym ich zdalne sterowanie i monitorowanie przez dział wsparcia użytkowników. Moduł komunikacji głosowej należy zarejestrować w systemie komunikacji głosowej, aby możliwa była dwukierunkowa komunikacja głosowa pomiędzy działem wsparcia, a użytkownikiem potrzebującym pomocy.