SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW

ZAMÓWIENIA

w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego

na dostawę aparatury naukowo-badawczej i sprzętu laboratoryjnego wraz 
z montażem dla jednostek Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie z podziałem 
na 12 części.

Podstawa prawna: ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2010 nr 113, poz. 759 ze zm.) ze zm. wprowadzonymi ustawą z dnia 12 października 2012 r. o zmianie ustawy – Prawo zamówień publicznych oraz ustawy o koncesji na roboty budowlane lub usługi (Dz. U. z dnia 19.11.2012 r. poz. 1271).

Tryb postępowania: przetarg nieograniczony, nr AZP/PN/p-200/10/2013, o wartości szacunkowej przedmiotu zamówienia poniżej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych, tj.  nie przekracza równowartości w PLN kwoty 200 000 euro.

Zatwierdził:

………………………………………..

Prorektor ds. Organizacji i Kadr

prof. dr hab. Andrzej Borowy

Lublin, dnia 01.08.2013 r.

Rozdział 1. Nazwa oraz adres Zamawiającego.

Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie

siedziba: ul. Akademicka 13, 20-950 Lublin

NIP: 712-010-37-75, REGON: 000001896,

adres strony internetowej, na której są zamieszczane informacje w sprawie niniejszego postępowania: http://up.lublin.pl/szp/

Rozdział 2. Tryb udzielenia zamówienia.

2.1. Postępowanie przeprowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z art. 10 ust. 1 i art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. z 2010 Dz. U. nr 113, poz. 759 ze zm. wprowadzonymi ustawą z dnia 12 października 2012 r. o zmianie ustawy – Prawo zamówień publicznych oraz ustawy o koncesji na roboty budowlane lub usługi (Dz. U. z dnia 19.11.2012 r. poz. 1271), zwaną dalej „ustawą Pzp”.

2.2. Wartość szacunkowa przedmiotu zamówienia w postępowaniu nr AZP/PN/p-200/10/2013 nie przekracza równowartości w PLN kwoty 200.000 euro.

2.3. Specyfikacja istotnych warunków zamówienia, zwana dalej „SIWZ” została przygotowana zgodnie z art. 36 ust.1 i 2 ustawy Pzp.

2.4. Oznaczenie postępowania:

Postępowanie, którego dotyczy niniejszy dokument oznaczone jest znakiem:

AZP/PN/p-200/10/2013.

Wykonawcy zobowiązani są do powoływania się na wyżej podane oznaczenie we wszelkich kontaktach z Zamawiającym.

Rozdział 3. Opis przedmiotu zamówienia.

3.1. Przedmiotem zamówienia jest: dostawa aparatury naukowo-badawczej i sprzętu laboratoryjnego dla jednostek Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie z podziałem na 12 części.

3.1.1. Zamawiający przewiduje możliwość złożenia następujących ofert częściowych:

Część 1 – dostawa wytrząsarek laboratoryjnych, zgodnie z załącznikiem nr 1 do SIWZ,

Część 2 – dostawa automatycznego bloku do mineralizacji, zgodnie z załącznikiem nr 2 do SIWZ,

Część 3 – dostawa elektronicznego szybkowaru ciśnieniowego do odmaskowywania preparatów histologicznych (ang. decloaking chamber), zgodnie z załącznikiem nr 3 do SIWZ,

Część 4 – dostawa kardiomonitorów, zgodnie z załącznikiem nr 4 do SIWZ,

Część 5 – dostawa aparatu RTG przewoźnego, zgodnie z załącznikiem nr 5 do SIWZ,

Część 6 – dostawa stołu do mycia zwierząt z baterią, zgodnie z załącznikiem nr 6 SIWZ,

Część 7 – dostawa urządzenia do bezpiecznego opróżniania i osuszania wyeksploatowanych zbiorników na LPG zdemontowanych z samochodów osobowych z zestawem niezbędnych do poprawnego funkcjonowania urządzenia podzespołów i elementów, zgodnie z załącznikiem nr 7 do SIWZ,

Część 8 – dostawa mikroskopu badawczego fluorescencyjnego, zgodnie z załącznikiem nr 8 do SIWZ,

Część 9 – dostawa suszarki laboratoryjnej, zgodnie z załącznikiem nr 9 do SIWZ,

Część 10 – dostawa elektronicznej wagi analitycznej, zgodnie z załącznikiem nr 10 do SIWZ,

Część 11 – dostawa zautomatyzowanego aparatu do izolacji DNA, RNA i białek rekombinowanych z próbek biologicznych, zgodnie z załącznikiem nr 11 do SIWZ,

Część 12 – dostawa komory klimatycznej, zgodnie z załącznikiem nr 12 do SIWZ.

3.2. Nazwy i kody z Wspólnego Słownika Zamówień CPV:

Część 1 – 38436000-0 – wstrząsarki i akcesoria;

Część 2 –  38430000-8 – aparatura do wykrywania i analizy;

Część 3 –  33190000-8 – różne urządzenia i produkty medyczne;

Część 4 –  33182000-9 – urządzenia do wspomagania serca;

Część 5 –  33111000-1 – aparatura rentgenowska;

Część 6 –  33192210-7 – stoły do badania;

Część 7 –  42113161-0 – osuszacze;

Część 8 –  38510000-3 – mikroskopy;

Część 9 –   38540000-2 – maszyny i aparatura badawcza i pomiarowa;

Część 10 –  38311100-9  – elektroniczne wagi analityczne;

Część 11 – 38432000-2 – aparatura do analizowania;

Część 12 – 38500000-0 – aparatura kontrolna i badawcza.

3.3. Zamawiający żąda, aby Wykonawca zapewnił Zamawiającemu:

1/ dostawę, montaż, instalację i uruchomienie przedmiotu zamówienia o wymogach i parametrach technicznych opisanych w załącznikach nr 1 - 12 do SIWZ.

2/ serwis gwarancyjny na przedmiot zamówienia; Wykonawca ma wskazać w ofercie firmę/y serwisową/e realizującą/e usługi gwarancyjne (należy w formularzu „Oferta Wykonawcy” podać dokładną nazwę i adres firmy serwisowej),

3/ udzielenie gwarancji na przedmiot zamówienia, w ramach której będzie bezpłatnie dokonywał napraw uszkodzonego przedmiotu lub wymieni reklamowany element. Gwarancja liczona będzie od daty podpisania protokołu zdawczo-odbiorczego przez przedstawiciela Zamawiającego i Wykonawcy. 
Wymagana przez Zamawiającego gwarancja w każdej z 12 części:

- minimum 24 miesiące, licząc od dnia podpisania protokołu zdawczo–odbiorczego,

4/ Wykonawca zobowiązuje się do każdorazowego przedłużenia okresu gwarancji przedmiotu umowy zgłoszonego do wymiany na nowy, wolny od wad lub zgłoszonego w celu usunięcia wad o czas przerwy w eksploatacji,

5/ przedmiot zamówienia w każdej z części będzie spełniał wymagania norm technicznych stosowanych w Polsce (PN) oraz norm prawnych bezpieczeństwa Unii Europejskiej,

6/ dostarczenie przedmiotu zamówienia własnym transportem i na własny koszt do jednostki organizacyjnej UP wskazanej w załączniku dotyczącym opisu przedmiotu zamówienia; dotyczy 
to również napraw jakie mogą wystąpić w okresie trwania gwarancji,

7/ instalację przedmiotu zamówienia na miejscu u użytkownika, który po zainstalowaniu 
i uruchomieniu ma być gotowe do pracy,

8/ wyrażenie zgody na 30-dniowy termin płatności od dnia otrzymania faktury VAT przez Zamawiającego,

9/ przedmiot zamówienia fabrycznie nowy,

10/ bezpłatne szkolenie pracowników w zakresie obsługi, funkcjonowania dostarczonego przedmiotu zamówienia.

Rozdział 4. Termin wykonania zamówienia.

Wykonawca jest zobowiązany wykonać przedmiot zamówienia w terminie:

- do 14 dni, licząc od dnia popisania umowy w części: 1,

- do 28 dni, licząc od dnia podpisania umowy w częściach: 4, 5, 6, 11,

- do 30 dni, licząc od dnia podpisania umowy w częściach: 10,

- do 35 dni, licząc od dnia podpisania umowy w części: 2,

- do 42 dni, licząc od dnia podpisania umowy w częściach: 8,

- do 60 dni, licząc od dnia popisania umowy w części: 9,

- do 90 dni, licząc od dnia podpisania umowy w częściach: 3, 7, 12.

Rozdział 5. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonania oceny spełnienia tych warunków.

5.1. W postępowaniu mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy spełniają na podstawie art. 22 ust. 1 ustawy Pzp warunki dotyczące:

5.1.1.  Posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania.

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku: Zamawiający nie określa opisu sposobu dokonywania oceny spełniania warunku w żadnej z części.

5.1.2. Posiadania wiedzy i doświadczenia.

Opis sposobu dokonania oceny spełnienia warunku: Zamawiający nie określa opisu sposobu dokonywania oceny spełniania warunku w żadnej z części.

5.1.3. Dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.

Opis sposobu dokonania oceny spełnienia warunku: Zamawiający nie określa opisu sposobu dokonywania oceny spełniania warunku w żadnej z części.

5.1.4. Sytuacji ekonomicznej i finansowej.

Opis sposobu dokonania oceny spełnienia warunku: Zamawiający nie określa opisu sposobu dokonywania oceny spełniania warunku w żadnej z części.

5.2. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, wobec których jest brak podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy Pzp.

5.3. Sposób dokonania oceny spełnienia warunków udziału w postępowaniu:

5.3.1. Ocena spełniania warunków wymaganych od Wykonawców będzie przeprowadzona według reguły „spełnia”/„nie spełnia”, na podstawie dokumentów i oświadczeń załączonych przez Wykonawców do ofert, a także w wyniku ich uzupełnienia, w przypadku, o którym mowa w art. 26 ust. 3 ustawy Pzp lub w oparciu o wyjaśnienia ich treści dokonanych na podstawie art. 26 ust. 4 ustawy Pzp.

5.3.2. Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego będzie dokonana na podstawie dokumentów dołączonych do ofert, które są wymagane od podmiotu wiodącego i/lub od każdego z podmiotów występujących wspólnie, z zachowaniem zasad określonych w pkt 5.3.1.

5.3.3. Niespełnienie warunków wymaganych od Wykonawców, nie później niż w dniu, w którym upłynął termin składania ofert spowoduje jego wykluczenie z postępowania na podstawie art. 24 ust. 2 pkt 4 ustawy Pzp.

Rozdział 6. Wykaz oświadczeń lub dokumentów jakie mają dostarczyć Wykonawcy w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu.

6.1. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia Wykonawcy w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp, w postępowaniu określonym w art. 26 ust. 1 ustawy Pzp Zamawiający żąda następujących dokumentów:

6.1.1. Oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia, zgodnie z załącznikiem nr 13 do SIWZ; w przypadku składania oferty przez podmioty występujące wspólnie, dokument musi być złożony przez każdy podmiot występujący wspólnie.

6.1.2. Aktualnego odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert; 
w przypadku składania oferty przez podmioty występujące wspólnie, dokument musi być złożony przez każdy podmiot występujący wspólnie.

6.1.3. Aktualnego zaświadczenia właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne lub potwierdzenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.

W przypadku składania oferty przez podmioty występujące wspólnie, dokument musi być złożony przez każdy podmiot występujący wspólnie.

6.1.4. Aktualnego zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.

W przypadku składania oferty przez podmioty występujące wspólnie, dokument musi być złożony przez każdy podmiot występujący wspólnie.

6.1.5. Aktualnej informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4 – 8 oraz w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 10 i 11 ustawy Pzp, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

W przypadku składania oferty przez podmioty występujące wspólnie, dokument musi być złożony przez każdy podmiot występujący wspólnie (przedsiębiorcę lub wszystkich członków zarządu w spółkach kapitałowych, osobowych).

6.1.6. Aktualnej informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 9 ustawy Pzp (podmioty zbiorowe), wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

Niniejszą informację składają tylko podmioty zbiorowe w rozumieniu ustawy z dnia 28.10.2002 r. o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary (Dz. U. z 2002 r. Nr 197, poz. 1661 z późn. zm.).

W przypadku składania oferty przez podmioty występujące wspólnie, dokument musi być złożony przez każdy podmiot będący podmiotem zbiorowym.

6.2. Dokumenty podmiotów zagranicznych:

6.2.1. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w:

1) ust. 6.1.2, 6.1.3, 6.1.4, 6.1.6 SIWZ - składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:

a) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości,

b) nie zalega z uiszczeniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne

albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty

zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu,

- nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie.

Dokumenty, o których mowa w powyżej lit. a i c powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

Dokumenty, o którym mowa powyżej lit. b powinny być wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.

2) ust. 6.1.5 SIWZ – składa zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4 –  8, 10 i 11 ustawy.

Dokument, o których mowa powyżej powinien być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

6.2.2. W przypadku Wykonawcy mającego siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej osoby, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 5 – 8, 10 i 11 ustawy, mają miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, Wykonawca składa w odniesieniu do nich zaświadczenie właściwego organu sądowego albo administracyjnego miejsca zamieszkania, dotyczące niekaralności tych osób w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 5 – 8, 10 i 11 ustawy, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, z tym że w przypadku gdy w miejscu zamieszkania tych osób nie wydaje się takich zaświadczeń – zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego miejsca zamieszkania tych osób lub przed notariuszem.

6.2.3. Jeżeli w kraju miejsca zamieszkania osoby lub w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt.6.2.1, zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie, w którym określa się także osoby uprawnione do reprezentacji Wykonawcy, złożone przed właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub przed notariuszem.  Dokumenty, o których mowa powyżej, powinny być wystawione w terminie zgodnie z pkt 6.2.1  specyfikacji.

6.2.4. W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez Wykonawcę mającego siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, Zamawiający może zwrócić się do właściwych organów odpowiednio kraju miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, z wnioskiem o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących przedłożonego dokumentu.

6.3. W celu potwierdzenia spełnienia przez Wykonawców warunków udziału zgodnie z art. 22 ust. 1 ustawy Pzp w niniejszym postępowaniu Zamawiający żąda następujących dokumentów:

6.3.1. Oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, zgodnie z załącznikiem nr 14 do SIWZ. W przypadku składania oferty przez podmioty występujące wspólnie, dokument musi być złożony i podpisany przez pełnomocnika reprezentującego Wykonawców występujących wspólnie.

6.4. W celu potwierdzenia, że oferowane dostawy odpowiadają wymaganiom określonym przez Zamawiającego, Zamawiający żąda:

6.4.1. Wypełnionych załączników dotyczących opisu przedmiotu zamówienia, w zależności od części, w której Wykonawca składa ofertę, zgodnych z załącznikami nr 1 i/lub 2 i/lub 3 i/lub 4 i/lub 5 i/lub 6 i/lub 7 i/lub 8 i/lub 9 i/lub 10 i/lub 11 i/lub 12.

6.4.2. Dołączenia do oferty opisów przedmiotu zamówienia lub fotografii przedmiotu zamówienia, który jest oferowany Zamawiającemu (np. foldery, prospekty, karty katalogowe) w języku polskim lub przetłumaczone na język polski.

6.5. Poza oświadczeniami i dokumentami, jakie mają dostarczyć Wykonawcy w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu, oferta Wykonawcy musi zawierać także:

6.5.1. Wypełniony formularz „Oferta Wykonawcy”, zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 16 do SIWZ.

W przypadku składania oferty przez podmioty występujące wspólnie, należy złożyć jeden dokument.

6.5.2. Dowód wniesienia wadium, złożony w kwocie określonej w rozdz. 8 pkt 8.1 i w formie określonej w pkt 8.2. SIWZ.

6.5.3. Listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu art. 24 ust. 2 pkt 5 Pzp lub informację o nienależeniu do tej samej grupy kapitałowej, zgodnie z załącznikiem 
nr 15 do SIWZ.

6.5.4. Pełnomocnictwo do reprezentowania Wykonawcy, jeśli z dokumentów dostarczonych do oferty nie wynika sposób reprezentacji, w formie opisanej w rozdziale 10 pkt 10.9 SIWZ.

6.6. Zgodnie z art. 26 ust. 2b ustawy Pzp, Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjalne technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia.

6.7. Wszystkie dokumenty muszą być złożone w języku polskim.

Oświadczenia i dokumenty sporządzone w języku obcym należy złożyć wraz z ich tłumaczeniem na język polski i poświadczyć przez upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy.

6.8. Wymagane dokumenty mogą być złożone w formie oryginału lub kserokopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę. W przypadku, gdy przedstawiona kopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi wątpliwości co do jej prawidłowości, Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii dokumentu.

6.9. Zgodnie z art. 26 ust. 3 ustawy Pzp, Zamawiający wzywa Wykonawców, którzy w określonym terminie nie złożyli wymaganych przez Zamawiającego oświadczeń lub dokumentów, o których mowa w art. 25 ust. 1 (oświadczenia i dokumenty potwierdzające: spełnianie warunków udziału w postępowaniu, przez oferowane dostawy wymagań określonych przez Zamawiającego) lub którzy nie złożyli pełnomocnictw albo którzy złożyli wymagane przez Zamawiającego oświadczenia i dokumenty, o których mowa w art. 25 ust. 1, ale zawierające błędy lub którzy złożyli wadliwe pełnomocnictwa, do ich złożenia w wyznaczonym terminie, chyba że mimo ich złożenia oferta Wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania. Złożone na wezwanie Zamawiającego oświadczenia i dokumenty powinny potwierdzać spełnianie przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu oraz spełnianie przez oferowane dostawy wymagań określonych przez Zamawiającego, nie później niż w dniu, w którym upłynął termin składania ofert.

6.10. Oferty, których treść nie będzie odpowiadała treści SIWZ, zostaną odrzucone na podstawie art. 89 ust 1 pkt 2 ustawy Pzp.

6.11. Dodatkowe informacje dla Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego na podstawie art. 23 ustawy Pzp:

6.11.1. Żaden z Wykonawców występujących wspólnie nie może podlegać wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy Pzp.

6.11.2. Wykonawcy występujący wspólnie ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i do zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.

6.11.3. Pełnomocnictwo musi wskazywać pełnomocnika, którym będzie jeden z Wykonawców występujących wspólnie, tzw. „Lider”. Ponadto dokument ten winien wymieniać wszystkich Wykonawców („Partnerów”), wspólnie ubiegających się o zamówienie (nazwa firmy, siedziba, imię i nazwisko przedsiębiorcy lub zarządu firmy).

Każdy z Wykonawców winien się pod pełnomocnictwem podpisać (podpis składa osoba/y do tego upoważniona/e).

Spółki cywilne, której wspólnicy traktowani są jak Wykonawcy ubiegający się wspólnie o udzielenie zamówienia, również mają obowiązek do oferty załączyć ww. pełnomocnictwo.

6.11.4. Zgodnie z § 7 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów dn. 19 lutego 2013 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy oraz form w jakich te dokumenty mogą być składane:

–  ust. 1 dokumenty są składane w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę,

–  ust. 2 w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oraz w przypadku podmiotów, o których mowa w pkt 6.6. SIWZ, kopie dokumentów dotyczących odpowiednio Wykonawcy lub tych podmiotów są poświadczane za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę lub te podmioty.

Rozdział 7. Informacje o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń i dokumentów, a także wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z Wykonawcami.

7.1. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, z zastrzeżeniem wyjątków określonych w ustawie Pzp, prowadzi się z zachowaniem formy pisemnej.

7.2. Wszelkie oświadczenia, zapytania, wnioski, zawiadomienia, wyjaśnienia, wezwania oraz inne informacje Zamawiający oraz Wykonawcy będą przekazywać pisemnie, faksem na numer: 
(0-81) 445-67-30 lub poprzez e-mail:  zamowienia@up.lublin.pl

7.3. Zamawiający żąda w każdym przypadku niezwłocznego potwierdzenia otrzymania przez Wykonawcę wiadomości, bez względu na rodzaj i formę dokumentu.

7.4. W przypadku Wykonawców występujących wspólnie, wszelka korespondencja, oświadczenia, pytania, wnioski, zawiadomienia oraz inne informacje adresowane będą do pełnomocnika ze skutkiem wobec wszystkich Wykonawców występujących wspólnie.

7.5. Zamawiający nie przewiduje zebrania informacyjnego z Wykonawcami, o którym mowa w art. 38 ust. 3 ustawy Pzp.

7.6. W przypadku rozbieżności pomiędzy treścią niniejszej SIWZ a treścią udzielonych odpowiedzi, jako obowiązującą należy przyjąć treść pisma zawierającego późniejsze oświadczenie Zamawiającego.

7.7. Dane adresowe Zamawiającego:

Sekcja ds. Zamówień Publicznych, Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie, ul. Akademicka 13,  pok. 54, 20-950 Lublin, tel.: (0-81) 445-66-03, 445-60-73, faks nr: (0-81) 445-67-30, e-mail:  zamowienia@up.lublin.pl; strona internetowa, na której umieszczona jest SIWZ wraz z innymi dokumentami: http://up.lublin.pl/szp/

7.8. Wykonawca ma prawo zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ w formach opisanych w pkt 7.1.,7.2.,7.3 SIWZ.

Zamawiający jest obowiązany udzielić wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 6 dni przed upływem terminu składania ofert pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynął do Zamawiającego, nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert.

Jeśli wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynął do Zamawiającego po terminie, o którym mowa wyżej lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, Zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek Wykonawcy bez rozpatrzenia.

Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku o wyjaśnienia treści SIWZ.

Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami Zamawiający przekaże Wykonawcom, którym przekazał SIWZ bez ujawniania źródła zapytania, a jeśli SIWZ jest udostępniana na stronie internetowej, Zamawiający umieszcza zapytania wraz z odpowiedziami także na tej stronie.

7.9. Osoby uprawnione do porozumiewania się z Wykonawcami:

-    w zakresie zagadnień technicznych dotyczących przedmiotu zamówienia:

Osoby wymienione w załącznikach nr 1 –  12 , dotyczących opisu przedmiotu zamówienia;

-   w zakresie zagadnień prawnych dotyczących postępowania:

1/ mgr Małgorzata Jatczak – Kierownik Sekcji ds. Zamówień Publicznych,tel. (81) 445-60-73,

2/ mgr inż. Agnieszka Adamek – Starszy referent w Sekcji ds. Zamówień Publicznych, 
tel. (81) 445-62-53, e-mail: zamowienia@up.lublin.pl,

7.10. SIWZ pobrana przez Wykonawców ze strony internetowej: http://up.lublin.pl/szp/ jest bezpłatna.

Na wniosek Wykonawcy, Zamawiający przekazuje SIWZ w terminie 5 dni. Opłata, jakiej  można  żądać  za  SIWZ, może pokrywać jedynie koszty jej druku oraz przekazania. Cena formularza SIWZ w formie papierowej wynosi 30,00 zł (słownie: trzydzieści złotych 00/100).

Powyższą kwotę Wykonawca winien wpłacić na konto Zamawiającego w Banku Pekao S.A. Oddział w Lublinie nr 69 1240 5497 1111 0000 5007 1353.

Rozdział 8.  Wymagania dotyczące wadium

8.1. Wadium w niniejszym postępowaniu wynosi:

Część 1 – 200,00 zł (słownie: dwieście zł 00/100),

Część 2 – 800,00 zł (słownie: osiemset zł 00/100),

Część 3 – 300,00 zł (słownie: trzysta zł 00/100),

Część 4 –  600,00 zł (słownie: sześćset zł 00/100),

Część 5 – 1 900,00 zł (słownie: tysiąc dziewięćset zł 00/100),

Część 6 – 160,00 zł (słownie: sto sześćdziesiąt zł 00/100),

Część 7 –  800,00 zł (słownie: osiemset zł 00/100),

Część 8 – 600,00 (słownie: sześćset zł 00/100),

Część 9 – 70,00 zł (słownie: siedemdziesiąt zł 00/100),

Część 10 – 90,00 zł (słownie: dziewięćdziesiąt zł 00/100),

Część 11 – 1 700,00 zł (słownie: tysiąc siedemset zł 00/100),

Część 12 – 1 500,00 zł (słownie: tysiąc pięćset zł 00/100).

8.2. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach:

1) pieniądzu,

2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo kredytowej, 
z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym,

3) gwarancjach bankowych,

4) gwarancjach ubezpieczeniowych,

5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6 b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. Nr 109, poz. 1158, z późn. zm).

8.3. Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na rachunek bankowy wskazany przez Zamawiającego, tj. w Banku Pekao S.A. Oddział w Lublinie nr 69 1240 5497 1111 0000 5007 1353, z dopiskiem: wadium w sprawie AZP/PN/p-200/10/2013.

8.3.1.Wadium wniesione w pieniądzu przelewem na rachunek bankowy powinno zostać zaksięgowane na koncie Zamawiającego najpóźniej do upływu terminu składania ofert.

8.3.2. Dowód wniesienia wadium w jednej lub kilku formach określonych w pkt 8.2 ppkt 2 – 5 należy dołączyć do oferty w formie oryginału.

8.4. Wadium wniesione w pieniądzu Zamawiający przechowuje na rachunku bankowym.

8.5. Zamawiający zwraca wadium wszystkim Wykonawcom niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, z zastrzeżeniem art. 46 ust. 4a ustawy Pzp.

8.6.  Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, Zamawiający zwraca wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz wniesieniu zabezpieczenia należytego wykonania umowy, jeżeli jego wniesienia żądano.

8.7. Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium na wniosek Wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert.

8.8. Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez Wykonawcę, któremu zwrócono wadium na podstawie art. 46 ust. 1 ustawy Pzp, jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym przez Zamawiającego.

8.9. Jeżeli wadium wniesiono w pieniądzu, Zamawiający zwraca je wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku bankowego oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez Wykonawcę.

8.10. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 ustawy Pzp nie złożył dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Pzp lub pełnomocnictw, chyba że udowodni, że wynika to z przyczyn nie leżących po jego stronie.

8.11. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana:

8.11.1. odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie;

8.11.2. nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy;

8.11.3. zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.

Rozdział 9. Termin związania ofertą.

9.1. Wykonawca będzie związany swoją ofertą przez okres 60 dni, zgodnie z art. 85 ust. 1 pkt 3 ustawy Pzp.

9.2. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

9.3. Zgodnie z art. 85 ust. 2 ustawy Pzp Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego może przedłużyć termin związania ofertą, z tym że Zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 dni przed upływem terminu związania ofertą, zwrócić się do Wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni.

9.4. Odmowa wyrażenia zgody, o której mowa w pkt 9.3 nie powoduje utraty wadium.

9.5. Przedłużenie terminu związania ofertą jest dopuszczalne tylko z jednoznacznym przedłużeniem okresu ważności wadium albo jeżeli nie jest to możliwe, z wniesieniem nowego wadium na przedłużony okres związania ofertą. Jeżeli przedłużenie terminu związania ofertą dokonywane jest po wyborze oferty najkorzystniejszej, obowiązek wniesienia nowego wadium lub jego przedłużenia dotyczy jedynie Wykonawcy, którego oferta została wybrana, jako najkorzystniejsza.

Rozdział 10.  Opis sposobu przygotowania ofert.

10.1. Oferta musi być przygotowana zgodnie z wymaganiami określonymi w SIWZ.

10.2. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę, w jednym egzemplarzu.

10.3. Oferta winna być sporządzona, pod rygorem nieważności, w formie pisemnej (ręcznie, na maszynie do pisania lub w postaci wydruku komputerowego), w języku polskim, w formie zapewniającej pełną czytelność jej treści. Każdy dokument składający się na ofertę sporządzony w innym języku niż język polski winien być złożony wraz z tłumaczeniem na język polski, poświadczony przez Wykonawcę. W razie wątpliwości uznaje się, że wersja polskojęzyczna jest wersją wiążącą.

10.4. Strony oferty winny być trwale ze sobą połączone i kolejno ponumerowane, z zastrzeżeniem sytuacji opisanej w pkt 10.10. W treści oferty winna być umieszczona informacja o ilości stron.

10.5. Do oferty winny być dołączone wszystkie dokumenty i oświadczenia wskazane w Rozdziale 6 SIWZ we właściwej formie wymaganej przez Zamawiającego oraz wynikającej z obowiązujących przepisów prawa.

10.6. Dokumenty jakich żąda Zamawiający muszą być złożone zgodnie z wyborem Wykonawcy w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność za pomocą klauzuli „Za zgodność z oryginałem” przez Wykonawcę.

10.7. Oferta Wykonawcy oraz pozostałe dokumenty, dla których Zamawiający określił wzory w niniejszej SIWZ, winny być sporządzone zgodnie z tymi wzorami co do treści oraz opisu kolumn i wierszy.

10.8. Złożenie oferty lub załączników do oferty w innej formie niż wskazanej w SIWZ jest dopuszczalne tylko pod warunkiem, że ich treść zawierać będzie wszystkie elementy wskazane przez Zamawiającego.

10.9. Należy dołączyć pełnomocnictwo do podpisania oferty, o ile prawo do podpisania oferty nie wynika z innych dokumentów złożonych wraz z ofertą. Treść pełnomocnictwa musi jednoznacznie określać czynności, co do wykonywania których pełnomocnik jest upoważniony.

Pełnomocnictwo należy dostarczyć w oryginale lub notarialnie poświadczonej kopii.

W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, winni oni ustanowić pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego; ten zapis dotyczy także spółek cywilnych.

10.10. W przypadku, gdyby oferta zawierała informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa, w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, Wykonawca winien w sposób niebudzący wątpliwości zastrzec, które spośród zawartych w ofercie informacji stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. Informacje te winny być umieszczone w osobnym, wewnętrznym opakowaniu, trwale z nią połączonym i ponumerowanym, z zachowaniem ciągłości numeracji stron oferty. Nie mogą stanowić tajemnicy przedsiębiorstwa informacje podawane do wiadomości podczas otwarcia ofert, tj. informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i rękojmi oraz warunków płatności zawartych w ofercie.

10.11. Ofertę wraz z oświadczeniami i dokumentami należy umieścić w zamkniętym opakowaniu, uniemożliwiającym odczytanie jego zawartości bez uszkodzenia opakowania.

Opakowanie winno być oznaczone nazwą (firmą) i adresem Wykonawcy, zaadresowane 
do Zamawiającego na adres:

Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie,

ul. Akademicka 13, pokój 54

20-950 Lublin

oraz oznakowana:

przetarg nieograniczony, znak sprawy AZP/PN/p-200/10/2013 Oferta na dostawę wraz z montażem aparatury naukowo-badawczej i sprzętu laboratoryjnego dla jednostek Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie z podziałem na 12 części. Oferta na część ……………………………………… . Nie otwierać przed dniem 17.09.2013 r. przed godz. 1215

10.12. Wykonawca może przed upływem terminu do składania ofert zmienić lub wycofać ofertę.

10.13. Wykonawca ponosi wszystkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty, a Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.

10.14. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych.

10.15. Zamawiający nie dopuszcza złożenia ofert wariantowych.

10.16. Zamawiający dopuszcza w każdej części postepowania składanie ofert równoważnych o nie gorszych parametrach niż opisane w załącznikach dotyczących opisu przedmiotu zamówienia, określonych w poszczególnych częściach wymienionych w rozdziale 3 SIWZ.

10.17. Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.

10.18. Zamawiający w niniejszym postępowaniu nie stawia wymagań opisanych w art. 29 ust. 4 ustawy Pzp.

10.19. Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej.

10.20. Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę w ofercie części zamówienia, której wykonanie powierzy podwykonawcom. Informacji należy udzielić na formularzu „Oferta Wykonawcy”, stanowiącym załącznik nr 16 do SIWZ.

10.21. Zamawiający nie przewiduje rozliczeń w walutach obcych. Rozliczenia mogą być prowadzone tylko w walucie polskiej (PLN).

10.22. Do przeliczenia wartości w walutach obcych w dokumentach przedstawionych w ofercie na poparcie spełnienia warunków podmiotowych, podane kwoty będą przeliczane przez Zamawiającego wg średniego kursu walut NBP dla danej waluty, z dnia ukazania się ogłoszenia o zamówieniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

10.23. Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień uzupełniających.

Rozdział 11. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert.

11.1. W przetargu nieograniczonym wezmą udział tylko te oferty, które wpłyną do Zamawiającego do dnia 17.09.2013 r.  do godz. 1200.

11.2. Oferty należy składać w zaklejonych kopertach (opakowaniach) do Sekcji ds. Zamówień Publicznych Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie, ul. Akademicka 13, pokój 54.

11.3. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 17.09.2013 r. do godz. 1215 w Uniwersytecie Przyrodniczym w Lublinie, ul. Akademicka 13, Sala Kolegialna – I p.

11.4. Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda zebranym Wykonawcom informację o wysokości kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. Otwarcie ofert jest jawne i nastąpi bezpośrednio po podaniu ww. informacji.  Na otwarciu ofert podane zastaną następujące informacje: nazwy (firmy) oraz adresy Wykonawców, a także informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w ofertach.

11.5. Zamawiający niezwłocznie zawiadamia Wykonawcę o złożeniu oferty po terminie oraz zwraca ofertę po upływie terminu do wniesienia odwołania.

Rozdział 12. Opis sposobu obliczania ceny.

  - Przez cenę na użytek prawa zamówień publicznych należy rozumieć zapis zawarty w art. 3 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 5 lipca 2001 r. o cenach (Dz. U. nr 97, poz. 1050 z późn. zm.).

Przez cenę należy rozumieć wartość wyrażoną w jednostkach pieniężnych, którą Zamawiający jest obowiązany zapłacić przedsiębiorcy za towar lub usługę; w cenie uwzględnia się podatek od towarów i usług oraz podatek akcyzowy, jeżeli na podstawie odrębnych przepisów sprzedaż towaru podlega temu obciążeniu.

12.2. Cena podana w ofercie w każdej z części jest ceną ryczałtową i stanowi całkowitą wycenę przedmiotu zamówienia, wraz z wyceną innych składników, tj. podatkiem od towarów i usług, transportem, opakowaniem, ubezpieczeniem, opustami, rabatami, gwarancją, rękojmią, montażem przedmiotu zamówienia, szkoleniem pracowników itp.

12.3. Cenę ofertową brutto należy podać cyfrowo i słownie w formularzu „Oferta Wykonawcy”, stanowiącym załącznik nr 16 do SIWZ.

12.4. W przypadku zmiany przepisów dotyczących podatku od towarów i usług, wynagrodzenie brutto może ulec zmianie i będzie uzależnione od wysokości nowej stawki podatku VAT dla przedmiotu umowy.

Rozdział 13.  Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów oraz sposobu oceny ofert.

13.1.  Wszystkie oferty niepodlegające odrzuceniu w każdej z części oceniane będą na podstawie kryterium: Cena – 100 kryterium wyboru.

Wybrana zostanie oferta, która uzyska największą liczbę punktów.

C N PB = ------------ x 100 CR

gdzie:

PB – ilość punktów oferty badanej,

CN– najniższa cena brutto spośród wszystkich podlegających ocenie ofert,

CR – cena brutto oferty rozpatrywanej,

100 – waga ocenianego kryterium

13.2.  Zgodnie z art. 2 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp, za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta z najniższą ceną. Zamawiający wybierze ofertę najkorzystniejszą spośród ofert ważnych i nieodrzuconych.

13.3. Jeżeli złożono ofertę, której wybór prowadziłby do powstania obowiązku podatkowego Zamawiającego, zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, w zakresie dotyczącym wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, Zamawiający w celu oceny takiej oferty dolicza do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek wpłacić zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Rozdział  14. Informacje o formalnościach jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy w sprawie  zamówienia publicznego.

14.1.  Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza, zobowiązany jest podpisać umowę zgodnie z jej projektem, który stanowi załącznik nr 17 do SIWZ, w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego, pod rygorem utraty wadium.

14.2. W przypadku Wykonawców występujących wspólnie, Zamawiający będzie wymagał, aby przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego, Wykonawcy przedłożyli Zamawiającemu umowę regulującą współpracę Wykonawców występujących wspólnie.

14.3. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, będzie uchylał się od zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego, Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, bez przeprowadzania ich ponownego badania i oceny, chyba że zachodzą przesłanki unieważnienia postępowania, o którym mowa w art. 93 ust. 1 ustawy Pzp.

14.4. Zamawiający w niniejszym postepowaniu, w żadnej z części nie stawia wymagań dotyczących zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

Rozdział  15. Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia, ogólne warunki umowy albo wzór umowy, jeżeli Zamawiający wymaga od Wykonawcy, aby zawarł z nim umowę w sprawie zamówienia na takich warunkach.

16.1. Do SIWZ dołączony jest projekt umowy stanowiący jej integralną część, zgodnie z załącznikiem nr 17 do SIWZ, w którym Zamawiający przewidział wszystkie istotne dla stron postanowienia oraz przyszłe zobowiązania Wykonawcy i Zamawiającego.

Rozdział 16. Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących Wykonawcy w toku postępowania o udzielenie zamówienia.

17.1. Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 nr 113, poz. 759 z późn. zm.), w dziale VI przewiduje środki ochrony prawnej, które przysługują Wykonawcy, uczestnikowi konkursu, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy Pzp.

17.2. Do środków ochrony prawnej należą:

17.2.1. Odwołanie, zgodnie z postanowieniami art. 180 – 198 ustawy Pzp, przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności Zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy.

17.2.2. Skarga do sądu, zgodnie z postanowieniami art. 198a – 198g ustawy Pzp.

Na orzeczenie Izby stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu.

W postępowaniu toczącym się wskutek wniesienia skargi stosuje się odpowiednio przepisy ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. – Kodeks postępowania cywilnego o apelacji, jeżeli przepisy niniejszego rozdziału nie stanowią inaczej.

Załącznik nr 1

do Specyfikacji Istotnych

Warunków Zamówienia

# Część 1

# Specyfikacja techniczna zamawianego sprzętu

Nazwa sprzętu:  WYTRZĄSARKA LABORATORYJNA

Zamawiana ilość (szt.): 2

Grupa i kod z CPV w ramach grupy:  Wstrząsarki i akcesoria, 38436000-0

| 1. Jednostka zamawiająca (z adresem i nr telefonu): Instytut Gleboznawstwa, Inżynierii Kształtowania Środowiska UP, Lublin, ul. Leszczyńskiego 7 2. Osoba udzielająca informacji (+telefon): mgr Daniel Strzałka, (81 524 81 58) 3. Miejsce dostawy: 20-069 Lublin, ul. Leszczyńskiego 7 |
| --- |
| Oczekiwane parametry techniczne (minimalne) | Parametry oferowane TAK/NIE |
| Typ ruchu: eliptyczny |  |
| Zakres prędkości co najmniej 50-350 obr/min |  |
| Amplituda regulowana ok. 25mm ± 10% |  |
| Możliwość wytrząsania butelek o pojemności 250ml w ilości co najmniej 16 sztuk jednocześnie |  |
| Możliwość wytrząsania kolb Erlenmeyera o pojemności 250ml w ilości co najmniej 16 sztuk jednocześnie |  |
| Regulacja czasu pracy co najmniej do 20 godzin i praca ciągła |  |
| Cyfrowe ustawianie prędkości |  |
| Dźwięk informujący o zakończeniu programu |  |
| Możliwość zapamiętania co najmniej 9 programów |  |
| Cena | 100% |

.....................................................................

Podpis i pieczęć osoby/osób uprawnionej

do reprezentowania Wykonawcy

Załącznik nr 2

do Specyfikacji Istotnych

Warunków Zamówienia

# Część 2

# Specyfikacja techniczna zamawianego sprzętu

# Nazwa sprzętu:  AUTOMATYCZNY  BLOK  DO  MINERALIZACJI

Zamawiana ilość (szt.): 1

Grupa i kod z CPV w ramach grupy:  Aparatura do wykrywania i analizy, 38430000-8

| 1. Jednostka zamawiająca (z adresem i nr telefonu): Instytut Gleboznawstwa, Inżynierii Kształtowania Środowiska UP w Lublinie, ul. Leszczyńskiego 7 2. Osoba udzielająca informacji (+telefon): mgr Daniel Strzałka, (81 524 81 58) 3. Miejsce dostawy: 20-069 Lublin, ul. Leszczyńskiego 7 |
| --- |
| Oczekiwane parametry techniczne | Parametry oferowane TAK/NIE |
| Obudowa wykonana ze stali nierdzewnej, kwasoodpornej (dopuszczalne pokrycie wykonane ze stali nierdzewnej pokrytej farbą epoxydową) |  |
| Blok mineralizacyjny na minimum 20 probówek o rozmiarze 42x300 mm, 250 ml |  |
| Zakres temperatury: od temp. pokojowej do min. 450oC |  |
| Możliwość zaprogramowania co najmniej 4 wzrostów temperatury i czasów w każdym profilu mineralizacji. Możliwość zapisania co najmniej 10 profili. |  |
| Język menu: polski |  |
| Automatyczne umieszczanie i podnoszenie probówek z bloku za pomocą windy |  |
| Ustawianie czasu grzania co najmniej od 1 minuty do 24 godzin. Możliwość pracy ciągłej. |  |
| Dźwiękowy sygnał końca cyklu z automatycznym wyłącznikiem |  |
| Usuwanie oparów za pomocą systemu wyciągu |  |
| Wyposażenie: winda, kaseta na probówki ze stali nierdzewnej, system wyciągu oparów, co najmniej 20 sz. probówek o rozmiarze 42x300 mm, pompa recyrkulacyjna dobrana do parametrów mineralizatora, scrubber do neutralizacji oparów kwasu |  |
| Cena | 100% |

.....................................................................

Podpis i pieczęć osoby/osób uprawnionej

do reprezentowania Wykonawcy

Załącznik nr 3

do Specyfikacji Istotnych

Warunków Zamówienia

Część 3

## Specyfikacja techniczna zamawianego sprzętu

Nazwa sprzętu:  ELEKTRONICZNY  SZYBKOWAR  CIŚNIENIOWY

DO  ODMASKOWYWANIA  PREPARATÓW  HISTOLOGICZNYCH

(ANG. DECLOAKING CHAMBER)

Zamawiana ilość (szt.): 1

Grupa i kod z CPV w ramach grupy:  Różne urządzenia i produkty medyczne,  33190000-8

| 1. Jednostka zamawiająca (z adresem i nr telefonu): Katedra Anatomii Patologicznej, Wydział Medycyny Weterynaryjnej UP w Lublinie, ul. Głęboka 30, 20-612 Lublin, tel.: 81-445-61-66 2. Osoba udzielająca informacji (+telefon): dr hab. Wojciech Łopuszyński, tel.: 81-445-61-66 3. Miejsce dostawy: Katedra Anatomii Patologicznej UP, ul. Głęboka 30, 20-612 Lublin |
| --- |
| Oczekiwane parametry techniczne | Parametry oferowane TAK/NIE |
| 1. Urządzenie przeznaczone do indukowanego ciepłem odmaskowywania tkankowych epitopów antygenowych w warunkach wysokiego ciśnienia |  |
| 2. Zasilanie sieciowe 230V/50 Hz |  |
| 3. Moc grzałki min.1000 W |  |
| 4. Pojemność robocza min. 1800 ml maks. 3200 ml |  |
| 5. Waga max. 8kg |  |
| 5. Zakres pracy przy regulowanej temperaturze do 60OC do 110OC (-/+ 5OC) |  |
| 6. Czasowy programator elektroniczny z urządzeniem dźwiękowym i optyczną sygnalizacją etapu pracy umożliwiający płynne programowanie czasu od 1 min do 99 min. |  |
| 7. Funkcja programatora umożliwiające zaprogramowanie min. 5 programów pracy |  |
| 8. Możliwość jednoczesnego odmaskowywania min. 70 preparatów histologicznych |  |
| 9. Pokrywa z zabezpieczeniem uniemożliwiającym otwarcie urządzenie przed zakończeniem cyklu pracy |  |
| 10. Port USB 2,0 umożliwiający podłączenie do komputera PC i zapisywanie parametrów pracy urządzenia |  |
| Cena | 100 |

.....................................................................

Podpis i pieczęć osoby/osób uprawnionej

do reprezentowania Wykonawcy

Załącznik nr 4

do Specyfikacji Istotnych

Warunków Zamówienia

Część 4

## Specyfikacja techniczna zamawianego sprzętu

Nazwa sprzętu: KARDIOMONITOR

Zamawiana ilość (szt.): 3

Grupa i kod z PCV w ramach grupy:  Urządzenia do wspomagania serca, 33182000-9

| 1. Jednostka zamawiająca (z adresem i nr telefonu): Katedra i Klinika Chirurgii Zwierząt UP w Lublinie, ul. Głęboka 30, 20-612 Lublin, tel.: 81-445-61-93 2. Osoba udzielająca informacji (telefon): dr Maciej Orzelski, tel.: 81-445-61-93 3. Miejsce dostawy: Katedra i Klinika Chirurgii Zwierząt UP w Lublinie, ul. Głęboka 30 |
| --- |
| Oczekiwane parametry techniczne | Parametry oferowane TAK/NIE |
| Pomiary: SpO2, TEMP, ECG, NIBP |  |
| Wbudowana bateria |  |
| Dokładność do 10% przy małym przepływie krwi |  |
| Wyświetlacz co majmniej 7’’ TFT LED |  |
| EKG: 3 kanały 3/5 odprowadzeń , (I, II, III, aVR, aVL, aVf, V) Dokładność pomiaru pulsu +/- 2 bpm Zakres sygnału wyjściowego +/-0,5mV |  |
| SpO2: Rektalna sonda do pomiaru SpO2 Zakres pomiaru: SpO2: 0%-100% Dokładność pomiaru pulsu: 0-300bpm Indeks perfuzji: 0,05%-20% Dokładność pomiaru nasycenia 70%-100% +/- 2%; 50-69% +/-3%; 0-49% SpO2 nieokreślony |  |
| NIBP: Zakres pomiaru: 0-300 mmHg Automatyczne cykle pomiarowe: od 1min do 12 godzin |  |
| Temperatura Rozdzielczość: dla 0~24,9°C to 0,2; 25-50°C to 0,1 Zakres pomiaru to 0~50 C |  |
| Respiracja: Metoda: RA-LL, RA-LA Zakres pomiaru: 0-200rpm Dokładność: +/-2% |  |
| Wyświetlacz graficzny: Alarm: dla wszystkich parametrów włączany osobno Trendy: pamięć 7 dni |  |
| Zasilanie: wbudowana bateria LI-ION pojemność baterii: min 3 godziny czas ładowania: do 9 godzin wyjście: port szeregowy RS232 |  |
| Cena | 100 |

.....................................................................

Podpis i pieczęć osoby/osób uprawnionej 
do reprezentowania Wykonawcy

Załącznik nr 5

do Specyfikacji Istotnych

Warunków Zamówienia

Część 5

Specyfikacja techniczna zamawianego sprzętu

Nazwa sprzętu: APARAT  RTG  PRZEWOŹNY

Zamawiana ilość (szt.): 1

Grupa i kod z CPV w ramach grupy: Aparatura rentgenowska, 33111000-1

| 1. Jednostka zamawiająca (z adresem i nr telefonu): Katedra i Klinika Chirurgii Zwierząt UP w Lublinie, ul. Głęboka 30, 20-612 Lublin, tel.: 81-445-61-93 2. Osoba udzielająca informacji (+telefon): dr Tomasz Szponder: 81-445-61-93 3. Miejsce dostawy: Katedra i Klinika Chirurgii Zwierząt UP w Lublinie, ul. Głęboka 30 |
| --- |
| Oczekiwane parametry techniczne | Parametry oferowane TAK/NIE |
| Parametry urządzenia |  |
| Napięcie zasilające 1-fazowe 230 V, 50Hz +/-10%, maks. 16A |  |
| Wyzwalacz ręczny przewodowy |  |
| Wskaźnik ekspozycji dźwiękowy i optyczny |  |
| Wyświetlacz ze wskaźnikami podstawowych parametrów kV, mAs |  |
| Wskaźnik do pomiaru wartości SID |  |
| Szuflada, kieszeń na kasety |  |
| Waga aparatu nie więcej niż 140 kg |  |
| Generator rtg |  |
| Moc znamionowa min. 6kW |  |
| Częstotliwość min. 40 kHz |  |
| Zakres czasu ekspozycji nie mniej niż od 0,003 do 4 s. |  |
| Zakres prądu od 20 do 150 mA |  |
| Dokładność nastawienia wysokiego napięcia co 1 kV |  |
| Zakres wysokiego napięcia nie mniej niż 40 - 120 kV |  |
| Lampa rtg |  |
| Lampa dwuogniskowa (małe max.: 0,6x0,6mm; duże max.: 1,3x1,3mm) |  |
| Lampa z wirującą anodą |  |
| Pojemność cieplna anody min. 110 kHU |  |
| Kolimator |  |
| Oświetlacz halogenowy |  |
| Kolimator obrotowy +/- 900 |  |
| Statyw |  |
| Obrót lampy rtg min. +/-900 wokół osi ramienia wysięgnika |  |
| Maksymalna wysokość ogniska > 190 cm |  |
| Minimalna wysokość ogniska <50 cm |  |
| Długość ramienia lampy RTG min. 100 cm |  |
| Blokada kół jezdnych |  |
| Długość kabla zasilającego min. 5m |  |
| Długość kabla ekspozycyjnego min. 10m |  |
| Maksymalna wysokość ogniska > 190 cm |  |
| Minimalna wysokość ogniska <50 cm |  |
| Długość ramienia lampy RTG min. 100 cm |  |
| Blokada kół jezdnych |  |
| Możliwość współpracy aparatu ze wzmacniaczem obrazu, kamerą CCD |  |
| Dodatkowe wymagania Odbiorcy: |  |
| Aktualizacja projektu osłon stałych (nowy projekt). |  |
| Bezpłatny przegląd w okresie gwarancyjnym: min. 1. |  |
| Czas naprawy aparatu maks. 7 dni |  |
| Zabezpieczenie użytkownika poprzez dostarczenie aparatu zastępczego na czas naprawy trwającej powyżej 7 dni |  |
| Paszport techniczny na aparat * |  |
| Upoważnienie dostawcy wystawione przez producenta aparatu do sprzedaży i serwisu na terenie Polski * |  |
| Certyfikat CE * |  |
| Cena | 100 |

* Oświadczenie wykonawcy

.....................................................................

Podpis i pieczęć osoby/osób uprawnionej

do reprezentowania Wykonawcy

Załącznik nr 6

do Specyfikacji Istotnych

Warunków Zamówienia

Część 6

Specyfikacja techniczna zamawianego sprzętu

Nazwa sprzętu: STÓŁ  DO MYCIA ZWIERZĄT

Zamawiana ilość (szt.): 1

Grupa i kod z CPV w ramach grupy: Stoły do badania, 33192210-7

| 1. Jednostka zamawiająca (z adresem i nr telefonu): Katedra i Klinika Chirurgii Zwierząt UP w Lublinie, ul. Głęboka 30, tel.: 81-445-61-93 2. Osoba udzielająca informacji (+telefon): dr Maciej Orzelski, tel.: 81-445-61-93 3. Miejsce dostawy: Katedra i Klinika Chirurgii Zwierząt UP w Lublinie, ul. Głęboka 30 |
| --- |
| Oczekiwane parametry techniczne | Parametry oferowane TAK/NIE |
| Wykonany w całości ze stali kwasoodpornej |  |
| Wymiary stołu minimalnie 1450x580x800 mm. Zamawiający dopuszcza tolerancję w wymiarze +/- 15% |  |
| Zagłębienie wanny minimum 120 mm |  |
| Wanna wyposażona w minimum trzy nakładane tace perforowane, oraz minimum jedną kratkę drucianą – służącą jako blat do zabiegów pielęgnacyjnych |  |
| Odpływ wanny wyposażony w syfon |  |
| Stół wyposażony w stopki – możliwość regulacji wysokości/poziomowania stołu w zakresie co najmniej +/- 20 mm |  |
| W zestawie bateria |  |
| Głowica sterująca minimum z ograniczeniem temperatury i strumienia wody |  |
| Rączka natrysku z systemem zapobiegającym osadzaniu się wapnia |  |
| Wąż natryskowy o długości minimum 1,5 m |  |
| Zabudowa stołu – szafka blaszana |  |
| Szafka pomalowana proszkowo w kolorze zielonym |  |
| Szafka o głębokości równej szerokości stołu (+/- 15%) i szerokości 600 mm (+/- 15%) |  |
| Cena | 100 |

.....................................................................

Podpis i pieczęć osoby/osób uprawnionej

do reprezentowania Wykonawcy

Załącznik nr 7

do Specyfikacji Istotnych

Warunków Zamówienia

Część 7

Specyfikacja techniczna zamawianego sprzętu

Nazwa sprzętu:           URZĄDZENIE  DO  BEZPIECZNEGO  OPRÓŻNIANIA  I  OSUSZANIA WYEKSPLOATOWANYCH   ZBIORNIKÓW  NA  LPG ZDEMONTOWANYCH  Z  SAMOCHODÓW  OSOBOWYCH   
Z ZESTAWEM  NIEZBĘDNYCH  DO  POPRAWNEGO FUNKCJONOWANIA  URZĄDZENIA  PODZESPOŁÓW 
I  ELEMENTÓW

Zamawiana ilość (szt.): 1

Grupa i kod z CPV w ramach grupy:  Osuszacze, 42113161-0

| 1. Jednostka zamawiająca (z adresem i nr telefonu): KATEDRA ENERGETYKI I POJAZDÓW UP, w Lublinie, ul. Poniatowskiego 1, 20-060 Lublin, tel.: 081 531 83 15 2. Osoba udzielająca informacji (telefon): dr inż. Tomasz Słowik, 81-531-83-24; 608 044 309 3. Miejsce dostawy: pokój 37, KATEDRA ENERGETYKI I POJAZDÓW UP w Lublinie, ul. Poniatowskiego 1, 20-060 Lublin |
| --- |
| Oczekiwane parametry techniczne | Parametry oferowane TAK/NIE |
| Urządzenie do bezpiecznego opróżniania i osuszania wyeksploatowanych zbiorników na LPG |  |
| Możliwość odpompowania nadmiaru paliwa do standardowej butli LPG |  |
| Wypłukanie zbiornika gazem obojętnym w celu zapewnienia bezpieczeństwa w dalszych procedurach utylizacyjnych i badawczych |  |
| Cena | 100% |

DODATKOWE WYMAGANIA

Komplet niezbędnych do działania urządzenia butli i przewodów przyłączeniowych

.....................................................................

Podpis i  pieczęć osoby/osób uprawnionej

do reprezentowania Wykonawcy

Załącznik nr 8

do Specyfikacji Istotnych

Warunków Zamówienia

Część 8

Specyfikacja techniczna zamawianego sprzętu

Nazwa sprzętu:  	MIKROSKOP  BADAWCZY  FLUORESCENCYJNY

Zamawiana ilość (szt.): 1

Grupa i kod z PCV w ramach grupy:  Mikroskopy, 38510000-3

| 1. Jednostka zamawiająca (z adresem i nr telefonu): Katedra Hydrobiologii UP w Lublinie, ul. Dobrzańskiego 37, 22-262 Lublin, tel. 81 461 00 61, w. 304 2. Osoba udzielająca informacji (telefon): mgr Michał Niedźwiecki, tel.: 81 461 00 61, w. 313 3. Miejsce dostawy: Katedra Hydrobiologii UP, ul Dobrzańskiego 37, 22-262 Lublin |
| --- |
| Oczekiwane parametry techniczne (minimalne) | Parametry oferowane TAK/NIE |
| Mikroskop badawczy flouorescencyjny |  |
| System optyki konfigurowanej do nieskończoności |  |
| Nasadka trinokularowa z asymetryczną regulacją odległości oczu w zakresie nie węższym niż 48-75 mm |  |
| Fototubus umożliwiający podłączenie aparatu lub kamery |  |
| Wyrównanie dioptrii ze skalą kompensacyjną ( co najmniej ±5 dioptrii) |  |
| Obiektywy do epifluorescencji: 4x, 10x, 20x, 40x(amortyzowany), 100x(amortyzowany, immersyjny) |  |
| Zestaw filtrów do epifluorescencji |  |
| Okulary szerokopolowe o powiększeniu nie mniejszym niż 10x umożliwiające pracę osobom noszącym okulary bez ich zdejmowania |  |
| Miska rewolwerowa co najmniej 5 miejscowa |  |
| Oświetlacz do epifluorescencji: lampa rtęciowa z zasilaczem i co najmniej 6-pozycyjną karuzelą filtrów, regulowanym przesłonami: polową i aperturową, przesłoną odcinającą światło |  |
| Ruchomy stolik krzyżowy XY o wymiarach nie mniejszych niż 185 x 140 mm, zakres ruchu poziomego nie mniejszy niż 80 x 55 mm z podziałką skali nie większą niż 0,1 mm |  |
| Uchwyt na dwa preparaty |  |
| Ustawiana blokada położenia stolika, |  |
| Płynna elektroniczna regulacja natężenia światła |  |
| Oświetlenie : lampa halogenowa, zasilanie 220-240V |  |
| Wymienny kondensor z odchyloną soczewką czołową, przesłoną aperturową i regulacją wysokości |  |
| Śruba makro- i mikrometryczna obustronnie współosiowa |  |
| Okular pomiarowy 10x22 z siatką |  |
| Przesłona polowa |  |
| Co najmniej sześciopozycyjny karuzelowy zmieniacz filtrów |  |
| Uchwyt na filtry, filtr zielony i niebieski |  |
| Pokrowiec, olejek immersyjny do epifluorescencji, zapasowa żarówka halogenowa, kabel sieciowy, instrukcja obsługi w języku polskim |  |
| Kolorowa kamera cyfrowa: |  |
| Matryca co najmniej ½ cala |  |
| Rozdzielczość maksymalna nie mniejsza niż 3,1Mpix |  |
| Czas ekspozycji w zakresie nie mniejszym niż 2 msec – 2 sec |  |
| Zasilanie i połączenie z komputerem przez port USB |  |
| Podgląd na żywo z prędkością co najmniej 20 kl/sec (przy rozdzielczości nie mniejszej niż 1024 x 768) |  |
| Oprogramowanie do sterowania funkcjami kamery, akwizycji danych i prostych pomiarów (długość, nanoszenie opisów, kalibracja do wymiarów rzeczywistych) |  |
| Zapis zdjęć w formacie co najmniej: jpeg, tiff, bmp |  |
| Łącznik optyczny mikroskop-kamera |  |
| Oprogramowanie: |  |
| Oprogramowanie modułowe (z możliwością uzupełniania o nowe moduły). W dostawie przynajmniej moduł oprogramowania do interaktywnych pomiarów na obrazie zapisanym: pomiar m.in. długości, powierzchni, średnicy, obwodu, kąta, kalibracja do jednostek rzeczywistych. Możliwość rozbudowy oprogramowania o inne specjalistyczne moduły do pomiarów i analizy obrazu, m.in. o moduł do automatycznego tworzenia złożonych obrazów zbieranych w osiach XYZ, automatycznej analizy , pomiarów i klasyfikacji obiektów na filtrach . Dodatkowe moduły oprogramowania muszą się integrować pod jednym interfejsem z oprogramowaniem sterującym kamery i muszą pochodzić od tego samego producenta co kamera. Oprogramowanie minimum w języku angielskim. |  |
| Kamera i oprogramowanie pochodzące od jednego producenta, zapewniające pełną kompatybilność i współpracę |  |
| Cena | 100 |

.....................................................................

Podpis i pieczęć osoby/osób uprawnionej

do reprezentowania Wykonawcy

Załącznik nr 9

do Specyfikacji Istotnych

Warunków Zamówienia

Część 9

Specyfikacja techniczna zamawianego sprzętu

Nazwa sprzętu:  SUSZARKA LABORATORYJNA

Zamawiana ilość (szt.): 1

Grupa i kod z CPV w ramach grupy:  Maszyny i aparatura badawcza i pomiarowa, 38540000-2

| 1. Jednostka zamawiająca (z adresem i nr telefonu): Katedra Biologicznych Podstaw Technologii Żywności i Pasz UP w Lublinie, ul. Doświadczalna 50A, 20-280 Lublin, tel.: 81 461 00 61, w. 302 2. Osoba udzielająca informacji (+telefon): dr hab. Beata Ślaska-Grzywna, jw. 3. Miejsce dostawy: budynek Centrum Innowacyjno-Wdrożeniowego Nowych Technik i Technologii w Inżynierii Rolniczej UP, ul. Głęboka 28, 20-612 Lublin |
| --- |
| Oczekiwane parametry techniczne | Parametry oferowane TAK/NIE |
| Pojemność komory 15l (±2l) |  |
| Zakres temperatury pracy – co najmniej 5ºC powyżej temperatury otoczenia do 250ºC |  |
| Regulacja temperatury – nie gorsza niż co 0,1ºC |  |
| Wnętrze komory – stal nierdzewna |  |
| Sterownik mikroprocesorowy z graficznym wyświetlaczem LCD |  |
| Zasilanie 230V |  |
| Liczba półek - 2 szt. |  |
| Cena | 100% |

.....................................................................

Podpis i pieczęć osoby/osób uprawnionej

do reprezentowania Wykonawcy

Załącznik nr 10

do Specyfikacji Istotnych

Warunków Zamówienia

Część 10

Specyfikacja techniczna zamawianego sprzętu

Nazwa sprzętu:  	ELEKTRONICZNA WAGA ANALITYCZNA

Zamawiana ilość (szt.): 1

Grupa i kod z CPV w ramach grupy:  Elektroniczne wagi analityczne,

Grupa: 38000000-5 Sprzęt laboratoryjny, optyczny i precyzyjny (z wyjątkiem szklanego), kod produktu: 38311100-9 Elektroniczne wagi analityczne

| 1. Jednostka zamawiająca: Katedra Chemii Rolnej i Środowiskowej UP w Lublinie, 20-950 Lublin, ul. Akademicka 15, tel.: 81-445-66-64 2. Osoba udzielająca informacji: Zbigniew Młynarski, dr inż. Paweł Harasim, tel.: 81-445-60-27 3. Miejsce dostawy: Katedra Chemii Rolnej i Środowiskowej UP w Lublinie, pok. nr 406 |
| --- |
| Oczekiwane parametry techniczne | Parametry oferowane TAK/NIE |
| 1/ Obciążenie maksymalne nie mniej niż 300g |  |
| 2/ Powtarzalność nie gorsza niż 0,1mg |  |
| 3/ Czas stabilizacji nie więcej niż 4s |  |
| 4/ Wewnętrzna kalibracja |  |
| 5/ Tarowanie |  |
| 6/ Rozmiar szalki: średnica – minimum 80 mm |  |
| 7/ Możliwość oznaczania gęstości ciał stałych |  |
| 8/ Wygaszanie ostatniej cyfry wyświetlacza |  |
| 9/ Interfejs RS-232 |  |
| 10/ Wyświetlacz LCD |  |
| Cena | 100% |

.....................................................................

Podpis i pieczęć osoby/osób uprawnionej

do reprezentowania Wykonawcy

Załącznik nr 11

do Specyfikacji Istotnych

Warunków Zamówienia

Część 11

Specyfikacja techniczna zamawianego sprzętu

Nazwa sprzętu:  	ZAUTOMATYZOWANY  APARAT  DO  IZOLACJI  DNA,  RNA  I BIAŁEK  REKOMBINOWANYCH  Z  PRÓBEK BIOLOGICZNYCH

Zamawiana ilość (szt.): 1

Grupa i kod z CPV w ramach grupy:  Aparatura do analizowania, 38432000-2

| 1. Jednostka zamawiająca: Katedra Biochemii i Fizjologii Zwierząt, Zakład Fizjologii Zwierząt, Wydział Medycyny Weterynaryjnej UP Lublin, ul. Akademicka 12, tel.: 81-445-69-73 2. Osoba udzielająca informacji: dr hab. Iwona Puzio, tel.: 81-445-69-32 3. Miejsce dostawy: Zakład Fizjologii Zwierząt UP w Lublinie, ul. Akademicka 12, pok. nr 214 |
| --- |
| Oczekiwane parametry techniczne | Parametry oferowane TAK/NIE |
| System zautomatyzowanego oczyszczania kwasów nukleinowych w oparciu o technologię cząsteczek magnetycznych (technologia MPP) |  |
| System umożliwia jednoczesna ekstrakcję i oczyszczanie materiału biologicznego |  |
| System umożliwia automatyczne zbieranie/uwalnianie cząsteczek magnetycznych z/do różnych roztworów reakcyjnych, płukanie cząsteczek magnetycznych, koncentrację |  |
| Automatyczna izolacja co najmniej 12 prób |  |
| Głowica magnetyczna w formie grzebienia magnetycznego umożliwiająca izolację kwasów nukleinowych z próbek o objętości co najmniej 20-200μl |  |
| Możliwość samodzielnej wymiany głowic, w oparciu o zaprogramowany na urządzeniu protokół wymiany |  |
| Możliwość koncentracji oczyszczanych cząsteczek (w ostatnim stadium oczyszczania do objętości co najmniej 20-200 μl) |  |
| Uniemożliwia zanieczyszczenie próbek innymi produktami |  |
| Zwiększona szybkość reakcji i płukania dzięki wstrząsaniu próbek w trakcie inkubacji i płukania (ruchoma głowica) |  |
| Klawiatura i ekran LCD stanowiące integralną część urządzenia, umożliwiające obsługę bez konieczności zewnętrznego sterowania (komputera) |  |
| Możliwość stosowania pokrywy zabezpieczającej próbki przed kontaminacją z otoczenia |  |
| Zaprogramowanie co najmniej 8 protokołów reakcji, możliwość edycji protokołów |  |
| Warunki dodatkowe: - Możliwość szybkiej samodzielnej instalacji (plug and play) Możliwość korzystania z działu wsparcia aplikacyjnego Dostępne w ofercie producenta elementy zużywalne takie jak wymienne nasadki na grzebień, płytki o objętości 200 μl |  |
| Cena | 100% |

.....................................................................

Podpis i pieczęć osoby/osób uprawnionej

do reprezentowania Wykonawcy

Załącznik nr 12

do Specyfikacji Istotnych

Warunków Zamówienia

Część 12

Specyfikacja techniczna zamawianego sprzętu

Nazwa sprzętu:  KOMORA KLIMATYCZNA

Zamawiana ilość (szt.): 1

Grupa i kod z PCV w ramach grupy:  Aparatura kontrolna i badawcza, 38500000-0

| 1. Jednostka zamawiająca (z adresem i nr telefonu): Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie, Katedra Techniki Cieplnej 2. Osoba udzielająca informacji (+telefon): dr hab. Dariusz Dziki telefon stacjonarny: 81-461-00-61, w. 113, telefon komórkowy: 505-807-853, e-mail: dariusz.dziki @up.lublin.pl 3. Miejsce dostawy: ul. Doświadczalna 44, 20-236 Lublin Nazwa Jednostki: Katedra Techniki Cieplnej UP w Lublinie, pokój/pomieszczenie nr 100 |
| --- |
| Oczekiwane parametry techniczne | Parametry oferowane TAK/NIE |
| 1. Komora klimatyczna |
|  | Pojemność minimum 250 litrów |  |
|  | Wymiary wewnętrzne (szer. x wys. x gł.): 800x640x500 mm +/- 10% |  |
|  | Wymiary zewnętrzne (szer. x wys. x gł.): 958x1335x656 mm +/- 10% |  |
|  | Zakres regulacji temperatury z wilgotnością minimum w przedziale od +10°C do +60°C |  |
|  | Zakres regulacji temperatury bez wilgotności minimum od 0°C do +60°C |  |
|  | Zakres regulacji wilgotności względnej minimum od 10% do 80% |  |
|  | Dokładność utrzymania temperatury w czasie minimum: +/- 0,3°C |  |
|  | Mikroprocesorowy sterownik nawilżania i osuszania z systemem auto-diagnostycznym |  |
|  | Wymuszony obieg powietrza z regulacją wydajności wentylatora minimum w zakresie 10–100% i w krokach maximum co 10%. |  |
|  | Kontroler typu PID z funkcją Fuzzy z wyświetlaczem cyfrowym LED i funkcją programowania parametrów pracy do minimum 40 ramp czasowo-temperaturowych |  |
|  | Możliwość zainstalowania portu inspekcyjnego |  |
|  | Oświetlenie wnętrza komory z zimnym białym światłem 6500 K (minimum 4 świetlówki) oraz lampy UV (minimum 2 szt.) o zakresie minimalnym 315-400 nm, niezależnie włączane z poziomu sterownika komory |  |
|  | Minimum tygodniowy programator czasowy z czasem rzeczywistym, z możliwością programowania w zakresie uwzględniającego poszczególne dni tygodnia |  |
|  | Wyjście USB |  |
|  | Pamięć wewnętrzna minimum 1 MB |  |
|  | Ilość półek: minimum 2 |  |
|  | Komora wykonana ze stali nierdzewnej wewnątrz i na zewnątrz bez pokrywania farbą |  |
|  | Zasilane wodą destylowaną z pompą zasilającą, wraz ze zbiornikiem na wodę destylowaną zasilającą układ regulacji wilgotności |  |
|  | Blok generujący gorącą parę niszczącą bakterie |  |
|  | Alarmy: nad i pod temperaturowe oraz nad i pod wilgotnościowe i opróżnienia zbiornika wodnego |  |
|  | Urządzenie na kółkach |  |
|  | Laptop z oprogramowaniem do dokumentowania i programowania procesu |  |
| 2. Moduł filtracyjny |
| 2.1. | filtr wstępny oraz filtr HEPA o skuteczności 99,99% dla cząstek 0,3 µm zapewniający przynajmniej 4 klasę czystości wg ISO 14644-1 |  |
| 2.2. | lampa UV z licznikiem i programatorem czasu pracy |  |
| 2.3. | blat roboczy wykonany ze stali nierdzewnej (niedzielony, pełny) |  |
| 2.4. | sterownik mikroprocesorowy z wyświetlaczem LCD (monitoring aktualnego trybu pracy, aktywnych funkcji, ewentualnych błędów) |  |
| 2.5. | Tryb pracy automatycznie aktywujący lampę UV po zamknięciu pokrywy frontowej i dezaktywujący wentylator oraz oświetlenie wewnętrzne, a po otwarciu pokrywy frontowej dezaktywujący lampę UV i aktywujący oświetlenie wewnętrzne oraz wentylator |  |
| 2.6. | wymiary zewn. nie większe niż (dł. x szer. x wys.): 1040x620x950 mm, |  |
| 2.7. | wymiary wew. nie mniejsze niż (dł. x szer. x wys.): 930x530x550 mm |  |

.....................................................................

Podpis i pieczęć osoby/osób uprawnionej

do reprezentowania Wykonawcy

Załącznik nr 13

do Specyfikacji Istotnych

Warunków Zamówienia

…………………………………….

(pieczęć Wykonawcy)

OŚWIADCZENIE SKŁADANE ZGODNIE Z ART. 24 UST. 1

USTAWY PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

Biorąc udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia na dostawę wraz z montażem aparatury naukowo-badawczej i sprzętu laboratoryjnego dla jednostek Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie z podziałem na 12 części, oświadczamy, że nie podlegamy wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy Pzp, ponieważ nie zachodzą nw. okoliczności skutkujące wykluczeniem nas z postępowania.

Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się:

1) wykonawców, którzy wyrządzili szkodę, nie wykonując zamówienia lub wykonując je nienależycie, lub zostali zobowiązani do zapłaty kary umownej, jeżeli szkoda ta lub obowiązek zapłaty kary umownej wynosiły nie mniej niż 5% wartości realizowanego zamówienia i zostały stwierdzone orzeczeniem sądu, które uprawomocniło się w okresie 3 lat przed wszczęciem postępowania;

1a) wykonawców, z którymi dany zamawiający rozwiązał albo wypowiedział umowę w sprawie zamówienia publicznego albo odstąpił od umowy w sprawie zamówienia publicznego, z powodu okoliczności, za które wykonawca ponosi odpowiedzialność, jeżeli rozwiązanie albo wypowiedzenie umowy albo odstąpienie od niej nastąpiło w okresie 3 lat przed wszczęciem postępowania, a wartość niezrealizowanego zamówienia wyniosła, co najmniej 5% wartości umowy;

2) wykonawców, w stosunku, do których otwarto likwidację lub których upadłość ogłoszono, z wyjątkiem wykonawców, którzy po ogłoszeniu upadłości zawarli układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku upadłego;

3) wykonawców, którzy zalegają z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, z wyjątkiem przypadków, gdy uzyskali oni przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie, rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;

4) osoby fizyczne, które prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;

5) spółki jawne, których wspólnika prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;

6) spółki partnerskie, których partnera lub członka zarządu prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;

7) spółki komandytowe oraz spółki komandytowo-akcyjne, których komplementariusza prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;

8) osoby prawne, których urzędującego członka organu zarządzającego prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;

9) podmioty zbiorowe, wobec których sąd orzekł zakaz ubiegania się o zamówienia na podstawie przepisów o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary;

10) wykonawców będących osobami fizycznymi, które prawomocnie skazano za przestępstwo, o którym mowa w art. 9 lub art. 10 ustawy z dnia 15 czerwca 2012r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. poz. 769) – przez okres 1 roku od dnia uprawomocnienia się wyroku;

11) wykonawców będących spółką jawną, spółką partnerską, spółką komandytową, spółką komandytowo-akcyjną lub osobą prawną, których odpowiednio wspólnika, partnera, członka zarządu, komplementariusza lub urzędującego członka organu zarządzającego prawomocnie skazano za przestępstwo, o którym mowa w art. 9 lub art. 10 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej – przez okres 1 roku od dnia uprawomocnienia się wyroku.

................................, dnia................. 2013 roku

(miejscowość)

...............................................................

Podpis i pieczęć osoby/osób uprawnionej

do reprezentowania Wykonawcy

Załącznik  nr 14

do Specyfikacji Istotnych

Warunków Zamówienia

………………………………….…

(pieczęć Wykonawcy)

OŚWIADCZENIE  SKŁADANE  ZGODNIE  Z ART. 22  UST. 1  USTAWY PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

Biorąc udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia na dostawę wraz z montażem  aparatury naukowo-badawczej i sprzętu laboratoryjnego dla jednostek Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie z podziałem na 12 części, oświadczamy, że możemy ubiegać się o udzielenie zamówienia, ponieważ spełniamy warunki zgodnie z art. 22 ust.1 ustawy Prawo zamówień publicznych dotyczące:

1/ posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania,

2/ posiadania wiedzy i doświadczenia,

3/ dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,

4/ sytuacji ekonomicznej i finansowej.

..............................., dnia............ 2013 r.

( miejscowość)

.....................................................................

Podpis i pieczęć osoby/osób uprawnionej

do reprezentowania Wykonawcy

Załącznik nr 15

do Specyfikacji Istotnych

Warunków Zamówienia

OŚWIADCZENIE  WYKONAWCY

O  PRZYNALEŻNOŚCI  LUB  BRAKU PRZYNALEŻNOŚCI  DO  GRUPY KAPITAŁOWEJ

W  TRYBIE ART. 26  UST. 2D  USTAWY  PRAWO  ZAMÓWIEŃ  PUBLICZNYCH*

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę wraz z montażem  aparatury naukowo-badawczej i sprzętu laboratoryjnego dla jednostek Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie z podziałem 
na 12 części.

Nazwa Wykonawcy: 	………….…………………………………………………………………………..

Adres Wykonawcy: ……………………………………………………………..………………………...…

Numer telefonu: …………………………………………………………………………..….…………...…

Numer faksu:     ……………………………………………………….………………………….………….

E-mail: ……………………………………………………………………………………………………….

przedkładam informację, w trybie art. 26 ust. 2d ustawy Prawo zamówień publicznych Dz. U. z 2010 r. 
nr 113, poz. 759 z późn. zm.), o tym, że:

( nie należę do grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5 ustawy Prawo zamówień publicznych; **

( należę do grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5 ustawy Prawo zamówień publicznych **.

W przypadku przynależności Wykonawcy do grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5 ustawy Prawo zamówień publicznych, Wykonawca składa wraz z ofertą listę podmiotów należących do grupy kapitałowej.**

……………………………………………

(miejscowość i data)

...................................................................

Podpis i pieczęć osoby/osób uprawnionej

do reprezentowania Wykonawcy

* Podpisuje każdy Wykonawca składający ofertę.

* W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie powyższy dokument składa każdy z Wykonawców oddzielnie.

** Odpowiednie zaznaczyć „X”

Załącznik nr 16

do specyfikacji istotnych

warunków zamówienia

Oferta Wykonawcy

Nazwa Wykonawcy:

………...............................................................................................................................................

…………………………………………………………………………………………………...…

Siedziba Wykonawcy:  ...........................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................

Adres do korespondencji: ...........................................................................................................................................................

Nr telefonu:……………………………………………………………………………….………..

Nr faksu: ..........................................................................................................................................

e-mail: ……………………………………………………………………………………..………

Nr NIP: .............................................................................................................................................

Nr REGON:......................................................................................................................................

skierowana do:

Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie

20-950 Lublin, ul. Akademicka 13

Nawiązując do ogłoszenia w sprawie przetargu nieograniczonego, w którym otwarcie ofert nastąpi dnia ........................................ 2013 r., w siedzibie Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie, ul. Akademicka 13, w Sali Kolegialnej oraz na podstawie pobranej SIWZ:

CZĘŚĆ 1*

1. Oferujemy wykonanie  dostawy wytrząsarki laboratoryjnej (2 szt.), zgodnie z załącznikiem nr 1 do SIWZ:

Cena netto przedmiotu dostawy wynosi: ................................................................ zł,

(słownie: ........................................................................................................................).

stawka podatku VAT ......................... %,

Cena ofertowa brutto przedmiotu dostawy wynosi: ..................................................................................................................................... zł,

(słownie: ......................................................................................................................zł).

Udzielamy na przedmiot zamówienia ………….…. miesiące gwarancji, z tym że Zamawiający wymaga udzielenia gwarancji na przedmiot zamówienia na minimum 24 miesiące.

Gwarancja liczona będzie od daty podpisania protokołu zdawczo-odbiorczego przez przedstawiciela Zamawiającego i Wykonawcy.

CZĘŚĆ 2*

2. Oferujemy wykonanie  dostawy automatycznego bloku do mineralizacji (1 szt.), zgodnie z załącznikiem nr 2 do SIWZ:

Cena netto przedmiotu dostawy wynosi: ................................................................ zł,

(słownie: .......................................................................................................................).

stawka podatku VAT ......................... %,

Cena ofertowa brutto przedmiotu dostawy wynosi: ...................................................................................................................................... zł,

(słownie: .......................................................................................................................zł).

Udzielamy na przedmiot zamówienia ………………..……... miesiące gwarancji, z tym że Zamawiający wymaga udzielenia gwarancji na przedmiot zamówienia na minimum 24 miesiące. Gwarancja liczona będzie od daty podpisania protokołu zdawczo-odbiorczego przez przedstawiciela Zamawiającego i Wykonawcy.

CZĘŚĆ 3*

3. Oferujemy wykonanie dostawy elektronicznego szybkowaru ciśnieniowego do odmaskowywania preparatów histologicznych (ang. decloaking chamber) – (1 szt.),  zgodnie z załącznikiem nr 3 do SIWZ:

Cena netto przedmiotu dostawy wynosi: ................................................................ zł,

(słownie: .......................................................................................................................).

stawka podatku VAT ......................... %,

Cena ofertowa brutto przedmiotu dostawy wynosi: ..................................................................................................................................... zł,

(słownie: ......................................................................................................................zł).

Udzielamy na przedmiot zamówienia ……………….……... miesiące gwarancji, z tym że Zamawiający wymaga udzielenia gwarancji na przedmiot zamówienia na minimum 24 miesiące. Gwarancja liczona będzie od daty podpisania protokołu zdawczo-odbiorczego przez przedstawiciela Zamawiającego i Wykonawcy,

CZĘŚĆ 4*

4. Oferujemy wykonanie dostawy kardiomonitorów (3 szt.), zgodnie z załącznikiem nr 4 do SIWZ:

Cena netto przedmiotu dostawy wynosi: ................................................................ zł,

(słownie: .......................................................................................................................).

stawka podatku VAT ......................... %,

Cena ofertowa brutto przedmiotu dostawy wynosi: ..................................................................................................................................... zł,

(słownie: .....................................................................................................................zł).

Udzielamy na przedmiot zamówienia …………………….……. miesiące gwarancji, z tym że Zamawiający wymaga udzielenia gwarancji na przedmiot zamówienia na minimum 24 miesiące. Gwarancja liczona będzie od daty podpisania protokołu zdawczo-odbiorczego przez przedstawiciela Zamawiającego i Wykonawcy.

CZĘŚĆ 5*

5. Oferujemy wykonanie dostawy aparatu RTG przewoźnego (1 szt.), zgodnie z załącznikiem nr 5 do SIWZ:

Cena netto przedmiotu dostawy wynosi: ................................................................ zł,

(słownie: .......................................................................................................................).

stawka podatku VAT ......................... %,

Cena ofertowa brutto przedmiotu dostawy wynosi: .................................................................................................................................... zł,

(słownie: ....................................................................................................................zł).

Udzielamy na przedmiot zamówienia ………………….. miesiące gwarancji, z tym że Zamawiający wymaga udzielenia gwarancji na przedmiot zamówienia na minimum 24 miesiące. Gwarancja liczona będzie od daty podpisania protokołu zdawczo-odbiorczego przez przedstawiciela Zamawiającego i Wykonawcy.

CZĘŚĆ 6*

6. Oferujemy wykonanie dostawy stołu do mycia zwierząt z baterią (1 szt.), zgodnie z załącznikiem nr 6 do SIWZ:

Cena netto przedmiotu dostawy wynosi: ................................................................ zł,

(słownie: .......................................................................................................................).

stawka podatku VAT ......................... %,

Cena ofertowa brutto przedmiotu dostawy wynosi: .................................................................................................................................... zł,

(słownie: ....................................................................................................................zł).

Udzielamy na przedmiot zamówienia …………………. miesiące gwarancji, z tym że Zamawiający wymaga udzielenia gwarancji na przedmiot zamówienia na minimum 24 miesiące. Gwarancja liczona będzie od daty podpisania protokołu zdawczo-odbiorczego przez przedstawiciela Zamawiającego i Wykonawcy,

CZĘŚĆ 7*

7. Oferujemy wykonanie dostawy urządzenia do bezpiecznego opróżniania i osuszania wyeksploatowanych zbiorników na LPG zdemontowanych z samochodów osobowych z zestawem niezbędnych do poprawnego funkcjonowania urządzenia podzespołów i elementów (1 szt.), zgodnie z załącznikiem nr 7 do SIWZ:

Cena netto przedmiotu dostawy wynosi: ................................................................ zł,

(słownie: .......................................................................................................................).

stawka podatku VAT ......................... %,

Cena ofertowa brutto przedmiotu dostawy wynosi: .................................................................................................................................... zł,

(słownie: ....................................................................................................................zł).

Udzielamy na przedmiot zamówienia ………………..……. miesiące gwarancji, z tym że Zamawiający wymaga udzielenia gwarancji na przedmiot zamówienia na minimum 24 miesiące. Gwarancja liczona będzie od daty podpisania protokołu zdawczo-odbiorczego przez przedstawiciela Zamawiającego i Wykonawcy,

CZĘŚĆ 8*

8. Oferujemy wykonanie dostawy mikroskopu badawczego fluorescencyjnego (1 szt.), zgodnie z załącznikiem nr 8 do SIWZ:

Cena netto przedmiotu dostawy wynosi: ................................................................ zł,

(słownie: .......................................................................................................................).

stawka podatku VAT ......................... %,

Cena ofertowa brutto przedmiotu dostawy wynosi: .................................................................................................................................... zł,

(słownie: ....................................................................................................................zł).

Udzielamy na przedmiot zamówienia …………………. miesiące gwarancji, z tym że Zamawiający wymaga udzielenia gwarancji na przedmiot zamówienia na minimum 24 miesiące. Gwarancja liczona będzie od daty podpisania protokołu zdawczo-odbiorczego przez przedstawiciela Zamawiającego i Wykonawcy,

CZĘŚĆ 9*

9. Oferujemy wykonanie dostawy suszarki laboratoryjnej (1 szt.), zgodnie z załącznikiem nr 9 do SIWZ:

Cena netto przedmiotu dostawy wynosi: ................................................................ zł,

(słownie: .......................................................................................................................).

stawka podatku VAT ......................... %,

Cena ofertowa brutto przedmiotu dostawy wynosi: .................................................................................................................................... zł,

(słownie: ....................................................................................................................zł).

Udzielamy na przedmiot zamówienia …………………. miesiące gwarancji, z tym że Zamawiający wymaga udzielenia gwarancji na przedmiot zamówienia na minimum 24 miesiące. Gwarancja liczona będzie od daty podpisania protokołu zdawczo-odbiorczego przez przedstawiciela Zamawiającego i Wykonawcy,

CZĘŚĆ 10*

10. Oferujemy wykonanie dostawy elektronicznej wagi analitycznej (1 szt.), zgodnie z załącznikiem nr 10 do SIWZ:

Cena netto przedmiotu dostawy wynosi: ................................................................ zł,

(słownie: .......................................................................................................................).

stawka podatku VAT ......................... %,

Cena ofertowa brutto przedmiotu dostawy wynosi: .................................................................................................................................... zł,

(słownie: ....................................................................................................................zł).

Udzielamy na przedmiot zamówienia …………………. miesiące gwarancji, z tym że Zamawiający wymaga udzielenia gwarancji na przedmiot zamówienia na minimum 24 miesiące. Gwarancja liczona będzie od daty podpisania protokołu zdawczo-odbiorczego przez przedstawiciela Zamawiającego i Wykonawcy,

CZĘŚĆ 11*

11. Oferujemy wykonanie dostawy zautomatyzowanego aparatu do izolacji DNA, RNA i białek rekombinowanych z próbek biologicznych (1 szt.), zgodnie z zał. nr 11 do SIWZ:

Cena netto przedmiotu dostawy wynosi: ................................................................ zł,

(słownie: .......................................................................................................................).

stawka podatku VAT ......................... %,

Cena ofertowa brutto przedmiotu dostawy wynosi: .................................................................................................................................... zł,

(słownie: ....................................................................................................................zł).

Udzielamy na przedmiot zamówienia …………………. miesiące gwarancji, z tym że Zamawiający wymaga udzielenia gwarancji na przedmiot zamówienia na minimum 24 miesiące. Gwarancja liczona będzie od daty podpisania protokołu zdawczo-odbiorczego przez przedstawiciela Zamawiającego i Wykonawcy,

CZĘŚĆ 12*

12. Oferujemy wykonanie dostawy komory klimatycznej (1 szt.),  zgodnie z załącznikiem 
nr 12 do SIWZ:

Cena netto przedmiotu dostawy wynosi: ................................................................ zł,

(słownie: .......................................................................................................................).

stawka podatku VAT ......................... %,

Cena ofertowa brutto przedmiotu dostawy wynosi: .................................................................................................................................... zł,

(słownie: ....................................................................................................................zł).

Udzielamy na przedmiot zamówienia …………………. miesiące gwarancji, z tym że Zamawiający wymaga udzielenia gwarancji na przedmiot zamówienia na minimum 24 miesiące. Gwarancja liczona będzie od daty podpisania protokołu zdawczo-odbiorczego przez przedstawiciela Zamawiającego i Wykonawcy.

Dotyczy wszystkich części:

13. Zobowiązujemy się do zabezpieczenia serwisu gwarancyjnego w zakresie części, w której bierzemy udział. Miejsce świadczenia usług serwisowych znajdować się będzie (należy podać dokładną nazwę firmy i adres firmy serwisowej):

Część ……, adres ………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………..,

Część ……, adres ………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………...

14. Zobowiązujemy się do dostarczenia, wniesienia, zamontowania, uruchomienia przedmiotu zamówienia na swój koszt u bezpośredniego użytkownika przedmiotu zamówienia w terminie określonym w Rozdziale 4 SIWZ.

15. Zobowiązujemy się do przeprowadzenia bezpłatnego szkolenia pracowników Zamawiającego w zakresie obsługi, prawidłowego użytkowania przedmiotu zamówienia.

16. Oświadczamy, że spełniamy warunki udziału w postępowaniu i dostarczyliśmy w ofercie dokumenty na potwierdzenie spełnienia warunków żądanych przez Zamawiającego.

17. Zobowiązujemy się do dostarczenia instrukcji obsługi przedmiotu zamówienia w języku polskim oraz kart gwarancyjnych wraz z przedmiotem zamówienia oraz zobowiązujemy się parafować karty gwarancyjne najpóźniej w dniu podpisywania protokołu zdawczo-odbiorczego.

18. Zobowiązujemy się do dostarczenia przedmiotu zamówienia własnym transportem i na własny koszt, dotyczy to także transportu przedmiotu zamówienia w okresie trwania gwarancji, gdyby zakres napraw wymagał jego przewiezienia do miejsca serwisowego.

19. Przedmiot zamówienia jaki oferujemy Zamawiającemu jest fabrycznie nowy.

20. Zapewniamy, że dostarczony przez nas przedmiot zamówienia spełnia wymagania norm technicznych stosowanych w Polsce oraz norm europejskich i potwierdzamy, że oferowane przez nas urządzenie/a posiada/ją jakość wymaganą przez Zamawiającego.

21. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze SIWZ i nie wnosimy do niej zastrzeżeń.

22. Oświadczamy, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą przez czas wskazany w SIWZ, a w przypadku wyboru naszej oferty jako najkorzystniejszej do zawarcia umowy na warunkach określonych w projekcie umowy, stanowiącej załącznik nr 17 do SIWZ, w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.

23. Wadium w zakresie części ……………….. w kwocie ...................................... zł zostało wniesione w formie .....................................................................................................................

24.Wyrażamy zgodę na 30 dniowy termin płatności od dnia otrzymaniu faktury VAT przez Zamawiającego.

25. Zamówienie  wykonam /-my:

- samodzielnie*,

- przy udziale podwykonawców, którym powierzę/-my wykonanie następujących części zamówienia*:

(zakres zamówienia……...................................................................................................................

……………………………………………………………………………………………………..)

26. Ofertę niniejszą składam/-my na………………... kolejno ponumerowanych stronach.

27. Załącznikami do niniejszej oferty są:

1/ ……........................................,

2/ ……........................................,

3/ …….........................................

............................................................

Podpis i pieczęć osoby/osób uprawnionej

do reprezentowania Wykonawcy

* niepotrzebne skreślić

Załącznik nr 17

do Specyfikacji Istotnych

Warunków Zamówienia

# Projekt umowy

# Umowa Dostawy Nr AZP/D/p-200/.../2013

W dniu …………. 2013 r. w Lublinie pomiędzy Uniwersytetem Przyrodniczym w Lublinie, ul. Akademicka 13, 20-950 Lublin, REGON 000001896, NIP 712-010-37-75, zwanym dalej „Zamawiającym”, reprezentowanym przez: …………………………………………………….,

a

........................................................., z siedzibą ..…………………………….     zarejestrowanym w  Krajowym Rejestrze Sądowym w …………………..    nr… ........ lub w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej *, zwanym  w  treści umowy „Wykonawcą", reprezentowanym przez: ..................................................................................................................,

została zawarta umowa  następującej treści:

## W wyniku przeprowadzonego przez Zamawiającego zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych, zwaną w umowie „ustawą Pzp”, postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, znak sprawy AZP/PN/p-200/10/2013, w trybie przetargu nieograniczonego, na podstawie art. 39 - 46 ustawy Pzp, (tj. z 2010 Dz. U. nr 113, poz. 759 ze zm. wprowadzonymi ustawą z dnia 12 października 2012 r. o zmianie ustawy – Prawo zamówień publicznych oraz ustawy o koncesji na roboty budowlane lub usługi, Dz. U. z dnia 19.11.2012 r. nr 0, poz. 1271), w wyniku którego oferta Wykonawcy została wybrana jako najkorzystniejsza, strony postanawiają co następuje:

## POSTANOWIENIA UMOWY

§ 1

Podstawowe pojęcia i informacje

1. Pojęcia i zwroty nie zdefiniowane w treści niniejszej umowy należy interpretować następująco:

1/ Zamawiający –  Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie, 20-950 Lublin, ul. Akademicka 13, REGON: 000001896, NIP: 712-010-37-75,

2/ Wykonawca – osoba fizyczna, osoba prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, która zawarła z Zamawiającym niniejszą umowę w sprawie zamówienia publicznego,

3/ przedmiot umowy – dostawa wraz z montażem aparatury naukowo-badawczej i sprzętu laboratoryjnego dla jednostek Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie, zwanych  także „aparaturą”, z podziałem na 12 części, w zakresie części ………………….…..,*

4/ specyfikacja istotnych warunków zamówienia lub SIWZ – oznacza dokument, o którym mowa w art. 36 ustawy Pzp, w przetargu nieograniczonym na dostawę wraz z montażem aparatury naukowo-badawczej i sprzętu laboratoryjnego dla jednostek Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie, z podziałem na 12 części,

5/ oferta Wykonawcy – jest to oferta złożona przez Wykonawcę w przetargu nieograniczonym poprzedzającym zawarcie niniejszej umowy,

6/ umowa – oznacza niniejszą umowę dostawy nr AZP/D/p-200/…….../2013 z dn. ……………..…2013*, w zakresie części ……………..., zgodnie ze złożoną ofertą,

7/ podpisanie protokołu zdawczo-odbiorczego  oznacza  jego  podpisanie  przez  strony bez zastrzeżeń co do ilości i jakości prac i robót objętych przedmiotem umowy oraz bez konieczności wykonania prac uzupełniających, dodatkowych lub poprawkowych.

§ 2

Pierwszeństwo dokumentów

Dokumenty składające się na niniejszą umowę należy traktować jako wzajemnie objaśniające się. Jednak w celu ich interpretacji ustala się pierwszeństwo według następującej kolejności:

1) umowa wraz z załącznikami,

2) specyfikacja istotnych warunków zamówienia (SIWZ) wraz z załącznikami,

3) oferta Wykonawcy.

§ 3

Przedmiot umowy

1. Przedmiotem umowy jest dostawa wraz z montażem aparatury naukowo-badawczej i sprzętu laboratoryjnego dla jednostek Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie z podziałem na 12 części, w zakresie części*………………………………………………………..……………….

2. Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć, wnieść, ustawić, zamontować, podłączyć do istniejących w pomieszczeniach instalacji oraz przekazać protokolarnie Zamawiającemu przedmiot umowy, którego szczegółowy opis zawiera załącznik nr …….…* do umowy.

3. Wykonawca przed przystąpieniem do realizacji umowy dokona w pomieszczeniach, w których będzie wykonywany przedmiot umowy niezbędnych pomiarów i uzgodni z przedstawicielami Zamawiającego ostateczną lokalizację przedmiotu umowy.

4. Udostępnianie pomieszczeń w celu przeprowadzenia pomiarów, o których mowa w ust. 3, jak również przekazanie pomieszczeń w celu wykonania przedmiotu umowy w danej części, będzie się odbywało w terminach uzgodnionych z Zamawiającym.

5. Wszelkie prawa autorskie, majątkowe i prawa własności przemysłowej, które powstaną w wyniku wykonania niniejszej umowy przysługują Zamawiającemu w pełnym zakresie i objęte są wynagrodzeniem określonym w § 7  ust.1  umowy.

6. Wykonawca zabezpiecza we własnym zakresie transport, wszystkie narzędzia i materiały niezbędne do wykonania przedmiotu niniejszej umowy i ponosi pełną odpowiedzialność i ryzyko związane z transportem, rozładunkiem, ustawieniem i montażem aparatury.

7. Wykonawca oświadcza, że dokonał oględzin miejsca do ustawienia i zamontowania przedmiotu zamówienia, zgodnie z jego opisem zawartym w SIWZ oraz zgodnie ze złożoną w tym zakresie ofertą.

8. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu umowy, zgodnie z jego opisem stanowiącym załączniki nr ……..* do umowy z uwzględnieniem danych uzyskanych w trakcie wykonywania pomiarów pomieszczeń, w których będzie zlokalizowana aparatura, z zastrzeżeniem ust. 4 i 9.

9. Przedmiot umowy będzie realizowany na terenie obiektu, w którym będą trwały równolegle prace wykonywane przez innych dostawców wyposażenia jednostek uniwersytetu, jak również będą mogły w tym czasie trwać zajęcia dydaktyczne oraz praca naukowa.

10. Wykonawca oświadcza, że zawarcie niniejszej umowy w żaden sposób nie narusza praw osób trzecich.

§ 4

Termin i miejsce wykonania przedmiotu umowy

1. Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy do ……… dnia, licząc od dnia podpisania umowy.

2. Za datę wykonania przedmiotu umowy uważa się datę, kiedy techniczno-prawne czynności odbioru przedmiotu umowy zostały zakończone, przedmiot umowy wydany Zamawiającemu, a strony potwierdziły powyższą czynność podpisaniem protokołu zdawczo-odbiorczego, stanowiącego podstawę do wystawienia faktury VAT.

3. Przez miejsce wykonania przedmiotu umowy rozumie się budynki Uniwersytetu Przyrodniczego, w zależności od przedmiotu dostawy, tj.:

1) dla części 1* – Instytut Gleboznawstwa, Inżynierii i Kształtowania Środowiska UP w Lublinie, ul. Leszczyńskiego 7,

2) dla części 2* – Instytut Gleboznawstwa, Inżynierii i Kształtowania Środowiska UP w Lublinie, ul. Leszczyńskiego 7,

3) dla części 3* – Katedra Anatomii Patologicznej, Wydział Medycyny Weterynaryjnej UP w Lublinie, ul. Głęboka 30,

4) dla części 4* – Katedra i Klinika Chirurgii Zwierząt UP w Lublinie, ul. Głęboka 30,

5) dla części 5* – Katedra i Klinika Chirurgii Zwierząt UP w Lublinie, ul. Głęboka 30,

6) dla części 6* – Katedra i Klinika Chirurgii Zwierząt UP w Lublinie, ul. Głęboka 30,

7) dla części 7* – Katedra Energetyki i Pojazdów UP w Lublinie, ul. Poniatowskiego 1, 
pokój 37,

8)  dla części 8* – Katedra Hydrobiologii UP w Lublinie, ul. Dobrzańskiego 37,

9) dla części 9* – Katedra Biologicznych Podstaw Technologii Żywności i Pasz UP w Lublinie,  ul. Doświadczalna 50 A,

10) dla części 10* – Katedra Chemii Rolnej i Środowiskowej UP, ul. Akademicka 15,

11) dla części 11* – Katedra Biochemii i Fizjologii Zwierząt, Zakład Fizjologii Zwierząt, Wydział Medycyny Weterynaryjnej UP w Lublinie, ul. Akademicka 12,

12) dla części 12* – Katedra Techniki Cieplnej UP w Lublinie, ul. Doświadczalna 44.

§ 5

Osoby odpowiedzialne za wykonanie postanowień umowy

po stronie Zamawiającego i Wykonawcy

1. Za wykonanie postanowień zawartych w niniejszej umowie oraz odbioru technicznego przedmiotu niniejszej umowy Zamawiający czyni odpowiedzialnym: Pana/Panią: …………… , ……………………………….……, tel.: ………………………., adres poczty elektronicznej: ……………………………...……..,*

Osobie tej przysługuje prawo do dokonywania bieżących ustaleń z przedstawicielami Wykonawcy dotyczących realizacji niniejszej umowy. Ustalenia te nie mogą prowadzić do zmiany opisu przedmiotu zamówienia zawartego w SIWZ oraz treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy jak i zmiany zapisów niniejszej umowy.

2. Za wykonanie postanowień zawartych w niniejszej umowie Wykonawca czyni odpowiedzialnym Pana/Panią: ……………………………………………, tel.: ………….…., adres poczty elektronicznej: ………………………………………….…...*

Osobie tej przysługuje prawo do dokonywania bieżących ustaleń z przedstawicielami Zamawiającego dotyczących realizacji niniejszej umowy. Ustalenia te nie mogą prowadzić do zmiany opisu przedmiotu zamówienia zawartego w SIWZ oraz treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy jak i zmiany zapisów niniejszej umowy.

§ 6

Sposób przekazania przedmiotu umowy

1. Wykonawca dostarczy  przedmiot umowy fabrycznie nowy, wolny od wad, pełnowartościowy i zgodny z poziomem technologii istniejącym w momencie podpisania umowy.

2. Wykonawca zapewni należytą jakość dostarczonego przedmiotu umowy, zgodną z obowiązującymi w tym zakresie normami oraz wymaganiami Zamawiającego, opisanymi w SIWZ jak również zgodnie ze złożoną ofertą.

3. Wykonawca pisemnie powiadomi Zamawiającego o możliwości przystąpienia do prac mających na celu wykonanie przedmiotu umowy.

4. Dokumentem odbiorowym będzie protokół zdawczo-odbiorczy.

5. Ustala się następujące rodzaje odbiorów:

1/ odbiór końcowy po całkowitym wykonaniu wszystkich prac objętych niniejszą umową,

2/ odbiór ostateczny przed upływem okresów rękojmi i gwarancji.

6. Odbiorów, o których mowa w ust. 5 dokona komisja odbiorowa wyznaczona przez Zamawiającego, w obecności przedstawicieli Wykonawcy.

7. Wykonawca powiadomi Zamawiającego pisemnie o przygotowaniu przedmiotu umowy do odbioru.

8. W ciągu 2 dni od zgłoszenia gotowości do odbioru końcowego Wykonawca przekaże Zamawiającemu wszystkie dokumenty (certyfikaty, aprobaty, świadectwa, atesty itp.)  niezbędne do wykonania czynności odbioru.

9. Zamawiający pisemnie wyznaczy termin i rozpocznie odbiór przedmiotu umowy w terminie do 5 dni od daty zawiadomienia go przez Wykonawcę o przygotowaniu przedmiotu umowy do odbioru,  który Zamawiający zakończy najpóźniej w terminach, o których mowa w § 4 ust.1.

10. Zamawiający w toku czynności odbioru zbada przedmiot umowy pod względem ilościowym, jakościowym i rodzajowym przed podpisaniem protokołu zdawczo-odbiorczego przez obie strony. Podpisanie protokołu zdawczo-odbiorczego nie oznacza potwierdzenia braku wad fizycznych i prawnych przedmiotu umowy.

11. Z czynności odbioru sporządza się protokół zdawczo-odbiorczy, który powinien zawierać ustalenia poczynione w toku odbioru, a w szczególności:

1/ ustalenia co do zgodności przedmiotu umowy z niniejszą umową,

2/ wykaz ujawnionych wad,

3/ decyzje Zamawiającego co do przyjęcia lub odmowy przyjęcia przedmiotu umowy,

4/ termin usunięcia wad,

5/ oświadczenia i wyjaśnienia Wykonawcy i osób uczestniczących w odbiorze,

6/ podpisy osób uczestniczących w odbiorze.

12. Jeżeli w toku czynności odbioru przedmiotu umowy zostaną stwierdzone wady nadające się do usunięcia, Zamawiający może:

1/ odmówić odbioru do czasu usunięcia wad,

2/ wezwać Wykonawcę do usunięcia wad, wyznaczając Wykonawcy odpowiedni termin na ich usunięcie na koszt Wykonawcy. Po bezskutecznym upływie terminu, Zamawiający ma prawo w zastępstwie Wykonawcy i na jego koszt usunąć wady,

3/ obniżyć  wynagrodzenie  Wykonawcy  za  przedmiot  umowy  odpowiednio  do  utraconych

wartości technicznych, użytkowych i estetycznych.

13. Jeżeli w toku czynności odbioru zostaną stwierdzone wady nie nadające się do usunięcia,

Zamawiający może:

1/ jeżeli wady nie uniemożliwiają użytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem – obniżyć wynagrodzenie Wykonawcy odpowiednio do utraconej wartości użytkowej, technicznej i estetycznej,

2/ jeżeli wady uniemożliwiają użytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem:

a/ wezwać Wykonawcę do wymiany przedmiotu umowy na nowy, wolny od wad, w

wyznaczonym terminie, na koszt Wykonawcy,

b/ odstąpić od umowy.

14. W przypadku, gdy Wykonawca nie usunie wad w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego, o którym mowa w ust. 12 pkt 2 lub nie dokona wymiany przedmiotu umowy na nowy, wolny od wad w terminie, o którym mowa w ust. 13 pkt 2 lit. a, Zamawiający może wyznaczyć mu dodatkowy ostateczny termin na usunięcie wad i wymianę przedmiotu umowy na nowy.

15. Wykonawca zobowiązany jest do zawiadomienia Zamawiającego o usunięciu wad oraz do żądania wyznaczenia terminu odbioru zakwestionowanego uprzednio zakresu prac jako wadliwych. Usunięcie wad powinno być stwierdzone protokolarnie.

16. Zamawiający zwoła, przed zakończeniem okresu gwarancji jakości komisję odbioru dla ustalenia warunków odbioru ostatecznego, o którym mowa w ust. 5 pkt 2, polegającego na ocenie wykonanych przez Wykonawcę prac związanych z usunięciem wad zaistniałych w okresie gwarancji i rękojmi, wskazanych przez komisję odbiorową w spisanych na tę okoliczność protokołach.

Wypełnienie zobowiązań umownych Wykonawcy nie będzie uznane za wykonane dopóki Zamawiający nie podpisze protokołu odbioru ostatecznego.  Protokół odbioru ostatecznego będzie potwierdzał datę, z którą Wykonawca wywiązał się ze wszystkich zobowiązań wynikających z umowy.

§ 7

Wynagrodzenie, warunki płatności

1.  Wynagrodzenie za przedmiot umowy zostało określone na kwotę:

cena netto  przedmiotu umowy wynosi: ....................................................................................zł,*

(słownie: ......................................................................................................................................).*

stawka podatku VAT ......................... %,*

cena brutto przedmiotu umowy wynosi: ................................................................................... zł,*

(słownie: ....................................................................................................................................zł).*

2. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 jest wynagrodzeniem ryczałtowym i nie będzie podlegać jakimkolwiek zmianom, z zastrzeżeniem § 15 pkt 1 umowy oraz obejmuje wszelkie koszty wyspecyfikowane i niewyspecyfikowane w dokumentach umownych, niezbędnych do realizacji przedmiotu umowy w szczególności obejmuje:

1/ wykonanie przedmiotu umowy określonego w § 3 ust. 1 umowy,

2/ koszty transportu w miejsce wskazane przez Zamawiającego określone w § 4 ust. 3,

3/ koszty wymaganych w kraju Zamawiającego certyfikatów, aprobat, świadectw, atestów,  podatków, licencji, zezwoleń, cła oraz innych opłat, niezbędnych do uzyskania w celu prawidłowej realizacji przedmiotu umowy,

4/ koszty serwisu w okresie gwarancji,

5/ ryzyko handlowe wynikające z realizacji przedmiotu umowy,

6/ warunki gwarancji i rękojmi,

7/ inne koszty Wykonawcy, których poniesienie jest niezbędne dla realizacji przedmiotu umowy, w tym opakowanie, ubezpieczenie towaru, opusty, rabaty, dojazd pracowników firmy w celu wniesienia, ustawienia, montażu  aparatury składającej się na przedmiot umowy.

3. Dokumentami niezbędnymi do uruchomienia płatności są: protokół zdawczo-odbiorczy podpisany przez obie strony umowy oraz wystawiona faktura VAT.

4. Strony ustalają, że datą spełnienia świadczenia pieniężnego przez Zamawiającego jest dzień obciążenia rachunku Zamawiającego.

5. Strony zgodnie ustalają, iż za wykonanie przedmiotu umowy, Zamawiający zapłaci wynagrodzenie, określone w § 7 ust. 1, w terminie 30 dni od dnia otrzymania faktury VAT wystawionej przez Wykonawcę. Płatności będą realizowane przelewem na konto bankowe wskazane na fakturze VAT przez Wykonawcę.

6. Zamawiający oświadcza, że jest uprawniony do otrzymania faktury VAT, a Wykonawca oświadcza, że jest uprawniony do wystawiania faktury VAT.

7. Za płatność dokonaną po terminie określonym w ust. 5 niniejszego paragrafu Wykonawca ma prawo domagać się od Zamawiającego zapłaty odsetek ustawowych, których wartość zostanie ustalona wedle polskiej stopy procentowej.

8. Wynagrodzenie ani żadne inne prawa i obowiązki Wykonawcy określone w umowie, nie mogą być bez uprzedniej, pisemnej zgody Zamawiającego przedmiotem cesji ani przelewu.

9. Wszelkie zastrzeżenia zawarte w niniejszej umowie stanowią jej integralną część i nie mogą być interpretowane jako odstępstwa od wyrażenia zgody, o której mowa w ust. 8

10. Jeżeli z powodu wady prawnej przedmiotu umowy Zamawiający będzie zmuszony wydać przedmiot umowy osobie trzeciej, Wykonawca jest obowiązany do zwrotu otrzymanego wynagrodzenia, bez względu na inne postanowienia umowy.

11. Rozliczenie między stronami umowy będzie realizowane wyłącznie w złotych polskich.

12. Wszelkie koszty niezbędne do prawidłowego wykonania umowy obciążają Wykonawcę.

§ 8

1. Strony zgodnie ustalają, że wynikające z umowy prawa lub obowiązki Wykonawcy nie mogą być przeniesione na osoby trzecie bez uprzedniej zgody Zamawiającego, wyrażonej na piśmie pod rygorem nieważności (art. 509 k.c. oraz art. 519 k.c.).

2. Strony zgodnie ustalają, że wynikające z umowy wierzytelności Wykonawcy nie mogą być przedstawiane do potrącenia ustawowego (art. 498 k.c.) z wierzytelnościami Zamawiającego.

§ 9

Obowiązki stron umowy

      - Do obowiązków Zamawiającego w zakresie wszystkich części należy w szczególności:

1/ udostępnienie Wykonawcy pomieszczeń, w których będzie wykonywany przedmiot umowy oraz wszelkich danych i informacji niezbędnych do prawidłowego wykonania dostawy,

2/ odbiór przedmiotu umowy,

3/ zapłata za dostarczony przedmiot umowy w terminie określonym w § 7 ust. 5.

      - Do obowiązków Wykonawcy w zakresie wszystkich części należy w szczególności:

1/ wykonanie przedmiotu umowy i przekazanie go Zamawiającemu, zgodnie z postanowieniami niniejszej umowy, obowiązującymi w tym zakresie przepisami, normami i certyfikatami jakościowymi wymaganymi przez Zamawiającego oraz do usunięcia wad, które ujawnią się w okresie wykonywania prac objętych przedmiotem umowy, jak również w okresie rękojmi i gwarancji,

2/ dostarczenie przedmiotu umowy w stanie nienaruszonym, własnym transportem na własny koszt; dotyczy to również napraw jakie mogą wystąpić w okresie trwania gwarancji i rękojmi.

Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność i ryzyko związane z transportem, rozładunkiem, ustawieniem i montażem przedmiotu umowy w jednostkach Uniwersytetu Przyrodniczego,

3/ wniesienie, ustawienie i zamontowanie przedmiotu umowy, zgodnie z treścią umowy do wskazanych przez Zamawiającego pomieszczeń Zamawiającego,

4/ podłączenie aparatury wymagającej podłączenia do mediów (np. wody, gazu, ścieków, wentylacji, instalacji elektrycznej i innych) do istniejących w pomieszczeniach instalacji. Wszystkie niezbędne przeróbki w celu prawidłowego i zgodnego z przepisami podłączenia mediów należy uwzględnić w kosztach dostawy wraz z montażem przedmiotu zamówienia,

5/ zabezpieczenie ciągów komunikacyjnych, a w szczególności drzwi i ościeżnic przed zniszczeniem; wszelkie uszkodzenia (obicia, zarysowania ścian oraz drzwi), powstałe w wyniku wykonywania czynności związanych z montażem, Wykonawca usunie na własny koszt,

6/ dostosowanie sposobu wykonania przedmiotu umowy do warunków organizacyjnych i wymagań Zamawiającego, ze szczególnym uwzględnieniem § 3 ust. 9,

7/ zapewnienie właściwych warunków bezpieczeństwa osób i mienia przebywających na terenie realizacji przedmiotu umowy,

8/ zabezpieczenie pomieszczeń, w których będzie realizowany przedmiot umowy przed niekorzystnym wpływem wykonywanych prac, celem ograniczenia szkód i wszelkich uciążliwości wynikających z hałasu, zanieczyszczeń i innych niepożądanych działań,

9/ informowanie Zamawiającego o problemach lub okolicznościach mogących wpłynąć na jakość prac lub ich termin zakończenia,

10/ poniesienie ryzyka w zakresie szkód wynikających z prowadzonych prac objętych przedmiotem umowy,

11/ zapewnienie kierownictwa, siły roboczej, materiałów, sprzętu i innych urządzeń niezbędnych do wykonania przedmiotu umowy,

12/ uporządkowanie terenu wykonywania przedmiotu umowy oraz jeśli jest to konieczne również terenu przyległego, jak również wywiezienie z jednostek Uniwersytetu na własny koszt, wszystkich odpadów, powstałych wskutek wykonywania przedmiotu  umowy, najpóźniej do dnia odbioru końcowego,

13/ zabezpieczenie pomieszczeń, w których będzie realizowany przedmiot umowy przed dostępem osób trzecich,

14/ umożliwienie wstępu na teren realizacji przedmiotu umowy pracownikom Zamawiającego oraz udzielanie im w każdej chwili wszelkich informacji i udostępnianie dokumentów niezbędnych do prawidłowego wykonania przedmiotu umowy,

15/ czas reakcji Wykonawcy na zgłoszenie uszkodzenia aparatury nie będzie dłuższy niż 48 godzin od momentu pisemnego zawiadomienia przez Zamawiającego o uszkodzeniu przedmiotu umowy,

16/ dostarczenie instrukcji obsługi aparatu w języku polskim lub przetłumaczonej na język polski,

17/ przeszkolenie pracowników w zakresie obsługi aparatury będącej przedmiotem umowy,

18/ uczestniczenie w czynnościach odbiorowych,

19/ wystawienie faktury VAT.

§ 10

Siła wyższa

1. Zamawiający na wniosek Wykonawcy, przedłuży termin realizacji umowy z powodu wystąpienia siły wyższej, przy czym za siłę wyższą przyjmuje się zdarzenie, które pozostaje poza kontrolą strony umowy, zdarzenie zewnętrzne, któremu nie można zapobiec oraz które wyróżnia się nadzwyczajnym charakterem, np. gwałtowne zjawiska przyrodnicze o charakterze katastrof oraz nadzwyczajne zaburzenia życia społecznego, w szczególności:

1/ wprowadzenie stanu wojennego na terenie obejmującym również miejsce dostawy, akty terroryzmu,

2/ katastrofy żywiołowe, w szczególności: huragany, trzęsienia ziemi, powódź,

3/ strajk z wyłączeniem wewnętrznego w firmie Wykonawcy, a posiadający wpływ na realizację przedmiotu umowy.

2. Jeżeli jedna ze stron uzna, że wystąpiły jakiekolwiek okoliczności mające znamiona siły wyższej, które mogą mieć wpływ na należyte wykonywanie jej zobowiązań, powiadomi o tym niezwłocznie drugą stronę w formie pisemnej, określając charakter zdarzenia i przewidywany czas jego trwania.

3. Żadna ze stron nie ponosi odpowiedzialności za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązań wynikających z niniejszej umowy w takiej mierze, w jakiej wykonanie takich zobowiązań jest uniemożliwione siłą wyższą.

4. Wystąpienie siły wyższej nie zwalnia Zamawiającego z obowiązku zapłaty wynagrodzenia za dostawy zrealizowane przez Wykonawcę przed wystąpieniem takiego przypadku.

5. W przypadku wystąpienia siły wyższej, strony będą zwolnione z ewentualnych kar umownych za zwłokę, przewidzianych w niniejszej umowie, chyba że kary te były należne już przed zaistnieniem siły wyższej albo nie były związane z siłą wyższą.

§ 11

Odpowiedzialność z tytułu gwarancji

1. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za wady w przedmiocie umowy, w ramach udzielonej gwarancji.

2. Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji jakości na przedmiot umowy:

- 24 miesiące, licząc od dnia podpisania protokołu zdawczo-odbiorczego.

3. Okres gwarancji dla przedmiotu umowy obejmuje przeglądy gwarancyjne, bez dodatkowych opłat.

4. Odpowiedzialność z tytułu gwarancji obejmuje wszelkie wady przedmiotu umowy, z wyjątkiem uszkodzeń mechanicznych, powstałych z winy Zamawiającego.

5. Stała opieka serwisowa w okresie gwarancyjnym zapewniona będzie przez placówkę serwisową w ………………………………………….…………………………..……………… .

6. O wystąpieniu wady w okresie gwarancyjnym Zamawiający zawiadomi Wykonawcę pisemnie.

7. Strony, w terminie 5 dni od daty otrzymania przez Wykonawcę pisemnego zawiadomienia, o którym mowa w ust. 6, sporządzą protokół na okoliczność istnienia wady.

8. W przypadku wystąpienia wad przedmiotu umowy w okresie gwarancyjnym Wykonawca na własny koszt w terminie 21 dni kalendarzowych od dnia podpisania protokołu na okoliczność wystąpienia wady, dokona jego wymiany na nowy, wolny od wad lub usunie wady przedmiotu umowy. Jeżeli wystąpi konieczność importu części zamiennych lub materiałów, usunięcie wad nastąpi w terminie 28 dni kalendarzowych od daty podpisania przez strony protokołu o wadach.

9. W przypadku konieczności usunięcia wad przedmiotu umowy poza miejscem jego użytkowania, koszty dojazdu serwisu do i z miejsca użytkowania lub przewóz przedmiotu umowy do i po naprawie nie obciążają Zamawiającego w okresie gwarancyjnym. Odbiór przedmiotu umowy w celu usunięcia wad oraz dostarczenie przedmiotu umowy wolnego od wad nastąpi z/do miejsca wskazanego w § 4 ust. 3.

10. W przypadku konieczności usunięcia wady przedmiotu umowy w innym miejscu niż miejsce użytkowania przedmiotu umowy, odpowiedzialność za jego transport ponosi Wykonawca od chwili wydania przedmiotu umowy upoważnionemu przedstawicielowi Wykonawcy do chwili odbioru, po usunięciu wady przedmiotu umowy przez upoważnionego przedstawiciela Zamawiającego lub osobę pisemnie przez niego upoważnioną.

11. Wydanie przedmiotu umowy oraz jego odbiór w ramach gwarancji, strony potwierdzą protokołem zdawczo-odbiorczym.

12. W przypadku dokonania naprawy gwarancyjnej lub wymiany przedmiotu umowy na wolny od wad okres gwarancji przedmiotu umowy podlegających naprawie lub wymianie:

1/ w przypadku wymiany – rozpoczyna bieg od nowa,

2/ w przypadku naprawy – ulega przedłużeniu o czas naprawy.

13. Jeżeli w okresie gwarancji przedmiot umowy będzie naprawiany więcej niż dwukrotnie, Wykonawca na żądanie Zamawiającego dostarczy Zamawiającemu nowy przedmiot umowy. Okres gwarancji wymienionej aparatury zaczyna bieg od daty jej dostarczenia Zamawiającemu.

14. Wymieniając przedmiot umowy Wykonawca zobowiązany jest w każdym wypadku dostarczać aparaturę  fabrycznie nową, o parametrach technicznych nie gorszych od aparatury podlegającej wymianie.

15. W każdym przypadku, gdy zachodzi potrzeba wymiany lub naprawy przedmiotu zamówienia poza siedzibą Zamawiającego, wszelkie koszty transportu ponosi Wykonawca.

16. Jeżeli okres gwarancji na dostarczoną aparaturę udzielonej Wykonawcy przez jej producenta będzie dłuższy niż okres gwarancji udzielonej Zamawiającemu przez Wykonawcę, wówczas Wykonawca niezwłocznie po upływie okresu gwarancji udzielonej Zamawiającemu przeniesie na Zamawiającego przysługujące mu na podstawie tej gwarancji prawa, w tym poprzez wydanie Zamawiającemu stosownych dokumentów gwarancyjnych. W przypadku, gdy taka gwarancja została udzielona podwykonawcy Wykonawcy, Wykonawca uzyska prawa z takiej gwarancji dla siebie, a następnie przeniesie je na Zamawiającego, zgodnie ze zdaniem pierwszym niniejszego paragrafu.

§ 12

Rękojmia za wady

1. Wykonawca odpowiada wobec Zamawiającego za wady fizyczne i prawne przedmiotu umowy lub jego części zmniejszającej jego wartość lub użyteczność, ze względu na cel oznaczony w umowie albo wynikający z okoliczności lub przeznaczenia.

2. Okres rękojmi za wady przedmiotu umowy lub jego części w stosunku do Wykonawcy i podwykonawców będzie trwał do czasu wygaśnięcia gwarancji jakości, udzielonej przez Wykonawcę na przedmiot umowy.

3. W okresie rękojmi Wykonawca jest obowiązany do nieodpłatnego usuwania wad, usterek, braków ujawnionych po podpisaniu protokołu zdawczo-odbiorczego, które wynikają z wad dostarczonego przedmiotu umowy.

4. Jeżeli po odbiorze końcowym zostaną wykryte wady, Wykonawca zobowiązany będzie do ich usunięcia. Do trybu powiadomienia o wadach oraz do trybu i terminów ich usunięcia stosuje się odpowiednio postanowienia § 11 ust. 6 – 14 umowy.

5. Dokonanie odbioru przedmiotu umowy nie zwalnia Wykonawcy od roszczeń ze strony Zamawiającego z tytułu rękojmi lub gwarancji jakości.

§ 13

Podwykonawcy

1. Wykonawca może zlecić wykonanie części przedmiotu umowy do wykonania innym Wykonawcom.

2. Do zawarcia przez Wykonawcę umowy z podwykonawcą jest wymagana zgoda Zamawiającego.

3. Do zawarcia przez podwykonawcę umowy z dalszym podwykonawcą jest wymagana zgoda Zamawiającego i Wykonawcy.

4. Jeżeli Zamawiający, w terminie 14 dni od przedstawienia przez Wykonawcę projektu mowy z podwykonawcami, nie zgłosił na piśmie sprzeciwu lub zastrzeżeń, uważa się, że wyraził zgodę na zawarcie umowy.

5. Wykonawca pełni rolę koordynatora prac i ponosi pełną odpowiedzialność za realizację zakresu prac wykonanych własnymi siłami oraz powierzonych podwykonawcom.

6. Wykonawca, w ciągu 14 dni od daty otrzymania zapłaty za wykonany zakres prac, poinformuje na piśmie Zamawiającego o sposobie zapłaty za zakres prac realizowany przez podwykonawców.

7. Brak informacji na temat zapłaty dla podwykonawców spowoduje wstrzymanie dalszych płatności do czasu spełnienia wymogu określonego w ust. 6.

8. Umowy wskazane w punkcie 2 i 3 muszą zostać zawarte w formie pisemnej, pod rygorem ich nieważności.

9. Zamawiający nie wyrazi zgody na zawarcie umowy z podwykonawcą, której treść będzie sprzeczna z treścią umowy zawartej z Wykonawcą.

10. Nie zastosowanie się Wykonawcy do wymogów wynikających z zapisów niniejszego paragrafu upoważnia Zamawiającego do podjęcia wszelkich niezbędnych kroków w celu wyegzekwowania od Wykonawcy i wszystkich podwykonawców powyższych ustaleń, aż do odstąpienia od umowy z Wykonawcą z winy Wykonawcy włącznie.

11. Wykonawca zobowiązany jest poinformować podwykonawców o warunkach niniejszej umowy.

12. Wykonawca ponosi wobec Zamawiającego i osób trzecich pełną odpowiedzialność za dostawy, które wykonuje przy pomocy podwykonawców.

§ 14

1. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za wszelkie szkody wyrządzone Zamawiającemu, będącemu właścicielem obiektu, innym użytkownikom lub osobom trzecim w związku z realizacją niniejszej umowy.

2. Odpowiedzialność Wykonawcy obejmuje szkody powstałe w każdej postaci winy.

§ 15

Zmiana umowy

Dopuszcza się możliwość zmiany ustaleń niniejszej umowy w stosunku do treści oferty Wykonawcy w zakresie:

1/ ustawowej zmiany stawki podatku od towarów i usług VAT, kwota brutto wynagrodzenia podlega automatycznej, odpowiedniej zmianie. Zmiana kwoty brutto, o której mowa nie wymaga zawarcia aneksu do umowy,

2/ terminu realizacji przedmiotu umowy w przypadku wystąpienia siły wyższej, o której mowa w § 10 umowy, mającej wpływ na niezachowanie terminu określonego w § 4 ust.1 umowy,

3/ wydłużenia terminu gwarancji w przypadku, o którym mowa w § 11 ust. 16 umowy.

§ 16

Kary umowne i potrącenia

1. Strony ustalają odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy w formie kar umownych w następujących wypadkach i wysokościach:

1/ Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:

a/ za opóźnienie w wykonaniu przedmiotu umowy niezgodne z § 4 ust. 1 umowy w wysokości 0,1 % wynagrodzenia umownego brutto określonego w  § 7 ust.1 za każdy dzień opóźnienia,

b/ za opóźnienie w usunięciu wad przedmiotu umowy stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie rękojmi i gwarancji w wysokości 0,1 % wartości wynagrodzenia umownego brutto określonego w § 7 ust. 1 za każdy dzień opóźnienia. W razie opóźnienia w usunięciu wad w terminie dodatkowo wyznaczonym kara ulega podwyższeniu o 50 % licząc od dnia upływu terminu dodatkowego,

c/ za przekroczenie terminu wyznaczonego przez Zamawiającego w trybie § 6 ust. 13 pkt 2 
lit. a oraz § 11 ust. 8 oraz § 12 ust. 4 na wymianę przedmiotu umowy na nowy wolny od wad w wysokości 0,1 % wynagrodzenia umownego brutto określonego w § 7 ust. 1 za każdy dzień opóźnienia,

d/ za odstąpienie od umowy przez Zamawiającego z powodu okoliczności, za które odpowiedzialność ponosi Wykonawca w wysokości 10 % wartości wynagrodzenia umownego brutto określonego w § 7 ust. 1,

e/ w przypadku wykonania przedmiotu umowy niezgodnie z umową lub niewykonania umowy Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 15 % wartości wynagrodzenia umownego brutto określonego w § 7 ust. 1,

f/ kara umowna z tytułu wykonania przedmiotu umowy niezgodnie z umową, o której mowa w pkt e niniejszego paragrafu naliczona jest niezależnie od uprawnień przysługujących Zamawiającemu z tytułu rękojmi za wady lub gwarancji jakości oraz niezależnie od dokonania odbioru przedmiotu umowy potwierdzonym protokołem zdawczo-odbiorczym, o którym mowa w § 4 ust. 2 umowy.

2/ Zamawiający zapłaci Wykonawcy kary umowne:

a/ za nieterminowy odbiór przedmiotu umowy niezgodny z § 4 ust.1 w wysokości 0,1 % wynagrodzenia za każdy dzień zwłoki,

b/ za odstąpienie od umowy przez Wykonawcę z powodu okoliczności, za które odpowiedzialność ponosi Zamawiający w wysokości 10 % wartości wynagrodzenia umownego brutto określonego w  § 7 ust. 1.

2. Kary umowne określone w § 16 ust. 1 należą się także w przypadku wykonania prawa odstąpienia od umowy przez strony. Kary umowne mogą być dochodzone z każdego tytułu odrębnie i podlegają kumulacji, w szczególności kara umowna należna Zamawiającemu z tytułu odstąpienia od umowy w przypadku odstąpienia od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, zostanie naliczona niezależnie od kary umownej, o której mowa § 16 ust. 1 pkt 1 lit. a, która liczona będzie do dnia złożenia Wykonawcy oświadczenia o odstąpieniu od umowy.

3. Wykonawca upoważnia Zamawiającego do potrącenia kar umownych z wynagrodzenia Wykonawcy.

4. Łączna wysokość kar zastrzeżonych w ust. 1 i 2 nie może przekroczyć 40 % wynagrodzenia brutto określonego w § 7 ust. 1 umowy dla każdej ze stron.

5. W przypadku, gdy w niniejszej umowie przewidziano wykonanie niektórych czynności na koszt Wykonawcy, Zamawiający będzie upoważniony do potracenia kosztów ich wykonania z wynagrodzenia Wykonawcy.

6. Niezależnie od kar umownych Wykonawca zobowiązuje się do zapłaty odszkodowania za szkodę w rozmiarach przewyższających wysokość kar określonych w umowie, wyrządzoną wskutek niewykonania lub nienależytego wykonania umowy, aż do pełnego zaspokojenia poniesionej szkody.

§ 17

Odstąpienie od umowy

1. Stronom przysługuje prawo odstąpienia od umowy w następujących przypadkach:

1/ Zamawiający może odstąpić od umowy w przypadkach, gdy:

a/ zostanie wszczęte postępowanie upadłościowe, układowe lub likwidacyjne wobec Wykonawcy,

b/ nastąpi znaczne pogorszenie sytuacji Wykonawcy, szczególnie w razie powzięcia wiadomości o wszczęciu postępowania egzekucyjnego wobec majątku Wykonawcy,

c/ w razie opóźnienia Wykonawcy z wykonaniem i dostarczeniem przedmiotu umowy w terminie wskazanym w § 4 ust. 1 umowy, przy czym odstąpienie od umowy winno być poprzedzone bezskutecznym upływem terminu wyznaczonego Wykonawcy przez Zamawiającego,

d/ Wykonawca nie usunie wad przedmiotu umowy w dodatkowym terminie wyznaczonym przez Zamawiającego, o którym mowa w § 6 ust. 12 pkt 2 umowy,

e/ Wykonawca nie wymieni wadliwego przedmiotu umowy w dodatkowym terminie wyznaczonym przez Zamawiającego, o którym mowa w § 6 ust. 13 pkt 2 lit. a  umowy,

f/ Wykonawca w sposób istotny narusza postanowienia umowy, w szczególności nie zachowuje właściwej jakości przedmiotu umowy objętych niniejszą umową, dostarcza przedmiot umowy niezgodny z przedmiotem zamówienia; przy czym odstąpienie od umowy powinno być poprzedzone bezskutecznym upływem terminu wyznaczonego Wykonawcy przez Zamawiającego na prawidłowe wykonanie umowy,

g/ zaistnieje istotna zmiana okoliczności powodująca, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach.

2/ Wykonawca może odstąpić od umowy, w przypadku, gdy:

a/ Zamawiający nie dokona czynności odbioru w terminie, o którym mowa w § 4 ust. 1, przy czym odstąpienie od umowy winno być poprzedzone bezskutecznym upływem terminu wyznaczonego przez Wykonawcę Zamawiającemu,

b/ Zamawiający popada w zwłokę w zapłacie wynagrodzenia należnego Wykonawcy, przewidzianego za wykonanie przedmiotu umowy przekraczającą 7 dni kalendarzowych.

2. Strony mogą odstąpić od umowy z przyczyn wymienionych w ust. 1, 2 w ciągu 30 dni od dnia, w którym dowiedziały się o zaistnieniu przyczyn uzasadniających odstąpienie.

3. Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej i powinno zawierać uzasadnienie pod rygorem nieważności takiego oświadczenia.

4. Uzasadnione koszty związane z odstąpieniem od umowy ponosi strona, która spowodowała odstąpienie.

5. Odstąpienie od umowy może odnosić się do całej umowy lub tylko do części jeszcze niewykonanej przez Wykonawcę.

6. Niezależnie od możliwości odstąpienia przewidzianych w ust. 1 stronom przysługuje także prawo odstąpienia od umowy na zasadach określonych przepisami Kodeksu cywilnego.

§ 18

Odpowiedzialność Wykonawcy oraz zakaz cesji

1. Wykonawca ponosi odpowiedzialności za roszczenia osób trzecich spowodowane z winy Wykonawcy, powstałe na skutek naruszenia praw majątkowych z tytułu wykorzystania przedmiotu zamówienia lub jego części.

2. W okresie realizacji umowy oraz po jej zakończeniu Wykonawca oraz osoby, które w jego imieniu wykonują powierzone zadania nie będą przekazywać, ujawniać ani wykorzystywać jakiejkolwiek informacji o Zamawiającym, w szczególności informacji stanowiących tajemnicę Zamawiającego, w rozumieniu art. 11 ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, zwłaszcza informacji technicznych, technologicznych lub organizacyjnych.

§ 19

Postanowienia końcowe

1. Niniejsza umowa poddana jest właściwości prawa polskiego. Prawem właściwym dla zobowiązań wynikających z niniejszej umowy będzie prawo polskie. Wszelkie sprawy nie uregulowane niniejszą umową będą regulowane przepisami ustawy z dn. 23.04.1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16 poz. 93 ze zm.), ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2010 nr 113, poz. 759 ze zm. wprowadzonymi ustawą z dnia 12 października 2012 r. o zmianie ustawy – Prawo zamówień publicznych oraz ustawy o koncesji na roboty budowlane lub usługi, Dz. U. z dnia 19.11.2012 r. poz. 1271).

2. Spory, jakie mogą wyniknąć z realizacji umowy, strony poddają rozstrzygnięciu właściwemu rzeczowo sądowi w Lublinie.

§ 20

1. Dla skuteczności składanych oświadczeń, wezwań, zawiadomień dokonywanych czynności prawnych przez strony, związanych z realizacją niniejszej umowy, strony zastrzegają formę pisemną, pod rygorem ich nieważności.

2. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają dla swej ważności zachowania formy pisemnej, pod rygorem nieważności.

3. Wykonawca zobowiązany jest niezwłocznie poinformować na piśmie Zamawiającego o zmianie adresu swojej siedziby, adresu dokonywania doręczeń oraz numeru faksu. W przypadku braku takiej informacji wszelkie pisma i przesyłki wysłane na adres lub nr faksu Wykonawcy wskazany w niniejszej umowie będą uznane za doręczone.

§ 21

Niniejszą umowę sporządzono w języku polskim, w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.

Wykaz załączników do umowy:

1/ Formularz Oferta Wykonawcy,

2/ Opis przedmiotu zamówienia,

3/ ………………………………

4/ ………………………………

.

Zamawiający:					                Wykonawca :

.........................................................				 .........................................................

* wpisać odpowiednio lub niepotrzebne usunąć