Projekt współfinansowany jest z Programu Operacyjnego Rozwoju Polski Wschodniej 2007-2013, Oś Priorytetowa I: Nowoczesna Gospodarka, w ramach działania I.1 Infrastruktura Uczelni pn: „Budowa Centrum Innowacyjno-Wdrożeniowego Nowych Technik i Technologii w Inżynierii Rolniczej”

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW

ZAMÓWIENIA

w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego

na dostawę wraz z montażem aparatury naukowo-badawczej oraz wyposażenia dydaktycznego budynku Centrum Innowacyjno-Wdrożeniowego Nowych Technik i Technologii w Inżynierii Rolniczej przy ul. Głębokiej 28 w Lublinie z podziałem na  19 części.

Podstawa prawna: ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2010 nr 113, poz. 759 ze zm.) ze zm. wprowadzonymi ustawą z dnia 12 października 2012 r. o zmianie ustawy – Prawo zamówień publicznych oraz ustawy o koncesji na roboty budowlane lub usługi (Dz. U. z dnia 19.11.2012 r. poz. 1271).

Tryb postępowania: przetarg nieograniczony o wartości szacunkowej przedmiotu zamówienia powyżej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych tj.  przekracza równowartość w PLN kwoty 200 000 euro.

Zatwierdził:

…………………………………

prof. dr hab. Andrzej Borowy

Prorektor ds. Organizacji i Kadr UP w Lublinie

Lublin, dnia 08.08.2013 r.

Rozdział 1. Nazwa oraz adres Zamawiającego.

Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie

siedziba: ul. Akademicka 13, 20-950 Lublin

NIP 712-010-37-75, REGON 000001896,

adres strony internetowej, na której są zamieszczane informacje w sprawie niniejszego postępowania: http://up.lublin.pl/szp/

Rozdział 2. Tryb udzielenia zamówienia.

2.1. Postępowanie przeprowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z art. 10 ust. 1 i art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. z 2010 Dz. U. nr 113, poz. 759 ze zm. wprowadzonymi ustawą z dnia 12 października 2012 r. o zmianie ustawy – Prawo zamówień publicznych oraz ustawy o koncesji na roboty budowlane lub usługi (Dz. U. z dnia 19.11.2012 r. poz. 1271), zwaną dalej „ustawą Pzp”.

2.2. Wartość szacunkowa przedmiotu zamówienia przekracza równowartości w PLN kwoty 200.000 euro.

2.3. Specyfikacja istotnych warunków zamówienia, zwana dalej „SIWZ” została przygotowana zgodnie z art. 36 ust.1 i 2 ustawy Pzp.

2.4. Oznaczenie postępowania:

Postępowanie, którego dotyczy niniejszy dokument oznaczone jest znakiem:

AZP/PN/p-200/11/2013.

Wykonawcy zobowiązani są do powoływania się na wyżej podane oznaczenie we wszelkich kontaktach z Zamawiającym.

Rozdział 3. Opis przedmiotu zamówienia.

3.1. Przedmiotem zamówienia jest: dostawa wraz z montażem aparatury naukowo-badawczej oraz wyposażenia dydaktycznego budynku Centrum Innowacyjno-Wdrożeniowego Nowych Technik i Technologii w Inżynierii Rolniczej przy ul. Głębokiej 28 w Lublinie, z podziałem na 19 części.

3.1.1. Zamawiający przewiduje możliwość złożenia następujących ofert częściowych:

Część 1 –  dostawa zestawu przyrządów pomiarowych i elementów łączeniowych układów elektrycznych;  zestawu  mierników  do  oceny  środków  ochrony  przeciwporażeniowej;

analizatorów parametrów układów elektrycznych;  zestaw mierników wielkości nieelektrycznych;  zestaw mobilnych urządzeń manipulacyjnych, zgodnie z załącznikiem nr 1 do SIWZ,

Część 2 – dostawa systemu zdalnego pomiaru i rejestracji temperatury urządzeń i otoczenia, zgodnie z załącznikiem nr 2 do SIWZ,

Część 3 – dostawa urządzeń sterujących procesami przemysłowymi, zgodnie z załącznikiem nr 3 do SIWZ,

Część 4 – dostawa wizyjnego system analizy obrazów, zgodnie z załącznikiem nr 4 do SIWZ,

Część 5 – dostawa systemu rejestracji sygnału EKG, zgodnie z załącznikiem nr 5 do SIWZ,

Część 6 – dostawa  urządzeń badawczych do oceny sprawności operatora i pomiarów jego obciążeń psychofizycznych w środowisku pracy – aparaty i testy, w skład których wchodzą:

aparat Krzyżowy: 2szt., aparat Piórkowski z elektronicznym układem sterującym (dwurzędowy): 1 szt., aparat Piórkowski z elektronicznym układem sterującym (jednorzędowy): 1 szt., miernik czasu reakcji prostej i złożonej: 1 szt., równoważnia - badanie zaburzeń równowagi: 1 szt., stereometr elektroniczny Dolman: 1 szt., tensor do badania koordynacji wzrokowo ruchowej: 1 szt., komputerowy system testów dla operatorów maszyn i pojazdów: 1 szt., zgodnie z załącznikiem nr 6 do SIWZ,

Część 7 –  dostawa urządzeń badawczych do oceny sprawności operatora i pomiarów jego obciążeń psychofizycznych w środowisku pracy – ergometry, w skład których wchodzą:

ergometr rowerowy 1 szt., ergometr (w funkcji chodzenia) 1 szt., zgodnie z załącznikiem nr 7 do SIWZ,

Część 8 –  dostawa urządzenia badawczego do oceny sprawności operatora i pomiarów jego obciążeń psychofizycznych w środowisku pracy – kompletne urządzenie do prowadzenia biofeedbacku i monitoringu fizjologicznego, zgodnie z załącznikiem nr 8 do SIWZ,

Część 9 –  dostawa urządzeń badawczych do oceny sprawności operatora i pomiarów jego obciążeń psychofizycznych w środowisku pracy – mierniki wydatku energetycznego, zgodnie z załącznikiem nr 9 do SIWZ,

Część 10 –  dostawa zestawu badawczego do pomiaru i oceny poziomu emisji szkodliwych lub uciążliwych czynników fizycznych w środowisku pracy – dostawa mierników, w skład którego wchodzą:

miernik - analizator poziomu dźwięku 1 klasy z kalibratorem: 1 szt.,  katatermometr Hilla 35-38°C: 1 szt., luksomierz precyzyjny z kalibratorem: 1 szt.,  zgodnie z załącznikiem nr 10 do SIWZ,

Część 11 –  dostawa zestawu badawczego do pomiaru i oceny poziomu emisji szkodliwych lub uciążliwych czynników fizycznych w środowisku pracy - kamera termowizyjna, zgodnie z załącznikiem nr 11 do SIWZ,

Część 12 – dostawa zestawu odbiorników GPS,  zgodnie z załącznikiem nr 12 do SIWZ,

Część 13 – dostawa zestawu do dokumentacji i zabezpieczenia mediów do prowadzenia badań polowych, zgodnie z załącznikiem nr 13 do SIWZ,

Część 14 –  dostawa zestawu do analiz termowizyjnych, zgodnie z załącznikiem nr 14 do SIWZ,

Część 15 –  dostawa aparatu fotograficznego, zgodnie z załącznikiem nr 15 do SIWZ,

Część 16 –  dostawa zestawu badawczo-dydaktycznego fizykochemicznych warunków środowiskowych, w skład którego wchodzą:

kamera cyfrowa poklatkowa –1 szt.,  rejestratory temperatury i wilgotności – 10 szt.,

ministacja meteorologiczna do pomiaru temperatury i wilgotności względnej powietrza oraz prędkości i kierunku wiatru – 1 szt.,  sterownik wentylacji do obiektów inwentarskich (komputer farmerski) – 1 szt., przenośny analizator gazów – 3 szt.,  termohigrometr przenośny z wymiennymi sondami temperatury powietrza i powierzchni oraz ciśnienia barycznego – 2 szt.,  termoanemometr z wymiennymi sondami pomiarowymi  – 1 szt.,

miernik uniwersalny podstawowych parametrów środowiskowych – 6 szt., zgodnie z załącznikiem nr 16 do SIWZ,

Część 17 –  dostawa stanowiska kontrolno-badawczego z zakresu systemów ochrony ppoż., antywłamaniowego, HVAC, BMS oraz ich integracji i współdziałania, w skład którego wchodzą:

centrala sygnalizacji pożaru, adresowalna czujka optyczna dymu – sztuk 2, adresowalna czujka termoróżniczkowa dymu, adresowalna czujka wielosensorowa – sztuk 2, gniazdo czujki – sztuk 4, gniazdo czujki z przekaźnikiem, wskaźnik zadziałania czujki – sztuk 2, sygnalizator akustyczno-optyczny, ręczny ostrzegacz pożarowy, moduł przekaźnikowy, moduł kontrolno-przekaźnikowy, klapa pożarowa, wentylator osiowy, sterownik kontroli dostępu, moduł rozszerzeń 8-wejściowy, moduł rozszerzeń 4-wejściowy, czytnik z klawiaturą, zadajnik temperatury pomieszczeniowy, pasywna czujka podczerwieni, dulana czujka PIR z antymaskingiem, zwora elektromagnetyczna, zasilacz buforowy, zasilacz stabilizowany, akumulator – sztuk 2, przełącznik Ethernet,  Jednostka sterująca, oprogramowanie, tablica demo, zgodnie z załącznikiem nr 17 do SIWZ,

Część 18 –  dostawa, zestawu badawczo-dydaktyczny do pomiarów i prac geodezyjno-kartograficznych, w skład którego wchodzą:

zestaw do tachimetrii lustrowej: szt. 4, zestaw do tachimetrii bezlustrowej: szt. 4; zestaw do tachimetrii jednoosobowej z możliwością skanowania 3D: szt. 1; zestawy odbiorników GNSS do pomiarów statycznych i RTK: szt. 3; odbiornik GPS GIS: szt. 3; odbiornik turystyczny GPS: szt. 4; skaner laserowy 3D: szt. 1; zestaw do elektronicznej niwelacji kodowej: szt. 1; zestaw do elektronicznej niwelacji kodowej: szt. 2; zestaw do elektronicznej niwelacji kodowej: szt. 2; zestaw do niwelacji laserowej: szt. 2; zestaw do niwelacji technicznej: szt. 10; laser krzyżowy: szt. 2; zestaw do laserowego pomiaru odległości: szt. 4; mechaniczny drogomierz kołowy: szt. 2; wykrywacz instalacji podziemnych: szt. 2; węgielnica z pionem: szt. 4; komplet szpilek geodezyjnych: szt. 6; komplet tyczek geodezyjnych: szt. 10; stojak do tyczek: szt. 5; taśma stalowa: szt. 10; taśma stalowa: szt. 4; podstawa pod statyw: szt. 10; szkicownik geodezyjny  A 4: szt. 20; szkicownik geodezyjny  A 3: szt. 6; zestaw do tachimetrii bezlustrowej: szt. 1 zgodnie z załącznikiem nr 18 do SIWZ,

Część 19 – dostawa cyfrowego aparatu fotograficznego - (lustrzanka) z obiektywem, zgodnie z załącznikiem nr 19 do SIWZ.

3.2. Nazwy i kody z Wspólnego Słownika Zamówień CPV:

Część 1 – 38900000-4  - różne przyrządy do badań lub testowania;

38341300-0 - przyrządy do mierzenia wielkości elektrycznych;

38342000-4 – oscyloskopy;

31644000-2 - różne rejestratory danych;

38300000-8 - przyrządy do pomiaru;

38570000-1 - przyrządy i aparatura nastawcza i kontrolna;

Część 2 – 38413000-3 – pirometry;

38126300-7 - aparatura do obserwacji powierzchniowej temperatury lub

wilgotności;

Część 3 –  38810000-6 - urządzenia sterujące procesem przemysłowym;

Część 4 –  38651600-9 - kamery cyfrowe;

Część 5 –  33123210-3 - urządzenia do monitorowania czynności serca;

Część 6 –  33156000-8 – przyrządy do testów psychologicznych;

38540000-2 - maszyny i aparatura badawcza i pomiarowa;

Część 7 –  33155000-1 - przyrządy do fizykoterapii;

Część 8 –  33156000-8 - przyrządy do testów psychologicznych;

Część 9 –  38300000-8 – przyrządy do pomiaru;

Część 10 - 38434200-8 - urządzenia do pomiaru natężenia dźwięku;

38410000-2 - przyrządy pomiarowe;

38341000-7 - aparatura do mierzenia promieniowania;

Część 11 -  38126300-7 - aparatura do obserwacji powierzchniowej temperatury lub wilgotności;

Część 12 – 38112100-4 - globalne systemy nawigacji i pozycjonowania

(GPS lub równorzędne);

Część 13 – 31121000-0 – zestawy prądnicowe;

42123400-1 - sprężarki powietrza;

32300000-6 - odbiorniki telewizyjne i radiowe oraz aparatura nagrywająca

dźwięk  lub obraz lub aparatura powielająca;

Część 14 – 33120000-7 - systemy rejestrujące i urządzenia badawcze;

Część 15 – 38651000-3 - aparaty fotograficzne;

Część 16 – 32333200-8 - kamery wideo;

38410000-2 – przyrządy pomiarowe;

38127000-1 - stacje pogodowe;

38570000-1 - przyrządy i aparatura nastawcza i kontrolna;

38432100-3 - aparatura do analizowania gazów;

38420000-5 - przyrządy do mierzenia przepływu, poziomu i ciśnienia cieczy i

gazów;

Część 17 -  35100000-5 -  urządzenia awaryjne i zabezpieczające;

Część 18 -  38295000-9 - sprzęt topograficzny ;

38112100-4 - globalne systemy nawigacji i pozycjonowania (GPS lub

równorzędne),;

38 520000-6 – skanery;

38330000-7 - ręczne przyrządy do mierzenia długości;

38431000-5 - aparatura do wykrywania;

38331000-4 – węgielnice;

Część 19 - 38651000-3 - aparaty fotograficzne;

38650000-6 - sprzęt fotograficzny.

3.3. Zamawiający żąda, aby Wykonawca zapewnił Zamawiającemu:

1/ dostawę, montaż, instalację i uruchomienie przedmiotu zamówienia o wymogach i parametrach technicznych opisanych w załącznikach nr 1 - 19 do SIWZ.

2/ serwis gwarancyjny na przedmiot zamówienia. Wykonawca ma wskazać w ofercie firmę/y serwisową/e realizującą/e usługi gwarancyjne (należy w formularzu „Oferta Wykonawcy” podać dokładną nazwę i adres firmy serwisowej),

3/ udzielenie gwarancji na przedmiot zamówienia, w ramach której będzie bezpłatnie dokonywał napraw uszkodzonego przedmiotu lub wymieni reklamowany element. Gwarancja liczona będzie od daty podpisania protokółu zdawczo-odbiorczego przez przedstawiciela Zamawiającego i Wykonawcy.

Wymagana przez Zamawiającego gwarancja w każdej z 19 części:

- minimum 24 miesiące, licząc od dnia podpisania protokołu zdawczo – odbiorczego,

4/ Wykonawca zobowiązuje się do każdorazowego przedłużenia okresu gwarancji przedmiotu umowy zgłoszonego do wymiany na nowy wolny od wad lub zgłoszonego w celu usunięcia wad o czas przerwy w eksploatacji,

5/ przedmiot zamówienia w każdej z części będzie spełniał wymagania norm technicznych stosowanych w Polsce (PN) oraz norm prawnych bezpieczeństwa Unii Europejskiej,

6/ dostarczenie przedmiotu zamówienia własnym transportem i na własny koszt do jednostki organizacyjnej UP wskazanej w załączniku dotyczącym opisu przedmiotu zamówienia. Dotyczy 
to również napraw jakie mogą wystąpić w okresie trwania gwarancji,

7/ instalację przedmiotu zamówienia na miejscu u użytkownika, który po zainstalowaniu 
i uruchomieniu ma być gotowe do pracy,

8/ wyrażenie zgody na 30 dniowy termin płatności od dnia otrzymania faktury VAT przez Zamawiającego,

9/ przedmiot zamówienia fabrycznie nowy,

10/ bezpłatne szkolenie pracowników w zakresie obsługi, funkcjonowania dostarczonego przedmiotu zamówienia w języku polskim.

Rozdział 4. Termin wykonania zamówienia.

Wykonawca jest zobowiązany wykonać przedmiot zamówienia w terminie:

- do 30 dni, licząc od dnia popisania umowy w częściach: 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 15, 19,

- do 60 dni, licząc od dnia popisania umowy w częściach: 1, 12, 14, 16, 17, 18.

Rozdział 5. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonania oceny spełnienia tych warunków.

5.1. W postępowaniu mogą wziąć udział wykonawcy, którzy spełniają na podstawie art. 22 ust. 1 ustawy Pzp warunki dotyczące:

5.1.1.  Posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania;

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku: Zamawiający nie określa opisu sposobu oceny spełniania warunku w żadnej z części.

5.1.2. Posiadania wiedzy i doświadczenia;

Opis sposobu dokonania oceny spełnienia warunku: Zamawiający nie określił opisu sposobu oceny spełniania warunku w żadnej z części.

5.1.3. Dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;

Opis sposobu dokonania oceny spełnienia warunku: Zamawiający nie określa opisu sposobu oceny spełniania warunku w żadnej z części.

5.1.4. Sytuacji ekonomicznej i finansowej;

Opis sposobu dokonania oceny spełnienia warunku: Zamawiający nie określa opisu sposobu oceny spełniania warunku w żadnej z części.

5.2. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, wobec których jest brak podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy Pzp.

5.3. Sposób dokonania oceny spełnienia warunków udział w postępowaniu:

5.3.1. Ocena spełniania warunków wymaganych od wykonawców będzie przeprowadzona według reguły „spełnia” - „nie spełnia”, na podstawie dokumentów i oświadczeń załączonych przez Wykonawców do oferty, a także w wyniku ich uzupełnienia, w przypadku, o którym mowa w art. 26 ust. 3 ustawy Pzp lub w oparciu o wyjaśnienia ich treści dokonanych na podstawie art. 26 ust. 4 ustawy Pzp.

5.3.2. Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego będzie dokonana na podstawie dokumentów dołączonych do oferty, które są wymagane od podmiotu wiodącego i/lub od każdego z podmiotów występujących wspólnie, z zachowaniem zasad określonych w pkt 5.3.1.

5.3.3. Niespełnienie warunków wymaganych od Wykonawców, nie później niż w dniu, w którym upłynął termin składania ofert spowoduje jego wykluczenie z postępowania na podstawie art. 24 ust. 2 pkt 4 ustawy Pzp.

Rozdział 6. Wykaz oświadczeń lub dokumentów, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu.

6.1. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia Wykonawcy w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp, w postępowaniu określonym w art. 26 ust. 1 ustawy Pzp Zamawiający żąda, następujących dokumentów:

6.1.1. Oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia, zgodnie z załącznikiem nr 20 do SIWZ,

W przypadku składania oferty przez podmioty występujące wspólnie dokument musi być złożony przez każdy podmiot występujący wspólnie.

6.1.2. Aktualnego odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;

W przypadku składania oferty przez podmioty występujące wspólnie dokument musi być złożony przez każdy podmiot występujący wspólnie.

6.1.3. Aktualnego zaświadczenia właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.

W przypadku składania oferty przez podmioty występujące wspólnie dokument musi być złożony przez każdy podmiot występujący wspólnie.

6.1.4. Aktualnego zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert;

W przypadku składania oferty przez podmioty występujące wspólnie dokument musi być złożony przez każdy podmiot występujący wspólnie.

6.1.5. Aktualnej informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4 – 8 oraz w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 10 i 11 ustawy Pzp, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

W przypadku składania oferty przez podmioty występujące wspólnie dokument musi być złożony przez każdy podmiot występujący wspólnie (przedsiębiorcę lub wszystkich członków zarządu w spółkach kapitałowych, osobowych),

6.1.6. Aktualnej informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 9 ustawy Pzp (podmioty zbiorowe), wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

Niniejszą informację składają tylko podmioty zbiorowe w rozumieniu ustawy z dnia 28.10.2002 r. o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary (Dz. U. z 2002 r. Nr 197, poz. 1661 z późn. zm.).

W przypadku składania oferty przez podmioty występujące wspólnie dokument musi być złożony przez każdy podmiot będący podmiotem zbiorowym.

6.2. Dokumenty podmiotów zagranicznych:

6.2.1. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w:

1) ust. 6.1.2, 6.1.3, 6.1.4, 6.1.6 SIWZ- składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:

a) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości,

b) nie zalega z uiszczeniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne

albo, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty

zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu,

- nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie.

Dokumenty, o których mowa w powyżej lit. a i c powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

Dokumenty, o którym mowa powyżej lit. b powinien być wystawione nie wcześniej niż 3 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

2) ust. 6.1.5 SIWZ– składa zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8, 10 i 11 ustawy.

Dokument, o których mowa powyżej powinien być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

6.2.2. Jeżeli, w przypadku Wykonawcy mającego siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, osoby, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 5–8, 10 i 11 ustawy, mają miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, wykonawca składa w odniesieniu do nich zaświadczenie właściwego organu sądowego albo administracyjnego miejsca zamieszkania, dotyczące niekaralności tych osób w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 5–8, 10 i 11 ustawy, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, z tym że w przypadku gdy w miejscu zamieszkania tych osób nie wydaje się takich zaświadczeń – zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego miejsca zamieszkania tych osób lub przed notariuszem.

6.2.3. Jeżeli w kraju miejsca zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt.6.2.1, zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie, w którym określa się także osoby uprawnione do reprezentacji wykonawcy, złożone przed właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, lub przed notariuszem.  Dokumenty, o których mowa wyżej powinny być wystawione w terminie zgodnie z pkt. 6.2.1 .

6.2.4. W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez Wykonawcę mającego siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, Zamawiający może zwrócić się do właściwych organów odpowiednio kraju miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, z wnioskiem o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących przedłożonego dokumentu.

6.3. W celu potwierdzenia spełnienia przez Wykonawców warunków udziału zgodnie z art. 22 ust. 1 ustawy Pzp w niniejszym postępowaniu Zamawiający żąda, następujących dokumentów:

6.3.1. Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu zgodnie z załącznikiem nr 21 do SIWZ. W przypadku składania oferty przez podmioty występujące wspólnie dokument musi być złożony i podpisany przez pełnomocnika reprezentującego Wykonawców występujących wspólnie.

6.4. W celu potwierdzenia, że oferowane dostawy odpowiadają wymaganiom określonym przez Zamawiającego, Zamawiający żąda:

6.4.1. Wypełnionych załączników dotyczących opisu przedmiotu zamówienia w zależności od części, w której Wykonawca składa ofertę zgodnych z załącznikami nr 1 i/lub 2 i/lub 3 i/lub 4 i/lub 5 i/lub 6 i/lub 7 i/lub 8 i/lub 9 i/lub 10 i/lub 11 i/lub 12 i/lub 13 i/lub 14 i/lub 15 i/lub 16 i/lub 17 i/lub 18 i/lub 19.

6.5. Poza oświadczeniami i dokumentami, jakie mają dostarczyć Wykonawcy w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu oferta Wykonawcy musi zawierać także:

6.5.1. Wypełniony formularz „Oferta Wykonawcy” zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 23 do SIWZ.

W przypadku składania oferty przez podmioty występujące wspólnie należy złożyć jeden dokument.

6.5.2. Dowód wniesienia wadium, złożonego w kwocie określonej w rozdz. 8 pkt. 8.1 i formie określonej w pkt. 8.2. do SIWZ.

6.5.3. Listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu art. 24 ust. 2 pkt 5 Pzp lub informację o nienależeniu do tej same grupy kapitałowej zgodnie z załącznikiem nr 22 do SIWZ.

6.5.4. Pełnomocnictwo do reprezentowania Wykonawcy, jeśli z dokumentów dostarczonych do oferty nie wynika sposób reprezentacji, w formie opisanej w Rozdziale 10 pkt 10.9 SIWZ.

6.6. Zgodnie z art. 26 ust. 2b ustawy pzp, Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjalne technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących do z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia.

6.7. Wszystkie dokumenty muszą być złożone w języku polskim.

Oświadczenia i dokumenty sporządzone w języku obcym należy złożyć wraz z ich tłumaczeniem na język polski i poświadczyć przez upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy.

6.8. Wymagane dokumenty mogą być złożone w formie oryginału lub kserokopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę. W przypadku, gdy przedstawiona kopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi wątpliwości, co do jej prawidłowości Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii dokumentu.

6.9. Zgodnie z art. 26 ust. 3 ustawy Pzp Zamawiający wzywa wykonawców, którzy w określonym terminie nie złożyli wymaganych przez Zamawiającego oświadczeń lub dokumentów, o których mowa w art. 25 ust. 1 (oświadczenia i dokumenty potwierdzające: spełnianie warunków udziału w postępowaniu, przez oferowane dostawy wymagań określonych przez zamawiającego) lub którzy nie złożyli pełnomocnictw, albo którzy złożyli wymagane przez Zamawiającego oświadczenia i dokumenty, o których mowa w art. 25 ust. 1, zawierające błędy lub którzy złożyli wadliwe pełnomocnictwa, do ich złożenia w wyznaczonym terminie, chyba że mimo ich złożenia oferta wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania. Złożone na wezwanie Zamawiającego oświadczenia i dokumenty powinny potwierdzać spełnianie przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu oraz spełnianie przez oferowane dostawy wymagań określonych przez Zamawiającego, nie później niż w dniu, w którym upłynął termin składania ofert.

6.10. Oferty, których treść nie będzie odpowiadała treści SIWZ, zostaną odrzucone na podstawie art. 89 ust 1 pkt 2 ustawy Pzp.

6.11. Dodatkowe informacje dla Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego na podstawie art. 23 ustawy Pzp:

6.11.1. Żaden z Wykonawców występujących wspólnie nie może podlegać wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy Pzp.

6.11.2. Wykonawcy występujący wspólnie ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i do zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.

6.11.3. Pełnomocnictwo musi wskazywać pełnomocnika, którym będzie jeden z wykonawców występujących wspólnie, tak zwany „Lider”. Ponadto dokument ten winien wymieniać wszystkich Wykonawców „Partnerów” wspólnie ubiegających się o zamówienie (nazwa firmy, siedziba, imię i nazwisko przedsiębiorcy lub zarządu firmy).

Każdy z Wykonawców winien się pod pełnomocnictwem podpisać (podpis składa osoba/y do tego upoważniona/e).

Spółki cywilne, której wspólnicy traktowani są jak Wykonawcy ubiegający się wspólnie o udzielenie zamówienia, również mają obowiązek do oferty załączyć ww. pełnomocnictwo.

6.11.4. Zgodnie z § 7 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów dn. 19 lutego 2013 r.. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane:

- ust. 1 dokumenty są składane w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę,

- ust. 2 w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oraz w przypadku podmiotów, o których mowa w pkt. 6.6. SIWZ, kopie dokumentów dotyczących odpowiednio Wykonawcy lub tych podmiotów są poświadczane za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę lub te podmioty.

Rozdział 7. Informacje o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń i dokumentów, a także wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z Wykonawcami.

7.1. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, z zastrzeżeniem wyjątków określonych w ustawie Pzp, prowadzi się z zachowaniem formy pisemnej.

7.2. Wszelkie oświadczenia, zapytania, wnioski, zawiadomienia, wyjaśnienia, wezwania oraz inne informacje Zamawiający oraz Wykonawcy będą przekazywać pisemnie faksem numer (0-81) 445-67-30 lub e-mail  zamowienia@up.lublin.pl

7.3. Zamawiający żąda w każdym przypadku niezwłocznego potwierdzenia otrzymania przez Wykonawcę wiadomości bez względu na rodzaj i formę dokumentu.

7.4. W przypadku Wykonawców występujących wspólnie wszelka korespondencja, oświadczenia, pytania, wnioski, zawiadomienia oraz inne informacje adresowane będą do pełnomocnika ze skutkiem wobec wszystkich Wykonawców występujących wspólnie.

7.5. Zamawiający nie przewiduje zebrania informacyjnego z Wykonawcami, o którym mowa w art. 38 ust. 3 ustawy Pzp.

7.6. W przypadku rozbieżności pomiędzy treścią niniejszej SIWZ a treścią udzielonych odpowiedzi, jako obowiązującą należy przyjąć treść pisma zawierającego późniejsze oświadczenie Zamawiającego.

7.7. Dane adresowe Zamawiającego:

Sekcja ds. Zamówień Publicznych, Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie, ul. Akademicka 13  pok. 54, 20-950 Lublin, tel. (0-81) 445-66-03, 445-60-73, faks nr (0-81) 445-67-30,

e-mail  zamowienia@up.lublin.pl.,

strona internetowa, na której umieszczona jest SIWZ wraz z innymi dokumentami http://up.lublin.pl/szp/

7.8. Wykonawca ma prawo zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ w formach opisanych w pkt 7.1.,7.2.,7.3 SIWZ.

Zamawiający jest obowiązany udzielić wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 6 dni przed upływem terminu składania ofert pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynął do Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert.

Jeśli wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynął do Zamawiającego po terminie, o którym mowa wyżej lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, Zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek Wykonawcy bez rozpatrzenia.

Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku o wyjaśnienia treści SIWZ.

Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami Zamawiający przekaże Wykonawcom, którym przekazał SIWZ bez ujawniania źródła zapytania, a jeśli SIWZ jest udostępniana na stronie internetowej, Zamawiający umieszcza zapytania wraz z odpowiedziami także na tej stronie.

7.9. Osoby uprawnione do porozumiewania się z Wykonawcami:

-    w zakresie zagadnień technicznych dotyczących przedmiotu zamówienia:

Osoby wymienione w załącznikach nr 1-19 SIWZ dotyczących opisu przedmiotu zamówienia.

-   w zakresie zagadnień prawnych dotyczących postępowania:

1/ mgr Małgorzata Jatczak – Kierownik Sekcji ds. Zamówień Publicznych,tel. (81) 445-60-73,

2/ mgr Justyna Muszyńska-Sadło – Starszy referent w Sekcji ds. Zamówień Publicznych tel. (81) 445-66-03, e-mail: zamowienia@up.lublin.pl,

7.11. SIWZ pobrana przez Wykonawców ze strony internetowej http://up.lublin.pl/szp/ jest bezpłatna.

Na wniosek Wykonawcy Zamawiający przekazuje w terminie 5 dni SIWZ.

Opłata, jakiej  można  żądać  za  SIWZ, może pokrywać jedynie koszty jej druku oraz przekazania.

Cena formularza SIWZ w formie papierowej wynosi 30,00 zł (słownie: trzydzieści złotych 00/100).

Powyższą kwotę Wykonawca winien wpłacić na konto Zamawiającego w Banku Pekao S.A. Oddział w Lublinie nr 69 1240 5497 1111 0000 5007 1353.

Rozdział 8.  Wymagania dotyczące wadium

8.1. Wadium w niniejszym postępowaniu wynosi:

Część 1 – 12 000,00 zł (słownie: dwanaście tysięcy zł.),

Część 2 –      600,00 zł (słownie: sześćset zł),

Część 3 –      600,00 zł (słownie: sześćset zł),

Część 4 –      800,00 zł (słownie: osiemset zł),

Część 5 –     300,00 zł (słownie: trzysta zł),

Część 6 –   2 000,00 zł (słownie: dwa tysiące zł),

Część 7 –      450,00 zł (słownie: czterysta pięćdziesiąt zł),

Część 8 –   2 000,00 (słownie: dwa tysiące zł),

Część 9 –      200,00 zł (słownie: dwieście zł),

Część 10 –      600,00 zł (słownie: sześćset zł),

Część 11 –      400,00 zł (słownie: czterysta zł),

Część 12 –      900,00 zł (słownie: dziewięćset zł)

Część 13 –      250,00 zł (słownie: dwieście pięćdziesiąt zł),

Część 14 – 15 000,00 zł (słownie: piętnaście tysięcy zł),

Część 15 –      100,00 zł (słownie: sto zł),

Część 16 –    2 500,00 zł (słownie: dwa tysiące pięćset zł),

Część 17 –    1 300,00 zł (słownie: jeden tysiąc trzysta zł),

Część 18 –  24 000,00 zł (słownie: dwadzieścia cztery tysiące zł),

Część 19 –       100,00 zł (słownie: sto zł),

8.2. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach:

1) pieniądzu;

2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo kredytowej, z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym;

3) gwarancjach bankowych;

4) gwarancjach ubezpieczeniowych;

5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. Nr 109, poz. 1158, z późn. zm.4)).

8.3. Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na rachunek bankowy wskazany przez Zamawiającego tj. w Banku Pekao S.A. Oddział w Lublinie nr 69 1240 5497 1111 0000 5007 1353, z dopiskiem wadium w sprawie AZP/PN/p-200/11/2013.

8.3.1.Wadium wniesione w pieniądzu przelewem na rachunek bankowym powinno zostać zaksięgowane na koncie Zamawiającego najpóźniej do upływu terminu składania ofert.

8.3.2. Dowód wniesienia wadium w jednej lub kilku formach określonych w pkt-cie 8.2 ppkt. 2-5 należy dołączyć do oferty w formie oryginału.

8.4. Wadium wniesione w pieniądzu Zamawiający przechowuje na rachunku bankowym.

8.5. Zamawiający zwraca wadium wszystkim wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem wykonawcy, którego oferta została wybrana, jako najkorzystniejsza, z zastrzeżeniem art. 46 ust. 4a ustawy Pzp.

8.6.  Wykonawcy, którego oferta została wybrana, jako najkorzystniejsza, Zamawiający zwraca wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz wniesieniu zabezpieczenia należytego wykonania umowy, jeżeli jego wniesienia żądano.

8.7. Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium, na wniosek wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert.

8.8. Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez wykonawcę, któremu zwrócono wadium na podstawie art. 46 ust. 1 ustawy Pzp, jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana, jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym przez Zamawiającego.

8.9. Jeżeli wadium wniesiono w pieniądzu, Zamawiający zwraca je wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku bankowego oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez wykonawcę.

8.10. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 ustawy Pzp, nie złożył dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Pzp, lub pełnomocnictw, chyba że udowodni, że wynika to z przyczyn nie leżących po jego stronie.

8.11. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca, którego oferta została wybrana:

8.11.1. odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie;

8.11.2. nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy;

8.11.3. zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie wykonawcy.

Rozdział 9. Termin związania ofertą.

9.1. Wykonawca będzie związany swoją ofertą przez okres 60 dni, zgodnie z art. 85 ust. 1 pkt 3 ustawy Pzp.

9.2. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

9.3. Zgodnie z art. 85 ust. 2 ustawy Pzp Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego może przedłużyć termin związania ofertą, z tym, że Zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 dni przed upływem terminu związania ofertą, zwrócić się do Wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni.

9.4. Odmowa wyrażenia zgody, o której mowa w pkt 9.3 nie powoduje utraty wadium.

9.5. Przedłużenie terminu związania ofertą jest dopuszczalne tylko z jednoznacznym przedłużeniem okresu ważności wadium albo, jeżeli nie jest to możliwe, z wniesieniem nowego wadium na przedłużony okres związania ofertą. Jeżeli przedłużenie terminu związania ofertą dokonywane jest po wyborze oferty najkorzystniejszej, obowiązek wniesienia nowego wadium lub jego przedłużenia dotyczy jedynie Wykonawcy, którego oferta została wybrana, jako najkorzystniejsza.

Rozdział 10.  Opis sposobu przygotowania ofert.

10.1. Oferta musi być przygotowana zgodnie z wymaganiami określonymi w SIWZ.

10.2. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę, w jednym egzemplarzu.

10.3. Oferta winna być sporządzona, pod rygorem nieważności, w formie pisemnej (ręcznie, na maszynie do pisania lub w postaci wydruku komputerowego), w języku polskim, w formie zapewniającej pełną czytelność jej treści. Każdy dokument składający się na ofertę sporządzony w innym języku niż język polski winien być złożony wraz z tłumaczeniem na język polski, poświadczony przez Wykonawcę. W razie wątpliwości uznaje się, że wersja polskojęzyczna jest wersją wiążącą.

10.4. Strony oferty winny być trwale ze sobą połączone i kolejno ponumerowane, z zastrzeżeniem sytuacji opisanej w pkt 10.10. W treści oferty winna być umieszczona informacja o ilości stron.

10.5. Do oferty winny być dołączone wszystkie dokumenty i oświadczenia wskazane w Rozdziale 6 SIWZ we właściwej formie wymaganej przez Zamawiającego oraz wynikającej z obowiązujących przepisów prawa.

10.6. Dokumenty, jakich żąda Zamawiający muszą być złożone zgodnie z wyborem Wykonawcy w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność za pomocą klauzuli „Za zgodność z oryginałem” przez Wykonawcę.

10.7. Oferta Wykonawcy oraz pozostałe dokumenty, dla których Zamawiający określił wzory w niniejszej SIWZ, winny być sporządzone zgodnie z tymi wzorami, co do treści oraz opisu kolumn i wierszy.

10.8. Złożenie oferty lub załączników do oferty w innej formie niż wskazanej w SIWZ jest dopuszczalne tylko pod warunkiem, że ich treść zawierać będzie wszystkie elementy wskazane przez Zamawiającego.

10.9. Należy dołączyć pełnomocnictwo do podpisania oferty, o ile prawo do podpisania oferty nie wynika z innych dokumentów złożonych wraz z ofertą. Treść pełnomocnictwa musi jednoznacznie określać czynności, co do wykonywania, których pełnomocnik jest upoważniony.

Pełnomocnictwo należy dostarczyć w oryginale lub notarialnie poświadczonej kopii.

W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, winni oni ustanowić pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego, ten zapis dotyczy także spółek cywilnych.

10.10. W przypadku, gdyby oferta zawierała informacje, stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, Wykonawca winien w sposób niebudzący wątpliwości zastrzec, które spośród zawartych w ofercie informacji stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. Informacje te winny być umieszczone w osobnym wewnętrznym opakowaniu trwale z nią połączonym i ponumerowanym z zachowaniem ciągłości numeracji stron oferty. Nie mogą stanowić tajemnicy przedsiębiorstwa informacje podawane do wiadomości podczas otwarcia ofert, tj. informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i rękojmi oraz warunków płatności zawartych w ofercie.

10.11. Ofertę wraz z oświadczeniami i dokumentami należy umieścić w zamkniętym opakowaniu, uniemożliwiającym odczytanie jego zawartości bez uszkodzenia opakowania.

Opakowanie winno być oznaczone nazwą (firmą) i adresem Wykonawcy, zaadresowane do Zamawiającego na adres:

Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie,

ul. Akademicka 13 pokój 54

20-950 Lublin

oraz oznakowana:

przetarg nieograniczony, znak sprawy AZP/PN/p-200/11/2013 „Oferta na dostawę wraz z montażem aparatury naukowo-badawczej oraz wyposażenia dydaktycznego budynku Centrum Innowacyjno-Wdrożeniowego Nowych Technik i Technologii w Inżynierii Rolniczej przy ul. Głębokiej 28 w Lublinie z podziałem na 19 części. Oferta na część ……………………………………… . Nie otwierać przed dniem 24.09.2013 r. przed godz. 1215

10.12. Wykonawca może, przed upływem terminu do składania ofert, zmienić lub wycofać ofertę.

10.13. Wykonawca ponosi wszystkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty, a Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.

10.14. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych.

10.15. Zamawiający nie dopuszcza złożenia ofert wariantowych.

10.16. Zamawiający dopuszcza w każdej części postepowania składanie ofert równoważnych o niegorszych parametrach niż opisane w załącznikach dotyczących opisu przedmiotu zamówienia określonych w poszczególnych częściach wymienionych w Rozdziale 3 SIWZ.

10.17. Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.

10.18. Zamawiający w niniejszym postępowaniu nie stawia wymagań opisanych w art. 29 ust. 4 ustawy Pzp.

10.19. Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej.

10.20. Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę w ofercie części zamówienia, której wykonanie powierzy podwykonawcom. Informacji należy udzielić na formularzu „Oferta Wykonawcy”, stanowiącym załącznik nr 23 do SIWZ.

10.21. Zamawiający nie przewiduje rozliczeń w walutach obcych. Rozliczenia mogą być prowadzone tylko w walucie polskiej PLN.

10.22. Do przeliczenia wartości w walutach obcych w dokumentach przedstawionych w ofercie na poparcie spełnienia warunków podmiotowych podane kwoty będą przeliczane przez Zamawiającego wg średniego kursu walut NBP dla danej waluty z dnia ukazania się ogłoszenia o zamówieniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

10.23. Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień uzupełniających.

Rozdział 11. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert.

11.1. W przetargu nieograniczonym wezmą udział tylko te oferty, które wpłyną do Zamawiającego do dnia 24.09.2013 r.  do godz. 1200.

11.2. Oferty należy składać w zaklejonych kopertach (opakowaniach) do Sekcji ds. Zamówień Publicznych Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie ul. Akademicka 13, pokój 54.

11.3. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 24.09.2013 r. do godz. 1215 w Uniwersytecie Przyrodniczym w Lublinie ul. Akademicka 13, Sala Kolegialna – I p.

11.4. Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda zebranym Wykonawcom informację o wysokości kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. Otwarcie ofert jest jawne i nastąpi bezpośrednio po podaniu w/w informacji.  Na otwarciu ofert podane zastaną następujące informacje: nazwa (firma) oraz adresy Wykonawców, a także informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, okres gwarancji i warunków płatności zawartych w ofertach.

11.5. Zamawiający niezwłocznie zawiadamia Wykonawcę o złożeniu oferty po terminie oraz zwraca ofertę po upływie terminu do wniesienia odwołania.

Rozdział 12. Opis sposobu obliczania ceny.

  - Przez cenę na użytek prawa zamówień publicznych należy rozumieć zapis zawarty w art. 3 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 5 lipca 2001 r. o cenach (Dz. U. nr 97, poz. 1050 z późn. zm.).

Przez cenę należy rozumieć wartość wyrażoną w jednostkach pieniężnych, którą Zamawiający jest obowiązany zapłacić przedsiębiorcy za towar lub usługę; w cenie uwzględnia się podatek od towarów i usług oraz podatek akcyzowy, jeżeli na podstawie odrębnych przepisów sprzedaż towaru podlega temu obciążeniu.

12.2. Cena podana w ofercie w każdej z części jest ceną ryczałtową i stanowi całkowitą wycenę przedmiotu zamówienia wraz z wyceną innych składników tj. podatek od towarów i usług, transport, opakowanie, ubezpieczenie, opusty, rabaty, gwarancja, rękojmia, montaż przedmiotu zamówienia, szkolenie pracowników itp.

12.3. Cenę ofertową brutto należy podać cyfrowo i słownie do formularza „Oferta Wykonawcy” stanowiącego załącznik nr 23 do SIWZ.

12.4. W przypadku zmiany przepisów dotyczących podatku od towarów i usług, wynagrodzenie brutto może ulec zmianie i będzie uzależnione od wysokości nowej stawki podatku VAT dla przedmiotu umowy.

Rozdział 13.  Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów oraz sposobu oceny ofert.

13.1.  Wszystkie oferty niepodlegające odrzuceniu w każdej z części oceniane będą na podstawie kryterium: Cena – 100 kryterium wyboru.

Wybrana zostanie oferta, która uzyska największą liczbę punktów.

C N PB = ------------ x 100 CR

gdzie:

PB – ilość punktów oferty badanej,

CN– najniższa cena brutto spośród wszystkich podlegających ocenie ofert,

CR – cena brutto oferty rozpatrywanej,

100 – waga ocenianego kryterium

13.2.  Zgodnie z art. 2 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp, za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta z najniższą ceną. Zamawiający wybierze ofertę najkorzystniejszą spośród ofert ważnych i nieodrzuconych.

13.3. Jeżeli złożono ofertę, której wybór prowadziłby do powstania obowiązku podatkowego Zamawiającego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług w zakresie dotyczącym wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, Zamawiający w celu oceny takiej oferty dolicza do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek wpłacić zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Rozdział 14. Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy w sprawie  zamówienia publicznego.

14.1.  Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana, jako najkorzystniejszej zobowiązany jest podpisać umowę zgodnie z projektem, który stanowi załącznik nr 24 do SIWZ w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego, pod rygorem utraty wadium.

14.2. W przypadku Wykonawców występujących wspólnie Zamawiający będzie wymagał, aby przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego, Wykonawcy przedłożyli Zamawiającemu umowę regulującą współpracę Wykonawców występujących wspólnie.

14.3. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, uchylał się od zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego, zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert bez przeprowadzania ich ponownego badania i oceny, chyba że zachodzą przesłanki unieważnienia postępowania, o którym mowa w art. 93 ust. 1 ustawy Pzp.

14.4. Zamawiający w niniejszym postepowaniu, w żadnej z części nie stawia wymagań dotyczących zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

15. Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia, ogólne warunki umowy albo wzór umowy, jeżeli Zamawiający wymaga od Wykonawcy, aby zawarł z nim umowę w sprawie zamówienia na takich warunkach.

16.1. Do SIWZ dołączony jest projekt umowy stanowiący jej integralną część zgodnie z załącznikiem nr 24 do SIWZ, w którym Zamawiający przewidział wszystkie istotne dla stron postanowienia oraz przyszłe zobowiązania Wykonawcy i Zamawiającego.

Rozdział 16. Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących wykonawcy w toku postępowania o udzielenie zamówienia.

17.1. Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 nr 113, poz. 759 z póź. zm.), w Dziale VI przewiduje środki ochrony prawnej, które przysługują Wykonawcy, uczestnikowi konkursu, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy Pzp.

17.2. Do środków ochrony prawnej należą:

17.2.1. Odwołanie, zgodnie z postanowieniami art. 180 - 198 ustawy Pzp, przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy.

17.2.2. Skarga do sądu, zgodnie z postanowieniami art. 198a-198g ustawy Pzp.

Na orzeczenie Izby stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu.

W postępowaniu toczącym się wskutek wniesienia skargi stosuje się odpowiednio przepisy ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. – Kodeks postępowania cywilnego o apelacji, jeżeli przepisy niniejszego rozdziału nie stanowią inaczej.

Załącznik nr 1

do Specyfikacji Istotnych

Warunków Zamówienia

Część 1

Specyfikacja techniczna zamawianego sprzętu

Nazwa sprzętu:

1/ zestaw przyrządów pomiarowych i elementów łączeniowych układów elektrycznych;

2/ zestaw mierników do oceny środków ochrony przeciwporażeniowej;

3/ analizatory parametrów układów elektrycznych;

4/ zestaw mierników wielkości nieelektrycznych;

5/ zestaw mobilnych urządzeń manipulacyjnych.

Nr kontraktu/poz. w kontrakcie: 4 / 13;  4 / 15;  4 / 18;  4 / 21;  4 / 25

Zamawiana ilość (szt.): 1 zestaw

Grupa i kod z CPV w ramach grupy:  Różne przyrządy do badań lub testowania  38900000-4; Przyrządy do mierzenia wielkości elektrycznych, 38341300-0; Oscyloskopy 38342000-4; Różne rejestratory danych  31644000-2; Przyrządy do pomiaru  38300000-8; Przyrządy i aparatura nastawcza i kontrolna 38570000-1

| 1. Zamawiający: Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie, Centrum Innowacyjno- Wdrożeniowe Nowych Technik i Technologii w Inżynierii Rolniczej 2. Osoba do kontaktu: dr inż. Marek Ścibisz telefon stacjonarny: 81 4610061 w.223, 81 4610605 mail: marek.scibisz@up.lublin.pl 3. Miejsce dostawy: ul. Głęboka 28, 20-612 Lublin Nazwa Jednostki: Zakład Elektrotechniki i Systemów Pomiarowych Pokój/pomieszczenie nr: 0.60; 1.72; 1.73; 1.74 |
| --- |
| Lp. | Oczekiwane parametry techniczne | Wymagane parametry techniczne | Oferowane parametry techniczne |
| 1. | 2. | 3. | 4. |
| 1. | WATOMIERZ ANALOGOWY 6 szt. |  |
|  | Zakres pomiarowy napięciowy przełączany | 0 - 400 V |  |
|  | Zakres pomiarowy prądowy przełączany | 0 -1A |  |
|  | Klasa pomiarowa | 0,5 |  |
| 2. | WATOMIERZ CYFROWY 6 szt. |  |
|  | Zakres pomiarowy DC napięciowy | 0 - 1000V |  |
|  | Zakres pomiarowy DC prądowy | 0 - 10A |  |
|  | Zakres pomiarowy AC napięciowy | 0 - 750V |  |
|  | Zakres pomiarowy AC prądowy | 0 - 10A |  |
|  | Rozdzielczość pomiarowa napięciowa nie więcej niż | 0,1V |  |
|  | Rozdzielczość pomiarowa napięciowa nie więcej niż | 0,01A |  |
|  | Komplet przewodów pomiarowych | TAK |  |
| 3. | SIECIOWY MIERNIK ENERGII I MOCY 10 szt. |  |
|  | Zakres pomiarowy prądowy co najmniej | 0,2 – 16A |  |
|  | Zakres pomiarowy napięciowy co najmniej | 190 - 250V |  |
|  | Zakres pomiarowy częstotliwości co najmniej | 45 – 65 Hz |  |
| 4. | MULTIMETR CYFROWY I 5 szt. |  |
|  | Zakres pomiarowy prądowy DC co najmniej | 0,05 – 10A |  |
|  | Zakres pomiarowy napięciowy DC co najmniej | 0,5 – 1000V |  |
|  | Zakres pomiarowy prądowy AC co najmniej | 0,05 – 10A |  |
|  | Zakres pomiarowy napięciowy AC co najmniej | 0,5 –750V |  |
|  | Rozdzielczość pomiarowa napięcia nie więcej niż | 0,1mV |  |
|  | Rozdzielczość pomiarowa natężenia prądu nie więcej niż | 10A |  |
|  | Zakres pomiarowy rezystancji co najmniej | 500  – 10 M |  |
|  | Rozdzielczość pomiarowa rezystancji nie więcej niż | 0,1  |  |
|  | Zakres pomiarowy pojemności co najmniej | 10nF – 20mF |  |
|  | Rozdzielczość pomiarowa pojemności nie więcej niż | 1pF |  |
|  | Zakres pomiarowy temperatury co najmniej | -20oC … 300oC |  |
|  | Rozdzielczość pomiarowa temperatury | 1oC |  |
|  | Komplet przewodów pomiarowych do miernika | TAK |  |
|  | Wskaźnik TRUE RMS | TAK |  |
|  | Tester ciągłości obwodu | TAK |  |
|  | Tester diod | TAK |  |
| 5. | MULTIMETR CYFROWY II 6 szt. |  |
|  | Zakres pomiarowy prądowy DC co najmniej | 0 - 10A |  |
|  | Zakres pomiarowy napięciowy DC co najmniej | 0 - 500V |  |
|  | Zakres pomiarowy prądowy AC co najmniej | 0 - 10A |  |
|  | Zakres pomiarowy napięciowy AC co najmniej | 0 - 500V |  |
|  | Zakres pomiarowy rezystancji co najmniej | 0 - 10 M |  |
|  | Komplet przewodów pomiarowych do miernika | TAK |  |
|  | Tester ciągłości obwodu | TAK |  |
| 6. | PODWÓJNY ZASILACZ DC 1 szt. |  |
|  | Zakres natężenia prądu – 2 wyjścia regulowane w przedziale co najmniej | 2x (0-5A) |  |
|  | Zakres napięcia – 2 wyjścia regulowane w przedziale co najmniej | 2x (0-30V) |  |
|  | Zakres prądowy – wyjście nieregulowane co najmniej | 3A |  |
|  | Zakres napięciowy – wyjście nieregulowane co najmniej | 5V |  |
|  | Stabilizacja napięcia i prądu | TAK |  |
|  | Praca wyjść w trybie niezależnym | TAK |  |
|  | Praca wyjść w trybie śledzenia | TAK |  |
|  | Tryb pracy równoległej i szeregowej wyjść | TAK |  |
|  | Jednoczesny odczyt wartości napięć i natężenia prądu wyjść regulowanych | TAK |  |
| 7. | POJEDYNCZY ZASILACZ DC WYSOKOPRĄDOWY 1 szt. |  |
|  | Zakres natężenia prądu – regulowany w przedziale co najmniej | 0 – 20A |  |
|  | Zakres napięcia – regulowany w przedziale co najmniej | 0 – 30V |  |
|  | Stabilizacja napięcia i prądu | TAK |  |
|  | Jednoczesny odczyt wartości napięcia i natężenia prądu wyjściowego | TAK |  |
| 8. | POJEDYNCZY ZASILACZ DC 4 szt. |  |
|  | Zakres natężenia prądu – regulowany w przedziale co najmniej | 0 – 3A |  |
|  | Zakres napięcia – regulowany w przedziale co najmniej | 0 – 50V |  |
|  | Stabilizacja napięcia i prądu | TAK |  |
|  | Jednoczesny odczyt wartości napięcia i natężenia prądu | TAK |  |
| 9. | AUTOTRANSFORMATOR 3-FAZOWY 1 szt. |  |
|  | Zakres natężenia prądu wyjściowego w przedziale co najmniej | 0 – 6A |  |
|  | Zakres napięcia wyjściowego w przedziale co najmniej | 0 – 400V |  |
|  | Regulacja ciągła | TAK |  |
|  | Obudowa | TAK |  |
|  | Zaciski laboratoryjne do podłączania przewodów zasilających i obwodów odbiorczych | TAK |  |
| 10. | AUTOTRANSFORMATOR 1-FAZOWY 2 szt. |  |
|  | Zakres natężenia prądu wyjściowego w przedziale co najmniej | 0 – 5A |  |
|  | Zakres napięcia wyjściowego w przedziale co najmniej | 0 – 250V |  |
|  | Regulacja ciągła | TAK |  |
|  | Obudowa | TAK |  |
|  | Zaciski laboratoryjne do podłączania przewodów zasilających i obwodów odbiorczych | TAK |  |
| 11. | MIERNIK RLC 1 szt. |  |
|  | Zakres częstotliwości pomiarowej w przedziale co najmniej | 15 Hz – 200kHz |  |
|  | Ilość punktów pomiarowych | co najmniej 500 |  |
|  | Dokładność nie gorsza niż | 0,1% |  |
|  | Poziom sygnału testowego w przedziale co najmniej | 5mV – 1,0V |  |
|  | Krok sygnału testowego co najwyżej | 5mV |  |
|  | Zakres pomiarowy rezystancji w przedziale co najmniej | 10 – 10 M |  |
|  | Zakres pomiarowy pojemności w przedziale co najmniej | 1 pF – 10 mF |  |
|  | Zakres pomiarowy indukcyjności w przedziale co najmniej | 10nH – 10kH |  |
|  | Zakres pomiarowy kąta fazowego | - ÷  |  |
|  | Łączność z PC - RS232 lub USB | TAK |  |
|  | Komplet przewodów pomiarowych | TAK |  |
| 12. | ZASILACZ PROGRAMOWALNY Z DEFINIOWANIEM PRZEBIEGÓW 1 szt. |  |
|  | Liczba wyjść regulowanych – co najmniej | 2 |  |
|  | Zakres natężenia prądu – 1 wyjście regulowane w przedziale co najmniej | 0 – 10A |  |
|  | Zakres napięcia – 1 wyjście regulowane w przedziale co najmniej | 0 – 30V |  |
|  | Zakres natężenia prądu – 2 wyjście regulowane w przedziale co najmniej | 0 – 5 A |  |
|  | Zakres napięcia – 2 wyjście regulowane w przedziale co najmniej | 0 – 5 V |  |
|  | Rozdzielczość ustawienia natężenia prądu nie więcej niż | 100nA |  |
|  | Rozdzielczość ustawienia napięcia nie więcej niż | 1mV |  |
|  | Czas powrotu napięcia przy zmianie obciążenia od 0,1 do 0,9 In | co najwyżej 0,1ms |  |
|  | Parametry przebiegów arbitralnych | napięcie, natężenie, czas |  |
|  | Liczba punktów ustawień arbitralnych | co najmniej 128 |  |
|  | Liczba powtórzeń ustawień arbitralnych | co najmniej 255 lub praca ciągła |  |
|  | Wyświetlacz parametrów pracy na ekranie LCD | TAK |  |
|  | Łączność z PC - RS232 lub USB | TAK |  |
|  | Oprogramowanie do obsługi zasilacza | TAK |  |
|  | Komplet przewodów pomiarowych | TAK |  |
| 13. | GENERATOR ARBITRALNY 1 szt. |  |
|  | Liczba kanałów co najmniej | 2 |  |
|  | Pasmo częstotliwości każdego kanału | co najmniej 20MHz |  |
|  | Częstotliwość próbkowania | co najmniej 100MSa/s |  |
|  | Rozdzielczość pionowa | co najmniej 14 bit |  |
|  | Przebiegi wyjściowe standardowe | sinus, prostokąt, piła, impuls, szum |  |
|  | Przebiegi wyjściowe definiowane | co najmniej 40 |  |
|  | Sygnały modulujące | AM, FM, PM, FSK, Sweep, Burst |  |
|  | Stabilizacja sygnałów wyjściowych w technologii DDS | TAK |  |
|  | Wyświetlacz parametrów pracy na ekranie LCD | TAK |  |
|  | Port USB | TAK |  |
|  | Komplet przewodów pomiarowych | TAK |  |
| 14. | ZASILACZ WYSOKIEGO NAPIĘCIA 1 szt. |  |
|  | Maksymalne napięcie probiercze co najmniej | 6kV DC |  |
|  | Możliwość płynnej regulacji napięcia w całym zakresie | TAK |  |
|  | Wskaźnik wartości napięcia | TAK |  |
|  | Maksymalny prąd obciążenia | 3 – 5 mA |  |
|  | Bezpieczeństwo co najmniej PN-61010-1 kat. II 1000V | TAK |  |
| 15. | ZESTAW DEKAD LABORATORYJNYCH |  |  |
| 15.1 | Dekada rezystancyjna I 1 szt. |  |
|  | zakres | 0-10 |  |
|  | ilość dekad | 5 |  |
|  | klasa dokładności | 0,05 |  |
|  | napięcie zasilające | 400V |  |
| 15.2 | Dekada rezystancyjna II 1 szt. |  |
|  | zakres | 0-100 |  |
|  | ilość dekad | 5 |  |
|  | klasa dokładności | 0,05 |  |
|  | napięcie zasilające | 400V |  |
| 15.3 | Dekada rezystancyjna III 1 szt. |  |
|  | zakres | 0-1000 |  |
|  | ilość dekad | 5 |  |
|  | klasa dokładności | 0,05 |  |
|  | napięcie zasilające | 400V |  |
| 15.4 | Dekada rezystancyjna IV 1 szt. |  |
|  | zakres | 0-10000 |  |
|  | ilość dekad | 5 |  |
|  | klasa dokładności | 0,05 |  |
|  | napięcie zasilające | 400V |  |
| 15.5 | Dekada indukcyjna 1 szt. |  |
|  | zakres | 0-1H |  |
|  | ilość dekad | 5 |  |
|  | klasa dokładności | 0,05 |  |
|  | napięcie zasilające | 400V |  |
| 15.6 | Dekada pojemnościowa 1 szt. |  |
|  | zakres | 0-10F |  |
|  | ilość dekad | 5 |  |
|  | klasa dokładności | 0,05 |  |
|  | napięcie zasilające | 400V |  |
| 16. | OBCIĄŻENIE ELEKTRONICZNE 1 szt. |  |
|  | Moc | co najmniej 300W |  |
|  | Zakres regulacji prądu obciążenia w przedziale co najmniej | 1mA – 30A |  |
|  | Zakres regulacji napięcia obciążenia w przedziale co najmniej | 0 – 120V |  |
|  | Tryby pracy: stały prąd, stałe napięcie, stała rezystancja | TAK |  |
|  | Programowanie cyklu pracy (zmiana poziomów rezystancji, napięcia, prądu lub mocy w czasie) | TAK |  |
|  | Programowanie sekwencji obciążenia | TAK |  |
|  | Komunikacja z komputerem PC za pomocą złącza USB | TAK |  |
| 17. | WIELOFUNKCYJNY MIERNIK PARAMETRÓW URZĄDZEŃ SAMOCHODOWYCH 5 szt. |  |
|  | Tester układu ładowania akumulatora i alternatora | TAK |  |
|  | Tester prądu upływu akumulatora | TAK |  |
|  | Tester silników elektrycznych | TAK |  |
|  | Test masy układu elektrycznego | TAK |  |
|  | Tester ECU | TAK |  |
|  | Pomiar czasu wtrysku wtryskiwaczy i czasu włączenia wtryskiwacza | TAK |  |
|  | Pomiar prędkości obrotowej w zakresie co najmniej | 200 – 10000 RPM |  |
|  | Rozdzielczość pomiaru prędkości obrotowej nie więcej niż | 1 RPM |  |
|  | Pomiar szerokości impulsu w zakresie co najmniej | 1 – 200 ms |  |
|  | Rozdzielczość pomiaru szerokości impulsuj nie więcej niż | 0,2 ms |  |
|  | Pomiar wypełnienia impulsu w zakresie co najmniej | 0 – 90 % |  |
|  | Rozdzielczość pomiaru wypełnienia impulsuj nie więcej niż | 0,1 % |  |
|  | Pomiar kąta zwarcia styków przerywacza w zakresie co najmniej | 0 – 300 o |  |
|  | Rozdzielczość pomiaru kąta zwarcia styków przerywacza nie więcej niż | 0,5 o |  |
|  | Pomiar temperatury w zakresie co najmniej | 0 – 1000 oC |  |
|  | Rozdzielczość pomiaru temperatury nie więcej niż | 0,5 oC |  |
|  | Tester wysokiego napięcia | TAK |  |
|  | Tester prądu rozruchowego | TAK |  |
|  | Test ciągłości obwodu elektrycznego | TAK |  |
|  | Wyświetlacz LCD | cyfrowy i bargraf |  |
|  | Futerał | TAK |  |
|  | Komplet sond pomiarowych | TAK |  |
|  | Łączność z PC | RS-232 lub USB |  |
|  | Oprogramowanie umożliwiające eksportowanie danych pomiarowych z miernika do komputera | TAK |  |
|  | Funkcja auto-off | TAK |  |
| 18. | MULTIMETR URZĄDZEŃ SAMOCHODOWYCH 5 szt. |  |
|  | Tester układu ładowania akumulatora i alternatora | TAK |  |
|  | Test masy układu elektrycznego | TAK |  |
|  | Test diagnozujący sondę lambda | TAK |  |
|  | Pomiar prędkości obrotowej w zakresie co najmniej | 200 – 10000 RPM |  |
|  | Rozdzielczość pomiaru prędkości obrotowej nie więcej niż | 2 RPM |  |
|  | Pomiar szerokości impulsu w zakresie co najmniej | 1 – 200 ms |  |
|  | Rozdzielczość pomiaru szerokości impulsuj nie więcej niż | 0,2 ms |  |
|  | Pomiar wypełnienia impulsu w zakresie co najmniej | 0 – 90 % |  |
|  | Rozdzielczość pomiaru wypełnienia impulsu nie więcej niż | 0,1 % |  |
|  | Pomiar kąta zwarcia styków przerywacza w zakresie co najmniej | 0 – 300 o |  |
|  | Rozdzielczość pomiaru kąta zwarcia styków przerywacza nie więcej niż | 0,5 o |  |
|  | Pomiar temperatury w zakresie co najmniej | 0 – 1000 oC |  |
|  | Rozdzielczość pomiaru temperatury nie więcej niż | 0,5 oC |  |
|  | Tester wysokiego napięcia | TAK |  |
|  | Tester prądu rozruchowego | TAK |  |
|  | Test ciągłości obwodu elektrycznego | TAK |  |
|  | Wyświetlacz LCD | cyfrowy i bargraf |  |
|  | Komplet sond pomiarowych | TAK |  |
|  | Funkcja auto-off | TAK |  |
| 19. | ZESTAW LUTUJĄCO-ROZLUTOWUJĄCY 1 szt. |  |
|  | Napięcie zasilania elementu grzejnego | co najwyżej 35V |  |
|  | Temperatura pracy końcówki do lutowania w przedziale co najmniej | 150-400oC |  |
|  | Temperatura pracy końcówki do wylutowywania w przedziale co najmniej | 300-450oC |  |
|  | Temperatura wydmuchu gorącego powietrza w przedziale co najmniej | 100-450oC |  |
|  | Wyświetlacz parametrów pracy na ekranie LCD | TAK |  |
|  | Końcówki do lutowania, wylutowywania i nadmuchu powietrza | TAK |  |
|  | System przełączania „w zerze” | TAK |  |
| 20. | ŁADOWARKA DO AKUMULATORÓW 3 szt. |  |
|  | Ilość kanałów ładowania | 6 (4xAA/AAA/C/D; 2x6F22) |  |
|  | Czas ładowania akumulatorka 2500mAh | co najwyżej 4h |  |
|  | Kontrola prądu ładowania - procesorowa uniwersalna z rozładowaniem | TAK |  |
|  | Zasilacz sieciowy ładowarki | TAK |  |
|  | Wyświetlacz parametrów pracy na ekranie LCD | TAK |  |
| 21. | AKUMULATORKI NIMH TYP AAA 12 szt. |  |
|  | Pojemność | co najmniej 800 mAh |  |
|  | Spadek pojemności po 12 miesiącach nieużywania | maksymalnie 20% |  |
| 22. | AKUMULATORKI NIMH TYP AA 12 szt. |  |
|  | Pojemność | co najmniej 2300 mAh |  |
|  | Spadek pojemności po 12 miesiącach nieużywania | maksymalnie 20% |  |
| 23. | AKUMULATORKI NIMH TYP 6F22 6 szt. |  |
|  | Pojemność | co najmniej 200 mAh |  |
|  | Spadek pojemności po 12 miesiącach nieużywania | maksymalnie 20% |  |
| 24. | PRZEWÓD ELEKTRYCZNY I |  |
|  | Długość co najmniej | 100m |  |
|  | Ilość żył | 1 |  |
|  | Pole przekroju żyły | 1,5 mm2 |  |
|  | Materiał żyły | Cu |  |
|  | Materiał izolacyjny | silikon |  |
|  | Kolor materiału izolacyjnego | czarny |  |
|  | Wytrzymałość napięciowa materiału izolacyjnego | co najmniej 500V |  |
| 25. | PRZEWÓD ELEKTRYCZY II |  |  |
|  | Długość co najmniej | 100m |  |
|  | Ilość żył | 1 |  |
|  | Pole przekroju żyły | 1,5 mm2 |  |
|  | Materiał żyły | Cu |  |
|  | Materiał izolacyjny | silikon |  |
|  | Kolor materiału izolacyjnego | czerwony |  |
|  | Wytrzymałość napięciowa materiału izolacyjnego | co najmniej 500V |  |
| 26. | WTYK BANANOWY IZOLOWANY I |  |  |
|  | ilość co najmniej | 100 szt. |  |
|  | średnica | 4 mm |  |
|  | przekrój gniazda na przewód elektryczny | 1,5 – 2,0 mm2 |  |
|  | montaż przewodu elektrycznego | zacisk śrubowy |  |
|  | kolor wtyku | czerwony |  |
| 27. | WTYK BANANOWY IZOLOWANY II |  |
|  | ilość co najmniej | 100 szt. |  |
|  | średnica | 4 mm |  |
|  | przekrój gniazda na przewód elektryczny | 1,5 – 2,0 mm2 |  |
|  | montaż przewodu elektrycznego | zacisk śrubowy |  |
|  | kolor wtyku | czarny |  |
| 28. | KOŃCÓWKI WIDEŁKOWE IZOLOWANE |  |
|  | ilość co najmniej | 100 szt. |  |
|  | przekrój gniazda na przewód elektryczny | 1,5 – 2,0 mm2 |  |
|  | montaż przewodu elektrycznego | zacisk śrubowy |  |
| 29. | LICZNIK ENERGII ELEKTRYCZNEJ ZE ZDALNYM ODCZYTEM 4 szt. |  |
|  | Napięcie pomiarowe | 230 / 400V |  |
|  | Maksymalne natężenie prądu obciążenia co najmniej | 25A |  |
|  | Częstotliwość napięcia zasilającego | 50Hz |  |
|  | Moduł komunikacyjny GSM / GPRS | TAK |  |
|  | Antena GSM dookólna | TAK |  |
|  | Przewód antenowy o długości co najmniej | 1,5m |  |
| 30. | ZESTAW NARZĘDZI WARSZTATOWYCH |  |
|  | Zestaw kluczy płaskich co najmniej od 6mm do 27mm; stal chromowo-wanadowa; co najmniej 8 różnych kluczy w zestawie | TAK |  |
|  | Zestaw kluczy oczkowych co najmniej od 6mm do 27mm; stal chromowo-wanadowa; co najmniej 8 różnych kluczy w zestawie | TAK |  |
|  | Zestaw kluczy nasadowych, co najmniej od 8mm do 22mm z grzechotką i przedłużką; stal chromowo-wanadowa; co najmniej 8 różnych kluczy w zestawie | TAK |  |
|  | Szlifierka kątowa moc znamionowa co najmniej 1000W; średnica tarczy szlifierskiej 125mm; futerał | TAK |  |
|  | Wkrętarka akumulatorowa; napięcie zasilania 18V; 2 akumulatory li-ion; ładowarka; latarka pasująca do akumulatorów; regulacja prędkości obrotowej; regulacja momentu obrotowego, walizka z podstawowym kompletem bitów. | TAK |  |
|  | Zestaw wkrętaków płaskich z izolowanym uchwytem co najmniej 5 szt. w różnych rozmiarach | TAK |  |
|  | Zestaw wkrętaków krzyżowych z izolowanym uchwytem co najmniej 5 szt. w różnych rozmiarach | TAK |  |
|  | Młotek ślusarski co najmniej 500g | TAK |  |
|  | Imadło obrotowe, mocowane zaciskowo do blatu stołu, z kowadełkiem, szerokość szczęk co najmniej 50mm; szerokość rozwarcia co najmniej 50mm | TAK |  |
| 31. | MIERNIK REZYSTANCJI IZOLACJI 1 szt. |  |
|  | Napięcie pomiarowe w przedziale co najmniej | 250V - 5kV |  |
|  | Ustawienie napięcia pomiarowego co najmniej | co 50V |  |
|  | Zakres pomiarowy w przedziale co najmniej | 0 – 1 T |  |
|  | Ustawianie czasów pomiarów T1, T2, T3 | TAK |  |
|  | Odczyt napięcia pomiarowego | TAK |  |
|  | System auto-off | TAK |  |
|  | Komplet przewodów pomiarowych z krokodylkami | TAK |  |
|  | Akumulator Ni-MH | TAK |  |
|  | Przewód zasilający | TAK |  |
|  | Futerał | TAK |  |
|  | Przewód do transmisji danych do komputera | TAK |  |
| 32. | MIERNIK IMPEDANCJI PĘTLI ZWARCIA 1 szt. |  |
|  | Rozdzielczość pomiaru nie więcej niż | m |  |
|  | Parametry pracy sieci | 230/400V; 50-60Hz |  |
|  | Pomiar rezystancji pętli zwarcia Rs | TAK |  |
|  | Pomiar reaktancji pętli zwarcia Xs | TAK |  |
|  | Pomiar impedancji pętli zwarcia Zs | TAK |  |
|  | Wskazania prądu zwarciowego | TAK |  |
|  | Pomiar w obwodzie zwarciowym L-L, L-PE, L-N | TAK |  |
|  | Pomiar spodziewanego napięcia dotykowego | TAK |  |
|  | Automatyczne wyliczanie prądu zwarciowego | TAK |  |
|  | Silnoprądowy pomiar małych impedancji Imax co najmniej | 200A |  |
|  | Funkcja auto-off | TAK |  |
|  | Komplet przewodów pomiarowych | TAK |  |
|  | Komplet krokodylków | TAK |  |
|  | Komplet sond pomiarowych: ostrzowa i silnoprądowa | TAK |  |
|  | Futerał | TAK |  |
|  | Przewód do transmisji danych z komputerem | TAK |  |
| 33. | MIERNIK REZYSTANCJI UZIEMIENIA 1 szt. |  |
|  | Zakres pomiarowy w przedziale co najmniej | 0,1 – 10 k |  |
|  | Wybór maksymalnego napięcia pomiarowego co najmniej | 50V |  |
|  | Pomiar rezystancji uziemień z wykorzystaniem sond pomocniczych lub sond i cęgów lub podwójnych cęgów | TAK |  |
|  | Pomiar metodą udarową | TAK |  |
|  | Pomiar rezystywności gruntu | TAK |  |
|  | Pomiar ciągłości połączeń wyrównawczych | TAK |  |
|  | Pomiar napięcia zakłóceniowego | TAK |  |
|  | Pamięć pomiarów | TAK |  |
|  | Funkcja auto-off | TAK |  |
|  | Komplet przewodów pomiarowych na szpulach | TAK |  |
|  | Komplet krokodylków | TAK |  |
|  | Komplet sond pomiarowych do wbijania w grunt | TAK |  |
|  | Akumulator Ni-MH | TAK |  |
|  | Zasilacz sieciowy | TAK |  |
|  | Futerał | TAK |  |
|  | Przewód do transmisji danych z komputerem | TAK |  |
| 34. | MIERNIK ZABEZPIECZEŃ RÓŻNICOWOPRĄDOWYCH 1 szt. |  |
|  | Zakres pomiarowy czasu zadziałania w przedziale co najmniej | 0-500ms |  |
|  | Rozdzielczość pomiaru czasu wyłączenia nie więcej niż | 1ms |  |
|  | Zakres pomiarowy prądu zadziałania w przedziale co najmniej | 0,3xIn - 1,0xIn |  |
|  | Rozdzielczość pomiaru prądu wyłączenia | 0,1mA / 1 mA |  |
|  | Pomiar zabezpieczeń typu AC, A, B z wyborem napięcia | 25V / 50V |  |
|  | Pomiar wyłączników o prądach In co najmniej | 500mA |  |
|  | Pomiar prądu wyzwalania i czasu zadziałania | TAK |  |
|  | Pomiar rezystancji i napięcia bez zadziałania RCD | TAK |  |
|  | Funkcja auto-off | TAK |  |
|  | Komplet przewodów pomiarowych | TAK |  |
|  | Komplet krokodylków | TAK |  |
|  | Komplet ostrzowych sond pomiarowych | TAK |  |
|  | Adapter z wtykiem sieciowym | TAK |  |
|  | Futerał | TAK |  |
|  | Przewód do transmisji danych z komputerem | TAK |  |
| 35. | PANEL DEMONSTRACYJNY OCHRONY PPORAŻENIOWEJ 4 szt. |  |
|  | Możliwość pomiarów rezystancji izolacji | TAK |  |
|  | Możliwość pomiarów impedancji pętli zwarcia | TAK |  |
|  | Możliwość pomiarów RCD | TAK |  |
|  | Możliwość pomiarów uziemień | TAK |  |
|  | Pomiary z możliwością zmiany warunków pomiarów (typ sieci TN; TT; rezystancji elementów połączeniowych, symulacja uszkodzeń) | TAK |  |
| 36. | OPROGRAMOWANIE |  |
|  | Możliwość tworzenia dokumentacji z pomiarów elektrycznych wykonywanych miernikami z punktów 31-34 | TAK |  |
| 37. | SPECJALISTYCZNY OSCYLOSKOP CYFROWY 1 szt. |  |
|  | Pasmo pomiarowe co najmniej | 500MHz |  |
|  | Rozdzielczość pionowa co najmniej | 12 bitów |  |
|  | Ilość kanałów wejściowych co najmniej | 4 |  |
|  | Pamięć wewnętrzna co najmniej | 16 Mpts/ch |  |
|  | Ekran obrotowy z kolorowym wyświetlaczem LCD o przekątnej co najmniej 10” | TAK |  |
|  | Wbudowana analiza przebiegów w dziedzinie częstotliwości | TAK |  |
|  | Sonda standardowa (4 szt.) | TAK |  |
|  | Sonda różnicowa zakres pomiarowy do 600MHz (1 szt.) | TAK |  |
|  | Sonda różnicowa do co najmniej U=500V (4 szt.) | TAK |  |
|  | Sonda prądowa DC do 100kHz, 100A (2 szt.) | TAK |  |
|  | Sonda wysokonapięciowa do 30kV (1 szt.) | TAK |  |
| 38. | MIKROFALOWY ANALIZATOR SIECI 1 szt. |  |
|  | Pasmo pomiarowe co najmniej | 30GHz |  |
|  | Ilość kanałów wejściowych co najmniej | 2 |  |
|  | Kalibracja wewnętrzna | TAK |  |
|  | Rozdzielczość amplitudy nie większa niż | 0,2 V |  |
|  | Częstotliwość odświeżania co najmniej | 1MHz |  |
|  | Współpraca z PC | TAK |  |
|  | Oprogramowanie do odczytu i analizy sygnałów pomiarowych | TAK |  |
|  | Konsola operatorska - pamięć RAM co najmniej 4GB; dysk twardy HDD co najmniej 500GB; procesor wielordzeniowy co najmniej 2.4 GHz; ekran co najmniej 15” z rozdzielczością co najmniej 1280 x 780; port komunikacyjny co najmniej USB 2,0 High Speed | TAK |  |
| 39. | ANALIZATOR PARAMETRÓW SIECI ELEKTRYCZNEJ 1 szt. |  |
|  | Pomiar napięcia (RMS) | zakres przełączany co najmniej 1000V |  |
|  | Pomiar natężenia prądu (RMS) (cęgi pomiarowe – 3szt.) | zakres przełączany co najmniej 250A |  |
|  | Pomiary dodatkowe: |  |  |
|  | moc czynna | TAK |  |
|  | moc bierna | TAK |  |
|  | moc pozorna | TAK |  |
|  | energia czynna | TAK |  |
|  | energia bierna | TAK |  |
|  | energia pozorna | TAK |  |
|  | współczynnik mocy | TAK |  |
|  | prąd w przewodzie neutralnym | TAK |  |
|  | zapotrzebowanie mocy | TAK |  |
|  | prądy rozruchowe | TAK |  |
|  | asymetria sieci | TAK |  |
|  | Analiza jakości energii: |  |  |
|  | pomiar zapadów | TAK |  |
|  | pomiar przepięć | TAK |  |
|  | pomiar przerw zasilania | TAK |  |
|  | pomiar stanów przejściowych | TAK |  |
|  | pomiar migotania światła | TAK |  |
|  | symulacja korekcji współczynnika mocy | TAK |  |
|  | Pomiar i analiza harmonicznych w napięciu i prądzie w każdej z faz do co najmniej | 60 harmonicznej |  |
|  | Ilość wejść napięciowych (pomiarowe) co najmniej | 4 |  |
|  | Ilość wejść prądowych (pomiarowe) co najmniej | 4 |  |
|  | Ilość wejść analogowych (dodatkowe) co najmniej | 2 (sygnał wejściowy do 5VDC) |  |
|  | Wyjście cyfrowe | TAK |  |
|  | Pamięć wewnętrzna | TAK |  |
|  | Gniazdo pamięci zewnętrznej z zapisem do co najmniej | 1GB |  |
|  | Wyświetlacz kolorowy, co najmniej 3”, rozdzielczość co najmniej 320x240piks | TAK |  |
|  | Przystawka cęgowa do pomiaru prądu i upływności |  |  |
|  | ilość szt. | 3 |  |
|  | zakres pomiarowy co najmniej | 30A |  |
|  | Przystawka cęgowa do pomiaru upływności |  |  |
|  | ilość szt. | 3 |  |
|  | zakres pomiarowy co najmniej | 1000mA |  |
|  | Możliwość zasilania AC z mierzonej instalacji (110-240VAC) | TAK |  |
|  | Czujnik migotania światła | TAK |  |
|  | Komunikacja z komputerem typu PC | port USB |  |
|  | Kabel USB | TAK |  |
|  | Karta pamięci | co najmniej 128 MB |  |
|  | Czytnik kart pamięci | TAK |  |
|  | Oprogramowanie – konfiguracja i analiza danych | TAK |  |
| 40. OSCYLOSKOPY CYFROWE |
| 40.1. | Oscyloskop cyfrowy z zasilaniem akumulatorowym 4 szt. |  |
|  | Ilość wejść co najmniej | 2 |  |
|  | Maksymalna częstotliwość pomiarowa co najmniej | 200MHz |  |
|  | Maksymalna częstotliwość próbkowania ekwiwalentnego co najmniej | 50GSa/s |  |
|  | Maksymalna częstotliwość próbkowania rzeczywistego co najmniej | 500MSa/s |  |
|  | Impedancja wejściowa co najmniej | 1 MOhm |  |
|  | Rozdzielczość pionowa co najmniej | 8 bit |  |
|  | Funkcje automatycznych pomiarów kursorami | TAK |  |
|  | Operacje matematyczne pomiędzy kanałami | TAK |  |
|  | Analiza FTT | TAK |  |
|  | Kolorowy wyświetlacz TFT LCD o przekątnej co najmniej 5” | TAK |  |
|  | Zasilanie sieciowe i bateryjne | TAK |  |
|  | Bateria Li-ion | TAK |  |
|  | Zasilacz - ładowarka | TAK |  |
|  | Sonda pomiarowa oscyloskopowa 1:1, (2 szt.) | TAK |  |
|  | Sonda pomiarowa oscyloskopowa 1:10, (2 szt.) | TAK |  |
|  | Sonda pomiarowa do multimetru, (2 szt.) | TAK |  |
|  | Współpraca z PC | USB |  |
|  | Kabel USB | TAK |  |
|  | Futerał | TAK |  |
| 40.2. | Oscyloskop cyfrowy 5 szt. |  |
|  | Ilość wejść co najmniej | 2 |  |
|  | Maksymalna częstotliwość pomiarowa co najmniej | 20MHz |  |
|  | Maksymalna częstotliwość próbkowania ekwiwalentnego co najmniej | 50GSa/s |  |
|  | Maksymalna częstotliwość próbkowania rzeczywistego co najmniej | 500MSa/s |  |
|  | Impedancja wejściowa co najmniej | 1 MOhm |  |
|  | Rozdzielczość pionowa co najmniej | 8 bit |  |
|  | Maksymalne napięcie wejściowe co najmniej | 400Vpp |  |
|  | Funkcje pomiarów kursorami | TAK |  |
|  | Operacje matematyczne pomiędzy kanałami | TAK |  |
|  | Analiza FFT | TAK |  |
|  | Tryb wyświetlania XY | TAK |  |
|  | Funkcja filtru cyfrowego | TAK |  |
|  | Ocena zmian w stosunku do sygnału wzorcowego | TAK |  |
|  | Kolorowy wyświetlacz TFT LCD o przekątnej co najmniej 5” | TAK |  |
|  | Zmiana kolorystyki ekranu | TAK |  |
|  | Zasilanie sieciowe i bateryjne | TAK |  |
|  | Bateria Li-ion | TAK |  |
|  | Zasilacz - ładowarka | TAK |  |
|  | Sonda pomiarowa oscyloskopowa 1:1, (2 szt.) | TAK |  |
|  | Sonda pomiarowa oscyloskopowa 1:10, (2 szt.) | TAK |  |
|  | Sonda pomiarowa do multimetru, (2 szt.) | TAK |  |
|  | Współpraca z PC | USB |  |
|  | Oprogramowanie do współpracy z PC | TAK |  |
|  | Kabel USB | TAK |  |
|  | Futerał | TAK |  |
| 40.3. | Oscyloskop samochodowy 5 szt. |  |
|  | Ilość wejść co najmniej | 2 |  |
|  | Maksymalna częstotliwość próbkowania co najmniej | 20 MSa/s |  |
|  | Przełączalny tryb pracy oscyloskop/multimetr graficzny | TAK |  |
|  | Maksymalne napięcie wejściowe co najmniej | 250 V |  |
|  | Impedancja wejściowa co najmniej | 0,5 MOhm |  |
|  | Rozdzielczość pionowa co najmniej | 8 bit |  |
|  | Pomiar liczby obrotów w zakresie co najmniej | 200 – 10000 RPM |  |
|  | Dokładność pomiaru liczby obrotów nie większa niż | 5 RPM |  |
|  | Zakres pomiaru częstotliwości co najmniej | 1 MHz |  |
|  | Pomiar współczynnika wypełnienia impulsów w zakresie co najmniej | 5 – 90% |  |
|  | Rozdzielczość pomiaru współczynnika wypełnienia impulsów nie większa niż | 0,5% |  |
|  | Pomiar szerokości impulsu w zakresie co najmniej | 0,01 – 300 ms |  |
|  | Pomiar kąta zwarcia styków przerywacza w zakresie co najmniej | 5 – 300o |  |
|  | Rozdzielczość pomiaru kąta zwarcia styków przerywacza nie większa niż | 0,5o |  |
|  | Pomiar napięcia i czasu zapłonu | TAK |  |
|  | Pomiar napięcia i czasu wtrysku | TAK |  |
|  | Czytnik kodów OBD II | TAK |  |
|  | Tester czujnika ABS | TAK |  |
|  | Tester sondy lambda | TAK |  |
|  | Tester czujnika temperatury | TAK |  |
|  | Tester układu zapłonowego | TAK |  |
|  | Tester regulatora napięcia alternatora | TAK |  |
|  | Tester świecy żarowej | TAK |  |
|  | Tester wtryskiwacza | TAK |  |
|  | Tester czujnika Halla | TAK |  |
|  | Tester czujnika magnetycznego | TAK |  |
|  | Tester czujnika optycznego | TAK |  |
|  | Zasilanie akumulatorowe / sieciowe | TAK |  |
|  | Zasilacz - ładowarka | TAK |  |
|  | Przewody pomiarowe | TAK |  |
|  | Chwytaki krokodylkowe (co najmniej 3 szt.) | TAK |  |
|  | Sonda pomiarowa igłowa (co najmniej 3 szt.) | TAK |  |
|  | Sonda pomiarowa wysokonapięciowa (co najmniej 1 szt.) | TAK |  |
|  | Sonda cęgowa do pomiaru natężenia prądu (co najmniej 2 szt.) | TAK |  |
|  | Sonda pomiarowa prędkości obrotowej (co najmniej 1 szt.) | TAK |  |
|  | Sonda pomiarowa temperatury (co najmniej 1 szt.) | TAK |  |
|  | Współpraca z PC | USB |  |
|  | Oprogramowanie do współpracy z PC | TAK |  |
|  | Wbudowane przebiegi wzorcowe | TAK |  |
|  | Funkcja pomocy ekranowej | TAK |  |
|  | Kabel USB | TAK |  |
|  | Futerał | TAK |  |
| 41. WSKAŹNIK KOLEJNOŚCI FAZ 5 szt. |
|  | Zakres napięcia pracy w przedziale co najmniej | 100 – 400 V |  |
|  | Częstotliwość pracy w zakresie co najmniej | 50 – 200 Hz |  |
|  | Sygnalizacja dołączenia sond pomiarowych do sieci | TAK |  |
|  | Chwytaki krokodylkowe 3 szt. | TAK |  |
|  | Futerał | TAK |  |
| 42. | DALMIERZ LASEROWY 4 szt. |  |
|  | Zasięg pomiarowy co najmniej | 20m |  |
|  | Dokładność pomiaru nie gorsza niż | ± 3mm |  |
|  | Minimalny zasięg pomiaru co najwyżej | 0,5m |  |
|  | Automatyczne obliczanie wysokości i kąta | TAK |  |
|  | Pośrednie pomiary wysokości i szerokości niewidocznych obiektów | TAK |  |
|  | Pośrednie pomiary z punktem odniesienia | TAK |  |
|  | Pomiar powierzchni i kubatury obiektów | TAK |  |
|  | Pomiar odległości z możliwością dodawania i odejmowania | TAK |  |
|  | Pomiar ciągły | TAK |  |
|  | Zmiana punktu zerowego przód / tył | TAK |  |
|  | Funkcja auto-off | TAK |  |
| 43. | DALMIERZ LASEROWY Z CYFROWYM CELOWNIKIEM 2 szt. |  |
|  | Zakres pomiarowy co najmniej | 0,05 – 200m |  |
|  | Dokładność pomiaru nie gorsza niż | ± 1mm |  |
|  | Zintegrowany czujnik pochylenia | 360o |  |
|  | Cyfrowy celownik | TAK |  |
|  | Funkcja obmiaru trapezu | TAK |  |
|  | Pomiar pochylenia | TAK |  |
|  | Pomiar z narożników i obrzeży | TAK |  |
|  | Komunikacja z PC: RS 232 lub USB | TAK |  |
|  | Program do transferu danych do formatu Excel, Word | TAK |  |
| 44. | DALMIERZ ULTRADŹWIĘKOWY 4 szt. |  |
|  | Zakres pomiarowy co najmniej | 0,6 – 18m |  |
|  | Dokładność pomiaru nie gorsza niż | 5% |  |
|  | Pomiar powierzchni i kubatury obiektów | TAK |  |
|  | Pomiar odległości z możliwością dodawania i odejmowania | TAK |  |
|  | Zmiana pozycji odniesienia przód / tył | TAK |  |
| 45. | ANEMOMETR SKRZYDEŁKOWY 1 szt. |  |
|  | Zakres pomiarowy co najmniej | 0,5 – 20 m/s |  |
|  | Rozdzielczość nie więcej niż | 0,1 m/s |  |
|  | Wyświetlacz LCD z regulacją kontrastu | TAK |  |
|  | Jednostki pomiaru | m/s i km/h |  |
|  | Pamięć pomiarów: maksymalna, minimalna, średnia | TAK |  |
|  | Komunikacja z PC: RS 232 lub USB | TAK |  |
|  | Funkcja auto-off | TAK |  |
|  | Futerał | TAK |  |
| 46. | TERMOANEMOMETR CYFROWY 1 szt. |  |
|  | Zakres pomiarowy co najmniej | 0,3 – 15 m/s |  |
|  | Rozdzielczość nie więcej niż | 0,1 m/s |  |
|  | Wyświetlacz LCD | TAK |  |
|  | Czujnik | cieplno-oporowy |  |
|  | Sonda pomiarowa teleskopowa | TAK |  |
|  | Pamięć pomiarów: maksymalna, minimalna | TAK |  |
|  | Komunikacja z PC: RS 232 lub USB | TAK |  |
|  | Funkcja auto-off | TAK |  |
|  | Futerał | TAK |  |
| 47. | ŚWIATŁOMIERZ Z CZUJNIKIEM ZINTEGROWANYM 1 szt. |  |
|  | Zakres pomiarowy co najmniej | 0,1 – 19900 lx |  |
|  | Rozdzielczość nie więcej niż | 1 lx |  |
|  | Wyświetlacz LCD | TAK |  |
|  | Szybkość odpowiedzi nie więcej niż | 2,5 s |  |
| 48. | LUKSOMIERZ Z CZUJNIKIEM ZEWNĘTRZNYM 1 szt. |  |
|  | Zakres pomiarowy przełączany co najmniej | 50000 lx |  |
|  | Rozdzielczość nie więcej niż (zależnie od zakresu) | 1 / 10 / 100 lx |  |
|  | Czas próbkowania nie więcej niż | 0,4 s |  |
|  | Przetwornik pomiarowy | fotodioda z filtrem korekcji barwy |  |
|  | Wybór rodzaju oświetlenia | dzienne, żarowe, fluorescencyjne |  |
|  | Pomiar względny natężenia światła w % | TAK |  |
|  | Komunikacja z PC: RS 232 lub USB | TAK |  |
|  | Wyświetlacz LCD | TAK |  |
|  | Futerał i pokrowiec na głowicę | TAK |  |
| 49. | pH-METR 1 szt. |  |
|  | Zakres pomiarowy co najmniej | 0 – 14 pH |  |
|  | Rozdzielczość nie więcej niż | 0,01 pH |  |
|  | Kompensacja temperatury | TAK |  |
|  | Wyświetlacz LCD dwufunkcyjny nie mniej niż 0,5” | TAK |  |
|  | Funkcja auto-off | TAK |  |
|  | Bateria | TAK |  |
|  | Sonda pH | TAK |  |
|  | Kalibracja jedno lub dwupunktowa | TAK |  |
|  | Komunikacja z PC: RS 232 lub USB | TAK |  |
| 50. | KONDUKTOMETR 1 szt. |  |
|  | Maksymalny zakres pomiarowy przełączany co najmniej | 20mS |  |
|  | Czas próbkowania nie więcej niż | 0,4 s |  |
|  | Czujnik pomiarowy | elektroda węglowa |  |
|  | Funkcja pamięci | wartość max/min, średnia |  |
|  | Wyświetlacz LCD dwufunkcyjny nie mniej niż 0,5” | TAK |  |
|  | Kompensacja temperatury | ręczna / automatyczna |  |
|  | Funkcja auto-off | TAK |  |
|  | Bateria | TAK |  |
|  | Sonda przewodności | TAK |  |
|  | Futerał | TAK |  |
|  | Komunikacja z PC: RS 232 lub USB | TAK |  |
| 51. | MANOMETR 1 szt. |  |
|  | Zakres pomiarowy przełączany co najmniej | 10 bar |  |
|  | Czujnik pomiarowy | membranowy ze stali nierdzewnej |  |
|  | Zerowanie | TAK |  |
|  | Kalibracja zakresu | TAK |  |
|  | Funkcja pamięci | wartość max/min |  |
|  | Wyświetlacz LCD dwufunkcyjny | TAK |  |
|  | Kompensacja temperatury | TAK |  |
|  | Funkcja auto-off | TAK |  |
|  | Bateria | TAK |  |
|  | Sonda przewodności | TAK |  |
|  | Futerał | TAK |  |
|  | Komunikacja z PC: RS 232 lub USB | TAK |  |
| 52. | STACJA POGODY 1 komplet |  |
|  | Zintegrowana obudowa ISS | TAK |  |
|  | Czujniki pomiarowe | a. temperatury powietrza, b. wilgotności względnej powietrza, c. ciśnienia atmosferycznego, d. siły wiatru, e. kierunku wiatru, f. ilości opadu deszczu, g. promieniowania słonecznego, h. promieniowania UV |  |
|  | Zakres pomiarowy | a. -40° do +60°C b. 0 – 100% RH c. 410 – 820 mmHg d. 1 – 60 m/s e. 0 – 360o f. 0 – 999mm g. 0 – 1500 W/m2 h. 0 – 150 MEDs |  |
|  | Rozdzielczość nie gorsza niż: | a. 0,1oC b. 1% c. 0,1 mmHg d. 0,5 m/s e. 1o f. 0,2 mm g. 1 W/m2 h. 1MEDs |  |
|  | Czasy aktualizacji pomiaru nie dłuższe niż: | a. 12 s b. 60 s c. 60 s d. 5s e. 5s f . 5s g. 60 s h. 60 s |  |
|  | Wyświetlacz LCD dwufunkcyjny | TAK |  |
|  | Wykres graficzny pomiarów: aktualny/historyczny | TAK |  |
|  | Kompensacja temperatury ręczna / automatyczna | TAK |  |
|  | Bateria | TAK |  |
|  | Zasilacz | TAK |  |
|  | Odczyt pomiarów zdalny | radiowy |  |
|  | Komunikacja z PC poprzez USB lub RS 232 lub IP | TAK |  |
|  | Oprogramowanie do: rejestracji danych, archiwizacji danych bez ograniczeń czasowych, wizualizacji graficznej, wizualizacji numerycznej, eksportu danych do arkuszy kalkulacyjnych , eksportu danych na wskazany serwer FTP | TAK |  |
| 52. | MOBILNE URZĄDZENIA MANIPULACYJNE 6 szt. |  |
|  | Sterownik programowalny: mikrokontroler 32-bit; co najmniej 4 porty wejściowe; co najmniej 4 porty wyjściowe; wyświetlacz LCD; port czujników; pamięć wewnętrzna; łączność z PC | TAK |  |
|  | Program konfiguracyjny i sterujący z wykorzystaniem programowania w środowisku graficznym | TAK |  |
|  | Możliwość sterowania z komputera | TAK |  |
|  | Serwomotory z kontrolą obrotów - co najmniej | 3 |  |
|  | Czujnik dotyku - co najmniej | 2 |  |
|  | Czujnik odległości | TAK |  |
|  | Czujnik koloru | TAK |  |
|  | Elementy montażowe umożliwiające budowę robota mobilnego z systemem napędowym na kołach lub gąsienicach, z osłonami, z obudowami oraz chwytakami | TAK |  |
|  | Zasilanie bateria lub akumulator | TAK |  |
|  | Instrukcja budowy przykładowych mechanizmów | TAK |  |

* W rubryce nr 4 „Oferowane” należy wpisać tak lub nie, a w pozycjach, w których Zamawiający wymaga wpisania określonych parametrów – odpowiednio wpisać oferowane parametry.

.....................................................................

Podpis i pieczęć osoby/osób uprawnionej

do reprezentowania Wykonawcy

Załącznik nr 2

do Specyfikacji Istotnych

Warunków Zamówienia

Część 2

Specyfikacja techniczna zamawianego sprzętu

Nazwa sprzętu:  system zdalnego pomiaru i rejestracji temperatury urządzeń i otoczenia

Nr kontraktu/poz. w kontrakcie:	4 / 20

Zamawiana ilość (szt.): 1 komplet (2 szt.)

Grupa i kod z CPV w ramach grupy:  38413000-3 Pirometry

38126300-7 Aparatura do obserwacji powierzchniowej temperatury lub wilgotności

| 1. Zamawiający: Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie, Centrum Innowacyjno- Wdrożeniowe Nowych Technik i Technologii w Inżynierii Rolniczej 2. Osoba do kontaktu: dr inż. Marek Ścibisz telefon stacjonarny: 81 4610061 w.223, 81 4610605 mail: marek.scibisz@up.lublin.pl 3. Miejsce dostawy: ul. Głęboka 28, 20-612 Lublin Nazwa Jednostki: Zakład Elektrotechniki i Systemów Pomiarowych Pokój/pomieszczenie nr: 0.60; 1.73 |
| --- |
| Lp. | Oczekiwane parametry techniczne | Wymagane parametry techniczne | Oferowane parametry techniczne |
| 1. | 2. | 3. | 4. |
| 1. | PIROMETR (1 szt.) |  |  |
|  | Czujnik pomiarowy | stos termoelektryczny |  |
|  | Zakres pomiarowy w przedziale co najmniej | -50oC ÷ 1000 oC |  |
|  | Rozdzielczość nie więcej niż | 0,1 oC |  |
|  | Dokładność nie gorsza niż | ±2% (do 100 oC ±3 oC) |  |
|  | Współczynnik emisyjności w przedziale co najmniej | 0,1 – 1,0 |  |
|  | Ustawianie współczynnika emisyjności co najmniej | co 0,01 |  |
|  | Rozdzielczość optyczna co najmniej | 50:1 |  |
|  | Wyświetlacz | LCD |  |
|  | Czas odpowiedzi i pomiaru nie więcej niż | 0,5 s |  |
|  | Sonda pomiarowa | typ K |  |
|  | Komunikacja z PC | USB |  |
|  | Przewód USB | TAK |  |
|  | Oprogramowanie do rejestracji i wizualizacji pomiarów | TAK |  |
|  | Bateria | TAK |  |
|  | Przystosowanie do montażu na statywie | TAK |  |
| 2. | KAMERA TERMOWIZYJNA (1 szt.) |  |  |
|  | Zakres pomiarowy w przedziale co najmniej | -20oC ÷ 300 oC |  |
|  | Rozdzielczość nie więcej niż | 0,5 oC |  |
|  | Dokładność nie gorsza niż | ±2% / ±2 oC |  |
|  | Współczynnik emisyjności w przedziale co najmniej | 0,01 – 1,0 |  |
|  | Typ detektora FPA | TAK |  |
|  | Rozdzielczość detektora co najmniej | 160 x 120 pikseli |  |
|  | Rozdzielczość optyczna co najmniej | 50:1 |  |
|  | Czułość termiczna nie większa niż | 50mK |  |
|  | Wyświetlacz | LCD nie mniej niż 3” |  |
|  | Częstotliwość odświeżania obrazu co najmniej | 30 Hz |  |
|  | Ustawianie ostrości | ręczne/automatyczne |  |
|  | Opcje wyświetlania: |  |  |
|  | 1) tylko w podczerwieni | TAK |  |
|  | 2) tylko obraz rzeczywisty | TAK |  |
|  | 3) obraz rzeczywisty i w podczerwieni | TAK |  |
|  | Pamięć obrazu | karta SD |  |
|  | Karta pamięci SD | TAK |  |
|  | Wyświetlanie dystrybucji wilgotności powierzchniowej | TAK |  |
|  | Komunikacja z PC | USB |  |
|  | Przewód USB | TAK |  |
|  | Oprogramowanie do rejestracji i wizualizacji pomiarów | TAK |  |
|  | Akumulator Li-ion | TAK |  |
|  | Zasilacz / ładowarka | TAK |  |
|  | Przystosowanie do montażu na statywie | TAK |  |
|  | Szkło ochronne na obiektyw | TAK |  |
|  | Walizka transportowa | TAK |  |

* W rubryce nr 4 „Oferowane parametry techniczne” należy wpisać tak lub nie, a w pozycjach, w których Zamawiający wymaga wpisania określonych parametrów – odpowiednio wpisać oferowane parametry.

.....................................................................

Podpis i pieczęć osoby/osób uprawnionej

do reprezentowania Wykonawcy

Załącznik nr 3

do Specyfikacji Istotnych

Warunków Zamówienia

Część 3

## Specyfikacja techniczna zamawianego sprzętu

Nazwa sprzętu:  urządzenia sterujące procesami przemysłowymi

Nr kontraktu/poz. w kontrakcie: 4 / 22

Zamawiana ilość (szt.): 1 zestaw (2 + 1 + 1 + 1 + 2).

Grupa i kod z CPV w ramach grupy:  Urządzenia sterujące procesem przemysłowym

38810000-6

| 1. Zamawiający: Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie, Centrum Innowacyjno- Wdrożeniowe Nowych Technik i Technologii w Inżynierii Rolniczej 2. Osoba do kontaktu: dr inż. Marek Ścibisz telefon stacjonarny: 81 4610061 w.223, 81 4610605 mail: marek.scibisz@up.lublin.pl 3. Miejsce dostawy: ul. Głęboka 28, 20-612 Lublin Nazwa Jednostki: Zakład Elektrotechniki i Systemów Pomiarowych Pokój/pomieszczenie nr: 1.73 |
| --- |
| Lp. | Oczekiwane parametry techniczne | Wymagane parametry techniczne | Oferowane parametry techniczne |
| 1. | 2. | 3. | 4. |
| 1. PANELE STERUJĄCE DOTYKOWE |
| 1.1. | Panel I (2 szt.) |  |  |
|  | Typ panelu | dotykowy (HMI) |  |
|  | Ekran TFT co najmniej 8", 256 kolorów, -rozdzielczość co najmniej 640x480 pixels | TAK |  |
|  | Złącza co najmniej 2 x RS232, Ethernet (10/100 Base-T) | TAK |  |
|  | Pamięć co najmniej | 60MB |  |
|  | Pamięć co najmniej | 128MB |  |
|  | Napięcie zasilanie | 24VDC |  |
| 1.2. | Panel II (1 szt.) |  |  |
|  | Typ panelu | dotykowy (HMI) |  |
|  | Ekran TFT 5,7", 256 kolorów, rozdzielczość 640x480 pixels | TAK |  |
|  | Złącza 2 x RS232, Ethernet (10/100 Base-T) | TAK |  |
|  | Pamięć co najmniej | 60MB |  |
|  | Napięcie zasilania | 24VDC |  |
| 1.3. | Panel III (1 szt.) |  |  |
|  | Typ panelu | dotykowy (HMI) |  |
|  | Ekran TFT co najmniej 5,0", 256 kolorów, rozdzielczość co najmniej 640x480 pixels | TAK |  |
|  | Złącza co najmniej 2 x RS232 Ethernet (10/100 Base-T) | TAK |  |
|  | Pamięć co najmniej | 60MB |  |
|  | Napięcie zasilania | 24VDC |  |
|  | Współpraca z oprogramowaniem CX-One | TAK |  |
| 2. SYSTEM KONTROLI BEZPIECZEŃSTWA |
| 2.1. | Sterownik bezpieczeństwa PLC (1 szt.) |  |  |
|  | Wejście bezpieczeństwa co najmniej | 20 |  |
|  | Wyjście bezpieczeństwa co najmniej | 8 |  |
|  | Wyjście testowe co najmniej | 4 |  |
|  | Kaseta pamięci | przesyłanie / pobieranie programu |  |
|  | Kabel do programowania np. USB co najmniej 1,8m | TAK |  |
|  | Oprogramowanie konfiguracyjne z dołączonym dyskiem instalacyjnym | TAK |  |
|  | Zasilacz DC | TAK |  |
| 2.2. | Stycznik bezpieczeństwa (2 szt.) |  |  |
|  | Napięcie zasilające | 240 VAC |  |
|  | Styki bezpieczeństwa | bez opóźnienia |  |
|  | Ilość styków bezpieczeństwa co najmniej | 2 |  |
|  | Prąd maksymalny co najmniej | 4A |  |

* W rubryce nr 4 „Oferowane parametry techniczne” należy wpisać tak lub nie, a w pozycjach, w których Zamawiający wymaga wpisania określonych parametrów – odpowiednio wpisać oferowane parametry.

.....................................................................

Podpis i pieczęć osoby/osób uprawnionej

do reprezentowania Wykonawcy

Załącznik nr 4

do Specyfikacji Istotnych

Warunków Zamówienia

Część 4

Specyfikacja techniczna zamawianego sprzętu

Nazwa sprzętu:  wizyjny system analizy obrazów

Nr kontraktu/poz. w kontrakcie: 4 / 23

Zamawiana ilość (szt.): 1 zestaw

Grupa i kod z CPV w ramach grupy:  Kamery cyfrowe  38651600-9

| 1. Zamawiający: Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie, Centrum Innowacyjno- Wdrożeniowe Nowych Technik i Technologii w Inżynierii Rolniczej 2. Osoba do kontaktu: dr inż. Marek Ścibisz telefon stacjonarny: 81 4610061 w.223, 81 4610605 mail: marek.scibisz@up.lublin.pl 3. Miejsce dostawy: ul. Głęboka 28, 20-612 Lublin Nazwa Jednostki: Zakład Elektrotechniki i Systemów Pomiarowych Pokój/pomieszczenie nr: 1.72 |
| --- |
| Lp. | Oczekiwane parametry techniczne | Wymagane parametry techniczne | Oferowane parametry techniczne |
| 1. | 2. | 3. | 4. |
|  | Kamera kolor o rozdzielczości co najmniej 2330x1750 z możliwością wymiany obiektywów | TAK |  |
|  | Układ odczytu ramek | TAK |  |
|  | Zasilacz do kamery | TAK |  |
|  | Uchwyt do statywu | TAK |  |
|  | Kabel połączeniowy o długości min. 5m | TAK |  |
|  | Obiektyw 8mm F1.4 kompatybilny z kamerą | TAK |  |
|  | Obiektyw 35mm F1.4 kompatybilny z kamerą | TAK |  |
|  | Obiektyw 16mm F2.0 kompatybilny z kamerą | TAK |  |
|  | Układ oświetlenia obrazu | TAK |  |
|  | Możliwość przesyłu danych do środowiska LabView | TAK |  |

* W rubryce nr 4 „Oferowane” należy wpisać tak lub nie, a w pozycjach, w których Zamawiający wymaga wpisania określonych parametrów – odpowiednio wpisać oferowane parametry.

.....................................................................

Podpis i pieczęć osoby/osób uprawnionej

do reprezentowania Wykonawcy

Załącznik nr 5

do Specyfikacji Istotnych

Warunków Zamówienia

Część 5

Specyfikacja techniczna zamawianego sprzętu

Nazwa sprzętu:  system rejestracji sygnału EKG

Nr kontraktu/poz. w kontrakcie: 4 / 26

Zamawiana ilość (szt.): 1 zestaw

Grupa i kod z CPV w ramach grupy:  Urządzenia do monitorowania czynności serca                                                              33123210-3

| 1. Zamawiający: Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie, Centrum Innowacyjno- Wdrożeniowe Nowych Technik i Technologii w Inżynierii Rolniczej 2. Osoba do kontaktu: dr inż. Marek Ścibisz telefon stacjonarny: 81 4610061 w.223, 81 4610605 mail: marek.scibisz@up.lublin.pl 3. Miejsce dostawy: ul. Głęboka 28, 20-612 Lublin Nazwa Jednostki: Zakład Elektrotechniki i Systemów Pomiarowych Pokój/pomieszczenie nr: 1.72 |
| --- |
| Lp. | Oczekiwane parametry techniczne | Wymagane parametry techniczne | Oferowane parametry techniczne |
| 1. | 2. | 3. | 4. |
| 1. | Rejestrator (holter) EKG |  |  |
|  | ilość rejestrowanych kanałów EKG - co najmniej | 3 |  |
|  | częstotliwość pomiarowa - co najmniej | 128 próbek na sekundę na kanał przez okres 24h |  |
|  | rozdzielczość sygnału - nie gorsza niż | 3 V |  |
| 2. | Oprogramowanie |  |  |
| a) | Możliwość eksportu pełnego sygnału EKG (wartości napięć dla poszczególnych próbek zarejestrowanego sygnału) w otwartym formacie umożliwiającym po ewentualnym przekształceniu wykorzystanie go w zewnętrznych programach (np. Matlab, LabView itp..) | TAK |  |

* W rubryce nr 4 „Oferowane” należy wpisać tak lub nie, a w pozycjach, w których Zamawiający wymaga wpisania określonych parametrów – odpowiednio wpisać oferowane parametry.

.....................................................................

Podpis i pieczęć osoby/osób uprawnionej

do reprezentowania Wykonawcy

Załącznik nr 6

do Specyfikacji Istotnych

Warunków Zamówienia

Część 6

Specyfikacja techniczna zamawianego sprzętu

Nazwa sprzętu: urządzenia badawcze do oceny sprawności operatora i pomiarów jego obciążeń psychofizycznych w środowisku pracy – aparaty i testy:

1/  aparat krzyżowy: 2szt.,

2/  aparat Piórkowski z elektronicznym układem sterującym (dwurzędowy): 1 szt.,

3/  aparat Piórkowski z elektronicznym układem sterującym (jednorzędowy): 1 szt.,

4/  miernik czasu reakcji prostej i złożonej: 1 szt.,

5/  równoważnia - badanie zaburzeń równowagi: 1 szt.,

6/  stereometr elektroniczny Dolman: 1 szt.,

7/  tensor do badania koordynacji wzrokowo ruchowej: 1 szt.,

8/  komputerowy system testów dla operatorów maszyn i pojazdów: 1 szt.

Nr kontraktu/poz. w kontrakcie: 4 poz. 29

Zamawiana ilość (szt.): pozycja 1 – 2 szt.,  pozycja 2, 3, 4, 5, 6,7,8 – po 1 szt.

Grupa i kod z CPV w ramach grupy: 33156000-8 – przyrządy do testów psychologicznych, 38540000-2 - maszyny i aparatura badawcza i pomiarowa

| 1. Zamawiający: Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie, Centrum Innowacyjno-Wdrożeniowe Nowych Technik i Technologii w Inżynierii Rolniczej 2. Osoba do kontaktu: dr inż. Marek Ścibisz telefon stacjonarny: 81 4610061 w.223, 81 4610605 mail: marek.scibisz@up.lublin.pl 3. Miejsce dostawy: ul. Głęboka 28, 20-612 Lublin Nazwa Jednostki: Zakład Ergonomii Pokój/pomieszczenie nr: 160 |
| --- |
| Lp. | Oczekiwane parametry techniczne | Wymagane parametry techniczne | Oferowane parametry techniczne |
| 1. | 2. | 3. | 4. |
| 1 | Aparat krzyżowy – 2 szt. |
|  | Tryb pracy | standardowy i rozszerzony |  |
|  | Wyniki : - średnia czasów reakcji, - liczba błędów, - czas minimalny i maksymalny. | TAK |  |
|  | Pomiar czasu reakcji: - tempo narzucone, - tempo dowolne, - liczba bodźców. | TAK |  |
|  | Możliwość przechowywania historii wyników pomiarów w urządzeniu – co najmniej | 5 |  |
|  | Dedykowane oprogramowanie do sterowania pracą urządzenia oraz umożliwiające wykorzystanie zebranych wyników pomiarów do analiz statystycznych | TAK |  |
|  | Połączenie z komputerem poprzez port USB | TAK |  |
|  | Przewód USB | TAK |  |
| 2. | Aparat Piórkowski z elektronicznym układem sterującym (dwurzędowy) – 1 szt. |
|  | Wybór szybkości reakcji psychomotorycznej w tempie narzuconym | TAK |  |
|  | Czas trwania badania w zakresie | 30, 60, 90, 120 sekund |  |
|  | Automatyczne obliczanie liczby zaprezentowanych bodźców | TAK |  |
|  | Automatyczne obliczanie liczbowej i procentowej liczby prawidłowych reakcji | TAK |  |
|  | Przerwanie badania w dowolnym momencie, bez utraty wyników | TAK |  |
| 3. | Aparat Piórkowski z elektronicznym układem sterującym (jednorzędowy) – 1 szt. |
|  | Wybór szybkości reakcji psychomotorycznej w tempie narzuconym | TAK |  |
|  | Czas trwania badania w zakresie | 30, 60, 90, lub 120 sekund |  |
|  | Automatyczne obliczanie liczby zaprezentowanych bodźców | TAK |  |
|  | Automatyczne obliczanie liczbowej i procentowej liczby prawidłowych reakcji | TAK |  |
|  | Przerwanie badania w dowolnym momencie, bez utraty wyników | TAK |  |
| 4. | Miernik czasu reakcji prostej i złożonej – 1 szt. |
|  | Wybór programów badania i szybkiego przełączania między nimi – co najmniej | 12 programów |  |
|  | Osobny przycisk rozpoczęcia ćwiczenia | TAK |  |
|  | Prezentacja wyników wraz z automatycznym wyliczeniem podstawowych wartości statystycznych wynikających z pomiarów | TAK |  |
|  | Dedykowane oprogramowanie sterujące pracą urządzenia | TAK |  |
|  | Połączenie z komputerem poprzez port USB | TAK |  |
|  | Przewód USB | TAK |  |
| 5. | Równoważnia - badanie zaburzeń równowagi – 1 szt. |
| a) | Obciążenie dopuszczalne – co najmniej | do 120 kg |  |
| 6. | Stereometr elektroniczny Dolman – 1 szt. |
|  | Liczba prętów / liczba ruchomych prętów | 3/2 |  |
|  | Przemieszczanie prętów – zakres co najmniej | ±120 mm |  |
|  | Minimalna liczba programów samoczynnie przesuwanych prętów - co najmniej | 4 |  |
|  | Odczyt wyników z prezentacją na wyświetlaczu LCD | TAK |  |
|  | Możliwość podłączenia do komputera za pomocą portu USB | TAK |  |
|  | Współpraca z dedykowanym oprogramowaniem | TAK |  |
|  | Przewód USB | TAK |  |
|  | Zasilacz DC | TAK |  |
| 7. | Tensor do badania koordynacji wzrokowo ruchowej – 1 szt. |
|  | Automatycznie obliczanie wyników | TAK |  |
|  | Pomiar czasu wykonania badania | TAK |  |
|  | Pomiar liczby błędów | TAK |  |
|  | Pomiar średniego czasu reakcji | TAK |  |
|  | Połączenie z komputerem za pomocą portu USB | TAK |  |
|  | Przewód USB | TAK |  |
| 8. | Komputerowy system testów dla operatorów maszyn i pojazdów – 1 szt. |
|  | Kompletne urządzenie zewnętrzne (Wiedeński System Testów) do przeprowadzania badań – zestaw stacjonarny | TAK |  |
|  | Oprogramowanie Wiedeńskiego Systemu Testów – program zarządzający | TAK |  |
|  | Wybór Testów - co najmniej | Koordynacja rąk Kognitron Antycypacja czasowo - ruchowa |  |
|  | Dedykowana mikroprocesorowa jednostka sterująca z urządzeniem drukującym do rejestracji wyników dokonywanych pomiarów na papierze | TAK |  |

Dodatkowe wymagania Zamawiającego:

| 1/ | Dot. poz. 8 Szkolenie podstawowe dla co najmniej dwóch osób w cenie aparatu | TAK |  |
| --- | --- | --- | --- |

* W rubryce nr 4 „Oferowane” należy wpisać tak lub nie, a w pozycjach, w których Zamawiający wymaga wpisania określonych parametrów – odpowiednio wpisać oferowane parametry.

.....................................................................

Podpis i pieczęć osoby/osób uprawnionej

do reprezentowania Wykonawcy

Załącznik nr 7

do Specyfikacji Istotnych

Warunków Zamówienia

Część 7

Specyfikacja techniczna zamawianego sprzętu

Nazwa sprzętu: urządzenia badawcze do oceny sprawności operatora i pomiarów jego obciążeń psychofizycznych w środowisku pracy – ergometry:

1/ ergometr rowerowy: 1 szt.

2/ ergometr (w funkcji chodzenia): 1 szt.

Nr kontraktu/poz. w kontrakcie: 4 poz.29

Zamawiana ilość (szt.): pozycja 1, 2 – po 1 szt.

Grupa i kod z CPV w ramach grupy: 33155000-1 - Przyrządy do fizykoterapii

| 1. Zamawiający: Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie, Centrum Innowacyjno-Wdrożeniowe Nowych Technik i Technologii w Inżynierii Rolniczej 2. Osoba do kontaktu: dr inż. Marek Ścibisz telefon stacjonarny: 81 4610061 w.223, 81 4610605 mail: marek.scibisz@up.lublin.pl 3. Miejsce dostawy: ul. Głęboka 28, 20-612 Lublin Nazwa Jednostki: Zakład Ergonomii Pokój/pomieszczenie nr: 160 |
| --- |
| Lp. | Oczekiwane parametry techniczne | Wymagane parametry techniczne | Oferowane parametry techniczne |
| 1. | 2. | 3. | 4. |
| 1. | Ergometr rowerowy – 1 szt. |
|  | Zakres regulacji siodełka, kierownicy, wspornika kierownicy, pasa piersiowego pulsometru | Od 5 do 95 centyla |  |
|  | Koło zamachowe, wyważone o wadze co najmniej | 22 kg |  |
|  | Liczba zakresów obciążenia co najmniej | 5 |  |
|  | Możliwość regulacji czasu trwania testu | TAK |  |
|  | Licznik elektroniczny z wyświetlaczem umożliwiający: - wyświetlanie liczby obrotów pedałów na minutę - pomiar tętna, - pomiar czasu jazdy - pomiar prędkość - pomiar przejechanego dystansu - odczyt zużycia kalorii | TAK |  |
|  | Połączenie z komputerem przy pomocy portu USB | TAK |  |
| 2 | Ergometr (w funkcji chodzenia) – 1 szt. |
|  | System hamowania | Elektromagnetyczny |  |
|  | Waga koła zamachowego co najmniej | 22 kg |  |
|  | Możliwość regulacji obciążenia | TAK |  |
|  | Maksymalne obciążenie wagowe co najmniej | 120 kg |  |
|  | Czujniki pomiaru tętna | TAK |  |
|  | Połączenie z komputerem przy pomocy portu USB | TAK |  |
|  | Liczba dowolnych skalowanych programów wydajnościowych – co najmniej | 5 |  |
|  | Liczba programów treningowych sterowanych tętnem - co najmniej | 1 |  |
|  | Licznik elektroniczny z wyświetlaczem umożliwiający: - wyświetlanie liczby ruchów na minutę - pomiar tętna, - pomiar czasu jazdy, - pomiar prędkości, - pomiar odległość, - pomiar odczyt zużycia kalorii. | TAK |  |

* W rubryce nr 4 „Oferowane” należy wpisać tak lub nie, a w pozycjach, w których Zamawiający wymaga wpisania określonych parametrów – odpowiednio wpisać oferowane parametry.

.....................................................................

Podpis i  pieczęć osoby/osób uprawnionej

do reprezentowania Wykonawcy

Załącznik nr 8

do Specyfikacji Istotnych

Warunków Zamówienia

Część 8

Specyfikacja techniczna zamawianego sprzętu

Nazwa sprzętu: urządzenia badawcze do oceny sprawności operatora i pomiarów jego obciążeń psychofizycznych w środowisku pracy – kompletne urządzenie do prowadzenia biofeedbacku i monitoringu fizjologicznego

Nr kontraktu/poz. w kontrakcie: 4 poz.29

Zamawiana ilość (szt.): 1 komplet

Grupa i kod z CPV w ramach grupy: 33156000-8 - Przyrządy do testów psychologicznych

| 1. Zamawiający: Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie, Centrum Innowacyjno-Wdrożeniowe Nowych Technik i Technologii w Inżynierii Rolniczej 2. Osoba do kontaktu: dr inż. Marek Ścibisz telefon stacjonarny: 81 4610061 w.223, 81 4610605 mail: marek.scibisz@up.lublin.pl 3. Miejsce dostawy: ul. Głęboka 28, 20-612 Lublin Nazwa Jednostki: Zakład Ergonomii Pokój/pomieszczenie nr: 160 |
| --- |
| Lp. | Oczekiwane parametry techniczne | Wymagane parametry techniczne | Oferowane parametry techniczne |
| 1. | 2. | 3. | 4. |
| 1 | Urządzenie do prowadzenia biofeedbacku i monitoringu fizjologicznego – 1 komplet |
|  | Kanały robocze w jednostce centralnej - co najmniej | 10 kanałów |  |
|  | Sensor EEG | TAK |  |
|  | Sensor EKG | TAK |  |
|  | Sensor HR zmienności rytmu serca | TAK |  |
|  | Sensor oddychania | TAK |  |
|  | Czujnik powierzchniowej elektromiografii | TAK |  |
|  | Pomiar zmian przewodnictwa skóry | TAK |  |
|  | Goniometry do pomiaru łącznej pozycji i zmian kątowych podczas ruchu – co najmniej | 6 |  |
|  | Dedykowana mikroprocesorowa jednostka sterująca | TAK |  |
|  | Sensor siły | TAK |  |
|  | Połączenie z komputerem | TAK |  |

Dodatkowe wymagania Zamawiającego:

| 1/ | Oprogramowanie niezbędne do obsługi urządzenia z funkcjami umożliwiającymi samodzielną edycję programu i dostosowanie do potrzeb użytkownika, z uwzględnieniem wymienionych wyżej czujników dodatkowych. Zestaw gier flash wykorzystywanych do prowadzenia badań. | TAK |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 2/ | Szkolenie podstawowe dla co najmniej dwóch osób w cenie aparatu | TAK |  |
| 3/ | Książka „Biofeedback” i materiały szkoleniowe. | TAK |  |

* W rubryce nr 4 „Oferowane” należy wpisać tak lub nie, a w pozycjach, w których Zamawiający wymaga wpisania określonych parametrów – odpowiednio wpisać oferowane parametry.

.....................................................................

Podpis i pieczęć osoby/osób uprawnionej

do reprezentowania Wykonawcy

Załącznik nr 9

do Specyfikacji Istotnych

Warunków Zamówienia

Część 9

Specyfikacja techniczna zamawianego sprzętu

Nazwa sprzętu: urządzenia badawcze do oceny sprawności operatora i pomiarów jego obciążeń psychofizycznych w środowisku pracy – mierniki wydatku energetycznego: 2 szt.

Nr kontraktu/poz. w kontrakcie: 4 poz.29

Zamawiana ilość (szt.): 2

Grupa i kod z CPV w ramach grupy: 38300000-8 – przyrządy do pomiaru

| 1. Zamawiający: Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie, Centrum Innowacyjno-Wdrożeniowe Nowych Technik i Technologii w Inżynierii Rolniczej 2. Osoba do kontaktu: dr inż. Marek Ścibisz telefon stacjonarny: 81 4610061 w.223, 81 4610605 mail: marek.scibisz@up.lublin.pl 3. Miejsce dostawy: ul. Głęboka 28, 20-612 Lublin Nazwa Jednostki: Zakład Ergonomii Pokój/pomieszczenie nr: 160 |
| --- |
| Lp. | Oczekiwane parametry techniczne | Wymagane parametry techniczne | Oferowane parametry techniczne |
| 1. | 2. |  | 3. |
| 1 | Miernik wydatku energetycznego – 2 szt. |
|  | Pomiar przepływu powietrza co najmniej | 60 l/min |  |
|  | Błąd pomiaru przepływu powietrza – co najwyżej | ± 5% |  |
|  | Wydatek energetycznych najmniej | 12kcal/min |  |
|  | Błąd obliczenia wydatku energetycznego – co najwyżej | ± 10% |  |
|  | Wydatek energetyczny brutto i netto wyrażony w kcal/min, kJ/min, W/m 2 | TAK |  |
|  | Wzorcowanie | TAK |  |
|  | Możliwość uwzględnienie w czasie pomiaru podstawowych parametrów fizycznych człowieka (płeć, waga, wzrost, wiek) | TAK |  |
|  | Ciągły czas pracy miernika – co najmniej | 72 godziny |  |
|  | Połączenie z komputerem przy pomocy portu USB | TAK |  |

* W rubryce nr 4 „Oferowane” należy wpisać tak lub nie, a w pozycjach, w których Zamawiający wymaga wpisania określonych parametrów – odpowiednio wpisać oferowane parametry.

.....................................................................

Podpis i pieczęć osoby/osób uprawnionej

do reprezentowania Wykonawcy

Załącznik nr 10

do Specyfikacji Istotnych

Warunków Zamówienia

Część 10

Specyfikacja techniczna zamawianego sprzętu

Nazwa sprzętu: zestaw badawczy do pomiaru i oceny poziomu emisji szkodliwych lub uciążliwych czynników fizycznych w środowisku pracy – dostawa mierników:

1/ miernik - analizator poziomu dźwięku 1 klasy z kalibratorem: 1 szt.

2/ katatermometr Hilla 35-38°C: 1 szt.

3/ luksomierz precyzyjny z kalibratorem: 1 szt.

Nr kontraktu/poz. w kontrakcie: 4 poz.30

Zamawiana ilość (szt.): pozycja 1,2,3 – po 1 szt.

Grupa i kod z CPV w ramach grupy: 38434200-8 Urządzenia do pomiaru natężenia dźwięku, 38410000-2 Przyrządy pomiarowe, 38341000-7 Aparatura do mierzenia promieniowania

| 1. Zamawiający: Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie, Centrum Innowacyjno-Wdrożeniowe Nowych Technik i Technologii w Inżynierii Rolniczej 2. Osoba do kontaktu: dr inż. Marek Ścibisz telefon stacjonarny: 81 4610061 w.223, 81 4610605 mail: marek.scibisz@up.lublin.pl 3. Miejsce dostawy: ul. Głęboka 28, 20-612 Lublin Nazwa Jednostki: Zakład Ergonomii Pokój/pomieszczenie nr: 160 |
| --- |
| Lp. | Oczekiwane parametry techniczne | Wymagane parametry techniczne | Oferowane parametry techniczne |
| 1. | 2. | 3. | 4. |
| 1 | Miernik – analizator dźwięku - klasa dokładności 1 (PN-EN 61672:2005) (1 szt.) |
| a) | Wyniki mierzone | Leq, Spl, SEL, Lden, Ltm3, Ltm5, Statystyka - Ln (L1- L99), LMax, LMin, LPeak |  |
| b) | Jednoczesny pomiar w co najmniej trzech równoległych profilach | TAK |  |
| c) | Filtry korekcyjne | A, C oraz Z |  |
| d) | Detektor RMS cyfrowy z detekcją szczytu, rozdzielczość | 0,1 dB |  |
| e) | Stałe czasowe | Slow, Fast, Impulse |  |
| f) | Ekran LCD o rozdzielczości co najmniej | 128 x 64 punkty |  |  |
| g) | Mikrofon | prepolaryzowany 1/2”o czułości 22 mV/Pa |  |
| h) | Zakres dynamiczny | 18 dBA RMS ÷ 141 dBA Peak |  |
| i) | Pomiarowy zakres liniowości | 25 dBA RMS ÷ 141 dBA Peak |  |
| j) | Poziom szumów | poniżej 17 dBA RMS |  |
| k) | Pamięć wbudowana co najmniej | nieulotna 16 MB |  |
| l) | Możliwość dołączenia pamięci zewnętrznej | TAK |  |
| m) | Analiza poziomu dźwięku w pasmach oktawowych | TAK |  |
| n) | Zapis historii czasowej pomiaru | TAK |  |
| o) | Wejście | złącze TNC z zasilaniem IEPE do przedwzmacniaczy mikrofonowych |  |
| p) | Interfejs USB | TAK |  |
| r) | Przewód USB | TAK |  |
| s) | Kalibrator akustyczny | klasy 1, 94 dB i 114 dB, wzorcowany |  |
| t) | Zasilanie sieciowe i akumulatorowe | TAK |  |
| u) | Akumulatory w zestawie | TAK |  |
| 2 | Katatermometr Hilla (1 szt.) |  |
| 3 | Luksomierz precyzyjny z kalibratorem (1 szt.) |  |
| a) | Dynamika pomiarowa | 0,001 lx - 300 klx |  |
| b) | Manualna i automatyczna zmiana zakresów pomiarowych | TAK |  |
| c) | Tryby pomiaru | jednokrotny, ciągły, względny, całkowanie |  |
| d) | Liczba pomiarów wraz z komentarzami co najmniej | 512 |  |
| e) | Moduł pamięci zewnętrznej | 32 KB |  |
| f) | Błędy niedopasowania widmowego | f1 ≤2%, |  |
| g) | Czujnik pomiarowy | wysokostabilna fotodioda krzemowa |  |
| h) | Głowica fotometryczna skorygowana widmowo | do względnej skuteczności biologicznej widzenia fotopowego V(λ) oraz kierunkowo do krzywej cosinus |  |
| i) | Głowica fotometryczna – średnica zewnętrzna nie większa jak | 44mm |  |
| j) | Średnica detektora nie większa niż 12,5mm ze względu na dopasowanie do kalibratora. | TAK |  |
| k) | Głowica dodatkowa do pomiaru luminancji – zakres pomiaru co najmniej | od 01 do 1,2 M [cd/m2]. |  |
| l) | Współpraca z komputerem PC za pomocą portu USB | TAK |  |
| m) | Przewód USB | TAK |  |
| n) | Akumulatory do zasilania miernika | TAK |  |
| o) | Ładowarka do akumulatorów | TAK |  |
| p) | Kalibrator o egzytancji świetlnej | 100 lm/m2 |  |
| r) | Zasilanie kalibratora | TAK |  |

Dodatkowe wymagania Zamawiającego:

| 1/ | Dot. poz. 1. Przedłużacz mikrofonowy. Statywy (dla mikrofonu i miernika). Świadectwo wzorcowania. | TAK |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 2/ | Dot. poz. 2. Określona stała przyrządu F (mcal/cm2). Świadectwo sprawdzenia dopuszczające przyrząd do pomiarów strat ciepła. Walizka/torba transportowa | TAK |  |
| 3/ | Poz. 3. Dedykowane oprogramowanie do wykonywania protokołów z pomiarów natężenia oświetlenia. Zapis historii pomiarów bieżących. Wyszukiwanie wg zapamiętanych parametrów pomiarów. Świadectwo wzorcowania. | TAK |  |

* W rubryce nr 4 „Oferowane” należy wpisać tak lub nie, a w pozycjach, w których Zamawiający wymaga wpisania określonych parametrów – odpowiednio wpisać oferowane parametry.

.....................................................................

Podpis i pieczęć osoby/osób uprawnionej

do reprezentowania Wykonawcy

Załącznik nr 11

do Specyfikacji Istotnych

Warunków Zamówienia

Część 11

Specyfikacja techniczna zamawianego sprzętu

Nazwa sprzętu: zestaw badawczy do pomiaru i oceny poziomu emisji szkodliwych lub uciążliwych czynników fizycznych w środowisku pracy - kamera termowizyjna

Nr kontraktu/poz. w kontrakcie: 4 poz.30

Zamawiana ilość (szt.): 1

Grupa i kod z CPV w ramach grupy: 38126300-7 Aparatura do obserwacji powierzchniowej temperatury lub wilgotności

| 1. Zamawiający: Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie, Centrum Innowacyjno-Wdrożeniowe Nowych Technik i Technologii w Inżynierii Rolniczej 2. Osoba do kontaktu: dr inż. Marek Ścibisz telefon stacjonarny: 81 4610061 w.223, 81 4610605 mail: marek.scibisz@up.lublin.pl 3. Miejsce dostawy: ul. Głęboka 28, 20-612 Lublin Nazwa Jednostki: Zakład Ergonomii Pokój/pomieszczenie nr: 160 |
| --- |
| Lp. | Oczekiwane parametry techniczne | Wymagane parametry techniczne | Oferowane parametry techniczne |
| 1. | 2. | 3. | 4. |
|  | Kamera termowizyjna – 1 sztuka |  |
|  | Pole widzenia (FOV) co najmniej | 25° × 19° |  |
|  | Minimalna ogniskowa co najmniej | 0,4 m |  |
|  | Rozdzielczość przestrzenna (IFOV) co najwyżej | 2,72 mrad |  |
|  | Możliwość wymiany obiektywu | TAK |  |
|  | Czułość temperaturowa/NETD | < 0,07°C przy +30°C / 70 mK |  |
|  | Panoramowanie powiększonych obrazów | TAK |  |
|  | Typ detektora - Mikrobolometr niechłodzony typu FPA (ang. Focal Plane Array), matryca pracująca w płaszczyźnie ogniskowej | TAK |  |
|  | Zakres widmowy co najmniej | 7,5–13 μm |  |
|  | Rozdzielczość obrazu termowizyjnego nie mniej niż | 160 × 120 pikseli |  |
|  | Ekran dotykowy co najmniej | LCD 3,5 cala, 320 × 240 pikseli |  |
|  | Dostrajanie obrazu - automatyczne lub manualne | TAK |  |
|  | Wykrywanie miejsc gorących/zimnych – automatycznie | TAK |  |
|  | Temperatura odniesienia | ustawiana ręcznie lub przechwytywana z dowolnej funkcji pomiarowej |  |
|  | Korekcja emisyjności, układu optycznego oraz pomiarowa | TAK |  |
|  | Komentarze do obrazów | TAK |  |
|  | System generowania raportów | TAK |  |
|  | Rejestracja obrazu wideo kamerą i przesyłanie strumieniowe do komputera obrazów termowizyjnych (interfejs USB, format MPEG-4) | TAK |  |
|  | Wbudowana kamera cyfrowa rozdzielczość co najmniej | 3,1 megapiksela (2048 × 1536 pikseli) |  |
|  | Wskaźnik laserowy | TAK |  |

* W rubryce nr 4 „Oferowane” należy wpisać tak lub nie, a w pozycjach, w których Zamawiający wymaga wpisania określonych parametrów – odpowiednio wpisać oferowane parametry.

.....................................................................

Podpis i pieczęć osoby/osób uprawnionej

do reprezentowania Wykonawcy

Załącznik nr 12

do Specyfikacji Istotnych

Warunków Zamówienia

Część 12

Specyfikacja techniczna zamawianego sprzętu

Nazwa sprzętu: zestaw odbiorników GPS

Nr kontraktu/poz. w kontrakcie: 5/18

Zamawiana ilość (szt.): 1

Grupa i kod z CPV w ramach grupy: 38112100-4 Globalne systemy nawigacji i pozycjonowania (GPS lub równorzędne)

| 1. Zamawiający: Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie, Centrum Innowacyjno-Wdrożeniowe Nowych Technik i Technologii w Inżynierii Rolniczej 2. Osoba do kontaktu: dr inż. Tomasz Słowik telefon stacjonarny: 81 531 83 14 lub 81 531 83 15 telefon komórkowy: 608 044 309 mail: tomasz.slowik@up.lublin.pl 3. Miejsce dostawy: ul. Głęboka 28, 20-612 Lublin Nazwa Jednostki: KMR Pokój/pomieszczenie nr: 1.44 |
| --- |
| Lp. | Oczekiwane parametry techniczne | Wymagane parametry techniczne | Oferowane parametry techniczne |
| 1. | 2. | 3. | 4. |
| 1. Zestaw GPS |
|  | uniwersalny terminal elektroniczny, który współpracowałby ze wszystkimi maszynami wyposażonymi w przyłącza według standardu ISOBUS | TAK |  |
|  | system umożliwia współpracę z następującymi modułami | TAK |  |
|  | system jazdy równoległej | TAK |  |
|  | utrzymuje belkę polową opryskiwacza na zadanej wysokości. | TAK |  |
|  | zapewnia precyzyjne prowadzenie w śladach ciągnika np. opryskiwacza. | TAK |  |
|  | umożliwia ręczny lub automatyczny wybór jednego z czterech rozpylaczy lub kombinację równoczesnej pracy wybranych rozpylaczy. | TAK |  |
|  | system mieszania cieczy roboczej z powietrzem umożliwiający w sposób automatyczny regulację wielkości kropel. | TAK |  |
|  | w zależności od stanu łanu (gęstość, wysokość) oraz zadanych przez operatora parametrów zabiegu, mikroprocesorowa jednostka sterująca niniejszego urządzenia określać ma na bieżąco optymalne dawki cieczy (nawozu). | TAK |  |
|  | mikroprocesorowa jednostka sterująca z oprogramowaniem | TAK |  |
|  | antena GPS | TAK |  |
| 2. Satelitarny zestaw pomiarowy pola powierzchni działek rolnych upraw rolniczych |
|  | rozdzielczość minimalna: | px 160 x 240 |  |
|  | rozdzielczość wskazań areału w ha (min.) | 0,1 |  |
|  | rozdzielczość wskazań areału w m2 (min.) | 1 |  |
|  | wyświetlacz LCD | TAK |  |
|  | wodoszczelność | TAK |  |
|  | moduł GPS wysokiej czułości | TAK |  |
|  | złącze anteny zewnętrznej MCX | TAK |  |
|  | porty I/O 1 x RS 232; 1 x USB | TAK |  |
|  | antena wbudowana: quad-helix | TAK |  |
|  | mapa bazowa | TAK |  |
|  | możliwość instalacji map dodatkowych | TAK |  |
|  | pamięć wbudowana minimum | 24 MB |  |
|  | slot kart pamięci | TAK |  |
|  | pamięć waypointów minimum | 10000 pkt |  |
|  | ślad aktywny | TAK |  |
|  | automatyczne wyznaczanie tras | TAK |  |
|  | obsługa baz własnych punktów POI; import z plików CSV lub GPX z użyciem oprogramowania POI | TAK |  |
|  | loader | TAK |  |
|  | automatyczna rekalkulacja trasy (po zjechaniu z wytyczonej trasy lub z użyciem opcji objazd) | TAK |  |
|  | tryb Geocache | TAK |  |
|  | funkcja pomiaru pola powierzchni | TAK |  |

Dodatkowe wymagania Zamawiającego:

| 1/ | Zestaw powinien zawierać niezbędne okablowanie. | TAK |  |
| --- | --- | --- | --- |

* W rubryce nr 4 „Oferowane” należy wpisać tak lub nie, a w pozycjach, w których Zamawiający wymaga wpisania określonych parametrów – odpowiednio wpisać oferowane parametry.

.....................................................................

Podpis i pieczęć osoby/osób uprawnionej

do reprezentowania Wykonawcy

Załącznik nr 13

do Specyfikacji Istotnych

Warunków Zamówienia

Część 13

Specyfikacja techniczna zamawianego sprzętu

Nazwa sprzętu: Zestaw do dokumentacji i zabezpieczenia mediów do prowadzenia badań polowych.

Nr kontraktu/poz. w kontrakcie: 5/23

Zamawiana ilość (szt.): 1

Grupa i kod z CPV w ramach grupy: 31121000-0 Generatory; 42123400-1 Sprężarki powietrza; 32300000-6 Odbiorniki telewizyjne i radiowe oraz aparatura nagrywająca dźwięk lub obraz lub aparatura powielająca.

| 1. Zamawiający: Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie, Centrum Innowacyjno-Wdrożeniowe Nowych Technik i Technologii w Inżynierii Rolniczej 2. Osoba do kontaktu: dr inż. Tomasz Słowik telefon stacjonarny: 81 531 83 14 lub 81 531 83 15 telefon komórkowy: 608 044 309 mail: tomasz.slowik@up.lublin.pl 3. Miejsce dostawy: ul. Głęboka 28, 20-612 Lublin Nazwa Jednostki: Katedra Maszynoznawstwa Rolniczego Pokój/pomieszczenie nr: 0.54, 0.54, |
| --- |
| Lp. | Oczekiwane parametry techniczne | Wymagane parametry techniczne | Oferowane parametry techniczne |
| 1. | 2. | 3. | 4. |
| 1. | Jednofazowy agregat prądotwórczy |  |  |
|  | a) Moc max. co najmniej | 3,0 kW |  |
|  | b) Moc nominalna co najmniej | 2,8 kW |  |
|  | c) Gniazda AC.: | co najmniej 2 x 230 V |  |
|  | d) Stopień ochrony: | 97dB(A) / co najmniej IP23 |  |
| 2. | Kompresor |  |  |
|  | a) Moc | min. 3 KM |  |
|  | b) Napięcie zasilania | 230 V |  |
|  | c) Przepływ powietrza | min. 330 l/min |  |
|  | d) Ciśnienie max: | min. 10 bar |  |
|  | e) Pojemność zbiornika: | min. 200 l |  |
|  | f) Napęd pasowy | tak |  |
|  | g) Typ olejowy | tak |  |
| 3. | Aparat cyfrowy |  |  |
|  | a) przetwornik obrazu | CMOS |  |
|  | b) efektywna liczba pikseli | min.24 MPix |  |
|  | c) regulacja czułości – odpowiednik ISO 100 | 16 000 |  |
|  | d) ekran LCD panoramiczny min. | 7,5cm (3”) |  |
|  | e) uchylny wyświetlacz | tak |  |
|  | f) minimalna liczba klatek na sekundę | 10 |  |
|  | g) liczba przewodnia lampy błyskowej przy ISO 100 | min. 10 metrów |  |
|  | h) wyjście HD/HDMI | tak |  |
|  | i) USB 2,0 Hi-Speed | tak |  |
|  | j) czas pracy akumulatora wg C.I.P.A. | min. 500 zdjęć |  |
|  | k) karta pamięci min. 32 GB (2 sztuki) | tak |  |
|  | l) akumulator | tak |  |
|  | ł) torba | tak |  |
|  | m) przewody przyłączeniowe | tak |  |
|  | n) język menu | polski |  |
| 4. | Kamera cyfrowa |  |  |
|  | a) krotność zoomu (optycznego) | min. 12 |  |
|  | b) efektywna liczba pikseli (film) | min. 5 MPix przy formacie 16:9 |  |
|  | c) praca kamery przy oświetleniu | min. 6 luksów |  |
|  | d) ekran | min. 3” |  |
|  | e) wizjer | tak |  |
|  | f) rozdzielczość filmu | min. HD: 1920x1080/50p |  |
|  | g) wyjście HDMI | tak |  |
|  | h) wyjście USB | tak |  |
|  | i) gniazdo mikrofonu | stereo mini-jack |  |
|  | j) zasilacz sieciowy | tak |  |
|  | k) przewód zasilający | tak |  |
|  | l) akumulator | tak |  |
|  | ł) pilot bezprzewodowy | tak |  |
|  | m) przewód HDMI | tak |  |
|  | n) statyw | tak |  |

* W rubryce nr 4 „Oferowane” należy wpisać tak lub nie, a w pozycjach, w których Zamawiający wymaga wpisania określonych parametrów – odpowiednio wpisać oferowane parametry.

.....................................................................

Podpis i pieczęć osoby/osób uprawnionej

do reprezentowania Wykonawcy

Załącznik nr 14

do Specyfikacji Istotnych

Warunków Zamówienia

Część 14

Specyfikacja techniczna zamawianego sprzętu

Nazwa sprzętu:  Zestaw do analiz termowizyjnych

Nr kontraktu/poz. w kontrakcie: 6/07

Zamawiana ilość (szt.): 1

Grupa i kod z CPV w ramach grupy:  Systemy rejestrujące i urządzenia badawcze - 33120000-7

| 1. Zamawiający: Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie, Centrum Innowacyjno-Wdrożeniowe Nowych Technik i Technologii w Inżynierii Rolniczej 2. Osoba do kontaktu: dr inż. Tomasz Słowik telefon stacjonarny: 81 531 83 14 lub 81 531 83 15 telefon komórkowy: 608 044 309 mail: tomasz.slowik@up.lublin.pl 3. Miejsce dostawy: ul. Głęboka 28, 20-612 Lublin Nazwa Jednostki: Katedra Maszyn Ogrodniczych i Leśnych Pokój/pomieszczenie nr: 0,61 |
| --- |
| Lp. | Oczekiwane parametry techniczne | Wymagane parametry techniczne | Oferowane parametry techniczne |
| 1. | 2. | 3. | 4. |
| 1. | Kamera termowizyjna |
|  | do bezkontaktowej kontroli jakości | TAK |  |
|  | do zastosowań naukowych | TAK |  |
| 2. | Przeznaczenie |
|  | materiały roślinne | TAK |  |
|  | materiały kompozytowe | TAK |  |
|  | materiały spieniane | TAK |  |
|  | skóra | TAK |  |
|  | metal | TAK |  |
| 3. | Analiza: |
|  | naprężeń | TAK |  |
|  | rozwarstwień | TAK |  |
|  | nieszczelności (np. kontroli jakości ogniw słonecznych, do wykrywania nieszczelności i/lub mikro) | TAK |  |
|  | pęknięć | TAK |  |
|  | nieciągłości struktury | TAK |  |
|  | wtrąceń wody | TAK |  |
| 4. | Cechy charakterystyczne: |  |  |
|  | Detektor | minimum 640x512 (15 μm) |  |
|  | wykrywanie braków i rozwarstwień | TAK |  |
|  | badania wymagające precyzyjnego kierunkowania | TAK |  |
|  | Szybkie skanowanie dużych powierzchni | TAK |  |
|  | Zakres spektralny | Przynajmniej w zakresie 1,5÷5 μm |  |
|  | Stanowisko do precyzyjnego pozycjonowania | TAK |  |
|  | Prędkość rejestracji pełnej ramki | nie niższa niż 100Hz |  |
|  | Czas reakcji | Przynajmniej w zakresie 3-20000us |  |
| 5. | Pełne wspomaganie metod wzbudzania: |
|  | optycznych | TAK |  |
|  | ultradźwiękowych | TAK |  |
|  | prądów wirowych | TAK |  |
|  | laserowych | TAK |  |
|  | innych | TAK |  |
| 6. | System: |
|  | Możliwość zdefiniowania parametrów znanych materiałów | TAK |  |
|  | System do tworzenia nowych funkcji programu i nowych programów | TAK |  |
|  | Współpraca z PC, zapisywanie wyników wraz z nastawionymi parametrami | TAK |  |
|  | System do kontroli i wymiany danych | TAK |  |
|  | Dostosowanie systemu bez konieczności posiadania umiejętności programistycznych | TAK |  |
| 7. | Źródła ciepła: |  |  |
|  | Lampy (halogenowe, podczerwone) | Przynajmniej w zakresie 1÷32,9kW |  |
|  | Lampy błyskowe | Przynajmniej w zakresie 6÷24kJ |  |
| 8. | Ultradźwięki |
|  | Ultradźwięki | TAK |  |
|  | regulowany zakres częstotliwości | Przynajmniej w zakresie 15k- 25kHz |  |
|  | regulowany zakres amplitudy | w zakresie 0-100% |  |
| 9. | Laser precyzyjny |  |  |
|  | Maksymalna moc | nie mniejsza jak 32W |  |
| 10. | Prądy wirowe |
|  | Prądy wirowe DC | TAK |  |
|  | moc maksymalna | co najmniej 3kW |  |
|  | z zewnętrzną regulacją częstotliwości | Przynajmniej w zakresie 8÷30kHz |  |
| 11. | Statyw z głowicą 3D | TAK |  |

Dodatkowe wymagania Zamawiającego:

| 1/ | Szkolenie dla dwóch osób | TAK |  |
| --- | --- | --- | --- |

* W rubryce nr 4 „Oferowane” należy wpisać tak lub nie, a w pozycjach, w których Zamawiający wymaga wpisania określonych parametrów – odpowiednio wpisać oferowane parametry.

.....................................................................

Podpis i pieczęć osoby/osób uprawnionej

do reprezentowania Wykonawcy

Załącznik nr 15

do Specyfikacji Istotnych

Warunków Zamówienia

Część 15

Specyfikacja techniczna zamawianego sprzętu

Nazwa sprzętu:  aparat fotograficzny

Nr kontraktu/poz. w kontrakcie:	6/08

Zamawiana ilość (szt.): 1

Grupa i kod z CPV w ramach grupy: Aparaty fotograficzne - 38651000-3

| 1. Zamawiający: Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie, Centrum Innowacyjno-Wdrożeniowe Nowych Technik i Technologii w Inżynierii Rolniczej 2. Osoba do kontaktu: dr inż. Tomasz Słowik telefon stacjonarny: 81 531 83 14 lub 81 531 83 15 telefon komórkowy: 608 044 309, mail: tomasz.slowik@up.lublin.pl 3. Miejsce dostawy: ul. Głęboka 28, 20-612 Lublin Nazwa Jednostki: Katedra Maszyn Ogrodniczych i Leśnych; pokój/pomieszczenie nr: 0,61 |
| --- |
| Lp. | Oczekiwane parametry techniczne | Wymagane parametry techniczne | Oferowane parametry techniczne |
| 1. | 2. | 3. | 4. |
| 1. | Typ z wymiennym obiektywem | TAK |  |
| 2. | Stabilizacja obrazu | TAK |  |
| 3. | Prędkość | minimum 7 fps |  |
| 4. | Wyświetlacz LCD | TAK |  |
| 5. | Zdjęcia seryjne | TAK |  |
| 6. | Zapis filmów wideo o pełnej wysokiej rozdzielczości 1920 x 1080 pikseli | TAK |  |
| 7. | Prędkość migawki | Przynajmniej 1 / 4000 do 30 |  |
| 8. | Matryca | Nie mniej jak 15 MP |  |
| 9. | Dwa obiektywy o łącznej ogniskowej | TAK Co najmniej 14-200mm |  |
| 10. | Karta pamięci Prędkość zapisu | Nie mniejsza jak 16 GB Nie gorsza jak 10 |  |
| 11. | Futerał | TAK |  |

* W rubryce nr 4 „Oferowane” należy wpisać tak lub nie, a w pozycjach, w których Zamawiający wymaga wpisania określonych parametrów – odpowiednio wpisać oferowane parametry.

.....................................................................

Podpis i pieczęć osoby/osób uprawnionej

do reprezentowania Wykonawcy

Załącznik nr 16

do Specyfikacji Istotnych

Warunków Zamówienia

Część 16

Specyfikacja techniczna zamawianego sprzętu

Nazwa sprzętu: zestaw badawczo-dydaktyczny fizykochemicznych warunków środowiskowych:

Nr kontraktu/poz. w kontrakcie: 6/16;

Zamawiana ilość (szt.):

1/ kamera cyfrowa poklatkowa –1 szt.,

2/ rejestratory temperatury i wilgotności – 10 szt.,

3/ ministacja meteorologiczna do pomiaru temperatury i wilgotności względnej powietrza oraz prędkości i kierunku wiatru – 1 szt.,

4/ sterownik wentylacji do obiektów inwentarskich (komputer farmerski) – 1 szt.,

5/ przenośny analizator gazów – 3 szt.,

6/ termohigrometr przenośny z wymiennymi sondami temperatury powietrza i powierzchni oraz ciśnienia barycznego – 2 szt.,

7/ termoanemometr z wymiennymi sondami pomiarowymi  – 1 szt.,

8/ miernik uniwersalny podstawowych parametrów środowiskowych – 6 szt.

Grupa i kod z CPV w ramach grupy:  32333200-8 - Kamery wideo; 38410000-2 – Przyrządy pomiarowe; 38127000-1 Stacje pogodowe; 38570000-1 Przyrządy i aparatura nastawcza i kontrolna; 38432100-3 Aparatura do analizowania gazów; 38420000-5 Przyrządy do mierzenia przepływu, poziomu i ciśnienia cieczy i gazów;

| 1. Zamawiający: Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie, Centrum Innowacyjno-Wdrożeniowe Nowych Technik i Technologii w Inżynierii Rolniczej 2. Osoba do kontaktu: dr inż. Tomasz Słowik telefon stacjonarny: 81 531 83 14 lub 81 531 83 15 telefon komórkowy: 608 044 309 mail: tomasz.slowik@up.lublin.pl 3. Miejsce dostawy: ul. Głęboka 28, 20-612 Lublin Nazwa Jednostki: Katedra Maszyn i Urządzeń Rolniczych Pokój/pomieszczenie nr: 2.58 |
| --- |
| Lp. | Oczekiwane parametry techniczne | Wymagane parametry techniczne | Oferowane parametry techniczne |
| 1. | 2. | 3. | 4. |
| 1. | Kamera cyfrowa poklatkowa szt. 1 |  |  |
|  | Czujnik obrazu nie gorszy niż | 1/4.1", 3.32 megapikseli, CMOS |  |
|  | Obiektyw szerokokątny o powiększeniu optycznym co najmniej | 10x |  |
|  | Stabilizacja optyczna | Tak |  |
|  | Pamięć wbudowana o pojemności co najmniej | 32GB |  |
|  | Dodatkowa karta pamięci | Tak |  |
|  | Ekran LCD | Dotykowy |  |
| 1.1. | Rozdzielczość wideo |
|  | Full HD | Tak |  |
|  | HD p co najmniej | 1280x720/60p |  |
|  | SD p co najmniej | 720x480/60p |  |
| 1.2. | Pozostałe funkcje: |  |  |
|  | Poklatkowe nagrywanie HD | Tak |  |
|  | Zwolnione tempo | Tak |  |
| 1.3. | Oprogramowanie do analizy zdjęć (filmów) poklatkowych uzyskanych w czasie badań behawioralnych zwierząt w różnych warunkach utrzymania i wyposażenia technicznego obiektu | W języku polskim |  |
| 1.4. | Dodatkowy akumulator | Tak |  |
| 2. | Rejestratory temperatury i wilgotności 10 szt. |
| 2.1. | Konstrukcja przenośna umożliwiająca swobodne przenoszenie i umieszczanie rejestratorów w czasie badań terenowych na różnych wysokościach i w różnych miejscach pomiarowych w budynku inwentarskim (w strefie pobytu zwierząt, w strumieniu odprowadzanego i doprowadzanego powietrza) | Tak |  |
| 2.2. | Pomiar temperatury: |
|  | zakres co najmniej | od -20 do 60 °C |  |
|  | dokładność nie gorsza niż | ± 0,5°C |  |
|  | rozdzielczość nie gorsza niż | 0,3°C |  |
| 2.3. | Pomiar wilgotności względnej: |
|  | zakres | od 0 do 100% |  |
|  | dokładność w warunkach normalnych nie gorsza niż | ± 3% |  |
|  | rozdzielczość nie gorsza niż | 0,5% |  |
| 2.4. | Uruchamianie rejestratora przez zaprogramowanie czasu i daty ręczne, po umieszczeniu w punkcie pomiarowym | Tak |  |
| 2.5. | Próbkowanie z możliwością regulacji w przedziale czasowym co najmniej | od 1 do 10 minut |  |
| 2.6. | Czas rejestracji ciągłej w przedziale co najmniej | od 1 dnia do 2 tygodni |  |
| 2.7. | Rejestracja wyników pomiarów w pamięci i późniejszy ich odczyt z możliwością przesłania do komputera | Tak |  |
| 2.8. | Zasilanie własne z akumulatora lub baterii | Tak |  |
| 2.9. | Filtr przeciwpyłowy dla każdego detektora | Tak |  |
| 2.10. | Oprogramowanie dla rejestratorów do przeniesienia wyników na standardowy komputer lub laptop w języku polskim | Tak |  |
| 2.11. | Interfejs podłączeniowy do komputera i zbliżeniowy klucz uruchamiający rejestrator | Tak |  |
| 3. | Ministacja meteorologiczna do pomiaru temperatury i wilgotności względnej powietrza oraz prędkości i kierunku wiatru – 1 szt. |
| 3.1. | Pomiar i przesyłanie sygnału do komputera farmerskiego za pomocą kabla, drogą radiową lub Wi-Fi | Tak |  |
| 3.2. | Parametry stacji meteo: |
|  | zakres temperatury powietrza zewnętrznego co najmniej | od -35 do + 50°C |  |
|  | dokładność pomiaru temperatury powietrza zewnętrznego nie gorsza niż | ( 1°C |  |
|  | zakres wilgotności względnej co najmniej | 20 – 100% |  |
|  | dokładność pomiaru wilgotności względnej nie gorsza niż | (5% |  |
|  | zakres pomiaru prędkości wiatru co najmniej | 0 – 50 m/s |  |
|  | dokładność pomiaru prędkości wiatru nie gorsza niż | od (0,2 do (0,4 m/s |  |
|  | Zakres pomiaru kierunku wiatru w stopniach i/lub rozdzielony do kierunków | 0 – 360 o |  |
| 3.3. | Kabel przyłączeniowy o długości co najmniej 15 m do podłączenia sterownika wentylacji | Tak |  |
| 4. | Sterownik wentylacji do obiektów inwentarskich (komputer farmerski) – 1 szt. |
|  | Odczyt z dowolnej liczby czujników: temperatury, wilgotności powietrza | Tak |  |
|  | Sterowanie wentylatorami płynne lub włącz/wyłącz: wybór z klawiatury | Tak |  |
|  | Czułość przy sterowaniu włącz/wyłącz nie gorsza niż | 0,5°C |  |
|  | Sterowanie wlotami powietrza: automatyczne dostosowywanie rozwarcia wlotów powietrza do bieżącej wydajności wentylacji, temperatury na zewnątrz i kierunku wiatru | Tak |  |
|  | Funkcja przewietrzania | Tak |  |
|  | Funkcja ustalenia minimalnych obrotów wentylatorów | w zakresie 0 - 40%. |  |
|  | Funkcja ustalenia maksymalnych obrotów wentylatorów | w zakresie 60 – 100% |  |
|  | Funkcja alarmu dźwiękowo-świetlnego dla temperatury minimalnej i maksymalnej. | Tak |  |
|  | Funkcja włączania i wyłączania urządzeń grzewczych | Tak |  |
|  | Funkcja nadzorowania pracy podajnika paszowego z aktywacją alarmu zawieszenia się lub braku paszy i możliwością nastawienia cykli żywieniowych | Tak |  |
|  | Zabezpieczenie hasłem zmian nastawów | Tak |  |
|  | Zegar czasu rzeczywistego | Tak |  |
|  | Rejestracja zdarzeń i wielkości produkcyjnych | Tak |  |
|  | Sterowanie natężeniem światła oraz włączaniem i wyłączaniem wody | Tak |  |
|  | System antywłamaniowy | Tak |  |
|  | Oprogramowanie | W języku polskim |  |
|  | Pojedyncze elementy wykonawcze i dodatkowe moduły zapewniające prawidłowość działania i możliwość podłączenia urządzeń symulujących działanie serwomechanizmów celem prezentacji działania sterownika | Tak |  |
| 5. | Przenośny analizator gazów – 3 szt. |
| 5.1. | Konstrukcja umożliwiająca swobodne przenoszenie i umieszczanie w czasie badań terenowych na różnych wysokościach i w różnych miejscach pomiarowych (w strefie pobytu zwierząt, w strumieniu powietrza odprowadzanego z i doprowadzanego do pomieszczenia) o masie w przedziale | od 0,5 do 1 kg |  |
| 5.2. | Rodzaje mierzonych gazów: |
|  | CO2 zakres pomiarowy co najmniej | 0 – 20 000 ppm |  |
|  | CO2 rozdzielczość w przedziale | 1 – 10 ppm |  |
|  | NH3 zakres pomiarowy co najmniej | 0 – 50 ppm |  |
|  | NH3 rozdzielczość w przedziale | 0,1 -1 ppm |  |
|  | H2S zakres pomiarowy co najmniej | 1 – 100 ppm |  |
|  | H2S rozdzielczość nie gorsza niż | 1 ppm |  |
|  | O2 zakres pomiarowy co najmniej | 0-30% |  |
|  | O2 rozdzielczość nie gorsza niż | 0,1% |  |
| 5.3. | Dopuszczalność rozdzielenia pomiaru wymienionych gazów przez dwa odrębne aparaty | Tak, ale tylko H2S |  |
| 5.4. | Zasilanie własne z akumulatora lub baterii | Tak |  |
| 5.5. | Odczyt aktualnych wyników pomiarów | Tak |  |
| 5.6. | Rejestracja wyników pomiarów w pamięci i późniejszy ich odczyt z możliwością przesłania do standardowego komputera | Tak |  |
| 5.7. | Czas rejestracji ciągłej co najmniej 12 godz. | Tak |  |
| 6. | Termohigrometr przenośny z wymiennymi sondami temperatury powietrza i powierzchni oraz ciśnienia barycznego – szt. 2 |  |  |
| 6.1. | Moduł pomiarowy z portem USB lub RS232 | Tak |  |
| 6.2. | Pamięć wewnętrzna na co najmniej | 30 000 pomiarów |  |
| 6.3. | Zasilanie bateria lub akumulator własny | Tak |  |
| 6.4. | Dwukanałowy | Tak |  |
| 6.5. | Kompaktowa sonda do pomiaru wilgotności i temperatury powietrza |  |  |
|  | Zakres pomiarowy temperatury co najmniej | od -40 do 150 °C |  |
|  | Dokładność pomiaru temperatury nie gorsza niż | ( 0,1°C |  |
|  | Zakres pomiarowy wilgotności | od 5 do 98% |  |
|  | Dokładność pomiaru wilgotności nie gorsza niż | ( 1% |  |
| 6.6. | Sonda do pomiaru ciśnienia barycznego |
|  | Zakres pomiarowy co najmniej | 800 – 1100 hPa |  |
|  | dokładność | ( 0,25% F.S. |  |
| 6.7. | Sonda pomiaru temperatury powietrza |  |  |
|  | Zakres pomiarowy co najmniej | od -40 do +200°C |  |
|  | Czas reakcji nie dłuższy niż | 12 s |  |
| 6.8. | Sonda pomiaru temperatury powierzchni |  |  |
|  | Zakres pomiarowy co najmniej | od -40 do +250 °C |  |
|  | Czas reakcji nie dłuższy niż | 5 s |  |
| 6.9. | Dopuszczalne jest rozdzielenie mierzonych wielkości | Max. do 2 aparatów |  |
| 7. | Termoanemometr z wymiennymi sondami pomiarowymi - 1 szt. |
| 7.1. | Moduł pomiarowy z portem USB lub RS232 | Tak |  |
| 7.2. | Pamięć wewnętrzna na co najmniej | 30 000 pomiarów |  |
| 7.3. | Zasilanie bateria lub akumulator własny | Tak |  |
| 7.4. | Sonda kierunkowa (elastyczna do precyzyjnego ustawiania w strumieniu powietrza): |
| 7.4.1 | całkowity zakres pomiarowy prędkości powietrza: | 0,1 – 40,0 m/s |  |
|  | zakres pomiarowy: | 0 – 0,99 m/s |  |
|  | dokładność nie mniejsza niż: | +/- 0,05 m/s |  |
|  | zakres pomiarowy: | 1,00 – 9,99 m/s |  |
|  | dokładność nie mniejsza niż: | +/- 0,2 m/s |  |
|  | zakres pomiarowy: | 10,0 – 40,0 m/s |  |
|  | dokładność nie mniejsza niż: | +/- 0,6 m/s |  |
| 7.4.2 | Zakres pracy | -25°C - +80 °C |  |
| 7.5. | Sonda wielokierunkowa z podstawką do pomiaru ruchu powietrza w strefie przebywania zwierząt: |
| 7.5.1 | całkowity zakres pomiarowy prędkości powietrza: | 0,1 – 5,0 m/s |  |
|  | zakres pomiarowy: | 0,0 – 0,99 m/s |  |
|  | dokładność nie mniejsza niż: | +/- 0,02 m/s |  |
|  | zakres pomiarowy: | 1,00 – 5,00 m/s |  |
|  | dokładność nie mniejsza niż: | +/- 0,1 m/s |  |
| 7.5.2 | zakres pracy: | -25°C - +80 °C |  |
| 7.6. | Sonda turbinowa fi = 60 mm: |
|  | zakres pomiarowy: | 0,25 – 20,00 m/s |  |
|  | dokładność nie gorsza niż | +/- 0,1 m/s + 1,5% |  |
|  | zakres pracy: | -25°C - +80 °C |  |
| 7.7. | Teleskop przedłużający | Tak |  |
| 8. | Miernik uniwersalny podstawowych parametrów środowiskowych – szt. 6 |
| 8.1. | Konstrukcja umożliwiająca swobodne przenoszenie i umieszczenie w różnych miejscach pomieszczenia (np. laboratorium), masa w przedziale | 0,5 – 1 kg |  |
| 8.2. | Rodzaje mierzonych parametrów środowiska: |  |  |
| 8.2.1 | Temperatura: |  |  |
|  | Zakres pomiarowy co najmniej | od -20 °C do 200 °C |  |
|  | dokładność nie gorsza niż | (0,3%, ( 2°C |  |
| 8.2.2 | Wilgotność: |  |  |
|  | zakres pomiarowy co najmniej | od 25% do 95% |  |
|  | dokładność nie gorsza niż | ( 5% przy 25 °C |  |
| 8.2.3 | Natężenia oświetlenia |  |  |
|  | zakres pomiarowy co najmniej | 20 – 20 000 lux |  |
|  | dokładność nie gorsza niż | ( 5% (10d |  |
| 8.2.4 | Natężenie dźwięku (charakterystyka A i C): |  |  |
|  | zakres co najmniej | od 35 do 130 dB |  |
|  | dokładność nie gorsza niż | ( 1,5% dB przy 94 dB |  |
| 8.3. | Zasilanie własne z akumulatora lub baterii | Tak |  |
| 8.4. | Odczyt aktualnych wyników pomiarów na wyświetlaczu | Tak |  |
| 8.5. | Zatrzymanie pomiaru i pamięć maksymalnego pomiaru | Tak |  |

* W rubryce nr 4 „Oferowane” należy wpisać tak lub nie, a w pozycjach, w których Zamawiający wymaga wpisania określonych parametrów – odpowiednio wpisać oferowane parametry.

.....................................................................

Podpis i pieczęć osoby/osób uprawnionej

do reprezentowania Wykonawcy

Załącznik nr 17

do Specyfikacji Istotnych

Warunków Zamówienia

Część 17

Specyfikacja techniczna zamawianego sprzętu

Nazwa sprzętu:  stanowisko kontrolno-badawcze z zakresu systemów: ochrony ppoż., antywłamaniowego, HVAC, BMS oraz ich integracji i współdziałania, w skład którego wchodzą:

- Centrala sygnalizacji pożaru,

- Adresowalna czujka optyczna dymu – sztuk 2,

- Adresowalna czujka termoróżniczkowa dymu,

- Adresowalna czujka wielosensorowa – sztuk 2,

- Gniazdo czujki – sztuk 4,

- Gniazdo czujki z przekaźnikiem,

- Wskaźnik zadziałania czujki – sztuk 2,

- Sygnalizator akustyczno-optyczny,

- Ręczny ostrzegacz pożarowy,

- Moduł przekaźnikowy,

- Moduł kontrolno-przekaźnikowy,

- Klapa pożarowa,

- Wentylator osiowy

- Sterownik kontroli dostępu,

- Moduł rozszerzeń 8-wejściowy,

- Moduł rozszerzeń 4-wejściowy,

- Czytnik z klawiaturą,

- Zadajnik temperatury pomieszczeniowy,

- Pasywna czujka podczerwieni,

- Dulana czujka PIR z antymaskingiem,

- Zwora elektromagnetyczna,

- Zasilacz buforowy,

- Zasilacz stabilizowany,

- Akumulator – sztuk 2,

- Przełącznik Ethernet,

- Jednostka sterująca,

- Oprogramowanie,

- Tablica demo.

Nr kontraktu/poz. W kontrakcie: 8/04

Zamawiana ilość (szt.): 1

Grupa i kod z CPV w ramach grupy: Urządzenia awaryjne i zabezpieczające 35100000-5

| 1. Zamawiający: Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie, Centrum Innowacyjno-Wdrożeniowe Nowych Technik i Technologii w Inżynierii Rolniczej Osoba do kontaktu: dr inż. Tomasz Słowik telefon stacjonarny: 81 531 83 14 lub 81 531 83 15 telefon komórkowy: 608 044 309 mail: omasz.slowik@up.lublin.pl 3. Miejsce dostawy: ul. Głęboka 28, 20-612 Lublin Nazwa Jednostki: Centralne Laboratorium Badawcze Pokój/pomieszczenie nr: budynek A pom. 0.35 |
| --- |
| Lp. | Oczekiwane parametry techniczne | Wymagane parametry techniczne | Oferowane parametry techniczne |
| 1. | 2. | 3. | 4. |
| I | Centrala sygnalizacji pożaru |  |  |
| 1 | Ilość pętli dozorowych możliwych do obsłużenia | Co najmniej 2 |  |
| 2 | Moduł kontrolera | TAK |  |
| 3 | Moduły pętli dozorowej | TAK |  |
| 4 | Panel dotykowy | TAK |  |
| 5 | Zasilanie rezerwowe poprzez baterię akumulatorów | TAK |  |
| 6 | Wyświetlacz LCD VGA | TAK |  |
| 7 | Lokalizacja źródła pożaru z dokładnością do pojedynczej czujki. | TAK |  |
| II | Adresowalna czujka optyczna dymu |  |  |
| 1 | Optyczny detektor dymu | TAK |  |
| 2 | Autotestowanie | TAK |  |
| 3 | Redundancja awaryjna | TAK |  |
| 4 | Banki pamięci alarmów i danych operacyjnych | TAK |  |
| 5 | Wskaźnik stanu alarmu | TAK |  |
| 6 | zintegrowany izolator zwarcia | TAK |  |
| 7 | Możliwa współpraca z zewnętrznym wskaźnikiem zadziałania lub z gniazdem ze swobodnie programowalnym wyjściem przekaźnikowym | TAK |  |
| III | Adresowalna czujka termoróżniczkowa dymu |  |  |
| 1 | Szybki sensor półprzewodnikowym dla pewnego wykrywania pożarów z szybko narastającym przyrostem temperatury | TAK |  |
| 2 | Zintegrowany człon reagującym na max. próg temperatury dla wykrywania bardzo wolnych przyrostów | TAK |  |
| 3 | Autotestowanie | TAK |  |
| 4 | Redundancja awaryjna | TAK |  |
| 5 | Banki pamięci alarmów i danych operacyjnych | TAK |  |
| 6 | Wskaźnik stanu alarmu | TAK |  |
| 7 | Wydzielony wskaźnik poprawnej pracy | TAK |  |
| 8 | Zintegrowany izolator zwarcia | TAK |  |
| IV | Adresowalna czujka wielosensorowa |  |  |
| 1 | Sensory optyczne analizujące sygnały z komory optycznej pod dwoma różnymi kątami | TAK, ilość ≥2 |  |
| 2 | Sensor termiczny | TAK |  |
| 3 | Możliwość wykrywania pożarów testowych od TF1 do TF6 | TAK |  |
| 4 | Zintegrowany izolator zwarcia | TAK |  |
| V | Gniazdo czujki |  |  |
| 1 | Możliwość mocowania czujki i doprowadzenia do niej instalacji pętli dozorowej | TAK |  |
| 2 | Zabezpieczenie antykradzieżowe czujki | TAK |  |
| VI | Gniazdo czujki z przekaźnikiem |  |  |
| 1 | Możliwość mocowania czujki i doprowadzenia do niej instalacji linii dozorowej | TAK |  |
| 2 | Przekaźnik programowalny | TAK |  |
| VII | Wskaźnik zadziałania czujki |  |  |
| 1 | Możliwość optycznego powtórzenia sygnalizacji stanu alarmowania czujki lub grupy czujek | TAK |  |
| VIII | Sygnalizator akustyczno-optyczny |  |  |
| 1 | Indywidualne adresowanie i programowanie dla każdego sygnalizatora. | TAK |  |
| 2 | Możliwość obustronnego zasilania z pętli dozorowej | TAK |  |
| 3 | Obustronnie wbudowany izolator zwarć | TAK |  |
| 4 | Poziom dźwięku | co najmniej 98dB |  |
| IX | Ręczny ostrzegacz pożarowy |  |  |
| 1 | Adresowalny z obustronnym izolator zwarć | TAK |  |
| 2 | Możliwość testowania za pomocą klucza serwisowego | TAK |  |
| X | Moduł przekaźnikowy |  |  |
| 1 | Ilość niezależnych wyjść modułu | ≥ 12 |  |
| 2 | Sterowanie i obsługa każdego wyjścia modułu realizowana swobodnie z każdej centrali znajdującej się w sieci central | TAK |  |
| 3 | Zasilane z pętli dozorowej lub zewnętrznego zasilacza | TAK |  |
| XI | Moduł kontrolno-przekaźnikowy |  |  |
| 1 | Ilość wyjść przekaźnikowych | ≥ 2 |  |
| 2 | Ilość wejść przekaźnikowych | ≥ 4 |  |
| 3 | Możliwość rozpoznania stanów: stan normalny (dozoru), stan zadziałania (alarmu), stan przerwy linii i stan zwarcia linii. | TAK |  |
| 4 | Zasilane z pętli dozorowej lub zewnętrznego zasilacza. | TAK |  |
| XII | Klapa pożarowa |  |  |
| 1 | Średnica | ≤ 110mm |  |
| XIII | Wentylator osiowy |  |  |
| 1 | Średnica | 300mm do 500mm |  |
| 2 | Moc | ≥ 0,25 kW |  |
| 3 | Napędzany silnikiem jednofazowym | TAK |  |
| XIV | Sterownik kontroli dostępu |  |  |
| 1 | Wewnętrzny zasilacz | Tak, 5V lub 12V |  |
| 2 | Ilość wejść uniwersalnych | ≥ 5 |  |
| 3 | Ilość wejść na czytniki zbliżeniowe | ≥ 3 |  |
| 4 | Ilość wyjść przekaźnikowych | ≥ 2 |  |
| 5 | Ilość pamięci flash | ≥ 128Mb |  |
| 6 | Możliwości integracji innych urządzeń po protokole Modbus | TAK |  |
| 7 | Komunikacja Ethernet/IP | TAK |  |
| XV | Moduł rozszerzeń 8-wejściowy |  |  |
| 1 | Możliwość rozszerzeń do sterownika kontroli dostępu | TAK |  |
| 2 | Ilość dodatkowych wejść | 8 |  |
| XVI | Moduł rozszerzeń 4-wejściowy |  |  |
| 1 | Ilość dodatkowych wejść uniwersalnych | 4 |  |
| 2 | Możliwość skonfigurowania niezależnie w zależności od potrzeb jako cyfrowe, temperaturowe, parametryczne lub licznika impulsów | TAK |  |
| 3 | Możliwość rozszerzeń do sterownika kontroli dostępu | TAK |  |
| XVII | Czytnik z klawiaturą |  |  |
| 1 | Czytnik kart zbliżeniowych przeznaczony do współpracy z centralkami kontroli dostępu wykorzystującymi protokół Wieganda | TAK |  |
| 2 | Możliwość odczytu 32 bitowych numerów seryjnych | TAK |  |
| 3 | do instalacji zarówno wewnątrz jak i na zewnątrz pomieszczeń | TAK |  |
| XVIII | Zadajnik temperatury pomieszczeniowy |  |  |
| 1 | Przystosowany do montażu na ścianie | TAK |  |
| 2 | Przeznaczony do pracy wewnątrz pomieszczeń. | TAK |  |
| 3 | Czujnik temperatury | TAK |  |
| 4 | Suwak do ustawiania zadanej temperatury | TAK |  |
| XIX | Pasywna czujka podczerwieni |  |  |
| 1 | Kompensacja temperaturowa | TAK |  |
| 2 | filtr światła białego | TAK |  |
| 3 | Regulacja konta nachylenia | TAK |  |
| XX | Dulana czujka PIR z antymaskingiem |  |  |
| 1 | Czujnik podczerwieni | TAK |  |
| 2 | Czujnik mikrofalowy | TAK |  |
| 3 | Możliwością pracy w dwóch trybach: podstawowym lub licznikowym mikrofali | TAK |  |
| 4 | Funkcja antymaskingu | TAK |  |
| 5 | Poczwórny pyroelement | TAK |  |
| 6 | Cyfrowa kompensacje temperatury | TAK |  |
| 7 | trzystopniowa regulacja czułości |  |  |
| 8 | Kąt detekcji | Co najmniej 141˚ |  |
| XXI | Zwora elektromagnetyczna |  |  |
| 1 | Wyposażona w kontrakton | TAK |  |
| 2 | Siła trzymania | ≥ 300kg |  |
| 3 | Zasilanie dualne 12V lub 24V | TAK |  |
| 4 | Montaż nawierzchniowy | TAK |  |
| XXII | Zasilacz buforowy |  |  |
| 1 | Napięcie stabilizowane | TAK, 22-27,6V DC |  |
| 2 | Wydajność prądowa | ≥ 2A |  |
| 3 | Możliwość przełączenia na zasilanie akumulatorowe w przypadku zaniku napięcia sieciowego | TAK |  |
| XXIII | Zasilacz stabilizowany |  |  |
| 1 | Napięcie stabilizowane | TAK, 12V DC |  |
| 2 | Wydajność prądowa | ≥ 2A |  |
| 3 | Potencjometr do korekcji napięcia wyjściowego | TAK |  |
| 4 | Zasilacz wyposażony w zabezpieczenia: przeciwzwarciowe - niezależne każde wyjście, przeciążeniowe, nadnapięciowe, przepięciowe. | TAK |  |
| XXIV | Akumulator |  |  |
| 1 | Napięcie | 12V |  |
| 2 | Pojemność | ≥ 7Ah |  |
| XXV | Przełącznik Ethernet |  |  |
| 1 | Ilość portów | ≥ 8 |  |
| 2 | Funkcja automatycznego wykrywania urządzeń. | TAK |  |
| XXVI | Jednostka sterująca |  |  |
| 1 | Jednostka sterująca stanowiskiem kontrolno-badawczym z zainstalowanym systemem operacyjnym i z możliwością zainstalowania i obsługi oprogramowania kontrolno-sterującego | TAK |  |
| XXVII | Oprogramowanie |  |  |
| 1 | Zapewnienie sterowania i monitorowania systemu inteligentnego budynku, poprzez sieć Ethernet 10/100 Mb/s. | TAK |  |
| XXVIII | Tablica demo |  |  |
| 1 | Tablica sterująca i demonstrującą działanie stanowiska | TAK |  |

Dodatkowe wymagania Zamawiającego:

| 1/ | Dostarczenie instrukcji do obsługi stanowiska | TAK |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 2/ | Po dostawie wymagane jest przeprowadzenie szkolenia z obsługi stanowiska przez co najmniej 3 dni robocze | TAK |  |

* W rubryce nr 4 „Oferowane” należy wpisać tak lub nie, a w pozycjach, w których Zamawiający wymaga wpisania określonych parametrów – odpowiednio wpisać oferowane parametry.

.....................................................................

Podpis i pieczęć osoby/osób uprawnionej

do reprezentowania Wykonaw

Załącznik nr 18

do Specyfikacji Istotnych

Warunków Zamówienia

Część 18

Specyfikacja techniczna zamawianego sprzętu

Nazwa sprzętu: zestaw badawczo-dydaktyczny do pomiarów i prac geodezyjno-kartograficznych:

- Zestaw do tachimetrii lustrowej: szt. 4

- Zestaw do tachimetrii bezlustrowej: szt. 4;

- Zestaw do tachimetrii jednoosobowej z możliwością skanowania 3D: szt. 1;

- Zestawy odbiorników GNSS do pomiarów statycznych i RTK: szt. 3;

- Odbiornik GPS GIS: szt. 3;

- Odbiornik turystyczny GPS: szt. 4;

- Skaner laserowy 3D: szt. 1;

- Zestaw do elektronicznej niwelacji kodowej: szt. 1;

- Zestaw do elektronicznej niwelacji kodowej: szt. 2;

- Zestaw do elektronicznej niwelacji kodowej: szt. 2;

- Zestaw do niwelacji laserowej: szt. 2;

- Zestaw do niwelacji technicznej: szt. 10;

- Laser krzyżowy: szt. 2;

- Zestaw do laserowego pomiaru odległości: szt. 4;

- Mechaniczny drogomierz kołowy: szt. 2;

- Wykrywacz instalacji podziemnych: szt. 2;

- Węgielnica z pionem: szt. 4;

- Komplet szpilek geodezyjnych: szt. 6;

- Komplet tyczek geodezyjnych: szt. 10;

- Stojak do tyczek: szt. 5;

- Taśma stalowa: szt. 10;

- Taśma stalowa: szt. 4;

- Podstawa pod statyw: szt. 10;

- Szkicownik geodezyjny  A 4: szt. 20;

- Szkicownik geodezyjny  A 3: szt. 6;

- Zestaw do tachimetrii bezlustrowej: szt. 1;

# Nr kontraktu/poz. w kontrakcie:	8/17

# Zamawiana ilość (szt.): 1 komplet

Grupa i kod z CPV w ramach grupy:  38295000-9 Sprzęt topograficzny, 38112100-4 Globalne systemy nawigacji i pozycjonowania (GPS lub równorzędne), 38520000-6 Skanery, 38330000-7 Ręczne przyrządy do mierzenia długości, 38431000-5 Aparatura do wykrywania, 38331000-4 Węgielnice.

| 1. Zamawiający: Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie, Centrum Innowacyjno-Wdrożeniowe Nowych Technik i Technologii w Inżynierii Rolniczej 2. Osoba do kontaktu: dr inż. Tomasz Słowik telefon stacjonarny: 81 531 83 14 lub 81 531 83 15 telefon komórkowy: 608 044 309 mail: tomasz.slowik@up.lublin.pl 3. Miejsce dostawy: ul. Głęboka 28, 20-612 Lublin Nazwa Jednostki: CLB Pokój/pomieszczenie nr: 3.42 |
| --- |
| Lp. | Oczekiwane parametry techniczne | Wymagane parametry techniczne | Oferowane parametry techniczne |
| 1. | 2. | 3. | 4. |
| 1. Zestaw do tachimetrii lustrowej (szt. 4) |
| 1.1 | Tachimetr lustrowy 1 szt. |  |  |
|  | dokładność pomiaru kąta co najmniej | 7” (20 cc) |  |
|  | zasięg pomiaru odległości na 1 pryzmat co najmniej | 2000 m |  |
|  | dokładność pomiaru odległości na pryzmat co najmniej | 2 mm+2 ppm |  |
|  | powiększenie lunety co najmniej | 30 x |  |
|  | ogniskowanie co najmniej | 1,7 m |  |
|  | pamięć wewnętrzna co najmniej | 22 000 pkt. |  |
|  | norma pyło i wodoszczelności co najmniej | IP54 |  |
|  | wyświetlacz co najmniej | jednostronny |  |
|  | kompensator co najmniej | jednoosiowy |  |
|  | czas pracy baterii wewnętrznych co najmniej | 8 godzin |  |
|  | oprogramowanie tachimetru w języku polskim | TAK |  |
|  | oprogramowanie tachimetru winno umożliwiać: |  |  |
|  | - pomiar i rejestrację pikiet tachimetrycznych, | TAK |  |
|  | - tyczenia punktów | TAK |  |
|  | - wcięcia, | TAK |  |
|  | - obliczanie powierzchni i czołówek | TAK |  |
|  | dodatkowa bateria | TAK |  |
|  | ładowarka na 230 V | TAK |  |
|  | przewód do transmisji danych z wyjściem USB | TAK |  |
|  | waliza transportowa | TAK |  |
| 1.2 | Statyw drewniany ciężki 1 szt. |  |  |
| a) | na śruby | TAK |  |
| b) | z dużą głowicą | TAK |  |
| c) | kompatybilny z oferowanym tachimetrem | TAK |  |
| 1.3 | Tyczka teleskopowa z libellą 1 szt. |  |  |
| a) | wysokość co najmniej | 2 m |  |
| 1.4 | Pryzmat standardowy 1 szt. |  |  |
| a) | pryzmat okrągły | TAK |  |
| b) | umieszczony w polimerowym lub metalowym uchwycie | TAK |  |
| c) | z tarczą celowniczą | TAK |  |
| 1.5 | Kpl. dwóch radiotelefonów 1 szt. |  |  |
| a) | akumulator Ni-MH | 2 szt. |  |
| b) | ładowarka dwustanowiskowa | TAK |  |
| c) | zasięg co najmniej | 5 km |  |
| d) | liczba kanałów co najmniej | 30 |  |
| e) | czas pracy na akumulatorach co najmniej | 10 h |  |
| 2. Zestaw do tachimetrii bezlustrowej (szt. 4) |
| 2.1 | Tachimetr bezlustrowy 1 szt. |  |  |
| a) | dokładność pomiaru kąta co najmniej | 5” (15 cc) |  |
| b) | pomiar odległości na 1 pryzmat co najmniej | 3000 m |  |
| c) | zasięg pomiaru bezlustrowego co najmniej | 400 m |  |
| d) | dokładność pomiaru odległości: |  |  |
|  | - bezlustrowego co najmniej | 3 mm +2 ppm |  |
|  | - na pryzmat co najmniej | 2 mm+2 ppm |  |
| e) | powiększenie lunety co najmniej | 30 x |  |
| f) | ogniskowanie co najmniej | 1,7 m |  |
| g) | wyświetlacz co najmniej | jednostronny |  |
| h) | kompensator co najmniej | dwuosiowy |  |
| i) | pamięć wewnętrzna co najmniej | 10 000 pkt |  |
| j) | oprogramowanie tachimetru w języku polskim | TAK |  |
| k) | oprogramowanie tachimetru winno min. umożliwiać: |  |  |
|  | - pomiar i rejestrację pikiet tachimetrycznych | TAK |  |
|  | - tyczenia punktów | TAK |  |
|  | - wcięcia | TAK |  |
|  | - obliczanie powierzchni, czołówek | TAK |  |
| l) | dodatkowa bateria | TAK |  |
| m) | ładowarka na 230 V | TAK |  |
| n) | diody do tyczenia | TAK |  |
| o) | pendrive | TAK |  |
| p) | Bluetooth | TAK |  |
| q) | waliza transportowa | TAK |  |
| 2.2 | Statyw drewniany ciężki 1 szt. |  |  |
| a) | na zaciski | TAK |  |
| b) | z dużą głowicą | TAK |  |
| c) | kompatybilny z tachimetrem | TAK |  |
| 2.3 | Tyczka teleskopowa z libellą 1 szt. |  |  |
| a) | wysokość co najmniej | 2,5 m |  |
| 2.4 | Pryzmat standardowy 1 szt. |  |  |
| a) | pryzmat okrągły | TAK |  |
| b) | umieszczony w polimerowym lub metalowym uchwycie | TAK |  |
| c) | z tarczą celowniczą | TAK |  |
| 2.5 | Kpl. dwóch radiotelefonów 1 szt. |  |  |
| a) | akumulator Ni-MH | 2 szt. |  |
| b) | ładowarka dwustanowiskowa | TAK |  |
| c) | zasięg co najmniej | 5 km |  |
| d) | liczba kanałów co najmniej | 30 |  |
| e) | czas pracy na akumulatorach co najmniej | 10 h |  |
| 3. Zestaw do tachimetrii jednoosobowej z możliwością skanowania 3D (szt. 1) |
| 3.1 | Tachimetr jednoosobowy 1 szt. |  |  |
| a) | dokładność pomiaru kąta co najmniej | 1” (3 cc) |  |
| b) | zasięg pomiaru odległości na 1 pryzmat co najmniej | 2000 m |  |
| c) | zasięg pomiaru bezlustrowego co najmniej | 1000 m |  |
| d) | dokładność pomiaru odległości |  |  |
|  | - na 1 pryzmat co najmniej | 2 mm+2 ppm |  |
|  | - bezlustrowego co najmniej | 5 mm+5 ppm |  |
| e) | powiększenie lunety co najmniej | 30 x |  |
| f) | pamięć wewnętrzna co najmniej | 1 GB |  |
| g) | wyświetlacz kolorowy | TAK |  |
| h) | wyświetlacz dotykowy | TAK |  |
| i) | oprogramowanie wewnętrzne: |  |  |
|  | - import i podgląd danych z tachimetru | TAK |  |
|  | - możliwość obliczania objętości | TAK |  |
| j) | kompensator dwuosiowy | TAK |  |
| k) | oprogramowanie tachimetru w języku polskim | TAK |  |
| l) | zasięg śledzenia pryzmatu 360° co najmniej | 300 m |  |
| m) | wbudowany aparat fotograficzny | TAK |  |
| n) | rozdzielczość aparatu fotograficznego co najmniej | 4 MPx |  |
| o) | powiększenie optyczne kamery co najmniej | 30x |  |
| p) | możliwość wykorzystania zdjęć z aparatu do opracowań fotogrametrycznych | TAK |  |
| q) | możliwość automatycznego ogniskowania (auto focus) | TAK |  |
| r) | możliwość skanowania | TAK |  |
| s) | norma pyło i wodoszczelności co najmniej | IP64 |  |
| t) | karta pamięci | TAK |  |
| u) | port RS-232 | TAK |  |
| w) | port USB | TAK |  |
| x) | Bluetooth | TAK |  |
| y) | ładowarka 230 V | TAK |  |
| z) | przewód do transmisji danych | TAK |  |
| ż) | waliza transportowa | TAK |  |
| 3.2 | Statyw drewniany ciężki 1 szt. |  |  |
| a) | na zaciski i śruby | TAK |  |
| b) | z dużą głowicą | TAK |  |
| c) | kompatybilny z tachimetrem | TAK |  |
| 3.3 | Tyczka 1 szt. | TAK |  |
| a) | z uchwytem do kontrolera | TAK |  |
| 3.4 | Pryzmat 1 szt. |  |  |
| a) | pryzmat 360° z możliwością zamontowania anteny GNSS | TAK |  |
| b) | kompatybilny z oferowanym tachimetrem | TAK |  |
| 3.5 | Kontroler 1 szt. |  |  |
| a) | kontroler polowy z oprogramowaniem do konfiguracji i sterowania pracą tachimetru | TAK |  |
| b) | oprogramowanie producenta sprzętu | TAK |  |
| c) | menu w języku polskim | TAK |  |
| d) | pamięć co najmniej | 256 MB |  |
| e) | obliczenia COGO | TAK |  |
| f) | możliwość tworzenia domyślnych konfiguracji pomiarowych | TAK |  |
| g) | moduł trasy | TAK |  |
| h) | pomiary i tyczenia | TAK |  |
| i) | możliwość pracy na plikach co najmniej DXF | TAK |  |
| k) | wyświetlacz kolorowy | TAK |  |
| l) | wyświetlacz podświetlany | TAK |  |
| m) | wyświetlacz dotykowy | TAK |  |
| n) | klawiatura pełna, QWERTY | TAK |  |
| o) | port komunikacji mini USB lub USB | TAK |  |
| p) | gniazda na karty CF lub SD | TAK |  |
| q) | komunikacja z tachimetrem poprzez Bluetooth | TAK |  |
| r) | kontroler kompatybilny z zamawianymi odbiornikami GNSS | TAK |  |
| 4. Zestawy odbiorników GNSS do pomiarów statycznych i RTK (szt. 3) |
| 4.1 | Wieloczęstotliwościowe odbiorniki geodezyjne GNSS, zintegrowane z antenami 2 szt. |  |  |
| a) | śledzenie sygnałów GPS: L1,L2, L2C, | TAK |  |
| b) | śledzenie sygnałów GLONASS: L1, L2 | TAK |  |
| c) | śledzenie sygnałów GALILEO | TAK |  |
| d) | śledzenie sygnałów BeiDou | TAK |  |
| e) | śledzenie sygnałów SBAS: WAAS/EGNOS | TAK |  |
| f) | dokładność pomiaru metodą statyczną: |  |  |
|  | - w poziomie co najmniej | 10 mm +1 ppm |  |
|  | - w pionie co najmniej | 10 mm + 1 ppm |  |
| g) | dokładność pomiaru kinematycznego RTK |  |  |
|  | - w poziomie co najmniej | 15 mm + 1ppm |  |
|  | - w pionie co najmniej | 20 mm + 1 ppm |  |
| h) | odbiór poprawek z systemu ASG-EUPOS poprzez sieć internet w technologii GSM/GPRS protokołem NTRIP | TAK |  |
| i) | pełna współpraca z systemem ASG-EUPOS - pomiary w technologii RTK, VRS, DGPS, pomiary statyczne bez ograniczeń | TAK |  |
| j) | dostęp do stacji referencyjnej (GPS + GLONASS) w promieniu co najmniej 30 km od Lublina | TAK |  |
| k) | wbudowana pamięć wewnętrzna lub możliwość zapisu danych na kartach pamięci | TAK |  |
| l) | ilość kanałów co najmniej | 70 |  |
| m) | transmisja danych RS-232 lub USB | TAK |  |
| n) | łączność z oferowanym kontrolerem poprzez Bluetooth | TAk |  |
| o) | wbudowany modem umożliwiający bezprzewodowy odbiór poprawek z systemu ASG-EUPOS; | TAK |  |
| p) | wbudowany radiomodem UHF umożliwiający wysyłanie i odbiór poprawek różnicowych do innych odbiorników; | TAK |  |
| q) | możliwość pracy zarówno jako stacja bazowa jak i odbiornik ruchomy; | TAK |  |
| r) | do każdego zestawu komplet baterii zapewniających pracę przez co najmniej | 6 godz. |  |
| s) | możliwość podłączenia zewnętrznego źródła zasilania; | TAK |  |
| t) | częstotliwość pomiaru pozycji co najmniej | 5 Hz |  |
| u) | odporność na wodę co najmniej | IP67 |  |
| w) | ładowarka baterii odbiornika na 230V; | TAK |  |
| x) | waliza transportowa dla każdego kontrolera i anteny GNSS | TAK |  |
| 4.2 | Kontrolery z oprogramowaniem do zarządzania odbiornikami GNSS 2 szt. |  |  |
| a | bezprzewodowy kontroler producenta odbiornika do zarządzania odbiornikiem; | TAK |  |
|  | komunikacja z odbiornikiem poprzez Bluetooth | TAK |  |
|  | komunikacja z odbiornikiem poprzez przewód transmisyjny | TAK |  |
|  | przewód do transmisji danych do komputera | TAK |  |
|  | wyświetlacz dotykowy | TAK |  |
|  | wyświetlacz podświetlany | TAK |  |
|  | klawiatura pełna, QWERTY | TAK |  |
|  | wyświetlacz kolorowy | TAK |  |
|  | gniazdo kart pamięci | TAK |  |
|  | karta pamięci co najmniej | 1 GB; |  |
|  | port mini USB lub USB | TAK |  |
|  | port Bluetooth | TAK |  |
|  | czas pracy na jednej baterii co najmniej | 8 h |  |
|  | ładowarka baterii kontrolera 230V | TAK |  |
|  | kontroler kompatybilny z zamawianym tachimetrem jednoosobowym | TAK |  |
|  | wbudowany aparat fotograficzny co najmniej 2 MPx | TAK |  |
|  | możliwość dodania opisu na wykonanym zdjęciu i dołączenie zdjęcia do pomierzonego punktu | TAK |  |
|  | możliwość podglądu obrazu z kamery tachimetru | TAK |  |
| 4.3 | Oprogramowanie kontrolera 2 szt. |  |  |
|  | oprogramowanie producenta sprzętu | TAK |  |
|  | menu w języku polskim | TAK |  |
|  | obsługa pomiarów GPS RTK; statycznych w systemie ASG-EUPOS; | TAK |  |
|  | dostęp do stacji referencyjnej (GPS + GLONASS) w promieniu co najmniej 30 km od Lublina | TAK |  |
|  | praca w państwowych i lokalnych układach współrzędnych (1992, 2000, 1965, lokalne); | TAK |  |
|  | obliczenia COGO | TAK |  |
|  | możliwość tworzenia domyślnych konfiguracji pomiarowych | TAK |  |
|  | moduł trasy 3D | TAK |  |
|  | pomiary i tyczenia | TAK |  |
|  | możliwość pracy na plikach DXF, | TAK |  |
| 4.4 | Tyczka z włókna węglowego z libellą 2 szt. | TAK |  |
| 4.5 | Uchwyt do tyczki na kontroler 2 szt. | TAK |  |
| 4.6 | Spodarka z pionem optycznym 1 szt. | TAK |  |
| 4.7 | Adapter łączący spodarkę z odbiornikiem GNSS i pryzmatem 1 szt. | TAK |  |
| 5. Odbiornik GPS GIS (szt. 3) |
| 5.1 | Odbiornik GIS GPS 1 szt. |  |  |
|  | zintegrowana antena i odbiornik GPS/SBAS | TAK |  |
|  | dokładność wyznaczania pozycji w czasie rzeczywistym co najwyżej | 5 m |  |
|  | liczba kanałów co najmniej | 12 |  |
|  | dokładność wyznaczania pozycji w postprocessingu co najwyżej | 3 m |  |
|  | wbudowana pamięć wewnętrzna RAM co najmniej | 256 MB |  |
|  | pamięć NVRAM co najmniej | 2 GB |  |
|  | częstotliwość taktowania procesora co najmniej | 600 MHz |  |
|  | polska wersja językowa mobilnego systemu operacyjnego | TAK |  |
|  | możliwością instalacji własnego oprogramowania użytkownika | TAK |  |
|  | obsługa protokołu SiRF | TAK |  |
|  | obsługa protokołu NMEA-0183 | TAK |  |
|  | komunikacja Bluetooth | TAK |  |
|  | komunikacja WLAN802.11 b/g | TAK |  |
|  | gniazdo USB | TAK |  |
|  | gniazdo microSD | TAK |  |
|  | gniazdo zewnętrznej anteny GPS | TAK |  |
|  | zintegrowany głośnik i mikrofon | TAK |  |
|  | ekran ze wskaźnikiem dotykowym | TAK |  |
|  | ekran kolorowy | TAK |  |
|  | rozmiar ekranu co najmniej | 3,5” |  |
|  | wbudowany aparat cyfrowy o matrycy co najmniej | 3 MPx |  |
|  | czas pracy baterii wewnętrznej co najmniej | 8 h |  |
|  | ładowarka do baterii 230 V | TAK |  |
|  | kabel USB do transmisji danych | TAK |  |
|  | mocowanie (pasek) na rękę | TAK |  |
|  | norma pyło i wodoszczelności co najmniej | IP44 |  |
|  | pokrowiec | TAK |  |
| 5.2 | Oprogramowanie GIS |  |  |
|  | licencja pozwalająca na instalację oprogramowania w wersji mobilnej na odbiorniku | TAK |  |
|  | odczyt pozycji GNSS | TAK |  |
|  | tworzenie wektorowych obiektów na podstawie odczytu GNSS | TAK |  |
|  | wyświetlanie danych wektorowych i rastrowych w postaci mapy | TAK |  |
|  | tworzenie obiektów z możliwością wprowadzania atrybutów | TAK |  |
|  | definiowanie słowników wartości dla atrybutów | TAK |  |
|  | zapis i odczyt danych wektorowych w formacie shapefile z atrybutami | TAK |  |
|  | zapis i odczyt danych rastrowych w formacie TIFF, GeoTIFF, JPG | TAK |  |
|  | Wymiana (transfer) danych pomiędzy oprogramowaniem zainstalowanym na komputerze i oprogramowaniem zainstalowanym na urządzeniu przenośnym poprzez komunikację przewodową i/lub bezprzewodową. | TAK |  |
| 6. Odbiornik turystyczny GPS (szt. 4) |
| 6.1 | Odbiornik GPS 1 szt. |  |  |
|  | wyświetlacz kolorowy | TAK |  |
|  | wyświetlacz co najmniej | 2,5 cala |  |
|  | port mini USB lub USB | TAK |  |
|  | wbudowana mapa topograficzna Polski | TAK |  |
|  | możliwość dodawania map | TAK |  |
|  | pamięć wewnętrzna co najmniej | 2 GB |  |
|  | możliwość korzystania z kart pamięci | TAK |  |
|  | karta pamięci co najmniej | 4GB |  |
|  | elektroniczny kompas z 3-osiową kompensacją nachylenia | TAK |  |
|  | wysokościomierz barometryczny | TAK |  |
|  | możliwość pomiaru powierzchni | TAK |  |
|  | automatyczne wyznaczenie trasy | TAK |  |
|  | wykres śladu do 8 000 punktów | TAK |  |
|  | możliwość zapisania do 100 tras | TAK |  |
|  | możliwość wstawiania pozycji (waypoint) | TAK |  |
|  | wodoszczelność co najmniej | IPX5 |  |
|  | aparat fotograficzny co najmniej | 4 MPx |  |
|  | czas działania baterii co najmniej | 10 godz. |  |
|  | ładowarka 230V | TAK |  |
|  | pokrowiec | TAK |  |
|  | kabel do transmisji danych do komputera | TAK |  |
| 7. Skaner laserowy 3D (szt. 1) |
| 7.1 | Skaner laserowy 3D 1 szt. |  |  |
|  | zasięg skanowania co najmniej | 120 m |  |
|  | dokładność pojedynczego pomiaru odległości co najmniej | 4 mm |  |
|  | szybkość skanowania co najmniej | 45 000 pkt/s |  |
|  | pole widzenia w poziomie | 360° |  |
|  | pole widzenia w pionie co najmniej | 270° |  |
|  | wbudowany pochyłomierz lub kompensator o zakresie co najmniej | +/- 5’ |  |
|  | cyfrowy aparat fotograficzny o rozdzielczości co najmniej | 0,8 MPx |  |
|  | bateria z zasilaczem | TAK |  |
|  | walizka transportowa | TAK |  |
|  | pamięć wewnętrzna lub karta pamięci co najmniej | 30 GB |  |
|  | wyświetlacz kolorowy | TAK |  |
|  | wyświetlacz dotykowy | TAK |  |
|  | wodoszczelność | IP54 |  |
|  | czas pracy na bateriach co najmniej | 3 godz. |  |
|  | dodatkowy komplet baterii | TAK |  |
|  | ładowarka na 230 V | TAK |  |
|  | adapter samochodowy do ładowarki | TAK |  |
|  | kabel do transmisji danych do komputera | TAK |  |
| 7.2 | Oprogramowanie komputerowe do obróbki danych ze skanera, umożliwiające: |  |  |
|  | opcjonalne sterowanie skanerem i rejestrację danych ze skanera | TAK |  |
|  | edycję i zarządzanie danymi | TAK |  |
|  | przetwarzanie chmur punktów w modele 3D | TAK |  |
|  | łączenie, orientację i georeferencjonowanie skanów do wspólnego układu współrzędnych w tym układów geodezyjnych np. 1992, 2000 itp. | TAK |  |
|  | automatyczne wykrywanie elementów referencyjnych | TAK |  |
|  | automatyczne orientacja skanów metodą chmura do chmury | TAK |  |
|  | modelowanie (co najmniej wpasowanie cylindrów, sfer, płaszczyzn oraz innych obiektów geometrycznych, w tym kształtek stalowych) | TAK |  |
|  | kolorowanie chmury punktów zdjęciami z cyfrowego aparatu | TAK |  |
|  | eksport do podstawowych formatów danych 3D | TAK |  |
|  | tworzenie siatki TIN | TAK |  |
|  | obliczanie objętości i analiza zmian objętości przez porównanie dwóch siatek TIN | TAK |  |
|  | obliczanie pól powierzchni | TAK |  |
|  | automatyczne tworzenie przekrojów poprzecznych wzdłuż zdefiniowanej osi | TAK |  |
|  | wizualizację z lotu ptaka | TAK |  |
|  | przesuwanie | TAK |  |
|  | zoom | TAK |  |
|  | obrót | TAK |  |
|  | automatyczne wykrywanie rur i przemieszczeń obiektów | TAK |  |
|  | tworzenie raportów poziomu dokładności wpasowani obiektów 3D | TAK |  |
|  | tworzenie raportów błędów na punktach łącznych | TAK |  |
|  | Licencja na oprogramowanie bez ograniczeń czasowych na jedno stanowisko | TAK |  |
|  | upgrade i wsparcie techniczne co najmniej | 1 rok |  |
|  | instrukcja obsługi programów w języku polskim | TAK |  |
| 7.3 | Statyw na zaciski i śruby kompatybilny z oferowanym skanerem | TAK |  |
| 8. Zestaw do elektronicznej niwelacji kodowej (szt. 1) |
| 8.1 | Niwelator elektroniczny 1 szt. |  |  |
|  | dokładność 1 km podwójnej niwelacji: |  |  |
|  | - pomiar elektroniczny na łatę inwarową co najmniej | 0,3 mm/km |  |
|  | - pomiar elektroniczny na łatę standardową co najmniej | 1 mm/km |  |
|  | - pomiar optyczny co najmniej | 2 mm/km |  |
|  | zasięg pomiaru odległości: |  |  |
|  | - elektronicznego co najmniej | 1,8 - 100 m, |  |
|  | - optycznego co najmniej | 1 m |  |
|  | dokładność pomiaru odległości co najmniej (elektroniczny pomiar) | 2 cm/20 m |  |
|  | obraz prosty | TAK |  |
|  | powiększenie lunety co najmniej | 24X |  |
|  | wodoszczelność co najmniej | IP53 |  |
|  | kompensator | TAK |  |
|  | zakres działania kompensatora co najmniej | +/- 10’ |  |
|  | dokładność kompensatora co najmniej | 0,3” |  |
|  | zapis danych |  |  |
|  | - pamięć wewnętrzna co najmniej | 6000 pomiarów |  |
|  | - karta pamięci | TAK |  |
|  | menu w języku polskim | TAK |  |
|  | Wyświetlacz LCD | TAK |  |
|  | czas pracy na bateriach co najmniej | 12 godz. |  |
|  | ładowarka 230 V do baterii | TAK |  |
|  | przewód do transmisji danych | TAK |  |
|  | kufer transportowy | TAK |  |
| 8.2 | Statyw 1 szt. | TAK |  |
| 8.3 | Łaty inwarowe 2 szt. | TAK |  |
|  | wysokość łaty co najmniej | 2 m |  |
|  | pudło na 2 szt. łat inwarowych | TAK |  |
| 9 Zestaw do elektronicznej niwelacji kodowej (szt. 2) |
| 9.1 | Elektroniczny niwelator kodowy1 szt. |  |  |
|  | dokładność 1 km podwójnej niwelacji: |  |  |
|  | - pomiar elektroniczny co najmniej | 1,5 mm/km |  |
|  | - pomiar optyczny co najmniej | 2,5 mm/km |  |
|  | zasięg elektronicznego pomiaru odległości co najmniej | 2 - 100 m |  |
|  | dokładność określenia odległości do łaty: |  |  |
|  | dla odległości poniżej 10 m, | 10 mm |  |
|  | na większych odległościach | 0,001 x d w metrach |  |
|  | obraz prosty | TAK |  |
|  | powiększenie lunety co najmniej | 24X |  |
|  | wodoszczelność co najmniej | IP54 |  |
|  | zapis danych co najmniej | 1000 pomiarów |  |
|  | przewód do transmisji danych | TAK |  |
|  | kufer transportowy | TAK |  |
| 9.2 | Statyw aluminiowy na zaciski 1 szt. | TAK |  |
| 9.3 | Łata 2 szt. | TAK |  |
|  | z włókna węglowego kompatybilna z oferowanym niwelatorem | TAK |  |
|  | długość co najmniej | 4 m |  |
|  | składana z co najmniej 3 łączonych elementów | TAK |  |
|  | opis front pas kodowy | TAK |  |
|  | opis rewers podziałka w cm | TAK |  |
|  | współczynnik rozszerzalności co najwyżej | 10 ppm/°C |  |
|  | libella | TAK |  |
|  | pokrowiec | TAK |  |
| 10. Zestaw do elektronicznej niwelacji kodowej (szt. 2) |
| 10.1 | Elektroniczny niwelator kodowy1 szt. |  |  |
|  | dokładność 1 km podwójnej niwelacji: |  |  |
|  | - pomiar elektroniczny co najmniej | 1,5 mm/km |  |
|  | - pomiar optyczny co najmniej | 2,5 mm/km |  |
|  | zasięg elektronicznego pomiaru odległości co najmniej | 2 - 100 m |  |
|  | dokładność określenia odległości do łaty: |  |  |
|  | dla odległości poniżej 10 m, | 10 mm |  |
|  | na większych odległościach | 0,001 x d w metrach |  |
|  | obraz prosty | TAK |  |
|  | powiększenie lunety co najmniej | 24X |  |
|  | wodoszczelność co najmniej | IP54 |  |
|  | zapis danych co najmniej | 1000 pomiarów |  |
|  | przewód do transmisji danych | TAK |  |
|  | kufer transportowy | TAK |  |
| 10.2 | Statyw aluminiowy na zaciski 1 szt. | TAK |  |
| 10.3 | Łata 2 szt. | TAK |  |
|  | długość łaty co najmniej | 4 m |  |
|  | aluminiowa, teleskopowa kompatybilna z oferowanym niwelatorem | TAK |  |
|  | opis front pas kodowy | TAK |  |
|  | opis rewers podziałka w mm | TAK |  |
|  | libella | TAK |  |
|  | pokrowiec | TAK |  |
| 11. Zestaw do niwelacji laserowej (szt. 2) |
| 11.1 | Rotacyjny niwelator laserowy 1 szt. |  |  |
|  | źródło światła: widzialny, czerwony (635 nm) | TAK |  |
|  | dokładność samopoziomowania co najmniej | 2,6 mm/30 m |  |
|  | zasięg pracy co najmniej | 300 m |  |
|  | pochylenie płaszczyzny (w jednym kierunku) | ±8,7% |  |
|  | szybkość obrotów głowicy co najmniej | 600 obr/min |  |
|  | czas pracy na akumulatorach Ni-MH co najmniej | 30 h |  |
|  | klasa odporności co najmniej | IP55 |  |
|  | kufer transportowy | TAK |  |
|  | akumulatorki Ni-MH | TAK |  |
|  | zasilacz | TAK |  |
|  | czujnik laserowy z uchwytem na łatę | TAK |  |
|  | możliwość pracy pionowej, poziomej i na spadku | TAK |  |
|  | pilot do sterowania niwelatora | TAK |  |
| 11.2 | Statyw 1 szt. |  |  |
|  | aluminiowy na zaciski z wysięgnikiem o wysokości co najmniej | 2 m |  |
|  | płaska głowica | TAK |  |
| 11.3 | Łata laserowa 1 szt. |  |  |
|  | łata laserowa o długości co najmniej | 3,5 m |  |
|  | libella do dokładnego poziomowania | TAK |  |
|  | pokrowiec transportowy | TAK |  |
| 12. Zestaw do niwelacji technicznej (szt. 10) |  |
| 12.1 | Samopoziomujący niwelator optyczny 1 szt. |  |  |
|  | dokładność 1 km podwójnej niwelacji co najmniej | 2,0 mm/km |  |
|  | obraz lunety | prosty |  |
|  | powiększenie lunety co najmniej | 24X |  |
|  | wodoszczelność co najmniej | IPX5 |  |
|  | dokładność kompensatora co najmniej | 1’’ |  |
|  | zakres pracy kompensatora co najmniej | 12’ |  |
|  | kufer transportowy | TAK |  |
| 12.2 | Statyw 1 szt. |  |  |
|  | aluminiowy na zaciski | TAK |  |
|  | z płaska głowicą | TAK |  |
| 12.3 | Łata 2 szt. |  |  |
|  | aluminiowa | TAK |  |
|  | teleskopowa | TAK |  |
|  | o długości co najmniej | 5 m |  |
|  | z libellą | TAK |  |
|  | z pokrowcem | TAK |  |
| 12.4 | Żabka geodezyjna 1 szt. |  |  |
|  | żeliwna z dwoma trzpieniami | TAK |  |
|  | waga | 3 kg |  |
|  | wyposażona w uchwyt | TAK |  |
|  | malowana | TAK |  |
| 13. Laser krzyżowy (szt. 2) |
| 13.1 | Laser krzyżowy 1 szt. |  |  |
|  | źródło światła dioda laserowa (widzialna, czerwona) 635 nm | TAK |  |
|  | dokładność poziomowania co najmniej | ±1,5 mm/5 m |  |
|  | zasięg pracy co najmniej | 12 m |  |
|  | wyświetlane dwie wiązki wzajemnie prostopadłe płaszczyzny w pionie i w poziomie | TAK |  |
|  | zakres samopoziomowania co najmniej | 3,5° |  |
|  | klasa odporności co najmniej | IP54 |  |
|  | kufer transportowy | TAK |  |
|  | czujnik laserowy z uchwytem | TAK |  |
|  | tarczka | TAK |  |
|  | okulary | TAK |  |
| 14. Zestaw do laserowego pomiaru odległości (szt. 4) |
| 14.1 | Dalmierz laserowy 1 szt. |  |  |
|  | kolor lasera | czerwony |  |
|  | zasięg co najmniej | 0.05 - 200 m |  |
|  | dokładność | 1,0 mm |  |
|  | czujnik pochylenia | 360° |  |
|  | celownik cyfrowy | TAK |  |
|  | zoom celownika co najmniej | 4X |  |
|  | funkcje pomiarowe: |  |  |
|  | pomiar odległości | TAK |  |
|  | powierzchnia, | TAK |  |
|  | objętość | TAK |  |
|  | dodawanie, odejmowanie | TAK |  |
|  | pomiar ciągły | TAK |  |
|  | min/max | TAK |  |
|  | Pitagoras | TAK |  |
|  | funkcja trapezowa | TAK |  |
|  | tyczenie | TAK |  |
|  | timer | TAK |  |
|  | pamięć wyników | TAK |  |
|  | transmisja Bluetooth | TAK |  |
|  | kolorowy ekran | TAK |  |
|  | odporność co najmniej | IP54 |  |
|  | pokrowiec | TAK |  |
| 14.2. | Statyw 1 szt. |  |  |
|  | aluminiowy | TAK |  |
|  | składany | TAK |  |
|  | korba do precyzyjnej regulacji wysokości | TAK |  |
|  | o zakresie pracy do co najmniej | 170 cm |  |
|  | głowica ustawiana w 3 płaszczyznach | TAK |  |
|  | kompatybilny z oferowanym dalmierzem | TAK |  |
|  | zaciski mimośrodowe na nogach | TAK |  |
|  | stopki z antypoślizgowymi okładzinami | TAK |  |
|  | pokrowiec transportowy | TAK |  |
| 15. Mechaniczny drogomierz kołowy (szt. 2) |
| 15.1 | Mechaniczny drogomierz kołowy 1 szt. |  |  |
|  | zakres pomiarowy co najmniej | 0,01 - 9999,99 m |  |
|  | dokładność co najmniej | +/- 0,2% mierzonej długości |  |
|  | wartość działki elementarnej co najmniej | 0,01m |  |
|  | zerowanie ręczne | TAK |  |
|  | maksymalna prędkość pomiaru | 7 km/h |  |
|  | licznik mierzy odległość w ruchu do przodu oraz odejmuje w ruchu wstecz | TAK |  |
|  | stopka | TAK |  |
|  | pokrowiec | TAK |  |
| 16. Wykrywacz instalacji podziemnych (szt. 2) |
| 16.1 | Wykrywacz instalacji podziemnych 1 szt. |  |  |
|  | tryb pracy indukcyjny | TAK |  |
|  | tryb pracy galwaniczny (podłączenie do przewodu) | TAK |  |
|  | częstotliwość co najmniej | 15 - 60 kHz |  |
|  | głębokość wykrywania instalacji co najmniej | 2,5 m |  |
|  | wykrywanie przewodów będących pod napięciem elektrycznym | TAK |  |
|  | możliwość rejestracji danych w pamięci urządzenia | TAK |  |
|  | pamięć co najmniej | 30 GB |  |
|  | transmisja danych przez Bluetooth | TAK |  |
|  | klasa odporności co najmniej | IP54 |  |
|  | śledzenie przebiegu rur z tworzyw sztucznych, ceramicznych i innych niemetalowych | TAK |  |
|  | czas pracy baterii co najmniej | 25 godzin |  |
|  | akumulatory zasilające | TAK |  |
| 16.2 | Wyposażenie dodatkowe |  |  |
|  | kompatybilny generator sygnałów umożliwiający śledzenie przebiegu podziemnych kabli lub metalowych rur pracujący w trybie co najmniej | 8 lub 33 kHz |  |
|  | przewód z klemą umożliwiający podłączenia generatora sygnałów do rur o średnicy zewnętrznej 100 mm | TAK |  |
|  | oprogramowanie umożliwiające pobieranie i sortowanie danych pomiarowych | TAK |  |
|  | waliza transportowa | TAK |  |
|  | ładowarka do akumulatorów 230V | TAK |  |
| 17. Węgielnica z pionem (szt. 4) |
| 17.1 | Węgielnica z pionem 1 szt. |  |  |
|  | dwa pryzmaty | TAK |  |
|  | możliwość zakrycia pryzmatów | TAK |  |
|  | obraz czysty i jasny | TAK |  |
|  | pion sznurkowy stalowy zakończony szpicem | TAK |  |
|  | waga pionu | 150 g |  |
| 18. Komplet szpilek geodezyjnych (szt. 6) |
| 18.1 | Komplet szpilek geodezyjnych |  |  |
|  | wykonane z odpornej na korozję ocynkowanej stali | TAK |  |
|  | stal sprężysta nie ulegająca odkształceniu nawet pod dużym naciskiem przy wbijaniu | TAK |  |
|  | ucho i zaostrzone czubki ułatwiające wbicie szpilki w grunt | TAK |  |
|  | dwa kółka, wykonane ze sprężystego, ocynkowanego drutu stalowego, służące do zawieszania szpilek | TAK |  |
|  | ilość szpilek | 11 szt. |  |
| 19. Komplet tyczek geodezyjnych (szt. 10) |
| 19.1 | Komplet aluminiowych tyczek skręcanych 4 szt. |  |  |
|  | elementy po 1 m zakończone z jednej strony stalowym hartowanym grotem z drugiej gwintem wewnętrznym 4 szt. | TAK |  |
|  | elementy po 1 m zakończone z jednej strony gwintem zewnętrznym 4 szt. | TAK |  |
|  | ilość tyczek w komplecie | 4 szt. |  |
|  | średnica elementu | 25 mm |  |
|  | malowane w kolorze biało-czerwonym | TAK |  |
|  | tyczki pokryte (zabezpieczone) tworzywem sztucznym (folia termokurczliwa) | TAK |  |
|  | pokrowiec | TAK |  |
| 20. Stojak do tyczek (szt. 5) |
| 20.1 | Stojak do tyczek 1 szt. |  |  |
|  | ocynkowany | TAK |  |
|  | stała długość nóg | TAK |  |
|  | trójnożny | TAK |  |
|  | z tuleją | TAk |  |
| 21. Taśma stalowa (szt. 10) |
| 21.1 | Taśma stalowa |  |  |
|  | wzmocniona | TAK |  |
|  | pokryta polyamidem | TAK |  |
|  | odporna na ścieranie i korozję | TAK |  |
|  | długość | 50 m |  |
|  | szerokość | 13 mm |  |
|  | kolor biały lub żółty | TAK |  |
|  | nadruk proszkowy | TAK |  |
|  | metry zaznaczone na czerwono | TAK |  |
|  | zwijana na ramkę w kształcie litery V | TAK |  |
|  | wyposażona składane pokrętło zwijające | TAK |  |
|  | uchwyt z tworzywa sztucznego do trzymania taśmy | TAK |  |
| 22. Taśma stalowa (szt. 4) |
| 22.1 | Taśma stalowa |  |  |
|  | wzmocniona | TAK |  |
|  | pokryta polyamidem | TAK |  |
|  | odporna na ścieranie i korozję | TAK |  |
|  | długość | 30 m |  |
|  | szerokość | 13 mm |  |
|  | kolor biały lub żółty | TAK |  |
|  | nadruk proszkowy | TAK |  |
|  | metry zaznaczone na czerwono | TAK |  |
|  | zwijana na ramkę w kształcie litery V | TAK |  |
|  | wyposażona składane pokrętło zwijające | TAK |  |
|  | uchwyt z tworzywa sztucznego do trzymania taśmy | TAK |  |
| 23. Podstawa pod statyw (szt. 10) |
| 23.1 | Trójnik (podstawa) pod statyw 1 szt. |  |  |
|  | wykonany z aluminium | TAK |  |
|  | uniwersalny do każdego statywu | TAK |  |
|  | mocowanie nóg statywu w otworach oraz przytwierdzanie za pomocą rzepów | TAK |  |
| 24. Szkicownik geodezyjny A 4 (szt. 20) |
| 24.1 | Szkicownik geodezyjny 1 szt. |  |  |
|  | format | A4 |  |
|  | wykonany z drewna | TAK |  |
|  | malowany lakierem | TAK |  |
|  | zawias na całej długości | TAK |  |
|  | jedno lub dwa zamknięcia | TAK |  |
|  | dwie podkładki w tym jedna przezroczysta | TAK |  |
|  | wyposażony w pasek o regulowanej długości | TAK |  |
| 25. Szkicownik geodezyjny A 3 (szt. 6) |
| 25.1 | Szkicownik geodezyjny 1 szt. |  |  |
|  | format | A3 |  |
|  | wykonany z drewna | TAK |  |
|  | malowany lakierem | TAK |  |
|  | zawias na całej długości | TAK |  |
|  | dwa zamknięcia | TAK |  |
|  | dwie podkładki w tym jedna przezroczysta | TAK |  |
|  | wyposażony w pasek o regulowanej długości | TAK |  |
| 26. Zestaw do tachimetrii bezlustrowej (szt. 1) |
| 26.1 | Tachimetr bezlustrowy 1 szt. |  |  |
|  | dokładność pomiaru kąta co najmniej | 3” (10 cc) |  |
|  | zasięg pomiaru odległości na 1 pryzmat co najmniej | 3400 m |  |
|  | zasięg pomiaru bezlustrowego co najmniej | 500 m |  |
|  | dokładność pomiaru odległości: |  |  |
|  | bezlustrowego co najmniej | 3 mm + 2 ppm |  |
|  | na pryzmat co najmniej | 2 mm+2 ppm |  |
|  | powiększenie lunety | 30 x |  |
|  | ogniskowanie co najmniej | 1,7 m |  |
|  | pamięć wewnętrzna co najmniej | 500 MB |  |
|  | wyświetlacz kolorowy | TAK |  |
|  | wyświetlacz dotykowy | TAK |  |
|  | wyświetlacz podświetlany | TAK |  |
|  | kompensator co najmniej | dwuosiowy |  |
|  | oprogramowanie tachimetru w języku polskim | TAK |  |
|  | oprogramowanie tachimetru winno min. umożliwiać: |  |  |
|  | pomiar i rejestrację pikiet tachimetrycznych, | TAK |  |
|  | tyczenia punktów ze szkicu | TAK |  |
|  | import/eksport plików wektorowych | TAK |  |
|  | wcięcia kątowe i liniowe | TAK |  |
|  | obliczanie powierzchni | TAK |  |
|  | port USB | TAK |  |
|  | ładowarka 230 V | TAK |  |
|  | diody do tyczenia | TAK |  |
|  | pendrive | TAK |  |
|  | wodoszczelność co najmniej | IP55 |  |
|  | czas pracy na bateriach co najmniej | 12 godz. |  |
|  | waliza transportowa | TAK |  |
| 26.2 | Statyw drewniany ciężki 1 szt. |  |  |
|  | na śruby | TAK |  |
|  | z dużą głowicą | TAK |  |
|  | kompatybilny z tachimetrem | TAK |  |
| 26.3 | Tyczka teleskopowa z libellą 1 szt. |  |  |
|  | wysokość co najmniej | 3,5 m |  |
| 26.4 | Pryzmat standardowy 1 szt. |  |  |
| a) | pryzmat okrągły | TAK |  |
| b) | umieszczony w polimerowym lub metalowym uchwycie | TAK |  |
| c) | z tarczą celowniczą | TAK |  |

* W rubryce nr 4 „Oferowane” należy wpisać tak lub nie, a w pozycjach, w których Zamawiający wymaga wpisania określonych parametrów – odpowiednio wpisać oferowane parametry.

.....................................................................

Podpis i pieczęć osoby/osób uprawnionej

do reprezentowania Wykonawcy

Załącznik nr 19

do Specyfikacji Istotnych

Warunków Zamówienia

Część 19

Specyfikacja techniczna zamawianego sprzętu

Nazwa sprzętu:  cyfrowy aparat fotograficzny - (lustrzanka) z obiektywem

Nr kontraktu/poz. w kontrakcie: 8/18

Zamawiana ilość (szt.): 1

Grupa i kod z CPV w ramach grupy:  38651000-3 Aparaty fotograficzne; 38650000-6 Sprzęt fotograficzny

| 1. Zamawiający: Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie, Centrum Innowacyjno-Wdrożeniowe Nowych Technik i Technologii w Inżynierii Rolniczej 2. Osoba do kontaktu: dr inż. Tomasz Słowik telefon stacjonarny: 81 531 83 14 lub 81 531 83 15 telefon komórkowy: 608 044 309 mail: tomasz.slowik@up.lublin.pl 3. Miejsce dostawy: ul. Głęboka 28, 20-612 Lublin Nazwa Jednostki: CLB Pokój/pomieszczenie nr: 3.42 |
| --- |
| Lp. | Oczekiwane parametry techniczne | Wymagane parametry techniczne | Oferowane parametry techniczne |
| 1. | 2. | 3. | 4. |
| 1. | Aparat fotograficzny z obiektywem |  |  |
|  | przetwornik obrazu o rozdzielczości co najmniej | 18 Mpix |  |
|  | matryca CMOS | TAK |  |
|  | przestrzeń kolorów sRGB, Adobe RGB | TAK |  |
|  | filtr dolnoprzepustowy | TAK |  |
|  | wbudowany system czyszczenia matrycy | TAK |  |
|  | obiektyw z ogniskową co najmniej | 18-200 mm (f/3.5-5.6 IS) |  |
|  | stabilizacja obrazu w obiektywie | TAK |  |
|  | lampa błyskowa nie gorsza niż | korekcja błysku od -3EV do +3EV z krokiem co 1/3 lub 1/2EV, synchronizacja X-sync 1/250 s |  |
|  | obsługa kart pamięci SD, SDHC, SDXC | TAK |  |
|  | format zapisu zdjęć RAW, sRAW, JPEG | TAK |  |
|  | tryb ostrości ciągły, pojedynczy, mieszany | TAK |  |
|  | sensor pomiaru ostrości zawierający co najmniej | 9 punktów krzyżowych |  |
|  | pomiar światła skoncentrowany, centralnie ważony uśredniony, punktowy, wielosegmentowy | TAK |  |
|  | czas naświetlania w zakresie nie mniejszym niż | 1/8000-30 s |  |
|  | tryb ekspozycji manualny i automatyczny, preselekcja czasu oraz przysłony, program AE | TAK |  |
|  | korekcja ekspozycji w zakresie nie mniejszym niż | -5EV – +5EV z krokiem co 1/3 lub 1/2EV |  |
|  | czułość ISO co najmniej | 100-6400 (z dokładnością do 1/3 lub całego stopnia) |  |
|  | redukcja szumów przy dłuższych czasach ekspozycji oraz w wyższych czułościach ISO | TAK |  |
|  | ekran TFT z regulacją jasności oraz powłoką antyrefleksyjną | TAK |  |
|  | wizjer pentapryzmatyczny z korekcją dioptrii w zakresie nie mniejszym niż | -3 – +1 |  |
|  | złącze USB, AV, HDMI | TAK |  |
|  | oprogramowanie w języku polskim | TAK |  |
|  | karta pamięci o pojemności nie mniejszej niż | 16 GB |  |
|  | akumulator | TAK |  |
|  | ładowarka | TAK |  |
|  | przewód do transmisji danych | TAK |  |
|  | pasek | TAK |  |
|  | torba transportowa | TAK |  |

* W rubryce nr 4 „Oferowane” należy wpisać tak lub nie, a w pozycjach, w których Zamawiający wymaga wpisania określonych parametrów – odpowiednio wpisać oferowane parametry.

.....................................................................

Podpis i pieczęć osoby/osób uprawnionej

do reprezentowania Wykonawcy

Załącznik nr 20

do Specyfikacji Istotnych

Warunków Zamówienia

…………………………………….

(pieczęć Wykonawcy)

OŚWIADCZENIE SKŁADANE ZGODNIE Z ART. 24 UST. 1

USTAWY PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

Biorąc udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia na dostawę wraz z montażem aparatury naukowo-badawczej oraz wyposażenia dydaktycznego budynku Centrum Innowacyjno-Wdrożeniowego Nowych Technik i Technologii w Inżynierii Rolniczej przy ul. Głębokiej 28 w Lublinie z podziałem na 19 części, oświadczamy, że nie podlegamy wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy Pzp, ponieważ nie zachodzą nw. okoliczności skutkujące wykluczeniem nas z postępowania.

Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się:

1) wykonawców, którzy wyrządzili szkodę, nie wykonując zamówienia lub wykonując je nienależycie, lub zostali zobowiązani do zapłaty kary umownej, jeżeli szkoda ta lub obowiązek zapłaty kary umownej wynosiły nie mniej niż 5% wartości realizowanego zamówienia i zostały stwierdzone orzeczeniem sądu, które uprawomocniło się w okresie 3 lat przed wszczęciem postępowania;

1a) wykonawców, z którymi dany zamawiający rozwiązał albo wypowiedział umowę w sprawie zamówienia publicznego albo odstąpił od umowy w sprawie zamówienia publicznego, z powodu okoliczności, za które wykonawca ponosi odpowiedzialność, jeżeli rozwiązanie albo wypowiedzenie umowy albo odstąpienie od niej nastąpiło w okresie 3 lat przed wszczęciem postępowania, a wartość niezrealizowanego zamówienia wyniosła, co najmniej 5% wartości umowy;

2) wykonawców, w stosunku, do których otwarto likwidację lub których upadłość ogłoszono, z wyjątkiem wykonawców, którzy po ogłoszeniu upadłości zawarli układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku upadłego;

3) wykonawców, którzy zalegają z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, z wyjątkiem przypadków, gdy uzyskali oni przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie, rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;

4) osoby fizyczne, które prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;

5) spółki jawne, których wspólnika prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia ,przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;

6) spółki partnerskie, których partnera lub członka zarządu prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;

7) spółki komandytowe oraz spółki komandytowo-akcyjne, których komplementariusza prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;

8) osoby prawne, których urzędującego członka organu zarządzającego prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;

9) podmioty zbiorowe, wobec których sąd orzekł zakaz ubiegania się o zamówienia na podstawie przepisów o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary;

10) wykonawców będących osobami fizycznymi, które prawomocnie skazano za przestępstwo, o którym mowa w art. 9 lub art. 10 ustawy z dnia 15 czerwca 2012r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. poz. 769) – przez okres 1 roku od dnia uprawomocnienia się wyroku;

11) wykonawców będących spółką jawną, spółką partnerską, spółką komandytową, spółką komandytowo-akcyjną lub osobą prawną, których odpowiednio wspólnika, partnera, członka zarządu, komplementariusza lub urzędującego członka organu zarządzającego prawomocnie skazano za przestępstwo, o którym mowa w art. 9 lub art. 10 ustawy z dnia 15 czerwca 2012r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej – przez okres 1 roku od dnia uprawomocnienia się wyroku.

................................ dnia................. 2013 roku

(miejscowość)

...............................................................

Podpis i pieczęć osoby/osób uprawnionej

do reprezentowania Wykonawcy

Załącznik nr 21

do Specyfikacji Istotnych

Warunków Zamówienia

………………………………….…

(pieczęć Wykonawcy)

OŚWIADCZENIE SKŁADANE ZGODNIE Z ART. 22 UST. 1 USTAWY PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

Biorąc udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia na dostawę wraz z montażem aparatury naukowo-badawczej oraz wyposażenia dydaktycznego budynku Centrum Innowacyjno-Wdrożeniowego Nowych Technik i Technologii w Inżynierii Rolniczej przy ul. Głębokiej 28 w Lublinie z podziałem na 19 części, oświadczamy, że możemy ubiegać się o udzielenie zamówienia, ponieważ spełniamy warunki zgodnie z art. 22 ust.1 ustawy Prawo zamówień publicznych dotyczące:

1/ posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania,

2/ posiadania wiedzy i doświadczenia,

3/ dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,

4/ sytuacji ekonomicznej i finansowej.

............................... dnia............ 2013 r.

( miejscowość)

.....................................................................

Podpis i pieczęć osoby/osób uprawnionej

do reprezentowania Wykonawcy

Załącznik nr 22

do Specyfikacji Istotnych

Warunków Zamówienia

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY

O PRZYNALEŻNOŚCI LUB BRAKU PRZYNALEŻNOŚCI DO GRUPY KAPITAŁOWEJ

W TRYBIE ART. 26 UST. 2D USTAWY PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH*

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę wraz z montażem aparatury naukowo-badawczej oraz wyposażenia dydaktycznego budynku Centrum Innowacyjno-Wdrożeniowego Nowych Technik i Technologii w Inżynierii Rolniczej przy ul. Głębokiej 28 w Lublinie z podziałem na 19 części.

Nazwa Wykonawcy: 	………….…………………………………………………………………………..

Adres Wykonawcy: ……………………………………………………………..………………………...…

Numer telefonu: …………………………………………………………………………..….…………...…

Numer fax:…………………………………………………………….………………………….………….

E-mail: ……………………………………………………………………………………………………….

przedkładam informację, w trybie art. 26 ust. 2d ustawy Prawo zamówień publicznych Dz. U. z 2010 r. nr 113, poz. 759 z późn. zm.), o tym, że:

( nie należę do grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5 ustawy Prawo zamówień publicznych; **

( należę do grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5 ustawy Prawo zamówień publicznych **.

W przypadku przynależności Wykonawcy do grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5 ustawy Prawo zamówień publicznych, Wykonawca składa wraz z ofertą listę podmiotów należących do grupy kapitałowej.**

……………………………………………

(miejscowość i data)

...................................................................

Podpis i pieczęć osoby/osób uprawnionej

do reprezentowania Wykonawcy

* Podpisuje każdy Wykonawca składający ofertę.

* W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie powyższy dokument składa każdy z Wykonawców oddzielnie.

** Odpowiednie zaznaczyć „X”

Załącznik nr 23

do specyfikacji istotnych

warunków zamówienia

Oferta Wykonawcy

Nazwa Wykonawcy:

………...............................................................................................................................................

…………………………………………………………………………………………………...…

Siedziba Wykonawcy:  ...........................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................

Adres do korespondencji: ...........................................................................................................................................................

Nr telefonu……………………………………………………………………………….………..

Nr faksu ..........................................................................................................................................

e-mail: ……………………………………………………………………………………..………

Nr NIP ..............................................................................................................................................

Nr REGON ......................................................................................................................................

skierowana do:

Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie

20-950 Lublin ul. Akademicka 13

Nawiązując do ogłoszenia w sprawie przetargu nieograniczonego, w którym otwarcie ofert nastąpi dnia ........................................ 2013 r., w siedzibie Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie ul. Akademicka 13, w Sali Kolegialnej oraz na podstawie pobranej SIWZ.

CZĘŚĆ 1*

1. Oferujemy wykonanie dostawy zestawu przyrządów pomiarowych i elementów łączeniowych układów elektrycznych;  zestawu  mierników  do  oceny  środków  ochrony  przeciwporażeniowej; analizatorów parametrów układów elektrycznych;  zestawu mierników wielkości nieelektrycznych;  zestawu mobilnych urządzeń manipulacyjnych, zgodnie z załącznikiem nr 1 do SIWZ:

Cena netto przedmiotu dostawy wynosi: ................................................................ zł,

(słownie: ........................................................................................................................).

stawka podatku VAT ......................... %,

Cena ofertowa brutto przedmiotu dostawy wynosi: ..................................................................................................................................... zł,

(słownie: ......................................................................................................................zł).

Udzielamy na przedmiot zamówienia ………….…. miesięcy gwarancji, z tym że Zamawiający wymaga udzielenia gwarancji na przedmiot zamówienia na minimum 24 miesiące.

Gwarancja liczona będzie od daty podpisania protokółu zdawczo-odbiorczego przez przedstawiciela Zamawiającego i Wykonawcy.

CZĘŚĆ 2*

2. Oferujemy wykonanie  dostawy systemu zdalnego pomiaru i rejestracji temperatury urządzeń i otoczenia, zgodnie z załącznikiem nr 2 do SIWZ:

Cena netto przedmiotu dostawy wynosi: ................................................................ zł,

(słownie: .......................................................................................................................).

stawka podatku VAT ......................... %,

Cena ofertowa brutto przedmiotu dostawy wynosi: ...................................................................................................................................... zł,

(słownie: .......................................................................................................................zł).

Udzielamy na przedmiot zamówienia ………………..……... miesięcy gwarancji, z tym że Zamawiający wymaga udzielenia gwarancji na przedmiot zamówienia na minimum 24 miesiące. Gwarancja liczona będzie od daty podpisania protokółu zdawczo-odbiorczego przez przedstawiciela Zamawiającego i Wykonawcy.

CZĘŚĆ 3*

3. Oferujemy wykonanie dostawy urządzeń sterujących procesami przemysłowymi, zgodnie z załącznikiem nr 3 do SIWZ:

Cena netto przedmiotu dostawy wynosi: ................................................................ zł,

(słownie: .......................................................................................................................).

stawka podatku VAT ......................... %,

Cena ofertowa brutto przedmiotu dostawy wynosi: ..................................................................................................................................... zł,

(słownie: ......................................................................................................................zł).

Udzielamy na przedmiot zamówienia ……………….……... miesięcy gwarancji, z tym że Zamawiający wymaga udzielenia gwarancji na przedmiot zamówienia na minimum 24 miesięcy. Gwarancja liczona będzie od daty podpisania protokółu zdawczo-odbiorczego przez przedstawiciela Zamawiającego i Wykonawcy,

CZĘŚĆ 4*

4. Oferujemy wykonanie dostawy wizyjnego system analizy obrazów, zgodnie z załącznikiem nr 4 do SIWZ:

Cena netto przedmiotu dostawy wynosi: ................................................................ zł,

(słownie: .......................................................................................................................).

stawka podatku VAT ......................... %,

Cena ofertowa brutto przedmiotu dostawy wynosi: ..................................................................................................................................... zł,

(słownie: .....................................................................................................................zł).

Udzielamy na przedmiot zamówienia …………………….……. miesięcy gwarancji, z tym że Zamawiający wymaga udzielenia gwarancji na przedmiot zamówienia na minimum 24 miesięcy. Gwarancja liczona będzie od daty podpisania protokółu zdawczo-odbiorczego przez przedstawiciela Zamawiającego i Wykonawcy.

CZĘŚĆ 5*

5. Oferujemy wykonanie dostawy systemu rejestracji sygnału EKG, zgodnie z załącznikiem nr 5 do SIWZ:

Cena netto przedmiotu dostawy wynosi: ................................................................ zł,

(słownie: .......................................................................................................................).

stawka podatku VAT ......................... %,

Cena ofertowa brutto przedmiotu dostawy wynosi: .................................................................................................................................... zł,

(słownie: ....................................................................................................................zł).

Udzielamy na przedmiot zamówienia ………………….. miesięcy gwarancji, z tym że Zamawiający wymaga udzielenia gwarancji na przedmiot zamówienia na minimum 24 miesięcy. Gwarancja liczona będzie od daty podpisania protokółu zdawczo-odbiorczego przez przedstawiciela Zamawiającego i Wykonawcy.

CZĘŚĆ 6*

6. Oferujemy wykonanie dostawy urządzeń badawczych do oceny sprawności operatora i pomiarów jego obciążeń psychofizycznych w środowisku pracy – aparaty i testy, zgodnie z załącznikiem nr 6 do SIWZ:

Cena netto przedmiotu dostawy wynosi: ................................................................ zł,

(słownie: .......................................................................................................................).

stawka podatku VAT ......................... %,

Cena ofertowa brutto przedmiotu dostawy wynosi: .................................................................................................................................... zł,

(słownie: ....................................................................................................................zł).

Udzielamy na przedmiot zamówienia …………………. miesięcy gwarancji, z tym że Zamawiający wymaga udzielenia gwarancji na przedmiot zamówienia na minimum 24 miesięcy. Gwarancja liczona będzie od daty podpisania protokółu zdawczo-odbiorczego przez przedstawiciela Zamawiającego i Wykonawcy,

CZĘŚĆ 7*

7. Oferujemy wykonanie dostawy urządzeń badawczych do oceny sprawności operatora i pomiarów jego obciążeń psychofizycznych w środowisku pracy – ergometry, zgodnie z załącznikiem nr 7 do SIWZ:

Cena netto przedmiotu dostawy wynosi: ................................................................ zł,

(słownie: .......................................................................................................................).

stawka podatku VAT ......................... %,

Cena ofertowa brutto przedmiotu dostawy wynosi: .................................................................................................................................... zł,

(słownie: ....................................................................................................................zł).

Udzielamy na przedmiot zamówienia ………………..……. miesięcy gwarancji, z tym że Zamawiający wymaga udzielenia gwarancji na przedmiot zamówienia na minimum 24 miesięcy. Gwarancja liczona będzie od daty podpisania protokółu zdawczo-odbiorczego przez przedstawiciela Zamawiającego i Wykonawcy,

CZĘŚĆ 8*

8. Oferujemy wykonanie dostawy urządzenia badawczego do oceny sprawności operatora i pomiarów jego obciążeń psychofizycznych w środowisku pracy – Kompletne urządzenie do prowadzenia biofeedbacku i monitoringu fizjologicznego, zgodnie z załącznikiem nr 8 do SIWZ:

Cena netto przedmiotu dostawy wynosi: ................................................................ zł,

(słownie: .......................................................................................................................).

stawka podatku VAT ......................... %,

Cena ofertowa brutto przedmiotu dostawy wynosi: .................................................................................................................................... zł,

(słownie: ....................................................................................................................zł).

Udzielamy na przedmiot zamówienia …………………. miesięcy gwarancji, z tym że Zamawiający wymaga udzielenia gwarancji na przedmiot zamówienia na minimum 24 miesiące. Gwarancja liczona będzie od daty podpisania protokółu zdawczo-odbiorczego przez przedstawiciela Zamawiającego i Wykonawcy,

CZĘŚĆ 9*

9. Oferujemy wykonanie dostawy urządzeń badawczych do oceny sprawności operatora i pomiarów jego obciążeń psychofizycznych w środowisku pracy – mierniki wydatku energetycznego, zgodnie z załącznikiem nr 9 do SIWZ:

Cena netto przedmiotu dostawy wynosi: ................................................................ zł,

(słownie: .......................................................................................................................).

stawka podatku VAT ......................... %,

Cena ofertowa brutto przedmiotu dostawy wynosi: .................................................................................................................................... zł,

(słownie: ....................................................................................................................zł).

Udzielamy na przedmiot zamówienia …………………. miesięcy gwarancji, z tym że Zamawiający wymaga udzielenia gwarancji na przedmiot zamówienia na minimum 24 miesiące. Gwarancja liczona będzie od daty podpisania protokółu zdawczo-odbiorczego przez przedstawiciela Zamawiającego i Wykonawcy,

CZĘŚĆ 10*

10. Oferujemy wykonanie dostawy zestawu badawczego do pomiaru i oceny poziomu emisji szkodliwych lub uciążliwych czynników fizycznych w środowisku pracy – dostawa mierników, zgodnie z załącznikiem nr 10 do SIWZ:

Cena netto przedmiotu dostawy wynosi: ................................................................ zł,

(słownie: .......................................................................................................................).

stawka podatku VAT ......................... %,

Cena ofertowa brutto przedmiotu dostawy wynosi: .................................................................................................................................... zł,

(słownie: ....................................................................................................................zł).

Udzielamy na przedmiot zamówienia …………………. miesięcy gwarancji, z tym że Zamawiający wymaga udzielenia gwarancji na przedmiot zamówienia na minimum 24 miesiące. Gwarancja liczona będzie od daty podpisania protokółu zdawczo-odbiorczego przez przedstawiciela Zamawiającego i Wykonawcy,

CZĘŚĆ 11*

11. Oferujemy wykonanie dostawy zestawu badawczego do pomiaru i oceny poziomu emisji szkodliwych lub uciążliwych czynników fizycznych w środowisku pracy - kamera termowizyjna, zgodnie z załącznikiem nr 11 do SIWZ:

Cena netto przedmiotu dostawy wynosi: ................................................................ zł,

(słownie: .......................................................................................................................).

stawka podatku VAT ......................... %,

Cena ofertowa brutto przedmiotu dostawy wynosi: .................................................................................................................................... zł,

(słownie: ....................................................................................................................zł).

Udzielamy na przedmiot zamówienia …………………. miesięcy gwarancji, z tym że Zamawiający wymaga udzielenia gwarancji na przedmiot zamówienia na minimum 24 miesiące. Gwarancja liczona będzie od daty podpisania protokółu zdawczo-odbiorczego przez przedstawiciela Zamawiającego i Wykonawcy,

CZĘŚĆ 12*

12. Oferujemy wykonanie dostawy zestawu odbiorników GPS,  zgodnie z załącznikiem nr 12 do SIWZ:

Cena netto przedmiotu dostawy wynosi: ................................................................ zł,

(słownie: .......................................................................................................................).

stawka podatku VAT ......................... %,

Cena ofertowa brutto przedmiotu dostawy wynosi: .................................................................................................................................... zł,

(słownie: ....................................................................................................................zł).

Udzielamy na przedmiot zamówienia …………………. miesięcy gwarancji, z tym że Zamawiający wymaga udzielenia gwarancji na przedmiot zamówienia na minimum 24 miesiące. Gwarancja liczona będzie od daty podpisania protokółu zdawczo-odbiorczego przez przedstawiciela Zamawiającego i Wykonawcy,

CZĘŚĆ 13*

13. Oferujemy wykonanie dostawy zestawu do dokumentacji i zabezpieczenia mediów do prowadzenia badań polowych, zgodnie z załącznikiem nr 13 do SIWZ:

Cena netto przedmiotu dostawy wynosi: ................................................................ zł,

(słownie: .......................................................................................................................).

stawka podatku VAT ......................... %,

Cena ofertowa brutto przedmiotu dostawy wynosi: .................................................................................................................................... zł,

(słownie: ....................................................................................................................zł).

Udzielamy na przedmiot zamówienia …………………. miesięcy gwarancji, z tym że Zamawiający wymaga udzielenia gwarancji na przedmiot zamówienia na minimum 24 miesiące. Gwarancja liczona będzie od daty podpisania protokółu zdawczo-odbiorczego przez przedstawiciela Zamawiającego i Wykonawcy,

CZĘŚĆ 14*

14. Oferujemy wykonanie dostawy zestawu do analiz termowizyjnych, zgodnie z załącznikiem nr 14 do SIWZ:

Cena netto przedmiotu dostawy wynosi: ................................................................ zł,

(słownie: .......................................................................................................................).

stawka podatku VAT ......................... %,

Cena ofertowa brutto przedmiotu dostawy wynosi: .................................................................................................................................... zł,

(słownie: ....................................................................................................................zł).

Udzielamy na przedmiot zamówienia …………………. miesięcy gwarancji, z tym że Zamawiający wymaga udzielenia gwarancji na przedmiot zamówienia na minimum 24 miesiące. Gwarancja liczona będzie od daty podpisania protokółu zdawczo-odbiorczego przez przedstawiciela Zamawiającego i Wykonawcy,

CZĘŚĆ 15*

15. Oferujemy wykonanie dostawy aparatu fotograficznego, zgodnie z załącznikiem nr 15 do SIWZ:

Cena netto przedmiotu dostawy wynosi: ................................................................ zł,

(słownie: .......................................................................................................................).

stawka podatku VAT ......................... %,

Cena ofertowa brutto przedmiotu dostawy wynosi: .................................................................................................................................... zł,

(słownie: ....................................................................................................................zł).

Udzielamy na przedmiot zamówienia …………………. miesięcy gwarancji, z tym że Zamawiający wymaga udzielenia gwarancji na przedmiot zamówienia na minimum 24 miesiące. Gwarancja liczona będzie od daty podpisania protokółu zdawczo-odbiorczego przez przedstawiciela Zamawiającego i Wykonawcy,

CZĘŚĆ 16*

16. Oferujemy wykonanie dostawy zestawu badawczo-dydaktycznego fizykochemicznych warunków środowiskowych, zgodnie z załącznikiem nr 16 do SIWZ,

Cena netto przedmiotu dostawy wynosi: ................................................................ zł,

(słownie: .......................................................................................................................).

stawka podatku VAT ......................... %,

Cena ofertowa brutto przedmiotu dostawy wynosi: .................................................................................................................................... zł,

(słownie: ....................................................................................................................zł).

Udzielamy na przedmiot zamówienia …………………. miesięcy gwarancji, z tym że Zamawiający wymaga udzielenia gwarancji na przedmiot zamówienia na minimum 24 miesiące. Gwarancja liczona będzie od daty podpisania protokółu zdawczo-odbiorczego przez przedstawiciela Zamawiającego i Wykonawcy.

CZĘŚĆ 17*

17. Oferujemy wykonanie dostawy stanowiska kontrolno-badawczego z zakresu systemów ochrony ppoż., antywłamaniowego, HVAC, BMS oraz ich integracji i współdziałania,  zgodnie z załącznikiem nr 17 do SIWZ:

Cena netto przedmiotu dostawy wynosi: ................................................................ zł,

(słownie: .......................................................................................................................).

stawka podatku VAT ......................... %,

Cena ofertowa brutto przedmiotu dostawy wynosi: .................................................................................................................................... zł,

(słownie: ....................................................................................................................zł).

Udzielamy na przedmiot zamówienia …………………. miesięcy gwarancji, z tym że Zamawiający wymaga udzielenia gwarancji na przedmiot zamówienia na minimum 24 miesiące. Gwarancja liczona będzie od daty podpisania protokółu zdawczo-odbiorczego przez przedstawiciela Zamawiającego i Wykonawcy.

CZĘŚĆ 18*

18. Oferujemy wykonanie dostawy zestawu badawczo-dydaktyczny do pomiarów i prac geodezyjno-kartograficznych, zgodnie z załącznikiem nr 18 do SIWZ:

Cena netto przedmiotu dostawy wynosi: ................................................................ zł,

(słownie: .......................................................................................................................).

stawka podatku VAT ......................... %,

Cena ofertowa brutto przedmiotu dostawy wynosi: .................................................................................................................................... zł,

(słownie: ....................................................................................................................zł).

Udzielamy na przedmiot zamówienia …………………. miesięcy gwarancji, z tym że Zamawiający wymaga udzielenia gwarancji na przedmiot zamówienia na minimum 24 miesiące. Gwarancja liczona będzie od daty podpisania protokółu zdawczo-odbiorczego przez przedstawiciela Zamawiającego i Wykonawcy.

CZĘŚĆ 19*

19. Oferujemy wykonanie dostawy cyfrowego aparatu fotograficznego - (lustrzanka) z obiektywem, zgodnie z załącznikiem nr 19 do SIWZ:

Cena netto przedmiotu dostawy wynosi: ................................................................ zł,

(słownie: .......................................................................................................................).

stawka podatku VAT ......................... %,

Cena ofertowa brutto przedmiotu dostawy wynosi: .................................................................................................................................... zł,

(słownie: ....................................................................................................................zł).

Udzielamy na przedmiot zamówienia …………………. miesięcy gwarancji, z tym że Zamawiający wymaga udzielenia gwarancji na przedmiot zamówienia na minimum 24 miesiące. Gwarancja liczona będzie od daty podpisania protokółu zdawczo-odbiorczego przez przedstawiciela Zamawiającego i Wykonawcy.

Dotyczy wszystkich części:

20. Zobowiązujemy się do zabezpieczenia serwisu gwarancyjnego w zakresie części w której bierzemy udział. Miejsce świadczenia usług serwisowych znajdować się będzie (należy podać dokładną nazwę firmy i jej adres firmy serwisowej):

Część ……, adres ………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………..,

Część ……, adres ………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………..,

Część ……, adres ………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………..,

21. Zobowiązujemy się do dostarczenia, wniesienia, zamontowania, uruchomienia przedmiotu zamówienia na swój koszt u bezpośredniego użytkownika przedmiotu zamówienia w terminie określonym w Rozdziale 4 SIWZ.

22. Zobowiązujemy się do przeprowadzenia bezpłatnego szkolenia pracowników Zamawiającego w zakresie obsługi, prawidłowego użytkowania przedmiotu zamówienia.

23. Oświadczamy, że spełniamy warunki udziału w postępowaniu i dostarczyliśmy w ofercie dokumenty na potwierdzenie spełnienia warunków żądanych przez Zamawiającego.

24. Zobowiązujemy się do dostarczenia instrukcji obsługi przedmiotu zamówienia w języku polskim oraz kart gwarancyjnych wraz z przedmiotem zamówienia oraz zobowiązujemy się parafować karty gwarancyjne najpóźniej w dniu podpisywania protokółu zdawczo-odbiorczego.

25. Zobowiązujemy się do dostarczenia przedmiotu zamówienia własnym transportem i na własny koszt, dotyczy to także transportu przedmiotu zamówienia w okresie trwania gwarancji, gdyby zakres napraw wymagał jego przewiezienia do miejsca serwisowego.

26. Przedmiot zamówienia, jaki oferujemy Zamawiającemu jest fabrycznie nowy.

27. Zapewniamy, że dostarczony przez nas przedmiot zamówienia spełnia wymagania norm technicznych stosowanych w Polsce oraz norm europejskich i potwierdzamy, że oferowane przez nas urządzenie/a posiada/ją jakość wymaganą przez Zamawiającego.

28. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze SIWZ i nie wnosimy do niej zastrzeżeń.

29. Oświadczamy, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą przez czas wskazany w SIWZ, a w przypadku wyboru naszej oferty jako najkorzystniejszej do zawarcia umowy na warunkach określonych we wzorze umowy stanowiącej załącznik do SIWZ, w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.

30. Wadium w zakresie części ……………….. w kwocie ...................................... zł. zostało wniesione w formie .....................................................................................................................

31.Wyrażamy zgodę na 30 dniowy termin płatności od dnia otrzymaniu faktury VAT przez Zamawiającego.

32. Zamówienie  wykonam /-my,

- samodzielnie*,

- przy udziale podwykonawców, którym powierzę/-my wykonanie następujących części

zamówienia*,

(zakres zamówienia……...................................................................................................................

……………………………………………………………………………………………………..)

33. Ofertę niniejszą składam/-my na………………... kolejno ponumerowanych stronach.

34. Załącznikami do niniejszej oferty są:

1/ ……........................................,

2/ ……........................................,

3/ ……........................................,

4/ ……........................................,

5/ ……........................................,

6/ ……........................................ .

............................................................

Podpis i pieczęć osoby/osób uprawnionej

do reprezentowania Wykonawcy

* niepotrzebne skreślić

Załącznik nr 24

do Specyfikacji Istotnych

Warunków Zamówienia

# Projekt umowy

# Umowa Dostawy Nr AZP/D/p-200/.../2013

W dniu …………. 2013 r. w Lublinie pomiędzy Uniwersytetem Przyrodniczym w Lublinie, ul. Akademicka 13, 20-950 Lublin, REGON 000001896, NIP 712-010-37-75, zwanym dalej „Zamawiającym”, reprezentowanym przez: …………………………………………………….,

a

........................................................., siedziba ……….     zarejestrowanym w  Krajowym Rejestrze Sądowym w ………  nr ........ lub w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej * zwanym  w  treści umowy „Wykonawcą", reprezentowanym przez: ............................................,

została zawarta umowa  następującej treści:

## W wyniku przeprowadzonego przez Zamawiającego zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych, zwaną w umowie „ustawą Pzp”, postępowania o udzielenie zamówienia publicznego znak sprawy AZP/PN/p-200/11/2013 w trybie przetargu nieograniczonego, na podstawie art. 39-46 ustawy Pzp, (t.j. z 2010 Dz. U.nr 113, poz. 759 ze zm. wprowadzonymi ustawą z dnia 12 października 2012 r. o zmianie ustawy – Prawo zamówień publicznych oraz ustawy o koncesji na roboty budowlane lub usługi (Dz. U. z dnia 19.11.2012 r. nr 0, poz. 1271), w wyniku którego oferta Wykonawcy została wybrana jako najkorzystniejsza, strony postanawiają co następuje:

## POSTANOWIENIA UMOWY

§ 1

Podstawowe pojęcia i informacje

1. Pojęcia i zwroty nie zdefiniowane w treści niniejszej umowy należy interpretować następująco:

1/ zamawiający –  Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie 20-950 Lublin ul. Akademicka 13, REGON 000001896, NIP 712-010-37-75,

2/ wykonawca - osoba fizyczna, osoba prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, która zawarła z Zamawiającym niniejszą umowę w sprawie zamówienia publicznego,

3/ przedmiot umowy – dostawa wraz z montażem aparatury naukowo-badawczej oraz wyposażenia dydaktycznego budynku Centrum Innowacyjno-Wdrożeniowego Nowych Technik i Technologii w Inżynierii Rolniczej przy ul. Głębokiej 28 w Lublinie, zwanych  także „aparaturą”, z podziałem na 19 części, w zakresie części ………..,*

4/ specyfikacja istotnych warunków zamówienia lub SIWZ – oznacza dokument, o którym mowa w art. 36 ustawy Pzp, w przetargu nieograniczonym na dostawa wraz z montażem aparatury naukowo-badawczej oraz wyposażenia dydaktycznego budynku Centrum Innowacyjno-Wdrożeniowego Nowych Technik i Technologii w Inżynierii Rolniczej przy ul. Głębokiej 28 w Lublinie, z podziałem na 19 części,

5/ oferta Wykonawcy - jest to oferta złożona przez Wykonawcę w przetargu nieograniczonym poprzedzającym zawarcie niniejszej umowy,

6/ umowa – oznacza niniejszą umowę dostawy nr AZP/D/p-200/.../2013 z dn. ……………2013*, w zakresie części ….., zgodnie ze złożoną ofertą,

7/ podpisanie protokołu zdawczo - odbiorczego  oznacza  jego  podpisanie  przez  strony bez zastrzeżeń co do ilości i jakości prac i robót objętych przedmiotem umowy oraz bez konieczności wykonania prac uzupełniających, dodatkowych lub poprawkowych.

2. Przedmiot umowy jest współfinansowany z Programu Operacyjnego Rozwoju Polski Wschodniej 2007-2013, Oś Priorytetowa I: Nowoczesna Gospodarka, w ramach działania I.1 Infrastruktura Uczelni pn: „Budowa Centrum Innowacyjno-Wdrożeniowego Nowych Technik i Technologii w Inżynierii Rolniczej”.

3. Dokumentacja projektowa inwestycji została  wykonana na podstawie umowy z dnia 18.02.2009 r. nr AZP/U/p-206/1/2009  o prace projektowe  i  wykonywanie  nadzoru autorskiego zrealizowanej  przez  biuro  projektowe  COPLAN POLSKA Sp. z o.o. ul. Chałubińskiego 8, 00-613 Warszawa,

4. Inwestycja została wykonana na podstawie prawomocnego pozwolenia na budowę  zgodnie z Decyzją Nr 542/939 z dnia 06.08.2009 r.

5. Inwestycja została zrealizowana na podstawie umowy z dnia 22.06.2010 r  nr  AZP/Rb/p-5150/1/2010 o roboty budowlane przez Konsorcjum firm:

Lider: Condite sp. z o.o. ul. Zagnańska 61, 25-528 Kielce,

Partner: Przedsiębiorstwo Produkcyjno Usługowo Handlowe „Polonez Plus” sp. z o.o. ul. Ściegiennego 252, 25-116 Kielce.

Partner: JS Budownictwo sp. z o.o. ul. Weteranów 34 lok. 13, 20-044 Lublin.

6. Przedmiot umowy będzie realizowany na terenie obiektu, oddanego do użytkowania decyzją  wydaną  przez  Powiatowego  Inspektora  Nadzoru  Budowlanego  miasta  Lublin  nr 1-268/10 z dnia 13.12.2012 r.

§ 2

Pierwszeństwo dokumentów

Dokumenty składające się na niniejszą umowę należy traktować jako wzajemnie objaśniające

się. Jednak w celu ich interpretacji ustala się pierwszeństwo według następującej kolejności:

1) umowa wraz z załącznikami,

2) specyfikacja istotnych warunków zamówienia (SIWZ) wraz z załącznikami,

3) oferta Wykonawcy.

§ 3

Przedmiot umowy

1. Przedmiotem umowy jest dostawa wraz z montażem aparatury naukowo-badawczej oraz wyposażenia dydaktycznego budynku Centrum Innowacyjno-Wdrożeniowego Nowych Technik i Technologii w Inżynierii Rolniczej przy ul. Głębokiej 28 w Lublinie, z podziałem na 19 części, w zakresie części* ………………………………………………………..………………………. .

2. Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć, wnieść, ustawić, zamontować, podłączyć do istniejących w pomieszczeniach instalacji oraz przekazać protokolarnie Zamawiającemu przedmiot umowy, którego szczegółowy opis zawiera załącznik nr ……* do umowy.

3. Wykonawca przed przystąpieniem do realizacji umowy dokona w pomieszczeniach, w których będzie wykonywany przedmiot umowy niezbędnych pomiarów i uzgodni z przedstawicielami Zamawiającego ostateczną lokalizację przedmiotu umowy.

4. Udostępnianie pomieszczeń w celu przeprowadzenia pomiarów, o których mowa w ust. 3 jak również przekazanie pomieszczeń w celu wykonania przedmiotu umowy w danej części, będzie się odbywało w terminach uzgodnionych z Zamawiającym.

5. Wszelkie prawa autorskie majątkowe i prawa własności przemysłowej, które powstaną w wyniku wykonania niniejszej umowy przysługują Zamawiającemu w pełnym zakresie i objęte są wynagrodzeniem określonym w § 7  ust.1  umowy.

6. Wykonawca zabezpiecza we własnym zakresie transport, wszystkie narzędzia i materiały niezbędne do wykonania przedmiotu niniejszej umowy i ponosi pełną odpowiedzialność i ryzyko związane z transportem, rozładunkiem, ustawieniem i montażem aparatury.

7. Wykonawca oświadcza, że dokonał oględzin miejsca do ustawienia i zamontowania przedmiotu zamówienia zgodnie z jego opisem zawartym w SIWZ oraz zgodnie ze złożoną w tym zakresie ofertą.

8. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu umowy, zgodnie z jego opisem stanowiącym załączniki nr ……..* do umowy z uwzględnieniem danych uzyskanych w trakcie wykonywania pomiarów pomieszczeń, w których będzie zlokalizowana aparatura, z zastrzeżeniem ust. 4 i 9.

9. Przedmiot umowy będzie realizowany na terenie obiektu, w którym będą trwały równolegle prace wykonywane przez innych dostawców wyposażenia Centrum, jak również będą mogły w tym czasie trwać zajęcia dydaktyczne oraz praca naukowa.

10. Wykonawca oświadcza, że zawarcie niniejszej umowy w żaden sposób nie narusza praw osób trzecich.

§ 4

Termin i miejsce wykonania przedmiotu umowy

1. Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy do ……… dni licząc od dnia podpisania umowy.

2. Za datę wykonania przedmiotu umowy uważa się datę, kiedy techniczno-prawne czynności odbioru przedmiotu umowy zostały zakończone, przedmiot umowy wydany Zamawiającemu, a strony potwierdziły powyższą czynność podpisaniem protokołu zdawczo-odbiorczego stanowiącego podstawę do wystawienia faktury VAT.

3. Przez miejsce wykonania przedmiotu umowy rozumie się budynek Centrum Innowacyjno-Wdrożeniowego Nowych Technik i Technologii w Inżynierii Rolniczej przy ul. Głębokiej 28,  20- 612 Lublin, zwanym dalej „Centrum”.

§ 5

Osoby odpowiedzialne za wykonanie postanowień umowy

po stronie Zamawiającego i Wykonawcy

1. Za wykonanie postanowień zawartych w niniejszej umowie oraz odbioru technicznego przedmiotu niniejszej umowy Zamawiający czyni odpowiedzialnym:

Pana/Panią …………… , tel. ……., adres poczty elektronicznej …………..,*

Osobie tej przysługuje prawo do dokonywania bieżących ustaleń z przedstawicielami Wykonawcy dotyczących realizacji niniejszej umowy. Ustalenia te nie mogą prowadzić do zmiany opisu przedmiotu zamówienia zawartego w SIWZ oraz treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy jaki i zmiany zapisów niniejszej umowy.

2. Za wykonanie postanowień zawartych w niniejszej umowie Wykonawca czyni odpowiedzialnym: Pana/Panią ……………, tel. ……., adres poczty elektronicznej ………...,*

Osobie tej przysługuje prawo do dokonywania bieżących ustaleń z przedstawicielami Zamawiającego dotyczących realizacji niniejszej umowy. Ustalenia te nie mogą prowadzić do zmiany opisu przedmiotu zamówienia zawartego w SIWZ oraz treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy jaki i zmiany zapisów niniejszej umowy.

§ 6

Sposób przekazania przedmiotu umowy

1. Wykonawca dostarczy  przedmiot umowy fabrycznie nowy, wolny od wad, pełnowartościowy i zgodny z poziomem technologii istniejącym w momencie podpisania umowy.

2. Wykonawca zapewni należytą, jakość dostarczonego przedmiotu umowy, zgodną z obowiązującymi w tym zakresie normami oraz wymaganiami Zamawiającego opisanymi w SIWZ jak również zgodnie ze złożoną ofertą.

3. Wykonawca pisemnie powiadomi Zamawiającego o możliwości przystąpienia do prac mających na celu wykonanie przedmiotu umowy.

4. Dokumentem odbiorowym będzie protokół zdawczo-odbiorczy.

5. Ustala się następujące rodzaje odbiorów:

1/ odbiór końcowy po całkowitym wykonaniu wszystkich prac objętych niniejszą umową,

2/ odbiór ostateczny przed upływem okresów rękojmi i gwarancji.

6. Odbiorów, o których mowa w ust. 5 dokona komisja odbiorowa wyznaczona przez Zamawiającego, w obecności przedstawicieli Wykonawcy.

7. Wykonawca powiadomi Zamawiającego pisemnie o przygotowaniu przedmiotu umowy do odbioru.

8. W ciągu 2 dni od zgłoszenia gotowości do odbioru końcowego Wykonawca przekaże Zamawiającemu wszystkie dokumenty (certyfikaty, aprobaty, świadectwa, atesty itp.)  niezbędne do wykonania czynności odbioru.

9. Zamawiający pisemnie wyznaczy termin i rozpocznie odbiór przedmiotu umowy w terminie do 5 dni od daty zawiadomienia go przez Wykonawcę o przygotowaniu przedmiotu umowy do odbioru,  który Zamawiający zakończy najpóźniej w terminach, o których mowa w § 4 ust.1.

10. Zamawiający w toku czynności odbioru zbada przedmiot umowy pod względem ilościowym, jakościowym i rodzajowym przed podpisaniem protokołu zdawczo-odbiorczego przez obie strony. Podpisanie protokołu zdawczo-odbiorczego nie oznacza potwierdzenia braku wad fizycznych i prawnych przedmiotu umowy.

11. Z czynności odbioru sporządza się protokół zdawczo-odbiorczy, który powinien zawierać ustalenia poczynione w toku odbioru, a w szczególności:

1/ ustalenia co do zgodności przedmiotu umowy z niniejszą umową,

2/ wykaz ujawnionych wad,

3/ decyzje Zamawiającego co do przyjęcia lub odmowy przyjęcia przedmiotu umowy,

4/ termin usunięcia wad,

5/ oświadczenia i wyjaśnienia Wykonawcy i osób uczestniczących w odbiorze,

6/ podpisy osób uczestniczących w odbiorze.

12. Jeżeli w toku czynności odbioru przedmiotu umowy zostaną stwierdzone wady nadające się do usunięcia, Zamawiający może:

1/ odmówić odbioru do czasu usunięcia wad,

2/ wezwać Wykonawcę do usunięcia wad, wyznaczając Wykonawcy odpowiedni termin na ich usunięcie na koszt Wykonawcy. Po bezskutecznym upływie terminu, Zamawiający ma prawo w zastępstwie Wykonawcy i na jego koszt usunąć wady,

3/ obniżyć  wynagrodzenie  Wykonawcy  za  przedmiot  umowy  odpowiednio  do  utraconych

wartości technicznych, użytkowych i estetycznych.

13. Jeżeli w toku czynności odbioru zostaną stwierdzone wady nie nadające się do usunięcia,

Zamawiający może:

1/ jeżeli wady nie uniemożliwiają użytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem – obniżyć wynagrodzenie Wykonawcy odpowiednio do utraconej wartości użytkowej, technicznej i estetycznej,

2/ jeżeli wady uniemożliwiają użytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem:

a/ wezwać Wykonawcę do wymiany przedmiotu umowy na nowy, wolny od wad, w

wyznaczonym terminie, na koszt Wykonawcy,

b/ odstąpić od umowy.

14. W przypadku, gdy Wykonawca nie usunie wad w terminie wyznaczonym przez zamawiającego, o którym mowa w ust. 12 pkt. 2 lub nie dokona wymiany przedmiotu umowy na nowy wolny od wad w terminie, o którym mowa w ust. 13 pkt. 2 lit. a, Zamawiający może wyznaczyć mu dodatkowy ostateczny termin na usunięcie wad i wymianę przedmiotu umowy na nowy.

15. Wykonawca zobowiązany jest do zawiadomienia Zamawiającego o usunięciu wad oraz do żądania wyznaczenia terminu odbioru zakwestionowanego uprzednio zakresu prac jako wadliwych. Usunięcie wad powinno być stwierdzone protokolarnie.

16. Zamawiający zwoła, przed zakończeniem okresu gwarancji jakości, komisję odbioru dla ustalenia warunków odbioru ostatecznego, o którym mowa w ust. 5 pkt 2, polegającego na ocenie wykonanych przez Wykonawcę prac związanych z usunięciem wad zaistniałych w okresie gwarancji i rękojmi, wskazanych przez komisję odbiorową w spisanych na tę okoliczność protokołach.

Wypełnienie zobowiązań umownych Wykonawcy nie będzie uznane za wykonane dopóki Zamawiający nie podpisze protokołu odbioru ostatecznego.  Protokół odbioru ostatecznego będzie potwierdzał datę, z którą Wykonawca wywiązał się ze wszystkich zobowiązań wynikających z umowy.

§ 7

Wynagrodzenie, warunki płatności

1.  Wynagrodzenie za przedmiot umowy zostało określone na kwotę:

cena netto  przedmiotu umowy wynosi: .....................................................................zł,*

(słownie: .......................................................................................................................).*

stawka podatku VAT ......................... %,*

cena brutto przedmiotu umowy wynosi: ................................................................... zł,*

(słownie: ....................................................................................................................zł).*

2.Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 jest wynagrodzeniem ryczałtowy i nie będzie podlegać jakimkolwiek zmianom, z zastrzeżeniem § 15 pkt. 1 umowy, oraz obejmuje wszelkie koszty wyspecyfikowane i niewyspecyfikowane w dokumentach umownych, niezbędnych do realizacji przedmiotu umowy w szczególności obejmuje:

1/ wykonanie przedmiotu umowy określonego w § 3 ust. 1 umowy,

2/ koszty transportu w miejsce wskazane przez Zamawiającego określone w § 4 ust. 3,

3/ koszty wymaganych w kraju Zamawiającego certyfikatów, aprobat, świadectw, atestów,  podatków, licencji, zezwoleń, cła oraz innych opłat niezbędnych do uzyskania w celu prawidłowej realizacji przedmiotu umowy,

4/ koszty serwisu w okresie gwarancji,

5/ ryzyko handlowe wynikające z realizacji przedmiotu umowy,

6/ warunki gwarancji i rękojmi,

7/ inne koszty Wykonawcy, których poniesienie jest niezbędne dla realizacji przedmiotu umowy, w tym opakowanie, ubezpieczenie towaru, opusty, rabaty, dojazd pracowników firmy w celu wniesienia, ustawienia, montażu  aparatury składającej się na przedmiot umowy.

3. Dokumentami niezbędnymi do uruchomienia płatności są protokół zdawczo-odbiorczy podpisany przez obie strony umowy oraz wystawiona faktura VAT.

4. Strony ustalają, że datą spełnienia świadczenia pieniężnego przez Zamawiającego jest dzień obciążenia rachunku Zamawiającego.

5. Strony zgodnie ustalają, iż za wykonanie przedmiotu umowy, Zamawiający zapłaci wynagrodzenie, określone w § 7 ust. 1 w terminie 30 dni od dnia otrzymania faktury VAT wystawionej przez Wykonawcę. Płatności będą realizowane przelewem na konto bankowe wskazane na fakturze VAT przez Wykonawcę.

6. Zamawiający oświadcza, że jest uprawniony do otrzymania faktury VAT, a Wykonawca oświadcza, że jest uprawniony do wystawiania faktury VAT.

7. Za płatność dokonaną po terminie określonym w ust. 5 niniejszego paragrafu Wykonawca ma prawo domagać się od Zamawiającego zapłaty odsetek ustawowych, których wartość zostanie ustalona wedle polskiej stopy procentowej.

8. Wynagrodzenie ani żadne inne prawa i obowiązki Wykonawcy określone w umowie nie mogą być bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego przedmiotem cesji ani przelewu.

9. Wszelkie zastrzeżenia zawarte w niniejszej umowie stanowią jej integralną część i nie mogą być interpretowane jako odstępstwa od wyrażenia zgody, o której mowa w ust. 8

10. Jeżeli z powodu wady prawnej przedmiotu umowy Zamawiający będzie zmuszony wydać przedmiot umowy osobie trzeciej, Wykonawca jest obowiązany do zwrotu otrzymanego wynagrodzenia bez względu na inne postanowienia umowy.

11. Rozliczenie między stronami umowy będzie realizowane wyłącznie w złotych polskich.

12. Wszelkie koszty niezbędne do prawidłowego wykonania umowy obciążają Wykonawcę.

§ 8

1. Strony zgodnie ustalają, że wynikające z umowy prawa lub obowiązki Wykonawcy nie mogą być przeniesione na osoby trzecie bez uprzedniej zgody Zamawiającego, wyrażonej na piśmie pod rygorem nieważności (art. 509 k.c., oraz art. 519 k.c.).

2. Strony zgodnie ustalają, że wynikające z umowy wierzytelności Wykonawcy nie mogą być przedstawiane do potrącenia ustawowego (art. 498 k.c.) z wierzytelnościami Zamawiającego.

§ 9

Obowiązki stron umowy

      - Do obowiązków Zamawiającego w zakresie wszystkich części należy w szczególności:

1/ udostępnienie Wykonawcy pomieszczeń, w których będzie wykonywany przedmiot umowy oraz wszelkich danych i informacji niezbędnych do prawidłowego wykonania dostawy,

2/ odbiór przedmiotu umowy,

3/ zapłata za dostarczony przedmiot umowy w terminie określonym w § 7 ust. 5,

4/ dostarczenie Wykonawcy naklejek zawierających szczegółowe dane projektu, o którym mowa w § 1 ust. 2 umowy, w terminie do 14 dni przed uzgodnionym przez strony terminem odbioru końcowego przedmiotu umowy.

      - Do obowiązków Wykonawcy w szczególności należy:

1/ wykonanie przedmiotu umowy i przekazanie go Zamawiającemu, zgodnie z postanowieniami niniejszej umowy, obowiązującymi w tym zakresie przepisami, normami i certyfikatami jakościowymi wymaganymi przez Zamawiającego oraz do usunięcia wad, które ujawnią się w okresie wykonywania prac objętych przedmiotem umowy, jak również w okresie rękojmi i gwarancji,

2/ dostarczenie przedmiotu umowy w stanie nienaruszonym, własnym transportem na własny koszt, dotyczy to również napraw jakie mogą wystąpić w okresie trwania gwarancji i rękojmi.

Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność i ryzyko związane z transportem, rozładunkiem, ustawieniem i montażem przedmiotu umowy w budynku Centrum,

3/ wniesienie, ustawienie i zamontowanie przedmiotu umowy zgodnie z treścią umowy do wskazanych przez Zamawiającego pomieszczeń Centrum,

4/ podłączenie aparatury wymagającej podłączenia do mediów (np. woda, gaz, ścieki, wentylacja, instalacja elektryczna i inne) do istniejących w pomieszczeniach instalacji. Wszystkie niezbędne przeróbki w celu prawidłowego i zgodnego z przepisami podłączenia mediów należy uwzględnić w kosztach dostawy wraz z montażem przedmiotu zamówienia,

5/ zabezpieczenie ciągów komunikacyjnych, a w szczególności drzwi i ościeżnic przed zniszczeniem. Wszelkie uszkodzenia (obicia, zarysowania ścian oraz drzwi) powstałe w wyniku wykonywania czynności związanych z montażem Wykonawca usunie na własny koszt,

6/ dostosowanie sposobu wykonania przedmiotu umowy do warunków organizacyjnych i wymagań Zamawiającego, ze szczególnym uwzględnieniem § 3 ust. 9,

7/ zapewnienie właściwych warunków bezpieczeństwa osób i mienia przebywających na terenie realizacji przedmiotu umowy,

8/ zabezpieczenie pomieszczeń, w których będzie realizowany przedmiot umowy przed niekorzystnym wpływem wykonywanych prac, celem ograniczenia szkód i wszelkich uciążliwości wynikających z hałasu, zanieczyszczeń i innych niepożądanych działań,

9/ informowanie Zamawiającego o problemach lub okolicznościach mogących wpłynąć na jakość prac lub ich termin zakończenia,

10/ poniesienie ryzyka w zakresie szkód wynikających z prowadzonych prac objętych przedmiotem umowy,

11/ zapewnienie kierownictwa, siły roboczej, materiałów, sprzętu i innych urządzeń niezbędnych do wykonania przedmiotu umowy,

12/ uporządkowanie terenu wykonywania przedmiotu umowy oraz jeśli jest to konieczne również terenu przyległego jak również wywiezienie z budynku Centrum na własny koszt, wszystkich odpadów powstałych wskutek wykonywania przedmiotu  umowy, najpóźniej do dnia odbioru końcowego,

13/ zabezpieczenie pomieszczeń, w których będzie realizowany przedmiot umowy przed dostępem osób trzecich,

14/ umożliwienie wstępu na teren realizacji przedmiotu umowy pracownikom Zamawiającego, oraz udzielanie im w każdej chwili wszelkich informacji i udostępnianie dokumentów niezbędnych do prawidłowego wykonania przedmiotu umowy,

15/ umieszczenie na aparaturze stanowiącej przedmiot umowy, w miejscach wskazanych przez Zamawiającego naklejek zawierających szczegółowe dane projektu, o którym mowa w § 1 ust. 2 umowy, przekazane przez Zamawiającego w terminie, o którym mowa w ust.1 pkt 4 umowy,

16/ czas reakcji Wykonawcy na zgłoszenie uszkodzenia aparatury nie będzie dłuższy niż 48 godz. od momentu pisemnego zawiadomienia przez Zamawiającego o uszkodzeniu przedmiotu umowy,

17/ uczestniczenie w czynnościach odbiorowych,

18/ dostarczenie instrukcji obsługi w języku polskim,

19/ przeszkolenie pracowników w zakresie obsługi aparatury będącej przedmiotem umowy,

20/ wystawienie faktury VAT.

§ 10

Siła wyższa

1. Zamawiający na wniosek Wykonawcy, przedłuży termin realizacji umowy z powodu wystąpienia siły wyższej, przy czym za siłę wyższą przyjmuje się zdarzenie, które pozostaje poza kontrolą strony umowy, zdarzenie zewnętrzne, któremu nie można zapobiec oraz które wyróżnia się nadzwyczajnym charakterem np. gwałtowne zjawiska przyrodnicze o charakterze katastrof oraz nadzwyczajne zaburzenia życia społecznego, w szczególności:

1/ wprowadzenie stanu wojennego na terenie obejmującym również miejsce dostawy, akty terroryzmu,

2/ katastrofy żywiołowe, w szczególności: huragany, trzęsienia ziemi, powódź,

3/ strajk z wyłączeniem wewnętrznego w firmie Wykonawcy, a posiadający wpływ na realizację przedmiotu umowy.

2. Jeżeli jedna ze stron uzna, że wystąpiły jakiekolwiek okoliczności mające znamiona siły wyższej, które mogą mieć wpływ na należyte wykonywanie jej zobowiązań, powiadomi o tym niezwłocznie drugą stronę w formie pisemnej, określając charakter zdarzenia i przewidywany czas jego trwania.

3. Żadna ze stron nie ponosi odpowiedzialności za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązań wynikających z niniejszej umowy w takiej mierze, w jakiej wykonanie takich zobowiązań jest uniemożliwione siłą wyższą.

4. Wystąpienie siły wyższej nie zwalnia Zamawiającego z obowiązku zapłaty wynagrodzenia za dostawy zrealizowane przez Wykonawcę przed wystąpieniem takiego przypadku.

5. W przypadku wystąpienia siły wyższej strony będą zwolnione z ewentualnych kar umownych za zwłokę przewidzianych w niniejszej umowie, chyba, że kary te były należne już przed zaistnieniem siły wyższej albo nie były z siłą wyższą związane.

§ 11

Odpowiedzialność z tytułu gwarancji

1. Za wady w przedmiocie umowy Wykonawca ponosi odpowiedzialność w ramach udzielonej gwarancji.

2. Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji jakości na przedmiot umowy na:

- 24 miesiące licząc od dnia podpisania protokołu zdawczo-odbiorczego.

3. Okres gwarancji dla przedmiotu umowy obejmuje przeglądy gwarancyjne bez dodatkowych opłat.

4. Odpowiedzialność z tytułu gwarancji obejmuje wszelkie wady przedmiotu umowy za wyjątkiem uszkodzeń mechanicznych powstałych z winy Zamawiającego.

5. Stała opieka serwisowa w okresie gwarancyjnym zapewniona będzie przez placówkę serwisową w ……………………………………………………………………………………… .

6. O wystąpieniu wady w okresie gwarancyjnym Zamawiający zawiadomi Wykonawcę pisemnie.

7. Strony w terminie 5 dni od daty otrzymania przez Wykonawcę pisemnego zawiadomienia, o którym mowa w ust. 6 sporządzą protokół na okoliczność istnienia wady.

8. W przypadku wystąpienia wad przedmiotu umowy w okresie gwarancyjnym Wykonawca na własny koszt w terminie 21 dni kalendarzowych od dnia podpisania protokołu na okoliczność wystąpienia wady dokona jego wymiany na nowy wolny od wad lub usunie wady przedmiotu umowy. Jeżeli wystąpi konieczność importu części zamiennych lub materiałów, usunięcie wad nastąpi w terminie 28 dni kalendarzowych od daty podpisania przez strony protokołu o wadach.

9. W przypadku konieczności usunięcia wad przedmiotu umowy poza miejscem jego użytkowania koszty dojazdu serwisu do i z miejsca użytkowania lub przewóz przedmiotu umowy do i po naprawie nie obciążają Zamawiającego w okresie gwarancyjnym. Odbiór przedmiotu umowy w celu usunięcia wad oraz dostarczenie przedmiotu umowy wolnego od wad nastąpi z/do miejsca wskazanego w § 4 ust. 3.

10. W przypadku konieczności usunięcia wady przedmiotu umowy w innym miejscu niż miejsce użytkowania przedmiotu umowy, odpowiedzialność za jego transport ponosi Wykonawca od chwili wydania przedmiotu umowy upoważnionemu przedstawicielowi Wykonawcy do chwili odbioru po usunięciu wady przedmiotu umowy przez upoważnionego przedstawiciela Zamawiającego lub osobę pisemnie przez niego upoważnioną.

11. Wydanie przedmiotu umowy oraz jego odbiór w ramach gwarancji strony potwierdzą protokołem zdawczo-odbiorczym.

12. W przypadku dokonania naprawy gwarancyjnej lub wymiany przedmiotu umowy na wolny od wad okres gwarancji przedmiotu umowy podlegających naprawie lub wymianie:

1/ w przypadku wymiany – rozpoczyna bieg od nowa,

2/ w przypadku naprawy – ulega przedłużeniu o czas naprawy.

13. Jeżeli w okresie gwarancji przedmiot umowy będą naprawiany więcej niż dwukrotnie, Wykonawca na żądanie Zamawiającego dostarczy Zamawiającemu nowy przedmiot umowy. Okres gwarancji wymienionej aparatury zaczyna bieg od daty jej dostarczenia Zamawiającemu.

14. Wymieniając przedmiot umowy Wykonawca zobowiązany jest w każdym wypadku dostarczać aparaturę  fabrycznie nową, o parametrach technicznych nie gorszych od aparatury podlegającej wymianie.

15. W każdym przypadku, gdy zachodzi potrzeba wymiany lub naprawy przedmiotu zamówienia poza siedzibą Zamawiającego wszelkie koszty transportu ponosi Wykonawca.

16. Jeżeli okres gwarancji udzielonej Wykonawcy na dostarczoną aparaturę przez jej producenta będzie dłuży niż okres gwarancji udzielonej Zamawiającemu przez Wykonawcę, wówczas Wykonawca niezwłocznie po upływie okresu gwarancji udzielonej Zamawiającemu przeniesie na Zamawiającego przysługujące mu na podstawie tej gwarancji prawa, w tym poprzez wydanie Zamawiającemu stosownych dokumentów gwarancyjnych. W przypadku, gdy taka gwarancja została udzielona podwykonawcy Wykonawcy, Wykonawca uzyska prawa z takiej gwarancji dla siebie, a następnie przeniesie je na Zamawiającego zgodnie ze zdaniem pierwszym niniejszego paragrafu.

§ 12

Rękojmia za wady

1. Wykonawca odpowiada wobec Zamawiającego za wady fizyczne i prawne przedmiotu umowy lub jego części zmniejszającej jego wartość lub użyteczność ze względu na cel oznaczony w umowie albo wynikający z okoliczności lub przeznaczenia.

2. Okres rękojmi za wady przedmiotu umowy lub jego części w stosunku do Wykonawcy i podwykonawców będzie trwał do czasu wygaśnięcia gwarancji jakości udzielonej przez Wykonawcę na przedmiot umowy.

3. W okresie rękojmi Wykonawca jest obowiązany do nieodpłatnego usuwania wad, usterek, braków ujawnionych po podpisaniu protokołu zdawczo-odbiorczego, które wynikają z wad dostarczonego przedmiotu umowy.

4. Jeżeli po odbiorze końcowym, zostaną wykryte wady, Wykonawca zobowiązany będzie do ich usunięcia. Do trybu powiadomienia o wadach oraz do trybu i terminów ich usunięcia stosuje się odpowiednio postanowienia § 11 ust. 6-14 umowy.

5. Dokonanie odbioru przedmiotu umowy nie zwalnia Wykonawcy od roszczeń ze strony Zamawiającego z tytułu rękojmi lub gwarancji jakości.

§ 13

Podwykonawcy

1. Wykonawca może zlecić wykonania części przedmiotu umowy do wykonania innym Wykonawcom.

2. Do zawarcia przez Wykonawcę umowy z podwykonawcą jest wymagana zgoda Zamawiającego.

3. Do zawarcia przez podwykonawcę umowy z dalszym podwykonawcą jest wymagana zgoda Zamawiającego i Wykonawcy.

4. Jeżeli Zamawiający, w terminie 14 dni od przedstawienia przez Wykonawcę projektu mowy z podwykonawcami nie zgłosił na piśmie sprzeciwu lub zastrzeżeń, uważa się, że wyraził zgodę na zawarcie umowy.

5. Wykonawca pełni rolę koordynatora prac i ponosi pełną odpowiedzialność za realizację zakresu prac wykonanych własnymi siłami oraz powierzonych podwykonawcom.

6. Wykonawca w ciągu 14 dni od daty otrzymania zapłaty za wykonany zakres prac, poinformuje na piśmie Zamawiającego o sposobie zapłaty za zakres prac realizowany przez podwykonawców.

7. Brak informacji na temat zapłaty dla podwykonawców spowoduje wstrzymanie dalszych płatności do czasu spełnienia wymogu określonego w ust. 6.

8. Umowy wskazane w punkcie 2 i 3 muszą zostać zawarte w formie pisemnej, pod rygorem ich nieważności.

9. Zamawiający nie wyrazi zgody na zawarcie umowy z podwykonawcą, której treść będzie sprzeczna z treścią umowy zawartej z Wykonawcą.

10. Nie zastosowanie się Wykonawcy do wymogów wynikających z zapisów niniejszego paragrafu upoważnia Zamawiającego do podjęcia wszelkich niezbędnych kroków w celu wyegzekwowania od Wykonawcy i wszystkich podwykonawców powyższych ustaleń aż do odstąpienia od umowy z Wykonawcą z winy Wykonawcy włącznie.

11. Wykonawca zobowiązany jest poinformować podwykonawców o warunkach niniejszej umowy.

12. Wykonawca ponosi wobec Zamawiającego i osób trzecich pełną odpowiedzialność za dostawy, które wykonuje przy pomocy podwykonawców.

§ 14

1. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za wszelkie szkody wyrządzone Zamawiającemu, będącemu właścicielem obiektu, innym użytkownikom lub osobom trzecim w związku z realizacją niniejszej umowy.

2. Odpowiedzialność Wykonawcy obejmuje szkody powstałe w każdej postaci winy.

§ 15

Zmiana umowy

Dopuszcza się możliwość zmiany ustaleń niniejszej umowy w stosunku do treści oferty Wykonawcy w zakresie:

1/ ustawowej zmiany stawki podatku od towarów i usług VAT, kwota brutto wynagrodzenia podlega automatycznej, odpowiedniej zmianie. Zmiana kwoty brutto, o której mowa nie wymaga zawarcia aneksu do umowy.

2/ terminu realizacji przedmiotu umowy w przypadku wystąpienia siły wyższej, o której mowa w § 10 umowy, mającej wpływ na niezachowanie terminu określonego w § 4 ust.1 umowy.

3/ wydłużenia terminu gwarancji w przypadku, o którym mowa w § 11 ust. 16 umowy.

§ 16

Kary umowne i potrącenia

1. Strony ustalają odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy w formie kar umownych w następujących wypadkach i wysokościach:

1/ Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:

a/ za opóźnienie w wykonaniu przedmiotu umowy niezgodne z § 4 ust. 1 umowy w wysokości 0,1 % wynagrodzenia umownego brutto określonego w  § 7 ust.1 za każdy dzień opóźnienia,

b/ za opóźnienie w usunięciu wad przedmiotu umowy stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie rękojmi i gwarancji w wysokości 0,1 % wartości wynagrodzenia umownego brutto określonego w § 7 ust. 1 za każdy dzień opóźnienia. W razie opóźnienia w usunięciu wad w terminie dodatkowo wyznaczonym kara ulega podwyższeniu o 50% licząc od dnia upływu terminu dodatkowego,

c/ za przekroczenie terminu wyznaczonego przez Zamawiającego w trybie § 6 ust. 13 pkt. 2 lit. a oraz § 11 ust. 8 oraz § 12 ust. 4 na wymianę przedmiotu umowy na nowy wolny od wad w wysokości 0,1 % wynagrodzenia umownego brutto określonego w § 7 ust. 1 za każdy dzień opóźnienia,

d/ za odstąpienie od umowy przez Zamawiającego z powodu okoliczności, za które odpowiedzialność ponosi Wykonawca w wysokości 10 % wartości wynagrodzenia umownego brutto określonego w § 7 ust. 1,

e/ w przypadku wykonania przedmiotu umowy niezgodnie z umową lub niewykonania umowy Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 15% wartości wynagrodzenia umownego brutto określonego w § 7 ust. 1,

f/ kara umowna z tytułu wykonania przedmiotu umowy niezgodnie z umową, o której mowa w pkt. e niniejszego paragrafu naliczona jest niezależnie od uprawnień przysługujących Zamawiającemu z tytułu rękojmi za wady lub gwarancji jakości oraz niezależnie od dokonania odbioru przedmiotu umowy potwierdzonym protokołem zdawczo-odbiorczym, o którym mowa w § 4 ust. 2 umowy.

2/ Zamawiający zapłaci Wykonawcy kary umowne:

a/ za nieterminowy odbiór przedmiotu umowy niezgodny z § 4 ust.1 w wysokości 0,1 % wynagrodzenia za każdy dzień zwłoki,

b/ za odstąpienie od umowy przez Wykonawcę z powodu okoliczności, za które odpowiedzialność ponosi Zamawiający w wysokości 10% wartości wynagrodzenia umownego brutto określonego w  § 7 ust. 1.

2. Kary umowne określone w § 16 ust. 1 należą się także w przypadku wykonania prawa odstąpienia od umowy przez strony. Kary umowne mogą być dochodzone z każdego tytułu odrębnie i podlegają kumulacji, w szczególności kara umowna należna Zamawiającemu z tytułu odstąpienia od umowy w przypadku odstąpienia od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, zostanie naliczona niezależnie od kary umownej, o której mowa § 16 ust. 1 pkt. 1 lit. a, która liczona będzie do dnia złożenia Wykonawcy oświadczenia o odstąpieniu od umowy.

3. Wykonawca upoważnia Zamawiającego do potrącenia kar umownych z wynagrodzenia Wykonawcy.

4. Łączna wysokość kar zastrzeżonych w ust. 1 i 2 nie może przekroczyć 40% wynagrodzenia brutto określonego w § 7 ust. 1 umowy dla każdej ze stron.

5. W przypadku, gdy w niniejszej umowie przewidziano wykonanie niektórych czynności na koszt Wykonawcy, Zamawiający będzie upoważniony do potracenia kosztów ich wykonania z wynagrodzenia Wykonawcy.

6. Niezależnie od kar umownych Wykonawca zobowiązuje się do zapłaty odszkodowania za szkodę w rozmiarach przewyższających wysokość kar określonych w umowie, wyrządzoną wskutek niewykonania lub nienależytego wykonania umowy, aż do pełnego zaspokojenia poniesionej szkody.

§ 17

Odstąpienie od umowy

1. Stronom przysługuje prawo odstąpienia od umowy w następujących przypadkach:

1/ Zamawiający może odstąpić od umowy, w przypadkach, gdy:

a/ zostanie wszczęte postępowanie upadłościowe, układowe lub likwidacyjne wobec Wykonawcy,

b/ nastąpi znaczne pogorszenie sytuacji Wykonawcy, szczególnie w razie powzięcia wiadomości o wszczęciu postępowania egzekucyjnego wobec majątku Wykonawcy,

c/ w razie opóźnienia Wykonawcy z wykonaniem i dostarczeniem przedmiotu umowy w terminie wskazanym w § 4 ust. 1 umowy, przy czym odstąpienie od umowy winno być poprzedzone bezskutecznym upływem terminu wyznaczonego Wykonawcy przez Zamawiającego,

d/ Wykonawca nie usunie wad przedmiotu umowy, w dodatkowym terminie wyznaczonym przez Zamawiającego, o którym mowa w § 6 ust. 12 pkt 2 umowy,

e/ Wykonawca nie wymieni wadliwego przedmiotu umowy, w dodatkowym terminie wyznaczonym przez Zamawiającego, o którym mowa w § 6 ust. 13 pkt 2 lit. a  umowy,

f/ Wykonawca w sposób istotny narusza postanowienia umowy, w szczególności nie zachowuje właściwej, jakości przedmiotu umowy objętych niniejszą umową, dostarcza przedmiot umowy niezgodny z przedmiotem zamówienia. Przy czym odstąpienie od umowy powinno być poprzedzone bezskutecznym upływem terminu wyznaczonego Wykonawcy przez Zamawiającego na prawidłowe wykonanie umowy,

g/ zaistnieje istotna zmiana okoliczności powodująca, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach.

2/ Wykonawca może odstąpić od umowy, w przypadku, gdy:

a/ Zamawiający nie dokona czynności odbioru w terminie, o którym mowa w § 4 ust. 1, przy czym odstąpienie od umowy winno być poprzedzone bezskutecznym upływem terminu wyznaczonego przez Wykonawcę Zamawiającemu,

b/ Zamawiający popada w zwłokę w zapłacie wynagrodzenia należnego Wykonawcy, przewidzianego za wykonanie przedmiotu umowy przekraczającą 7 dni kalendarzowych.

2. Strony mogą odstąpić od umowy z przyczyn wymienionych w ust. 1, 2 w ciągu 30 dni od dnia, w którym dowiedziały się o zaistnieniu przyczyn uzasadniających odstąpienie.

3. Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej i powinno zawierać uzasadnienie pod rygorem nieważności takiego oświadczenia.

4. Uzasadnione koszty związane z odstąpieniem od umowy ponosi strona, która spowodowała odstąpienie.

5. Odstąpienie od umowy może odnosić się do całej umowy lub tylko do części jeszcze niewykonanej przez Wykonawcę.

6. Niezależnie od możliwości odstąpienia przewidzianych w ust. 1 stronom przysługuje także prawo odstąpienia od umowy na zasadach określonych przepisami Kodeksu cywilnego.

§ 18

Odpowiedzialność Wykonawcy oraz zakaz cesji

1. Wykonawca ponosi odpowiedzialności za roszczenia osób trzecich spowodowane z winy Wykonawcy, powstałe na skutek naruszenia praw majątkowych z tytułu wykorzystania przedmiotu zamówienia lub jego części.

2. W okresie realizacji umowy oraz po jej zakończeniu Wykonawca oraz osoby, które w jego imieniu wykonują powierzone zadania nie będą przekazywać, ujawniać ani wykorzystywać jakiejkolwiek informacji o Zamawiającym, w szczególności informacji stanowiących tajemnicę Zamawiającego w rozumieniu art. 11 ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, zwłaszcza informacji technicznych, technologicznych lub organizacyjnych.

§ 19

Postanowienia końcowe

1. Niniejsza umowa poddana jest właściwości prawa polskiego. Prawem właściwym dla zobowiązań wynikających z niniejszej umowy będzie prawo polskie. Wszelkie sprawy nie uregulowane niniejszą umową będą regulowane przepisami ustawy z dn. 23.04.1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16 poz. 93 ze zm.), ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2010 nr 113, poz. 759 ze zm. wprowadzonymi ustawą z dnia 12 października 2012 r. o zmianie ustawy – Prawo zamówień publicznych oraz ustawy o koncesji na roboty budowlane lub usługi (Dz. U. z dnia 19.11.2012 r. poz. 1271).

2. Spory, jakie mogą wyniknąć z realizacji umowy, strony poddają rozstrzygnięciu właściwemu rzeczowo Sądowi w Lublinie.

§ 20

1. Dla skuteczności składanych oświadczeń, wezwań, zawiadomień dokonywanych czynności prawnych przez strony, związanych z realizacją niniejszej umowy, strony zastrzegają formę pisemną, pod rygorem ich nieważności.

2. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają dla swej ważności zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności.

3. Wykonawca zobowiązany jest niezwłocznie poinformować Zamawiającego na piśmie o zmianie adresu swojej siedziby, adresu dokonywania doręczeń oraz numeru faksu. W przypadku braku takiej informacji wszelkie pisma i przesyłki wysłane na adres lub nr faksu Wykonawcy wskazany w niniejszej umowie będą uznane za doręczone.

§ 21

Niniejszą umowę sporządzono w języku polskim, w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.

Wykaz załączników do umowy:

1/ Formularz Oferta Wykonawcy,

2/ Opis przedmiotu zamówienia,

3/ ……………………………… .

Zamawiający:					                Wykonawca :

.........................................................				 .........................................................

* wpisać odpowiednio lub niepotrzebne usunąć