Projekt współfinansowany jest z Programu Operacyjnego Rozwoju Polski Wschodniej 2007-2013, Oś Priorytetowa I: Nowoczesna Gospodarka, w ramach działania I.1 Infrastruktura Uczelni pn: „Budowa Centrum Innowacyjno-Wdrożeniowego Nowych Technik i Technologii w Inżynierii Rolniczej”

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW

ZAMÓWIENIA

w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego

na dostawę wraz z montażem aparatury naukowo-badawczej oraz wyposażenia dydaktycznego budynku Centrum Innowacyjno-Wdrożeniowego Nowych Technik i Technologii w Inżynierii Rolniczej przy ul. Głębokiej 28 w Lublinie z podziałem na  43 części.

Podstawa prawna: ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2010 nr 113, poz. 759 ze zm.)  wprowadzonymi ustawą z dnia 12 października 2012 r. o zmianie ustawy – Prawo zamówień publicznych oraz ustawy o koncesji na roboty budowlane lub usługi (Dz. U. z dnia 19.11.2012 r. poz. 1271).

Tryb postępowania: przetarg nieograniczony o wartości szacunkowej przedmiotu zamówienia powyżej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych tj.  przekracza równowartość w PLN kwoty 200 000 euro.

Zatwierdził:

…………………………………

prof. dr hab. Andrzej Borowy

Prorektor ds. Organizacji i Kadr UP w Lublinie

Lublin, dnia 19.08.2013 r.

Rozdział 1. Nazwa oraz adres Zamawiającego.

Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie

siedziba: ul. Akademicka 13, 20-950 Lublin

NIP 712-010-37-75, REGON 000001896,

adres strony internetowej, na której są zamieszczane informacje w sprawie niniejszego postępowania: http://up.lublin.pl/szp/

Rozdział 2. Tryb udzielenia zamówienia.

2.1. Postępowanie przeprowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z art. 10 ust. 1 i art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. z 2010 Dz. U. nr 113, poz. 759 ze zm. wprowadzonymi ustawą z dnia 12 października 2012 r. o zmianie ustawy – Prawo zamówień publicznych oraz ustawy o koncesji na roboty budowlane lub usługi (Dz. U. z dnia 19.11.2012 r. poz. 1271), zwaną dalej „ustawą Pzp”.

2.2. Wartość szacunkowa przedmiotu zamówienia przekracza równowartości w PLN kwoty 200.000 euro.

2.3. Specyfikacja istotnych warunków zamówienia, zwana dalej „SIWZ” została przygotowana zgodnie z art. 36 ust.1 i 2 ustawy Pzp.

2.4. Oznaczenie postępowania:

Postępowanie, którego dotyczy niniejszy dokument oznaczone jest znakiem:

AZP/PN/p-200/12/2013.

Wykonawcy zobowiązani są do powoływania się na wyżej podane oznaczenie we wszelkich kontaktach z Zamawiającym.

Rozdział 3. Opis przedmiotu zamówienia.

3.1. Przedmiotem zamówienia jest: dostawa wraz z montażem aparatury naukowo-badawczej oraz wyposażenia dydaktycznego budynku Centrum Innowacyjno-Wdrożeniowego Nowych Technik i Technologii w Inżynierii Rolniczej przy ul. Głębokiej 28 w Lublinie, z podziałem na 43 części.

3.1.1. Zamawiający przewiduje możliwość złożenia następujących ofert częściowych:

Część 1 –  dostawa automatycznego testera potencjału wytwórczego metanu, zgodnie z załącznikiem nr 1 do SIWZ,

Część 2 – dostawa linii peletującej rośliny energetyczne i rolnicze, zgodnie z załącznikiem nr 2 do SIWZ,

Część 3 –  dostawa zestawu modułów fotowoltaicznych, zgodnie z załącznikiem nr 3 do SIWZ,

Część 4 – dostawa zestawu badawczo-dydaktycznego inteligentnych instalacji elektrycznych, zgodnie z załącznikiem nr 4 do SIWZ,

Część 5 – dostawa  zestawu do analizy parametrów fizykochemicznych surowców roślinnych – kalorymetr, lepkościomierz, lodówka, zgodnie z załącznikiem nr 5 do SIWZ,

Część 6 – dostawa zestawu do analizy parametrów fizykochemicznych surowców roślinnych - sprzęt laboratoryjny, zgodnie z załącznikiem nr 6 do SIWZ,

Część 7 –  dostawa zestawu do analizy parametrów fizykochemicznych surowców roślinnych - analizatory, młynki, licznik ziaren, zgodnie z załącznikiem nr 7 do SIWZ,

Część 8 –  dostawa zestawu do analizy parametrów fizykochemicznych surowców roślinnych – mierniki gęstości, temperatury, przepływu i prędkości, zgodnie z załącznikiem nr 8 do SIWZ,

Część 9 –  dostawa zestawu do analizy parametrów fizykochemicznych surowców roślinnych – spektrofotometr dwuwiązkowy, zgodnie z załącznikiem nr 9 do SIWZ,

Część 10 –  dostawa zestawu do analizy parametrów fizykochemicznych surowców roślinnych – wilgotnościomierze, zgodnie z załącznikiem nr 10 do SIWZ,

Część 11 –  dostawa  zestawu do analizy parametrów fizykochemicznych surowców roślinnych - mikroskop laboratoryjny z nakładką trinokularową z kamerą i  aparatem fotograficznym, zgodnie z załącznikiem nr 11 do SIWZ,

Część 12 – dostawa zestaw do analizy parametrów fizykochemicznych surowców roślinnych - prasa do tłoczenia oleju,  zgodnie z załącznikiem nr 12 do SIWZ,

Część 13 –  dostawa zestawu do analizy parametrów fizykochemicznych surowców roślinnych - analizator spalin, stanowisko do spalania biomasy, zgodnie z załącznikiem nr 13 do SIWZ,

Część 14 –  dostawa zestawu do analizy parametrów fizykochemicznych surowców roślinnych - analizator sitowy (wstrząsarka), zgodnie z załącznikiem nr 14 do SIWZ,

Część 15 –  dostawa zestawu do analizy parametrów fizykochemicznych surowców roślinnych - teksturometr z wyposażeniem, zgodnie z załącznikiem nr 15 do SIWZ,

Część 16 –  dostawa zestawu do badań eksploatacyjnych sprzętu rolniczego – ciągnik rolniczy z oprzyrządowaniem, zgodnie z załącznikiem nr 16 do SIWZ,

Część 17 –  dostawa zestawu do badań eksploatacyjnych sprzętu rolniczego – kamera termowizyjna, zgodnie z załącznikiem nr 17 do SIWZ,

Część 18 –  dostawa zestawu do badań eksploatacyjnych sprzętu rolniczego – GPS ze stacją pozycjonującą, zgodnie z załącznikiem nr 18 do SIWZ,

Część 19 –  dostawa stanowiska badawczego belki polowej opryskiwaczy rolniczych, zgodnie z załącznikiem nr 19 do SIWZ,

Część 20 –  dostawa  zestawu badawczego jakości pokrycia, rozkładu poziomego i pionowego rozpylonej cieczy oraz armatury opryskiwaczy rolniczych, zgodnie z załącznikiem nr 20 do SIWZ,

Część 21 –  dostawa zestawu badawczego aplikacji nawozów mineralnych - pomiar uziarnienia,  zgodnie z załącznikiem nr 21 do SIWZ,

Część 22 –  dostawa zestawu badawczego aplikacji nawozów mineralnych - stacja meteo, zgodnie z załącznikiem nr 22 do SIWZ,

Część 23 – dostawa zestawu badawczego aplikacji nawozów mineralnych – mierniki elektryczne, zgodnie z załącznikiem nr 23 do SIWZ,

Część 24 – dostawa zestawu badawczego aplikacji nawozów mineralnych – zestaw sit, zgodnie z załącznikiem nr 24 do SIWZ,

Część 25 – dostawa zestawu do badań nad energią wiatru, słońca i wód, zgodnie z załącznikiem nr 25 do SIWZ,

Część 26 – dostawa stanowiska do badań kalorymetrycznych, zgodnie z załącznikiem nr 26 do SIWZ,

Część 27 – dostawa mechatronicznego stanowiska z zakresu hydrauliki siłowej, zgodnie z załącznikiem nr 27 do SIWZ,

Część 28 – dostawa ciągnika rolniczego, zgodnie z załącznikiem nr 28 do SIWZ,

Część 29 – dostawa agregatu talerzowego, zgodnie z załącznikiem nr 29 do SIWZ,

Część 30 – dostawa pługu obracalnego trzyskibowego  (w układzie 2+1), zgodnie z załącznikiem nr 30 do SIWZ,

Część 31 – dostawa stanowiska kompleksowej oceny parametrów pracy maszyn rolniczych agregowanych z ciągnikiem za pośrednictwem TUZ, zgodnie z załącznikiem nr 31 do SIWZ,

Część 32 – dostawa penetrometru do pomiaru zwięzłości gleby z wbudowanym odbiornikiem GPS, zgodnie z załącznikiem nr 32 do SIWZ,

Część 33 – dostawa obcinarki ziaren kukurydzy,  zgodnie z załącznikiem nr 33 do SIWZ,

Część 34 – dostawa młocarni laboratoryjnej, zgodnie z załącznikiem nr 34 do SIWZ,

Część 35 – dostawa stanowiska do obrywania liści kolb kukurydzy,  zgodnie z załącznikiem nr 35 do SIWZ,

Część 36 – dostawa brykieciarki tłokowej (hydraulicznej), zgodnie z załącznikiem nr 36 do SIWZ,

Część 37 – dostawa rozdrabniacza materiałów roślinnych, zgodnie z załącznikiem nr 37 do SIWZ,

Część 38 – dostawa młyna bijakowego do biomasy, zgodnie z załącznikiem nr 38 do SIWZ,

Część 39 – dostawa zestawu badawczego przenośników cięgnowych i bezcięgnowych, zgodnie z załącznikiem nr 39 do SIWZ,

Część 40 – dostawa stanowiska badawczego przenośników pneumatycznych, zgodnie z załącznikiem nr 40 do SIWZ,

Część 41 – dostawa zestawu badawczego właściwości materiałów sypkich pochodzenia rolniczego, zgodnie z załącznikiem nr 41 do SIWZ,

# Część 42 – dostawa zestawu badawczo-dydaktycznego urządzeń udojowych, zgodnie z załącznikiem nr 42 do SIWZ, w skład którego wchodzą:

1/ przenośny zestaw do diagnostyki dojarek mechanicznych – szt. 1

2/ zintegrowany system zarządzania oborą z pojedynczymi elementami wykonawczymi - szt. 1

3/ kompletna dojarka bańkowa - szt. 1

4/ kompletna dojarka rurociągowa, szt. 1,

Część 43 – dostawa młyna planetarno – kulowego do rozdrabniania materiałów roślinnych, zgodnie z załącznikiem nr 43 do SIWZ.

3.2. Nazwy i kody z Wspólnego Słownika Zamówień CPV:

Część 1 – 38540000-2 - maszyny i aparatura badawcza i pomiarowa;

Część 2 –  16600000-1 - specjalne maszyny używane w rolnictwie lub leśnictwie;

38500000-0 - aparatura kontrolna i badawcza;

Część 3 – 38970000-5 - badawcze, testowe i naukowe symulatory techniczne;

31712331-9 – fotoogniwa;

Część 4 – 38970000-5 - badawcze, testowe i naukowe symulatory techniczne;

38810000-6 - urządzenia sterujące procesem przemysłowym;

Część 5 – 38418000-8 – kalorymetry;

38425200-2 - lepkościomierze;

38540000-2 - maszyny i aparatura badawcza i pomiarowa;

39711100-0 - chłodziarki i zamrażarki;

Część 6– 33793000-5 - laboratoryjne wyroby szklane;

18424300-0 - rękawice jednorazowe;

38437000-7 - pipety i akcesoria laboratoryjne;

38311000-8 - wagi elektroniczne i akcesoria;

39715100-8 - elektryczne podgrzewacze wody, natychmiastowe lub akumulacyjne

oraz grzałki nurnikowe;

42923000-2 - maszyny ważące i wagi;

38436000-0 - wstrząsarki i akcesoria;

Część 7 – 38500000-0 - aparatura kontrolna i badawcza;

39711210-4 - rozdrabniacze żywności;

38922000-4 - liczniki nasion;

Część 8 –  38552000-9 - mierniki elektroniczne;

Część 9 –  38433000-9 – spektrometry;

Część 10 - 38932000-7 - mierniki wilgotności;

Część 11 - 38510000-3 - mikroskopy;

38519300-9 - przystawki fotograficzne lub wideo do mikroskopów;

Część 12 – 42212000-5 - maszyny do obróbki zbóż lub suszonych warzyw;

Część 13 – 38434000-6 - analizatory;

42300000-9 - piece przemysłowe lub laboratoryjne, piece do spopielania i paleniska;

Część 14 – 38436000-0 - wstrząsarki i akcesoria;

Część 15 – 38540000-2 - maszyny i aparatura badawcza i pomiarowa;

Część 16 – 38410000-2 - przyrządy pomiarowe;

38311000-8 - wagi elektroniczne i akcesoria;

38552000-9 - mierniki elektroniczne;

42924730-5 - aparatura do czyszczenia przy pomocy wody pod ciśnieniem;

42120000-6 - pompy i sprężarki;

42923110-6 - wagi;

34326200-0 - podnośniki samochodowe;

31153000-3 - prostowniki;

Część 17 - 38651600-9 - Kamery cyfrowe;

Część 18 – 38112100-4 Globalne systemy nawigacji i pozycjonowania (GPS lub równorzędne);

Część 19 - 38296000-6 - przyrządy badawcze;

42131100-7 - zawory funkcyjne;

Część 20 – 38500000-0 - aparatura kontrolna i badawcza;

38296000-6 - przyrządy badawcze;

38552000-9 - mierniki elektroniczne;

Część 21 – 38540000-2 - maszyny i aparatura badawcza i pomiarowa;

Część 22 – 38127000-1 - stacje pogodowe;

Część 23 – 38552000-9 - mierniki elektroniczne;

Część 24 – 42972000-0 - części maszyn czyszczących;

Część 25 - 38121000-9 - anemometry;

38540000-2 - maszyny i aparatura badawcza i pomiarowa;

31121340-5 - elektrownie wiatrowe;

09331100-9 - kolektory słoneczne do produkcji ciepła;

42110000-3 - turbiny i silniki;

Część 26 - 38418000-8 – kalorymetry;

Część 27 - 42419200-8 - części pojazdów technicznych;

Część 28 – 16700000-2 – ciągniki;

Część 29 – 16110000-9 - pługi lub brony talerzowe;

Część 30 - 16110000-9 - pługi lub brony talerzowe;

Część 31 – 38570000-1- przyrządy i aparatura nastawcza i kontrolna;

Część 32 - 38410000-2 - przyrządy pomiarowe;

Część 33 – 38900000-4 - różne przyrządy do badań lub testowania;

Część 34 - 16340000-0 - maszyny żniwne i młockarki;

Część 35 - 38900000-4 - różne przyrządy do badań lub testowania;

Część 36 - 42990000-2 - różne maszyny specjalnego zastosowania;

Część 37 - 42996100-5 – rozdrabniarki;

Część 38 - 42996100-5- rozdrabniarki;

Część 39 - 42417000-2 - podnośniki i przenośniki;

42417300-5 - urządzenia przenośnikowe;

Część 40 - 42417100-3 - podnośniki lub przenośniki pneumatyczne;

Część 41 - 38410000-2 - przyrządy pomiarowe;

Część 42 - 38410000-2 - przyrządy pomiarowe;

38570000-1 - przyrządy i aparatura nastawcza i kontrolna;

16620000-7 - dojarki;

Część 43 - 38000000-5 - sprzęt laboratoryjny, optyczny i precyzyjny (z wyjątkiem szklanego).

3.3. Zamawiający żąda także, aby Wykonawca zapewnił Zamawiającemu:

1/ dostawę, montaż, instalację i uruchomienie przedmiotu zamówienia o wymogach i parametrach technicznych opisanych w załącznikach nr 1 - 43 do SIWZ.

2/ serwis gwarancyjny na przedmiot zamówienia. Wykonawca ma wskazać w ofercie firmę/y serwisową/e realizującą/e usługi gwarancyjne (należy w formularzu „Oferta Wykonawcy” podać dokładną nazwę i adres firmy serwisowej),

3/ udzielenie gwarancji na przedmiot zamówienia, w ramach której będzie bezpłatnie dokonywał napraw uszkodzonego przedmiotu lub wymieni reklamowany element. Gwarancja liczona będzie od daty podpisania protokółu zdawczo-odbiorczego przez przedstawiciela Zamawiającego i Wykonawcy.

Wymagana przez Zamawiającego gwarancja w każdej z 43 części:

- minimum 24 miesiące, licząc od dnia podpisania protokołu zdawczo – odbiorczego,

4/ Wykonawca zobowiązuje się do każdorazowego przedłużenia okresu gwarancji przedmiotu umowy zgłoszonego do wymiany na nowy wolny od wad lub zgłoszonego w celu usunięcia wad o czas przerwy w eksploatacji,

5/ przedmiot zamówienia w każdej z części będzie spełniał wymagania norm technicznych stosowanych w Polsce (PN) oraz norm prawnych bezpieczeństwa Unii Europejskiej,

6/ dostarczenie przedmiotu zamówienia własnym transportem i na własny koszt do jednostki organizacyjnej UP wskazanej w załączniku dotyczącym opisu przedmiotu zamówienia. Dotyczy 
to również napraw jakie mogą wystąpić w okresie trwania gwarancji,

7/ instalację przedmiotu zamówienia na miejscu u użytkownika, który po zainstalowaniu 
i uruchomieniu ma być gotowe do pracy,

8/ wyrażenie zgody na 30 dniowy termin płatności od dnia otrzymania faktury VAT przez Zamawiającego,

9/ przedmiot zamówienia fabrycznie nowy,

10/ bezpłatne szkolenie pracowników w zakresie obsługi, funkcjonowania dostarczonego przedmiotu zamówienia.

Rozdział 4. Termin wykonania zamówienia.

Wykonawca jest zobowiązany wykonać przedmiot zamówienia w terminie:

- do 30 dni, licząc od dnia popisania umowy w częściach: 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 21, 23,

- do 40 dni, licząc od dnia popisania umowy w częściach: 22, 26, 27, 28, 29, 30, 32, 33, 34, 35, 37,

- do 45 dni, licząc od dnia popisania umowy w częściach: 1, 2, 19, 20, 24, 36, 38,

- do dnia 20.12.2013 r. w częściach: 3, 4, 25, 31, 39, 40, 41, 42, 43.

Rozdział 5. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonania oceny spełnienia tych warunków.

5.1. W postępowaniu mogą wziąć udział wykonawcy, którzy spełniają na podstawie art. 22 ust. 1 ustawy Pzp warunki dotyczące:

5.1.1.  Posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania;

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku: Zamawiający nie określa opisu sposobu oceny spełniania warunku w żadnej z części.

5.1.2. Posiadania wiedzy i doświadczenia;

Opis sposobu dokonania oceny spełnienia warunku: Zamawiający nie określił opisu sposobu oceny spełniania warunku w żadnej z części.

5.1.3. Dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;

Opis sposobu dokonania oceny spełnienia warunku: Zamawiający nie określa opisu sposobu oceny spełniania warunku w żadnej z części.

5.1.4. Sytuacji ekonomicznej i finansowej;

Opis sposobu dokonania oceny spełnienia warunku: Zamawiający nie określa opisu sposobu oceny spełniania warunku w żadnej z części.

5.2. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, wobec których jest brak podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy Pzp.

5.3. Sposób dokonania oceny spełnienia warunków udział w postępowaniu:

5.3.1. Ocena spełniania warunków wymaganych od wykonawców będzie przeprowadzona według reguły „spełnia” - „nie spełnia”, na podstawie dokumentów i oświadczeń załączonych przez Wykonawców do oferty, a także w wyniku ich uzupełnienia, w przypadku, o którym mowa w art. 26 ust. 3 ustawy Pzp lub w oparciu o wyjaśnienia ich treści dokonanych na podstawie art. 26 ust. 4 ustawy Pzp.

5.3.2. Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego będzie dokonana na podstawie dokumentów dołączonych do oferty, które są wymagane od podmiotu wiodącego i/lub od każdego z podmiotów występujących wspólnie, z zachowaniem zasad określonych w pkt 5.3.1.

5.3.3. Niespełnienie warunków wymaganych od Wykonawców, nie później niż w dniu, w którym upłynął termin składania ofert spowoduje jego wykluczenie z postępowania na podstawie art. 24 ust. 2 pkt 4 ustawy Pzp.

Rozdział 6. Wykaz oświadczeń lub dokumentów, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu.

6.1. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia Wykonawcy w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp, w postępowaniu określonym w art. 26 ust. 1 ustawy Pzp Zamawiający żąda, następujących dokumentów:

6.1.1. Oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia, zgodnie z załącznikiem nr 44 do SIWZ,

W przypadku składania oferty przez podmioty występujące wspólnie dokument musi być złożony przez każdy podmiot występujący wspólnie.

6.1.2. Aktualnego odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;

W przypadku składania oferty przez podmioty występujące wspólnie dokument musi być złożony przez każdy podmiot występujący wspólnie.

6.1.3. Aktualnego zaświadczenia właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.

W przypadku składania oferty przez podmioty występujące wspólnie dokument musi być złożony przez każdy podmiot występujący wspólnie.

6.1.4. Aktualnego zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert;

W przypadku składania oferty przez podmioty występujące wspólnie dokument musi być złożony przez każdy podmiot występujący wspólnie.

6.1.5. Aktualnej informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4 – 8 oraz w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 10 i 11 ustawy Pzp, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

W przypadku składania oferty przez podmioty występujące wspólnie dokument musi być złożony przez każdy podmiot występujący wspólnie (przedsiębiorcę lub wszystkich członków zarządu w spółkach kapitałowych, osobowych),

6.1.6. Aktualnej informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 9 ustawy Pzp (podmioty zbiorowe), wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

Niniejszą informację składają tylko podmioty zbiorowe w rozumieniu ustawy z dnia 28.10.2002 r. o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary (Dz. U. z 2002 r. Nr 197, poz. 1661 z późn. zm.).

W przypadku składania oferty przez podmioty występujące wspólnie dokument musi być złożony przez każdy podmiot będący podmiotem zbiorowym.

6.2. Dokumenty podmiotów zagranicznych:

6.2.1. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w:

1) ust. 6.1.2, 6.1.3, 6.1.4, 6.1.6 SIWZ- składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:

a) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości,

b) nie zalega z uiszczeniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne

albo, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty

zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu,

- nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie.

Dokumenty, o których mowa w powyżej lit. a i c powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

Dokumenty, o którym mowa powyżej lit. b powinien być wystawione nie wcześniej niż 3 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

2) ust. 6.1.5 SIWZ– składa zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8, 10 i 11 ustawy.

Dokument, o których mowa powyżej powinien być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

6.2.2. Jeżeli, w przypadku Wykonawcy mającego siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, osoby, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 5–8, 10 i 11 ustawy, mają miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, wykonawca składa w odniesieniu do nich zaświadczenie właściwego organu sądowego albo administracyjnego miejsca zamieszkania, dotyczące niekaralności tych osób w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 5–8, 10 i 11 ustawy, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, z tym że w przypadku gdy w miejscu zamieszkania tych osób nie wydaje się takich zaświadczeń – zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego miejsca zamieszkania tych osób lub przed notariuszem.

6.2.3. Jeżeli w kraju miejsca zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt.6.2.1, zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie, w którym określa się także osoby uprawnione do reprezentacji wykonawcy, złożone przed właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, lub przed notariuszem.  Dokumenty, o których mowa wyżej powinny być wystawione w terminie zgodnie z pkt. 6.2.1 .

6.2.4. W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez Wykonawcę mającego siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, Zamawiający może zwrócić się do właściwych organów odpowiednio kraju miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, z wnioskiem o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących przedłożonego dokumentu.

6.3. W celu potwierdzenia spełnienia przez Wykonawców warunków udziału zgodnie z art. 22 ust. 1 ustawy Pzp w niniejszym postępowaniu Zamawiający żąda, następujących dokumentów:

6.3.1. Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu zgodnie z załącznikiem nr 45 do SIWZ. W przypadku składania oferty przez podmioty występujące wspólnie dokument musi być złożony i podpisany przez pełnomocnika reprezentującego Wykonawców występujących wspólnie.

6.4. W celu potwierdzenia, że oferowane dostawy odpowiadają wymaganiom określonym przez Zamawiającego, Zamawiający żąda:

6.4.1. Wypełnionych załączników dotyczących opisu przedmiotu zamówienia w zależności od części, w której Wykonawca składa ofertę zgodnych z załącznikami nr 1 i/lub 2 i/lub 3 i/lub 4 i/lub 5 i/lub 6 i/lub 7 i/lub 8 i/lub 9 i/lub 10 i/lub 11 i/lub 12 i/lub 13 i/lub 14 i/lub 15 i/lub 16 i/lub 17 i/lub 18 i/lub 19  i/lub 20 i/lub 21 i/lub 22 i/lub 23 i/lub 24 i/lub 25 i/lub 26 i/lub 27   i/lub 28 i/lub 29 i/lub 30 i/lub 31 i/lub 32 i/lub 33 i/lub 34 i/lub 35 i/lub 36 i/lub 37 i/lub 38 i/lub 39 i/lub 40 i/lub 41 i/lub 42 i/lub 43.

6.5. Poza oświadczeniami i dokumentami, jakie mają dostarczyć Wykonawcy w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu oferta Wykonawcy musi zawierać także:

6.5.1. Wypełniony formularz „Oferta Wykonawcy” zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 47 do SIWZ.

W przypadku składania oferty przez podmioty występujące wspólnie należy złożyć jeden dokument.

6.5.2. Dowód wniesienia wadium, złożonego w kwocie określonej w rozdz. 8 pkt. 8.1 i formie określonej w pkt. 8.2. do SIWZ.

6.5.3. Listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu art. 24 ust. 2 pkt 5 Pzp lub informację o nienależeniu do tej same grupy kapitałowej zgodnie z załącznikiem nr 46 do SIWZ.

6.5.4. Pełnomocnictwo do reprezentowania Wykonawcy, jeśli z dokumentów dostarczonych do oferty nie wynika sposób reprezentacji, w formie opisanej w Rozdziale 10 pkt 10.9 SIWZ.

6.6. Zgodnie z art. 26 ust. 2b ustawy Pzp, Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjalne technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących do z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia.

6.7. Wszystkie dokumenty muszą być złożone w języku polskim.

Oświadczenia i dokumenty sporządzone w języku obcym należy złożyć wraz z ich tłumaczeniem na język polski i poświadczyć przez upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy.

6.8. Wymagane dokumenty mogą być złożone w formie oryginału lub kserokopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę. W przypadku, gdy przedstawiona kopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi wątpliwości, co do jej prawidłowości Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii dokumentu.

6.9. Zgodnie z art. 26 ust. 3 ustawy Pzp Zamawiający wzywa wykonawców, którzy w określonym terminie nie złożyli wymaganych przez Zamawiającego oświadczeń lub dokumentów, o których mowa w art. 25 ust. 1 (oświadczenia i dokumenty potwierdzające: spełnianie warunków udziału w postępowaniu, przez oferowane dostawy wymagań określonych przez zamawiającego) lub którzy nie złożyli pełnomocnictw, albo którzy złożyli wymagane przez Zamawiającego oświadczenia i dokumenty, o których mowa w art. 25 ust. 1, zawierające błędy lub którzy złożyli wadliwe pełnomocnictwa, do ich złożenia w wyznaczonym terminie, chyba że mimo ich złożenia oferta wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania. Złożone na wezwanie Zamawiającego oświadczenia i dokumenty powinny potwierdzać spełnianie przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu oraz spełnianie przez oferowane dostawy wymagań określonych przez Zamawiającego, nie później niż w dniu, w którym upłynął termin składania ofert.

6.10. Oferty, których treść nie będzie odpowiadała treści SIWZ, zostaną odrzucone na podstawie art. 89 ust 1 pkt 2 ustawy Pzp.

6.11. Dodatkowe informacje dla Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego na podstawie art. 23 ustawy Pzp:

6.11.1. Żaden z Wykonawców występujących wspólnie nie może podlegać wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy Pzp.

6.11.2. Wykonawcy występujący wspólnie ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i do zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.

6.11.3. Pełnomocnictwo musi wskazywać pełnomocnika, którym będzie jeden z wykonawców występujących wspólnie, tak zwany „Lider”. Ponadto dokument ten winien wymieniać wszystkich Wykonawców „Partnerów” wspólnie ubiegających się o zamówienie (nazwa firmy, siedziba, imię i nazwisko przedsiębiorcy lub zarządu firmy).

Każdy z Wykonawców winien się pod pełnomocnictwem podpisać (podpis składa osoba/y do tego upoważniona/e).

Spółki cywilne, której wspólnicy traktowani są jak Wykonawcy ubiegający się wspólnie o udzielenie zamówienia, również mają obowiązek do oferty załączyć ww. pełnomocnictwo.

6.11.4. Zgodnie z § 7 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów dn. 19 lutego 2013 r.. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane:

- ust. 1 dokumenty są składane w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę,

- ust. 2 w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oraz w przypadku podmiotów, o których mowa w pkt. 6.6. SIWZ, kopie dokumentów dotyczących odpowiednio Wykonawcy lub tych podmiotów są poświadczane za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę lub te podmioty.

Rozdział 7. Informacje o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń i dokumentów, a także wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z Wykonawcami.

7.1. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, z zastrzeżeniem wyjątków określonych w ustawie Pzp, prowadzi się z zachowaniem formy pisemnej.

7.2. Wszelkie oświadczenia, zapytania, wnioski, zawiadomienia, wyjaśnienia, wezwania oraz inne informacje Zamawiający oraz Wykonawcy będą przekazywać pisemnie faksem numer (0-81) 445-67-30 lub e-mail  zamowienia@up.lublin.pl

7.3. Zamawiający żąda w każdym przypadku niezwłocznego potwierdzenia otrzymania przez Wykonawcę wiadomości bez względu na rodzaj i formę dokumentu.

7.4. W przypadku Wykonawców występujących wspólnie wszelka korespondencja, oświadczenia, pytania, wnioski, zawiadomienia oraz inne informacje adresowane będą do pełnomocnika ze skutkiem wobec wszystkich Wykonawców występujących wspólnie.

7.5. Zamawiający nie przewiduje zebrania informacyjnego z Wykonawcami, o którym mowa w art. 38 ust. 3 ustawy Pzp.

7.6. W przypadku rozbieżności pomiędzy treścią niniejszej SIWZ a treścią udzielonych odpowiedzi, jako obowiązującą należy przyjąć treść pisma zawierającego późniejsze oświadczenie Zamawiającego.

7.7. Dane adresowe Zamawiającego:

Sekcja ds. Zamówień Publicznych, Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie, ul. Akademicka 13  pok. 54, 20-950 Lublin, tel. (0-81) 445-66-03, 445-60-73, faks nr (0-81) 445-67-30,

e-mail  zamowienia@up.lublin.pl.,

strona internetowa, na której umieszczona jest SIWZ wraz z innymi dokumentami http://up.lublin.pl/szp/

7.8. Wykonawca ma prawo zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ w formach opisanych w pkt 7.1.,7.2.,7.3 SIWZ.

Zamawiający jest obowiązany udzielić wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 6 dni przed upływem terminu składania ofert pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynął do Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert.

Jeśli wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynął do Zamawiającego po terminie, o którym mowa wyżej lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, Zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek Wykonawcy bez rozpatrzenia.

Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku o wyjaśnienia treści SIWZ.

Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami Zamawiający przekaże Wykonawcom, którym przekazał SIWZ bez ujawniania źródła zapytania, a jeśli SIWZ jest udostępniana na stronie internetowej, Zamawiający umieszcza zapytania wraz z odpowiedziami także na tej stronie.

7.9. Osoby uprawnione do porozumiewania się z Wykonawcami:

-    w zakresie zagadnień technicznych dotyczących przedmiotu zamówienia:

dr Tomasz Słowik - tel. 81 531-83-14 lub 81 531-83-15, telefon komórkowy: 608 044 309,

-   w zakresie zagadnień prawnych dotyczących postępowania:

1/ mgr Małgorzata Jatczak – Kierownik Sekcji ds. Zamówień Publicznych,tel. (81) 445-60-73,

2/ mgr Justyna Muszyńska-Sadło – Starszy referent w Sekcji ds. Zamówień Publicznych tel. (81) 445-66-03, e-mail: zamowienia@up.lublin.pl,

7.11. SIWZ pobrana przez Wykonawców ze strony internetowej http://up.lublin.pl/szp/ jest bezpłatna.

Na wniosek Wykonawcy Zamawiający przekazuje w terminie 5 dni SIWZ.

Opłata, jakiej  można  żądać  za  SIWZ, może pokrywać jedynie koszty jej druku oraz przekazania.

Cena formularza SIWZ w formie papierowej wynosi 30,00 zł (słownie: trzydzieści złotych 00/100).

Powyższą kwotę Wykonawca winien wpłacić na konto Zamawiającego w Banku Pekao S.A. Oddział w Lublinie nr 69 1240 5497 1111 0000 5007 1353.

Rozdział 8.  Wymagania dotyczące wadium

8.1. Wadium w niniejszym postępowaniu wynosi:

Część 1 – 3 000,00 zł (słownie: trzy tysiące zł.),

Część 2 – 2 300,00 zł (słownie: dwa tysiące trzysta zł),

Część 3 –    700,00 zł (słownie: siedemset zł),

Część 4 –  1 000,00 zł (słownie: jeden tysiąc zł),

Część 5 –  3 000,00 zł (słownie: trzy tysiące zł),

Część 6 –  2 900,00 zł (słownie: dwa tysiące dziewięćset zł),

Część 7 –  5 800,00 zł (słownie: pięć tysięcy osiemset zł),

Część 8 –  1 200,00 (słownie: jeden tysiąc dwieście zł),

Część 9 –  2 400,00 zł (słownie: dwa tysiące czterysta zł),

Część 10 –     90,00 zł (słownie: dziewięćdziesiąt zł),

Część 11 –   300,00 zł (słownie: trzysta zł),

Część 12 –   200,00 zł (słownie: dwieście zł)

Część 13 – 2 800,00 zł (słownie: dwa tysiące osiemset zł),

Część 14 – 1 000,00 zł (słownie: jeden tysiąc zł),

Część 15 –  1 200,00 zł (słownie: jeden tysiąc dwieście zł),

Część 16 – 10 000,00 zł (słownie: dziesięć tysięcy zł),

Część 17 – 1 600,00 zł (słownie: jeden tysiąc sześćset zł),

Część 18 –    300,00 zł (słownie: trzysta zł),

Część 19 –      500,00 zł (słownie: pięćset zł),

Część 20 – 15 000,00 zł (słownie: piętnaście tysięcy zł),

Część 21 –   6 000,00 zł (słownie: sześć tysięcy zł),

Część 22 -    1 900,00 zł (słownie: jeden tysiąc dziewięćset zł),

Część 23 -       900,00 zł (słownie: dziewięćset zł),

Część 24 -       150,00 zł (słownie: sto pięćdziesiąt zł),

Część 25 –   7 000,00 zł (słownie: siedem tysięcy zł),

Część 26 -  11 000,00 zł (słownie: jedenaście tysięcy zł),

Część 27 –   2 000,00 zł (słownie: dwa tysiące zł),

Część 28 -   3 400,00 zł (słownie: trzy tysiące czterysta zł),

Część 29 –    300,00 zł ( słownie: trzysta zł),

Część 30 -     500,00 zł (słownie: pięćset zł),

Część 31 -   3 000,00 zł (słownie: trzy tysiące zł),

Część 32 -     700,00 zł (słownie: siedemset zł),

Część 33 -     900,00 zł (słownie: dziewięćset zł),

Część 34 -   1 000,00 zł (słownie: jeden tysiąc zł),

Część 35 –  1 100,00 zł (słownie: jeden tysiąc sto zł),

Część 36 –  1 300,00 zł (słownie: jeden tysiąc trzysta zł),

Część 37 -     200,00 zł (słownie: dwieście zł),

Część 38 -       70,00 zł (słownie: siedemdziesiąt zł),

Część 39 – 10 500,00 zł (słownie: dziesięć tysięcy pięćset zł),

Część 40 -   6 500,00 zł (słownie: sześć tysięcy pięćset zł),

Część 41-       700,00 zł (słownie: siedemset zł),

Część 42 -   4 200,00 zł (słownie: cztery tysiące dwieście zł),

Część 43 -      700,00 zł (słownie: siedemset zł).

8.2. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach:

1) pieniądzu;

2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo kredytowej, z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym;

3) gwarancjach bankowych;

4) gwarancjach ubezpieczeniowych;

5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. Nr 109, poz. 1158, z późn. zm.4)).

8.3. Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na rachunek bankowy wskazany przez Zamawiającego tj. w Banku Pekao S.A. Oddział w Lublinie nr 69 1240 5497 1111 0000 5007 1353, z dopiskiem wadium w sprawie AZP/PN/p-200/12/2013.

8.3.1.Wadium wniesione w pieniądzu przelewem na rachunek bankowym powinno zostać zaksięgowane na koncie Zamawiającego najpóźniej do upływu terminu składania ofert.

8.3.2. Dowód wniesienia wadium w jednej lub kilku formach określonych w pkt-cie 8.2 ppkt. 2-5 należy dołączyć do oferty w formie oryginału.

8.4. Wadium wniesione w pieniądzu Zamawiający przechowuje na rachunku bankowym.

8.5. Zamawiający zwraca wadium wszystkim wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem wykonawcy, którego oferta została wybrana, jako najkorzystniejsza, z zastrzeżeniem art. 46 ust. 4a ustawy Pzp.

8.6.  Wykonawcy, którego oferta została wybrana, jako najkorzystniejsza, Zamawiający zwraca wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz wniesieniu zabezpieczenia należytego wykonania umowy, jeżeli jego wniesienia żądano.

8.7. Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium, na wniosek wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert.

8.8. Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez wykonawcę, któremu zwrócono wadium na podstawie art. 46 ust. 1 ustawy Pzp, jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana, jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym przez Zamawiającego.

8.9. Jeżeli wadium wniesiono w pieniądzu, Zamawiający zwraca je wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku bankowego oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez wykonawcę.

8.10. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 ustawy Pzp, nie złożył dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Pzp, lub pełnomocnictw, chyba że udowodni, że wynika to z przyczyn nie leżących po jego stronie.

8.11. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca, którego oferta została wybrana:

8.11.1. odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie;

8.11.2. nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy;

8.11.3. zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie wykonawcy.

Rozdział 9. Termin związania ofertą.

9.1. Wykonawca będzie związany swoją ofertą przez okres 60 dni, zgodnie z art. 85 ust. 1 pkt 3 ustawy Pzp.

9.2. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

9.3. Zgodnie z art. 85 ust. 2 ustawy Pzp Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego może przedłużyć termin związania ofertą, z tym, że Zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 dni przed upływem terminu związania ofertą, zwrócić się do Wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni.

9.4. Odmowa wyrażenia zgody, o której mowa w pkt 9.3 nie powoduje utraty wadium.

9.5. Przedłużenie terminu związania ofertą jest dopuszczalne tylko z jednoznacznym przedłużeniem okresu ważności wadium albo, jeżeli nie jest to możliwe, z wniesieniem nowego wadium na przedłużony okres związania ofertą. Jeżeli przedłużenie terminu związania ofertą dokonywane jest po wyborze oferty najkorzystniejszej, obowiązek wniesienia nowego wadium lub jego przedłużenia dotyczy jedynie Wykonawcy, którego oferta została wybrana, jako najkorzystniejsza.

Rozdział 10.  Opis sposobu przygotowania ofert.

10.1. Oferta musi być przygotowana zgodnie z wymaganiami określonymi w SIWZ.

10.2. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę, w jednym egzemplarzu.

10.3. Oferta winna być sporządzona, pod rygorem nieważności, w formie pisemnej (ręcznie, na maszynie do pisania lub w postaci wydruku komputerowego), w języku polskim, w formie zapewniającej pełną czytelność jej treści. Każdy dokument składający się na ofertę sporządzony w innym języku niż język polski winien być złożony wraz z tłumaczeniem na język polski, poświadczony przez Wykonawcę. W razie wątpliwości uznaje się, że wersja polskojęzyczna jest wersją wiążącą.

10.4. Strony oferty winny być trwale ze sobą połączone i kolejno ponumerowane, z zastrzeżeniem sytuacji opisanej w pkt 10.10. W treści oferty winna być umieszczona informacja o ilości stron.

10.5. Do oferty winny być dołączone wszystkie dokumenty i oświadczenia wskazane w Rozdziale 6 SIWZ we właściwej formie wymaganej przez Zamawiającego oraz wynikającej z obowiązujących przepisów prawa.

10.6. Dokumenty, jakich żąda Zamawiający muszą być złożone zgodnie z wyborem Wykonawcy w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność za pomocą klauzuli „Za zgodność z oryginałem” przez Wykonawcę.

10.7. Oferta Wykonawcy oraz pozostałe dokumenty, dla których Zamawiający określił wzory w niniejszej SIWZ, winny być sporządzone zgodnie z tymi wzorami, co do treści oraz opisu kolumn i wierszy.

10.8. Złożenie oferty lub załączników do oferty w innej formie niż wskazanej w SIWZ jest dopuszczalne tylko pod warunkiem, że ich treść zawierać będzie wszystkie elementy wskazane przez Zamawiającego.

10.9. Należy dołączyć pełnomocnictwo do podpisania oferty, o ile prawo do podpisania oferty nie wynika z innych dokumentów złożonych wraz z ofertą. Treść pełnomocnictwa musi jednoznacznie określać czynności, co do wykonywania, których pełnomocnik jest upoważniony.

Pełnomocnictwo należy dostarczyć w oryginale lub notarialnie poświadczonej kopii.

W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, winni oni ustanowić pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego, ten zapis dotyczy także spółek cywilnych.

10.10. W przypadku, gdyby oferta zawierała informacje, stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, Wykonawca winien w sposób niebudzący wątpliwości zastrzec, które spośród zawartych w ofercie informacji stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. Informacje te winny być umieszczone w osobnym wewnętrznym opakowaniu trwale z nią połączonym i ponumerowanym z zachowaniem ciągłości numeracji stron oferty. Nie mogą stanowić tajemnicy przedsiębiorstwa informacje podawane do wiadomości podczas otwarcia ofert, tj. informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i rękojmi oraz warunków płatności zawartych w ofercie.

10.11. Ofertę wraz z oświadczeniami i dokumentami należy umieścić w zamkniętym opakowaniu, uniemożliwiającym odczytanie jego zawartości bez uszkodzenia opakowania.

Opakowanie winno być oznaczone nazwą (firmą) i adresem Wykonawcy, zaadresowane do Zamawiającego na adres:

Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie,

ul. Akademicka 13 pokój 54

20-950 Lublin

oraz oznakowana:

przetarg nieograniczony, znak sprawy AZP/PN/p-200/12/2013 „Oferta na dostawę wraz z montażem aparatury naukowo-badawczej oraz wyposażenia dydaktycznego budynku Centrum Innowacyjno-Wdrożeniowego Nowych Technik i Technologii w Inżynierii Rolniczej przy ul. Głębokiej 28 w Lublinie z podziałem na 43 części. Oferta na część ……………………………………… . Nie otwierać przed dniem 04.10.2013 r. przed godz. 1215

10.12. Wykonawca może, przed upływem terminu do składania ofert, zmienić lub wycofać ofertę.

10.13. Wykonawca ponosi wszystkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty, a Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.

10.14. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych.

10.15. Zamawiający nie dopuszcza złożenia ofert wariantowych.

10.16. Zamawiający dopuszcza w każdej części postepowania składanie ofert równoważnych o niegorszych parametrach niż opisane w załącznikach dotyczących opisu przedmiotu zamówienia określonych w poszczególnych częściach wymienionych w Rozdziale 3 SIWZ.

10.17. Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.

10.18. Zamawiający w niniejszym postępowaniu nie stawia wymagań opisanych w art. 29 ust. 4 ustawy Pzp.

10.19. Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej.

10.20. Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę w ofercie części zamówienia, której wykonanie powierzy podwykonawcom. Informacji należy udzielić na formularzu „Oferta Wykonawcy”, stanowiącym załącznik nr 47 do SIWZ.

10.21. Zamawiający nie przewiduje rozliczeń w walutach obcych. Rozliczenia mogą być prowadzone tylko w walucie polskiej PLN.

10.22. Do przeliczenia wartości w walutach obcych w dokumentach przedstawionych w ofercie na poparcie spełnienia warunków podmiotowych podane kwoty będą przeliczane przez Zamawiającego wg średniego kursu walut NBP dla danej waluty z dnia ukazania się ogłoszenia o zamówieniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

10.23. Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień uzupełniających.

Rozdział 11. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert.

11.1. W przetargu nieograniczonym wezmą udział tylko te oferty, które wpłyną do Zamawiającego do dnia 04.10.2013 r.  do godz. 1200.

11.2. Oferty należy składać w zaklejonych kopertach (opakowaniach) do Sekcji ds. Zamówień Publicznych Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie ul. Akademicka 13, pokój 54.

11.3. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 04.10.2013 r. do godz. 1215 w Uniwersytecie Przyrodniczym w Lublinie ul. Akademicka 13, Sala Kolegialna – I p.

11.4. Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda zebranym Wykonawcom informację o wysokości kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. Otwarcie ofert jest jawne i nastąpi bezpośrednio po podaniu w/w informacji.  Na otwarciu ofert podane zastaną następujące informacje: nazwa (firma) oraz adresy Wykonawców, a także informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, okres gwarancji i warunków płatności zawartych w ofertach.

11.5. Zamawiający niezwłocznie zawiadamia Wykonawcę o złożeniu oferty po terminie oraz zwraca ofertę po upływie terminu do wniesienia odwołania.

Rozdział 12. Opis sposobu obliczania ceny.

  - Przez cenę na użytek prawa zamówień publicznych należy rozumieć zapis zawarty w art. 3 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 5 lipca 2001 r. o cenach (Dz. U. nr 97, poz. 1050 z późn. zm.).

Przez cenę należy rozumieć wartość wyrażoną w jednostkach pieniężnych, którą Zamawiający jest obowiązany zapłacić przedsiębiorcy za towar lub usługę; w cenie uwzględnia się podatek od towarów i usług oraz podatek akcyzowy, jeżeli na podstawie odrębnych przepisów sprzedaż towaru podlega temu obciążeniu.

12.2. Cena podana w ofercie w każdej z części jest ceną ryczałtową i stanowi całkowitą wycenę przedmiotu zamówienia wraz z wyceną innych składników tj. podatek od towarów i usług, transport, opakowanie, ubezpieczenie, opusty, rabaty, gwarancja, rękojmia, montaż przedmiotu zamówienia, szkolenie pracowników itp.

12.3. Cenę ofertową brutto należy podać cyfrowo i słownie do formularza „Oferta Wykonawcy” stanowiącego załącznik nr 47 do SIWZ.

12.4. W przypadku zmiany przepisów dotyczących podatku od towarów i usług, wynagrodzenie brutto może ulec zmianie i będzie uzależnione od wysokości nowej stawki podatku VAT dla przedmiotu umowy.

Rozdział 13.  Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów oraz sposobu oceny ofert.

13.1.  Wszystkie oferty niepodlegające odrzuceniu w każdej z części oceniane będą na podstawie kryterium: Cena – 100 kryterium wyboru.

Wybrana zostanie oferta, która uzyska największą liczbę punktów.

C N PB = ------------ x 100 CR

gdzie:

PB – ilość punktów oferty badanej,

CN– najniższa cena brutto spośród wszystkich podlegających ocenie ofert,

CR – cena brutto oferty rozpatrywanej,

100 – waga ocenianego kryterium

13.2.  Zgodnie z art. 2 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp, za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta z najniższą ceną. Zamawiający wybierze ofertę najkorzystniejszą spośród ofert ważnych i nieodrzuconych.

13.3. Jeżeli złożono ofertę, której wybór prowadziłby do powstania obowiązku podatkowego Zamawiającego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług w zakresie dotyczącym wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, Zamawiający w celu oceny takiej oferty dolicza do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek wpłacić zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Rozdział 14. Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy w sprawie  zamówienia publicznego.

14.1.  Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana, jako najkorzystniejszej zobowiązany jest podpisać umowę zgodnie z projektem, który stanowi załącznik nr 48 do SIWZ w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego, pod rygorem utraty wadium.

14.2. W przypadku Wykonawców występujących wspólnie Zamawiający będzie wymagał, aby przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego, Wykonawcy przedłożyli Zamawiającemu umowę regulującą współpracę Wykonawców występujących wspólnie.

14.3. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, uchylał się od zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego, zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert bez przeprowadzania ich ponownego badania i oceny, chyba że zachodzą przesłanki unieważnienia postępowania, o którym mowa w art. 93 ust. 1 ustawy Pzp.

14.4. Zamawiający w niniejszym postepowaniu, w żadnej z części nie stawia wymagań dotyczących zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

15. Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia, ogólne warunki umowy albo wzór umowy, jeżeli Zamawiający wymaga od Wykonawcy, aby zawarł z nim umowę w sprawie zamówienia na takich warunkach.

16.1. Do SIWZ dołączony jest projekt umowy stanowiący jej integralną część zgodnie z załącznikiem nr 48 do SIWZ, w którym Zamawiający przewidział wszystkie istotne dla stron postanowienia oraz przyszłe zobowiązania Wykonawcy i Zamawiającego.

Rozdział 16. Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących wykonawcy w toku postępowania o udzielenie zamówienia.

17.1. Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 nr 113, poz. 759 z póź. zm.), w Dziale VI przewiduje środki ochrony prawnej, które przysługują Wykonawcy, uczestnikowi konkursu, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy Pzp.

17.2. Do środków ochrony prawnej należą:

17.2.1. Odwołanie, zgodnie z postanowieniami art. 180 - 198 ustawy Pzp, przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy.

17.2.2. Skarga do sądu, zgodnie z postanowieniami art. 198a-198g ustawy Pzp.

Na orzeczenie Izby stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu.

W postępowaniu toczącym się wskutek wniesienia skargi stosuje się odpowiednio przepisy ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. – Kodeks postępowania cywilnego o apelacji, jeżeli przepisy niniejszego rozdziału nie stanowią inaczej.

Załącznik nr 1

do Specyfikacji Istotnych

Warunków Zamówienia

# Część 1

# Specyfikacja techniczna zamawianego sprzętu

Nazwa sprzętu:  Automatyczny Tester Potencjału Wytwórczego Metanu

Nr kontraktu/poz. w kontrakcie: 4/05

Zamawiana ilość (szt.): 1

Grupa i kod z CPV w ramach grupy:  38540000-2 Maszyny i aparatura badawcza i pomiarowa

| 1. Zamawiający: Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie, Centrum Innowacyjno-Wdrożeniowe Nowych Technik i Technologii w Inżynierii Rolniczej 2. Osoba do kontaktu: dr inż. Tomasz Słowik telefon stacjonarny: 81 531 83 14 lub 81 531 83 15 telefon komórkowy: 608 044 309 mail: tomasz.slowik@up.lublin.pl 3. Miejsce dostawy: ul. Głęboka 28, 20-612 Lublin Nazwa Jednostki: Katedra Energetyki i Pojazdów Pokój/pomieszczenie nr: 1.54 |
| --- |
| Lp. | Oczekiwane parametry techniczne | Wymagane parametry techniczne | Oferowane parametry techniczne |
| 1. | 2. | 3. | 4. |
|  | Minimalna ilość reaktorów: | 15 |  |
|  | Materiał reaktora: | szkło |  |
|  | Zakres objętości reaktora | nie węższy niż 0,5-500 ml |  |
|  | Kontrola temperatury: | do min. 80 °C (z dokładnością min. 0,2 °C) |  |
|  | Mieszanie w reaktorach mechaniczne z regulowaną prędkością i częstotliwością | TAK |  |
|  | Ilość naczynek do wiązania CO2: | min. 15 |  |
|  | Objętość naczynka do wiązania CO2: | 100 ml |  |
|  | Efektywność usuwania powyżej 90% | TAK |  |
|  | Zasada działania: | wypór hydrostatyczny |  |
|  | Min 15 równolegle pracujących celek pomiarowych | TAK |  |
|  | Wbudowane czujniki ciśnienia i temperatury | TAK |  |
|  | Zakres pomiarowy: | nie węższy niż 0,01 - 20 litrów/dzień |  |
|  | Rozdzielczość pomiaru: | max. 10 ml |  |
|  | Powtarzalność: | 1% |  |
|  | Wbudowane czujniki ciśnienia i temperatury | TAK |  |
|  | Zintegrowany z obudową układ pomiaru danych | TAK |  |
|  | Stół na naczynka do wiązania CO2 | TAK |  |
|  | Oprogramowanie umożliwiające: Wyświetlanie, w czasie rzeczywistym, przepływu i narastającej objętości gazu Kompensacje ciśnienia i temperatury on-line Normalizacje, w czasie rzeczywistym, przepływu i objętości gazu Algorytm biorący pod uwagę ilość i skład gazu przepłukującego system na początku testów, co pozwala na uniknięcie przeszacowania rzeczywistej ilości wytworzonego gazu Multipleksowanie umożliwiające równoległą analizę danych dla testów rozpoczętych w różnych terminach. | TAK |  |
|  | Części zapasowe: Dodatkowy kompletny bioreaktor (objętość zgodna z podstawowymi reaktorami) z mieszadłem i napędem Dodatkowe naczynko do absorbcji CO2 4 gumowe korki z podłączeniami do gazu Dodatkowy zawór Dodatkowy wężyk typu Tygon | TAK |  |

Dodatkowe wymagania Zamawiającego:

| 1/ | Instrukcja obsługi i przygotowania testów | TAK |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 2/ | Szkolenie 2 osób | TAK |  |
| 3/ | Aparaty powinny być wyposażone we wszystkie niezbędne elementy (przyłącza, kable, itp.) potrzebne do ich uruchomienia i pracy u odbiorcy do celu, dla którego są zakupywane, bez konieczności zakupu dodatkowych elementów przez zamawiającego. | TAK |  |

* W rubryce nr 4 „Oferowane parametry techniczne” należy wpisać tak lub nie, a w pozycjach, w których Zamawiający wymaga wpisania określonych parametrów – odpowiednio wpisać oferowane parametry.

.....................................................................

Podpis i pieczęć osoby/osób uprawnionej

do reprezentowania Wykonawcy

Załącznik nr 2

do Specyfikacji Istotnych

Warunków Zamówienia

Część 2

Specyfikacja techniczna zamawianego sprzętu

Nazwa sprzętu:  Linia peletująca rośliny energetyczne i rolnicze

Nr kontraktu/poz. w kontrakcie: 4/08

Zamawiana ilość (szt.): 1

Grupa i kod z CPV w ramach grupy:  16600000-1 Specjalne maszyny używane w rolnictwie lub

leśnictwie; 38500000-0 Aparatura kontrolna i badawcza

| 1. Zamawiający: Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie, Centrum Innowacyjno-Wdrożeniowe Nowych Technik i Technologii w Inżynierii Rolniczej 2. Osoba do kontaktu: dr inż. Tomasz Słowik telefon stacjonarny: 81 531 83 14 lub 81 531 83 15 telefon komórkowy: 608 044 309 mail: tomasz.slowik@up.lublin.pl 3. Miejsce dostawy: ul. Głęboka 28, 20-612 Lublin Nazwa jednostki: Katedra Energetyki i Pojazdów Pokój/pomieszczenie nr: 0.06 Budynek B |
| --- |
| Lp. | Oczekiwane parametry techniczne | Wymagane parametry techniczne | Oferowane parametry techniczne |
| 1. | 2. | 3. | 4. |
| 1 | Peleciarka |
|  | Moc nie mniejsza niż | 15 kW |  |
|  | Napęd peleciarki przekazywany przez wał Cardana | tak |  |
|  | Matryce poziome z otworami: o śr. 6mm i 8mm | tak |  |
|  | Dwa zestawy wałków z rolkami | tak |  |
|  | Wydajność nie mniej niż | 150 kg/h |  |
|  | Waga max | 500 kg |  |
|  | Posadowienie na ramie z amortyzatorami | tak |  |
| 2 | Kondycjoner |
|  | Moc silnika napędowego nie mniej niż | 2,2 kW |  |
|  | Możliwość regulacji prędkości przesuwu materiału poprzez zmianę kąta łopat | tak |  |
|  | System zwilżania materiału z możliwością zmiany aparatu spryskującego i doboru różnych dysz. | tak |  |
|  | Dwa przyłącza pod wytwornicę pary | tak |  |
| 3 | Podajnik Ślimakowy |
|  | Płynna regulacja prędkości podawania | tak |  |
|  | Możliwość regulacji kąta nachylenia podajnika | tak |  |
|  | Silnik napędowy o mocy nie mniejszej niż | 2,0 kW |  |
| 4 | Młyn bijakowy z cyklonem |
|  | Materiał do mielenia: zrębki, wióry, słoma, trociny | tak |  |
|  | Zestaw sit: 2-4-6-8-10 mm | tak |  |
|  | Wydajność | 50-100 kg/h |  |
|  | Cyklon z celką dozującą materiał | tak |  |
|  | Układ filtrujący | tak |  |
|  | Możliwość pracy zestawu w pomieszczeniu | tak |  |
| 5 | Wilgotnościomierz |
|  | umożliwiający pomiar wilgotności zrębków, wiórów, słomy i trocin w zakresie nie mniejszym niż 10 – 25% i z dokładnością nie gorszą niż 0,5%. | tak |  |
| 6 | Pirometr |
|  | o zakresie pomiarowym nie mniejszym niż (-30 - 500(C) i dokładności pomiaru nie gorszej niż 0,1(C | tak |  |
| 7 | Laboratoryjny pneumatyczny tester peletu (badanie ścieralności) |
|  | Automatyczna regulacja ciśnienia powietrza | tak |  |
|  | Płynna lub skokowa regulacja czasu pomiaru | tak |  |
|  | Waga badanej próbki | do 200 g |  |
|  | Wbudowany stabilizator napięcia | tak |  |
|  | Zestaw filtrów | 200 szt. |  |

Dodatkowe wymagania Zamawiającego:

| 1/ | Szafa sterownicza dla całej linii (bez testera peletu). | TAK |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 2/ | Dokumentacja techniczna - ruch linii | TAK |  |
| 3/ | Przeszkolenie w zakresie obsługi max 4 osób | TAK |  |

* W rubryce nr 4 „Oferowane parametry techniczne” należy wpisać tak lub nie, a w pozycjach, w których Zamawiający wymaga wpisania określonych parametrów – odpowiednio wpisać oferowane parametry.

.....................................................................

Podpis i pieczęć osoby/osób uprawnionej

do reprezentowania Wykonawcy

Załącznik nr 3

do Specyfikacji Istotnych

Warunków Zamówienia

Część 3

## Specyfikacja techniczna zamawianego sprzętu

Nazwa sprzętu:  Zestaw modułów fotowoltaicznych

Nr kontraktu/poz. w kontrakcie: 4 / 27

Zamawiana ilość (szt.): 1 zestaw

Grupa i kod z CPV w ramach grupy:  Badawcze, testowe i naukowe symulatory techniczne 38970000-5; 31712331-9 Fotoogniwa

| 1. Zamawiający: Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie, Centrum Innowacyjno- Wdrożeniowe Nowych Technik i Technologii w Inżynierii Rolniczej 2. Osoba do kontaktu: dr inż. Tomasz Słowik telefon stacjonarny: 81 531 83 14 lub 81 531 83 15 telefon komórkowy: 608 044 309 mail: tomasz.slowik@up.lublin.pl 3. Miejsce dostawy: ul. Głęboka 28, 20-612 Lublin Nazwa jednostki: Zakład Elektrotechniki i Systemów Pomiarowych Pokój/pomieszczenie nr: 3.28 |
| --- |
| Lp. | Oczekiwane parametry techniczne | Wymagane parametry techniczne | Oferowane parametry techniczne |
| 1. | 2. | 3. | 4. |
| 1. | Moduł fotowoltaiczny monokrystaliczny (1 szt.) |  |
|  | moc co najmniej | 180 Wp |  |
|  | napięcie znamionowe | 12 V |  |
|  | konstrukcja wsporcza na powierzchnię płaską z możliwością przemieszczania | TAK |  |
| 2. | Moduł fotowoltaiczny polikrystaliczny (2 szt.) |  |
|  | moc co najmniej | 180 Wp |  |
|  | napięcie znamionowe | 12 V |  |
|  | konstrukcja wsporcza na powierzchnię płaską z możliwością przemieszczania | TAK |  |
| 3. | Moduł fotowoltaiczny z krzemu amorficznego (1 szt.) |  |
|  | moc co najmniej | 18 Wp |  |
|  | napięcie znamionowe | 12 V |  |
|  | konstrukcja wsporcza na powierzchnię płaską z możliwością przemieszczania | TAK |  |
| 4. | Moduł fotowoltaiczny multikrystaliczny (1 szt.) |  |  |
|  | moc co najmniej | 200 Wp |  |
|  | napięcie znamionowe | 12 V |  |
|  | konstrukcja wsporcza modułów fotowoltaicznych na dach płaski | TAK |  |
| 5. | Moduł fotowoltaiczny wykonany w technologii CIGS (1 szt.) |  |
|  | moc co najmniej | 135 Wp |  |
|  | napięcie znamionowe | 24 V |  |
|  | konstrukcja wsporcza na powierzchnię płaską z możliwością przemieszczania | TAK |  |
| 6. | Akumulator do instalacji fotowoltaicznych (2 szt.) |  |
|  | napięcie znamionowe | 12 V |  |
|  | pojemność co najmniej | 120 Ah |  |
| 7. | Centralny system zbierania danych z modułów fotowoltaicznych oraz regulacji ładowania akumulatorów (1 szt.) |
|  | możliwość podłączenia do PC | TAK |  |
|  | pomiar prądów ładowania i obciążenia | TAK |  |
|  | wyświetlacz on-line | TAK |  |
|  | regulacja z funkcją MPPT | TAK |  |
|  | napięcie wejściowe (od strony PV) do co najmniej | 90V |  |
|  | napięcie wyjściowe przełączane | 24/12V |  |
|  | dane i stan modułów fotowoltaicznych | TAK |  |
|  | parametry energii elektrycznej otrzymywanej z poszczególnych modułów fotowoltaicznych | TAK |  |
|  | nasłonecznienie i temperatura modułów fotowoltaicznych | TAK |  |
|  | wyniki pomiarów prezentowane w czasie rzeczywistym | TAK |  |
|  | prezentacja wyników – mierniki cyfrowe lub panel LCD | TAK |  |
| 9. | Zestaw kondensatorów wysokiej pojemności (12 szt.) |  |
|  | pojemność co najmniej | 50 F |  |
|  | napięcie znamionowe co najmniej | 16 V |  |
|  | baterie muszą mieć możliwość bezpośredniego (bez dodatkowych elementów wyrównujących napięcie) łączenia w zespoły szeregowe i równoległe. | TAK |  |
| 10. | Przewód przyłączeniowy miedziany 3x6 mm2 | 100 m |  |

* W rubryce nr 4 „Oferowane parametry techniczne” należy wpisać tak lub nie, a w pozycjach, w których Zamawiający wymaga wpisania określonych parametrów – odpowiednio wpisać oferowane parametry.

.....................................................................

Podpis i pieczęć osoby/osób uprawnionej

do reprezentowania Wykonawcy

Załącznik nr 4

do Specyfikacji Istotnych

Warunków Zamówienia

Część 4

Specyfikacja techniczna zamawianego sprzętu

Nazwa sprzętu:  Zestaw badawczo-dydaktyczny inteligentnych instalacji elektrycznych

Układ będzie stosowany wyłącznie do prowadzenia zajęć dydaktycznych!

Nr kontraktu/poz. w kontrakcie: 4 / 28

Zamawiana ilość (szt.): 1 zestaw

Grupa i kod z CPV w ramach grupy: 38970000-5 Badawcze, testowe i naukowe symulatory techniczne; 38810000-6 Urządzenia sterujące procesem przemysłowym

| 1.Zamawiający: Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie, Centrum Innowacyjno- Wdrożeniowe Nowych Technik i Technologii w Inżynierii Rolniczej 2. Osoba do kontaktu: dr inż. Tomasz Słowik telefon stacjonarny: 81 531 83 14 lub 81 531 83 15 telefon komórkowy: 608 044 309 mail: tomasz.slowik@up.lublin.pl 3. Miejsce dostawy: ul. Głęboka 28, 20-612 Lublin Nazwa jednostki: Zakład Elektrotechniki i Systemów Pomiarowych Pokój/pomieszczenie nr: 1.74 |
| --- |
| Lp. | Oczekiwane parametry techniczne | Wymagane parametry techniczne | Oferowane parametry techniczne |
| 1. | 2. | 3. | 4. |
| 1. | Stanowisko badawcze |  |
|  | stacja robocza – co najmniej 3 szt. | TAK |  |
|  | zasilacz stacji roboczych | TAK |  |
|  | moduły pomiarowo-sterujące – co najmniej 2 szt. | TAK |  |
|  | czujnik temperatury – co najmniej 2 szt. | TAK |  |
|  | regulator potencjometryczny – co najmniej 2 szt. | TAK |  |
|  | przełącznik dwustanowy (on/off) – co najmniej 2 szt. | TAK |  |
|  | sygnalizator (LED) – co najmniej 2 szt. | TAK |  |
| 2. | Serwer centralny | TAK |  |
| 3. | Oprogramowanie |  |
|  | narzędzia programistyczne obsługi stacji roboczej i serwera | TAK |  |
|  | edytor grafiki | TAK |  |

* W rubryce nr 4 „Oferowane” należy wpisać tak lub nie, a w pozycjach, w których Zamawiający wymaga wpisania określonych parametrów – odpowiednio wpisać oferowane parametry.

.....................................................................

Podpis i pieczęć osoby/osób uprawnionej

do reprezentowania Wykonawcy

Załącznik nr 5

do Specyfikacji Istotnych

Warunków Zamówienia

Część 5

Specyfikacja techniczna zamawianego sprzętu

Nazwa sprzętu:  Zestaw do analizy parametrów fizykochemicznych surowców roślinnych – kalorymetr, lepkościomierz, lodówka

Nr kontraktu/poz. w kontrakcie: 5/01 (część 1 z 11)

Zamawiana ilość (szt.): 1

Grupa i kod z CPV w ramach grupy: 38418000-8 Kalorymetry; 38425200-2 Lepkościomierze; 38540000-2 Maszyny i aparatura badawcza i pomiarowa; 39711100-0 Chłodziarki i zamrażarki

| 1. Zamawiający: Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie, Centrum Innowacyjno-Wdrożeniowe Nowych Technik i Technologii w Inżynierii Rolniczej 2. Osoba do kontaktu: dr inż. Tomasz Słowik telefon stacjonarny: 81 531 83 14 lub 81 531 83 15 telefon komórkowy: 608 044 309 mail: tomasz.slowik@up.lublin.pl 3. Miejsce dostawy: ul. Głęboka 28, 20-612 Lublin Nazwa Jednostki: Katedra Eksploatacji Maszyn i Zarządzania Procesami Produkcyjnymi Pokój/pomieszczenie nr: 2.60 |
| --- |
| Lp. | Oczekiwane parametry techniczne | Wymagane parametry techniczne | Oferowane parametry techniczne |
| 1. | 2. | 3. | 4. |
| 1. | Kalorymetr statyczny |  |  |
| a) | Napięcie zasilania sieci 230V | TAK |  |
| B) | Masa całego kalorymetru bez wody | maksimum 75 kg |  |
|  | Dokładność cyfrowego odczytu temperatury | nie gorsza niż 0,001 K (°C) |  |
|  | Sterowanie automatyczne jednostką mikroprocesorową stanowiącą integralną część urządzenia | TAK |  |
|  | Samodzielne obliczanie przez kalorymetr ciepła spalania paliwa w stanie analitycznym | TAK |  |
|  | Samodzielne obliczanie przez kalorymetr wartości opałowej paliwa | TAK |  |
|  | Wydruk protokołu pomiaru | TAK |  |
|  | Kontrola ilości wykonanych prób na określonej bombie kalorymetrycznej | TAK |  |
|  | Kontrola pracy mieszadła | TAK |  |
|  | Czyszczenie bomby | automatyczne |  |
|  | Napełnianie tlenem | automatyczne |  |
|  | Chłodzenie wodą | wbudowane |  |
|  | Typ ekranu | dotykowy |  |
|  | Czas jednego pomiaru | nie dłużej niż 5 min |  |
|  | Typ naczynia i bomby | Półstały cylinder, głowica demontowana |  |
|  | Naczynie stałe | TAK |  |
|  | Pamięć | co najmniej 1000 prób |  |
|  | Materiały eksploatacyjne: | drut oporowy 10 szpul, tygle 100 szt., niezbędne przewody i reduktor do podłączenia butli z tlenem technicznym |  |
| 2. | Lepkościomierz rotacyjny |  |  |
|  | Zakres pomiarowy, cP nie mniejszy niż: | od 15-510 000 000 |  |
|  | Przystawka LCP/LCPB -Dynamiczna i kinetyczna | TAK |  |
|  | Dokładność % nie gorsza niż: | ± 1 |  |
|  | Komplet wrzecion dostosowanych do pracy w zakresie lepkości co najmniej | 15- 510 000 000 mPa·s |  |
|  | Prędkość rotacyjna co najmniej 21 prędkości w zakresie co najmniej | 0,3-250 obr/min |  |
|  | Pomiar temperatury: | co najmniej 0-100°C |  |
|  | Dokładność nie gorsza niż: | ± 0,1°C |  |
|  | Wyświetlacz informujący o ustalonej prędkości, zakresie skali lepkości, temperaturze, odczytanej lepkości | TAK |  |
|  | Podłączenie do PC- szeregowe lub USB | TAK |  |
|  | Możliwość podłączenia drukarki | TAK |  |
| 3. | Lodówka |  |  |
|  | Typ lodówki: lodówka z zamrażarką u dołu | TAK |  |
|  | Klasa energetyczna co najmniej | A+ |  |
|  | Liczba agregatów co najmniej | 1 |  |
|  | Czas utrzymania temperatury w przypadku braku zasilania | co najmniej 14 godzin |  |
|  | Bezszronowa | TAK |  |
|  | Sterowanie elektroniczne | TAK |  |
|  | Specjalny alarm przy niedomkniętej lodówce | TAK |  |
|  | Pojemność lodówki: | od 50 l do 150 l |  |
|  | Pojemność zamrażalnika: | od 40 l do 85 l |  |
|  | Półki w lodówce szklane | co najmniej 4 szt., plus półka pochyła co najmniej 1 szt. |  |
|  | Szuflady w dolnej części lodówki | co najmniej 2 szt. |  |
|  | Wyposażenie zamrażarki: | co najmniej 2 szuflady, do co najwyżej 4 szuflad |  |
|  | 1 szuflada wstępnego mrożenia | TAK |  |

Dodatkowe wymagania Zamawiającego:

| 1/ | Ad. 1 i 2. Szkolenie dla 2 osób | TAK |  |
| --- | --- | --- | --- |

* W rubryce nr 4 „Oferowane” należy wpisać tak lub nie, a w pozycjach, w których Zamawiający wymaga wpisania określonych parametrów – odpowiednio wpisać oferowane parametry.

.....................................................................

Podpis i pieczęć osoby/osób uprawnionej

do reprezentowania Wykonawcy

Załącznik nr 6

do Specyfikacji Istotnych

Warunków Zamówienia

Część 6

Specyfikacja techniczna zamawianego sprzętu

Nazwa sprzętu:  Zestaw do analizy parametrów fizykochemicznych surowców roślinnych - sprzęt laboratoryjny

Nr kontraktu/poz. w kontrakcie: 5/01 (część 2 z 11)

Zamawiana ilość (szt.): 1

Grupa i kod z CPV w ramach grupy: 33793000-5 Laboratoryjne wyroby szklane; 18424300-0 Rękawice jednorazowe; 38437000-7 Pipety i akcesoria laboratoryjne; 38311000-8 Wagi elektroniczne i akcesoria; 39715100-8 Elektryczne podgrzewacze wody, natychmiastowe lub akumulacyjne oraz grzałki nurnikowe; 42923000-2 Maszyny ważące i wagi; 38436000-0 Wstrząsarki i akcesoria

| 1. Zamawiający: Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie, Centrum Innowacyjno-Wdrożeniowe Nowych Technik i Technologii w Inżynierii Rolniczej 2. Osoba do kontaktu: dr inż. Tomasz Słowik telefon stacjonarny: 81 531 83 14 lub 81 531 83 15 telefon komórkowy: 608 044 309 mail: tomasz.slowik@up.lublin.pl 3. Miejsce dostawy: ul. Głęboka 28, 20-612 Lublin Nazwa Jednostki: Katedra Eksploatacji Maszyn i Zarządzania Procesami Produkcyjnymi Pokój/pomieszczenie nr: 2.60 |
| --- |
| Lp. | Oczekiwane parametry techniczne | Wymagane parametry techniczne | Oferowane parametry techniczne |
| 1. | 2. | 3. | 4. |
| 1 | Drobny sprzęt laboratoryjny |  |  |
|  | Szalki Petri’ego | 500 szt. |  |
|  | Szkło zegarkowe co najmniej 75mm | 9 szt. |  |
|  | Tygle porcelanowe z pokrywką, o wysokości co najmniej 38mm do co najwyżej 55mm; | 2 opakowania x15 ml; 2 opakowania x 24 ml; 2 opakowania x 40ml; 2 opakowania x 50ml |  |
|  | Pipety mechaniczne jednokanałowe (pojemność): | 1szt. x 0,1-2,5 µl 1szt. x 0,5-10 µl 1szt. x 2-20 µl 1szt. x 5-50 µl 1szt. x 10- 100 µl 1szt. x 20-200 µl 1szt. x 50-200 µl |  |
|  | Stojak na pipety (co najmniej 6 wieszaków) | TAK |  |
|  | Zestaw zlewek z podziałkami bez rączek, odpornych na chemikalia, z polipropylenu autoklawowalnego, z trzema otworami odpływowymi - co najmniej 4 różne pojemności: 50ml, 100ml, 250ml, 1000ml | 3 zestawy |  |
|  | Zestaw zlewek z podziałkami z rączkami, odpornych na chemikalia, z polipropylenu autoklawowalnego, z jednym otworem odpływowym - co najmniej 4 różne pojemności: 50ml, 100ml, 250ml, 1000ml | 3 zestawy |  |
|  | Statywy do mini-próbówek (ependorfów) | co najmniej 10 szt. |  |
|  | Zestaw butelek okrągłych, z szeroką szyjką, przezroczyste, z zakrętką gwintowaną do przechowywania - o pojemności: 250, 500, 1000, 2500 i 5000 ml | 2 zestawy |  |
|  | Końcówki do pipet automatycznych, niesterylne: 0,1-2,5 µl 0,5-10 µl 2-20 µl 5-50 µl 10-100 µl 20-200 µl 50-200 µl | po 2 worki |  |
|  | Mikro-próbówki wirownice: 1,5 µl z podziałkami, przejrzyste bezbarwne, temperatura robocza co najmniej od 00C do 1000C | 2 worki |  |
|  | Próbówki wirownice: 50 ml z podziałką, dno stożkowe, korki zakręcane, temperatura pracy co najmniej od 00C do 50 0C | 2 worki |  |
|  | Zestaw co najmniej 8 mieszadełek magnetycznych pokrytych teflonem, okrągłych. | 1 zestaw |  |
|  | Szczypce precyzyjne, stalowe, ostro zakończone o długości co najmniej 105 mm | 2 szt. |  |
|  | Łapka do próbówek, metalowa o długości co najmniej 213 cm, do próbówek o średnicy od 6mm do 35mm | 2 szt. |  |
|  | Rękawiczki jednorazowego użytku, bezpudrowe, niesterylne niklowane, powierzchnia teksturowana | 2 paczki rozmiaru M, 3 paczki rozmiaru L |  |
|  | Zestaw tryskawek z polipropylenu lub polietylenu o niskiej gęstości z wąska szyjką o pojemności: 50, 100, 250, 500 ml | 2 zestawy |  |
|  | Palnik alkoholowy o pojemności co najwyżej 60ml, szklany z knotem, plus stojak nad palnik | TAK |  |
| 2 | Laboratoryjna waga elektroniczna (2szt.) |  |  |
| a) | Obciążenie | maksymalne 100-300 g |  |
| b) | Dokładność odczytu | nie gorsza niż 0,001 g |  |
| c) | Obciążenie minimalne | nie więcej niż 0,5 g |  |
| d) | Wartość działki legalizacyjnej | 0,001 g |  |
| e) | Zakres tarowania nie gorszy niż | -200 g |  |
| f) | Powtarzalność | 0,002 – 0,004 g |  |
| g) | Klasa dokładności II | TAK |  |
| h) | Czas stabilizacji | ≤ 3 s |  |
| i) | Temperatura pracy w zakresie | co najmniej od +15 ºC do +30ºC |  |
| j) | Zasilanie 230V 50Hz AC oraz akumulatorowe | TAK |  |
| k) | Legalizacja | TAK |  |
| 3 | Łaźnia wodna |  |  |
| a) | Objętość wanny w przedziale: | od 3 do 5 litrów |  |
| b) | Temperatura pracy w przedziale co najmniej: | +50C do +1000 C |  |
| c) | Zakres regulacji temperatury w przedziale co najmniej: | 20 0C – 100 0C |  |
| d) | Stabilność temperatury w zakresie nie gorszym niż: | (-0,2 0C; +0,6 0C) |  |
| e) | Działka elementarna regulatora temperatury: | nie gorsza niż 0,10C |  |
| f) | Elektroniczny regulator temperatury z wyświetlaczem LED; wyświetlanie aktualnej temperatury; wyświetlanie zadawanej temperatury; alarm zbyt niskiego stanu wody (świetlny i dźwiękowy); blokada pracy grzałki w przypadku zbyt niskiego poziomu wody. | TAK |  |
| g) | Napięcia zasilające 230V/ 50 Hz | TAK |  |
| h) | Wszystkie elementy wykonane zgodnie z DIN 1.4301 (stal kwasoodporna, nierdzewna) | TAK |  |
| 4. | Wagosuszarka |  |  |
| a) | Obciążenie maksymalne nie mniejsze niż: | 50 g |  |
| b) | Dokładność odczytu nie gorsza niż: | ± 0,001 g |  |
| c) | Dokładność odczytu wilgotności nie gorsza niż: | 0,0001% |  |
| d) | Minimum 4 profile suszenia (standardowy, szybki, schodkowy, łagodny) | TAK |  |
| e) | Opcje zakończenia suszenia: minimum 4 tryby (czasowa, stabilizacja wilgotności, optymalna czasowo, ręczna) | TAK |  |
| f) | Zakres tarowania nie gorszy niż | -50 g |  |
| g) | Wyświetlacz graficzny z podświetleniem | TAK |  |
| h) | Temperatura pracy w zakresie nie mniejszym niż: | od +10 ºC do +40ºC |  |
| i) | Zasilanie | 230V 50Hz |  |
| j) | Legalizacja | TAK |  |
| 5. | Wirówka laboratoryjna |  |  |
| a) | Wyświetlacz LCD | TAK |  |
| b) | Możliwość ustawienia czasu od startu lub do osiągnięcia prędkości maksymalnej; ustawienie czasu wirowania w sekundach; układ programowania parametrów; regulacja temperatury | TAK |  |
| c) | Funkcja pracy krótkotrwałej; możliwość wstępnego schładzania, program schładzania po skończeniu pracy | TAK |  |
| d) | Zabezpieczenie przed: otwieraniem pokrywy w czasie wirowania, uruchomieniem wirówki przy otwartej pokrywie | TAK |  |
| e) | Maksymalna pojemność nie większa niż: | 500 ml |  |
| f) | Rotor kątowy: 12 x 1,5 ml; 10 x 5 ml | po 1 szt. |  |
| g) | Liczba obrotów w zakresie nie mniejszym niż: | 1000 -17 000 obr./min |  |
| h) | Maksymalne przyśpieszenie nie mniejsza niż: | 14 500 - 17 000 x g |  |
| i) | Zasilanie 230V/50Hz | TAK |  |
| j) | Waga wirówki nie większa niż: | 15 kg |  |

Dodatkowe wymagania Zamawiającego:

| 1/ | Ad 4 i 5. Szkolenie dla 2 osób | TAK |  |
| --- | --- | --- | --- |

* W rubryce nr 4 „Oferowane” należy wpisać tak lub nie, a w pozycjach, w których Zamawiający wymaga wpisania określonych parametrów – odpowiednio wpisać oferowane parametry.

.....................................................................

Podpis i pieczęć osoby/osób uprawnionej

do reprezentowania Wykonawcy

Załącznik nr 7

do Specyfikacji Istotnych

Warunków Zamówienia

Część 7

Specyfikacja techniczna zamawianego sprzętu

Nazwa sprzętu:  Zestaw do analizy parametrów fizykochemicznych surowców roślinnych - analizatory, młynki, licznik ziaren

Nr kontraktu/poz. w kontrakcie: 5/01 (część 3 z 11)

Zamawiana ilość (szt.): 1

Grupa i kod z CPV w ramach grupy:  38500000-0 Aparatura kontrolna i badawcza; 39711210-4 Rozdrabniacze żywności; 38922000-4 Liczniki nasion.

| 1. Zamawiający: Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie, Centrum Innowacyjno-Wdrożeniowe Nowych Technik i Technologii w Inżynierii Rolniczej 2. Osoba do kontaktu: dr inż. Tomasz Słowik telefon stacjonarny: 81 531 83 14 lub 81 531 83 15 telefon komórkowy: 608 044 309 mail: tomasz.slowik@up.lublin.pl 3. Miejsce dostawy: ul. Głęboka 28, 20-612 Lublin Nazwa Jednostki: Katedra Eksploatacji Maszyn i Zarządzania Procesami Produkcyjnymi Pokój/pomieszczenie nr: 2.60 |
| --- |
| Lp. | Oczekiwane parametry techniczne | Wymagane parametry techniczne | Oferowane parametry techniczne |
| 1. | 2. | 3. | 4. |
| 1. | Analizator/y do pomiaru całych ziaren zbóż, rzepaku, kukurydzy w podczerwieni całowidmowej NIR-T (transmisja) oraz produktów przerobu ziarna i innych produktów spożywczych w podczerwieni NIR (odbiciowej filtrowej) |  |  |
|  | a) Zakres podczerwieni NIR-T w przedziale nie mniejszym niż: | od 700 do 1200nm |  |
|  | b) Filtry (co najmniej 6) dla analizatora NIR | od co najmniej 1580 nm do co najwyżej do 2350 nm w standardzie |  |
|  | c) Próbkowanie sygnału (dla widma ciągłego) nie mniejsza niż: | 0,5 nm |  |
|  | d) Zintegrowana mikroprocesorowa jednostka sterująca z systemem operacyjnym | TAK |  |
|  | e) kolorowy monitor dotykowy | TAK |  |
|  | f) możliwość pracy w sieci | TAK |  |
|  | g) Możliwość podłączenia dodatkowego monitora | TAK |  |
|  | h) Gęstościomierz do pomiarów ziaren zbóż, rzepaku i kukurydzy | TAK |  |
| 2 | Młynek laboratoryjny nożowy |  |  |
|  | a) Pojemność pojemnika na rozdrabniany materiał z pokrywą w zakresie nie mniejszym niż: | 900 - 1000 ml |  |
|  | b) Nóż rozdrabniający co najmniej dwustronny dwu osiowy ze stali nierdzewnej | TAK |  |
|  | c) Prędkość obrotów regulowana w zakresie nie mniejszym niż: | od 1500 do 10000 obr/min |  |
|  | d) Regulowany czas pracy w zakresie: | od 1s do 3 min |  |
|  | e) Waga: | 6 - 8 kg |  |
|  | f) Uziarnienie wejściowe próby nie przekraczające: | 10 – 40 mm |  |
|  | g) Uziarnienie końcowe nie większe niż: | 300 µm |  |
|  | h) Zasilanie 230V-50/60Hz | TAK |  |
| 3 | Młynek tarczowy laboratoryjny |  |  |
|  | Młynek do rozdrabniania materiałów twardych, średnio-twardych, kruchych, miękkich z możliwością mielenia porcjami w sposób ciągły | TAK |  |
|  | a) Maksymalny rozmiar próbki: | 10 mm do 50 mm |  |
|  | b) Rozmiar ziaren i nasion do rozdrobnienia: | w zakresie od 0,1 do 14 mm |  |
|  | c) Wyposażenie młynka: tarcze mielące wymienne – stalowe nierdzewne, cynkowe oraz z węglikiem wolframu | TAK |  |
|  | d) Prędkość wirowania w zakresie nie mniejszym niż: | 440 do 2800 obr/min |  |
|  | e) Masa netto nie większa niż: | 140 kg |  |
|  | f) Moc znamionowa: | 1800 W – 2200 W |  |
| 4 | Licznik ziaren drobnych |  |  |
|  | a) Zakres liczenia: | do 9999 |  |
|  | b) Prędkość liczenia regulowana nie mniejsza niż: | 600 szt./min. |  |
|  | c) Możliwość zatrzymania liczenia i ponownego dalszego liczenia po użyciu przycisku start/stop | TAK |  |
|  | d) Zasilanie 230 V, 50 Hz | TAK |  |
|  | e) Masa nie większa niż: | 10 kg |  |
|  | f) Dokładność: | nie gorsza niż 1 % |  |

Dodatkowe wymagania Zamawiającego:

| 1/ | Przeszkolenie dla 2 osób | TAK |  |
| --- | --- | --- | --- |

* W rubryce nr 4 „Oferowane” należy wpisać tak lub nie, a w pozycjach, w których Zamawiający wymaga wpisania określonych parametrów – odpowiednio wpisać oferowane parametry.

.....................................................................

Podpis i  pieczęć osoby/osób uprawnionej

do reprezentowania Wykonawcy

Załącznik nr 8

do Specyfikacji Istotnych

Warunków Zamówienia

Część 8

Specyfikacja techniczna zamawianego sprzętu

Nazwa sprzętu:  Zestaw do analizy parametrów fizykochemicznych surowców roślinnych – mierniki gęstości, temperatury, przepływu i prędkości

Nr kontraktu/poz. w kontrakcie:  5/01 (część 4 z 11)

Zamawiana ilość (szt.): 1

Grupa i kod z CPV w ramach grupy: 38552000-9 Mierniki elektroniczne;

| 1. Zamawiający: Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie, Centrum Innowacyjno-Wdrożeniowe Nowych Technik i Technologii w Inżynierii Rolniczej 2. Osoba do kontaktu: dr inż. Tomasz Słowik telefon stacjonarny: 81 531 83 14 lub 81 531 83 15 telefon komórkowy: 608 044 309 mail: tomasz.slowik@up.lublin.pl 3. Miejsce dostawy: ul. Głęboka 28, 20-612 Lublin Nazwa Jednostki: Katedra Eksploatacji Maszyn i Zarządzania Procesami Produkcyjnymi Pokój/pomieszczenie nr: 2.60 |
| --- |
| Lp. | Oczekiwane parametry techniczne | Wymagane parametry techniczne | Oferowane parametry techniczne |
| 1. | Miernik gęstości właściwej ciał stałych |  |  |
| a) | Automatyczny pomiar gęstości ciał stałych | TAK |  |
| b) | Cyfrowy wyświetlacz | TAK |  |
| c) | Obliczanie statystyk: wartości poszczególne, wartość średnia, odchylenie standardowe | TAK |  |
| d) | Automatyczne powtarzanie pomiarów | TAK |  |
| e) | Wskaźnik temperatury | TAK |  |
| f) | Możliwość programowania i zapamiętywania metody | TAK |  |
| g) | Temperaturowy zakres pracy aparatu w zakresie nie mniejszym niż: | od 15°C do 35 °C |  |
| h) | Dokładność aparatu nie gorsza niż: | 0,03 |  |
| i) | Interfejsy: do drukarki i komputera | TAK |  |
| j) | Spełnia normy: DIN 1306, DIN 53479, DIN 55990, DIN 53242 | TAK |  |
| 2. | Miernik temperatury, przepływu i prędkości |  |  |
|  | Prędkość przepływu powietrza w przedziale nie mniejszym niż: | od 0,2 do 25 m/s |  |
|  | Temperatura pracy w przedziale nie większym niż: | -15 do + 50 ºC |  |
|  | Rozdzielczość nie mniejsza niż: | 0,1 m/s |  |
|  | Dokładność pomiaru nie mniejsza niż: | ± 0,2 m/s do ± 2% |  |
|  | Pomiar wilgotności: | TAK |  |
|  | Zakres pomiaru: | 0-100% |  |
|  | Poziom wilgotności względnej: | co najmniej od 4 do 95 % |  |
|  | Jednostki pomiarowe: % wilgotności względnej, punkt rosy, mokry termometr. | TAK |  |
|  | Typ baterii alkaliczny | TAK |  |

* W rubryce nr 4 „Oferowane” należy wpisać tak lub nie, a w pozycjach, w których Zamawiający wymaga wpisania określonych parametrów – odpowiednio wpisać oferowane parametry.

.....................................................................

Podpis i pieczęć osoby/osób uprawnionej

do reprezentowania Wykonawcy

Załącznik nr 9

do Specyfikacji Istotnych

Warunków Zamówienia

Część 9

Specyfikacja techniczna zamawianego sprzętu

Nazwa sprzętu:  Zestaw do analizy parametrów fizykochemicznych surowców roślinnych – spektrofotometr dwuwiązkowy

Nr kontraktu/poz. w kontrakcie: 5/01 (część 5 z 11)

Zamawiana ilość (szt.): 1

Grupa i kod z CPV w ramach grupy:  38433000-9 Spektrometry

| 1. Zamawiający: Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie, Centrum Innowacyjno-Wdrożeniowe Nowych Technik i Technologii w Inżynierii Rolniczej 2. Osoba do kontaktu: dr inż. Tomasz Słowik telefon stacjonarny: 81 531 83 14 lub 81 531 83 15 telefon komórkowy: 608 044 309 mail: tomasz.slowik@up.lublin.pl 3. Miejsce dostawy: ul. Głęboka 28, 20-612 Lublin Nazwa Jednostki: Katedra Eksploatacji Maszyn i Zarządzania Procesami Produkcyjnymi Pokój/pomieszczenie nr: 2.60 |
| --- |
| Lp. | Oczekiwane parametry techniczne | Wymagane parametry techniczne | Oferowane parametry techniczne |
| 1. | 2. | 3. | 4. |
| 1. | Spektrofotometr |  |  |
| a) | Zakres pomiarowy w przedziale nie mniejszym niż: | od 180 do 1100 nm |  |
| b) | Szerokość szczeliny: | 0,1 – 10 nm |  |
| c) | Specjalne szczeliny dostosowane kształtem do pomiaru w mikrokuwetach, fotopowielacz jako detektor. | TAK |  |
| d) | Szybkość przechodzenia do wybranej długości fali: | nie gorsza niż 12 000 nm/min |  |
| e) | Zakres szybkości skanowania nie mniejszy niż: | 10 – 4 000 nm/min |  |
| f) | Szybkość skanowania w trybie przeglądania nie mniejsza niż: | 8 000 nm/min |  |
| g) | Dokładność długości fali nie większa niż: | ±0,2 nm |  |
| h) | Powtarzalność ustawienia długości fali nie mniejsza niż: | ±0,05 nm |  |
| i) | Zakres fotometryczny nie mniejszy niż: | od -2 do +4AU |  |
| j) | Dokładność fotometryczna nie gorsza niż: | ±0,002AU |  |
| k) | Powtarzalność fotometryczna nie gorsza niż: | ±0,001AU |  |
| l) | Światło rozproszone przy 220nm nie gorsze niż: | 0,005% |  |
| ł) | Źródło światła: lampa deuterowa i lampa wolframowo-halogenowa | TAK |  |
| m) | Poziom szumów RMS nie gorszy niż: | 0,00003 AU |  |
| n) | Stabilność linii zerowej: | co najmniej ±0,0003 AU/godz. |  |
| o) | Kuwety kwarcowe kwadratowe co najwyżej 10x10 mm | 2 szt. |  |
| p) | Kuwety kwarcowe semi-micro z pokrywą i o drodze optycznej nie większej niż 10 mm | 2 szt. |  |
| r) | Oprogramowanie komputerowe działające pod systemami operacyjnymi WinXP/ Win7, umożliwiające analizę i sterowanie spektrometrem, posiadające między innymi – funkcję sterowania urządzeniem, funkcję przechowywania i wyszukiwania danych, analizy statystycznej krzywych kalibracyjnych, analizę widm oraz szablony raportów. | TAK |  |
| s) | Wyświetlacz | TAK |  |

Dodatkowe wymagania Zamawiającego:

| 1/ | Uchwyty pomiarowe dla kuwet (2 szt.) | TAK |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 2/ | Uchwyt pomiarowy dla kuwet z kontrolą temperatury (1 szt.) | TAK |  |
| 3/ | Przeszkolenie dla 2 osób | TAK |  |

* W rubryce nr 4 „Oferowane” należy wpisać tak lub nie, a w pozycjach, w których Zamawiający wymaga wpisania określonych parametrów – odpowiednio wpisać oferowane parametry.

.....................................................................

Podpis i pieczęć osoby/osób uprawnionej

do reprezentowania Wykonawcy

Załącznik nr 10

do Specyfikacji Istotnych

Warunków Zamówienia

Część 10

Specyfikacja techniczna zamawianego sprzętu

Nazwa sprzętu:  Zestaw do analizy parametrów fizykochemicznych surowców roślinnych - wilgotnościomierze

Nr kontraktu/poz. w kontrakcie: 5/01 (część 6 z 11)

Zamawiana ilość (szt.): 1

Grupa i kod z CPV w ramach grupy: 38932000-7 Mierniki wilgotności

| 1. Zamawiający: Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie, Centrum Innowacyjno-Wdrożeniowe Nowych Technik i Technologii w Inżynierii Rolniczej 2. Osoba do kontaktu: dr inż. Tomasz Słowik telefon stacjonarny: 81 531 83 14 lub 81 531 83 15 telefon komórkowy: 608 044 309 mail: tomasz.slowik@up.lublin.pl 3. Miejsce dostawy: ul. Głęboka 28, 20-612 Lublin Nazwa jednostki: Katedra Eksploatacji Maszyn i Zarządzania Procesami Produkcyjnymi Pokój/pomieszczenie nr: 2.60 |
| --- |
| Lp. | Oczekiwane parametry techniczne | Wymagane parametry techniczne | Oferowane parametry techniczne |
| 1. | 2. | 3. | 4. |
| 1. | Wilgotnościomierz elektroniczny do pomiaru wilgotności biomasy roślinnej |  |  |
| a) | Zakresy pomiarowe nie mniejsze niż: | 8 ... 30% - trociny, zrębki, wióry 8 ... 25% - słoma, siano, susz owocowy, łuski słonecznika, łuski gryki, otrębów, plew, łodygi słonecznika, łodygi kukurydzy, śruta zbożowa, makuchy rzepakowe, makuchy sojowe, 8 ... 20% - makulatura rozdrobniona |  |
| b) | Rozdzielczość nie gorsza niż: | 0,1% |  |
| c) | Wyświetlacz: LCD | TAK |  |
| d) | Zasilanie: | bateryjne |  |
| e) | Masa nie większa niż: | 1,5 kg |  |
| 2. | Elektroniczny wilgotnościomierz materiałów rolniczych |  |  |
|  | Analiza oparta na miażdżeniu i ściskaniu ziarna, nasion, bezpośrednio w samym urządzeniu. | TAK |  |
| a) | Automatyczna funkcja pomiaru temperatury | TAK |  |
| b) | Zakres pomiaru wilgotności nie mniejszy niż: | od 5% do 50% |  |
| c) | Rozdzielczość wilgoci nie gorsza niż: | 0,1% |  |
| d) | Waga próbki nie mniejsza niż: | 250 g |  |
| e) | Liczba kalibracji - rzepak (4,5% – 30%) - żyto (9,5% – 29%) - pszenica szklista (9,5% – 30%) - pszenica zwyczajna (9,5% – 30%) - jęczmień jary (9,5% – 30%) - pszenżyto (9,5% – 29%) - owies (9,5% – 30%) - kukurydza (9,5% – 40%) | co najmniej 8 |  |
| f) | Czas pracy ciągłej | co najmniej 20 godz |  |
| g) | Wyświetlacz LCD | TAK |  |
| h) | Zasilanie bateryjne alkaiczne | TAK |  |

* W rubryce nr 4 „Oferowane” należy wpisać tak lub nie, a w pozycjach, w których Zamawiający wymaga wpisania określonych parametrów – odpowiednio wpisać oferowane parametry.

.....................................................................

Podpis i pieczęć osoby/osób uprawnionej

do reprezentowania Wykonawcy

Załącznik nr 11

do Specyfikacji Istotnych

Warunków Zamówienia

Część 11

Specyfikacja techniczna zamawianego sprzętu

Nazwa sprzętu: Zestaw do analizy parametrów fizykochemicznych surowców roślinnych - mikroskop laboratoryjny z nakładką trinokularową z kamerą i  aparatem fotograficznym

Nr kontraktu/poz. w kontrakcie:	5/01 (część 7 z 11)

Zamawiana ilość (szt.): 1Grupa i kod z CPV w ramach grupy: 38510000-3 Mikroskopy; 38519300-9 Przystawki fotograficzne lub wideo do mikroskopów

| 1. Zamawiający: Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie, Centrum Innowacyjno-Wdrożeniowe Nowych Technik i Technologii w Inżynierii Rolniczej 2. Osoba do kontaktu: dr inż. Tomasz Słowik telefon stacjonarny: 81 531 83 14 lub 81 531 83 15 telefon komórkowy: 608 044 309 mail: tomasz.slowik@up.lublin.pl 3. Miejsce dostawy: ul. Głęboka 28, 20-612 Lublin Nazwa Jednostki: Katedra Eksploatacji Maszyn i Zarządzania Procesami Produkcyjnymi Pokój/pomieszczenie nr: 2.60 |
| --- |
| Lp. | Oczekiwane parametry techniczne | Wymagane parametry techniczne | Oferowane parametry techniczne |
| 1. | 2. | 3. | 4. |
| 1 | MIKROSKOP |  |  |
| a) | Głowica co najmniej trinokularowa (T): | regulowane nachylenie co najmniej do 30 stopni; obrót do 360 stopni |  |
| b) | Okulary szerokokątne o powiększeniu nie gorszym niż: | 10x i polu widzenia 22 mm |  |
| c) | Obiektywy semi plan achromatyczne (Sp): | co najmniej 4x, 10x, 40x i 100x (immersja) |  |
| d) | Obiektywy plan achromatyczne (Pl): | co najmniej 4x, 10x, 40x i 100x (immersja) |  |
| e) | Plan achromatyczne z korekcją na nieskończoność nie gorszą niż: | 10x, 20x, 40x, 100x (immersja) do kontrastu fazowego (Ph) |  |
| f) | Miska rewolwerowa: | 4 lub 5 - gniazdowa |  |
| g) | Osiągalne powiększenie nie mniejsze niż: | 40x do 1000x |  |
| h) | Oświetlacz | LED (min 3 W) lub halogen (min 20 W) |  |
| i) | Kondensor z korekcją na nieskończoność | TAK |  |
| j) | Polaryzacja | Tak |  |
| k) | Statyw do mikroskopu z mechanizmem ruchów mikro-makro | TAK |  |
| l) | Stolik dwuwarstwowy na preparaty z możliwością przesuwu preparatu w osi XY | TAK |  |
| 1.1 | KAMERA: |  |  |
| a) | Rozdzielczość nie gorsza niż: | 2560 x 1920 (5.0 Mpixeli) |  |
| b) | Współczynnik klatek w wysokiej rozdzielczości: | co najmniej 4 kl/s |  |
| c) | Stosunek obrazu: | 4:3 |  |
| d) | Stosunek S/N | od 40,5 do max 43 dB |  |
| e) | Zakres dynamiczny: | od 60 do 63 dB |  |
| f) | Czułość nie gorsza niż: | 1,2 V/Lux sekundę |  |
| g) | Możliwość połączenia z mikroskopem | TAK |  |
| h) | Płytka kalibracyjna: | 76x24mm |  |
| i) | Łącznik do stereoskopii | TAK |  |
| 1.2. | Aparat fotograficzny kompatybilny z mikroskopem, umożliwiający fotografowanie badanej próbki | TAK |  |

* W rubryce nr 4 „Oferowane” należy wpisać tak lub nie, a w pozycjach, w których Zamawiający wymaga wpisania określonych parametrów – odpowiednio wpisać oferowane parametry.

.....................................................................

Podpis i pieczęć osoby/osób uprawnionej

do reprezentowania Wykonawcy

Załącznik nr 12

do Specyfikacji Istotnych

Warunków Zamówienia

Część 12

Specyfikacja techniczna zamawianego sprzętu

Nazwa sprzętu: Zestaw do analizy parametrów fizykochemicznych surowców roślinnych - prasa do tłoczenia oleju

Nr kontraktu/poz. w kontrakcie: 5/01 (część 8 z 11)

Zamawiana ilość (szt.): 1

Grupa i kod z CPV w ramach grupy: 42212000-5 Maszyny do obróbki zbóż lub suszonych warzyw

| 1. Zamawiający: Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie, Centrum Innowacyjno-Wdrożeniowe Nowych Technik i Technologii w Inżynierii Rolniczej 2. Osoba do kontaktu: dr inż. Tomasz Słowik telefon stacjonarny: 81 531 83 14 lub 81 531 83 15 telefon komórkowy: 608 044 309 mail: tomasz.slowik@up.lublin.pl 3. Miejsce dostawy: ul. Głęboka 28, 20-612 Lublin Nazwa Jednostki: Katedra Eksploatacji Maszyn i Zarządzania Procesami Produkcyjnymi Pokój/pomieszczenie nr: 2.60 |
| --- |
| Lp. | Oczekiwane parametry techniczne | Wymagane parametry techniczne | Oferowane parametry techniczne |
| 1. | 2. | 3. | 4. |
| 1. | Prasa |  |  |
| a) | Prasa tłocząca o wydajności w zakresie: | od 10 do 30 kg/godz. |  |
| b) | Podwójny kanał zasypowy oraz wylotowy oleju | TAK |  |
| c) | Masa prasy nie większa niż: | 110 kg |  |
| d) | Pobór mocy nie mniejszy niż 2,2kW | TAK |  |
| e) | Prasa wyposażona w silnik z przetwornikiem częstotliwości i przekładnią z pierścieniem grzewczym; wyłącznikiem elektrycznym. | TAK |  |

* W rubryce nr 4 „Oferowane” należy wpisać tak lub nie, a w pozycjach, w których Zamawiający wymaga wpisania określonych parametrów – odpowiednio wpisać oferowane parametry.

.....................................................................

Podpis i pieczęć osoby/osób uprawnionej

do reprezentowania Wykonawcy

Załącznik nr 13

do Specyfikacji Istotnych

Warunków Zamówienia

Część 13

Specyfikacja techniczna zamawianego sprzętu

Nazwa sprzętu:  Zestaw do analizy parametrów fizykochemicznych surowców roślinnych - analizator spalin, stanowisko do spalania biomasy

Nr kontraktu/poz. w kontrakcie: 5/01 (część 9 z 11)

Zamawiana ilość (szt.): 1

Grupa i kod z CPV w ramach grupy: 38434000-6 Analizatory; 42300000-9 Piece przemysłowe lub laboratoryjne, piece do spopielania i paleniska;

| 1. Zamawiający: Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie, Centrum Innowacyjno-Wdrożeniowe Nowych Technik i Technologii w Inżynierii Rolniczej 2. Osoba do kontaktu: dr inż. Tomasz Słowik telefon stacjonarny: 81 531 83 14 lub 81 531 83 15 telefon komórkowy: 608 044 309 mail: tomasz.slowik@up.lublin.pl 3. Miejsce dostawy: ul. Głęboka 28, 20-612 Lublin Nazwa Jednostki: Katedra Eksploatacji Maszyn i Zarządzania Procesami Produkcyjnymi Pokój/pomieszczenie nr: 2.60 |
| --- |
| Lp. | Oczekiwane parametry techniczne | Wymagane parametry techniczne | Oferowane parametry techniczne |
| 1. | 2. | 3. | 4. |
| 1 | Przenośny analizator spalin NDIR |  |  |
|  | a) Pomiar minimum 5 gazów metodą referencyjną w podczerwieni (CO, CO2, NO, SO2, H2) | TAK |  |
|  | b) Pomiar zawartości tlenu O2 | TAK |  |
|  | c) Pomiar H2S | TAK |  |
|  | d) Pomiar parametrów fizycznych: - temperatura i ciśnienie gazów, - przepływ, - temperatura i ciśnienie otoczenia. | TAK |  |
|  | e) Odczyt parametrów spalania: - nadmiaru powietrza, - sprawności spalania, - straty kominowe. | TAK |  |
|  | f) Odczyt stężenia NOx i stężeń masowych | TAK |  |
|  | g) Odczyt objętościowy | TAK |  |
|  | h) Analizator zabudowany we wstrząsoodpornej walizce | TAK |  |
|  | Akcesoria opcjonalne: - sonda probiercza z filtrem grzanym, - wąż grzejny 3 m, - przenośna chłodnica, - osuszacz. | TAK |  |
| 2 | Stanowisko do spalania biomasy |  |  |
|  | a) Moc cieplna stanowiska w zakresie: | od 15 do 25 kW |  |
|  | b) Korpus stalowy, troje drzwiczek – środkowe z wziernikiem do podglądu płomienia, czopuch, płaszcz zewnętrzny, wyczystka górna, przyłącze do komina z możliwością podpięcia analizatora spalin | TAK |  |
|  | c) Palenisko retortowe, wentylator podmuchu, regulator wentylatora, podajnik ślimakowy, zasobnik paliwa, sterownik elektroniczny | TAK |  |
|  | d) Wodna nagrzewnica powietrza | TAK |  |
|  | e) Miernik temperatury spalin, przepływomierz, miernik ciągu, miernik temperatury cieczy w układzie (na wejściu i wyjściu kotła oraz nagrzewnicy) | TAK |  |
|  | f) Oprogramowanie rejestrujące dane | TAK |  |

* W rubryce nr 4 „Oferowane” należy wpisać tak lub nie, a w pozycjach, w których Zamawiający wymaga wpisania określonych parametrów – odpowiednio wpisać oferowane parametry.

.....................................................................

Podpis i pieczęć osoby/osób uprawnionej

do reprezentowania Wykonawcy

Załącznik nr 14

do Specyfikacji Istotnych

Warunków Zamówienia

Część 14

Specyfikacja techniczna zamawianego sprzętu

Nazwa sprzętu: Zestaw do analizy parametrów fizykochemicznych surowców roślinnych - analizator sitowy (wstrząsarka)

Nr kontraktu/poz. w kontrakcie: 5/01 (część 10 z 11)

Zamawiana ilość (szt.): 1

Grupa i kod z CPV w ramach grupy: 38436000-0 Wstrząsarki i akcesoria

| 1. Zamawiający: Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie, Centrum Innowacyjno-Wdrożeniowe Nowych Technik i Technologii w Inżynierii Rolniczej 2. Osoba do kontaktu: dr inż. Tomasz Słowik telefon stacjonarny: 81 531 83 14 lub 81 531 83 15 telefon komórkowy: 608 044 309 mail: tomasz.slowik@up.lublin.pl 3. Miejsce dostawy: ul. Głęboka 28, 20-612 Lublin Nazwa Jednostki: Katedra Eksploatacji Maszyn i Zarządzania Procesami Produkcyjnymi Pokój/pomieszczenie nr: 0.64 |
| --- |
| Lp. | Oczekiwane parametry techniczne | Wymagane parametry techniczne | Oferowane parametry techniczne |
| 1. | 2. | 3. | 4. |
| 1. | Analizator sitowy (wstrząsarka) |  |  |
| a) | Regulacja amplitudy nie mniejsza niż: | od 0 do 3 mm |  |
| b) | Regulacja czasu pracy w zakresach co najmniej: | 0 - 60 s; 0 - 15 min |  |
| c) | Zasilanie: | 230V |  |
| d) | Obudowa stal nierdzewna, odporna na działanie chemikaliów | TAK |  |
| e) | Masa: | co najwyżej 30 kg |  |

* W rubryce nr 4 „Oferowane” należy wpisać tak lub nie, a w pozycjach, w których Zamawiający wymaga wpisania określonych parametrów – odpowiednio wpisać oferowane parametry.

.....................................................................

Podpis i pieczęć osoby/osób uprawnionej

do reprezentowania Wykonawcy

Załącznik nr 15

do Specyfikacji Istotnych

Warunków Zamówienia

Część 15

Specyfikacja techniczna zamawianego sprzętu

Nazwa sprzętu: Zestaw do analizy parametrów fizykochemicznych surowców roślinnych - teksturometr z wyposażeniem

Nr kontraktu/poz. w kontrakcie: 5/01 (część 11 z 11)

Zamawiana ilość (szt.): 1

Grupa i kod z CPV w ramach grupy: 38540000-2 Maszyny i aparatura badawcza i pomiarowa

| 1. Zamawiający: Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie, Centrum Innowacyjno-Wdrożeniowe Nowych Technik i Technologii w Inżynierii Rolniczej 2. Osoba do kontaktu: dr inż. Tomasz Słowik telefon stacjonarny: 81 531 83 14 lub 81 531 83 15 telefon komórkowy: 608 044 309 mail: tomasz.slowik@up.lublin.pl 3. Miejsce dostawy: ul. Głęboka 28, 20-612 Lublin Nazwa Jednostki: Katedra Eksploatacji Maszyn i Zarządzania Procesami Produkcyjnymi Pokój/pomieszczenie nr: 2.60 |
| --- |
| Lp. | Oczekiwane parametry techniczne | Wymagane parametry techniczne | Oferowane parametry techniczne |
| 1. | 2. | 3. | 4. |
| 1. | Teksturometr z doposażeniem |  |  |
| a) | Rozdzielczość nie gorsza niż (przy obciążeniu maksymalnym nie mniejszym niż): | 1,0 g (10 000g) |  |
| b) | Dokładność pomiaru obciążenia: | nie gorsza niż +/-0,5% pełnego obciążenia |  |
| c) | Zakres pozycjonowania nie mniejszy niż: | od 1 do 100 mm - co 0,01 mm |  |
| d) | Dokładność pozycji nie gorsza niż: | +/-0,1mm |  |
| e) | Prędkości pomiarowe w zakresie nie mniejszym niż: | od 0,1 do 10 mm/s |  |
| f) | Dokładność prędkości | nie gorsza niż +/-0,01% ustawionej prędkości |  |
| g) | Praca w trybie wolnostojącym jak i współpracy z komputerem, komunikacja z komputerem za pomocą złączy RS232 i USB | TAK |  |
| h) | Tryby pomiarowe bez sterowania PC: pojedynczy, cykliczny, zatrzymania, zrywania, Bloom, TPA | TAK |  |
| i) | Akwizycja danych: | co najmniej 20 na sekundę |  |
| j) | Masa: | co najwyżej 20 kg |  |
| k) | Oprogramowanie komputerowe działające pod systemami operacyjnymi WinXP/Win7. Program sterujący wyliczający automatycznie odpowiednie współczynniki z profilu teksturometrycznego. | TAK |  |
| l) | Wyposażenie dodatkowe: stolik obrotowy, stolik na akcesoria, Komora Ottawa, Sonda temperaturowa, Podwójny uchwyt do zrywania | TAK |  |

Dodatkowe wymagania Zamawiającego:

| 1/ | Przeszkolenie dla 3 osób | TAK |  |
| --- | --- | --- | --- |

* W rubryce nr 4 „Oferowane” należy wpisać tak lub nie, a w pozycjach, w których Zamawiający wymaga wpisania określonych parametrów – odpowiednio wpisać oferowane parametry.

.....................................................................

Podpis i pieczęć osoby/osób uprawnionej

do reprezentowania Wykonawcy

Załącznik nr 16

do Specyfikacji Istotnych

Warunków Zamówienia

Część 16

Specyfikacja techniczna zamawianego sprzętu

Nazwa sprzętu: Zestaw do badań eksploatacyjnych sprzętu rolniczego – ciągnik rolniczy z oprzyrządowaniem

Nr kontraktu/poz. w kontrakcie: 5/02 (część 1 z 3)

Zamawiana ilość (szt.): 1

Grupa i kod z CPV w ramach grupy: 38410000-2 Przyrządy pomiarowe, 38311000-8 Wagi elektroniczne i akcesoria, 38552000-9 Mierniki elektroniczne, 42924730-5 Aparatura do czyszczenia przy pomocy wody pod ciśnieniem, 42120000-6 Pompy i sprężarki, 42923110-6 Wagi, 34326200-0 Podnośniki samochodowe, 31153000-3 Prostowniki

| 1. Zamawiający: Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie, Centrum Innowacyjno-Wdrożeniowe Nowych Technik i Technologii w Inżynierii Rolniczej 2. Osoba do kontaktu: dr inż. Tomasz Słowik telefon stacjonarny: 81 531 83 14 lub 81 531 83 15 telefon komórkowy: 608 044 309 mail: tomasz.slowik@up.lublin.pl 3. Miejsce dostawy: ul. Głęboka 28, 20-612 Lublin Nazwa jednostki: Katedra Eksploatacji Maszyn i Zarządzania Procesami Produkcyjnymi Pokój/pomieszczenie nr: 0.51 |
| --- |
| Lp. | Oczekiwane parametry techniczne | Wymagane parametry techniczne | Oferowane parametry techniczne |
| 1. | 2. | 3. | 4. |
| 1. | Ciągnik rolniczy |  |  |
|  | a) Silnik | o mocy co najmniej od 60 kW do co najwyżej 80 kW, czterocylindrowy, turbo, intercooler, spełniający co najmniej normę Euro III, zasilanie – olej napędowy zamiennie biodisel do 100% |  |
|  | b) Skrzynia przekładniowa | co najmniej 16 przełożeń w przód i tył z biegami zmienianymi pod obciążeniem, napęd na cztery koła, rewers, |  |
|  | c) Wałek odbioru mocy | co najmniej 2 prędkości |  |
|  | d) Zestaw zaczepów i obciążników | TAK |  |
|  | e) Hydraulika zewnętrzna | co najmniej 2 pary wyjść hydrauliki zewnętrznej |  |
|  | f) Przedni TUZ i WOM | TAK |  |
|  | g) Udźwig podnośników | tylny o udźwigu minimum 5000 kg, przedni o udźwigu minimum 1000 kg, |  |
|  | h) Kabina | wyciszona, klimatyzowana |  |
| 2. | Agregat uprawowo siewny z siewnikiem |  |  |
|  | a) Szerokość robocza | W zakresie od 2,5 do 3 m, z wałem tylnym typu Packer |  |
|  | b) Wydźwig | hydrauliczny do agregatownia z siewnikiem |  |
|  | c) Siewnik | o szerokości agregatu uprawowo-siewnego z mechanicznym zespołem wysiewającym, |  |
|  | d) Sterowanie do zakładania ścieżek technologicznych | TAK |  |
|  | e) Sterowanie znacznikami | TAK |  |
| 3. | Dalmierz laserowy |  |  |
|  | a) Zakres pomiaru | co najmniej od 0,05 m do 200 m, |  |
|  | b) Celownik | cyfrowy, punktowy, z co najmniej 4x zoomem i wyświetlaczem o wysokiej rozdzielczości |  |
|  | c) Pomiar pochylenia | sensorem pochylenia |  |
|  | d) Pomiar odległości poziomych | z wykorzystaniem sensora pochylenia |  |
|  | e) Dokładność pomiaru | nie gorsza niż ± 1,0 mm, |  |
|  | f) Zasilanie | bateryjne |  |
| 4. | Inklinometr (pochyłomierz) |  |  |
|  | a) Zakres roboczy | co najmniej 0-90° |  |
|  | b) Rozdzielczość | kątowa nie gorsza niż 0,1 º |  |
|  | c) Zasilanie | bateryjne |  |
| 5. | Miernik prędkości obrotowej |  |  |
|  | a) Pomiar prędkości obrotowej | optyczny z celownikiem LED |  |
|  | b) Dokładność pomiaru | nie gorsza niż ± 0.02 % |  |
|  | c) Zakres pomiarowy | nie mniejszy niż: od 100 do 29999 obr./min |  |
|  | d) Rozdzielczość | nie gorsza niż: 0,1 obr./min (w zakresie od 100 do 999,9 obr./min); 1 obr./min (w zakresie od 1000 do 29999 obr./min) |  |
|  | e) Jednostki | rpm (obr./min) |  |
|  | f) Zasilanie | bateryjne lub akumulatorowe |  |
| 6. | Tester napięciowy (wspomagający rozruch) |  |  |
|  | a) Prąd ładowania | płynna regulacja prądu ładowania do co najmniej 30 A przy napięciu ładowania 12/24V |  |
|  | b) Kable podłączeniowe | podłączeniowe z klipsami izolowanymi o długości co najmniej 2,5 m, i przekroju co najmniej 16 mm2 |  |
|  | c) Zasilanie | sieciowe 230V |  |
| 7. | Waga najazdowa elektroniczna z najazdem - 4 szt. |  |  |
|  | a) Obciążenie maksymalne | minimum 2000 kg, |  |
|  | b) Dokładność odczytu nie gorsza niż | 1 kg, |  |
|  | c) Szalka o wymiarach | co najmniej 1000 x 1000 mm, co najwyżej 1000 x 1250 mm, |  |
|  | d) Belki | tensometryczne IP68, |  |
|  | e) Wyświetlacz | LED, |  |
|  | f) Najazdy | co najmniej 2szt. w zestawie |  |
|  | g) Zasilanie | 230V 50Hz |  |
| 8. | Waga hakowa |  |  |
|  | a) Obciążenie maksymalne | minimum 1500 kg, |  |
|  | b) Dokładność odczytu | Nie gorsza niż 1 kg, |  |
|  | c) Obciążenie minimalne | nie więcej niż 1 kg, |  |
|  | d) Wartość działki legalizacyjnej | 1 kg, |  |
|  | e) Zakres tarowania nie gorszy niż | -1000 kg, |  |
|  | f) Czas stabilizacji | ≤ 5 s, |  |
|  | g) Temperatura pracy | w zakresie co najmniej od -15 ºC do +30ºC, |  |
|  | h) Zasilanie | sieciowe oraz akumulatorowe |  |
| 9. | Podnośnik hydrauliczny (20000 kg) |  |  |
|  | a) Typ | hydrauliczny |  |
|  | b) Udźwig | co najmniej 20000 kg |  |
|  | c) Wysokość podnoszenia | co najmniej 450 mm |  |
| 10. | Podnośnik hydrauliczny (5000 kg) |  |  |
|  | a) Typ | hydrauliczny, słupkowy butelkowy |  |
|  | b) Udźwig | co najmniej 5000 kg |  |
|  | c) Wysokość podnoszenia | co najmniej 290 mm |  |
| 11. | Myjka ciśnieniowa |  |  |
|  | a) Ciśnienie | Ciśnienie robocze w zakresie minimum 2-15 MPa |  |
|  | b) Wydajność tłoczenia | nie gorsza niż 400 dm3/h |  |
| 12. | Kompresor olejowy |  |  |
|  | a) Napięcie zasilania | 230V, 50 Hz |  |
|  | b) Pojemność zbiornika | 80-200 dm3 |  |
|  | c) Ciśnienie maksymalne | 10 bar |  |
|  | d) Wydajność | co najmniej 255 dm3/min |  |
| 13. | Zestaw narzędziowy (klucze) |  |  |
|  | a) Zestaw zawierający | co najmniej: 2 przedłużki: 1/2" 125mm i 1/4" 75mm, 2 grzechotki: 1/2" i 1/4", uchwyt do bitów, 8 kluczy płasko oczkowych: 10, 11, 12, 13 ,14, 15, 17, 19mm, 1 Adapter 1/4" 13 nasadek 1/2": 10, 11, 12 ,13, 14, 15, 17, 19, 22, 24, 27, 30, 32mm, 10 nasadek 1/4": 4, 5, 6, 7, 8 , 9, 10, 11, 12, 13 mm, 5 nasadek 1/4" długich: 6, 7, 8, 9, 10mm, 2 przeguby kardana 1/4" i 1/2", 2 małe wkrętaki: PH2x38, 6x38, 2x nasadka do świec 1/2": 16 + 21mm, 32 bity 25mm, Wkrętaki: PH2x100 i 6x100, Młotek 300g, Kombinerki 7", Klucz do rur 240mm, 9 kluczy imbusowych: 1.5, 2, 2.5, 3, 4, 5, 6, 8, 10mm |  |
|  | b) Materiał | stal chromowo-wanadowa |  |
|  | c) Zaciskarka do konektorów | TAK |  |
| 14. | Zestaw opon rolniczych |  |  |
|  | a) Rozmiar/ rzeźba bieżnika -2 szt. | 7,50-16 / ANP-5 |  |
|  | b) Rozmiar/ rzeźba bieżnika - 2 szt. | 16,9-28/ radialne bieżnik rolniczy |  |
|  | c) Rozmiar/ rzeźba bieżnika - 4 szt. | 10.0/75_15.3/ AM-11 |  |

Dodatkowe wymagania Zamawiającego:

| 1/ | Ad.7. Opcjonalnie: port USB, legalizacja, | TAK |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 2/ | Ad. 11. Wyposażenie: pistolet spryskujący, wąż wysokociśnieniowy 9 m, lanca z bezstopniową regulacją ciśnienia, dysza rotacyjna, wbudowany filtr wody, adapter do podłączenia węża ogrodowego 3/4", system podawania środka czyszczącego | TAK |  |
| 3/ | Ad.12. Koła transportowe, Zestaw lakierniczy 5 elementowy | TAK |  |

* W rubryce nr 4 „Oferowane” należy wpisać tak lub nie, a w pozycjach, w których Zamawiający wymaga wpisania określonych parametrów – odpowiednio wpisać oferowane parametry.

.....................................................................

Podpis i pieczęć osoby/osób uprawnionej

do reprezentowania Wykonawcy

Załącznik nr 17

do Specyfikacji Istotnych

Warunków Zamówienia

Część 17

Specyfikacja techniczna zamawianego sprzętu

Nazwa sprzętu: Zestaw do badań eksploatacyjnych sprzętu rolniczego – kamera termowizyjna

Nr kontraktu/poz. w kontrakcie: 5/02 (część 2 z 3), Zamawiana ilość (szt.): 1

Grupa i kod z CPV w ramach grupy: 38651600-9 Kamery cyfrowe

| 1. Zamawiający: Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie, Centrum Innowacyjno-Wdrożeniowe Nowych Technik i Technologii w Inżynierii Rolniczej 2. Osoba do kontaktu: dr inż. Tomasz Słowik telefon stacjonarny: 81 531 83 14 lub 81 531 83 15 telefon komórkowy: 608 044 309, mail: tomasz.slowik@up.lublin.pl 3. Miejsce dostawy: ul. Głęboka 28, 20-612 Lublin Nazwa Jednostki: Katedra Eksploatacji Maszyn i Zarządzania Procesami Produkcyjnymi Pokój/pomieszczenie nr: 0,51 |
| --- |
| Lp. | Oczekiwane parametry techniczne | Wymagane parametry techniczne | Oferowane parametry techniczne |
| 1. | 2. | 3. | 4. |
| 1. | Kamera termowizyjna |  |  |
|  | a) Zakres pomiaru temperatury | co najmniej od -20 °C do +650 °C |  |
|  | b) Pole widzenia | co najmniej 25((19( |  |
|  | c) Minimalna ogniskowa | co najmniej 0,4 m |  |
|  | d) Czułość termiczna | < 0,05 (C |  |
|  | e) Częstotliwość odświeżania obrazu | 9 i 30 Hz |  |
|  | f) Rozdzielczość | co najmniej 320(240 pikseli |  |
|  | g) Emisyjność w przedziale | od 0,1 do 1,0 |  |
|  | h) Wyświetlacz | LCD ruchomy, co najmniej 3,5 cala |  |

Dodatkowe wymagania Zamawiającego:

| 1/ | Ad.1. Wyposażenie dodatkowe wbudowany wskaźnik lasera, kamera dzienna, śledzenie najchłodniejszego/najcieplejszego punktu w obrazie automatyczne, Możliwość transmisji danych z kamery do komputera, zapis obrazu na karcie SD, format plików JPEG, co najmniej 14 bitów, uchwyt do statywu, statyw. | TAK |  |
| --- | --- | --- | --- |

* W rubryce nr 4 „Oferowane” należy wpisać tak lub nie, a w pozycjach, w których Zamawiający wymaga wpisania określonych parametrów – odpowiednio wpisać oferowane parametry.

.....................................................................

Podpis i pieczęć osoby/osób uprawnionej

do reprezentowania Wykonawcy

Załącznik nr 18

do Specyfikacji Istotnych

Warunków Zamówienia

Część 18

Specyfikacja techniczna zamawianego sprzętu

Nazwa sprzętu: Zestaw do badań eksploatacyjnych sprzętu rolniczego – GPS ze stacją pozycjonującą

Nr kontraktu/poz. w kontrakcie: 5/02 (część 3 z 3), Zamawiana ilość (szt.): 1

Grupa i kod z CPV w ramach grupy: 38112100-4 Globalne systemy nawigacji i pozycjonowania (GPS lub równorzędne).

| 1. Zamawiający: Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie, Centrum Innowacyjno-Wdrożeniowe Nowych Technik i Technologii w Inżynierii Rolniczej 2. Osoba do kontaktu: dr inż. Tomasz Słowik telefon stacjonarny: 81 531 83 14 lub 81 531 83 15 telefon komórkowy: 608 044 309, mail: tomasz.slowik@up.lublin.pl 3. Miejsce dostawy: ul. Głęboka 28, 20-612 Lublin Nazwa Jednostki: Katedra Eksploatacji Maszyn i Zarządzania Procesami Produkcyjnymi Pokój/pomieszczenie nr: 0,51 |
| --- |
| Lp. | Oczekiwane parametry techniczne | Wymagane parametry techniczne | Oferowane parametry techniczne |
| 1. | 2. | 3. | 4. |
| 1. | GPS ze stacją pozycjonującą |  |  |
|  | a) Dokładność | DGPS – poziomo: ( (0,25 m + 1 ppm) RMS; pionowo: ( (0,50 m + 1 ppm) RMS, WAAS ≤ 5 m 3DRMS, Statyczne – poziomo: ( (5 mm + 0,5 ppm) RMS; pionowo: ((5 mm + 1ppm) RMS RTK i Kinematyczne PP - poziomo: ( (10 mm + 1 ppm) RMS; pionowo: ((20 mm + 1ppm) RMS |  |
|  | b) Waga | maksimum 5 kg z anteną i statywem |  |
|  | c) Wodoszczelność, | minimum IPX7 |  |
|  | d) Zasilanie | Bateryjne, czas rejestracji danych minimum 8 h, zasilacz |  |
|  | e) Wyświetlacz rejestratora | co najmniej 3,5 cala o rozdzielczości QVGA 240x320 LCD, dobrze czytelny przy świetle słonecznym, dotykowy, 16 bitów kolorów |  |

Dodatkowe wymagania Zamawiającego:

| 1/ | Ad. 1. Walizka, statyw, oprogramowanie pozwalające przetworzyć wykonane pomiary w komputerze PC | TAK |  |
| --- | --- | --- | --- |

* W rubryce nr 4 „Oferowane” należy wpisać tak lub nie, a w pozycjach, w których Zamawiający wymaga wpisania określonych parametrów – odpowiednio wpisać oferowane parametry.

.....................................................................

Podpis i pieczęć osoby/osób uprawnionej

do reprezentowania Wykonawcy

Załącznik nr 19

do Specyfikacji Istotnych

Warunków Zamówienia

Część 19

Specyfikacja techniczna zamawianego sprzętu

Nazwa sprzętu:  Stanowisko badawcze belki polowej opryskiwaczy rolniczych

Nr kontraktu/poz. w kontrakcie: 5/03

Zamawiana ilość (szt.): 1

Grupa i kod z CPV w ramach grupy:  38296000-6 Przyrządy badawcze, 42131100-7 Zawory funkcyjne

| 1. Zamawiający: Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie, Centrum Innowacyjno-Wdrożeniowe Nowych Technik i Technologii w Inżynierii Rolniczej 2. Osoba do kontaktu: dr inż. Tomasz Słowik telefon stacjonarny: 81 531 83 14 lub 81 531 83 15 telefon komórkowy: 608 044 309 mail: tomasz.slowik@up.lublin.pl 3. Miejsce dostawy: ul. Głęboka 28, 20-612 Lublin Nazwa Jednostki: Katedra Eksploatacji Maszyn i Zarządzania Procesami Produkcyjnymi Pokój/pomieszczenie nr: 0.63 |
| --- |
| Lp. | Oczekiwane parametry techniczne | Wymagane parametry techniczne | Oferowane parametry techniczne |
| 1. | 2. | 3. | 4. |
| 1. | Elektroniczny zestaw zaworów | Elektroniczny zestaw zaworów do sterowania pracą opryskiwacza polowego (zawór 4 -6 sekcyjny ze sterownikiem elektronicznym), zewnętrzne zasilanie: zasilacz 230V/12V prąd stały. |  |
| 2. | Belka polowa opryskiwacza | Belka polowa opryskiwacza – mokra o długości 12 m z korpusami na cztery rozpylacze i korpusami na jeden rozpylacz, podzielona na 4-6 sekcji, każda sekcja wyposażona w manometr o zakresie 0-10 barów o średnicy 100mm. Manometry z tłumieniem glicerynowym i przyłączem ½ cala. Rury przyłączeniowe korpusów ze stali kwasoodpornej o średnicy minimum ½ cala. Walizka na osprzęt, statyw. |  |

* W rubryce nr 4 „Oferowane” należy wpisać tak lub nie, a w pozycjach, w których Zamawiający wymaga wpisania określonych parametrów – odpowiednio wpisać oferowane parametry.

.....................................................................

Podpis i pieczęć osoby/osób uprawnionej

do reprezentowania Wykonawcy

Załącznik nr 20

do Specyfikacji Istotnych

Warunków Zamówienia

Część 20

Specyfikacja techniczna zamawianego sprzętu

Nazwa sprzętu:  Zestaw badawczy jakości pokrycia, rozkładu poziomego i pionowego rozpylonej cieczy oraz armatury opryskiwaczy rolniczych

Nr kontraktu/poz. w kontrakcie: 5/04

Zamawiana ilość (szt.): 1

Grupa i kod z CPV w ramach grupy:  38500000-0 Aparatura kontrolna i badawcza, 38296000-6 Przyrządy badawcze, 38552000-9 Mierniki elektroniczne

| 1. Zamawiający: Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie, Centrum Innowacyjno-Wdrożeniowe Nowych Technik i Technologii w Inżynierii Rolniczej 2. Osoba do kontaktu: dr inż. Tomasz Słowik telefon stacjonarny: 81 531 83 14 lub 81 531 83 15 telefon komórkowy: 608 044 309 mail: tomasz.slowik@up.lublin.pl 3. Miejsce dostawy: ul. Głęboka 28, 20-612 Lublin Nazwa jednostki: Katedra Eksploatacji Maszyn i Zarządzania Procesami Produkcyjnymi Pokój/pomieszczenie nr: 0.63 |
| --- |
| Lp. | Oczekiwane parametry techniczne | Wymagane parametry techniczne | Oferowane parametry techniczne |
| 1. | 2. | 3. | 4. |
| 1. | Elektroniczne stanowisko pomiarowe do badania rozkładu pionowego cieczy w opryskiwaczach sadowniczych (paternator) | Budowa modułowa – 8 bloków lameli o wysokości 50 cm, szerokość modułów 160 cm. Zakres pomiarowy minimum do 445 cm. Rozdzielczość pionowa pomiaru 10 cm (możliwy podział 20 mm, 25 mm, 33,3 mm). Metoda pomiaru: cylindry pomiarowe z czujnikami ultradźwiękowymi. Pomiar rzeczywistego wydatku cieczy w l/min., na różnych wysokościach roboczych Protokół kontroli z dwóch pomiarów lub nastawach: przed i po. Oprogramowanie w języku polskim uwzględniające obowiązujące aktualnie przepisy, pracujące w środowisku Windows, zintegrowana baza danych, wydruk urzędowego Protokołu Kontroli oraz wykresu równomierności rozkładu poprzecznego cieczy w języku polskim. Transmisja danych pomiarowych do komputera: bezprzewodowa (Wi-Fi). Gromadzenie danych: baza danych rozkładów cieczy uwzględniających różne kształty koron drzew. Zapis danych pomiarowych: automatyczny. Wyposażenie dodatkowe: zintegrowana wanna cieczowa z układem recyrkulacji cieczy, pompa pływakowa do opróżniania zbiornika. |  |
| 2. | Elektroniczny stół rowkowy z urządzeniem rejestrującym | Sposób pomiaru: samojezdne urządzenie pomiarowe z 20 cylindrami pomiarowymi. Wymiary stołu pomiarowego: pełnowymiarowy (2000 x 1500 mm), zdejmowany stół rowkowy z kanałami o wymiarach 100 x 100 mm x 1500 mm. Elektronika pomiarowa: oparta o czujniki ultradźwiękowe. Zasilanie akumulatorowe. Oprogramowanie w języku polskim uwzględniające obowiązujące aktualnie przepisy, pracujące w środowisku Windows, zintegrowana baza danych, wydruk Protokołu Kontroli oraz wykresu równomierności rozkładu poprzecznego cieczy w języku polskim. Transmisja danych bezprzewodowa (Wi-Fi) w czasie rzeczywistym (tryb online) pomiędzy urządzeniem pomiarowym a współpracującym komputerem. |  |
| 3. | Stanowisko demonstracyjne automatycznym sterowaniem pracy opryskiwacza polowego za pomocą sygnału GPS | Stanowisko musi umożliwić demonstrację automatycznego sterowania pracy opryskiwacza polowego za pomocą sygnału GPS. Zasilanie zewnętrzne, zasilacz |  |
| 4. | Stanowisko demonstracyjne pracy rozpylaczy rolniczych | Stanowisko demonstracyjne pracy rozpylaczy rolniczych, korpus na cztery rozpylacze i na jeden rozpylacz. Zasilanie 230 V, 50 Hz i akumulatorowe. |  |
| 5. | Zestaw do pomiaru parametrów technicznych opryskiwaczy rolniczych | Przepływomierz elektroniczny, zakres pomiaru: 7,5 l/min – 650 l/min przy ciśnieniu roboczym 10 bar; 7,5 l/min – 300 l/min przy ciśnieniu roboczym 40 bar. Ciśnieniomierz elektroniczny do kontroli manometrów - zakres pomiarowy 0 – 60 bar, dokładność pomiarowa nie gorsza niż: 0,01 bar. Sensorowy czujnik prędkości obrotowej WOM – zakres 0 – 1500 obr./min. Pomiar przepływu: automatyczny przy zaprogramowanym ciśnieniu roboczym, mikroprocesorowy moduł sterujący z czterowierszowym wyświetlaczem LCD. Przyporządkowane danych pomiarowych kolejnemu badaniu automatyczne, z datą i godziną jego wykonania, transmisja danych do PC poprzez dołączony kabel, Zasilanie niezależne – akumulatorowe, min. 12 godz. pracy, ładowarka. Niezbędne wyposażenie szybkozłącze ciśnieniowe ¼ cala, komplet węży przyłączeniowych, zestaw przyłączy do pomp i manometrów do opryskiwaczy. Spełnia normy: EN 13790. Filtr wbudowany, ciśnieniowy oraz zawór bezpieczeństwa. Transmisja danych do PC: bezprzewodowa (WiFi) |  |
| 6. | Fluorometr polowy | Pomiar wydajności fotosyntezy z czerwoną linią pomiarową 635 nm, wyświetlaczem ciekłokrystalicznym, klawiaturą, wbudowaną baterią wraz z ładowarką, oprogramowaniem kompatybilnym z platformą Windows i niezbędnymi kablami. |  |
| 7. | Rejestrator temperatury | Pamięć pomiarów minimum 45000, Zasilanie bateryjne, Zakres pomiarowy od minimum -200 do maksimum +400 ºC, Typ sondy T. |  |

Dodatkowe wymagania Zamawiającego:

| 1/ | Ad. 2. Szyny aluminiowe umożliwiające badanie opryskiwaczy z belkami polowymi do 18 m (z możliwością rozbudowy). | TAK |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 2/ | Ad. 4. Walizka na akcesoria. | TAK |  |
| 3/ | Ad. 7. Możliwość podłączenia do komputera typu notebook, oprogramowanie. | TAK |  |

* W rubryce nr 4 „Oferowane” należy wpisać tak lub nie, a w pozycjach, w których Zamawiający wymaga wpisania określonych parametrów – odpowiednio wpisać oferowane parametry.

.....................................................................

Podpis i pieczęć osoby/osób uprawnionej

do reprezentowania Wykonawcy

Załącznik nr 21

do Specyfikacji Istotnych

Warunków Zamówienia

Część 21

Specyfikacja techniczna zamawianego sprzętu

Nazwa sprzętu: Zestaw badawczy aplikacji nawozów mineralnych - pomiar uziarnienia

Nr kontraktu/poz. w kontrakcie: 5/06 (część 1 z 4)

Zamawiana ilość (szt.):

Grupa i kod z CPV w ramach grupy:  38540000-2 Maszyny i aparatura badawcza i

pomiarowa

| 1. Zamawiający: Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie, Centrum Innowacyjno-Wdrożeniowe Nowych Technik i Technologii w Inżynierii Rolniczej 2. Osoba do kontaktu: dr inż. Tomasz Słowik telefon stacjonarny: 81 531 83 14 lub 81 531 83 15 telefon komórkowy: 608 044 309 mail: tomasz.slowik@up.lublin.pl 3. Miejsce dostawy: ul. Głęboka 28, 20-612 Lublin Nazwa Jednostki: Katedra Eksploatacji Maszyn i Zarządzania Procesami Produkcyjnymi Pokój/pomieszczenie nr: 0.53 |
| --- |
| Lp. | Oczekiwane parametry techniczne | Wymagane parametry techniczne | Oferowane parametry techniczne |
| 1. | 2. | 3. | 4. |
| 1. | Urządzenie do pomiaru uziarnienia i kształtu cząstek: |  |  |
| a) | Zakres pomiarowy w przedziale nie mniejszym niż: | 0,2 - 31,5 mm |  |
| b) | Ilość klas pomiarowych nie mniej niż: | 256 |  |
| c) | Źródło światła: dioda Infrared lub laserowe | TAK |  |
| d) | Powierzchnia pomiarowa nie mniejsza niż: | 3 600 mm2 |  |
| e) | Zasilanie: | 230 V AC, 50 Hz |  |
| f) | Temperatura użytkowania co najmniej w zakresie: | od 5 do 35 (C |  |
| g) | Możliwe pomiary: |  |  |
|  | - trójwymiarowy pomiar ilości, wielkości oraz kształtu cząstek | TAK |  |
|  | - określenie zawartości kształtu ziaren w postaci kul, dysków, walców, prostopadłościanów oraz procentowej objętości uszkodzonych i nieforemnych ziaren; | TAK |  |
|  | - pomiar cząstek w powietrzu; | TAK |  |
|  | - pomiar surowców mineralnych (drobnych kruszy, żwiru, grubych piaskowców), granulatów spożywczych i tworzyw sztuczny, nawozów i nasion; | TAK |  |
|  | - pomiar powierzchni właściwej | TAK |  |
|  | - pomiar kalibrowany | 500 kHz |  |
|  | - pełna symulacja analizy sitowej wg metody Elsieve; | TAK |  |
|  | - analiza koincydencji | TAK |  |
|  | - analiza kształtu wg klasyfikacji Zingga przy rozdzielczości ponad 2 milionów różnych proporcji trzech wymiarów | TAK |  |
| i) | Niezbędne wyposażenie: | TAK |  |
|  | - dwa czujniki pomiarowe z diodą podczerwoną lub diodą laserową | TAK |  |
|  | - wspomaganie aerodynamiczne przez wentylator z filtrem powietrza | TAK |  |
|  | - automatyczny blok pomiarowy | TAK |  |
|  | - sonda i dozowniki wykonane ze stali nierdzewnej | TAK |  |
|  | - jednostka mikroprocesorowa z oprogramowaniem do analizy uzyskanych danych pomiarowych. | TAK |  |

Dodatkowe wymagania Zamawiającego:

| 1/ | Przeszkolenie dla 3 osób | TAK |  |
| --- | --- | --- | --- |

* W rubryce nr 4 „Oferowane” należy wpisać tak lub nie, a w pozycjach, w których Zamawiający wymaga wpisania określonych parametrów – odpowiednio wpisać oferowane parametry.

.....................................................................

Podpis i pieczęć osoby/osób uprawnionej

do reprezentowania Wykonawcy

Załącznik nr 22

do Specyfikacji Istotnych

Warunków Zamówienia

Część 22

Specyfikacja techniczna zamawianego sprzętu

Nazwa sprzętu: Zestaw badawczy aplikacji nawozów mineralnych - stacja meteo

Nr kontraktu/poz. w kontrakcie: 5/06 (część 2 z 4)

Zamawiana ilość (szt.): 1

Grupa i kod z CPV w ramach grupy:  38127000-1 Stacje pogodowe

| 1. Zamawiający: Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie, Centrum Innowacyjno-Wdrożeniowe Nowych Technik i Technologii w Inżynierii Rolniczej 2. Osoba do kontaktu: dr inż. Tomasz Słowik telefon stacjonarny: 81 531 83 14 lub 81 531 83 15 telefon komórkowy: 608 044 309 mail: tomasz.slowik@up.lublin.pl 3. Miejsce dostawy: ul. Głęboka 28, 20-612 Lublin Nazwa Jednostki: Katedra Eksploatacji Maszyn i Zarządzania Procesami Produkcyjnymi Pokój/pomieszczenie nr: 0.53 |
| --- |
| Lp. | Oczekiwane parametry techniczne | Wymagane parametry techniczne | Oferowane parametry techniczne |
| 1. | 2. | 3. | 4. |
| 1. | Przenośna stacja meteorologiczna |  |  |
|  | Pomiar: temperatury powietrza w zakresie co najmniej –50oC do +70oC z dokładnością nie gorszą niż (0,1oC, wilgotności powietrza w zakresie od 0 do 100% z dokładnością nie gorszą niż (2%, temperatury gruntu w zakresie co najmniej 0 do +40oC z dokładnością nie gorszą niż (0,5oC, ciśnienia barometrycznego w zakresie co najmniej od 600 do 1100 hPa z dokładnością nie gorszą niż (1,5 hPa, prędkości wiatru w zakresie do min. 75 m/s z dokładnością nie gorszą niż (0,2 m/s (próg startowy 0,2 m/s lub niższy), kierunku wiatru w zakresie 0 do 360o z dokładnością nie gorszą niż (2o, opadów atmosferycznych z rozdzielczością 0,2 mm lub lepszą (deszczomierz metalowy, odporny na korozję, wyposażony w podgrzewacz i zasilacz sieciowy), promieniowania słońca w zakresie co najmniej 0 – 2000 W/m2 w zakresie spektralnym nie gorszym niż 300 do 2800 nm, wilgotności powierzchniowej, wilgotności gleby z dokładnością co najmniej (3% | TAK |  |
|  | Możliwość pracy w terenie otwartym | TAK |  |
|  | Zasilanie zamiennie 230 V 50 Hz, akumulatorowe i przez fotoogniwo | TAK |  |
|  | Rejestrator danych z pamięcią min. 2,5 miliona pomiarów posiadający co najmniej 12 kanałów różnicowych i 4 impulsowe dowolnie konfigurowalnych. Wbudowana dioda LED wskazująca stan pracy rejestratora. | TAK |  |
|  | Oprogramowanie pozwalające skonfigurować rejestrator (interwały pomiarowe, rodzaj mierzonego parametru, itp.) oraz dające możliwość prezentacji danych w formie graficznej i tworzenie wirtualnych kanałów (np. dla obliczeń ewapotranspiracji). | TAK |  |
|  | Sposób realizacji sprzętowej interfejsu komunikacyjnego poprzez RS-232C - do połączenia lokalnego na odległość do 20 m | TAK |  |
|  | Temperatura pracy w minimalnym zakresie: od -40 ºC do +70 ºC | TAK |  |
|  | Maszt z ramionami i odciągami do instalacji czujników i rejestratora, zamykana skrzynka na rejestrator danych, panel słoneczny z akumulatorem buforowym i systemem regulacji napięcia ładowania, niezbędne akcesoria. | TAK |  |

Dodatkowe wymagania Zamawiającego:

| 1/ | Przeszkolenie dla 4 osób | TAK |  |
| --- | --- | --- | --- |

* W rubryce nr 4 „Oferowane” należy wpisać tak lub nie, a w pozycjach, w których Zamawiający wymaga wpisania określonych parametrów – odpowiednio wpisać oferowane parametry.

.....................................................................

Podpis i pieczęć osoby/osób uprawnionej

do reprezentowania Wykonawcy

Załącznik nr 23

do Specyfikacji Istotnych

Warunków Zamówienia

Część 23

Specyfikacja techniczna zamawianego sprzętu

Nazwa sprzętu: Zestaw badawczy aplikacji nawozów mineralnych – mierniki elektryczne

Nr kontraktu/poz. w kontrakcie: 5/06 (część 3 z 4)

Zamawiana ilość (szt.): 1

Grupa i kod z CPV w ramach grupy:  38552000-9 Mierniki elektroniczne

-

| 1. Zamawiający: Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie, Centrum Innowacyjno-Wdrożeniowe Nowych Technik i Technologii w Inżynierii Rolniczej 2. Osoba do kontaktu: dr inż. Tomasz Słowik telefon stacjonarny: 81 531 83 14 lub 81 531 83 15 telefon komórkowy: 608 044 309 mail: tomasz.slowik@up.lublin.pl 3. Miejsce dostawy: ul. Głęboka 28, 20-612 Lublin Nazwa Jednostki: Katedra Eksploatacji Maszyn i Zarządzania Procesami Produkcyjnymi Pokój/pomieszczenie nr: 0.53 |
| --- |
| Lp. | Oczekiwane parametry techniczne | Wymagane parametry techniczne | Oferowane parametry techniczne |
| 1. | 2. | 3. | 4. |
| 1. | Miernik tarcia zewnętrznego materiałów porowatych |  |  |
| a) | Zakres prędkości nie mniejszy niż: | od 10 do 1220 mm/min. |  |
| b) | Dystans na jakim odbywa się test nie mniejszy niż: | od 25 do 216 mm |  |
| c) | Wybór dostępnych metod testu, statystyk i analiz | TAK |  |
| d) | Zadawanie prędkości, opóźnienia i dystansu | TAK |  |
| e) | Wynik | podawany w gram-siła lub jako współczynnik tarcia (COF) |  |
| f) | Sterowanie systemem podnośników bloczka | komputerowe |  |
| g) | Płyta | podgrzewana |  |
| h) | Zasilanie sieciowe 230 V 50 Hz | TAK |  |
| 2. | Elektroniczny miernik wilgotności i kwasowości gleby. |  |  |
| a) | Mierzone parametry: pH, temperatura, wilgotność | TAK |  |
| b) | Zakres pomiarowy dla pH, nie gorszy niż: | od 0 do 14 pH |  |
| b1) | Zakres pomiarowy dla temperatury nie mniejszy niż: | od - 35 do +140 ºC |  |
| c) | Dokładność pomiaru dla pH nie gorsza niż: | ±0,05 pH |  |
| c1) | Dokładność pomiaru dla temperatury w minimalnym zakresie nie gorsza niż: | ±0,1°C |  |
| d) | Temperatura pracy w minimalnym zakresie elektrody pH: | od +0,5 do + 90°C |  |
| e) | Wyświetlacz LCD | TAK |  |
| f) | Oprogramowanie komputerowe do pomiaru adhezji i odrywania | TAK |  |

* W rubryce nr 4 „Oferowane” należy wpisać tak lub nie, a w pozycjach, w których Zamawiający wymaga wpisania określonych parametrów – odpowiednio wpisać oferowane parametry.

.....................................................................

Podpis i pieczęć osoby/osób uprawnionej

do reprezentowania Wykonawcy

Załącznik nr 24

do Specyfikacji Istotnych

Warunków Zamówienia

Część 24

Specyfikacja techniczna zamawianego sprzętu

Nazwa sprzętu: Zestaw badawczy aplikacji nawozów mineralnych – zestaw sit

Nr kontraktu/poz. w kontrakcie: 5/06 (część 4 z 4)

Zamawiana ilość (szt.): 1

Grupa i kod z CPV w ramach grupy:  42972000-0 Części maszyn czyszczących

| 1. Zamawiający: Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie, Centrum Innowacyjno-Wdrożeniowe Nowych Technik i Technologii w Inżynierii Rolniczej 2. Osoba do kontaktu: dr inż. Tomasz Słowik telefon stacjonarny: 81 531 83 14 lub 81 531 83 15 telefon komórkowy: 608 044 309 mail: tomasz.slowik@up.lublin.pl 3. Miejsce dostawy: ul. Głęboka 28, 20-612 Lublin Nazwa Jednostki: Katedra Eksploatacji Maszyn i Zarządzania Procesami Produkcyjnymi Pokój/pomieszczenie nr: 0.53 |
| --- |
| Lp. | Oczekiwane parametry techniczne | Wymagane parametry techniczne | Oferowane parametry techniczne |
| 1. | 2. | 3. | 4. |
| 1. | Zestaw sit |  |  |
| a) | Sita laboratoryjne okrągłe w obręczach nierdzewnych | średnica 200 mm, wysokość co najmniej 40 mm |  |
| b) | 40 sit o różnej wielkości oczek w zakresie rozmiarowym od 20 do 900 µm | TAK |  |
| c) | 45 sit o różnej wielkości oczek w zakresie rozmiarowym od 1 do 63 mm | TAK |  |
| d) | Misa dolna o średnicy 200 mm | TAK |  |
| e) | Pokrywa sita o średnicy 200 mm | TAK |  |

* W rubryce nr 4 „Oferowane” należy wpisać tak lub nie, a w pozycjach, w których Zamawiający wymaga wpisania określonych parametrów – odpowiednio wpisać oferowane parametry.

.....................................................................

Podpis i pieczęć osoby/osób uprawnionej

do reprezentowania Wykonawcy

Załącznik nr 25

do Specyfikacji Istotnych

Warunków Zamówienia

Część 25

Specyfikacja techniczna zamawianego sprzętu

Nazwa sprzętu: Zestaw do badań nad energią wiatru, słońca i wód

Nr kontraktu/poz. w kontrakcie: 5/07

Zamawiana ilość (szt.): 1

Grupa i kod z CPV w ramach grupy:  38121000-9 Anemometry; 38540000-2 Maszyny i aparatura badawcza i pomiarowa; 31121340-5 Elektrownie wiatrowe;  09331100-9 Kolektory słoneczne do produkcji ciepła; 42110000-3 Turbiny i silniki

| 1. Zamawiający: Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie, Centrum Innowacyjno-Wdrożeniowe Nowych Technik i Technologii w Inżynierii Rolniczej 2. Osoba do kontaktu: dr inż. Tomasz Słowik telefon stacjonarny: 81 531 83 14 lub 81 531 83 15 telefon komórkowy: 608 044 309 mail: tomasz.slowik@up.lublin.pl 3. Miejsce dostawy: ul. Głęboka 28, 20-612 Lublin Nazwa Jednostki: Katedra Eksploatacji Maszyn i Zarządzania Procesami Produkcyjnymi Pokój/pomieszczenie nr: 2.60 |
| --- |
| Lp. | Oczekiwane parametry techniczne | Wymagane parametry techniczne | Oferowane parametry techniczne |
| 1. | 2. | 3. | 4. |
| 1. | Anemometr |  |  |
| a) | Sonda wiatraczkowa o średnicy | maksimum 100 mm |  |
| b) | Zakres pomiarowy przepływu nie mniejszy niż | 0,25...30m/s |  |
| c) | Zakres pomiarowy temperatury nie mniejszy niż | 0...+60°C |  |
| d) | Dokładność pomiaru temperatury nie gorsza niż | ±1°C |  |
| e) | Rozdzielczość odczytu nie gorsza niż | 0,01m/s i 0,1°C |  |
| f) | Pomiar natężenia przepływu | w m³/s, m³/h, l/s |  |
| g) | Zasilanie | bateryjne |  |
| h) | Czas pracy baterii | minimum 15 godzin |  |
| 2. | Luksomierz |  |  |
| a) | Zakres pomiarowy nie węższy niż | od 0,1 do 50 000 Lux (0,01-18585 fc) |  |
| b) | Dokładność nie gorsza niż | ± 5% |  |
| c) | Czułość widmowa zgodna ze standardową krzywą fotooptyczną | CIE C42-710 Klasa B |  |
| d) | Niepewność widmowa V(λ) (f1) co najwyżej | 6%, |  |
| e) | Liniowość (f3) co najwyżej | 5%, |  |
| f) | Błąd dopasowania cos (f2) co najwyżej | 6% |  |
| g) | Czas wykonywania pomiaru co najmniej | 99 dni |  |
| h) | Temperatura pracy co najmniej | od 0 do +50 ºC |  |
| i) | Możliwość transferu danych | TAK |  |
| 3. | Pyranometr |  |  |
| a) | Klasyfikacja WMO+ ISO 9060 | TAK |  |
| b) | Zakres pomiarowy co najmniej | od 0 do 2000 W/m2 |  |
| c) | Czułość | od 5 do 20 µV/W/m2 |  |
| d) | Zakres widmowy co najmniej | od 300 do 3000nm |  |
| e) | Nieliniowość powyżej 2,5% co najmniej | od 0 do 1000 W/m2 |  |
| f) | Opór wewnętrzny co najmniej | od 10 do 200Ω |  |
| g) | Stała czasowa co najmniej | od 10 do 20 s przy 95% |  |
| h) | Zakres temperatury pracy co najmniej | od -40 do 800C |  |
| i) | Nóżki przestawne do poziomowania | TAK |  |
| j) | Długość kabla zasilającego | powyżej 10 m |  |
| 4. | Stanowiska kolektorów słonecznych: |  |  |
| a) | Zestaw przenośny kolektora słonecznego płaskiego z cieczowym czynnikiem roboczym 2 panele o powierzchni: | co najmniej 2,4 m2 |  |
| b) | Zbiornik na wodę o pojemności: | 150 do 350 l |  |
| c) | Pompa obiegowa: - Umieszczona w obwodzie kolektora słonecznego - Regulacja prędkości, co najmniej 3 nastawy System nadzoru: - Rejestrator danych + możliwość podłączenia komputera Symulator światła słonecznego: - 4 źródła promieniowania podczerwonego z regulacją mocy | TAK |  |
| d) | Odbiorniki: Zlew ze stali nierdzewnej z kranem | TAK |  |
| e) | Stacja zasilająca kolektor słoneczny składająca się ze zbiornika, pompy i wózka. | TAK |  |
| 5. | Stanowisko turbiny wodnej Peltona z poziomą osią koła |  |  |
| a) | Koło Peltona – tarcza Peltona o średnicy: | co najmniej 120 mm, |  |
| b) | Liczba łopatek: | co najmniej 18 szt. |  |
| c) | Wstrzykiwacz – ruchomy zawór igłowy ze stali nierdzewnej, regulowana średnica, możliwość podglądu tworzenia się strumienia wody | TAK |  |
| d) | Deflektor – ręczna regulacja, wykonany ze stali nierdzewnej | TAK |  |
| e) | Zbiornik przezroczysty – o pojemności: | co najmniej 20 l |  |
| f) | Hamulec hydrokinetyczny regulujący moment siły przez dodawanie masy | TAK |  |
| g) | Pompa – strumień wody: | co najmniej od 0 do co najwyżej 120 l/min |  |
| h) | Ciśnienie: | od co najmniej 1,5 do co najwyżej 2,4 bar |  |
| i) | prędkość silnika elektrycznego: | co najwyżej 3000 r.p.m |  |
| j) | moc elektryczna: | co najwyżej 1,2 kW |  |
| k) | Przybory pomiarowe: - manometr, - czujnik indukcji magnetycznej, - numeryczny wskaźnik prędkości obrotowej, - regulowany miernik przepływu z co najmniej 10-cio pozycyjnym zaworem. | TAK |  |
| l) | Zasilanie: | 230V/6A |  |
| 6. | Zestaw pomiarowo kontrolny energii wiatru i słońca (4 szt.) |  |  |
| a) | Miernik natężenia oświetlenia | TAK |  |
| b) | Anemometr | TAK |  |
| c) | Moduł zarządzający z interfejsem USB | TAK |  |
| d) | Zbiornik na wodór: | co najmniej 2 szt. o pojemności co najmniej 30ml |  |
| e) | Elektrolizer | co najmniej 2 szt. |  |
| f) | Moduł co najmniej 5-cio ogniwowego ogniwa paliwowego | TAK |  |
| g) | Turbina wiatrowa z możliwością bezpośredniego połączenia elektrolizera i obciążenia, możliwość regulacji ilości łopatek wirnika oraz kąta ustawienia | TAK |  |
| h) | Moduł solarny umożliwiający generowanie energii elektrycznej z energii słonecznej: | co najmniej 2 szt.; co najmniej 3 stopniowa regulacja położenia w stosunku do źródła światła |  |
| i) | Oprogramowanie umożliwiające przeprowadzanie pracy i analizę wpływu każdego elementu w zestawie. | TAK |  |
| j) | Możliwość łączenia ze sobą elementów powyższych zestawów, odczytywanie pomiarów oraz wizualizację parametrów pracy. Możliwość symulacji warunków pogodowych; przeprowadzenie symulacji światła słonecznego oraz spektrum generowanego światła optymalne do pracy ogniwa słonecznego. Informacje umożliwiające przeprowadzenie różnych ćwiczeń w zestawie - od co najmniej 6 do co najwyżej 20. | TAK |  |

Dodatkowe wymagania Zamawiającego:

| 1/ | Ad. 2. Futerał do przechowywania, zestaw baterii, instrukcja obsługi | TAK |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 2/ | Ad. 4. Walizka z przyrządami instalacyjno-serwisowymi do kolektorów słonecznych. Instrukcja z przykładowymi eksperymentami dotyczącymi pracy np. kolektora słonecznego, regulacji i równowagi układu. System nadzoru –rejestrator danych z możliwością połączenia z komputerem. Zestaw umieszczony na lekkiej konstrukcji umożliwiającej przemieszczanie, z możliwością regulacji kąta pochylenia kolektora | TAK |  |
| 3/ | Ad. 5. Walizka z przyrządami instalacyjno-serwisowymi. Instrukcja z przykładowymi eksperymentami np.: badanie krzywych charakterystycznych elementów składowych turbiny lub wyznaczanie krzywych momentu siły | TAK |  |

* W rubryce nr 4 „Oferowane” należy wpisać tak lub nie, a w pozycjach, w których Zamawiający wymaga wpisania określonych parametrów – odpowiednio wpisać oferowane parametry.

.....................................................................

Podpis i pieczęć osoby/osób uprawnionej

do reprezentowania Wykonawcy

Załącznik nr 26

do Specyfikacji Istotnych

Warunków Zamówienia

Część 26

Specyfikacja techniczna zamawianego sprzętu

Nazwa sprzętu: Stanowisko do badań kalorymetrycznych

Nr kontraktu/poz. w kontrakcie: 5/09

Zamawiana ilość (szt.): 1

Grupa i kod z CPV w ramach grupy: 38418000-8 Kalorymetry

1. Zamawiający: Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie, Centrum Innowacyjno-Wdrożeniowe Nowych Technik i Technologii w Inżynierii Rolniczej 2. Osoba do kontaktu: dr inż. Tomasz Słowik telefon stacjonarny: 81 531 83 14 lub 81 531 83 15 telefon komórkowy: 608 044 309 mail: tomasz.slowik@up.lublin.pl 3. Miejsce dostawy: ul. Głęboka 28, 20-612 Lublin Nazwa jednostki: Katedra Maszynoznawstwa Rolniczego Pokój/pomieszczenie nr: 0.54

| Lp. | Oczekiwane parametry techniczne | Wymagane parametry techniczne | Oferowane parametry techniczne |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | 2. | 3. | 4. |
| 1. | Różnicowy kalorymetr skaningowy DSC |
|  | temperatura pracy analizatora DSC | do co najmniej 550oC |  |
|  | dokładność pomiaru temperatury | nie gorsza niż ± 0,2 K |  |
|  | precyzja pomiaru temperatury | nie gorsza niż ± 0,02 K |  |
|  | rozdzielczość temperaturowa pieca | nie gorsza niż ± 0,00006 K |  |
|  | możliwość ustawienia szybkości grzania | od 0,02 K/min do 300 K/min |  |
|  | możliwość ustawienia szybkości chłodzenia | od 0,02 K/min do 50 K/min |  |
|  | wymienny sensor ceramiczny wyposażony w | min. 56 termopar na jeden tygiel |  |
|  | rozdzielczość kalorymetryczna sensora | minimalnie 0,04 μW |  |
|  | rozdzielczość cyfrowa sensora | minimalnie 16,8 mln punktów |  |
|  | chłodzenie celi DSC winno odbywać się przy pomocy urządzenia typu IntraCooler (sprężarkowe urządzenie chłodzące) umożliwiając pracę w zakresie | od -85 oC do 550 oC |  |
|  | prasa do hermetyzacji tygli pomiarowych | tak |  |
|  | zestaw rotametrów do kontroli przepływu gazów ochronnych i reakcyjnych | tak |  |
|  | analizator DSC powinien być wyposażony w zestaw do kalibracji temperaturowej i cieplnej | tak |  |
|  | stanowisko powinno być wyposażone w zestaw do napełniania i perforowania tygli | tak |  |
|  | analizator DSC winien być wyposażony w opcję kalibracji polegającą na przeprowadzaniu kalibracji modułu pomiarowego dla danego typu tygli i gazu, umożliwiającą przeprowadzanie eksperymentów dla różnych szybkości grzania bez potrzeby ponownej kalibracji systemu pomiarowego; wszystkie dane kalibracyjne dla każdej kombinacji modułu pomiarowego, tygla i gazu winny być przechowywane w bazie danych | tak |  |
|  | analizator DSC powinien być wyposażony w zestaw umożliwiający obserwację eksperymentów za pomocą kamery z odpowiednim powiększeniem, wraz z możliwością rejestracji eksperymentów w postaci video | tak |  |
|  | stanowisko powinno być wyposażone w mikroprocesorową jednostkę sterującą z oprogramowaniem zapewniającym najwyższą wydajność kalorymetru w zakresie obliczeń i archiwizacji danych pomiarowych, uzupełnioną o monitor o przekątnej co najmniej 21”. | tak |  |
|  | Analizator DSC powinien być wyposażony w zabezpieczający klucz szyfrujący hardlock-USB do oprogramowania | tak |  |
| 1.1. | Dwuzakresowa waga analityczna o parametrach |  |  |
|  | zakresy ważenia (2 zakresy) | 41/120g |  |
|  | działki odczytowe (dla każdego z zakresów) | d=0,01/0,1mg |  |
|  | powtarzalność przy pełnym obciążeniu nie gorsza niż | 0,1mg |  |
|  | powtarzalność przy obciążeniu 10g nie gorsza niż | 0,05mg |  |
|  | wbudowana automatyczna adiustacja wewnętrzna (aktywacja ręczna lub zmianą temperatury) | tak |  |
|  | szalka o konstrukcji kratki-grilla z możliwością zmiany na szalkę konwencjonalną | tak |  |
|  | szalka zawieszona na tylnej ściance komory wagowej, z wolną przestrzenią pod szalką | tak |  |
|  | wyświetlacz dotykowy | tak |  |
|  | terminal wagi, służący do kontroli/obsługi wagi i odczytu wskazań wagi, musi być podłączony do celi wagowej za pomocą elastycznego kabla, umożliwiającego umiejscowienie terminala z dala od celi wagowej bez potrzeby odpinania czy też przedłużania oryginalnego kabla połączeniowego | tak |  |
| 2. | Wirówka laboratoryjna |
|  | a) zakres regulacji obrotów co najmniej | od 100 do 18 000 rpm co 100 rpm |  |
|  | b) maksymalne przyśpieszenie | > 30 000 g |  |
|  | c) zakres regulacji temperatury podczas wirowania | Minimum -20 + 40 °C (z możliwością kontroli i programowania temperatury) |  |
|  | d) opcje wirowania: |  |  |
|  | - czas wirowania w zakresie | 5s + 99 min. 59 sek. |  |
|  | - opcja wirowania ciągłego | tak |  |
|  | - możliwość pracy w trybie „short" | tak |  |
|  | e) system identyfikacji błędów: |  |  |
|  | - niewyważenia | tak |  |
|  | - niewłaściwego rotora | tak |  |
|  | - przerwania zadanego programu | tak |  |
|  | f) automatyczne zabezpieczenie przed otwarciem pokrywy podczas pracy wirówki oraz uruchomieniem wirówki przy otwartej pokrywie | tak |  |
|  | g) wyświetlacz LCD z możliwością odczytu co najmniej: |  |  |
|  | - przyśpieszania | tak |  |
|  | - prędkości obrotowej | tak |  |
|  | - przeliczania rpm na RCF i odwrotnie | tak |  |
|  | h) ustawianie czasu w sekundach lub minutach od startu lub od osiągnięcia wymaganych obrotów | tak |  |
|  | i) co najmniej po 10 charakterystyk rozpędzania i hamowania | tak |  |
|  | j) możliwość wstępnego schładzania | tak |  |
|  | k) pamięć | minimum 90 programów wirowania w pamięci |  |
|  | i) możliwość szczelnego zamknięcia wirowanych pojemników | tak |  |
|  | j) maksymalna objętość wirowanej cieczy | minimum 1 litr |  |
|  | k) rozpoznawanie wirników | tak |  |
|  | l) silnik indukcyjny | tak |  |
|  | m) wyjście RS232 z możliwością rejestracji parametrów pracy na PC | tak |  |
|  | n) komora wirowania wykonana ze stali nierdzewnej | tak |  |
|  | o) maksymalna masa | 60kg +/-5% |  |
|  | p) produkt zgodny z międzynarodowymi warunkami bezpieczeństwa EN-61010-1 i EN-61010-2-020 | tak |  |
| 3. | Dejonizator laboratoryjny |
|  | a) przewodność wody na wyjściu nie gorsza niż | 0,065 μS/cm |  |
|  | b) wydajność systemu | 5-7 l/h (dobowa ok. 120-150 dm3) |  |
|  | c) ciśnienie zasilania | od 0,3 do 0,5 MPa |  |
|  | d) zasilanie | 5 V DC (zasilacz) |  |
|  | e) oprogramowanie |  |  |
|  | - program pracujący w środowisku Windows | tak |  |
|  | - wizualizacja wyników pomiarów winna być w postaci krzywych | tak |  |
|  | - automatyczne generowanie raportu winien być wg szablonu (krzywa, dane doświadczenia, opis próbki, dane użytkownika, uwagi) | tak |  |
|  | - oprogramowanie winno zabezpieczać automatyczne tworzenie zapasowych kopii bazy danych w dowolnie wskazanym miejscu (na dyskach sieciowych) | tak |  |
|  | - edytor metod pomiarowych | tak |  |
|  | - możliwość łączenia do minimum 10 różnych segmentów | tak |  |
|  | - określanie nazwy oraz masy próbek | tak |  |
|  | - sortowanie metod i wyników eksperymentu pod różnym kątem | tak |  |
|  | - obserwację wyników eksperymentu na bieżąco (on-line) | tak |  |
|  | - różniczkowanie (pierwsza pochodna) | tak |  |
|  | - wygładzanie krzywych wielomianem n-tego stopnia | tak |  |
|  | - dopasowanie wielomianu do krzywej | tak |  |
|  | - całkowanie krzywej | tak |  |
|  | - wyznaczanie ciepła właściwego badanych substancji | tak |  |
|  | - analiza przemiany zeszklenia | tak |  |
|  | - wyznaczanie stopnia krystaliczności | tak |  |
|  | - analiza fragmentów krzywej | tak |  |
|  | - operacje na krzywych (dodawanie, odejmowanie mnożenie, dzielenie) | tak |  |
|  | - odejmowanie dowolnej linii prostej lub wielomianu | tak |  |
|  | - kalibracja manualna i automatyczna dla wartości temperatury i czujnika | tak |  |
|  | - przechowywanie danych kalibracyjnych w pamięci | tak |  |
|  | - funkcja eksportu danych w różnych formatach | tak |  |
|  | - automatyczne przeliczanie danych kalibracyjnych dla danego modułu na inne parametry doświadczenia, bez konieczności wykonania kolejnych kalibracji | tak |  |
|  | - oprogramowanie winno posiadać możliwość rozbudowy o opcję wieloczęstotliwościowej techniki modulacji temperaturowej TMDSC, pozwalającą na rozdzielenie efektów cieplnych zależnych zarówno temperaturowo, jaki i czasowo, której podstawą jest nakładanie się przebiegów izotermicznych lub nieizotermicznych z serią losowych impulsów temperaturowych o różnych czasach trwania | tak |  |
|  | - oprogramowanie winno być zabezpieczone zewnętrznym kluczem szyfrującym typu „hardlock– USB” oraz hasłem chroniącym dostęp przed osobami nieuprawnionymi | tak |  |
| 4. | Wytrząsarka laboratoryjna |
|  | a) ruch posuwisto-zwrotny | tak |  |
|  | b) max obciążenie do co najmniej | 5 kg |  |
|  | c) prędkość w zakresie nie mniejszym niż | 40 – 230 obr/min |  |
|  | d) tryb pracy | 0 - 999 min / praca ciągła |  |
|  | e) amplituda nie mniejsza niż | 30 mm |  |
|  | f) zasilanie | 230 V, 50 Hz |  |
|  | g) klasa ochronności co najmniej | IP 20 |  |
|  | h) możliwość doposażenia w inkubator (moduł grzewczy) | tak |  |
|  | i) wyposażenie standardowe |  |  |
|  | - platforma o wymiarach nie mniejszych niż | 270 x 250 mm |  |
|  | - mata antypoślizgowa | tak |  |
|  | j) wyposażenie dodatkowe |  |  |
|  | - platforma na min. | 9 kolb po 100 ml |  |
|  | - platforma na min. | 4 kolby po 500 ml |  |
|  | - platforma na min. | 2 kolby po 1000 ml |  |
|  | - uchwyt na min. 4 rozdzielacze | tak |  |
| 5. | Zestaw pipet |
|  | a) 5 pipet jednokanałowych o zmiennej objętości | tak |  |
|  | b) w całości autoklawowalne, odporne na sterylizację promieniowaniem UV | tak |  |
|  | c) nastawienie i blokada pojemności za pomocą jednego pokrętła | tak |  |
|  | d) długi skok wyrzutnika | tak |  |
|  | e) pojemności | 0,1-2 ul, 0,5-10 ul, 2-20 ul, 10-100 ul, 100-1000 ul |  |
|  | f) wyposażenie dodatkowe w zestawie |  |  |
|  | - statyw obrotowy min. | 6-stanowiskowy |  |
|  | - zestaw końcówek do pipet | tak |  |
| 6. | Młynek kriogeniczny |
|  | a) uniwersalny młynek laboratoryjny z podłączeniem chłodzącym przeznaczony do mielenia twardych, suchych i łamliwych substancji | tak |  |
|  | b) wymienna komora mielenia | tak |  |
|  | c) możliwość zamrożenia w suchym lodzie mielonych materiałów przed rozdrobnieniem | tak |  |
|  | d) prędkość obrotowa co najmniej | 20 000 obr/min |  |
|  | e) pojemność użytkowa komory minimum | 200 ml |  |
|  | f) cykl pracy ON/OFF w zakresie nie mniejszym niż | 6 – 10 min |  |
|  | g) klasa bezpieczeństwa nie gorsza niż | IP 43 |  |
| 7. | Cieplarka laboratoryjna |
|  | a) wnętrze ze stali nierdzewnej | tak |  |
|  | b) minimum 4 półki perforowane ze stali nierdzewnej | tak |  |
|  | c) drzwi pełne | tak |  |
|  | d) szklane drzwi wewnętrzne | tak |  |
|  | e) wymuszony obieg powietrza | tak |  |
|  | f) jednorodność oraz stabilność temperatury nie gorsza niż | +/-0,5°C |  |
|  | g) pojemność brutto nie mniejsza niż | 150 l |  |
|  | i) zakres temperatur nie mniejszy niż | od +3°C do +60°C |  |
| 8. | Naczynie Dewara |
|  | a) wykonane ze szkła borokrzemowego typu 3.3 | tak |  |
|  | c) wyposażone w pokrywę oraz uchwyt do noszenia | tak |  |
|  | d) syfon do dozowania ciekłego azotu | tak |  |
|  | e) kształt cylindryczny | tak |  |
|  | f) zgodne z normą DIN 12492 | tak |  |
|  | g) pojemność nie mniejsza niż | 25 l |  |
| 9. | Wyparka próżniowa |
|  | a) laboratoryjny zestaw do automatycznego, próżniowego zatężania/destylacji obejmujący |  |  |
|  | - jednostkę napędową z łaźnią | tak |  |
|  | - zestaw startowy szkła (chłodnica skośna oraz kolby) z antyimplozyjnym zabezpieczeniem szkła | tak |  |
|  | b) funkcje regulacyjne wyparki dostępne z przodu urządzenia na odłączalnym panelu z przewodem, umożliwiającym bezpieczną zmianę parametrów pracy | tak |  |
|  | c) łaźnia wodno-olejowa z zakrytą grzałką, umożliwiająca pracę w zakresach temperatury od 20 do 210 (C z dokładnością nie gorszą niż +/- 1°C umożliwiająca pracę nawet z 5-litrowymi kolbami | tak |  |
|  | d) zbiornik łaźni z uchwytem | tak |  |
|  | e) możliwość przesuwu łaźni w podstawie | tak |  |
|  | f) średnica łaźni | 250 mm +/- 10mm |  |
|  | g) pojemność min. | 4,5 l |  |
|  | h) moc grzewcza | 1300 W |  |
|  | i) dwa zabezpieczenia temperaturowe |  |  |
|  | - +5(C powyżej zadanej temperatury, sprawdzane za pomocą oddzielnego czujnika | tak |  |
|  | - odcięcie grzania powyżej temperatury | 250°C |  |
|  | j) chłodnica o możliwości swobodnej, ciągłej regulacji kąta nachylenia w zakresie | co najmniej 20-80 ° |  |
|  | k) ustawianie głębokości zanurzenia kolby jedną ręką | tak |  |
|  | l) zakres pracy podnośnika | 155 mm |  |
|  | m) uszczelka do pracy bez smarowania | tak |  |
|  | n) prędkość obrotowa sterowana elektronicznie | co najmniej 20-280 obr/min |  |
|  | p) klasa zabezp.wg DIN EN 60529 | IP 20 |  |
| 10. | Pompa próżniowa |  |  |
|  | - dwugłowicowa pompa membranowa wykonana z materiałów o wysokiej odporności chemicznej | tak |  |
|  | - wydajność | 1,2 m3/h |  |
|  | - podciśnienie co najmniej | 50 mbar |  |

Dodatkowe wymagania Zamawiającego:

| 1/ | Ad 1. Stanowisko powinno być wyposażone w co najmniej 1100 tygli pomiarowych 40(l z przykrywkami. | TAK |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 2/ | Ad 2. Z urządzeniem należy dostarczyć: wirnik kątowy z kompletem pojemników (12 x 30/25ml; min. 5000 RCF - 1 szt.); wirnik kątowy z hermetycznie uszczelnioną pokrywą (12 x 2/1,5ml; min. 17000 RCF - 1 szt.); wirnik horyzontalny wraz z pojemnikami (4x250ml; min. 4800 RCF; 250ml (62x107mm) na butelki 1 szt.) | TAK |  |

* W rubryce nr 4 „Oferowane” należy wpisać tak lub nie, a w pozycjach, w których Zamawiający wymaga wpisania określonych parametrów – odpowiednio wpisać oferowane parametry.

.....................................................................

Podpis i pieczęć osoby/osób uprawnionej

do reprezentowania Wykonawcy

Załącznik nr 27

do Specyfikacji Istotnych

Warunków Zamówienia

Część 27

Specyfikacja techniczna zamawianego sprzętu

Nazwa sprzętu: Mechatroniczne stanowisko z zakresu hydrauliki siłowej

Nr kontraktu/poz. w kontrakcie: 5/11

Zamawiana ilość (szt.): 1

Grupa i kod z CPV w ramach grupy: 42419200-8 Części pojazdów technicznych

| 1. Zamawiający: Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie, Centrum Innowacyjno-Wdrożeniowe Nowych Technik i Technologii w Inżynierii Rolniczej 2. Osoba do kontaktu: dr inż. Tomasz Słowik telefon stacjonarny: 81 531 83 14 lub 81 531 83 15 telefon komórkowy: 608 044 309 mail: tomasz.slowik@up.lublin.pl 3. Miejsce dostawy: ul. Głęboka 28, 20-612 Lublin Nazwa Jednostki: KMR Pokój/pomieszczenie nr: 054 |
| --- |
| Lp. | Oczekiwane parametry techniczne | Wymagane parametry techniczne | Oferowane parametry techniczne |
| 1. | 2. | 3. | 4. |
| 1. | Manometr - 2 szt. |  |  |
|  | Zakres pomiarowy | 0÷16 MPa |  |
|  | Manometr zamontowany na kostce przyłączeniowej z zamontowanymi szybkozłączami | TAK |  |
| 2. | Rozdzielacz ręczny - 1 szt. | TAK |  |
| 3. | Regulator przepływu - 2 szt. | TAK |  |
| 4. | Zawór przelewowy - 2 szt. | TAK |  |
| 5. | Zasilacz hydrauliczny (1 szt.), przystosowany do zamocowania w korpusie stanowiska (stołu) wyposażony w filtr powrotny 10 μm i filtr wlewowy. Pompa zabezpieczona na zasilaczu zaworem bezpieczeństwa (przelewowym). |  |  |
|  | wydatek oleju | 10 dm3/min |  |
|  | ciśnienie pracy | 10 MPa |  |
|  | napięcie zasilania | 400 VAC |  |
|  | pojemność zbiornika | 30 l |  |
| 6. | Zawory dławiące (2 szt.). Zamontowane z szybkozłączami. Możliwe jest dostarczenie zaworów dławiących z zaworem zwrotnym w przeciwnym kierunku i bez zaworu zwrotnego. | TAK |  |
| 7. | Komplet przewodów na szybkozłączach obejmujący: |  |  |
|  | 10 przewodów o długości 600 mm | TAK |  |
|  | 6 przewodów o długości 1000 mm | TAK |  |
|  | 3 przewody o długości 1500 mm | TAK |  |
| 8. | Zawór redukcyjny - 1 szt. | TAK |  |
| 9. | Rozdzielacz ręczny - 1 szt. | TAK |  |
| 10. | Układ sterowania przemiennikiem częstotliwości (obrotami silnika pompy) | TAK |  |
| 11. | Trójnik złączny z przyłączem pomiarowym, 2 szt. | TAK |  |
| 12. | Zespół napędowy: (silnik hydrauliczny, pompa) - 1 szt. | TAK |  |
| 13. | Zespół silnika hydraulicznego, 1 szt. | TAK |  |
| 14. | Stół jezdny wykonany z profili o przekroju kwadratowym o wymiarach: pionowa ściana przeznaczona z lewej stromy do zamocowania modułów zespołów elektronicznych mieszczących w szafkach metalowych o wymiarach 200 x 200 mm. Na płycie aluminiowej z rowkami mocującymi teowymi znajduje się miejsce na zamontowanie w systemie szybkiego montażu modułów elementów hydraulicznych i elektrohydraulicznych, elektronicznych (np. czujników). Na płycie poziomej stanowiącej płytką wanienkę przewidziano mocowanie elementów mocniej obciążonych (np. siłowników hydraulicznych). | 1540 (szer) x 1609 (wys.) x 600 (głębokość) |  |

* W rubryce nr 4 „Oferowane” należy wpisać tak lub nie, a w pozycjach, w których Zamawiający wymaga wpisania określonych parametrów – odpowiednio wpisać oferowane parametry.

.....................................................................

Podpis i pieczęć osoby/osób uprawnionej

do reprezentowania Wykonawcy

Załącznik nr 28

do Specyfikacji Istotnych

Warunków Zamówienia

Część 28

Specyfikacja techniczna zamawianego sprzętu

Nazwa sprzętu: Ciągnik rolniczy

Nr kontraktu/poz. w kontrakcie: 5/12

Zamawiana ilość (szt.): 1

Grupa i kod z CPV w ramach grupy: 16700000-2 Ciągniki

| 1. Zamawiający: Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie, Centrum Innowacyjno-Wdrożeniowe Nowych Technik i Technologii w Inżynierii Rolniczej 2. Osoba do kontaktu: dr inż. Tomasz Słowik telefon stacjonarny: 81 531 83 14 lub 81 531 83 15 telefon komórkowy: 608 044 309 mail: tomasz.slowik@up.lublin.pl 3. Miejsce dostawy: ul. Głęboka 28, 20-612 Lublin Nazwa jednostki: KMR Pokój/pomieszczenie nr: 0.53 |
| --- |
| Lp. | Oczekiwane parametry techniczne | Wymagane parametry techniczne | Oferowane parametry techniczne |
| 1. | Liczba cylindrów | 4 |  |
| 2. | Silnik spełniający normę | EURO 3 |  |
| 3. | Moc silnika | 77-85 KM |  |
| 4. | Napęd na cztery koła ( elektrohydrauliczne załączenie przedniego napędu) | TAK |  |
| 5. | Skrzynia biegów mechaniczna | TAK |  |
| 6. | Liczba biegów przód/tył | 12/12 |  |
| 7. | Rewers hydrauliczny | TAK |  |
| 8. | Blokada mechanizmu różnicowego elektrohydrauliczna | TAK |  |
| 9. | Prędkość maksymalna | 30 - 40 km/h |  |
| 10. | Minimalna ilość rozdzielaczy hydraulicznych wyprowadzonych na tył ciągnika | 3 |  |
| 11. | Instalacja pneumatyczna do hamulców przyczep jedno- i dwuobwodowa | TAK |  |
| 12. | Wał odbioru mocy WOM o dwóch prędkościach obrotowych 540 obr/min i 1000 obr/min | TAK |  |
| 13. | Tylny TUZ kat. 1-2 Sterowanie mechaniczne Stabilizatory teleskopowe Regulacja prawego cięgła L-O-M | TAK TAK TAK TAK |  |
| 14. | Dolne ramiona TUZ z hakami CBM | TAK |  |
| 15. | Zewnętrzne sterowanie TUZ poza kabiną | TAK |  |
| 16. | Zaczep transportowy drogowy | TAK |  |
| 17. | Zaczep transportowy rolniczy | TAK |  |
| 18. | Belka wielootworowa (polowa) | TAK |  |
| 19. | Wspomaganie układu kierowniczego | TAK |  |
| 20. | Lampa błyskowa obrotowa | TAK |  |
| 21. | Reflektory robocze w dachu kabiny | przód min. 2 tył min. 4 |  |
| 22. | Kabina (wentylowana klimatyzacją, ogrzewanie, fotel operatora z amortyzacją, hałas max. 84 dB | TAK |  |
| 23. | Uchwyt tablicy rejestracyjnej z oświetleniem | TAK |  |
| 24. | Lusterko zewnętrzne + lusterko wsteczne wewnętrzne | TAK |  |
| 25. | Błotniki przednie | TAK |  |
| 26. | Obciążniki | przednie min. 300 kg tylne min. 300 kg |  |
| 27. | Gniazdo zasilania | 12 V |  |

Dodatkowe wymagania Zamawiającego:

| 1/ | Komplet kluczy w liczbie dostarczonej przez producenta | TAK |  |
| --- | --- | --- | --- |

* W rubryce nr 4 „Oferowane” należy wpisać tak lub nie, a w pozycjach, w których Zamawiający wymaga wpisania określonych parametrów – odpowiednio wpisać oferowane parametry.

.....................................................................

Podpis i pieczęć osoby/osób uprawnionej

do reprezentowania Wykonawcy

Załącznik nr 29

do Specyfikacji Istotnych

Warunków Zamówienia

Część 29

Specyfikacja techniczna zamawianego sprzętu

Nazwa sprzętu: Agregat talerzowy

Nr kontraktu/poz. w kontrakcie: 5/13

Zamawiana ilość (szt.): 1

Grupa i kod z CPV w ramach grupy: 16110000-9 Pługi lub brony talerzowe

| 1. Zamawiający: Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie, Centrum Innowacyjno-Wdrożeniowe Nowych Technik i Technologii w Inżynierii Rolniczej 2. Osoba do kontaktu: dr inż. Tomasz Słowik telefon stacjonarny: 81 531 83 14 lub 81 531 83 15 telefon komórkowy: 608 044 309 mail: tomasz.slowik@up.lublin.pl 3. Miejsce dostawy: ul. Głęboka 28, 20-612 Lublin Nazwa Jednostki: KMR Pokój/pomieszczenie nr: 054 |
| --- |
| Lp. | Oczekiwane parametry techniczne | Wymagane parametry techniczne | Oferowane parametry techniczne |
| 1. | 2. | 3. | 4. |
| 1. | Agregat talerzowy z hydropakiem | 10 talerzy gładkich i 10 talerzy wyzębionych |  |
| 2. | Szerokość robocza | 2,5m |  |
| 3. | Wał gumowy | TAK |  |
| 4. | Indywidualne połączenie talerzy z ramą za pomocą resora sprężystego | TAK |  |

* W rubryce nr 4 „Oferowane” należy wpisać tak lub nie, a w pozycjach, w których Zamawiający wymaga wpisania określonych parametrów – odpowiednio wpisać oferowane parametry.

.....................................................................

Podpis i pieczęć osoby/osób uprawnionej

do reprezentowania Wykonawcy

Załącznik nr 30

do Specyfikacji Istotnych

Warunków Zamówienia

Część 30

Specyfikacja techniczna zamawianego sprzętu

Nazwa sprzętu: Pług obracalny trzyskibowy  (w układzie 2+1)

Nr kontraktu/poz. w kontrakcie: 5/14

Zamawiana ilość (szt.): 1

Grupa i kod z CPV w ramach grupy: 16110000-9 Pługi lub brony talerzowe

| 1. Zamawiający: Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie, Centrum Innowacyjno-Wdrożeniowe Nowych Technik i Technologii w Inżynierii Rolniczej 2. Osoba do kontaktu: dr inż. Tomasz Słowik telefon stacjonarny: 81 531 83 14 lub 81 531 83 15 telefon komórkowy: 608 044 309 mail: tomasz.slowik@up.lublin.pl 3. Miejsce dostawy: ul. Głęboka 28, 20-612 Lublin Nazwa Jednostki: KMR Pokój/pomieszczenie nr: 053 |
| --- |
| Lp. | Oczekiwane parametry techniczne | Wymagane parametry techniczne | Oferowane parametry techniczne |
| 1. | 2. | 3. | 4. |
| 1. | Oś obrotnika z siłownikiem podwójnego działania | TAK |  |
| 2. | Oś zaczepu | kat II 280 mm przekrój |  |
| 3. | Korpus płużny ze zgarniaczem | TAK |  |
| 4. | Zmienna regulowana punktowo szerokość orki | TAK |  |
| 5. | Śrubowa regulacja ustawienia pierwszej skiby | TAK |  |
| 6. | Koło podporowe | TAK |  |
| 7. | Zabezpieczenie przed przeciążeniem śrubowe | TAK |  |
| 8. | Minimalny prześwit pod ramą | 0,7 m |  |
| 9. | Krój tarczowy | TAK |  |

* W rubryce nr 4 „Oferowane” należy wpisać tak lub nie, a w pozycjach, w których Zamawiający wymaga wpisania określonych parametrów – odpowiednio wpisać oferowane parametry.

.....................................................................

Podpis i pieczęć osoby/osób uprawnionej

do reprezentowania Wykonawcy

Załącznik nr 31

do Specyfikacji Istotnych

Warunków Zamówienia

Część 31

Specyfikacja techniczna zamawianego sprzętu

Nazwa sprzętu: Stanowisko kompleksowej oceny parametrów pracy maszyn rolniczych agregowanych z ciągnikiem za pośrednictwem TUZ

Nr kontraktu/poz. w kontrakcie: 5/16

Zamawiana ilość (szt.): 1

Grupa i kod z CPV w ramach grupy: 38570000-1 Przyrządy i aparatura nastawcza i kontrolna

| 1. Zamawiający: Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie, Centrum Innowacyjno-Wdrożeniowe Nowych Technik i Technologii w Inżynierii Rolniczej 2. Osoba do kontaktu: dr inż. Tomasz Słowik telefon stacjonarny: 81 531 83 14 lub 81 531 83 15 telefon komórkowy: 608 044 309 mail: tomasz.slowik@up.lublin.pl 3. Miejsce dostawy: ul. Głęboka 28, 20-612 Lublin Nazwa Jednostki: KMR Pokój/pomieszczenie nr: 0.53 |
| --- |
| Lp. | Oczekiwane parametry techniczne | Wymagane parametry techniczne | Oferowane parametry techniczne |
| 1. | 2. | 3. | 4. |
| 1. | Rama pośrednia TUZ do sprzęgu maszyn rolniczych w celu umożliwienia pomiaru przenoszonych sił dla wybranej kategorii sprzęgu (TUZ). Wielokanałowa aparatura pomiarowa z oprogramowaniem pozwalającym na rejestrację oraz obróbkę danych pomiarowych. Zestaw czujników - rejestracja siły siły uciągu, obciążenia pionowego TUZ, pomiar prędkości roboczej agregatu, pomiar ciśnienia w instalacji hydraulicznej (w 4 punktach), pomiar przepływu oleju w wybranym punkcie instalacji, pomiar momentu obrotowego oraz prędkości obrotowej na WOM ciągnika. Źródło zasilania pozwalające na pracę układu pomiarowego w warunkach polowych. | TAK |  |
| 2. | Przeznaczenie stanowiska: - prowadzenie badań energetycznych zawieszanych i półzawieszanych maszyn rolniczych, - prowadzenie badań w rzeczywistych warunkach eksploatacji maszyn rolniczych, - współpraca z ciągnikiem i rolniczymi wyposażonymi z TUZ kat.1 i 2 o mocy silnika w zakresie 55-70 kW, - przeprowadzenie badań nie wymaga ingerencji w konstrukcję ciągnika i badanej maszyny, - aparatura umożliwia wielokanałowy synchroniczny pomiar przebiegów czasowych rejestrowanych sygnałów oraz wyznaczenie badanych parametrów. Stanowisko umożliwi wyznaczenie następujących parametrów pracy maszyny współpracującej z ciągnikiem: - sumaryczna siła oporów roboczych maszyny (wartość skuteczna w zakresie 1-20 kN) - prędkość pracy agregatu (0-15 km/h) - pomiar ciśnienia w instalacji hydraulicznej (0-40MPa) - pomiar przepływu oleju w wybranym punkcie instalacji (4-60 l/min), - pomiar momentu obrotowego WOM (0-2000Nm) - pomiar prędkości obrotowej WOM dla obrotów nominalnych (do 1000 obr./min), - wyznaczenie mocy pobieranej przez maszynę z WOM, wyznaczenie mocy pobieranej przez układ hydrauliczny. | TAK |  |

Dodatkowe wymagania Zamawiającego:

| 1/ | Wdrożenie - szkolenie praktyczne w zakresie: - przygotowania wytypowanego obiektu do badań, - rejestracji sygnałów pomiarowych w warunkach polowych, - obróbki wyników. | TAK |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 2/ | Szkolenie dla 3 osób w miejscu zainstalowania urządzenia w terminach uzgodnionych z odbiorcą. | TAK |  |

* W rubryce nr 4 „Oferowane” należy wpisać tak lub nie, a w pozycjach, w których Zamawiający wymaga wpisania określonych parametrów – odpowiednio wpisać oferowane parametry.

.....................................................................

Podpis i pieczęć osoby/osób uprawnionej

do reprezentowania Wykonawcy

Załącznik nr 32

do Specyfikacji Istotnych

Warunków Zamówienia

Część 32

Specyfikacja techniczna zamawianego sprzętu

Nazwa sprzętu: Penetrometr do pomiaru zwięzłości gleby z wbudowanym odbiornikiem GPS

Nr kontraktu/poz. w kontrakcie: 5/17

Zamawiana ilość (szt.): 1

Grupa i kod z CPV w ramach grupy: 38410000-2 Przyrządy pomiarowe

| 1. Zamawiający: Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie, Centrum Innowacyjno-Wdrożeniowe Nowych Technik i Technologii w Inżynierii Rolniczej 2. Osoba do kontaktu: dr inż. Tomasz Słowik telefon stacjonarny: 81 531 83 14 lub 81 531 83 15 telefon komórkowy: 608 044 309 mail: tomasz.slowik@up.lublin.pl 3. Miejsce dostawy: ul. Głęboka 28, 20-612 Lublin Nazwa Jednostki: KMR Pokój/pomieszczenie nr: 1.44 |
| --- |
| Lp. | Oczekiwane parametry techniczne | Wymagane parametry techniczne | Oferowane parametry techniczne |
| 1. | 2. | 3. | 4. |
| 1. | Czujnik nacisku | tak |  |
| 1a. | Zakres pomiarowy | co najmniej 10 000 kN/m2 |  |
| 1b. | Rozdzielczość | co najmniej 1N |  |
| 2. | Zasilanie akumulatorowe | tak |  |
| 3. | Możliwość podłączenia sondy do pomiaru wilgotności gleby | tak |  |
| 4. | Pamięć pomiarów | co najmniej 1000 ostatnich pomiarów |  |
| 5. | Możliwość podłączenia do komputera przez złącze RS232 9-pin lub USB | Tak |  |
| 6. | Pręty sondujące: |  |  |
| a) | pręt sondujący o długości 80 cm ± 5 cm i średnicy 8 mm, dwuczęściowy, skręcany, łączony z penetrometrem za pomocą szybkozłącza | Tak |  |
| b) | pręt sondujący o długości 80 cm ± 5 cm i średnicy 10 mm, dwuczęściowy, skręcany, łączony z penetrometrem za pomocą szybkozłącza | Tak |  |
| 7. | Sondy pomiarowe: |  |  |
| a) | stożkowa sonda pomiarowa o kącie 60° i powierzchni podstawy 1 cm2 | Tak |  |
| b) | stożkowa sonda pomiarowa o kącie 60° i powierzchni podstawy 2 cm2 | Tak |  |
| c) | stożkowa sonda pomiarowa o kącie 60° i powierzchni podstawy 3 cm2 | Tak |  |
| d) | stożkowa sonda pomiarowa o kącie 60° i powierzchni podstawy 4 cm2 | Tak |  |
| 8. | Sonda do pomiaru wilgotności objętościowej gleby wyposażona w kabel do podłączenia do penetrometru | w zakresie co najmniej 5-55% |  |
| 9. | Ładowarka do penetrometru zasilana 240V/50 Hz wraz ze złączem 9–pinowym RS-232, wyjście dla prądu stałego 15 V | tak |  |
| 10. | Szablon kontrolny zużycia stożków zgodny z normami NEN 3680 i NEN 5140 | tak |  |
| 11. | Płytka referencyjna do kontroli prędkości zanurzania pręta sondy | tak |  |
| 12. | Nośnik danych z oprogramowaniem umożliwiającym konfigurowanie penetrometru oraz wizualizację i analizę danych zebranych podczas pomiarów. | tak |  |
| 13. | Jednostka sterująca umożliwiająca podłączenie penetrometru przez złącze RS232/USB: - przenośna, o przekątnej ekranu min 15” wyposażona w system zgodny z dostarczonym oprogramowaniem sterującym umożliwiającym płynną pracę oprogramowania penetrometru; - czas pracy na zasilaniu akumulatorowym co najmniej 6 godzin. | tak |  |
| 14. | Kabel do podłączenia penetrometru do komputera na złącze RS232 9-pin lub USB | tak |  |
| 15. | Przejściówka pomiędzy złączem RS232 a portem USB | tak |  |
| 16. | Pomiar głębokości z dokładnością nie gorszą niż | 1 cm |  |

Dodatkowe wymagania Zamawiającego:

| 1/ | Zestaw do transportu i montażu penetrometru składający się ze skrzynki transportowej jednostki centralnej oraz prętów i sond pomiarowych, torby z narzędziami (klucze, śrubokręty) niezbędnymi do montażu urządzenia | TAK |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 2/ | Szkolenie z zakresu obsługi aparatury dla 3 osób | TAK |  |

* W rubryce nr 4 „Oferowane” należy wpisać tak lub nie, a w pozycjach, w których Zamawiający wymaga wpisania określonych parametrów – odpowiednio wpisać oferowane parametry.

.....................................................................

Podpis i pieczęć osoby/osób uprawnionej

do reprezentowania Wykonawcy

Załącznik nr 33

do Specyfikacji Istotnych

Warunków Zamówienia

Część 33

Nazwa sprzętu: Obcinarka ziaren kukurydzy

Nr kontraktu/poz. w kontrakcie: 5/19

Zamawiana ilość (szt.): 1

Grupa i kod z CPV w ramach grupy: 38900000-4 Różne przyrządy do badań lub testowania

| 1. Zamawiający: Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie, Centrum Innowacyjno-Wdrożeniowe Nowych Technik i Technologii w Inżynierii Rolniczej 2. Osoba do kontaktu: dr inż. Tomasz Słowik telefon stacjonarny: 81 531 83 14 lub 81 531 83 15 telefon komórkowy: 608 044 309 mail: tomasz.slowik@up.lublin.pl 3. Miejsce dostawy: ul. Głęboka 28, 20-612 Lublin Nazwa Jednostki: Katedra Maszynoznawstwa Rolniczego Pokój/pomieszczenie nr: 0.53 |
| --- |
| Lp. | Oczekiwane parametry techniczne | Wymagane parametry techniczne | Oferowane parametry techniczne |
| 1. | 2. | 3. | 4. |
| 1. | a) wydajność | min. 120 kolb/min |  |
|  | b) głowica nożowa | co najmniej 6 noży |  |
|  | c) ręczne zasilanie podajnika kolb | tak |  |
|  | d) dysze doprowadzające wodę do głowicy nożowej | tak |  |
|  | e) automatyczny układ głębokości kopiowania odcinania ziarna | tak |  |
|  | f) napęd- silnik elektryczny 230 V, 50Hz | tak |  |

* W rubryce nr 4 „Oferowane” należy wpisać tak lub nie, a w pozycjach, w których Zamawiający wymaga wpisania określonych parametrów – odpowiednio wpisać oferowane parametry.

.....................................................................

Podpis i pieczęć osoby/osób uprawnionej

do reprezentowania Wykonawcy

Załącznik nr 34

do Specyfikacji Istotnych

Warunków Zamówienia

Część 34

Specyfikacja techniczna zamawianego sprzętu

Nazwa sprzętu: Młocarnia laboratoryjna

Nr kontraktu/poz. w kontrakcie: 5/20

Zamawiana ilość (szt.): 1

Grupa i kod z CPV w ramach grupy: 16340000-0 Maszyny żniwne i młockarki

| 1. Zamawiający: Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie, Centrum Innowacyjno-Wdrożeniowe Nowych Technik i Technologii w Inżynierii Rolniczej 2. Osoba do kontaktu: dr inż. Tomasz Słowik telefon stacjonarny: 81 531 83 14 lub 81 531 83 15 telefon komórkowy: 608 044 309 mail: tomasz.slowik@up.lublin.pl 3. Miejsce dostawy: ul. Głęboka 28, 20-612 Lublin Nazwa Jednostki: Katedra Maszynoznawstwa Rolniczego Pokój/pomieszczenie nr: 0.53 |
| --- |
| Lp. | Oczekiwane parametry techniczne | Wymagane parametry techniczne | Oferowane parametry techniczne |
| 1. | 2. | 3. | 4. |
| 1. | a) do pojedynczych roślin wiązek kłosów i małych poletek | tak |  |
|  | b) bęben młócący o średnicy | co najmniej 350 mm |  |
|  | c) klepisko do nasion zbóż i innych poniżej 5 mm (szerokość nasiona) | tak |  |
|  | d) bezstopniowa regulacja prędkości obrotów bębna młócącego w zakresie i wymaganych parametrach | co najmniej 300 do 1400 obr/min |  |
|  | e) zespół czyszczący | tak |  |
|  | f) napęd- silnik elektryczny 230 V, 50Hz | tak |  |

* W rubryce nr 4 „Oferowane” należy wpisać tak lub nie, a w pozycjach, w których Zamawiający wymaga wpisania określonych parametrów – odpowiednio wpisać oferowane parametry.

.....................................................................

Podpis i pieczęć osoby/osób uprawnionej

do reprezentowania Wykonawcy

Załącznik nr 35

do Specyfikacji Istotnych

Warunków Zamówienia

Część 35

Specyfikacja techniczna zamawianego sprzętu

Nazwa sprzętu: Stanowisko do obrywania liści kolb kukurydzy

Nr kontraktu/poz. w kontrakcie: 5/24

Zamawiana ilość (szt.): 1

Grupa i kod z CPV w ramach grupy: 38900000-4 Różne przyrządy do badań lub testowania

| 1. Zamawiający: Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie, Centrum Innowacyjno-Wdrożeniowe Nowych Technik i Technologii w Inżynierii Rolniczej 2. Osoba do kontaktu: dr inż. Tomasz Słowik telefon stacjonarny: 81 531 83 14 lub 81 531 83 15 telefon komórkowy: 608 044 309 mail: tomasz.slowik@up.lublin.pl 3. Miejsce dostawy: ul. Głęboka 28, 20-612 Lublin Nazwa Jednostki: KMR Pokój/pomieszczenie nr: 0.53 |
| --- |
| Lp. | Oczekiwane parametry techniczne | Wymagane parametry techniczne | Oferowane parametry techniczne |
| 1. | 2. | 3. | 4. |
| 1. | Liczba sekcji obrywających (par rolek), | 2-4 |  |
|  | Wydajność: | 0,5 -2 t/h |  |
|  | Możliwość zmiany kąta pochylenia sekcji obrywających: | 10-60° |  |
| 2. | Silnik elektryczny napędu rolek | co najmniej 4 kW |  |
| 3. | Silnik wibratora | co najmniej 0,75 kW |  |

* W rubryce nr 4 „Oferowane” należy wpisać tak lub nie, a w pozycjach, w których Zamawiający wymaga wpisania określonych parametrów – odpowiednio wpisać oferowane parametry.

.....................................................................

Podpis i pieczęć osoby/osób uprawnionej

do reprezentowania Wykonawcy

Załącznik nr 36

do Specyfikacji Istotnych

Warunków Zamówienia

Część 36

Specyfikacja techniczna zamawianego sprzętu

Nazwa sprzętu: Brykieciarka tłokowa (hydrauliczna)

Nr kontraktu/poz. w kontrakcie: 5/26

Zamawiana ilość (szt.): 1

Grupa i kod z CPV w ramach grupy: 42990000-2 Różne maszyny specjalnego zastosowania

| 1. Zamawiający: Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie, Centrum Innowacyjno-Wdrożeniowe Nowych Technik i Technologii w Inżynierii Rolniczej 2. Osoba do kontaktu: dr inż. Tomasz Słowik telefon stacjonarny: 81 531 83 14 lub 81 531 83 15 telefon komórkowy: 608 044 309 mail: tomasz.slowik@up.lublin.pl 3. Miejsce dostawy: ul. Głęboka 28, 20-612 Lublin Nazwa Jednostki: KMR Pokój/pomieszczenie nr: 0.54 |
| --- |
| Lp. | Oczekiwane parametry techniczne | Wymagane parametry techniczne | Oferowane parametry techniczne |
| 1. | 2. | 3. | 4. |
|  | Materiał roślinny: słoma, siano, trociny. | TAK |  |
|  | Wydajność: | 100 - 200 kg/h |  |
|  | Moc zainstalowana w zakresie | 7 - 9 kW |  |
|  | Zasilanie: | 400V |  |
|  | Wymiary nie większe niż | dł. 1,7m/szer. 1,6m/wys. 1,6m |  |
|  | Średnica brykietu w zakresie | 50 - 60 mm |  |

Dodatkowe wymagania Zamawiającego:

| 1/ | Szkolenie z zakresu obsługi aparatury dla 3 osób | TAK |  |
| --- | --- | --- | --- |

* W rubryce nr 4 „Oferowane” należy wpisać tak lub nie, a w pozycjach, w których Zamawiający wymaga wpisania określonych parametrów – odpowiednio wpisać oferowane parametry.

.....................................................................

Podpis i pieczęć osoby/osób uprawnionej

do reprezentowania Wykonawcy

Załącznik nr 37

do Specyfikacji Istotnych

Warunków Zamówienia

Część 37

Specyfikacja techniczna zamawianego sprzętu

Nazwa sprzętu: Rozdrabniacz materiałów roślinnych

Nr kontraktu/poz. w kontrakcie: 5/27

Zamawiana ilość (szt.): 1

Grupa i kod z CPV w ramach grupy: 42996100-5 Rozdrabniarki

| 1. Zamawiający: Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie, Centrum Innowacyjno-Wdrożeniowe Nowych Technik i Technologii w Inżynierii Rolniczej 2. Osoba do kontaktu: dr inż. Tomasz Słowik telefon stacjonarny: 81 531 83 14 lub 81 531 83 15 telefon komórkowy: 608 044 309 mail: tomasz.slowik@up.lublin.pl 3. Miejsce dostawy: ul. Głęboka 28, 20-612 Lublin Nazwa Jednostki: KMR Pokój/pomieszczenie nr: 0.54 |
| --- |
| Lp. | Oczekiwane parametry techniczne | Wymagane parametry techniczne | Oferowane parametry techniczne |
| 1. | 2. | 3. | 4. |
|  | Materiał roślinny: słoma, siano, trociny. | TAK |  |
|  | Postać materiału: małe kostki, luzem. | TAK |  |
|  | Wielkość frakcji: | 0,5 do 5 cm |  |
|  | Wydajność frakcji: | 290 - 500 kg/h |  |
|  | Moc zainstalowana w zakresie: | 7 - 9 kW |  |
|  | Zasilanie: | 400V |  |

* W rubryce nr 4 „Oferowane” należy wpisać tak lub nie, a w pozycjach, w których Zamawiający wymaga wpisania określonych parametrów – odpowiednio wpisać oferowane parametry.

.....................................................................

Podpis i pieczęć osoby/osób uprawnionej

do reprezentowania Wykonawcy

Załącznik nr 38

do Specyfikacji Istotnych

Warunków Zamówienia

Część 38

Specyfikacja techniczna zamawianego sprzętu

Nazwa sprzętu: Młyn bijakowy do biomasy

Nr kontraktu/poz. w kontrakcie: 5/29

Zamawiana ilość (szt.): 1

Grupa i kod z CPV w ramach grupy: 42996100-5 Rozdrabniarki

| 1. Zamawiający: Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie, Centrum Innowacyjno-Wdrożeniowe Nowych Technik i Technologii w Inżynierii Rolniczej 2. Osoba do kontaktu: dr inż. Tomasz Słowik telefon stacjonarny: 81 531 83 14 lub 81 531 83 15 telefon komórkowy: 608 044 309 mail: tomasz.slowik@up.lublin.pl 3. Miejsce dostawy: ul. Głęboka 28, 20-612 Lublin Nazwa Jednostki: KMR Pokój/pomieszczenie nr: 0.54 |
| --- |
| Lp. | Oczekiwane parametry techniczne | Wymagane parametry techniczne | Oferowane parametry techniczne |
| 1. | 2. | 3. | 4. |
|  | Materiał roślinny: słoma, siano, trociny. | TAK |  |
|  | Wydajność: | 100 - 200 kg/h |  |
|  | Moc silnika: | 2,0 – 2,5 kW |  |
|  | Zasilanie: | 400V |  |
|  | Sita: | Ø 4, 6 i 8 mm |  |
|  | Wymiary nie większe niż: | dł.100cm/szer.50cm/wys. 100cm |  |

* W rubryce nr 4 „Oferowane” należy wpisać tak lub nie, a w pozycjach, w których Zamawiający wymaga wpisania określonych parametrów – odpowiednio wpisać oferowane parametry.

.....................................................................

Podpis i pieczęć osoby/osób uprawnionej

do reprezentowania Wykonawcy

Załącznik nr 39

do Specyfikacji Istotnych

Warunków Zamówienia

Część 39

Specyfikacja techniczna zamawianego sprzętu

Nazwa sprzętu:  Zestaw badawczy przenośników cięgnowych i bezcięgnowych

Nr kontraktu/poz. w kontrakcie: 6/13

Zamawiana ilość (szt.): 1

Grupa i kod z CPV w ramach grupy:  42417000-2 Podnośniki i przenośniki; 42417300-5 Urządzenia przenośnikowe.

| 1. Zamawiający: Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie, Centrum Innowacyjno-Wdrożeniowe Nowych Technik i Technologii w Inżynierii Rolniczej 2. Osoba do kontaktu: dr inż. Tomasz Słowik telefon stacjonarny: 81 531 83 14 lub 81 531 83 15 telefon komórkowy: 608 044 309 mail: tomasz.slowik@up.lublin.pl 3. Miejsce dostawy: ul. Głęboka 28, 20-612 Lublin Nazwa Jednostki: Katedra Maszyn i Urządzeń Rolniczych Pokój/pomieszczenie nr: 1.52 |
| --- |
| Lp. | Oczekiwane parametry techniczne | Wymagane parametry techniczne | Oferowane parametry techniczne |
| 1. | 2. | 3. | 4. |
| 1. Przenośnik taśmowy |
|  | Długość przenośnika | 2000 mm ( 10% |  |
|  | Szerokość taśmy przenośnika | 200 ( 300 mm |  |
|  | Rodzaj konstrukcji | Przenośna |  |
|  | Przenośnik posadowiony na regulowanych stopach z wibroizolatorami | Tak |  |
|  | Układ taśmy | Nieckowy |  |
|  | Taśma elastyczna wykonana z antystatycznego i niepalnego materiału, przeznaczona do transportu ładunków w postaci materiałów sypkich | Tak |  |
|  | Lej zasypowy wyposażony w mechanizm umożliwiający płynną regulację ilości materiału podawanego na taśmę przenośnika (płynna regulacja wielkości szczeliny w leju zasypowym) | Tak |  |
|  | Kosz wysypowy posiadający mechanizm umożliwiający szybkie opróżnianie jego zawartości do zewnętrznego pojemnika | Tak |  |
|  | Maksymalna moc napędu | 0,55 kW |  |
|  | Regulacja prędkości liniowej przesuwu taśmy przenośnika | W zakresie od 0 do co najmniej 1,5 m/s |  |
|  | Płynna regulacja kąta pochylenia przenośnika względem podłoża | W zakresie od 0 do co najmniej 15 stopni |  |
|  | Układ pomiaru wielkości kąta pochylenia przenośnika względem podłoża | Dokładność nie gorsza niż 1 stopnia |  |
|  | Układ pomiaru prędkości liniowej przesuwu taśmy przenośnika z cyfrowym odczytem | Tak |  |
|  | Układ ciągłego pomiaru masy transportowanego materiału (zawierający wagę zainstalowaną na przenośniku), zapewniający zapis wartości w komputerze | Tak |  |
|  | Cyfrowy rejestrator czasu pracy przenośnika | Dokładność pomiaru czasu nie gorsza niż 0,1 sekundy |  |
|  | Układ pomiaru obciążenia silnika | Odczyt cyfrowy |  |
| 2. Przenośnik zabierakowy z górną gałęzią roboczą |
|  | Długość przenośnika | 2000 mm ( 10% |  |
|  | Szerokość przenośnika | 200 ( 250 mm |  |
|  | Rodzaj konstrukcji | Przenośna |  |
|  | Przenośnik posadowiony na regulowanych stopach z wibroizolatorami | Tak |  |
|  | Lej zasypowy wyposażony w mechanizm umożliwiający płynną regulację ilości materiału podawanego na taśmę przenośnika (płynna regulacja wielkości szczeliny w leju zasypowym) | Tak |  |
|  | Kosz wysypowy posiadający mechanizm umożliwiający szybkie opróżnianie jego zawartości do zewnętrznego pojemnika | Tak |  |
|  | Maksymalna moc napędu | 0,55 kW |  |
|  | Regulacja prędkości roboczej przenośnika | W zakresie od 0 do co najmniej 1,5 m/s |  |
|  | Płynna regulacja kąta pochylenia przenośnika względem podłoża | W zakresie od 0 do co najmniej 45 stopni |  |
|  | Układ pomiaru wielkości kąta pochylenia rynny przenośnika względem podłoża | Dokładność nie gorsza niż 1 stopień |  |
|  | Układ pomiaru prędkości roboczej przenośnika z cyfrowym odczytem | Tak |  |
|  | Cyfrowy rejestrator czasu pracy przenośnika | Dokładność pomiaru czasu nie gorsza niż 0,1 sekundy |  |
|  | Układ pomiaru obciążenia silnika | Odczyt cyfrowy |  |
| 3. Przenośnik zabierakowy z dolną gałęzią roboczą |
|  | Długość przenośnika | 2000 mm ( 10% |  |
|  | Szerokość przenośnika | 200 ( 250 mm |  |
|  | Rodzaj konstrukcji | Przenośna |  |
|  | Przenośnik posadowiony na regulowanych stopach z wibroizolatorami | Tak |  |
|  | Lej zasypowy wyposażony w mechanizm umożliwiający płynną regulację ilości materiału podawanego na taśmę przenośnika (płynna regulacja wielkości szczeliny w leju zasypowym) | Tak |  |
|  | Kosz wysypowy posiadający mechanizm umożliwiający szybkie opróżnianie jego zawartości do zewnętrznego pojemnika | Tak |  |
|  | Maksymalna moc napędu | 0,55 kW |  |
|  | Regulacja prędkości roboczej przenośnika | W zakresie od 0 do co najmniej 1,5 m/s |  |
|  | Płynna regulacja kąta pochylenia przenośnika względem podłoża | W zakresie od 0 do co najmniej 15 stopni |  |
|  | Układ pomiaru wielkości kąta pochylenia rynny przenośnika względem podłoża | Dokładność nie gorsza niż 1 stopień |  |
|  | Układ pomiaru prędkości roboczej przenośnika z cyfrowym odczytem | Tak |  |
|  | Cyfrowy rejestrator czasu pracy przenośnika | Dokładność pomiaru czasu nie gorsza niż 0,1 sekundy |  |
|  | Układ pomiaru obciążenia silnika | Odczyt cyfrowy |  |
| 4. Przenośnik płytkowy |
|  | Długość przenośnika | 2000 mm ( 10% |  |
|  | Szerokość łańcucha płytkowego | 82 mm ( 10% |  |
|  | Łańcuch płytkowy wykonany z tworzywa lub stali k.o. | Tak |  |
|  | Rodzaj konstrukcji | Przenośna |  |
|  | Przenośnik z zakrętem pod kątem 90 stopni, stanowiącym łuk o odpowiednim promieniu | Tak |  |
|  | Przenośnik wyposażony w stoliki umieszczone na jego początku oraz na końcu | Tak |  |
|  | Przenośnik posadowiony na regulowanych stopach | Tak |  |
|  | Maksymalna moc napędu | 0,55 kW |  |
|  | Regulacja prędkości roboczej przenośnika | W zakresie od 0 do co najmniej 1,5 m/s |  |
|  | Płynna regulacja kąta pochylenia przenośnika względem podłoża | W zakresie od 0 do co najmniej 10 stopni |  |
|  | Układ pomiaru wielkości kąta pochylenia przenośnika względem podłoża | Dokładność nie gorsza niż 1 stopień |  |
|  | Układ pomiaru prędkości roboczej przenośnika z cyfrowym odczytem | Tak |  |
|  | Cyfrowy rejestrator czasu pracy przenośnika | Dokładność pomiaru czasu nie gorsza niż 0,1 sekundy |  |
|  | Układ pomiaru obciążenia silnika | Odczyt cyfrowy |  |
| 5. Przenośnik czerpakowy |
|  | Wysokość przenośnika | 1500 ( 2000 mm |  |
|  | Pojemność czerpaka | 1 ( 2 dm3 |  |
|  | Rodzaj konstrukcji | Przenośna |  |
|  | Przenośnik posadowiony na regulowanych stopach z wibroizolatorami | Tak |  |
|  | Lej zasypowy wyposażony w mechanizm umożliwiający płynną regulację ilości materiału podawanego na taśmę przenośnika (płynna regulacja wielkości szczeliny w leju zasypowym) | Tak |  |
|  | Kosz wysypowy posiadający mechanizm umożliwiający szybkie opróżnianie jego zawartości do zewnętrznego pojemnika | Tak |  |
|  | Maksymalna moc napędu | 0,55 kW |  |
|  | Regulacja prędkości roboczej przenośnika | W zakresie od 0 do co najmniej 1,5 m/s |  |
|  | Płynna regulacja kąta pochylenia przenośnika względem podłoża | W zakresie od 60 do 90 stopni |  |
|  | Układ pomiaru wielkości kąta pochylenia rynny przenośnika względem podłoża | Dokładność nie gorsza niż 1 stopień |  |
|  | Układ pomiaru prędkości roboczej przenośnika z cyfrowym odczytem | Tak |  |
|  | Cyfrowy rejestrator czasu pracy przenośnika | Dokładność pomiaru czasu nie gorsza niż 0,1 sekundy |  |
|  | Układ pomiaru obciążenia silnika | Odczyt cyfrowy |  |
| 6. Przenośnik ślimakowy |
|  | Długość zsyp/wysyp | 2000 mm ( 10% |  |
|  | Średnica ślimaka | 100 mm ( 10% |  |
|  | Rodzaj konstrukcji | Przenośna |  |
|  | Przenośnik posadowiony na regulowanych stopach z wibroizolatorami | Tak |  |
|  | Lej zasypowy wyposażony w mechanizm umożliwiający płynną regulację ilości materiału podawanego na taśmę przenośnika (płynna regulacja wielkości szczeliny w leju zasypowym) | Tak |  |
|  | Kosz wysypowy posiadający mechanizm umożliwiający szybkie opróżnianie jego zawartości do zewnętrznego pojemnika | Tak |  |
|  | Maksymalna moc napędu | 0,55 kW |  |
|  | Regulacja prędkości obrotowej ślimaka | W zakresie od 0 do co najmniej 200 obr/min |  |
|  | Płynna regulacja kąta pochylenia przenośnika względem podłoża | W zakresie od 0 do co najmniej 45 stopni |  |
|  | Układ pomiaru wielkości kąta pochylenia przenośnika względem podłoża | Dokładność nie gorsza niż 1 stopień |  |
|  | Układ pomiaru prędkości obrotowej ślimaka z cyfrowym odczytem | Tak |  |
|  | Cyfrowy rejestrator czasu pracy przenośnika | Dokładność pomiaru czasu nie gorsza niż 0,1 sekundy |  |
|  | Układ pomiaru obciążenia silnika | Odczyt cyfrowy |  |
| 7 | Przenośnik grawitacyjny |  |  |
|  | Długość zsyp/wysyp | 2000 mm ( 10% |  |
|  | Szerokość przenośnika | 200 mm ( 10% |  |
|  | Wysokość ścianek przenośnika | 200 mm ( 10% |  |
|  | Rodzaj konstrukcji | Przenośna |  |
|  | Koryto przenośnika w kształcie litery „U” z przykrywką wykonaną z przeźroczystego materiału | Tak |  |
|  | Lej zasypowy wyposażony w mechanizm umożliwiający płynną regulację ilości materiału podawanego na taśmę przenośnika (płynna regulacja wielkości szczeliny w leju zasypowym) | Tak |  |
|  | Wysyp przemieszczanego materiału z przenośnika do naczynia pomiarowego | Tak |  |
|  | Przenośnik wyposażony w wymienne dna koryta wykonane z następujących materiałów: metal, tworzywo sztuczne, drewno | Co najmniej 3 sztuki |  |
|  | Płynna regulacja kąta pochylenia przenośnika względem podłoża | W zakresie od 0 do co najmniej 45 stopni |  |
|  | Układ pomiaru wielkości kąta pochylenia przenośnika względem podłoża | Dokładność nie gorsza niż 1 stopień |  |
|  | Układ pomiaru prędkości z jaką przemieszczany materiał opuszcza koryto przenośnika (odczyt cyfrowy) | Tak |  |
|  | Cyfrowy rejestrator czasu | Dokładność pomiaru czasu nie gorsza niż 0,1 sekundy |  |
| 8 | Wyposażenie dodatkowe |  |  |
|  | Pojemnik o pojemności 5 litrów, wyposażony w uchwyt ułatwiający przenoszenie | Co najmniej 6 sztuk |  |
|  | Zbiornik o pojemności 40 litrów ( 25% | 12 sztuk |  |
|  | Waga cyfrowa o maksymalnym dopuszczalnym obciążeniu nie mniejszym niż 30 kg i dokładności pomiaru nie gorszej niż ( 20% | 6 sztuk |  |
|  | Przedłużacze zasilające nie rozgałęziane, nie krótsze niż 2 m | Co najmniej 4 sztuki |  |

Dodatkowe wymagania Zamawiającego:

| 1/ | Szkolenie z zakresu obsługi zestawu dla 2 osób w miejscu jego montażu | TAK |  |
| --- | --- | --- | --- |

* W rubryce nr 4 „Oferowane” należy wpisać tak lub nie, a w pozycjach, w których Zamawiający wymaga wpisania określonych parametrów – odpowiednio wpisać oferowane parametry.

.....................................................................

Podpis i pieczęć osoby/osób uprawnionej

do reprezentowania Wykonawcy

Załącznik nr 40

do Specyfikacji Istotnych

Warunków Zamówienia

Część 40

Specyfikacja techniczna zamawianego sprzętu

Nazwa sprzętu:  Stanowisko badawcze przenośników pneumatycznych

Nr kontraktu/poz. w kontrakcie: 6/14

Zamawiana ilość (szt.): 1

Grupa i kod z CPV w ramach grupy:  42417100-3 Przenośniki lub przenośniki pneumatyczne

| 1. Zamawiający: Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie, Centrum Innowacyjno-Wdrożeniowe Nowych Technik i Technologii w Inżynierii Rolniczej 2. Osoba do kontaktu: dr inż. Tomasz Słowik telefon stacjonarny: 81 531 83 14 lub 81 531 83 15 telefon komórkowy: 608 044 309 mail: tomasz.slowik@up.lublin.pl 3. Miejsce dostawy: ul. Głęboka 28, 20-612 Lublin Nazwa Jednostki: Katedra Maszyn i Urządzeń Rolniczych Pokój/pomieszczenie nr: 1.52 |
| --- |
| Lp. | Oczekiwane parametry techniczne | Wymagane parametry techniczne | Oferowane parametry techniczne |
| 1. | 2. | 3. | 4. |
|  | Laboratoryjny przenośnik ssąco-tłoczący wyposażony w wentylator promieniowy napędzany silnikiem elektrycznym zasilanym w sposób umożliwiający dokonywanie płynnej zmiany jego obrotów | Tak |  |
|  | Maksymalna moc silnika napędu wentylatora | 7,5 kW |  |
|  | Maksymalna moc silnika napędu dozownika | 0,55 kW |  |
|  | Płynna regulacja obrotów wentylatora | W zakresie co najmniej od 1400 do 3500 obr/min |  |
|  | Linia transportowa złożona z: dozownika łopatkowego, głowicy ssącej, rurociągu oraz cyklonów | Tak |  |
|  | Rurociąg pomiarowy z wbudowaną kryzą pomiarową oraz dławnicą przepływu | Tak |  |
|  | Pomiar temperatury w rurociągu |  |  |
|  | zakres pomiarowy nie mniejszy niż: | od -40 do +150 °C |  |
|  | zdolność rozdzielcza nie gorsza niż: | 0,1°C |  |
|  | dokładność pomiaru w zakresie od -10 do 50 °C | ±0,2°C |  |
|  | dokładność pomiaru w pozostałym zakresie | ± 0,4°C |  |
|  | Pomiar wilgotności powietrza w rurociągu |  |  |
|  | zakres pomiarowy: | od 0 do 100% RH |  |
|  | zdolność rozdzielcza nie gorsza niż: | 0,1%RH |  |
|  | dokładność pomiaru nie gorsza niż: | ± 2% RH |  |
|  | Pomiar ciśnienia w rurociągu |  |  |
|  | dla zakresu pomiarowego oscylującego przy wartościach 0 mBar parametry nie gorsze niż: | zdolność rozdzielcza 0,01 mBar; dokładność ± 0,1 mBar |  |
|  | dla zakresu pomiarowego ± 10 mBar parametry nie gorsze niż: | zdolność rozdzielcza 0,001 mBar; dokładność ± 0,01 mBar |  |
|  | dla zakresu pomiarowego ± 2000 mBar parametry nie gorsze niż: | zdolność rozdzielcza 1 mBar; dokładność ± 10 mBar |  |
|  | dla zakresu pomiarowego od 10 do 30 Bar parametry nie gorsze niż: | zdolność rozdzielcza 0,01 Bar; dokładność ± 0,2% |  |
|  | Prędkości przepływu powietrza w rurociągu |  |  |
|  | zakres pomiarowy nie mniejszy niż: | od 0 do 60 m/s |  |
|  | zdolność rozdzielcza nie gorsza niż: | 0,01 m/s |  |
|  | dokładność pomiaru nie gorsza niż: | ± 1% |  |
|  | Pomiar prędkości obrotowej |  |  |
|  | zakres pomiarowy nie mniejszy niż: | 20 do 20 000 obr/min |  |
|  | zdolność rozdzielcza nie gorsza niż: | 1 obr/min |  |
|  | dokładność pomiaru nie gorsza niż: | ± 1 cyfra |  |
|  | Pomiar zapylenia powietrza |  |  |
|  | zakres pomiarowy nie mniejszy niż: | stężenie masowe pyłu 1-50 000 μg/m3 |  |
|  | zliczanie cząstek | 1-500 000/min |  |
|  | wielkość wykrywanych cząstek nie gorsza niż: | 0,5-10,0 μm |  |
|  | dokładność pomiaru nie gorsza niż: | ± 10 % średniej |  |
|  | Moduł do pomiaru zużycia energii elektrycznej | Tak |  |
|  | Jednostka mikroprocesorowa umożliwiająca wirtualne tworzenie i badanie układów pneumatycznych | Tak |  |

Dodatkowe wymagania Zamawiającego:

| 1/ | Szkolenie z zakresu obsługi stanowiska dla 2 osób | TAK |  |
| --- | --- | --- | --- |

* W rubryce nr 4 „Oferowane” należy wpisać tak lub nie, a w pozycjach, w których Zamawiający wymaga wpisania określonych parametrów – odpowiednio wpisać oferowane parametry.

.....................................................................

Podpis i pieczęć osoby/osób uprawnionej

do reprezentowania Wykonawcy

Załącznik nr 41

do Specyfikacji Istotnych

Warunków Zamówienia

Część 41

Specyfikacja techniczna zamawianego sprzętu

Nazwa sprzętu:  Zestaw badawczy właściwości materiałów sypkich pochodzenia rolniczego

Nr kontraktu/poz. w kontrakcie: 6/15

Zamawiana ilość (szt.): 1 , Grupa i kod z CPV w ramach grupy:  38410000-2 Przyrządy pomiarowe

| 1. Zamawiający: Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie, Centrum Innowacyjno-Wdrożeniowe Nowych Technik i Technologii w Inżynierii Rolniczej 2. Osoba do kontaktu: dr inż. Tomasz Słowik telefon stacjonarny: 81 531 83 14 lub 81 531 83 15 telefon komórkowy: 608 044 309, mail: tomasz.slowik@up.lublin.pl 3. Miejsce dostawy: ul. Głęboka 28, 20-612 Lublin Nazwa Jednostki: Katedra Maszyn i Urządzeń Rolniczych, Pokój/pomieszczenie nr: 1.52 |
| --- |
| Lp. | Oczekiwane parametry techniczne | Wymagane parametry techniczne | Oferowane parametry techniczne |
| 1. | 2. | 3. | 4. |
| 1 | Stanowisko badawcze pomiaru kąta tarcia statycznego |  |  |
|  | Przyrząd w postaci równi pochyłej wyposażonej w układ płynnej regulacji oraz pomiaru kąta pochylenia rynny pomiarowej względem podstawy | Tak |  |
|  | Szerokość rynny pomiarowej | W granicach 80 ( 200 mm |  |
|  | Długość rynny pomiarowej | W granicach 600 ( 1000 mm |  |
|  | Regulacja wielkości kąta pochylenia rynny pomiarowej względem podstawy przyrządu | Od 0 do co najmniej 60 stopni |  |
|  | Układ pomiaru wielkości kąta występującego pomiędzy rynną pomiarową a podstawą przyrządu | Dokładność nie gorsza niż 1 stopień |  |
|  | Możliwość szybkiej i łatwej wymiany powierzchni trących | Tak |  |
|  | Zestaw wymiennych powierzchni trących wykonanych z różnego rodzaju materiałów | Co najmniej 3 sztuki (w tym jedna wykonana z gumy i jedna ze stali) |  |
| 2 | Celka Jenikego (Aparat do bezpośredniego ścinania) |  |  |
|  | Urządzenie pomiarowe do badania tarcia wewnętrznego materiałów ziarnistych | Tak |  |
|  | Dwuczęściowa komora pomiarowa o średnicy D = 210mm i wysokości w zakresie od 0,3D do 0,4D, przeznaczona do badania walcowych próbek wraz ze stemplem przekazującym obciążenie pionowe na próbkę | Tak |  |
|  | Regulacja wartości zadawanych naprężeń normalnych | W zakresie co najmniej do 100kPa |  |
|  | Głowica do pomiaru siły pionowej w zakresie nie mniejszym niż od 0 do 5kN i dokładności pomiaru nie gorszej niż 0,1 % pełnego zakresu pomiarowego. | Tak |  |
|  | Głowica do pomiaru siły poziomej w zakresie nie mniejszym niż od 0 do 5kN i dokładności pomiaru nie gorszej niż 0,1 % pełnego zakresu pomiarowego. | Tak |  |
| 3 | Stanowisko badawcze do określania kąta naturalnego usypu |  |  |
|  | Stanowisko zawierające przyrząd pomiarowy złożony z leja zasypowego z zasuwą, statywu, na którym umieszczony jest lej oraz z okrągłej płytki pomiarowej umieszczonej obrotowo w podstawie. | Tak |  |
|  | Pojemność leja zasypowego | 0,2 ( 0,5 dm3 |  |
|  | Skala układu pomiarowego wysokości położenia leja zasypowego pokazująca 0 w chwili styku spodu leja z płytką pomiarową. | Tak |  |
|  | Wysokość statywu umożliwiająca osiągnięcie skrajnego górnego położenia dolnej krawędzi leja zasypowego na wysokości co najmniej 150mm | Tak |  |
|  | Układ płynnej regulacji wysokości położenia leja zasypowego, pozwalająca na uzyskanie położeń od skrajnego dolnego (przy którym spód leja dotyka płytki pomiarowej) do skrajnego górnego (maksymalnego). | Tak |  |
|  | Układ pomiarowy wysokości położenia dolnej krawędzi leja zasypowego z dokładnością nie gorszą niż | 1 mm |  |
|  | Skala pomiarowa (umieszczona na płytce pomiarowej) do odczytywania średnicy stożka utworzonego przez materiał zsypany z leja zasypowego z dokładnością nie gorszą niż | 1 mm |  |
| 4 | Wyposażenie dodatkowe |  |  |
|  | Pojemnik o pojemności 1 litra wyposażony w uchwyt ułatwiający przenoszenie | Co najmniej 1 sztuka |  |
|  | Pojemnik o pojemności 2 litrów | 4 sztuki |  |
|  | Pojemnik o pojemności 5 litrów | 6 sztuk |  |
|  | Zbiornik o pojemności 10 litrów | Co najmniej 3 sztuki |  |
|  | Waga cyfrowa o maksymalnym dopuszczalnym obciążeniu nie mniejszym niż | 4 kg i dokładności nie gorszej niż 0,1 g |  |
|  | Waga cyfrowa o maksymalnym dopuszczalnym obciążeniu nie mniejszym niż | 30kg |  |

Dodatkowe wymagania Zamawiającego:

| 1/ | Szkolenie z zakresu obsługi zestawu dla 2 osób | TAK |  |
| --- | --- | --- | --- |

* W rubryce nr 4 „Oferowane” należy wpisać tak lub nie, a w pozycjach, w których Zamawiający wymaga wpisania określonych parametrów – odpowiednio wpisać oferowane parametry.

.....................................................................

Podpis i pieczęć osoby/osób uprawnionej

do reprezentowania Wykonawcy

Załącznik nr 42

do Specyfikacji Istotnych

Warunków Zamówienia

Część 42

Specyfikacja techniczna zamawianego sprzętu

# Nazwa sprzętu: Zestaw badawczo-dydaktyczny urządzeń udojowych

# Nr kontraktu/poz. w kontrakcie:	6/17

Zamawiana ilość:

1/ przenośny zestaw do diagnostyki dojarek mechanicznych – szt. 1

2/ zintegrowany system zarządzania oborą z pojedynczymi elementami wykonawczymi - szt. 1

3/ kompletna dojarka bańkowa - szt. 1

4/ kompletna dojarka rurociągowa, szt. 1

Grupa i kod z CPV w ramach grupy: 38410000-2 Przyrządy pomiarowe; 38570000-1 Przyrządy i aparatura nastawcza i kontrolna; 16620000-7 Dojarki;

| 1. Zamawiający: Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie, Centrum Innowacyjno-Wdrożeniowe Nowych Technik i Technologii w Inżynierii Rolniczej 2. Osoba do kontaktu: dr inż. Tomasz Słowik telefon stacjonarny: 81 531 83 14 lub 81 531 83 15 telefon komórkowy: 608 044 309, mail: tomasz.slowik@up.lublin.pl 3. Miejsce dostawy: ul. Głęboka 28, 20-612 Lublin Nazwa Jednostki: Katedra Maszyn i Urządzeń Rolniczych, Pokój/pomieszczenie nr: 2.59 |
| --- |
| Lp. | Oczekiwane parametry techniczne | Wymagane parametry techniczne | Oferowane parametry techniczne |
| 1. | 2. | 3. | 4. |
| 1. | Przenośny zestaw do diagnostyki dojarek mechanicznych – szt. 1 |
| 1.1. | Pomiar podciśnienia w instalacji w zakresie co najmniej | od 1,0 do 75 kPa |  |
| 1.2. | Pomiar wydajność pompy próżniowej w zakresie co najmniej | 300 – 6000 dm3/min. |  |
| 1.3. | Pomiar i analiza parametrów pracy pulsatorów |
| a) | pomiar częstotliwość pulsacji w zakresie co najmniej | od 33 do 80 puls/min |  |
| b) | pomiar stosunku taktu ssania do masażu | od 1/1 do 1/3 |  |
| c) | pomiar współczynnik pulsatora | 0,5 do 0,75 |  |
| d) | charakterystyka podciśnieniowa pulsatora opisana parametrami lub przedstawiona graficznie | Tak |  |
| 1.4. | Pomiar i analiza parametrów gumy strzykowej, np. siły naciągu | Tak |  |
| 1.5. | Wydruk wyników pomiarów parametrów pulsatora | Tak |  |
| 2. | Zintegrowany system zarządzania oborą z pojedynczymi elementami wykonawczymi szt. 1 |
| 2.1. | Jednostka mikroprocesorowa zawierająca program zarządzania stadem z możliwością podłączenia stanowisk udojowych, umożliwiający symulowany doju i innych urządzeń z programem dla obór wolno stanowiskowych i uwięziowych z obsługą w języku polskim | Tak |  |
| a) | Urządzenie do pomiaru aktywności krowy z możliwością podłączenia do systemu zarządzania | Tak |  |
| b) | Stanowisko udojowe hali udojowej (elektroniczny pulsator, automatyczne zdejmowanie kubków udojowych, czujnik przepływu, podział na fazy doju, stanowisko mycia, aparat udojowy o pojemności do 250 ml | Tak |  |
| c) | Stanowisko udojowe hali udojowej (elektroniczny pulsator, automatyczne zdejmowanie kubków udojowych, panel sterujący z wyświetlaniem danych doju – ilości udojonego mleka, tempa oddawania mleka, stanowisko mycia, aparat udojowy o pojemności powyżej 250 ml | Tak |  |
| d) | Stacja paszowa z jednym dozownikiem paszy oraz systemem identyfikacji krowy | Tak |  |
| 2.2. | Projekt rozmieszczenia urządzeń w laboratorium | Tak |  |
| 2.3. | Montaż stanowisk i wykonanie instalacji podłączeniowej stanowisk oraz pozostałych elementów systemu zarządzania oborą | Tak |  |
| 3. | Kompletna dojarka bańkowa - szt. 1 |
| a) | instalacja podciśnieniowa z rur ocynkowanych | ( 1’’, długość max 8m |  |
| b) | agregat próżniowy ze zbiornikiem wyrównawczym | Tak |  |
| c) | kompletny aparat bańkowy (bańka, pulsator, kubki udojowe, kolektor) – szt. 2 | Tak |  |
| d) | myjnia pulsacyjna – szt. 1 | Tak |  |
| e) | kompletu szczotek do mycia aparatu udojowego | Tak |  |
| 3.1. | Projekt montażu na ścianie laboratorium doju | Tak |  |
| 3.2. | Montaż dojarki | Tak |  |
| 4. | Kompletna dojarka rurociągowa, szt. 1 |  |  |
| a) | instalacja podciśnieniowa z rur stalowych ocynkowanych | Długość max 8 m |  |
| b) | rurociąg mleczny | Długość max 8 m |  |
| c) | jednostka końcowa z elektronicznym urządzeniem sterującym pracą pompy mleka | Tak |  |
| d) | agregat próżniowy ze zbiornikiem wyrównawczym o wydajności nie mniejszej niż | 850 dm3/min. |  |
| e) | myjnia elektroniczna z bojlerem wodnym | Tak |  |
| f) | aparat udojowy (pulsator mechaniczny, urządzenie umożliwiające dój z podziałem na fazy doju, aparat udojowy) – szt. 2 | Tak |  |
| g) | aparat udojowy (pulsator elektroniczny, automatyczne zdejmowanie aparatu udojowego po zakończeniu doju, pomiar ilości udojonego mleka) – 1 szt. | Tak |  |
| h) | kompletu szczotek do mycia aparatu udojowego | Tak |  |
| 4.1. | Sztuczne wymię do symulacji doju | Tak |  |
| 4.2. | Projekt montażu na ścianie laboratorium doju | Tak |  |
| 4.3. | Montaż dojarki | Tak |  |

* W rubryce nr 4 „Oferowane” należy wpisać tak lub nie, a w pozycjach, w których Zamawiający wymaga wpisania określonych parametrów – odpowiednio wpisać oferowane parametry.

.....................................................................

Podpis i pieczęć osoby/osób uprawnionej

do reprezentowania Wykonawcy

Załącznik nr 43

do Specyfikacji Istotnych

Warunków Zamówienia

Część 43

Specyfikacja techniczna zamawianego sprzętu

Nazwa sprzętu:  Młyn planetarno – kulowy do rozdrabniania materiałów roślinnych

Nr kontraktu/poz. w kontrakcie: 8/16

Zamawiana ilość (szt.): 1

Grupa i kod z CPV w ramach grupy: 38000000-5 Sprzęt laboratoryjny, optyczny i precyzyjny (z wyjątkiem szklanego)

| 1. Zamawiający: Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie, Centrum Innowacyjno-Wdrożeniowe Nowych Technik i Technologii w Inżynierii Rolniczej 2. Osoba do kontaktu: dr inż. Tomasz Słowik telefon stacjonarny: 81 531 83 14 lub 81 531 83 15 telefon komórkowy: 608 044 309 mail: tomasz.slowik@up.lublin.pl 3. Miejsce dostawy: ul. Głęboka 28, 20-612 Lublin Nazwa Jednostki: CLB Pokój/pomieszczenie nr: 3,28 |
| --- |
| Lp. | Oczekiwane parametry techniczne | Wymagane parametry techniczne | Oferowane parametry techniczne |
| 1. | 2. | 3. | 4. |
|  | Pojemność naczynia mielącego co najmniej w zakresie | od 12 ml do 500 ml |  |
|  | Frakcja końcowa rozdrobnienia | < 1 (m |  |
|  | Objętość wsadu nie mniejsza niż | 220 ml |  |
|  | Programowany czas startu | TAK |  |
|  | Do rozdrabniania materiałów: miękkich, twardych, kruchych, włóknistych - suchych lub mokrych | TAK |  |

Dodatkowe wymagania Zamawiającego:

| 1/ | W zestawie wymagane naczynie i kule mielące | TAK |  |
| --- | --- | --- | --- |

* W rubryce nr 4 „Oferowane” należy wpisać tak lub nie, a w pozycjach, w których Zamawiający wymaga wpisania określonych parametrów – odpowiednio wpisać oferowane parametry.

.....................................................................

Podpis i pieczęć osoby/osób uprawnionej

do reprezentowania Wykonawcy

Załącznik nr 44

do Specyfikacji Istotnych

Warunków Zamówienia

…………………………………….

(pieczęć Wykonawcy)

OŚWIADCZENIE SKŁADANE ZGODNIE Z ART. 24 UST. 1

USTAWY PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

Biorąc udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia na dostawę wraz z montażem aparatury naukowo-badawczej oraz wyposażenia dydaktycznego budynku Centrum Innowacyjno-Wdrożeniowego Nowych Technik i Technologii w Inżynierii Rolniczej przy ul. Głębokiej 28 w Lublinie z podziałem na 43 części, oświadczamy, że nie podlegamy wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy Pzp, ponieważ nie zachodzą nw. okoliczności skutkujące wykluczeniem nas z postępowania.

Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się:

1) wykonawców, którzy wyrządzili szkodę, nie wykonując zamówienia lub wykonując je nienależycie, lub zostali zobowiązani do zapłaty kary umownej, jeżeli szkoda ta lub obowiązek zapłaty kary umownej wynosiły nie mniej niż 5% wartości realizowanego zamówienia i zostały stwierdzone orzeczeniem sądu, które uprawomocniło się w okresie 3 lat przed wszczęciem postępowania;

1a) wykonawców, z którymi dany zamawiający rozwiązał albo wypowiedział umowę w sprawie zamówienia publicznego albo odstąpił od umowy w sprawie zamówienia publicznego, z powodu okoliczności, za które wykonawca ponosi odpowiedzialność, jeżeli rozwiązanie albo wypowiedzenie umowy albo odstąpienie od niej nastąpiło w okresie 3 lat przed wszczęciem postępowania, a wartość niezrealizowanego zamówienia wyniosła, co najmniej 5% wartości umowy;

2) wykonawców, w stosunku, do których otwarto likwidację lub których upadłość ogłoszono, z wyjątkiem wykonawców, którzy po ogłoszeniu upadłości zawarli układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku upadłego;

3) wykonawców, którzy zalegają z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, z wyjątkiem przypadków, gdy uzyskali oni przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie, rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;

4) osoby fizyczne, które prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;

5) spółki jawne, których wspólnika prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia ,przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;

6) spółki partnerskie, których partnera lub członka zarządu prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;

7) spółki komandytowe oraz spółki komandytowo-akcyjne, których komplementariusza prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;

8) osoby prawne, których urzędującego członka organu zarządzającego prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;

9) podmioty zbiorowe, wobec których sąd orzekł zakaz ubiegania się o zamówienia na podstawie przepisów o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary;

10) wykonawców będących osobami fizycznymi, które prawomocnie skazano za przestępstwo, o którym mowa w art. 9 lub art. 10 ustawy z dnia 15 czerwca 2012r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. poz. 769) – przez okres 1 roku od dnia uprawomocnienia się wyroku;

11) wykonawców będących spółką jawną, spółką partnerską, spółką komandytową, spółką komandytowo-akcyjną lub osobą prawną, których odpowiednio wspólnika, partnera, członka zarządu, komplementariusza lub urzędującego członka organu zarządzającego prawomocnie skazano za przestępstwo, o którym mowa w art. 9 lub art. 10 ustawy z dnia 15 czerwca 2012r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej – przez okres 1 roku od dnia uprawomocnienia się wyroku.

................................ dnia................. 2013 roku

(miejscowość)

...............................................................

Podpis i pieczęć osoby/osób uprawnionej

do reprezentowania Wykonawcy

Załącznik nr  45

do Specyfikacji Istotnych

Warunków Zamówienia

………………………………….…

(pieczęć Wykonawcy)

OŚWIADCZENIE SKŁADANE ZGODNIE Z ART. 22 UST. 1 USTAWY PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

Biorąc udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia na dostawę wraz z montażem aparatury naukowo-badawczej oraz wyposażenia dydaktycznego budynku Centrum Innowacyjno-Wdrożeniowego Nowych Technik i Technologii w Inżynierii Rolniczej przy ul. Głębokiej 28 w Lublinie z podziałem na 43 części, oświadczamy, że możemy ubiegać się o udzielenie zamówienia, ponieważ spełniamy warunki zgodnie z art. 22 ust.1 ustawy Prawo zamówień publicznych dotyczące:

1/ posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania,

2/ posiadania wiedzy i doświadczenia,

3/ dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,

4/ sytuacji ekonomicznej i finansowej.

............................... dnia............ 2013 r.

( miejscowość)

.....................................................................

Podpis i pieczęć osoby/osób uprawnionej

do reprezentowania Wykonawcy

Załącznik nr 46

do Specyfikacji Istotnych

Warunków Zamówienia

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY

O PRZYNALEŻNOŚCI LUB BRAKU PRZYNALEŻNOŚCI DO GRUPY KAPITAŁOWEJ

W TRYBIE ART. 26 UST. 2D USTAWY PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH*

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę wraz z montażem aparatury naukowo-badawczej oraz wyposażenia dydaktycznego budynku Centrum Innowacyjno-Wdrożeniowego Nowych Technik i Technologii w Inżynierii Rolniczej przy ul. Głębokiej 28 w Lublinie z podziałem na 43 części.

Nazwa Wykonawcy: 	………….…………………………………………………………………………..

Adres Wykonawcy: ……………………………………………………………..………………………...…

Numer telefonu: …………………………………………………………………………..….…………...…

Numer fax:…………………………………………………………….………………………….………….

E-mail: ……………………………………………………………………………………………………….

przedkładam informację, w trybie art. 26 ust. 2d ustawy Prawo zamówień publicznych Dz. U. z 2010 r. nr 113, poz. 759 z późn. zm.), o tym, że:

( nie należę do grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5 ustawy Prawo zamówień publicznych; **

( należę do grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5 ustawy Prawo zamówień publicznych **.

W przypadku przynależności Wykonawcy do grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5 ustawy Prawo zamówień publicznych, Wykonawca składa wraz z ofertą listę podmiotów należących do grupy kapitałowej.**

……………………………………………

(miejscowość i data)

...................................................................

Podpis i pieczęć osoby/osób uprawnionej

do reprezentowania Wykonawcy

* Podpisuje każdy Wykonawca składający ofertę.

* W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie powyższy dokument składa każdy z Wykonawców oddzielnie.

** Odpowiednie zaznaczyć „X”

Załącznik nr 47

do specyfikacji istotnych

warunków zamówienia

Oferta Wykonawcy

Nazwa Wykonawcy:

………...............................................................................................................................................

…………………………………………………………………………………………………...…

Siedziba Wykonawcy:  ...........................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................

Adres do korespondencji: ...........................................................................................................................................................

Nr telefonu……………………………………………………………………………….………..

Nr faksu ..........................................................................................................................................

e-mail: ……………………………………………………………………………………..………

Nr NIP ..............................................................................................................................................

Nr REGON ......................................................................................................................................

skierowana do:

Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie

20-950 Lublin ul. Akademicka 13

Nawiązując do ogłoszenia w sprawie przetargu nieograniczonego, w którym otwarcie ofert nastąpi dnia ........................................ 2013 r., w siedzibie Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie ul. Akademicka 13, w Sali Kolegialnej oraz na podstawie pobranej SIWZ:

CZĘŚĆ 1*

1. Oferujemy wykonanie  dostawy automatycznego testera potencjału wytwórczego metanu, zgodnie z załącznikiem nr 1 do SIWZ:

Cena netto przedmiotu dostawy wynosi: ................................................................ zł,

(słownie: ........................................................................................................................).

stawka podatku VAT ......................... %,

Cena ofertowa brutto przedmiotu dostawy wynosi: ..................................................................................................................................... zł,

(słownie: ......................................................................................................................zł).

Udzielamy na przedmiot zamówienia ………….…. miesięcy gwarancji, z tym że Zamawiający wymaga udzielenia gwarancji na przedmiot zamówienia na minimum 24 miesiące.

Gwarancja liczona będzie od daty podpisania protokółu zdawczo-odbiorczego przez przedstawiciela Zamawiającego i Wykonawcy.

CZĘŚĆ 2*

2. Oferujemy wykonanie  dostawy  linii peletującej rośliny energetyczne i rolnicze, zgodnie z załącznikiem nr 2 do SIWZ:

Cena netto przedmiotu dostawy wynosi: ................................................................ zł,

(słownie: .......................................................................................................................).

stawka podatku VAT ......................... %,

Cena ofertowa brutto przedmiotu dostawy wynosi: ...................................................................................................................................... zł,

(słownie: .......................................................................................................................zł).

Udzielamy na przedmiot zamówienia ………………..……... miesięcy gwarancji, z tym że Zamawiający wymaga udzielenia gwarancji na przedmiot zamówienia na minimum 24 miesiące. Gwarancja liczona będzie od daty podpisania protokółu zdawczo-odbiorczego przez przedstawiciela Zamawiającego i Wykonawcy.

CZĘŚĆ 3*

3. Oferujemy wykonanie dostawy zestawu modułów fotowoltaicznych, zgodnie z załącznikiem nr 3 do SIWZ:

Cena netto przedmiotu dostawy wynosi: ................................................................ zł,

(słownie: .......................................................................................................................).

stawka podatku VAT ......................... %,

Cena ofertowa brutto przedmiotu dostawy wynosi: ..................................................................................................................................... zł,

(słownie: ......................................................................................................................zł).

Udzielamy na przedmiot zamówienia ……………….……... miesięcy gwarancji, z tym że Zamawiający wymaga udzielenia gwarancji na przedmiot zamówienia na minimum 24 miesięcy. Gwarancja liczona będzie od daty podpisania protokółu zdawczo-odbiorczego przez przedstawiciela Zamawiającego i Wykonawcy.

CZĘŚĆ 4*

4. Oferujemy wykonanie dostawy zestawu badawczo-dydaktycznego inteligentnych instalacji elektrycznych, zgodnie z załącznikiem nr 4 do SIWZ:

Cena netto przedmiotu dostawy wynosi: ................................................................ zł,

(słownie: .......................................................................................................................).

stawka podatku VAT ......................... %,

Cena ofertowa brutto przedmiotu dostawy wynosi: ..................................................................................................................................... zł,

(słownie: .....................................................................................................................zł).

Udzielamy na przedmiot zamówienia …………………….……. miesięcy gwarancji, z tym że Zamawiający wymaga udzielenia gwarancji na przedmiot zamówienia na minimum 24 miesięcy. Gwarancja liczona będzie od daty podpisania protokółu zdawczo-odbiorczego przez przedstawiciela Zamawiającego i Wykonawcy.

CZĘŚĆ 5*

5. Oferujemy wykonanie dostawy  zestawu do analizy parametrów fizykochemicznych surowców roślinnych – kalorymetr, lepkościomierz, lodówka, zgodnie z załącznikiem nr 5 do SIWZ:

Cena netto przedmiotu dostawy wynosi: ................................................................ zł,

(słownie: .......................................................................................................................).

stawka podatku VAT ......................... %,

Cena ofertowa brutto przedmiotu dostawy wynosi: .................................................................................................................................... zł,

(słownie: ....................................................................................................................zł).

Udzielamy na przedmiot zamówienia ………………….. miesięcy gwarancji, z tym że Zamawiający wymaga udzielenia gwarancji na przedmiot zamówienia na minimum 24 miesięcy. Gwarancja liczona będzie od daty podpisania protokółu zdawczo-odbiorczego przez przedstawiciela Zamawiającego i Wykonawcy.

CZĘŚĆ 6*

6. Oferujemy wykonanie dostawy zestawu do analizy parametrów fizykochemicznych surowców roślinnych - sprzęt laboratoryjny, zgodnie z załącznikiem nr 6 do SIWZ:

Cena netto przedmiotu dostawy wynosi: ................................................................ zł,

(słownie: .......................................................................................................................).

stawka podatku VAT ......................... %,

Cena ofertowa brutto przedmiotu dostawy wynosi: .................................................................................................................................... zł,

(słownie: ....................................................................................................................zł).

Udzielamy na przedmiot zamówienia …………………. miesięcy gwarancji, z tym że Zamawiający wymaga udzielenia gwarancji na przedmiot zamówienia na minimum 24 miesięcy. Gwarancja liczona będzie od daty podpisania protokółu zdawczo-odbiorczego przez przedstawiciela Zamawiającego i Wykonawcy.

CZĘŚĆ 7*

7. Oferujemy wykonanie dostawy zestawu do analizy parametrów fizykochemicznych surowców roślinnych - analizatory, młynki, licznik ziaren, zgodnie z załącznikiem nr 7 do SIWZ:

Cena netto przedmiotu dostawy wynosi: ................................................................ zł,

(słownie: .......................................................................................................................).

stawka podatku VAT ......................... %,

Cena ofertowa brutto przedmiotu dostawy wynosi: .................................................................................................................................... zł,

(słownie: ....................................................................................................................zł).

Udzielamy na przedmiot zamówienia ………………..……. miesięcy gwarancji, z tym że Zamawiający wymaga udzielenia gwarancji na przedmiot zamówienia na minimum 24 miesięcy. Gwarancja liczona będzie od daty podpisania protokółu zdawczo-odbiorczego przez przedstawiciela Zamawiającego i Wykonawcy,

CZĘŚĆ 8*

8. Oferujemy wykonanie dostawy zestawu do analizy parametrów fizykochemicznych surowców roślinnych – mierniki gęstości, temperatury, przepływu i prędkości, zgodnie z załącznikiem nr 8 do SIWZ:

Cena netto przedmiotu dostawy wynosi: ................................................................ zł,

(słownie: .......................................................................................................................).

stawka podatku VAT ......................... %,

Cena ofertowa brutto przedmiotu dostawy wynosi: .................................................................................................................................... zł,

(słownie: ....................................................................................................................zł).

Udzielamy na przedmiot zamówienia …………………. miesięcy gwarancji, z tym że Zamawiający wymaga udzielenia gwarancji na przedmiot zamówienia na minimum 24 miesiące. Gwarancja liczona będzie od daty podpisania protokółu zdawczo-odbiorczego przez przedstawiciela Zamawiającego i Wykonawcy.

CZĘŚĆ 9*

9. Oferujemy wykonanie dostawy zestawu do analizy parametrów fizykochemicznych surowców roślinnych – spektrofotometr dwuwiązkowy, zgodnie z załącznikiem nr 9 do SIWZ:

Cena netto przedmiotu dostawy wynosi: ................................................................ zł,

(słownie: .......................................................................................................................).

stawka podatku VAT ......................... %,

Cena ofertowa brutto przedmiotu dostawy wynosi: .................................................................................................................................... zł,

(słownie: ....................................................................................................................zł).

Udzielamy na przedmiot zamówienia …………………. miesięcy gwarancji, z tym że Zamawiający wymaga udzielenia gwarancji na przedmiot zamówienia na minimum 24 miesiące. Gwarancja liczona będzie od daty podpisania protokółu zdawczo-odbiorczego przez przedstawiciela Zamawiającego i Wykonawcy,

CZĘŚĆ 10*

10. Oferujemy wykonanie dostawy zestawu do analizy parametrów fizykochemicznych surowców roślinnych – wilgotnościomierze, zgodnie z załącznikiem nr 10 do SIWZ:

Cena netto przedmiotu dostawy wynosi: ................................................................ zł,

(słownie: .......................................................................................................................).

stawka podatku VAT ......................... %,

Cena ofertowa brutto przedmiotu dostawy wynosi: .................................................................................................................................... zł,

(słownie: ....................................................................................................................zł).

Udzielamy na przedmiot zamówienia …………………. miesięcy gwarancji, z tym że Zamawiający wymaga udzielenia gwarancji na przedmiot zamówienia na minimum 24 miesiące. Gwarancja liczona będzie od daty podpisania protokółu zdawczo-odbiorczego przez przedstawiciela Zamawiającego i Wykonawcy,

CZĘŚĆ 11*

11. Oferujemy wykonanie dostawy zestawu do analizy parametrów fizykochemicznych surowców roślinnych - mikroskop laboratoryjny z nakładką trinokularową z kamerą i  aparatem fotograficznym, zgodnie z załącznikiem nr 11 do SIWZ:

Cena netto przedmiotu dostawy wynosi: ................................................................ zł,

(słownie: .......................................................................................................................).

stawka podatku VAT ......................... %,

Cena ofertowa brutto przedmiotu dostawy wynosi: .................................................................................................................................... zł,

(słownie: ....................................................................................................................zł).

Udzielamy na przedmiot zamówienia …………………. miesięcy gwarancji, z tym że Zamawiający wymaga udzielenia gwarancji na przedmiot zamówienia na minimum 24 miesiące. Gwarancja liczona będzie od daty podpisania protokółu zdawczo-odbiorczego przez przedstawiciela Zamawiającego i Wykonawcy,

CZĘŚĆ 12*

12. Oferujemy wykonanie dostawy zestaw do analizy parametrów fizykochemicznych surowców roślinnych - prasa do tłoczenia oleju,  zgodnie z załącznikiem nr 12 do SIWZ:

Cena netto przedmiotu dostawy wynosi: ................................................................ zł,

(słownie: .......................................................................................................................).

stawka podatku VAT ......................... %,

Cena ofertowa brutto przedmiotu dostawy wynosi: .................................................................................................................................... zł,

(słownie: ....................................................................................................................zł).

Udzielamy na przedmiot zamówienia …………………. miesięcy gwarancji, z tym że Zamawiający wymaga udzielenia gwarancji na przedmiot zamówienia na minimum 24 miesiące. Gwarancja liczona będzie od daty podpisania protokółu zdawczo-odbiorczego przez przedstawiciela Zamawiającego i Wykonawcy.

CZĘŚĆ 13*

13. Oferujemy wykonanie dostawy zestawu do analizy parametrów fizykochemicznych surowców roślinnych - analizator spalin, stanowisko do spalania biomasy, zgodnie z załącznikiem nr 13 do SIWZ:

Cena netto przedmiotu dostawy wynosi: ................................................................ zł,

(słownie: .......................................................................................................................).

stawka podatku VAT ......................... %,

Cena ofertowa brutto przedmiotu dostawy wynosi: .................................................................................................................................... zł,

(słownie: ....................................................................................................................zł).

Udzielamy na przedmiot zamówienia …………………. miesięcy gwarancji, z tym że Zamawiający wymaga udzielenia gwarancji na przedmiot zamówienia na minimum 24 miesiące. Gwarancja liczona będzie od daty podpisania protokółu zdawczo-odbiorczego przez przedstawiciela Zamawiającego i Wykonawcy.

CZĘŚĆ 14*

14. Oferujemy wykonanie dostawy zestawu do analizy parametrów fizykochemicznych surowców roślinnych - analizator sitowy (wstrząsarka), zgodnie z załącznikiem nr 14 do SIWZ:

Cena netto przedmiotu dostawy wynosi: ................................................................ zł,

(słownie: .......................................................................................................................).

stawka podatku VAT ......................... %,

Cena ofertowa brutto przedmiotu dostawy wynosi: .................................................................................................................................... zł,

(słownie: ....................................................................................................................zł).

Udzielamy na przedmiot zamówienia …………………. miesięcy gwarancji, z tym że Zamawiający wymaga udzielenia gwarancji na przedmiot zamówienia na minimum 24 miesiące. Gwarancja liczona będzie od daty podpisania protokółu zdawczo-odbiorczego przez przedstawiciela Zamawiającego i Wykonawcy,

CZĘŚĆ 15*

15. Oferujemy wykonanie dostawy zestawu do analizy parametrów fizykochemicznych surowców roślinnych - teksturometr z wyposażeniem, zgodnie z załącznikiem nr 15 do SIWZ:

Cena netto przedmiotu dostawy wynosi: ................................................................ zł,

(słownie: .......................................................................................................................).

stawka podatku VAT ......................... %,

Cena ofertowa brutto przedmiotu dostawy wynosi: .................................................................................................................................... zł,

(słownie: ....................................................................................................................zł).

Udzielamy na przedmiot zamówienia …………………. miesięcy gwarancji, z tym że Zamawiający wymaga udzielenia gwarancji na przedmiot zamówienia na minimum 24 miesiące. Gwarancja liczona będzie od daty podpisania protokółu zdawczo-odbiorczego przez przedstawiciela Zamawiającego i Wykonawcy.

CZĘŚĆ 16*

16. Oferujemy wykonanie dostawy zestawu do badań eksploatacyjnych sprzętu rolniczego – ciągnik rolniczy z oprzyrządowaniem, zgodnie z załącznikiem nr 16 do SIWZ:

Cena netto przedmiotu dostawy wynosi: ................................................................ zł,

(słownie: .......................................................................................................................).

stawka podatku VAT ......................... %,

Cena ofertowa brutto przedmiotu dostawy wynosi: .................................................................................................................................... zł,

(słownie: ....................................................................................................................zł).

Udzielamy na przedmiot zamówienia …………………. miesięcy gwarancji, z tym że Zamawiający wymaga udzielenia gwarancji na przedmiot zamówienia na minimum 24 miesiące. Gwarancja liczona będzie od daty podpisania protokółu zdawczo-odbiorczego przez przedstawiciela Zamawiającego i Wykonawcy.

CZĘŚĆ 17*

17. Oferujemy wykonanie dostawy  zestawu do badań eksploatacyjnych sprzętu rolniczego – kamera termowizyjna, zgodnie z załącznikiem nr 17 do SIWZ:

Cena netto przedmiotu dostawy wynosi: ................................................................ zł,

(słownie: .......................................................................................................................).

stawka podatku VAT ......................... %,

Cena ofertowa brutto przedmiotu dostawy wynosi: .................................................................................................................................... zł,

(słownie: ....................................................................................................................zł).

Udzielamy na przedmiot zamówienia …………………. miesięcy gwarancji, z tym że Zamawiający wymaga udzielenia gwarancji na przedmiot zamówienia na minimum 24 miesiące. Gwarancja liczona będzie od daty podpisania protokółu zdawczo-odbiorczego przez przedstawiciela Zamawiającego i Wykonawcy.

CZĘŚĆ 18*

18. Oferujemy wykonanie dostawy  zestawu do badań eksploatacyjnych sprzętu rolniczego – GPS ze stacją pozycjonującą, zgodnie z załącznikiem nr 18 do SIWZ:

Cena netto przedmiotu dostawy wynosi: ................................................................ zł,

(słownie: .......................................................................................................................).

stawka podatku VAT ......................... %,

Cena ofertowa brutto przedmiotu dostawy wynosi: .................................................................................................................................... zł,

(słownie: ....................................................................................................................zł).

Udzielamy na przedmiot zamówienia …………………. miesięcy gwarancji, z tym że Zamawiający wymaga udzielenia gwarancji na przedmiot zamówienia na minimum 24 miesiące. Gwarancja liczona będzie od daty podpisania protokółu zdawczo-odbiorczego przez przedstawiciela Zamawiającego i Wykonawcy.

CZĘŚĆ 19*

19. Oferujemy wykonanie dostawy stanowiska badawczego belki polowej opryskiwaczy rolniczych, zgodnie z załącznikiem nr 19 do SIWZ:

Cena netto przedmiotu dostawy wynosi: ................................................................ zł,

(słownie: .......................................................................................................................).

stawka podatku VAT ......................... %,

Cena ofertowa brutto przedmiotu dostawy wynosi: .................................................................................................................................... zł,

(słownie: ....................................................................................................................zł).

Udzielamy na przedmiot zamówienia …………………. miesięcy gwarancji, z tym że Zamawiający wymaga udzielenia gwarancji na przedmiot zamówienia na minimum 24 miesiące. Gwarancja liczona będzie od daty podpisania protokółu zdawczo-odbiorczego przez przedstawiciela Zamawiającego i Wykonawcy.

CZĘŚĆ 20*

20. Oferujemy wykonanie dostawy zestawu badawczego jakości pokrycia, rozkładu poziomego i pionowego rozpylonej cieczy oraz armatury opryskiwaczy rolniczych, zgodnie z załącznikiem nr 20 do SIWZ:

Cena netto przedmiotu dostawy wynosi: ................................................................ zł,

(słownie: .......................................................................................................................).

stawka podatku VAT ......................... %,

Cena ofertowa brutto przedmiotu dostawy wynosi: .................................................................................................................................... zł,

(słownie: ....................................................................................................................zł).

Udzielamy na przedmiot zamówienia …………………. miesięcy gwarancji, z tym że Zamawiający wymaga udzielenia gwarancji na przedmiot zamówienia na minimum 24 miesiące. Gwarancja liczona będzie od daty podpisania protokółu zdawczo-odbiorczego przez przedstawiciela Zamawiającego i Wykonawcy.

CZĘŚĆ 21*

21. Oferujemy wykonanie dostawy zestawu badawczego aplikacji nawozów mineralnych - pomiar uziarnienia,  zgodnie z załącznikiem nr 21 do SIWZ:

Cena netto przedmiotu dostawy wynosi: ................................................................ zł,

(słownie: .......................................................................................................................).

stawka podatku VAT ......................... %,

Cena ofertowa brutto przedmiotu dostawy wynosi: .................................................................................................................................... zł,

(słownie: ....................................................................................................................zł).

Udzielamy na przedmiot zamówienia …………………. miesięcy gwarancji, z tym że Zamawiający wymaga udzielenia gwarancji na przedmiot zamówienia na minimum 24 miesiące. Gwarancja liczona będzie od daty podpisania protokółu zdawczo-odbiorczego przez przedstawiciela Zamawiającego i Wykonawcy.

CZĘŚĆ 22*

22. Oferujemy wykonanie dostawy  zestawu badawczego aplikacji nawozów mineralnych - stacja meteo, zgodnie z załącznikiem nr 22 do SIWZ:

Cena netto przedmiotu dostawy wynosi: ................................................................ zł,

(słownie: .......................................................................................................................).

stawka podatku VAT ......................... %,

Cena ofertowa brutto przedmiotu dostawy wynosi: .................................................................................................................................... zł,

(słownie: ....................................................................................................................zł).

Udzielamy na przedmiot zamówienia …………………. miesięcy gwarancji, z tym że Zamawiający wymaga udzielenia gwarancji na przedmiot zamówienia na minimum 24 miesiące. Gwarancja liczona będzie od daty podpisania protokółu zdawczo-odbiorczego przez przedstawiciela Zamawiającego i Wykonawcy.

CZĘŚĆ 23*

23. Oferujemy wykonanie dostawy zestawu badawczego aplikacji nawozów mineralnych – mierniki elektryczne, zgodnie z załącznikiem nr 23 do SIWZ:

Cena netto przedmiotu dostawy wynosi: ................................................................ zł,

(słownie: .......................................................................................................................).

stawka podatku VAT ......................... %,

Cena ofertowa brutto przedmiotu dostawy wynosi: .................................................................................................................................... zł,

(słownie: ....................................................................................................................zł).

Udzielamy na przedmiot zamówienia …………………. miesięcy gwarancji, z tym że Zamawiający wymaga udzielenia gwarancji na przedmiot zamówienia na minimum 24 miesiące. Gwarancja liczona będzie od daty podpisania protokółu zdawczo-odbiorczego przez przedstawiciela Zamawiającego i Wykonawcy.

CZĘŚĆ 24*

24. Oferujemy wykonanie dostawy zestawu badawczego aplikacji nawozów mineralnych – zestaw sit, zgodnie z załącznikiem nr 24 do SIWZ:

Cena netto przedmiotu dostawy wynosi: ................................................................ zł,

(słownie: .......................................................................................................................).

stawka podatku VAT ......................... %,

Cena ofertowa brutto przedmiotu dostawy wynosi: .................................................................................................................................... zł,

(słownie: ....................................................................................................................zł).

Udzielamy na przedmiot zamówienia …………………. miesięcy gwarancji, z tym że Zamawiający wymaga udzielenia gwarancji na przedmiot zamówienia na minimum 24 miesiące. Gwarancja liczona będzie od daty podpisania protokółu zdawczo-odbiorczego przez przedstawiciela Zamawiającego i Wykonawcy.

CZĘŚĆ 25*

25. Oferujemy wykonanie dostawy zestawu do badań nad energią wiatru, słońca i wód, zgodnie z załącznikiem nr 25 do SIWZ:

Cena netto przedmiotu dostawy wynosi: ................................................................ zł,

(słownie: .......................................................................................................................).

stawka podatku VAT ......................... %,

Cena ofertowa brutto przedmiotu dostawy wynosi: .................................................................................................................................... zł,

(słownie: ....................................................................................................................zł).

Udzielamy na przedmiot zamówienia …………………. miesięcy gwarancji, z tym że Zamawiający wymaga udzielenia gwarancji na przedmiot zamówienia na minimum 24 miesiące. Gwarancja liczona będzie od daty podpisania protokółu zdawczo-odbiorczego przez przedstawiciela Zamawiającego i Wykonawcy.

CZĘŚĆ 26*

26. Oferujemy wykonanie dostawy stanowiska do badań kalorymetrycznych, zgodnie z załącznikiem nr 26 do SIWZ:

Cena netto przedmiotu dostawy wynosi: ................................................................ zł,

(słownie: .......................................................................................................................).

stawka podatku VAT ......................... %,

Cena ofertowa brutto przedmiotu dostawy wynosi: .................................................................................................................................... zł,

(słownie: ....................................................................................................................zł).

Udzielamy na przedmiot zamówienia …………………. miesięcy gwarancji, z tym że Zamawiający wymaga udzielenia gwarancji na przedmiot zamówienia na minimum 24 miesiące. Gwarancja liczona będzie od daty podpisania protokółu zdawczo-odbiorczego przez przedstawiciela Zamawiającego i Wykonawcy.

CZĘŚĆ 27*

27. Oferujemy wykonanie dostawy  mechatronicznego stanowiska z zakresu hydrauliki siłowej, zgodnie z załącznikiem nr 27 do SIWZ:

Cena netto przedmiotu dostawy wynosi: ................................................................ zł,

(słownie: .......................................................................................................................).

stawka podatku VAT ......................... %,

Cena ofertowa brutto przedmiotu dostawy wynosi: .................................................................................................................................... zł,

(słownie: ....................................................................................................................zł).

Udzielamy na przedmiot zamówienia …………………. miesięcy gwarancji, z tym że Zamawiający wymaga udzielenia gwarancji na przedmiot zamówienia na minimum 24 miesiące. Gwarancja liczona będzie od daty podpisania protokółu zdawczo-odbiorczego przez przedstawiciela Zamawiającego i Wykonawcy.

CZĘŚĆ 28*

28. Oferujemy wykonanie dostawy ciągnika rolniczego, zgodnie z załącznikiem nr 28 do SIWZ:

Cena netto przedmiotu dostawy wynosi: ................................................................ zł,

(słownie: .......................................................................................................................).

stawka podatku VAT ......................... %,

Cena ofertowa brutto przedmiotu dostawy wynosi: .................................................................................................................................... zł,

(słownie: ....................................................................................................................zł).

Udzielamy na przedmiot zamówienia …………………. miesięcy gwarancji, z tym że Zamawiający wymaga udzielenia gwarancji na przedmiot zamówienia na minimum 24 miesiące. Gwarancja liczona będzie od daty podpisania protokółu zdawczo-odbiorczego przez przedstawiciela Zamawiającego i Wykonawcy.

CZĘŚĆ 29*

29. Oferujemy wykonanie dostawy agregatu talerzowego, zgodnie z załącznikiem nr 29 do SIWZ:

Cena netto przedmiotu dostawy wynosi: ................................................................ zł,

(słownie: .......................................................................................................................).

stawka podatku VAT ......................... %,

Cena ofertowa brutto przedmiotu dostawy wynosi: .................................................................................................................................... zł,

(słownie: ....................................................................................................................zł).

Udzielamy na przedmiot zamówienia …………………. miesięcy gwarancji, z tym że Zamawiający wymaga udzielenia gwarancji na przedmiot zamówienia na minimum 24 miesiące. Gwarancja liczona będzie od daty podpisania protokółu zdawczo-odbiorczego przez przedstawiciela Zamawiającego i Wykonawcy.

CZĘŚĆ 30*

30. Oferujemy wykonanie dostawy pługu obracalnego trzyskibowego  (w układzie 2+1), zgodnie z załącznikiem nr 30 do SIWZ:

Cena netto przedmiotu dostawy wynosi: ................................................................ zł,

(słownie: .......................................................................................................................).

stawka podatku VAT ......................... %,

Cena ofertowa brutto przedmiotu dostawy wynosi: .................................................................................................................................... zł,

(słownie: ....................................................................................................................zł).

Udzielamy na przedmiot zamówienia …………………. miesięcy gwarancji, z tym że Zamawiający wymaga udzielenia gwarancji na przedmiot zamówienia na minimum 24 miesiące. Gwarancja liczona będzie od daty podpisania protokółu zdawczo-odbiorczego przez przedstawiciela Zamawiającego i Wykonawcy.

CZĘŚĆ 31*

31. Oferujemy wykonanie dostawy stanowiska kompleksowej oceny parametrów pracy maszyn rolniczych agregowanych z ciągnikiem za pośrednictwem TUZ, zgodnie z załącznikiem nr 31 do SIWZ:

Cena netto przedmiotu dostawy wynosi: ................................................................ zł,

(słownie: .......................................................................................................................).

stawka podatku VAT ......................... %,

Cena ofertowa brutto przedmiotu dostawy wynosi: .................................................................................................................................... zł,

(słownie: ....................................................................................................................zł).

Udzielamy na przedmiot zamówienia …………………. miesięcy gwarancji, z tym że Zamawiający wymaga udzielenia gwarancji na przedmiot zamówienia na minimum 24 miesiące. Gwarancja liczona będzie od daty podpisania protokółu zdawczo-odbiorczego przez przedstawiciela Zamawiającego i Wykonawcy.

CZĘŚĆ 32*

32. Oferujemy wykonanie dostawy penetrometru do pomiaru zwięzłości gleby z wbudowanym odbiornikiem GPS, zgodnie z załącznikiem nr 32 do SIWZ:

Cena netto przedmiotu dostawy wynosi: ................................................................ zł,

(słownie: .......................................................................................................................).

stawka podatku VAT ......................... %,

Cena ofertowa brutto przedmiotu dostawy wynosi: .................................................................................................................................... zł,

(słownie: ....................................................................................................................zł).

Udzielamy na przedmiot zamówienia …………………. miesięcy gwarancji, z tym że Zamawiający wymaga udzielenia gwarancji na przedmiot zamówienia na minimum 24 miesiące. Gwarancja liczona będzie od daty podpisania protokółu zdawczo-odbiorczego przez przedstawiciela Zamawiającego i Wykonawcy.

CZĘŚĆ 33*

33. Oferujemy wykonanie dostawy obcinarki ziaren kukurydzy,  zgodnie z załącznikiem nr 33 do SIWZ:

Cena netto przedmiotu dostawy wynosi: ................................................................ zł,

(słownie: .......................................................................................................................).

stawka podatku VAT ......................... %,

Cena ofertowa brutto przedmiotu dostawy wynosi: .................................................................................................................................... zł,

(słownie: ....................................................................................................................zł).

Udzielamy na przedmiot zamówienia …………………. miesięcy gwarancji, z tym że Zamawiający wymaga udzielenia gwarancji na przedmiot zamówienia na minimum 24 miesiące. Gwarancja liczona będzie od daty podpisania protokółu zdawczo-odbiorczego przez przedstawiciela Zamawiającego i Wykonawcy.

CZĘŚĆ 34*

34. Oferujemy wykonanie dostawy młocarni laboratoryjnej, zgodnie z załącznikiem nr 34 do SIWZ:

Cena netto przedmiotu dostawy wynosi: ................................................................ zł,

(słownie: .......................................................................................................................).

stawka podatku VAT ......................... %,

Cena ofertowa brutto przedmiotu dostawy wynosi: .................................................................................................................................... zł,

(słownie: ....................................................................................................................zł).

Udzielamy na przedmiot zamówienia …………………. miesięcy gwarancji, z tym że Zamawiający wymaga udzielenia gwarancji na przedmiot zamówienia na minimum 24 miesiące. Gwarancja liczona będzie od daty podpisania protokółu zdawczo-odbiorczego przez przedstawiciela Zamawiającego i Wykonawcy.

CZĘŚĆ 35*

35. Oferujemy wykonanie dostawy stanowiska do obrywania liści kolb kukurydzy, zgodnie z załącznikiem nr 35 do SIWZ:

Cena netto przedmiotu dostawy wynosi: ................................................................ zł,

(słownie: .......................................................................................................................).

stawka podatku VAT ......................... %,

Cena ofertowa brutto przedmiotu dostawy wynosi: .................................................................................................................................... zł,

(słownie: ....................................................................................................................zł).

Udzielamy na przedmiot zamówienia …………………. miesięcy gwarancji, z tym że Zamawiający wymaga udzielenia gwarancji na przedmiot zamówienia na minimum 24 miesiące. Gwarancja liczona będzie od daty podpisania protokółu zdawczo-odbiorczego przez przedstawiciela Zamawiającego i Wykonawcy.

CZĘŚĆ 36*

36. Oferujemy wykonanie dostawy brykieciarki tłokowej (hydraulicznej), zgodnie z załącznikiem nr 36 do SIWZ:

Cena netto przedmiotu dostawy wynosi: ................................................................ zł,

(słownie: .......................................................................................................................).

stawka podatku VAT ......................... %,

Cena ofertowa brutto przedmiotu dostawy wynosi: .................................................................................................................................... zł,

(słownie: ....................................................................................................................zł).

Udzielamy na przedmiot zamówienia …………………. miesięcy gwarancji, z tym że Zamawiający wymaga udzielenia gwarancji na przedmiot zamówienia na minimum 24 miesiące. Gwarancja liczona będzie od daty podpisania protokółu zdawczo-odbiorczego przez przedstawiciela Zamawiającego i Wykonawcy.

CZĘŚĆ 37*

37. Oferujemy wykonanie dostawy  rozdrabniacza materiałów roślinnych, zgodnie z załącznikiem nr 37 do SIWZ:

Cena netto przedmiotu dostawy wynosi: ................................................................ zł,

(słownie: .......................................................................................................................).

stawka podatku VAT ......................... %,

Cena ofertowa brutto przedmiotu dostawy wynosi: .................................................................................................................................... zł,

(słownie: ....................................................................................................................zł).

Udzielamy na przedmiot zamówienia …………………. miesięcy gwarancji, z tym że Zamawiający wymaga udzielenia gwarancji na przedmiot zamówienia na minimum 24 miesiące. Gwarancja liczona będzie od daty podpisania protokółu zdawczo-odbiorczego przez przedstawiciela Zamawiającego i Wykonawcy.

CZĘŚĆ 38*

38. Oferujemy wykonanie dostawy  młyna bijakowego do biomasy, zgodnie z załącznikiem nr 38 do SIWZ:

Cena netto przedmiotu dostawy wynosi: ................................................................ zł,

(słownie: .......................................................................................................................).

stawka podatku VAT ......................... %,

Cena ofertowa brutto przedmiotu dostawy wynosi: .................................................................................................................................... zł,

(słownie: ....................................................................................................................zł).

Udzielamy na przedmiot zamówienia …………………. miesięcy gwarancji, z tym że Zamawiający wymaga udzielenia gwarancji na przedmiot zamówienia na minimum 24 miesiące. Gwarancja liczona będzie od daty podpisania protokółu zdawczo-odbiorczego przez przedstawiciela Zamawiającego i Wykonawcy.

CZĘŚĆ 39*

39. Oferujemy wykonanie dostawy zestawu badawczego przenośników cięgnowych i bezcięgnowych, zgodnie z załącznikiem nr 39 do SIWZ:

Cena netto przedmiotu dostawy wynosi: ................................................................ zł,

(słownie: .......................................................................................................................).

stawka podatku VAT ......................... %,

Cena ofertowa brutto przedmiotu dostawy wynosi: .................................................................................................................................... zł,

(słownie: ....................................................................................................................zł).

Udzielamy na przedmiot zamówienia …………………. miesięcy gwarancji, z tym że Zamawiający wymaga udzielenia gwarancji na przedmiot zamówienia na minimum 24 miesiące. Gwarancja liczona będzie od daty podpisania protokółu zdawczo-odbiorczego przez przedstawiciela Zamawiającego i Wykonawcy.

CZĘŚĆ 40*

40. Oferujemy wykonanie dostawy stanowiska badawczego przenośników pneumatycznych, zgodnie z załącznikiem nr 40 do SIWZ:

Cena netto przedmiotu dostawy wynosi: ................................................................ zł,

(słownie: .......................................................................................................................).

stawka podatku VAT ......................... %,

Cena ofertowa brutto przedmiotu dostawy wynosi: .................................................................................................................................... zł,

(słownie: ....................................................................................................................zł).

Udzielamy na przedmiot zamówienia …………………. miesięcy gwarancji, z tym że Zamawiający wymaga udzielenia gwarancji na przedmiot zamówienia na minimum 24 miesiące. Gwarancja liczona będzie od daty podpisania protokółu zdawczo-odbiorczego przez przedstawiciela Zamawiającego i Wykonawcy.

CZĘŚĆ 41*

41. Oferujemy wykonanie dostawy zestawu badawczego właściwości materiałów sypkich pochodzenia rolniczego, zgodnie z załącznikiem nr 41 do SIWZ:

Cena netto przedmiotu dostawy wynosi: ................................................................ zł,

(słownie: .......................................................................................................................).

stawka podatku VAT ......................... %,

Cena ofertowa brutto przedmiotu dostawy wynosi: .................................................................................................................................... zł,

(słownie: ....................................................................................................................zł).

Udzielamy na przedmiot zamówienia …………………. miesięcy gwarancji, z tym że Zamawiający wymaga udzielenia gwarancji na przedmiot zamówienia na minimum 24 miesiące. Gwarancja liczona będzie od daty podpisania protokółu zdawczo-odbiorczego przez przedstawiciela Zamawiającego i Wykonawcy.

CZĘŚĆ 42*

# 42. Oferujemy wykonanie dostawy zestawu badawczo-dydaktycznego urządzeń udojowych, zgodnie z załącznikiem nr 42 do SIWZ:

Cena netto przedmiotu dostawy wynosi: ................................................................ zł,

(słownie: .......................................................................................................................).

stawka podatku VAT ......................... %,

Cena ofertowa brutto przedmiotu dostawy wynosi: .................................................................................................................................... zł,

(słownie: ....................................................................................................................zł).

Udzielamy na przedmiot zamówienia …………………. miesięcy gwarancji, z tym że Zamawiający wymaga udzielenia gwarancji na przedmiot zamówienia na minimum 24 miesiące. Gwarancja liczona będzie od daty podpisania protokółu zdawczo-odbiorczego przez przedstawiciela Zamawiającego i Wykonawcy.

CZĘŚĆ 43*

43. Oferujemy wykonanie dostawy młyna planetarno – kulowego do rozdrabniania materiałów roślinnych, zgodnie z załącznikiem nr 43 do SIWZ:

Cena netto przedmiotu dostawy wynosi: ................................................................ zł,

(słownie: .......................................................................................................................).

stawka podatku VAT ......................... %,

Cena ofertowa brutto przedmiotu dostawy wynosi: .................................................................................................................................... zł,

(słownie: ....................................................................................................................zł).

Udzielamy na przedmiot zamówienia …………………. miesięcy gwarancji, z tym że Zamawiający wymaga udzielenia gwarancji na przedmiot zamówienia na minimum 24 miesiące. Gwarancja liczona będzie od daty podpisania protokółu zdawczo-odbiorczego przez przedstawiciela Zamawiającego i Wykonawcy.

Dotyczy wszystkich części:

44. Zobowiązujemy się do zabezpieczenia serwisu gwarancyjnego w zakresie części w której bierzemy udział. Miejsce świadczenia usług serwisowych znajdować się będzie (należy podać dokładną nazwę firmy i jej adres firmy serwisowej):

Część ……, adres ………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………..,

Część ……, adres ………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………..,

Część ……, adres ………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………..,

45. Zobowiązujemy się do dostarczenia, wniesienia, zamontowania, uruchomienia przedmiotu zamówienia na swój koszt u bezpośredniego użytkownika przedmiotu zamówienia w terminie określonym w Rozdziale 4 SIWZ.

46. Zobowiązujemy się do przeprowadzenia bezpłatnego szkolenia pracowników Zamawiającego w zakresie obsługi, prawidłowego użytkowania przedmiotu zamówienia.

47. Oświadczamy, że spełniamy warunki udziału w postępowaniu i dostarczyliśmy w ofercie dokumenty na potwierdzenie spełnienia warunków żądanych przez Zamawiającego.

48. Zobowiązujemy się do dostarczenia instrukcji obsługi przedmiotu zamówienia w języku polskim oraz kart gwarancyjnych wraz z przedmiotem zamówienia oraz zobowiązujemy się parafować karty gwarancyjne najpóźniej w dniu podpisywania protokółu zdawczo-odbiorczego.

49. Zobowiązujemy się do dostarczenia przedmiotu zamówienia własnym transportem i na własny koszt, dotyczy to także transportu przedmiotu zamówienia w okresie trwania gwarancji, gdyby zakres napraw wymagał jego przewiezienia do miejsca serwisowego.

50. Przedmiot zamówienia, jaki oferujemy Zamawiającemu jest fabrycznie nowy.

51. Zapewniamy, że dostarczony przez nas przedmiot zamówienia spełnia wymagania norm technicznych stosowanych w Polsce oraz norm europejskich i potwierdzamy, że oferowane przez nas urządzenie/a posiada/ją jakość wymaganą przez Zamawiającego.

52. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze SIWZ i nie wnosimy do niej zastrzeżeń.

53. Oświadczamy, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą przez czas wskazany w SIWZ, a w przypadku wyboru naszej oferty jako najkorzystniejszej do zawarcia umowy na warunkach określonych we wzorze umowy stanowiącej załącznik do SIWZ, w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.

54. Wadium w zakresie części ……………….. w kwocie ...................................... zł. zostało wniesione w formie .....................................................................................................................

55.Wyrażamy zgodę na 30 dniowy termin płatności od dnia otrzymaniu faktury VAT przez Zamawiającego.

56. Zamówienie  wykonam /-my,

- samodzielnie*,

- przy udziale podwykonawców, którym powierzę/-my wykonanie następujących części zamówienia*,

(zakres zamówienia……...................................................................................................................

……………………………………………………………………………………………………..)

57. Ofertę niniejszą składam/-my na………………... kolejno ponumerowanych stronach.

58. Załącznikami do niniejszej oferty są:

1/ ……........................................,

2/ ……........................................,

3/ ……........................................,

4/ ……........................................,

5/ ……........................................,.

............................................................

Podpis i pieczęć osoby/osób uprawnionej

do reprezentowania Wykonawcy

* niepotrzebne skreśli

Załącznik nr 48

do Specyfikacji Istotnych

Warunków Zamówienia

# Projekt umowy

# Umowa Dostawy Nr AZP/D/p-200/.../2013

W dniu …………. 2013 r. w Lublinie pomiędzy Uniwersytetem Przyrodniczym w Lublinie, ul. Akademicka 13, 20-950 Lublin, REGON 000001896, NIP 712-010-37-75, zwanym dalej „Zamawiającym”, reprezentowanym przez: …………………………………………………….,

a

........................................................., siedziba ……….     zarejestrowanym w  Krajowym Rejestrze Sądowym w ………  nr ........ lub w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej * zwanym  w  treści umowy „Wykonawcą", reprezentowanym przez: ............................................,

została zawarta umowa  następującej treści:

## W wyniku przeprowadzonego przez Zamawiającego zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych, zwaną w umowie „ustawą Pzp”, postępowania o udzielenie zamówienia publicznego znak sprawy AZP/PN/p-200/12/2013 w trybie przetargu nieograniczonego, na podstawie art. 39-46 ustawy Pzp, (t.j. z 2010 Dz. U.nr 113, poz. 759 ze zm. wprowadzonymi ustawą z dnia 12 października 2012 r. o zmianie ustawy – Prawo zamówień publicznych oraz ustawy o koncesji na roboty budowlane lub usługi (Dz. U. z dnia 19.11.2012 r. nr 0, poz. 1271), w wyniku którego oferta Wykonawcy została wybrana jako najkorzystniejsza, strony postanawiają co następuje:

## POSTANOWIENIA UMOWY

§ 1

Podstawowe pojęcia i informacje

1. Pojęcia i zwroty nie zdefiniowane w treści niniejszej umowy należy interpretować następująco:

1/ zamawiający –  Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie 20-950 Lublin ul. Akademicka 13, REGON 000001896, NIP 712-010-37-75,

2/ wykonawca - osoba fizyczna, osoba prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, która zawarła z Zamawiającym niniejszą umowę w sprawie zamówienia publicznego,

3/ przedmiot umowy – dostawa wraz z montażem aparatury naukowo-badawczej oraz wyposażenia dydaktycznego budynku Centrum Innowacyjno-Wdrożeniowego Nowych Technik i Technologii w Inżynierii Rolniczej przy ul. Głębokiej 28 w Lublinie, zwanych  także „aparaturą”, z podziałem na 43 części, w zakresie części ………..,*

4/ specyfikacja istotnych warunków zamówienia lub SIWZ – oznacza dokument, o którym mowa w art. 36 ustawy Pzp, w przetargu nieograniczonym na dostawa wraz z montażem aparatury naukowo-badawczej oraz wyposażenia dydaktycznego budynku Centrum Innowacyjno-Wdrożeniowego Nowych Technik i Technologii w Inżynierii Rolniczej przy ul. Głębokiej 28 w Lublinie, z podziałem na 43 części,

5/ oferta Wykonawcy - jest to oferta złożona przez Wykonawcę w przetargu nieograniczonym poprzedzającym zawarcie niniejszej umowy,

6/ umowa – oznacza niniejszą umowę dostawy nr AZP/D/p-200/.../2013 z dn. ……………2013*, w zakresie części ….., zgodnie ze złożoną ofertą,

7/ podpisanie protokołu zdawczo - odbiorczego  oznacza  jego  podpisanie  przez  strony bez zastrzeżeń co do ilości i jakości prac i robót objętych przedmiotem umowy oraz bez konieczności wykonania prac uzupełniających, dodatkowych lub poprawkowych.

2. Przedmiot umowy jest współfinansowany z Programu Operacyjnego Rozwoju Polski Wschodniej 2007-2013, Oś Priorytetowa I: Nowoczesna Gospodarka, w ramach działania I.1 Infrastruktura Uczelni pn: „Budowa Centrum Innowacyjno-Wdrożeniowego Nowych Technik i Technologii w Inżynierii Rolniczej”.

§ 2

Pierwszeństwo dokumentów

Dokumenty składające się na niniejszą umowę należy traktować jako wzajemnie objaśniające

się. Jednak w celu ich interpretacji ustala się pierwszeństwo według następującej kolejności:

1) umowa wraz z załącznikami,

2) specyfikacja istotnych warunków zamówienia (SIWZ) wraz z załącznikami,

3) oferta Wykonawcy.

§ 3

Przedmiot umowy

1. Przedmiotem umowy jest dostawa wraz z montażem aparatury naukowo-badawczej oraz wyposażenia dydaktycznego budynku Centrum Innowacyjno-Wdrożeniowego Nowych Technik i Technologii w Inżynierii Rolniczej przy ul. Głębokiej 28 w Lublinie, z podziałem na 43 części, w zakresie części* ………………………………………………………..……. .

2. Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć, wnieść, ustawić, zamontować, podłączyć do istniejących w pomieszczeniach instalacji oraz przekazać protokolarnie Zamawiającemu przedmiot umowy, którego szczegółowy opis zawiera załącznik nr ……* do umowy.

3. Wykonawca przed przystąpieniem do realizacji umowy dokona w pomieszczeniach, w których będzie wykonywany przedmiot umowy niezbędnych pomiarów i uzgodni z przedstawicielami Zamawiającego ostateczną lokalizację przedmiotu umowy.

4. Udostępnianie pomieszczeń w celu przeprowadzenia pomiarów, o których mowa w ust.3 jak również przekazanie pomieszczeń w celu wykonania przedmiotu umowy w danej części, będzie się odbywało w terminach uzgodnionych z Zamawiającym.

5. Wszelkie prawa autorskie majątkowe i prawa własności przemysłowej, które powstaną w wyniku wykonania niniejszej umowy przysługują Zamawiającemu w pełnym zakresie i objęte są wynagrodzeniem określonym w § 7  ust.1  umowy.

6. Wykonawca zabezpiecza we własnym zakresie transport, wszystkie narzędzia i materiały niezbędne do wykonania przedmiotu niniejszej umowy i ponosi pełną odpowiedzialność i ryzyko związane z transportem, rozładunkiem, ustawieniem i montażem aparatury.

7. Wykonawca oświadcza, że jeśli zajdzie taka konieczność dokona oględzin miejsca do ustawienia i zamontowania przedmiotu umowy.

8. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu umowy, zgodnie z jego opisem stanowiącym załączniki nr ……..* do umowy,  z zastrzeżeniem ust. 4 i 9.

9. Przedmiot umowy będzie realizowany na terenie obiektu, w którym będą trwały równolegle prace wykonywane przez innych dostawców wyposażenia Centrum, jak również będą mogły w tym czasie trwać zajęcia dydaktyczne oraz praca naukowa.

10. Wykonawca oświadcza, że zawarcie niniejszej umowy w żaden sposób nie narusza praw osób trzecich.

§ 4

Termin i miejsce wykonania przedmiotu umowy

1. Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy do ……… dni licząc od dnia podpisania umowy.

2. Za datę wykonania przedmiotu umowy uważa się datę, kiedy techniczno-prawne czynności odbioru przedmiotu umowy zostały zakończone, przedmiot umowy wydany Zamawiającemu, a strony potwierdziły powyższą czynność podpisaniem protokołu zdawczo-odbiorczego stanowiącego podstawę do wystawienia faktury VAT.

3. Przez miejsce wykonania przedmiotu umowy rozumie się budynek Centrum Innowacyjno-Wdrożeniowego Nowych Technik i Technologii w Inżynierii Rolniczej przy ul. Głębokiej 28,  20- 612 Lublin, zwanym dalej „Centrum”.

§ 5

Osoby odpowiedzialne za wykonanie postanowień umowy

po stronie Zamawiającego i Wykonawcy

1. Za wykonanie postanowień zawartych w niniejszej umowie oraz odbioru technicznego przedmiotu niniejszej umowy Zamawiający czyni odpowiedzialnym:

Pana/Panią …………… , tel. ……., adres poczty elektronicznej …………..,*

Osobie tej przysługuje prawo do dokonywania bieżących ustaleń z przedstawicielami Wykonawcy dotyczących realizacji niniejszej umowy. Ustalenia te nie mogą prowadzić do zmiany opisu przedmiotu zamówienia zawartego w SIWZ oraz treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy jaki i zmiany zapisów niniejszej umowy.

2. Za wykonanie postanowień zawartych w niniejszej umowie Wykonawca czyni odpowiedzialnym: Pana/Panią ……………, tel. ……., adres poczty elektronicznej ………...,*

Osobie tej przysługuje prawo do dokonywania bieżących ustaleń z przedstawicielami Zamawiającego dotyczących realizacji niniejszej umowy. Ustalenia te nie mogą prowadzić do zmiany opisu przedmiotu zamówienia zawartego w SIWZ oraz treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy jaki i zmiany zapisów niniejszej umowy.

§ 6

Sposób przekazania przedmiotu umowy

1. Wykonawca dostarczy  przedmiot umowy fabrycznie nowy, wolny od wad, pełnowartościowy i zgodny z poziomem technologii istniejącym w momencie podpisania umowy.

2. Wykonawca zapewni należytą, jakość dostarczonego przedmiotu umowy, zgodną z obowiązującymi w tym zakresie normami oraz wymaganiami Zamawiającego opisanymi w SIWZ jak również zgodnie ze złożoną ofertą.

3. Wykonawca pisemnie powiadomi Zamawiającego o możliwości przystąpienia do prac mających na celu wykonanie przedmiotu umowy.

4. Dokumentem odbiorowym będzie protokół zdawczo-odbiorczy.

5. Ustala się następujące rodzaje odbiorów:

1/ odbiór końcowy po całkowitym wykonaniu wszystkich prac objętych niniejszą umową,

2/ odbiór ostateczny przed upływem okresów rękojmi i gwarancji.

6. Odbiorów, o których mowa w ust. 5 dokona komisja odbiorowa wyznaczona przez Zamawiającego, w obecności przedstawicieli Wykonawcy.

7. Wykonawca powiadomi Zamawiającego pisemnie o przygotowaniu przedmiotu umowy do odbioru.

8. W ciągu 2 dni od zgłoszenia gotowości do odbioru końcowego Wykonawca przekaże Zamawiającemu wszystkie dokumenty (certyfikaty, aprobaty, świadectwa, atesty itp.)  niezbędne do wykonania czynności odbioru.

9. Zamawiający pisemnie wyznaczy termin i rozpocznie odbiór przedmiotu umowy w terminie do 5 dni od daty zawiadomienia go przez Wykonawcę o przygotowaniu przedmiotu umowy do odbioru,  który Zamawiający zakończy najpóźniej w terminach, o których mowa w § 4 ust.1.

10. Zamawiający w toku czynności odbioru zbada przedmiot umowy pod względem ilościowym, jakościowym i rodzajowym przed podpisaniem protokołu zdawczo-odbiorczego przez obie strony. Podpisanie protokołu zdawczo-odbiorczego nie oznacza potwierdzenia braku wad fizycznych i prawnych przedmiotu umowy.

11. Z czynności odbioru sporządza się protokół zdawczo-odbiorczy, który powinien zawierać ustalenia poczynione w toku odbioru, a w szczególności:

1/ ustalenia co do zgodności przedmiotu umowy z niniejszą umową,

2/ wykaz ujawnionych wad,

3/ decyzje Zamawiającego co do przyjęcia lub odmowy przyjęcia przedmiotu umowy,

4/ termin usunięcia wad,

5/ oświadczenia i wyjaśnienia Wykonawcy i osób uczestniczących w odbiorze,

6/ podpisy osób uczestniczących w odbiorze.

12. Jeżeli w toku czynności odbioru przedmiotu umowy zostaną stwierdzone wady nadające się do usunięcia, Zamawiający może:

1/ odmówić odbioru do czasu usunięcia wad,

2/ wezwać Wykonawcę do usunięcia wad, wyznaczając Wykonawcy odpowiedni termin na ich usunięcie na koszt Wykonawcy. Po bezskutecznym upływie terminu, Zamawiający ma prawo w zastępstwie Wykonawcy i na jego koszt usunąć wady,

3/ obniżyć  wynagrodzenie  Wykonawcy  za  przedmiot  umowy  odpowiednio  do  utraconych

wartości technicznych, użytkowych i estetycznych.

13. Jeżeli w toku czynności odbioru zostaną stwierdzone wady nie nadające się do usunięcia,

Zamawiający może:

1/ jeżeli wady nie uniemożliwiają użytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem – obniżyć wynagrodzenie Wykonawcy odpowiednio do utraconej wartości użytkowej, technicznej i estetycznej,

2/ jeżeli wady uniemożliwiają użytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem:

a/ wezwać Wykonawcę do wymiany przedmiotu umowy na nowy, wolny od wad, w

wyznaczonym terminie, na koszt Wykonawcy,

b/ odstąpić od umowy.

14. W przypadku, gdy Wykonawca nie usunie wad w terminie wyznaczonym przez zamawiającego, o którym mowa w ust. 12 pkt. 2 lub nie dokona wymiany przedmiotu umowy na nowy wolny od wad w terminie, o którym mowa w ust. 13 pkt. 2 lit. a, Zamawiający może wyznaczyć mu dodatkowy ostateczny termin na usunięcie wad i wymianę przedmiotu umowy na nowy.

15. Wykonawca zobowiązany jest do zawiadomienia Zamawiającego o usunięciu wad oraz do żądania wyznaczenia terminu odbioru zakwestionowanego uprzednio zakresu prac jako wadliwych. Usunięcie wad powinno być stwierdzone protokolarnie.

16. Zamawiający zwoła, przed zakończeniem okresu gwarancji jakości, komisję odbioru dla ustalenia warunków odbioru ostatecznego, o którym mowa w ust. 5 pkt 2, polegającego na ocenie wykonanych przez Wykonawcę prac związanych z usunięciem wad zaistniałych w okresie gwarancji i rękojmi, wskazanych przez komisję odbiorową w spisanych na tę okoliczność protokołach.

Wypełnienie zobowiązań umownych Wykonawcy nie będzie uznane za wykonane dopóki Zamawiający nie podpisze protokołu odbioru ostatecznego.  Protokół odbioru ostatecznego będzie potwierdzał datę, z którą Wykonawca wywiązał się ze wszystkich zobowiązań wynikających z umowy.

§ 7

Wynagrodzenie, warunki płatności

1.  Wynagrodzenie za przedmiot umowy zostało określone na kwotę:

cena netto  przedmiotu umowy wynosi: .....................................................................zł,*

(słownie: .......................................................................................................................).*

stawka podatku VAT ......................... %,*

cena brutto przedmiotu umowy wynosi: ................................................................... zł,*

(słownie: ....................................................................................................................zł).*

2.Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 jest wynagrodzeniem ryczałtowy i nie będzie podlegać jakimkolwiek zmianom, z zastrzeżeniem § 15 pkt. 1 umowy, oraz obejmuje wszelkie koszty wyspecyfikowane i niewyspecyfikowane w dokumentach umownych, niezbędnych do realizacji przedmiotu umowy w szczególności obejmuje:

1/ wykonanie przedmiotu umowy określonego w § 3 ust. 1 umowy,

2/ koszty transportu w miejsce wskazane przez Zamawiającego określone w § 4 ust. 3,

3/ koszty wymaganych w kraju Zamawiającego certyfikatów, aprobat, świadectw, atestów,  podatków, licencji, zezwoleń, cła oraz innych opłat niezbędnych do uzyskania w celu prawidłowej realizacji przedmiotu umowy,

4/ koszty serwisu w okresie gwarancji,

5/ ryzyko handlowe wynikające z realizacji przedmiotu umowy,

6/ warunki gwarancji i rękojmi,

7/ inne koszty Wykonawcy, których poniesienie jest niezbędne dla realizacji przedmiotu umowy, w tym opakowanie, ubezpieczenie towaru, opusty, rabaty, dojazd pracowników firmy w celu wniesienia, ustawienia, montażu  aparatury składającej się na przedmiot umowy.

3. Dokumentami niezbędnymi do uruchomienia płatności są protokół zdawczo-odbiorczy podpisany przez obie strony umowy oraz wystawiona faktura VAT.

4. Strony ustalają, że datą spełnienia świadczenia pieniężnego przez Zamawiającego jest dzień obciążenia rachunku Zamawiającego.

5. Strony zgodnie ustalają, iż za wykonanie przedmiotu umowy, Zamawiający zapłaci wynagrodzenie, określone w § 7 ust. 1 w terminie 30 dni od dnia otrzymania faktury VAT wystawionej przez Wykonawcę. Płatności będą realizowane przelewem na konto bankowe wskazane na fakturze VAT przez Wykonawcę.

6. Zamawiający oświadcza, że jest uprawniony do otrzymania faktury VAT, a Wykonawca oświadcza, że jest uprawniony do wystawiania faktury VAT.

7. Za płatność dokonaną po terminie określonym w ust. 5 niniejszego paragrafu Wykonawca ma prawo domagać się od Zamawiającego zapłaty odsetek ustawowych, których wartość zostanie ustalona wedle polskiej stopy procentowej.

8. Wynagrodzenie ani żadne inne prawa i obowiązki Wykonawcy określone w umowie nie mogą być bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego przedmiotem cesji ani przelewu.

9. Wszelkie zastrzeżenia zawarte w niniejszej umowie stanowią jej integralną część i nie mogą być interpretowane jako odstępstwa od wyrażenia zgody, o której mowa w ust. 8

10. Jeżeli z powodu wady prawnej przedmiotu umowy Zamawiający będzie zmuszony wydać przedmiot umowy osobie trzeciej, Wykonawca jest obowiązany do zwrotu otrzymanego wynagrodzenia bez względu na inne postanowienia umowy.

11. Rozliczenie między stronami umowy będzie realizowane wyłącznie w złotych polskich.

12. Wszelkie koszty niezbędne do prawidłowego wykonania umowy obciążają Wykonawcę.

§ 8

1. Strony zgodnie ustalają, że wynikające z umowy prawa lub obowiązki Wykonawcy nie mogą być przeniesione na osoby trzecie bez uprzedniej zgody Zamawiającego, wyrażonej na piśmie pod rygorem nieważności (art. 509 k.c., oraz art. 519 k.c.).

2. Strony zgodnie ustalają, że wynikające z umowy wierzytelności Wykonawcy nie mogą być przedstawiane do potrącenia ustawowego (art. 498 k.c.) z wierzytelnościami Zamawiającego.

§ 9

Obowiązki stron umowy

      - Do obowiązków Zamawiającego w zakresie wszystkich części należy w szczególności:

1/ udostępnienie Wykonawcy pomieszczeń, w których będzie wykonywany przedmiot umowy oraz wszelkich danych i informacji niezbędnych do prawidłowego wykonania dostawy,

2/ odbiór przedmiotu umowy,

3/ zapłata za dostarczony przedmiot umowy w terminie określonym w § 7 ust. 5,

4/ dostarczenie Wykonawcy naklejek zawierających szczegółowe dane projektu, o którym mowa w § 1 ust. 2 umowy, w terminie do 14 dni przed uzgodnionym przez strony terminem odbioru końcowego przedmiotu umowy.

      - Do obowiązków Wykonawcy w zakresie wszystkich części należy w szczególności:

1/ wykonanie przedmiotu umowy i przekazanie go Zamawiającemu, zgodnie z postanowieniami niniejszej umowy, obowiązującymi w tym zakresie przepisami, normami i certyfikatami jakościowymi wymaganymi przez Zamawiającego oraz do usunięcia wad, które ujawnią się w okresie wykonywania prac objętych przedmiotem umowy, jak również w okresie rękojmi i gwarancji,

2/ dostarczenie przedmiotu umowy w stanie nienaruszonym, własnym transportem na własny koszt, dotyczy to również napraw jakie mogą wystąpić w okresie trwania gwarancji i rękojmi.

Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność i ryzyko związane z transportem, rozładunkiem, ustawieniem i montażem przedmiotu umowy w budynku Centrum,

3/ wniesienie, ustawienie i zamontowanie przedmiotu umowy zgodnie z treścią umowy do wskazanych przez Zamawiającego pomieszczeń Centrum,

4/ podłączenie aparatury wymagającej podłączenia do mediów (np. woda, gaz, ścieki, wentylacja, instalacja elektryczna i inne) do istniejących w pomieszczeniach instalacji. Wszystkie niezbędne przeróbki w celu prawidłowego i zgodnego z przepisami podłączenia mediów należy uwzględnić w kosztach dostawy wraz z montażem przedmiotu zamówienia,

5/ zabezpieczenie ciągów komunikacyjnych, a w szczególności drzwi i ościeżnic przed zniszczeniem. Wszelkie uszkodzenia (obicia, zarysowania ścian oraz drzwi) powstałe w wyniku wykonywania czynności związanych z montażem Wykonawca usunie na własny koszt,

6/ dostosowanie sposobu wykonania przedmiotu umowy do warunków organizacyjnych i wymagań Zamawiającego, ze szczególnym uwzględnieniem § 3 ust. 9,

7/ zapewnienie właściwych warunków bezpieczeństwa osób i mienia przebywających na terenie realizacji przedmiotu umowy,

8/ zabezpieczenie pomieszczeń, w których będzie realizowany przedmiot umowy przed niekorzystnym wpływem wykonywanych prac, celem ograniczenia szkód i wszelkich uciążliwości wynikających z hałasu, zanieczyszczeń i innych niepożądanych działań,

9/ informowanie Zamawiającego o problemach lub okolicznościach mogących wpłynąć na jakość prac lub ich termin zakończenia,

10/ poniesienie ryzyka w zakresie szkód wynikających z prowadzonych prac objętych przedmiotem umowy,

11/ zapewnienie kierownictwa, siły roboczej, materiałów, sprzętu i innych urządzeń niezbędnych do wykonania przedmiotu umowy,

12/ uporządkowanie terenu wykonywania przedmiotu umowy oraz jeśli jest to konieczne również terenu przyległego jak również wywiezienie z budynku Centrum na własny koszt, wszystkich odpadów powstałych wskutek wykonywania przedmiotu  umowy, najpóźniej do dnia odbioru końcowego,

13/ zabezpieczenie pomieszczeń, w których będzie realizowany przedmiot umowy przed dostępem osób trzecich,

14/ umożliwienie wstępu na teren realizacji przedmiotu umowy pracownikom Zamawiającego, oraz udzielanie im w każdej chwili wszelkich informacji i udostępnianie dokumentów niezbędnych do prawidłowego wykonania przedmiotu umowy,

15/ umieszczenie na aparaturze stanowiącej przedmiot umowy, w miejscach wskazanych przez Zamawiającego naklejek zawierających szczegółowe dane projektu, o którym mowa w § 1 ust. 2 umowy, przekazane przez Zamawiającego w terminie, o którym mowa w ust.1 pkt 4 umowy,

16/ czas reakcji Wykonawcy na zgłoszenie uszkodzenia aparatury nie będzie dłuższy niż 48 godz. od momentu pisemnego zawiadomienia przez Zamawiającego o uszkodzeniu przedmiotu umowy,

17/ uczestniczenie w czynnościach odbiorowych,

18/ dostarczenie instrukcji obsługi w języku polskim,

19/ przeszkolenie pracowników w zakresie obsługi aparatury będącej przedmiotem umowy,

20/ wystawienie faktury VAT.

§ 10

Siła wyższa

1. Zamawiający na wniosek Wykonawcy, przedłuży termin realizacji umowy z powodu wystąpienia siły wyższej, przy czym za siłę wyższą przyjmuje się zdarzenie, które pozostaje poza kontrolą strony umowy, zdarzenie zewnętrzne, któremu nie można zapobiec oraz które wyróżnia się nadzwyczajnym charakterem np. gwałtowne zjawiska przyrodnicze o charakterze katastrof oraz nadzwyczajne zaburzenia życia społecznego, w szczególności:

1/ wprowadzenie stanu wojennego na terenie obejmującym również miejsce dostawy, akty terroryzmu,

2/ katastrofy żywiołowe, w szczególności: huragany, trzęsienia ziemi, powódź,

3/ strajk z wyłączeniem wewnętrznego w firmie Wykonawcy, a posiadający wpływ na realizację przedmiotu umowy.

2. Jeżeli jedna ze stron uzna, że wystąpiły jakiekolwiek okoliczności mające znamiona siły wyższej, które mogą mieć wpływ na należyte wykonywanie jej zobowiązań, powiadomi o tym niezwłocznie drugą stronę w formie pisemnej, określając charakter zdarzenia i przewidywany czas jego trwania.

3. Żadna ze stron nie ponosi odpowiedzialności za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązań wynikających z niniejszej umowy w takiej mierze, w jakiej wykonanie takich zobowiązań jest uniemożliwione siłą wyższą.

4. Wystąpienie siły wyższej nie zwalnia Zamawiającego z obowiązku zapłaty wynagrodzenia za dostawy zrealizowane przez Wykonawcę przed wystąpieniem takiego przypadku.

5. W przypadku wystąpienia siły wyższej strony będą zwolnione z ewentualnych kar umownych za zwłokę przewidzianych w niniejszej umowie, chyba, że kary te były należne już przed zaistnieniem siły wyższej albo nie były z siłą wyższą związane.

§ 11

Odpowiedzialność z tytułu gwarancji

1. Za wady w przedmiocie umowy Wykonawca ponosi odpowiedzialność w ramach udzielonej gwarancji.

2. Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji jakości na przedmiot umowy na:

- 24 miesiące licząc od dnia podpisania protokołu zdawczo-odbiorczego.

3. Okres gwarancji dla przedmiotu umowy obejmuje przeglądy gwarancyjne bez dodatkowych opłat.

4. Odpowiedzialność z tytułu gwarancji obejmuje wszelkie wady przedmiotu umowy za wyjątkiem uszkodzeń mechanicznych powstałych z winy Zamawiającego.

5. Stała opieka serwisowa w okresie gwarancyjnym zapewniona będzie przez placówkę serwisową w ………………………………… .

6. O wystąpieniu wady w okresie gwarancyjnym Zamawiający zawiadomi Wykonawcę pisemnie.

7. Strony w terminie 5 dni od daty otrzymania przez Wykonawcę pisemnego zawiadomienia, o którym mowa w ust. 6 sporządzą protokół na okoliczność istnienia wady.

8. W przypadku wystąpienia wad przedmiotu umowy w okresie gwarancyjnym Wykonawca na własny koszt w terminie 21 dni kalendarzowych od dnia podpisania protokołu na okoliczność wystąpienia wady dokona jego wymiany na nowy wolny od wad lub usunie wady przedmiotu umowy. Jeżeli wystąpi konieczność importu części zamiennych lub materiałów, usunięcie wad nastąpi w terminie 28 dni kalendarzowych od daty podpisania przez strony protokołu o wadach.

9. W przypadku konieczności usunięcia wad przedmiotu umowy poza miejscem jego użytkowania koszty dojazdu serwisu do i z miejsca użytkowania lub przewóz przedmiotu umowy do i po naprawie nie obciążają Zamawiającego w okresie gwarancyjnym. Odbiór przedmiotu umowy w celu usunięcia wad oraz dostarczenie przedmiotu umowy wolnego od wad nastąpi z/do miejsca wskazanego w § 4 ust. 3.

10. W przypadku konieczności usunięcia wady przedmiotu umowy w innym miejscu niż miejsce użytkowania przedmiotu umowy, odpowiedzialność za jego transport ponosi Wykonawca od chwili wydania przedmiotu umowy upoważnionemu przedstawicielowi Wykonawcy do chwili odbioru po usunięciu wady przedmiotu umowy przez upoważnionego przedstawiciela Zamawiającego lub osobę pisemnie przez niego upoważnioną.

11. Wydanie przedmiotu umowy oraz jego odbiór w ramach gwarancji strony potwierdzą protokołem zdawczo-odbiorczym.

12. W przypadku dokonania naprawy gwarancyjnej lub wymiany przedmiotu umowy na wolny od wad okres gwarancji przedmiotu umowy podlegających naprawie lub wymianie:

1/ w przypadku wymiany – rozpoczyna bieg od nowa,

2/ w przypadku naprawy – ulega przedłużeniu o czas naprawy.

13. Jeżeli w okresie gwarancji przedmiot umowy będą naprawiany więcej niż dwukrotnie, Wykonawca na żądanie Zamawiającego dostarczy Zamawiającemu nowy przedmiot umowy. Okres gwarancji wymienionej aparatury zaczyna bieg od daty jej dostarczenia Zamawiającemu.

14. Wymieniając przedmiot umowy Wykonawca zobowiązany jest w każdym wypadku dostarczać aparaturę  fabrycznie nową, o parametrach technicznych nie gorszych od aparatury podlegającej wymianie.

15. W każdym przypadku, gdy zachodzi potrzeba wymiany lub naprawy przedmiotu zamówienia poza siedzibą Zamawiającego wszelkie koszty transportu ponosi Wykonawca.

16. Jeżeli okres gwarancji udzielonej Wykonawcy na dostarczoną aparaturę przez jej producenta będzie dłuży niż okres gwarancji udzielonej Zamawiającemu przez Wykonawcę, wówczas Wykonawca niezwłocznie po upływie okresu gwarancji udzielonej Zamawiającemu przeniesie na Zamawiającego przysługujące mu na podstawie tej gwarancji prawa, w tym poprzez wydanie Zamawiającemu stosownych dokumentów gwarancyjnych. W przypadku, gdy taka gwarancja została udzielona podwykonawcy Wykonawcy, Wykonawca uzyska prawa z takiej gwarancji dla siebie, a następnie przeniesie je na Zamawiającego zgodnie ze zdaniem pierwszym niniejszego paragrafu.

§ 12

Rękojmia za wady

1. Wykonawca odpowiada wobec Zamawiającego za wady fizyczne i prawne przedmiotu umowy lub jego części zmniejszającej jego wartość lub użyteczność ze względu na cel oznaczony w umowie albo wynikający z okoliczności lub przeznaczenia.

2. Okres rękojmi za wady przedmiotu umowy lub jego części w stosunku do Wykonawcy i podwykonawców wynosi 12 miesięcy, licząc od dnia popisania protokółu zdawczo-odbiorczego.

3. W okresie rękojmi Wykonawca jest obowiązany do nieodpłatnego usuwania wad, usterek, braków ujawnionych po podpisaniu protokołu zdawczo-odbiorczego, które wynikają z wad dostarczonego przedmiotu umowy.

4. Jeżeli po odbiorze końcowym, zostaną wykryte wady, Wykonawca zobowiązany będzie do ich usunięcia. Do trybu powiadomienia o wadach oraz do trybu i terminów ich usunięcia stosuje się odpowiednio postanowienia § 11 ust. 6-14 umowy.

5. Dokonanie odbioru przedmiotu umowy nie zwalnia Wykonawcy od roszczeń ze strony Zamawiającego z tytułu rękojmi lub gwarancji jakości.

§ 13

Podwykonawcy

1. Wykonawca może zlecić wykonania części przedmiotu umowy do wykonania innym Wykonawcom.

2. Do zawarcia przez Wykonawcę umowy z podwykonawcą jest wymagana zgoda Zamawiającego.

3. Do zawarcia przez podwykonawcę umowy z dalszym podwykonawcą jest wymagana zgoda Zamawiającego i Wykonawcy.

4. Jeżeli Zamawiający, w terminie 14 dni od przedstawienia przez Wykonawcę projektu mowy z podwykonawcami nie zgłosił na piśmie sprzeciwu lub zastrzeżeń, uważa się, że wyraził zgodę na zawarcie umowy.

5. Wykonawca pełni rolę koordynatora prac i ponosi pełną odpowiedzialność za realizację zakresu prac wykonanych własnymi siłami oraz powierzonych podwykonawcom.

6. Wykonawca w ciągu 14 dni od daty otrzymania zapłaty za wykonany zakres prac, poinformuje na piśmie Zamawiającego o sposobie zapłaty za zakres prac realizowany przez podwykonawców.

7. Brak informacji na temat zapłaty dla podwykonawców spowoduje wstrzymanie dalszych płatności do czasu spełnienia wymogu określonego w ust. 6.

8. Umowy wskazane w punkcie 2 i 3 muszą zostać zawarte w formie pisemnej, pod rygorem ich nieważności.

9. Zamawiający nie wyrazi zgody na zawarcie umowy z podwykonawcą, której treść będzie sprzeczna z treścią umowy zawartej z Wykonawcą.

10. Nie zastosowanie się Wykonawcy do wymogów wynikających z zapisów niniejszego paragrafu upoważnia Zamawiającego do podjęcia wszelkich niezbędnych kroków w celu wyegzekwowania od Wykonawcy i wszystkich podwykonawców powyższych ustaleń aż do odstąpienia od umowy z Wykonawcą z winy Wykonawcy włącznie.

11. Wykonawca zobowiązany jest poinformować podwykonawców o warunkach niniejszej umowy.

12. Wykonawca ponosi wobec Zamawiającego i osób trzecich pełną odpowiedzialność za dostawy, które wykonuje przy pomocy podwykonawców.

§ 14

1. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za wszelkie szkody wyrządzone Zamawiającemu, będącemu właścicielem obiektu, innym użytkownikom lub osobom trzecim w związku z realizacją niniejszej umowy.

2. Odpowiedzialność Wykonawcy obejmuje szkody powstałe w każdej postaci winy.

§ 15

Zmiana umowy

Dopuszcza się możliwość zmiany ustaleń niniejszej umowy w stosunku do treści oferty Wykonawcy w zakresie:

1/ ustawowej zmiany stawki podatku od towarów i usług VAT, kwota brutto wynagrodzenia podlega automatycznej, odpowiedniej zmianie. Zmiana kwoty brutto, o której mowa nie wymaga zawarcia aneksu do umowy.

2/ terminu realizacji przedmiotu umowy w przypadku wystąpienia siły wyższej, o której mowa w § 10 umowy, mającej wpływ na niezachowanie terminu określonego w § 4 ust.1 umowy.

3/ wydłużenia terminu gwarancji w przypadku, o którym mowa w § 11 ust. 16 umowy.

§ 16

Kary umowne i potrącenia

1. Strony ustalają odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy w formie kar umownych w następujących wypadkach i wysokościach:

1/ Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:

a/ za opóźnienie w wykonaniu przedmiotu umowy niezgodne z § 4 ust. 1 umowy w wysokości 0,1 % wynagrodzenia umownego brutto określonego w  § 7 ust.1 za każdy dzień opóźnienia,

b/ za opóźnienie w usunięciu wad przedmiotu umowy stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie rękojmi i gwarancji w wysokości 0,1 % wartości wynagrodzenia umownego brutto określonego w § 7 ust. 1 za każdy dzień opóźnienia. W razie opóźnienia w usunięciu wad w terminie dodatkowo wyznaczonym kara ulega podwyższeniu o 50% licząc od dnia upływu terminu dodatkowego,

c/ za przekroczenie terminu wyznaczonego przez Zamawiającego w trybie § 6 ust. 13 pkt. 2 lit. a oraz § 11 ust. 8 oraz § 12 ust. 4 na wymianę przedmiotu umowy na nowy wolny od wad w wysokości 0,1 % wynagrodzenia umownego brutto określonego w § 7 ust. 1 za każdy dzień opóźnienia,

d/ za odstąpienie od umowy przez Zamawiającego z powodu okoliczności, za które odpowiedzialność ponosi Wykonawca w wysokości 10 % wartości wynagrodzenia umownego brutto określonego w § 7 ust. 1,

e/ w przypadku wykonania przedmiotu umowy niezgodnie z umową lub niewykonania umowy Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 15% wartości wynagrodzenia umownego brutto określonego w § 7 ust. 1,

f/ kara umowna z tytułu wykonania przedmiotu umowy niezgodnie z umową, o której mowa w pkt. e niniejszego paragrafu naliczona jest niezależnie od uprawnień przysługujących Zamawiającemu z tytułu rękojmi za wady lub gwarancji jakości oraz niezależnie od dokonania odbioru przedmiotu umowy potwierdzonym protokołem zdawczo-odbiorczym, o którym mowa w § 4 ust. 2 umowy.

2/ Zamawiający zapłaci Wykonawcy kary umowne:

a/ za nieterminowy odbiór przedmiotu umowy niezgodny z § 4 ust.1 w wysokości 0,1 % wynagrodzenia za każdy dzień zwłoki,

b/ za odstąpienie od umowy przez Wykonawcę z powodu okoliczności, za które odpowiedzialność ponosi Zamawiający w wysokości 10% wartości wynagrodzenia umownego brutto określonego w  § 7 ust. 1.

2. Kary umowne określone w § 16 ust. 1 należą się także w przypadku wykonania prawa odstąpienia od umowy przez strony. Kary umowne mogą być dochodzone z każdego tytułu odrębnie i podlegają kumulacji, w szczególności kara umowna należna Zamawiającemu z tytułu odstąpienia od umowy w przypadku odstąpienia od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, zostanie naliczona niezależnie od kary umownej, o której mowa § 16 ust. 1 pkt. 1 lit. a, która liczona będzie do dnia złożenia Wykonawcy oświadczenia o odstąpieniu od umowy.

3. Wykonawca upoważnia Zamawiającego do potrącenia kar umownych z wynagrodzenia Wykonawcy.

4. Łączna wysokość kar zastrzeżonych w ust. 1 i 2 nie może przekroczyć 40% wynagrodzenia brutto określonego w § 7 ust. 1 umowy dla każdej ze stron.

5. W przypadku, gdy w niniejszej umowie przewidziano wykonanie niektórych czynności na koszt Wykonawcy, Zamawiający będzie upoważniony do potracenia kosztów ich wykonania z wynagrodzenia Wykonawcy.

6. Niezależnie od kar umownych Wykonawca zobowiązuje się do zapłaty odszkodowania za szkodę w rozmiarach przewyższających wysokość kar określonych w umowie, wyrządzoną wskutek niewykonania lub nienależytego wykonania umowy, aż do pełnego zaspokojenia poniesionej szkody.

§ 17

Odstąpienie od umowy

1. Stronom przysługuje prawo odstąpienia od umowy w następujących przypadkach:

1/ Zamawiający może odstąpić od umowy, w przypadkach, gdy:

a/ zostanie wszczęte postępowanie upadłościowe, układowe lub likwidacyjne wobec Wykonawcy,

b/ nastąpi znaczne pogorszenie sytuacji Wykonawcy, szczególnie w razie powzięcia wiadomości o wszczęciu postępowania egzekucyjnego wobec majątku Wykonawcy,

c/ w razie opóźnienia Wykonawcy z wykonaniem i dostarczeniem przedmiotu umowy w terminie wskazanym w § 4 ust. 1 umowy, przy czym odstąpienie od umowy winno być poprzedzone bezskutecznym upływem terminu wyznaczonego Wykonawcy przez Zamawiającego,

d/ Wykonawca nie usunie wad przedmiotu umowy, w dodatkowym terminie wyznaczonym przez Zamawiającego, o którym mowa w § 6 ust. 12 pkt 2 umowy,

e/ Wykonawca nie wymieni wadliwego przedmiotu umowy, w dodatkowym terminie wyznaczonym przez Zamawiającego, o którym mowa w § 6 ust. 13 pkt 2 lit. a  umowy,

f/ Wykonawca w sposób istotny narusza postanowienia umowy, w szczególności nie zachowuje właściwej, jakości przedmiotu umowy objętych niniejszą umową, dostarcza przedmiot umowy niezgodny z przedmiotem zamówienia. Przy czym odstąpienie od umowy powinno być poprzedzone bezskutecznym upływem terminu wyznaczonego Wykonawcy przez Zamawiającego na prawidłowe wykonanie umowy,

g/ zaistnieje istotna zmiana okoliczności powodująca, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach.

2/ Wykonawca może odstąpić od umowy, w przypadku, gdy:

a/ Zamawiający nie dokona czynności odbioru w terminie, o którym mowa w § 4 ust. 1, przy czym odstąpienie od umowy winno być poprzedzone bezskutecznym upływem terminu wyznaczonego przez Wykonawcę Zamawiającemu,

b/ Zamawiający popada w zwłokę w zapłacie wynagrodzenia należnego Wykonawcy, przewidzianego za wykonanie przedmiotu umowy przekraczającą 7 dni kalendarzowych.

2. Strony mogą odstąpić od umowy z przyczyn wymienionych w ust. 1, 2 w ciągu 30 dni od dnia, w którym dowiedziały się o zaistnieniu przyczyn uzasadniających odstąpienie.

3. Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej i powinno zawierać uzasadnienie pod rygorem nieważności takiego oświadczenia.

4. Uzasadnione koszty związane z odstąpieniem od umowy ponosi strona, która spowodowała odstąpienie.

5. Odstąpienie od umowy może odnosić się do całej umowy lub tylko do części jeszcze niewykonanej przez Wykonawcę.

6. Niezależnie od możliwości odstąpienia przewidzianych w ust. 1 stronom przysługuje także prawo odstąpienia od umowy na zasadach określonych przepisami Kodeksu cywilnego.

§ 18

Odpowiedzialność Wykonawcy oraz zakaz cesji

1. Wykonawca ponosi odpowiedzialności za roszczenia osób trzecich spowodowane z winy Wykonawcy, powstałe na skutek naruszenia praw majątkowych z tytułu wykorzystania przedmiotu zamówienia lub jego części.

2. W okresie realizacji umowy oraz po jej zakończeniu Wykonawca oraz osoby, które w jego imieniu wykonują powierzone zadania nie będą przekazywać, ujawniać ani wykorzystywać jakiejkolwiek informacji o Zamawiającym, w szczególności informacji stanowiących tajemnicę Zamawiającego w rozumieniu art. 11 ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, zwłaszcza informacji technicznych, technologicznych lub organizacyjnych.

§ 19

Postanowienia końcowe

1. Niniejsza umowa poddana jest właściwości prawa polskiego. Prawem właściwym dla zobowiązań wynikających z niniejszej umowy będzie prawo polskie. Wszelkie sprawy nie uregulowane niniejszą umową będą regulowane przepisami ustawy z dn. 23.04.1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16 poz. 93 ze zm.), ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2010 nr 113, poz. 759 ze zm. wprowadzonymi ustawą z dnia 12 października 2012 r. o zmianie ustawy – Prawo zamówień publicznych oraz ustawy o koncesji na roboty budowlane lub usługi (Dz. U. z dnia 19.11.2012 r. poz. 1271).

2. Spory, jakie mogą wyniknąć z realizacji umowy, strony poddają rozstrzygnięciu właściwemu rzeczowo Sądowi w Lublinie.

§ 20

1. Dla skuteczności składanych oświadczeń, wezwań, zawiadomień dokonywanych czynności prawnych przez strony, związanych z realizacją niniejszej umowy, strony zastrzegają formę pisemną, pod rygorem ich nieważności.

2. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają dla swej ważności zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności.

3. Wykonawca zobowiązany jest niezwłocznie poinformować Zamawiającego na piśmie o zmianie adresu swojej siedziby, adresu dokonywania doręczeń oraz numeru faksu. W przypadku braku takiej informacji wszelkie pisma i przesyłki wysłane na adres lub nr faksu Wykonawcy wskazany w niniejszej umowie będą uznane za doręczone.

§ 21

Niniejszą umowę sporządzono w języku polskim, w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.

Wykaz załączników do umowy:

1/ Formularz Oferta Wykonawcy,

2/ Opis przedmiotu zamówienia,

3/ ……………………………… .

Zamawiający:					                Wykonawca :

.......................................................				 .......................................................

* wpisać odpowiednio lub niepotrzebne usunąć