Część 2

Załącznik nr 10

do Specyfikacji Istotnych

Warunków Zamówienia

………………………..............................

nazwa (firma) albo imię i nazwisko,

siedziba albo miejsce zamieszkania

i adres Wykonawcy

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

- Meble laboratoryjne

| Lp. | WYMAGANE PARAMETRY I WARUNKI | PARAMETR WYMAGNY | PARAMETR OFEROWANY |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Konstrukcja mebli szkieletowa, wykonana z zamkniętych profili aluminiowych zabezpieczonych elektrolitycznie przed korozją, umożliwiająca wykonanie zabudowy „pod wymiar” dostosowanej do funkcji pomieszczenia. | TAK |  |
|  | Przekrój profili aluminiowych stanowiących szkielet mebla w stanowiskach laboratoryjnych nie mniejszy niż 25x25 mm. | TAK (podać) |  |
|  | W profilach typu ćwierćwałek boki minimum 25 mm. | TAK (podać) |  |
|  | Wypełnienie szkieletu mebli – płyta wiórowa o grubości minimum 18mm – obustronnie laminowana. | TAK |  |
|  | Wszystkie krawędzie płyty nieosłonięte przez konstrukcję (np. czoła szuflady, drzwi, półki) oklejone PCV o grubości min. 2 mm | TAK (podać) |  |
|  | Zawiasy oraz prowadnice szuflad zabezpieczone antykorozyjnie, z funkcją samodomykania. | TAK |  |
|  | Prowadnice szuflad w systemie z płaszczem metalowym i prowadnicami rolkowymi lub w przypadku głębokich szuflad metalowe, łożyskowe o pełnym wysuwie. | TAK |  |
|  | Meble oparte na nóżkach o wysokości 150mm ± 160mm, z możliwością poziomowania w zakresie min. 30 mm. | TAK (podać zakres) |  |
|  | Profile aluminiowe oraz miejsca łączeń konstrukcji mebli, muszą być gładkie, pozbawione nierówności. Nie dopuszcza się elementów ostrych oraz zagłębień nieuzasadnionych technologiczną koniecznością konstrukcji mebli. | TAK |  |
|  | Łączenia profili aluminiowych wykonane za pomocą złączek wykonanych z antyudarowego tworzywa ABS z metalową kształtką wewnętrzną wzmacniającą miejsca połączeń (wzmocnienie nie jest wymagane w przypadku szafek wiszących) lub złączek w pełni metalowych zabezpieczonych przed korozją poprzez anodowanie. | TAK (podać rodzaj złączek) |  |
|  | Profile aluminiowe zabezpieczone przed korozją poprzez anodowanie. Nie dopuszcza się innego sposobu zabezpieczenia. | TAK (podać rodzaj zabezpieczenia) |  |
|  | Szafki jezdne wyposażone w 4 kółka o średnicy minimum Ø50 niebrudzące powierzchni. Minimum 2 kółka przednie z blokadą ruchu. | TAK (podać średnicę kółek i ilość kółek z blokadą) |  |
|  | Półki w nadstawkach stołów laboratoryjnych wyspowych i przyściennych muszą być wyłożone materiałem chemoodpornym o grubości minimum 1mm. UWAGA: Nie dopuszcza się szkła, jako materiału wyłożenia. | TAK (podać rodzaj materiału wyłożenia) |  |
|  | Blaty z łączonej płyty wiórowej o grubości minimum 28mm laminowanej obustronnie. Krawędzie boczne muszą być zabezpieczone trwale obrzeżem PCV o grubości minimum 2 mm. | TAK |  |
|  | Blaty z płyty wiórowej typu postforming, o grubości minimum 28mm, laminowanej wysokociśnieniowym laminatem HPL. Krawędzie boczne muszą być zabezpieczone trwale obrzeżem PCV o grubości minimum 2 mm. | TAK |  |
|  | Blaty i zlewy ceramiczne muszą być wykonane z litej ceramiki technicznej (spieku ceramicznego, temperatura wypiekania minimum 1200°C maksimum 1270°C), odpornej na wszelkie kwasy, zasady, rozpuszczalniki i barwniki, we wszelkich stężeniach i temperaturach stosowanych w laboratoriach (za wyjątkiem kwasu HF). Blaty o grubości minimum 20mm a w przypadku stanowisk do mycia o grubości minimum 33 +/- 2 mm. Blat ceramiczny o grubości minimum 33 mm +/- 2 mm z podniesionym litym obrzeżem ceramicznym. Podniesione obrzeże ceramiczne musi utrzymywać na powierzchni od 6-8 l/m2. Powierzchnia blatu nie powinna zawierać sztucznych barwników i musi być jednorodna z wnętrzem materiału. Ze względów ochrony środowiska nie dopuszcza się stosowania tzw. glazury chemicznej. Wymagany kolor blatów: jasny popiel nakrapiany. | TAK |  |
|  | Zlewy ceramiczne o wymiarach wewnętrznych nie mniejszych niż 400x400x250 oraz 600x400x250 (wymiary w mm) muszą być w stanowiskach do mycia podklejane pod blat, a otwór w blacie musi być glazurowany. | TAK (podać) |  |
|  | Wymagana okres gwarancji producenta na ceramiczne: blaty, zlewy oraz zlewiki – minimum 25 lat. Potwierdzenie gwarancji producenta dołączyć do oferty. | TAK (podać okres gwarancji) |  |
|  | Blaty ze stali kwasoodpornej muszą być wykonane z blachy kwasoodpornej w gatunku 0H18N9 o grubości minimum 1,5mm. | TAK |  |
|  | Blaty i zlewy z żywicy epoksydowej muszą być wykonane w kolorze szarym, a grubość blatów musi wynosić minimum 19 mm. | TAK |  |
|  | Zlewy z żywicy epoksydowej o wymiarach wewnętrznych nie mniejszych niż 406x406x190 (wymiary w mm), muszą być w stanowiskach do mycia wklejane w blat. | TAK (podać) |  |
|  | Zlewiki z żywicy epoksydowej o wymiarach wewnętrznych nie mniejszych niż 220x70x160 (wymiary w mm), muszą być w stanowiskach przyściennych i wyspowych wklejane w blat. | TAK (podać) |  |
|  | Fugi technologiczne (łączenie blatów) muszą być wykonane z mas uszczelniających miękkich (np. Silikon) o podwyższonej chemoodporności i podwyższonej odporności na temperaturę oraz na działanie światła. | TAK |  |
|  | Zawory i armatura muszą spełniać wymagania pracy w laboratorium a w szczególności ich powierzchnia musi być odporna chemicznie i odporna na działanie promieni UV. Powierzchnia armatury musi być pokryta chemoodporną powłoką poliestrową w kolorze jasno – popielatym. | TAK (dołączyć oświadczenie producenta o rodzaju powłoki) |  |
|  | Grubość ścianki wylewek w bateriach wodnych musi być minimum. 1,3 mm a maksimum 1,8mm. | TAK (dołączyć oświadczenie producenta) |  |
|  | Wszystkie baterie wodne w stanowiskach do mycia muszą być w wersji z mieszaczem ciepłej i zimnej wody. | TAK |  |
|  | Zawory na gaz palny muszą być dostarczone w wersji z blokadą, zabezpieczającą zawór przed nieumyślnym otwarciem. Zwolnienie blokady i otwarcie zaworu powinno się dokonywać poprzez pociągnięcie zaworu w górę i przekręcenie go do pozycji otwarcia. | TAK |  |
|  | Płuczki jednooczne w wybranych stanowiskach do mycia muszą być wyposażone w wąż o długości minimum 1,5 m. Płuczki z zabezpieczeniem przed nadmiernym ciśnieniem wypływu wody. Włączanie zaworu poprzez jednokrotne pchnięcie dźwigni uruchamia jednocześnie blokadę zabezpieczającą przed wyłączeniem. Płuczki pokryte chemoodporną powłoką poliestrową. | TAK (dołączyć oświadczenie producenta o rodzaju powłoki) |  |
|  | Wszystkie zawory: wodne, gazowe oraz płuczki oczne muszą być tego samego producenta. | TAK (podać producenta) |  |
|  | Szafy, szafki oraz szuflady zamykane na zamki patentowe (jeżeli występują ciągi szuflad wymaga się zamków centralnych). Wymóg powyższy nie dotyczy szafek zlewowych. | TAK |  |
|  | Zastosowane w meblach szkło musi być bezpieczne o grubości minimum 4mm, nie dopuszcza się szkła hartowanego. | TAK |  |
|  | W szafkach i szafach z drzwiami przeszklonymi szyba bezpieczna musi być osadzona w ramie wykonanej z anodowanego aluminium. | TAK |  |
|  | Kolorystyka płyty meblowej „do wyboru” z całej palety kolornika (nie mniej niż 50 kolorów). | TAK |  |
|  | Kolorystyka blatów z płyty wiórowej typu postforming, o grubości minimum 28mm, laminowanej wysokociśnieniowym laminatem HPL – „do wyboru” z całej palety (nie mniej niż 50 kolorów). | TAK |  |
|  | W celu zagwarantowania zgodności wymaganych parametrów technicznych i użytkowych zamawianych mebli laboratoryjnych, należy podać typ/model katalogowy dla poszczególnych wyrobów będących przedmiotem zamówienia, potwierdzając że oferowane wyroby są przedmiotem produkcji Oferenta. UWAGA: W przypadku zabudów należy podać symbole katalogowe oraz wymiary poszczególnych mebli składowych. | TAK (dołączyć katalogi) |  |

- Szafa na chemikalia

| Lp. | WYMAGANE PARAMETRY I WARUNKI | PARAMETR WYMAGNY | PARAMETR OFEROWANY |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Konstrukcja szafy szkieletowa, wykonana z zamkniętych profili aluminiowych zabezpieczonych elektrolitycznie przed korozją.. | TAK |  |
| 2 | Przekrój profili aluminiowych stanowiących szkielet mebla nie mniejszy niż 25x25 mm. | TAK (podać) |  |
| 3 | W profilach typu ćwierćwałek boki minimum 25 mm. | TAK (podać) |  |
| 4 | Wypełnienie szkieletu szafy – płyta wiórowa o grubości minimum 18mm – obustronnie laminowana. | TAK |  |
| 5 | Wszystkie krawędzie płyty nieosłonięte przez konstrukcję (np. czoła szuflady, drzwi, półki) oklejone PCV o grubości min. 2 mm | TAK (podać) |  |
| 6 | Zawiasy kwasoodporne o kacie rozwarcia minimum 180° | TAK |  |
| 7 | Szafa oparta na nóżkach o wysokości 150mm ± 160mm, z możliwością poziomowania w zakresie min. 30 mm. | TAK (podać zakres) |  |
| 8 | Profile aluminiowe oraz miejsca łączeń konstrukcji mebli, muszą być gładkie, pozbawione nierówności. Nie dopuszcza się elementów ostrych oraz zagłębień nieuzasadnionych technologiczną koniecznością konstrukcji mebli. | TAK |  |
| 9 | Łączenia profili aluminiowych wykonane za pomocą złączek wykonanych z antyudarowego tworzywa ABS z metalową kształtką wewnętrzną wzmacniającą miejsca połączeń lub złączek w pełni metalowych zabezpieczonych przed korozją poprzez anodowanie. | TAK (podać rodzaj złączek) |  |
| 10 | Profile aluminiowe muszą być zabezpieczone przed korozja poprzez anodowanie. Nie dopuszcza się innego sposobu zabezpieczenia. | TAK (podać rodzaj zabezpieczenia) |  |
| 11 | Drzwi części dolnej i górnej muszą być wykonane z płyty dwustronnie laminowanej i wyposażone w zamki patentowe | TAK |  |
| 12 | Szafa musi być dzielona w pionie i w poziomie. Podział pionowy na dwie równe części, natomiast w poziomie część dolna o wysokości ok. 700 mm (razem z nóżkami), 1 półka; część górna – 3 półki. | TAK |  |
| 13 | Wnętrze szafy i półki zabezpieczone tworzywem chemoodpornym o grubości minimum 1 mm np. płytami litymi z polichlorku winylu. | TAK |  |
| 14 | Szafa musi posiadać możliwość podłączenia do ciągów wentylacyjnych | TAK |  |
| 15 | Konstrukcja wnętrza szafy musi zapewniać swobodny przepływ powietrza, koniecznie zapewnić „luz półkowy”. | TAK |  |
| 16 | Szafa musi być wyposażona w jej dolnej części w otwory nawiewowe. | TAK |  |
| 17 | Nośność pojedynczej półki minimum 20 kg. | TAK (podać) |  |
| 18 | Kolorystyka szafy „do wyboru” z całej palety kolornika (nie mniej niż 50 kolorów). | TAK |  |
| 19 | W celu zagwarantowania zgodności wymaganych parametrów technicznych i użytkowych zamawianej szafy, należy podać jej typ/model katalogowy, potwierdzając że oferowana szafa jest przedmiotem produkcji Oferenta. | TAK (dołączyć katalogi) |  |

- Dygestorium I

| Lp. | WYMAGANE PARAMETRY I WARUNKI | PARAMETR WYMAGNY | PARAMETR OFEROWANY |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Konstrukcja nośna wykonana z profili stalowych zamkniętych pokrytych proszkowo farbą epoksydową, jako urządzenie wolnostojące samonośne, z możliwością łatwego przesuwania w celu konserwacji lub naprawy (np. kółka). Należy zapewnić bezpieczny i względnie łatwy dostęp do mechanicznych i elektrycznych układów stanowiących zespoły dygestorium. | TAK |  |
| 2 | Ściany komory (boczne i tylna), wyłożone płytami jednolitymi z żywicy fenolowej o spolimeryzowanej powierzchni EBC. Grubość płyty nie mniejsza niż 5 mm. | TAK |  |
| 3 | Ściana tylna dygestorium musi być wykonana jako podwieszana, z możliwością demontażu w celach konserwacji lub naprawy. Wymiary ściany muszą być tak dobrane by między blatem a dolną krawędzią ściany powstała szczelina wentylacyjna o wysokości minimum 170, a maksimum 200mm. | TAK |  |
| 4 | Blat i zlewik muszą być wykonane z litej ceramiki technicznej (spieku ceramicznego, temperatura wypiekania minimum 1200°C maksimum 1270°C), odpornej na wszelkie kwasy, zasady, rozpuszczalniki i barwniki, we wszelkich stężeniach i temperaturach stosowanych w laboratoriach (za wyjątkiem kwasu HF). Blat ceramiczny o grubości minimum 33 mm +/- 2 mm z podniesionym litym obrzeżem ceramicznym. Podniesione obrzeże ceramiczne musi utrzymywać na powierzchni od 6-8 l/m2. Przednia krawędź blatu musi być w kształcie aerodynamicznym. Powierzchnia blatu nie powinna zawierać sztucznych barwników i musi być jednorodna z wnętrzem materiału. Ze względów ochrony środowiska nie dopuszcza się stosowania tzw. glazury chemicznej. Wymagany kolor blatu: szaro niebieski. | TAK |  |
| 5 | W blacie po prawej stronie, poniżej wylewek wody wmontowany zlewik ceramiczny o wymiarach wewnętrznych nie mniejszych niż 250x85x112 (wymiary w mm), podklejany pod blat. Nie dopuszcza się innego sposobu montażu zlewika. Otwór w blacie musi być glazurowany. | TAK (podać) |  |
| 6 | Wymagana minimalny okres gwarancji producenta na blat ceramiczny oraz zlewik ceramiczny 25 lat. Potwierdzenie gwarancji producenta dołączyć do oferty. | TAK (podać okres gwarancji) |  |
| 7 | Instalacja kanalizacyjna w dygestorium musi być chemoodporna | TAK |  |
| 8 | W części sufitowej muszą być wbudowane: oświetlenie oraz otwór wentylacyjny z regulowaną przesłoną szczeliny. | TAK |  |
| 9 | Okno przednie musi być wykonane ze szkła bezpiecznego laminowanego osadzonego w ramie aluminiowej. Rozwiązanie konstrukcyjne musi zapewniać lekki przesuw okna w pionie zgodnie z normą europejską PN–EN 14175–2. Elementy zawieszenia okna muszą być poza komorą roboczą. Zawieszenie musi posiadać zabezpieczenie przed niekontrolowanym opadnięciem okna. UWAGA: Nie dopuszcza się szkła hartowanego. | TAK |  |
| 10 | Okno musi posiadać ogranicznik uniemożliwiający niekontrolowane otwarcie okna powyżej wysokości bezpiecznej (zgodnie z normą europejską PN–EN 14175–2). Przesunięcie okna powyżej wysokości bezpiecznej musi uruchamiać sygnalizację optyczną i akustyczną. | TAK |  |
| 11 | Dolna krawędź okna oraz zewnętrzna obudowa otworu okiennego komory, muszą mieć kształty opływowe (aerodynamiczne). Konstrukcja obudowy musi być wykonana z anodowanych profili aluminiowych. Nie dopuszcza się innego rozwiązania. | TAK |  |
| 12 | Dygestorium musi być wyposażone w czujnik przepływu powietrza osadzony w króćcu wylotowym. Czujnik musi uruchamiać sygnalizację optyczną i akustyczną w momencie braku lub spadku wydajności wentylacji komory roboczej poniżej dopuszczalnej minimalnej wielkości przepływu powietrza przez dygestorium. | TAK |  |
| 13 | Sygnalizacja optyczna musi być umieszczona w panelu poziomym na wysokości górnej krawędzi okna przedniego, ustawionego w pozycji zamkniętej. | TAK |  |
| 14 | Zawory wodne oraz gniazda elektryczne muszą być zamontowane pod blatem, w panelu dzielonym. Każda część panela musi być niezależnie demontowalna w celu łatwej obsługi serwisowej lub naprawy elementów układów technicznych tam zamontowanych. | TAK (podać ilość i rodzaj gniazd i zaworów) |  |
| 15 | Korpusy zaworów muszą być mosiężne. | TAK (podać) |  |
| 16 | Wylewki wodne muszą być umieszczone w ścianie tylnej komory dygestorium i muszą być pokryte powłoką chemoodporną poliestrową, natomiast grubości ścianek musi wynosić minimum 1,5 mm. | TAK (podać) |  |
| 17 | Dygestorium musi być przystosowane do zasilania elektrycznego 230V 50Hz a gniazda elektryczne muszą posiadać minimalny poziom zabezpieczenia IP 44 | TAK |  |
| 18 | Szafki podblatowe muszą być wykonane w całości z płyty wiórowej obustronnie laminowanej, wsparte na dolnej konstrukcji dygestorium na wysokości minimum 150, a maksimum 180mm od podłogi. Szafki muszą być wentylowane (podłączone bezpośrednio do kanału wentylacyjnego dygestorium). Wnętrze szafek oraz półki wyłożone tworzywem chemoodpornym o grubości minimum 1 mm. Montaż i demontaż szafek pod blatem musi być prosty, celem łatwej obsługi serwisowej. Szafki wyposażone w zamki patentowe. | TAK |  |
| 19 | Zawiasy w szafkach podblatowych muszą być chemoodporne. Dopuszcza się ich wykonane ze stali kwasoodpornej bądź z anodowanego aluminium. Ze względów wytrzymałościowych nie dopuszcza się zawiasów wykonanych z tworzywa sztucznego. | TAK (podać materiał zawiasów) |  |
| 20 | Ściany boczne zewnętrzne (maskujące), muszą być wykonane z płyty wiórowej o grubości w zakresie 10mm ÷ 18mm, pokrytej dwustronnie laminatem i przymocowane do konstrukcji nośnej. Krawędzie boczne płyty oklejone PCV o grubości minimum 1 mm. Nie dopuszcza się aby ściany boczne stanowiły konstrukcję wsporczą dygestorium. | TAK |  |
| 21 | Kolorystyka ścian zewnętrznych dygestorium „do wyboru” z całej palety kolornika (nie mniej niż 50 kolorów).. | TAK |  |
| 22 | Powierzchnia całkowita blatu musi wynosić: – 0,80m2 ±5% | TAK |  |
| 23 | Szerokość komory roboczej dygestorium: minimum 1100mm | TAK (podać) |  |
| 24 | Objętość komory roboczej musi wynosić 0,90m3 ±5% | TAK (podać) |  |
| 25 | W celu zagwarantowania zgodności wymaganych parametrów technicznych i użytkowych zamawianego dygestorium, należy podać jego typ/model katalogowy, potwierdzając że oferowane dygestorium jest przedmiotem produkcji Oferenta. | TAK (dołączyć katalog) |  |
| 27 | Dopuszczalna odchyłka od wymiarów gabarytowych dygestoriów – ±2%. | TAK (podać) |  |
| 28 | Wysokość dygestorium z zamkniętym oknem oraz z oknem podniesionym maksymalnie (powyżej wysokości bezpiecznej) musi być jednakowa i wynosić 2400mm ±2%. UWAGA: Nie dopuszcza się aby górna krawędź okna w jego najwyższym położeniu wystawała ponad obudowę dygestorium. | TAK (podać) |  |
| 29 | Dygestorium musi być wyposażone w media: 1x woda, 2x gniazdo 230V. | TAK |  |

- Dygestorium II

| Lp. | WYMAGANE PARAMETRY I WARUNKI | PARAMETR WYMAGNY | PARAMETR OFEROWANY |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Konstrukcja nośna wykonana z profili stalowych zamkniętych pokrytych proszkowo farbą epoksydową, jako urządzenie wolnostojące samonośne, z możliwością łatwego przesuwania w celu konserwacji lub naprawy (np. kółka). Należy zapewnić bezpieczny i względnie łatwy dostęp do mechanicznych i elektrycznych układów stanowiących zespoły dygestorium. | TAK |  |
| 2 | Ściany komory (boczne i tylna), wyłożone płytami jednolitymi z żywicy fenolowej o spolimeryzowanej powierzchni EBC. Grubość płyty nie mniejsza niż 5 mm. | TAK |  |
| 3 | Ściana tylna dygestorium musi być wykonana, jako podwieszana, z możliwością demontażu w celach konserwacji lub naprawy. Wymiary ściany muszą być tak dobrane by między blatem a dolną krawędzią ściany powstała szczelina wentylacyjna o wysokości minimum 170, a maksimum 200mm. | TAK |  |
| 4 | Blat i zlewik muszą być wykonane z litej ceramiki technicznej (spieku ceramicznego, temperatura wypiekania minimum 1200°C maksimum 1270°C), odpornej na wszelkie kwasy, zasady, rozpuszczalniki i barwniki, we wszelkich stężeniach i temperaturach stosowanych w laboratoriach (za wyjątkiem kwasu HF). Blat ceramiczny o grubości minimum 33 mm +/- 2 mm z podniesionym litym obrzeżem ceramicznym. Podniesione obrzeże ceramiczne musi utrzymywać na powierzchni od 6-8 l /m2. Przednia krawędź blatu musi być w kształcie aerodynamicznym. Powierzchnia blatu nie powinna zawierać sztucznych barwników i musi być jednorodna z wnętrzem materiału. Ze względów ochrony środowiska nie dopuszcza się stosowania tzw. glazury chemicznej. Wymagany kolor blatu: szaro niebieski. | TAK |  |
| 5 | W blacie po prawej stronie, poniżej wylewek wody wmontowany zlewik ceramiczny o wymiarach wewnętrznych nie mniejszych niż 250x85x112 (wymiary w mm), podklejany pod blat. Nie dopuszcza się innego sposobu montażu zlewika. Otwór w blacie musi być glazurowany. | TAK (podać) |  |
| 6 | Wymagana minimalny okres gwarancji producenta na blat ceramiczny oraz zlewik ceramiczny 25 lat. Potwierdzenie gwarancji producenta dołączyć do oferty. | TAK (podać okres gwarancji) |  |
| 7 | Instalacja kanalizacyjna w dygestorium musi być chemoodporna | TAK |  |
| 8 | W części sufitowej muszą być wbudowane: oświetlenie oraz otwór wentylacyjny z regulowaną przesłoną szczeliny. | TAK |  |
| 9 | Okno przednie musi być wykonane ze szkła bezpiecznego laminowanego osadzonego w ramie aluminiowej. Rozwiązanie konstrukcyjne musi zapewniać lekki przesuw okna w pionie zgodnie z normą europejską PN–EN 14175–2. Elementy zawieszenia okna muszą być poza komorą roboczą. Zawieszenie musi posiadać zabezpieczenie przed niekontrolowanym opadnięciem okna. UWAGA: Nie dopuszcza się szkła hartowanego. | TAK |  |
| 10 | Okno musi posiadać ogranicznik uniemożliwiający niekontrolowane otwarcie okna powyżej wysokości bezpiecznej (zgodnie z normą europejską PN–EN 14175–2). Przesunięcie okna powyżej wysokości bezpiecznej musi uruchamiać sygnalizację optyczną i akustyczną. | TAK |  |
| 11 | Dolna krawędź okna oraz zewnętrzna obudowa otworu okiennego komory, muszą mieć kształty opływowe (aerodynamiczne). Konstrukcja obudowy musi być wykonana z anodowanych profili aluminiowych. Nie dopuszcza się innego rozwiązania. | TAK |  |
| 12 | Dygestorium musi być wyposażone w czujnik przepływu powietrza osadzony w króćcu wylotowym. Czujnik musi uruchamiać sygnalizację optyczną i akustyczną w momencie braku lub spadku wydajności wentylacji komory roboczej poniżej dopuszczalnej minimalnej wielkości przepływu powietrza przez dygestorium. | TAK |  |
| 13 | Sygnalizacja optyczna musi być umieszczona w panelu poziomym na wysokości górnej krawędzi okna przedniego, ustawionego w pozycji zamkniętej. | TAK |  |
| 14 | Zawory wodne, gazowe oraz gniazda elektryczne muszą być zamontowane pod blatem, w panelu dzielonym. Każda część panela musi być niezależnie demontowalna w celu łatwej obsługi serwisowej lub naprawy elementów układów technicznych tam zamontowanych. | TAK (podać ilość i rodzaj gniazd i zaworów) |  |
| 15 | Korpusy zaworów muszą być mosiężne. | TAK (podać) |  |
| 16 | Wylewki wodne oraz gazowe muszą być umieszczone w ścianie tylnej komory dygestorium i muszą być pokryte powłoką chemoodporną poliestrową, natomiast grubości ścianek musi wynosić minimum 1,5 mm. | TAK (podać) |  |
| 17 | Dygestorium musi być przystosowane do zasilania elektrycznego 230V 50Hz a gniazda elektryczne muszą posiadać minimalny poziom zabezpieczenia IP 44 | TAK |  |
| 18 | Szafki podblatowe muszą być wykonane w całości z płyty wiórowej obustronnie laminowanej, wsparte na dolnej konstrukcji dygestorium na wysokości minimum 150, a maksimum 180mm od podłogi. Szafki muszą być wentylowane (podłączone bezpośrednio do kanału wentylacyjnego dygestorium). Wnętrze szafek oraz półki wyłożone tworzywem chemoodpornym o grubości minimum 1 mm. Montaż i demontaż szafek pod blatem musi być prosty, celem łatwej obsługi serwisowej. Szafki wyposażone w zamki patentowe. | TAK |  |
| 19 | Zawiasy w szafkach podblatowych muszą być chemoodporne. Dopuszcza się ich wykonane ze stali kwasoodpornej bądź z anodowanego aluminium. Ze względów wytrzymałościowych nie dopuszcza się zawiasów wykonanych z tworzywa sztucznego. | TAK (podać materiał zawiasów) |  |
| 20 | Ściany boczne zewnętrzne (maskujące), muszą być wykonane z płyty wiórowej o grubości w zakresie 10mm ÷ 18mm, pokrytej dwustronnie laminatem i przymocowane do konstrukcji nośnej. Krawędzie boczne płyty oklejone PCV o grubości minimum 1 mm. Nie dopuszcza się, aby ściany boczne stanowiły konstrukcję wsporczą dygestorium. | TAK |  |
| 21 | Kolorystyka ścian zewnętrznych dygestorium „do wyboru” z całej palety kolornika (nie mniej niż 50 kolorów). | TAK |  |
| 22 | Powierzchnia całkowita blatu musi wynosić: – 0,80m2 ±5% | TAK |  |
| 23 | Szerokość komory roboczej dygestorium: minimum 1100mm | TAK (podać) |  |
| 24 | Objętość komory roboczej musi wynosić 0,90m3 ±5% | TAK (podać) |  |
| 25 | W celu zagwarantowania zgodności wymaganych parametrów technicznych i użytkowych zamawianego dygestorium, należy podać jego typ/model katalogowy, potwierdzając, że oferowane dygestorium jest przedmiotem produkcji Oferenta. | TAK (dołączyć katalog) |  |
| 27 | Dopuszczalna odchyłka od wymiarów gabarytowych dygestoriów – ±2%. | TAK (podać) |  |
| 28 | Wysokość dygestorium z zamkniętym oknem oraz z oknem podniesionym maksymalnie (powyżej wysokości bezpiecznej) musi być jednakowa i wynosić 2400mm ±2%. UWAGA: Nie dopuszcza się aby górna krawędź okna w jego najwyższym położeniu wystawała ponad obudowę dygestorium. | TAK (podać) |  |
| 29 | Dygestorium musi być wyposażone w media: 1x woda, 1x gaz palny, 2x gniazdo 230V. | TAK |  |

- Stół wagowy

| Lp. | WYMAGANE PARAMETRY I WARUNKI | PARAMETR WYMAGNY | PARAMETR OFEROWANY |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Konstrukcja nośna stołu stalowa, spawana z profili stalowych o przekroju kwadratowym nie mniejszym niż 25x25x2 mm. | TAK |  |
| 2 | Konstrukcja nośna pokryta proszkowo farbami epoksydowymi w kolorze szarym. | TAK |  |
| 3 | Możliwość regulacji wysokości w zakresie 30 mm. | TAK |  |
| 4 | Obudowa konstrukcji nośnej wykonana jako szkieletowa, z zamkniętych profili aluminiowych zabezpieczonych elektrolitycznie przed korozją. | TAK |  |
| 5 | Przekrój profili aluminiowych stanowiących szkielet obudowy nie mniejszy niż 25x25 mm | TAK |  |
| 6 | Łączenia profili aluminiowych wykonane za pomocą złączek wykonanych z antyudarowego tworzywa ABS z metalową kształtką wewnętrzną wzmacniającą miejsca połączeń lub złączek w pełni metalowych zabezpieczonych przed korozją poprzez anodowanie. | TAK (podać rodzaj złączek) |  |
| 7 | Profile aluminiowe zabezpieczone przed korozja poprzez anodowanie. Nie dopuszcza się innego sposobu zabezpieczenia. | TAK |  |
| 8 | Wypełnienie szkieletu obudowy – płyta wiórowa o grubości minimum 18mm – obustronnie laminowana. | TAK |  |
| 9 | Wszystkie krawędzie płyty nieosłonięte przez konstrukcję oklejone PCV o grubości min. 2 mm | TAK |  |
| 10 | Blaty z płyty wiórowej typu postforming o grubości minimum 26mm, laminowane laminatem wysokociśnieniowym HPL w kolorze do wyboru wg kolornika (nie mniej niż 50 kolorów). | TAK |  |
| 11 | Płyta robocza wykonana z wyłożeniem granitowym, osadzona na wibroizolatorach zamontowanych w ramie stalowej, wspartej na wspornikach regulacyjnych z możliwością poziomowania płyty. | TAK |  |
| 12 | Ze wszystkich stron płyty roboczej zachowany jest luz pomiędzy płytą roboczą a blatem ok. 5 mm. | TAK |  |
| 13 | Wymiary płyty roboczej minimum 400x400 mm. | TAK (podać) |  |
| 14 | Otwór na płytę roboczą w blacie wyłożony profilami aluminiowymi. | TAK |  |
| 15 | Kolorystyka płyty meblowej „do wyboru” z całej palety kolornika (nie mniej niż 50 kolorów). | TAK |  |
| 16 | W celu zagwarantowania zgodności wymaganych parametrów technicznych i użytkowych zamawianego stołu wagowego, należy podać jego typ/model katalogowy, potwierdzając że oferowany stół wagowy jest przedmiotem produkcji Oferenta. | TAK (dołączyć katalog) |  |

- Szafa na trucizny

| Lp | WYMAGANE PARAMETRY I WARUNKI | PARAMETR WYMAGNY | PARAMETR OFEROWANY |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Szerokość 960mm ± 10mm | TAK (podać) |  |
| 2 | Wysokość 2000mm ± 50mm | TAK (podać) |  |
| 3 | Głębokość 450mm ± 50mm | TAK (podać) |  |
| 4 | Korpus szafy wykonany z blachy stalowej pokrytej farbą proszkową (odcień szary) | TAK (podać) |  |
| 5 | Szafa dwudrzwiowa | TAK (podać ilość drzwi) |  |
| 6 | Szafa wyposażona w min. 3 półki | TAK (podać) |  |
| 7 | Półki wyjmowane | TAK (podać) |  |
| 8 | Regulacja półek o min. 25mm | TAK (podać) |  |
| 9 | Każda półka w kształcie wanienki o pojemności 26L ± 1L | TAK (podać) |  |
| 10 | Szafa wyposażona w otwory wentylacyjne | TAK |  |
| 11 | Szafa wyposażona w zamek cylindryczny | TAK |  |
| 12 | Możliwość podłączenia do instalacji wentylacyjnej | TAK |  |
| 13 | Waga szafy 80kg ± 4kg | TAK (podać) |  |
| 14 | Szafa wyposażona w 1 wannę zbiorczą | TAK |  |

- Taboret laboratoryjny – wysoki

| Lp | WYMAGANE PARAMETRY I WARUNKI | PARAMETR WYMAGNY | PARAMETR OFEROWANY |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Wysokość taboretu regulowana w zakresie minimum od 500 mm do 750 mm | TAK (podać) |  |
| 2 | Średnica podstawy Ø 600mm ± 50 mm | TAK (podać) |  |
| 3 | Średnica ringu na nogi Ø 450mm ± 50 mm | TAK (podać) |  |
| 4 | Średnica siedziska Ø 330mm ± 30 mm | TAK (podać) |  |
| 5 | Antypoślizgowe siedzisko wykonane z miękkiego poliuretanu w kolorze czarnym | TAK |  |
| 6 | Regulacja wysokości siedziska za pomocą podnośnika pneumatycznego | TAK |  |
| 7 | Taboret osadzony na stopkach | TAK |  |

- Fotel laboratoryjny

| Lp | WYMAGANE PARAMETRY I WARUNKI | PARAMETR WYMAGNY | PARAMETR OFEROWANY |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Wysokość fotela regulowana w zakresie minimum od 970 mm do 1270 mm | TAK (podać) |  |
| 2 | Średnica podstawy Ø 670mm ± 50 mm | TAK (podać) |  |
| 3 | Szerokość siedziska 460mm ± 30 mm | TAK (podać) |  |
| 4 | Głębokość siedziska regulowana w zakresie minimum 440 mm do 470mm | TAK (podać) |  |
| 5 | Płynna regulacja wysokość fotela | TAK |  |
| 6 | Antypoślizgowa powierzchnia siedziska i oparcia z miękkiego tworzywa (PU) | TAK |  |
| 7 | Uchwyt w górnej części oparcia ułatwiający przenoszenie krzesła | TAK |  |
| 8 | Możliwość blokady kąta odchylenia oparcia w wybranej pozycji | TAK |  |
| 9 | Regulowana wysokość oparcia | TAK |  |
| 10 | Stałe podłokietniki | TAK |  |
| 11 | Stalowa podstawa malowana proszkowo na stopkach | TAK |  |
| 12 | Metalowa lakierowana obręcz pod stopy o regulowanej wysokości | TAK |  |

- Meble warsztatowe

| Lp | WYMAGANE PARAMETRY I WARUNKI | PARAMETR WYMAGNY | PARAMETR OFEROWANY |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Konstrukcja wykonana z ceownika minimum 90x50mm z blachy stalowej o grubości minimum 3mm. | TAK (podać) |  |
| 2 | Modułowa budowa umożliwiająca dowolne konfigurowanie według indywidualnych potrzeb | TAK (podać) |  |
| 3 | Meble malowane proszkowo (minimum 10 kolorów do wyboru) | TAK (podać) |  |
| 4 | Szuflady zamykane na zamki centralne cylindryczne z ryglem | TAK |  |
| 5 | Drzwiczki zamykane na zamki | TAK |  |
| 6 | Prowadnice o nośności minimum 90kg wykonane z blachy o grubości minimum 3 mm | TAK (podać) |  |
| 6 | Uchwyt szuflad aluminiowe na całej szerokości frontu szuflady. | TAK |  |
| 7 | Blaty wykonane ze sklejki z drzewa liściastego, lakierowanego dwukrotnie o grubości minimum 40mm | TAK (podać) |  |
| 8 | Nogi ze skokową regulacją wysokości stołu oraz możliwością mocowania do podłoża | TAK |  |

- Wózek transportowy

| Lp | WYMAGANE PARAMETRY I WARUNKI | PARAMETR WYMAGNY | PARAMETR OFEROWANY |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Wózek magazynowy trzy funkcyjny | TAK |  |
| 2 | 2 Koła pneumatyczne, 2 koła pomocnicze z tworzywa | TAK |  |
| 3 | Wymiary platformy 410x230mm ± 50mm | TAK (podać) |  |
| 4 | Wymiary gabarytowe Wysokość 1230 mm ± 50mm Szerokość 480 mm ± 30mm | TAK |  |
| 5 | Dopuszczalne obciążenie 300 kg ± 20kg | TAK |  |

- Regał wspornikowy

| Lp | WYMAGANE PARAMETRY I WARUNKI | PARAMETR WYMAGNY | PARAMETR OFEROWANY |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Regał przeznaczony do składowania elementów o długości 6m | TAK |  |
| 2 | Regał składający się z 5 filarów o wymiarach: wysokość - 3000mm ±50mm, głębokość - 1500mm ±50mm | TAK (podać) |  |
| 3 | Filary połączone sprzężeniami o długości: 1250mm ±50mm | TAK (podać) |  |
| 4 | Każdy filar wyposażony w 4 wsporniki do składowania materiału o długości 1000mm ±50mm (4 poziomy składowania) | TAK (podać) |  |
| 5 | Regał w wersji jednostronnej | TAK |  |
| 6 | Możliwość dowolnego zestawienia filarów i wsporników | TAK |  |

- Taboret warsztatowy

| Lp | WYMAGANE PARAMETRY I WARUNKI | PARAMETR WYMAGNY | PARAMETR OFEROWANY |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Wysokość taboretu regulowana w zakresie minimum od 390 mm do 510 mm | TAK (podać) |  |
| 2 | Średnica podstawy Ø 590mm ± 50 mm | TAK (podać) |  |
| 3 | Obudowa amortyzatora z polipropylenu | TAK |  |
| 4 | Średnica siedziska Ø 360mm ± 30 mm | TAK (podać) |  |
| 5 | Siedzisko wykonane ze sklejki | TAK |  |
| 6 | Regulacja wysokości siedziska za pomocą podnośnika pneumatycznego | TAK |  |
| 7 | Taboret na kółkach z blokadą zapobiegającą „odjeżdżaniu” krzesła bez obciążania. | TAK |  |

- Ławka 3 osobowa

| Lp | WYMAGANE PARAMETRY I WARUNKI | PARAMETR WYMAGNY | PARAMETR OFEROWANY |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Wysokość 820 mm ± 50 mm | TAK (podać) |  |
| 2 | Głębokość 590 mm ± 50 mm | TAK (podać) |  |
| 3 | Szerokość 1800 mm ± 50 mm | TAK (podać) |  |
| 4 | Siedziska oparte wzdłuż na belce metalowej usytuowanej na dwóch nogach | TAK |  |
| 5 | 3 siedziska wykonane ze sklejki | TAK |  |

- Ławka 4 osobowa

| Lp | WYMAGANE PARAMETRY I WARUNKI | PARAMETR WYMAGNY | PARAMETR OFEROWANY |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Wysokość 820 mm ± 50 mm | TAK (podać) |  |
| 2 | Głębokość 595 mm ± 50 mm | TAK (podać) |  |
| 3 | Szerokość 2350 mm ± 50 mm | TAK (podać) |  |
| 4 | Siedziska oparte wzdłuż na belce metalowej usytuowanej na dwóch nogach | TAK |  |
| 5 | 4 siedziska wykonane ze sklejki | TAK |  |

- Ławka 5 osobowa

| Lp | WYMAGANE PARAMETRY I WARUNKI | PARAMETR WYMAGNY | PARAMETR OFEROWANY |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Wysokość 820 mm ± 50 mm | TAK (podać) |  |
| 2 | Głębokość 590 mm ± 50 mm | TAK (podać) |  |
| 3 | Szerokość 2900 mm ± 50 mm | TAK (podać) |  |
| 4 | Siedziska oparte wzdłuż na belce metalowej usytuowanej na dwóch nogach | TAK |  |
| 5 | 5 siedzisk wykonanych ze sklejki | TAK |  |

- Wieszak jezdny

| Lp | WYMAGANE PARAMETRY I WARUNKI | PARAMETR WYMAGNY | PARAMETR OFEROWANY |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Wieszak wykonany z profili stalowych malowanych proszkowo | TAK |  |
| 2 | Wieszak posiadający 4 kółka jezdne umożliwiające swobodny przesuw (2 kółka z blokadą) | TAK |  |
| 3 | Wysokość 1750mm ± 50mm | TAK (podać) |  |
| 4 | Szerokość 1300mm ± 50mm | TAK (podać) |  |
| 5 | Głębokość podstawy 610mm ± 50mm | TAK (podać) |  |
| 6 | Wieszak wyposażony z jednej strony w 10 podwójnych zawieszek | TAK |  |

- Tablica pojedyncza

| Lp | WYMAGANE PARAMETRY I WARUNKI | PARAMETR WYMAGNY | PARAMETR OFEROWANY |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Tablica przystosowana do pisania kredą | TAK |  |
| 2 | Możliwość wykorzystania jako tablica magnetyczna | TAK |  |
| 3 | Rama wykonana z anodowanego aluminium | TAK |  |
| 4 | Narożniki wykonane z antyudarowego tworzywa ABS | TAK |  |
| 5 | Grubość tablicy 17mm ± 5mm | TAK (podać) |  |
| 6 | Wysokość tablicy 1000mm ± 50mm | TAK (podać) |  |
| 7 | Szerokość tablicy 1700mm ± 50mm | TAK (podać) |  |
| 8 | Półeczka na kredę | TAK |  |
| 9 | Kolor tablicy zielony |  |  |

- Tablica typu tryptyk

| Lp | WYMAGANE PARAMETRY I WARUNKI | PARAMETR WYMAGNY | PARAMETR OFEROWANY |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Tablica przystosowana do pisania kredą | TAK |  |
| 2 | Możliwość wykorzystania jako tablica magnetyczna | TAK |  |
| 3 | Rama wykonana z anodowanego aluminium | TAK |  |
| 4 | Narożniki wykonane z anty udarowego tworzywa ABS | TAK |  |
| 5 | Grubość tablicy 17mm ± 10mm | TAK (podać) |  |
| 6 | Wysokość tablicy 1000mm ± 50mm | TAK (podać) |  |
| 7 | Szerokość tablicy 3400mm ± 50mm | TAK (podać) |  |
| 8 | Półeczka na kredę | TAK |  |
| 9 | Kolor tablicy zielony |  |  |

- Wymagane parametry blatów zastosowanych w meblach laboratoryjnych, meblach metalowych,  stołach wagowych oraz dygestoriach.

  - Blaty z litej ceramiki technicznej

Blaty ceramiczne powinny być wykonane z litej ceramiki technicznej – spiek ceramiczny                                  o zamkniętej strukturze cząsteczkowej. Powierzchnia blatu nie powinna zawierać sztucznych barwników i powinna być jednorodna z wnętrzem materiału. Ze względów ochrony środowiska nie dopuszcza się stosowania tzw. glazury chemicznej, ani też wykonanej z materiału innego niż wnętrze blatu.

PARAMETRY WYMIAROWE I TECHNICZNE:

- Grubość ceramiki powinna wynosić 34 mm +/- 5% dla litej ceramiki technicznej 
z podniesionym zintegrowanym obrzeżem ceramicznym (grubość mierzona wraz z obrzeżem) lub 20mm +/- 0,5mm dla blatów ceramicznych bez obrzeża ceramicznego

- Obrzeże ceramiczne powinno być tak skonstruowane aby utrzymać na powierzchni blatu rozlaną ciecz o objętości od 6 do 8 l/m2

- Nie dopuszcza się technologii malowania lub powlekania chemicznego jakichkolwiek obrzeży blatów

- Wszelkie widoczne obrzeża blatów powinny być glazurowane. W przypadku styku obrzeza blatu ze: ścianą, komorą dygestorium lub sąsiadującym blatem, obrzeża powinny być  docięte, a łączenia technologiczne wypełnione masą uszczelniającą o podwyższonej odporności chemicznej. Masa ta winna zachowywać elastyczność i być łatwa do usunięcia w przypadku wymiany.

- Blaty ceramiczne powinny się charakteryzować następującymi tolerancjami odchyłek wymiarowych:

- W przypadku przeciwległych glazurowanych krawędzi: 0/+7mm

- W przypadku, gdy jedna krawędź jest docięta a druga glazurowana: 0/+5mm

- W przypadku, gdy obie krawędzie są docięte: +/- 1mm

- Tolerancja płaskości nie powinna przekraczać 5mm dla blatów o długości większej niż 1200mm

PARAMETRY ODPORNOŚCIOWE:

Odporność mechaniczna:

Laboratoryjne blaty powinny charakteryzować się ekstremalną odpornością na obciążenia mechaniczne. Blaty te powinny być samonośne tzn. powinny przenosić obciążenia przy podparciu jedynie w czterech narożnych punktach blatu. Zakres przenoszenia obciążenia to:

- Dla blatów ze zintegrowanym obrzeżem ceramicznym: P≥1550 x B/L

- Dla blatów bez obrzeza ceramicznego: P≥ 950 x B/L

gdzie:

L - długość badanego blatu

B - szerokość badanego blatu

P -obciążenie niszczące w kg

Odporność na ścieranie w skali Mohsa – od 6 do 8.

Mikrotwardość powierzchni szkliwionej w skali Mohsa -  powyżej 7

Odporność termiczna:

Ceramiczne blaty laboratoryjne powinny być odporne na wysoka temperaturę w zakresie długotrwałej ekspozycji powierzchniowej do min 550 0C a w zakresie krótkotrwałej ekspozycji powierzchniowej do 800 oC

Odporność chemiczna:

Blaty ceramiczne powinny być odporne na wszelkie kwasy, zasady, rozpuszczalniki i barwniki we wszelkich stężeniach i temperaturach stosowanych w laboratoriach (jedyny wyjątek stanowi kwas HF).

Odporność na promieniowanie:

Blaty ceramiczne powinny być w pełni odporne na promieniowanie UV oraz na promieniowanie rentgenowskie.

Odporność na pęknięcia włoskowate metodą Harkota

  - Blaty z laminatem HPL:

Muszą być wykonane z płyty wiórowej gr.28mm oklejanej laminatem wysokociśnieniowym HPL o grubości min. 0,8 mm. Blaty z laminatem HPL muszą wykazywać się dużą odpornością na uderzenia, odpornością na temperaturę do 150oC, wytrzymałością na zginanie i rozrywanie, odpornością chemiczną na lekkie związki chemiczne, odpornością na promieniowanie UV, trwałością koloru oraz właściwościami elektrostatycznymi. Krawędzie brzegowe blatów z laminatem HPL muszą być oklejone maszynowo z czterech stron twardym obrzeżem PCV o gr.2 mm

  - Blaty z  żywic fenolowych powinny spełniać wymagania:

- Powinny być wykonane z wysokiej, jakości surowców na bazie drzewa żywicznego oraz żywicy fenolowej i spolimeryzowanej powierzchni w technologii EBC (Electron Beam Cure), o jednolitej zwartej strukturze, zapobiegającej migracji cząstek cieczy do wnętrza materiału. Wykluczone jest zastosowanie warstwowej struktury arkuszy celulozowych.

- W przypadku blatu stołu stanowić samonośny blat laboratoryjny, o grubości minimalnej 20 mm

- Posiadać zintegrowana powierzchnię jednostronnie laminowaną

- Mieć bardzo wysoką odporność chemiczną, przynajmniej na:

- kwas solny 37% - brak widocznych zmian po działaniu przez 24 godziny

- kwas siarkowy 98% - ledwie widoczna zamiana po 24h

- woda królewska – brak widocznych zmian po działaniu przez 24 godziny

- wodorotlenek sodu 20% - brak widocznych zmian po działaniu przez 24 godziny

- kwas azotowy 70% - ledwie widoczna zamiana po 24h

- kwas fosforowy 85% - brak widocznych zmian po działaniu przez 24 godziny

- fuksyna - brak widocznych zmian po działaniu przez 24 godziny

- toluen - brak widocznych zmian po działaniu przez 24 godziny

- Być bardzo odporną na uderzenia (( 25N), zarysowania (( 5N) oraz na zginanie               ((100N/mm2)

- Być łatwe w utrzymaniu czystości, nie stanowić środowiska dla mikroorganizmów

- Nadawać się do recyklingu

  - Ścianki boczne (wykładki)  komór roboczych dygestoriów z  żywic fenolowych powinny spełniać wymagania:

- Powinny być wykonane z wysokiej, jakości surowców na bazie drzewa żywicznego oraz żywicy fenolowej i spolimeryzowanej powierzchni EBC (Electron Beam Cure), o jednolitej zwartej strukturze, zapobiegającej migracji cząstek cieczy do wnętrza materiału. Wykluczone jest zastosowanie warstwowej struktury arkuszy celulozowych.

- Posiadać zintegrowana powierzchnię jednostronnie laminowaną

- Być łatwe w utrzymaniu czystości, nie stanowić środowiska dla mikroorganizmów

- Nadawać się do recyklingu

- Wymagane parametry zaworów i armatury występującej w meblach laboratoryjnych oraz dygestoriach:

  - Zawory i armatura

- Wszystkie zawory muszą być pokryte powłoką poliestrową.

Powłoka musi być odporna na działanie promieni ultrafioletowych, wodoodporna, niewrażliwa na zabrudzenia odporna na działanie temperatur do 120°C. Powierzchnia powinna być odporna chemicznie na poniższe odczynniki w zakresie nie mniejszym niż bardzo dobry lub celujący:

- Kwas siarkowy 20%

- Kwas chlorowodorowy 30%

- Kwas chlorowodorowy 10%

- Kwas azotowy 3%

- Kwas azotowy 30%

- Kwas fosforowy 43%

- Kwas fosforowy 10%

- Kwas fosforowy 4%

- Wodorotlenek sodu 30%

- Kwas octowy 32%

- Kwas octowy 10%

- Amoniak 10%

- Amoniak 24,5%

- Ropa naftowa

- Benzyna czyszcząca

- Benzyna wysokojakościowa

- Toluen

- Ksylen

- Alkohol etylowy

- Butanol

- Izopropyl

- Gliceryna

- Nadtlenek wodoru 3%

- Terpentyna

- Gwinty armatury nie mogą być malowane proszkowo.

- Miejsca połączenie powstałe w wyniku procesu odlewania oraz inne nierówności nie mogą być widoczne po zamontowaniu.

- Dźwignie (kurki) baterii musza być wykonane z polipropylenu. Powierzchnia dźwigni (kurków) powinna być przyjemna w dotyku i antypoślizgowa. W celu zapewnienia optymalnej obsługi, dźwignie (kurki) powinny mieć konstrukcję „cztero-skrzydełkową”. Dźwignia (kurek) musi precyzyjnie pasować do głowicy.

- Kody barwne muszą być zgodne z normą EN 13792. Ponadto, na dźwigni (kurku) musi być zaznaczony kierunek zamykania i otwierania oraz symbole mediów zgodnie z normą EN 13792.

- Wylewki baterii wodnych z mieszaczem muszą być wykonane z rury mosiężnej o grubości ścianki minimum 1,3 mm, maximum 1,8 mm

- Dysze powinny być zgodne z normą DIN 12898.

- Gniazdo zaworu musi być zabezpieczone przez korozją i zjawiskiem kawitacji.

- Szczeliny montażowe związane z połączeniami baterii muszą być konstrukcyjnie zakryte.

- Niezbędne przedłużki muszą być pomalowane proszkowe w ten sam sposób, co sama bateria.

- W celu wstępnego ustalenia przepływu mediów lub ich lokalnego odcięcia dla celów serwisowych (wymiana głowicy zaworowej, czyszczenie głowic ceramicznych itp.), armatura laboratoryjna wodna i gazowa musi być wyposażona w dodatkowy zaworek kulowy umieszczony w korpusie zaworowym armatury.

- W przypadku wodnych baterii laboratoryjnych wyposażonych w mieszacz zimnej i ciepłej wody, dodatkowe zaworki regulacyjne/odcinające muszą być umieszczone na przewodach lub przedłużkach doprowadzających zimną i ciepłą wodę do baterii.

- Zawory wbudowane przeznaczone do wyciągów laboratoryjnych muszą być podłączone przy użyciu węży elastycznych. Połączenie wężowe po stronie zaworu musi być podwójnie uszczelnione (pierścień uszczelniający o-ring i stożkowe uszczelnienie metalowe).

  - Laboratoryjne baterie wodne:

Baterie do wody muszą spełniać wymogi:

- Ciśnienie maks. 10 bar

## Średnica nominalna: DN10

## Bezobsługowa Głowica ceramiczna (KOT) o kącie otwarcia/zamknięcia 180° oraz pochłaniaczem hałasu.

- Prędkość przepływu ok. 12,5 l /min przy ciśnieniu dynamicznym 3 bar.

- Zdejmowana dysza ½“ z polipropylenu, uszczelniona na płasko (nakrętka złączkowa ½“, dysza 3/8“) z wbudowanym w dyszy zabezpieczeniem przed pryskaniem.

- Wylewki obrotowe muszą być uszczelnione pierścieniem uszczelniającym z dwoma pierścieniami ślizgowymi.

  - Laboratoryjne zawory gazowe:

Zawory laboratoryjne na gazy palne muszą spełniać następujące wymogi:

- Ciśnienie maks. 0,2 bar

## Średnica nominalna: DN10

- Uchwyty zaworów musza posiadać funkcje bezpieczeństwa „press and turn” (wciśnij i przekręć)

- Prędkość przepływu >= 0,25 m3/h przy 2500 Pa

- Dysza stała 3/8“

  - Szybko-złączka powinna być zaprojektowana jak niżej:

## mechanizm automatycznego zamykania

## pojedyncza dźwignia

- obudowa mosiężna, powierzchnia obudowy niklowana

- zawór wykonany z cynku, powierzchnia zaworu niklowana

- sprężyna i kula wykonane ze stali nierdzewnej

## dysza zgodnie z normą DIN 12898

Wszystkie zawory powinny być oferowane w kompletach z akcesoriami (m.in. dysze, kołnierze, przedłużki i elastyczne węże połączeniowe lub rury) wymaganymi do instalacji/połączeń.

Ze względów bezpieczeństwa, wszystkie wylewki w dygestoriach muszą być oznaczone trzema kolorami wraz z symbolem medium zgodnie z normą EN 13792.

Armatura i zawory powinny posiadać:

- atest higieniczny Zakładu Higieny Komunalnej PZH

  - PRYSZNICE OCZNE [oczomyjki]

Natryski do oczu ( „oczomyjki” ) powinny spełniać normę EN 1717.

PRĘDKOŚC PRZEPŁYWU WODY PRYSZNICÓW OCZNYCH:

Podłączone zespoły do przemywania oczu muszą być skonstruowane w sposób umożliwiający dostarczanie stałego dopływu wody o prędkości przepływu minimum 6l/min przy ciśnieniu przepływu określonym przez producenta. Zespoły do przemywania oczu muszą być w stanie dostarczać taki strumień przez co najmniej 15 minut.

OZNAKOWANIE: Prysznic musi być wyraźnie i trwale oznakowany, z podaniem minimalnego i maksymalnego ciśnienia przepływu i maksymalnego ciśnienia statycznego. Oznakowanie musi być wykonane przez producenta       i zawierać nazwę producenta oraz numer modelu/artykułu wraz z podanymi maksymalnymi i minimalnymi ciśnieniami przepływu oraz maksymalnym ciśnieniem statycznym.

Oczomyjki muszą wykazywać odporność minimum na poniższe odczynniki, potwierdzoną protokołem z badań wykonanym przez niezależną instytucję badawczą:

- Kwas siarkowy 20%

- Kwas chlorowodorowy 30%

- Kwas chlorowodorowy 10%

- Kwas azotowy 3%

- Kwas azotowy 30%

- Kwas fosforowy 43%

- Kwas fosforowy 10%

- Kwas fosforowy 4%

- Wodorotlenek sodu 30%

- Kwas octowy 32%

- Kwas octowy 10%

- Amoniak 10%

- Amoniak 24,5%

- Ropa naftowa

- Benzyna czyszcząca

- Benzyna wysokojakościowa

- Toluen

- Ksylen

- Alkohol etylowy

- Butanol

- Izopropyl

- Gliceryna

- Nadtlenek wodoru 3%

- Terpentyna

.......................................................................

Podpis i pieczęć osoby/osób uprawnionej

do reprezentowania Wykonawcy