Część 2

Załącznik nr 13

do Specyfikacji Istotnych

Warunków Zamówienia

..................................................

nazwa (firma) albo imię i nazwisko,

siedziba albo miejsce zamieszkania

i adres Wykonawcy

OPIS MODELU WZORCOWEGO

- STÓŁ WYSPOWY 1.2 (4350x1500x900/1750mm) –

Poz. nr 5 „Formularz cenowy meble laboratoryjne i warsztatowe”

| Lp. | WYMAGANE PARAMETRY I WARUNKI | PARAMETR WYMAGANY |
| --- | --- | --- |
| 1 | Konstrukcja mebla szkieletowa, wykonana z zamkniętych profili aluminiowych zabezpieczonych elektrolitycznie przed korozją. | TAK |
| 2 | Przekrój profili aluminiowych stanowiących szkielet mebla nie mniejszy niż 25x25 mm. | TAK |
| 3 | Wypełnienie szkieletu mebla – płyta wiórowa obustronnie laminowana o grubości minimum 18mm. | TAK |
| 4 | Wszystkie krawędzie płyty nieosłonięte przez konstrukcję oklejone PCV o grubości min. 2 mm. | TAK |
| 5 | Zawiasy oraz prowadnice szuflad zabezpieczone antykorozyjnie, z funkcją samodomykania. | TAK |
| 6 | Prowadnice szuflad w systemie z płaszczem metalowym i prowadnicami rolkowymi. | TAK |
| 7 | Mebel oparty na nóżkach o wysokości 150mm ÷ 160mm z możliwością poziomowania w zakresie min. 30 mm. | TAK |
| 8 | Łączenia profili aluminiowych wykonane za pomocą złączek wykonanych z antyudarowego tworzywa ABS z metalową kształtką wewnętrzną wzmacniającą miejsca połączeń lub złączek w pełni metalowych zabezpieczonych przed korozją poprzez anodowanie. | TAK |
| 9 | Blaty z litej ceramiki technicznej muszą być wykonane w kolorze jasny popiel nakrapiany. Zlewy ceramiczne w kolorze jasnopopielatym. | TAK |
| 10 | Grubość blatu stołu musi wynosić 20 mm ±1mm | TAK |
| 11 | Grubość blatu ceramicznego stanowiska do mycia minimum 33 mm +/- 2 mm z podniesionym litym obrzeżem ceramicznym. Podniesione obrzeże ceramiczne musi utrzymywać na powierzchni od 6-8 l/m2 | TAK |
| 12 | Zlew z litej ceramiki technicznej o wymiarach wewnętrznych nie mniejszych niż 600x400x250 (wymiary w mm) ±5mm. | TAK |
| 13 | Zlew z litej ceramiki technicznej musi być w stanowisku do mycia podklejony pod blat. | TAK |
| 14 | Otwór pod zlew w blacie z litej ceramiki technicznej musi być glazurowany. Nie dopuszcza się glazury chemicznej. | TAK |
| 15 | Powierzchnia armatury pokryta chemoodporną powłoką poliestrową w kolorze jasnopopielatym. | TAK |
| 16 | Grubość ścianki wylewki w baterii wodnej musi być minimum. 1,3 mm a maksimum 1,8mm. | TAK |
| 17 | Bateria wodna w stanowisku do mycia musi być w wersji z mieszaczem ciepłej i zimnej wody. | TAK |
| 18 | Szafki oraz szuflady zamykane na zamki patentowe za wyjątkiem szafki zlewowej. | TAK |

....................................................................

Podpis i pieczęć osoby/osób uprawnionej

do reprezentowania Wykonawcy