Część 1

Załącznik nr 7

do Specyfikacji Istotnych

Warunków Zamówienia

.......................................................

nazwa (firma) albo imię i nazwisko,

siedziba albo miejsce zamieszkania

i adres Wykonawcy

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

- Meble biurowe

| Lp. | WYMAGANE PARAMETRY I WARUNKI | PARAMETR WYMAGNY | PARAMETR OFEROWANY |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Wypełnienie szkieletu mebli – płyta wiórowa o grubości minimum 18mm – obustronnie laminowana. | TAK |  |
| 2 | Wszystkie krawędzie płyty nieosłonięte przez konstrukcję (np. czoła szuflady, drzwi, półki) oklejone PCV o grubości min. 2 mm | TAK (podać) |  |
| 3 | Zawiasy oraz prowadnice szuflad zabezpieczone antykorozyjnie, z funkcją samodomykania. | TAK |  |
| 4 | Prowadnice szuflad metalowe w systemie z płaszczem metalowym i prowadnicami rolkowymi lub w przypadku głębokich szuflad łożyskowe o pełnym wysuwie. | TAK |  |
| 5 | Meble na cokole o wysokości 80÷100mm. | TAK (podać) |  |
| 6 | Blaty z łączonej płyty wiórowej o grubości minimum 28mm laminowanej obustronnie. Wszystkie krawędzie muszą być zabezpieczone trwale obrzeżem PCV o grubości minimum 2 mm. | TAK |  |
| 7 | Blaty z płyty wiórowej typu postforming, o grubości minimum 28mm, laminowanej wysokociśnieniowym laminatem HPL. Krawędzie boczne muszą być zabezpieczone trwale obrzeżem PCV o grubości minimum 2 mm. | TAK |  |
| 8 | Szafy, szafki oraz szuflady zamykane na zamki patentowe (jeżeli występują ciągi szuflad wymaga się zamków centralnych). Wymóg powyższy nie dotyczy szafek zlewowych. | TAK |  |
| 9 | Zastosowane w meblach szkło musi być bezpieczne o grubości minimum 4mm, nie dopuszcza się szkła hartowanego. | TAK |  |
| 10 | W szafkach z drzwiami przeszklonymi szyba bezpieczna musi być osadzona w ramie wykonanej z płyty meblowej. | TAK |  |
| 11 | Kolorystyka płyty meblowej „do wyboru” z całej palety kolornika (nie mniej niż 50 kolorów). | TAK |  |
| 12 | Kolorystyka blatów z płyty wiórowej typu postforming, o grubości minimum 28mm, laminowanej wysokociśnieniowym laminatem HPL – „do wyboru” z całej palety kolornika (nie mniej niż 50 kolorów). | TAK |  |

- Meble metalowe

| Lp. | WYMAGANE PARAMETRY I WARUNKI | PARAMETR WYMAGNY | PARAMETR OFEROWANY |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Konstrukcja nośna stołu stalowa, spawana z profili stalowych o przekroju kwadratowym nie mniejszym niż 25x25x2 mm. | TAK |  |
| 2 | Konstrukcja stalowa pokryta proszkowo odpornymi chemicznie farbami epoksydowymi w kolorze szarym. | TAK |  |
| 3 | Możliwość regulacji wysokości w zakresie 30 mm. | TAK |  |
| 4 | Maskownice wykonane z płyty wiórowej o grubości minimum 18mm – obustronnie laminowanej. | TAK |  |
| 5 | Wszystkie krawędzie płyty nieosłonięte przez konstrukcję oklejone PCV o grubości min. 2 mm | TAK (podać) |  |

- Sofa dwuosobowa

| Lp | WYMAGANE PARAMETRY I WARUNKI | PARAMETR WYMAGNY | PARAMETR OFEROWANY |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Wysokość 75cm ± 10% | TAK (podać) |  |
| 2 | Głębokość 73cm ± 10% | TAK (podać) |  |
| 3 | Szerokość 140cm ± 10% | TAK (podać) |  |
| 4 | Sofa tapicerowana skórą naturalną | TAK |  |
| 5 | Nóżki metalowe | TAK |  |

- Krzesło biurowe - obrotowe

| Lp | WYMAGANE PARAMETRY I WARUNKI | PARAMETR WYMAGNY | PARAMETR OFEROWANY |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Wysokość fotela regulowana w zakresie minimum od 940 mm do 1150 mm | TAK (podać) |  |
| 2 | Średnica podstawy Ø 640mm ± 50 mm | TAK (podać) |  |
| 3 | Szerokość siedziska 440 mm ± 30 mm | TAK (podać) |  |
| 4 | Regulowana głębokość siedziska w zakresie minimum od 395 mm do 420 mm | TAK (podać) |  |
| 5 | Regulowana wysokość siedziska w zakresie minimum od 415 mm do 545 mm | TAK (podać) |  |
| 6 | Miękkie tapicerowane siedzisko i oparcie | TAK |  |
| 7 | Regulowana wysokość oparcia w zakresie minimum od 530 mm do 590 mm | TAK (podać) |  |
| 8 | Możliwość blokady oparcia w wybranej pozycji | TAK |  |
| 9 | Regulowana wysokość oparcia w zakresie minimum od 530 mm do 590 mm | TAK |  |
| 10 | Stałe podłokietniki | TAK |  |
| 11 | Wysokość podłokietników 210 mm ± 30 mm | TAK (podać) |  |
| 12 | Podstawa czarna, nylonowa | TAK |  |
| 13 | Samohamowne kółka do powierzchni twardych | TAK |  |

- Krzesło uniwersalne

| Lp | WYMAGANE PARAMETRY I WARUNKI | PARAMETR WYMAGNY | PARAMETR OFEROWANY |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Wysokość 800mm ± 40 mm | TAK (podać) |  |
| 2 | Szerokość 450 mm ± 30 mm | TAK (podać) |  |
| 3 | Głębokość 510 mm ± 30 mm | TAK (podać) |  |
| 4 | Szerokość siedziska 370 mm ± 30 mm | TAK (podać) |  |
| 5 | Głębokość siedziska 410 mm ± 30 mm | TAK (podać) |  |
| 6 | Wysokość siedziska 460 mm ± 30 mm | TAK (podać) |  |
| 7 | Siedzisko i oparcie wykonane ze sklejki bukowej | TAK |  |
| 8 | Rama metalowa malowana proszkowo | TAK |  |
| 9 | Możliwość składowania w stosie (max 6 szt.) | TAK |  |
| 10 | Kolory sklejki naturalny | TAK |  |

- Krzesło konferencyjne - tapicerowane

| Lp | WYMAGANE PARAMETRY I WARUNKI | PARAMETR WYMAGNY | PARAMETR OFEROWANY |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Wysokość 820mm ± 40 mm | TAK (podać) |  |
| 2 | Szerokość 550 mm ± 40 mm | TAK (podać) |  |
| 3 | Głębokość 500 mm ± 30 mm | TAK (podać) |  |
| 4 | Szerokość siedziska 480 mm ± 30 mm | TAK (podać) |  |
| 5 | Głębokość siedziska 420 mm ± 30 mm | TAK (podać) |  |
| 6 | Wysokość oparcia 350 mm ± 30 mm | TAK (podać) |  |
| 7 | Wysokość siedziska 470 mm ± 30 mm | TAK (podać) |  |
| 8 | Miękkie, tapicerowane siedzisko i oparcie | TAK |  |
| 9 | Rama metalowa malowana proszkowo | TAK |  |
| 10 | Możliwość składowania w stosie (max 10 szt.) | TAK |  |

- Krzesło gabinetowe

| Lp | WYMAGANE PARAMETRY I WARUNKI | PARAMETR WYMAGNY | PARAMETR OFEROWANY |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Wysokość 830mm ± 40 mm | TAK (podać) |  |
| 2 | Szerokość 550 mm ± 30mm | TAK (podać) |  |
| 3 | Szerokość siedziska 530 mm ± 30mm | TAK (podać) |  |
| 4 | Głębokość siedziska 450 mm ± 30mm | TAK (podać) |  |
| 5 | Miękkie, tapicerowane siedzisko i oparcie | TAK |  |
| 6 | Chromowana metalowa rama | TAK |  |

- Fotel biurowy – typ A

| Lp | WYMAGANE PARAMETRY I WARUNKI | PARAMETR WYMAGNY | PARAMETR OFEROWANY |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Wysokość fotela regulowana w zakresie minimum od 1110 mm do 1200 mm | TAK (podać) |  |
| 2 | Średnica podstawy Ø 720mm ± 50mm | TAK (podać) |  |
| 3 | Szerokość siedziska 520mm ± 30mm | TAK (podać) |  |
| 4 | Głębokość siedziska 470 mm ± 30mm | TAK (podać) |  |
| 5 | Wysokość oparcia 630 mm ± 40mm | TAK (podać) |  |
| 6 | Wysokość podłokietników 220 mm ± 30mm | TAK (podać) |  |
| 7 | Płynna regulacja wysokości fotela | TAK |  |
| 8 | Regulowana wysokość siedziska w zakresie minimum od 435 mm do 525 mm | TAK (podać) |  |
| 9 | Oparcie i siedzisko tapicerowane | TAK |  |
| 10 | Możliwość swobodnego kołysania się | TAK |  |
| 11 | Możliwość blokady w pozycji do pracy | TAK |  |
| 12 | Regulacja siły oporu oparcia | TAK |  |
| 13 | Czarna podstawa nylonowa | TAK |  |
| 14 | Kółka samohamowne do powierzchni twardych | TAK |  |
| 15 | Podłokietniki z tworzywa sztucznego | TAK |  |

- Fotel biurowy – typ B

| Lp | WYMAGANE PARAMETRY I WARUNKI | PARAMETR WYMAGNY | PARAMETR OFEROWANY |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Wysokość fotela regulowana w zakresie minimum od 945 mm do 1155 mm | TAK (podać) |  |
| 2 | Średnica podstawy Ø 640mm ± 50 mm | TAK (podać) |  |
| 3 | Szerokość siedziska 440 mm ± 30 mm | TAK (podać) |  |
| 4 | Regulowana głębokość siedziska w zakresie minimum od 395 mm do 420 mm | TAK (podać) |  |
| 5 | Regulowana wysokość siedziska w zakresie minimum od 415 mm do 545 mm | TAK (podać) |  |
| 6 | Miękkie tapicerowane siedzisko i oparcie | TAK |  |
| 7 | Regulowana wysokość oparcia w zakresie minimum od 530 mm do 590 mm | TAK (podać) |  |
| 8 | Możliwość blokady oparcia w wybranej pozycji | TAK |  |
| 9 | Regulowana wysokość oparcia w zakresie minimum od 530 mm do 590 mm | TAK |  |
| 10 | Stałe podłokietniki | TAK |  |
| 11 | Wysokość podłokietników 210 mm ± 30 mm | TAK (podać) |  |
| 12 | Podstawa czarna, nylonowa | TAK |  |
| 13 | Samohamowne kółka do powierzchni twardych | TAK |  |

- Krzesło z odkładanym blatem

| Lp | WYMAGANE PARAMETRY I WARUNKI | PARAMETR WYMAGNY | PARAMETR OFEROWANY |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Wysokość 800 mm ± 40 mm | TAK (podać) |  |
| 2 | Szerokość 550 mm ± 30 mm | TAK (podać) |  |
| 3 | Głębokość 430 mm ± 30 mm | TAK (podać) |  |
| 4 | Szerokość siedziska 450 mm ± 30 mm | TAK (podać) |  |
| 5 | Głębokość siedziska 410 mm ± 30 mm | TAK (podać) |  |
| 6 | Wysokość siedziska 460 mm ± 30 mm | TAK (podać) |  |
| 7 | Wysokość oparcia 350 mm ± 30 mm | TAK (podać) |  |
| 8 | Siedzisko i oparcie miękkie tapicerowane | TAK |  |
| 9 | Rama metalowa chromowana lub malowana proszkowo | TAK |  |
| 10 | Drewniany pulpit dostępny dla praworęcznych lub leworęcznych o szerokości 380 mm ± 20 mm i głębokości 280 mm ± 20 mm | TAK (podać) |  |

- Szafa pancerna

| Lp | WYMAGANE PARAMETRY I WARUNKI | PARAMETR WYMAGNY | PARAMETR OFEROWANY |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Korpus i drzwi wykonane z blachy stalowej o grubości minimum 1mm, nadającej odpowiednią sztywność oraz zabezpieczonej przed korozją | TAK |  |
| 2 | Wyposażona w zamek kluczowy mechaniczny kl. A wg normy EN 1300 zabezpieczony przed działaniem destrukcyjnym w tym przed przewierceniem. | TAK |  |
| 3 | Wysokość 900mm ± 50mm | TAK (podać) |  |
| 4 | Szerokość 500mm ± 50mm | TAK (podać) |  |
| 5 | Głębokość 400mm ± 50mm | TAK (podać) |  |
| 6 | Drzwi szafy blokowane mechanizmem ryglowym na trzech krawędziach z ryglami o średnicy minimum 12 mm | TAK |  |
| 7 | Półki wewnętrzne wykonane z blachy o grubości minimum 0,8mm z regulacją wysokości zawieszenia o obciążeniu minimum 49 kg | TAK |  |
| 8 | Zawiasy umiejscowione wewnątrz szafy o kącie otwarcia drzwi 120 stopni | TAK |  |

- Wymagane parametry blatów zastosowanych w meblach biurowych i meblach metalowych.

  - Blaty z laminatem HPL:

Muszą być wykonane z płyty wiórowej gr.28mm oklejanej laminatem wysokociśnieniowym HPL o grubości min. 0,8 mm. Blaty z laminatem HPL muszą wykazywać się dużą odpornością na uderzenia, odpornością na temperaturę do 150oC, wytrzymałością na zginanie i rozrywanie, odpornością chemiczną na lekkie związki chemiczne, odpornością na promieniowanie UV, trwałością koloru oraz właściwościami elektrostatycznymi. Krawędzie brzegowe blatów z laminatem HPL muszą być oklejone maszynowo z czterech stron twardym obrzeżem PCV o gr.2 mm

  - Blaty z  żywic fenolowych powinny spełniać wymagania:

- Powinny być wykonane z wysokiej, jakości surowców na bazie drzewa żywicznego oraz żywicy fenolowej i spolimeryzowanej powierzchni w technologii EBC (Electron Beam Cure), o jednolitej zwartej strukturze, zapobiegającej migracji cząstek cieczy do wnętrza materiału. Wykluczone jest zastosowanie warstwowej struktury arkuszy celulozowych.

- W przypadku blatu stołu stanowić samonośny blat laboratoryjny, o grubości minimalnej 20 mm

- Posiadać zintegrowana powierzchnię jednostronnie laminowaną

- Mieć bardzo wysoką odporność chemiczną, przynajmniej na:

- kwas solny 37% - brak widocznych zmian po działaniu przez 24 godziny

- kwas siarkowy 98% - ledwie widoczna zamiana po 24h

- woda królewska – brak widocznych zmian po działaniu przez 24 godziny

- wodorotlenek sodu 20% - brak widocznych zmian po działaniu przez 24 godziny

- kwas azotowy 70% - ledwie widoczna zamiana po 24h

- kwas fosforowy 85% - brak widocznych zmian po działaniu przez 24 godziny

- fuksyna - brak widocznych zmian po działaniu przez 24 godziny

- toluen - brak widocznych zmian po działaniu przez 24 godziny

- Być bardzo odporną na uderzenia (( 25N), zarysowania (( 5N) oraz na zginanie               ((100N/mm2)

- Być łatwe w utrzymaniu czystości, nie stanowić środowiska dla mikroorganizmów

- Nadawać się do recyklingu

....................................................................

Podpis i pieczęć osoby/osób uprawnionej

do reprezentowania Wykonawcy