SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW

ZAMÓWIENIA

w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego

na dostawę aparatury naukowo-badawczej i sprzętu laboratoryjnego dla jednostek Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie

Podstawa prawna: ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2010 nr 113, poz. 759 ze zm.).

Tryb postępowania: przetarg nieograniczony o wartości szacunkowej przedmiotu zamówienia powyżej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych tj.  przekracza równowartość w PLN kwoty 200 000 euro.

Zatwierdził:

Rektor Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie

prof. dr hab. Marian Wesołowski

Lublin, dnia 24.04.2013 r.

Rozdział 1. Nazwa oraz adres Zamawiającego.

Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie

siedziba: ul. Akademicka 13, 20-950 Lublin

NIP 712-010-37-75, REGON 000001896,

adres strony internetowej, na której są zamieszczane informacje w sprawie niniejszego postępowania: http://up.lublin.pl/szp/

Rozdział 2. Tryb udzielenia zamówienia.

2.1. Postępowanie przeprowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z art. 10 ust. 1 i art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. z 2010 Dz. U. nr 113, poz. 759 z póź. zm.), zwaną dalej „ustawą Pzp”.

2.2. Wartość szacunkowa przedmiotu zamówienia przekracza równowartości w PLN kwoty 200.000 euro.

2.3. Specyfikacja istotnych warunków zamówienia, zwana dalej „SIWZ” została przygotowana zgodnie z art. 36 ust.1 i 2 ustawy Pzp.

2.4. Oznaczenie postępowania:

Postępowanie, którego dotyczy niniejszy dokument oznaczone jest znakiem:

AZP/PN/p-200/5/2013.

Wykonawcy zobowiązani są do powoływania się na wyżej podane oznaczenie we wszelkich kontaktach z Zamawiającym.

Rozdział 3. Opis przedmiotu zamówienia.

3.1. Przedmiotem zamówienia jest: dostawa aparatury naukowo-badawczej i sprzętu laboratoryjnego dla jednostek Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie z podziałem na dwanaście części.

3.1.1. Zamawiający przewiduje możliwość złożenia ofert częściowych.

Część 1 –  dostawa destylarki laboratoryjnej dla Katedry Higieny Zwierząt i Środowiska, zgodnie z załącznikiem nr 1 do specyfikacji,

Część 2 – dostawa termocyklera gradientowego dla Katedry Biologicznych Podstaw Produkcji Zwierzęcej, zgodnie z załącznikiem nr 2 do specyfikacji,

Część 3 –  dostawa aparatu do rozdziału białek według masy dla Katedry Biochemii i Fizjologii Zwierząt, zgodnie z załącznikiem nr 3 do specyfikacji,

Część 4 –  dostawa mieszadła magnetycznego z grzaniem dla Katedry Biochemii i Fizjologii Zwierząt, zgodnie z załącznikiem nr 4 do specyfikacji,

Część 5 – dostawa hematologicznego mieszadła rolkowego dla Katedry Biochemii i Fizjologii Zwierząt, zgodnie z załącznikiem nr 5 do specyfikacji,

Część 6 – dostawa analizatora hematologicznego dla Katedry Klinika Chorób Wewnętrznych Zwierząt, zgodnie z załącznikiem nr 6 do specyfikacji,

Część 7 –  dostawa wagi analitycznej dla Katedry Ochrony i Kwarantanny Roślin, zgodnie z załącznikiem nr 7 do specyfikacji,

Część 8 –  dostawa automatycznego analizatora przepływowo-wstrzykowego dla Katedry Hydrobiologii, zgodnie z załącznikiem nr 8 do specyfikacji,

Część 9 –  dostawa detektora gazu (przenośny miernik stężenia tlenu i dwutlenku węgla w pomieszczeniach zamkniętych) dla Katedry Biotechnologii, Żywienia Człowieka i Towaroznawstwa Żywności, zgodnie z załącznikiem nr 9 do specyfikacji,

Część 10 –  dostawa wyciskarki do soków dla Katedry Biotechnologii, Żywienia Człowieka i Towaroznawstwa Żywności, zgodnie z załącznikiem nr 10 do specyfikacji,

Część 11 –  dostawa automatycznego licznika komórek dla Instytutu Biologicznych Podstaw Chorób Zwierząt, zgodnie z załącznikiem nr 11 do specyfikacji,

Część 12 – dostawa transiluminatora UV dla Instytutu Biologicznych Podstaw Chorób Zwierząt, zgodnie z załącznikiem nr 12 do specyfikacji.

3.2. Nazwy i kody z Wspólnego Słownika Zamówień CPV:

Część 1 –  42910000-8;

Część 2 –  38540000-2;

Część 3 –  38540000-2;

Część 4 –  38436500-5;

Część 5 –  33100000-1;

Część 6 – 38434570-2;

Część 7 –  38311100-9;

Część 8 –  38434560-9;

Część 9 –  38432100-3;

Część 10 – 38000000-5;

Część 11 –  38500000-0;

Część 12 –  38500000-0;

3.3. Zamawiający żąda, aby Wykonawca zapewnił Zamawiającemu:

1/ dostawę, montaż, instalację i uruchomienie przedmiotu zamówienia o wymogach i parametrach technicznych opisanych w załącznikach nr 1 - 12 do SIWZ.

2/ serwis gwarancyjny, pogwarancyjny na przedmiot zamówienia. Wykonawca ma wskazać w ofercie firmę/y serwisową/e realizującą/e usługi gwarancyjne (należy w ofercie Wykonawcy podać dokładną nazwę i adres firmy serwisowej),

3/ udzielenie gwarancji na przedmiot zamówienia, w ramach której będzie bezpłatnie dokonywał napraw uszkodzonego przedmiotu lub wymieni reklamowany element. Gwarancja liczona będzie od daty podpisania protokółu zdawczo-odbiorczego przez przedstawiciela Zamawiającego i Wykonawcy. Wymagana gwarancja:

- minimum 24 miesiące w części 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12

- minimum 5 lat w części 2,

4/ Wykonawca zobowiązuje się do każdorazowego przedłużenia okresu gwarancji przedmiotu umowy zgłoszonego do wymiany na nowy wolny od wad (usterki) lub zgłoszonego w celu usunięcia wad o czas przerwy w eksploatacji,

5/ przedmiot zamówienia w każdej z części będzie spełniał wymagania norm technicznych stosowanych w Polsce (PN) oraz norm prawnych bezpieczeństwa Unii Europejskiej (certyfikat CE),

6/ dostarczenie przedmiotu zamówienia własnym transportem i na własny koszt do jednostki organizacyjnej UP wskazanej w załączniku dotyczącym opisu przedmiotu zamówienia. Dotyczy 
to również napraw jakie mogą wystąpić w okresie trwania gwarancji,

7/ instalację przedmiotu zamówienia na miejscu u użytkownika, który po zainstalowaniu 
i uruchomieniu ma być gotowe do pracy,

8/ wyrażenie zgody na 30 dniowy termin płatności od dnia otrzymaniu faktury VAT przez Zamawiającego,

9/ przedmiot zamówienia fabrycznie nowy,

10/ dostarczenie instrukcji obsługi w języku polskim,

11/ bezpłatne szkolenie pracowników w zakresie obsługi, funkcjonowania dostarczonego przedmiotu zamówienia.

Rozdział 4. Termin wykonania zamówienia.

Wykonawca jest zobowiązany wykonać przedmiot zamówienia w terminie:

- w części 6, 8, 9, 10, 11, 12 - do 42 dni licząc od dnia podpisania umowy,

- w część 7 - do 14 dni licząc od dnia podpisania umowy,

- w część 2, 3, 4, 5 - do 30 dni licząc od dnia podpisania umowy,

- w część 1 - do 56 dni licząc od dnia podpisania umowy,

Rozdział 5. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonania oceny spełnienia tych warunków.

5.1. W postępowaniu mogą wziąć udział wykonawcy, którzy spełniają na podstawie art. 22 ust. 1 ustawy Pzp warunki dotyczące:

5.1.1.  Posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania;

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku: Zamawiający nie określa opisu sposobu oceny spełniania warunku.

5.1.2. Posiadania wiedzy i doświadczenia;

Opis sposobu dokonania oceny spełnienia warunku: Zamawiający nie określa opisu sposobu oceny spełniania warunku.

5.1.3. Dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;

Opis sposobu dokonania oceny spełnienia warunku: Zamawiający nie określa opisu sposobu oceny spełniania warunku.

5.1.4. Sytuacji ekonomicznej i finansowej;

Opis sposobu dokonania oceny spełnienia warunku: Zamawiający nie określa opisu sposobu oceny spełniania warunku.

5.2. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, wobec których jest brak podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy Pzp.

5.3. Sposób dokonania oceny spełnienia warunków udział w postępowaniu:

5.3.1. Ocena spełniania warunków wymaganych od wykonawców będzie przeprowadzona według reguły „spełnia” - „nie spełnia”, na podstawie dokumentów i oświadczeń załączonych przez Wykonawców do oferty, a także w wyniku ich uzupełnienia, w przypadku, o którym mowa w art. 26 ust. 3 ustawy Pzp lub w oparciu o wyjaśnienia ich treści dokonanych na podstawie art. 26 ust. 4 ustawy Pzp.

5.3.2. Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego będzie dokonana na podstawie dokumentów dołączonych do oferty, które są wymagane od podmiotu wiodącego i/lub od każdego z podmiotów występujących wspólnie, z zachowaniem zasad określonych w pkt 5.3.1.

5.3.3. Niespełnienie warunków wymaganych od Wykonawców, nie później niż w dniu, w którym upłynął termin składania ofert spowoduje jego wykluczenie z postępowania na podstawie art. 24 ust. 2 pkt 4 ustawy Pzp.

Rozdział 6. Wykaz oświadczeń lub dokumentów, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu.

6.1. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia Wykonawcy w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp, w postępowaniu określonym w art. 26 ust. 1 ustawy Pzp Zamawiający żąda, następujących dokumentów:

6.1.1. Oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia, zgodnie z załącznikiem nr 13 do SIWZ,

W przypadku składania oferty przez podmioty występujące wspólnie dokument musi być złożony przez każdy podmiot występujący wspólnie.

6.1.2. Aktualnego odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;

W przypadku składania oferty przez podmioty występujące wspólnie dokument musi być złożony przez każdy podmiot występujący wspólnie.

6.1.3. Aktualnego zaświadczenia właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.

W przypadku składania oferty przez podmioty występujące wspólnie dokument musi być złożony przez każdy podmiot występujący wspólnie.

6.1.4. Aktualnego zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert;

W przypadku składania oferty przez podmioty występujące wspólnie dokument musi być złożony przez każdy podmiot występujący wspólnie.

6.1.5. Aktualnej informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt od 4 – 8, 10-11 ustawy Pzp, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

W przypadku składania oferty przez podmioty występujące wspólnie dokument musi być złożony przez każdy podmiot występujący wspólnie (przedsiębiorcę lub wszystkich członków zarządu w spółkach kapitałowych, osobowych),

6.1.6. Aktualnej informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 9 ustawy Pzp (podmioty zbiorowe), wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

Niniejszą informację składają tylko podmioty zbiorowe w rozumieniu ustawy z dnia 28.10.2002 r. o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary (Dz. U. z 2002 r. Nr 197, poz. 1661 z późn. zm.).

W przypadku składania oferty przez podmioty występujące wspólnie dokument musi być złożony przez każdy podmiot będący podmiotem zbiorowym.

6.2. Dokumenty podmiotów zagranicznych:

6.2.1. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w:

1) ust. 6.1.2, 6.1.3, 6.1.4, 6.1.6 SIWZ- składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:

a) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości,

b) nie zalega z uiszczeniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne

albo, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty

zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu,

- nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie.

Dokumenty, o których mowa w powyżej lit. a i c powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

Dokumenty, o którym mowa powyżej lit. b powinien być wystawione nie wcześniej niż 3 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

2) ust. 6.1.5 SIWZ– składa zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8, 10 i 11 ustawy.

Dokument, o których mowa powyżej powinien być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

6.2.2. Jeżeli, w przypadku wykonawcy mającego siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, osoby, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 5–8, 10 i 11 ustawy, mają miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, wykonawca składa w odniesieniu do nich zaświadczenie właściwego organu sądowego albo administracyjnego miejsca zamieszkania, dotyczące niekaralności tych osób w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 5–8, 10 i 11 ustawy, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, z tym że w przypadku gdy w miejscu zamieszkania tych osób nie wydaje się takich zaświadczeń – zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego miejsca zamieszkania tych osób lub przed notariuszem.

6.2.3. Jeżeli w kraju miejsca zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt.6.2.1, zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie, w którym określa się także osoby uprawnione do reprezentacji wykonawcy, złożone przed właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, lub przed notariuszem.  Dokumenty, o których mowa wyżej powinny być wystawione w terminie zgodnie z pkt. 6.2.1 .

6.2.4. W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez wykonawcę mającego siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamawiający może zwrócić się do właściwych organów odpowiednio kraju miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, z wnioskiem o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących przedłożonego dokumentu.

6.3. W celu potwierdzenia spełnienia przez Wykonawców warunków udziału zgodnie z art. 22 ust. 1 ustawy Pzp w niniejszym postępowaniu Zamawiający żąda, następujących dokumentów:

6.3.1. Oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu zgodnie z załącznikiem nr 14 do SIWZ. W przypadku składania oferty przez podmioty występujące wspólnie dokument musi być złożony i podpisany przez pełnomocnika reprezentującego Wykonawców występujących wspólnie.

6.4. W celu potwierdzenia, że oferowane dostawy odpowiadają wymaganiom określonym przez Zamawiającego, Zamawiający żąda:

6.4.1. Wypełnionych załączników dotyczące opisu przedmiotu zamówienia w zależności od części, w której Wykonawca składa ofertę zgodnych z załącznikami nr 1 i/lub 2 i/lub 3 i/lub 4 i/lub 5 i/lub 6 i/lub 7 i/lub 8 i/lub 9 i/lub 10 i/lub 11 i/lub 12.

6.4.2. Dołączenia do oferty opisów przedmiotu zamówienia lub fotografii przedmiotu zamówienia, (np. foldery, prospekty, katalogi) który ma zostać dostarczony.

6.4.3. W części 1 oświadczenia zgodnie z załącznikiem nr 17 do specyfikacji, iż przedmiot zamówienia posiada I - klasę ochrony aparatu.

6.4.4. W części 6 oświadczenie zgodnie z załącznikiem nr 18, iż urządzenie spełnia wymogi normy certyfikatu bezpieczeństwa CE.

6.5. Poza oświadczeniami i dokumentami, jakie mają dostarczyć Wykonawcy w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu oferta Wykonawcy musi zawierać także:

6.5.1. Wypełniony formularz „Oferta Wykonawcy” zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 16 do SIWZ.

W przypadku składania oferty przez podmioty występujące wspólnie należy złożyć jeden dokument.

6.5.2. Dowód wniesienia wadium, złożonego w kwocie określonej w rozdz. 8 pkt. 8.1 i formie określonej w pkt. 8.2. do SIWZ.

6.5.3. Listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu art. 24 ust. 2 pkt 5 Pzp lub informację o nienależeniu do tej same grupy kapitałowej zgodnie z załącznikami nr 15A lub 15B do SIWZ.

6.5.4. Pełnomocnictwo do reprezentowania Wykonawcy, jeśli z dokumentów dostarczonych do oferty nie wynika sposób reprezentacji, w formie opisanej w Rozdziale 10 pkt 10.9 SIWZ.

6.6. Zgodnie z art. 26 ust. 2b ustawy pzp, Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjalne technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących do z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia.

6.7. Wszystkie dokumenty muszą być złożone w języku polskim.

Oświadczenia i dokumenty sporządzone w języku obcym należy złożyć wraz z ich tłumaczeniem na język polski i poświadczyć przez upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy.

6.8. Wymagane dokumenty mogą być złożone w formie oryginału lub kserokopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę. W przypadku, gdy przedstawiona kopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi wątpliwości, co do jej prawidłowości Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii dokumentu.

6.9. Zgodnie z art. 26 ust. 3 ustawy Pzp Zamawiający wzywa wykonawców, którzy w określonym terminie nie złożyli wymaganych przez Zamawiającego oświadczeń lub dokumentów, o których mowa w art. 25 ust. 1 (oświadczenia i dokumenty potwierdzające: spełnianie warunków udziału w postępowaniu, przez oferowane dostawy wymagań określonych przez zamawiającego) lub którzy nie złożyli pełnomocnictw, albo którzy złożyli wymagane przez zamawiającego oświadczenia i dokumenty, o których mowa w art. 25 ust. 1, zawierające błędy lub którzy złożyli wadliwe pełnomocnictwa, do ich złożenia w wyznaczonym terminie, chyba że mimo ich złożenia oferta wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania. Złożone na wezwanie Zamawiającego oświadczenia i dokumenty powinny potwierdzać spełnianie przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu oraz spełnianie przez oferowane dostawy wymagań określonych przez Zamawiającego, nie później niż w dniu, w którym upłynął termin składania ofert.

6.10. Oferty, których treść nie będzie odpowiadała treści SIWZ, zostaną odrzucone na podstawie art. 89 ust 1 pkt 2 ustawy Pzp.

6.11. Dodatkowe informacje dla Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego na podstawie art. 23 ustawy Pzp:

6.11.1. Żaden z Wykonawców występujących wspólnie nie może podlegać wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy Pzp.

6.11.2. Wykonawcy występujący wspólnie ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i do zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.

6.11.3. Pełnomocnictwo musi wskazywać pełnomocnika, którym będzie jeden z wykonawców występujących wspólnie, tak zwany „Lider”. Ponadto dokument ten winien wymieniać wszystkich Wykonawców „Partnerów” wspólnie ubiegających się o zamówienie (nazwa firmy, siedziba, imię i nazwisko przedsiębiorcy lub zarządu firmy).

Każdy z Wykonawców winien się pod pełnomocnictwem podpisać (podpis składa osoba/y do tego upoważniona/e).

Spółki cywilne, której wspólnicy traktowani są jak Wykonawcy ubiegający się wspólnie o udzielenie zamówienia, również mają obowiązek do oferty załączyć ww. pełnomocnictwo.

6.11.4. Zgodnie z § 6 ust. 2 Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów dn. 30.12.2009 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane, w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oraz w przypadku podmiotów, o których mowa w pkt. 6.6. SIWZ, kopie dokumentów dotyczących odpowiednio Wykonawcy lub tych podmiotów są poświadczane za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę lub te podmioty.

Rozdział 7. Informacje o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń i dokumentów, a także wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z Wykonawcami.

7.1. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, z zastrzeżeniem wyjątków określonych w ustawie Pzp, prowadzi się z zachowaniem formy pisemnej.

7.2. Wszelkie oświadczenia, zapytania, wnioski, zawiadomienia, wyjaśnienia, wezwania oraz inne informacje Zamawiający oraz Wykonawcy będą przekazywać pisemnie faksem numer (0-81) 445-67-30 lub e-mail  zamowienia@up.lublin.pl

7.3. Zamawiający żąda w każdym przypadku niezwłocznego potwierdzenia otrzymania przez Wykonawcę wiadomości bez względu na rodzaj i formę dokumentu.

7.4. W przypadku Wykonawców występujących wspólnie wszelka korespondencja, oświadczenia, pytania, wnioski, zawiadomienia oraz inne informacje adresowane będą do pełnomocnika ze skutkiem wobec wszystkich Wykonawców występujących wspólnie.

7.5. Zamawiający nie przewiduje zebrania informacyjnego z Wykonawcami, o którym mowa w art. 38 ust. 3 ustawy Pzp.

7.6. W przypadku rozbieżności pomiędzy treścią niniejszej SIWZ a treścią udzielonych odpowiedzi, jako obowiązującą należy przyjąć treść pisma zawierającego późniejsze oświadczenie Zamawiającego.

7.7. Dane adresowe Zamawiającego:

Sekcja ds. Zamówień Publicznych, Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie, ul. Akademicka 13  pok. 54, 20-950 Lublin, tel. (0-81) 445-66-03, 445-60-73, faks nr (0-81) 445-67-30,

e-mail  zamowienia@up.lublin.pl.,

strona internetowa, na której umieszczona jest SIWZ wraz z innymi dokumentami http://up.lublin.pl/szp/

7.8. Wykonawca ma prawo zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ w formach opisanych w pkt 7.1.,7.2.,7.3 SIWZ.

Zamawiający jest obowiązany udzielić wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 6 dni przed upływem terminu składania ofert pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynął do Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert.

Jeśli wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynął do Zamawiającego po terminie, o którym mowa wyżej lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, Zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek Wykonawcy bez rozpatrzenia.

Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku o wyjaśnienia treści SIWZ.

Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami Zamawiający przekaże Wykonawcom, którym przekazał SIWZ bez ujawniania źródła zapytania, a jeśli SIWZ jest udostępniana na stronie internetowej, Zamawiający umieszcza zapytania wraz z odpowiedziami także na tej stronie.

7.9. Osoby uprawnione do porozumiewania się z Wykonawcami:

-    w zakresie zagadnień technicznych dotyczących przedmiotu zamówienia:

Osoby wymienione w załącznikach nr 1-12 SIWZ dotyczących opisu przedmiotu zamówienia.

-   w zakresie zagadnień prawnych dotyczących postępowania:

Marta Mendel-Wilkołek - Sekcja ds. Zamówień Publicznych tel. (81) 445-66-03,

e-mail: zamowienia@up.lublin.pl,

7.11. SIWZ pobrana przez Wykonawców ze strony internetowej http://up.lublin.pl/szp/ jest bezpłatna.

Na wniosek Wykonawcy Zamawiający przekazuje w terminie 5 dni SIWZ.

Opłata, jakiej  można  żądać  za  SIWZ, może pokrywać jedynie koszty jej druku oraz przekazania.

Cena formularza SIWZ w formie papierowej wynosi w każdej części 15,00 zł (słownie: piętnaście złotych 00/100).

Powyższą kwotę Wykonawca winien wpłacić na konto Zamawiającego w Banku Pekao S.A. Oddział w Lublinie nr 69 1240 5497 1111 0000 5007 1353.

Rozdział 8.  Wymagania dotyczące wadium

8.1. Wadium w niniejszym postępowaniu wynosi:

Część 1 – 200,00 zł. (słownie: dwieście zł.).

Część 2 – 800,00 (słownie: osiemset zł).

Część 3 – 200,00 (słownie: dwieście zł)

Część 4 – 90,00 (słownie: dziewięćdziesiąt zł)

Część 5 – 50,00 (słownie: pięćdziesiąt zł)

Część 6 – 400,00 (słownie: czterysta zł)

Część 7 – 100,00 (słownie: sto zł)

Część 8 – 2000,00 (słownie: dwa tysiące zł)

Część 9 – 100,00 (słownie: sto zł)

Część 10 – 100,00 (słownie: sto zł)

Część 11 – 400,00 (słownie: czterysta zł)

Część 12 – 100,00 (słownie: sto zł).

8.2. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach:

1) pieniądzu;

2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo kredytowej, z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym;

3) gwarancjach bankowych;

4) gwarancjach ubezpieczeniowych;

5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. Nr 109, poz. 1158, z późn. zm.4)).

8.3. Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na rachunek bankowy wskazany przez Zamawiającego tj. w Banku Pekao S.A. Oddział w Lublinie nr 69 1240 5497 1111 0000 5007 1353, z dopiskiem wadium w sprawie AZP/PN/p-200/5/2013.

8.3.1.Wadium wniesione w pieniądzu przelewem na rachunek bankowym powinno zostać zaksięgowane na koncie Zamawiającego najpóźniej do upływu terminu składania ofert.

8.3.2. Dowód wniesienia wadium w jednej lub kilku formach określonych w pkt-cie 8.2 ppkt. 2-5 należy dołączyć do oferty w formie oryginału.

8.4. Wadium wniesione w pieniądzu Zamawiający przechowuje na rachunku bankowym.

8.5. Zamawiający zwraca wadium wszystkim wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem wykonawcy, którego oferta została wybrana, jako najkorzystniejsza, z zastrzeżeniem art. 46 ust. 4a ustawy Pzp.

8.6.  Wykonawcy, którego oferta została wybrana, jako najkorzystniejsza, Zamawiający zwraca wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz wniesieniu zabezpieczenia należytego wykonania umowy, jeżeli jego wniesienia żądano.

8.7. Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium, na wniosek wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert.

8.8. Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez wykonawcę, któremu zwrócono wadium na podstawie art. 46 ust. 1 ustawy Pzp, jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana, jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym przez Zamawiającego.

8.9. Jeżeli wadium wniesiono w pieniądzu, Zamawiający zwraca je wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku bankowego oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez wykonawcę.

8.10. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 ustawy Pzp, nie złożył dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Pzp, lub pełnomocnictw, chyba że udowodni, że wynika to z przyczyn nie leżących po jego stronie.

8.11. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca, którego oferta została wybrana:

8.11.1. Odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie;

8.11.2. Nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy;

8.11.3. Zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie wykonawcy.

Rozdział 9. Termin związania ofertą.

9.1. Wykonawca będzie związany swoją ofertą przez okres 60 dni, zgodnie z art. 85 ust. 1 pkt 3 ustawy Pzp.

9.2. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

9.3. Zgodnie z art. 85 ust. 2 ustawy Pzp Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego może przedłużyć termin związania ofertą, z tym, że Zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 dni przed upływem terminu związania ofertą, zwrócić się do Wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni.

9.4. Odmowa wyrażenia zgody, o której mowa w pkt 9.3 nie powoduje utraty wadium.

9.5. Przedłużenie terminu związania ofertą jest dopuszczalne tylko z jednoznacznym przedłużeniem okresu ważności wadium albo, jeżeli nie jest to możliwe, z wniesieniem nowego wadium na przedłużony okres związania ofertą. Jeżeli przedłużenie terminu związania ofertą dokonywane jest po wyborze oferty najkorzystniejszej, obowiązek wniesienia nowego wadium lub jego przedłużenia dotyczy jedynie Wykonawcy, którego oferta została wybrana, jako najkorzystniejsza.

Rozdział 10.  Opis sposobu przygotowania ofert.

10.1. Oferta musi być przygotowana zgodnie z wymaganiami określonymi w SIWZ.

10.2. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę, w jednym egzemplarzu.

10.3. Oferta winna być sporządzona, pod rygorem nieważności, w formie pisemnej (ręcznie, na maszynie do pisania lub w postaci wydruku komputerowego), w języku polskim, w formie zapewniającej pełną czytelność jej treści. Każdy dokument składający się na ofertę sporządzony w innym języku niż język polski winien być złożony wraz z tłumaczeniem na język polski, poświadczony przez Wykonawcę. W razie wątpliwości uznaje się, że wersja polskojęzyczna jest wersją wiążącą.

10.4. Strony oferty winny być trwale ze sobą połączone i kolejno ponumerowane, z zastrzeżeniem sytuacji opisanej w pkt 10.10. W treści oferty winna być umieszczona informacja o ilości stron.

10.5. Do oferty winny być dołączone wszystkie dokumenty i oświadczenia wskazane w Rozdziale 6 SIWZ we właściwej formie wymaganej przez Zamawiającego oraz wynikającej z obowiązujących przepisów prawa.

10.6. Dokumenty, jakich żąda Zamawiający muszą być złożone zgodnie z wyborem Wykonawcy w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność za pomocą klauzuli „Za zgodność z oryginałem” przez Wykonawcę.

10.7. Oferta Wykonawcy oraz pozostałe dokumenty, dla których Zamawiający określił wzory w niniejszej SIWZ, winny być sporządzone zgodnie z tymi wzorami, co do treści oraz opisu kolumn i wierszy.

10.8. Złożenie oferty lub załączników do oferty w innej formie niż wskazanej w SIWZ jest dopuszczalne tylko pod warunkiem, że ich treść zawierać będzie wszystkie elementy wskazane przez Zamawiającego.

10.9. Należy dołączyć pełnomocnictwo do podpisania oferty, o ile prawo do podpisania oferty nie wynika z innych dokumentów złożonych wraz z ofertą. Treść pełnomocnictwa musi jednoznacznie określać czynności, co do wykonywania, których pełnomocnik jest upoważniony.

Pełnomocnictwo należy dostarczyć w oryginale lub notarialnie poświadczonej kopii.

W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, winni oni ustanowić pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego, ten zapis dotyczy także spółek cywilnych.

10.10. W przypadku, gdyby oferta zawierała informacje, stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, Wykonawca winien w sposób niebudzący wątpliwości zastrzec, które spośród zawartych w ofercie informacji stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. Informacje te winny być umieszczone w osobnym wewnętrznym opakowaniu trwale z nią połączonym i ponumerowanym z zachowaniem ciągłości numeracji stron oferty. Nie mogą stanowić tajemnicy przedsiębiorstwa informacje podawane do wiadomości podczas otwarcia ofert, tj. informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i rękojmi oraz warunków płatności zawartych w ofercie.

10.11. Ofertę wraz z oświadczeniami i dokumentami należy umieścić w zamkniętym opakowaniu, uniemożliwiającym odczytanie jego zawartości bez uszkodzenia opakowania.

Opakowanie winno być oznaczone nazwą (firmą) i adresem Wykonawcy, zaadresowane do Zamawiającego na adres:

Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie,

ul. Akademicka 13 pokój 54

20-950 Lublin

oraz oznakowana:

przetarg nieograniczony, znak sprawy AZP/PN/p-200/5/2013 „Oferta na dostawę aparatury naukowo-badawczej i sprzętu laboratoryjnego dla jednostek Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie, z podziałem na dwanaście części. Oferta na część …………………………………………………………… . Nie otwierać przed dniem 11.06.2013 r. przed godz. 1015

10.12. Wykonawca może, przed upływem terminu do składania ofert, zmienić lub wycofać ofertę.

10.13. Wykonawca ponosi wszystkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty, a Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.

10.14. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych.

10.15. Zamawiający nie dopuszcza złożenia ofert wariantowych.

10.16. Zamawiający dopuszcza składania ofert równoważnych o niegorszych parametrach niż opisane w załącznikach dotyczących opisu przedmiotu zamówienia określonych w poszczególnych częściach wymienionych w Rozdziale 3 SIWZ.

10.17. Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.

10.18. Zamawiający w niniejszym postępowaniu nie stawia wymagań opisanych w art. 29 ust. 4 ustawy Pzp.

10.19. Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej.

10.20. Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę w ofercie części zamówienia, której wykonanie powierzy podwykonawcom. Informacji należy udzielić na formularzu „Oferta Wykonawcy”, stanowiącym załącznik nr 16 do SIWZ.

10.21. Zamawiający nie przewiduje rozliczeń w walutach obcych. Rozliczenia mogą być prowadzone tylko w walucie polskiej PLN.

10.22. Do przeliczenia wartości w walutach obcych w dokumentach przedstawionych w ofercie na poparcie spełnienia warunków podmiotowych podane kwoty będą przeliczane przez Zamawiającego wg średniego kursu walut NBP dla danej waluty z dnia ukazania się ogłoszenia o zamówieniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

10.23. Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień uzupełniających.

Rozdział 11. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert.

11.1. W przetargu nieograniczonym wezmą udział tylko te oferty, które wpłyną do Zamawiającego do dnia 11.06.2013 r. do godz. 1000.

11.2. Oferty należy składać w zaklejonych kopertach (opakowaniach) do Sekcji ds. Zamówień Publicznych Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie ul. Akademicka 13, pokój 54.

11.3. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 11.06.2013 r. do godz. 1015 w Uniwersytecie Przyrodniczym w Lublinie ul. Akademicka 13, Sala Kolegialna – I p.

11.4. Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda zebranym Wykonawcom informację o wysokości kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. Otwarcie ofert jest jawne i nastąpi bezpośrednio po podaniu w/w informacji.  Na otwarciu ofert podane zastaną następujące informacje: nazwa (firma) oraz adresy Wykonawców, a także informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, okres gwarancji i warunków płatności zawartych w ofertach.

11.5. Zamawiający niezwłocznie zawiadamia Wykonawcę o złożeniu oferty po terminie oraz zwraca ofertę po upływie terminu do wniesienia odwołania.

Rozdział 12. Opis sposobu obliczania ceny.

  - Przez cenę na użytek prawa zamówień publicznych należy rozumieć zapis zawarty w art. 3 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 5 lipca 2001 r. o cenach (Dz. U. nr 97, poz. 1050 z późn. zm.).

Przez cenę należy rozumieć wartość wyrażoną w jednostkach pieniężnych, którą Zamawiający jest obowiązany zapłacić przedsiębiorcy za towar lub usługę; w cenie uwzględnia się podatek od towarów i usług oraz podatek akcyzowy, jeżeli na podstawie odrębnych przepisów sprzedaż towaru podlega temu obciążeniu.

12.2. Cena podana w ofercie jest ceną ryczałtową i stanowi wycenę przedmiotu zamówienia wraz z wyceną innych składników tj. podatek od towarów i usług, montaż przedmiotu zamówienia, transport, opakowanie, ubezpieczenie, opusty, rabaty, gwarancja, rękojmia itp.

12.3. Cenę ofertową brutto należy podać cyfrowo i słownie do formularza „Oferta Wykonawcy” stanowiącego załącznik nr 16 do SIWZ.

12.4. Zamawiający ponadto żąda, aby cena oferty, obliczona w sposób określony w ust. 12.2 (netto i brutto) obejmowała nie tylko wartość przedmiotu zamówienia (w tym dostawę, montaż przedmiotu zamówienia, wszelkie materiały niezbędne do realizacji przedmiotu zamówienia), podatek od towarów i usług, ale również wszystkie inne składniki w tym koszt transportu, ubezpieczenia towaru, opustów, rabatów, cła.

12.5. W przypadku zmiany przepisów dotyczących podatku od towarów i usług, wynagrodzenie brutto może ulec zmianie i będzie uzależnione od wysokości nowej stawki podatku VAT dla przedmiotu umowy.

Rozdział 13.  Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów oraz sposobu oceny ofert.

13.1.  Wszystkie oferty niepodlegające odrzuceniu oceniane będą na podstawie następującego kryterium:

Cena – 100 kryterium wyboru.

Wybrana zostanie oferta, która uzyska największą liczbę punktów.

C N PB = ------------ x 100 CR

gdzie:

PB – ilość punktów oferty badanej,

CN– najniższa cena brutto spośród wszystkich podlegających ocenie ofert,

CR – cena brutto oferty rozpatrywanej,

100 – waga ocenianego kryterium

13.2.  Zgodnie z art. 2 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp, za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta z najniższą ceną. Zamawiający wybierze ofertę najkorzystniejszą spośród ofert ważnych i nieodrzuconych.

13.3. Jeżeli złożono ofertę, której wybór prowadziłby do powstania obowiązku podatkowego zamawiającego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług w zakresie dotyczącym wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, zamawiający w celu oceny takiej oferty dolicza do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek wpłacić zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Rozdział 14. Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy w sprawie  zamówienia publicznego.

14.1.  Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana, jako najkorzystniejszej zobowiązany jest podpisać umowę zgodnie z projektem, który stanowi załącznik nr 19 do SIWZ w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego, pod rygorem utraty wadium.

14.2. W przypadku Wykonawców występujących wspólnie Zamawiający będzie wymagał, aby przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego, Wykonawcy przedłożyli Zamawiającemu umowę regulującą współpracę Wykonawców występujących wspólnie.

14.3. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, uchylał się od zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego lub nie wnosi wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert bez przeprowadzania ich ponownego badania i oceny, chyba że zachodzą przesłanki unieważnienia postępowania, o którym mowa w art. 93 ust. 1 ustawy Pzp.

Rozdział 15. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

15.1. Zamawiający nie żąda wpłacenia lub wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

Rozdział 16. Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia, ogólne warunki umowy albo wzór umowy, jeżeli Zamawiający wymaga od Wykonawcy, aby zawarł z nim umowę w sprawie zamówienia na takich warunkach.

16.1. Do SIWZ dołączony jest projekt umowy stanowiący jej integralną część zgodnie z załącznikiem nr 22 do SIWZ, w którym Zamawiający przewidział wszystkie istotne dla stron postanowienia oraz przyszłe zobowiązania Wykonawcy i Zamawiającego.

Rozdział 17. Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących wykonawcy w toku postępowania o udzielenie zamówienia.

17.1. Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 nr 113, poz. 759 z póź. zm.), w Dziale VI przewiduje środki ochrony prawnej, które przysługują Wykonawcy, uczestnikowi konkursu, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy Pzp.

17.2. Do środków ochrony prawnej należą:

17.2.1. Odwołanie, zgodnie z postanowieniami art. 180 - 198 ustawy Pzp, przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy.

17.2.2. Skarga do sądu, zgodnie z postanowieniami art. 198a-198g ustawy Pzp.

Na orzeczenie Izby stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu.

W postępowaniu toczącym się wskutek wniesienia skargi stosuje się odpowiednio przepisy ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. – Kodeks postępowania cywilnego o apelacji, jeżeli przepisy niniejszego rozdziału nie stanowią inaczej.

Załącznik nr 1 do SIWZ

Oczekiwana specyfikacja techniczna zamawianego sprzętu

Nazwa sprzętu:  DESTYLARKA LABORATORYJNA (STACJE OCZYSZCZANIA WODY)

Zamawiana ilość (szt.): 1

Grupa i kod z PCV w ramach grupy: Aparatura do destylacji, filtrowania lub rektyfikacji,

42910000-8

| 1. Jednostka zamawiająca (z adresem i nr telefonu): Katedra Higieny Zwierząt i Środowiska ul. Akademicka 13, 20-950 Lublin, tel. (81) 445- 69-98 2. Osoba udzielająca informacji (+telefon): Łukasz Wlazło tel. (81) 445- 69-98 3. Miejsce dostawy: Katedra Higieny Zwierząt i Środowiska ul. Akademicka 13, p. 333 |
| --- |
| Oczekiwane parametry techniczne | Parametry oferowane Tak/nie |
| urządzenie przeznaczone do oczyszczania wody z rozpuszczonych soli mineralnych i gazów metodą podwójnej destylacji |  |
| jakość otrzymywanej wody destylowanej musi odpowiadać normom Farmakopei Polskiej V, klasa 2* |  |
| urządzenie wolnostojące przystosowane do pracy ciągłej |  |
| wyposażone w kocioł pierwszego i drugiego stopnia destylacji, które powinno być rozdzielone zespołem chłodnic |  |
| wszystkie części stykające się z wodą lub parą wodną powinny być wykonane z mosiądzu lub miedzi i pokryte warstwą czystej cyny, a części stykające się z destylatem, parą destylatu i redestylatem powinny być posrebrzane |  |
| wyposażone powinno być w regulator przepływu wody, który utrzymuje strumień objętości wody zasilającej na takim poziomie, aby przy wydajności nominalnej destylatu zużycie było najmniejsze |  |
| sprzęt powinien być wyposażony w urządzenia zabezpieczające przed zniszczeniem aparatu w przypadki zakłóceń w dopływie wody zasilającej: czujnik ciśnienia powodujący wyłączenie rezystorów grzejnych przy spadku ciśnienia wody zasilającej poniżej dopuszczalnego przy prawidłowej pracy redestylatora oraz pływakowy czujnik poziomu wody, wyłączający rezystory grzejne w razie obniżenia się poziomu wody w kotłach |  |
| do destylacji może być używana woda uzdatniona pochodząca z sieci wodociągowych |  |
| klasa ochrony aparatu: I* |  |
| wydajność destylatu: od 2 do 5 l/h |  |
| zużycie wody chłodzącej: max do 190 l/h |  |
| moc pobierana: maksymalnie 7,5 kW |  |
| napięcie: 3 x 400 V |  |
| masa: maksymalnie do 30 kg |  |
| wymiary maksymalne urządzenia (szer.×głęb.×wys.): 500 × 550 × 670 mm |  |
| Cena | 100 |

* na potwierdzenie zamawiający wymaga oświadczenia dostawcy

…….................................................

Podpis upoważnionego

przedstawiciela Wykonawcy

Załącznik nr 2 do SIWZ

Oczekiwana specyfikacja techniczna zamawianego sprzętu

Nazwa sprzętu:  Termocykler gradientowy

Zamawiana ilość (szt.): 1

Grupa i kod z PCV w ramach grupy:  38540000-2 maszyny i aparatura badawcza i pomiarowa

| 1. Jednostka zamawiająca (z adresem i nr telefonu): Katedra Biologicznych Podstaw Produkcji Zwierzęcej, ul Akademicka 13, 20-950 Lublin, tel. (81) 445-66-28 2. Osoba udzielająca informacji (+telefon): Andrzej Jakubczak, tel. (81) 445-69-92 3. Miejsce dostawy: j.w. |
| --- |
| Oczekiwane parametry techniczne (minimalne) | Parametry oferowane Tak/nie |
| Termocykler gradientowy w systemie Peltier (testowany przez co najmniej 500 000 cykli) z wymiennymi blokami wykonanymi ze srebra pokrytego złotem. Pojemność bloku 96x0,2ml w formacie płytki 96 |  |
| Szybkość grzania przekazywana przez blok co najmniej 4,2°C, szybkość chłodzenia przekazywana przez blok niemniej niż 3,6°C |  |
| Zakres temperatur bloku co najmniej od -5,0 do 99.9 °C |  |
| Szybkość zmiany temperatury regulowana programowo w zakresie co najmniej 0,001 do 5,0 °C/sek w każdym dołku oddzielnie |  |
| Dokładność kontroli temperatury w bloku nie gorsza niż 0,01 °C |  |
| Jednorodność temperatury w bloku nie gorsza niż ± 0,25°C |  |
| Dostępne dodatkowe wymienne bloki: blok gradientowy srebrny pokryty złotem o pojemności 96x0,2ml, 47x0,5ml, 384, |  |
| Wymiana bloków przez użytkownika bez użycia narzędzi |  |
| Elektrycznie kontrolowana siła nacisku pokrywy grzejnej, ustawiana w programie w zakresie 30-120N |  |
| Funkcja preheating’u – podgrzewanie pokrywy do zadanej temperatury przed rozpoczęciem programu |  |
| Możliwość wyłączania/włączania grzania pokrywy oraz preheating’u |  |
| Programowanie termocyklera poprzez kolorowy ekran dotykowy o rozmiarach co najmniej 5,5 cala |  |
| Pojemność pamięci programów nie mniej niż 500 |  |
| Podgląd temperatury w postaci wykresu na ekranie podczas przebiegu programu |  |
| Możliwość przeglądania i modyfikowania programów podczas pracy urządzenia na innym programie |  |
| Poziom głośności nie większy niż 48dB |  |

Dodatkowe wymagania odbiorcy:

- instrukcja w języku polskim,

- 5 letnia gwarancja,

…….................................................

Podpis upoważnionego

przedstawiciela Wykonawcy

Załącznik nr 3 do SIWZ

Oczekiwana specyfikacja techniczna zamawianego sprzętu

Nazwa sprzętu: Aparat do rozdziału białek według masy

Zamawiana ilość (szt.): 1

Grupa i kod z PCV w ramach grupy:  380, 38000000-5 Sprzęt laboratoryjny, optyczny i precyzyjny (z wyjątkiem szklanego)

| 1. Jednostka zamawiająca (z adresem i nr telefonu): Zakład Biochemii, Katedra Biochemii i Fizjologii Zwierząt, Wydział Medycyny Weterynaryjnej, Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie, 20-033 Lublin, Akademicka 12, tel. 081 4456608, 2. Osoba udzielająca informacji (+telefon): Jacek Wawrzykowski, 814456980 3. Miejsce dostawy: Zakład Biochemii, Katedra Biochemii i Fizjologii Zwierząt, Wydział Medycyny Weterynaryjnej, Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie, 20-033 Lublin, Akademicka 12, tel. 081 4456608, p 123 |
| --- |
| Oczekiwane parametry techniczne | Parametry oferowane Tak/nie |
| W skład aparatu do elektroforezy muszą wchodzić: komora elektroforetyczna, pokrywa z przewodami elektrycznymi, wkład do umieszczania żeli w komorze elektroforetycznej, płyty szklane, przekładki i grzebienie |  |
| Komora elektroforezera musi być odlewem plastikowym, nie może posiadać elementów klejonych |  |
| Musi umożliwiać jednoczesną elektroforezę na dwóch żelach o wymiarach co najmniej 18,5x20,0 cm |  |
| Musi posiadać system umożliwiający wylewanie 2 żeli jednocześnie poza komorą elektroforetyczną |  |
| Musi posiadać 2 zestawy płyt szklanych i przekładek o grubości 1,0 mm |  |
| Opcjonalnie muszą być dostępne płyty z spacerami 1.5 i 2.0 mm |  |
| Musi posiadać w zestawie 2 grzebienie 2D o grubości 1.0 mm |  |
| Musi posiadać w zestawie 2 grzebienie o grubości 1.0 mm, z co najmniej 15 studzienkami na próby |  |
| Opcjonalnie muszą być dostępne grzebienie o grubości 1.5 i 2.0 mm |  |
| Aparat musi posiadać rdzeń chłodzący |  |
| Aparaty musi umożliwiać elektroforezę na żelach gotowych |  |
| Przewód zasilający musi pasować do gniazd zasilacza EPS 601 Power Supply, GE Healthcare, dopuszczalna odpowiednia przelotka |  |
| Cena | 100 |

…….................................................

Podpis upoważnionego

przedstawiciela Wykonawcy

Załącznik nr 4 do SIWZ

Oczekiwana specyfikacja techniczna zamawianego sprzętu

Nazwa sprzętu: Mieszadło magnetyczne z grzaniem

Zamawiana ilość (szt.): 1

Grupa i kod z PCV w ramach grupy:  384, 38436500-5 Mieszadła mechaniczne

| 1. Jednostka zamawiająca (z adresem i nr telefonu): Zakład Biochemii, Katedra Biochemii i Fizjologii Zwierząt, Wydział Medycyny Weterynaryjnej, Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie, 20-033 Lublin, Akademicka 12, tel. 081 4456608, 2. Osoba udzielająca informacji (+telefon): Jacek Wawrzykowski, 814456980 3. Miejsce dostawy: Zakład Biochemii, Katedra Biochemii i Fizjologii Zwierząt, Wydział Medycyny Weterynaryjnej, Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie, 20-033 Lublin, Akademicka 12, tel. 081 4456608, p 123 |
| --- |
| Oczekiwane parametry techniczne | Parametry oferowane Tak/nie |
| Mieszadło magnetyczne z grzaniem |  |
| Mieszanie co najmniej 15 l cieczy |  |
| Płyta mieszadła o średnicy nie mniejszej niż 130 mm |  |
| Cyfrowy wskaźnik ustawionej/aktualnej prędkości obrotowej |  |
| Regulacja prędkości obrotowej co najmniej w zakresie 50 do 1500 min-1 |  |
| Cyfrowy wskaźnik ustawionej/aktualnej temperatury |  |
| Zakres regulacji temperatury co najmniej od temperatury otoczenia plus 5°C do 300°C |  |
| Dołączany zewnętrzny czujnik temperatury (w zestawie z urządzeniem) w obudowie odpornej na typowe odczynniki laboratoryjne w tym rozwory kwasów i zasad |  |
| Dokładność regulacji temperatury (z dołączonym czujnikiem) nie gorsza niż ± 1°C (1K) |  |
| Mocowanie czujnika temperatury (pręt statywu, odpowiedni łącznik i pręt podtrzymujący lub odpowiedni uchwyt) |  |
| Informacja o gorącej powierzchni płyty grzejnej |  |
| Wbudowane regulowany obwód zabezpieczenia temperatury płyty grzejnej ustawiany w zakresie co najmniej od 50°C do temperatury maksymalnej urządzenia |  |
| Moc układu grzejnego nie mniejsza niż 500W |  |
| Tempo ogrzewania 1 l wody nie mniejsze niż 5 °C/min (K/min) |  |
| Zasilanie 230V 50Hz, kabel zasilający w komplecie |  |
| Cena | 100 |

Dodatkowe wymagania zamawiającego:

Dołączone do mieszadła:

- zestaw dipoli magnetycznych powlekanych PTFE (co najmniej 2 sztuki każdego): 15 mm, 20 mm, 25 mm, 30 mm, 40 mm, 50 mm, 60 mm, 80 mm

- pręt do wyciągania dipoli magnetycznych o długości co najmniej 350 mm powlekany PTFE, 2 sztuki

…….................................................

Podpis upoważnionego

przedstawiciela Wykonawcy

Załącznik nr 5 do SIWZ

Oczekiwana specyfikacja techniczna zamawianego sprzętu

Nazwa sprzętu: Hematologiczne mieszadło rolkowe

Zamawiana ilość (szt.): 1

Grupa i kod z PCV w ramach grupy:  384, 38436500-5 Mieszadła mechaniczne

| 1. Jednostka zamawiająca (z adresem i nr telefonu): Zakład Biochemii, Katedra Biochemii i Fizjologii Zwierząt, Wydział Medycyny Weterynaryjnej, Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie, 20-033 Lublin, Akademicka 12, tel. 081 4456608, 2. Osoba udzielająca informacji (+telefon): Jacek Wawrzykowski, 814456980 3. Miejsce dostawy: Zakład Biochemii, Katedra Biochemii i Fizjologii Zwierząt, Wydział Medycyny Weterynaryjnej, Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie, 20-033 Lublin, Akademicka 12, tel. 081 4456608, p 126 |
| --- |
| Oczekiwane parametry techniczne | Parametry oferowane Tak/nie |
| Mieszadło hematologiczne-rolkowe |  |
| Mieszanie poprzez ruch obrotowy rolek i ruch rolek w pionie (wibracja) |  |
| Ilość obrotów regulowana w zakresie od co najmniej 10 do 50 obr/min |  |
| Zakres wibracji w zakresie: co najmniej do 20 do 30 mm |  |
| Ilość rolek minimum 6 |  |
| Średnica rolek nie mniejsza niż 30 mm |  |
| Długość rolek nie mniejsza niż 200 mm |  |
| Obciążenie maksymalne nie mniejsze niż 1 kg |  |
| Zasilanie 230V 50Hz, kabel zasilający w komplecie |  |
| Cena | 100 |

…….................................................

Podpis upoważnionego

przedstawiciela Wykonawcy

Załącznik nr 6 do SIWZ

Oczekiwana specyfikacja techniczna zamawianego sprzętu

Nazwa sprzętu: Analizator Hematologiczny

Zamawiana ilość (szt.): 1

Grupa i kod z PCV w ramach grupy:  38434570-2 analizatory hematologiczne

| 1. Jednostka zamawiająca (z adresem i nr telefonu): Katedra i Klinika Chorób Wewnętrznych Zwierząt 2. Osoba udzielająca informacji (+telefon): Wiesław Sitkowski 81 445-61-87 3. Miejsce dostawy: Katedra i Klinika Chorób Wewnętrznych Zwierząt Lublin ul. Głęboka 30 |
| --- |
| Oczekiwane parametry techniczne | Parametry oferowane Tak/nie |
| Analizator 18-parametrowy typu 3-diff z różnicowaniem krwinek białych na 3 populacje: granulocyty, monocyty i limfocyty, wyrażone w wartościach procentowych oraz liczbowych |  |
| Objętość aspirowanej próbki nie większa niż 10 µl krwi pełnej. |  |
| Wydajność aparatu nie mniej niż 60 oznaczeń/godzinę. |  |
| Aparat wraz z komputerem w jednej obudowie. |  |
| Zintegrowany z analizatorem ekran pozwalający na odczyt wyniku wraz z histogramami bez konieczności sporządzania wydruku. |  |
| Możliwość bezpośredniego podłączenia zewnętrznego czytnika kodów paskowych. |  |
| Archiwizacja badań kontrolnych - min. 6 zbiorów, nie mniej niż 100 oznaczeń na zbiór. |  |
| Archiwizacja min. 1500 wyników pacjentów (dane liczbowe i histogramy) w pamięci wewnętrznej analizatora. |  |
| Możliwość automatycznego tworzenia kopii systemu (dane konfiguracyjne, indywidualne ustawienia użytkownika) na zewnętrznym nośniku pamięci masowej podłączanym bezpośrednio do urządzenia poprzez wbudowany port USB |  |
| Alarmowanie wyników patologicznych przez oprogramowanie analizatora. |  |
| Możliwość zdefiniowania 20 typów krwi wraz z odpowiadającymi im zakresami norm . |  |
| Możliwość umieszczenia na wydruku: - nazwy i adresu placówki - wartości referencyjnych - danych pacjenta |  |
| Minimalne zakresy liniowości pomiaru dla parametrów : WBC do 100 x 103/mm3 RBC do 8 x 106/mm3 HGB do 24 g/dl HCT do 70 % PLT do 2000 x 103/mm3 |  |
| Wymagana min. precyzja (% CV) dla oznaczanych parametrów : WBC - 2,5% RBC - 2,0 % HGB - 1,5% HCT - 2,0% PLT - 5,0% LYM%- 5,0% MON%- 10,0% GRA%- 3,0% |  |
| Odczynnik rozcieńczający w opakowaniu o objętości 20 L |  |
| Ekran analizatora wyposażony w opcję touch screen (ekran dotykowy) |  |
| Możliwość podłączenia analizatora do sieci komputerowej poprzez wbudowaną do analizatora kartę ETHERNET z protokołem TCP/IP |  |
| Możliwość podłączenia bezpośredniego do analizatora (poprzez port USB) drukarki laserowej |  |
| Oprogramowanie własne analizatora w języku polskim obejmujące wszystkie procedury w tym techniczno-eksploatacyjne oraz moduł kontroli jakości z obliczeniami statystycznymi i wykresami Levy-Jenningsa. |  |
| Możliwość zaprogramowania dla każdego typu krwi różnych ustawień pomiaru (ilość dawkowanego lizatu, ustawienie dyskryminatorów rozdziału WBC, RBC oraz PLT) |  |
| Możliwość jednoczesnego wykonywania analizy i programowania kolejnego badania |  |

Dodatkowe wymagania odbiorcy:

- Certyfikat CE – wymagane oświadczenie dostawcy

…….................................................

Podpis upoważnionego

przedstawiciela Wykonawcy

Załącznik nr 7 do SIWZ

Oczekiwana specyfikacja techniczna zamawianego sprzętu

Nazwa sprzętu: waga analityczna

Zamawiana ilość (szt.): 1

Grupa i kod z PCV w ramach grupy:  38.31.11.00-9 elektroniczne wagi analityczne

| 1. Jednostka zamawiająca (z adresem i nr telefonu): Katedra Ochrony i Kwarantanny Roślin UP, ul Leszczyńskiego 7, 20-069 Lublin, tel. 815248145 2. Osoba udzielająca informacji (+telefon): Agnieszka Jamiołkowska, tel. 815248145 3. Miejsce dostawy: Katedra Ochrony i Kwarantanny Roślin UP, ul Leszczyńskiego 7, 20-069 Lublin |
| --- |
| Oczekiwane parametry techniczne | Parametry oferowane Tak/nie |
| Obciążenie max. 250g |  |
| Jednostka ważenia g |  |
| Działka legalizacyjna 1 mg |  |
| Legalizacja automatyczna |  |
| Kalibracja wewnętrzna czasowa i temperaturowa |  |
| Szafka przeciwpodmuchowa |  |
| Podświetlany wyświetlacz LCD |  |
| Działka odczytowa d=0,1 mg |  |

…….................................................

Podpis upoważnionego

przedstawiciela Wykonawcy

Załącznik nr 8 do SIWZ

Oczekiwana specyfikacja techniczna zamawianego sprzętu

Nazwa sprzętu:  	AUTOMATYCZNY ANALIZATOR WSTRZYKOWO-PRZEPŁYWOWY

Zamawiana ilość (szt.): 1

Grupa i kod z PCV w ramach grupy:  38434560 Analizatory chemiczne

| 1. Jednostka zamawiająca (z adresem i nr telefonu): Katedra Hydrobiologii, ul Dobrzańskiego 37, 22-262 Lublin, tel. 81 461 00 61 wew. 304 2. Osoba udzielająca informacji (+telefon): Michał Niedźwiecki, tel. 81 461 00 61 wew. 313 3. Miejsce dostawy: Katedra Hydrobiologii, ul Dobrzańskiego 37, 22-262 Lublin |
| --- |
| Oczekiwane parametry techniczne | Parametry oferowane Tak/nie |
| Analizator FIA złożony z automatycznego podajnika próbek, mineralizatora przepływowego, modułu uniwersalnego pozwalającego na instalowanie wymiennych płytek aplikacyjnych oraz wyposażony w płytki aplikacyjne umożliwiające oznaczanie azotanów (V), azotanów (III), azotu amonowego, azotu całkowitego, żelaza (II), żelaza całkowitego i magnezu w trybie przepływowym |  |
| Moduł uniwersalny wyposażony w co najmniej dwie pompy perystaltyczne, wbudowany mineralizator przepływowy pozwalający na rozkład próbek pod wpływem temperatury i promieniowania UV, co najmniej ośmioportowy zawór wstrzykowo-przepływowy, detektor fotometryczny, kontrolny wyświetlacz, zestaw niezbędnych, wymiennych płytek aplikacyjnych umożliwiających oznaczanie azotanów (V), azotanów (III), azotu amonowego, azotu całkowitego, żelaza (II), żelaza całkowitego i magnezu w trybie przepływowym |  |
| Zawór wstrzykowy musi być wyposażony w co najmniej dwie pętle reakcyjne dla próbki w celu umożliwienia szybkiej zmiany zakresu pomiarowego bez konieczności wymiany pętli |  |
| Automatyczny podajnik próbek musi być wyposażony w -karuzelę na minimum 30 próbek -zestaw naczyń pasujących do karuzeli podajnika |  |
| Detektor fotometryczny o zakresie długości fal w zakresie nie węższym niż 400 - 950 nm musi być wyposażony w niezbędne wymienne filtry optyczne do poszczególnych oznaczeń: azotanów (V), azotanów (III), azotu amonowego, azotu całkowitego, żelaza (II), żelaza całkowitego i magnezu w trybie przepływowym |  |
| Dopuszczalne minimalne granice oznaczalności: -azot azotanowy(III): 0,005 mg/l lub niżej -azot azotanowy(V): 0,01 mg/l lub niżej -azot amonowy: 0,05 mg/l lub niżej -azot całkowity: 0,05 mg/l lub niżej -żelazo(II): 0,01 mg/l lub niżej -żelazo całkowite: 0,01 mg/l lub niżej -magnez: 0,01 mg/l lub niżej |  |
| Moduł uniwersalny musi umożliwiać rozbudowę urządzenia o rozcieńczalnik próbek, oraz kolejne moduły sterowane z tego samego podajnika w tym moduły wyposażone w aplikacje do oznaczania co najmniej anionowych związków powierzchniowo czynnych oraz siarczków z dyfuzją gazową |  |
| Zestaw komputerowy z oprogramowaniem i drukarką laserową. Wersja oprogramowania musi być najnowsza w momencie dostawy urządzenia. Gwarancja bezpłatnych uaktualnień co najmniej w okresie gwarancji instrumentu. Parametry techniczne: - kompleksowe sterowanie działaniem systemu analitycznego; - tworzenie nowych metod oraz edycję istniejących, zbieranie, obróbkę i archiwizację danych; - wydruk raportów z analiz |  |
| Zestaw reagentów do wszystkich analiz pozwalający na wykonanie co najmniej 100 oznaczeń każdego z analitów |  |
| Zasilanie urządzeń 230V, 50 Hz |  |
| Cena | 100 |

…….................................................

Podpis upoważnionego

przedstawiciela Wykonawcy

Załącznik nr 9 do SIWZ

Oczekiwana specyfikacja techniczna zamawianego sprzętu

Nazwa sprzętu:  Detektor gazu (przenośny miernik stężenia tlenu i dwutlenku węgla w pomieszczeniach zamkniętych)

Zamawiana ilość (szt.):1

Grupa i kod z PCV w ramach grupy: Aparatura do analizowania gazów - 38432100-3

| 1. Jednostka zamawiająca (z adresem i nr telefonu): Katedra Biotechnologii Żywienia Człowieka i Towaroznawstwa Żywności 20-950 Lublin ul. Skromna 8 tel./fax.081 46 23 400 2. Osoba udzielająca informacji (+telefon): Jan Morlewski (81)4623394 |
| --- |
| Oczekiwane parametry techniczne (minimalne) | Parametry oferowane |
| Pomiar ciągły i chwilowy tlenu i dwutlenku węgla |  |
| Pobór gazów za pomocą pompy membranowej |  |
| Zakres pomiarowy dla O2 min. od 0% do 25% obj. |  |
| Zakres pomiarowy dla CO2 min. od 0% do 4% obj. |  |
| Dokładność ±5% wskazań nie mniej niż 0,1% obj. |  |
| Przepływowe próbkowanie gazu min. 0,5l/min |  |
| Zabezpieczenie przed zanieczyszczeniem i zalaniem czujników |  |
| Sygnalizacja zmniejszenia przepływu gazów-zatkania układu gazowego |  |
| Żywotność czujnika O2 min. 4 lata, CO2 4 lata |  |
| Zasilanie sieciowe (zasilacz w zestawie) i bateryjne |  |
| Cena | 100 |

…….................................................

Podpis upoważnionego

przedstawiciela Wykonawcy

Załącznik nr 10 do SIWZ

Oczekiwana specyfikacja techniczna zamawianego sprzętu

Nazwa sprzętu:  Wyciskarka do soków

Zamawiana ilość (szt.): 1

Grupa i kod z PCV w ramach grupy:  Sprzęt laboratoryjny – 38000000-5

| 1. Jednostka zamawiająca (z adresem nr telefonu): Katedra Biotechnologii, Żywienia Człowieka i Towaroznawstwa Żywności, ul. Skromna 8, 20-950 Lublin, tel. 081 462-34-00 2. Osoba udzielająca informacji: Jan Molewski, tel. 081 462-33-94 3. Miejsce dostawy: Katedra Biotechnologii, Żywienia Człowieka i Towaroznawstwa Żywności, ul. Skromna 8, 20-950 Lublin |
| --- |
| Oczekiwane parametry techniczne (minimalne) | Parametry oferowane Tak/nie |
| Urządzenie ręczne-przenośne |  |
| Wyciskanie soków z owoców i warzyw |  |
| Zbudowana z materiałów neutralnych biologicznie |  |
| Trójetapowy system wyciskania i trójetapowy system filtrowania |  |
| Wolne obroty (nie większe niż 85 obr./min.), |  |
| Automatyczny i ręczny wsteczny bieg |  |
| Otwór wsadowy powyżej 4 cm |  |
| Zabezpieczenie przed przegrzaniem silnika |  |
| Zasilanie 230 V |  |
| Cena: | 100% |

……………………………..

Podpis upoważnionego

Przedstawiciela Wykonawcy

Załącznik nr 11 do SIWZ

Oczekiwana specyfikacja techniczna zamawianego sprzętu

Nazwa sprzętu:  Automatyczny licznik komórek

Zamawiana ilość (szt.): 1

Grupa i kod z PCV w ramach grupy:  38500000-0, aparatura kontrolna i badawcza.

| 1. Jednostka zamawiająca (z adresem i nr telefonu): Instytut Biologicznych Podstaw Chorób Zwierząt, Zakład Chorób Ryb i Biologii, 20-033 Lublin, ul. Akademicka 12, 81-445-68-15 2. Osoba udzielająca informacji (+telefon): 81-445-69-86, Krzysztof Puk 3. Miejsce dostawy: Zakład Chorób Ryb i Biologii, 20-033 Lublin, ul. Akademicka 12 |
| --- |
| Oczekiwane parametry techniczne | Parametry oferowane Tak/nie |
| Automatyczne obliczanie ilości komórek |  |
| Automatyczne obliczanie procentu komórek żywych |  |
| Możliwość wyboru wielkości liczonych komórek |  |
| Port USB |  |

…….................................................

Podpis upoważnionego

przedstawiciela Wykonawcy

Załącznik nr 12 do SIWZ

Oczekiwana specyfikacja techniczna zamawianego sprzętu

Nazwa sprzętu:  Transiluminator UV

Zamawiana ilość (szt.): 1

Grupa i kod z PCV w ramach grupy:  38580000-4, pozamedyczne urządzenia wykorzystujące promieniowanie

| 1. Jednostka zamawiająca (z adresem i nr telefonu): Instytut Biologicznych Podstaw Chorób Zwierząt, Zakład Chorób Ryb i Biologii, 20-033 Lublin, ul. Akademicka 12, 81-445-68-15 2. Osoba udzielająca informacji (+telefon): 81-445-69-86, Krzysztof Puk 3. Miejsce dostawy: Zakład Chorób Ryb i Biologii, 20-033 Lublin, ul. Akademicka 12 |
| --- |
| Oczekiwane parametry techniczne | Parametry oferowane Tak/nie |
| Długość fali 312 nm |  |
| Filtr o wymiarach nie mniejszych niż 21x26 cm |  |
| Wybór intensywności promieniowania |  |
| Pokrywa anty-UV |  |

…….................................................

Podpis upoważnionego

przedstawiciela Wykonawcy

Załącznik nr 13

do Specyfikacji Istotnych

Warunków Zamówienia

…………………………………….

(pieczęć Wykonawcy)

OŚWIADCZENIE SKŁADANE ZGODNIE Z ART. 24 UST. 1

USTAWY PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

Biorąc udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia na dostawę aparatury naukowo-badawczej i sprzętu laboratoryjnego dla jednostek Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie z podziałem na dwanaście części, oświadczamy, że nie podlegamy wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy Pzp, ponieważ nie zachodzą nw. okoliczności skutkujące wykluczeniem nas z postępowania.

Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się:

1) wykonawców, którzy wyrządzili szkodę, nie wykonując zamówienia lub wykonując je nienależycie, lub zostali zobowiązani do zapłaty kary umownej, jeżeli szkoda ta lub obowiązek zapłaty kary umownej wynosiły nie mniej niż 5% wartości realizowanego zamówienia i zostały stwierdzone orzeczeniem sądu, które uprawomocniło się w okresie 3 lat przed wszczęciem postępowania;

1a) wykonawców, z którymi dany zamawiający rozwiązał albo wypowiedział umowę w sprawie zamówienia publicznego albo odstąpił od umowy w sprawie zamówienia publicznego, z powodu okoliczności, za które wykonawca ponosi odpowiedzialność, jeżeli rozwiązanie albo wypowiedzenie umowy albo odstąpienie od niej nastąpiło w okresie 3 lat przed wszczęciem postępowania, a wartość niezrealizowanego zamówienia wyniosła, co najmniej 5% wartości umowy;

2) wykonawców, w stosunku, do których otwarto likwidację lub których upadłość ogłoszono, z wyjątkiem wykonawców, którzy po ogłoszeniu upadłości zawarli układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku upadłego;

3) wykonawców, którzy zalegają z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, z wyjątkiem przypadków, gdy uzyskali oni przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie, rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;

4) osoby fizyczne, które prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;

5) spółki jawne, których wspólnika prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia ,przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;

6) spółki partnerskie, których partnera lub członka zarządu prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;

7) spółki komandytowe oraz spółki komandytowo-akcyjne, których komplementariusza prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;

8) osoby prawne, których urzędującego członka organu zarządzającego prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;

9) podmioty zbiorowe, wobec których sąd orzekł zakaz ubiegania się o zamówienia na podstawie przepisów o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary;

10) wykonawców będących osobami fizycznymi, które prawomocnie skazano za przestępstwo, o którym mowa w art. 9 lub art. 10 ustawy z dnia 15 czerwca 2012r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. poz. 769) – przez okres 1 roku od dnia uprawomocnienia się wyroku;

11) wykonawców będących spółką jawną, spółką partnerską, spółką komandytową, spółką komandytowo-akcyjną lub osobą prawną, których odpowiednio wspólnika, partnera, członka zarządu, komplementariusza lub urzędującego członka organu zarządzającego prawomocnie skazano za przestępstwo, o którym mowa w art. 9 lub art. 10 ustawy z dnia 15 czerwca 2012r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej – przez okres 1 roku od dnia uprawomocnienia się wyroku.

................................ dnia................. 2013 roku

(miejscowość)

............................................................

Podpis i pieczęć osoby/osób uprawnionej

do reprezentowania Wykonawcy

Załącznik nr 14

do Specyfikacji Istotnych

Warunków Zamówienia

………………………………….…

(pieczęć Wykonawcy)

OŚWIADCZENIE SKŁADANE ZGODNIE Z ART. 22 UST. 1 USTAWY PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

Biorąc udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia na dostawę aparatury naukowo-badawczej i sprzętu laboratoryjnego dla jednostek Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie z podziałem na dwanaście części,

oświadczamy, że możemy ubiegać się o udzielenie zamówienia, ponieważ spełniamy warunki zgodnie z art. 22 ust.1 ustawy Prawo zamówień publicznych dotyczące:

1/ posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania,

2/ posiadania wiedzy i doświadczenia,

3/ dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,

4/ sytuacji ekonomicznej i finansowej.

............................... dnia............ 2013 roku

( miejscowość)

.....................................................................

Podpis i pieczęć osoby/osób uprawnionej

do reprezentowania Wykonawcy

Załącznik nr 15A

do Specyfikacji Istotnych

Warunków Zamówienia

………………………..

(pieczęć wykonawcy)

Biorąc udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia na dostawę aparatury naukowo-badawczej i sprzętu laboratoryjnego dla jednostek Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie z podziałem na dwanaście części,

składamy: na podstawie art. 26 ust. 2d ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2010 r. nr 113, poz. 759 ze zm. wprowadzonymi ustawą z dnia 
12 października 2012 r. o zmianie ustawy – Prawo zamówień publicznych oraz ustawy 
o koncesji na roboty budowlane lub usługi (Dz. U. z dnia 19.11.2012 r. poz. 1271)),

listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu art. 24 ust. 2 pkt 5  ustawy Prawo zamówień publicznych

| L.p. | Nazwa podmiotu powiązanego |
| --- | --- |

Przez grupę kapitałową, zgodnie z art. 4 pkt 14 ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. – o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. Nr 50, poz. 331 ze zm.) rozumie się wszystkich przedsiębiorców, którzy są kontrolowani w sposób bezpośredni lub pośredni przez jednego przedsiębiorcę, w tym również tego przedsiębiorcę;

Przez przejęcie kontroli, zgodnie z art. 4 pkt 4 ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. – o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. Nr 50, poz. 331 ze zm.), rozumie się wszelkie formy bezpośredniego lub pośredniego uzyskania przez przedsiębiorcę uprawnień, które osobno albo łącznie, przy uwzględnieniu wszystkich okoliczności prawnych lub faktycznych, umożliwiają wywieranie decydującego wpływu na innego przedsiębiorcę lub przedsiębiorców; uprawnienia takie tworzą w szczególności:

a) dysponowanie bezpośrednio lub pośrednio większością głosów na zgromadzeniu wspólników albo na walnym zgromadzeniu, także jako zastawnik albo użytkownik, bądź w zarządzie innego przedsiębiorcy (przedsiębiorcy zależnego), także na podstawie porozumień z innymi osobami,

b) uprawnienie do powoływania lub odwoływania większości członków zarządu lub rady nadzorczej innego przedsiębiorcy (przedsiębiorcy zależnego), także na podstawie porozumień z innymi osobami,

c) członkowie jego zarządu lub rady nadzorczej stanowią więcej niż połowę członków zarządu innego przedsiębiorcy (przedsiębiorcy zależnego),

d) dysponowanie bezpośrednio lub pośrednio większością głosów w spółce osobowej zależnej albo na walnym zgromadzeniu spółdzielni zależnej, także na podstawie porozumień z innymi osobami,

e) prawo do całego albo do części mienia innego przedsiębiorcy (przedsiębiorcy zależnego),

f) umowa przewidująca zarządzanie innym przedsiębiorcą (przedsiębiorcą zależnym) lub przekazywanie zysku przez takiego przedsiębiorcę.

................................ dnia................. 2013 roku

(miejscowość)

.…………….............................................................

Podpis i pieczęć osoby/osób uprawnionej

do reprezentowania Wykonawcy/Wykonawców

Załącznik nr 15B

do Specyfikacji Istotnych

Warunków Zamówienia

…………………………..

(pieczęć wykonawcy)

INFORMACJA

ZGODNIE Z ART. 26 UST. 2D USTAWY PZP

O NIENALEŻENIU DO TEJ SAMEJ GRUPY KAPITAŁOWEJ

W ROZUMIENIU ART. 24 UST. 2 PKT 5 PZP

Biorąc udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia na dostawę aparatury naukowo-badawczej i sprzętu laboratoryjnego dla jednostek Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie z podziałem na dwanaście części, informujemy, że:

na podstawie art. 26 ust. 2d ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2010 r. nr 113, poz. 759 ze zm. wprowadzonymi ustawą z dnia 
12 października 2012 r. o zmianie ustawy – Prawo zamówień publicznych oraz ustawy 
o koncesji na roboty budowlane lub usługi (Dz. U. z dnia 19.11.2012 r. poz. 1271))
nie należymy do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5 ustawy – Prawo zamówień publicznych.

Przez grupę kapitałową, zgodnie z art. 4 pkt 14 ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. – o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. Nr 50, poz. 331 ze zm.) rozumie się wszystkich przedsiębiorców, którzy są kontrolowani w sposób bezpośredni lub pośredni przez jednego przedsiębiorcę, w tym również tego przedsiębiorcę;

Przez przejęcie kontroli, zgodnie z art. 4 pkt 4 ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. – o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. Nr 50, poz. 331 ze zm.), rozumie się wszelkie formy bezpośredniego lub pośredniego uzyskania przez przedsiębiorcę uprawnień, które osobno albo łącznie, przy uwzględnieniu wszystkich okoliczności prawnych lub faktycznych, umożliwiają wywieranie decydującego wpływu na innego przedsiębiorcę lub przedsiębiorców; uprawnienia takie tworzą w szczególności:

a) dysponowanie bezpośrednio lub pośrednio większością głosów na zgromadzeniu wspólników albo na walnym zgromadzeniu, także jako zastawnik albo użytkownik, bądź w zarządzie innego przedsiębiorcy (przedsiębiorcy zależnego), także na podstawie porozumień z innymi osobami,

b) uprawnienie do powoływania lub odwoływania większości członków zarządu lub rady nadzorczej innego przedsiębiorcy (przedsiębiorcy zależnego), także na podstawie porozumień z innymi osobami,

c) członkowie jego zarządu lub rady nadzorczej stanowią więcej niż połowę członków zarządu innego przedsiębiorcy (przedsiębiorcy zależnego),

d) dysponowanie bezpośrednio lub pośrednio większością głosów w spółce osobowej zależnej albo na walnym zgromadzeniu spółdzielni zależnej, także na podstawie porozumień z innymi osobami,

e) prawo do całego albo do części mienia innego przedsiębiorcy (przedsiębiorcy zależnego),

f) umowa przewidująca zarządzanie innym przedsiębiorcą (przedsiębiorcą zależnym) lub przekazywanie zysku przez takiego przedsiębiorcę.

................................ dnia................. 2013 roku

(miejscowość)

.................................................................

Podpis i pieczęć osoby/osób uprawnionej

do reprezentowania Wykonawcy

Załącznik nr 16

do specyfikacji istotnych

warunków zamówienia

Oferta Wykonawcy

Nazwa Wykonawcy:

………...............................................................................................................................................

…………………………………………………………………………………………………...…

Siedziba Wykonawcy:  ...........................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................

Adres do korespondencji: ...........................................................................................................................................................

Nr telefonu……………………………………………………………………………….………..

Nr faksu ..........................................................................................................................................

e-mail: ……………………………………………………………………………………..………

Nr NIP ..............................................................................................................................................

Nr REGON ......................................................................................................................................

Nr ewidencji działalności gospodarczej (dotyczy osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą) ………………………………………………….………………………………… .

skierowana do:

Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie

20-950 Lublin ul. Akademicka 13

Nawiązując do ogłoszenia w sprawie przetargu nieograniczonego, w którym otwarcie ofert nastąpi dnia ........................................ 2013 r., w siedzibie Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie ul. Akademicka 13, w Sali Kolegialnej oraz na podstawie pobranej SIWZ:

CZĘŚĆ 1*

1. Oferujemy wykonanie dostawy destylarki laboratoryjnej dla Katedry Higieny Zwierząt i Środowiska, zgodnie z załącznikiem nr 1 do specyfikacji,

nazwa urządzenia ...........................................................................................................

typ/seria ..........................................................................................................................

kraj pochodzenia ............................................................................................................

Cena netto przedmiotu dostawy wynosi: ................................................................ zł,

(słownie: .......................................................................................................................).

stawka podatku VAT ......................... %,

Cena ofertowa brutto przedmiotu dostawy wynosi: .................................................................................................................................... zł,

(słownie: ....................................................................................................................zł).

Udzielamy na przedmiot zamówienia ………….…. miesięcy gwarancji, z tym że Zamawiający wymaga udzielenia gwarancji na przedmiot zamówienia na minimum 24 miesiące.

Gwarancja liczona będzie od daty podpisania protokółu zdawczo-odbiorczego przez przedstawiciela Zamawiającego i Wykonawcy,

CZĘŚĆ 2*

2. Oferujemy wykonanie dostawy termocyklera gradientowego dla Katedry Biologicznych Podstaw Produkcji Zwierzęcej, zgodnie z załącznikiem nr 2 do specyfikacji,

nazwa urządzenia ...........................................................................................................

typ/seria ..........................................................................................................................

kraj pochodzenia ............................................................................................................

Cena netto przedmiotu dostawy wynosi: ................................................................ zł,

(słownie: .......................................................................................................................).

stawka podatku VAT ......................... %,

Cena ofertowa brutto przedmiotu dostawy wynosi: .................................................................................................................................... zł,

(słownie: ....................................................................................................................zł).

Udzielamy na przedmiot zamówienia ………………..……... miesięcy gwarancji, z tym że Zamawiający wymaga udzielenia gwarancji na przedmiot zamówienia na minimum 5 lat.

Gwarancja liczona będzie od daty podpisania protokółu zdawczo-odbiorczego przez przedstawiciela Zamawiającego i Wykonawcy,

CZĘŚĆ 3*

3. Oferujemy wykonanie dostawy aparatu do rozdziału białek według masy dla Katedry Biochemii i Fizjologii Zwierząt, zgodnie z załącznikiem nr 3 do specyfikacji

nazwa urządzenia ...........................................................................................................

typ/seria ..........................................................................................................................

kraj pochodzenia ............................................................................................................

Cena netto przedmiotu dostawy wynosi: ................................................................ zł,

(słownie: .......................................................................................................................).

stawka podatku VAT ......................... %,

Cena ofertowa brutto przedmiotu dostawy wynosi: .................................................................................................................................... zł,

(słownie: ....................................................................................................................zł).

Udzielamy na przedmiot zamówienia ……………….……... miesięcy gwarancji, z tym że Zamawiający wymaga udzielenia gwarancji na przedmiot zamówienia na minimum 24 miesiące.

Gwarancja liczona będzie od daty podpisania protokółu zdawczo-odbiorczego przez przedstawiciela Zamawiającego i Wykonawcy,

CZĘŚĆ 4*

4. Oferujemy wykonanie dostawy mieszadła magnetycznego z grzaniem dla Katedry Biochemii i Fizjologii Zwierząt, zgodnie z załącznikiem nr 4 do specyfikacji,

nazwa urządzenia ...........................................................................................................

typ/seria ..........................................................................................................................

kraj pochodzenia ............................................................................................................

Cena netto przedmiotu dostawy wynosi: ................................................................ zł,

(słownie: .......................................................................................................................).

stawka podatku VAT ......................... %,

Cena ofertowa brutto przedmiotu dostawy wynosi: .................................................................................................................................... zł,

(słownie: ....................................................................................................................zł).

Udzielamy na przedmiot zamówienia …………………….……. miesięcy gwarancji, z tym że Zamawiający wymaga udzielenia gwarancji na przedmiot zamówienia na minimum 24 miesiące.

Gwarancja liczona będzie od daty podpisania protokółu zdawczo-odbiorczego przez przedstawiciela Zamawiającego i Wykonawcy,

CZĘŚĆ 5*

5. Oferujemy wykonanie dostawy hematologicznego mieszadła rolkowego dla Katedry Biochemii i Fizjologii Zwierząt, zgodnie z załącznikiem nr 5 do specyfikacji,

nazwa urządzenia ...........................................................................................................

typ/seria ..........................................................................................................................

kraj pochodzenia ............................................................................................................

Cena netto przedmiotu dostawy wynosi: ................................................................ zł,

(słownie: .......................................................................................................................).

stawka podatku VAT ......................... %,

Cena ofertowa brutto ( szt. 2) przedmiotu dostawy wynosi: .................................................................................................................................... zł,

(słownie: ....................................................................................................................zł).

Udzielamy na przedmiot zamówienia ………………….. miesięcy gwarancji, z tym że Zamawiający wymaga udzielenia gwarancji na przedmiot zamówienia na minimum 24 miesiące.

Gwarancja liczona będzie od daty podpisania protokółu zdawczo-odbiorczego przez przedstawiciela Zamawiającego i Wykonawcy,

CZĘŚĆ 6*

6. Oferujemy wykonanie dostawy analizatora hematologicznego dla Katedry Klinika Chorób Wewnętrznych Zwierząt, zgodnie z załącznikiem nr 6 do specyfikacji,

nazwa urządzenia ...........................................................................................................

typ/seria ..........................................................................................................................

kraj pochodzenia ............................................................................................................

Cena netto przedmiotu dostawy wynosi: ................................................................ zł,

(słownie: .......................................................................................................................).

stawka podatku VAT ......................... %,

Cena ofertowa brutto przedmiotu dostawy wynosi: .................................................................................................................................... zł,

(słownie: ....................................................................................................................zł).

Udzielamy na przedmiot zamówienia …………………. miesięcy gwarancji, z tym że Zamawiający wymaga udzielenia gwarancji na przedmiot zamówienia na minimum 24 miesiące.

Gwarancja liczona będzie od daty podpisania protokółu zdawczo-odbiorczego przez przedstawiciela Zamawiającego i Wykonawcy,

CZĘŚĆ 7*

7. Oferujemy wykonanie dostawy wagi analitycznej dla Katedry Ochrony i Kwarantanny Roślin, zgodnie z załącznikiem nr 7 do specyfikacji,

nazwa urządzenia ...........................................................................................................

typ/seria ..........................................................................................................................

kraj pochodzenia ............................................................................................................

Cena netto przedmiotu dostawy wynosi: ................................................................ zł,

(słownie: .......................................................................................................................).

stawka podatku VAT ......................... %,

Cena ofertowa brutto przedmiotu dostawy wynosi: .................................................................................................................................... zł,

(słownie: ....................................................................................................................zł).

Udzielamy na przedmiot zamówienia ………………..……. miesięcy gwarancji, z tym że Zamawiający wymaga udzielenia gwarancji na przedmiot zamówienia na minimum 24 miesiące.

Gwarancja liczona będzie od daty podpisania protokółu zdawczo-odbiorczego przez przedstawiciela Zamawiającego i Wykonawcy,

CZĘŚĆ 8*

8. Oferujemy wykonanie dostawy automatycznego analizatora przepływowo-wstrzykowego dla Katedry Hydrobiologii, zgodnie z załącznikiem nr 8 do specyfikacji,

nazwa urządzenia ...........................................................................................................

typ/seria ..........................................................................................................................

kraj pochodzenia ............................................................................................................

Cena netto przedmiotu dostawy wynosi: ................................................................ zł,

(słownie: .......................................................................................................................).

stawka podatku VAT ......................... %,

Cena ofertowa brutto przedmiotu dostawy wynosi: .................................................................................................................................... zł,

(słownie: ....................................................................................................................zł).

Udzielamy na przedmiot zamówienia …………………. miesięcy gwarancji, z tym że Zamawiający wymaga udzielenia gwarancji na przedmiot zamówienia na minimum 24 miesiące.

Gwarancja liczona będzie od daty podpisania protokółu zdawczo-odbiorczego przez przedstawiciela Zamawiającego i Wykonawcy,

CZĘŚĆ 9*

9. Oferujemy wykonanie dostawy detektora gazu (przenośny miernik stężenia tlenu i dwutlenku węgla w pomieszczeniach zamkniętych) dla Katedry Biotechnologii, Żywienia Człowieka i Towaroznawstwa Żywności, zgodnie z załącznikiem nr 9 do specyfikacji,

nazwa urządzenia ...........................................................................................................

typ/seria ..........................................................................................................................

kraj pochodzenia ............................................................................................................

Cena netto przedmiotu dostawy wynosi: ................................................................ zł,

(słownie: .......................................................................................................................).

stawka podatku VAT ......................... %,

Cena ofertowa brutto przedmiotu dostawy wynosi: .................................................................................................................................... zł,

(słownie: ....................................................................................................................zł).

Udzielamy na przedmiot zamówienia …………………. miesięcy gwarancji, z tym że Zamawiający wymaga udzielenia gwarancji na przedmiot zamówienia na minimum 24 miesiące.

Gwarancja liczona będzie od daty podpisania protokółu zdawczo-odbiorczego przez przedstawiciela Zamawiającego i Wykonawcy,

CZĘŚĆ 10*

10. Oferujemy wykonanie dostawy wyciskarki do soków dla Katedry Biotechnologii, Żywienia Człowieka i Towaroznawstwa Żywności, zgodnie z załącznikiem nr 10 do specyfikacji,

nazwa urządzenia ...........................................................................................................

typ/seria ..........................................................................................................................

kraj pochodzenia ............................................................................................................

Cena netto przedmiotu dostawy wynosi: ................................................................ zł,

(słownie: .......................................................................................................................).

stawka podatku VAT ......................... %,

Cena ofertowa brutto przedmiotu dostawy wynosi: .................................................................................................................................... zł,

(słownie: ....................................................................................................................zł).

Udzielamy na przedmiot zamówienia …………………. miesięcy gwarancji, z tym że Zamawiający wymaga udzielenia gwarancji na przedmiot zamówienia na minimum 24 miesiące.

Gwarancja liczona będzie od daty podpisania protokółu zdawczo-odbiorczego przez przedstawiciela Zamawiającego i Wykonawcy,

CZĘŚĆ 11*

11. Oferujemy wykonanie dostawy automatycznego licznika komórek dla Instytutu Biologicznych Podstaw Chorób Zwierząt, zgodnie z załącznikiem nr 11 do specyfikacji,

nazwa urządzenia ...........................................................................................................

typ/seria ..........................................................................................................................

kraj pochodzenia ............................................................................................................

Cena netto przedmiotu dostawy wynosi: ................................................................ zł,

(słownie: .......................................................................................................................).

stawka podatku VAT ......................... %,

Cena ofertowa brutto przedmiotu dostawy wynosi: .................................................................................................................................... zł,

(słownie: ....................................................................................................................zł).

Udzielamy na przedmiot zamówienia ………………….. miesięcy gwarancji, z tym że Zamawiający wymaga udzielenia gwarancji na przedmiot zamówienia na minimum 24 miesiące.

Gwarancja liczona będzie od daty podpisania protokółu zdawczo-odbiorczego przez przedstawiciela Zamawiającego i Wykonawcy,

# CZĘŚĆ 12*

12. Oferujemy wykonanie dostawy transiluminatora UV dla Instytutu Biologicznych Podstaw Chorób Zwierząt, zgodnie z załącznikiem nr 12 do specyfikacji.

nazwa urządzenia ...........................................................................................................

typ/seria ..........................................................................................................................

kraj pochodzenia ............................................................................................................

Cena netto przedmiotu dostawy wynosi: ................................................................ zł,

(słownie: .......................................................................................................................).

stawka podatku VAT ......................... %,

Cena ofertowa brutto przedmiotu dostawy wynosi: .................................................................................................................................... zł,

(słownie: ....................................................................................................................zł).

Udzielamy na przedmiot zamówienia …………………. miesięcy gwarancji, z tym że Zamawiający wymaga udzielenia gwarancji na przedmiot zamówienia na minimum 24 miesiące.

Gwarancja liczona będzie od daty podpisania protokółu zdawczo-odbiorczego przez przedstawiciela Zamawiającego i Wykonawcy,

Dotyczy wszystkich części.

13. Zobowiązujemy się do zabezpieczenia serwisu gwarancyjnego i pogwarancyjnego w zakresie części w której bierzemy udział. Miejsce świadczenia usług serwisowych znajdować się będzie (należy podać dokładną nazwę firmy i jej adres firmy serwisowej):…………………………………………...

.....................................................................................................................................................

14. Zobowiązujemy się do dostarczenia własnym transportem, wniesienia, zamontowania, uruchomienia przedmiotu zamówienia na swój koszt u bezpośredniego użytkownika przedmiotu zamówienia w terminie określonym w specyfikacji w rozdz. 4.

15. Zobowiązujemy się do przeprowadzenia bezpłatnego szkolenia pracowników Zamawiającego w zakresie obsługi, prawidłowego użytkowania przedmiotu zamówienia.

16. Oświadczamy, że spełniamy warunki udziału w postępowaniu i dostarczyliśmy w ofercie dokumenty na potwierdzenie spełnienia warunków żądanych przez Zamawiającego.

17. Zobowiązujemy się do dostarczenia instrukcji obsługi przedmiotu zamówienia w języku polskim oraz kart gwarancyjnych wraz z przedmiotem zamówienia oraz zobowiązujemy się parafować karty gwarancyjne najpóźniej w dniu podpisywania protokółu zdawczo-odbiorczego.

18. Zobowiązujemy się do dostarczenia przedmiotu zamówienia własnym transportem i na własny koszt, dotyczy to także transportu przedmiotu zamówienia w okresie trwania gwarancji, gdyby zakres napraw wymagał jego przewiezienia do miejsca serwisowego.

19. Przedmiot zamówienia, jaki oferujemy Zamawiającemu jest fabrycznie nowy.

20. Zapewniamy, że dostarczony przez nas przedmiot zamówienia spełnia wymagania norm technicznych stosowanych w Polsce oraz norm europejskich i potwierdzamy, że oferowane przez nas urządzenie posiada jakość wymaganą przez Zamawiającego.

21. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia i nie wnosimy do niej zastrzeżeń.

22. Oświadczamy, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą przez czas wskazany w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, a w przypadku wyboru naszej oferty jako najkorzystniejszej do zawarcia umowy na warunkach określonych we wzorze umowy stanowiącej załącznik do SIWZ, w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.

23. Wadium w zakresie części ……………….. w kwocie ...................................... zł. zostało wniesione w formie ..................................................................................................

24. Wyrażamy zgodę na 30 dniowy termin płatności od dnia otrzymaniu faktury VAT przez Zamawiającego.

25. Zamówienie  wykonam /-my,

- samodzielnie*,

- przy udziale podwykonawców, którym powierzę/-my wykonanie następujących części zamówienia*,

(zakres zamówienia……..................................................................................................................)

26. Ofertę niniejszą składam/-my na………………... kolejno ponumerowanych stronach.

27. Załącznikami do niniejszej oferty są:

1/ ……........................................,

2/ ……........................................,

3/ ……........................................,

4/ ……........................................,

5/ ……........................................,

6/ ……........................................ .

…….................................................

Podpis upoważnionego

przedstawiciela Wykonawcy

* niepotrzebne skreślić

Załącznik nr 17

do Specyfikacji Istotnych

Warunków Zamówienia

…………………………..

(pieczęć wykonawcy)

OŚWIADCZENIE

Biorąc udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia na dostawę aparatury naukowo-badawczej i sprzętu laboratoryjnego dla jednostek Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie, oświadczam, że przedmiot zamówienia w części 1 postępowania posiada I - klasę ochrony aparatu.

…….................................................

Podpis upoważnionego

przedstawiciela Wykonawcy

Załącznik nr 18

do Specyfikacji Istotnych

Warunków Zamówienia

…………………………..

(pieczęć wykonawcy)

OŚWIADCZENIE

Biorąc udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia na dostawę aparatury naukowo-badawczej i sprzętu laboratoryjnego dla jednostek Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie, oświadczam, że przedmiot zamówienia w części 6 postępowania spełnia wymogi normy certyfikatu bezpieczeństwa CE.

…….................................................

Podpis upoważnionego

przedstawiciela Wykonawcy

Załącznik nr 19

do Specyfikacji Istotnych

Warunków Zamówienia

# Projekt umowy

# Umowa Dostawy Nr ........./2013

W dniu....................2013 r.  w Lublinie pomiędzy Uniwersytetem Przyrodniczym w Lublinie,

ul. Akademicka 13, 20-950 Lublin zwanym dalej „Zamawiającym”,

reprezentowanym przez: …………………………………………………………………………….

a .................................................. zarejestrowaną zgodnie z odpisem z KRS w ........................, pod numerem ............................ lub zgodnie z ………………...........................,* zwanym w dalszej części umowy Wykonawcą, w imieniu której działa:

..........................................................................,

została zawarta umowa następującej treści:

## POSTANOWIENIA UMOWY

§ 1

Dokumenty składające się na niniejszą umowę należy traktować jako wzajemnie objaśniające

się. Jednak w celu ich interpretacji ustala się pierwszeństwo według następującej kolejności:

1) umowa,

2) Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ),

3) opis parametrów technicznych,

4) pozostałe dokumenty stanowiące załączniki do umowy.

§ 2

- Umowa niniejsza została zawarta po przeprowadzeniu przez Zamawiającego postępowania w trybie przetargu nieograniczonego, zgodnie z art. 10 ust. 1 i 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 nr 113, poz. 759 z póź. zm.) znak sprawy AZP/PN/p-200/5/2013, w wyniku którego oferta Wykonawcy została wybrana jako najkorzystniejsza– WYKONAWCA zobowiązuje się dostarczyć, zamontować i uruchomić przedmiot zamówienia w części:

Część 1 –  dostawa destylarki laboratoryjnej dla Katedry Higieny Zwierząt i Środowiska, zgodnie z załącznikiem nr 1 do specyfikacji,

Część 2 – dostawa termocyklera gradientowego dla Katedry Biologicznych Podstaw Produkcji Zwierzęcej, zgodnie z załącznikiem nr 2 do specyfikacji,

Część 3 –  dostawa aparatu do rozdziału białek według masy dla Katedry Biochemii i Fizjologii Zwierząt, zgodnie z załącznikiem nr 3 do specyfikacji,

Część 4 –  dostawa mieszadła magnetycznego z grzaniem dla Katedry Biochemii i Fizjologii Zwierząt, zgodnie z załącznikiem nr 4 do specyfikacji,

Część 5 – dostawa hematologicznego mieszadła rolkowego dla Katedry Biochemii i Fizjologii Zwierząt, zgodnie z załącznikiem nr 5 do specyfikacji,

Część 6 – dostawa analizatora hematologicznego dla Katedry Klinika Chorób Wewnętrznych Zwierząt, zgodnie z załącznikiem nr 6 do specyfikacji,

Część 7 –  dostawa wagi analitycznej dla Katedry Ochrony i Kwarantanny Roślin, zgodnie z załącznikiem nr 7 do specyfikacji,

Część 8 –  dostawa automatycznego analizatora przepływowo-wstrzykowego dla Katedry Hydrobiologii, zgodnie z załącznikiem nr 8 do specyfikacji,

Część 9 –  dostawa detektora gazu (przenośny miernik stężenia tlenu i dwutlenku węgla w pomieszczeniach zamkniętych) dla Katedry Biotechnologii, Żywienia Człowieka i Towaroznawstwa Żywności, zgodnie z załącznikiem nr 9 do specyfikacji,

Część 10 –  dostawa wyciskarki do soków dla Katedry Biotechnologii, Żywienia Człowieka i Towaroznawstwa Żywności, zgodnie z załącznikiem nr 10 do specyfikacji,

Część 11 –  dostawa automatycznego licznika komórek dla Instytutu Biologicznych Podstaw Chorób Zwierząt, zgodnie z załącznikiem nr 11 do specyfikacji,

Część 12 – dostawa transiluminatora UV dla Instytutu Biologicznych Podstaw Chorób Zwierząt, zgodnie z załącznikiem nr 12 do specyfikacji.

zwanego dalej „przedmiotem umowy” oraz zgodnie z ofertą cenową zawartą w formularzu „Oferta Wykonawcy” stanowiącą załącznik nr ......... do niniejszej umowy oraz parametrami technicznymi zawartymi w załączniku nr ….. do umowy.

§ 3

1. Wykonawca dostarczy, zamontuje i uruchomi przedmiot umowy dla poszczególnych jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie wymienionych w załącznikach nr 1-12 do SIWZ.

2. Koszt transportu zawiera się w cenie urządzenia.

3. Za wykonanie postanowień zawartych w niniejszej umowie Zamawiający czyni odpowiedzialnym w Pana/Panią ……………………………………… .

§ 4

1. Wartość niniejszej umowy w części ……… stanowi kwota  ......... zł  netto, (słownie: ................. zł netto), powiększona o ......% podatek VAT, co daje ostateczną kwotę do zapłaty w wysokości  .........zł  brutto, (słownie: ................. zł brutto).

2. Za dostarczony przedmiot objęty niniejszą umową Wykonawcy przysługuje wynagrodzenie zgodnie z  ceną określoną w  formularzu „Oferta Wykonawcy” stanowiącej załącznik nr ...... do niniejszej umowy.

3. Podstawą  zapłaty za dostarczony przedmiot umowy będą faktury VAT wystawione przez Wykonawcę, z załączonym protokółem zdawczo-odbiorczym stwierdzającym ilość i rodzaj dostarczonych urządzeń,  podpisanym przez obie strony lub upoważnione na piśmie osoby.

4.  Strony zgodnie ustalają, że w rozliczeniach obowiązywać będzie 30 dniowy termin płatności po dostarczeniu, zamontowaniu i uruchomieniu przedmiotu umowy oraz  przedłożeniu faktury VAT przez Wykonawcę i podpisaniu protokółu zdawczo-odbiorczego przez obie strony umowy lub upoważnionych przedstawicieli.

5. Płatności będą realizowane przelewem na konto bankowe wskazane w fakturze VAT przez Wykonawcę.

6. W przypadku zmiany przepisów dotyczących podatku od towarów i usług, wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 może ulec zmianie i będzie uzależnione od wysokości nowej stawki podatku VAT  dla przedmiotu umowy.

§ 5

1. Wykonawca dostarczy przedmiot umowy, nowy, wolny od wad i zgodny z poziomem technologii istniejącym w momencie podpisania umowy.

2. Wykonawca zapewni należytą jakość dostarczonego przedmiotu umowy zgodną z obowiązującymi w tym zakresie normami polskimi i europejskimi oraz oczekiwaniami jednostki zamawiającej przedmiot zamówienia.

3. Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji na dostarczany przedmiot umowy na okres ................................. miesięcy/lat*, w ramach której będzie bezpłatnie dokonywał naprawy uszkodzonego przedmiotu umowy lub wymieni reklamowany element, część będącą na gwarancji. Gwarancja liczona jest od daty przekazania Zamawiającemu do użytkowania (zamontowania i uruchomienia) przedmiotu umowy, potwierdzonego podpisaniem protokółu zdawczo-odbiorczego przez  użytkownika urządzenia oraz upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy.

4. Strony ustalają, iż okres rękojmi za wady odpowiada okresowi gwarancji jakości, o  którym mowa w § 5 ust. 3 umowy.

5. Wykonawca zapewni bezpłatne szkolenie pracowników w zakresie obsługi, funkcjonowania dostarczonego przedmiotu umowy.

6. Wykonawca zobowiązuje się do zapewnienia czasu reakcji na zgłoszenie uszkodzenia przedmiotu umowy nie dłuższego niż 24 godz. od momentu telefonicznego zgłoszenia przez użytkownika, potwierdzonego pisemnym wezwaniem wysłanym faksem do naprawienia uszkodzenia przedmiotu umowy.

7. Wykonawca przystąpi do wykonania prac mających na celu usunięcie uszkodzenia opisanego w wezwaniu do naprawy, o którym mowa w ust. 6 w terminie 5 dni roboczych licząc od dnia otrzymania wezwania do naprawy.

8. Wykonawca usunie uszkodzenie, w ciągu 5 dni roboczych licząc od dnia rozpoczęcia naprawy.

9. Wykonawca wymieni część, element urządzenia na nowy po wykonaniu 3 – krotnej naprawy gwarancyjnej dotyczącej tej samej części, elementu.

10. Wykonawca zobowiązuje się do każdorazowego przedłużenia okresu gwarancji przedmiotu umowy zgłoszonego do wymiany na nowy wolny od wad (usterki) lub zgłoszonego w celu usunięcia wad o czas przerwy w eksploatacji.

11. Wykonawca zobowiązuję się, iż w przypadku konieczności usunięcia wad przedmiotu umowy poza miejscem jego użytkowania koszty dojazdu serwisu do i z miejsca użytkowania przedmiotu umowy lub przewóz przedmiotu umowy do i po naprawie nie obciążają Zamawiającego w okresie gwarancyjnym.

12.Wykonawca zapewni dostępność części zamiennych przedmiotu umowy po upływie okresu gwarancji.

13. Serwis gwarancyjny i pogwarancyjny znajduje się w ......................................................................

14.Wykonawca  dostarczy instrukcję obsługi przedmiotu umowy w języku polskim oraz karty gwarancyjnej wraz z przedmiotem umowy oraz zobowiązuje się parafować kartę gwarancyjną najpóźniej w dniu podpisywania protokółu zdawczo-odbiorczego.

15. Zamawiający (jednostka organizacyjna będąca bezpośrednim użytkownikiem aparatu) po dostawie zbada przedmiot umowy pod względem ilościowym i jakościowym przed podpisaniem protokółu zdawczo-odbiorczego.

16. Zamawiający, o którym mowa w ust. 15, zobowiązany jest do zawiadomienia Wykonawcy o stwierdzeniu wad przedmiotu umowy w ciągu 2 dni od daty ich ujawnienia. Do reklamacji należy dołączyć protokół reklamacyjny oraz dowód dostawy.

17. Wykonawca zobowiązany jest do rozpatrzenia i załatwienia reklamacji w ciągu 5 dni roboczych od daty jej otrzymania. Wybór sposobu załatwienia reklamacji należy do Zamawiającego.

18. Koszty postępowania reklamacyjnego ponosi Wykonawca.

19. Niezależnie od gwarancji Zamawiającemu przysługują uprawnienia z tytułu rękojmi na zasadach określonych Kodeksem cywilnym.

§ 6

W przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania niniejszej umowy strony zastrzegają stosowanie następujących kar umownych:

1/ w razie zwłoki w wykonaniu przedmiotu umowy, Zamawiającemu przysługuje kara umowna w wysokości 0,1% wartości przedmiotu umowy za każdy dzień zwłoki, jednak łączna kara nie może przekroczyć 10% wartości przedmiotu umowy,

2/ w razie odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z powodu wystąpienia okoliczności za które odpowiada Wykonawca Zamawiającemu przysługuje kara umowna w wysokości 10% wartości umowy,

3/ Zamawiający może dochodzić na zasadach ogólnych odszkodowania przewyższającego kary umowne,

4/ w razie zwłoki dotyczącej terminu zapłaty za dostarczony przedmiot umowy, o którym mowa w § 4 ust. 4 niniejszej umowy, Wykonawcy przysługuje kara umowna w wysokości 0,1% wartości przedmiotu umowy za każdy dzień zwłoki,

5/ w razie zwłoki w wykonywaniu napraw przedmiotu umowy, w terminach określonych w § 5 ust. 7 i 8 umowy Zamawiającemu przysługuje kara umowna w wysokości 0,1% wartości przedmiotu umowy za każdy dzień zwłoki, jednak łączna kara nie może przekroczyć 10% wartości przedmiotu umowy.

§ 7

1. Dostawa przedmiotu umowy nastąpi od dnia podpisania umowy w terminie:……………….

2. Strony ustalają, iż Wykonawca przed terminem dostawy przedmiotu umowy poinformuje Zamawiającego, z co najmniej dwudniowym wyprzedzeniem, o dacie wykonania dostawy.

3. Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy gdy:

1/ zostanie wszczęte postępowanie upadłościowe, układowe lub likwidacyjne wobec  Wykonawcy,

2/ nastąpi znaczne pogorszenie sytuacji Wykonawcy, szczególnie w razie powzięcia wiadomości o wszczęciu postępowania egzekucyjnego wobec majątku Wykonawcy,

3/ Wykonawcy opóźnia się z realizacją dostawy w części ……..……. przez okres co najmniej 7 dni kalendarzowych, licząc od daty upływu terminu dostawy w tej części,

4/ Wykonawca wykonuje umowę niezgodnie z jej warunkami, w szczególności nie zachowuje właściwej jakości urządzeń objętych niniejszym zamówieniem,

5/  w razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach. W takim wypadku Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania części umowy.

4. Wykonawcy przysługuje prawo odstąpienia od umowy gdy Zamawiający popada w zwłokę w zapłacie wynagrodzenia należnego Wykonawcy, przewidzianego za wykonanie przedmiotu umowy, o którym mowa w § 4 ust. 4 przekraczającą 7 dni kalendarzowych.

5. Strony mogą odstąpić od umowy z przyczyn wymienionych w ust. 3, 4 w ciągu 30 dni od dnia, w którym dowiedziały się o zaistnieniu przyczyn uzasadniających odstąpienie.

6. Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej i powinno zawierać uzasadnienie pod rygorem nieważności takiego oświadczenia.

7. Uzasadnione koszty związane z odstąpieniem od umowy ponosi strona, która spowodowała odstąpienie.

8. Odstąpienie od umowy może odnosić się do całej umowy lub tylko do części jeszcze nie wykonanej przez Wykonawcę.

8. Niezależnie od możliwości odstąpienia przewidzianych w ust. 3, 4 stronom przysługuje także prawo odstąpienia od umowy na zasadach określonych przepisami Kc.

§ 8

Dla skuteczności składanych oświadczeń, wezwań, zawiadomień dokonywanych czynności prawnych przez strony, związanych z realizacją niniejszej umowy, strony zastrzegają formę pisemną, pod rygorem ich nieważności.

§ 9

W sprawach nie uregulowanych w niniejszej umowie mają zastosowanie odpowiednie przepisy Kodeksu cywilnego i ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2010 r.  nr 113 poz. 759 z późn. zm.).

§ 10

Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają dla swej ważności zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności.

§ 11

Spory, jakie mogą wyniknąć z  realizacji umowy, strony poddają rozstrzygnięciu właściwemu  rzeczowo Sądowi w Lublinie.

§ 12

Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.

Załączniki:

...............................................,

................................................

Zamawiający:                                                             Wykonawca:

....................................................                                       ......................................................

* niepotrzebne skreślić