Projekt współfinansowany jest z Programu Operacyjnego Rozwoju Polski Wschodniej 2007-2013, Oś Priorytetowa I: Nowoczesna Gospodarka, w ramach działania I.1 Infrastruktura Uczelni pn: „Budowa Centrum Innowacyjno-Wdrożeniowego Nowych Technik i Technologii w Inżynierii Rolniczej”

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW

ZAMÓWIENIA

w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego

na dostawę wraz z montażem aparatury naukowo-badawczej oraz wyposażenia dydaktycznego budynku Centrum Innowacyjno-Wdrożeniowego Nowych Technik i Technologii w Inżynierii Rolniczej przy ul. Głębokiej 28 w Lublinie z podziałem na 16 części.

Podstawa prawna: ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2010 nr 113, poz. 759 ze zm.) ze zm. wprowadzonymi ustawą z dnia 12 października 2012 r. o zmianie ustawy – Prawo zamówień publicznych oraz ustawy o koncesji na roboty budowlane lub usługi (Dz. U. z dnia 19.11.2012 r. poz. 1271).

Tryb postępowania: przetarg nieograniczony o wartości szacunkowej przedmiotu zamówienia powyżej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych tj.  przekracza równowartość w PLN kwoty 200 000 euro.

Zatwierdził:

Rektor Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie

……………………………………..

prof. dr hab. Marian Wesołowski

Lublin, dnia 11.07.2013 r.

Rozdział 1. Nazwa oraz adres Zamawiającego.

Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie

siedziba: ul. Akademicka 13, 20-950 Lublin

NIP 712-010-37-75, REGON 000001896,

adres strony internetowej, na której są zamieszczane informacje w sprawie niniejszego postępowania: http://up.lublin.pl/szp/

Rozdział 2. Tryb udzielenia zamówienia.

2.1. Postępowanie przeprowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z art. 10 ust. 1 i art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. z 2010 Dz. U. nr 113, poz. 759 ze zm. wprowadzonymi ustawą z dnia 12 października 2012 r. o zmianie ustawy – Prawo zamówień publicznych oraz ustawy o koncesji na roboty budowlane lub usługi (Dz. U. z dnia 19.11.2012 r. poz. 1271), zwaną dalej „ustawą Pzp”.

2.2. Wartość szacunkowa przedmiotu zamówienia przekracza równowartości w PLN kwoty 200.000 euro.

2.3. Specyfikacja istotnych warunków zamówienia, zwana dalej „SIWZ” została przygotowana zgodnie z art. 36 ust.1 i 2 ustawy Pzp.

2.4. Oznaczenie postępowania:

Postępowanie, którego dotyczy niniejszy dokument oznaczone jest znakiem:

AZP/PN/p-200/8/2013.

Wykonawcy zobowiązani są do powoływania się na wyżej podane oznaczenie we wszelkich kontaktach z Zamawiającym.

Rozdział 3. Opis przedmiotu zamówienia.

3.1. Przedmiotem zamówienia jest: dostawa wraz z montażem aparatury naukowo-badawczej oraz wyposażenia dydaktycznego budynku Centrum Innowacyjno-Wdrożeniowego Nowych Technik i Technologii w Inżynierii Rolniczej przy ul. Głębokiej 28 w Lublinie, z podziałem na 16 części.

3.1.1. Zamawiający przewiduje możliwość złożenia następujących ofert częściowych:

Część 1 –  dostawa badawczych symulatorów technicznych układów elektrotechnicznych,

elektronicznych i maszyn elektrycznych, zgodnie z załącznikiem nr 1 do SIWZ,

Część 2 – dostawa badawczych i naukowych symulatorów technicznych do badania systemów z wodorowymi ogniwami paliwowymi oraz modułami fotowoltaicznymi, zgodnie z załącznikiem nr 2 do SIWZ,

Część 3 –  dostawa dyfraktometru laserowego, zgodnie z załącznikiem nr 3 do SIWZ,

Część 4 –  dostawa mikroskopu z systemem rejestracji obrazu, zgodnie z załącznikiem nr 4 do SIWZ,

Część 5 – dostawa maszyny wytrzymałościowej, zgodnie z załącznikiem nr 5 do SIWZ,

Część 6 – dostawa mikroskopu cyfrowego, zgodnie z załącznikiem nr 6 do SIWZ,

Część 7 –  dostawa aparatury naukowo-dydaktycznej do badań żywności, pasz i materiałów biologicznych – dostawa chromatografu  gazowego i cieczowego, zgodnie z załącznikiem nr 7 do SIWZ,

Część 8 –  dostawa aparatury naukowo-dydaktycznej do badań żywości, pasz i materiałów biologicznych – dostawa  maszyny wytrzymałościowej, zgodnie z załącznikiem nr 8 do SIWZ,

Część 9 –  dostawa aparatury naukowo-dydaktycznej do badań żywości, pasz i materiałów biologicznych – dostawa pieca muflowego, zgodnie z załącznikiem nr 9 do SIWZ,

Część 10 –  dostawa aparatury naukowo-dydaktycznej do badań żywości, pasz i materiałów biologicznych – dostawa polarymetru, zgodnie z załącznikiem nr 10 do SIWZ,

Część 11 –  dostawa tomografu dźwiękowego z zestawem urządzeń do analizy morfologicznej i anatomicznej drzew – dostawa tomografu dźwiękowego, zgodnie z załącznikiem nr 11 do SIWZ,

Część 12 –  dostawa tomografu dźwiękowego z zestawem urządzeń do analizy morfologicznej i anatomicznej drzew – dostawa zestawu urządzeń do analizy morfologicznej i anatomicznej drzew, zgodnie z załącznikiem nr 12 do SIWZ,

Część 13 –  dostawa wielofunkcyjnego mikroskopu sił atomowych AFM, zgodnie z załącznikiem nr 13 do SIWZ,

Część 14 –  dostawa systemu do pomiarów sił i przyspieszeń z wyposażeniem, zgodnie z załącznikiem nr 14 do SIWZ,

Część 15 –  dostawa kamery do zdjęć szybkich z osprzętem, zgodnie z załącznikiem nr 15 do SIWZ,

Część 16 –  dostawa mikroskopu, zgodnie z załącznikiem nr 16 do SIWZ.

3.2. Nazwy i kody z Wspólnego Słownika Zamówień CPV:

Część 1 –  38970000-5 badawcze, testowe i naukowe symulatory techniczne;

Część 2 –  38970000-5 badawcze, testowe i naukowe symulatory techniczne;

Część 3 –  38434000-6 - analizatory;

Część 4 –  38510000-3 - mikroskopy;

Część 5 –  38425500-5 - aparaty do oceny wytrzymałości;

Część 6 –  38510000-3 - mikroskopy;

Część 7 –  38432200-4 – chromatografy,

38432210-7 - chromatografy gazowe;

Część 8 –  38425500-5 - aparaty do oceny wytrzymałości;

Część 9 –  42300000-9 - piece przemysłowe lub laboratoryjne, piece do spopielania i

paleniska;

Część 10- 38410000-2 - przyrządy pomiarowe;

38600000-1 - przyrządy optyczne;

Część 11- 33115000-9 – urządzenia do tomografii;

Część 12 – 38510000-3 - mikroskopy; 38434540-3 - sprzęt biomedyczny;

38552000-9 - mierniki elektryczne; 42214200-1–suszarki do produktów rolnych;

38295000-9 –sprzęt topograficzny

38112100-4 – globalne systemy nawigacji i pozycjonowania;

38330000-7 – ręczne przyrządy do mierzenia długości;

42943000-8 - łaźnie termostatyczne i akcesoria;

Część 13 – 38510000-3 – mikroskopy;

Część 14 – 38400000-9 – przyrządy do badania właściwości fizycznych;

Część 15 – 38651600-9 – kamery cyfrowe;

Część 16 – 38510000-3 – mikroskopy.

3.3. Zamawiający żąda, aby Wykonawca zapewnił Zamawiającemu:

1/ dostawę, montaż, instalację i uruchomienie przedmiotu zamówienia o wymogach i parametrach technicznych opisanych w załącznikach nr 1 - 16 do SIWZ.

2/ serwis gwarancyjny na przedmiot zamówienia. Wykonawca ma wskazać w ofercie firmę/y serwisową/e realizującą/e usługi gwarancyjne (należy w formularzu „Oferta Wykonawcy” podać dokładną nazwę i adres firmy serwisowej),

3/ udzielenie gwarancji na przedmiot zamówienia, w ramach której będzie bezpłatnie dokonywał napraw uszkodzonego przedmiotu lub wymieni reklamowany element. Gwarancja liczona będzie od daty podpisania protokółu zdawczo-odbiorczego przez przedstawiciela Zamawiającego i Wykonawcy.

Wymagana przez Zamawiającego gwarancja w każdej z 16 części:

- minimum 24 miesiące, licząc od dnia podpisania protokołu zdawczo – odbiorczego,

4/ Wykonawca zobowiązuje się do każdorazowego przedłużenia okresu gwarancji przedmiotu umowy zgłoszonego do wymiany na nowy wolny od wad lub zgłoszonego w celu usunięcia wad o czas przerwy w eksploatacji,

5/ przedmiot zamówienia w każdej z części będzie spełniał wymagania norm technicznych stosowanych w Polsce (PN) oraz norm prawnych bezpieczeństwa Unii Europejskiej,

6/ dostarczenie przedmiotu zamówienia własnym transportem i na własny koszt do jednostki organizacyjnej UP wskazanej w załączniku dotyczącym opisu przedmiotu zamówienia. Dotyczy 
to również napraw jakie mogą wystąpić w okresie trwania gwarancji,

7/ instalację przedmiotu zamówienia na miejscu u użytkownika, który po zainstalowaniu 
i uruchomieniu ma być gotowe do pracy,

8/ wyrażenie zgody na 30 dniowy termin płatności od dnia otrzymania faktury VAT przez Zamawiającego,

9/ przedmiot zamówienia fabrycznie nowy,

10/ bezpłatne szkolenie pracowników w zakresie obsługi, funkcjonowania dostarczonego przedmiotu zamówienia.

Rozdział 4. Termin wykonania zamówienia.

Wykonawca jest zobowiązany wykonać przedmiot zamówienia w terminie:

- w części 4, 16 - do 30 dni licząc od dnia popisania umowy,

- w część 1, 7, 9, 10, 11, 12 - do 60 dni licząc od dnia podpisania umowy,

- w części 2, 3, 5, 6, 8, 13, 14, 15 - do 90 dni licząc od dnia podpisania umowy.

Rozdział 5. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonania oceny spełnienia tych warunków.

5.1. W postępowaniu mogą wziąć udział wykonawcy, którzy spełniają na podstawie art. 22 ust. 1 ustawy Pzp warunki dotyczące:

5.1.1.  Posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania;

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku: Zamawiający nie określa opisu sposobu oceny spełniania warunku w żadnej z części.

5.1.2. Posiadania wiedzy i doświadczenia;

Opis sposobu dokonania oceny spełnienia warunku: Zamawiający określa opis sposobu oceny spełniania tego warunku w sposób następujący:

5.1.2.1 - w części 1:

Wykonawca wykonał z należytą starannością w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie – jedną dostawę zestawów dydaktycznych lub badawczych z zakresu elektrotechniki lub elektroniki lub maszyn elektrycznych na kwotę nie mniejszą niż 180 000,00 zł brutto (słownie: sto osiemdziesiąt tysięcy złotych brutto),

5.1.2.2. - w części 15:

Wykonawca wykonał z należytą starannością w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie jedną dostawę przedmiotem, której była kamera do zdjęć szybkich z osprzętem na kwotę nie mniejszą niż 200 000,00 zł brutto (słownie: dwieście tysięcy złotych brutto)

5.1.2.3. - w części 2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,16: Zamawiający nie określił opisu sposobu oceny spełniania warunku.

5.1.3. Dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;

Opis sposobu dokonania oceny spełnienia warunku: Zamawiający nie określa opisu sposobu oceny spełniania warunku w żadnej z części.

5.1.4. Sytuacji ekonomicznej i finansowej;

Opis sposobu dokonania oceny spełnienia warunku: Zamawiający nie określa opisu sposobu oceny spełniania warunku w żadnej z części.

5.2. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, wobec których jest brak podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy Pzp.

5.3. Sposób dokonania oceny spełnienia warunków udział w postępowaniu:

5.3.1. Ocena spełniania warunków wymaganych od wykonawców będzie przeprowadzona według reguły „spełnia” - „nie spełnia”, na podstawie dokumentów i oświadczeń załączonych przez Wykonawców do oferty, a także w wyniku ich uzupełnienia, w przypadku, o którym mowa w art. 26 ust. 3 ustawy Pzp lub w oparciu o wyjaśnienia ich treści dokonanych na podstawie art. 26 ust. 4 ustawy Pzp.

5.3.2. Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego będzie dokonana na podstawie dokumentów dołączonych do oferty, które są wymagane od podmiotu wiodącego i/lub od każdego z podmiotów występujących wspólnie, z zachowaniem zasad określonych w pkt 5.3.1.

5.3.3. Niespełnienie warunków wymaganych od Wykonawców, nie później niż w dniu, w którym upłynął termin składania ofert spowoduje jego wykluczenie z postępowania na podstawie art. 24 ust. 2 pkt 4 ustawy Pzp.

Rozdział 6. Wykaz oświadczeń lub dokumentów, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu.

6.1. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia Wykonawcy w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp, w postępowaniu określonym w art. 26 ust. 1 ustawy Pzp Zamawiający żąda, następujących dokumentów:

6.1.1. Oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia, zgodnie z załącznikiem nr 17 do SIWZ,

W przypadku składania oferty przez podmioty występujące wspólnie dokument musi być złożony przez każdy podmiot występujący wspólnie.

6.1.2. Aktualnego odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;

W przypadku składania oferty przez podmioty występujące wspólnie dokument musi być złożony przez każdy podmiot występujący wspólnie.

6.1.3. Aktualnego zaświadczenia właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.

W przypadku składania oferty przez podmioty występujące wspólnie dokument musi być złożony przez każdy podmiot występujący wspólnie.

6.1.4. Aktualnego zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert;

W przypadku składania oferty przez podmioty występujące wspólnie dokument musi być złożony przez każdy podmiot występujący wspólnie.

6.1.5. Aktualnej informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4 – 8 oraz w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 10 i 11 ustawy Pzp, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

W przypadku składania oferty przez podmioty występujące wspólnie dokument musi być złożony przez każdy podmiot występujący wspólnie (przedsiębiorcę lub wszystkich członków zarządu w spółkach kapitałowych, osobowych),

6.1.6. Aktualnej informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 9 ustawy Pzp (podmioty zbiorowe), wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

Niniejszą informację składają tylko podmioty zbiorowe w rozumieniu ustawy z dnia 28.10.2002 r. o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary (Dz. U. z 2002 r. Nr 197, poz. 1661 z późn. zm.).

W przypadku składania oferty przez podmioty występujące wspólnie dokument musi być złożony przez każdy podmiot będący podmiotem zbiorowym.

6.2. Dokumenty podmiotów zagranicznych:

6.2.1. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w:

1) ust. 6.1.2, 6.1.3, 6.1.4, 6.1.6 SIWZ- składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:

a) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości,

b) nie zalega z uiszczeniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne

albo, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty

zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu,

- nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie.

Dokumenty, o których mowa w powyżej lit. a i c powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

Dokumenty, o którym mowa powyżej lit. b powinien być wystawione nie wcześniej niż 3 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

2) ust. 6.1.5 SIWZ– składa zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8, 10 i 11 ustawy.

Dokument, o których mowa powyżej powinien być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

6.2.2. Jeżeli, w przypadku Wykonawcy mającego siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, osoby, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 5–8, 10 i 11 ustawy, mają miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, wykonawca składa w odniesieniu do nich zaświadczenie właściwego organu sądowego albo administracyjnego miejsca zamieszkania, dotyczące niekaralności tych osób w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 5–8, 10 i 11 ustawy, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, z tym że w przypadku gdy w miejscu zamieszkania tych osób nie wydaje się takich zaświadczeń – zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego miejsca zamieszkania tych osób lub przed notariuszem.

6.2.3. Jeżeli w kraju miejsca zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt.6.2.1, zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie, w którym określa się także osoby uprawnione do reprezentacji wykonawcy, złożone przed właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, lub przed notariuszem.  Dokumenty, o których mowa wyżej powinny być wystawione w terminie zgodnie z pkt. 6.2.1 .

6.2.4. W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez Wykonawcę mającego siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, Zamawiający może zwrócić się do właściwych organów odpowiednio kraju miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, z wnioskiem o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących przedłożonego dokumentu.

6.3. W celu potwierdzenia spełnienia przez Wykonawców warunków udziału zgodnie z art. 22 ust. 1 ustawy Pzp w niniejszym postępowaniu Zamawiający żąda, następujących dokumentów:

6.3.1. Oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu zgodnie z załącznikiem nr 18 do SIWZ. W przypadku składania oferty przez podmioty występujące wspólnie dokument musi być złożony i podpisany przez pełnomocnika reprezentującego Wykonawców występujących wspólnie.

6.3.2. W zakresie części 1 i 15 - wykaz wykonanych, głównych dostaw, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeśli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy zostały wykonane w zależności od części, na którą Wykonawca składa ofertę, zgodnie z formularzem „Doświadczenie zawodowe” stanowiącym załącznik nr 21 do SIWZ. W przypadku składania oferty przez podmioty występujące wspólnie warunek postawiony przez Zamawiającego podmioty te mogą spełniać wspólnie, a na poparcie spełnienia warunku formularz „Doświadczenie zawodowe” może być złożony wspólnie.

6.3.3. W zakresie części 1 i 15 - dowody potwierdzające, że wymienione w wykazie dostawy, o którym mowa w pkt-cie 6.3.2 zostały wykonane należycie, przy czym dowodami są:

1/ poświadczenie,

2/ oświadczenie Wykonawcy – jeśli z uzasadnionych przyczyn o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać poświadczenia, o którym mowa w pkt 1.

W przypadku składania oferty przez podmioty występujące wspólnie dokumenty mogą być składane wspólnie.

W razie konieczności, szczególnie gdy wykaz lub dowody, o których mowa w pkt. 6.3.2 oraz 6.3.3 budzą wątpliwości, Zamawiający lub gdy z poświadczenia albo z innego dokumentu wynika, że zamówienie nie zostało wykonane lub zostało wykonane nienależycie, Zamawiający może zwrócić się bezpośrednio do właściwego podmiotu, na rzecz którego dostawy były lub miały zostać wykonane, o przedłożenie dodatkowych informacji lub dokumentów bezpośrednio Zamawiającemu.

6.4. W celu potwierdzenia, że oferowane dostawy odpowiadają wymaganiom określonym przez Zamawiającego, Zamawiający żąda:

6.4.1. Wypełnionych załączników dotyczących opisu przedmiotu zamówienia w zależności od części, w której Wykonawca składa ofertę zgodnych z załącznikami nr 1 i/lub 2 i/lub 3 i/lub 4 i/lub 5 i/lub 6 i/lub 7 i/lub 8 i/lub 9 i/lub 10 i/lub 11 i/lub 12 i/lub 13 i/lub 14 i/lub 15 i/lub 16.

6.4.2. Dołączenia do oferty opisów przedmiotu zamówienia lub fotografii przedmiotu zamówienia, który jest oferowany Zamawiającemu (np. foldery, prospekty, katalogi), których autentyczność musi zostać poświadczona przez Wykonawcę, w następującym zakresie:

Część 1 – opisy lub fotografie produktów wymienionych w załączniku nr 1 do SIWZ w formie kart katalogowych lub dokumentacji technicznych,

Część 2 – opisy lub fotografie produktów wymienionych w załączniku nr 2 do SIWZ, w formie kart katalogowych lub dokumentacji technicznych,

Część 7 – opisy lub fotografie produktów wymienionych w załączniku nr 7 do SIWZ, w formie kart katalogowych lub dokumentacji technicznych,

Część 8 – opisy lub fotografie urządzenia wymienionego w załączniku nr 8 do SIWZ, w formie kart katalogowych lub dokumentacji technicznych,

Część 9 – opisy lub fotografie urządzenia wymienionego w załączniku nr 9 do SIWZ, w formie kart katalogowych lub dokumentacji technicznych,

Część 10 – opisy lub fotografie urządzenia wymienionego w załączniku nr 10 do SIWZ, w formie kart katalogowych lub dokumentacji technicznych.

6.5. Poza oświadczeniami i dokumentami, jakie mają dostarczyć Wykonawcy w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu oferta Wykonawcy musi zawierać także:

6.5.1. Wypełniony formularz „Oferta Wykonawcy” zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 20 do SIWZ.

W przypadku składania oferty przez podmioty występujące wspólnie należy złożyć jeden dokument.

6.5.2. Dowód wniesienia wadium, złożonego w kwocie określonej w rozdz. 8 pkt. 8.1 i formie określonej w pkt. 8.2. do SIWZ.

6.5.3. Listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu art. 24 ust. 2 pkt 5 Pzp lub informację o nienależeniu do tej same grupy kapitałowej zgodnie z załącznikami nr 19 do SIWZ.

6.5.4. Pełnomocnictwo do reprezentowania Wykonawcy, jeśli z dokumentów dostarczonych do oferty nie wynika sposób reprezentacji, w formie opisanej w Rozdziale 10 pkt 10.9 SIWZ.

6.6. Zgodnie z art. 26 ust. 2b ustawy pzp, Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjalne technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących do z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia.

6.7. Wszystkie dokumenty muszą być złożone w języku polskim.

Oświadczenia i dokumenty sporządzone w języku obcym należy złożyć wraz z ich tłumaczeniem na język polski i poświadczyć przez upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy.

6.8. Wymagane dokumenty mogą być złożone w formie oryginału lub kserokopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę. W przypadku, gdy przedstawiona kopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi wątpliwości, co do jej prawidłowości Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii dokumentu.

6.9. Zgodnie z art. 26 ust. 3 ustawy Pzp Zamawiający wzywa wykonawców, którzy w określonym terminie nie złożyli wymaganych przez Zamawiającego oświadczeń lub dokumentów, o których mowa w art. 25 ust. 1 (oświadczenia i dokumenty potwierdzające: spełnianie warunków udziału w postępowaniu, przez oferowane dostawy wymagań określonych przez zamawiającego) lub którzy nie złożyli pełnomocnictw, albo którzy złożyli wymagane przez Zamawiającego oświadczenia i dokumenty, o których mowa w art. 25 ust. 1, zawierające błędy lub którzy złożyli wadliwe pełnomocnictwa, do ich złożenia w wyznaczonym terminie, chyba że mimo ich złożenia oferta wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania. Złożone na wezwanie Zamawiającego oświadczenia i dokumenty powinny potwierdzać spełnianie przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu oraz spełnianie przez oferowane dostawy wymagań określonych przez Zamawiającego, nie później niż w dniu, w którym upłynął termin składania ofert.

6.10. Oferty, których treść nie będzie odpowiadała treści SIWZ, zostaną odrzucone na podstawie art. 89 ust 1 pkt 2 ustawy Pzp.

6.11. Dodatkowe informacje dla Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego na podstawie art. 23 ustawy Pzp:

6.11.1. Żaden z Wykonawców występujących wspólnie nie może podlegać wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy Pzp.

6.11.2. Wykonawcy występujący wspólnie ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i do zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.

6.11.3. Pełnomocnictwo musi wskazywać pełnomocnika, którym będzie jeden z wykonawców występujących wspólnie, tak zwany „Lider”. Ponadto dokument ten winien wymieniać wszystkich Wykonawców „Partnerów” wspólnie ubiegających się o zamówienie (nazwa firmy, siedziba, imię i nazwisko przedsiębiorcy lub zarządu firmy).

Każdy z Wykonawców winien się pod pełnomocnictwem podpisać (podpis składa osoba/y do tego upoważniona/e).

Spółki cywilne, której wspólnicy traktowani są jak Wykonawcy ubiegający się wspólnie o udzielenie zamówienia, również mają obowiązek do oferty załączyć ww. pełnomocnictwo.

6.11.4. Zgodnie z § 7 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów dn. 19 lutego 2013 r.. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane:

- ust. 1 dokumenty są składane w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę,

- ust. 2 w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oraz w przypadku podmiotów, o których mowa w pkt. 6.6. SIWZ, kopie dokumentów dotyczących odpowiednio Wykonawcy lub tych podmiotów są poświadczane za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę lub te podmioty.

Rozdział 7. Informacje o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń i dokumentów, a także wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z Wykonawcami.

7.1. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, z zastrzeżeniem wyjątków określonych w ustawie Pzp, prowadzi się z zachowaniem formy pisemnej.

7.2. Wszelkie oświadczenia, zapytania, wnioski, zawiadomienia, wyjaśnienia, wezwania oraz inne informacje Zamawiający oraz Wykonawcy będą przekazywać pisemnie faksem numer (0-81) 445-67-30 lub e-mail  zamowienia@up.lublin.pl

7.3. Zamawiający żąda w każdym przypadku niezwłocznego potwierdzenia otrzymania przez Wykonawcę wiadomości bez względu na rodzaj i formę dokumentu.

7.4. W przypadku Wykonawców występujących wspólnie wszelka korespondencja, oświadczenia, pytania, wnioski, zawiadomienia oraz inne informacje adresowane będą do pełnomocnika ze skutkiem wobec wszystkich Wykonawców występujących wspólnie.

7.5. Zamawiający nie przewiduje zebrania informacyjnego z Wykonawcami, o którym mowa w art. 38 ust. 3 ustawy Pzp.

7.6. W przypadku rozbieżności pomiędzy treścią niniejszej SIWZ a treścią udzielonych odpowiedzi, jako obowiązującą należy przyjąć treść pisma zawierającego późniejsze oświadczenie Zamawiającego.

7.7. Dane adresowe Zamawiającego:

Sekcja ds. Zamówień Publicznych, Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie, ul. Akademicka 13  pok. 54, 20-950 Lublin, tel. (0-81) 445-66-03, 445-60-73, faks nr (0-81) 445-67-30,

e-mail  zamowienia@up.lublin.pl.,

strona internetowa, na której umieszczona jest SIWZ wraz z innymi dokumentami http://up.lublin.pl/szp/

7.8. Wykonawca ma prawo zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ w formach opisanych w pkt 7.1.,7.2.,7.3 SIWZ.

Zamawiający jest obowiązany udzielić wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 6 dni przed upływem terminu składania ofert pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynął do Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert.

Jeśli wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynął do Zamawiającego po terminie, o którym mowa wyżej lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, Zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek Wykonawcy bez rozpatrzenia.

Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku o wyjaśnienia treści SIWZ.

Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami Zamawiający przekaże Wykonawcom, którym przekazał SIWZ bez ujawniania źródła zapytania, a jeśli SIWZ jest udostępniana na stronie internetowej, Zamawiający umieszcza zapytania wraz z odpowiedziami także na tej stronie.

7.9. Osoby uprawnione do porozumiewania się z Wykonawcami:

-    w zakresie zagadnień technicznych dotyczących przedmiotu zamówienia:

Osoby wymienione w załącznikach nr 1-16 SIWZ dotyczących opisu przedmiotu zamówienia.

-   w zakresie zagadnień prawnych dotyczących postępowania:

Małgorzata Jatczak, Justyna Muszyńska-Sadło - Sekcja ds. Zamówień Publicznych tel. (81) 445-66-03, 445-60-73, e-mail: zamowienia@up.lublin.pl,

7.11. SIWZ pobrana przez Wykonawców ze strony internetowej http://up.lublin.pl/szp/ jest bezpłatna.

Na wniosek Wykonawcy Zamawiający przekazuje w terminie 5 dni SIWZ.

Opłata, jakiej  można  żądać  za  SIWZ, może pokrywać jedynie koszty jej druku oraz przekazania.

Cena formularza SIWZ w formie papierowej wynosi 30,00 zł (słownie: trzydzieści złotych 00/100).

Powyższą kwotę Wykonawca winien wpłacić na konto Zamawiającego w Banku Pekao S.A. Oddział w Lublinie nr 69 1240 5497 1111 0000 5007 1353.

Rozdział 8.  Wymagania dotyczące wadium

8.1. Wadium w niniejszym postępowaniu wynosi:

Część 1 – 5 900,00  (słownie: pięć tysięcy dziewięćset zł.),

Część 2 – 1 700,00 (słownie: jeden tysiąc siedemset zł),

Część 3 – 10 900,00 (słownie: dziesięć tysięcy dziewięćset zł),

Część 4 –   1 000,00 (słownie: jeden tysiąc zł),

Część 5 –   9 800,00 (słownie: dziewięć tysięcy osiemset zł),

Część 6 –   4 800,00 (słownie: cztery tysiące osiemset zł),

Część 7 –   9 800,00 (słownie: dziewięć tysięcy osiemset zł),

Część 8 –   4 100,00 (słownie: cztery tysiące sto zł),

Część 9 – 300,00 zł (słownie: trzysta zł),

Część 10 – 600,00 zł (słownie: sześćset zł),

Część 11 – 2 600,00 zł (słownie: dwa tysiące sześćset zł),

Część 12 – 6 000,00 zł (słownie: sześć tysięcy zł)

Część 13 – 34 000,00 zł (słownie: trzydzieści cztery tysiące zł),

Część 14 – 5 000,00 zł (słownie: pięć tysięcy zł),

Część 15 – 8 000,00 zł (słownie: osiem tysięcy zł),

Część 16 – 3 000,00 zł (słownie: trzy tysiące zł).

8.2. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach:

1) pieniądzu;

2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo kredytowej, z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym;

3) gwarancjach bankowych;

4) gwarancjach ubezpieczeniowych;

5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. Nr 109, poz. 1158, z późn. zm.4)).

8.3. Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na rachunek bankowy wskazany przez Zamawiającego tj. w Banku Pekao S.A. Oddział w Lublinie nr 69 1240 5497 1111 0000 5007 1353, z dopiskiem wadium w sprawie AZP/PN/p-200/8/2013.

8.3.1.Wadium wniesione w pieniądzu przelewem na rachunek bankowym powinno zostać zaksięgowane na koncie Zamawiającego najpóźniej do upływu terminu składania ofert.

8.3.2. Dowód wniesienia wadium w jednej lub kilku formach określonych w pkt-cie 8.2 ppkt. 2-5 należy dołączyć do oferty w formie oryginału.

8.4. Wadium wniesione w pieniądzu Zamawiający przechowuje na rachunku bankowym.

8.5. Zamawiający zwraca wadium wszystkim wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem wykonawcy, którego oferta została wybrana, jako najkorzystniejsza, z zastrzeżeniem art. 46 ust. 4a ustawy Pzp.

8.6.  Wykonawcy, którego oferta została wybrana, jako najkorzystniejsza, Zamawiający zwraca wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz wniesieniu zabezpieczenia należytego wykonania umowy, jeżeli jego wniesienia żądano.

8.7. Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium, na wniosek wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert.

8.8. Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez wykonawcę, któremu zwrócono wadium na podstawie art. 46 ust. 1 ustawy Pzp, jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana, jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym przez Zamawiającego.

8.9. Jeżeli wadium wniesiono w pieniądzu, Zamawiający zwraca je wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku bankowego oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez wykonawcę.

8.10. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 ustawy Pzp, nie złożył dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Pzp, lub pełnomocnictw, chyba że udowodni, że wynika to z przyczyn nie leżących po jego stronie.

8.11. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca, którego oferta została wybrana:

8.11.1. odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie;

8.11.2. nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy;

8.11.3. zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie wykonawcy.

Rozdział 9. Termin związania ofertą.

9.1. Wykonawca będzie związany swoją ofertą przez okres 60 dni, zgodnie z art. 85 ust. 1 pkt 3 ustawy Pzp.

9.2. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

9.3. Zgodnie z art. 85 ust. 2 ustawy Pzp Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego może przedłużyć termin związania ofertą, z tym, że Zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 dni przed upływem terminu związania ofertą, zwrócić się do Wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni.

9.4. Odmowa wyrażenia zgody, o której mowa w pkt 9.3 nie powoduje utraty wadium.

9.5. Przedłużenie terminu związania ofertą jest dopuszczalne tylko z jednoznacznym przedłużeniem okresu ważności wadium albo, jeżeli nie jest to możliwe, z wniesieniem nowego wadium na przedłużony okres związania ofertą. Jeżeli przedłużenie terminu związania ofertą dokonywane jest po wyborze oferty najkorzystniejszej, obowiązek wniesienia nowego wadium lub jego przedłużenia dotyczy jedynie Wykonawcy, którego oferta została wybrana, jako najkorzystniejsza.

Rozdział 10.  Opis sposobu przygotowania ofert.

10.1. Oferta musi być przygotowana zgodnie z wymaganiami określonymi w SIWZ.

10.2. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę, w jednym egzemplarzu.

10.3. Oferta winna być sporządzona, pod rygorem nieważności, w formie pisemnej (ręcznie, na maszynie do pisania lub w postaci wydruku komputerowego), w języku polskim, w formie zapewniającej pełną czytelność jej treści. Każdy dokument składający się na ofertę sporządzony w innym języku niż język polski winien być złożony wraz z tłumaczeniem na język polski, poświadczony przez Wykonawcę. W razie wątpliwości uznaje się, że wersja polskojęzyczna jest wersją wiążącą.

10.4. Strony oferty winny być trwale ze sobą połączone i kolejno ponumerowane, z zastrzeżeniem sytuacji opisanej w pkt 10.10. W treści oferty winna być umieszczona informacja o ilości stron.

10.5. Do oferty winny być dołączone wszystkie dokumenty i oświadczenia wskazane w Rozdziale 6 SIWZ we właściwej formie wymaganej przez Zamawiającego oraz wynikającej z obowiązujących przepisów prawa.

10.6. Dokumenty, jakich żąda Zamawiający muszą być złożone zgodnie z wyborem Wykonawcy w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność za pomocą klauzuli „Za zgodność z oryginałem” przez Wykonawcę.

10.7. Oferta Wykonawcy oraz pozostałe dokumenty, dla których Zamawiający określił wzory w niniejszej SIWZ, winny być sporządzone zgodnie z tymi wzorami, co do treści oraz opisu kolumn i wierszy.

10.8. Złożenie oferty lub załączników do oferty w innej formie niż wskazanej w SIWZ jest dopuszczalne tylko pod warunkiem, że ich treść zawierać będzie wszystkie elementy wskazane przez Zamawiającego.

10.9. Należy dołączyć pełnomocnictwo do podpisania oferty, o ile prawo do podpisania oferty nie wynika z innych dokumentów złożonych wraz z ofertą. Treść pełnomocnictwa musi jednoznacznie określać czynności, co do wykonywania, których pełnomocnik jest upoważniony.

Pełnomocnictwo należy dostarczyć w oryginale lub notarialnie poświadczonej kopii.

W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, winni oni ustanowić pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego, ten zapis dotyczy także spółek cywilnych.

10.10. W przypadku, gdyby oferta zawierała informacje, stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, Wykonawca winien w sposób niebudzący wątpliwości zastrzec, które spośród zawartych w ofercie informacji stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. Informacje te winny być umieszczone w osobnym wewnętrznym opakowaniu trwale z nią połączonym i ponumerowanym z zachowaniem ciągłości numeracji stron oferty. Nie mogą stanowić tajemnicy przedsiębiorstwa informacje podawane do wiadomości podczas otwarcia ofert, tj. informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i rękojmi oraz warunków płatności zawartych w ofercie.

10.11. Ofertę wraz z oświadczeniami i dokumentami należy umieścić w zamkniętym opakowaniu, uniemożliwiającym odczytanie jego zawartości bez uszkodzenia opakowania.

Opakowanie winno być oznaczone nazwą (firmą) i adresem Wykonawcy, zaadresowane do Zamawiającego na adres:

Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie,

ul. Akademicka 13 pokój 54

20-950 Lublin

oraz oznakowana:

przetarg nieograniczony, znak sprawy AZP/PN/p-200/8/2013 „Oferta na dostawę wraz z montażem aparatury naukowo-badawczej oraz wyposażenia dydaktycznego budynku Centrum Innowacyjno-Wdrożeniowego Nowych Technik i Technologii w Inżynierii Rolniczej przy ul. Głębokiej 28 w Lublinie z podziałem na 16 części. Oferta na część ……………………………………… . Nie otwierać przed dniem 30.08.2013 r. przed godz. 1215

10.12. Wykonawca może, przed upływem terminu do składania ofert, zmienić lub wycofać ofertę.

10.13. Wykonawca ponosi wszystkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty, a Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.

10.14. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych.

10.15. Zamawiający nie dopuszcza złożenia ofert wariantowych.

10.16. Zamawiający dopuszcza w każdej części postepowania składanie ofert równoważnych o niegorszych parametrach niż opisane w załącznikach dotyczących opisu przedmiotu zamówienia określonych w poszczególnych częściach wymienionych w Rozdziale 3 SIWZ.

10.17. Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.

10.18. Zamawiający w niniejszym postępowaniu nie stawia wymagań opisanych w art. 29 ust. 4 ustawy Pzp.

10.19. Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej.

10.20. Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę w ofercie części zamówienia, której wykonanie powierzy podwykonawcom. Informacji należy udzielić na formularzu „Oferta Wykonawcy”, stanowiącym załącznik nr 20 do SIWZ.

10.21. Zamawiający nie przewiduje rozliczeń w walutach obcych. Rozliczenia mogą być prowadzone tylko w walucie polskiej PLN.

10.22. Do przeliczenia wartości w walutach obcych w dokumentach przedstawionych w ofercie na poparcie spełnienia warunków podmiotowych podane kwoty będą przeliczane przez Zamawiającego wg średniego kursu walut NBP dla danej waluty z dnia ukazania się ogłoszenia o zamówieniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

10.23. Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień uzupełniających.

Rozdział 11. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert.

11.1. W przetargu nieograniczonym wezmą udział tylko te oferty, które wpłyną do Zamawiającego do dnia 30.08.2013 r. do godz. 1200.

11.2. Oferty należy składać w zaklejonych kopertach (opakowaniach) do Sekcji ds. Zamówień Publicznych Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie ul. Akademicka 13, pokój 54.

11.3. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 30.08.2013 r. do godz. 1215 w Uniwersytecie Przyrodniczym w Lublinie ul. Akademicka 13, Sala Kolegialna – I p.

11.4. Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda zebranym Wykonawcom informację o wysokości kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. Otwarcie ofert jest jawne i nastąpi bezpośrednio po podaniu w/w informacji.  Na otwarciu ofert podane zastaną następujące informacje: nazwa (firma) oraz adresy Wykonawców, a także informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, okres gwarancji i warunków płatności zawartych w ofertach.

11.5. Zamawiający niezwłocznie zawiadamia Wykonawcę o złożeniu oferty po terminie oraz zwraca ofertę po upływie terminu do wniesienia odwołania.

Rozdział 12. Opis sposobu obliczania ceny.

  - Przez cenę na użytek prawa zamówień publicznych należy rozumieć zapis zawarty w art. 3 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 5 lipca 2001 r. o cenach (Dz. U. nr 97, poz. 1050 z późn. zm.).

Przez cenę należy rozumieć wartość wyrażoną w jednostkach pieniężnych, którą Zamawiający jest obowiązany zapłacić przedsiębiorcy za towar lub usługę; w cenie uwzględnia się podatek od towarów i usług oraz podatek akcyzowy, jeżeli na podstawie odrębnych przepisów sprzedaż towaru podlega temu obciążeniu.

12.2. Cena podana w ofercie w każdej z części jest ceną ryczałtową i stanowi całkowitą wycenę przedmiotu zamówienia wraz z wyceną innych składników tj. podatek od towarów i usług, transport, opakowanie, ubezpieczenie, opusty, rabaty, gwarancja, rękojmia, montaż przedmiotu zamówienia, szkolenie pracowników itp.

12.3. Cenę ofertową brutto należy podać cyfrowo i słownie do formularza „Oferta Wykonawcy” stanowiącego załącznik nr 20 do SIWZ.

12.4. W przypadku zmiany przepisów dotyczących podatku od towarów i usług, wynagrodzenie brutto może ulec zmianie i będzie uzależnione od wysokości nowej stawki podatku VAT dla przedmiotu umowy.

Rozdział 13.  Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów oraz sposobu oceny ofert.

13.1.  Wszystkie oferty niepodlegające odrzuceniu w każdej z części oceniane będą na podstawie kryterium: Cena – 100 kryterium wyboru.

Wybrana zostanie oferta, która uzyska największą liczbę punktów.

C N PB = ------------ x 100 CR

gdzie:

PB – ilość punktów oferty badanej,

CN– najniższa cena brutto spośród wszystkich podlegających ocenie ofert,

CR – cena brutto oferty rozpatrywanej,

100 – waga ocenianego kryterium

13.2.  Zgodnie z art. 2 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp, za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta z najniższą ceną. Zamawiający wybierze ofertę najkorzystniejszą spośród ofert ważnych i nieodrzuconych.

13.3. Jeżeli złożono ofertę, której wybór prowadziłby do powstania obowiązku podatkowego Zamawiającego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług w zakresie dotyczącym wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, Zamawiający w celu oceny takiej oferty dolicza do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek wpłacić zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Rozdział 14. Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy w sprawie  zamówienia publicznego.

14.1.  Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana, jako najkorzystniejszej zobowiązany jest podpisać umowę zgodnie z projektem, który stanowi załącznik nr 22 do SIWZ w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego, pod rygorem utraty wadium.

14.2. W przypadku Wykonawców występujących wspólnie Zamawiający będzie wymagał, aby przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego, Wykonawcy przedłożyli Zamawiającemu umowę regulującą współpracę Wykonawców występujących wspólnie.

14.3. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, uchylał się od zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego, zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert bez przeprowadzania ich ponownego badania i oceny, chyba że zachodzą przesłanki unieważnienia postępowania, o którym mowa w art. 93 ust. 1 ustawy Pzp.

14.4. Zamawiający w niniejszym postepowaniu, w żadnej z części nie stawia wymagań dotyczących zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

Rozdział  15. Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia, ogólne warunki umowy albo wzór umowy, jeżeli Zamawiający wymaga od Wykonawcy, aby zawarł z nim umowę w sprawie zamówienia na takich warunkach.

15.1. Do SIWZ dołączony jest projekt umowy stanowiący jej integralną część zgodnie z załącznikiem nr 22 do SIWZ, w którym Zamawiający przewidział wszystkie istotne dla stron postanowienia oraz przyszłe zobowiązania Wykonawcy i Zamawiającego.

Rozdział 16. Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących wykonawcy w toku postępowania o udzielenie zamówienia.

16.1. Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 nr 113, poz. 759 z póź. zm.), w Dziale VI przewiduje środki ochrony prawnej, które przysługują Wykonawcy, uczestnikowi konkursu, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy Pzp.

16.2. Do środków ochrony prawnej należą:

16.2.1. Odwołanie, zgodnie z postanowieniami art. 180 - 198 ustawy Pzp, przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy.

16.2.2. Skarga do sądu, zgodnie z postanowieniami art. 198a-198g ustawy Pzp.

Na orzeczenie Izby stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu.

W postępowaniu toczącym się wskutek wniesienia skargi stosuje się odpowiednio przepisy ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. – Kodeks postępowania cywilnego o apelacji, jeżeli przepisy niniejszego rozdziału nie stanowią inaczej.

Załącznik nr 1

do Specyfikacji Istotnych

Warunków Zamówienia

# Część 1

# Specyfikacja techniczna zamawianego sprzętu

Nazwa sprzętu:  BADAWCZE SYMULATORY TECHNICZNE UKŁADÓW ELEKTROTECHNICZNYCH, ELEKTRONICZNYCH I MASZYN ELEKTRYCZNYCH

Zamawiana ilość (szt.): 1 zestaw (5 szt. stanowisk badawczych układów elektrotechnicznych i elektronicznych + 5 szt. stanowisk badawczych maszyn elektrycznych + 30 szt. uniwersalnych mierników cyfrowych)

Grupa i kod z CPV w ramach grupy:  Badawcze, testowe i naukowe symulatory techniczne 38970000-5

| 1. Zamawiający: Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie, Centrum Innowacyjno- Wdrożeniowe Nowych Technik i Technologii w Inżynierii Rolniczej 2. Osoba do kontaktu: Agnieszka Sagan telefon stacjonarny: 81-461-00-61, w. 287 mail: agnieszka.sagan@up.lublin.pl 3. Miejsce dostawy: ul. Głęboka 28, 20-612 Lublin Nazwa Jednostki: Zakład Elektrotechniki i Systemów Pomiarowych pokój/pomieszczenie nr: 1.74 |
| --- |
| Lp. | Oczekiwane parametry techniczne | Wymagane parametry techniczne | Oferowane parametry techniczne |
| 1. | 2. | 3. | 4. |
| 1. ZESTAW BADAWCZO-DYDAKTYCZNY Z PODSTAW ELEKTROTECHNIKI, ELEKTRONIKI I UKŁADÓW CYFROWYCH |
| Zestaw modułowy. Przyrządy modułu bazowego skorelowane z wymaganiami elementów modułów badawczo-ćwiczeniowych. Moduł bazowy umożliwia mocowanie modułów badawczo-ćwiczeniowych. |
| 1.1 | Moduł bazowy 5 szt. |
| a) | Zasilacz 1 nieregulowany DC | ±5V |  |
| b) | Zasilacz 2 nieregulowany DC | ±12V |  |
| c) | Zasilacz regulowany DC w przedziale co najmniej | ±15V |  |
| d) | Zasilacz nieregulowany AC zakres dostosowany do parametrów modułów badawczo-ćwiczeniowych | TAK |  |
| e) | Generator sygnałowy | generator impulsów TTL z płynną regulacją częstotliwości |  |
| f) | Generator funkcyjny | sinus, prostokąt, trójkąt |  |
| g) | Woltomierz | TAK |  |
| h) | Amperomierz | TAK |  |
| i) | Wskaźnik sygnałów logicznych LED | TAK |  |
| j) | Wyświetlacz cyfrowy 7-segmentowy | TAK |  |
| k) | Elementy mocujące moduł badawczo-ćwiczeniowy | TAK |  |
| 1.2 | Moduły badawczo-ćwiczeniowe |
| a) | Moduł umożliwiający badanie podstawowych elementów elektrycznych i elektronicznych - elementy R, L, C oraz diody i tranzystor bipolarny i FET | 5 szt. |  |
| b) | Moduł umożliwiający badanie obwodów elektrycznych | 5 szt. |  |
| c) | Moduł umożliwiający badanie diod prostowniczych i LED | 5 szt. |  |
| d) | Moduł umożliwiający badanie układów prostowniczych | 5 szt. |  |
| e) | Moduł umożliwiający badanie podstawowych elementów i układów kombinacyjnych | 5 szt. |  |
| f) | Moduł umożliwiający badanie wzmacniacza sygnałów elektrycznych | 1 szt. |  |
| g) | Moduł umożliwiający badanie wzmacniacza operacyjnego | 1 szt |  |
| h) | Moduł umożliwiający badanie elementów cyfrowe TTL i CMOS | 1 szt. |  |
| i) | Moduł umożliwiający badanie kombinacyjnych układów logicznych | 1 szt. |  |
| j) | Moduł umożliwiający badanie sekwencyjnych układów logiczne | 1 szt. |  |
| k) | Komplet przewodów połączeniowych umożliwiających wykonanie ćwiczeń na stanowisku badawczym | 6 szt. |  |
| l) | Instrukcja wykonywania ćwiczeń – dla studentów | 5 szt. |  |
| m) | Instrukcja wykonywania ćwiczeń – dla nauczyciela | 2 szt. |  |
| n) | Pojemnik na moduły badawczo-ćwiczeniowe (komplet) | 1 szt. |  |
| o) | Dopuszcza się realizację badań kilku układów przy wykorzystaniu tego samego modułu badawczo-ćwiczeniowego | TAK |  |
| 2. ZESTAW BADAWCZO-DYDAKTYCZNY MASZYN ELEKTRYCZNYCH I OBWODÓW TRÓJFAZOWYCH |
| Zestaw modułowy. Możliwość zabudowy modułów w stelażu montażowym. Stelaż umożliwia zamontowanie wszystkich modułów niezbędnych do pracy badanej maszyny elektrycznej. Przyrządy zasilające i obciążające skorelowane z wymaganiami maszyn elektrycznych. Moc hamulca i maszyn DC skorelowana z mocą maszyn AC i DC (realizacja układu silnik – prądnica). Wymiary maszyn skorelowane (oś wałka wirnika maszyn na tej samej wysokości od podłoża lub dołączone specjalne podstawy montażowe maszyn wyrównujące wysokość osi silnika i prądnicy). |
| a) | Stelaż umożliwiający montaż elementów składowych stanowiska badawczego | 5 szt. |  |
| b) | Wielofunkcyjna maszyna DC – wyprowadzone wszystkie zaciski uzwojeń; moc co najmniej 0,2kW | 1 szt. |  |
| c) | Prądnica bocznikowa DC; moc co najmniej 0,2kW | 2 szt. |  |
| d) | Silnik asynchroniczny 1~fazowy; moc co najmniej 0,2kW | 1 szt. |  |
| e) | Silnik asynchroniczny 3~fazowy – wyprowadzone wszystkie zaciski uzwojeń; moc co najmniej 0,2kW | 1 szt. |  |
| f) | Transformator 1~fazowy ze zmianą przekładni; moc co najmniej 0,1kVA | 1 szt. |  |
| g) | Transformator 3~fazowy ze zmianą układu połączenia uzwojeń; moc co najmniej 0,2kVA | 1 szt. |  |
| h) | Zasilacz DC | 5 szt. |  |
| i) | Zasilacz 3~fazowy AC | 5 szt. |  |
| j) | Przełącznik nawrotny silnika 3~fazowego | 1 szt. |  |
| k) | Przełącznik rozruchowy Y/D silnika 3~fazowego | 1 szt. |  |
| l) | Hamulec maszynowy ze sterownikiem (obciążenie silnika) – odczyt momentu hamującego (mocy) i prędkości obrotowej | 1 szt. |  |
| m) | Rozrusznik silnika DC | 1 szt. |  |
| n) | Tachometr cyfrowy | 3 szt. |  |
| o) | Obciążenie 3~fazowe rezystancyjne | 5 szt. |  |
| p) | Obciążenie 3~fazowe indukcyjne | 5 szt. |  |
| r) | Obciążenie 3~fazowe pojemnościowe | 5 szt. |  |
| s) | Watomierz cyfrowy 3~fazowy | 5 szt. |  |
| t) | Łącznik wałka wirnika (połączenie dwóch maszyn wirujących) wraz z osłoną | 3 szt. |  |
| u | Osłona wałka maszyny | 5 szt. |  |
| w) | Komplet przewodów i zwór połączeniowych niezbędnych do realizacji ćwiczenia na stanowisku badawczym | 5 szt. |  |
| v) | Nastawnik wzbudzenia maszyny DC | 6 szt. |  |
| x) | Miernik współczynnika mocy (cos | 1 szt. |  |
| y) | Opis (instrukcja) sposobu wykonywania ćwiczeń laboratoryjnych | TAK |  |
| 3. UNIWERSALNY MIERNIK CYFROWY 30 szt. |
| a) | Miernik umożliwiający pomiar natężenia prądu oraz napięcia DC i AC w zestawach badawczo-dydaktycznych wymienionych w częściach I i II specyfikacji. | TAK |  |
| b) | Wyświetlacz co najmniej 4 cyfry | TAK |  |
| c) | Automatyczna zmiana zakresu | TAK |  |
| d) | Automatyczny wyłącznik zasilania | TAK |  |
| e) | Podświetlanie wyświetlacza | TAK |  |
| f) | Impedancja wejściowa woltomierza co najmniej | 5MΩ |  |
| g) | Kategoria bezpieczeństwa CATIII 1000V | TAK |  |
| 4. AKUMULATORKI NIMH 30 szt. |
| a) | Typ skorelowany z wymaganiami miernika z poz.3 | TAK |  |
| b) | Pojemność co najmniej | 200 mAh |  |
| c) | Spadek pojemności po 12 miesiącach nieużywania | maksymalnie 20% |  |

Dodatkowe wymagania Zamawiającego:

| 1/ | Wykonawca zapewni w ciągu 1 roku od daty podpisania protokołu zdawczo-odbiorczego wsparcie techniczne w zakresie obsługi technicznej oferowanego wyposażenia | TAK |  |
| --- | --- | --- | --- |

* W rubryce nr 4 „Oferowane parametry techniczne” należy wpisać tak lub nie, a w pozycjach, w których Zamawiający wymaga wpisania określonych parametrów – odpowiednio wpisać oferowane parametry.

.....................................................................

Podpis i pieczęć osoby/osób uprawnionej

do reprezentowania Wykonawcy

Załącznik nr 2

do Specyfikacji Istotnych

Warunków Zamówienia

Część 2

Specyfikacja techniczna zamawianego sprzętu

Nazwa sprzętu:  BADAWCZE I NAUKOWE SYMULATORY TECHNICZNE DO BADANIA SYSTEMÓW Z WODOROWYMI OGNIWAMI PALIWOWYMI ORAZ MODUŁAMI FOTOWOLTAICZNYMI

Zamawiana ilość (szt.): 1 zestaw (2 szt. stanowisk badawczych)

Grupa i kod z CPV w ramach grupy:  Badawcze, testowe i naukowe symulatory

techniczne 38970000-5

| 1. Zamawiający: Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie, Centrum Innowacyjno- Wdrożeniowe Nowych Technik i Technologii w Inżynierii Rolniczej 2. Osoba do kontaktu: Agnieszka Sagan telefon stacjonarny: 81-461-00-61, w. 287 mail: agnieszka.sagan@up.lublin.pl 3. Miejsce dostawy: ul. Głęboka 28, 20-612 Lublin Nazwa Jednostki: Zakład Elektrotechniki i Systemów Pomiarowych pokój/pomieszczenie nr: 3.28 |
| --- |
| Lp. | Oczekiwane parametry techniczne | Wymagane parametry techniczne | Oferowane parametry techniczne |
| 1. | 2. | 3. | 4. |
| 1. ZESTAW DO BADANIA SYSTEMÓW Z WODOROWYMI OGNIWAMI PALIWOWYMI ORAZ MODUŁAMI FOTOWOLTAICZNYMI |
| Układ zabudowany w zintegrowanej obudowie, z dostępem do poszczególnych elementów systemu. Zasilacze, mierniki i obciążenia skorelowane z parametrami elementów wytwarzających energię elektryczną. Układ połączony elektrycznie, mechanicznie. |
|  | Panele fotowoltaiczne o mocy co najmniej: | 24Wp |  |
|  | Ogniwo paliwowe typu PEM zasilane wodorem o mocy co najmniej: | 30W |  |
|  | Układ do wytwarzania i magazynowania wodoru | TAK |  |
|  | Przetwornica napięcia stałego na przemienne o znamionowej mocy wyjściowej co najmniej | 300 W |  |
|  | Zestaw urządzeń pomiarowych | pomiar napięć, prądów i mocy paneli fotowoltaicznych, ogniw paliwowych oraz obciążenia |  |
|  | Zasilacz DC | 30V |  |
|  | Oświetlenie paneli fotowoltaicznych umożliwiające wykonywanie doświadczeń wewnątrz laboratorium | TAK |  |
|  | Układ zabezpieczenia obwodów elektrycznych | TAK |  |
|  | Układ połączony i umieszczony na jednym stanowisku wraz z podstawą nie powinien przekraczać wymiarów: szerokość 150 cm, głębokość 85 cm, wysokość 85 cm (bez paneli fotowoltaicznych). | TAK |  |
|  | Możliwość przemieszczania całego zestawu | TAK |  |
|  | Instrukcja wykonywania eksperymentów | TAK |  |
| 2. ZESTAW DO BADANIA MODUŁÓW FOTOWOLTAICZNYCH |
| Układ zabudowany w zintegrowanej obudowie, z dostępem do poszczególnych elementów systemu. Zasilacze, mierniki i obciążenia skorelowane z parametrami elementów wytwarzających energię elektryczną. Układ połączony elektrycznie, mechanicznie. |
|  | Panele fotowoltaiczne o mocy co najmniej: | 100 Wp |  |
|  | Bateria akumulatorów | TAK |  |
|  | Regulator ładowania oraz kontroli stanu akumulatorów | TAK |  |
|  | Falownik przystosowany do współpracy z siecią elektroenergetyczną | TAK |  |
|  | Zestaw urządzeń pomiarowych | pomiar napięć, prądów i mocy paneli fotowoltaicznych, prądów ładowania obciążenia |  |
|  | Układ zabezpieczenia obwodów elektrycznych | TAK |  |
|  | Oświetlenie paneli fotowoltaicznych umożliwiające wykonywanie doświadczeń wewnątrz laboratorium | TAK |  |
|  | Układ połączony i umieszczony na jednym stanowisku wraz z podstawą nie powinien przekraczać wymiarów: szerokość 150 cm, głębokość 85 cm, wysokość 85 cm (bez paneli fotowoltaicznych). | TAK |  |
|  | Możliwość przemieszczania całego zestawu | TAK |  |
|  | Instrukcja wykonywania eksperymentów | TAK |  |

* W rubryce nr 4 „Oferowane parametry techniczne” należy wpisać tak lub nie, a w pozycjach, w których Zamawiający wymaga wpisania określonych parametrów – odpowiednio wpisać oferowane parametry.

.....................................................................

Podpis i pieczęć osoby/osób uprawnionej

do reprezentowania Wykonawcy

Załącznik nr 3

do Specyfikacji Istotnych

Warunków Zamówienia

Część 3

## Specyfikacja techniczna zamawianego sprzętu

Nazwa sprzętu: Dyfraktometr laserowy

Zamawiana ilość (szt.): 1

Grupa i kod z CPV w ramach grupy:  Analizatory 38434000-6

| 1. Zamawiający: Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie, Centrum Innowacyjno-Wdrożeniowe Nowych Technik i Technologii w Inżynierii Rolniczej 2. Osoba do kontaktu: Agnieszka Sagan telefon stacjonarny: 81-461-00-61, w. 287 mail: agnieszka.sagan@up.lublin.pl 3. Miejsce dostawy: ul. Głęboka 28, 20-612 Lublin Nazwa Jednostki: Katedra Eksploatacji Maszyn i Zarządzania Procesami Produkcyjnymi pokój/pomieszczenie nr: 0.63 |
| --- |
| Lp. | Oczekiwane parametry techniczne | Wymagane parametry techniczne | Oferowane parametry techniczne |
| 1. | 2. | 3. | 4. |
| 1. | Pomiar wielkości kropli oprysku – charakter pomiaru i zakres: zastosowanie jednej zasady pomiarowej (dyfrakcji laserowej) w całym zakresie pomiarowym, zastosowanie jednego detektora o zakresie od 0,5 μm do 1750 μm, a w przypadku badań kropli aerozolu o mniejszych średnicach automatyczna zamiana układu optycznego pozwalająca na dokonywanie pomiarów ze zwiększoną dokładnością w zakresach od 0,5 µm do 175 µm oraz od 0,5 µm do 875 µm | TAK |  |
| 2. | Obliczenia rozkładu ziarnowego: przy wykorzystaniu teorii Mie lub teorii Fraunhofera, pozwalającej do obliczanie rozkładu uziarnienia bez konieczności znajomości parametrów optycznych badanych substancji | TAK |  |
| 3. | Rozszerzenie zakresu pomiarowego: przez zamontowanie dodatkowych modułów optycznych (możliwy zakres pomiarowy co najmniej od 0,1μm do 875μm) | TAK |  |
| 4. | Parametry czujnika dyfrakcji laserowej: musi posiadać otwartą przestrzeń pomiarową o zmiennej szerokości pozwalającą na wprowadzanie do niej chmury aerozolu o różnym kącie rozproszenia i musi umożliwiać ewentualne zastosowanie przystawki do pomiarów proszków w suchej dyspersji lub zawiesin bądź emulsji | TAK |  |
| 5. | Konieczne wyposażenie sytemu: oprogramowanie zainstalowane w komputerze, wchodzącym w skład dostawy, pozwalające na wprowadzenie procedur pomiarowych dostosowanych do badanego produktu, przeprowadzanie pomiarów, prezentację wyników, dokonywanie analiz statystycznych i musi pozwalać na modyfikację sposobu prezentacji wyników oraz musi mieć możliwość rozbudowy o kompatybilny program pozwalający na wyznaczenie w pełni rozwiniętej fazy kropel aerozolu | TAK |  |

* W rubryce nr 4 „Oferowane parametry techniczne” należy wpisać tak lub nie, a w pozycjach, w których Zamawiający wymaga wpisania określonych parametrów – odpowiednio wpisać oferowane parametry.

.....................................................................

Podpis i pieczęć osoby/osób uprawnionej

do reprezentowania Wykonawcy

Załącznik nr 4

do Specyfikacji Istotnych

Warunków Zamówienia

Część 4

Specyfikacja techniczna zamawianego sprzętu

Nazwa sprzętu: Mikroskop stereoskopowy z systemem rejestracji obrazu

Zamawiana ilość (szt.): 1

Grupa i kod z CPV w ramach grupy: 38510000-3 MIKROSKOPY

| 1. Zamawiający: Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie, Centrum Innowacyjno-Wdrożeniowe Nowych Technik i Technologii w Inżynierii Rolniczej 2. Osoba do kontaktu: Wojciech Durlak telefon stacjonarny: 81 524 71 39 mail: wdurlak@autograf.pl 3. Miejsce dostawy: ul. Głęboka 28, 20-612 Lublin Nazwa Jednostki: Katedra Maszynoznawstwa Rolniczego pokój/pomieszczenie nr: 054 |
| --- |
| Lp. | Oczekiwane parametry techniczne | Wymagane parametry techniczne | Oferowane parametry techniczne |
| 1. | 2. | 3. | 4. |
| 1. Mikroskop |  |  |
|  | Układ optyczny typu Greenough | Tak |  |
|  | Zoom | Co najmniej w zakresie 1:7 |  |
|  | Śruba płynnej regulacji powiększeń z zatrzaskiem i wskaźnikiem aktualnego powiększenia | Tak |  |
|  | Pole widzenia tubusów mikroskopu | minimum 23 mm |  |
|  | Powiększenie całkowite | min. od 6,5x do min. 250x |  |
|  | Pole widzenia | Minimum w zakresie 30 mm - 1,0 mm |  |
|  | Odległość robocza przy powiększeniach | przy powiększeniach do 125x: minimum 92 mm; przy powiększeniach większych: minimum 31 mm |  |
|  | Wymienne szkło ochronne zapobiegające dostawaniu się do mechanizmu stereoskopowego kurzu | Tak |  |
|  | Tubus z regulacją rozstawu okularów | o kącie nachylenia 35 +/- 3 stopni |  |
|  | Wyjście do podłączenia kamery lub aparatu fotograficznego | o dwupozycyjnym podziale światła w stosunku 100%:0% i 0%:100% |  |
|  | Okulary 10x | 2 szt., o polu widzenia min. 23 mm, oba z korekcją dioptrii w zakresie min. +/- 5,5 dioptrii |  |
|  | Okulary 20x | 2 szt., o polu widzenia min. 10 mm, oba z korekcją dioptrii w zakresie min. +/- 5,5 dioptrii |  |
|  | Okulary z miejscem na zamontowanie podziałki, siatki lub krzyża | Tak |  |
|  | Płytki z podziałką, siatką i krzyżem | Tak |  |
|  | Muszle oczne do okularów (komplet) | Tak |  |
| 2. Statyw |  |  |
|  | Podstawa o wymiarach | min. 350 mm x 350 mm x 50 mm |  |
|  | Centralny otwór pod kolumnę | tak |  |
| 3. Oświetlenie |  |  |
|  | Źródło zimnego światła | o mocy minimum 150W |  |
|  | Regulacja natężenia oświetlenia ze wskazaniem nastawionej wartości | Tak |  |
|  | Szuflada z filtrem konwersyjnym umożliwiająca prace z filtrem oraz bez filtra | Tak |  |
|  | Oświetlenie | 2-ramienne typu „gęsia szyja” z końcówkami ogniskującymi, o długości ramion min. 600 mm |  |
| 4. Wyposażenie Dodatkowe |  |  |
|  | Adapter do podłączenia kamery z optyką co najmniej 0,5x | Tak |  |
|  | Kolorowa kamera cyfrowa ze standardowym gwintem typu C | Tak |  |
|  | Efektywna liczba pikseli kamery | minimum 5 milionów pikseli (2560 x 1920 pikseli) |  |
|  | Przetwornik obrazu typu CMOS | wielkość przetwornika min. 0,4 cala (5.7 mm x 4.28 mm) |  |
|  | Kamera wyposażona w złącze USB 2.0 lub 3.0 | Tak |  |
|  | Możliwość dodatkowego podłączenia kamery bezpośrednio do monitora komputerowego poprzez złącze HDMI i pracy bez komputera | Tak |  |
|  | Przewód HDMI o długości min. | 1,5 m |  |
|  | Bezpośredni slot w obudowie kamery, umożliwiający bezpośredni zapis zdjęć na karcie typu SD bez konieczności pracy z komputerem | Tak |  |
|  | 2 sztuki kart typu SD o pojemności min. | 32 GB |  |
|  | Oprogramowanie sterujące pracą mikroskopu | Oprogramowanie umożliwiające obserwowanie i archiwizację obrazów otrzymywanych w mikroskopie dostarczone na płycie CD lub do ściągnięcia z sieci Internet |  |
|  | Licencja oprogramowania na co najmniej 3 stanowiska | Tak |  |
|  | Jednostka sterująca posiadająca monitor LCD 21 cali z wejściem HDMI - z kartami współpracującymi z mikroskopem i kamerą, o parametrach umożliwiających płynną pracę oprogramowania i wykonywania pomiarów, wyposażony w licencjonowane oprogramowanie systemowe w języku polskim (w wersji pełnej), pracujące w środowisku graficznym np. Windows 7/8 lub równoważne tj. system pracujący w trybie okienkowym z możliwością używania myszy oraz skrótów klawiaturowych we wszystkich aplikacjach, system ze wsparciem dla większości powszechnie używanych drukarek i urządzeń sieciowych, standardów USB, Plug&Play. | Tak |  |

Dodatkowe wymagania Zamawiającego:

| a) | Dostawa wraz z pokrowcem na mikroskop. | Tak |  |
| --- | --- | --- | --- |
| b) | Szkolenie w języku polskim z obsługi dostarczonego sprzetu dla 5 osób w miejscu dostawy | Tak |  |
| c) | Zagwarantowanie Zamawiającemu dostępu do bezpłatnych uaktualnionych wersji oprogramowania sprzętu | Tak |  |

* W rubryce nr 4 „Oferowane” należy wpisać tak lub nie, a w pozycjach, w których Zamawiający wymaga wpisania określonych parametrów – odpowiednio wpisać oferowane parametry.

.....................................................................

Podpis i pieczęć osoby/osób uprawnionej

do reprezentowania Wykonawcy

Załącznik nr 5

do Specyfikacji Istotnych

Warunków Zamówienia

Część 5

Specyfikacja techniczna zamawianego sprzętu

Nazwa sprzętu:  Maszyna wytrzymałościowa

Zamawiana ilość (szt.): 1

Grupa i kod z CPV w ramach grupy:  Aparaty do oceny wytrzymałości  / 38425500-5

| 1. Zamawiający: Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie, Centrum Innowacyjno-Wdrożeniowe Nowych Technik i Technologii w Inżynierii Rolniczej 2. Osoba do kontaktu: Wojciech Durlak telefon stacjonarny: 81 524 71 39 mail: wdurlak@autograf.pl 3. Miejsce dostawy: ul. Głęboka 28, 20-612 Lublin Nazwa Jednostki: Katedra Maszyn Ogrodniczych i Leśnych pokój/pomieszczenie nr: 0,61 |
| --- |
| Lp. | Oczekiwane parametry techniczne | Wymagane parametry techniczne | Oferowane parametry techniczne |
| 1. | 2. | 3. | 4. |
| 1. | Rama obciążeniowa: |
|  | model stołowy, dwukolumnowy | TAK |  |
|  | dostosowana do obciążeń na rozciąganie i ściskanie | co najmniej 5 kN |  |
|  | wymiary przestrzeni roboczej bez oprzyrządowania | wysokość przynajmniej 990 mm, szerokość przynajmniej 430 mm |  |
|  | zakres bezstopniowej regulacji prędkości badawczych w pełnym zakresie obciążenia | przynajmniej od 0,0005 do 3000 mm/min |  |
|  | dokładność i powtarzalność pozycjonowania belki pomiarowej | nie gorsza niż 0,004 mm |  |
|  | rozdzielczość przemieszczenia belki pomiarowej | nie więcej niż 0,05 µm |  |
|  | dokładność ustawiania prędkości dla całego spektrum prędkości badawczych | co najmniej 0,05 % wartości ustawionej |  |
|  | certyfikat CE lub deklaracja zgodności CE wystawiona przez producenta spełniające wymogi dyrektywy maszynowej MD 2006/42/WE, dyrektywy niskonapięciowej LVD 2006/95/WE oraz dyrektywy kompatybilności elektromagnetycznej EMCD 2004/108/WE | TAK |  |
| 2. | Elektronika sterująco - pomiarowa: |
|  | cyfrowa elektronika sterująco - pomiarowa | TAK |  |
|  | regulacja prędkości obciążania w zamkniętym obwodzie regulacji, w sprzężeniu zwrotnym od sensorów drogi, siły i wydłużenia | TAK |  |
|  | panel sterowania do ręcznej obsługi maszyny umożliwiający wystartowanie i zatrzymanie badania, precyzyjny i zgrubny przesuw belki pomiarowej oraz posiadający 2 przyciski (góra i dół) do awaryjnego przesuwu belki pomiarowej bez konieczności inicjalizacji wewnętrznego systemu maszyny i uruchomienia oprogramowania badawczego (dostępność funkcji jazdy awaryjnej również w wypadku awarii komputera obsługującego maszynę wytrzymałościową lub zerwania połączenia z maszyną wytrzymałościową) | TAK |  |
|  | pamięć pozycji belki pomiarowej po wyłączeniu maszyny | TAK |  |
|  | cyfrowy wyświetlacz diagnostyczny do numerycznego wskazywania bieżącego stanu elektroniki wraz z informacją o potencjalnych błędach | TAK |  |
|  | częstotliwość synchronicznego próbkowania wszystkich kanałów pomiarowych i sterujących | Co najmniej 200 kHz |  |
|  | częstotliwość synchronicznego przesyłania grup pomiarowych do jednostki komputera | Przynajmniej 2000 Hz |  |
|  | rozdzielczość jednozakresowych analogowych kanałów pomiarowych | co najmniej 24 bit (bez przełączania na podzakresy o mniejszych rozdzielczościach) |  |
|  | jednostka elektroniki zintegrowana po stronie maszyny; niedopuszczalne jest stosowanie kart wywartościowujących instalowanych w jednostce komputera PC sterującego maszyną | TAK |  |
| 3. | Osłona bezpieczeństwa |
|  | osłona bezpieczeństwa przednia, przezroczysta, osłaniająca całą przestrzeń roboczą maszyny | TAK |  |
|  | zintegrowany elektryczny zamek sprzęgnięty z jednostką elektroniki | TAK |  |
|  | możliwość definicji w oprogramowaniu badawczym minimalnej wartości siły, przy której należy zamknąć osłonę | TAK |  |
| 4. | Głowice pomiarowe siły: |
|  | głowica pomiarowa siły o obciążeniu nominalnym 5 kN | TAK |  |
|  | głowica pomiarowa siły o obciążeniu nominalnym 500 N | TAK |  |
|  | głowica pomiarowa siły o obciążeniu nominalnym 50 N: | TAK |  |
|  | konstrukcja odporna na przeciążenia boczne, niskoprofilowa | TAK |  |
|  | głowice 5 kN i 500 N w połączeniu z elektroniką kontrolno pomiarową spełniające wymogi EN ISO 7500-1 (dokładność, błąd rozrzutu, błąd histerezy, błąd wskazania zera, rozdzielczość) | W zakresie od co najmniej 0,2% siły nominalnej - klasa 1 oraz w zakresie od co najmniej 1% siły nominalnej - klasa 0.5 |  |
|  | głowica 50 N w połączeniu z elektroniką kontrolno pomiarową spełniające wymogi EN ISO 7500-1 (dokładność, błąd rozrzutu, błąd histerezy, błąd wskazania zera, rozdzielczość) | w zakresie od co najmniej 0,4% siły nominalnej - klasa 1 oraz w zakresie od co najmniej 1% siły nominalnej - klasa 0.5 |  |
|  | dokładność siły nominalnej | nie wyższa niż 1% od 0,1% siły nominalnej |  |
|  | granica przeciążenia osiowego siły nominalnej | nie mniejsza niż 150% |  |
|  | granica przeciążenia bocznego siły nominalnej | nie mniejsza niż 100% |  |
|  | granica zniszczenia siły nominalnej | nie mniejsza niż 300% |  |
|  | certyfikat fabrycznej kalibracji producenta | TAK |  |
|  | samoidentyfikująca się wtyczka z układem elektronicznym zapewniającym automatyczne wczytanie danych kalibracyjnych wraz z odpowiadającymi limitami obciążeń oraz rejestrację przeciążeń (z podaną wartością i datą) z możliwością ich podglądu w oprogramowaniu badawczym) | TAK |  |
|  | szybkozłączki do szybkiej i beznarzędziowej wymiany | TAK |  |
| 5. | Para uchwytów mechanicznych śrubowych: |
|  | Para uchwytów mechanicznych śrubowych | TAK |  |
|  | maksymalne obciążenie | co najmniej 2,5 kN |  |
|  | zestaw wkładek stalowych radełkowanych do próbek o grubości | do minimum 18 mm |  |
| 6. | Wyposażenie do prób ściskania: |
|  | wyposażenie do prób ściskania | TAK |  |
|  | maksymalne obciążenie | co najmniej 5 kN |  |
|  | płyty o średnicy 150 mm | TAK |  |
|  | górna płyta z przegubem kulistym | TAK |  |
|  | dolna płyta z koncentryczną grawurą do łatwego pozycjonowania próbek | TAK |  |
|  | możliwość mocowania górnych płyt na głowicach siły 5 kN i 500 N | TAK |  |
| 7. | Przyrząd do prób 3 punktowego zginania |
|  | Przyrząd do prób 3 punktowego zginania | TAK |  |
|  | maksymalne obciążenie | przynajmniej 500 N |  |
|  | stempel zginający o średnicy zaokrąglenia 2 mm | TAK |  |
|  | podpory stołu pryzmatyczne zapobiegające obrotowi próbki podczas badania | TAK |  |
|  | regulowany rozstaw podpór | w zakresie co najmniej od 20 do 100 mm |  |
| 8. | Przyrząd Warnera Bratzlera |
|  | Przyrząd Warnera Bratzlera | TAK |  |
|  | maksymalne obciążenie | co najmniej 500 N |  |
|  | ostrze płaskie, zaostrzone | TAK |  |
|  | ostrze z karbem, tępe | TAK |  |
|  | stolik badawczy z rowkiem na ostrze | TAK |  |
| 9. | Przyrząd do wyznaczania współczynnika tarcia |
|  | przyrząd do wyznaczania współczynnika tarcia | TAK |  |
|  | stół z wymiennymi płytami i „sankami” | TAK |  |
|  | Wymiar stołu pomiarowego | 300 × 150 mm |  |
|  | Siła uciągu próbki | Przynajmniej w zakresie 11mN÷49N |  |
|  | Sznur ciągnący próbkę | TAK |  |
| 10. | Komora Kramera: |
|  | Komora Kramera | TAK |  |
|  | maksymalne obciążenie | co najmniej 1 kN |  |
|  | wyposażona w 5 ostrzy | TAK |  |
| 11. | Zestaw penetratorów: |
|  | Zestaw penetratorów | TAK |  |
|  | maksymalne obciążenie | co najmniej 500 N |  |
|  | cylindryczne o średnicach 2, 5, 10 i 20 mm | TAK |  |
| 12. | Zestaw igieł: |
|  | Zestaw igieł | TAK |  |
|  | maksymalne obciążenie | co najmniej 20 N |  |
|  | średnice 1; 1,5; 2 i 3 mm | TAK |  |
|  | długość 50 mm | TAK |  |
|  | końcówka stożkowa 20( | TAK |  |
| 13. | Oprogramowanie do testów wytrzymałościowych |
|  | Oprogramowanie do testów wytrzymałościowych w języku polskim | TAK |  |
|  | pakiet metod testowych włącznie z testami rozciągania, ściskania, zginania 2, 3 i 4 pkt., oddzierania, delaminacji, tarcia, cyklicznymi, pełzaniem, relaksacją, retardacją oraz dowolnymi przebiegami blokowymi bez konieczności zakupu i rozbudowy systemu o dodatkowe moduły oprogramowania. Ponadto umożliwiające: | TAK |  |
|  | graficzne tworzenie dowolnych procedur testowych poprzez zastosowanie gotowych bloków funkcyjnych odpowiedzialnych ze sterowanie maszyną, obsługę czujników (np. ekstensometry) oraz zewnętrznych urządzeń (np. komora temperaturowa) oraz ponadto spełniających funkcje logiczne (np. wykonanie bloku programowego w zależności od wartości kanału siły) i bezpieczeństwa (np. nadzorowanie dopuszczalnej górnej granicy obciążenia) | TAK |  |
|  | tworzenie własnych wirtualnych kanałów przeliczeniowych umożliwiających sterowanie maszyną | TAK |  |
|  | tworzenie dowolnych wyników na podstawie zarejestrowanych danych pomiarowych, tj. wartości referencyjne, minima, maksima, wartości średnie, gradienty, piki oraz wprowadzanie wzorów i obliczeń użytkownika | TAK |  |
|  | tworzenie wykresów (przedstawiających co najmniej kanały siły, drogi, czasu, pracy), histogramów (z rozkładem Gaussa, granicami sigma i wartościami średnimi dla wyników wyznaczanych podczas właściwego badania np. moduł sprężystości, siła maksymalna), tabel (zawierających wyniki, statystykę), raportów (zawierających wykresy, tabele, histogramy) | TAK |  |
|  | sterowanie przebiegiem temperatury oraz rejestrację temperatury w komorze temperaturowej w trakcie badania | TAK |  |
|  | tworzenie zestawów parametrów, tzw. pól badawczych, definiujących odległość między uchwytami, rodzaj przestrzeni roboczej, pozycję belki pomiarowej, limity i rodzaje czujników (siły, wydłużenia), automatycznie wczytywanych przy zmianie rodzaju badania, np. z rozciągania na ściskanie | TAK |  |
|  | bezpośrednie eksportowanie danych pomiarowych oraz wyników do plików tekstowych (ASCII), PDF, arkuszy kalkulacyjnych (np. MS Excel), edytorów tekstu (np. MS Word) oraz baz danych (np. MS Access) | TAK |  |
|  | długoczasową analizę wyników z różnych badań poprzez budowanie kwerend oraz rejestrację wideo przebiegu badania zsynchronizowaną z danymi pomiarowymi | TAK |  |
|  | regulację parametrów P, I dla każdego z kanałów pomiarowych poprzez tryb oscyloskopu przedstawiającego wartość rzeczywistą, zadaną oraz docelową | TAK |  |
|  | dostępność co najmniej dwóch alternatywnych języków (angielski i niemiecki) z możliwością ich przełączania w czasie rzeczywistym, np. w celu wygenerowania raportu w języku obcym | TAK |  |
|  | licencjonowanie oprogramowania | TAK |  |
|  | dostępność modułu programowego do rejestracji krzywej korekcyjnej w celu pomiaru odkształcenia własnego maszyny wraz z możliwością odejmowania krzywej korekcyjnej w czasie rzeczywistym w trakcie przeprowadzania badania na maszynie wytrzymałościowej | TAK |  |
|  | dostępność modułu symulacyjnego umożliwiającego przeprowadzenie badania i sprawdzenie poprawności ustawień procedury badawczej bez konieczności użycia maszyny i ryzyka zniszczenia akcesoriów | TAK |  |
|  | dostępność modułu programowego umożliwiającego odczytanie danych zapisanych we wtyczkach zainstalowanych czujników (np. siły, drogi, wydłużenia) | na min. 16 stanowisk komputerowych |  |
|  | kompatybilność z systemem operacyjnym Windows 7 | TAK |  |
| 14. | Jednostka sterująca |
|  | umożliwiający płynną pracę, przechowywanie i analizę danych | TAK |  |
|  | monitor | przynajmniej 21 cale |  |
| 15. | Komora klimatyczna do kondycjonowania warzyw i owoców |
|  | o pojemności | minimum 100l |  |
|  | zakres temperaturowy | co najmniej -10÷70˚C |  |
|  | zakres wilgotności | co najmniej 0÷90˚C |  |

Dodatkowe wymagania Zamawiającego:

| 1/ | Szkolenie w języku polskim z obsługi dostarczonego sprzętu dla co najmniej 6 osób w miejscu dostawy | TAK |  |
| --- | --- | --- | --- |

* W rubryce nr 4 „Oferowane” należy wpisać tak lub nie, a w pozycjach, w których Zamawiający wymaga wpisania określonych parametrów – odpowiednio wpisać oferowane parametry.

.....................................................................

Podpis i  pieczęć osoby/osób uprawnionej

do reprezentowania Wykonawcy

Załącznik nr 6

do Specyfikacji Istotnych

Warunków Zamówienia

Część 6

Specyfikacja techniczna zamawianego sprzętu

Nazwa sprzętu:  Mikroskop cyfrowy

Zamawiana ilość (szt.): 1

Grupa i kod z CPV w ramach grupy:  Mikroskopy / 38510000-3

| 1. Zamawiający: Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie, Centrum Innowacyjno-Wdrożeniowe Nowych Technik i Technologii w Inżynierii Rolniczej 2. Osoba do kontaktu: Wojciech Durlak telefon stacjonarny: 81 524 71 39 mail: wdurlak@autograf.pl 3. Miejsce dostawy: ul. Głęboka 28, 20-612 Lublin Nazwa Jednostki: Katedra Maszyn Ogrodniczych i Leśnych pokój/pomieszczenie nr: 0,61 |
| --- |
| Lp. | Oczekiwane parametry techniczne | Wymagane parametry techniczne | Oferowane parametry techniczne |
| 1. | 2. | 3. | 4. |
| 1. | Przenośny mikroskop cyfrowy, optyczny: |
|  | pozwalający na powiększenia obrazu | Co najmniej 1000 razy |  |
|  | Mobilny | TAK |  |
|  | Masa przenośnego systemu | Do 20 kg |  |
| 2. | Mierzone wielkości: |
|  | odległości | TAK |  |
|  | kąty | TAK |  |
|  | promienie | TAK |  |
|  | krzywizny | TAK |  |
|  | powierzchnie | TAK |  |
|  | odległości środków | TAK |  |
| 3. | Powinien umożliwiać manualną obserwację powierzchni detali poza stacjonarnym statywem pod różnymi kątami do obiektu | TAK |  |
| 4. | Wykonane zdjęcia obrazu powierzchni powinny być zapisywane w postaci obrazów 2D i 3D. | TAK |  |
| 5. | Możliwość porównywania obrazów | co najmniej 2 obrazów jednocześnie |  |
| 6. | Budowa mikroskopu powinna umożliwiać zainstalowanie endoskopów. | TAK |  |
| 7. | Podgląd | TAK |  |
| 8. | Możliwość łączenia zdjęć | Co najmniej do rozmiaru 10000x10000 pixel. |  |
| 9. | Uzyskiwanie obrazów o wysokiej głębi ostrości | TAK |  |
| 10. | Możliwości tworzenia obrazów 3D | TAK |  |
| 11. | Możliwości składania obrazów wysokiej rozdzielczości 2D i 3D z większych obszarów badanej powierzchni, przeprowadzania analiz obrazów 2D i 3D w tym pomiarów liniowych, kątowych oraz łuków, pomiarów profili na obrazach 3D. | TAK |  |
| 12. | Urządzenie powinno być wyposażone w funkcję: |
|  | autofocus | TAK |  |
|  | usuwanie odbłysków | TAK |  |
|  | autokontrast | TAK |  |
|  | korekcji gamma | TAK |  |
|  | symulacja iluminacji obrazów 3D | TAK |  |
|  | funkcję HDR | TAK |  |
|  | funkcję prowadzenia obserwacji porównawczej minimum z dwóch różnych obszarów badanej powierzchni | TAK |  |
|  | funkcję nagrywania filmów | TAK |  |
|  | system stabilizacji obrazu | TAK |  |
|  | system progresywnego skanowania matrycy | TAK |  |
| 15. | System mikroskopowy |
|  | Uzyskiwana rozdzielczość | Co najmniej 54Mpix |  |
|  | Źródło światła Lampa halogenowa | Ok. 100W o czasie życia min. 800 h |  |
|  | Barwa oświetlenia | przynajmniej w zakresie 2700 K – 3500 K |  |
|  | Rozdzielczość tonalna kamery | Co najmniej 8 bit |  |
|  | Szybkość akwizycji kamery | Co najmniej 15 fps |  |
|  | Redukcja drżenia kamery dla fotografii z wolnej ręki | TAK |  |
|  | Wizualizacja 3D | TAK |  |
|  | Wizualizacja 3D topografii | TAK |  |
|  | Wizualizacja 3D w pseudokolorach | TAK |  |
|  | Wizualizacja i pomiar profili | TAK |  |
|  | Wizualizacja 3D i topografii | TAK |  |
|  | Łączenie obrazów 2D | Co najmniej 30 zdjęć |  |
|  | Łączenie obrazów 3D | Co najmniej 30 zdjęć |  |
|  | Funkcja Autofokus | TAK |  |
|  | Eksport topografii do pliku CSV | TAK |  |
|  | Możliwość automatycznego rozpoznawania powiększeń | TAK |  |
|  | Autokontrast | TAK |  |
|  | Dobór zdjęcia w różnych warunkach ekspozycji | TAK |  |
|  | Akwizycja - rejestracja obrazów oraz filmów | TAK |  |
|  | Zoom cyfrowy | Co najmniej 5x |  |
|  | Filtry cyfrowe: wyostrzanie, rozjaśnianie | TAK |  |
|  | Kompozycja obrazu o rozszerzonej głębi ostrości | TAK |  |
|  | Kompozycja mapy wysokości 3D | TAK |  |
|  | Eliminowanie rozbłysków | TAK |  |
|  | Pomiar odległości w 3D | TAK |  |
|  | Pomiar kąta | TAK |  |
|  | Pomiar wysokości w 3D | TAK |  |
|  | Kontroler zintegrowany z monitorem | TAK |  |
|  | Minitor | Co najmniej 15 cali |  |
|  | Przenośny dysk twardy | Co najmniej 80 GB |  |
|  | USB, LAN, CD-ROM | TAK |  |
|  | Sterowanie - Pilot (kontroler zewnętrzny) do obsługi kamery i oprogramowania | TAK |  |
| 16. | Obiektyw: |
|  | Powiększenia z automatycznym rozpoznawaniem powiększeń | W zakresie co najmniej 20x do 200x |  |
|  | Obiektyw mikroskopowy: achromatyczny, bezdystorsyjny, telecentryczny | TAK |  |
| 17. | Statyw |
|  | Regulacja kąta obserwacji mikroskopu | Zakres minimum od -60° do 90° |  |
|  | Możliwość przesuwania obiektywu w osi Z | TAK |  |
|  | Sterowanie za pomocą komputera | TAK |  |
|  | Możliwość regulacji wysokości za pomocą myszki lub konsoli | TAK |  |
|  | Automatyczny przesuw liniowy dla pomiarów 3D | TAK |  |
|  | Zakres ruchu | Min. 15 mm |  |
|  | Dokładność pozycjonowania | Min. 10 μm |  |
|  | Powtarzalność | Min. 1 μm |  |
|  | Statyw powinien być wyposażony w stolik umożliwiający przemieszczanie obserwowanych detali w osi X i Y oraz obrót wzdłuż osi statywu. | TAK |  |
|  | Zainstalowane oświetlenie powinno umożliwiać na pełne i częściowe oświetlenie obserwowanej powierzchni. | TAK |  |
| 18. | Stolik mikroskopowy |
|  | z regulacją położenia próbki w płaszczyźnie XY | TAK |  |
|  | System antywibracyjny dla stolika mikroskopowego | TAK |  |

Dodatkowe wymagania Zamawiającego:

| 1/ | Szkolenie w języku polskim z obsługi dostarczonego sprzętu dla 2 osób w miejscu dostawy | TAK |  |
| --- | --- | --- | --- |

* W rubryce nr 4 „Oferowane” należy wpisać tak lub nie, a w pozycjach, w których Zamawiający wymaga wpisania określonych parametrów – odpowiednio wpisać oferowane parametry.

.....................................................................

Podpis i  pieczęć osoby/osób uprawnionej

do reprezentowania Wykonawcy

Załącznik nr 7

do Specyfikacji Istotnych

Warunków Zamówienia

Część 7

Specyfikacja techniczna zamawianego sprzętu

Nazwa sprzętu:  Aparatura naukowo-dydaktyczna do badań żywności, pasz i materiałów biologicznych - dostawa chromatografu gazowego i cieczowego

Zamawiana ilość (szt.): 1

Grupa i kod z CPV w ramach grupy:  38432200-4 Chromatografy; 38432210-7 Chromatografy gazowe.

| 1. Zamawiający: Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie, Centrum Innowacyjno Wdrożeniowe Nowych Technik i Technologii w Inżynierii Rolniczej 2. Osoba do kontaktu: Agnieszka Sagan telefon stacjonarny: 81-461-00-61, w. 287 mail: agnieszka.sagan@up.lublin.pl 3. Miejsce dostawy: ul. Głęboka 28, 20-612 Lublin Nazwa Jednostki: Katedra Biologicznych Podstaw Technologii Żywności i Pasz pokój/pomieszczenie nr: 0.33, 0.34 |
| --- |
| Lp. | Oczekiwane parametry techniczne | Wymagane parametry techniczne | Oferowane parametry techniczne |
| 1. | 2. | 3. | 4. |
| 1. | CHROMATOGRAF GAZOWY |
| 1.1. | Piec do kolumn |
|  | Programowanie temperatury w zakresie nie węższym niż: | od +4º powyżej temp. otoczenia do 450ºC |  |
|  | Czas schłodzenia od 400º do 50ºC | nie więcej niż 4,5 min. |  |
|  | Możliwość ustawienia co najmniej 24 ramp narostów temperaturowych | Tak |  |
|  | Rozdzielczość ustawiania temperatury | nie gorsza niż 1ºC |  |
|  | Szybkość grzania | nie mniejsza niż 170ºC/min |  |
| 1.2. | Detektor FID z elektroniczną kontrolą przepływów |
|  | Dysza ceramiczna | Tak |  |
|  | Czułość | nie gorsza niż 2pgC/s |  |
|  | Maksymalna temperatura pracy | nie mniej niż 450ºC |  |
|  | Automatyczne zapalenie w przypadku zaniku płomienia | Tak |  |
| 1.3. | Dozownik PTV |
|  | Z programowalną kontrolą ciśnienia w zakresie co najmniej | 0-150 psi |  |
|  | Programowalna kontrola podziału strumienia | Tak |  |
|  | Elektroniczna kontrola przepływu | Tak |  |
|  | Możliwość ustawienia co najmniej 24 ramp narostu temperatury | Tak |  |
|  | Maksymalna temperatura pracy nie niższa niż | 450ºC |  |
|  | Maksymalna szybkość narostu temperatury nie mniejsza niż | 200ºC/min |  |
|  | Możliwość nastrzyku dużych objętości | Tak |  |
| 1.4. | Autosampler GC |
| a) | Na próbki ciekłe o pojemności co najmniej | 100 fiolek 2 ml |  |
| 1.5. | Generator wodoru |
|  | Wytwarzanie wodoru o czystości | co najmniej 99,9999% |  |
|  | Ciśnienie wodoru w zakresie | co najmniej od 2–10,7 bar |  |
|  | Wydajność | nie mniejsza niż: 100 ml/min. |  |
|  | Pojemność zbiornika wody | co najmniej 10 litrów |  |
| 1.6. | Generator powietrza zerowego |
|  | Zawartość tlenku węgla w powietrzu zerowym nie więcej niż | 0,1 ppm |  |
|  | Zawartość węglowodorów w powietrzu zerowym nie więcej niż | 0,1 ppm |  |
|  | Wydajność | co najmniej 1500 ml/min. |  |
| 1.7. | Kolumny |
|  | Kolumna kapilarna do rozdziału estrów metylowych kwasów tłuszczowych o długości | co najmniej 60 m |  |
|  | Kolumna kapilarna typu 5 o długości | co najmniej 30 m |  |
| 1.8. | Mikroprocesorowa jednostka sterująca z monitorem LCD, klawiaturą i myszką | Tak |  |
| 1.9. | Oprogramowanie do sterowania chromatografem oraz do zbierania i obróbki danych chromatograficznych | Tak |  |
| 1.10. | Dodatkowe akcesoria: 1) akcesoria do zainstalowania chromatografu i rozpoczęcia na nim pracy, 2) fiolki do autosamplera – co najmniej 500 szt. | Tak |  |
| 2. | CHROMATOGRAF CIECZOWY |
| 2.1. | Programowalna dwukanałowa pompa HPLC, analityczna z gradientem po stronie wysokiego ciśnienia |
|  | Dwie głowice dwutłokowe | Tak |  |
|  | Zintegrowany aktywny mikser gradientów z regulacją objętości w zakresie | co najmniej 10 - 500 μl |  |
|  | Zakres przepływów | co najmniej 0,001 - 10 ml/min |  |
|  | Maksymalne ciśnienie robocze | co najmniej 40 MPa |  |
|  | Programowalny czynnik kompresji | Tak |  |
|  | Dokładność przepływu | nie gorsza niż 1,0% przy 1 ml/min. |  |
|  | Zakres formowania gradientów | nie gorszy niż 0,0-100% |  |
|  | Dokładność gradientów | <0,25% |  |
|  | Zintegrowany degazer podciśnieniowy dwukanałowy | Tak |  |
| 2.2. | Autosampler |
|  | Osobna igła do przebijania septy z umieszczoną wewnątrz igłą do pobierania prób | Tak |  |
|  | Pojemność | co najmniej 100 fiolek po 1,5 ml |  |
|  | Zmienna objętość nastrzyku regulowana w zakresie | co najmniej 0,1 - 999,9 μl |  |
|  | Precyzja nastrzyku dla trybu zmiennych objętości | <0,5% |  |
|  | System termostatowania próbek w zakresie | co najmniej 4 - 60 ºC |  |
| 2.3. | Termostatowany piec do kolumn z ogniwem Peltiera |
|  | Zakres temperatur | co najmniej: od 5°C do 100°C |  |
| 2.4. | Detektor diodowy w technologii matrycy diod |
| a) | Ilość diod | co najmniej 256 |  |
|  | Zakres długości fal | co najmniej od 190 do 720 nm |  |
|  | Dryft | < 3,0x10-4 AU/godz. |  |
|  | Szum | < 5,0x10-4 AU |  |
|  | Zintegrowany detektor pików | Tak |  |
| 2.5. | Oprogramowanie do sterowania elementami zestawu, w tym autosamplera oraz zbierania i analizy danych chromatograficznych | Tak |  |
| 2.6. | Zestaw akcesoriów: 1) kolumna HPLC z fazą C18, dedykowana do pracy w zakresie pH poniżej 1,0; uziarnienie 5 μm, 3x250 mm – 1 szt., 2) kolumna HPLC z fazą przeznaczoną do chromatografii interakcji sterycznych, uziarnienie 5 μm, 3x250 mm – 1 szt., 3) akcesoria do zainstalowania chromatografu i rozpoczęcia na nim pracy, 4) fiolki do autosamplera z nakrętkami, septa silikon/teflon – co najmniej 1000 szt. | Tak |  |

Dodatkowe wymagania Zamawiającego:

| 1/ | Szkolenie w języku polskim z obsługi dostarczonego sprzętu dla 2 osób w miejscu dostawy przez 2 dni dla każdego chromatografu | TAK |  |
| --- | --- | --- | --- |

* W rubryce nr 4 „Oferowane” należy wpisać tak lub nie, a w pozycjach, w których Zamawiający wymaga wpisania określonych parametrów – odpowiednio wpisać oferowane parametry.

.....................................................................

Podpis i  pieczęć osoby/osób uprawnionej

do reprezentowania Wykonawcy

Załącznik nr 8

do Specyfikacji Istotnych

Warunków Zamówienia

Część 8

Specyfikacja techniczna zamawianego sprzętu

Nazwa sprzętu:  Aparatura naukowo-dydaktyczna do badań żywności, pasz i materiałów biologicznych - dostawa maszyny wytrzymałościowej

Zamawiana ilość (szt.): 1

Grupa i kod z CPV w ramach grupy:  38425500-5 Aparaty do oceny wytrzymałości

| 1. Zamawiający: Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie, Centrum Innowacyjno-Wdrożeniowe Nowych Technik i Technologii w Inżynierii Rolniczej 2. Osoba do kontaktu: Agnieszka Sagan telefon stacjonarny: 81-461-00-61, w.287 mail: agnieszka.sagan@up.lublin.pl 3. Miejsce dostawy: ul. Głęboka 28, 20-612 Lublin Nazwa Jednostki: Katedra Biologicznych Podstaw Technologii Żywności i Pasz Pokój/pomieszczenie nr: 3.59 |
| --- |
| Lp. | Oczekiwane parametry techniczne | Wymagane parametry techniczne | Oferowane parametry techniczne |
| 1. | 2. | 3. | 4. |
| 1. | Rama obciążeniowa – model stołowy |
|  | Maksymalne obciążenie | nie mniej niż 500 N |  |
|  | konstrukcja ramy wytrzymałościowej składająca się z 1 kolumny prowadzącej oraz 1 wrzeciona napędowego | tak |  |
|  | dokładność i powtarzalność pozycjonowania belki pomiarowej | nie gorsza niż 0,004 mm |  |
|  | zakres bezstopniowej regulacji prędkości badawczych w pełnym zakresie obciążenia do 500 N | przynajmniej od 0,001 do 2000 mm/min |  |
|  | możliwość pracy w pełnym zakresie prędkości do min. 110% nominału maszyny | tak |  |
|  | dokładność ustawiania prędkości dla całego spektrum prędkości badawczych | nie gorsza niż 0,05% |  |
|  | mechaniczne oraz programowe ograniczniki przesuwu belki pomiarowej | tak |  |
|  | zasilanie | 230 V |  |
| 2. | Cyfrowa elektronika sterująco - pomiarowa |  |  |
|  | podstawowe kanały pomiarowe: droga, czas, siła | tak |  |
|  | cyfrowe sterowanie napędem | tak |  |
|  | zintegrowany panel sterowania do ręcznej obsługi maszyny umożliwiający wystartowanie i zatrzymanie badania, precyzyjny i zgrubny przesuw belki pomiarowej oraz posiadający przyciski (góra i dół) do awaryjnego przesuwu belki pomiarowej (dostępność funkcji jazdy awaryjnej również w wypadku awarii komputera obsługującego maszynę wytrzymałościową lub zerwania połączenia z maszyną wytrzymałościową) | tak |  |
|  | pamięć pozycji belki pomiarowej po wyłączeniu maszyny | tak |  |
|  | cyfrowy wyświetlacz diagnostyczny do numerycznego wskazywania bieżącego stanu elektroniki wraz z informacją o potencjalnych błędach | tak |  |
|  | pomiar siły do przynajmniej 130% nominału głowicy celem rejestracji i zabezpieczenia przed przeciążeniem | tak |  |
|  | regulacja adaptacyjna: automatyczny dobór parametrów sterowania w zależności od właściwości próbki badawczej będącej elementem zamkniętego obwodu regulacji | tak |  |
|  | regulacja siły podczas zamykania uchwytów: zabezpieczenie próbki przed nadmiernym obciążeniem próbki powstającym podczas zamykania uchwytów; możliwość wyboru sposobu aktywowania w sposób ręczny oraz automatycznie przez oprogramowanie badawcze | tak |  |
| 3. | Głowice pomiarowe siły |
|  | Głowica pomiarowa o max obciążeniu | FN = 500 N +/- 10% |  |
|  | Głowica pomiarowa o max obciążeniu | FN = 50 N +/- 5% |  |
|  | granica przeciążenia osiowego | nie mniejsza niż 150% FN |  |
|  | granica przeciążenia bocznego | nie mniejsza niż 100% FN |  |
|  | granica zniszczenia | nie mniejsza niż 300% FN |  |
|  | głowica 50 N wyposażona w adapter do bezpośredniego zamocowania na głowicy 500 N | tak |  |
|  | głowica 50 N wyposażona w dodatkowe zintegrowane zabezpieczenie przed przeciążeniem: granica zniszczenia co najmniej 1000 N, granica przeciążenia bocznego co najmniej 200 N | tak |  |
|  | samoidentyfikująca się wtyczka z układem elektronicznym zapewniającym automatyczne wczytanie danych kalibracyjnych wraz z odpowiadającymi limitami obciążeń oraz rejestrację przeciążeń z możliwością ich podglądu w oprogramowaniu badawczym | tak |  |
| 4. | Osłona bezpieczeństwa z ryglem elektrycznym | tak |  |
| 5. | Para uchwytów mechanicznych śrubowych |
|  | możliwość zastosowania z głowicą siły 500 N oraz 50 N | tak |  |
|  | Max obciążenie co najmniej | 200N |  |
|  | Zestaw wkładek kauczukowych do próbek płaskich o grubości min. 10 mm | tak |  |
|  | Powierzchnia chwytowa co najmniej | 20x30 mm |  |
| 6. | Platforma badawcza do badań tekstury |
|  | maksymalne obciążenie | co najmniej 2500 N |  |
|  | zestaw wymiennych płyt do testów ściskania oraz penetracji | tak |  |
|  | stempel do prób ściskania o średnicy min.: | 100 mm |  |
| 7. | Komora do badania ekstruzji wstecznej |
|  | maksymalne obciążenie | min. 500 N |  |
|  | 2 wymienne dyski do badania ekstruzji o średnicach min. 40 mm, i 47 mm z mocowaniem oraz urządzeniem do centrowania | tak |  |
|  | powierzchnia spodnia dysków - stożkowa | 160° |  |
|  | Średnica wewnętrzna komory | min. 50 mm |  |
|  | Wysokość komory | min. 60 mm |  |
| 8. | Komora Kramera 10 ostrzowa |
|  | maksymalne obciążenie | min. 500 N |  |
| 9. | Przyrząd Warnera-Bratzlera |
|  | maksymalne obciążenie | min.500 N |  |
|  | ostrze płaskie, zaostrzone | tak |  |
|  | ostrze z karbem, tępe | tak |  |
|  | stolik badawczy z rowkiem na ostrze | tak |  |
| 10, | Zestaw stempli i igieł do penetracji |
|  | maksymalne obciążenie stempli | min. 500 N |  |
|  | zestaw stempli cylindrycznych o średnicach: 2 mm, 5 mm, 10 mm, 1/2" oraz 1" | tak |  |
|  | zestaw stempli kulistych o średnicach: 2mm, 5 mm, 6 mm 10 mm, 1/2", 20 mm oraz 1” | tak |  |
|  | zestaw 2 igieł o średnicy ok. 2 mm i obciążeniu co najmniej 20 N | tak |  |
| 11. | Przyrząd do zginania 3-punktowego/łamania |
|  | maksymalne obciążenie | min. 10 kN |  |
|  | zakres regulacji rozstawu podpór | co najmniej od 10 do 150 mm |  |
| 12. | Oprogramowanie do testów wytrzymałościowych w języku polskim |
|  | graficzne tworzenie dowolnych procedur testowych poprzez zastosowanie gotowych bloków funkcyjnych odpowiedzialnych ze sterowanie maszyną, obsługę czujników oraz zewnętrznych urządzeń, ponadto spełniających funkcje logiczne i bezpieczeństwa | tak |  |
|  | tworzenie zestawów parametrów, tzw. pól badawczych, definiujących odległość między uchwytami, rodzaj przestrzeni roboczej, pozycję belki pomiarowej, limity i rodzaje czujników (siły, wydłużenia), automatycznie wczytywanych przy zmianie rodzaju badania, np. z rozciągania na ściskanie | tak |  |
|  | definiowanie programowych ograniczników przesuwu belki pomiarowej niezależnie dla każdego rodzaju oprzyrządowania i automatyczne ich wczytywanie po uruchomieniu odpowiedniej procedury testowej | tak |  |
|  | tworzenie dowolnych wyników na podstawie zarejestrowanych danych pomiarowych, tj. wartości referencyjne, minima, maksima, wartości średnie, gradienty, piki oraz wprowadzanie wzorów i obliczeń użytkownika | tak |  |
|  | tworzenie wykresów, histogramów, tabel, raportów | tak |  |
|  | sterowanie przebiegiem temperatury oraz rejestrację temperatury w komorze temperaturowej w trakcie badania | tak |  |
|  | bezpośrednie eksportowanie danych pomiarowych oraz wyników do plików tekstowych (ASCII), PDF, arkuszy kalkulacyjnych, edytorów tekstu oraz baz | tak |  |
|  | licencjonowanie oprogramowania na min. 25 stanowisk komputerowych | tak |  |
|  | dostępność modułu dydaktycznego, umożliwiającego przeprowadzenie symulowanych badań na komputerze nie będącym podłączonym do maszyny wraz z możliwością generowania własnych modeli próbek na podstawie przeprowadzonych badań na maszynie wytrzymałościowej | tak |  |
|  | dostępność modułu symulacyjnego umożliwiającego przeprowadzenie badania i sprawdzenie poprawności ustawień procedury badawczej bez konieczności użycia maszyny i ryzyka zniszczenia akcesoriów | tak |  |
|  | dostępność modułu programowego umożliwiającego odczytanie danych zapisanych we wtyczkach zainstalowanych czujników (np. siły, drogi, wydłużenia) | tak |  |
| 13. | Mikroprocesorowe urządzenie do sterowania maszyną wytrzymałościową o parametrach i oprogramowaniu umożliwiających płynną pracę i wykonywanie pomiarów oraz opracowywanie i archiwizację wyników. | tak |  |

Dodatkowe wymagania Zamawiającego:

| 1/ | Szkolenie z obsługi dostarczonego sprzętu dla co najmniej 4 osób w miejscu dostawy przez co najmniej 2 dni | TAK |  |
| --- | --- | --- | --- |

* W rubryce nr 4 „Oferowane” należy wpisać tak lub nie, a w pozycjach, w których Zamawiający wymaga wpisania określonych parametrów – odpowiednio wpisać oferowane parametry.

.....................................................................

Podpis i pieczęć osoby/osób uprawnionej

do reprezentowania Wykonawcy

Załącznik nr 9

do Specyfikacji Istotnych

Warunków Zamówienia

Część 9

Specyfikacja techniczna zamawianego sprzętu

Nazwa sprzętu:  Aparatura naukowo-dydaktyczna do badań żywności, pasz i materiałów biologicznych - dostawa pieca muflowego

Zamawiana ilość (szt.): 1

Grupa i kod z CPV w ramach grupy:  42300000-9 Piece przemysłowe lub laboratoryjne, piece do spopielania i paleniska

| 1. Zamawiający: Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie, Centrum Innowacyjno-Wdrożeniowe Nowych Technik i Technologii w Inżynierii Rolniczej 2. Osoba do kontaktu: Agnieszka Sagan telefon stacjonarny: 81-461-00-61, w. 287 mail: agnieszka.sagan@up.lublin.pl 3. Miejsce dostawy: ul. Głęboka 28, 20-612 Lublin Nazwa Jednostki: Katedra Biologicznych Podstaw Technologii Żywności i Pasz Pokój/pomieszczenie nr: 3.59 |
| --- |
| Lp. | Oczekiwane parametry techniczne | Wymagane parametry techniczne | Oferowane parametry techniczne |
| 1. | 2. | 3. | 4. |
| 1. | pojemność komory | co najmniej 12 dm3 |  |
| 2. | osiągana temperatura maksymalna | min. 1100°C |  |
| 3. | sterowany mikroprocesorowym regulatorem temperatury | Tak |  |
| 4. | zasilanie | 230V |  |

* W rubryce nr 4 „Oferowane” należy wpisać tak lub nie, a w pozycjach, w których Zamawiający wymaga wpisania określonych parametrów – odpowiednio wpisać oferowane parametry.

.....................................................................

Podpis i pieczęć osoby/osób uprawnionej

do reprezentowania Wykonawcy

Załącznik nr 10

do Specyfikacji Istotnych

Warunków Zamówienia

Część 10

Specyfikacja techniczna zamawianego sprzętu

Nazwa sprzętu:  Aparatura naukowo-dydaktyczna do badań żywności, pasz i materiałów biologicznych – dostawa polarymetru

Zamawiana ilość (szt.): 1

Grupa i kod z CPV w ramach grupy: 38410000-2 Przyrządy pomiarowe, 38600000-1 Przyrządy optyczne

| 1. Zamawiający: Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie, Centrum Innowacyjno-Wdrożeniowe Nowych Technik i Technologii w Inżynierii Rolniczej 2. Osoba do kontaktu: Agnieszka Sagan telefon stacjonarny:81-461-00-61, w.287 mail: agnieszka.sagan@up.lublin.pl 3. Miejsce dostawy: ul. Głęboka 28, 20-612 Lublin Nazwa Jednostki: Katedra Biologicznych Podstaw Technologii Żywności i Pasz pokój/pomieszczenie nr: 3.59 |
| --- |
| Lp. | Oczekiwane parametry techniczne | Wymagane parametry techniczne | Oferowane parametry techniczne |
| 1. | 2. | 3. | 4. |
| 1. | Diodowe źródło światła o długości fali 589 nm | tak |  |
| 2. | Dwie skale pomiarowe: kąta skręcania (°A) i międzynarodowa skala cukrowa (°Z) | tak |  |
| 3. | Rozdzielczość | nie gorsza niż: podziałka skali 1 °A (przy użyciu śruby mikrometrycznej 0,05 °A), podziałka skali 1 °Z (przy użyciu śruby mikrometrycznej 0,1 °Z) |  |
| 4 | Polarymetryczne rurki pomiarowe o długości 200 mm – 5 szt. | tak |  |
| 5 | Zapasowe szkiełka zamykające do rurek, co najmniej 10 szt. | tak |  |
| 6 | Zasilacz | tak |  |

* W rubryce nr 4 „Oferowane” należy wpisać tak lub nie, a w pozycjach, w których Zamawiający wymaga wpisania określonych parametrów – odpowiednio wpisać oferowane parametry.

.....................................................................

Podpis i pieczęć osoby/osób uprawnionej

do reprezentowania Wykonawcy

Załącznik nr 11

do Specyfikacji Istotnych

Warunków Zamówienia

Część 11

Specyfikacja techniczna zamawianego sprzętu

Nazwa sprzętu:  Tomograf dźwiękowy z zestawem urządzeń do analizy morfologicznej i anatomicznej drzew – dostawa tomografu dźwiękowego

Zamawiana ilość (szt.): 1

Grupa i kod z CPV w ramach grupy:  33115000-9 Urządzenia do tomografii

| 1. Zamawiający: Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie, Centrum Innowacyjno-Wdrożeniowe Nowych Technik i Technologii w Inżynierii Rolniczej 2. Osoba do kontaktu: dr Wojciech Durlak telefon stacjonarny: 81 524 71 39 mail: wdurlak@autograf.pl 3. Miejsce dostawy: ul. Głęboka 28, 20-612 Lublin Nazwa Jednostki: Instytut Roślin Ozdobnych i Architektury Krajobrazu pokój/pomieszczenie nr: 1.16 |
| --- |
| Lp. | Oczekiwane parametry techniczne | Wymagane parametry techniczne | Oferowane parametry techniczne |
| 1. | 2. | 3. | 4. |
|  | Jednostka główna sterująco-odczytowa z własnym ekranem LCD, przyciskami nawigacyjnymi i pamięcią umożliwiająca samodzielne badanie bez konieczności podłączenia do PC oraz z akumulatorem do pracy w terenie zapewniającym ciągłość pracy min. 7 godz. | TAK |  |
|  | Zasilacz sieciowy do ładowania akumulatorów | TAK |  |
|  | Sensory dźwiękowe do odczytu sygnału min. 12 szt. w 2 przewodach (zebrane po min. 6 szt. w jednym przewodzie pomiarowym) | TAK |  |
|  | Młotek radiowy do inicjacji badania | TAK |  |
|  | Wbudowany odbiornik GPS | TAK |  |
|  | Niewrażliwość na hałas generowany przez otoczenie z systemem kompensacji szumów otoczenia | TAK |  |
|  | Suwmiarka do pomiaru kształtu drzewa z automatycznym odczytem danych poprzez oprogramowanie obsługujące tomograf za pomocą łączności Bluetooth z jednostką centralną lub komputer PC, z zasilaniem akumulatorowym z możliwością ciągłej pracy, z ładowarką do akumulatorów oraz oddzielnym opakowaniem transportowym: - dokładność suwmiarki maksymalnie: - zakres pomiarowy suwmiarki nie mniejszy niż: - min. czas pracy: - waga suwmiarki max.: | +/-1 cm 140 cm 12 godz. 4 kg |  |
|  | Konieczność samodzielnego wykonywania testów lub poprzez komputer PC z generowaniem tomogramów | TAK |  |
|  | Konieczność wykonywania badań na większej ilości punktów pomiarowych niż sensorów dźwiękowych (możliwość wyznaczania min. 24 pkt. – praca samodzielna lub min 50 pkt. – pomiar za pomocą PC) | TAK |  |
|  | Akcesoria niezbędne do pomiaru (młotek do gwoździ, gwoździe, taśma pomiarowa) | TAK |  |
|  | Oprogramowanie do analizy danych pod kątem szukania chorób pnia z możliwością symulacji widoków 3D – funkcjonujące w systemie operacyjnym Microsoft Windows | TAK |  |
|  | Dodatkowa licencja 1 stanowiskowa na oprogramowanie | TAK |  |
|  | Zapewnienie możliwości łączenia się z komputerem pomiarowym poprzez USB lub Bluetooth | TAK |  |
|  | Walizka transportowa | TAK |  |

Dodatkowe wymagania Zamawiającego:

| 1/ | Szkolenie z obsługi dostarczonego sprzętu w miejscu dostawy | TAK |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 2/ | Zapewnienie serwisu gwarancyjnego i pogwarancyjnego na przedmiot zamówienia | TAK |  |
| 3/ | Instrukcja obsługi w języku polskim na przedmiot zamówienia | TAK |  |

* W rubryce nr 4 „Oferowane” należy wpisać tak lub nie, a w pozycjach, w których Zamawiający wymaga wpisania określonych parametrów – odpowiednio wpisać oferowane parametry.

.....................................................................

Podpis i pieczęć osoby/osób uprawnionej

do reprezentowania Wykonawcy

Załącznik nr 12

do Specyfikacji Istotnych

Warunków Zamówienia

Część 12

Specyfikacja techniczna zamawianego sprzętu

Nazwa sprzętu: Tomograf dźwiękowy z zestawem urządzeń do analizy morfologicznej i anatomicznej drzew - dostawa zestawu urządzeń do analizy morfologicznej i anatomicznej drzew:

- Mikroskopu optycznego z wyposażeniem do komputerowej analizy obrazu (szt. 1)

- Mikroskopu świetlny wraz z wyposażeniem i układem do rejestracji obrazu (szt. 1)

- Mikrotomu saneczkowego do sporządzania preparatów mikroskopowych (szt. 1)

- Przenośnego kolorymetru do pomiaru odcieni wszystkich kolorów na powierzchni materiału roślinnego (szt. 1)

- Termostatycznej prasy do suszenia roślin (szt. 1)

- Urządzenia pozycjonującego GPS (szt. 1)

- Ręcznego dalmierza laserowego (szt. 4)

- Łaźni do zatapiania preparatów w parafinie (szt. 1)

- Łaźni wodnej (szt. 1)

- Binokularu (szt. 1)

Zamawiana ilość (szt.): 	1

Grupa i kod z CPV w ramach grupy:  38510000-3 Mikroskopy, 38434540-3 Sprzęt biomedyczny, 385520009 mierniki elektroniczne, 42214200-1 Suszarki do produktów rolnych, 38112100-4 Globalne systemy nawigacji i pozycjonowania, 38265000-9 Sprzęt topograficzny, 42943000-8 Łaźnie termostatyczne i akcesoria,

| 1. Zamawiający: Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie, Centrum Innowacyjno-Wdrożeniowe Nowych Technik i Technologii w Inżynierii Rolniczej 2. Osoba do kontaktu: Wojciech Durlak telefon stacjonarny: 81 524 71 39 mail: wdurlak@autograf.pl 3. Miejsce dostawy: ul. Głęboka 28, 20-612 Lublin Nazwa Jednostki: Instytut Roślin Ozdobnych i Architektury Krajobrazu Pokój/pomieszczenie nr: Ad 1, 3, 5, 8 i 10: pom. 1.16; Ad 2: pom. 0.20; Ad 4: pom. 0.18; Ad 6: pom. 3.14;Ad 7: pom. 3.13; Ad 9: pom. 0.26. |
| --- |
| Lp. | Oczekiwane parametry techniczne | Wymagane parametry techniczne | Oferowane parametry techniczne |
| 1. | 2. | 3. | 4. |
| Mikroskop optyczny z wyposażeniem do komputerowej analizy obrazu (1 szt.) |
| 1.1. Statyw mikroskopu: |
|  | Optyka korygowana na nieskończoność | TAK |  |
|  | Przynajmniej sześciogniazdowa miska obiektywowa | TAK |  |
|  | Stół mechaniczny, ceramiczny, odporny na zarysowania, sterowanie z prawej strony; | zakres przesuwu min. 78x54 mm z naniesioną skalą noniusza |  |
|  | Mechanizm regulacji oporu przesuwu stołu | osobny dla każdej osi przesuwu |  |
|  | Mechanizm powrotu do płaszczyzny ostrości | TAK |  |
|  | Wbudowana w statyw przysłona polowa, fabrycznie centrowana | TAK |  |
|  | Wbudowany oświetlacz halogenowy o mocy minimum: | 30W |  |
|  | Pokrętła mikro/makro umieszczone obustronne w jednej osi | TAK |  |
|  | Możliwość regulacji oporu ruchu dla pokrętła makro | TAK |  |
|  | Minimalny skok ogniskowania mikro: | 0,1 mm na obrót |  |
|  | Minimalny skok ogniskowania makro: | 9,3 mm na obrót |  |
|  | Minimalny odczyt | 1 mikrometr |  |
|  | Wbudowane dwa filtry tłumiące światło oraz filtr wybielający | TAK |  |
|  | Mechanizm podnoszenia i opuszczania kondensora umieszczony obustronnie pod stołem | TAK |  |
|  | Minimalny skok ogniskowania kondensora: | 27 mm na obrót |  |
|  | Możliwość zintegrowania mikroskopu z kamerą | TAK |  |
|  | Funkcja robienia zdjęć bez konieczności odrywania wzroku od obserwowanego obiektu | TAK |  |
| 1.2. Nasadka |
|  | Wbudowany górny port dokumentacyjny umożliwiający podłączenie kamery mikroskopowej | TAK |  |
|  | Możliwość jednoczesnej obserwacji obrazu przez okulary i na monitorze | TAK |  |
|  | Minimum trzy tryby obserwacji obrazu: | Podział obrazu pomiędzy okulary a kamerę (okulary/kamera): 100/0, 20/80, 0/100 |  |
|  | Minimalne pole widzenia dla portu dokumentacyjnego: | 25 mm |  |
|  | Minimalne pole widzenia dla okularów: | 22 mm |  |
|  | Nachylenie nasadki: | 30 stopni (+/- 20%) |  |
|  | Nasadka z możliwością zmiany rozstawu okularów | TAK |  |
| 1.3. Okulary o powiększeniu 10x (2 szt.) |
|  | Regulacja dioptryjna dla każdego z okularów przynajmniej | +/- 5 dioptrii |  |
|  | Pole widzenia nie mniej niż | 22 mm |  |
|  | Możliwość montażu siatek i podziałek | TAK |  |
|  | Dodatkowy okular o powiększeniu 10x z wmontowanym na stałe mikrometrem pomiarowym, liniowym z podziałką 10mm/100 | TAK |  |
|  | Dodatkowy okular o powiększeniu 10x z wmontowaną na stałe siatką mikrometryczną 10mm/10 | TAK |  |
| 1.4. Kondensor uniwersalny sześciopozycyjny |
|  | 1 pozycja do jasnego pola o aperturze numerycznej minimum | N.A. 0,9 |  |
|  | 1 pozycja do ciemnego pola o aperturze numerycznej minimum | N.A. 0,75 |  |
|  | 3 pozycje do kontrastu fazowego Ph1, Ph2, Ph3 | TAK |  |
|  | 1 pozycja zamknięta odcinająca całkowicie światło | TAK |  |
|  | Możliwość łatwego centrowania kondensora bez użycia narzędzi | TAK |  |
|  | Wbudowana diafragma aperturowa typu listkowego | TAK |  |
| 1.5. Obiektywy o długości optycznej minimum 60 mm |
|  | Obiektyw do kontrastu fazowego Ph1 o powiększeniu 10x klasy Plan Fluor | o aperturze numerycznej N.A. min. 0,30 i odległości roboczej min. 16 mm |  |
|  | Obiektyw do kontrastu fazowego Ph1 o powiększeniu 20x klasy Plan Fluor | o aperturze numerycznej N.A. min. 0,50 i odległości roboczej min. 2,1 mm |  |
|  | Obiektyw do kontrastu fazowego Ph2 o powiększeniu 40x klasy Plan Fluor | o aperturze numerycznej N.A. min. 0,75 i odległości roboczej min. 0,66 mm |  |
|  | Obiektyw olejowo-immersyjny o powiększeniu 100x klasy Plan Fluor | o aperturze numerycznej N.A. min. 1,30 i odległości roboczej min. 0,2 mm |  |
| 1.6. Kolorowa, mikroskopowa kamera cyfrowa o rozdzielczości 5 mln pikseli |
|  | Przetwornik CCD 1/18” | TAK |  |
|  | Czas ekspozycji ustawiany w zakresie co najmniej | od 0,01 ms do 360 s |  |
|  | Czułość ekspozycji ustawiana w zakresie co najmniej | od 1 do 6 |  |
|  | Szybkość odświeżania obrazu przynajmniej do: | 30 klatek na sekundę |  |
|  | Tryb ekspozycji ręczny lub automatyczny | TAK |  |
|  | Balans kolorów ręczny, automatyczny lub punktowy | TAK |  |
|  | Zapis zdjęć w rozdzielczościach do co najmniej | 2592 x 1944 pikseli |  |
|  | Zapis zdjęć w formatach: TIFF, JPEG 2000, JPEG | TAK |  |
|  | Zapis wideo w formacie AVI | TAK |  |
|  | Kamera podłączana do komputera za pomocą kabla USB 2.0 nie wymagająca dodatkowych źródeł zasilania | TAK |  |
| 1.7. Oprogramowanie do przetwarzania i analizy obrazu z kamery mikroskopowej |
|  | Oprogramowanie kompatybilne z kamerą | TAK |  |
|  | Funkcje pomiaru długości, pola powierzchni, obwodu, kąta, odległości pomiędzy punktami | TAK |  |
|  | Możliwość dodawania skali, adnotacji, opisów i strzałek do zdjęć | TAK |  |
|  | Funkcje edycji graficznej takie jak zmiana rozmiaru, redukcja i dodawanie szumów, wyostrzanie, zmiana nasycenia i jasności, zmiana kontrastu, zmiana kolorów, odwrócenie kolorów, skala szarości, balans kolorów, | TAK |  |
|  | Modułowa budowa oprogramowania umożliwiająca jego rozbudowę w przyszłości o dodatkowe moduły morfologii, sterowania mikroskopami i akcesoriami mikroskopowymi, składanie zdjęć wielkoformatowych oraz o rozszerzonej głębi ostrości | TAK |  |
| 1.8. Stacja sterująca kamerą mikroskopową |
|  | Jednostka sterująca posiadająca monitor LCD 24 cali - z kartami współpracującymi z mikroskopem i kamerą, o parametrach umożliwiających płynną pracę oprogramowania i wykonywania pomiarów, wyposażony w licencjonowane oprogramowanie systemowe w języku polskim (w wersji pełnej), pracujące w środowisku graficznym np. Windows 7/8 lub równoważne tj. system pracujący w trybie okienkowym z możliwością używania myszy oraz skrótów klawiaturowych we wszystkich aplikacjach, system ze wsparciem dla większości powszechnie używanych drukarek i urządzeń sieciowych, standardów USB, Plug&Play. | TAK |  |
| Mikroskop świetlny wraz z wyposażeniem i układem do rejestracji obrazu (1 szt.) |
| 2.1. Mikroskop trinokularowy |
|  | Możliwy zakres powiększeń | minimum 40x - 1000x |  |
|  | Możliwość podłączenia kamery | TAK |  |
|  | Okulary10x | TAK |  |
|  | Obrotowa nasadka okularowa | pochylenie 30 stopni (+/- 20%) |  |
|  | Nasadka z możliwością zmiany rozstawu okularów | TAK |  |
|  | Uchwyt rewolwerowy 5-pozycyjny | TAK |  |
|  | Klasa optyki planchromatyczna z korekcją do nieskończoności | TAK |  |
|  | Stolik przedmiotowy z łapkami na 2 preparaty, zakres przesuwu preparatu w osi XY | min.76x51mm |  |
|  | Stabilny statyw z odlewu aluminium z mechanizmem ruchów mikro/makro (działka 2 µm) i mechanizmem blokady ostrości | TAK |  |
|  | Kondensor 1.20 NA typu swing-out | TAK |  |
|  | Oświetlacz halogenowy 12V 50W w systemie Koehlera lub oświetlacz LED 8W w systemie Koehlera | TAK |  |
| 2.2. Kamera |
|  | Rozdzielczość | min. 3.1 MPix |  |
|  | Sensor typu CMOS 1/2 ” (2048 x 1536) | wielkość pixela max. 3x3µm |  |
|  | Dynamika | min. 48 dB |  |
|  | Interfejs USB 2.0 | TAK |  |
|  | Formaty zapisu AVI, TIFF, BMP, JPEG | TAK |  |
|  | Zapis zdjęć w rozdzielczościach co najmniej: | 2048 x 1536 pikseli |  |
| 2.3. Program do kontroli i sterowania aparatami cyfrowymi i kamerami oraz obróbki pobranych obrazów. |
|  | Panel sterowania aparatem umożliwiający zmianę rozdzielczości wykonywanych zdjęć, kontrolę lampy błyskowej aparatu, przełączanie trybów ustawiania ostrości (Makro/Auto), oraz trybów kompresji przesyłanych danych oraz zdalne wyzwalanie migawki. | TAK |  |
|  | Możliwość zdalnego podglądu video na ekranie komputerowym bezpośrednio w programie oraz sterowanie różnymi typami aparatów oraz kamer | TAK |  |
|  | Obsługa wielu formatów zapisu plików obrazu (np. TIFF, JPEG, JPEG2000, PNG, BMP). W panelu obróbki obrazów dostępne są funkcje zmiany jasności, kontrastu, nasycenia kolorów oraz balansu bieli. | TAK |  |
|  | Funkcje pomiarowe muszą umożliwiać kalibrację obrazów w jednostkach rzeczywistych (µm, mm, cm), nanoszenie podziałek, siatek i dokonywanie liniowych pomiarów - zarówno obrazów wczytanych z plików jak i bezpośrednio uzyskanych z aparatów czy kamer. | TAK |  |
|  | Dodatkowy moduł prostych pomiarów planimetrycznych (powierzchnia, obwód, średnica, długość, kąt, zliczanie obiektów) oraz panel kontroli kamer analogowych z podglądem obrazu z kamery na całej powierzchni monitora. | TAK |  |
| 2.4. Stacja sterująca kamerą mikroskopową |
|  | Jednostka sterująca posiadająca monitor LCD 22 cali - z kartami współpracującymi z mikroskopem i kamerą, o parametrach umożliwiających płynną pracę oprogramowania i wykonywania pomiarów, wyposażony w licencjonowane oprogramowanie systemowe w języku polskim (w wersji pełnej), pracujące w środowisku graficznym np. Windows 7/8 lub równoważne tj. system pracujący w trybie okienkowym z możliwością używania myszy oraz skrótów klawiaturowych we wszystkich aplikacjach, system ze wsparciem dla większości powszechnie używanych drukarek i urządzeń sieciowych, standardów USB, Plug&Play. | TAK |  |
| 2.5. W zestawie dodatkowo: |  |  |
|  | Zestaw szkiełek mikrometrycznych do kalibracji | TAK |  |
| Mikrotom saneczkowy do sporządzania preparatów mikroskopowych (1 szt.) |
|  | Poziomy i pionowy system łożysk krzyżowych | TAK |  |
|  | Obrotowy uchwyt noża o zakresie 3600 | TAK |  |
|  | Manualny wysuw próbki w trakcie krojenia | TAK |  |
|  | Krótki ruch tnący noża | TAK |  |
|  | Blokada noża pozwalająca na zatrzymanie go w trzech pozycjach | TAK |  |
|  | Możliwość dopasowania kąta cięcia bez potrzeby rozluźnienia systemu mocującego ostrze | TAK |  |
|  | Zabezpieczenie osłonowe na palce | TAK |  |
|  | Wyjmowana półka na odpadki | TAK |  |
|  | Uchwyt szybkomocujący do kasetek standardowych | TAK |  |
|  | Anodowana powierzchnia mikrotomu | TAK |  |
|  | Minimalny zakres cięcia: | 0,5 – 40 μm |  |
|  | Ustawienie grubości cięcia: | 0 μm – 10 μm (z krokiem co 0,5 μm); 10 μm – 40 μm ( z krokiem co 5 μm) |  |
|  | Poziomy zasięg noża | min. 180 mm |  |
|  | Pionowy zasięg noża | min. 45 mm |  |
|  | Ręczna i automatyczna regulacja ustawień cięcia | TAK |  |
|  | Korpus mikrotomu aluminiowy wykonany metodą drążenia, bez łączeń obudowy | TAK |  |
|  | Uchwyt do żyletek mikrotomowych | TAK |  |
|  | Komplet żyletek mikrotomowych do cięcia twardych materiałów | TAK |  |
| Przenośny kolorymetr do pomiaru odcieni wszystkich kolorów na powierzchni materiału roślinnego (1 szt.) |
|  | Dokładność | przynajmniej 0.08ΔE*ab |  |
|  | Powierzchnia badanej próbki: | min. 8 mm2 |  |
|  | źródła światła | co najmniej 3 |  |
|  | Możliwość kalibracji | TAK |  |
|  | Możliwość pomiaru metameryzmu | TAK |  |
|  | Analiza korelacyjna (porównanie do wzorca) | TAK |  |
|  | Pomiar z uwzględnieniem połysku i bez niego | TAK |  |
|  | Wymiary umożliwiające obsługę jedną ręką | TAK |  |
|  | Możliwość pracy na baterii lub z zewnętrznym źródłem zasilania | TAK |  |
|  | Możliwość podłączenia z komputerem. Kabel USB. | TAK |  |
|  | Oprogramowanie umożliwiające opracowywanie wyników i przedstawianie ich w formie graficznej dla uchwycenia różnic w kolorach. | TAK |  |
| Termostatyczna prasa do suszenia roślin (1 szt.) |
|  | Objętość przestrzeni suszenia - przynajmniej | 70 dm3 |  |
|  | Utrzymywanie podwyższonego ciśnienia względem ciśnienia otoczenia, umożliwiające delikatny obieg powietrza przez próbki roślin i równomierne ich suszenie | TAK |  |
|  | Kontrola i utrzymywanie zadanej temperatury za pomocą systemu termostatycznego | TAK |  |
|  | Możliwość regulowania obciążenia materiału roślinnego przeznaczonego do suszenia | TAK |  |
|  | Wydajność min. 50 okazów na dobę | TAK |  |
|  | Papierowe przekładki do suszenia delikatnych roślin | TAK |  |
|  | Zasilanie | 230 V |  |
|  | Waga - maksymalna | 50 kg |  |
| Urządzenie pozycjonujące GPS (1 szt.) |
|  | System operacyjny | TAK |  |
|  | Wyświetlacz kolorowy z ekranem dotykowym z podświetleniem | co najmniej 3,5 cala 640 x 480 pikseli |  |
|  | Porty wejścia / wyjścia: Gniazdo karty SD, gniazdo karty CF typu I / II, USB, USB mini, zasilanie. | TAK |  |
|  | Zintegrowany aparat fotograficzny z matrycą co najmniej | 2 mpx |  |
|  | Pamięć Flash | co najmniej 1 GB |  |
|  | Łączność bezprzewodowa: Zintegrowany Bluetooth | TAK |  |
|  | oprogramowanie użytkowe i terenowe | TAK |  |
|  | Wymienna bateria litowo – jonowa zapewniająca czas pracy | minimum 10 godzin |  |
|  | Waga: | nie więcej niż 1 kg |  |
|  | Ilość kanałów: Kanały GNSS 14 kanałów (GPS, Glonass oraz SBAS) | TAK |  |
|  | Dokładność w post processingu co najmniej | 10 mm ± 2 ppm |  |
|  | Dokładność DGPS nie więcej niż | 0.4 m |  |
|  | Złącze do montażu anteny zewnętrznej | TAK |  |
|  | Obsługa poprawek real-time i post processingu, możliwe wyznaczenie położenia punktu | dokładność do 40 cm |  |
|  | Folia przeciwodblaskowa na ekran, rysik Zasilacz 100 – 240 V, Torba, pasek na rękę Ładowarka baterii, adapter samochodowy | TAK |  |
|  | Akcesoria: Stacja dokująca umożliwiająca transfer danych i ładowanie baterii, Pojemnik transportowy Antena zewnętrzna, uchwyt do montażu na tyczce, tyczka o długości 2 m | TAK |  |
| Ręczny dalmierz laserowy (4 szt.) |
|  | Zasięg: | od 0,05 m do co najmniej 200 m |  |
|  | Dokładność – nie gorsza: | ±1 mm |  |
|  | kolorowy wyświetlacz o wielkości co najmniej | 2,4’’ |  |
|  | zintegrowany czujnik pochylenia | do 360° |  |
|  | Wbudowany BLUETOOTH z oprogramowaniem | TAK |  |
|  | podświetlany wyświetlacz | TAK |  |
|  | funkcje Pitagoras | co najmniej 3 |  |
|  | W zestawie okulary do pracy z punktem laserowym i tarcza celownicza | TAK |  |
| Łaźnia do zatapiania preparatów w parafinie (1 szt.) |
|  | Zakres temperatur co najmniej | od +20°C do +80°C |  |
|  | Płynna regulacja temperatury | dokładność ± 0,5°C |  |
|  | Średnica wewnętrzna minimum | 200 mm |  |
|  | Zasilanie | 230 V, 50/60 Hz |  |
|  | Wnętrze z aluminium anodyzowanego | TAK |  |
|  | Termometr do kontroli temperatury | TAK |  |
|  | Waga maksymalnie | 2,5 kg |  |
| Łaźnia wodna (1 szt.) |
|  | Regulacja i odczyt temperatury | z dokładnością do co najwyżej 0,1°C |  |
|  | Minutnik umożliwiający zaprogramowanie analizy | TAK |  |
|  | Alarm z sygnalizacją dźwiękową | TAK |  |
|  | Zegar czasu rzeczywistego | TAK |  |
|  | Utrzymanie docelowej temperatury poprzez automatyczną regulację grzania przy wykryciu różnicy 0,1°C | TAK |  |
|  | Sygnalizacja właściwego poziomu cieczy w zbiorniku | TAK |  |
|  | Sygnalizacja niskiego poziomu cieczy w zbiorniku z jednoczesną blokadą grzania i sygnalizacją dźwiękową | TAK |  |
|  | Moc grzania | przynajmniej 1900 W |  |
|  | Minimalny zakres regulacji temperatury | od 20 do 120ºC |  |
|  | Objętość użytkowa przynajmniej | 20 dm3 |  |
|  | Waga urządzenia | max. 15 kg |  |
|  | Grzałka nierdzewna z osłoną | TAK |  |
|  | Zawór spustu cieczy | TAK |  |
|  | Pokrywa z uchwytem | TAK |  |
|  | Kosze na probówki - przynajmniej | 3 szt. |  |
|  | Łaźnia wykonana ze stali nierdzewnej kwasoodpornej | TAK |  |

| Binokular (1 szt.) |
| --- |
|  | głowica binokularowa o 360° osi obrotu, pochylenie głowicy | nie mniej niż 40° |  |
|  | obiektywy 2x i 4x | TAK |  |
|  | okulary 10x/20mm | TAK |  |
|  | Regulacja rozstawu okularów | TAK |  |
|  | oświetlenie epi/dia, halogen 12V/10W | TAK |  |
|  | muszle oczne | TAK |  |
|  | pokrowiec | TAK |  |

* W rubryce nr 4 „Oferowane” należy wpisać tak lub nie, a w pozycjach, w których Zamawiający wymaga wpisania określonych parametrów – odpowiednio wpisać oferowane parametry.

.....................................................................

Podpis i pieczęć osoby/osób uprawnionej

do reprezentowania Wykonawcy

Załącznik nr 13

do Specyfikacji Istotnych

Warunków Zamówienia

Część 13

Specyfikacja techniczna zamawianego sprzętu

Nazwa sprzętu:  Wielofunkcyjny mikroskop sił atomowych AFM

Zamawiana ilość (szt.): 1

Grupa i kod z CPV w ramach grupy: Mikroskopy 38510000-3

| 1. Zamawiający: Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie, Centrum Innowacyjno-Wdrożeniowe Nowych Technik i Technologii w Inżynierii Rolniczej 2. Osoba do kontaktu: Michał Zaremba telefon stacjonarny: tel. 81 461 00 61 w. 240 mail: michal.zaremba@up.lublin.pl 3. Miejsce dostawy: ul. Głęboka 28, 20-612 Lublin Nazwa Jednostki: Centralne Laboratorium Badawcze pokój/pomieszczenie nr: budynek A pom. 0.38 |
| --- |
| Lp. | Oczekiwane parametry techniczne | Wymagane parametry techniczne | Oferowane parametry techniczne |
| 1. | 2. | 3. | 4. |
| 1. Tryby pracy |  |  |
|  | Tryb pracy kontaktowy (contact) | TAK |  |
|  | Tryb pracy bezkontaktowy (noncontact) | TAK |  |
|  | Tryb pracy przerywanego kontaktu (semicontact, intermittent contact) | TAK |  |
|  | Tryb pracy obrazowania fazowego (phase imaging) | TAK |  |
|  | Tryb pracy sił magnetycznych (MFM) | TAK |  |
|  | Tryb pracy sił lateralnych (LFM) | TAK |  |
|  | Tryb pracy modulacji siły (FMM) | TAK |  |
|  | Tryby pracy elektryczne (pojemnościowe, rezystancyjne, Kelvin probe) | TAK |  |
|  | Tryb pracy nanomanipulacja | TAK |  |
|  | Tryb pracy nanolitografia (siłowa, elektryczna, wektorowa i rastrowa) | TAK |  |
| 2. Skaner |  |  |
|  | Zakres pracy w zamkniętej pętli sprzężenia zwrotnego w osiach X i Y | co najmniej 80-120 μm |  |
|  | Zakres pracy w zamkniętej pętli sprzężenia zwrotnego w osi Z | co najmniej 8 μm |  |
|  | Skaner powinien pracować w układzie skanowania próbką oraz powinien być kompatybilny z głowicą optyczną i mikroskopem odwróconym | TAK |  |
|  | Możliwość rozbudowy o układ skanowania sondą | TAK |  |
|  | Możliwość współpracy kilku skanerów w jednym urządzeniu i skanowanie wybranymi osiami z różnych skanerów, bądź wszystkimi skanerami jednocześnie | TAK |  |
|  | Możliwość pracy skanera w układzie skanowania oraz kompatybilność z głowicą optyczną i mikroskopem odwróconym, zapewniająca dostęp optyczny od góry i od dołu próbki | TAK |  |
| 3. Głowice |  |  |
|  | Wymienna głowica SPM, umożliwiająca stosowanie optyki o rozdzielczości 1 μm i stosowanie wszystkich trybów AFM | TAK |  |
|  | Wymienna głowica optyczna AFM ze zintegrowanym obiektywem do integracji ze spektrometrem ramanowskim | TAK |  |
|  | Długość fali lasera systemu detekcji | powyżej 1000 nm |  |
|  | Możliwość wymiany głowic na dodatkowe | TAK |  |
| 4. Baza |  |  |
|  | System zmotoryzowanego zbliżania próbki. | TAK |  |
|  | Średnica próbki | co najmniej 30 mm. |  |
|  | Zakres pozycjonowania próbki | co najmniej 5x5 mm. |  |
|  | Możliwość zainstalowania na mikroskopie odwróconym i montażu obiektywu pod próbką | TAK |  |
| 5. Elektronika |  |  |
|  | Sterownik elektroniczny pozwalający na kontrolę pracy systemu oraz wszystkich wymienionych trybów. | TAK |  |
|  | Kontroler podłączany do komputera za pomocą złącza USB. | TAK |  |
|  | Liczba wyjść sterowania skanerami | ≥ 6 |  |
|  | Sterownik elektroniczny pozwalający na kontrolę pracy systemu oraz wszystkich wymienionych trybów. | TAK |  |
|  | Ilość wzmacniaczy typu „Lock-in”. | ≥ 2 |  |
|  | Możliwość rozbudowy elektroniki o dodatkowe moduły. | TAK |  |
| 6. Układ podglądu optycznego |  |  |
|  | Rozdzielczość układu podglądu optycznego do obserwacji próbki i sondy | co najmniej 3μm |  |
|  | Kamera CCD lub CMOS pozwalająca na obserwowanie obrazu na komputerze za pomocą złącza USB | TAK |  |
|  | Rozdzielczość przy współpracy z głowicą optyczną | nie gorsza niż 0,5 μm |  |
|  | Układ podglądu optycznego powinien znajdować się nad próbką i umożliwiać obserwację próbki od góry | TAK |  |
| 7. Spektrometr |  |  |
|  | Detektor Si-CCD | TAK |  |
|  | Obsługa lasera zmienianego ręcznie (wymagane: 532 nm, 20 mW) | TAK |  |
|  | Siatki dyfrakcyjne zmotoryzowane: 150 l/mm, 600 l/mm, 1800 l/mm, 2400 l/mm | TAK |  |
| 8. Układ integracji optycznej |  |  |
|  | Zapewnienie możliwość jednoczesnych badań mikroskopii sił atomowych i spektroskopii za pomocą jednego oprogramowania | TAK |  |
|  | Możliwość zogniskowania lasera spektrometru przez skaner piezoelektryczny na igle AFM z dokładnością nanometryczną | TAK |  |
|  | Możliwość wykonania skanu przez skaner optyczny, w celu znalezienia optymalnego punktu zogniskowania | TAK |  |
| 9. Układ do rozciągania próbek |  |  |
|  | Maksymalna wartość zadawanego obciążenia | 200N |  |
|  | Możliwość współpracy z systemem AFM | TAK |  |
| 10. System antywibracyjny |  |  |
|  | Zwiększona izolacja wibracji | TAK |  |
|  | Obszar stołu optycznego | co najmniej 900X1800mm |  |
| 11. Oprogramowanie |  |  |
|  | Oprogramowanie do akwizycji danych oraz ich opracowywania z darmową, dożywotnią aktualizacją przez Internet | TAK |  |
|  | Ma zapewniać możliwość pracy we wszystkich wymaganych trybach | TAK |  |
|  | Możliwość tworzenia własnych trybów i pisania skryptów | TAK |  |
| 12. Możliwości rozbudowy |  |  |
|  | Możliwość rozbudowy o moduł do badań właściwości termicznych | TAK |  |
|  | Możliwość rozbudowy o moduł do badań właściwości optycznych | TAK |  |
|  | Możliwość rozbudowy o układ do badania właściwości mechanicznych metodą pochodną AFM oraz o moduł nanoindentacji | TAK |  |
|  | Możliwość rozbudowy o moduły do kontroli warunków otoczenia | TAK |  |
|  | Możliwość rozbudowy o układ rentgenowski | TAK |  |

Dodatkowe wymagania Zamawiającego:

| 1/ | Szkolenie w języku polskim z obsługi dostarczonego sprzętu dla minimum 8 osób w miejscu dostawy przez co najmniej 14 dni roboczych | TAK |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 2/ | Rozszerzony pakiet obsługi serwisowej: - minimum 5 lat bezpłatnych materiałów eksploatacyjnych (min. 150 sond standardowych, 50 do trybów specjalnych i 25 do trybów optycznych rocznie) | TAK |  |

* W rubryce nr 4 „Oferowane” należy wpisać tak lub nie, a w pozycjach, w których Zamawiający wymaga wpisania określonych parametrów – odpowiednio wpisać oferowane parametry.

.....................................................................

Podpis i pieczęć osoby/osób uprawnionej

do reprezentowania Wykonawcy

Załącznik nr 14

do Specyfikacji Istotnych

Warunków Zamówienia

Część 14

Specyfikacja techniczna zamawianego sprzętu

Nazwa sprzętu: System do pomiarów sił i przyspieszeń z wyposażeniem w skład którego wchodzą:

- system do akwizycji danych z oprogramowaniem

- jednokierunkowe dynamiczne przetworniki przyspieszenia – sztuk 2

- trójosiowe dynamiczne przetworniki przyspieszenia – sztuk 3

- piezoelektryczne przetworniki siły do pomiarów dynamicznych – sztuk 3

Zamawiana ilość (szt.): 1

Grupa i kod z CPV w ramach grupy:  Przyrządy do badania właściwości fizycznych 38400000-9

| 1. Zamawiający: Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie, Centrum Innowacyjno-Wdrożeniowe Nowych Technik i Technologii w Inżynierii Rolniczej 2. Osoba do kontaktu: Michał Zaremba telefon stacjonarny: tel. 81 461 00 61 w. 240 mail: michal.zaremba@up.lublin.pl 3. Miejsce dostawy: ul. Głęboka 28, 20-612 Lublin Nazwa Jednostki: Centralne Laboratorium Badawcze pokój/pomieszczenie nr: budynek A pom. 3.26 |
| --- |
| Lp. | Oczekiwane parametry techniczne | Wymagane parametry techniczne | Oferowane parametry techniczne |
| 1. | 2. | 3. | 4. |
| 1. | System do akwizycji danych z oprogramowaniem |  |  |
|  | 8 kanałów ze złączami LEMO (w zestawie z przejściówkami na BNC) | TAK |  |
|  | Możliwość bezpośredniego podpięcia czujników w standardzie IEPE, napięciowych AC oraz DC, pojemnościowych, mostków tensometrycznych w konfiguracji 1/1, 1/2 oraz 1/4 mostka | TAK |  |
|  | Obsługa systemu identyfikacji czujników TEDS | TAK |  |
|  | Możliwość zasilania 15V DC dla aktywnych czujników | TAK |  |
|  | 24-bitowe przetworniki A/C z dynamiką 150 dB | TAK |  |
|  | Sumaryczny zakres dynamiki | nie gorszy niż 180 dB |  |
|  | Pasmo częstotliwości na każdy kanał | co najmniej do 100 kHz |  |
|  | Funkcja oscyloskopu i podglądu danych przed pomiarem | TAK |  |
|  | Sprzętowe filtry antialiasingowe, A oraz 1/1 i 1/3 oktawowe, | TAK |  |
|  | Parametry kalibracyjne zapisane bezpośrednio w nieulotnej pamięci modułów wejściowych, | TAK |  |
|  | Oprogramowanie umożliwiające jednoczesny zapis przebiegów czasowych, jak i ich analizę w czasie rzeczywistym z różnymi parametrami, | TAK |  |
|  | Oprogramowanie umożliwiające analizy online oraz offline takie jak FFT, DFT, zoom FFT, APS, PSD, ESD, widma krzyżowe, FRF, koherencja, oknowanie przebiegów czasowych, | TAK |  |
|  | Eksport/import danych do/z uznawanych formatów takich jak *.uff, *.csv, *.wav, *.dat, *.txt, *.sdf, | TAK |  |
|  | Oprogramowanie pracujące w środowisku systemu okienkowego (w wersjach 32 i 64 bit), | TAK |  |
|  | System automatycznego raportowania w formatach *.doc oraz *.xls, | TAK |  |
|  | Wbudowany akumulator wystarczający na co najmniej 2 godziny pracy | TAK |  |
|  | Jednostki sterujące z zainstalowanym systemem operacyjnym z możliwością zainstalowania i obsługi oprogramowania | 2 sztuki |  |
| 2. | Jednokierunkowy dynamiczny przetwornik przyspieszenia | 2 sztuki |  |
|  | Przewód | ≥ 3 metry |  |
|  | Czułość pomiarowa | 2,5 mV/g (± 20 %) |  |
|  | Masa czujnika | < 1 grama |  |
|  | Zakres pomiarowy co najmniej | +/- 2000 g |  |
|  | Pasmo częstotliwości | 1 – 10 000 Hz |  |
| 3. | Trójosiowy dynamiczny przetwornik przyspieszenia | 3 sztuki |  |
|  | Przewód | ≥ 3 metry |  |
|  | Czułość pomiarowa | 5 mV/g (± 20 %) |  |
|  | Masa czujnika | < 1 grama |  |
|  | Zakres pomiarowy co najmniej | +/- 1 000 g |  |
| 4. | Piezoelektryczny przetwornik siły do pomiarów dynamicznych | 2 sztuki |  |
|  | Przewód | ≥ 3 metry |  |
|  | Czułość pomiarowa | 11 mV/N (± 15 %) |  |
|  | Masa czujnika | < 30 gramów |  |
|  | Zakres pomiarowy co najmniej | +/- 440 N |  |
| 5. | Piezoelektryczny przetwornik siły do pomiarów dynamicznych | 1 sztuka |  |
|  | Przewód | ≥ 3 metry |  |
|  | Czułość pomiarowa | 2,2 mV/N (± 15 %) |  |
|  | Masa czujnika | < 30 gramów |  |
|  | Zakres pomiarowy co najmniej | +/- 2 200 N |  |

Dodatkowe wymagania Zamawiającego:

| 1/ | Szkolenie w języku polskim z obsługi dostarczonego sprzętu dla co najmniej 2 osób w miejscu dostawy przez co najmniej 2 dni robocze | TAK |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 2/ | Najpóźniej w dniu podpisania protokółu zdawczo-odbiorczego Wykonawca dostarczy instrukcję obsługi w języku polskim i języku angielskim oraz dokumentację techniczną na przedmiot zamówienia | TAK |  |

* W rubryce nr 4 „Oferowane” należy wpisać tak lub nie, a w pozycjach, w których Zamawiający wymaga wpisania określonych parametrów – odpowiednio wpisać oferowane parametry.

.....................................................................

Podpis i pieczęć osoby/osób uprawnionej

do reprezentowania Wykonawcy

Załącznik nr 15

do Specyfikacji Istotnych

Warunków Zamówienia

Część 15

Specyfikacja techniczna zamawianego sprzętu

Nazwa sprzętu:  Kamera  do zdjęć szybkich z osprzętem

Zamawiana ilość (szt.): 1

Grupa i kod z CPV w ramach grupy:  Kamery cyfrowe 38651600-9

| 1. Zamawiający: Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie, Centrum Innowacyjno-Wdrożeniowe Nowych Technik i Technologii w Inżynierii Rolniczej 2. Osoba do kontaktu: Michał Zaremba telefon stacjonarny: tel. 81 461 00 61 w. 240 mail: michal.zaremba@up.lublin.pl 3. Miejsce dostawy: ul. Głęboka 28, 20-612 Lublin Nazwa Jednostki: Centralne Laboratorium Badawcze pokój/pomieszczenie nr: budynek A pom. 0.36 |
| --- |
| Lp. | Oczekiwane parametry techniczne | Wymagane parametry techniczne | Oferowane parametry techniczne |
| 1. | 2. | 3. | 4. |
| 1. | Kamera |  |  |
|  | Rozdzielczość panoramicznego sensora CMOS | co najmniej 1920 x 1200 pikseli |  |
|  | Prędkość rejestracji przy maksymalnej rozdzielczości | co najmniej 1380 obrazów w ciągu sekundy |  |
|  | Prędkość rejestracji przy rozdzielczości 1 mln pikseli | co najmniej 2950 obrazów w ciągu sekundy |  |
|  | Głębia bitowa | co najmniej 12-bit |  |
|  | Kamera monochromatyczna o czułości świetlnej ISO (wg normy 12232, metoda SAT) | co najmniej 8900 |  |
|  | Kamera wyposażona w wewnętrzną, mechaniczną migawkę kalibracyjną umożliwiającą zdalne zaciemnienie sensora i realizację kalibracji do czerni przy zadanej rozdzielczości i czasie ekspozycji | TAK |  |
|  | Maksymalna prędkość przy zredukowanej rozdzielczości | co najmniej 325 000 obrazów na sekundę |  |
|  | Minimalny czas ekspozycji | ≤ 1 µs |  |
|  | Pamięć | co najmniej 12 GB |  |
|  | Automatyczna kontrola ekspozycji | TAK |  |
|  | Możliwość rejestracji Pre-trigger i Post-trigger | TAK |  |
|  | Możliwość zastosowania dwóch różnych czasów ekspozycji dla jednego obrazu zależnych od stopnia naświetlenia poszczególnych obszarów na rejestrowanym obiekcie | TAK |  |
|  | Kontrola obrazu poprzez Gigabit Ethernet | TAK |  |
|  | Podgląd i ustawianie ostrości poprzez monitor komputera lub ciągłe wyjście video | TAK |  |
|  | Kamera wyposażona w cyfrowe wyjście video HD-SDI, standardy 720P, 1080i oraz 1080psf | TAK |  |
|  | Obsługa kodu czasowego IRIG-B | TAK |  |
|  | Mocowanie obiektywu typu F-mount | TAK |  |
|  | Możliwość wyposażenia kamery w mocowania do obiektywów w standardach C-mount, PL-mount, EF-mount | TAK |  |
|  | Przynajmniej jeden z powyższych standardów mocowania musi umożliwiać zdalne sterowanie parametrami obiektywu (przysłoną i ostrością) za pomocą oprogramowania | TAK |  |
|  | Złącze magazynu pamięci nie-ulotnej, umożliwiającego przenoszenie danych z pamięci RAM kamery z prędkością co najmniej 4GB na minutę. | TAK |  |
| 2. | Oprogramowanie |  |  |
|  | W zestawie oprogramowanie pozwalające na przeprowadzenie procesu rejestracji oraz manualną analizę ruchu w zarejestrowanych sekwencjach – możliwości pomiaru przemieszczeń, prędkości oraz przyspieszeń liniowych i kątowych | TAK |  |
|  | Dołączone oprogramowanie umożliwiające automatyczne śledzenie obiektów w przestrzeni 2D oraz analizę zmian ich kształtu o następujących parametrach minimalnych: |  |  |
|  | Ilość algorytmów śledzących możliwych do skorzystania | co najmniej 7 |  |
|  | Śledzenie nieograniczonej liczby punktów w jednej sesji | TAK |  |
|  | Możliwość interpolacji ścieżki punktów ukrytych | TAK |  |
|  | Możliwość definiowania punktów wirtualnych | TAK |  |
|  | Możliwość automatycznego znajdowania punktów według zdefiniowanego wzorca referencyjnego | TAK |  |
|  | Import zdjęć i filmów w formatach takich jak AVI,TIFF,MPEG,JPEG | TAK |  |
|  | Eksport danych z wynikami pomiaru do formatów takich jak ISO, ASCII, Diadem | TAK |  |
|  | Możliwość manualnego definiowania współczynnika skali dla danej płaszczyzny pomiarowej | TAK |  |
|  | Możliwość zdefiniowania współczynnika skali jako statycznego dla całej sekwencji, lub dynamicznego zależnego od wielkości zmiennej w czasie | TAK |  |
|  | Możliwość definiowania układu współrzędnych | TAK |  |
|  | Możliwość dowolnego osadzania układu współrzędnych na płaszczyźnie – położenie środka i obrót osi | TAK |  |
|  | Możliwość prezentacji wyników w tabeli punktów przedstawiającej daną wielkość w funkcji czasu | TAK |  |
|  | Możliwość tworzenia wykresów obrazowych przedstawiających trajektorię ruchu obiektu na wybranej klatce zarejestrowanej sekwencji | TAK |  |
|  | Możliwość określania odległości między punktami | TAK |  |
|  | Możliwość określania kątów między punktami | TAK |  |
|  | Możliwość obliczania prędkości i przyspieszeń liniowych oraz kątowych | TAK |  |
|  | Możliwość przeprowadzenia kalibracji obiektywu i korekcji dystorsji | TAK |  |
|  | Możliwość skorzystania z podglądu śledzonego punktu umożliwiającego kontrolę dokładności śledzenia | TAK |  |
|  | Możliwość tworzenia szablonów testów z definicją ilości punktów do śledzenia i oczekiwanych wykresów | TAK |  |
|  | Możliwość dowolnego definiowania punktu 0 na osi czasu | TAK |  |
|  | Możliwość analizy kształtu obiektu – oprogramowanie musi dawać informację na temat wyznaczonego obszaru, środka ciężkości i pozycji punktów skrajnych | TAK |  |
|  | Możliwość prezentacji danych na wykresach X / Y i X / T | TAK |  |
|  | Eksport wykresów do dokumentów w formacie MS Word | TAK |  |
|  | Oprogramowanie musi zostać objęte co najmniej roczną obsługą serwisową ze strony producenta, zapewniającą możliwość upgrade’ów do wyższych wersji oprogramowania, jeśli takowe się pojawią. | TAK |  |
| 3. | Akcesoria |  |  |
|  | Obiektyw zmienno-ogniskowy | zakres ogniskowych co najmniej 24-85 mm, wartość liczby przysłony nie więcej niż f/2.8 (jeżeli przysłona zmienia się wraz z ogniskową maksymalna dopuszczalna wartość to f/4) |  |
|  | Obiektyw zmienno-ogniskowy | Zakres ogniskowych co najmniej 80-200mm, wartość liczby przysłony nie więcej niż f/2.8 |  |
|  | Obiektyw stało-ogniskowy 1 | Ogniskowa 25mm, wartość liczby przysłony nie więcej niż f/2.8 |  |
|  | Obiektyw stało-ogniskowy 2 | Ogniskowa 50mm, wartość liczby przysłony nie więcej niż f/1.4 |  |
|  | Obiektyw stało-ogniskowy 3 | Ogniskowa 100mm, wartość liczby przysłony nie więcej niż f/2 |  |
|  | Walizka transportowa na obiektywy | TAK |  |
|  | Statyw ze stabilnym systemem blokady ustawień i precyzyjnym pozycjonowaniem w przestrzeni 3D (głowica z przekładniami zębatymi) | TAK |  |
|  | Reflektor halogenowy, wyposażony w soczewkę Fresnela, umożliwiającą skupienie wiązki światła | TAK, moc ≥ 650W |  |
|  | Panel LED | TAK, min. 570 diod LED, temp. światła 5200K |  |
|  | Elastyczne ramiona pozycjonujące do reflektorów | TAK |  |
|  | Statywy do reflektorów | TAK |  |
|  | Odporna walizka transportowa | TAK |  |
|  | Jednostka sterująca z zainstalowanym systemem operacyjnym z możliwością zainstalowania i obsługi oprogramowania | Matryca ≥ 17”, liczba rdzeni procesora ≥4, częstotliwość taktowania procesora ≥ 2,2GHz |  |
|  | Karta DAQ USB obsługiwana z poziomu oprogramowania sterującego kamerą | Ilość analogowych kanałów wejściowych ≥ 16 (16bit, 400 KS/s) Ilość analogowych kanałów wyjściowych ≥ 2 (16bit, 250KS/s) |  |

Dodatkowe wymagania Zamawiającego:

| 1/ | Szkolenie w języku polskim z obsługi dostarczonego sprzętu dla co najmniej 2 osób w miejscu dostawy przez co najmniej 4 dni robocze | TAK |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 2/ | Najpóźniej w dniu podpisania protokołu zdawczo-odbiorczego sprzętu musi zostać dostarczona dokumentacja techniczna oraz instrukcja obsługi w języku polskim i angielskim. | TAK |  |

* W rubryce nr 4 „Oferowane” należy wpisać tak lub nie, a w pozycjach, w których Zamawiający wymaga wpisania określonych parametrów – odpowiednio wpisać oferowane parametry.

.....................................................................

Podpis i pieczęć osoby/osób uprawnionej

do reprezentowania Wykonawcy

Załącznik nr 16

do Specyfikacji Istotnych

Warunków Zamówienia

Część 16

Specyfikacja techniczna zamawianego sprzętu

Nazwa sprzętu:  Mikroskop

Zamawiana ilość (szt.): 1

Grupa i kod z CPV w ramach grupy:  38510000-3 Mikroskopy

| 1. Zamawiający: Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie, Centrum Innowacyjno-Wdrożeniowe Nowych Technik i Technologii w Inżynierii Rolniczej 2. Osoba do kontaktu: Michał Zaremba telefon stacjonarny: tel. 81 461 00 61 w. 240 mail: michal.zaremba@up.lublin.pl 3. Miejsce dostawy: ul. Głęboka 28, 20-612 Lublin Nazwa Jednostki: CLB pokój/pomieszczenie nr: 3.27 |
| --- |
| Lp. | Oczekiwane parametry techniczne | Wymagane parametry techniczne | Oferowane parametry techniczne |
| 1. | 2. | 3. | 4. |
|  | Optyka mikroskopu szklana korygowana do nieskończoności | Tak |  |
|  | Trójstopniowy układ ogniskowania | zgrubny; precyzyjny z dokładnością co najmniej 1 mikrometr oraz pośredni z dokładnością co najmniej 4 mikrometry z funkcją auto |  |
|  | Lampa halogenowa lub odpowiednik | moc min. 100 W |  |
|  | Slot nad gniazdem obiektywowym | umożliwiający wprowadzanie kompensatorów optycznych |  |
|  | Zintegrowany, pięciogniazdowy uchwyt obiektywów | Tak |  |
|  | Obiektywy | plan achromatyczne, odprężone |  |
|  | Zestaw 5 obiektywów o parametrach: powiększenie / apertura / odległość robocza [mm] | 5x / 0,15 / 12,2 10x / 0,30 / 11 20x / 0,50 / 1,27 50x / 0,80 / 1,1 100x / 0,90 / 1 |  |
|  | Okulary | powiększenie 10x; liczba polowa FN=25 |  |
|  |  | możliwość regulacji dioptryjnej |  |
|  |  | mechanizm zaciskowy zabezpieczający przed wyjęciem z tubusa mikroskopowego |  |
|  | Tubus triokularowy | Stały kąt pochylenia rurek okularowych 30( ÷ 37( |  |
|  |  | regulacja rozstawu okularów w zakresie co najmniej 55-75 mm |  |
|  |  | stały podział światła między portem kamery i okularami 50/50 |  |
|  | Stolik do obserwacji w świetle odbitym | Tak |  |
|  | Oprogramowanie do prowadzenia pomiarów, adnotacji i analizy obrazu działające w środowisku graficznym np. Windows 7/8 lub równoważne tj. system pracujący w trybie okienkowym z możliwością używania myszy oraz skrótów klawiaturowych we wszystkich aplikacjach, system ze wsparciem dla większości powszechnie używanych drukarek i urządzeń sieciowych, standardów USB, Plug&Play. | Tak |  |
|  | Licencja oprogramowania na co najmniej 3 stanowiska | Tak |  |
|  | Kamera kolorowa współpracująca z mikroskopem wraz z oprogramowaniem sterującym pracującym pod graficznym systemem operacyjnym np. Windows 7/8 lub równoważne tj. system pracujący w trybie okienkowym z możliwością używania myszy oraz skrótów klawiaturowych we wszystkich aplikacjach, system ze wsparciem dla większości powszechnie używanych drukarek i urządzeń sieciowych, standardów USB, Plug&Play. | min. format obrazu 2048x1536 pixeli, |  |
|  |  | Rozdzielczość min. 3.1 Mpixela, sensor CMOS min ½ cala. |  |
|  |  | minimalna liczba klatek na sekundę 22 fps w rozdzielczości 1024x768 |  |
|  | Kamera musi przesyłać sygnał o dokładnym czasie wykonywania zdjęć | Tak |  |
|  | Adapter mocowania kamery w mikroskopie | Tak |  |
|  | Jednostka sterująca posiadająca monitor LCD 21 cali - z kartami współpracującymi z mikroskopem i kamerą, o parametrach umożliwiających płynną pracę oprogramowania i wykonywania pomiarów, wyposażony w licencjonowane oprogramowanie systemowe w języku polskim (w wersji pełnej), pracujące w środowisku graficznym np. Windows 7/8 lub równoważne tj. system pracujący w trybie okienkowym z możliwością używania myszy oraz skrótów klawiaturowych we wszystkich aplikacjach, system ze wsparciem dla większości powszechnie używanych drukarek i urządzeń sieciowych, standardów USB, Plug&Play. | Tak |  |

Dodatkowe wymagania Zamawiającego:

| 1/ | Szkolenie w języku polskim z obsługi dostarczonego sprzętu dla co najmniej 7 osób w miejscu dostawy | Tak |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 2/ | Dostęp do bezpłatnych uaktualnionych wersji oprogramowania sprzętu. | Tak |  |
| 3/ | Dostawa przedmiotu zamówienia wraz z pokrowcem na mikroskop | Tak |  |

* W rubryce nr 4 „Oferowane” należy wpisać tak lub nie, a w pozycjach, w których Zamawiający wymaga wpisania określonych parametrów – odpowiednio wpisać oferowane parametry.

.....................................................................

Podpis i pieczęć osoby/osób uprawnionej

do reprezentowania Wykonawcy

Załącznik nr 17

do Specyfikacji Istotnych

Warunków Zamówienia

…………………………………….

(pieczęć Wykonawcy)

OŚWIADCZENIE SKŁADANE ZGODNIE Z ART. 24 UST. 1

USTAWY PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

Biorąc udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia na dostawę wraz z montażem aparatury naukowo-badawczej oraz wyposażenia dydaktycznego budynku Centrum Innowacyjno-Wdrożeniowego Nowych Technik i Technologii w Inżynierii Rolniczej przy ul. Głębokiej 28 w Lublinie z podziałem na 16 części, oświadczamy, że nie podlegamy wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy Pzp, ponieważ nie zachodzą nw. okoliczności skutkujące wykluczeniem nas z postępowania.

Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się:

1) wykonawców, którzy wyrządzili szkodę, nie wykonując zamówienia lub wykonując je nienależycie, lub zostali zobowiązani do zapłaty kary umownej, jeżeli szkoda ta lub obowiązek zapłaty kary umownej wynosiły nie mniej niż 5% wartości realizowanego zamówienia i zostały stwierdzone orzeczeniem sądu, które uprawomocniło się w okresie 3 lat przed wszczęciem postępowania;

1a) wykonawców, z którymi dany zamawiający rozwiązał albo wypowiedział umowę w sprawie zamówienia publicznego albo odstąpił od umowy w sprawie zamówienia publicznego, z powodu okoliczności, za które wykonawca ponosi odpowiedzialność, jeżeli rozwiązanie albo wypowiedzenie umowy albo odstąpienie od niej nastąpiło w okresie 3 lat przed wszczęciem postępowania, a wartość niezrealizowanego zamówienia wyniosła, co najmniej 5% wartości umowy;

2) wykonawców, w stosunku, do których otwarto likwidację lub których upadłość ogłoszono, z wyjątkiem wykonawców, którzy po ogłoszeniu upadłości zawarli układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku upadłego;

3) wykonawców, którzy zalegają z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, z wyjątkiem przypadków, gdy uzyskali oni przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie, rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;

4) osoby fizyczne, które prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;

5) spółki jawne, których wspólnika prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia ,przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;

6) spółki partnerskie, których partnera lub członka zarządu prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;

7) spółki komandytowe oraz spółki komandytowo-akcyjne, których komplementariusza prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;

8) osoby prawne, których urzędującego członka organu zarządzającego prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;

9) podmioty zbiorowe, wobec których sąd orzekł zakaz ubiegania się o zamówienia na podstawie przepisów o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary;

10) wykonawców będących osobami fizycznymi, które prawomocnie skazano za przestępstwo, o którym mowa w art. 9 lub art. 10 ustawy z dnia 15 czerwca 2012r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. poz. 769) – przez okres 1 roku od dnia uprawomocnienia się wyroku;

11) wykonawców będących spółką jawną, spółką partnerską, spółką komandytową, spółką komandytowo-akcyjną lub osobą prawną, których odpowiednio wspólnika, partnera, członka zarządu, komplementariusza lub urzędującego członka organu zarządzającego prawomocnie skazano za przestępstwo, o którym mowa w art. 9 lub art. 10 ustawy z dnia 15 czerwca 2012r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej – przez okres 1 roku od dnia uprawomocnienia się wyroku.

................................ dnia................. 2013 roku

(miejscowość)

...............................................................

Podpis i pieczęć osoby/osób uprawnionej

do reprezentowania Wykonawcy

Załącznik nr 18

do Specyfikacji Istotnych

Warunków Zamówienia

………………………………….…

(pieczęć Wykonawcy)

OŚWIADCZENIE SKŁADANE ZGODNIE Z ART. 22 UST. 1 USTAWY PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

Biorąc udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia na dostawę wraz z montażem aparatury naukowo-badawczej oraz wyposażenia dydaktycznego budynku Centrum Innowacyjno-Wdrożeniowego Nowych Technik i Technologii w Inżynierii Rolniczej przy ul. Głębokiej 28 w Lublinie z podziałem na 16 części, oświadczamy, że możemy ubiegać się o udzielenie zamówienia, ponieważ spełniamy warunki zgodnie z art. 22 ust.1 ustawy Prawo zamówień publicznych dotyczące:

1/ posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania,

2/ posiadania wiedzy i doświadczenia,

3/ dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,

4/ sytuacji ekonomicznej i finansowej.

............................... dnia............ 2013 r.

( miejscowość)

.....................................................................

Podpis i pieczęć osoby/osób uprawnionej

do reprezentowania Wykonawcy

Załącznik nr 19

do Specyfikacji Istotnych

Warunków Zamówienia

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY

O PRZYNALEŻNOŚCI LUB BRAKU PRZYNALEŻNOŚCI DO GRUPY KAPITAŁOWEJ

W TRYBIE ART. 26 UST. 2D USTAWY PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH*

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę wraz z montażem aparatury naukowo-badawczej oraz wyposażenia dydaktycznego budynku Centrum Innowacyjno-Wdrożeniowego Nowych Technik i Technologii w Inżynierii Rolniczej przy ul. Głębokiej 28 w Lublinie z podziałem na 16 części.

Nazwa Wykonawcy: 	………….…………………………………………………………………………..

Adres Wykonawcy: ……………………………………………………………..………………………...…

Numer telefonu: …………………………………………………………………………..….…………...…

Numer fax:…………………………………………………………….………………………….………….

E-mail: ……………………………………………………………………………………………………….

przedkładam informację, w trybie art. 26 ust. 2d ustawy Prawo zamówień publicznych Dz. U. z 2010 r. nr 113, poz. 759 z późn. zm.), o tym, że:

( nie należę do grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5 ustawy Prawo zamówień publicznych; **

( należę do grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5 ustawy Prawo zamówień publicznych **.

W przypadku przynależności Wykonawcy do grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5 ustawy Prawo zamówień publicznych, Wykonawca składa wraz z ofertą listę podmiotów należących do grupy kapitałowej.**

……………………………………………

(miejscowość i data)

...................................................................

Podpis i pieczęć osoby/osób uprawnionej

do reprezentowania Wykonawcy

* Podpisuje każdy Wykonawca składający ofertę.

* W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie powyższy dokument składa każdy z Wykonawców oddzielnie.

** Odpowiednie zaznaczyć „X”

Załącznik nr 20

do specyfikacji istotnych

warunków zamówienia

Oferta Wykonawcy

Nazwa Wykonawcy:

………...............................................................................................................................................

…………………………………………………………………………………………………...…

Siedziba Wykonawcy:  ...........................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................

Adres do korespondencji: ...........................................................................................................................................................

Nr telefonu……………………………………………………………………………….………..

Nr faksu ..........................................................................................................................................

e-mail: ……………………………………………………………………………………..………

Nr NIP ..............................................................................................................................................

Nr REGON ......................................................................................................................................

Nr ewidencji działalności gospodarczej (dotyczy osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą) ………………………………………………….………………………………… .

skierowana do:

Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie

20-950 Lublin ul. Akademicka 13

Nawiązując do ogłoszenia w sprawie przetargu nieograniczonego, w którym otwarcie ofert nastąpi dnia ........................................ 2013 r., w siedzibie Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie ul. Akademicka 13, w Sali Kolegialnej oraz na podstawie pobranej SIWZ:

CZĘŚĆ 1*

1. Oferujemy    wykonanie    dostawy   badawczych   symulatorów   technicznych   układów

elektrotechnicznych, elektronicznych i maszyn elektrycznych, zgodnie z załącznikiem nr 1

do SIWZ:

Cena netto przedmiotu dostawy wynosi: ................................................................ zł,

(słownie: ........................................................................................................................).

stawka podatku VAT ......................... %,

Cena ofertowa brutto przedmiotu dostawy wynosi: ..................................................................................................................................... zł,

(słownie: ......................................................................................................................zł).

Udzielamy na przedmiot zamówienia ………….…. miesięcy gwarancji, z tym że Zamawiający wymaga udzielenia gwarancji na przedmiot zamówienia na minimum 24 miesiące.

Gwarancja liczona będzie od daty podpisania protokółu zdawczo-odbiorczego przez przedstawiciela Zamawiającego i Wykonawcy.

CZĘŚĆ 2*

2. Oferujemy wykonanie dostawy badawczych i naukowych symulatorów technicznych do badania systemów z wodorowymi ogniwami paliwowymi oraz modułami fotowoltaicznymi, zgodnie z załącznikiem nr 2 do SIWZ:

Cena netto przedmiotu dostawy wynosi: ................................................................ zł,

(słownie: .......................................................................................................................).

stawka podatku VAT ......................... %,

Cena ofertowa brutto przedmiotu dostawy wynosi: ...................................................................................................................................... zł,

(słownie: .......................................................................................................................zł).

Udzielamy na przedmiot zamówienia ………………..……... miesięcy gwarancji, z tym że Zamawiający wymaga udzielenia gwarancji na przedmiot zamówienia na minimum 24 miesiące. Gwarancja liczona będzie od daty podpisania protokółu zdawczo-odbiorczego przez przedstawiciela Zamawiającego i Wykonawcy.

CZĘŚĆ 3*

3. Oferujemy wykonanie dostawy dyfraktometru laserowego, zgodnie z załącznikiem nr 3 do SIWZ:

Cena netto przedmiotu dostawy wynosi: ................................................................ zł,

(słownie: .......................................................................................................................).

stawka podatku VAT ......................... %,

Cena ofertowa brutto przedmiotu dostawy wynosi: ..................................................................................................................................... zł,

(słownie: ......................................................................................................................zł).

Udzielamy na przedmiot zamówienia ……………….……... miesięcy gwarancji, z tym że Zamawiający wymaga udzielenia gwarancji na przedmiot zamówienia na minimum 24 miesięcy. Gwarancja liczona będzie od daty podpisania protokółu zdawczo-odbiorczego przez przedstawiciela Zamawiającego i Wykonawcy,

CZĘŚĆ 4*

4. Oferujemy wykonanie dostawy mikroskopu z systemem rejestracji obrazu, zgodnie z załącznikiem nr 4 do SIWZ:

Cena netto przedmiotu dostawy wynosi: ................................................................ zł,

(słownie: .......................................................................................................................).

stawka podatku VAT ......................... %,

Cena ofertowa brutto przedmiotu dostawy wynosi: ..................................................................................................................................... zł,

(słownie: .....................................................................................................................zł).

Udzielamy na przedmiot zamówienia …………………….……. miesięcy gwarancji, z tym że Zamawiający wymaga udzielenia gwarancji na przedmiot zamówienia na minimum 24 miesięcy. Gwarancja liczona będzie od daty podpisania protokółu zdawczo-odbiorczego przez przedstawiciela Zamawiającego i Wykonawcy.

CZĘŚĆ 5*

5. Oferujemy wykonanie dostawy maszyny wytrzymałościowej, zgodnie z załącznikiem nr 5 do SIWZ:

Cena netto przedmiotu dostawy wynosi: ................................................................ zł,

(słownie: .......................................................................................................................).

stawka podatku VAT ......................... %,

Cena ofertowa brutto przedmiotu dostawy wynosi: .................................................................................................................................... zł,

(słownie: ....................................................................................................................zł).

Udzielamy na przedmiot zamówienia ………………….. miesięcy gwarancji, z tym że Zamawiający wymaga udzielenia gwarancji na przedmiot zamówienia na minimum 24 miesięcy. Gwarancja liczona będzie od daty podpisania protokółu zdawczo-odbiorczego przez przedstawiciela Zamawiającego i Wykonawcy.

CZĘŚĆ 6*

6. Oferujemy wykonanie dostawy mikroskopu cyfrowego, zgodnie z załącznikiem nr 6 do SIWZ:

Cena netto przedmiotu dostawy wynosi: ................................................................ zł,

(słownie: .......................................................................................................................).

stawka podatku VAT ......................... %,

Cena ofertowa brutto przedmiotu dostawy wynosi: .................................................................................................................................... zł,

(słownie: ....................................................................................................................zł).

Udzielamy na przedmiot zamówienia …………………. miesięcy gwarancji, z tym że Zamawiający wymaga udzielenia gwarancji na przedmiot zamówienia na minimum 24 miesięcy. Gwarancja liczona będzie od daty podpisania protokółu zdawczo-odbiorczego przez przedstawiciela Zamawiającego i Wykonawcy,

CZĘŚĆ 7*

7. Oferujemy wykonanie dostawy aparatury naukowo-dydaktycznej do badań żywności, pasz i materiałów biologicznych – dostawa chromatografu  gazowego i cieczowego, zgodnie z załącznikiem nr 7 do SIWZ:

Cena netto przedmiotu dostawy wynosi: ................................................................ zł,

(słownie: .......................................................................................................................).

stawka podatku VAT ......................... %,

Cena ofertowa brutto przedmiotu dostawy wynosi: .................................................................................................................................... zł,

(słownie: ....................................................................................................................zł).

Udzielamy na przedmiot zamówienia ………………..……. miesięcy gwarancji, z tym że Zamawiający wymaga udzielenia gwarancji na przedmiot zamówienia na minimum 24 miesięcy. Gwarancja liczona będzie od daty podpisania protokółu zdawczo-odbiorczego przez przedstawiciela Zamawiającego i Wykonawcy,

CZĘŚĆ 8*

8. Oferujemy wykonanie dostawy aparatury naukowo-dydaktycznej do badań żywości, pasz i materiałów biologicznych – dostawa  maszyny wytrzymałościowej, zgodnie z załącznikiem nr 8 do SIWZ:

Cena netto przedmiotu dostawy wynosi: ................................................................ zł,

(słownie: .......................................................................................................................).

stawka podatku VAT ......................... %,

Cena ofertowa brutto przedmiotu dostawy wynosi: .................................................................................................................................... zł,

(słownie: ....................................................................................................................zł).

Udzielamy na przedmiot zamówienia …………………. miesięcy gwarancji, z tym że Zamawiający wymaga udzielenia gwarancji na przedmiot zamówienia na minimum 24 miesiące. Gwarancja liczona będzie od daty podpisania protokółu zdawczo-odbiorczego przez przedstawiciela Zamawiającego i Wykonawcy,

CZĘŚĆ 9*

9. Oferujemy wykonanie dostawy aparatury naukowo-dydaktycznej do badań żywości, pasz i materiałów biologicznych – dostawa pieca muflowego, zgodnie z załącznikiem nr 9 do SIWZ:

Cena netto przedmiotu dostawy wynosi: ................................................................ zł,

(słownie: .......................................................................................................................).

stawka podatku VAT ......................... %,

Cena ofertowa brutto przedmiotu dostawy wynosi: .................................................................................................................................... zł,

(słownie: ....................................................................................................................zł).

Udzielamy na przedmiot zamówienia …………………. miesięcy gwarancji, z tym że Zamawiający wymaga udzielenia gwarancji na przedmiot zamówienia na minimum 24 miesiące. Gwarancja liczona będzie od daty podpisania protokółu zdawczo-odbiorczego przez przedstawiciela Zamawiającego i Wykonawcy,

CZĘŚĆ 10*

10. Oferujemy wykonanie dostawy aparatury naukowo-dydaktycznej do badań żywości, pasz i materiałów biologicznych – dostawa polarymetru, zgodnie z załącznikiem nr 10 do SIWZ:

Cena netto przedmiotu dostawy wynosi: ................................................................ zł,

(słownie: .......................................................................................................................).

stawka podatku VAT ......................... %,

Cena ofertowa brutto przedmiotu dostawy wynosi: .................................................................................................................................... zł,

(słownie: ....................................................................................................................zł).

Udzielamy na przedmiot zamówienia …………………. miesięcy gwarancji, z tym że Zamawiający wymaga udzielenia gwarancji na przedmiot zamówienia na minimum 24 miesiące. Gwarancja liczona będzie od daty podpisania protokółu zdawczo-odbiorczego przez przedstawiciela Zamawiającego i Wykonawcy,

CZĘŚĆ 11*

11. Oferujemy wykonanie dostawy tomografu dźwiękowego z zestawem urządzeń do analizy morfologicznej i anatomicznej drzew – dostawa tomografu dźwiękowego, zgodnie z załącznikiem nr 11 do SIWZ:

Cena netto przedmiotu dostawy wynosi: ................................................................ zł,

(słownie: .......................................................................................................................).

stawka podatku VAT ......................... %,

Cena ofertowa brutto przedmiotu dostawy wynosi: .................................................................................................................................... zł,

(słownie: ....................................................................................................................zł).

Udzielamy na przedmiot zamówienia …………………. miesięcy gwarancji, z tym że Zamawiający wymaga udzielenia gwarancji na przedmiot zamówienia na minimum 24 miesiące. Gwarancja liczona będzie od daty podpisania protokółu zdawczo-odbiorczego przez przedstawiciela Zamawiającego i Wykonawcy,

CZĘŚĆ 12*

12. Oferujemy wykonanie dostawy tomografu dźwiękowego z zestawem urządzeń do analizy morfologicznej i anatomicznej drzew – dostawa zestawu urządzeń do analizy morfologicznej i anatomicznej drzew, zgodnie z załącznikiem nr 12 do SIWZ:

Cena netto przedmiotu dostawy wynosi: ................................................................ zł,

(słownie: .......................................................................................................................).

stawka podatku VAT ......................... %,

Cena ofertowa brutto przedmiotu dostawy wynosi: .................................................................................................................................... zł,

(słownie: ....................................................................................................................zł).

Udzielamy na przedmiot zamówienia …………………. miesięcy gwarancji, z tym że Zamawiający wymaga udzielenia gwarancji na przedmiot zamówienia na minimum 24 miesiące. Gwarancja liczona będzie od daty podpisania protokółu zdawczo-odbiorczego przez przedstawiciela Zamawiającego i Wykonawcy,

CZĘŚĆ 13*

13. Oferujemy wykonanie dostawy wielofunkcyjnego mikroskopu sił atomowych AFM, zgodnie z załącznikiem nr 13 do SIWZ:

Cena netto przedmiotu dostawy wynosi: ................................................................ zł,

(słownie: .......................................................................................................................).

stawka podatku VAT ......................... %,

Cena ofertowa brutto przedmiotu dostawy wynosi: .................................................................................................................................... zł,

(słownie: ....................................................................................................................zł).

Udzielamy na przedmiot zamówienia …………………. miesięcy gwarancji, z tym że Zamawiający wymaga udzielenia gwarancji na przedmiot zamówienia na minimum 24 miesiące. Gwarancja liczona będzie od daty podpisania protokółu zdawczo-odbiorczego przez przedstawiciela Zamawiającego i Wykonawcy,

CZĘŚĆ 14*

14. Oferujemy wykonanie dostawy systemu do pomiarów sił i przyspieszeń z wyposażeniem, zgodnie z załącznikiem nr 14 do SIWZ:

Cena netto przedmiotu dostawy wynosi: ................................................................ zł,

(słownie: .......................................................................................................................).

stawka podatku VAT ......................... %,

Cena ofertowa brutto przedmiotu dostawy wynosi: .................................................................................................................................... zł,

(słownie: ....................................................................................................................zł).

Udzielamy na przedmiot zamówienia …………………. miesięcy gwarancji, z tym że Zamawiający wymaga udzielenia gwarancji na przedmiot zamówienia na minimum 24 miesiące. Gwarancja liczona będzie od daty podpisania protokółu zdawczo-odbiorczego przez przedstawiciela Zamawiającego i Wykonawcy,

CZĘŚĆ 15*

15. Oferujemy wykonanie dostawy kamery do zdjęć szybkich z osprzętem, zgodnie z załącznikiem nr 15 do SIWZ:

Cena netto przedmiotu dostawy wynosi: ................................................................ zł,

(słownie: .......................................................................................................................).

stawka podatku VAT ......................... %,

Cena ofertowa brutto przedmiotu dostawy wynosi: .................................................................................................................................... zł,

(słownie: ....................................................................................................................zł).

Udzielamy na przedmiot zamówienia …………………. miesięcy gwarancji, z tym że Zamawiający wymaga udzielenia gwarancji na przedmiot zamówienia na minimum 24 miesiące. Gwarancja liczona będzie od daty podpisania protokółu zdawczo-odbiorczego przez przedstawiciela Zamawiającego i Wykonawcy,

CZĘŚĆ 16*

16. Oferujemy wykonanie dostawy mikroskopu, zgodnie z załącznikiem nr 16 do SIWZ:

Cena netto przedmiotu dostawy wynosi: ................................................................ zł,

(słownie: .......................................................................................................................).

stawka podatku VAT ......................... %,

Cena ofertowa brutto przedmiotu dostawy wynosi: .................................................................................................................................... zł,

(słownie: ....................................................................................................................zł).

Udzielamy na przedmiot zamówienia …………………. miesięcy gwarancji, z tym że Zamawiający wymaga udzielenia gwarancji na przedmiot zamówienia na minimum 24 miesiące. Gwarancja liczona będzie od daty podpisania protokółu zdawczo-odbiorczego przez przedstawiciela Zamawiającego i Wykonawcy.

Dotyczy wszystkich części:

17. Zobowiązujemy się do zabezpieczenia serwisu gwarancyjnego w zakresie części w której bierzemy udział. Miejsce świadczenia usług serwisowych znajdować się będzie (należy podać dokładną nazwę firmy i jej adres firmy serwisowej):

Część ……, adres ………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………..,

Część ……, adres ………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………..,

Część ……, adres ………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………..,

18. Zobowiązujemy się do dostarczenia, wniesienia, zamontowania, uruchomienia przedmiotu zamówienia na swój koszt u bezpośredniego użytkownika przedmiotu zamówienia w terminie określonym w Rozdziale 4 SIWZ.

19. Zobowiązujemy się do przeprowadzenia bezpłatnego szkolenia pracowników Zamawiającego w zakresie obsługi, prawidłowego użytkowania przedmiotu zamówienia.

20. Oświadczamy, że spełniamy warunki udziału w postępowaniu i dostarczyliśmy w ofercie dokumenty na potwierdzenie spełnienia warunków żądanych przez Zamawiającego.

21. Zobowiązujemy się do dostarczenia instrukcji obsługi przedmiotu zamówienia w języku polskim oraz kart gwarancyjnych wraz z przedmiotem zamówienia oraz zobowiązujemy się parafować karty gwarancyjne najpóźniej w dniu podpisywania protokółu zdawczo-odbiorczego.

22. Zobowiązujemy się do dostarczenia przedmiotu zamówienia własnym transportem i na własny koszt, dotyczy to także transportu przedmiotu zamówienia w okresie trwania gwarancji, gdyby zakres napraw wymagał jego przewiezienia do miejsca serwisowego.

23. Przedmiot zamówienia, jaki oferujemy Zamawiającemu jest fabrycznie nowy.

24. Zapewniamy, że dostarczony przez nas przedmiot zamówienia spełnia wymagania norm technicznych stosowanych w Polsce oraz norm europejskich i potwierdzamy, że oferowane przez nas urządzenie/a posiada/ją jakość wymaganą przez Zamawiającego.

25. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze SIWZ i nie wnosimy do niej zastrzeżeń.

26. Oświadczamy, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą przez czas wskazany w SIWZ, a w przypadku wyboru naszej oferty jako najkorzystniejszej do zawarcia umowy na warunkach określonych we wzorze umowy stanowiącej załącznik do SIWZ, w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.

27. Wadium w zakresie części ……………….. w kwocie ...................................... zł. zostało wniesione w formie .....................................................................................................................

28.Wyrażamy zgodę na 30 dniowy termin płatności od dnia otrzymaniu faktury VAT przez Zamawiającego.

29. Zamówienie  wykonam /-my,

- samodzielnie*,

- przy udziale podwykonawców, którym powierzę/-my wykonanie następujących części zamówienia*,

(zakres zamówienia……...................................................................................................................

……………………………………………………………………………………………………..)

30. Ofertę niniejszą składam/-my na………………... kolejno ponumerowanych stronach.

31. Załącznikami do niniejszej oferty są:

1/ ……........................................,

2/ ……........................................,

3/ ……........................................,

4/ ……........................................,

5/ ……........................................,

6/ ……........................................ .

............................................................

Podpis i pieczęć osoby/osób uprawnionej

do reprezentowania Wykonawcy

* niepotrzebne skreślić

Załącznik nr 21

do Specyfikacji Istotnych

Warunków Zamówienia

| (pieczęć nagłówkowa Wykonawcy) | DOŚWIADCZENIE ZAWODOWE |
| --- | --- |

Składając ofertę w przetargu nieograniczonym na: dostawę wraz z montażem aparatury naukowo-badawczej oraz wyposażenia dydaktycznego budynku Centrum Innowacyjno-Wdrożeniowego Nowych Technik i Technologii w Inżynierii Rolniczej przy ul. Głębokiej 28 w Lublinie z podziałem na 16 części, oświadczamy, że reprezentowana przez nas firma zrealizowała w ciągu ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert następujące dostawy:

Dotyczy części 1 i 15:

| Nazwa i adres podmiotu na rzecz, którego przedmiot zamówienia został wykonany | Wartość przedmiotu zamówienia wykonanego przez Wykonawcę | Przedmiot zamówienia | Data wykonania |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |

Załączamy dowody potwierdzające należyte wykonanie dostaw wymienionych w tabeli.

............................... dnia ............ 2013 r.

(miejscowość)

............................................................

Podpis i pieczęć osoby/osób uprawnionej

do reprezentowania Wykonawcy

Załącznik nr 22

do Specyfikacji Istotnych

Warunków Zamówienia

# Projekt umowy

# Umowa Dostawy Nr AZP/D/p-200/.../2013

W dniu …………. 2013 r. w Lublinie pomiędzy Uniwersytetem Przyrodniczym w Lublinie, ul. Akademicka 13, 20-950 Lublin, REGON 000001896, NIP 712-010-37-75, zwanym dalej „Zamawiającym”, reprezentowanym przez: …………………………………………………….,

a

........................................................., siedziba ……….     zarejestrowanym w  Krajowym Rejestrze Sądowym w ………  nr ........ lub w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej * zwanym  w  treści umowy „Wykonawcą", reprezentowanym przez: ............................................,

została zawarta umowa  następującej treści:

## W wyniku przeprowadzonego przez Zamawiającego zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych, zwaną w umowie „ustawą Pzp”, postępowania o udzielenie zamówienia publicznego znak sprawy AZP/PN/p-200/8/2013 w trybie przetargu nieograniczonego, na podstawie art. 39-46 ustawy Pzp, (t.j. z 2010 Dz. U.nr 113, poz. 759 ze zm. wprowadzonymi ustawą z dnia 12 października 2012 r. o zmianie ustawy – Prawo zamówień publicznych oraz ustawy o koncesji na roboty budowlane lub usługi (Dz. U. z dnia 19.11.2012 r. nr 0, poz. 1271), w wyniku którego oferta Wykonawcy została wybrana jako najkorzystniejsza, strony postanawiają co następuje:

## POSTANOWIENIA UMOWY

§ 1

Podstawowe pojęcia i informacje

1. Pojęcia i zwroty nie zdefiniowane w treści niniejszej umowy należy interpretować następująco:

1/ zamawiający –  Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie 20-950 Lublin ul. Akademicka 13, REGON 000001896, NIP 712-010-37-75,

2/ wykonawca - osoba fizyczna, osoba prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, która zawarła z Zamawiającym niniejszą umowę w sprawie zamówienia publicznego,

3/ przedmiot umowy – dostawa wraz z montażem aparatury naukowo-badawczej oraz wyposażenia dydaktycznego budynku Centrum Innowacyjno-Wdrożeniowego Nowych Technik i Technologii w Inżynierii Rolniczej przy ul. Głębokiej 28 w Lublinie, zwanych  także „aparaturą”, z podziałem na szesnaście (16) części, w zakresie części ………..,*

4/ specyfikacja istotnych warunków zamówienia lub SIWZ – oznacza dokument, o którym mowa w art. 36 ustawy Pzp, w przetargu nieograniczonym na dostawa wraz z montażem aparatury naukowo-badawczej oraz wyposażenia dydaktycznego budynku Centrum Innowacyjno-Wdrożeniowego Nowych Technik i Technologii w Inżynierii Rolniczej przy ul. Głębokiej 28 w Lublinie, z podziałem na szesnaście części,

5/ oferta Wykonawcy - jest to oferta złożona przez Wykonawcę w przetargu nieograniczonym poprzedzającym zawarcie niniejszej umowy,

6/ umowa – oznacza niniejszą umowę dostawy nr AZP/D/p-200/.../2013 z dn. ……………2013*, w zakresie części ….., zgodnie ze złożoną ofertą,

7/ podpisanie protokołu zdawczo - odbiorczego  oznacza  jego  podpisanie  przez  strony bez zastrzeżeń co do ilości i jakości prac i robót objętych przedmiotem umowy oraz bez konieczności wykonania prac uzupełniających, dodatkowych lub poprawkowych.

2. Przedmiot umowy jest współfinansowany z Programu Operacyjnego Rozwoju Polski Wschodniej 2007-2013, Oś Priorytetowa I: Nowoczesna Gospodarka, w ramach działania I.1 Infrastruktura Uczelni pn: „Budowa Centrum Innowacyjno-Wdrożeniowego Nowych Technik i Technologii w Inżynierii Rolniczej”.

3. Dokumentacja projektowa inwestycji została  wykonana na podstawie umowy z dnia 18.02.2009 r. nr AZP/U/p-206/1/2009  o prace projektowe  i  wykonywanie  nadzoru autorskiego zrealizowanej  przez  biuro  projektowe  COPLAN POLSKA Sp. z o.o. ul. Chałubińskiego 8, 00-613 Warszawa,

4. Inwestycja została wykonana na podstawie prawomocnego pozwolenia na budowę  zgodnie z Decyzją Nr 542/939 z dnia 06.08.2009 r.

5. Inwestycja została zrealizowana na podstawie umowy z dnia 22.06.2010 r  nr  AZP/Rb/p-5150/1/2010 o roboty budowlane przez Konsorcjum firm:

Lider: Condite sp. z o.o. ul. Zagnańska 61, 25-528 Kielce,

Partner: Przedsiębiorstwo Produkcyjno Usługowo Handlowe „Polonez Plus” sp. z o.o. ul. Ściegiennego 252, 25-116 Kielce.

Partner: JS Budownictwo sp. z o.o. ul. Weteranów 34 lok. 13, 20-044 Lublin.

6. Przedmiot umowy będzie realizowany na terenie obiektu, oddanego do użytkowania decyzją  wydaną  przez  Powiatowego  Inspektora  Nadzoru  Budowlanego  miasta  Lublin  nr 1-268/10 z dnia 13.12.2012 r.

§ 2

Pierwszeństwo dokumentów

Dokumenty składające się na niniejszą umowę należy traktować jako wzajemnie objaśniające

się. Jednak w celu ich interpretacji ustala się pierwszeństwo według następującej kolejności:

1) umowa wraz z załącznikami,

2) specyfikacja istotnych warunków zamówienia (SIWZ) wraz z załącznikami,

3) oferta Wykonawcy.

§ 3

Przedmiot umowy

1. Przedmiotem umowy jest dostawa wraz z montażem aparatury naukowo-badawczej oraz wyposażenia dydaktycznego budynku Centrum Innowacyjno-Wdrożeniowego Nowych Technik i Technologii w Inżynierii Rolniczej przy ul. Głębokiej 28 w Lublinie, z podziałem na 16 części, w zakresie części* ………………………………………………………..………………………. .

2. Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć, wnieść, ustawić, zamontować, podłączyć do istniejących w pomieszczeniach instalacji oraz przekazać protokolarnie Zamawiającemu przedmiot umowy, którego szczegółowy opis zawiera załącznik nr ……* do umowy.

3. Wykonawca przed przystąpieniem do realizacji umowy dokona w pomieszczeniach, w których będzie wykonywany przedmiot umowy niezbędnych pomiarów i uzgodni z przedstawicielami Zamawiającego ostateczną lokalizację przedmiotu umowy.

4. Udostępnianie pomieszczeń w celu przeprowadzenia pomiarów, o których mowa w ust.3 jak również przekazanie pomieszczeń w celu wykonania przedmiotu umowy w danej części, będzie się odbywało w terminach uzgodnionych z Zamawiającym.

5. Wszelkie prawa autorskie majątkowe i prawa własności przemysłowej, które powstaną w wyniku wykonania niniejszej umowy przysługują Zamawiającemu w pełnym zakresie i objęte są wynagrodzeniem określonym w § 7  ust.1  umowy.

6. Wykonawca zabezpiecza we własnym zakresie transport, wszystkie narzędzia i materiały niezbędne do wykonania przedmiotu niniejszej umowy i ponosi pełną odpowiedzialność i ryzyko związane z transportem, rozładunkiem, ustawieniem i montażem aparatury.

7. Wykonawca oświadcza, że dokonał oględzin miejsca do ustawienia i zamontowania przedmiotu zamówienia zgodnie z jego opisem zawartym w SIWZ oraz zgodnie ze złożoną w tym zakresie ofertą.

8. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu umowy, zgodnie z jego opisem stanowiącym załączniki nr ……..* do umowy z uwzględnieniem danych uzyskanych w trakcie wykonywania pomiarów pomieszczeń, w których będzie zlokalizowana aparatura, z zastrzeżeniem ust. 4 i 9.

9. Przedmiot umowy będzie realizowany na terenie obiektu, w którym będą trwały równolegle prace wykonywane przez innych dostawców wyposażenia Centrum, jak również będą mogły w tym czasie trwać zajęcia dydaktyczne oraz praca naukowa.

10. Wykonawca oświadcza, że zawarcie niniejszej umowy w żaden sposób nie narusza praw osób trzecich.

§ 4

Termin i miejsce wykonania przedmiotu umowy

1. Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy do ……… dnia. licząc od dnia podpisania umowy.

2. Za datę wykonania przedmiotu umowy uważa się datę, kiedy techniczno-prawne czynności odbioru przedmiotu umowy zostały zakończone, przedmiot umowy wydany Zamawiającemu, a strony potwierdziły powyższą czynność podpisaniem protokołu zdawczo-odbiorczego stanowiącego podstawę do wystawienia faktury VAT.

3. Przez miejsce wykonania przedmiotu umowy rozumie się budynek Centrum Innowacyjno-Wdrożeniowego Nowych Technik i Technologii w Inżynierii Rolniczej przy ul. Głębokiej 28,  20- 612 Lublin, zwanym dalej „Centrum”.

§ 5

Osoby odpowiedzialne za wykonanie postanowień umowy

po stronie Zamawiającego i Wykonawcy

1. Za wykonanie postanowień zawartych w niniejszej umowie oraz odbioru technicznego przedmiotu niniejszej umowy Zamawiający czyni odpowiedzialnym:

Pana/Panią …………… , tel. ……., adres poczty elektronicznej …………..,*

Osobie tej przysługuje prawo do dokonywania bieżących ustaleń z przedstawicielami Wykonawcy dotyczących realizacji niniejszej umowy. Ustalenia te nie mogą prowadzić do zmiany opisu przedmiotu zamówienia zawartego w SIWZ oraz treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy jaki i zmiany zapisów niniejszej umowy.

2. Za wykonanie postanowień zawartych w niniejszej umowie Wykonawca czyni odpowiedzialnym: Pana/Panią ……………, tel. ……., adres poczty elektronicznej ………...,*

Osobie tej przysługuje prawo do dokonywania bieżących ustaleń z przedstawicielami Zamawiającego dotyczących realizacji niniejszej umowy. Ustalenia te nie mogą prowadzić do zmiany opisu przedmiotu zamówienia zawartego w SIWZ oraz treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy jaki i zmiany zapisów niniejszej umowy.

§ 6

Sposób przekazania przedmiotu umowy

1. Wykonawca dostarczy  przedmiot umowy fabrycznie nowy, wolny od wad, pełnowartościowy i zgodny z poziomem technologii istniejącym w momencie podpisania umowy.

2. Wykonawca zapewni należytą, jakość dostarczonego przedmiotu umowy, zgodną z obowiązującymi w tym zakresie normami oraz wymaganiami Zamawiającego opisanymi w SIWZ jak również zgodnie ze złożoną ofertą.

3. Wykonawca pisemnie powiadomi Zamawiającego o możliwości przystąpienia do prac mających na celu wykonanie przedmiotu umowy.

4. Dokumentem odbiorowym będzie protokół zdawczo-odbiorczy.

5. Ustala się następujące rodzaje odbiorów:

1/ odbiór końcowy po całkowitym wykonaniu wszystkich prac objętych niniejszą umową,

2/ odbiór ostateczny przed upływem okresów rękojmi i gwarancji.

6. Odbiorów, o których mowa w ust. 5 dokona komisja odbiorowa wyznaczona przez Zamawiającego, w obecności przedstawicieli Wykonawcy.

7. Wykonawca powiadomi Zamawiającego pisemnie o przygotowaniu przedmiotu umowy do odbioru.

8. W ciągu 2 dni od zgłoszenia gotowości do odbioru końcowego Wykonawca przekaże Zamawiającemu wszystkie dokumenty (certyfikaty, aprobaty, świadectwa, atesty itp.)  niezbędne do wykonania czynności odbioru.

9. Zamawiający pisemnie wyznaczy termin i rozpocznie odbiór przedmiotu umowy w terminie do 5 dni od daty zawiadomienia go przez Wykonawcę o przygotowaniu przedmiotu umowy do odbioru,  który Zamawiający zakończy najpóźniej w terminach, o których mowa w § 4 ust.1.

10. Zamawiający w toku czynności odbioru zbada przedmiot umowy pod względem ilościowym, jakościowym i rodzajowym przed podpisaniem protokołu zdawczo-odbiorczego przez obie strony. Podpisanie protokołu zdawczo-odbiorczego nie oznacza potwierdzenia braku wad fizycznych i prawnych przedmiotu umowy.

11. Z czynności odbioru sporządza się protokół zdawczo-odbiorczy, który powinien zawierać ustalenia poczynione w toku odbioru, a w szczególności:

1/ ustalenia co do zgodności przedmiotu umowy z niniejszą umową,

2/ wykaz ujawnionych wad,

3/ decyzje Zamawiającego co do przyjęcia lub odmowy przyjęcia przedmiotu umowy,

4/ termin usunięcia wad,

5/ oświadczenia i wyjaśnienia Wykonawcy i osób uczestniczących w odbiorze,

6/ podpisy osób uczestniczących w odbiorze.

12. Jeżeli w toku czynności odbioru przedmiotu umowy zostaną stwierdzone wady nadające się do usunięcia, Zamawiający może:

1/ odmówić odbioru do czasu usunięcia wad,

2/ wezwać Wykonawcę do usunięcia wad, wyznaczając Wykonawcy odpowiedni termin na ich usunięcie na koszt Wykonawcy. Po bezskutecznym upływie terminu, Zamawiający ma prawo w zastępstwie Wykonawcy i na jego koszt usunąć wady,

3/ obniżyć  wynagrodzenie  Wykonawcy  za  przedmiot  umowy  odpowiednio  do  utraconych

wartości technicznych, użytkowych i estetycznych.

13. Jeżeli w toku czynności odbioru zostaną stwierdzone wady nie nadające się do usunięcia,

Zamawiający może:

1/ jeżeli wady nie uniemożliwiają użytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem – obniżyć wynagrodzenie Wykonawcy odpowiednio do utraconej wartości użytkowej, technicznej i estetycznej,

2/ jeżeli wady uniemożliwiają użytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem:

a/ wezwać Wykonawcę do wymiany przedmiotu umowy na nowy, wolny od wad, w

wyznaczonym terminie, na koszt Wykonawcy,

b/ odstąpić od umowy.

14. W przypadku, gdy Wykonawca nie usunie wad w terminie wyznaczonym przez zamawiającego, o którym mowa w ust. 12 pkt. 2 lub nie dokona wymiany przedmiotu umowy na nowy wolny od wad w terminie, o którym mowa w ust. 13 pkt. 2 lit. a, Zamawiający może wyznaczyć mu dodatkowy ostateczny termin na usunięcie wad i wymianę przedmiotu umowy na nowy.

15. Wykonawca zobowiązany jest do zawiadomienia Zamawiającego o usunięciu wad oraz do żądania wyznaczenia terminu odbioru zakwestionowanego uprzednio zakresu prac jako wadliwych. Usunięcie wad powinno być stwierdzone protokolarnie.

16. Zamawiający zwoła, przed zakończeniem okresu gwarancji jakości, komisję odbioru dla ustalenia warunków odbioru ostatecznego, o którym mowa w ust. 5 pkt 2, polegającego na ocenie wykonanych przez Wykonawcę prac związanych z usunięciem wad zaistniałych w okresie gwarancji i rękojmi, wskazanych przez komisję odbiorową w spisanych na tę okoliczność protokołach.

Wypełnienie zobowiązań umownych Wykonawcy nie będzie uznane za wykonane dopóki Zamawiający nie podpisze protokołu odbioru ostatecznego.  Protokół odbioru ostatecznego będzie potwierdzał datę, z którą Wykonawca wywiązał się ze wszystkich zobowiązań wynikających z umowy.

§ 7

Wynagrodzenie, warunki płatności

1.  Wynagrodzenie za przedmiot umowy zostało określone na kwotę:

cena netto  przedmiotu umowy wynosi: .....................................................................zł,*

(słownie: .......................................................................................................................).*

stawka podatku VAT ......................... %,*

cena brutto przedmiotu umowy wynosi: ................................................................... zł,*

(słownie: ....................................................................................................................zł).*

2.Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 jest wynagrodzeniem ryczałtowy i nie będzie podlegać jakimkolwiek zmianom, z zastrzeżeniem § 15 pkt. 1 umowy, oraz obejmuje wszelkie koszty wyspecyfikowane i niewyspecyfikowane w dokumentach umownych, niezbędnych do realizacji przedmiotu umowy w szczególności obejmuje:

1/ wykonanie przedmiotu umowy określonego w § 3 ust. 1 umowy,

2/ koszty transportu w miejsce wskazane przez Zamawiającego określone w § 4 ust. 3,

3/ koszty wymaganych w kraju Zamawiającego certyfikatów, aprobat, świadectw, atestów,  podatków, licencji, zezwoleń, cła oraz innych opłat niezbędnych do uzyskania w celu prawidłowej realizacji przedmiotu umowy,

4/ koszty serwisu w okresie gwarancji,

5/ ryzyko handlowe wynikające z realizacji przedmiotu umowy,

6/ warunki gwarancji i rękojmi,

7/ inne koszty Wykonawcy, których poniesienie jest niezbędne dla realizacji przedmiotu umowy, w tym opakowanie, ubezpieczenie towaru, opusty, rabaty, dojazd pracowników firmy w celu wniesienia, ustawienia, montażu  aparatury składającej się na przedmiot umowy.

3. Dokumentami niezbędnymi do uruchomienia płatności są protokół zdawczo-odbiorczy podpisany przez obie strony umowy oraz wystawiona faktura VAT.

4. Strony ustalają, że datą spełnienia świadczenia pieniężnego przez Zamawiającego jest dzień obciążenia rachunku Zamawiającego.

5. Strony zgodnie ustalają, iż za wykonanie przedmiotu umowy, Zamawiający zapłaci wynagrodzenie, określone w § 7 ust. 1 w terminie 30 dni od dnia otrzymania faktury VAT wystawionej przez Wykonawcę. Płatności będą realizowane przelewem na konto bankowe wskazane na fakturze VAT przez Wykonawcę.

6. Zamawiający oświadcza, że jest uprawniony do otrzymania faktury VAT, a Wykonawca oświadcza, że jest uprawniony do wystawiania faktury VAT.

7. Za płatność dokonaną po terminie określonym w ust. 5 niniejszego paragrafu Wykonawca ma prawo domagać się od Zamawiającego zapłaty odsetek ustawowych, których wartość zostanie ustalona wedle polskiej stopy procentowej.

8. Wynagrodzenie ani żadne inne prawa i obowiązki Wykonawcy określone w umowie nie mogą być bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego przedmiotem cesji ani przelewu.

9. Wszelkie zastrzeżenia zawarte w niniejszej umowie stanowią jej integralną część i nie mogą być interpretowane jako odstępstwa od wyrażenia zgody, o której mowa w ust. 8

10. Jeżeli z powodu wady prawnej przedmiotu umowy Zamawiający będzie zmuszony wydać przedmiot umowy osobie trzeciej, Wykonawca jest obowiązany do zwrotu otrzymanego wynagrodzenia bez względu na inne postanowienia umowy.

11. Rozliczenie między stronami umowy będzie realizowane wyłącznie w złotych polskich.

12. Wszelkie koszty niezbędne do prawidłowego wykonania umowy obciążają Wykonawcę.

§ 8

1. Strony zgodnie ustalają, że wynikające z umowy prawa lub obowiązki Wykonawcy nie mogą być przeniesione na osoby trzecie bez uprzedniej zgody Zamawiającego, wyrażonej na piśmie pod rygorem nieważności (art. 509 k.c., oraz art. 519 k.c.).

2. Strony zgodnie ustalają, że wynikające z umowy wierzytelności Wykonawcy nie mogą być przedstawiane do potrącenia ustawowego (art. 498 k.c.) z wierzytelnościami Zamawiającego.

§ 9

Obowiązki stron umowy

      - Do obowiązków Zamawiającego w zakresie wszystkich części należy w szczególności:

1/ udostępnienie Wykonawcy pomieszczeń, w których będzie wykonywany przedmiot umowy oraz wszelkich danych i informacji niezbędnych do prawidłowego wykonania dostawy,

2/ odbiór przedmiotu umowy,

3/ zapłata za dostarczony przedmiot umowy w terminie określonym w § 7 ust. 5,

4/ dostarczenie Wykonawcy naklejek zawierających szczegółowe dane projektu, o którym mowa w § 1 ust. 2 umowy, w terminie do 14 dni przed uzgodnionym przez strony terminem odbioru końcowego przedmiotu umowy.

      - Do obowiązków Wykonawcy w zakresie wszystkich części należy w szczególności:

1/ wykonanie przedmiotu umowy i przekazanie go Zamawiającemu, zgodnie z postanowieniami niniejszej umowy, obowiązującymi w tym zakresie przepisami, normami i certyfikatami jakościowymi wymaganymi przez Zamawiającego oraz do usunięcia wad, które ujawnią się w okresie wykonywania prac objętych przedmiotem umowy, jak również w okresie rękojmi i gwarancji,

2/ dostarczenie przedmiotu umowy w stanie nienaruszonym, własnym transportem na własny koszt, dotyczy to również napraw jakie mogą wystąpić w okresie trwania gwarancji i rękojmi.

Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność i ryzyko związane z transportem, rozładunkiem, ustawieniem i montażem przedmiotu umowy w budynku Centrum,

3/ wniesienie, ustawienie i zamontowanie przedmiotu umowy zgodnie z treścią umowy do wskazanych przez Zamawiającego pomieszczeń Centrum,

4/ podłączenie aparatury wymagającej podłączenia do mediów (np. woda, gaz, ścieki, wentylacja, instalacja elektryczna i inne) do istniejących w pomieszczeniach instalacji. Wszystkie niezbędne przeróbki w celu prawidłowego i zgodnego z przepisami podłączenia mediów należy uwzględnić w kosztach dostawy wraz z montażem przedmiotu zamówienia,

5/ zabezpieczenie ciągów komunikacyjnych, a w szczególności drzwi i ościeżnic przed zniszczeniem. Wszelkie uszkodzenia (obicia, zarysowania ścian oraz drzwi) powstałe w wyniku wykonywania czynności związanych z montażem Wykonawca usunie na własny koszt,

6/ dostosowanie sposobu wykonania przedmiotu umowy do warunków organizacyjnych i wymagań Zamawiającego, ze szczególnym uwzględnieniem § 3 ust. 9,

7/ zapewnienie właściwych warunków bezpieczeństwa osób i mienia przebywających na terenie realizacji przedmiotu umowy,

8/ zabezpieczenie pomieszczeń, w których będzie realizowany przedmiot umowy przed niekorzystnym wpływem wykonywanych prac, celem ograniczenia szkód i wszelkich uciążliwości wynikających z hałasu, zanieczyszczeń i innych niepożądanych działań,

9/ informowanie Zamawiającego o problemach lub okolicznościach mogących wpłynąć na jakość prac lub ich termin zakończenia,

10/ poniesienie ryzyka w zakresie szkód wynikających z prowadzonych prac objętych przedmiotem umowy,

11/ zapewnienie kierownictwa, siły roboczej, materiałów, sprzętu i innych urządzeń niezbędnych do wykonania przedmiotu umowy,

12/ uporządkowanie terenu wykonywania przedmiotu umowy oraz jeśli jest to konieczne również terenu przyległego jak również wywiezienie z budynku Centrum na własny koszt, wszystkich odpadów powstałych wskutek wykonywania przedmiotu  umowy, najpóźniej do dnia odbioru końcowego,

13/ zabezpieczenie pomieszczeń, w których będzie realizowany przedmiot umowy przed dostępem osób trzecich,

14/ umożliwienie wstępu na teren realizacji przedmiotu umowy pracownikom Zamawiającego, oraz udzielanie im w każdej chwili wszelkich informacji i udostępnianie dokumentów niezbędnych do prawidłowego wykonania przedmiotu umowy,

15/ umieszczenie na aparaturze stanowiącej przedmiot umowy, w miejscach wskazanych przez Zamawiającego naklejek zawierających szczegółowe dane projektu, o którym mowa w § 1 ust. 2 umowy, przekazane przez Zamawiającego w terminie, o którym mowa w ust.1 pkt 4 umowy,

16/ czas reakcji Wykonawcy na zgłoszenie uszkodzenia aparatury nie będzie dłuższy niż 48 godz. od momentu pisemnego zawiadomienia przez Zamawiającego o uszkodzeniu przedmiotu umowy,

17/ uczestniczenie w czynnościach odbiorowych,

18/ wystawienie faktury VAT.

3. Ponadto do obowiązków Wykonawcy w wyszczególnionych niżej częściach  należy także:

1/ w zakresie części 1:*

a/  zapewnienie w ciągu 1-go roku od dnia podpisania protokołu zdawczo–odbiorczego wsparcia technicznego w zakresie obsługi technicznej oferowanego wyposażenia,

2/ w zakresie części 4:*

a/ szkolenie w języku polskim w zakresie użytkowania i obsługi dostarczonej aparatury dla co najmniej 5 pracowników w miejscu dostawy,

b/ dostarczenie przedmiotu zamówienia wraz z pokrowcem na mikroskop,

c/ zagwarantowanie Zamawiającemu dostępu do bezpłatnych uaktualnionych wersji oprogramowania sprzętu,

3/ w zakresie części 5*

a/ szkolenie w języku polskim w zakresie użytkowania i obsługi dostarczonej aparatury dla co najmniej 6 pracowników w miejscu dostawy,

4/ w zakresie części 6:*

a/ szkolenie w języku polskim w zakresie użytkowania i obsługi dostarczonej aparatury dla 2 pracowników w miejscu dostawy,

5/ w zakresie części 7:*

a/ szkolenie w języku polskim w zakresie użytkowania i obsługi dostarczonej aparatury dla 2 pracowników w miejscu dostawy, przez co najmniej 2 dni dla każdego chromatografu,

6/ w zakresie części 8:*

a/ szkolenie w zakresie użytkowania i obsługi dostarczonej aparatury dla co najmniej 4 pracowników, w miejscu dostawy, przez co najmniej 2 dni,

7/ w zakresie części 11:*

a/  zapewnienie serwisu gwarancyjnego i pogwarancyjnego,

b/ szkolenie dla pracowników w zakresie użytkowania i obsługi dostarczonej aparatury w miejscu dostawy,

c/ dostarczenie instrukcji obsługi w języku polskim,

8/ w zakresie części 13:*

a/  rozszerzenie pakietu obsługi serwisowej - minimum 5 lat bezpłatnych materiałów eksploatacyjnych (minimum 150 sond standardowych, 50 sąd do trybów specjalnych i 25 sąd do trybów optycznych rocznie,

b/ szkolenie w języku polskim, w miejscu dostawy, dla minimum 8 pracowników w zakresie użytkowania i obsługi dostarczonej aparatury, przez co najmniej 14 dni roboczych,

9/ w zakresie części 14:*

a/ szkolenie w języku polskim, w miejscu dostawy, dla minimum 2 pracowników w zakresie użytkowania i obsługi dostarczonej aparatury, przez co najmniej 2 dni,

b/ najpóźniej w dniu podpisania protokółu zdawczo-odbiorczego musi zostać dostarczona dokumentacja techniczna i instrukcja obsługi w języku polskim i języku angielskim,

10/ w zakresie części 15:*

a/ najpóźniej w dniu podpisania protokółu zdawczo-odbiorczego musi zostać dostarczona dokumentacja techniczna i instrukcja obsługi w języku polskim i języku angielskim,

b/ szkolenie w języku polskim, w miejscu dostawy, dla minimum 2 pracowników w zakresie użytkowania i obsługi dostarczonej aparatury, przez co najmniej 4 dni,

11/ w zakresie części 16:*

a/ dostarczenie przedmiotu zamówienia wraz z pokrowcem na mikroskop,

b/ zagwarantowanie dostępu do bezpłatnych uaktualnionych wersji oprogramowania sprzętu,

c/ szkolenie w języku polskim, w miejscu dostawy, dla minimum 7 pracowników w zakresie użytkowania i obsługi dostarczonej aparatury.

§ 10

Siła wyższa

1. Zamawiający na wniosek Wykonawcy, przedłuży termin realizacji umowy z powodu wystąpienia siły wyższej, przy czym za siłę wyższą przyjmuje się zdarzenie, które pozostaje poza kontrolą strony umowy, zdarzenie zewnętrzne, któremu nie można zapobiec oraz które wyróżnia się nadzwyczajnym charakterem np. gwałtowne zjawiska przyrodnicze o charakterze katastrof oraz nadzwyczajne zaburzenia życia społecznego, w szczególności:

1/ wprowadzenie stanu wojennego na terenie obejmującym również miejsce dostawy, akty terroryzmu,

2/ katastrofy żywiołowe, w szczególności: huragany, trzęsienia ziemi, powódź,

3/ strajk z wyłączeniem wewnętrznego w firmie Wykonawcy, a posiadający wpływ na realizację przedmiotu umowy.

2. Jeżeli jedna ze stron uzna, że wystąpiły jakiekolwiek okoliczności mające znamiona siły wyższej, które mogą mieć wpływ na należyte wykonywanie jej zobowiązań, powiadomi o tym niezwłocznie drugą stronę w formie pisemnej, określając charakter zdarzenia i przewidywany czas jego trwania.

3. Żadna ze stron nie ponosi odpowiedzialności za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązań wynikających z niniejszej umowy w takiej mierze, w jakiej wykonanie takich zobowiązań jest uniemożliwione siłą wyższą.

4. Wystąpienie siły wyższej nie zwalnia Zamawiającego z obowiązku zapłaty wynagrodzenia za dostawy zrealizowane przez Wykonawcę przed wystąpieniem takiego przypadku.

5. W przypadku wystąpienia siły wyższej strony będą zwolnione z ewentualnych kar umownych za zwłokę przewidzianych w niniejszej umowie, chyba, że kary te były należne już przed zaistnieniem siły wyższej albo nie były z siłą wyższą związane.

§ 11

Odpowiedzialność z tytułu gwarancji

1. Za wady w przedmiocie umowy Wykonawca ponosi odpowiedzialność w ramach udzielonej gwarancji.

2. Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji jakości na przedmiot umowy:

- 24 miesiące licząc od dnia podpisania protokołu zdawczo-odbiorczego.

3. Okres gwarancji dla przedmiotu umowy obejmuje przeglądy gwarancyjne bez dodatkowych opłat.

4. Odpowiedzialność z tytułu gwarancji obejmuje wszelkie wady przedmiotu umowy za wyjątkiem uszkodzeń mechanicznych powstałych z winy Zamawiającego.

5. Stała opieka serwisowa w okresie gwarancyjnym zapewniona będzie przez placówkę serwisową w ………………………………… .

6. O wystąpieniu wady w okresie gwarancyjnym Zamawiający zawiadomi Wykonawcę pisemnie.

7. Strony w terminie 5 dni od daty otrzymania przez Wykonawcę pisemnego zawiadomienia, o którym mowa w ust. 6 sporządzą protokół na okoliczność istnienia wady.

8. W przypadku wystąpienia wad przedmiotu umowy w okresie gwarancyjnym Wykonawca na własny koszt w terminie 21 dni kalendarzowych od dnia podpisania protokołu na okoliczność wystąpienia wady dokona jego wymiany na nowy wolny od wad lub usunie wady przedmiotu umowy. Jeżeli wystąpi konieczność importu części zamiennych lub materiałów, usunięcie wad nastąpi w terminie 28 dni kalendarzowych od daty podpisania przez strony protokołu o wadach.

9. W przypadku konieczności usunięcia wad przedmiotu umowy poza miejscem jego użytkowania koszty dojazdu serwisu do i z miejsca użytkowania lub przewóz przedmiotu umowy do i po naprawie nie obciążają Zamawiającego w okresie gwarancyjnym. Odbiór przedmiotu umowy w celu usunięcia wad oraz dostarczenie przedmiotu umowy wolnego od wad nastąpi z/do miejsca wskazanego w § 4 ust. 3.

10. W przypadku konieczności usunięcia wady przedmiotu umowy w innym miejscu niż miejsce użytkowania przedmiotu umowy, odpowiedzialność za jego transport ponosi Wykonawca od chwili wydania przedmiotu umowy upoważnionemu przedstawicielowi Wykonawcy do chwili odbioru po usunięciu wady przedmiotu umowy przez upoważnionego przedstawiciela Zamawiającego lub osobę pisemnie przez niego upoważnioną.

11. Wydanie przedmiotu umowy oraz jego odbiór w ramach gwarancji strony potwierdzą protokołem zdawczo-odbiorczym.

12. W przypadku dokonania naprawy gwarancyjnej lub wymiany przedmiotu umowy na wolny od wad okres gwarancji przedmiotu umowy podlegających naprawie lub wymianie:

1/ w przypadku wymiany – rozpoczyna bieg od nowa,

2/ w przypadku naprawy – ulega przedłużeniu o czas naprawy.

13. Jeżeli w okresie gwarancji przedmiot umowy będą naprawiany więcej niż dwukrotnie, Wykonawca na żądanie Zamawiającego dostarczy Zamawiającemu nowy przedmiot umowy. Okres gwarancji wymienionej aparatury zaczyna bieg od daty jej dostarczenia Zamawiającemu.

14. Wymieniając przedmiot umowy Wykonawca zobowiązany jest w każdym wypadku dostarczać aparaturę  fabrycznie nową, o parametrach technicznych nie gorszych od aparatury podlegającej wymianie.

15. W każdym przypadku, gdy zachodzi potrzeba wymiany lub naprawy przedmiotu zamówienia poza siedzibą Zamawiającego wszelkie koszty transportu ponosi Wykonawca.

16. Jeżeli okres gwarancji udzielonej Wykonawcy na dostarczoną aparaturę przez jej producenta będzie dłuży niż okres gwarancji udzielonej Zamawiającemu przez Wykonawcę, wówczas Wykonawca niezwłocznie po upływie okresu gwarancji udzielonej Zamawiającemu przeniesie na Zamawiającego przysługujące mu na podstawie tej gwarancji prawa, w tym poprzez wydanie Zamawiającemu stosownych dokumentów gwarancyjnych. W przypadku, gdy taka gwarancja została udzielona podwykonawcy Wykonawcy, Wykonawca uzyska prawa z takiej gwarancji dla siebie, a następnie przeniesie je na Zamawiającego zgodnie ze zdaniem pierwszym niniejszego paragrafu.

§ 12

Rękojmia za wady

1. Wykonawca odpowiada wobec Zamawiającego za wady fizyczne i prawne przedmiotu umowy lub jego części zmniejszającej jego wartość lub użyteczność ze względu na cel oznaczony w umowie albo wynikający z okoliczności lub przeznaczenia.

2. Okres rękojmi za wady przedmiotu umowy lub jego części w stosunku do Wykonawcy i podwykonawców będzie trwał do czasu wygaśnięcia gwarancji jakości udzielonej przez Wykonawcę na przedmiot umowy.

3. W okresie rękojmi Wykonawca jest obowiązany do nieodpłatnego usuwania wad, usterek, braków ujawnionych po podpisaniu protokołu zdawczo-odbiorczego, które wynikają z wad dostarczonego przedmiotu umowy.

4. Jeżeli po odbiorze końcowym, zostaną wykryte wady, Wykonawca zobowiązany będzie do ich usunięcia. Do trybu powiadomienia o wadach oraz do trybu i terminów ich usunięcia stosuje się odpowiednio postanowienia § 11 ust. 6-14 umowy.

5. Dokonanie odbioru przedmiotu umowy nie zwalnia Wykonawcy od roszczeń ze strony Zamawiającego z tytułu rękojmi lub gwarancji jakości.

§ 13

Podwykonawcy

1. Wykonawca może zlecić wykonania części przedmiotu umowy do wykonania innym Wykonawcom.

2. Do zawarcia przez Wykonawcę umowy z podwykonawcą jest wymagana zgoda Zamawiającego.

3. Do zawarcia przez podwykonawcę umowy z dalszym podwykonawcą jest wymagana zgoda Zamawiającego i Wykonawcy.

4. Jeżeli Zamawiający, w terminie 14 dni od przedstawienia przez Wykonawcę projektu mowy z podwykonawcami nie zgłosił na piśmie sprzeciwu lub zastrzeżeń, uważa się, że wyraził zgodę na zawarcie umowy.

5. Wykonawca pełni rolę koordynatora prac i ponosi pełną odpowiedzialność za realizację zakresu prac wykonanych własnymi siłami oraz powierzonych podwykonawcom.

6. Wykonawca w ciągu 14 dni od daty otrzymania zapłaty za wykonany zakres prac, poinformuje na piśmie Zamawiającego o sposobie zapłaty za zakres prac realizowany przez podwykonawców.

7. Brak informacji na temat zapłaty dla podwykonawców spowoduje wstrzymanie dalszych płatności do czasu spełnienia wymogu określonego w ust. 6.

8. Umowy wskazane w punkcie 2 i 3 muszą zostać zawarte w formie pisemnej, pod rygorem ich nieważności.

9. Zamawiający nie wyrazi zgody na zawarcie umowy z podwykonawcą, której treść będzie sprzeczna z treścią umowy zawartej z Wykonawcą.

10. Nie zastosowanie się Wykonawcy do wymogów wynikających z zapisów niniejszego paragrafu upoważnia Zamawiającego do podjęcia wszelkich niezbędnych kroków w celu wyegzekwowania od Wykonawcy i wszystkich podwykonawców powyższych ustaleń aż do odstąpienia od umowy z Wykonawcą z winy Wykonawcy włącznie.

11. Wykonawca zobowiązany jest poinformować podwykonawców o warunkach niniejszej umowy.

12. Wykonawca ponosi wobec Zamawiającego i osób trzecich pełną odpowiedzialność za dostawy, które wykonuje przy pomocy podwykonawców.

§ 14

1. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za wszelkie szkody wyrządzone Zamawiającemu, będącemu właścicielem obiektu, innym użytkownikom lub osobom trzecim w związku z realizacją niniejszej umowy.

2. Odpowiedzialność Wykonawcy obejmuje szkody powstałe w każdej postaci winy.

§ 15

Zmiana umowy

Dopuszcza się możliwość zmiany ustaleń niniejszej umowy w stosunku do treści oferty Wykonawcy w zakresie:

1/ ustawowej zmiany stawki podatku od towarów i usług VAT, kwota brutto wynagrodzenia podlega automatycznej, odpowiedniej zmianie. Zmiana kwoty brutto, o której mowa nie wymaga zawarcia aneksu do umowy.

2/ terminu realizacji przedmiotu umowy w przypadku wystąpienia siły wyższej, o której mowa w § 10 umowy, mającej wpływ na niezachowanie terminu określonego w § 4 ust.1 umowy.

3/ wydłużenia terminu gwarancji w przypadku, o którym mowa w § 11 ust. 16 umowy.

§ 16

Kary umowne i potrącenia

1. Strony ustalają odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy w formie kar umownych w następujących wypadkach i wysokościach:

1/ Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:

a/ za opóźnienie w wykonaniu przedmiotu umowy niezgodne z § 4 ust. 1 umowy w wysokości 0,1 % wynagrodzenia umownego brutto określonego w  § 7 ust.1 za każdy dzień opóźnienia,

b/ za opóźnienie w usunięciu wad przedmiotu umowy stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie rękojmi i gwarancji w wysokości 0,1 % wartości wynagrodzenia umownego brutto określonego w § 7 ust. 1 za każdy dzień opóźnienia. W razie opóźnienia w usunięciu wad w terminie dodatkowo wyznaczonym kara ulega podwyższeniu o 50% licząc od dnia upływu terminu dodatkowego,

c/ za przekroczenie terminu wyznaczonego przez Zamawiającego w trybie § 6 ust. 13 pkt. 2 lit. a oraz § 11 ust. 8 oraz § 12 ust. 4 na wymianę przedmiotu umowy na nowy wolny od wad w wysokości 0,1 % wynagrodzenia umownego brutto określonego w § 7 ust. 1 za każdy dzień opóźnienia,

d/ za odstąpienie od umowy przez Zamawiającego z powodu okoliczności, za które odpowiedzialność ponosi Wykonawca w wysokości 10 % wartości wynagrodzenia umownego brutto określonego w § 7 ust. 1,

e/ w przypadku wykonania przedmiotu umowy niezgodnie z umową lub niewykonania umowy Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 15% wartości wynagrodzenia umownego brutto określonego w § 7 ust. 1,

f/ kara umowna z tytułu wykonania przedmiotu umowy niezgodnie z umową, o której mowa w pkt. e niniejszego paragrafu naliczona jest niezależnie od uprawnień przysługujących Zamawiającemu z tytułu rękojmi za wady lub gwarancji jakości oraz niezależnie od dokonania odbioru przedmiotu umowy potwierdzonym protokołem zdawczo-odbiorczym, o którym mowa w § 4 ust. 2 umowy.

2/ Zamawiający zapłaci Wykonawcy kary umowne:

a/ za nieterminowy odbiór przedmiotu umowy niezgodny z § 4 ust.1 w wysokości 0,1 % wynagrodzenia za każdy dzień zwłoki,

b/ za odstąpienie od umowy przez Wykonawcę z powodu okoliczności, za które odpowiedzialność ponosi Zamawiający w wysokości 10% wartości wynagrodzenia umownego brutto określonego w  § 7 ust. 1.

2. Kary umowne określone w § 16 ust. 1 należą się także w przypadku wykonania prawa odstąpienia od umowy przez strony. Kary umowne mogą być dochodzone z każdego tytułu odrębnie i podlegają kumulacji, w szczególności kara umowna należna Zamawiającemu z tytułu odstąpienia od umowy w przypadku odstąpienia od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, zostanie naliczona niezależnie od kary umownej, o której mowa § 16 ust. 1 pkt. 1 lit. a, która liczona będzie do dnia złożenia Wykonawcy oświadczenia o odstąpieniu od umowy.

3. Wykonawca upoważnia Zamawiającego do potrącenia kar umownych z wynagrodzenia Wykonawcy.

4. Łączna wysokość kar zastrzeżonych w ust. 1 i 2 nie może przekroczyć 40% wynagrodzenia brutto określonego w § 7 ust. 1 umowy dla każdej ze stron.

5. W przypadku, gdy w niniejszej umowie przewidziano wykonanie niektórych czynności na koszt Wykonawcy, Zamawiający będzie upoważniony do potracenia kosztów ich wykonania z wynagrodzenia Wykonawcy.

6. Niezależnie od kar umownych Wykonawca zobowiązuje się do zapłaty odszkodowania za szkodę w rozmiarach przewyższających wysokość kar określonych w umowie, wyrządzoną wskutek niewykonania lub nienależytego wykonania umowy, aż do pełnego zaspokojenia poniesionej szkody.

§ 17

Odstąpienie od umowy

1. Stronom przysługuje prawo odstąpienia od umowy w następujących przypadkach:

1/ Zamawiający może odstąpić od umowy, w przypadkach, gdy:

a/ zostanie wszczęte postępowanie upadłościowe, układowe lub likwidacyjne wobec Wykonawcy,

b/ nastąpi znaczne pogorszenie sytuacji Wykonawcy, szczególnie w razie powzięcia wiadomości o wszczęciu postępowania egzekucyjnego wobec majątku Wykonawcy,

c/ w razie opóźnienia Wykonawcy z wykonaniem i dostarczeniem przedmiotu umowy w terminie wskazanym w § 4 ust. 1 umowy, przy czym odstąpienie od umowy winno być poprzedzone bezskutecznym upływem terminu wyznaczonego Wykonawcy przez Zamawiającego,

d/ Wykonawca nie usunie wad przedmiotu umowy, w dodatkowym terminie wyznaczonym przez Zamawiającego, o którym mowa w § 6 ust. 12 pkt 2 umowy,

e/ Wykonawca nie wymieni wadliwego przedmiotu umowy, w dodatkowym terminie wyznaczonym przez Zamawiającego, o którym mowa w § 6 ust. 13 pkt 2 lit. a  umowy,

f/ Wykonawca w sposób istotny narusza postanowienia umowy, w szczególności nie zachowuje właściwej, jakości przedmiotu umowy objętych niniejszą umową, dostarcza przedmiot umowy niezgodny z przedmiotem zamówienia. Przy czym odstąpienie od umowy powinno być poprzedzone bezskutecznym upływem terminu wyznaczonego Wykonawcy przez Zamawiającego na prawidłowe wykonanie umowy,

g/ zaistnieje istotna zmiana okoliczności powodująca, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach.

2/ Wykonawca może odstąpić od umowy, w przypadku, gdy:

a/ Zamawiający nie dokona czynności odbioru w terminie, o którym mowa w § 4 ust. 1, przy czym odstąpienie od umowy winno być poprzedzone bezskutecznym upływem terminu wyznaczonego przez Wykonawcę Zamawiającemu,

b/ Zamawiający popada w zwłokę w zapłacie wynagrodzenia należnego Wykonawcy, przewidzianego za wykonanie przedmiotu umowy przekraczającą 7 dni kalendarzowych.

2. Strony mogą odstąpić od umowy z przyczyn wymienionych w ust. 1, 2 w ciągu 30 dni od dnia, w którym dowiedziały się o zaistnieniu przyczyn uzasadniających odstąpienie.

3. Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej i powinno zawierać uzasadnienie pod rygorem nieważności takiego oświadczenia.

4. Uzasadnione koszty związane z odstąpieniem od umowy ponosi strona, która spowodowała odstąpienie.

5. Odstąpienie od umowy może odnosić się do całej umowy lub tylko do części jeszcze niewykonanej przez Wykonawcę.

6. Niezależnie od możliwości odstąpienia przewidzianych w ust. 1 stronom przysługuje także prawo odstąpienia od umowy na zasadach określonych przepisami Kodeksu cywilnego.

§ 18

Odpowiedzialność Wykonawcy oraz zakaz cesji

1. Wykonawca ponosi odpowiedzialności za roszczenia osób trzecich spowodowane z winy Wykonawcy, powstałe na skutek naruszenia praw majątkowych z tytułu wykorzystania przedmiotu zamówienia lub jego części.

2. W okresie realizacji umowy oraz po jej zakończeniu Wykonawca oraz osoby, które w jego imieniu wykonują powierzone zadania nie będą przekazywać, ujawniać ani wykorzystywać jakiejkolwiek informacji o Zamawiającym, w szczególności informacji stanowiących tajemnicę Zamawiającego w rozumieniu art. 11 ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, zwłaszcza informacji technicznych, technologicznych lub organizacyjnych.

§ 19

Postanowienia końcowe

1. Niniejsza umowa poddana jest właściwości prawa polskiego. Prawem właściwym dla zobowiązań wynikających z niniejszej umowy będzie prawo polskie. Wszelkie sprawy nie uregulowane niniejszą umową będą regulowane przepisami ustawy z dn. 23.04.1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16 poz. 93 ze zm.), ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2010 nr 113, poz. 759 ze zm. wprowadzonymi ustawą z dnia 12 października 2012 r. o zmianie ustawy – Prawo zamówień publicznych oraz ustawy o koncesji na roboty budowlane lub usługi (Dz. U. z dnia 19.11.2012 r. poz. 1271).

2. Spory, jakie mogą wyniknąć z realizacji umowy, strony poddają rozstrzygnięciu właściwemu rzeczowo Sądowi w Lublinie.

§ 20

1. Dla skuteczności składanych oświadczeń, wezwań, zawiadomień dokonywanych czynności prawnych przez strony, związanych z realizacją niniejszej umowy, strony zastrzegają formę pisemną, pod rygorem ich nieważności.

2. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają dla swej ważności zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności.

3. Wykonawca zobowiązany jest niezwłocznie poinformować Zamawiającego na piśmie o zmianie adresu swojej siedziby, adresu dokonywania doręczeń oraz numeru faksu. W przypadku braku takiej informacji wszelkie pisma i przesyłki wysłane na adres lub nr faksu Wykonawcy wskazany w niniejszej umowie będą uznane za doręczone.

§ 21

Niniejszą umowę sporządzono w języku polskim, w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.

Wykaz załączników do umowy:

1/ Formularz Oferta Wykonawcy,

2/ Opis przedmiotu zamówienia,

3/ ……………………………… .

Zamawiający:					                Wykonawca :

.........................................................				 .........................................................

* wpisać odpowiednio lub niepotrzebne usunąć