Lublin, dn.05.09.2013 r.

Odpowiedzi na zapytania

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę wraz z montażem aparatury naukowo-badawczej oraz wyposażenia dydaktycznego budynku Centrum Innowacyjno-Wdrożeniowego Nowych Technik i Technologii w Inżynierii Rolniczej przy ul. Głębokiej 28 w Lublinie z podziałem na  34 części.

W imieniu Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie zwanego dalej Zamawiającym informuję, iż do Zamawiającego wpłynęły zapytania dotyczące treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia zwanej dalej SIWZ. Poniżej Zamawiający zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. (Dz. U. z 2010 r. nr 113, poz. 759 z późn. zm.) przekazuje treść zapytań wraz z odpowiedziami.

Pytanie nr 1 dot. części 1

W SIWZ w parametrach dotyczących w/w modułu napisano " Zakres mierzonej temperatury min. -l0 ÷ +85°C". W praktyce tak skrajne temperatury pracy nie występują, tym bardziej, że wagi laboratoryjne precyzyjne oraz analityczne również nie są przystosowane do pracy w takich temperaturach, a moduł ma być przeznaczony do współpracy właśnie z takimi typami wag. Czy w świetle powyższego Zamawiający wrazi zgodę na zaoferowanie modułu ze standardowym zakresem mierzonych temperatur wynoszącym +5 ÷ +45°C?

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że dopuszcza by zaoferowany przez Wykonawcę moduł posiadał zakres mierzonych temperatur wynoszący +5 - +45(C.

Pytanie nr 2 dot. części 6

Zamawiający wymaga dostawy miernika (chlorofilomierza) mierzącego z dokładnością ± 0,1 CCL. Czy Zamawiający dopuszcza złożenie oferty na przyrząd wykonujący pomiary w jednostkach SPAD z dokładnością 1 SPAD?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza możliwość dostawy aparatury  w którym odczyt wykonywany jest na manometrze a dane można wprowadzić ręcznie do oprogramowania dostarczonego wraz z systemem opisanym w punkcie 1.1 dla uzyskania pełnej krzywej pF.

Pytanie nr 3 dot. części 13

Zamawiający wymaga dostawy miernika fluorescencji chlorofilu pozwalającego m. in. na wykonanie testu OJIP.

Czy Zamawiający dopuszcza dostawę miernika pozwalającego na wykonanie wszystkich wymaganych w SIWZ parametrów z wyjątkiem testu OJIP oraz dodatkowego modułu, który pozwalałby na wykonanie testu OJIP?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza dostawę miernika pozwalającego na wykonanie wszystkich wymaganych w SIWZ parametrów z wyjątkiem testu OJIP wraz z dodatkowym modułem, który pozwala na wykonanie testu OJIP

Pytanie nr 4 dot. części 26

Zamawiający wymaga dostawy miernika przewodności cieplnej z menu w j. polskim.

Czy Zamawiający dopuszcza dostawę przyrządu posiadającego menu w j. angielskim wraz z instrukcją obsługi w j. polskim?

Odpowiedź:

Tak, Zamawiający  dopuszcza.

Pytanie nr 5 dot. części 33

W punkcie 1.2b Zamawiający wymaga dostarczenia wagi mierzącej w zakresie od 0 do 2500 g.

Czy Zamawiający dopuszcza dostawę wagi o zakresie pomiarowym od 0 do 2200 g?

Odpowiedź:

Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 6 dot. części 33

W punkcie 1.5a Zamawiający wymaga dostawy zespołu pomiarowego mierzącego w zakresie od 1 do 15,5 bar).

Czy Zamawiający dopuszcza dostawę zestawu mierzącego w zakresie od 1 do 15 bar?

Odpowiedź:

Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 7 dot. części 33

W punkcie 1.5b Zamawiający wymaga dostawy oprogramowania do zbierania i obróbki danych.

Czy Zamawiający dopuszcza dostawę aparatu membranowego manualnego, w którym odczyt wykonywany jest na manometrze a dane można wprowadzić ręcznie do oprogramowania dostarczonego wraz z systemem opisanym w punkcie 1.1 dla uzyskania pełnej krzywej pF?

Odpowiedź:

Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 8 dot. części 34

W specyfikacji Zamawiający wymaga dostawy miernika pozwalającego na wykonanie pomiarów do głębokości 1 metra nie wspominając o wyposażeniu dodatkowym do wykonania podwiertu w calu wykonania pomiaru na głębokości.

Czy Zamawiający wymaga również dostawy świdrów, które pozwolą na wykonanie podwiertu i wprowadzenie sondy pomiarowej na wymaganą głębokość?

Odpowiedź:

Nie, Zamawiający nie wymaga dostawy świdrów.

Pytanie nr 9 dot. części 34

Zamawiający wymaga dostawy sondy z kablem o długości 5 m.

Czy zamawiający dopuszcza dostawę sondy z kablem o długości 1,8 m? Należy nadmienić, że przy pomiarze ręcznym do głębokości 1 metra zbyt długi kabel (5 m) może utrudniać wykonywanie pomiaru (mniej wygodne operowanie sondą).

Odpowiedź:

Tak, może być przewód o długości 1,8 m.

Pytanie nr 10 dot. części 4

Czy  Zamawiający dopuści suszarkę laboratoryjną z 1 programem definiowania przebiegu temperatury? Jeśli nie, proszę o uzasadnienie.

Odpowiedź:

Nie. Suszarka ma służyć nie tylko do przygotowywania materiału badawczego, ale również ma być wykorzystywana jako obiekt badawczo-symulacyjny procesów suszarniczych. Stąd zachodzi konieczność zmian charakterystyk suszenia w trakcie zajęć dydaktycznych. Ze względu na ograniczony czas zajęć, przygotowane wcześniej charakterystyki zmian temperatury pozwolą usprawnić proces dydaktyczny.

Pytanie nr 11 dot. części 4

Czy  Zamawiający dopuści suszarkę laboratoryjną bez możliwości współpracy z PC? Jeśli nie, proszę o uzasadnienie.

Odpowiedź:

Nie. Suszarka ma służyć nie tylko do przygotowywania materiału badawczego, ale również ma być wykorzystywana jako obiekt badawczo-symulacyjny procesów suszarniczych. Stąd wynika konieczność współpracy z komputerowymi urządzeniami sterującymi i archiwizującymi parametry jej pracy.

Pytanie nr 12 dot. części 4

Czy  Zamawiający dopuści suszarkę laboratoryjną bez możliwości całkowitego wyłączenia wentylatora lecz z  możliwością zredukowania pracy do minimum? Jeśli nie, proszę o uzasadnienie.

Odpowiedź:

Nie. Suszarka ma służyć nie tylko do przygotowywania materiału badawczego, ale również ma być wykorzystywana jako obiekt badawczo-symulacyjny procesów suszarniczych. Stąd funkcja całkowitego wyłączenia wentylatora daje możliwość symulacji w jednym obiekcie procesów suszarniczych z wymuszonym przepływem strugi suszącej, a także suszenia grawitacyjnego.

Pytanie nr 13 dot. części 4

Czy Zamawiający dopuści suszarkę laboratoryjną z grawitacyjnym obiegiem powietrza? Jeśli nie, proszę o wyjaśnienie.

Odpowiedź:

Nie. Suszarka ma służyć nie tylko do przygotowywania materiału badawczego, ale również ma być wykorzystywana jako obiekt badawczo-symulacyjny procesów suszarniczych. Stąd brak możliwości wywołania wymuszonego przepływu strugi suszącej ogranicza zakres prowadzonych badań i symulacji.

Pytanie nr 14 dot. części 4

Czy  Zamawiający dopuści komorę klimatyczną bez podania dokładności stabilizacji wilgotności, zachowując jednocześnie wymaganą przez Zamawiającego nastawę wilgotności nie większą niż 0,5% oraz spełnieniem wszelkich pozostałych parametrów Zamawiającego. Jeśli nie, proszę o uzasadnienie.

Odpowiedź:

Nie. Brak podania dokładności stabilizacji wilgotności nie pozwala określić przedziału spodziewanej wilgotności przygotowywanej próbki materiału badawczego. Tym samym utrudnia, a przy wysokiej niedokładności  nawet uniemożliwia przygotowanie właściwych próbek badawczych.

Pytanie nr 15 dot. części 19

Czy Zamawiający dopuści lampę bakteriobójczą bez możliwości sterowania włączenia/wyłączenia lampy pilotem? Jeśli nie, proszę o uzasadnienie.

Odpowiedź:

Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 16 dot. części 19

Czy  Zamawiający dopuści lampę bakteriobójczą z elementem emitującym promieniowanie UV-C:  TUV 30Wx2 zachowując przy tym pozostałe parametry wymagane przez Zamawiającego? Jeśli nie, proszę o uzasadnienie.

Odpowiedź:

Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 17 dot. części 19

Czy  Zamawiający dopuści lampę bakteriobójczą z elementem emitującym promieniowanie UV-C:  TUV 30W zachowując przy tym pozostałe parametry wymagane przez Zamawiającego? Jeśli nie, proszę o uzasadnienie.

Odpowiedź:

Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 18 dot. części 19

Czy  Zamawiający dopuści automat myjąco-dezynfekujący z urządzeniem dozującym środki czyszczące tylko w płynie? Użycie środków w proszku może powodować zarysowania I uszkodzenia urządzenia oraz zapychanie przewodów doprowadzających detergent. W procesie neutralizacji środek w proszku może nie zostać całkowicie wypłukany, prowadząc do powstania białego osadu na powierzchni mytego szkła. Zastosowanie środków w płynie chroni przed takim niebezpieczeństwem? Jeśli nie, proszę o uzasadnienie dlaczego takie rozwiązanie nie jest wystarczające dla Zamawiającego.

Odpowiedź:

NIE, Zamawiający przewiduje stosowanie środków czyszczących w płynie, ale pozostawia sobie opcję awaryjnego stosowania środków czyszczących w proszku w przypadku braku środka w płynie.

Pytanie nr 19 dot. części 19

Czy  Zamawiający dopuści automat myjąco-dezynfekujący bez opcji suszenia? Jeśli nie, proszę o wyjaśnienie.

Odpowiedź:

NIE, Pozostawienie nawet śladowych ilości wody na szkle oraz akcesoriach laboratoryjnych może być przyczyną rozwoju drobnoustrojów, szczególnie grzybów. Każdorazowe dosuszanie szkła w suszarce jest nieekonomiczne i zbyt pracochłonne.

Pytanie nr 20 dot. części 19

Czy  Zamawiający dopuści automat myjąco-dezynfekujący z wysoko wydajnym   systemem suszenia poprzez taktowanie gorącym powietrzem lecz bez zastosowania agregatu suszącego?  Jeśli nie, proszę o wyjaśnienie

Odpowiedź:

NIE, agregat suszący zapewnia dokładne suszenie szkła laboratoryjnego zarówno wewnątrz i od zewnątrz.

Pytanie nr 21 dot. części 19

Czy  Zamawiający dopuści suszarkę laboratoryjną o obciążeniu półki  równym 20 kg, zachowując jednocześnie pozostałe parametry wymagane przez Zamawiającego? Jeśli nie, proszę o uzasadnienie.

Odpowiedź:

NIE, planuje się wykorzystywanie szkła typu weck, które jest znacznie cięższe niż standardowe szkło laboratoryjne.

Pytanie nr 22 dot. części 19

Czy  Zamawiający dopuści suszarkę laboratoryjną bez możliwości całkowitego wyłączenia obiegu powietrza  z możliwością zredukowania pracy wentylatora do minimum. Jeśli nie, proszę o uzasadnienie.

Odpowiedź:

NIE, chyba, że redukcja pracy wentylatora do minimum oznacza jego całkowite zatrzymanie się. W przypadku planowanych badań, wentylator powoduje zbytnie wysuszenie wkładu.

Pytanie nr 23 dot. części 19

Czy  Zamawiający dopuści suszarkę laboratoryjną z grawitacyjnym obiegiem powietrza z zachowaniem pozostałych parametrów wymaganych przez Zamawiającego  . Jeśli nie, proszę o uzasadnienie.

Odpowiedź:

NIE, grawitacyjny obieg powietrza nie gwarantuje dokładnego rozprowadzenia gorącego powietrza w całym wkładzie, co jest niezbędne przy sterylizacji.

Pytanie nr 24 dot. części 19

Czy  Zamawiający dopuści suszarkę laboratoryjną bez funkcji opóźnionego startu z zachownaiem pozostałych parametrów wymaganych przez Zamawiającego? Jeśli nie, proszę o uzasadnienie.

Odpowiedź:

NIE, ze względu na charakter pracy osób pracujących w laboratorium oraz możliwość przygotowania większych ilości szkła laboratoryjnego.

Pytanie nr 25 dot. części 19

Czy  Zamawiający dopuści suszarkę laboratoryjną posiadającą jeden program czasowo – temperaturowy  z zachowaniem pozostałych parametrów wymaganych przez Zamawiającego? Jeśli nie, proszę o uzasadnienie.

Odpowiedź:

NIE, suszarka laboratoryjna będzie wykorzystywana do suszenia szkła laboratoryjnego oraz dezynfekcji szkła, akcesoriów i materiału biologicznego, co wymaga różnych parametrów pracy. Każdorazowe ustawianie parametrów jest pracochłonne i obarczone ryzykiem błędu, przy większej ilości osób korzystających z suszarki.

Pytanie nr 26 dot. części 19

Czy  Zamawiający dopuści suszarkę laboratoryjną w zakresie temperatury +5 C powyż. temp. otoczenia do + 250 C z zachowaniem pozostałych parametrów wymaganych przez Zamawiającego?  Jeśli nie, proszę o uzasadnienie.

Odpowiedź:

NIE, planowane badania przewidują możliwość korzystania z temperatury w granicach 300°C.

Pytanie nr 27 dot. części 19

Czy  Zamawiający dopuści suszarkę laboratoryjną z maksymalnym czasem trwania odcinka programu do 144 godz. Jeśli nie, proszę o uzasadnienie.

Odpowiedź:

Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 28 dot. części 19

Czy  Zamawiający dopuści palnik bez systemu monitoringu płomienia, zapłonu I temperatury? Jeśli nie, proszę o wyjaśnienie.

Odpowiedź:

NIE, kontrola zapłonu i płomienia jest niezbędna dla bezpieczeństwa użytkownika, szczególnie, jeśli palnik będzie wykorzystywany przez studentów.

Pytanie nr 29 dot. części 17 poz. 5 pkt 10

Prosimy o zmianę zapisu na ≥ 1,1 Bara , wymagane ciśnienie robocze powyżej 2,5 Bara (uzyskiwane przy temperaturze około 140 °C) jest niezgodne z wymogiem w pkt 9 (minimalny zakres temperatur 105-135°C)

Odpowiedź:

Podany zakres temperatury jest minimalny, może być szerszy (także 140°C).

Pytanie nr 30 dot. części 17 poz. 5 pkt 14

Czy Zmawiający zamiast układu chłodzenia powietrzem dopuści układ chłodzenia wodą  uzdatnioną w obiegu zamkniętym, przy zużyciu wody na poziomie 10 litrów  na cykl ?

Odpowiedź:

NIE, układ chłodzenia wodą nie zapewnia wysuszenia sterylizowanego wkładu

Pytanie nr 31 dot. części 17

Czy  Zmawiający dysponuje wodą uzdatnioną w obiegu ciśnieniowym? Jeśli nie czy wymaga się doliczenia odpowiedniego systemu do oferty?

Odpowiedź:

Nie wymaga się doliczenia systemu uzdatniania wody do oferty.

Pytanie nr 32 dot. § 11 ust. 8 projektu umowy

W przypadku wystąpienia wad przedmiotu umowy w okresie gwarancyjnym Wykonawca na własny koszt w terminie 21 dni kalendarzowych od dnia podpisania protokołu na okoliczność wystąpienia wady dokona jego wymiany na nowy wolny od wad lub usunie wady przedmiotu umowy. Jeżeli wystąpi konieczność importu części zamiennych lub materiałów, usunięcie wad nastąpi w terminie 28 dni kalendarzowych od daty podpisania przez strony protokołu o wadach.”

Prosimy o wykreślenie zapisu mówiącego o wymianie przedmiotu umowy na nowy wolny od wad. Sterylizatory parowe są urządzeniami produkowanymi pod konkretne zamówienie klienta a cykl produkcji wynosi od 6 do 8 tygodni od daty złożenia zamówienia. W związku z tym nie możliwym jest dotrzymanie określonego w umowie 21 dniowego terminu. Ponadto w przypadku wymiany sprzętu na nowy laboratorium zostanie pozbawione sprzętu na czas o wiele dłuższy niż w przypadku wymiany np. wadliwego podzespołu lub modułu. Zwyczajowo czas ten nie przekracza 7 dni.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na wykreślenie zapisu

Pytanie nr 33 dot. § 11 ust. 13 projektu umowy

Jeżeli w okresie gwarancji przedmiot umowy będą naprawiany więcej niż dwukrotnie, Wykonawca na żądanie Zamawiającego dostarczy Zamawiającemu nowy przedmiot umowy. Okres gwarancji wymienionej aparatury zaczyna bieg od daty jej dostarczenia Zamawiającemu”

Prosimy o Zmianę powyższego zapisu na

„Jeżeli w okresie gwarancji w przedmiocie umowy ten sam moduł lub podzespół będą naprawiany więcej niż trzykrotnie, Wykonawca na żądanie Zamawiającego dostarczy Zamawiającemu nowy moduł lub podzespół wolny od wad. Okres gwarancji wymienionej aparatury zaczyna bieg od daty jej dostarczenia Zamawiającemu”

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na proponowane zmiany

Pytanie nr 34 dot. § 11 ust. 14   projektu umowy

Wymieniając przedmiot umowy Wykonawca zobowiązany jest w każdym wypadku dostarczać aparaturę  fabrycznie nową, o parametrach technicznych nie gorszych od aparatury podlegającej wymianie.”

Prosimy o wykreślenie powyższego zapisu, zgodnie z uzasadnieniem w pkt. 4

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na wykreślenie zapisu

Pytanie nr 35 dot. części 27

Czy Zamawiający dopuści pojemność  kondensatora lodu 4 kg przy zachowaniu wymaganej w SIWZ wydajności 4 kg/24 h ?

Odpowiedź:

Tak, Zamawiający dopuści taką pojemność kondensatora lodu.

Pytanie nr 36 dot. części 16

Czy Zamawiający zgodzi się, na komorę z lampą UV z możliwością programowania czasu jej pracy lecz bez alarmu o zakończeniu jej pracy? Jeżeli nie proszę o uzasadnienie.

Odpowiedź:

Tak, Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie nr 37 dot. części 16

Czy Zamawiający zgodzi się, na komorę o wymiarach przestrzeni roboczej 1130 x 620 x 740 mm (szer x gł x wys.)?Jeżeli nie proszę o uzasadnienie.

Odpowiedź:

NIE, przy zaplanowanym ustawieniu komór z laminarnym przepływem powietrza, dodatkowe 20 cm głębokości komory spowoduje zbyt duże zmniejszenie przestrzeni w pomieszczeniu.

Pytanie nr 38 dot. części 16

Czy Zamawiający zgodzi się, na urządzenie z instrukcja w języku angielskim?

Odpowiedź:

NIE, Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 39 dot. części 17 poz. 2

Czy Zamawiający zgodzi się, na urządzenie o wymiarach 1480x815x1998 mm (szer. x gł. x wys.)? Jeżeli nie proszę o uzasadnienie.

Odpowiedź:

Tak, Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie nr 40 dot. części 17 poz. 2

Czy Zamawiający zgodzi się na wydzielenie urządzenia jako indywidualnego przedmiotu zamówienia, na które można składać niezależną ofertę przetargową? Jeżeli nie proszę o uzasadnienie.

Odpowiedź:

NIE, Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 41 dot. części 17 poz. 2

Czy Zamawiający zgodzi się, na urządzenie z instrukcją w języku angielskim?

Odpowiedź:

NIE, Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 42 dot. części 17 poz. 3

Czy Zamawiający może doprecyzować zapis „funkcja ECO” ? Jeżeli nie proszę o uzasadnienie.

Odpowiedź:

Tryb ECO ma za zadanie sprawić, że optymalna temperatura w zamrażarce dobierana jest automatycznie, co pozwala na oszczędność zużycia energii elektrycznej.

Pytanie nr 43 dot. części 17 poz. 3

Czy Zamawiający zgodzi się na wydzielenie urządzenia, jako indywidualnego przedmiotu zamówienia, na które można składać niezależną ofertę przetargową? Jeżeli nie proszę o uzasadnienie.

Odpowiedź:

NIE, Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 44 dot. części 17 poz. 3

Czy Zamawiający zgodzi się na urządzenie o innej klasie energetycznej – producent nie podaje takiej informacji? Jeżeli nie proszę o uzasadnienie

Odpowiedź:

NIE, ze względów ekonomicznych. Większość oferowanych obecnie urządzeń spełnia wymogi energetyczne przynajmniej klasy A+.

Pytanie nr 45 dot. części 17 poz. 3

Czy zamawiający zgodzi się, na urządzenie z instrukcją w języku angielskim?

Odpowiedź:

NIE, Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 46 dot. części 17 poz. 4

Czy Zamawiający zgodzi się na wydzielenie urządzenia jako indywidualnego przedmiotu zamówienia na które można składać niezależną ofertę przetargową? Jeżeli nie proszę o uzasadnienie

Odpowiedź:

NIE, Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 47 dot. części 17 poz. 4

Czy Zamawiający zgodzi się na urządzenie o innej klasie energetycznej – producent nie podaje takiej informacji ?Jeżeli nie proszę o uzasadnienie

Odpowiedź:

NIE, ze względów ekonomicznych. Większość oferowanych obecnie urządzeń spełnia wymogi energetyczne A++.

Pytanie nr 48 dot. części 17 poz. 4

Czy Zamawiający zgodzi się, na urządzenie z instrukcja w języku angielskim?

Odpowiedź:

NIE, Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 49 dot. części 17 poz. 5

Czy Zamawiający zgodzi się na wydzielenie urządzenia jako indywidualnego przedmiotu zamówienia na które można składać niezależną ofertę przetargową? Jeżeli nie proszę o uzasadnienie

Odpowiedź:

NIE, Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 50 dot. części 17 poz. 5

Czy Zamawiający zgodzi się, na urządzenie z instrukcja w języku angielskim?

Odpowiedź:

NIE, Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 51 dot. części 17 poz. 5

Czy Zamawiający wymaga by wytwornica pary znajdowała się poza komora sterylizacji co jest parametrem korzystnym dla zamawiającego gdyż uniemożliwia to jej uszkodzenie podczas załadunku?

Odpowiedź:

Nie ma takiego wymogu.

Pytanie nr 52 dot. części 19 poz. 5

Czy Zamawiający zgodzi się na wydzielenie urządzenia jako indywidualnego przedmiotu zamówienia na które można składać niezależną ofertę przetargową? Jeżeli nie proszę o uzasadnienie

Odpowiedź:

NIE, Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 53 dot. części 19 poz. 5

Czy Zamawiający zgodzi się, na urządzenie z instrukcja w języku angielskim?

Odpowiedź:

NIE, Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 54 dot. części 19 poz. 5

Czy Zamawiający zgodzi się na urządzenie pracujące w zakresie temperatur od +5C od T otoczenia do +250C?Jeżeli nie proszę o uzasadnienie

Odpowiedź:

NIE, planowane badania przewidują korzystanie z temp. w granicach 300°C

Pytanie nr 55 dot. części 32 poz. 1

Czy Zamawiający zgodzi się na wydzielenie urządzenia jako indywidualnego przedmiotu  zamówienia na które można składać niezależną ofertę przetargową? Jeżeli nie proszę o  uzasadnienie

Odpowiedź:

NIE, Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 56 dot. części 32 poz. 1

Czy Zamawiający zgodzi się, na urządzenie z instrukcja w języku angielskim?

Odpowiedź:

NIE, Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 57 dot. części 32 poz. 1

Czy Zamawiający zgodzi się na dostarczenie urządzenia bez walizki transportowej?

Odpowiedź:

Nie, w trakcie użytkowania urządzenia, może zachodzić konieczność wykorzystania go do badań w warunkach terenowych, w związku z tym walizka transportowa jest niezbędna do zapewnienia łatwego i przede wszystkim bezpiecznego przenoszenia urządzenia.

Pytanie nr 58 dot. części 32 poz. 1

Czy Zamawiający zgodzi się, na urządzenie z możliwością zapisu danych na podłączonym

do niego komputerze zamiast zapisu w pamięci urządzenia?

Odpowiedź:

Nie, wykorzystanie urządzenia w warunkach terenowych wymaga łatwego i szybkiego zapisu danych, bez konieczności stosowania dodatkowych elementów w postaci komputera.

Pytanie nr 59 dot. części 32 poz. 3

Czy Zamawiający zgodzi się na wydzielenie urządzenia jako indywidualnego przedmiotu  zamówienia na które można składać niezależną ofertę przetargową? Jeżeli nie proszę o  uzasadnienie

Odpowiedź:

NIE, Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 60 dot. części 32 poz. 3

Czy Zamawiający zgodzi się, na urządzenie z instrukcja w języku angielskim?

Odpowiedź:

NIE, Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 61 dot. części 32 poz. 3

Czy Zamawiający zgodzi się, na suszarkę wyposażoną w 4 półki i spełniającą pozostałe

wymogi SIWZ?

Odpowiedź:

Tak, Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie nr 62 dot. części 4

Czy Zamawiający dopuści komorę klimatyczną z nastawą wilgotności co 1% ?

Odpowiedź:

NIE, Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 63 dot. części 4

Czy Zamawiający dopuści komorę klimatyczną z dokładnością stabilizacji wilgotności +/- 1% ?

Odpowiedź:

NIE, Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie nr 64 dot. części 16

Czy Zamawiający dopuści komorę laminarną z panelem sterowania z językiem angielskim ? Przy czym obsługa komory praktycznie nie wymaga znajomości tego języka ponieważ obsługa komory odbywa się poprzez klawiaturę membranową oznakowaną piktogramami i diodami potwierdzającymi włączenie lub wyłączenie danej funkcji. Kilka komunikatów pojawiających się na wyświetlaczu cyfrowym są w postaci haseł szczegółowo wyjaśnionych w instrukcji w języku polskim.

Odpowiedź:

Tak, Zamawiający dopuszcza

Pytanie nr 65 dot. części 16

Czy Zamawiający dopuści komorę bez funkcji stand–by, jeżeli komora posiada funkcję natychmiastowego startu wentylatora ? W takiej sytuacji funkcja stand-by jest zbędna i dodatkowo generuje hałas i niepotrzebne zużycie energii.

Odpowiedź:

Nie, funkcja stand-by umożliwia przerwanie pracy w komorze i utrzymanie wnętrza komory w sterylności bez ponownego włączania lampy UV.

Pytanie nr 66 dot. części 16

Czy Zamawiający dopuści komorę z lampą UV umiejscowioną w górnej tylniej części komory roboczej ?

Odpowiedź:

NIE, Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie nr 67 dot. części 16

Czy Zamawiający dopuści komorę o wymiarach przestrzeni robocze 1185 x 625 x 575 mm ?

Odpowiedź:

NIE, Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie nr 68 dot. części 19

Czy Zamawiający wymaga suszenia w automacie myjąco-dezynfekującym za pomocą dmuchawy z gorącym powietrzem ?

Odpowiedź:

Tak, Zamawiający wymaga.

Pytanie nr 69 dot. części 19

Czy Zamawiający wymaga wyposażenia do automatu myjąco-dezynfekującego, jeżeli tak to do jakiego szkła laboratoryjnego i w jakiej ilości ?

Odpowiedź:

Tak; kolby Erlenmeyera, zlewki, słoiki spożywcze, probówki, szalki Petriego, ilość zależna od bieżącego zużycia

Pytanie nr 70 dot. części 19

Czy Zamawiający dopuści suszarkę z zegarem cyfrowym, regulowanym z zakresie  od 1 minuty do 99 dni, 23 godzin ?

Odpowiedź:

Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 71 dot. części 19

Czy Zamawiający dopuści suszarkę z zakresem temperatury pracy: 10°C RT do  300°C 
Odpowiedź:

Tak, Zamawiający dopuszcza

Pytanie nr 72 dot. części 19

W celu właściwego doboru wersji demineralizatora, proszę o podanie ciśnienia wody w sieci wodociągowej do której on będzie podłączony.

Odpowiedź:

Ciśnienie w instalacji wodociągowej w budynku –(na parterze) jest zmienne i waha się w granicach ok. 4,0÷5,0 bara.

Pytanie nr 73 dot. części 19

Zamawiający wymaga aby demineralizator posiadał możliwość podłączenia do zmywarki, a niezbędna pojemność zbiornika pozwalająca w sposób ciągły obsługiwać tego typu urządzenie wynosi ok. 40 litrów. Czy związku z tym Wykonawca ma dostarczyć zbiornik o poj. 10 litrów jak obecnie jest SIWZ, czy ma to być zbiornik o poj. 40 litrów ?

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga zbiornika o pojemności 10 litrów.

Pytanie nr 74 dot. części 3

Czy zamawiający definiując łączność z PC (pkt. 1f, 2g) ma na myśli łączność przy wykorzystaniu szyny PCIe? Jeżeli tak - prosimy o uwzględnienie tego faktu w specyfikacji.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza rozwiązanie komunikacji pomiędzy kartą pomiarową a PC przy wykorzystaniu szyny PCIe

Pytanie nr 75 dot. części 3

Czy zamawiający definiując „Dołączony sterownik (instrument wirtualny) umożliwiający współpracę ze środowiskiem LabVIEW NI (pkt. 1j, 2j, 3g. 4k) akceptuje "Dołączony sterownik (Zestaw instrumentów wirtualnych) umożliwiający współpracę ze środowiskiem NI LabVIEW?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza zapis nazwy środowiska LabView w postaci  NI LabVIEW rozumiejąc je jako tożsame z zapisem LabView NI

Pytanie nr 76 dot. części 3

Czy zamawiający określając w punkcie 4f rozdzielczość przetwornika analog/cyfra co najmniej 14bitów ma na myśli "Rozdzielczość przetwornika analog/cyfra co najmniej 14bitów dla pomiarów różnicowych?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza  interpretację tego zapisu jako "Rozdzielczość przetwornika analog/cyfra co najmniej 14bitów dla pomiarów różnicowych”.

Pytanie nr 77 dot. części 3

Czy zamawiający pisząc w punktach 5e, 5f, 5g "wbudowane ikony" ma na myśli wbudowany w specyfikowane graficzne środowisko programistyczne zestaw funkcji umożliwiających wykonanie poszczególnych operacji pomiarowych (5e), matematycznych (5f) oraz generacyjnych (5g)? Jeżeli tak - prosimy o zmianę zapisu zmieniając "ikony" na "zestaw funkcji.

Odpowiedź:

Zamawiający pod zapisem „wbudowane ikony” ma na myśli zestaw funkcji umożliwiających wykonanie operacji wykazanych w punktach 5e, 5f i 5g.

Pytanie nr 78 dot. części 3

Czy zamawiający pisząc "system czasu rzeczywistego" w punkcie 5j ma na myśli licencję pozwalającą na instalację systemu operacyjnego czasu rzeczywistego czy też moduł programistyczny, zawierający zestaw funkcji i bibliotek umożliwiających programowanie urządzeń pracujących pod systemem operacyjnym czasu rzeczywistego? Jeżeli tak - prosimy o stosowną zmianę zapisu.

Odpowiedź:

Zamawiający ma na myśli moduł programistyczny, zawierający zestaw funkcji i bibliotek umożliwiających programowanie urządzeń pracujących pod systemem operacyjnym czasu rzeczywistego.

Pytanie nr 79 dot.  projektu umowy

Zamawiający pisze w projekcie umowy, paragraf 3:

1. Przedmiotem umowy jest dostawa wraz z montażem aparatury naukowo-badawczej oraz wyposażenia dydaktycznego budynku Centrum Innowacyjno-Wdrożeniowego Nowych Technik i Technologii w Inżynierii Rolniczej przy ul. Głębokiej 28 w Lublinie, z podziałem na 34 części, w zakresie części* ………………………………………………………..………………………. .

2. Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć, wnieść, ustawić, zamontować, podłączyć do istniejących w pomieszczeniach instalacji oraz przekazać protokolarnie Zamawiającemu przedmiot umowy, którego szczegółowy opis zawiera załącznik nr ……* do umowy.

3. Wykonawca przed przystąpieniem do realizacji umowy dokona w pomieszczeniach, w których będzie wykonywany przedmiot umowy niezbędnych pomiarów i uzgodni z przedstawicielami Zamawiającego ostateczną lokalizację przedmiotu umowy.

4. Udostępnianie pomieszczeń w celu przeprowadzenia pomiarów, o których mowa w ust.3 jak również przekazanie pomieszczeń w celu wykonania przedmiotu umowy w danej części, będzie się odbywało w terminach uzgodnionych z Zamawiającym.

5. Wszelkie prawa autorskie majątkowe i prawa własności przemysłowej, które powstaną w wyniku wykonania niniejszej umowy przysługują Zamawiającemu w pełnym zakresie i objęte są wynagrodzeniem określonym w § 7  ust.1  umowy.

6. Wykonawca zabezpiecza we własnym zakresie transport, wszystkie narzędzia i materiały niezbędne do wykonania przedmiotu niniejszej umowy i ponosi pełną odpowiedzialność i ryzyko związane z transportem, rozładunkiem, ustawieniem i montażem aparatury.

7. Wykonawca oświadcza, że dokonał oględzin miejsca do ustawienia i zamontowania przedmiotu zamówienia zgodnie z jego opisem zawartym w SIWZ oraz zgodnie ze złożoną w tym zakresie ofertą.

8. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu umowy, zgodnie z jego opisem stanowiącym załączniki nr ……..* do umowy z uwzględnieniem danych uzyskanych w trakcie wykonywania pomiarów pomieszczeń, w których będzie zlokalizowana aparatura, z zastrzeżeniem ust. 4 i 9.

9. Przedmiot umowy będzie realizowany na terenie obiektu, w którym będą trwały równolegle prace wykonywane przez innych dostawców wyposażenia Centrum, jak również będą mogły w tym czasie trwać zajęcia dydaktyczne oraz praca naukowa.

10. Wykonawca oświadcza, że zawarcie niniejszej umowy w żaden sposób nie narusza praw osób trzecich.

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o modyfikację powyższego paragrafu, jak następuje:

1. Przedmiotem umowy jest dostawa zestawu rejestratorów pomiarowych zgodnie z załącznikiem nr 3 do SIWZ, wraz z montażem aparatury naukowo-badawczej oraz wyposażenia dydaktycznego do budynku Centrum Innowacyjno-Wdrożeniowego Nowych Technik i Technologii w Inżynierii Rolniczej przy ul. Głębokiej 28 w Lublinie, z podziałem na 34 części, w zakresie części* ………………………………………………………..………………………. .

2. Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć, wnieść, ustawić, zamontować, podłączyć do istniejących w pomieszczeniach instalacji oraz przekazać protokolarnie Zamawiającemu przedmiot umowy, którego szczegółowy opis zawiera załącznik nr ……* do umowy.

3. Wykonawca przed przystąpieniem do realizacji umowy dokona w pomieszczeniach, w których będzie wykonywany przedmiot umowy niezbędnych pomiarów i uzgodni z przedstawicielami Zamawiającego ostateczną lokalizację przedmiotu umowy.

4. Udostępnianie pomieszczeń w celu przeprowadzenia pomiarów, o których mowa w ust.3 jak również przekazanie pomieszczeń w celu wykonania przedmiotu umowy w danej części, będzie się odbywało w terminach uzgodnionych z Zamawiającym.

5. Wszelkie prawa autorskie majątkowe i prawa własności przemysłowej, które powstaną w wyniku wykonania niniejszej umowy przysługują Zamawiającemu w pełnym zakresie i objęte są wynagrodzeniem określonym w § 7  ust.1  umowy.

6. Wykonawca zabezpiecza we własnym zakresie transport, wszystkie narzędzia i materiały niezbędne do wykonania przedmiotu niniejszej umowy i ponosi pełną odpowiedzialność i ryzyko związane z transportem do momentu dostarczenia przedmiotu umowy do siedziby Zamawiającego. rozładunkiem, ustawieniem i montażem aparatury.

7. Wykonawca oświadcza, że dokonał oględzin miejsca do ustawienia i zamontowania przedmiotu zamówienia zgodnie z jego opisem zawartym w SIWZ oraz zgodnie ze złożoną w tym zakresie ofertą.

8. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu umowy, zgodnie z jego opisem technicznym stanowiącym załączniki nr ……..* do umowy. z uwzględnieniem danych uzyskanych w trakcie wykonywania pomiarów pomieszczeń, w których będzie zlokalizowana aparatura, z zastrzeżeniem ust. 4 i 9.

9. Przedmiot umowy będzie realizowany na terenie obiektu, w którym będą trwały równolegle prace wykonywane przez innych dostawców wyposażenia Centrum, jak również będą mogły w tym czasie trwać zajęcia dydaktyczne oraz praca naukowa.

10. Wykonawca oświadcza, że zawarcie niniejszej umowy w żaden sposób nie narusza praw osób trzecich.

Uprzejmie informujemy, że firma ……………….. dostarcza produkty do siedziby Zamawiającego za pomocą kuriera. Ich instalacja, a także przeszkolenie pracowników w zakresie ich funkacjonowania są to odrębne usługi, płatne wg bieżącego cennika Wykonawcy.

Zwracamy uwagę także na fakt, iż w ramach dostawy, kurier dostarcza przedmiot umowy do siedziby Zamawiającego wskazany w SIWZ. Ponieważ umowa firmy …………. z firmą kurierską jest zdefiniowana jako „door to door”, kurier nie ma obowiązku wniesienia i rozładowania sprzętu na konkretne piętro lub do konkretnego pokoju.  Adres dostawy przedmiotu umowy nie może być modyfikowany w trakcie realizacji umowy. Zmiana adresu dostawy jest możliwa do momentu podpisania umowy.

Informujemy również, że magazyn i fabryka firmy ………….. znajduje się na ………., skąd są wysyłane produkty, w związku z czym oprócz instrukcji obsługi w języku angielskim i dokumentów przewozowych żadna inna dokumentacja nie jest dołączana do przedmiotu umowy razem z dostawą.

Jednocześnie informujemy, że odpowiednie certyfikaty, świadczące o dopuszczeniu towarów do obrotu są dostępne na stronie internetowej producenta sprzętu zgodne z wymaganiami przepisów polskich i regulacji Unii Europejskiej, w odnesieniu do danego sprzętu.

Ponieważ przedmiotem umowy, uwzględnionym w specyfikacji technicznej, Załącznik nr 3 do SIWZ jest min. oprogramowanie, informujemy, że w ramach umowy  Zamawiający nie nabywa praw własności do oprogramowania, oprogramownaie nie jest sprzedawane.  Wykonawca udziela Zamawiającemu licencji na oprogramowanie. Nośniki oprogramowania będą dostarczone wraz z dostawą.

Czy Zamawiający wyraża zgodę na zmiany?

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na proponowane zmiany.

Pytanie nr 80 dot. projektu umowy

Zamawiający pisze w projekcie umowy, paragraf 4:

1. Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy do ……… dni licząc od dnia podpisania umowy.

2. Za datę wykonania przedmiotu umowy uważa się datę, kiedy techniczno-prawne czynności odbioru przedmiotu umowy zostały zakończone, przedmiot umowy wydany Zamawiającemu, a strony potwierdziły powyższą czynność podpisaniem protokołu zdawczo-odbiorczego stanowiącego podstawę do wystawienia faktury VAT.

3. Przez miejsce wykonania przedmiotu umowy rozumie się budynek Centrum Innowacyjno-Wdrożeniowego Nowych Technik i Technologii w Inżynierii Rolniczej przy ul. Głębokiej 28,  20- 612 Lublin, zwanym dalej „Centrum”.

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o modyfikację powyższego paragrafu, jak następuje:

1. Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy do ……… dni licząc od dnia podpisania umowy.

2. Za datę wykonania przedmiotu umowy uważa się datę podpisania protokołu odbioru po uprzednim dostarczeniu przedmiotu umowy do siedziby Zamawiającego.  kiedy techniczno-prawne czynności odbioru przedmiotu umowy zostały zakończone, przedmiot umowy wydany Zamawiającemu, a strony potwierdziły powyższą czynność podpisaniem Protokół zdawczo-odbiorczy stanowi podstawę do wystawienia faktury VAT.

3. Przez miejsce dostarczenia wykonania przedmiotu umowy rozumie się budynek Centrum Innowacyjno-Wdrożeniowego Nowych Technik i Technologii w Inżynierii Rolniczej przy ul. Głębokiej 28,  20- 612 Lublin, zwanym dalej „Centrum”.

Czy Zamawiający wyraża zgodę na zmiany?

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na proponowane zmiany

Pytanie nr 81 dot. projektu umowy

Zamawiający pisze w projekcie umowy, paragraf 6:

1. Wykonawca dostarczy  przedmiot umowy fabrycznie nowy, wolny od wad, pełnowartościowy i zgodny z poziomem technologii istniejącym w momencie podpisania umowy.

2. Wykonawca zapewni należytą, jakość dostarczonego przedmiotu umowy, zgodną z obowiązującymi w tym zakresie normami oraz wymaganiami Zamawiającego opisanymi w SIWZ jak również zgodnie ze złożoną ofertą.

3. Wykonawca pisemnie powiadomi Zamawiającego o możliwości przystąpienia do prac mających na celu wykonanie przedmiotu umowy.

4. Dokumentem odbiorowym będzie protokół zdawczo-odbiorczy.

5. Ustala się następujące rodzaje odbiorów:

1/ odbiór końcowy po całkowitym wykonaniu wszystkich prac objętych niniejszą umową,

2/ odbiór ostateczny przed upływem okresów rękojmi i gwarancji.

6. Odbiorów, o których mowa w ust. 5 dokona komisja odbiorowa wyznaczona przez Zamawiającego, w obecności przedstawicieli Wykonawcy.

7. Wykonawca powiadomi Zamawiającego pisemnie o przygotowaniu przedmiotu umowy do odbioru.

8. W ciągu 2 dni od zgłoszenia gotowości do odbioru końcowego Wykonawca przekaże Zamawiającemu wszystkie dokumenty (certyfikaty, aprobaty, świadectwa, atesty itp.)  niezbędne do wykonania czynności odbioru.

9. Zamawiający pisemnie wyznaczy termin i rozpocznie odbiór przedmiotu umowy w terminie do 5 dni od daty zawiadomienia go przez Wykonawcę o przygotowaniu przedmiotu umowy do odbioru,  który Zamawiający zakończy najpóźniej w terminach, o których mowa w § 4 ust.1.

10. Zamawiający w toku czynności odbioru zbada przedmiot umowy pod względem ilościowym, jakościowym i rodzajowym przed podpisaniem protokołu zdawczo-odbiorczego przez obie strony. Podpisanie protokołu zdawczo-odbiorczego nie oznacza potwierdzenia braku wad fizycznych i prawnych przedmiotu umowy.

11. Z czynności odbioru sporządza się protokół zdawczo-odbiorczy, który powinien zawierać ustalenia poczynione w toku odbioru, a w szczególności:

1/ ustalenia co do zgodności przedmiotu umowy z niniejszą umową,

2/ wykaz ujawnionych wad,

3/ decyzje Zamawiającego co do przyjęcia lub odmowy przyjęcia przedmiotu umowy,

4/ termin usunięcia wad,

5/ oświadczenia i wyjaśnienia Wykonawcy i osób uczestniczących w odbiorze,

6/ podpisy osób uczestniczących w odbiorze.

12. Jeżeli w toku czynności odbioru przedmiotu umowy zostaną stwierdzone wady nadające się do usunięcia, Zamawiający może:

1/ odmówić odbioru do czasu usunięcia wad,

2/ wezwać Wykonawcę do usunięcia wad, wyznaczając Wykonawcy odpowiedni termin na ich usunięcie na koszt Wykonawcy. Po bezskutecznym upływie terminu, Zamawiający ma prawo w zastępstwie Wykonawcy i na jego koszt usunąć wady,

3/ obniżyć  wynagrodzenie  Wykonawcy  za  przedmiot  umowy  odpowiednio  do  utraconych

wartości technicznych, użytkowych i estetycznych.

13. Jeżeli w toku czynności odbioru zostaną stwierdzone wady nie nadające się do usunięcia,

Zamawiający może:

1/ jeżeli wady nie uniemożliwiają użytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem – obniżyć wynagrodzenie Wykonawcy odpowiednio do utraconej wartości użytkowej, technicznej i estetycznej,

2/ jeżeli wady uniemożliwiają użytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem:

a/ wezwać Wykonawcę do wymiany przedmiotu umowy na nowy, wolny od wad, w

wyznaczonym terminie, na koszt Wykonawcy,

b/ odstąpić od umowy.

14. W przypadku, gdy Wykonawca nie usunie wad w terminie wyznaczonym przez zamawiającego, o którym mowa w ust. 12 pkt. 2 lub nie dokona wymiany przedmiotu umowy na nowy wolny od wad w terminie, o którym mowa w ust. 13 pkt. 2 lit. a, Zamawiający może wyznaczyć mu dodatkowy ostateczny termin na usunięcie wad i wymianę przedmiotu umowy na nowy.

15. Wykonawca zobowiązany jest do zawiadomienia Zamawiającego o usunięciu wad oraz do żądania wyznaczenia terminu odbioru zakwestionowanego uprzednio zakresu prac jako wadliwych. Usunięcie wad powinno być stwierdzone protokolarnie.

16. Zamawiający zwoła, przed zakończeniem okresu gwarancji jakości, komisję odbioru dla ustalenia warunków odbioru ostatecznego, o którym mowa w ust. 5 pkt 2, polegającego na ocenie wykonanych przez Wykonawcę prac związanych z usunięciem wad zaistniałych w okresie gwarancji i rękojmi, wskazanych przez komisję odbiorową w spisanych na tę okoliczność protokołach.

Wypełnienie zobowiązań umownych Wykonawcy nie będzie uznane za wykonane dopóki Zamawiający nie podpisze protokołu odbioru ostatecznego.  Protokół odbioru ostatecznego będzie potwierdzał datę, z którą Wykonawca wywiązał się ze wszystkich zobowiązań wynikających z umowy.

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o modyfikację powyższego paragrafu, jak następuje:

1. Wykonawca dostarczy  przedmiot umowy fabrycznie nowy, wolny od wad, pełnowartościowy i zgodny z wymaganiami przepisów polskich i regulacji Unii Europejskiej, w odniesieniu do danego sprzętu.  z poziomem technologii istniejącym w momencie podpisania umowy.

2. Wykonawca zapewni należytą, jakość dostarczonego przedmiotu umowy, zgodną z obowiązującymi w tym zakresie normami oraz wymaganiami Zamawiającego opisanymi w SIWZ jak również zgodnie ze złożoną ofertą.

3. Wykonawca pisemnie powiadomi Zamawiającego o możliwości przystąpienia do prac mających na celu wykonanie przedmiotu umowy.

4. Dokumentem odbiorowym będzie protokół zdawczo-odbiorczy.

5. Ustala się następujące rodzaje odbiorów:

1/ odbiór końcowy po całkowitym wykonaniu wszystkich prac objętych niniejszą umową,

2/ odbiór ostateczny przed upływem okresów rękojmi i gwarancji.

6. Odbiorów, o których mowa w ust. 5 dokona komisja odbiorowa wyznaczona przez Zamawiającego, w obecności przedstawicieli Wykonawcy.

7. Wykonawca powiadomi Zamawiającego pisemnie o przygotowaniu przedmiotu umowy do odbioru.

8. W ciągu 2 dni od zgłoszenia gotowości do odbioru końcowego Wykonawca przekaże Zamawiającemu wszystkie dokumenty (certyfikaty, aprobaty, świadectwa, atesty itp.)  niezbędne do wykonania czynności odbioru.

9. Zamawiający pisemnie wyznaczy termin i rozpocznie odbiór przedmiotu umowy w terminie do 5 dni od daty zawiadomienia go przez Wykonawcę o przygotowaniu przedmiotu umowy do odbioru,  który Zamawiający zakończy najpóźniej w terminach, o których mowa w § 4 ust.1.

10. Zamawiający w toku czynności odbioru zbada przedmiot umowy pod względem ilościowym, jakościowym i rodzajowym przed podpisaniem protokołu zdawczo-odbiorczego przez obie strony. Podpisanie protokołu zdawczo-odbiorczego nie oznacza potwierdzenia braku wad fizycznych i prawnych przedmiotu umowy.

Podpisanie protokołu odbioru jest równoznaczne z potwierdzeniem poprawności wykonania dostawy – realizacji zamówienia.

11. Z czynności odbioru sporządza się protokół zdawczo-odbiorczy, który powinien zawierać ustalenia poczynione w toku odbioru, a w szczególności:

1/ ustalenia co do zgodności przedmiotu umowy z niniejszą umową,

2/ wykaz ujawnionych wad, jeśli takie istnieją

3/ decyzje Zamawiającego co do przyjęcia lub odmowy przyjęcia przedmiotu umowy,

4/ termin usunięcia wad, jeśli takie istnieją

5/ oświadczenia i wyjaśnienia Wykonawcy i osób uczestniczących w odbiorze,

6/ podpisy osób uczestniczących w odbiorze.

12. Jeżeli w toku czynności odbioru przedmiotu umowy zostaną stwierdzone wady nadające się do usunięcia, Zamawiający może:

1/ odmówić odbioru do czasu usunięcia wad,

2/ wezwać Wykonawcę do usunięcia wad, wyznaczając Wykonawcy odpowiedni termin –do 28 dni na ich usunięcie na koszt Wykonawcy. Po bezskutecznym upływie terminu, Zamawiający ma prawo w zastępstwie Wykonawcy i na jego koszt usunąć wady,

3/ obniżyć  wynagrodzenie  Wykonawcy  za  przedmiot  umowy  odpowiednio  do  utraconych

wartości technicznych, użytkowych i estetycznych.

13. Jeżeli w toku czynności odbioru zostaną stwierdzone wady nie nadające się do usunięcia,

Zamawiający może:

1/ jeżeli wady nie uniemożliwiają użytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem – obniżyć wynagrodzenie Wykonawcy odpowiednio do utraconej wartości użytkowej, technicznej i estetycznej,

2/ jeżeli wady uniemożliwiają użytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem:

a/ wezwać Wykonawcę do wymiany przedmiotu umowy na nowy lub wolny od wad, w

wyznaczonym terminie - do 28 dni, na koszt Wykonawcy,

b/ odstąpić od umowy.

14. W przypadku, gdy Wykonawca nie usunie wad w terminie wyznaczonym przez zamawiającego, o którym mowa w ust. 12 pkt. 2 lub nie dokona wymiany przedmiotu umowy na nowy wolny od wad w terminie, o którym mowa w ust. 13 pkt. 2 lit. a, Zamawiający może wyznaczyć mu dodatkowy ostateczny termin na usunięcie wad lub  wymianę przedmiotu umowy na nowy.

15. Wykonawca zobowiązany jest do zawiadomienia Zamawiającego o usunięciu wad oraz do żądania wyznaczenia terminu odbioru zakwestionowanego uprzednio zakresu prac jako wadliwych. Usunięcie wad powinno być stwierdzone protokolarnie.

16. Zamawiający zwoła, przed zakończeniem okresu gwarancji jakości, komisję odbioru dla ustalenia warunków odbioru ostatecznego, o którym mowa w ust. 5 pkt 2, polegającego na ocenie wykonanych przez Wykonawcę prac związanych z usunięciem wad zaistniałych w okresie gwarancji i rękojmi, wskazanych przez komisję odbiorową w spisanych na tę okoliczność protokołach.

Wypełnienie zobowiązań umownych Wykonawcy nie będzie uznane za wykonane dopóki Zamawiający nie podpisze protokołu odbioru ostatecznego.  Protokół odbioru ostatecznego będzie potwierdzał datę, z którą Wykonawca wywiązał się ze wszystkich zobowiązań wynikających z umowy.

Powyższy paragraf częściowo nie ma zastosowania w odniesieniu do czynności jakie musi wykonać Wykonawca, aby zrealizować przedmiot umowy: tj. dostarczenie produktów do siedziby Zamawiającego. Zwracamy się z uprzejmą prośbą o uwzględnienie tego faktu w odniesieniu do Części 3 postępowania przetargowego i usunięcie zaznaczonych zapisów.

Po złożeniu oficjalnego zamówienia tj. po podpisaniu umowy, Zamawiający otrzyma drogą elektroniczną (na adres uwzględniony w umowie) potwierdzenie przyjęcia zamówienia, na którym będzie widniała orientacyjna data wysyłki przedmiotu zamówienia.

Informujemy także, iż ………………. jako autoryzowany dystrybutor produktów ……………… na terenie Polski, uprawniony jest do dokonywania napraw gwarancyjnych oraz do wymiany braków lub usuwania wad dostawy, którą realizuje. W przypadku naprawy przedmiotu zamówienia przez inny podmiot, Zamawiający traci świadczenia gwarancyjne.

Czy Zamawiający wyraża zgodę na zaproponowane zmiany?

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na proponowane zmiany

Pytanie nr 82 dot. projektu umowy

Zamawiający pisze w projekcie umowy, paragraf 7, pkt 2, 5, 10:

2.Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 jest wynagrodzeniem ryczałtowy i nie będzie podlegać jakimkolwiek zmianom, z zastrzeżeniem § 15 pkt. 1 umowy, oraz obejmuje wszelkie koszty wyspecyfikowane i niewyspecyfikowane w dokumentach umownych, niezbędnych do realizacji przedmiotu umowy w szczególności obejmuje:

1/ wykonanie przedmiotu umowy określonego w § 3 ust. 1 umowy,

2/ koszty transportu w miejsce wskazane przez Zamawiającego określone w § 4 ust. 3,

3/ koszty wymaganych w kraju Zamawiającego certyfikatów, aprobat, świadectw, atestów,  podatków, licencji, zezwoleń, cła oraz innych opłat niezbędnych do uzyskania w celu prawidłowej realizacji przedmiotu umowy,

4/ koszty serwisu w okresie gwarancji,

5/ ryzyko handlowe wynikające z realizacji przedmiotu umowy,

6/ warunki gwarancji i rękojmi,

7/ inne koszty Wykonawcy, których poniesienie jest niezbędne dla realizacji przedmiotu umowy, w tym opakowanie, ubezpieczenie towaru, opusty, rabaty, dojazd pracowników firmy w celu wniesienia, ustawienia, montażu  aparatury składającej się na przedmiot umowy.

5. Strony zgodnie ustalają, iż za wykonanie przedmiotu umowy, Zamawiający zapłaci wynagrodzenie, określone w § 7 ust. 1 w terminie 30 dni od dnia otrzymania faktury VAT wystawionej przez Wykonawcę. Płatności będą realizowane przelewem na konto bankowe wskazane na fakturze VAT przez Wykonawcę.

10. Jeżeli z powodu wady prawnej przedmiotu umowy Zamawiający będzie zmuszony wydać przedmiot umowy osobie trzeciej, Wykonawca jest obowiązany do zwrotu otrzymanego wynagrodzenia bez względu na inne postanowienia umowy.

Zwracamy się z prośbą o modyfikację powyższych punktów jak następuje:

2.Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 jest wynagrodzeniem ryczałtowy i nie będzie podlegać jakimkolwiek zmianom, z zastrzeżeniem § 15 pkt. 1 umowy, oraz obejmuje wszelkie koszty wyspecyfikowane i niewyspecyfikowane w dokumentach umownych, niezbędnych do realizacji przedmiotu umowy w szczególności obejmuje:

1/ wykonanie przedmiotu umowy określonego w § 3 ust. 1 umowy,

2/ koszty transportu w miejsce wskazane przez Zamawiającego określone w § 4 ust. 3,

3/ koszty wymaganych w kraju Zamawiającego certyfikatów, aprobat, świadectw, atestów,  podatków, licencji, zezwoleń, cła oraz innych opłat niezbędnych do uzyskania w celu prawidłowej realizacji przedmiotu umowy,

4/ koszty serwisu w okresie gwarancji,

5/ ryzyko handlowe wynikające z realizacji przedmiotu umowy,

6/ warunki udzielenie gwarancji i rękojmi. Wykonawca udziela gwarancji na dostarczony sprzęt 12 miesięcy i 90 dni na nośniki oprogramowania

7/ inne koszty Wykonawcy, których poniesienie jest niezbędne dla realizacji przedmiotu umowy, w tym opakowanie, ubezpieczenie towaru, opusty, rabaty, dojazd pracowników firmy w celu wniesienia, ustawienia, montażu  aparatury składającej się na przedmiot umowy.

5. Strony zgodnie ustalają, iż za wykonanie przedmiotu umowy, Zamawiający zapłaci wynagrodzenie, określone w § 7 ust. 1 w terminie 30 dni od dnia wystawienia  otrzymania faktury VAT wystawionej przez Wykonawcę. Płatności będą realizowane przelewem na konto bankowe wskazane na fakturze VAT przez Wykonawcę.

10. Jeżeli z powodu wady prawnej przedmiotu umowy Zamawiający będzie zmuszony wydać przedmiot umowy osobie trzeciej, Wykonawca jest obowiązany do zwrotu otrzymanego wynagrodzenia bez względu na inne postanowienia umowy.

Uprzejmie Informujemy, że cena obejmuje całkowity koszt realizacji zamówienia do momentu dostarczenia przedmiotu umowy do siedziby Zamawiającego wskazanej w SIWZ.

Jednocześnie informujemy, że odpowiednie certyfikaty, świadczące o dopuszczeniu towarów do obrotu są dostępne na stronie internetowej producenta sprzętu zgodne z wymaganiami przepisów polskich i regulacji Unii Europejskiej, w odniesieniu do danego sprzętu. Oprócz instrukcji obsługi w języku angielskim i dokumentów przewozowych żadna inna dokumentacja nie jest dostarczana wraz z dostawą.

Wykonawca udziela gwarancji na przedmiot zamówienia:  12 miesięcy na sprzęt i 90 dni na nośniki oprogramowania. Jest to standardowy okres gwarancji udzielany przez producenta sprzętu. Istnieje możliwość przedłużenia czasu gwarancji na 2 lata – jest to usługa dodatkowo płatna. Bardzo prosimy o odpowiedź czy Zamawiający życzy sobie doliczenia dodatkowego czasu gwarancji do oferty.

Firma …………. jest córką spółką firmy ……………………… wobec czego ma ujednolicone i globalnie ustalone warunki płatności.

Zwracamy się z prośbą o usunięcie części zapisów mówiących o rękojmi z całego projektu umowy. Producent sprzętu – firma ……………. – nie udziela rękojmi. W związku z tym faktem firma ………………….   jako autoryzowany dystrybutor produktów ………… na terenie Polski, również rękojmi nie udziela.

Standardowo rękojmia to forma zabezpieczenia interesów konsumenta, który jest osobą fizyczną. Pozwala  ona na dochodzenie praw nie tylko na podstawie gwarancji przyznawanej przez producenta, ale również od dystrybutora, który sprzedał dany produkt. W przypadku tzw. relacji business to business (tj. firma-firma, firma-instytucja lub instytucja-instytucja) jest to zabezpieczenie stosowane dodatkowo, za zgodą obu stron.

Jednak w przypadku, gdy firma sprzedająca dany produkt jest jednocześnie firmą udzielającą gwarancji , a zatem producentem, świadczenia gwarancyjne pokrywają wszelkie roszczenia, które klient może podnosić. W przypadku ………… ma miejsce taka właśnie sytuacja. Jest to jednocześnie firma produkująca sprzęt, jak również dystrybuująca go. ………………. to „spółka córka” producenta sprzętu – …………………. W związku z powyższym świadczenia gwarancyjne są wręcz korzystniejsze niż te, które zostały przewidziane przez zapisy o rękojmi, a dodatkowo obowiązują przez ten sam okres – 12 miesięcy.

W związku z powyższym prosimy o usunięcie zapisów dot. rękojmi. Są to zapisy, które uniemożliwią nam bezpośrednie przystąpienie do procedury przetargowej.

Czy Zamawiający wyraża zgodę na zaproponowane zmiany?

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na proponowane zmiany

Pytanie nr 83 dot. projektu umowy

Zamawiający pisze w projekcie umowy, paragraf 9:

1.	Do obowiązków Zamawiającego w zakresie wszystkich części należy w szczególności:

1/ udostępnienie Wykonawcy pomieszczeń, w których będzie wykonywany przedmiot umowy oraz wszelkich danych i informacji niezbędnych do prawidłowego wykonania dostawy,

2/ odbiór przedmiotu umowy,

3/ zapłata za dostarczony przedmiot umowy w terminie określonym w § 7 ust. 5,

4/ dostarczenie Wykonawcy naklejek zawierających szczegółowe dane projektu, o którym mowa w § 1 ust. 2 umowy, w terminie do 14 dni przed uzgodnionym przez strony terminem odbioru końcowego przedmiotu umowy.

2.	Do obowiązków Wykonawcy w zakresie wszystkich części należy w szczególności:

1/ wykonanie przedmiotu umowy i przekazanie go Zamawiającemu, zgodnie z postanowieniami niniejszej umowy, obowiązującymi w tym zakresie przepisami, normami i certyfikatami jakościowymi wymaganymi przez Zamawiającego oraz do usunięcia wad, które ujawnią się w okresie wykonywania prac objętych przedmiotem umowy, jak również w okresie rękojmi i gwarancji,

2/ dostarczenie przedmiotu umowy w stanie nienaruszonym, własnym transportem na własny koszt, dotyczy to również napraw jakie mogą wystąpić w okresie trwania gwarancji i rękojmi.

Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność i ryzyko związane z transportem, rozładunkiem, ustawieniem i montażem przedmiotu umowy w budynku Centrum,

3/ wniesienie, ustawienie i zamontowanie przedmiotu umowy zgodnie z treścią umowy do wskazanych przez Zamawiającego pomieszczeń Centrum,

4/ podłączenie aparatury wymagającej podłączenia do mediów (np. woda, gaz, ścieki, wentylacja, instalacja elektryczna i inne) do istniejących w pomieszczeniach instalacji. Wszystkie niezbędne przeróbki w celu prawidłowego i zgodnego z przepisami podłączenia mediów należy uwzględnić w kosztach dostawy wraz z montażem przedmiotu zamówienia,

5/ zabezpieczenie ciągów komunikacyjnych, a w szczególności drzwi i ościeżnic przed zniszczeniem. Wszelkie uszkodzenia (obicia, zarysowania ścian oraz drzwi) powstałe w wyniku wykonywania czynności związanych z montażem Wykonawca usunie na własny koszt,

6/ dostosowanie sposobu wykonania przedmiotu umowy do warunków organizacyjnych i wymagań Zamawiającego, ze szczególnym uwzględnieniem § 3 ust. 9,

7/ zapewnienie właściwych warunków bezpieczeństwa osób i mienia przebywających na terenie realizacji przedmiotu umowy,

8/ zabezpieczenie pomieszczeń, w których będzie realizowany przedmiot umowy przed niekorzystnym wpływem wykonywanych prac, celem ograniczenia szkód i wszelkich uciążliwości wynikających z hałasu, zanieczyszczeń i innych niepożądanych działań,

9/ informowanie Zamawiającego o problemach lub okolicznościach mogących wpłynąć na jakość prac lub ich termin zakończenia,

10/ poniesienie ryzyka w zakresie szkód wynikających z prowadzonych prac objętych przedmiotem umowy,

11/ zapewnienie kierownictwa, siły roboczej, materiałów, sprzętu i innych urządzeń niezbędnych do wykonania przedmiotu umowy,

12/ uporządkowanie terenu wykonywania przedmiotu umowy oraz jeśli jest to konieczne również terenu przyległego jak również wywiezienie z budynku Centrum na własny koszt, wszystkich odpadów powstałych wskutek wykonywania przedmiotu  umowy, najpóźniej do dnia odbioru końcowego,

13/ zabezpieczenie pomieszczeń, w których będzie realizowany przedmiot umowy przed dostępem osób trzecich,

14/ umożliwienie wstępu na teren realizacji przedmiotu umowy pracownikom Zamawiającego, oraz udzielanie im w każdej chwili wszelkich informacji i udostępnianie dokumentów niezbędnych do prawidłowego wykonania przedmiotu umowy,

15/ umieszczenie na aparaturze stanowiącej przedmiot umowy, w miejscach wskazanych przez Zamawiającego naklejek zawierających szczegółowe dane projektu, o którym mowa w § 1 ust. 2 umowy, przekazane przez Zamawiającego w terminie, o którym mowa w ust.1 pkt 4 umowy,

16/ czas reakcji Wykonawcy na zgłoszenie uszkodzenia aparatury nie będzie dłuższy niż 48 godz. od momentu pisemnego zawiadomienia przez Zamawiającego o uszkodzeniu przedmiotu umowy,

17/ uczestniczenie w czynnościach odbiorowych,

18/ dostarczenie instrukcji obsługi w języku polskim,

19/ przeszkolenie pracowników w zakresie obsługi aparatury będącej przedmiotem umowy,

20/ wystawienie faktury VAT.

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o modyfikację powyższego paragrafu, jak następuje:

1.	Do obowiązków Zamawiającego w zakresie wszystkich części 3 należy w szczególności:

1/ podanie adresu dostawy udostępnienie Wykonawcy pomieszczeń, w których będzie wykonywany przedmiotu umowy oraz wszelkich danych i informacji niezbędnych do prawidłowego wykonania dostawy,

2/ odbiór przedmiotu umowy,

3/ zapłata za dostarczony przedmiot umowy w terminie określonym w § 7 ust. 5,

4/ dostarczenie Wykonawcy naklejek zawierających szczegółowe dane projektu, o którym mowa w § 1 ust. 2 umowy, w terminie do 14 dni przed uzgodnionym przez strony terminem odbioru końcowego przedmiotu umowy.

2.	Do obowiązków Wykonawcy w zakresie wszystkich części 3 należy w szczególności:

1/ wykonanie przedmiotu umowy i przekazanie go Zamawiającemu, zgodnie z postanowieniami niniejszej umowy, obowiązującymi w tym zakresie przepisami, normami i certyfikatami jakościowymi wymaganymi przez Zamawiającego oraz do usunięcia wad, które ujawnią się w okresie wykonywania prac objętych przedmiotem umowy, jak również w okresie rękojmi i gwarancji,

2/ dostarczenie przedmiotu umowy w stanie nienaruszonym, własnym transportem na własny koszt, dotyczy to również napraw jakie mogą wystąpić w okresie trwania gwarancji i rękojmi.

Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność i ryzyko związane z transportem i dostarczeniem przedmiotu umowy do siedziby Zamawiającego. rozładunkiem, ustawieniem i montażem przedmiotu umowy w budynku Centrum,

3/ wniesienie, ustawienie i zamontowanie przedmiotu umowy zgodnie z treścią umowy do wskazanych przez Zamawiającego pomieszczeń Centrum,

4/ podłączenie aparatury wymagającej podłączenia do mediów (np. woda, gaz, ścieki, wentylacja, instalacja elektryczna i inne) do istniejących w pomieszczeniach instalacji. Wszystkie niezbędne przeróbki w celu prawidłowego i zgodnego z przepisami podłączenia mediów należy uwzględnić w kosztach dostawy wraz z montażem przedmiotu zamówienia,

5/ zabezpieczenie ciągów komunikacyjnych, a w szczególności drzwi i ościeżnic przed zniszczeniem. Wszelkie uszkodzenia (obicia, zarysowania ścian oraz drzwi) powstałe w wyniku wykonywania czynności związanych z montażem Wykonawca usunie na własny koszt,

6/ dostosowanie sposobu wykonania przedmiotu umowy do warunków organizacyjnych i wymagań Zamawiającego, ze szczególnym uwzględnieniem § 3 ust. 9,

7/ zapewnienie właściwych warunków bezpieczeństwa osób i mienia przebywających na terenie realizacji przedmiotu umowy,

8/ zabezpieczenie pomieszczeń, w których będzie realizowany przedmiot umowy przed niekorzystnym wpływem wykonywanych prac, celem ograniczenia szkód i wszelkich uciążliwości wynikających z hałasu, zanieczyszczeń i innych niepożądanych działań,

9/ informowanie Zamawiającego o problemach lub okolicznościach mogących wpłynąć na jakość prac lub ich termin zakończenia,

10/ poniesienie ryzyka w zakresie szkód wynikających z prowadzonych prac objętych przedmiotem umowy,

11/ zapewnienie kierownictwa, siły roboczej, materiałów, sprzętu i innych urządzeń niezbędnych do wykonania przedmiotu umowy,

12/ uporządkowanie terenu wykonywania przedmiotu umowy oraz jeśli jest to konieczne również terenu przyległego jak również wywiezienie z budynku Centrum na własny koszt, wszystkich odpadów powstałych wskutek wykonywania przedmiotu  umowy, najpóźniej do dnia odbioru końcowego,

13/ zabezpieczenie pomieszczeń, w których będzie realizowany przedmiot umowy przed dostępem osób trzecich,

14/ umożliwienie wstępu na teren realizacji przedmiotu umowy pracownikom Zamawiającego, oraz udzielanie im w każdej chwili wszelkich informacji i udostępnianie dokumentów niezbędnych do prawidłowego wykonania przedmiotu umowy,

15/ umieszczenie na aparaturze stanowiącej przedmiot umowy, w miejscach wskazanych przez Zamawiającego naklejek zawierających szczegółowe dane projektu, o którym mowa w § 1 ust. 2 umowy, przekazane przez Zamawiającego w terminie, o którym mowa w ust.1 pkt 4 umowy,

16/ czas reakcji Wykonawcy na zgłoszenie uszkodzenia aparatury nie będzie dłuższy niż 48 godz. od momentu pisemnego zawiadomienia przez Zamawiającego o uszkodzeniu przedmiotu umowy,

17/ uczestniczenie w czynnościach odbiorowych,

18/ dostarczenie instrukcji obsługi w języku polskim lub angielskim,

19/ przeszkolenie pracowników w zakresie obsługi aparatury będącej przedmiotem umowy,

20/ wystawienie faktury VAT.

Realizacja Części 3 zamówienia, co do której zamierzamy złożyć ofertę nie ma zastosowania w większości punktów wymienionych w paragrafie 9. Wykonawca realizuje przedmiot umowy i dostarcza go do siedziby Zamawiającego.

Informujemy, że magazyn firmy ………. znajduje się na ……….,  a w związku z tym oprócz instrukcji obsługi w języku angielskim i dokumentów przewozowych żadna inna dokumentacja nie jest dołączana do dostarczanego przedmiotu umowy razem z dostawą.

Przeszkolenie pracowników z zakresie działania sprzętu i oprogramowania ……………. jest usługą dodatkowo płatną. Czy Zamawiający życzy sobie doliczenie kosztów szkolenia do ceny oferty?

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o dostosowanie powyższego paragrafu to warunków realizacji zamówienia Części 3. Ułatwi nam to uzyskanie zgody właściciela naszej spółki na przystąpienie do procedury przetargowej.

Czy Zamawiający wyraża zgodę na zaproponowane zmiany?

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na proponowane zmiany. Cena ofertowa powinna być tak skalkulowana, aby zawierała wszelkie koszty objęte zamówieniem.

Pytanie nr 84 dot. projektu umowy

Zamawiający pisze w projekcie umowy, paragraf 11:

1. Za wady w przedmiocie umowy Wykonawca ponosi odpowiedzialność w ramach udzielonej gwarancji.

2. Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji jakości na przedmiot umowy na:

- 24 miesiące licząc od dnia podpisania protokołu zdawczo-odbiorczego.

3. Okres gwarancji dla przedmiotu umowy obejmuje przeglądy gwarancyjne bez dodatkowych opłat.

4. Odpowiedzialność z tytułu gwarancji obejmuje wszelkie wady przedmiotu umowy za wyjątkiem uszkodzeń mechanicznych powstałych z winy Zamawiającego.

5. Stała opieka serwisowa w okresie gwarancyjnym zapewniona będzie przez placówkę serwisową w ………………………………… .

6. O wystąpieniu wady w okresie gwarancyjnym Zamawiający zawiadomi Wykonawcę pisemnie.

7. Strony w terminie 5 dni od daty otrzymania przez Wykonawcę pisemnego zawiadomienia, o którym mowa w ust. 6 sporządzą protokół na okoliczność istnienia wady.

8. W przypadku wystąpienia wad przedmiotu umowy w okresie gwarancyjnym Wykonawca na własny koszt w terminie 21 dni kalendarzowych od dnia podpisania protokołu na okoliczność wystąpienia wady dokona jego wymiany na nowy wolny od wad lub usunie wady przedmiotu umowy. Jeżeli wystąpi konieczność importu części zamiennych lub materiałów, usunięcie wad nastąpi w terminie 28 dni kalendarzowych od daty podpisania przez strony protokołu o wadach.

9. W przypadku konieczności usunięcia wad przedmiotu umowy poza miejscem jego użytkowania koszty dojazdu serwisu do i z miejsca użytkowania lub przewóz przedmiotu umowy do i po naprawie nie obciążają Zamawiającego w okresie gwarancyjnym. Odbiór przedmiotu umowy w celu usunięcia wad oraz dostarczenie przedmiotu umowy wolnego od wad nastąpi z/do miejsca wskazanego w § 4 ust. 3.

10. W przypadku konieczności usunięcia wady przedmiotu umowy w innym miejscu niż miejsce użytkowania przedmiotu umowy, odpowiedzialność za jego transport ponosi Wykonawca od chwili wydania przedmiotu umowy upoważnionemu przedstawicielowi Wykonawcy do chwili odbioru po usunięciu wady przedmiotu umowy przez upoważnionego przedstawiciela Zamawiającego lub osobę pisemnie przez niego upoważnioną.

11. Wydanie przedmiotu umowy oraz jego odbiór w ramach gwarancji strony potwierdzą protokołem zdawczo-odbiorczym.

12. W przypadku dokonania naprawy gwarancyjnej lub wymiany przedmiotu umowy na wolny od wad okres gwarancji przedmiotu umowy podlegających naprawie lub wymianie:

1/ w przypadku wymiany – rozpoczyna bieg od nowa,

2/ w przypadku naprawy – ulega przedłużeniu o czas naprawy.

13. Jeżeli w okresie gwarancji przedmiot umowy będą naprawiany więcej niż dwukrotnie, Wykonawca na żądanie Zamawiającego dostarczy Zamawiającemu nowy przedmiot umowy. Okres gwarancji wymienionej aparatury zaczyna bieg od daty jej dostarczenia Zamawiającemu.

14. Wymieniając przedmiot umowy Wykonawca zobowiązany jest w każdym wypadku dostarczać aparaturę  fabrycznie nową, o parametrach technicznych nie gorszych od aparatury podlegającej wymianie.

15. W każdym przypadku, gdy zachodzi potrzeba wymiany lub naprawy przedmiotu zamówienia poza siedzibą Zamawiającego wszelkie koszty transportu ponosi Wykonawca.

16. Jeżeli okres gwarancji udzielonej Wykonawcy na dostarczoną aparaturę przez jej producenta będzie dłuży niż okres gwarancji udzielonej Zamawiającemu przez Wykonawcę, wówczas Wykonawca niezwłocznie po upływie okresu gwarancji udzielonej Zamawiającemu przeniesie na Zamawiającego przysługujące mu na podstawie tej gwarancji prawa, w tym poprzez wydanie Zamawiającemu stosownych dokumentów gwarancyjnych. W przypadku, gdy taka gwarancja została udzielona podwykonawcy Wykonawcy, Wykonawca uzyska prawa z takiej gwarancji dla siebie, a następnie przeniesie je na Zamawiającego zgodnie ze zdaniem pierwszym niniejszego paragrafu.

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o modyfikację powyższego paragrafu, jak następuje:

1. Za wady w przedmiocie umowy Wykonawca ponosi odpowiedzialność w ramach udzielonej gwarancji.

2. Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji jakości na przedmiot umowy na:

- 24 12 miesięcy na sprzęt i 90 dni na nośniki oprogramowania licząc od dnia podpisania protokołu zdawczo-odbiorczego.

3. Okres gwarancji dla przedmiotu umowy obejmuje przeglądy gwarancyjne bez dodatkowych opłat.

4. Odpowiedzialność z tytułu gwarancji obejmuje wszelkie wady materiałowe i produkcyjne przedmiotu umowy za wyjątkiem uszkodzeń mechanicznych powstałych z winy Zamawiającego.

5. Stała opieka serwisowa w okresie gwarancyjnym zapewniona będzie przez placówkę serwisową w ………………………………… .

6. O wystąpieniu wady w okresie gwarancyjnym Zamawiający zawiadomi Wykonawcę pisemnie, faksem lub droga elektroniczną. Czas reakcji na zgłoszenie o usterce to 5 dni. Termin naprawy to 28 dni.

7. Strony w terminie 5 dni od daty otrzymania przez Wykonawcę pisemnego zawiadomienia, o którym mowa w ust. 6 sporządzą protokół na okoliczność istnienia wady.

8. W przypadku wystąpienia wad przedmiotu umowy w okresie gwarancyjnym Wykonawca na własny koszt w terminie 21 28 dni kalendarzowych od dnia zgłoszenia podpisania protokołu na okoliczność wystąpienia wady dokona jego wymiany na nowy lub wolny od wad lub usunie wady przedmiotu umowy. Jeżeli wystąpi konieczność importu części zamiennych lub materiałów, usunięcie wad nastąpi w terminie 28 dni kalendarzowych od daty podpisania przez strony protokołu o wadach.

9. W przypadku konieczności usunięcia wad przedmiotu umowy poza miejscem jego użytkowania koszty dojazdu serwisu do i z miejsca użytkowania lub przewóz przedmiotu umowy do i po naprawie nie obciążają Zamawiającego w okresie gwarancyjnym. Odbiór przedmiotu umowy w celu usunięcia wad oraz dostarczenie przedmiotu umowy wolnego od wad nastąpi z/do miejsca wskazanego w § 4 ust. 3.

10. W przypadku konieczności usunięcia wady przedmiotu umowy w innym miejscu niż miejsce użytkowania przedmiotu umowy, odpowiedzialność za jego transport z siedziby Zamawiającego do serwisu i z powrotem w okresie gwarancyjnym ponosi Wykonawca od chwili wydania przedmiotu umowy upoważnionemu przedstawicielowi Wykonawcy do chwili odbioru po usunięciu wady przedmiotu umowy przez upoważnionego przedstawiciela Zamawiającego lub osobę pisemnie przez niego upoważnioną.

11. Wydanie przedmiotu umowy oraz jego odbiór w ramach gwarancji strony potwierdzą protokołem zdawczo-odbiorczym.

12. W przypadku dokonania naprawy gwarancyjnej lub wymiany przedmiotu umowy na wolny od wad okres gwarancji przedmiotu umowy podlegających naprawie lub wymianie:

1/ w przypadku wymiany – rozpoczyna bieg od nowa,

2/ w przypadku naprawy – ulega przedłużeniu o czas naprawy.

13. Jeżeli w okresie gwarancji przedmiot umowy będą naprawiany więcej niż dwukrotnie, Wykonawca na żądanie Zamawiającego dostarczy Zamawiającemu nowy lub wolny od wad przedmiot umowy. Okres gwarancji wymienionej aparatury zaczyna bieg od daty jej dostarczenia Zamawiającemu.

14. Wymieniając przedmiot umowy Wykonawca zobowiązany jest w każdym wypadku dostarczać aparaturę  fabrycznie nową lub wolną od wad, o parametrach technicznych nie gorszych od aparatury podlegającej wymianie.

15. W każdym przypadku, gdy zachodzi potrzeba wymiany lub naprawy przedmiotu zamówienia poza siedzibą Zamawiającego wszelkie koszty transportu w okresie gwarancyjnym ponosi Wykonawca.

16. Jeżeli okres gwarancji udzielonej Wykonawcy na dostarczoną aparaturę przez jej producenta będzie dłuży niż okres gwarancji udzielonej Zamawiającemu przez Wykonawcę, wówczas Wykonawca niezwłocznie po upływie okresu gwarancji udzielonej Zamawiającemu przeniesie na Zamawiającego przysługujące mu na podstawie tej gwarancji prawa, w tym poprzez wydanie Zamawiającemu stosownych dokumentów gwarancyjnych. W przypadku, gdy taka gwarancja została udzielona podwykonawcy Wykonawcy, Wykonawca uzyska prawa z takiej gwarancji dla siebie, a następnie przeniesie je na Zamawiającego zgodnie ze zdaniem pierwszym niniejszego paragrafu.

Warunki gwarancji sprzętu ………………. określa dokument Ogólne Warunki Sprzedaży - sformułowany przez naszego głównego akcjonariusza – ………………. Podany okres gwarancji jest standardowym okresem gwarancji udzielanym przez producenta sprzętu. Producent nie przewiduje wydłużenia czasu gwarancji o okres naprawy. Zaznaczamy jednak, iż sprzęt po naprawie bądź wymianie, będzie objęty gwarancją przez pozostały okres trwania oryginalnej gwarancji bądź przez dziewięćdziesiąt (90) dni, w zależności od tego, który z tych okresów jest dłuższy.

Informujemy, że producent sprzętu nie prowadzi przeglądów gwarancyjnych sprzętu …………………wobec czego ta usługa nie może być częścią udzielonej gwarancji.

Zaznaczamy, że ze względu na zastosowane w sprzęcie ……………. technologie, wszelkie naprawy muszą się odbywać w centrum serwisowym, znajdującym się w zakładzie produkcyjnym na ……………... W związku z tym, należy brać pod uwagę wydłużony czas reakcji na wiadomość 
o ewentualnej usterce i odpowiedni czas naprawy. Naprawy gwarancyjne (w tym transport do naszego centrum serwisowego) odbywają się na koszt Wykonawcy.

Bardzo prosimy odnieść się do zapytania dot. wydłużenia czasu trwania gwarancji do 24 miesięcy, zawartego w Zapytaniu 4.

Informujemy także, że producent sprzętu firma …………….. nie wystawia dokumentów ani kart gwarancyjnych, w związku z tym ………………….. ich nie dostarcza. Świadczenia gwarancyjne przysługują Zamawiającemu na podstawie faktury VAT. W związku z czym prosimy o potwierdzenie, że faktura VAT będzie dokumentem wystarczającym, na podstawie którego Zamawiający może się ubiegać o świadczenia gwarancyjne.

Zaznaczamy, iż ……………… jako autoryzowany dystrybutor produktów ………………..na terenie Polski, uprawniony jest do dokonywania napraw gwarancyjnych. W przypadku naprawy przedmiotu zamówienia przez inny podmiot, Zamawiający traci świadczenia gwarancyjne.

Czy Zamawiający wyraża zgodę na zaproponowane zmiany?

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na proponowane zmiany

Pytanie nr 85 dot. projektu umowy

Zamawiający pisze w projekcie umowy, paragraf 12:

1.Wykonawca odpowiada wobec Zamawiającego za wady fizyczne i prawne przedmiotu umowy lub jego części zmniejszającej jego wartość lub użyteczność ze względu na cel oznaczony w umowie albo wynikający z okoliczności lub przeznaczenia.

2. Okres rękojmi za wady przedmiotu umowy lub jego części w stosunku do Wykonawcy i podwykonawców będzie trwał do czasu wygaśnięcia gwarancji jakości udzielonej przez Wykonawcę na przedmiot umowy.

3. W okresie rękojmi Wykonawca jest obowiązany do nieodpłatnego usuwania wad, usterek, braków ujawnionych po podpisaniu protokołu zdawczo-odbiorczego, które wynikają z wad dostarczonego przedmiotu umowy.

4. Jeżeli po odbiorze końcowym, zostaną wykryte wady, Wykonawca zobowiązany będzie do ich usunięcia. Do trybu powiadomienia o wadach oraz do trybu i terminów ich usunięcia stosuje się odpowiednio postanowienia § 11 ust. 6-14 umowy.

5. Dokonanie odbioru przedmiotu umowy nie zwalnia Wykonawcy od roszczeń ze strony Zamawiającego z tytułu rękojmi lub gwarancji jakości.

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o usunięcie z projektu umowy wszystkich zapisów dotyczących rękojmi. Wyjaśnienie dot. rękojmi zostało zawarte w Zapytaniu 4.

Czy Zamawiający wyraża zgodę na zaproponowane zmiany?

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na proponowane zmiany

Pytanie nr 86 dot. projektu umowy

Zamawiający pisze w projekcie umowy, paragraf 13 i 14:

1. Wykonawca może zlecić wykonania części przedmiotu umowy do wykonania innym Wykonawcom.

2. Do zawarcia przez Wykonawcę umowy z podwykonawcą jest wymagana zgoda Zamawiającego.

3. Do zawarcia przez podwykonawcę umowy z dalszym podwykonawcą jest wymagana zgoda Zamawiającego i Wykonawcy.

4. Jeżeli Zamawiający, w terminie 14 dni od przedstawienia przez Wykonawcę projektu mowy z podwykonawcami nie zgłosił na piśmie sprzeciwu lub zastrzeżeń, uważa się, że wyraził zgodę na zawarcie umowy.

5. Wykonawca pełni rolę koordynatora prac i ponosi pełną odpowiedzialność za realizację zakresu prac wykonanych własnymi siłami oraz powierzonych podwykonawcom.

6. Wykonawca w ciągu 14 dni od daty otrzymania zapłaty za wykonany zakres prac, poinformuje na piśmie Zamawiającego o sposobie zapłaty za zakres prac realizowany przez podwykonawców.

7. Brak informacji na temat zapłaty dla podwykonawców spowoduje wstrzymanie dalszych płatności do czasu spełnienia wymogu określonego w ust. 6.

8. Umowy wskazane w punkcie 2 i 3 muszą zostać zawarte w formie pisemnej, pod rygorem ich nieważności.

9. Zamawiający nie wyrazi zgody na zawarcie umowy z podwykonawcą, której treść będzie sprzeczna z treścią umowy zawartej z Wykonawcą.

10. Nie zastosowanie się Wykonawcy do wymogów wynikających z zapisów niniejszego paragrafu upoważnia Zamawiającego do podjęcia wszelkich niezbędnych kroków w celu wyegzekwowania od Wykonawcy i wszystkich podwykonawców powyższych ustaleń aż do odstąpienia od umowy z Wykonawcą z winy Wykonawcy włącznie.

11. Wykonawca zobowiązany jest poinformować podwykonawców o warunkach niniejszej umowy.

12. Wykonawca ponosi wobec Zamawiającego i osób trzecich pełną odpowiedzialność za dostawy, które wykonuje przy pomocy podwykonawców.

§ 14

1. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za wszelkie szkody wyrządzone Zamawiającemu, będącemu właścicielem obiektu, innym użytkownikom lub osobom trzecim w związku z realizacją niniejszej umowy.

2. Odpowiedzialność Wykonawcy obejmuje szkody powstałe w każdej postaci winy.

Informujemy, że całość zamówienia do Cześć 3 firma ……………….. wykona samodzielnie wobec czego uprzejmie prosimy o usunięcie z projektu umowy zapisów mówiących o współpracy z podwykonwcą/ami.

Prosimy także o usunięcie zapisów mówiących o opowiedzialności Wykonawcy za szkody. Owe zapisy stoją w sprzeczności z dokumentem, który określa warunki realizacji zamówień ………………– Ogólne Warunki Sprzedaży, który został określony przez głównego akcjonariusza firmy  - ………………...

Czy Zamawiający wyraża zgodę na zaproponowane zmiany?

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na proponowane zmiany

Pytanie nr 87 dot. projektu umowy

Zamawiający pisze w projekcie umowy, paragraf 15:

Dopuszcza się możliwość zmiany ustaleń niniejszej umowy w stosunku do treści oferty Wykonawcy w zakresie:

1/ ustawowej zmiany stawki podatku od towarów i usług VAT, kwota brutto wynagrodzenia podlega automatycznej, odpowiedniej zmianie. Zmiana kwoty brutto, o której mowa nie wymaga zawarcia aneksu do umowy.

2/ terminu realizacji przedmiotu umowy w przypadku wystąpienia siły wyższej, o której mowa w § 10 umowy, mającej wpływ na niezachowanie terminu określonego w § 4 ust.1 umowy.

3/ wydłużenia terminu gwarancji w przypadku, o którym mowa w § 11 ust. 16 umowy.

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o modyfikację powyższego paragrafu jak następuje:

Dopuszcza się możliwość zmiany ustaleń niniejszej umowy w stosunku do treści oferty Wykonawcy w zakresie:

1/ ustawowej zmiany stawki podatku od towarów i usług VAT, kwota brutto wynagrodzenia podlega automatycznej, odpowiedniej zmianie. Zmiana kwoty brutto, o której mowa nie wymaga zawarcia aneksu do umowy.

2/ terminu realizacji przedmiotu umowy w przypadku wystąpienia siły wyższej, o której mowa w § 10 umowy, mającej wpływ na niezachowanie terminu określonego w § 4 ust.1 umowy.

3/ wydłużenia terminu gwarancji w przypadku, o którym mowa w § 11 ust. 16 umowy.

Wyjaśnienie dot. czasu gwarancji zostało zawarte w Zapytaniu 4 i 6.

Czy Zamawiający wyraża zgodę na zaproponowane zmiany?

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na proponowane zmiany

Pytanie nr 88 dot. projektu umowy

Zamawiający pisze w projekcie umowy, paragraf 16:

1. Strony ustalają odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy w formie kar umownych w następujących wypadkach i wysokościach:

1/ Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:

a/ za opóźnienie w wykonaniu przedmiotu umowy niezgodne z § 4 ust. 1 umowy w wysokości 0,1 % wynagrodzenia umownego brutto określonego w  § 7 ust.1 za każdy dzień opóźnienia,

b/ za opóźnienie w usunięciu wad przedmiotu umowy stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie rękojmi i gwarancji w wysokości 0,1 % wartości wynagrodzenia umownego brutto określonego w § 7 ust. 1 za każdy dzień opóźnienia. W razie opóźnienia w usunięciu wad w terminie dodatkowo wyznaczonym kara ulega podwyższeniu o 50% licząc od dnia upływu terminu dodatkowego,

c/ za przekroczenie terminu wyznaczonego przez Zamawiającego w trybie § 6 ust. 13 pkt. 2 lit. a oraz § 11 ust. 8 oraz § 12 ust. 4 na wymianę przedmiotu umowy na nowy wolny od wad w wysokości 0,1 % wynagrodzenia umownego brutto określonego w § 7 ust. 1 za każdy dzień opóźnienia,

d/ za odstąpienie od umowy przez Zamawiającego z powodu okoliczności, za które odpowiedzialność ponosi Wykonawca w wysokości 10 % wartości wynagrodzenia umownego brutto określonego w § 7 ust. 1,

e/ w przypadku wykonania przedmiotu umowy niezgodnie z umową lub niewykonania umowy Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 15% wartości wynagrodzenia umownego brutto określonego w § 7 ust. 1,

f/ kara umowna z tytułu wykonania przedmiotu umowy niezgodnie z umową, o której mowa w pkt. e niniejszego paragrafu naliczona jest niezależnie od uprawnień przysługujących Zamawiającemu z tytułu rękojmi za wady lub gwarancji jakości oraz niezależnie od dokonania odbioru przedmiotu umowy potwierdzonym protokołem zdawczo-odbiorczym, o którym mowa w § 4 ust. 2 umowy.

2/ Zamawiający zapłaci Wykonawcy kary umowne:

a/ za nieterminowy odbiór przedmiotu umowy niezgodny z § 4 ust.1 w wysokości 0,1 % wynagrodzenia za każdy dzień zwłoki,

b/ za odstąpienie od umowy przez Wykonawcę z powodu okoliczności, za które odpowiedzialność ponosi Zamawiający w wysokości 10% wartości wynagrodzenia umownego brutto określonego w  § 7 ust. 1.

2. Kary umowne określone w § 16 ust. 1 należą się także w przypadku wykonania prawa odstąpienia od umowy przez strony. Kary umowne mogą być dochodzone z każdego tytułu odrębnie i podlegają kumulacji, w szczególności kara umowna należna Zamawiającemu z tytułu odstąpienia od umowy w przypadku odstąpienia od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, zostanie naliczona niezależnie od kary umownej, o której mowa § 16 ust. 1 pkt. 1 lit. a, która liczona będzie do dnia złożenia Wykonawcy oświadczenia o odstąpieniu od umowy.

3. Wykonawca upoważnia Zamawiającego do potrącenia kar umownych z wynagrodzenia Wykonawcy.

4. Łączna wysokość kar zastrzeżonych w ust. 1 i 2 nie może przekroczyć 40% wynagrodzenia brutto określonego w § 7 ust. 1 umowy dla każdej ze stron.

5. W przypadku, gdy w niniejszej umowie przewidziano wykonanie niektórych czynności na koszt Wykonawcy, Zamawiający będzie upoważniony do potracenia kosztów ich wykonania z wynagrodzenia Wykonawcy.

6. Niezależnie od kar umownych Wykonawca zobowiązuje się do zapłaty odszkodowania za szkodę w rozmiarach przewyższających wysokość kar określonych w umowie, wyrządzoną wskutek niewykonania lub nienależytego wykonania umowy, aż do pełnego zaspokojenia poniesionej szkody.

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o modyfikację powyższego paragrafu jak następuje:

1. Strony ustalają odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy w formie kar umownych w następujących wypadkach i wysokościach:

1/ Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:

a/ za opóźnienie w wykonaniu przedmiotu umowy niezgodne z § 4 ust. 1 umowy w wysokości 0,1 % wynagrodzenia umownego brutto określonego w  § 7 ust.1 za każdy dzień opóźnienia, jednak nie więcej niż 10% wartości zamówienia brutto.

b/ za opóźnienie w usunięciu wad przedmiotu umowy stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie rękojmi i gwarancji w wysokości 0,1 % wartości wynagrodzenia umownego brutto określonego w § 7 ust. 1 za każdy dzień opóźnienia, jednak nie więcej niż 10% wartości zamówienia brutto.

W razie opóźnienia w usunięciu wad w terminie dodatkowo wyznaczonym kara ulega podwyższeniu o 50% licząc od dnia upływu terminu dodatkowego,

c/ za przekroczenie terminu wyznaczonego przez Zamawiającego w trybie § 6 ust. 13 pkt. 2 lit. a oraz § 11 ust. 8 oraz § 12 ust. 4 na wymianę przedmiotu umowy na nowy lub wolny od wad w wysokości 0,1 % wynagrodzenia umownego brutto określonego w § 7 ust. 1 za każdy dzień opóźnienia, jednak nie więcej niż 10% wartości zamówienia brutto

d/ za odstąpienie od umowy przez Zamawiającego z powodu okoliczności, za które odpowiedzialność ponosi Wykonawca w wysokości 10 % wartości wynagrodzenia umownego brutto określonego w § 7 ust. 1,

e/ w przypadku wykonania przedmiotu umowy niezgodnie z umową lub niewykonania umowy Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 15% wartości wynagrodzenia umownego brutto określonego w § 7 ust. 1,

f/ kara umowna z tytułu wykonania przedmiotu umowy niezgodnie z umową, o której mowa w pkt. e niniejszego paragrafu naliczona jest niezależnie od uprawnień przysługujących Zamawiającemu z tytułu rękojmi za wady lub gwarancji jakości oraz niezależnie od dokonania odbioru przedmiotu umowy potwierdzonym protokołem zdawczo-odbiorczym, o którym mowa w § 4 ust. 2 umowy.

2/ Zamawiający zapłaci Wykonawcy kary umowne:

a/ za nieterminowy odbiór przedmiotu umowy niezgodny z § 4 ust.1 w wysokości 0,1 % wynagrodzenia za każdy dzień zwłoki,

b/ za odstąpienie od umowy przez Wykonawcę z powodu okoliczności, za które odpowiedzialność ponosi Zamawiający w wysokości 10% wartości wynagrodzenia umownego brutto określonego w  § 7 ust. 1.

2. Kary umowne określone w § 16 ust. 1 należą się także w przypadku wykonania prawa odstąpienia od umowy przez strony. Kary umowne mogą być dochodzone z każdego tytułu odrębnie i podlegają kumulacji, w szczególności kara umowna należna Zamawiającemu z tytułu odstąpienia od umowy w przypadku odstąpienia od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, zostanie naliczona niezależnie od kary umownej, o której mowa § 16 ust. 1 pkt. 1 lit. a, która liczona będzie do dnia złożenia Wykonawcy oświadczenia o odstąpieniu od umowy.

3. Wykonawca upoważnia Zamawiającego do potrącenia kar umownych z wynagrodzenia Wykonawcy.

4. Łączna wysokość kar zastrzeżonych w ust. 1 i 2 nie może przekroczyć 40% wynagrodzenia brutto określonego w § 7 ust. 1 umowy dla każdej ze stron.

5. W przypadku, gdy w niniejszej umowie przewidziano wykonanie niektórych czynności na koszt Wykonawcy, Zamawiający będzie upoważniony do potracenia kosztów ich wykonania z wynagrodzenia Wykonawcy.

6. Niezależnie od kar umownych Wykonawca zobowiązuje się do zapłaty odszkodowania za szkodę w rozmiarach przewyższających wysokość kar określonych w umowie, wyrządzoną wskutek niewykonania lub nienależytego wykonania umowy, aż do pełnego zaspokojenia poniesionej szkody, jednak nie więcej niż do 100% wartości zamówienia brutto.

Prośba jest motywowana tym, że nasza firma ma Ogólne Warunki Sprzedaży sformułowane przez głównego akcjonariusza (……………) tak, że nasze ewentualne zobowiązanie jest ograniczone, proponujemy ograniczenie ewentualnych kar umownych do 10% wartości zamówienia brutto a odszkodowania przewyższającego wysokość kar umownych, do kwoty 100% wartości zamówienia brutto. Ograniczenie kar umownych jest warunkiem koniecznym, aby uzyskać zgodę właściciela naszej spółki nam bezpośrednie przystąpienie do procedury przetargowej.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na proponowane zmiany

Pytanie nr 89 dot. projektu umowy

Zamawiający pisze w projekcie umowy, paragraf 17, pkt 1:

1/ Zamawiający może odstąpić od umowy, w przypadkach, gdy:

a/ zostanie wszczęte postępowanie upadłościowe, układowe lub likwidacyjne wobec Wykonawcy,

b/ nastąpi znaczne pogorszenie sytuacji Wykonawcy, szczególnie w razie powzięcia wiadomości o wszczęciu postępowania egzekucyjnego wobec majątku Wykonawcy,

c/ w razie opóźnienia Wykonawcy z wykonaniem i dostarczeniem przedmiotu umowy w terminie wskazanym w § 4 ust. 1 umowy, przy czym odstąpienie od umowy winno być poprzedzone bezskutecznym upływem terminu wyznaczonego Wykonawcy przez Zamawiającego,

d/ Wykonawca nie usunie wad przedmiotu umowy, w dodatkowym terminie wyznaczonym przez Zamawiającego, o którym mowa w § 6 ust. 12 pkt 2 umowy,

e/ Wykonawca nie wymieni wadliwego przedmiotu umowy, w dodatkowym terminie wyznaczonym przez Zamawiającego, o którym mowa w § 6 ust. 13 pkt 2 lit. a  umowy,

f/ Wykonawca w sposób istotny narusza postanowienia umowy, w szczególności nie zachowuje właściwej, jakości przedmiotu umowy objętych niniejszą umową, dostarcza przedmiot umowy niezgodny z przedmiotem zamówienia. Przy czym odstąpienie od umowy powinno być poprzedzone bezskutecznym upływem terminu wyznaczonego Wykonawcy przez Zamawiającego na prawidłowe wykonanie umowy,

g/ zaistnieje istotna zmiana okoliczności powodująca, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach.

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o modyfikację powyższego zapisu jak następuje:

1/ Zamawiający może odstąpić od umowy, w przypadkach, gdy:

a/ zostanie wszczęte postępowanie upadłościowe, układowe lub likwidacyjne wobec Wykonawcy,

b/ nastąpi znaczne pogorszenie sytuacji Wykonawcy, szczególnie w razie powzięcia wiadomości o wszczęciu postępowania egzekucyjnego wobec majątku Wykonawcy,

c/ w razie opóźnienia Wykonawcy z wykonaniem i dostarczeniem przedmiotu umowy w terminie wskazanym w § 4 ust. 1 umowy, przy czym odstąpienie od umowy winno być poprzedzone bezskutecznym upływem terminu wyznaczonego Wykonawcy przez Zamawiającego,

d/ Wykonawca nie usunie wad przedmiotu umowy, w dodatkowym terminie wyznaczonym przez Zamawiającego, o którym mowa w § 6 ust. 12 pkt 2 umowy,termin ten nie może być krótszy niż 28 dni.

e/ Wykonawca nie wymieni wadliwego przedmiotu umowy, w dodatkowym terminie wyznaczonym przez Zamawiającego, o którym mowa w § 6 ust. 13 pkt 2 lit. a  umowy; termin ten nie może być krótszy niż 28 dni.

f/ Wykonawca w sposób istotny narusza postanowienia umowy, w szczególności nie zachowuje właściwej, jakości przedmiotu umowy objętych niniejszą umową, dostarcza przedmiot umowy niezgodny z przedmiotem zamówienia. Przy czym odstąpienie od umowy powinno być poprzedzone bezskutecznym upływem terminu wyznaczonego Wykonawcy przez Zamawiającego na prawidłowe wykonanie umowy,

f/Zamawiającemu przysługuje prawo rozwiązania Umowy w trybie natychmiastowym w przypadku rażącego naruszenia przez Wykonawcę jej postanowień pod warunkiem, że Zamawiający wezwał Wykonawcę na piśmie do zaniechania naruszeń wyznaczając mu w wezwaniu odpowiedni termin oraz ostrzegając o rozwiązaniu Umowy w przypadku niezastosowania się do wezwania.

g/ zaistnieje istotna zmiana okoliczności powodująca, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach.

Czy Zamawiajacy wyraża zgodę na zmiany w umowie?

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na proponowane zmiany

Pytanie nr 90 dot. projektu umowy

Zamawiający pisze w projekcie umowy, paragraf 18:

1. Wykonawca ponosi odpowiedzialności za roszczenia osób trzecich spowodowane z winy Wykonawcy, powstałe na skutek naruszenia praw majątkowych z tytułu wykorzystania przedmiotu zamówienia lub jego części.

2. W okresie realizacji umowy oraz po jej zakończeniu Wykonawca oraz osoby, które w jego imieniu wykonują powierzone zadania nie będą przekazywać, ujawniać ani wykorzystywać jakiejkolwiek informacji o Zamawiającym, w szczególności informacji stanowiących tajemnicę Zamawiającego w rozumieniu art. 11 ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, zwłaszcza informacji technicznych, technologicznych lub organizacyjnych.

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o usunięcie powyższych punktów z projektu umowy.

Punkt 2 paragrafu 18 stoi w sprzeczności z zapisami dokumentu stworzonego przez naszego głównego akcjonariusza ……………. – Ogólne Warunki Sprzedaży.

Oświadczamy także, że sprzęt i oprogramowanie ……………… posiadają prawa autorskie. Jednocześnie informujemy, że realizując zamówienie na sprzęt i/lub oprogramowanie ……………..Instruments przenosimy wszystkie prawa wykorzystania wraz z patentami na Zamawiającego.

Jednak przedmiotem zamówienia jest sprzęt, które wymaga użycia komputerów z systemem operacyjnym np. Windows, który nie jest przedmiotem dostawy, a który posiada prawa autorskie, nie należące do Wykonawcy (……………..).

Zgodnie z polityką …………. ustanowienie procedury, na podstawie której przekazywane będą informacje (także poufne) o realizacji zamówienia stanowi zazwyczaj przedmiot oddzielnej umowy, negocjowanej każdorazowo z Zamawiającym, wobec czego prosimy o usunięcie punktu 2 w paragrafie 18.

Czy Zamawiający wyraża zgodę na zaproponowane zmiany?

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na proponowane zmiany

W imieniu Zamawiającego

Rektor Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie

prof. dr hab. Marian Wesołowski