Projekt współfinansowany jest z Programu Operacyjnego Rozwoju Polski Wschodniej 2007-2013, Oś Priorytetowa I: Nowoczesna Gospodarka, w ramach działania I.1 Infrastruktura Uczelni pn: „Budowa Centrum Innowacyjno-Wdrożeniowego Nowych Technik i Technologii w Inżynierii Rolniczej”

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW

ZAMÓWIENIA

w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego

na dostawę wraz z montażem aparatury naukowo-badawczej oraz wyposażenia dydaktycznego budynku Centrum Innowacyjno-Wdrożeniowego Nowych Technik i Technologii w Inżynierii Rolniczej przy ul. Głębokiej 28 w Lublinie z podziałem na  34 części.

Podstawa prawna: ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2010 nr 113, poz. 759 ze zm.) ze zm. wprowadzonymi ustawą z dnia 12 października 2012 r. o zmianie ustawy – Prawo zamówień publicznych oraz ustawy o koncesji na roboty budowlane lub usługi (Dz. U. z dnia 19.11.2012 r. poz. 1271).

Tryb postępowania: przetarg nieograniczony o wartości szacunkowej przedmiotu zamówienia powyżej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych tj.  przekracza równowartość w PLN kwoty 200 000 euro.

Zatwierdził:

prof. dr hab. Stanisław Baran

Prorektor ds. Nauki i Współpracy z Zagranicą UP w Lublinie

Lublin, dnia 19.07.2013 r.

Rozdział 1. Nazwa oraz adres Zamawiającego.

Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie

siedziba: ul. Akademicka 13, 20-950 Lublin

NIP 712-010-37-75, REGON 000001896,

adres strony internetowej, na której są zamieszczane informacje w sprawie niniejszego postępowania: http://up.lublin.pl/szp/

Rozdział 2. Tryb udzielenia zamówienia.

2.1. Postępowanie przeprowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z art. 10 ust. 1 i art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. z 2010 Dz. U. nr 113, poz. 759 ze zm. wprowadzonymi ustawą z dnia 12 października 2012 r. o zmianie ustawy – Prawo zamówień publicznych oraz ustawy o koncesji na roboty budowlane lub usługi (Dz. U. z dnia 19.11.2012 r. poz. 1271), zwaną dalej „ustawą Pzp”.

2.2. Wartość szacunkowa przedmiotu zamówienia przekracza równowartości w PLN kwoty 200.000 euro.

2.3. Specyfikacja istotnych warunków zamówienia, zwana dalej „SIWZ” została przygotowana zgodnie z art. 36 ust.1 i 2 ustawy Pzp.

2.4. Oznaczenie postępowania:

Postępowanie, którego dotyczy niniejszy dokument oznaczone jest znakiem:

AZP/PN/p-200/9/2013.

Wykonawcy zobowiązani są do powoływania się na wyżej podane oznaczenie we wszelkich kontaktach z Zamawiającym.

Rozdział 3. Opis przedmiotu zamówienia.

3.1. Przedmiotem zamówienia jest: dostawa wraz z montażem aparatury naukowo-badawczej oraz wyposażenia dydaktycznego budynku Centrum Innowacyjno-Wdrożeniowego Nowych Technik i Technologii w Inżynierii Rolniczej przy ul. Głębokiej 28 w Lublinie, z podziałem na 34 części.

3.1.1. Zamawiający przewiduje możliwość złożenia następujących ofert częściowych:

Część 1 –  dostawa zestawu do wyznaczania mas ciał stałych z wyposażeniem, wagi analityczne, wagi precyzyjne, wagosuszarki, zgodnie z załącznikiem nr 1 do SIWZ,

Część 2 – dostawa akcesoriów i drobnego sprzętu laboratoryjnego, zgodnie z załącznikiem nr 2 do SIWZ,

Część 3 –  dostawa zestawu rejestratorów pomiarowych zgodnie z załącznikiem nr 3 do SIWZ,

Część 4 – dostawa zestawu do kondycjonowania materiałów badawczych, zgodnie z załącznikiem nr 4 do SIWZ,

Część 5 – dostawa wstrząsarki, zgodnie z załącznikiem nr 5 do SIWZ,

Część 6 – dostawa chlorofilomierza, zgodnie z załącznikiem nr 6 do SIWZ,

Część 7 –  dostawa miernika pH gleby, zgodnie z załącznikiem nr 7 do SIWZ,

Część 8 –  dostawa wilgotnościomierza biopaliw, zgodnie z załącznikiem nr 8 do SIWZ,

Część 9 –  dostawa refraktometru cyfrowego, zgodnie z załącznikiem nr 9 do SIWZ,

Część 10 –  dostawa refraktometru, zgodnie z załącznikiem nr 10 do SIWZ,

Część 11 –  dostawa miernika fluorescencji PAM, zgodnie z załącznikiem nr 11 do SIWZ,

Część 12 – dostawa zestawu do preparatyki próbek do badań spektroskopowych,  zgodnie z załącznikiem nr 12 do SIWZ,

Część 13 –  dostawa zestawu do badania cech fizjologicznych, morfologicznych i anatomicznych roślin, zgodnie z załącznikiem nr 13 do SIWZ,

Część 14 –  dostawa aparatury pomiarowej i rejestrującej do laboratorium dendrologicznego i badań in vitro – dostawa aparatury pomiarowej, zgodnie z załącznikiem nr 14 do SIWZ,

Część 15 –  dostawa aparatury pomiarowej i rejestrującej do laboratorium dendrologicznego i badań in vitro – dostawa aparatury rejestrującej, zgodnie z załącznikiem nr 15 do SIWZ,

Część 16 –  dostawa aparatury do hodowli roślin w zmiennych warunkach środowiska – dostawa komór z laminarnym przepływem powietrza, zgodnie z załącznikiem nr 16 do SIWZ,

Część 17 –  dostawa aparatury do hodowli roślin w zmiennych warunkach środowiska – dostawa inkubatora z wytrząsaniem, szafy chłodniczej, zamrażarki skrzyniowej, chłodziarko-zamrażarki, autoklawu laboratoryjnego, zgodnie z załącznikiem nr 17 do SIWZ,

Część 18 –  dostawa fitotronów z wyposażeniem, zgodnie z załącznikiem nr 18 do SIWZ,

Część 19 –  dostawa urządzeń do mycia i dezynfekcji sprzętu laboratoryjnego, zgodnie z załącznikiem nr 19 do SIWZ,

Część 20 –  dostawa suszarki konwekcyjno-mikrofalowej, zgodnie z załącznikiem nr 20 do SIWZ,

Część 21 –  dostawa systemu do pomiaru rozkładu granulometrycznego cząstek, zgodnie z załącznikiem nr 21 do SIWZ,

Część 22 –  dostawa pieca konwekcyjno-parowego, zgodnie z załącznikiem nr 22 do SIWZ,

Część 23 – dostawa mieszarki próżniowej służącej do mieszania komponentów sypkich z możliwością podciśnieniowego dozowania dodatków płynnych, zgodnie z załącznikiem nr 23 do SIWZ,

Część 24 – dostawa analizatora pyłu, zgodnie z załącznikiem nr 24 do SIWZ,

Część 25 – dostawa stanowiska do badania procesu absorpcji, zgodnie z załącznikiem nr 25 do SIWZ,

Część 26 – dostawa miernika przewodności cieplnej, zgodnie z załącznikiem nr 26 do SIWZ,

Część 27 – dostawa liofilizatora, zgodnie z załącznikiem nr 27 do SIWZ,

Część 28 – dostawa  stanowiska do badania procesu ekstrakcji w układzie ciało stałe-ciecz, zgodnie z załącznikiem nr 28 do SIWZ,

Część 29 – dostawa komory klimatycznej z wymuszonym obiegiem powietrza, zgodnie z załącznikiem nr 29 do SIWZ,

Część 30 – dostawa mierników natężenia dźwięku, zgodnie z załącznikiem nr 30 do SIWZ,

Część 31 – dostawa zestawu do badań wód i ścieków – dostawa młynka hydrometrycznego, zgodnie z załącznikiem nr 31 do SIWZ,

Część 32 – dostawa zestawu do badań wód i ścieków – dostawa spektrofotometru, miernika wieloparametrowego, suszarki laboratoryjnej, mieszadła magnetycznego, zgodnie z załącznikiem nr 32 do SIWZ,

Część 33 – dostawa zestawu do badań glebowych – dostawa zestawu do określania charakterystyki pF i przewodności hydraulicznej, zgodnie z załącznikiem nr 33 do SIWZ,

Część 34 – dostawa zestawu do badań glebowych – dostawa wilgotnościomierza glebowego, zgodnie z załącznikiem nr 34 do SIWZ,

3.2. Nazwy i kody z Wspólnego Słownika Zamówień CPV:

Część 1 – 38311100-9 - elektroniczne wagi analityczne;

38310000-1 Wagi precyzyjne;

Część 2 –  38437000-7 - pipety i akcesoria laboratoryjne;

Część 3 –  38424000-3 - urządzenia pomiarowe i sterujące;

Część 4 –  38000000-5 - sprzęt laboratoryjny, optyczny i precyzyjny;

42943400-2 - układy chłodzące i chłodzące/grzewcze z obiegiem;

Część 5 –  38436100-1 - wstrząsarki mechaniczne;

38436000-0 - wstrząsarki i akcesoria;

Część 6 –  38540000-2 – maszyny i aparatura badawcza i pomiarowa;

Część 7 –  38416000-4 - pH-metry;

Część 8 –  38932000-7 - mierniki wilgotności;

Część 9 –   38400000-9 – przyrządy do badań właściwości fizycznych;

Część 10 -  38296000-6  -  przyrządy badawcze;

Część 11 -  38433000-9 - spektrometry;

Część 12 – 42996400-8 - mieszadła;

38436100-1 - wstrząsarki mechaniczne;

42912310-8 - aparatura do filtrowania wody;

Część 13 – 38540000-2 - maszyny i aparatura badawcza i pomiarowa;

38552000-9 – mierniki elektroniczne;

Część 14 – 38410000-2 - przyrządy pomiarowe;

38310000-1 - wagi precyzyjne;

38436000-0 - wstrząsarki i akcesoria;

38416000-4 - pH-metry;

Część 15 – 38650000-6 - sprzęt fotograficzny;

38651000-3 - aparaty fotograficzne;

Część 16 – 33191100-6 - urządzenia sterylizujące;

38434540-3 - sprzęt biomedyczny;

Część 17 -  38436300-3 - wstrząsarki inkubacyjne;

39711130-9 – chłodziarki;

39711120-6 – zamrażarki;

39711110-3 - chłodziarko-zamrażarki;

33191110-9 – autoklawy;

Część 18 - 39180000-7 - meble laboratoryjne;

38540000-2 - maszyny i aparatura badawcza i pomiarowa;

Część 19 - 31515000-9 - lampy ultrafioletowe;

42959000-3 - zmywarki do naczyń inne niż używane w gospodarstwie

domowym;

33191100-6 - urządzenia sterylizujące;

42716200-0 – suszarki;

42921100-9 - maszyny do czyszczenia lub suszenia butelek lub innych

pojemników;

42912330-4 - aparatura do oczyszczania wody;

42310000-2 – palniki;

Część 20 - 42214200-1 - suszarki do produktów rolnych;

Część 21 - 38434000-6 - analizatory;

Część 22 - 42214100-0 - piece kuchenne;

Część 23 - 38000000-5 - sprzęt laboratoryjny, optyczny i precyzyjny (z wyjątkiem

szklanego);

Część 24 - 38341500-2 - urządzenia do pomiaru zanieczyszczenia;

Część 25 - 38970000-5 - badawcze, testowe i naukowe symulatory techniczne;

Część 26 - 38410000-2 - przyrządy pomiarowe;

Część 27 - 38540000-2 - maszyny i aparatura badawcza i pomiarowa;

Część 28 - 38970000-5 - badawcze, testowe i naukowe symulatory techniczne;

Część 29 - 38500000-0 - aparatura kontrolna i badawcza;

Część 30 - 38434300-9 - urządzenia do pomiaru natężenia hałasu;

Część 31 - 38421000-2 - urządzenia do pomiaru przepływu;

Część 32 - 38433000-9 - spektrometry;

38410000-2 - przyrządy pomiarowe;

38540000-2 - maszyny i aparatura badawcza i pomiarowa;

38436400-4 - wstrząsarki magnetyczne;

Część 33 - 38400000-9 - przyrządy do badania właściwości fizycznych;

Część 34 - 38932000-7 - mierniki wilgotności.

3.3. Zamawiający żąda, aby Wykonawca zapewnił Zamawiającemu:

1/ dostawę, montaż, instalację i uruchomienie przedmiotu zamówienia o wymogach i parametrach technicznych opisanych w załącznikach nr 1 - 34 do SIWZ.

2/ serwis gwarancyjny na przedmiot zamówienia. Wykonawca ma wskazać w ofercie firmę/y serwisową/e realizującą/e usługi gwarancyjne (należy w formularzu „Oferta Wykonawcy” podać dokładną nazwę i adres firmy serwisowej),

3/ udzielenie gwarancji na przedmiot zamówienia, w ramach której będzie bezpłatnie dokonywał napraw uszkodzonego przedmiotu lub wymieni reklamowany element. Gwarancja liczona będzie od daty podpisania protokółu zdawczo-odbiorczego przez przedstawiciela Zamawiającego i Wykonawcy.

Wymagana przez Zamawiającego gwarancja w każdej z 34 części:

- minimum 24 miesiące, licząc od dnia podpisania protokołu zdawczo – odbiorczego,

4/ Wykonawca zobowiązuje się do każdorazowego przedłużenia okresu gwarancji przedmiotu umowy zgłoszonego do wymiany na nowy wolny od wad lub zgłoszonego w celu usunięcia wad o czas przerwy w eksploatacji,

5/ przedmiot zamówienia w każdej z części będzie spełniał wymagania norm technicznych stosowanych w Polsce (PN) oraz norm prawnych bezpieczeństwa Unii Europejskiej,

6/ dostarczenie przedmiotu zamówienia własnym transportem i na własny koszt do jednostki organizacyjnej UP wskazanej w załączniku dotyczącym opisu przedmiotu zamówienia. Dotyczy 
to również napraw jakie mogą wystąpić w okresie trwania gwarancji,

7/ instalację przedmiotu zamówienia na miejscu u użytkownika, który po zainstalowaniu 
i uruchomieniu ma być gotowe do pracy,

8/ wyrażenie zgody na 30 dniowy termin płatności od dnia otrzymania faktury VAT przez Zamawiającego,

9/ przedmiot zamówienia fabrycznie nowy,

10/ bezpłatne szkolenie pracowników w zakresie obsługi, funkcjonowania dostarczonego przedmiotu zamówienia.

Rozdział 4. Termin wykonania zamówienia.

Wykonawca jest zobowiązany wykonać przedmiot zamówienia w terminie:

- do 30 dni, licząc od dnia popisania umowy w częściach: 1, 2, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 14, 15, 24, 26, 30,

- do 60 dni, licząc od dnia popisania umowy w częściach: 3, 4, 11, 13, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 25, 27, 28, 29, 31, 32, 33, 34.

Rozdział 5. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonania oceny spełnienia tych warunków.

5.1. W postępowaniu mogą wziąć udział wykonawcy, którzy spełniają na podstawie art. 22 ust. 1 ustawy Pzp warunki dotyczące:

5.1.1.  Posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania;

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku: Zamawiający nie określa opisu sposobu oceny spełniania warunku w żadnej z części.

5.1.2. Posiadania wiedzy i doświadczenia;

Opis sposobu dokonania oceny spełnienia warunku: Zamawiający nie określił opisu sposobu oceny spełniania warunku w żadnej z części.

5.1.3. Dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;

Opis sposobu dokonania oceny spełnienia warunku: Zamawiający nie określa opisu sposobu oceny spełniania warunku w żadnej z części.

5.1.4. Sytuacji ekonomicznej i finansowej;

Opis sposobu dokonania oceny spełnienia warunku: Zamawiający nie określa opisu sposobu oceny spełniania warunku w żadnej z części.

5.2. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, wobec których jest brak podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy Pzp.

5.3. Sposób dokonania oceny spełnienia warunków udział w postępowaniu:

5.3.1. Ocena spełniania warunków wymaganych od wykonawców będzie przeprowadzona według reguły „spełnia” - „nie spełnia”, na podstawie dokumentów i oświadczeń załączonych przez Wykonawców do oferty, a także w wyniku ich uzupełnienia, w przypadku, o którym mowa w art. 26 ust. 3 ustawy Pzp lub w oparciu o wyjaśnienia ich treści dokonanych na podstawie art. 26 ust. 4 ustawy Pzp.

5.3.2. Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego będzie dokonana na podstawie dokumentów dołączonych do oferty, które są wymagane od podmiotu wiodącego i/lub od każdego z podmiotów występujących wspólnie, z zachowaniem zasad określonych w pkt 5.3.1.

5.3.3. Niespełnienie warunków wymaganych od Wykonawców, nie później niż w dniu, w którym upłynął termin składania ofert spowoduje jego wykluczenie z postępowania na podstawie art. 24 ust. 2 pkt 4 ustawy Pzp.

Rozdział 6. Wykaz oświadczeń lub dokumentów, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu.

6.1. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia Wykonawcy w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp, w postępowaniu określonym w art. 26 ust. 1 ustawy Pzp Zamawiający żąda, następujących dokumentów:

6.1.1. Oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia, zgodnie z załącznikiem nr 35 do SIWZ,

W przypadku składania oferty przez podmioty występujące wspólnie dokument musi być złożony przez każdy podmiot występujący wspólnie.

6.1.2. Aktualnego odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;

W przypadku składania oferty przez podmioty występujące wspólnie dokument musi być złożony przez każdy podmiot występujący wspólnie.

6.1.3. Aktualnego zaświadczenia właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.

W przypadku składania oferty przez podmioty występujące wspólnie dokument musi być złożony przez każdy podmiot występujący wspólnie.

6.1.4. Aktualnego zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert;

W przypadku składania oferty przez podmioty występujące wspólnie dokument musi być złożony przez każdy podmiot występujący wspólnie.

6.1.5. Aktualnej informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4 – 8 oraz w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 10 i 11 ustawy Pzp, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

W przypadku składania oferty przez podmioty występujące wspólnie dokument musi być złożony przez każdy podmiot występujący wspólnie (przedsiębiorcę lub wszystkich członków zarządu w spółkach kapitałowych, osobowych),

6.1.6. Aktualnej informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 9 ustawy Pzp (podmioty zbiorowe), wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

Niniejszą informację składają tylko podmioty zbiorowe w rozumieniu ustawy z dnia 28.10.2002 r. o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary (Dz. U. z 2002 r. Nr 197, poz. 1661 z późn. zm.).

W przypadku składania oferty przez podmioty występujące wspólnie dokument musi być złożony przez każdy podmiot będący podmiotem zbiorowym.

6.2. Dokumenty podmiotów zagranicznych:

6.2.1. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w:

1) ust. 6.1.2, 6.1.3, 6.1.4, 6.1.6 SIWZ- składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:

a) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości,

b) nie zalega z uiszczeniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne

albo, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty

zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu,

- nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie.

Dokumenty, o których mowa w powyżej lit. a i c powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

Dokumenty, o którym mowa powyżej lit. b powinien być wystawione nie wcześniej niż 3 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

2) ust. 6.1.5 SIWZ– składa zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8, 10 i 11 ustawy.

Dokument, o których mowa powyżej powinien być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

6.2.2. Jeżeli, w przypadku Wykonawcy mającego siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, osoby, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 5–8, 10 i 11 ustawy, mają miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, wykonawca składa w odniesieniu do nich zaświadczenie właściwego organu sądowego albo administracyjnego miejsca zamieszkania, dotyczące niekaralności tych osób w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 5–8, 10 i 11 ustawy, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, z tym że w przypadku gdy w miejscu zamieszkania tych osób nie wydaje się takich zaświadczeń – zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego miejsca zamieszkania tych osób lub przed notariuszem.

6.2.3. Jeżeli w kraju miejsca zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt.6.2.1, zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie, w którym określa się także osoby uprawnione do reprezentacji wykonawcy, złożone przed właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, lub przed notariuszem.  Dokumenty, o których mowa wyżej powinny być wystawione w terminie zgodnie z pkt. 6.2.1 .

6.2.4. W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez Wykonawcę mającego siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, Zamawiający może zwrócić się do właściwych organów odpowiednio kraju miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, z wnioskiem o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących przedłożonego dokumentu.

6.3. W celu potwierdzenia spełnienia przez Wykonawców warunków udziału zgodnie z art. 22 ust. 1 ustawy Pzp w niniejszym postępowaniu Zamawiający żąda, następujących dokumentów:

6.3.1. Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu zgodnie z załącznikiem nr 36 do SIWZ. W przypadku składania oferty przez podmioty występujące wspólnie dokument musi być złożony i podpisany przez pełnomocnika reprezentującego Wykonawców występujących wspólnie.

6.4. W celu potwierdzenia, że oferowane dostawy odpowiadają wymaganiom określonym przez Zamawiającego, Zamawiający żąda:

6.4.1. Wypełnionych załączników dotyczących opisu przedmiotu zamówienia w zależności od części, w której Wykonawca składa ofertę zgodnych z załącznikami nr 1 i/lub 2 i/lub 3 i/lub 4 i/lub 5 i/lub 6 i/lub 7 i/lub 8 i/lub 9 i/lub 10 i/lub 11 i/lub 12 i/lub 13 i/lub 14 i/lub 15 i/lub 16 i/lub 17 i/lub 18 i/lub 19  i/lub 20 i/lub 21 i/lub 22 i/lub 23 i/lub 24 i/lub 25 i/lub 26 i/lub 27   i/lub 28 i/lub 29 i/lub 30 i/lub 31 i/lub32 i/lub 33 i/lub 34.

6.5. Poza oświadczeniami i dokumentami, jakie mają dostarczyć Wykonawcy w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu oferta Wykonawcy musi zawierać także:

6.5.1. Wypełniony formularz „Oferta Wykonawcy” zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 38 do SIWZ.

W przypadku składania oferty przez podmioty występujące wspólnie należy złożyć jeden dokument.

6.5.2. Dowód wniesienia wadium, złożonego w kwocie określonej w rozdz. 8 pkt. 8.1 i formie określonej w pkt. 8.2. do SIWZ.

6.5.3. Listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu art. 24 ust. 2 pkt 5 Pzp lub informację o nienależeniu do tej same grupy kapitałowej zgodnie z załącznikiem nr 37 do SIWZ.

6.5.4. Pełnomocnictwo do reprezentowania Wykonawcy, jeśli z dokumentów dostarczonych do oferty nie wynika sposób reprezentacji, w formie opisanej w Rozdziale 10 pkt 10.9 SIWZ.

6.6. Zgodnie z art. 26 ust. 2b ustawy pzp, Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjalne technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących do z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia.

6.7. Wszystkie dokumenty muszą być złożone w języku polskim.

Oświadczenia i dokumenty sporządzone w języku obcym należy złożyć wraz z ich tłumaczeniem na język polski i poświadczyć przez upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy.

6.8. Wymagane dokumenty mogą być złożone w formie oryginału lub kserokopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę. W przypadku, gdy przedstawiona kopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi wątpliwości, co do jej prawidłowości Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii dokumentu.

6.9. Zgodnie z art. 26 ust. 3 ustawy Pzp Zamawiający wzywa wykonawców, którzy w określonym terminie nie złożyli wymaganych przez Zamawiającego oświadczeń lub dokumentów, o których mowa w art. 25 ust. 1 (oświadczenia i dokumenty potwierdzające: spełnianie warunków udziału w postępowaniu, przez oferowane dostawy wymagań określonych przez zamawiającego) lub którzy nie złożyli pełnomocnictw, albo którzy złożyli wymagane przez Zamawiającego oświadczenia i dokumenty, o których mowa w art. 25 ust. 1, zawierające błędy lub którzy złożyli wadliwe pełnomocnictwa, do ich złożenia w wyznaczonym terminie, chyba że mimo ich złożenia oferta wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania. Złożone na wezwanie Zamawiającego oświadczenia i dokumenty powinny potwierdzać spełnianie przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu oraz spełnianie przez oferowane dostawy wymagań określonych przez Zamawiającego, nie później niż w dniu, w którym upłynął termin składania ofert.

6.10. Oferty, których treść nie będzie odpowiadała treści SIWZ, zostaną odrzucone na podstawie art. 89 ust 1 pkt 2 ustawy Pzp.

6.11. Dodatkowe informacje dla Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego na podstawie art. 23 ustawy Pzp:

6.11.1. Żaden z Wykonawców występujących wspólnie nie może podlegać wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy Pzp.

6.11.2. Wykonawcy występujący wspólnie ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i do zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.

6.11.3. Pełnomocnictwo musi wskazywać pełnomocnika, którym będzie jeden z wykonawców występujących wspólnie, tak zwany „Lider”. Ponadto dokument ten winien wymieniać wszystkich Wykonawców „Partnerów” wspólnie ubiegających się o zamówienie (nazwa firmy, siedziba, imię i nazwisko przedsiębiorcy lub zarządu firmy).

Każdy z Wykonawców winien się pod pełnomocnictwem podpisać (podpis składa osoba/y do tego upoważniona/e).

Spółki cywilne, której wspólnicy traktowani są jak Wykonawcy ubiegający się wspólnie o udzielenie zamówienia, również mają obowiązek do oferty załączyć ww. pełnomocnictwo.

6.11.4. Zgodnie z § 7 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów dn. 19 lutego 2013 r.. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane:

- ust. 1 dokumenty są składane w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę,

- ust. 2 w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oraz w przypadku podmiotów, o których mowa w pkt. 6.6. SIWZ, kopie dokumentów dotyczących odpowiednio Wykonawcy lub tych podmiotów są poświadczane za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę lub te podmioty.

Rozdział 7. Informacje o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń i dokumentów, a także wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z Wykonawcami.

7.1. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, z zastrzeżeniem wyjątków określonych w ustawie Pzp, prowadzi się z zachowaniem formy pisemnej.

7.2. Wszelkie oświadczenia, zapytania, wnioski, zawiadomienia, wyjaśnienia, wezwania oraz inne informacje Zamawiający oraz Wykonawcy będą przekazywać pisemnie faksem numer (0-81) 445-67-30 lub e-mail  zamowienia@up.lublin.pl

7.3. Zamawiający żąda w każdym przypadku niezwłocznego potwierdzenia otrzymania przez Wykonawcę wiadomości bez względu na rodzaj i formę dokumentu.

7.4. W przypadku Wykonawców występujących wspólnie wszelka korespondencja, oświadczenia, pytania, wnioski, zawiadomienia oraz inne informacje adresowane będą do pełnomocnika ze skutkiem wobec wszystkich Wykonawców występujących wspólnie.

7.5. Zamawiający nie przewiduje zebrania informacyjnego z Wykonawcami, o którym mowa w art. 38 ust. 3 ustawy Pzp.

7.6. W przypadku rozbieżności pomiędzy treścią niniejszej SIWZ a treścią udzielonych odpowiedzi, jako obowiązującą należy przyjąć treść pisma zawierającego późniejsze oświadczenie Zamawiającego.

7.7. Dane adresowe Zamawiającego:

Sekcja ds. Zamówień Publicznych, Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie, ul. Akademicka 13  pok. 54, 20-950 Lublin, tel. (0-81) 445-66-03, 445-60-73, faks nr (0-81) 445-67-30,

e-mail  zamowienia@up.lublin.pl.,

strona internetowa, na której umieszczona jest SIWZ wraz z innymi dokumentami http://up.lublin.pl/szp/

7.8. Wykonawca ma prawo zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ w formach opisanych w pkt 7.1.,7.2.,7.3 SIWZ.

Zamawiający jest obowiązany udzielić wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 6 dni przed upływem terminu składania ofert pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynął do Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert.

Jeśli wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynął do Zamawiającego po terminie, o którym mowa wyżej lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, Zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek Wykonawcy bez rozpatrzenia.

Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku o wyjaśnienia treści SIWZ.

Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami Zamawiający przekaże Wykonawcom, którym przekazał SIWZ bez ujawniania źródła zapytania, a jeśli SIWZ jest udostępniana na stronie internetowej, Zamawiający umieszcza zapytania wraz z odpowiedziami także na tej stronie.

7.9. Osoby uprawnione do porozumiewania się z Wykonawcami:

-    w zakresie zagadnień technicznych dotyczących przedmiotu zamówienia:

dr Tomasz Słowik - tel. 81 531-83-14 lub 81 531-83-15, telefon komórkowy: 608 044 309,

-   w zakresie zagadnień prawnych dotyczących postępowania:

1/ mgr Małgorzata Jatczak – Kierownik Sekcji ds. Zamówień Publicznych,tel. (81) 445-60-73,

2/ mgr Justyna Muszyńska-Sadło – Starszy referent w Sekcji ds. Zamówień Publicznych tel. (81) 445-66-03, e-mail: zamowienia@up.lublin.pl,

7.11. SIWZ pobrana przez Wykonawców ze strony internetowej http://up.lublin.pl/szp/ jest bezpłatna.

Na wniosek Wykonawcy Zamawiający przekazuje w terminie 5 dni SIWZ.

Opłata, jakiej  można  żądać  za  SIWZ, może pokrywać jedynie koszty jej druku oraz przekazania.

Cena formularza SIWZ w formie papierowej wynosi 30,00 zł (słownie: trzydzieści złotych 00/100).

Powyższą kwotę Wykonawca winien wpłacić na konto Zamawiającego w Banku Pekao S.A. Oddział w Lublinie nr 69 1240 5497 1111 0000 5007 1353.

Rozdział 8.  Wymagania dotyczące wadium

8.1. Wadium w niniejszym postępowaniu wynosi:

Część 1 – 2 000,00 zł (słownie: dwa tysiące zł.),

Część 2 – 900,00 zł (słownie: dziewięćset zł),

Część 3 – 1 500,00 zł (słownie: tysiąc pięćset zł),

Część 4 –  900,00 zł (słownie: dziewięćset zł),

Część 5 –   170,00 zł (słownie: sto siedemdziesiąt zł),

Część 6 –   200,00 zł (słownie: dwieście zł),

Część 7 –     40,00 zł (słownie: czterdzieści zł),

Część 8 –     30,00 (słownie: trzydzieści zł),

Część 9 –   120,00 zł (słownie: sto dwadzieścia zł),

Część 10 – 160,00 zł (słownie: sto sześćdziesiąt zł),

Część 11 – 1 800,00 zł (słownie: tysiąc osiemset zł),

Część 12 –    600,00 zł (słownie: sześćset zł)

Część 13 – 5 000,00 zł (słownie: pięć tysięcy zł),

Część 14 –   400,00 zł (słownie: czterysta zł),

Część 15 –   300,00 zł (słownie: trzysta zł),

Część 16 –   900,00 zł (słownie: dziewięćset zł),

Część 17 – 2 800,00 zł (słownie: dwa tysiące osiemset zł),

Część 18 – 3 000,00 zł (słownie: trzy tysiące zł),

Część 19 – 1 800,00 zł (słownie: tysiąc osiemset zł),

Część 20 – 2 800,00 zł (słownie: dwa tysiące osiemset zł),

Część 21 – 5 700,00 zł (słownie: pięć tysięcy siedemset zł),

Część 22 -     800,00 zł (słownie: osiemset zł),

Część 23 -  3 600,00 zł (słownie: trzy tysiące sześćset zł),

Część 24 -  1 000,00 zł (słownie: jeden tysiąc zł),

Część 25 – 2 900,00 zł (słownie: dwa tysiące dziewięćset zł),

Część 26 -     700,00 zł (słownie: siedemset zł),

Część 27 – 1 800,00 zł (słownie: tysiąc osiemset zł),

Część 28 -  3 200,00 zł (słownie: trzy tysiące dwieście zł),

Część 29 – 2 100,00 zł ( słownie: dwa tysiące sto zł),

Część 30 -       90,00 zł (słownie: dziewięćdziesiąt zł),

Część 31 -     200,00 zł (słownie: dwieście zł),

Część 32 -     800,00 zł (słownie: osiemset zł),

Część 33 -     200,00 zł (słownie: dwieście zł),

Część 34 -     800,00 zł (słownie: osiemset zł).

8.2. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach:

1) pieniądzu;

2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo kredytowej, z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym;

3) gwarancjach bankowych;

4) gwarancjach ubezpieczeniowych;

5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. Nr 109, poz. 1158, z późn. zm.4)).

8.3. Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na rachunek bankowy wskazany przez Zamawiającego tj. w Banku Pekao S.A. Oddział w Lublinie nr 69 1240 5497 1111 0000 5007 1353, z dopiskiem wadium w sprawie AZP/PN/p-200/9/2013.

8.3.1.Wadium wniesione w pieniądzu przelewem na rachunek bankowym powinno zostać zaksięgowane na koncie Zamawiającego najpóźniej do upływu terminu składania ofert.

8.3.2. Dowód wniesienia wadium w jednej lub kilku formach określonych w pkt-cie 8.2 ppkt. 2-5 należy dołączyć do oferty w formie oryginału.

8.4. Wadium wniesione w pieniądzu Zamawiający przechowuje na rachunku bankowym.

8.5. Zamawiający zwraca wadium wszystkim wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem wykonawcy, którego oferta została wybrana, jako najkorzystniejsza, z zastrzeżeniem art. 46 ust. 4a ustawy Pzp.

8.6.  Wykonawcy, którego oferta została wybrana, jako najkorzystniejsza, Zamawiający zwraca wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz wniesieniu zabezpieczenia należytego wykonania umowy, jeżeli jego wniesienia żądano.

8.7. Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium, na wniosek wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert.

8.8. Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez wykonawcę, któremu zwrócono wadium na podstawie art. 46 ust. 1 ustawy Pzp, jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana, jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym przez Zamawiającego.

8.9. Jeżeli wadium wniesiono w pieniądzu, Zamawiający zwraca je wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku bankowego oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez wykonawcę.

8.10. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 ustawy Pzp, nie złożył dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Pzp, lub pełnomocnictw, chyba że udowodni, że wynika to z przyczyn nie leżących po jego stronie.

8.11. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca, którego oferta została wybrana:

8.11.1. odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie;

8.11.2. nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy;

8.11.3. zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie wykonawcy.

Rozdział 9. Termin związania ofertą.

9.1. Wykonawca będzie związany swoją ofertą przez okres 60 dni, zgodnie z art. 85 ust. 1 pkt 3 ustawy Pzp.

9.2. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

9.3. Zgodnie z art. 85 ust. 2 ustawy Pzp Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego może przedłużyć termin związania ofertą, z tym, że Zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 dni przed upływem terminu związania ofertą, zwrócić się do Wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni.

9.4. Odmowa wyrażenia zgody, o której mowa w pkt 9.3 nie powoduje utraty wadium.

9.5. Przedłużenie terminu związania ofertą jest dopuszczalne tylko z jednoznacznym przedłużeniem okresu ważności wadium albo, jeżeli nie jest to możliwe, z wniesieniem nowego wadium na przedłużony okres związania ofertą. Jeżeli przedłużenie terminu związania ofertą dokonywane jest po wyborze oferty najkorzystniejszej, obowiązek wniesienia nowego wadium lub jego przedłużenia dotyczy jedynie Wykonawcy, którego oferta została wybrana, jako najkorzystniejsza.

Rozdział 10.  Opis sposobu przygotowania ofert.

10.1. Oferta musi być przygotowana zgodnie z wymaganiami określonymi w SIWZ.

10.2. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę, w jednym egzemplarzu.

10.3. Oferta winna być sporządzona, pod rygorem nieważności, w formie pisemnej (ręcznie, na maszynie do pisania lub w postaci wydruku komputerowego), w języku polskim, w formie zapewniającej pełną czytelność jej treści. Każdy dokument składający się na ofertę sporządzony w innym języku niż język polski winien być złożony wraz z tłumaczeniem na język polski, poświadczony przez Wykonawcę. W razie wątpliwości uznaje się, że wersja polskojęzyczna jest wersją wiążącą.

10.4. Strony oferty winny być trwale ze sobą połączone i kolejno ponumerowane, z zastrzeżeniem sytuacji opisanej w pkt 10.10. W treści oferty winna być umieszczona informacja o ilości stron.

10.5. Do oferty winny być dołączone wszystkie dokumenty i oświadczenia wskazane w Rozdziale 6 SIWZ we właściwej formie wymaganej przez Zamawiającego oraz wynikającej z obowiązujących przepisów prawa.

10.6. Dokumenty, jakich żąda Zamawiający muszą być złożone zgodnie z wyborem Wykonawcy w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność za pomocą klauzuli „Za zgodność z oryginałem” przez Wykonawcę.

10.7. Oferta Wykonawcy oraz pozostałe dokumenty, dla których Zamawiający określił wzory w niniejszej SIWZ, winny być sporządzone zgodnie z tymi wzorami, co do treści oraz opisu kolumn i wierszy.

10.8. Złożenie oferty lub załączników do oferty w innej formie niż wskazanej w SIWZ jest dopuszczalne tylko pod warunkiem, że ich treść zawierać będzie wszystkie elementy wskazane przez Zamawiającego.

10.9. Należy dołączyć pełnomocnictwo do podpisania oferty, o ile prawo do podpisania oferty nie wynika z innych dokumentów złożonych wraz z ofertą. Treść pełnomocnictwa musi jednoznacznie określać czynności, co do wykonywania, których pełnomocnik jest upoważniony.

Pełnomocnictwo należy dostarczyć w oryginale lub notarialnie poświadczonej kopii.

W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, winni oni ustanowić pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego, ten zapis dotyczy także spółek cywilnych.

10.10. W przypadku, gdyby oferta zawierała informacje, stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, Wykonawca winien w sposób niebudzący wątpliwości zastrzec, które spośród zawartych w ofercie informacji stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. Informacje te winny być umieszczone w osobnym wewnętrznym opakowaniu trwale z nią połączonym i ponumerowanym z zachowaniem ciągłości numeracji stron oferty. Nie mogą stanowić tajemnicy przedsiębiorstwa informacje podawane do wiadomości podczas otwarcia ofert, tj. informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i rękojmi oraz warunków płatności zawartych w ofercie.

10.11. Ofertę wraz z oświadczeniami i dokumentami należy umieścić w zamkniętym opakowaniu, uniemożliwiającym odczytanie jego zawartości bez uszkodzenia opakowania.

Opakowanie winno być oznaczone nazwą (firmą) i adresem Wykonawcy, zaadresowane do Zamawiającego na adres:

Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie,

ul. Akademicka 13 pokój 54

20-950 Lublin

oraz oznakowana:

przetarg nieograniczony, znak sprawy AZP/PN/p-200/9/2013 „Oferta na dostawę wraz z montażem aparatury naukowo-badawczej oraz wyposażenia dydaktycznego budynku Centrum Innowacyjno-Wdrożeniowego Nowych Technik i Technologii w Inżynierii Rolniczej przy ul. Głębokiej 28 w Lublinie z podziałem na 34 części. Oferta na część ……………………………………… . Nie otwierać przed dniem 12.09.2013 r. przed godz. 1215

10.12. Wykonawca może, przed upływem terminu do składania ofert, zmienić lub wycofać ofertę.

10.13. Wykonawca ponosi wszystkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty, a Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.

10.14. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych.

10.15. Zamawiający nie dopuszcza złożenia ofert wariantowych.

10.16. Zamawiający dopuszcza w każdej części postepowania składanie ofert równoważnych o niegorszych parametrach niż opisane w załącznikach dotyczących opisu przedmiotu zamówienia określonych w poszczególnych częściach wymienionych w Rozdziale 3 SIWZ.

10.17. Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.

10.18. Zamawiający w niniejszym postępowaniu nie stawia wymagań opisanych w art. 29 ust. 4 ustawy Pzp.

10.19. Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej.

10.20. Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę w ofercie części zamówienia, której wykonanie powierzy podwykonawcom. Informacji należy udzielić na formularzu „Oferta Wykonawcy”, stanowiącym załącznik nr 38 do SIWZ.

10.21. Zamawiający nie przewiduje rozliczeń w walutach obcych. Rozliczenia mogą być prowadzone tylko w walucie polskiej PLN.

10.22. Do przeliczenia wartości w walutach obcych w dokumentach przedstawionych w ofercie na poparcie spełnienia warunków podmiotowych podane kwoty będą przeliczane przez Zamawiającego wg średniego kursu walut NBP dla danej waluty z dnia ukazania się ogłoszenia o zamówieniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

10.23. Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień uzupełniających.

Rozdział 11. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert.

11.1. W przetargu nieograniczonym wezmą udział tylko te oferty, które wpłyną do Zamawiającego do dnia 12.09.2013 r.  do godz. 1200.

11.2. Oferty należy składać w zaklejonych kopertach (opakowaniach) do Sekcji ds. Zamówień Publicznych Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie ul. Akademicka 13, pokój 54.

11.3. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 12.09.2013 r. do godz. 1215 w Uniwersytecie Przyrodniczym w Lublinie ul. Akademicka 13, Sala Kolegialna – I p.

11.4. Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda zebranym Wykonawcom informację o wysokości kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. Otwarcie ofert jest jawne i nastąpi bezpośrednio po podaniu w/w informacji.  Na otwarciu ofert podane zastaną następujące informacje: nazwa (firma) oraz adresy Wykonawców, a także informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, okres gwarancji i warunków płatności zawartych w ofertach.

11.5. Zamawiający niezwłocznie zawiadamia Wykonawcę o złożeniu oferty po terminie oraz zwraca ofertę po upływie terminu do wniesienia odwołania.

Rozdział 12. Opis sposobu obliczania ceny.

  - Przez cenę na użytek prawa zamówień publicznych należy rozumieć zapis zawarty w art. 3 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 5 lipca 2001 r. o cenach (Dz. U. nr 97, poz. 1050 z późn. zm.).

Przez cenę należy rozumieć wartość wyrażoną w jednostkach pieniężnych, którą Zamawiający jest obowiązany zapłacić przedsiębiorcy za towar lub usługę; w cenie uwzględnia się podatek od towarów i usług oraz podatek akcyzowy, jeżeli na podstawie odrębnych przepisów sprzedaż towaru podlega temu obciążeniu.

12.2. Cena podana w ofercie w każdej z części jest ceną ryczałtową i stanowi całkowitą wycenę przedmiotu zamówienia wraz z wyceną innych składników tj. podatek od towarów i usług, transport, opakowanie, ubezpieczenie, opusty, rabaty, gwarancja, rękojmia, montaż przedmiotu zamówienia, szkolenie pracowników itp.

12.3. Cenę ofertową brutto należy podać cyfrowo i słownie do formularza „Oferta Wykonawcy” stanowiącego załącznik nr 38 do SIWZ.

12.4. W przypadku zmiany przepisów dotyczących podatku od towarów i usług, wynagrodzenie brutto może ulec zmianie i będzie uzależnione od wysokości nowej stawki podatku VAT dla przedmiotu umowy.

Rozdział 13.  Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów oraz sposobu oceny ofert.

13.1.  Wszystkie oferty niepodlegające odrzuceniu w każdej z części oceniane będą na podstawie kryterium: Cena – 100 kryterium wyboru.

Wybrana zostanie oferta, która uzyska największą liczbę punktów.

C N PB = ------------ x 100 CR

gdzie:

PB – ilość punktów oferty badanej,

CN– najniższa cena brutto spośród wszystkich podlegających ocenie ofert,

CR – cena brutto oferty rozpatrywanej,

100 – waga ocenianego kryterium

13.2.  Zgodnie z art. 2 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp, za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta z najniższą ceną. Zamawiający wybierze ofertę najkorzystniejszą spośród ofert ważnych i nieodrzuconych.

13.3. Jeżeli złożono ofertę, której wybór prowadziłby do powstania obowiązku podatkowego Zamawiającego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług w zakresie dotyczącym wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, Zamawiający w celu oceny takiej oferty dolicza do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek wpłacić zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Rozdział 14. Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy w sprawie  zamówienia publicznego.

14.1.  Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana, jako najkorzystniejszej zobowiązany jest podpisać umowę zgodnie z projektem, który stanowi załącznik nr 39 do SIWZ w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego, pod rygorem utraty wadium.

14.2. W przypadku Wykonawców występujących wspólnie Zamawiający będzie wymagał, aby przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego, Wykonawcy przedłożyli Zamawiającemu umowę regulującą współpracę Wykonawców występujących wspólnie.

14.3. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, uchylał się od zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego, zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert bez przeprowadzania ich ponownego badania i oceny, chyba że zachodzą przesłanki unieważnienia postępowania, o którym mowa w art. 93 ust. 1 ustawy Pzp.

14.4. Zamawiający w niniejszym postepowaniu, w żadnej z części nie stawia wymagań dotyczących zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

15. Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia, ogólne warunki umowy albo wzór umowy, jeżeli Zamawiający wymaga od Wykonawcy, aby zawarł z nim umowę w sprawie zamówienia na takich warunkach.

16.1. Do SIWZ dołączony jest projekt umowy stanowiący jej integralną część zgodnie z załącznikiem nr 39 do SIWZ, w którym Zamawiający przewidział wszystkie istotne dla stron postanowienia oraz przyszłe zobowiązania Wykonawcy i Zamawiającego.

Rozdział 16. Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących wykonawcy w toku postępowania o udzielenie zamówienia.

17.1. Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 nr 113, poz. 759 z póź. zm.), w Dziale VI przewiduje środki ochrony prawnej, które przysługują Wykonawcy, uczestnikowi konkursu, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy Pzp.

17.2. Do środków ochrony prawnej należą:

17.2.1. Odwołanie, zgodnie z postanowieniami art. 180 - 198 ustawy Pzp, przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy.

17.2.2. Skarga do sądu, zgodnie z postanowieniami art. 198a-198g ustawy Pzp.

Na orzeczenie Izby stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu.

W postępowaniu toczącym się wskutek wniesienia skargi stosuje się odpowiednio przepisy ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. – Kodeks postępowania cywilnego o apelacji, jeżeli przepisy niniejszego rozdziału nie stanowią inaczej.

Załącznik nr 1

do Specyfikacji Istotnych

Warunków Zamówienia

# Część 1

# Specyfikacja techniczna zamawianego sprzętu

Nazwa sprzętu:  Zestaw do wyznaczania mas ciał stałych z wyposażeniem, wagi analityczne, wagi precyzyjne, wagosuszarki.

Nr kontraktu/poz. w kontrakcie:	4/06; 6/03; 6/04; 6/05

Zamawiana ilość (szt.): 1 komplet

Grupa i kod z CPV w ramach grupy:  38311100-9 Elektroniczne wagi analityczne; 38310000-1 Wagi precyzyjne;

| 1. Zamawiający: Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie, Centrum Innowacyjno-Wdrożeniowe Nowych Technik i Technologii w Inżynierii Rolniczej 2. Osoba do kontaktu: Tomasz Słowik telefon stacjonarny: 81 531-83-14 lub 81 531-83-15 telefon komórkowy: 608 044 309 mail: tomasz.slowik@up.lublin.pl 3. Miejsce dostawy: ul. Głęboka 28, 20-612 Lublin Nazwa Jednostki: Katedra Energetyki i Pojazdów, Katedra Maszyn Ogrodniczych i Leśnych pokój/pomieszczenie nr: 1.54, 0.06 (1 szt. Ad 1; Ad 2; 1 szt. Ad 4; Ad 5; Ad 6); 0.61 (1 szt. Ad 1; Ad 3; 1 szt. Ad 4). |
| --- |
| Lp. | Oczekiwane parametry techniczne | Wymagane parametry techniczne | Oferowane parametry techniczne |
| 1. | 2. | 3. | 4. |
| 1. Waga analityczna (2 szt.) |
|  | Obciążenie maksymalne | min. 100g |  |
|  | Dokładność odczytu min. | 0,01 mg |  |
|  | Powtarzalność min. | 0,02 mg |  |
|  | Liniowość min. | ±0,07 mg |  |
|  | Wymiar szalki | ø 85 mm |  |
|  | Kalibracja | wewnętrzna (automatyczna) |  |
|  | Interfejsy komunikacyjne min.: | USB, RS 232, Ethernet, |  |
|  | Wyświetlacz kolorowy z panelem dotykowym | TAK |  |
|  | Współpraca z oprogramowaniem RADWAG | TAK |  |
|  | Współpraca z modułem środowiskowym | TAK |  |
|  | Stół antywibracyjny z płytą kamienną | TAK |  |
|  | Zestaw do wyznaczania gęstości ciał stałych i cieczy | TAK |  |
| 2. Waga precyzyjna (1 szt.) |
|  | Obciążenie maksymalne | min. 6000g |  |
|  | Dokładność odczytu min. | 10 mg |  |
|  | Powtarzalność min. | 0,015 g |  |
|  | Liniowość min. | ±0,03 g |  |
|  | Wymiar szalki | 195x195mm |  |
|  | Kalibracja | wewnętrzna (automatyczna) |  |
|  | Interfejsy komunikacyjne min.: | USB, RS 232, Ethernet, |  |
|  | Wyświetlacz kolorowy z panelem dotykowym | TAK |  |
|  | Współpraca z oprogramowaniem RADWAG | TAK |  |
|  | Współpraca z modułem środowiskowym | TAK |  |
|  | Stół antywibracyjny z płytą kamienną | TAK |  |
|  | Zestaw do wyznaczania gęstości ciał stałych i cieczy | TAK |  |
| 3. Waga precyzyjna (1 szt.) |
|  | Udźwig | Co najmniej 28 kg |  |
|  | Dokładność odczytu | nie wyższa niż 0,5 g |  |
|  | Powtarzalność pomiarów | TAK |  |
|  | Podświetlany wyświetlacz dotykowy | TAK |  |
|  | Język menu min. w języku polskim i angielskim | TAK |  |
|  | Interfejs komunikacyjny USB | TAK |  |
|  | Współpraca z PC | TAK |  |
|  | Szalka wykonana ze stali nierdzewnej | TAK |  |
| 4. Wagosuszarka (2 szt.) |
|  | Obciążenie maksymalne | min. 50 g |  |
|  | Działka odczytowa min. | 0,1 mg |  |
|  | Dokładność odczytu wilgotności min. | 0,0001 % |  |
|  | Max temp. suszenia | co najmniej 250 °C |  |
|  | Element grzewczy | halogen |  |
|  | Wymiary komory suszenia min. | 120 x 120 x 20 mm |  |
|  | 4 profile suszenia - standardowy, szybki, schodkowy, łagodny | TAK |  |
|  | Interfejs min. | RS 232 |  |
|  | Wyświetlacz graficzny | TAK |  |
|  | Szalki jednorazowe dla wagosuszarek min. 500 szt. | TAK |  |
|  | Termometr kontrolny do wagosuszarek | TAK |  |
| 5. Moduł pomiarowy parametrów środowiska pracy |
|  | Zakres mierzonej temperatury min. | -10°C ÷ 85°C |  |
|  | Dokładność pomiaru temperatury min. | d=0,01°C błąd +/- 0,2°C |  |
|  | Zakres mierzonego ciśnienia min. | 850 ÷ 1050 hPa |  |
|  | Dokładność pomiaru ciśnienia min. | d=0,1 hPa błąd +/- 1hPa |  |
|  | Zakres mierzonej wilgotności | 0 ÷ 100% |  |
|  | Dokładność pomiaru wilgotności min. | d=0,1% błąd +/- 2% |  |
|  | Zasilanie | 5V przez złącze RS 232 |  |
|  | Współpraca z wagą precyzyjną i wagą analityczną | TAK |  |
|  | Interfejs komunikacyjny | RS 232 |  |
| 6. Wzorce masy |
| 1 | Wzorce masy ze stali nierdzewnej niemagnetycznej 12 szt | Klasa E2 1 mg - 500 mg |  |
| 2 | Wzorce masy ze stali nierdzewnej niemagnetycznej 9 szt | Klasa E2 1 g - 100 g |  |

Dodatkowe wymagania Zamawiającego:

| 1/ | Aparaty powinny być wyposażone we wszystkie niezbędne elementy (przyłącza, kable, itp.) potrzebne do ich uruchomienia i pracy u odbiorcy do celu, dla którego są zakupywane, bez konieczności zakupu dodatkowych elementów przez zamawiającego. | TAK |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 2/ | Instrukcja użytkowania w języku polskim | TAK |  |
| 3/ | Szkolenie w języku polskim z obsługi dostarczonego sprzętu w miejscu dostawy | TAK |  |

* W rubryce nr 4 „Oferowane parametry techniczne” należy wpisać tak lub nie, a w pozycjach, w których Zamawiający wymaga wpisania określonych parametrów – odpowiednio wpisać oferowane parametry.

.....................................................................

Podpis i pieczęć osoby/osób uprawnionej

do reprezentowania Wykonawcy

Załącznik nr 2

do Specyfikacji Istotnych

Warunków Zamówienia

Część 2

Specyfikacja techniczna zamawianego sprzętu

Nazwa sprzętu:  Akcesoria i drobny sprzęt laboratoryjny

Nr kontraktu/poz. w kontrakcie:	4/09

Zamawiana ilość (szt.): 1

Grupa i kod z CPV w ramach grupy:  38437000-7 Pipety i akcesoria laboratoryjne

| 1. Zamawiający: Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie, Centrum Innowacyjno-Wdrożeniowe Nowych Technik i Technologii w Inżynierii Rolniczej 2. Osoba do kontaktu: Tomasz Słowik telefon stacjonarny: 81 531-83-14 lub 81 531-83-15 telefon komórkowy: 608 044 309 mail: tomasz.slowik@up.lublin.pl 3. Miejsce dostawy: ul. Głęboka 28, 20-612 Lublin Nazwa Jednostki: Katedra Energetyki i Pojazdów pokój/pomieszczenie nr: 1.54, 0.06 |
| --- |
| Lp. | Oczekiwane parametry techniczne | Wymagane parametry techniczne | Oferowane parametry techniczne |
| 1. | 2. | 3. | 4. |
| 1. Pipety |
|  | Pipety ręczne 5 ml | 5 szt. |  |
|  | Pipety ręczne 10 ml | 5 szt. |  |
|  | Pipety ręczne 25 ml | 5 szt. |  |
|  | Pipeta automatyczna o zmiennej pojemności 20/200 μl | 1 szt. |  |
|  | Pipeta automatyczna o zmiennej pojemności 100/1000 μl | 1 szt. |  |
|  | Pipeta automatyczna o zmiennej pojemności 1000/5000 μl | 1 szt. |  |
|  | Pipeta automatyczna o zmiennej pojemności 1000/10000 μl | 1 szt. |  |
|  | końcówki do pipet automatycznych 200ul (1000 szt.) | 1 op. |  |
|  | końcówki do pipet automatycznych 1000ul (250 szt.) | 1 op. |  |
|  | końcówki do pipet automatycznych 5000ul (150 szt.) | 1 op. |  |
|  | końcówki do pipet automatycznych 10000ul (100 szt.) | 1 op. |  |
| 2. Naczynka wagowe szklane |
|  | Naczynko wagowe ze szkła średnica 30mm, wysokość 40mm | 20 szt. |  |
|  | Naczynko wagowe ze szkła średnica 40mm, wysokość 60mm | 20 szt. |  |
|  | Naczynko wagowe ze szkła średnica 60mm, wysokość 30mm | 20 szt. |  |
|  | Naczynko wagowe ze szkła średnica 60mm, wysokość 40mm | 20 szt. |  |
|  | Naczynko wagowe ze szkła średnica 50mm, wysokość 50mm | 20 szt. |  |
|  | Naczynko wagowe ze szkła średnica 80mm, wysokość 30mm | 20 szt. |  |
| 3. Tygle |
|  | Tygiel kwarcowy 25 cm3 | 20 szt. |  |
|  | Tygiel kwarcowy 40 cm3 | 20 szt. |  |
|  | Tygiel kwarcowy 80 cm3 | 20 szt. |  |
|  | Tygiel kwarcowy 100 cm3 | 10 szt. |  |
|  | Łódeczka porcelanowa do spalań dł. 75 mm | 20 szt. |  |
|  | Łódeczka porcelanowa do spalań dł. 105 mm | 20 szt. |  |
| 4. Moździerze |
|  | Moździerz z melaminy 400ml, | 5 szt. |  |
|  | Moździerz z melaminy 700ml | 5 szt. |  |
|  | Moździerz porcelanowy 110ml, glazura | 5 szt. |  |
|  | Tłuczek z białej melaminy dł. 130mm | 5 szt. |  |
|  | Tłuczek z białej melaminy dł. 170mm | 5 szt. |  |
|  | tłuczek porcelanowy 115mm glazura | 5 szt. |  |
| 5. Eksykator |
|  | Eksykator standardowy z płytką porcelanową 300 | 1 szt. |  |
|  | Eksykator standardowy z płytką porcelanową 200 | 2 szt. |  |
|  | Żel krzemionkowy 1000 ml | 1 szt. |  |
| 6. Szkiełka zegarkowe |
|  | Szkiełko zegarkowe ze szkła średnica 60mm | 10 szt. |  |
|  | Szkiełko zegarkowe ze szkła średnica 80mm | 10 szt. |  |
|  | Szkiełko zegarkowe ze szkła średnica 100mm | 10 szt. |  |
| 7. Pęsety, szczypce |
|  | Pęseta ze stali, końcówki zaokrąglone 100-120 mm | 5 szt. |  |
|  | Pęseta ze stali, końcówki zaokrąglone 130-150 mm | 5 szt. |  |
|  | Pęseta ze stali, końcówki zaokrąglone 130-250 mm | 5 szt. |  |
|  | Pęseta ze stali, końcówki ostre zakrzywione, zakrzywione 105mm | 5 szt. |  |
|  | Pęseta ze stali, końcówki płaskie, zakrzywione 105mm | 5 szt. |  |
|  | Pęseta ze stali, końcówki płaskie, zakrzywione 105mm | 5 szt. |  |
|  | Szczypce ze stali nierdzewnej do tygli z końc. prostymi 250 | 5 szt. |  |
|  | Szczypce ze stali nierdzewnej do tygli z końc. zakrzywionymi 250. | 5 szt. |  |
|  | Szczypce drewniane do probówek 175mm | 5 szt. |  |
| 8. Zlewki |
|  | Zlewka niska ze szkła borokrzemowego 250ml | 10 szt. |  |
|  | Zlewka niska ze szkła borokrzemowego 600ml | 10 szt. |  |
|  | Zlewka niska ze szkła borokrzemowego 1000ml | 10 szt. |  |
|  | Zlewka wysoka ze szkła borokrzemowego 600ml | 10 szt. |  |
|  | Zlewka wysoka ze szkła borokrzemowego 1000ml | 10 szt. |  |
|  | Zlewka wysoka ze szkła borokrzemowego 2000ml | 10 szt. |  |
|  | Zlewka z uchem z PP 250ml, podziałka 5ml | 10 szt. |  |
|  | Zlewka z uchem z PP 500ml, podziałka 10ml | 10 szt. |  |
|  | Zlewka z uchem z PP 1000ml, podziałka 10ml | 10 szt. |  |
| 9. Cylindry miarowe |
|  | Cylinder miarowy wysoki ze szkła 100ml, podziałka 1.0ml, klasa A, | 10 szt. |  |
|  | Cylinder miarowy wysoki ze szkła 250ml, podziałka 2.0ml, klasa A | 10 szt. |  |
|  | Cylinder miarowy wysoki ze szkła 500ml, podziałka 5ml, klasa A | 10 szt. |  |
|  | Cylinder miarowy niski ze szkła 100ml, podziałka 2.0ml, klasa B | 5 szt. |  |
|  | Cylinder miarowy niski ze szkła 250ml, podziałka 5.0ml, klasa B | 5 szt. |  |
|  | Cylinder miarowy wysoki ze szkła 100ml z korkiem z PP, podziałka 1.0ml, klasa A, | 5 szt. |  |
|  | Cylinder miarowy wysoki ze szkła 250ml z korkiem z PP, podziałka 2.0ml, klasa A, | 5 szt. |  |
|  | Cylinder miarowy wysoki ze szkła 500ml z korkiem z PP, podzialka 5.0ml, klasa A | 5 szt. |  |
|  | Cylinder miarowy wysoki z PP 100ml, 1.0ml, klasa B skala wytłaczana | 10 szt. |  |
|  | Cylinder miarowy wysoki z PP 250ml, 2.0ml, klasa B skala wytłaczana | 10 szt. |  |
|  | Cylinder miarowy wysoki z PP 500ml, 5.0ml, klasa B skala wytłaczana | 10 szt. |  |
|  | Cylinder miarowy wysoki z PP 1000ml, 10.0ml, klasa B skala wytłaczana | 5 szt. |  |
|  | Cylinder miarowy wysoki z PP 2000ml, 20.0ml, klasa B skala wytłaczana | 5 szt. |  |
|  | Cylinder miarowy niski z PP 250ml, 5.0ml, klasa B skala wytłaczana | 5 szt. |  |
|  | Cylinder miarowy niski z PP 500ml, 10.0ml, klasa B skala wytłaczana | 5 szt. |  |
| 10. Kolby miarowe |
|  | Kolba miarowa ze szkła 50ml, klasa A z korkiem szklanym | 5 szt. |  |
|  | Kolba miarowa ze szkła 100ml, klasa A z korkiem szklanym | 5 szt. |  |
|  | Kolba miarowa ze szkła 200ml, klasa A z korkiem szklanym | 5 szt. |  |
|  | Kolba miarowa ze szkła 250ml, klasa A z korkiem szklanym | 5 szt. |  |
|  | Kolba miarowa ze szkła 500ml, klasa A z korkiem szklanym | 5 szt. |  |
| 11. Tryskawki |
|  | Tryskawka z LDPE 250ml | 5 szt. |  |
| 12. Rozdzielacze |
|  | Rozdzielacz ze szkła gruszkowy 500ml, kran szklany, bez skali | 2 szt. |  |
| 13. Probówki i akcesoria |
|  | Probówka śr wew. 12 dł. 160 mm | 100 szt. |  |
|  | Probówki szklane Egertza, z podziałką, z korkiem plastikowym 20 cm3 | 20 szt. |  |
|  | Probówka ze szkła z nakrętka GL 18, długość 160mm | 40 szt. |  |
|  | Probówka z PS, okrągłodenna 13 ml | 500 szt. |  |
|  | Zatyczka do probówek z PS o śred. 15,5-17mm, bezbarwne | 1000 szt |  |
|  | Probówka typu Eppendorf z PP, okrągłodenna, ze skalą 2,0ml - kolor bezbarwny | 500 szt. |  |
|  | Statyw z PP na 40 probówek, średnica otworu 20mm | 4 szt. |  |
|  | Statyw ze stali nierdzewnej na 12 probówek , średnica otworu 20mm, | 4 szt. |  |
|  | Szczotka do probówek o średnicy 12mm | 10 szt. |  |
|  | Szczotka do probówek o średnicy 12mm | 10 szt. |  |
| 14. Lejki |
|  | Lejek ze szkła 100/12 | 5 szt. |  |
|  | Lejek uniwersalny z PE, średnica górna 80mm, średnica nóżki 11mm | 10 szt. |  |
|  | Sączki filtracyjne MN 616, jakościowe, średnie, średnica 9cm (100 szt.) | 2 op. |  |
|  | Sączki filtracyjne MN 617, jakościowe, szybkie, średnica 9cm (100 szt.) | 2 op. |  |
|  | Stojak na lejki podwójny z PP, długość 300mm, szerokość 140mm, wysokość 480mm | 3 szt. |  |
| 15. Szufelki, łyżki, bagietki |
|  | Zestaw łyżek miarowych z PS 0.5ml; 1ml; 2.5ml; 5ml; 10ml; 15ml; 25ml; 50ml | 3 szt. |  |
|  | Szufelka miarowa z PP do proszków, granulatów i past, 5ml, biała | 5 szt. |  |
|  | Szufelka miarowa z PP do proszków, granulatów i past, 10ml, biała | 5 szt. |  |
|  | Szufelka miarowa z PP do proszków, granulatów i past, 50ml, biała | 5 szt. |  |
|  | Szufelka miarowa z PP do proszków, granulatów i past, 100ml, biała | 5 szt. |  |
|  | Szufelka miarowa z PP do proszków, granulatów i past, 250ml, biała | 5 szt. |  |
|  | Łopata z PP min. 270 x360 mm dł. Min 1100 mm | 1 szt. |  |
|  | Szpatułułko-łyżka porcelanowa dł. 103 mm | 5 szt. |  |
|  | Szpatułułko-łyżka porcelanowa dł. 187 mm | 5 szt. |  |
|  | Łyżka do pobierani prób proszków, past, granulatów past i do przelewania cieczy, dł 150 mm (100szt.) | 1 op. |  |
|  | Bagietka z pełnego szkła do mieszania cieczy dł. 200 mm | 10 szt. |  |
|  | Bagietka z pełnego szkła do mieszania cieczy dł. 300 mm | 10 szt. |  |
| 16. Kuwety |
|  | Kuweta laboratoryjna z PP 0,5l | 5 szt. |  |
|  | Kuweta laboratoryjna z PP 1,5l | 5 szt. |  |
|  | Kuweta laboratoryjna z PP 3,0l | 5 szt. |  |
|  | Kuweta laboratoryjna z PP 10,0l | 2 szt. |  |
| 17. Butelki |
|  | Butla z HDPE, skalowana 5 l, z gwintowanym króćcem 3/4" przy dnie | 4 szt. |  |
|  | Butla z HDPE, skalowana 10 l, z gwintowanym króćcem 3/4" przy dnie | 4 szt. |  |
|  | Zawór spustowy do butli 3/4" | 8 szt. |  |
|  | Butelki ze szkła borokrzemowego z gwintem GL 45 poj. 100 ml | 10 szt. |  |
|  | Butelki ze szkła borokrzemowego z gwintem GL 45 poj. 250 ml | 10 szt. |  |
|  | Butelki ze szkła borokrzemowego z gwintem GL 45 poj. 5000 ml | 5 szt. |  |
|  | Butelki ze szkła borokrzemowego z gwintem GL 45 poj. 1000 ml | 5 szt. |  |
|  | Butelki Winklera poj. 250-300 | 2 szt. |  |
|  | Butelka z HDPE ze szczelną zakrętką 250 ml | 10 szt. |  |
|  | Butelka z HDPE ze szczelną zakrętką 500 ml | 10 szt. |  |
|  | Butelka z HDPE ze szczelną zakrętką 1000 ml | 10 szt. |  |
|  | Butelka kwadratowa z HDPE 50 ml | 10 szt. |  |
|  | Butelka kwadratowa z HDPE 100 ml | 10 szt. |  |
|  | Butelka kwadratowa z HDPE 250 ml | 10 szt. |  |
|  | Butelka kwadratowa z HDPE 500 ml | 10 szt. |  |
|  | Butelka kwadratowa z HDPE 750 ml | 10 szt. |  |
|  | Butelka kwadratowa z HDPE 1000 ml | 10 szt. |  |
|  | Butla z brązowego szkła, czworokątna 500 ml | 5 szt. |  |
|  | Butla z brązowego szkła, czworokątna - 1000 ml | 5 szt. |  |
|  | Butelka na odczynniki z wąską szyjką 100 ml | 10 szt. |  |
|  | Butelka na odczynniki z wąską szyjką 250 ml | 10 szt. |  |
|  | Butelka na odczynniki z wąską szyjką 500 ml | 10 szt. |  |
|  | Nosidło z PE na 6 butelek | 2 szt. |  |
|  | Nosidło z drutu stalowego pokrytego PE na 6 butelek średnica otworu 80 mm | 2 szt. |  |
| 18. Statywy |
|  | Statyw z wyposażeniem - pręt średnica 12mm, długość 900mm z podstawa; 5x łącznik krzyżowy; uchwyt do biuret podwójny; pierścień zamknięty średnica 90mm; pierścień otwarty średnica 60mm; uchwyt do chłodnic; uchwyt do kolb mały; uchwyt do kolb duży | 2 kpl. |  |
|  | Statyw do pipet automatycznych 6 stanowiskowy, do pipet jednokanałowych | 2 szt. |  |
|  | Statyw do pipet automatycznych 4 stanowiskowy z PMM | 1 szt. |  |
|  | Statyw z PS na 32 pipety | 1 szt. |  |
| 19. Palniki |
|  | Palnik Bunsena uniwersalny, wysokość 150mm, | 1 szt. |  |
|  | Trójnóg nad palnik ze stali nierdzewnej 100/180 mm | 1 szt. |  |
|  | Siatka z wkładką ceramiczną do trójnogu 120x120 | 10 szt. |  |
| 20. Kroplomierze |
|  | Kroplomierz z zatyczką 10 ml | 2 szt. |  |
|  | Kroplomierz z zatyczką 20 ml | 2 szt. |  |
|  | Kroplomierz z zatyczką 50 ml | 2 szt. |  |
| 21. Termometry |
|  | Termometr -20+360/1.0 | 2 szt. |  |
|  | Termometr -50+50/1.0 | 2 szt. |  |
|  | Termometr 0+50/0.1 | 2 szt. |  |
|  | Termometr 0+100/0.5 | 2 szt. |  |
|  | Termometr 0+200/0.5 | 2 szt. |  |
|  | Termometr 0+300/1.0 | 2 szt. |  |
| 22. Pehametr |
|  | Pehametr laboratoryjny z elektrodą | 1 kpl. |  |
|  | Bufor pH-4 100ml | 1 szt. |  |
|  | Bufor pH-7 100ml | 1 szt. |  |
|  | Bufor pH-9 100ml | 1 szt. |  |
|  | Papierki wskaźnikowe pH-Fix 0.0-14.0 | 1 op. |  |
| 23. Rejestratory |
|  | Rejestrator temperatury i wilgotności względnej powietrza o zakresie min. 0...100%RH i -20...+70°C, z wyświetlaczem LCD, Dowolnie ustawianym krokiem pomiarowym w zakresie 1 min-24 h | 2 szt. |  |
|  | Interfejs USB do programowania i odczytywania danych z rejestratora, z oprogramowaniem | 1 szt. |  |
| 24. Myjka ultradźwiękowa |
|  | Myjka ultradźwiękowa min. 4,5 dm3, przełączana częstotliwość generatora 40kHz lub 59kHz, regulacja mocy ultradźwięków, temp.20÷80°C, timer, sterowanie cyfrowe, z koszem i pokrywką, | 1 kpl. |  |
| 25. Sprzęt ochronny |
|  | Okulary ochronne - regulacja kąta nachylenia zauszników, regulacja długości wymienna szybka z poliweglanu | 20 szt. |  |
|  | Rękawice termiczne pięciopalcowe do 250°C. rozm. 10 | 5 szt. |  |
|  | Rękawice kwasoodporne szorstkie | 5 szt. |  |

* W rubryce nr 4 „Oferowane parametry techniczne” należy wpisać tak lub nie, a w pozycjach, w których Zamawiający wymaga wpisania określonych parametrów – odpowiednio wpisać oferowane parametry.

.....................................................................

Podpis i pieczęć osoby/osób uprawnionej

do reprezentowania Wykonawcy

Załącznik nr 3

do Specyfikacji Istotnych

Warunków Zamówienia

Część 3

## Specyfikacja techniczna zamawianego sprzętu

Nazwa sprzętu:  ZESTAW REJESTRATORÓW POMIAROWYCH

Nr kontraktu/poz. w kontrakcie:	4 / 17

Zamawiana ilość (szt.): 1 zestaw.

Grupa i kod z CPV w ramach grupy:  Urządzenia pomiarowe i sterujące 38424000-3

| 1. Zamawiający: Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie, Centrum Innowacyjno- Wdrożeniowe Nowych Technik i Technologii w Inżynierii Rolniczej 2. Osoba do kontaktu: Tomasz Słowik telefon stacjonarny: 81 531-83-14 lub 81 531-83-15 telefon komórkowy: 608 044 309 mail: tomasz.slowik@up.lublin.pl 3. Miejsce dostawy: ul. Głęboka 28, 20-612 Lublin Nazwa Jednostki: Zakład Elektrotechniki i Systemów Pomiarowych pokój/pomieszczenie nr: 1.72; 1.73 |
| --- |
| Lp. | Oczekiwane parametry techniczne | Wymagane parametry techniczne | Oferowane parametry techniczne |
| 1. | 2. | 3. | 4. |
| 1. | Karta pomiarowa I - ilość | 1 szt. |  |
|  | Ilość wejść analogowych unipolarnych co najmniej | 16 (mogących pracować jako 8 wejść bipolarnych) |  |
|  | Maksymalna częstotliwość próbkowania co najmniej | 200 kS/s |  |
|  | Rozdzielczość przetwornika analog/cyfra co najmniej | 16 bitów |  |
|  | Zakres napięć wejściowych | +/-10V |  |
|  | Impedancja wejściowa co najmniej | 10 GOhm |  |
|  | Łączność z PC | PCI |  |
|  | Ekranowany boks przyłączeniowy umożliwiający podłączenie sygnału zewnętrznego za pomocą złączy mocowanych połączeniami skręcanymi | TAK |  |
|  | Ekranowany przewód łączący o długości co najmniej 4 m. | TAK |  |
|  | Ekranowany przewód łączący o długości co najmniej 8 m. | TAK |  |
|  | Dołączony sterownik (instrument wirtualny) umożliwiający współpracę ze środowiskiem LabView NI. | TAK |  |
| 2. | Karta pomiarowa II - ilość | 1 szt. |  |
|  | Ilość wejść analogowych unipolarnych co najmniej | 16 (mogących pracować jako 8 wejść bipolarnych) |  |
|  | Maksymalna częstotliwość próbkowania co najmniej | 250 kS/s |  |
|  | Rozdzielczość przetwornika analog/cyfra co najmniej | 16 bitów |  |
|  | Zakres napięć wejściowych | +/-10V |  |
|  | Impedancja wejściowa co najmniej | 10 GOhm |  |
|  | Ilość wyjść analogowych co najmniej | 2 |  |
|  | Łączność z PC | PCI |  |
|  | Ekranowany boks przyłączeniowy umożliwiający podłączenie sygnału zewnętrznego za pomocą złączy mocowanych połączeniami skręcanymi | TAK |  |
|  | Ekranowany przewód łączący o długości co najmniej 1,5 m. | TAK |  |
|  | Dołączony sterownik (instrument wirtualny) umożliwiający współpracę ze środowiskiem LabView NI. | TAK |  |
| 3. | Karta pomiarowa III - ilość | 1 szt. |  |
|  | Ilość wejść analogowych unipolarnych co najmniej | 16 (mogących pracować jako 8 wejść bipolarnych) |  |
|  | Maksymalna częstotliwość próbkowania co najmniej | 250 kS/s |  |
|  | Rozdzielczość przetwornika analog/cyfra co najmniej | 16 bitów |  |
|  | Zakres napięć wejściowych | +/-10V |  |
|  | Łączność z PC | Wi-Fi |  |
|  | Zasilanie 230V – przewód zasilający | TAK |  |
|  | Dołączony sterownik (instrument wirtualny) umożliwiający współpracę ze środowiskiem LabView NI. | TAK |  |
| 4. | Karta pomiarowa IV - ilość | 10 szt. |  |
|  | Ilość wejść analogowych unipolarnych co najmniej | 8 (mogących pracować jako 4 wejścia bipolarnych) |  |
|  | Ilość wyjść analogowych co najmniej | 2 |  |
|  | Maksymalna częstotliwość próbkowania co najmniej | 40 kS/s |  |
|  | Częstotliwość aktualizacji wyjść co najmniej | 100 Hz |  |
|  | Rozdzielczość przetwornika cyfra/analog co najmniej | 12 bitów |  |
|  | Rozdzielczość przetwornika analog/cyfra co najmniej | 14 bitów |  |
|  | Zakres napięć wejściowych | +/-10V |  |
|  | Impedancja wejściowa co najmniej | 100 kOhm |  |
|  | Prąd wyjściowy co najmniej | 5 mA |  |
|  | Łączność z PC poprzez port USB | TAK |  |
|  | Dołączony sterownik (instrument wirtualny) umożliwiający współpracę ze środowiskiem LabView NI. | TAK |  |
| 5. | Oprogramowanie - ilość | 1 szt. |  |
|  | program obsługuje w/w karty pomiarowe | TAK |  |
|  | graficzny interfejs tworzenia wirtualnych przyrządów pomiarowych | TAK |  |
|  | możliwość tworzenia instrumentów wirtualnych do sterowania, kontroli, i akwizycji danych pomiarowych | TAK |  |
|  | wizualizacja wyników pomiarów w postaci danych liczbowych, wskaźników analogowych, wykresów i tabel | TAK |  |
|  | wbudowane bloki funkcjonalne (ikony) do cyfrowego przetwarzania sygnałów pomiarowych i wizyjnych | TAK |  |
|  | wbudowane ikony do matematycznej obróbki danych (funkcje algebraiczne, trygonometryczne, statystyczne) | TAK |  |
|  | wbudowane ikony do generacji przebiegów wg zadanej funkcji | TAK |  |
|  | możliwość pomiaru czasu i generacji znaczników czasu | TAK |  |
|  | akwizycja danych pomiarowych w postaci sformatowanych plików tekstowych | TAK |  |
|  | system czasu rzeczywistego | TAK |  |
|  | możliwość konwertowania utworzonej aplikacji do postaci samodzielnie funkcjonującego programu (.exe) | TAK |  |
|  | obsługa kart pomiarowych NI | TAK |  |

Dodatkowe wymagania Zamawiającego:

| 1/ | Wykonawca zapewnia w ciągu 1 roku od daty podpisania protokołu zdawczo-odbiorczego wsparcie techniczne w zakresie obsługi technicznej oferowanego wyposażenia. | TAK |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 2/ | Dotyczy pkt. 4 niniejszej specyfikacji: aktualizacja oprogramowania przez okres 3 lat | TAK |  |

* W rubryce nr 4 „Oferowane parametry techniczne” należy wpisać tak lub nie, a w pozycjach, w których Zamawiający wymaga wpisania określonych parametrów – odpowiednio wpisać oferowane parametry.

.....................................................................

Podpis i pieczęć osoby/osób uprawnionej

do reprezentowania Wykonawcy

Załącznik nr 4

do Specyfikacji Istotnych

Warunków Zamówienia

Część 4

Specyfikacja techniczna zamawianego sprzętu

Nazwa sprzętu:  ZESTAW DO KONDYCJONOWANIA MATERIAŁÓW BADAWCZYCH

Nr kontraktu/poz. w kontrakcie:	4 / 24

Zamawiana ilość (szt.): 1 zestaw

Grupa i kod z CPV w ramach grupy:  38000000-5 sprzęt laboratoryjny, optyczny i precyzyjny; 42943400-2 układy chłodzące i chłodzące/grzewcze z obiegiem.

| 1.Zamawiający: Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie, Centrum Innowacyjno- Wdrożeniowe Nowych Technik i Technologii w Inżynierii Rolniczej 2. Osoba do kontaktu: Tomasz Słowik telefon stacjonarny: 81 531-83-14 lub 81 531-83-15 telefon komórkowy: 608 044 309 mail: tomasz.slowik@up.lublin.pl 3. Miejsce dostawy: ul. Głęboka 28, 20-612 Lublin Nazwa Jednostki: Zakład Elektrotechniki i Systemów Pomiarowych pokój/pomieszczenie nr: 1.72 |
| --- |
| Lp. | Oczekiwane parametry techniczne | Wymagane parametry techniczne | Oferowane parametry techniczne |
| 1. | 2. | 3. | 4. |
| 1. | Suszarka laboratoryjna (1 szt.) |  |  |
|  | Napięcie zasilające | 230VAC |  |
|  | Pojemność co najmniej | 100 dm3 |  |
|  | Ilość półek co najmniej | 4 |  |
|  | Zakres zmian temperatury w przedziale co najmniej | od +10o powyżej temperatury otoczenie do +200oC |  |
|  | Nastawa temperatury co najwyżej | 0,5oC |  |
|  | Dokładność stabilizacji nie więcej niż | ±0,5oC |  |
|  | Regulator temperatury | typ PID |  |
|  | Definiowanie przebiegu temperatury | co najmniej 5 programów |  |
|  | Możliwość pracy ciągłej | TAK |  |
|  | Możliwość wyłączenia wentylatora | TAK |  |
|  | Współpraca z PC | TAK |  |
|  | Układy zabezpieczające przed nadmiernym wzrostem temperatury | TAK |  |
| 2. | Komora klimatyczna (1 szt.) |  |  |
|  | Napięcie zasilające | 230VAC |  |
|  | Pojemność co najmniej | 100 dm3 |  |
|  | Ilość półek co najmniej | 4 |  |
|  | Zakres zmian temperatury w przedziale co najmniej | +10o do +50oC |  |
|  | Nastawa temperatury nie więcej niż | 0,5oC |  |
|  | Dokładność stabilizacji nie więcej niż | ±0,5oC |  |
|  | Zakres zmian wilgotności w przedziale co najmniej | 10 ÷ 80% |  |
|  | Nastawa wilgotności nie więcej niż | 0,5% |  |
|  | Dokładność stabilizacji nie więcej niż | ±0,5% |  |
|  | Regulacja czasu pracy | TAK |  |
|  | Praca ciągła | TAK |  |
|  | Definiowanie przebiegu temperatury | co najmniej 5 programów |  |
|  | Możliwość pracy ciągłej | TAK |  |
|  | Wyświetlacz parametrów pracy | TAK |  |
|  | Współpraca z PC | TAK |  |

* W rubryce nr 4 „Oferowane” należy wpisać tak lub nie, a w pozycjach, w których Zamawiający wymaga wpisania określonych parametrów – odpowiednio wpisać oferowane parametry.

.....................................................................

Podpis i pieczęć osoby/osób uprawnionej

do reprezentowania Wykonawcy

Załącznik nr 5

do Specyfikacji Istotnych

Warunków Zamówienia

Część 5

Specyfikacja techniczna zamawianego sprzętu

Nazwa sprzętu: Wstrząsarka

Nr kontraktu/poz. w kontrakcie: 5/22

Zamawiana ilość (szt.): 1

Grupa i kod z CPV w ramach grupy: 38436000-0 Wstrząsarki i akcesoria

| 1. Zamawiający: Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie, Centrum Innowacyjno-Wdrożeniowe Nowych Technik i Technologii w Inżynierii Rolniczej 2. Osoba do kontaktu: Tomasz Słowik telefon stacjonarny: 81 531-83-14 lub 81 531-83-15 telefon komórkowy: 608 044 309 mail: tomasz.slowik@up.lublin.pl 3. Miejsce dostawy: ul. Głęboka 28, 20-612 Lublin Nazwa Jednostki: Katedra Maszynoznawstwa Rolniczego pokój/pomieszczenie nr: 3.29 |
| --- |
| Lp. | Oczekiwane parametry techniczne | Wymagane parametry techniczne | Oferowane parametry techniczne |
| 1. | 2. | 3. | 4. |
| 1. | Wstrząsarka laboratoryjna: |  |  |
|  | a) średnica sit minimum | 400 mm |  |
|  | b) amplituda drgań regulowana w zakresie co najmniej | 0-1,5 mm |  |
|  | c) czas pracy w zakresie co najmniej | od 0 do 30 min |  |
| 2. | Zestaw sit wykonanych z blachy perforowanej o wymiarach kwadratowych oczek w mm: | 5,0; 10,0; 20,0; 40,0; 60,0; 80,0 |  |
|  | a) pokrywa górna | tak |  |
|  | b) zbiornik dolny | tak |  |

* W rubryce nr 4 „Oferowane” należy wpisać tak lub nie, a w pozycjach, w których Zamawiający wymaga wpisania określonych parametrów – odpowiednio wpisać oferowane parametry.

.....................................................................

Podpis i pieczęć osoby/osób uprawnionej

do reprezentowania Wykonawcy

Załącznik nr 6

do Specyfikacji Istotnych

Warunków Zamówienia

Część 6

Specyfikacja techniczna zamawianego sprzętu

Nazwa sprzętu: Chlorofilomierz

Nr kontraktu/poz. w kontrakcie: 5/21

Zamawiana ilość (szt.): 1

Grupa i kod z CPV w ramach grupy: 38540000-2 – maszyny i aparatura badawcza i pomiarowa;

| 1. Zamawiający: Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie, Centrum Innowacyjno-Wdrożeniowe Nowych Technik i Technologii w Inżynierii Rolniczej 2. Osoba do kontaktu: Tomasz Słowik telefon stacjonarny: 81 531-83-14 lub 81 531-83-15 telefon komórkowy: 608 044 309 mail: tomasz.slowik@up.lublin.pl 3. Miejsce dostawy: ul. Głęboka 28, 20-612 Lublin Nazwa Jednostki: Katedra Maszynoznawstwa Rolniczego pokój/pomieszczenie nr: 054 |
| --- |
| Lp. | Oczekiwane parametry techniczne | Wymagane parametry techniczne | Oferowane parametry techniczne |
| 1. | 2. | 3. | 4. |
| 1 | Zakres długości fal w co najmniej dwóch pasmach: | 650 nm i 940 nm |  |
| 2 | Powierzchnia pomiarowa | Co najmniej 2 mm x 3 mm |  |
| 3 | Źródło światła: | Co najmniej dwie diody LED |  |
| 4 | Dokładność | Co najmniej +/- 0,1 CCL |  |
| 5 | Zakres temperatury pracy co najmniej | 0-50 (C |  |

* W rubryce nr 4 „Oferowane” należy wpisać tak lub nie, a w pozycjach, w których Zamawiający wymaga wpisania określonych parametrów – odpowiednio wpisać oferowane parametry.

.....................................................................

Podpis i pieczęć osoby/osób uprawnionej

do reprezentowania Wykonawcy

Załącznik nr 7

do Specyfikacji Istotnych

Warunków Zamówienia

Część 7

Specyfikacja techniczna zamawianego sprzętu

Nazwa sprzętu: Miernik pH gleby

Nr kontraktu/poz. w kontrakcie: 5/25

Zamawiana ilość (szt.): 1

Grupa i kod z CPV w ramach grupy: 38416000-4 pH-metry

| 1. Zamawiający: Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie, Centrum Innowacyjno-Wdrożeniowe Nowych Technik i Technologii w Inżynierii Rolniczej 2. Osoba do kontaktu: Tomasz Słowik telefon stacjonarny: 81 531-83-14 lub 81 531-83-15 telefon komórkowy: 608 044 309 mail: tomasz.slowik@up.lublin.pl 3. Miejsce dostawy: ul. Głęboka 28, 20-612 Lublin Nazwa Jednostki: Katedra Maszynoznawstwa Rolniczego pokój/pomieszczenie nr: 1.44 |
| --- |
| Lp. | Oczekiwane parametry techniczne | Wymagane parametry techniczne | Oferowane parametry techniczne |
| 1. | 2. | 3. | 4. |
|  | Zakres pomiaru pH | Min. 0 - 16,00 |  |
|  | Dokładność pomiaru pH | Min. ± 0,01 |  |
|  | Zakres pomiaru temperatury | Min. 0°C do 120°C |  |
|  | Dokładność pomiaru temperatury | Min. ±0,5°C |  |
|  | Wyniki prezentowane na wyświetlaczu | TAK |  |
|  | Automatyczna kalibracja | TAK |  |
|  | Automatyczna kompensacja temperatury | TAK |  |
|  | Perforator do ziemi | TAK |  |
|  | Walizka transportowa | TAK |  |
|  | Zasilanie bateryjne i sieciowe | TAK |  |

Dodatkowe wymagania Zamawiającego:

| 1/ | W zestawie: elektroda, statyw do elektrody, czujnik temperatury, roztwory buforowe, elektrolit, zasilacz. | TAK |  |
| --- | --- | --- | --- |

* W rubryce nr 4 „Oferowane” należy wpisać tak lub nie, a w pozycjach, w których Zamawiający wymaga wpisania określonych parametrów – odpowiednio wpisać oferowane parametry.

.....................................................................

Podpis i  pieczęć osoby/osób uprawnionej

do reprezentowania Wykonawcy

Załącznik nr 8

do Specyfikacji Istotnych

Warunków Zamówienia

Część 8

Specyfikacja techniczna zamawianego sprzętu

Nazwa sprzętu: Wilgotnościomierz biopaliw

Nr kontraktu/poz. w kontrakcie: 5/28

Zamawiana ilość (szt.): 1

Grupa i kod z CPV w ramach grupy: 38932000-7 mierniki wilgotności

| 1. Zamawiający: Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie, Centrum Innowacyjno-Wdrożeniowe Nowych Technik i Technologii w Inżynierii Rolniczej 2. Osoba do kontaktu: Tomasz Słowik telefon stacjonarny: 81 531-83-14 lub 81 531-83-15 telefon komórkowy: 608 044 309 mail: tomasz.slowik@up.lublin.pl 3. Miejsce dostawy: ul. Głęboka 28, 20-612 Lublin Nazwa Jednostki: Katedra Maszynoznawstwa Rolniczego pokój/pomieszczenie nr: 3.29 |
| --- |
| Lp. | Oczekiwane parametry techniczne | Wymagane parametry techniczne | Oferowane parametry techniczne |
| 1. | 2. | 3. | 4. |
|  | Zakres pomiarowy wilgotności w przedziale co najmniej | 10-30% |  |
|  | Pojemność komory pomiarowej | 100 - 150 cm3 |  |
|  | Ciśnienie podczas pomiaru | 0,1 - 0,2 MPa |  |

* W rubryce nr 4 „Oferowane” należy wpisać tak lub nie, a w pozycjach, w których Zamawiający wymaga wpisania określonych parametrów – odpowiednio wpisać oferowane parametry.

.....................................................................

Podpis i pieczęć osoby/osób uprawnionej

do reprezentowania Wykonawcy

Załącznik nr 9

do Specyfikacji Istotnych

Warunków Zamówienia

Część 9

Specyfikacja techniczna zamawianego sprzętu

Nazwa sprzętu: Refraktometr cyfrowy

Nr kontraktu/poz. w kontrakcie: 5/30

Zamawiana ilość (szt.): 1

Grupa i kod z CPV w ramach grupy: 38400000-9 – przyrządy do badań właściwości fizycznych;

| 1. Zamawiający: Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie, Centrum Innowacyjno-Wdrożeniowe Nowych Technik i Technologii w Inżynierii Rolniczej 2. Osoba do kontaktu: Tomasz Słowik telefon stacjonarny: 81 531-83-14 lub 81 531-83-15 telefon komórkowy: 608 044 309 mail: tomasz.slowik@up.lublin.pl 3. Miejsce dostawy: ul. Głęboka 28, 20-612 Lublin Nazwa Jednostki: KMR pokój/pomieszczenie nr: 054 |
| --- |
| Lp. | Oczekiwane parametry techniczne | Wymagane parametry techniczne | Oferowane parametry techniczne |
| 1. | 2. | 3. | 4. |
| 1 | Współczynnik refrakcji nie gorszy niż | 1,33 – 1,56 |  |
| 2 | Skala Brix’a przynajmniej | 0-95% |  |
| 3 | Dokładność skali Brix’a: | ±0,1 |  |
| 4 | Urządzenie przenośne - zasilanie bateryjne | TAK |  |
| 5 | Zestaw komunikacyjny podczerwieni (IR) | TAK |  |

Dodatkowe wymagania Zamawiającego:

| 1/ | Serwis gwarancyjny i pogwarancyjny realizowany przez dystrybutora w miejscu instalacji urządzenia. | TAK |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 2/ | Koszty manipulacyjne w tym koszt dostawy po stronie Wykonawcy | TAK |  |

* W rubryce nr 4 „Oferowane” należy wpisać tak lub nie, a w pozycjach, w których Zamawiający wymaga wpisania określonych parametrów – odpowiednio wpisać oferowane parametry.

.....................................................................

Podpis i pieczęć osoby/osób uprawnionej

do reprezentowania Wykonawcy

Załącznik nr 10

do Specyfikacji Istotnych

Warunków Zamówienia

Część 10

Specyfikacja techniczna zamawianego sprzętu

Nazwa sprzętu:  Refraktometr

Nr kontraktu/poz. w kontrakcie:	6/6

Zamawiana ilość (szt.): 1

Grupa i kod z CPV w ramach grupy:  Przyrządy badawcze / 38296000-6

| 1. Zamawiający: Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie, Centrum Innowacyjno-Wdrożeniowe Nowych Technik i Technologii w Inżynierii Rolniczej 2. Osoba do kontaktu: Tomasz Słowik telefon stacjonarny: 81 531-83-14 lub 81 531-83-15 telefon komórkowy: 608 044 309 mail: tomasz.slowik@up.lublin.pl 3. Miejsce dostawy: ul. Głęboka 28, 20-612 Lublin Nazwa Jednostki: Katedra Maszyn Ogrodniczych i Leśnych Pokój/pomieszczenie nr: 0,61 |
| --- |
| Lp. | Oczekiwane parametry techniczne | Wymagane parametry techniczne | Oferowane parametry techniczne |
| 1. | 2. | 3. | 4. |
| 1. | Refraktometr przenośny | TAK |  |
| 2. | Współczynnik refrakcji | przynajmniej w zakresie 1,33÷1,55 |  |
| 3. | Dokładność współczynnika refrakcji | nie gorsza niż +/-0,0002 |  |
| 4. | Skala Brix’a | przynajmniej w zakresie 0÷95% |  |
| 5. | Dokładność skali Brix’a | nie gorsza niż +/-0,1 |  |
| 6. | Rejestr odczytów | przynajmniej 200 pozycji |  |
| 7. | Rejestr kalibracji | TAK |  |
| 8. | Komputerowy interfejs | TAK |  |
| 9. | Wyświetlacz | TAK |  |

Dodatkowe wymagania Zamawiającego:

| 1/ | Instrukcja obsługi w języku polskim. | TAK |  |
| --- | --- | --- | --- |

* W rubryce nr 4 „Oferowane” należy wpisać tak lub nie, a w pozycjach, w których Zamawiający wymaga wpisania określonych parametrów – odpowiednio wpisać oferowane parametry.

.....................................................................

Podpis i pieczęć osoby/osób uprawnionej

do reprezentowania Wykonawcy

Załącznik nr 11

do Specyfikacji Istotnych

Warunków Zamówienia

Część 11

Specyfikacja techniczna zamawianego sprzętu

Nazwa sprzętu:  Miernik fluorescencji PAM

Nr kontraktu/poz. w kontrakcie:	6/11

Zamawiana ilość (szt.): 1

Grupa i kod z CPV w ramach grupy:  spektrometry 38433000-9

| 1. Zamawiający: Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie, Centrum Innowacyjno-Wdrożeniowe Nowych Technik i Technologii w Inżynierii Rolniczej 2. Osoba do kontaktu: Tomasz Słowik telefon stacjonarny: 81 531-83-14 lub 81 531-83-15 telefon komórkowy: 608 044 309 mail: tomasz.slowik@up.lublin.pl 3. Miejsce dostawy: ul. Głęboka 28, 20-612 Lublin Nazwa Jednostki: Katedra Biologicznych Podstaw Technologii Żywności i Pasz pokój/pomieszczenie nr: 3.63 |
| --- |
| Lp. | Oczekiwane parametry techniczne | Wymagane parametry techniczne | Oferowane parametry techniczne |
| 1. | 2. | 3. | 4. |
| 1. | Źródło światła: dioda LED |  |  |
|  | długości emitowanej fali | 650 nm |  |
|  | intensywność nie mniejsza niż | 0,15 µmol m-2s-1 PAR |  |
|  | częstotliwość modulacji co najmniej w zakresie | 0,6 lub 20 kHz |  |
|  | Funkcja auto dla częstotliwości 20 kHz | dla co najmniej 20% intensywności integracji |  |
| 2. | Lampa halogenowa typu blue enriched |  |  |
|  | Moc nie mniejsza niż | 20 W |  |
|  | Długość fali | λ<710 nm |  |
|  | intensywność | max. 6000 µmol m-2s-1 PAR z ciągłą iluminacją aktynową |  |
|  | intensywność | max. 18000 µmol m-2s-1 PAR w czasie wysycenia pulsu |  |
| 3. | Detekcja sygnału | fotodioda PIN zabezpieczona filtrem typu long-pass dla długości fali 710 nm |  |
| 4. | Selektywny wzmacniacz detekcji sygnału | Tak |  |
| 5. | Pamięć danych | pamięć typu CMOS RAM nie mniejsza niż 128 kB, pozwalająca na zapisanie co najmniej 4000 zestawów danych pomiarowych |  |
| 6. | Mierzone parametry | Fo, Fm, Fm', F, Fv/Fm (max. wydajność), ΔF/Fm' (wydajność), qP, qN, NPQ, PAR i °C (z wykorzystaniem uchwytu liścia), ETR (tj. PAR x ΔF/Fm') |  |
| 7. | Urządzenie musi być wyposażone w uchwyt pozwalający na pomiar przebiegu fotosyntezy w liściu o następujących parametrach |  |  |
|  | połączenie poprzez światłowód o kącie doprowadzenia względem liścia | nie większym niż 60o |  |
|  | przycisk wyzwalania pomiaru | TAK |  |
|  | detektor temperatury | TAK |  |
| 8. | Ciekłokrystaliczny wyświetlacz | co najmniej 2 x 24 znaki alfanumeryczne wielkość znaku nie mniejsza niż 4.5 mm |  |
| 9. | Interface użytkownika | klawiatura |  |
| 10. | Parametry pomiaru PAR |  |  |
|  | w zakresie nie mniejszym niż | 0 do 20000 µmol m-2s-1 PAR |  |
|  | z krokiem co najmniej | 1 µmol m-2s-1 PAR |  |
|  | z wykorzystaniem dedykowanego uchwytu do liścia | TAK |  |
| 11. | Pomiar temperatury liścia |  |  |
|  | w zakresie | co najmniej: -20 °C do +60 °C |  |
|  | z dokładnością nie gorszą niż | 0,1 °C |  |
| 12. | Możliwość połączenia z komputerem, transfer danych oraz kontroli urządzenia poprzez interface RS 232 lub równoważny z wykorzystaniem oprogramowania WinControl lub równoważnego | TAK |  |
| 13. | Akumulatorowe zasilanie umożliwiające wykonanie co najmniej 1000 pomiarów; | TAK |  |
| 14. | Funkcja automatycznego wyłączenia urządzenia | TAK |  |
| 15. | Ładowarka pracująca w zakresie 90-260 V AC | TAK |  |
| 16. | Zakres temperatur pracy urządzenia | nie gorszy niż -5 do +45 °C |  |
| 25. | Wymiar | nie większe niż 20 cm x 14 cm x 10 cm (L x W x H) |  |
| 26. | Waga | nie większa niż 2,50 kg (z bateriami) |  |
|  | Przenośna mikroprocesorowa jednostka do sterowania analizatorem o parametrach umożliwiających płynne wykonywanie pomiarów i sterowanie analizatorem, wyposażona w licencjonowane oprogramowanie systemowe w języku polskim (w wersji pełnej), pracująca w środowisku graficznym np. Windows 7/8 lub równoważne tj. system pracujący w trybie okienkowym z możliwością używania myszy oraz skrótów klawiaturowych we wszystkich aplikacjach, system ze wsparciem dla większości powszechnie używanych drukarek i urządzeń sieciowych, standardów USB, Plug&Play. | TAK |  |

* W rubryce nr 4 „Oferowane” należy wpisać tak lub nie, a w pozycjach, w których Zamawiający wymaga wpisania określonych parametrów – odpowiednio wpisać oferowane parametry.

.....................................................................

Podpis i pieczęć osoby/osób uprawnionej

do reprezentowania Wykonawcy

Załącznik nr 12

do Specyfikacji Istotnych

Warunków Zamówienia

Część 12

Specyfikacja techniczna zamawianego sprzętu

Nazwa sprzętu:  Zestaw do preparatyki próbek do badań spektroskopowych

I. Mieszadło magnetyczne z wyświetlaczem i funkcją grzania

II. Wytrząsarka kołowa

III. System do oczyszczania wody

Nr kontraktu/poz. w kontrakcie:	6/12

Zamawiana ilość (szt.): 1 komplet

Grupa i kod z CPV w ramach grupy:  42996400-8 Mieszadła; 38436100-1 Wstrząsarki mechaniczne; Aparatura do filtrowania wody 42912310-8

| 1. Zamawiający: Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie, Centrum Innowacyjno-Wdrożeniowe Nowych Technik i Technologii w Inżynierii Rolniczej 2. Osoba do kontaktu: Tomasz Słowik telefon stacjonarny: 81 531-83-14 lub 81 531-83-15 telefon komórkowy: 608 044 309 mail: tomasz.slowik@up.lublin.pl 3. Miejsce dostawy: ul. Głęboka 28, 20-612 Lublin Nazwa Jednostki: Katedra Biologicznych Podstaw Technologii Żywności i Pasz pokój/pomieszczenie nr: 3.63 |
| --- |
| Lp. | Oczekiwane parametry techniczne | Wymagane parametry techniczne | Oferowane parametry techniczne |
| 1. | 2. | 3. | 4. |
| I. Mieszadło magnetyczne z wyświetlaczem i funkcją grzania |
| 1. | Funkcja grzania (temperatura płyty) w zakresie co najmniej | 40-330 (C |  |
| 2. | Dokładność nie gorsza niż | +/- 0,2 (C |  |
| 3. | Mikroprocesorowa kontrola | TAK |  |
| 4. | Wyświetlacz pokazujący szybkość obrotów i opcjonalnie zadaną temperaturę | TAK |  |
| 5. | Możliwość podłączenia czujnika temperatury PT100 | TAK |  |
| 6. | Max objętość cieczy nie mniej niż | 9 l |  |
| 7. | Średnica płyty grzewczej co najmniej | Ø 140 mm |  |
| 8. | Materiał płyty | Aluminium |  |
| 9. | Prędkość obrotów nastawna w zakresie co najmniej | od 60 do 1600 rpm |  |
| 10. | Moc grzałki co najmniej | 500 W |  |
| 11. | Waga | poniżej 3 kg |  |
| II. Wytrząsarka kołowa |
| 1. | Tryb ruchu | Kołowy |  |
| 2. | Zakres prędkości co najmniej | 600-2200 rpm |  |
| 3. | Zasilanie | 230 V |  |
| 4. | Temperatura pracy co najmniej w zakresie | 5-35(C |  |
| 5. | Waga | Poniżej 5 kg |  |
| 6. | Tryby pracy | Ciągły oraz interwałowy |  |
| 7. | Wbudowany zegar sterujący | TAK |  |
| 8. | Talerz wytrząsający | Średnica co najmniej 70 mm |  |
| 9. | Uchwyt dla probówek mikrowirówkowych | TAK |  |
| 10. | Uchwyt lub wymienne uchwyty pozwalające na wytrząsanie probówek o średnicach co najmniej w zakresie 9-35 mm | TAK |  |
| III. System do oczyszczania wody |
| 1. | System do oczyszczania wody produkujący wodę bezpośrednio z wody wodociągowej | TAK |  |
| 2. | Parametry wody oczyszczonej |  |  |
|  | oporność | 18,2 ± 0,4 MΩ*cm |  |
|  | poziom TOC maksymalnie | 1-3 ppb |  |
|  | bakterie maksymalnie | <1 CFU/ml |  |
| 3. | System wyposażony w lampę UV | TAK |  |
| 4. | Minimalna wydajność produkcji wody czystej oczyszczonej na godzinę przy temperaturze wody 15°C | 6 l |  |
| 5. | System recyrkulacji pozwalający utrzymać stałą jakość wody oczyszczonej | TAK |  |
| 6. | Możliwość doposażenia systemu w biofiltr umożliwiający ograniczenie ilości bakterii, endotoksyn i nukleaz | TAK |  |
| 7. | Wymiary maksymalne | 470 x 550 x 280 mm |  |
| 8. | Waga (bez zbiornika) | Poniżej 20 kg |  |
| 9. | Zbiornik na wodę o pojemności co najmniej 25 litrów, posiadający czujnik poziomu wody oraz filtr powietrzny | TAK |  |
| 10. | Automatyczne uruchomienie systemu w przypadku gdy zbiornik nie jest pełny | TAK |  |

Dodatkowe wymagania Zamawiającego:

| 1/ | Ad. III. Komplet części eksploatacyjnych oraz tabletek odkażających pozwalających na otrzymanie co najmniej 600 litrów wody. | TAK |  |
| --- | --- | --- | --- |

* W rubryce nr 4 „Oferowane” należy wpisać tak lub nie, a w pozycjach, w których Zamawiający wymaga wpisania określonych parametrów – odpowiednio wpisać oferowane parametry.

.....................................................................

Podpis i pieczęć osoby/osób uprawnionej

do reprezentowania Wykonawcy

Załącznik nr 13

do Specyfikacji Istotnych

Warunków Zamówienia

Część 13

Specyfikacja techniczna zamawianego sprzętu

Nazwa sprzętu: Zestaw do badania cech fizjologicznych, morfologicznych i anatomicznych roślin:

1/ Kompletny system do badania zjawisk związanych z fotosyntezą wraz z miernikiem fluorescencji chlorofilu

2/ System do analizy powierzchni liści.

Nr kontraktu/poz. w kontrakcie:	6/18

Zamawiana ilość (szt.): pozycja 1, 2 –  po 1 szt.

Grupa i kod z CPV w ramach grupy: 385400002 Maszyny i aparatura badawcza i pomiarowa, 385520009 Mierniki elektroniczne

| 1. Zamawiający: Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie, Centrum Innowacyjno-Wdrożeniowe Nowych Technik i Technologii w Inżynierii Rolniczej 2. Osoba do kontaktu: Tomasz Słowik telefon stacjonarny: 81 531-83-14 lub 81 531-83-15 telefon komórkowy: 608 044 309 mail: tomasz.slowik@up.lublin.pl 3. Miejsce dostawy: ul. Głęboka 28, 20-612 Lublin Nazwa Jednostki: Instytut Roślin Ozdobnych i Architektury Krajobrazu Pokój/pomieszczenie nr: Ad 1: 1.16, Ad 2: 1.16. |
| --- |
| Lp. | Oczekiwane parametry techniczne | Wymagane parametry techniczne | Oferowane parametry techniczne |
| 1. | 2. | 3. | 4. |
| Kompletny system do badania zjawisk związanych z fotosyntezą wraz z miernikiem fluorescencji chlorofilu |
| System do pomiaru wymiany gazowej roślin |
|  | Urządzenie przenośne | waga nie przekraczająca 3 kg |  |
|  | Konsola kontrolna wyposażona w wyświetlacz | TAK |  |
|  | Możliwość pełnej kontroli systemu z poziomu konsoli kontrolnej bez konieczności użycia komputera zewnętrznego | TAK |  |
|  | Akumulator | czas pracy systemu – min. 10 godzin bez konieczności doładowywania |  |
|  | Możliwość zapisywania danych na kartach pamięci | TAK |  |
|  | Zakres pomiarowy CO2 | co najmniej 0 – 2000 ppm |  |
|  | Zakres pomiarowy H2O | co najmniej 0 – 75 mbar |  |
|  | Czujnik PAR mierzący promieniowanie w zakresie | min. 0-3000 micromoli/m2/s |  |
|  | Pomiar temperatury komory pomiarowej i temperatury liścia w zakresie co najmniej | -5 °C do +50 °C |  |
|  | Kontrola przepływu powietrza przez komorę pomiarową | zakres min. 100-500 ml/min |  |
|  | Komora pomiarowa odpowiednia do liści szerokich z okienkiem o powierzchni | co najmniej 6 cm2 |  |
|  | Komora pomiarowa odpowiednia do liści wąskich z okienkiem o parametrach: | szerokość co najmniej 1 cm; powierzchnia nie mniejsza niż 5 cm2 |  |
|  | Komora pomiarowa odpowiednia do igieł (drzewa iglaste) | TAK |  |
|  | Możliwość wykonywania pomiarów w terenie i w warunkach laboratoryjnych z automatyczna rejestracją danych | TAK |  |
|  | Możliwość transferu danych poprzez port USB lub bezpośrednio z karty pamięci | TAK |  |
|  | Adapter (przystawka) umożliwiający podłączenie systemu pomiaru wymiany gazowej z miernikiem fluorescencji chlorofilu | TAK |  |
| Miernik fluorescencji chlorofilu |
|  | Urządzenie przenośne | waga nie więcej niż 2,5 kg |  |
|  | Wewnętrzny akumulator wystarczający do pracy przez: | co najmniej 18 godz. |  |
|  | Wyświetlacz dotykowy z podświetleniem | TAK |  |
|  | Pamięć | min. 1 Gb |  |
|  | Możliwość użycia kart pamięci | TAK |  |
|  | Złącza: RS232 i USB | TAK |  |
|  | Możliwość ustawienia czasu trwania testu | w zakresie co najmniej od 2 sek. do 16 godz. |  |
|  | Możliwe mierzone pomiary | Y, Fo, Fm, Fv, FV/Fm, Fod, Fms, Fs, qP, qN, NPQ, Ft, ETR, test OIJP |  |
|  | Dodatkowy, otwarty klips pomiarowy z czujnikiem PAR i temperatury liścia do pomiaru ETR | TAK |  |
| Systemu do analizy powierzchni liści |
| Kamera cyfrowa ze złączem USB |
|  | rozdzielczość | nie gorsza niż: 2048 x 1536 |  |
|  | podświetlana od dołu podstawa z bocznym naświetleniem zapewniającym dobry kontrast obrazu | TAK |  |
|  | kalibracja: na podstawie linijki (skali) lub obiekt referencyjny o znanej powierzchni | TAK |  |
|  | Dokładność pomiaru liści; | nie gorsza niż (4% |  |
|  | minimalna wielkość badanego obiektu | 1 piksel |  |
|  | maksymalna wielkość badanego obiektu: | nie mniejsza niż 300 x 295 mm |  |
|  | możliwość analizy obrazów zewnętrznych; | akceptowane formaty plików: JPG, BMP i TIF |  |
|  | regulowany statyw do kamery | TAK |  |
| Oprogramowanie pracujące w systemie Windows |
|  | możliwości ustawienia | co najmniej trzech progów po 10 zakresów kolorów każdy (dla określenia chorej i zdrowej części liścia) - w sumie co najmniej 30 zakresów kolorów |  |
|  | pomiar całkowitej powierzchni liści, powierzchni tkanki zdrowej i chorej oraz procentowa część tkanki chorej na podstawie progów kolorów zdefiniowanych przez użytkownika | TAK |  |
|  | dodatkowo możliwość pomiaru odwodu, długości, szerokości, owalności badanych obiektów | TAK |  |
|  | możliwość liczenia obiektów, np. ziaren lub igieł | TAK |  |
|  | możliwość edycji obrazu przed wykonaniem pomiaru | TAK |  |
|  | możliwość wykonania analizy wielu obrazów z jednego folderu na podstawie wcześniej zdefiniowanych progów kolorów | TAK |  |

Dodatkowe wymagania Zamawiającego:

| 1/ | Przeszkolenie personelu w zakresie obsługi systemu | TAK |  |
| --- | --- | --- | --- |

* W rubryce nr 4 „Oferowane” należy wpisać tak lub nie, a w pozycjach, w których Zamawiający wymaga wpisania określonych parametrów – odpowiednio wpisać oferowane parametry.

.....................................................................

Podpis i pieczęć osoby/osób uprawnionej

do reprezentowania Wykonawcy

Załącznik nr 14

do Specyfikacji Istotnych

Warunków Zamówienia

Część 14

Specyfikacja techniczna zamawianego sprzętu

Nazwa sprzętu: Aparatura pomiarowa i rejestrująca do laboratorium dendrologicznego i badań in vitro – dostawa aparatury pomiarowej:

1/ Rejestratora temperatury i wilgotności,

2/ Wagi laboratoryjnej,

3/ Mieszadła magnetycznego z grzaniem,

4/ pH-metru.

Nr kontraktu/poz. w kontrakcie: 6/20 (Część 1 z 2)

Zamawiana ilość (szt.): pozycja 1 – 3 szt.

pozycja 2, 3, 4 – 1 szt.

Grupa i kod z CPV w ramach grupy: 38410000-2 Przyrządy pomiarowe, 38310000-1 Wagi precyzyjne, 38436000-0 Wstrząsarki i akcesoria, 384160000-4 pH-metry

| 1. Zamawiający: Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie, Centrum Innowacyjno-Wdrożeniowe Nowych Technik i Technologii w Inżynierii Rolniczej 2. Osoba do kontaktu: Tomasz Słowik telefon stacjonarny: 81 531-83-14 lub 81 531-83-15 telefon komórkowy: 608 044 309 mail: tomasz.slowik@up.lublin.pl 3. Miejsce dostawy: ul. Głęboka 28, 20-612 Lublin Nazwa Jednostki: Instytut Roślin Ozdobnych i Architektury Krajobrazu pokój/pomieszczenie nr: Ad 1. (3 szt.): 0.28, 0.29, 0.17; Ad 2: 0.26; Ad 3 i Ad 4: 0,25. |
| --- |
| Lp. | Oczekiwane parametry techniczne | Wartość parametry techniczne | Oferowane parametry techniczne |
| 1. | 2. | 3. | 4. |
| Rejestrator temperatury i wilgotności |
|  | Wyświetlanie aktualnej i przeszłych temperatur | Tak |  |
|  | Wyświetlanie aktualnej i przeszłych wilgotności | Tak |  |
|  | Zakres pomiaru temperatury | Min. -30°C do +60°C |  |
|  | Dokładność pomiaru temperatury nie gorsza niż | ±0,8°C |  |
|  | Zakres pomiaru wilgotności | 0 do 100% RH |  |
|  | Dokładność pomiaru wilgotności nie gorsza niż | ±3% |  |
|  | Rozdzielczość temperatury nie gorsza niż | Min. 0,1°C |  |
|  | Rozdzielczość wilgotności nie gorsza niż | Min. 0,1% |  |
|  | Alarm zbyt niskiej lub zbyt wysokiej temperatury lub wilgotności | Tak |  |
|  | Przypomnienie o kalibracji | Tak |  |
|  | Wyświetlanie wartości maksymalnych i minimalnych | Tak |  |
|  | Przechowywanie pomiarów | Min. 40 000 |  |
|  | Możliwość wymiany baterii | Tak |  |
|  | Zasilanie | Baterie |  |
|  | Czas rejestracji | Min. 1 min. do 24 h |  |
|  | Oprogramowanie i interfejs do transferu danych | Tak |  |
|  | Masa | Max. 50 g |  |
| Waga laboratoryjna |
|  | Zakres ważenia | Min. 220 g |  |
|  | Dokładność | Min. 0,01 mg |  |
|  | Podświetlany wyświetlacz | tak |  |
|  | Szalka ze stali nierdzewnej | Tak |  |
|  | Osłona przeciwpodmuchowa z odsuwanymi szybami bocznymi i górną | Tak |  |
|  | Wysokość osłony przeciwpodmuchowej | Min. 20 cm |  |
|  | Automatyczna kalibracja wewnętrzna | Tak |  |
|  | Wymiar szalki | Min. 70 mm średnicy |  |
|  | Powtarzalność | Min. 0,025 mg |  |
|  | Funkcja określania średniej wagi ważonych detali | Tak |  |
|  | Liczenie sztuk | Tak |  |
|  | Klasa dokładności | I |  |
|  | Zasilanie | 230 V |  |
| Mieszadło magnetyczne z grzaniem |
| Mieszadło magnetyczne |
|  | Cyfrowe wskazywanie ustawionej temperatury płyty grzejnej i ustawionej prędkości obrotowej. | Tak |  |
|  | Mieszana objętość | Min. 10 litrów |  |
|  | Napęd mieszadła | Magnetyczny |  |
|  | Zakres prędkości obrotowej | Przynajmniej 100- 1400/min. |  |
|  | Płyta grzejna | Min. 145 mm średnicy |  |
|  | System bezpieczeństwa wyłączający płytę grzejną, gdy osiągnie 25°C powyżej zadanej temperatury | Tak |  |
|  | Zakres temperatur | od temp. otoczenia do min. 300°C |  |
|  | Trzy tryby pracy: mieszanie, podgrzewanie, mieszanie z podgrzewaniem | Tak |  |
|  | Moc grzewcza | Min. 800 W |  |
|  | Średnica płyty | Min. 145 mm |  |
|  | Klasa bezpieczeństwa termometru | Min. IP 32 |  |
|  | Zasilanie | 230 V |  |
| Termometr kontaktowy do mieszadła: |
|  | Czujnik temperatury na elastycznym przewodzie | Długość kabla min. 50 cm |  |
|  | Dokładność regulacji | ±0,5 K |  |
|  | Minimalna głębokość zanurzenia | Nie mniej niż 2 cm |  |
|  | klasa bezpieczeństwa zgodnie z DIN 60529 | Min. IP 40 |  |
|  | Zakres temperatury | -50°C do +300°C |  |
| pH-metr |
| 1. | Zakres pomiaru pH | Min. 0 - 16,00 |  |
| 2. | Dokładność pomiaru pH | Min. ± 0,01 |  |
| 3. | Zakres pomiaru temperatury | Min. 0°C do 120°C |  |
| 4. | Dokładność pomiaru temperatury | Min. ±0,5°C |  |
| 5. | Zakres pomiaru mV | Min. ±399,9/2000 |  |
| 6. | Krótki czas pomiaru | Tak |  |
| 6. | Wyniki prezentowane na czytelnym wyświetlaczu | Tak |  |
| 7. | Zasilanie | 230 V |  |
| 8. | Automatyczna kalibracja | Tak |  |
| 9. | Automatyczna kompensacja temperatury | Tak |  |

Dodatkowe wymagania Zamawiającego:

| 1/ | Szkolenie w zakresie obsługi dla minimum 3 osób na miejscu użytkownika poz.1 | TAK |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 2/ | Certyfikat kalibracji (oświadczenie wykonawcy) - poz.2. | TAK |  |
| 3/ | Legalizacja (oświadczenie wykonawcy) - poz.2. | TAK |  |
| 4/ | Wyposażenie: pręt podtrzymujący, uchwyt, dipole magnetyczne, cylindryczne, PTFE, uniwersalne: 25 mm, średnica 6 mm (6 sztuk), 35 mm, średnica 6 mm (6 sztuk), 45 mm, średnica 8 mm (6 sztuk), 70 mm, średnica 9 mm (2 sztuki) i magnes do wyjmowania dipoli (2 sztuki) - poz. 3. | TAK |  |
| 5/ | W zestawie: elektroda, statyw do elektrody, czujnik temperatury, roztwory buforowe, elektrolit, zasilacz. - poz. 4. | TAK |  |
| 6/ | Instrukcja obsługi w języku polskim. | TAK |  |

* W rubryce nr 4 „Oferowane” należy wpisać tak lub nie, a w pozycjach, w których Zamawiający wymaga wpisania określonych parametrów – odpowiednio wpisać oferowane parametry.

.....................................................................

Podpis i pieczęć osoby/osób uprawnionej

do reprezentowania Wykonawcy

Załącznik nr 15

do Specyfikacji Istotnych

Warunków Zamówienia

Część 15

Specyfikacja techniczna zamawianego sprzętu

Nazwa sprzętu: Aparatura pomiarowa i rejestrująca do laboratorium dendrologicznego i badań in vitro – dostawa aparatury rejestrującej:

1/ Aparatury rejestrującej obraz

2/ Aparatury rejestrującej obraz

Nr kontraktu/poz. w kontrakcie:	6/20 (Część 2 z 2)

Zamawiana ilość (szt.): 	pozycja 1: 1 szt.; pozycja 2: 1 szt.;

Grupa i kod z CPV w ramach grupy: 338650000-6 Sprzęt fotograficzny, 38651000-3 Aparaty fotograficzne

| 1. Zamawiający: Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie, Centrum Innowacyjno-Wdrożeniowe Nowych Technik i Technologii w Inżynierii Rolniczej 2. Osoba do kontaktu: Tomasz Słowik telefon stacjonarny: 81 531-83-14 lub 81 531-83-15 telefon komórkowy: 608 044 309 mail: tomasz.slowik@up.lublin.pl 3. Miejsce dostawy: ul. Głęboka 28, 20-612 Lublin Nazwa Jednostki: Instytut Roślin Ozdobnych i Architektury Krajobrazu pokój/pomieszczenie nr: Ad 1: 1.15; Ad 2: 3.13. |
| --- |
| Lp. | Oczekiwane parametry techniczne | Wymagane parametry techniczne | Oferowane parametry techniczne |
| 1. | 2. | 3. | 4. |
| Aparatura rejestrująca obraz |
| Body |
|  | Matryca typu CMOS o zakresie czułości ISO 100-6400 | liczba pikseli min. 16 mln |  |
|  | Ekran LCD obrotowy | rozmiar nie mniejszy niż 3” |  |
|  | Wbudowana gorąca stopka, tryb pracy lampy błyskowej w zakresie auto z redukcją czerwonych oczu, błyskiem dopełniającym. Tryb podglądu na żywo. | TAK |  |
|  | Samowyzwalacz, funkcja zdjęć seryjnych | Zdjęcia seryjne nie mniej niż 4 klatki/s |  |
|  | Formaty zapisu zdjęć | JPEG, RAW, MOV |  |
|  | Złącza USB, TV out, zasilacz sieciowy z dodatkowym złączem zasilania, HDMI | TAK |  |
| Obiektywy |
|  | Obiektyw do lustrzanek z niepełnoklatkową matrycą | 18-105; f 3,5-5,6, |  |
|  | Zoom teleobiektyw ze stabilizacją obrazu, Silnik SWM (Silent Wave Motor) zapewniający cichą pracę autofokusa i umożliwiający szybkie przełączanie między ręcznym i automatycznym ustawianiem ostrości | typ obiektywu AF –SVR 70—300 f 4,5-5,6 G IF-ED lub równorzędny |  |
|  | Obiektyw z funkcją redukcji wibracji i silnikiem typu SWM, z powłoką zmniejszającą odbłyski i możliwością ustawiania ostrości automatycznie/manualnie lub tylko manualnie | Typ obiektywu 105/2,8 VR MICRO lub równorzędny |  |
| Aparatura rejestrująca obraz |
| Body |
|  | Wielkość matrycy | co najmniej 16 mln pikseli |  |
|  | Ekran LCD obrotowy | Przynajmniej 3,0 cale |  |
|  | Rozdzielczość filmów | co najmniej 1920x1080 |  |
|  | Zasilanie | akumulator Li-on |  |
| Obiektywy |
|  | Obiektyw lub zestaw obiektywów w zakresie: | od 18 mm do 250 mm |  |

Dodatkowe wymagania Zamawiającego:

| 1/ | Po dwa dodatkowe komplety akumulatorów | TAK |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 2/ | Instrukcja obsługi w języku polskim | TAK |  |

* W rubryce nr 4 „Oferowane” należy wpisać tak lub nie, a w pozycjach, w których Zamawiający wymaga wpisania określonych parametrów – odpowiednio wpisać oferowane parametry.

.....................................................................

Podpis i pieczęć osoby/osób uprawnionej

do reprezentowania Wykonawcy

Załącznik nr 16

do Specyfikacji Istotnych

Warunków Zamówienia

Część 16

Specyfikacja techniczna zamawianego sprzętu

Nazwa sprzętu: Aparatura do hodowli roślin w zmiennych warunkach środowiska – dostawa komór z laminarnym przepływem powietrza

Nr kontraktu/poz. w kontrakcie: 6/21 (część 1 z 2)

Zamawiana ilość (szt.): 2 szt.

Grupa i kod z CPV w ramach grupy: 33191100-6 Urządzenia sterylizujące, 38434540-3 Sprzęt biomedyczny

| 1. Zamawiający: Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie, Centrum Innowacyjno-Wdrożeniowe Nowych Technik i Technologii w Inżynierii Rolniczej 2. Osoba do kontaktu: Tomasz Słowik telefon stacjonarny: 81 531-83-14 lub 81 531-83-15 telefon komórkowy: 608 044 309 mail: tomasz.slowik@up.lublin.pl 3. Miejsce dostawy: ul. Głęboka 28, 20-612 Lublin Nazwa Jednostki: Instytut Roślin Ozdobnych i Architektury Krajobrazu pokój/pomieszczenie nr: 0.26 (1 szt.), 0.23 (1 szt.), |
| --- |
| Lp. | Oczekiwane parametry techniczne | Wymagane parametry techniczne | Oferowane parametry techniczne |
| Komora z laminarnym przepływem powietrza |
|  | Przepływ powietrza - laminarny poziomy | Tak |  |
|  | Stabilność przepływu laminarnego dla prędkości 0,45 m/s | ±20% |  |
|  | Automatyczna regulacja prędkości przepływu w miarę wzrostu oporów | Tak |  |
|  | Możliwość ręcznego ustawienia poziomu prędkości przepływu powietrza | Tak |  |
|  | Alarm dźwiękowy i świetlny nieprawidłowego nawiewu | Tak |  |
|  | Skuteczność odpylania cząstek 0,3 µm i większych | Min. 99,99% |  |
|  | Panel sterowania | Język polski |  |
|  | Filtr wstępny i HEPA wg Federal Standart nr 209E | Tak |  |
|  | Filtr H14 wg PN-EN 1822 | Tak |  |
|  | Funkcja stand-by (przy zmniejszonej prędkości nawiewu) | Tak |  |
|  | Dezynfekcja lampą bakteriobójczą z programowanym wyłącznikiem czasowym | Tak |  |
|  | Lampa UV umiejscowiona w górnej przedniej części komory roboczej | Tak |  |
|  | Blokada wszystkich funkcji komory podczas pracy lampy bakteriobójczej | Tak |  |
|  | Sygnalizacja zakończenia sterylizacji komory lampą bakteriobójczą | Tak |  |
|  | Licznik godzin pracy filtrów HEPA | Tak |  |
|  | Licznik czasu pracy lampy bakteriobójczej | Tak |  |
|  | Wskaźnik prędkości przepływu powietrza | Tak |  |
|  | Oświetlenie przestrzeni roboczej lampami | Min. 700 lx |  |
|  | Płyta robocza ze stali nierdzewnej | Tak |  |
|  | Ściany boczne przeszklone | Tak |  |
|  | Brak ściany przedniej, bezpośredni dostęp do przestrzeni roboczej | Tak |  |
|  | Poziom natężenie dźwięku przy przepływie nominalnym | Max. 70 dB (A) |  |
|  | Przestrzeń robocza | Min. 1200 x 450 x 590 mm |  |
|  | Sterowanie mikroprocesorowe | Tak |  |
|  | Panel sterowania umożliwiający sterowanie komorą z pozycji operatora | Tak |  |
|  | Komora z własną podstawą, stelaż do pracy siedzącej oparty na nóżkach z możliwością poziomowania | Tak |  |
|  | Zasilanie | 230 V, 50Hz |  |

Dodatkowe wymagania Zamawiającego:

| 1/ | Instalacja i szkolenie w zakresie obsługi dla min. 3 osób w siedzibie użytkownika | TAK |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 2/ | Instrukcja obsługi w języku polskim | TAK |  |
| 3/ | Możliwość samodzielnego serwisowania w zakresie wymiany filtrów wstępnych i oświetlenia | TAK |  |
| 4/ | Wymagana wizja lokalna | TAK |  |
| 5/ | Test instalacyjny obejmujący pomiary prędkości i laminarności przepływu, integralności i szczelności filtrów (dostarczyć ze świadectwem kalibracji sprzętu pomiarowego razem z urządzeniem). | TAK |  |

* W rubryce nr 4 „Oferowane” należy wpisać tak lub nie, a w pozycjach, w których Zamawiający wymaga wpisania określonych parametrów – odpowiednio wpisać oferowane parametry.

.....................................................................

Podpis i pieczęć osoby/osób uprawnionej

do reprezentowania Wykonawcy

Załącznik nr 17

do Specyfikacji Istotnych

Warunków Zamówienia

Część 17

Specyfikacja techniczna zamawianego sprzętu

Nazwa sprzętu: Aparatura do hodowli roślin w zmiennych warunkach środowiska – dostawa inkubatora z wytrząsaniem, szafy chłodniczej, zamrażarki skrzyniowej, chłodziarko-zamrażarki, autoklawu laboratoryjnego.

Nr kontraktu/poz. w kontrakcie:	6/21 (część 2 z 2)

Zamawiana ilość (szt.): 	pozycja 1, 2, 3, 5 – po 1 szt.; pozycja 4 – 2 szt.

Grupa i kod z CPV w ramach grupy: 38436300-3 Wstrząsarki inkubacyjne, 39711130-9 chłodziarki, 39711120-6 Zamrażarki, 39711110-3 Chłodziarko-zamrażarki, 33191110-9 Autoklawy

| 1. Zamawiający: Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie, Centrum Innowacyjno-Wdrożeniowe Nowych Technik i Technologii w Inżynierii Rolniczej 2. Osoba do kontaktu: Tomasz Słowik telefon stacjonarny: 81 531-83-14 lub 81 531-83-15 telefon komórkowy: 608 044 309 mail: tomasz.slowik@up.lublin.pl 3. Miejsce dostawy: ul. Głęboka 28, 20-612 Lublin Nazwa Jednostki: Instytut Roślin Ozdobnych i Architektury Krajobrazu pokój/pomieszczenie nr: Ad 1: 0.29, Ad 2: 0.18, Ad 3: 1.12, Ad 4: 0.25 (1 szt.), 0.18 (1 szt.), Ad 5: 0.24. |
| --- |
| Lp. | Oczekiwane parametry techniczne | Wymagane parametry techniczne | Oferowane parametry techniczne |
| 1. | 2. | 3. | 4. |
| 1. Inkubator z wytrząsaniem |
|  | Wyświetlacz ustawień prędkości i czasu | TAK |  |
|  | Elektroniczne sterowanie temperaturą i prędkością | TAK |  |
|  | Ruch okrężny | TAK |  |
|  | Orbita | 20 mm ± 2 mm |  |
|  | Dozwolony czas działania | Praca ciągła lub 0 do 999 (ustawianie minut lub godzin) |  |
|  | Zakres prędkości co najmniej | 10 do 500 obr./min. |  |
|  | Zakres temperatury co najmniej | 10°C poniżej temp. otoczenia do 80°C |  |
|  | Stabilność temp. | Min. 0,1K |  |
|  | Urządzenie wyłącza się jeśli proces zostanie przerwany | TAK |  |
|  | Urządzenie zatrzymuje się automatycznie przy podniesionej pokrywie | TAK |  |
|  | Taca na wycieki z wężem odpływowym z tyłu urządzenia | TAK |  |
|  | Drzwi załadunkowe na płycie czołowej, otwierane poprzez podnoszenie w pionie | TAK |  |
|  | Drzwi załadunkowe przeszklone | TAK |  |
|  | Wymiary platformy (szer. x głęb.) | 380 x 400 mm ±5% |  |
|  | Platforma uniwersalna z wałkami dociskającymi | Tak |  |
|  | Maksymalne obciążenie | Min. 20 kg |  |
|  | Wyświetlacz LED prędkości i ustawień czasu | TAK |  |
|  | Panel sterujący z pokryciem antybakteryjnym | TAK |  |
|  | Złącze | RS 232 |  |
|  | Zasilanie | 230 V |  |
|  | Klasa bezpieczeństwa zgodnie z normą DIN EN 60529: | Min. IP 30 |  |
| Szafa chłodnicza |
|  | Pojemność szafy | nie mniej niż 1400 litrów |  |
|  | Wymiary zewnętrzne[mm]: | szer. nie więcej niż 1440; głęb. do 860; wys. od 2000 do 2100 |  |
|  | Zakres temperatur | +1... +10 [ºC] |  |
|  | Wymuszona cyrkulacja powietrza | TAK |  |
|  | Zasilanie | 230/50 [V/Hz] |  |
|  | Automatyczne odszranianie i odparowanie kondensatu | TAK |  |
|  | Elektroniczne sterowanie z cyfrowym wyświetlaczem temp. | TAK |  |
|  | Zamek drzwi na klucz | TAK |  |
|  | Wyłącznik wentylatora po otwarciu drzwi | TAK |  |
|  | Samodomykające się drzwi | TAK |  |
|  | Oświetlenie wnętrza komory | TAK |  |
|  | Rejestrator temperatury | TAK |  |
|  | Wykonanie wnętrza z blachy nierdzewnej kwasoodpornej | TAK |  |
|  | Liczba drzwi | 2 |  |
| Zamrażarka skrzyniowa |
|  | Pojemność | Od 350 do 450 l |  |
|  | Klasa energetyczna | przynajmniej A+ |  |
|  | Czas utrzymania temperatury w przypadku braku zasilania – | przynajmniej 24 godz. |  |
|  | Regulowany termostat | TAK |  |
|  | Funkcja szybkiego zamrażania | TAK |  |
|  | Oświetlenie wnętrza | TAK |  |
|  | Regulowane nóżki | TAK |  |
|  | Wyposażenie w funkcję ECO, możliwość zamknięcia na klucz, sterowanie elektroniczne | TAK |  |
|  | Wskaźnik wzrostu temperatury | TAK |  |
|  | Kosze wewnętrzne | TAK |  |
| Chłodziarko-zamrażarka |
|  | Pojemność chłodziarki | Min. 220 litrów |  |
|  | System no-frost | TAK |  |
|  | Obustronny montaż drzwi | TAK |  |
|  | Oświetlenie wewnętrzne | TAK |  |
|  | Wymuszona cyrkulacja powietrza | TAK |  |
|  | Regulacja półek | TAK |  |
|  | Automatyczne rozmrażanie | TAK |  |
|  | Poziom hałasu | Max. 50 dB |  |
|  | Samodomykające się drzwi | TAK |  |
|  | Powłoka antybakteryjna | TAK |  |
|  | Szerokość nie więcej niż 70 cm | TAK |  |
|  | Klasa energetyczna | Min. A+ |  |
|  | Pojemność zamrażarki | Max. 100 litrów |  |
|  | Zamrażarka umiejscowiona na dole | TAK |  |
|  | Zamrażarka wyposażona w szuflady | TAK |  |
|  | Zdolność zamrażania | Min. 6kg/24 h |  |
|  | Zasilanie | 230V |  |
| Autoklaw laboratoryjny |
| 1. | Sterylizator parowy | TAK |  |
| 2. | Pojemność komory | 75-90 litrów |  |
| 3. | Komora pionowa, ładowana od góry | TAK |  |
| 4. | Komora wykonana ze stali AISI 316 L | TAK |  |
| 5. | Ilość programów sterylizacyjnych do zapisania w pamięci autoklawu | ≥ 10 |  |
| 6. | Czujniki do nadzorowania temperatury i ciśnienia | TAK |  |
| 7. | Sterowanie mikroprocesorowe | TAK |  |
| 8. | Menu i komunikaty na ekranie w języku polskim | TAK |  |
| 9. | Minimalny zakres temperatur | 105-135°C |  |
| 10. | Ciśnienie panujące w komorze podczas cyklu | ≥ 2,5 bara |  |
| 11. | Możliwość sterylizacji pożywek płynnych | TAK |  |
| 12. | Możliwość sterylizacji wyrobów wgłębionych typu A | TAK |  |
| 13. | Bezpieczny system zamknięcia drzwi z monitorowaniem ciśnienia w komorze pozwalający na otwarcie drzwi dopiero po wyrównaniu ciśnienia | TAK |  |
| 14. | Układ chłodzenia powietrzem | TAK |  |
| 15. | Wytwornica pary | TAK |  |
| 16. | Obudowa wykonana z kwasoodpornej stali nierdzewnej | TAK |  |
| 17. | Akustyczny sygnał nieprawidłowości i alarmów | TAK |  |
| 18. | Możliwość opóźnionego startu | TAK |  |
| 19. | Suszenie przy pomocy pompy próżniowej | TAK |  |
| 20. | Zewnętrzny czujnik temperatury (czujnik temperatury wsadu) | TAK |  |
| 21. | Autoklaw oparty na nóżkach integralnie związanych z konstrukcją, z możliwością poziomowania | TAK |  |
| 22. | Zasilanie | 3-fazowe, 400 V |  |

Dodatkowe wymagania Zamawiającego:

| 1/ | W zestawie: platforma uniwersalna, 6 wałków dociskających, 12 śrub, mata antypoślizgowa. - dot. poz. 1 | TAK |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 2/ | Instrukcja obsługi w języku polskim w poz. 1-5 | TAK |  |
| 3/ | Serwis gwarancyjny i pogwarancyjny na terenie Polski – dot. poz. 4 | TAK |  |
| 4/ | Instalacja na miejscu użytkownika – dot. poz. 4 | TAK |  |
| 5/ | Wyposażenie autoklawu: 2 kosze druciane, pojemnik do sterylizacji narzędzi – dot. poz. 5 | TAK |  |
| 6/ | Szkolenie w zakresie obsługi dla 3 osób na miejscu (ul. Głęboka 28) – dot. poz. 5 | TAK |  |
| 7/ | Wymagana wizja lokalna | TAK |  |

* W rubryce nr 4 „Oferowane” należy wpisać tak lub nie, a w pozycjach, w których Zamawiający wymaga wpisania określonych parametrów – odpowiednio wpisać oferowane parametry.

.....................................................................

Podpis i pieczęć osoby/osób uprawnionej

do reprezentowania Wykonawcy

Załącznik nr 18

do Specyfikacji Istotnych

Warunków Zamówienia

Część 18

Specyfikacja techniczna zamawianego sprzętu

Nazwa sprzętu: Fitotrony z wyposażeniem:

1/ Stoły fitotronowe z regulacją natężenia światła,

2/ Szafa termostatyczna z fotoperiodem,

3/ Regały fitotronowe

Nr kontraktu/poz. w kontrakcie: 6/22

Zamawiana ilość (szt.): pozycja 1 – 2 szt. , pozycja 2 – 1 szt.,  pozycja 3 – 7 szt.

Grupa i kod z CPV w ramach grupy: 39180000-7 - meble laboratoryjne, 38540000-2 maszyny i aparatura badawcza i pomiarowa

| 1. Zamawiający: Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie, Centrum Innowacyjno-Wdrożeniowe Nowych Technik i Technologii w Inżynierii Rolniczej 2. Osoba do kontaktu: Tomasz Słowik telefon stacjonarny: 81 531-83-14 lub 81 531-83-15 telefon komórkowy: 608 044 309 mail: tomasz.slowik@up.lublin.pl 3. Miejsce dostawy: ul. Głęboka 28, 20-612 Lublin Nazwa Jednostki: Instytut Roślin Ozdobnych i Architektury Krajobrazu pokój/pomieszczenie nr: Ad 1:0.17; 0.17A; Ad 2: 0.20; Ad 3: 0.28 (2 szt.); 0.29 (2 szt.); 0.30 (2 szt.); 0.17A (1 szt.); |
| --- |
| Lp. | Oczekiwane parametry techniczne | Wymagane parametry techniczne | Oferowane parametry techniczne |
| 1. | 2. | 3. | 4. |
| Stół fitotronowy |
| Stół fitotronowy o wym. 3000 x 1000 x 900/2000 |
|  | Stół trzymodułowy z blatem odpornym na środki chemiczne (rysunek modułu i opis w załączniku pt:”Stół fitotronowy”) | TAK |  |
|  | Blat wsparty na stelażu metalowym | na wysokości 900 mm od podłogi |  |
|  | Stelaż wykonany z profili aluminiowych o przekroju zamkniętym, połączonych złączkami | Profil o przekroju nie mniejszym niż 25x25mm |  |
|  | Profile muszą być zabezpieczone przed korozją elektrolitycznie | TAK |  |
|  | Złączki wykonane z antyudarowego tworzywa z metalowym rdzeniem wzmacniającym miejsca połączeń lub złączek metalowych zabezpieczonych przed korozją jak profile | TAK |  |
|  | W stelażu osadzone szafki z płyty laminowanej | o grubości co najmniej18 mm |  |
|  | Oświetlenie blatu powinno posiadać następujące parametry: - strumień świetlny regulowany - barwa światła – 77 (zgodna z normą EN 12464); (Flora) | w zakresie od 1000 do 5000 lm w każdym module |  |
|  | Oświetlenie powinno być zamontowane w sztywnej, wykonanej z takich samych profili jak stelaż konstrukcji, która ma spełniać następujące warunki: - niezależna w każdym module; - powinna zapewniać płynną regulację wysokości oświetlenia - konstrukcja nie może być mocowana do podłogi, ścian i sufitu | w zakresie ok. 600mm – 2000mm od płaszczyzny blatu; |  |
| Stół fitotronowy o wym. 1700 x 1000 x 900/2000 |
|  | Stół dwumodułowy z blatem odpornym na środki chemiczne (rysunek modułu i opis w załączniku pt:”Stół fitotronowy”) | TAK |  |
|  | Blat wsparty na stelażu metalowym | na wysokości 900 mm od podłogi |  |
|  | Stelaż wykonany z profili aluminiowych o przekroju zamkniętym, połączonych złączkami | Profil o przekroju nie mniejszym niż 25x25mm |  |
|  | Profile muszą być zabezpieczone przed korozją elektrolitycznie | TAK |  |
|  | Złączki wykonane z antyudarowego tworzywa z metalowym rdzeniem wzmacniającym miejsca połączeń lub złączek metalowych zabezpieczonych przed korozją jak profile | TAK |  |
|  | W stelażu osadzone szafki z płyty laminowanej | o grubości co najmniej18 mm |  |
|  | Oświetlenie blatu powinno posiadać następujące parametry: - strumień świetlny regulowany - barwa światła – 77 (zgodna z normą EN 12464);(Flora) | w zakresie od 1000 do 5000 lm w każdym module |  |
|  | Oświetlenie powinno być zamontowane w sztywnej, wykonanej z takich samych profili jak stelaż konstrukcji, która ma spełniać następujące warunki: - niezależna w każdym module; - powinna zapewniać płynną regulację wysokości oświetlenia - konstrukcja nie może być mocowana do podłogi, ścian i sufitu | w zakresie ok. 600mm –2000mm od płaszczyzny blatu |  |
| Szafa termostatyczna z fotoperiodem |
|  | pojemność min. | 145 litrów |  |
|  | wymuszony obieg powietrza, | TAK |  |
|  | wersje jednokomorowa, wnętrze ze stali nierdzewnej | TAK |  |
|  | zakres regulacji temperatury | min. w zakresie +3,0 +50,0°C |  |
|  | stabilność temperatury w +37 °C | nie gorsza niż +/-0,2°C |  |
|  | regulacja temp. | co 0,2°C |  |
|  | wewnętrzne z drzwi szklane | TAK |  |
|  | półki w komorze | co najmniej 3 szt. |  |
|  | mikroprocesorowy sterownik temperatury i czasu | TAK |  |
|  | możliwość zapamiętania trzech dowolnych programów użytkownika | TAK |  |
|  | zewnętrzny wyświetlacz temperatury i czasu LCD | TAK |  |
|  | rejestracja średniej, min i maks wartości temperatury, | TAK |  |
|  | interfejs RS 232 | TAK |  |
|  | sygnalizacja uszkodzenia czujnika temperatury | TAK |  |
|  | kontrola zaniku napięcia | TAK |  |
|  | zegar czasu rzeczywistego | TAK |  |
|  | alarm dźwiękowy | TAK |  |
|  | minimalne wymiary wewnętrzne komory | (SxWxG) 52x66x42cm, |  |
|  | maksymalne całkowite wymiary komory | (SxWxG) 60x85x60cm, |  |
| Regał fitotronowy |
|  | Konstrukcja regału szkieletowa wykonana z profili aluminiowych zabezpieczonych przed korozją | TAK |  |
|  | Przekrój profili nie mniejszy niż 25 x 25 mm | TAK |  |
|  | Regał oparty na nóżkach integralnie związanych z konstrukcją, wysokości min. 150 mm, z możliwością poziomowania | TAK |  |
|  | Ilość półek w regale | Min. 3 |  |
|  | Grubość płyty wiórowej służącej do wykonania półki | ≥ 18 mm |  |
|  | Półki obustronnie laminowane | TAK |  |
|  | Kolorystyka płyty meblowej do wyboru | TAK |  |
|  | Indywidualne oświetlenie półek | TAK |  |
|  | Nad każdą półką oświetlenie z możliwością regulacji natężenia światła w zakresie przynajmniej | 2250 - 6750 lm |  |
|  | Barwa światła zgodna z EN 12464 - 77 (Flora) | TAK |  |
|  | Długość półki | Min. 1500 mm |  |
|  | Szerokość półki | Min. 50 mm |  |
|  | Zasilanie | 230 V |  |

| STÓŁ FITOTRONOWY |
| --- |
|  | Stół fitotronowy składa się z szafki z blatem odpornym na środki chemiczne, nad którym zawieszone jest oświetlenie osadzone w ramie przesuwanej pionowo o regulowanym strumieniu świetlnym w zakresie ok. 1000-5000 Lm. Stół przystosowany do ustawiania w zestawy. Wysokość oświetlenia nad blatem zmienna w zakresie od ok. 600 mm do ok. 2000 mm (tolerancja ± 100 mm). Wymiary stołu (dł. x gł. x wys.) 850÷950x1000x900/2900 mm Szafka stołu wykonana z płyty laminowanej o gr. 18 mm, osadzona w szkielecie z profili aluminiowych (anodowanych) podzielona na dwie części – jedna z półką i drzwiczkami, druga z czterema szufladami. Obie części zamykane na zamki. Z szafką połączona jest konstrukcja z profili aluminiowych anodowanych, w której umieszczona jest rama z oświetleniem blatu. Regulacja wysokości płynna. |

Dodatkowe wymagania Zamawiającego:

| 1/ | Wymagana wizja lokalna | TAK |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 2/ | dot. poz. 3 Wykonawca oświadcza, że regał jako wyrób posiada atest higieniczny dopuszczający stosowanie w laboratoriach | TAK |  |
| 3/ | Lampy, startery w zestawie – dot. poz. 3 | TAK |  |
| 4/ | Instalacja w miejscu użytkowania – dot. poz. 3 | TAK |  |

* W rubryce nr 4 „Oferowane” należy wpisać tak lub nie, a w pozycjach, w których Zamawiający wymaga wpisania określonych parametrów – odpowiednio wpisać oferowane parametry.

.....................................................................

Podpis i pieczęć osoby/osób uprawnionej

do reprezentowania Wykonawcy

Załącznik nr 19

do Specyfikacji Istotnych

Warunków Zamówienia

Część 19

Specyfikacja techniczna zamawianego sprzętu

Nazwa sprzętu: Urządzenia do mycia i dezynfekcji sprzętu laboratoryjnego:

1/ Lampa bakteriobójcza bezpośredniego działania sufitowa,

2/ Lampa bakteriobójcza bezpośredniego działania,

3/ Automat myjąco-dezynfekujący,

4/ Urządzenia do wyżarzania ez,

5/ Suszarka laboratoryjna,

6/ Demineralizator,

7/ Palnik gazowy.

Nr kontraktu/poz. w kontrakcie:	6/23

Zamawiana ilość (szt.): pozycja 1, 2, 3, 5, 6, 7 – 1 szt.,   pozycja 4 – 3 szt.

Grupa i kod z CPV w ramach grupy: 31515000-9 Lampy ultrafioletowe, 42959000-3 Zmywarki do naczyń inne niż używane w gospodarstwie domowym, 33191110-6 Urządzenia sterylizujące, 42716200-0 Suszarki, 42921100-9 Maszyny do czyszczenia lub suszenia butelek lub innych pojemników, 42912330-4 Aparatura do oczyszczania wody, 42310000-2 Palniki

| 1. Zamawiający: Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie, Centrum Innowacyjno-Wdrożeniowe Nowych Technik i Technologii w Inżynierii Rolniczej 2. Osoba do kontaktu: Tomasz Słowik telefon stacjonarny: 81 531-83-14 lub 81 531-83-15 telefon komórkowy: 608 044 309 mail: tomasz.slowik@up.lublin.pl 3. Miejsce dostawy: ul. Głęboka 28, 20-612 Lublin Nazwa Jednostki: Instytut Roślin Ozdobnych i Architektury Krajobrazu pokój/pomieszczenie nr: Ad 1: 0.27; Ad 2: 0.24; Ad 3: 0.24; Ad 4: 0.28; Ad 5: 0.24; Ad 6: 0.24; Ad 7: 0.28 |
| --- |
| Lp. | Oczekiwane parametry techniczne | Wymagane parametry techniczne | Oferowane parametry techniczne |
| 1. | 2. | 3. | 4. |
| Lampa bakteriobójcza |
| Lampa bakteriobójcza bezpośredniego działania sufitowa |
|  | Natężenie promieniowania UV-C w odległości 1 m | przynajmniej 0,9 W/m2 |  |
|  | Trwałość promiennika | min. 8000 godz. |  |
|  | I klasa bezpieczeństwa przeciwpożarowego | Tak |  |
|  | Długość wysięgnika lampy sufitowej w zakresie | 500 mm do 750 mm |  |
|  | Zasilanie | 230 V, 50 Hz |  |
|  | Sposób montażu | sufitowa |  |
|  | Element emitujący promieniowanie UV-C | TUV15W |  |
|  | Dezynfekowana powierzchnia | min. 6 m2 |  |
|  | Możliwość ustawienia kąta naświetlania | 230° |  |
|  | Praca ciągła | TAK |  |
|  | Możliwość sterowania włączenia/wyłączenia lampy pilotem | TAK |  |
| Lampa bakteriobójcza |
| Lampa bakteriobójcza bezpośredniego działania |
|  | Natężenie promieniowania UV-C w odległości 1 m | przynajmniej 0,9 W/m2 |  |
|  | Trwałość promiennika | min. 8000 godz. |  |
|  | I klasa bezpieczeństwa przeciwpożarowego | TAK |  |
|  | Wysokość statywu lampy przejezdnej | przynajmniej 1700 mm |  |
|  | Zasilanie | 230 V, 50 Hz |  |
|  | Odbłyśnik wykonany z aluminium odblaskowego | TAK |  |
|  | Element emitujący promieniowanie UV-C | TUV 15W x 2 |  |
|  | Dezynfekowana powierzchnia | min. 10 m2 |  |
|  | Możliwość ustawienia kąta naświetlania | 270° |  |
|  | Praca ciągła | TAK |  |
| Automat myjąco-dezynfekujący |
|  | Wykonanie | Stal nierdzewna |  |
|  | Urządzenie do zabudowy pod blatem roboczym | Tak |  |
|  | Ładowanie od przodu przez drzwi uchylne | Tak |  |
|  | Komora z dwoma poziomami mycia, 2 ramiona myjące | Tak |  |
|  | Zmiękczacz wody | Tak |  |
|  | System filtracji systemu myjącego | Tak |  |
|  | Filtr wychwytujący odłamki szkła | Tak |  |
|  | Blokada drzwi w czasie pracy | Tak |  |
|  | Urządzenia dozujące środki czyszczące w płynie i w proszku | Tak |  |
|  | Ostatnie płukanie wodą destylowaną lub demineralizowaną | Tak |  |
|  | Sterowanie elektroniczne | Tak |  |
|  | Dezynfekcja termiczna | Min. 93°C |  |
|  | Suszenie | Tak |  |
|  | Pompa obiegowa | Min. 400 l/min. |  |
|  | Programy sterujące | Min. 5 |  |
|  | Osłona dwuwarstwowa | tak |  |
|  | Zasilanie | 230 V, 50Hz |  |
| Urządzenie do wyżarzania ez |
|  | Temperatura wyżarzania | 900-950°C |  |
|  | Wykonanie ze stali szlachetnej | Tak |  |
|  | Czas nagrzewania | Max. 10 minut |  |
|  | Rurka sterylizacyjna ze szkła kwarcowego | Tak |  |
|  | Średnica rurki sterylizacyjnej | min. 15 mm |  |
|  | Długość rurki sterylizacyjnej | min. 115 mm |  |
|  | Moc | min. 120 W |  |
|  | Wbudowana osłona przeciwbryzgowa | Tak |  |
|  | Zasilanie | 230 V, 50/60 Hz |  |
|  | Regulacja nachylenia | Tak |  |
|  | Wskaźnik ciepła resztkowego | Tak |  |
|  | Miejsce na odłożenie sterylnych instrumentów | Tak |  |
| Suszarka laboratoryjna |
|  | Komora ze stali nierdzewnej kwasoodpornej | Tak |  |
|  | Ilość półek | min. 2 |  |
|  | Możliwość instalacji dodatkowych półek | Tak |  |
|  | Pojemność | min. 220 litrów |  |
|  | Mikroprocesorowy regulator z wyświetlaczem cyfrowym | Tak |  |
|  | Alarm przekroczenia zadanej temperatury, wyłączanie po przekroczeniu limitu bezpieczeństwa | Tak |  |
|  | Zegar | 0-999 minut oraz 0-999 godzin |  |
|  | Funkcja opóźnionego startu | Tak |  |
|  | Zakres temperatury pracy | Min. 5°C RT do 300°C |  |
|  | Wymuszony obieg powietrza | Tak |  |
|  | Drzwi pełne | Tak |  |
|  | Regulacja temperatury nie więcej niż | co 1°C |  |
|  | Możliwość zapamiętania dowolnych programów | Min. 3 |  |
|  | Możliwość podglądu zadanych i bieżących parametrów podczas pracy urządzenia | Tak |  |
|  | Alarm dźwiękowy | Tak |  |
|  | Dopuszczalne obciążenie na półkę | Min. 30 kg |  |
|  | Dopuszczalne obciążenie całkowite | Min. 70 kg |  |
|  | Stabilność temperatury nie gorsza niż | ±. 1,0°C |  |
|  | Czasowe odchylenia temperatury | Max. 0,4°C |  |
|  | Czas nagrzewania do 250°C | Max. 60 min. |  |
|  | Możliwość wyłączenia obiegu powietrza | Tak |  |
|  | Sygnalizacja uszkodzenia czujnika temperatury | Tak |  |
|  | Szerokość zewnętrzna | Max. 1100 mm |  |
|  | Głębokość zewnętrzna | Max. 750 mm |  |
|  | Nóżki integralnie związane z suszarką, z możliwością poziomowania | Tak |  |
|  | Zasilanie | 230 V / 50Hz |  |

| Demineralizator |
| --- |
|  | Praca pod ciśnieniem wody wodociągowej | Tak |  |
|  | Filtracja na filtrach osadowych i węglowych | Tak |  |
|  | Odwrócona osmoza | Tak |  |
|  | Wstępna i powtórna demineralizacja na mieszanym złożu jonowymiennym | Tak |  |
|  | Wydajność | Min. 10 l/godz |  |
|  | Przewodnictwo wody zdemineralizowanej | < 0,06 µS/cm |  |
|  | Automatyczna i bezobsługowa praca | Tak |  |
|  | Ruchomy punkt poboru wody | Zasięg min. 2 m |  |
|  | Punkt poboru wody zaopatrzony w zbiornik | Pojemność min. 10 litrów |  |
|  | Możliwość podłączenia zmywarki, autoklawu, itp. | Tak |  |
|  | Automatyczne zatrzymanie pracy systemu przy pełnym zbiorniku | Tak |  |
|  | Maksymalne ciśnienie robocze | 1 MPa |  |
|  | System kontrolno-pomiarowy (wyświetlacz LCD, konduktometr mierzący przewodnictwo i temperaturę wody oczyszczonej, alarm informujący o wymianie filtrów i złóż jonowymiennych) | Tak |  |
|  | Funkcje zabezpieczające (przerwanie pracy pompy przy niskim ciśnieniu, braku wody lub pełnym zbiorniku) | Tak |  |
|  | Zasilanie | 230 V |  |
| Palnik gazowy |
| Palnik |
|  | Obudowa ze stali nierdzewnej | Tak |  |
|  | Sterowanie sensoryczne | Tak |  |
|  | Programowany czas pracy w zakresie co najmniej | 1 sek. do 1 min. |  |
|  | Adapter z reduktorem na naboje | Tak |  |
|  | Osłona przeciwpodmuchowa | Tak |  |
|  | Możliwość pracy na baterie lub akumulatory | Tak |  |
|  | Wymienne dysze dla gazu ziemnego i propan-butan | Tak |  |
|  | Zdejmowana głowica | Tak |  |
|  | Elektroniczny zapłonnik | Tak |  |
|  | System monitorowania płomienia, zapłonu i temperatury | Tak |  |
|  | System zabezpieczający przed przegrzaniem | Tak |  |
|  | Zasilanie | 230V i bezsieciowe |  |
| Nabój z gazem, do wyżej wymienionego palnika |
|  | Posiada zawór bezpieczeństwa | Tak |  |
|  | Pojemność | Min. 450 gram |  |
|  | Mieszanina gazu | butan 80% / propan 20% |  |

Dodatkowe wymagania Zamawiającego:

| 1/ | Dot. poz. 1 1. Bez montażu. 2. Sterowany radiowo wyłącznik do lamp bakteriobójczych z pilotem | TAK |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 2/ | Dot. poz. 3 1. Instalacja i szkolenie w zakresie obsługi dla min. 3 osób w siedzibie użytkownika. 2. Instrukcja w języku polskim. 3. Wymagana wizja lokalna. 4. Wyposażenie: wózki i kosze na szkła, minimum: wkład do naczyń z szeroką szyjką 250-600 ml (2x); wkład na probówki do 200 mm; wózek iniekcyjny; pakiet startowy detergentów do mycia szkła laboratoryjnego i w zapas środków myjących, aby przy 1 cyklu mycia w ciągu dnia zapas ten wystarczył na okres minimum 6 miesięcy. | TAK |  |
| 3/ | Dot. poz. 4 Instrukcja obsługi w języku polskim. | TAK |  |
| 4/ | Dot. poz. 5 1. Instalacja obsługi i szkolenie w zakresie obsługi dla min. 3 osób w siedzibie użytkownika, 2. Instrukcja w języku polskim, 3. Wymagana wizja lokalna. | TAK |  |
| 5/ | Dot. poz. 6 1. Instalacja i szkolenie w zakresie obsługi dla min. 3 osób na miejscu użytkownika. 2. Instrukcja obsługi w języku polskim. 3. Możliwość samodzielnego serwisowania w zakresie wymiany wkładów filtrujących, złóż jonowymiennych. 4. Woda oczyszczona spełniająca wymogi normy PN-EN ISO 3696:1999 5. Wymagana wizja lokalna. | TAK |  |
| 6/ | Dot. poz. 7 1. Wyposażenie: czujnik sensoryczny, zasilacz sieciowy, dysze do gazu ziemnego i propan-butan, adapter gazowy, akumulatorki lub baterie, minimum 3 naboje, 2. Instrukcja obsługi w języku polskim. | TAK |  |

* W rubryce nr 4 „Oferowane” należy wpisać tak lub nie, a w pozycjach, w których Zamawiający wymaga wpisania określonych parametrów – odpowiednio wpisać oferowane parametry.

.....................................................................

Podpis i pieczęć osoby/osób uprawnionej

do reprezentowania Wykonawcy

Załącznik nr 20

do Specyfikacji Istotnych

Warunków Zamówienia

Część 20

Specyfikacja techniczna zamawianego sprzętu

Nazwa sprzętu:  Suszarka konwekcyjno-mikrofalowa

Nr kontraktu/poz. w kontrakcie:	8/06

Zamawiana ilość (szt.): 1

Grupa i kod z CPV w ramach grupy:  422142100-1 Suszarki do produktów rolnych

| 1. Zamawiający: Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie, Centrum Innowacyjno-Wdrożeniowe Nowych Technik i Technologii w Inżynierii Rolniczej 2. Osoba do kontaktu: Tomasz Słowik telefon stacjonarny: 81 531-83-14 lub 81 531-83-15 telefon komórkowy: 608 044 309 mail: tomasz.slowik@up.lublin.pl 3. Miejsce dostawy: ul. Głęboka 28, 20-612 Lublin Nazwa Jednostki: CLB pokój/pomieszczenie nr: 3.28 |
| --- |
| Lp. | Oczekiwane parametry techniczne | Wymagane parametry techniczne | Oferowane parametry techniczne |
| 1. | 2. | 3. | 4. |
| 1. | Płynna regulacja mocy w zakresie co najmniej | od 100 W do 1000 W |  |
| 2. | Generator wyposażony w magnetron fali ciągłej | f =2450 MHz |  |
| 3. | Regulowana prędkość strumienia powietrza wprowadzanego do komory w zakresie co najmniej | od 0 do 2 m/s |  |
| 4. | Temperatura materiału w procesie suszenia | do co najmniej 80 oC |  |
| 5. | Komora suszarki wraz z szalką do rozkładania suszonych materiałów | TAK |  |
| 6. | Zintegrowany automatyczny system rejestracji masy suszonego materiału podczas suszenia | TAK |  |
| 7. | Waga połączona z napędem szalki, dokładność ważenia nie gorsza niż | 0,1 g |  |
| 9. | Oprogramowanie umożliwiające sterowanie parametrami pracy suszarki oraz rejestrowanie parametrów procesu suszenia. | TAK |  |
| 10. | Mikroprocesorowa jednostka do sterowania procesem suszenia | TAK |  |

* W rubryce nr 4 „Oferowane” należy wpisać tak lub nie, a w pozycjach, w których Zamawiający wymaga wpisania określonych parametrów – odpowiednio wpisać oferowane parametry.

.....................................................................

Podpis i pieczęć osoby/osób uprawnionej

do reprezentowania Wykonawcy

Załącznik nr 21

do Specyfikacji Istotnych

Warunków Zamówienia

Część 21

Specyfikacja techniczna zamawianego sprzętu

Nazwa sprzętu:  System do pomiaru rozkładu granulometrycznego cząstek

Nr kontraktu/poz. w kontrakcie: 8/07

Zamawiana ilość (szt.): 1

Grupa i kod z CPV w ramach grupy:  38434000-6 Analizatory

| 1. Zamawiający: Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie, Centrum Innowacyjno-Wdrożeniowe Nowych Technik i Technologii w Inżynierii Rolniczej 2. Osoba do kontaktu: Tomasz Słowik telefon stacjonarny: 81 531-83-14 lub 81 531-83-15 telefon komórkowy: 608 044 309 mail: tomasz.slowik@up.lublin.pl 3. Miejsce dostawy: ul. Głęboka 28, 20-612 Lublin Nazwa Jednostki: CLB pokój/pomieszczenie nr: 3,28 |
| --- |
| Lp. | Oczekiwane parametry techniczne | Wymagane parametry techniczne | Oferowane parametry techniczne |
| 1. | 2. | 3. | 4. |
|  | Zasada działania | dyfrakcja laserowa |  |
|  | Badanie rozkładu wielkości cząstek w zawiesinach, emulsjach, suchych proszkach. | TAK |  |
|  | Zakres pomiarowy co najmniej | 0,01-3500(m |  |
|  | Układ optyczny | Jednoobiektywowy, bez konieczności zmiany obiektywu podczas pomiaru |  |
|  | Precyzja nie gorsza niż | 1% |  |
|  | Przystawka do badań dyspersji cieczowych | TAK |  |
|  | Oprogramowanie sterujące pracujące w środowisku Windows, obsługujące wszystkie niezbędne funkcje potrzebne dla przeprowadzenia pomiarów, uzyskiwania wyników i ich przechowywania danych. Licencja na co najmniej 10 stanowisk. Możliwość obróbki danych bez konieczności łączenia się z analizatorem. | TAK |  |
|  | Mikroprocesorowa jednostka sterująca | TAK |  |

* W rubryce nr 4 „Oferowane” należy wpisać tak lub nie, a w pozycjach, w których Zamawiający wymaga wpisania określonych parametrów – odpowiednio wpisać oferowane parametry.

.....................................................................

Podpis i pieczęć osoby/osób uprawnionej

do reprezentowania Wykonawcy

Załącznik nr 22

do Specyfikacji Istotnych

Warunków Zamówienia

Część 22

Specyfikacja techniczna zamawianego sprzętu

Nazwa sprzętu: Piec konwekcyjno-parowy

Nr kontraktu/poz. w kontrakcie: 8/08

Zamawiana ilość (szt.): 1

Grupa i kod z CPV w ramach grupy:  42214100-0-Piece kuchenne

| 1. Zamawiający: Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie, Centrum Innowacyjno-Wdrożeniowe Nowych Technik i Technologii w Inżynierii Rolniczej 2. Osoba do kontaktu: Tomasz Słowik telefon stacjonarny: 81 531-83-14 lub 81 531-83-15 telefon komórkowy: 608 044 309 mail: tomasz.slowik@up.lublin.pl 3. Miejsce dostawy: ul. Głęboka 28, 20-612 Lublin Nazwa Jednostki: Katedra Biologicznych Podstaw Technologii Żywności i Pasz pokój/pomieszczenie nr: 3.59 |
| --- |
| Lp. | Oczekiwane parametry techniczne | Wymagane parametry techniczne | Oferowane parametry techniczne |
| 1. | 2. | 3. | 4. |
| 1. | Piec konwekcyjno-parowy z możliwością |
|  | zasilany energią elektryczną | TAK |  |
|  | z wytwarzaniem pary w komorze gotującej | TAK |  |
|  | programowania cyklu gotowania | nie mniej niż 100 programów z co najmniej 5 krokami |  |
|  | zakres temperatury | nie mniejszy niż 30ºC - 300ºC |  |
|  | pojemność (wielkość) | nie mniejsza niż 6 półek GN 2/3 |  |
| 2. | Sonda termiczna | nie mniej niż 3-punktowa |  |
| 3. | Klapka usuwająca nadmiar wilgoci w komorze | TAK |  |
| 4. | Pojemniki gastronomiczne GN2/3 ze stali nierdzewnej STANDARD |
|  | o głębokości 2 cm - 1 szt. | TAK |  |
|  | o głębokości. 6,5 cm - 1 szt. | TAK |  |
|  | perforowany o głębokości 6,5 cm - 2 szt. | TAK |  |
| 5. | Uzdatniacz wody z jednym kranem o pojemności | co najmniej 8 litrów |  |

Dodatkowe wymagania Zamawiającego:

| 1/ | Materiał szkoleniowy do obsługi pieców konwekcyjno-parowych w formie prezentacji interaktywnej zawierający podstawy budowy systemu i jego obsługi - oraz materiał szkoleniowy przeznaczony dla menagementu firmy gastronomicznej. | TAK |  |
| --- | --- | --- | --- |

* W rubryce nr 4 „Oferowane” należy wpisać tak lub nie, a w pozycjach, w których Zamawiający wymaga wpisania określonych parametrów – odpowiednio wpisać oferowane parametry.

.....................................................................

Podpis i pieczęć osoby/osób uprawnionej

do reprezentowania Wykonawcy

Załącznik nr 23

do Specyfikacji Istotnych

Warunków Zamówienia

Część 23

Specyfikacja techniczna zamawianego sprzętu

Nazwa sprzętu:  Mieszarka próżniowa służąca do mieszania komponentów sypkich z możliwością podciśnieniowego dozowania dodatków płynnych

Nr kontraktu/poz. w kontrakcie: 8/09

Zamawiana ilość (szt.): 1

Grupa i kod z CPV w ramach grupy:  38000000-5 Sprzęt laboratoryjny, optyczny i precyzyjny (z wyjątkiem szklanego)

| 1. Zamawiający: Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie, Centrum Innowacyjno-Wdrożeniowe Nowych Technik i Technologii w Inżynierii Rolniczej 2. Osoba do kontaktu: Tomasz Słowik telefon stacjonarny: 81 531-83-14 lub 81 531-83-15 telefon komórkowy: 608 044 309 mail: tomasz.slowik@up.lublin.pl 3. Miejsce dostawy: ul. Głęboka 28, 20-612 Lublin Nazwa Jednostki: CLB pokój/pomieszczenie nr: Budynek A 3.28 |
| --- |
| Lp. | Oczekiwane parametry techniczne | Wymagane parametry techniczne | Oferowane parametry techniczne |
| 1. | 2. | 3. | 4. |
|  | Podciśnienie robocze | Co najmniej 100mbar |  |
|  | Pojemność zbiornika na materiał badawczy | Od 5 do 8 litrów |  |
|  | Zasilanie | 230 V AC |  |
|  | Wydajność pompy | co najmniej 25 m3/h |  |
|  | Podciśnienie robocze pompy | co najmniej 10 mbar |  |

Dodatkowe wymagania Zamawiającego:

| 1/ | Mieszarka wyposażona w pompę próżniową, zbiornik na ciecz i dyszę dozującą. | TAK |  |
| --- | --- | --- | --- |

* W rubryce nr 4 „Oferowane” należy wpisać tak lub nie, a w pozycjach, w których Zamawiający wymaga wpisania określonych parametrów – odpowiednio wpisać oferowane parametry.

.....................................................................

Podpis i pieczęć osoby/osób uprawnionej

do reprezentowania Wykonawcy

Załącznik nr 24

do Specyfikacji Istotnych

Warunków Zamówienia

Część 24

Specyfikacja techniczna zamawianego sprzętu

Nazwa sprzętu:  Analizator pyłu

Nr kontraktu/poz. w kontrakcie:	8/10

Zamawiana ilość (szt.): 1

Grupa i kod z CPV w ramach grupy:  38341500-2 Urządzenia do pomiaru zanieczyszczenia

| 1. Zamawiający: Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie, Centrum Innowacyjno-Wdrożeniowe Nowych Technik i Technologii w Inżynierii Rolniczej 2. Osoba do kontaktu: Tomasz Słowik telefon stacjonarny: 81 531-83-14 lub 81 531-83-15 telefon komórkowy: 608 044 309 mail: tomasz.slowik@up.lublin.pl 3. Miejsce dostawy: ul. Głęboka 28, 20-612 Lublin Nazwa Jednostki: CLB pokój/pomieszczenie nr: A 3.28 |
| --- |
| Lp. | Oczekiwane parametry techniczne | Wymagane parametry techniczne | Oferowane parametry techniczne |
| 1. | 2. | 3. | 4. |
|  | Urządzenie mobilne | TAK |  |
|  | Zakres analizowanych cząstek co najmniej | 0,5-10 μm |  |
|  | Zakres temperatur pracy co najmniej | 0-40 °C |  |
|  | Zakres pomiarowy co najmniej | 0,001-150 mg/m3 |  |

Dodatkowe wymagania Zamawiającego:

| 1/ | Możliwość podłączenia do PC. | TAK |  |
| --- | --- | --- | --- |

* W rubryce nr 4 „Oferowane” należy wpisać tak lub nie, a w pozycjach, w których Zamawiający wymaga wpisania określonych parametrów – odpowiednio wpisać oferowane parametry.

.....................................................................

Podpis i pieczęć osoby/osób uprawnionej

do reprezentowania Wykonawcy

Załącznik nr 25

do Specyfikacji Istotnych

Warunków Zamówienia

Część 25

Specyfikacja techniczna zamawianego sprzętu

Nazwa sprzętu:  Stanowisko do badania procesu absorpcji

Stanowisko do badania procesu absorpcji przeznaczone jest do badania procesu absorpcji CO2 z mieszaniny z powietrzem przez wodę. Składa się z:

- Urządzenia do separacji mieszaniny CO2/powietrze poprzez absorpcję w wodzie płynącej w przeciwprądzie

- Kompresora dostarczającego mieszaninę gazową do kolumny absorpcyjnej.

- Kolumny absorpcyjnej i kolumny desorpcyjnej.

- 1 pompy dla kolumny desorpcyjnej i 1 pompy zwrotnej dostarczającej zregenerowany absorbent do kolumny absorpcyjnej.

- Ręcznego zestawu pomiarowego do analizy składu mieszaniny gazowej przed i po procesie absorpcji.

- Kontrolera natężenia przepływu CO2, powietrza i wody.

Nr kontraktu/poz. w kontrakcie:	8/11

Zamawiana ilość (szt.): 1

Grupa i kod z CPV w ramach grupy:  38970000-5 Badawcze, testowe i naukowe symulatory techniczne

| 1. Zamawiający: Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie, Centrum Innowacyjno-Wdrożeniowe Nowych Technik i Technologii w Inżynierii Rolniczej 2. Osoba do kontaktu: Tomasz Słowik telefon stacjonarny: 81 531-83-14 lub 81 531-83-15 telefon komórkowy: 608 044 309 mail: tomasz.slowik@up.lublin.pl 3. Miejsce dostawy: ul. Głęboka 28, 20-612 Lublin Nazwa Jednostki: CLB pokój/pomieszczenie nr: A 3.28 |
| --- |
| Lp. | Oczekiwane parametry techniczne | Wymagane parametry techniczne | Oferowane parametry techniczne |
| 1. | 2. | 3. | 4. |
| 1. | Kolumna absorpcyjna | TAK |  |
| 2. | Kolumna desorpcyjna | TAK |  |
| 3. | 2 pompy (absorpcja/desorpcja) | Maksymalne natężenie przepływu co najmniej 15 l/ min |  |
| 4. | pompa dla układu chłodzenia | TAK |  |
| 5. | Kompresor dostarczający mieszaninę gazową do kolumny absorpcyjnej | Maksymalne ciśnienie nie mniej 1bar, maksymalne natężenie przepływu nie mniejsze niż 4 m3/h |  |
| 6. | Termometry do kontroli temperatury wody i mieszaniny gazowej | TAK |  |
| 7. | Urządzenia do kontroli natężenia przepływu wody, powietrza i CO2 | TAK |  |
| 8. | Maksymalne wymiary stanowiska | DxSxW: 1800x800x2300 mm |  |
| 9. | Ręczny zestaw pomiarowy do analizy składu mieszaniny gazowej przed i po procesie absorpcji. | TAK |  |

Dodatkowe wymagania Zamawiającego:

| 1/ | Instrukcja obsługi w języku polskim | TAK |  |
| --- | --- | --- | --- |

* W rubryce nr 4 „Oferowane” należy wpisać tak lub nie, a w pozycjach, w których Zamawiający wymaga wpisania określonych parametrów – odpowiednio wpisać oferowane parametry.

.....................................................................

Podpis i pieczęć osoby/osób uprawnionej

do reprezentowania Wykonawcy

Załącznik nr 26

do Specyfikacji Istotnych

Warunków Zamówienia

Część 26

Specyfikacja techniczna zamawianego sprzętu

Nazwa sprzętu:  Miernik przewodności cieplnej

Nr kontraktu/poz. w kontrakcie:	8/12

Zamawiana ilość (szt.): 1

Grupa i kod z CPV w ramach grupy: 38410000-2 przyrządy pomiarowe

| 1. Zamawiający: Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie, Centrum Innowacyjno-Wdrożeniowe Nowych Technik i Technologii w Inżynierii Rolniczej 2. Osoba do kontaktu: Tomasz Słowik telefon stacjonarny: 81 531-83-14 lub 81 531-83-15 telefon komórkowy: 608 044 309 mail: tomasz.slowik@up.lublin.pl 3. Miejsce dostawy: ul. Głęboka 28, 20-612 Lublin Nazwa Jednostki: CLB pokój/pomieszczenie nr: budynek A 3.28 |
| --- |
| Lp. | Oczekiwane parametry techniczne | Wymagane parametry techniczne | Oferowane parametry techniczne |
|  | Pomiar pojemności cieplnej w zakresie co najmniej | 0,5 - 4 MJ/m3K |  |
|  | Pomiar dyfuzyjności termicznej w zakresie co najmniej | 0,1 - 1 mm2/s |  |
|  | Pomiar przewodności cieplnej w zakresie co najmniej | 0,02 - 2 W/mK |  |
|  | Funkcja rejestracji danych | TAK |  |
|  | Sonda jednoigłowa w zakresie długości | 3 - 6 cm |  |
| 6. | Sonda jednoigłowa w zakresie długości | 6-10 cm |  |
| 7. | Sonda dwuigłowa w zakresie długości | 1-3 cm |  |
| 8. | Sonda jednoigłowa o podwyższonej wytrzymałości | TAK |  |
| 9. | W komplecie walizka, wiertła i smar techniczny | TAK |  |
| 10. | Zakres pracy sond pomiarowych co najmniej | od -50 do +150 °C |  |
| 11. | Menu w języku polskim | TAK |  |

Dodatkowe wymagania Zamawiającego:

| 1/ | Szkolenie dla co najmniej dwóch osób na miejscu dostawy u użytkownika | TAK |  |
| --- | --- | --- | --- |

* W rubryce nr 4 „Oferowane” należy wpisać tak lub nie, a w pozycjach, w których Zamawiający wymaga wpisania określonych parametrów – odpowiednio wpisać oferowane parametry.

.....................................................................

Podpis i pieczęć osoby/osób uprawnionej

do reprezentowania Wykonawcy

Załącznik nr 27

do Specyfikacji Istotnych

Warunków Zamówienia

Część 27

Specyfikacja techniczna zamawianego sprzętu

Nazwa sprzętu:  Liofilizator

Nr kontraktu/poz. w kontrakcie:	8/13

Zamawiana ilość (szt.): 1

Grupa i kod z CPV w ramach grupy: 38540000-2 maszyny i aparatura badawcza i pomiarowa

| 1. Zamawiający: Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie, Centrum Innowacyjno-Wdrożeniowe Nowych Technik i Technologii w Inżynierii Rolniczej 2. Osoba do kontaktu: Tomasz Słowik telefon stacjonarny: 81 531-83-14 lub 81 531-83-15 telefon komórkowy: 608 044 309 mail: tomasz.slowik@up.lublin.pl 3. Miejsce dostawy: ul. Głęboka 28, 20-612 Lublin Nazwa Jednostki: CLB pokój/pomieszczenie nr: budynek A 3.28 |
| --- |
| Lp. | Oczekiwane parametry techniczne | Wymagane parametry techniczne | Oferowane parametry techniczne |
| 1. | 2. | 3. | 4. |
|  | Wersja stołowa | TAK |  |
|  | Pojemność kondensatora lodu nie mniej niż | 5 kg |  |
|  | Wydajność kondensatora lodu nie mniej niż | 4 kg/24 h |  |
|  | Temperatura kondensatora lodu nie wyższa niż | - 85(C |  |
|  | Sterowanie mikroprocesorowe z wyświetlaczem graficznym | TAK |  |
|  | Cyfrowe wyświetlanie aktualnych i zadanych parametrów procesu (całkowitego czasu trwania procesu, czasu przebiegu poszczególnych faz procesu, próżni, temperatury parowania w funkcji próżni, temperatury kondensatora lodu) | TAK |  |
|  | Tryb programowania i automatycznej zmiany faz procesu | TAK |  |
|  | Zadawanie i regulacja próżni podczas procesu liofilizacji. | TAK |  |
|  | Programowanie za pomocą sterownika liofilizatora (czasu rozgrzewania pompy próżniowej, czasu i temperatury rozmrażania kondensatora lodu) | TAK |  |
|  | Język obsługi i programowania | polski |  |
|  | Wyświetlanie komunikatów o stanach alarmowych | TAK |  |
|  | Wyposażenie: Cylinder akrylowy z minimum 12 wyjściami do zaworów Liczba zaworów gumowych 12 szt. Minimum 5 półek pasujących do cylindra Naczynia do liofilizacji: 150 ml min. 2 szt., 300 ml min. 2 szt., Sonda pomiaru próżni | TAK |  |
|  | Pompa próżniowa dwustopniowa, olejowa, z filtrem wylotowym i separatorem oleju | TAK |  |
|  | Wydajność pompy próżniowej | min. 5,7 m3/h |  |
|  | Próżnia końcowa | nie gorsza niż 2x10-3 mbara |  |
|  | Włączanie pompy próżniowej ze sterownika liofilizatora | TAK |  |

Dodatkowe wymagania Zamawiającego:

| 1/ | Szkolenie dla co najmniej dwóch osób na miejscu dostawy u użytkownika | TAK |  |
| --- | --- | --- | --- |

* W rubryce nr 4 „Oferowane” należy wpisać tak lub nie, a w pozycjach, w których Zamawiający wymaga wpisania określonych parametrów – odpowiednio wpisać oferowane parametry.

.....................................................................

Podpis i pieczęć osoby/osób uprawnionej

do reprezentowania Wykonawcy

Załącznik nr 28

do Specyfikacji Istotnych

Warunków Zamówienia

Część 28

Specyfikacja techniczna zamawianego sprzętu

Nazwa sprzętu:  Stanowisko do badania procesu ekstrakcji w układzie ciało stałe-ciecz

Stanowisko do badania procesu ekstrakcji w układzie ciało stałe-ciecz. Stanowisko składa się z:

- Obrotowego ekstraktora do prowadzenia procesu ekstrakcji ciągłej lub okresowej, z możliwością prowadzenia ekstrakcji jedno- i wielostopniowej.

- Dozownika ślimakowego z kontrolowaną prędkością dozowania ekstrahowanego materiału.

- Pomp o regulowanym natężeniu przepływu do dozowania rozpuszczalnika (wody) dla każdego stopnia ekstrakcji.

- Kontrolera PID do kontroli temperatury dla każdego stopnia ekstrakcji.

- Zbiorników na materiał ekstrahowany, rafinat (odpady poekstrakcyjne), rozpuszczalnik i ekstrakt.

- Oprogramowania sterującego oraz rejestrującego dane pracującego pod kontrolą systemu Windows.

Nr kontraktu/poz. w kontrakcie:	8/14

Zamawiana ilość (szt.): 1

Grupa i kod z CPV w ramach grupy:  38970000-5 Badawcze, testowe i naukowe symulatory techniczne

| 1. Zamawiający: Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie, Centrum Innowacyjno-Wdrożeniowe Nowych Technik i Technologii w Inżynierii Rolniczej 2. Osoba do kontaktu: Tomasz Słowik telefon stacjonarny: 81 531-83-14 lub 81 531-83-15 telefon komórkowy: 608 044 309 mail: tomasz.slowik@up.lublin.pl 3. Miejsce dostawy: ul. Głęboka 28, 20-612 Lublin Nazwa Jednostki: CLB pokój/pomieszczenie nr: A 3.28 |
| --- |
| Lp. | Oczekiwane parametry techniczne | Wymagane parametry techniczne | Oferowane parametry techniczne |
|  | Ekstraktor obrotowy | TAK |  |
|  | Przenośnik ślimakowy o prędkości dozowania co najmniej | 0-20 l/h |  |
|  | 4 pompy perystaltyczne z przewodami | TAK |  |
|  | Możliwość ogrzewania za pomocą grzałek elektrycznych dla każdego stopnia ekstrakcyjnego | TAK |  |
|  | Zbiornik na materiał ekstrahowany o pojemności min. | do 5 l |  |
|  | Zbiorniki dla rafinatu, rozpuszczalnika i ekstraktu (3 szt.) o pojemnościach co najmniej | 20 l każdy |  |
|  | Możliwość kontroli natężenia przepływu cieczy | TAK |  |
|  | Maksymalne wymiary stanowiska | DxSxW: 900x700x1800 mm |  |

Dodatkowe wymagania Zamawiającego:

| 1/ | Materiały pomocnicze: wodorowęglan potasu i tlenek glinu. | TAK |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 2/ | Instrukcja obsługi w języku polskim. | TAK |  |

* W rubryce nr 4 „Oferowane” należy wpisać tak lub nie, a w pozycjach, w których Zamawiający wymaga wpisania określonych parametrów – odpowiednio wpisać oferowane parametry.

.....................................................................

Podpis i pieczęć osoby/osób uprawnionej

do reprezentowania Wykonawcy

Załącznik nr 29

do Specyfikacji Istotnych

Warunków Zamówienia

Część 29

Specyfikacja techniczna zamawianego sprzętu

Nazwa sprzętu:  Komora klimatyczna z wymuszonym obiegiem powietrza

Nr kontraktu/poz. w kontrakcie:	8/15

Zamawiana ilość (szt.): 1

Grupa i kod z CPV w ramach grupy: 38500000-0 aparatura kontrolna i badawcza

| 1. Zamawiający: Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie, Centrum Innowacyjno-Wdrożeniowe Nowych Technik i Technologii w Inżynierii Rolniczej 2. Osoba do kontaktu: Tomasz Słowik telefon stacjonarny: 81 531-83-14 lub 81 531-83-15 telefon komórkowy: 608 044 309 mail: tomasz.slowik@up.lublin.pl 3. Miejsce dostawy: ul. Głęboka 28, 20-612 Lublin Nazwa Jednostki: pokój/pomieszczenie nr: budynek A3.29 |
| --- |
| Lp. | Oczekiwane parametry techniczne | Wymagane parametry techniczne | Oferowane parametry techniczne |
| 1. | 2. | 3. | 4. |
| 1. | Zakres temperatury pracy co najmniej | -20°C do +180°C |  |
| 2. | Zakres wilgotności względnej | 10% do 95% |  |
| 3. | Sterownik mikroprocesory z zewnętrznym wyświetlaczem | TAK |  |
| 4. | Pojemność wewnętrzna komory nie mniejsza niż | 220 litrów |  |
| 5. | Pobór mocy | nie więcej niż 7,2kW |  |
| 6. | Regulacja temperatury | nie gorsza niż co 0,1°C |  |
| 7. | Regulacja wilgotności | nie gorsza niż co 1% |  |
| 8. | Programowanie temperatury i wilgotności w czasie przechowywania | TAK |  |
| 9. | Regulacja obrotów wentylatora | 10% do 100% |  |
| 10. | Układ grzewczy i chłodzący | TAK |  |
| 11. | Wyświetlacz dotykowy, graficzny LCD | TAK |  |
| 12. | Funkcja automatycznego rozmrażania | TAK |  |
| 13. | Możliwość podglądu zadanych i bieżących parametrów podczas pracy urządzenia | TAK |  |
| 14. | Rejestracja średniej min i max wartości temperatury i wilgotności dla każdego segmentu | TAK |  |
| 15. | Interfejs pozwalający na podłączenie do komputera (gniazdo USB) | TAK |  |
| 16. | Wbudowana mała kolumna demineralizacyjna | TAK |  |
| 17. | Programator 3 miesięczny | TAK |  |
| 18. | Rejestracja wyników pomiarowych w pamięci wewnętrznej | TAK |  |
| 19. | Funkcja self-check (autokontrola) | TAK |  |
| 20. | Programowanie w języku polskim | TAK |  |

Dodatkowe wymagania Zamawiającego:

| 1/ | Szkolenie dla co najmniej dwóch osób na miejscu dostawy u użytkownika | TAK |  |
| --- | --- | --- | --- |

* W rubryce nr 4 „Oferowane” należy wpisać tak lub nie, a w pozycjach, w których Zamawiający wymaga wpisania określonych parametrów – odpowiednio wpisać oferowane parametry.

.....................................................................

Podpis i pieczęć osoby/osób uprawnionej

do reprezentowania Wykonawcy

Załącznik nr 30

do Specyfikacji Istotnych

Warunków Zamówienia

Część 30

Specyfikacja techniczna zamawianego sprzętu

Nazwa sprzętu:  Miernik natężenia dźwięku

Nr kontraktu/poz. w kontrakcie:	8/19

Zamawiana ilość (szt.): 2

Grupa i kod z CPV w ramach grupy:  38434300-9 Urządzenia do pomiaru natężenia hałasu

| 1. Zamawiający: Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie, Centrum Innowacyjno-Wdrożeniowe Nowych Technik i Technologii w Inżynierii Rolniczej 2. Osoba do kontaktu: Tomasz Słowik telefon stacjonarny: 81 531-83-14 lub 81 531-83-15 telefon komórkowy: 608 044 309 mail: tomasz.slowik@up.lublin.pl 3. Miejsce dostawy: ul. Głęboka 28, 20-612 Lublin Nazwa Jednostki: CLB pokój/pomieszczenie nr: 3.42 |
| --- |
| Lp. | Oczekiwane parametry techniczne | Wymagane parametry techniczne | Oferowane parametry techniczne |
| 1. | 2. | 3. | 4. |
| 1. | Akustyczny miernik natężenia dźwięku |  |  |
|  | zakres pomiarowy nie mniejszy niż | od 30 do 130 dB |  |
|  | automatyczna zmiana podzakresu pomiarowego | TAK |  |
|  | dokładność pomiaru nie gorsza niż | ±1,5 dB |  |
|  | rozdzielczość wskazania nie gorsza niż | 0,1 dB |  |
|  | logger, pojemność | powyżej 30000 zestawów danych |  |
|  | korekcja pasma | A/C |  |
|  | tryby stałej czasowej | szybki, wolny |  |
|  | pasmo pomiaru co najmniej | od 31,5 Hz do 8 kHz |  |
|  | pojemnościowy mikrofon elektretowy | TAK |  |
|  | wskazanie wartości maks./min. | TAK |  |
|  | wyjście analogowe sygnału | ac/dc |  |
|  | wejście zewnętrznego zasilacza | TAK |  |
|  | wejście sygnału kalibracji | TAK |  |
|  | podświetlany wyświetlacz | TAK |  |
|  | funkcja automatycznego wyłączenia zasilania | TAK |  |
|  | wiatrochron | TAK |  |
|  | przyrząd powinien spełniać wymagania normy | IEC 651 typ II |  |
|  | neseser transportowy | TAK |  |
|  | wkrętak do kalibracji | TAK |  |
|  | oprogramowanie umożliwiające odczyt danych na komputerze | TAK |  |

* W rubryce nr 4 „Oferowane” należy wpisać tak lub nie, a w pozycjach, w których Zamawiający wymaga wpisania określonych parametrów – odpowiednio wpisać oferowane parametry.

.....................................................................

Podpis i pieczęć osoby/osób uprawnionej

do reprezentowania Wykonawcy

Załącznik nr 31

do Specyfikacji Istotnych

Warunków Zamówienia

Część 31

Specyfikacja techniczna zamawianego sprzętu

Nazwa sprzętu:  Zestaw do badań wód i ścieków – dostawa młynka hydrometrycznego

Młynek hydrometryczny: szt. 1;

Nr kontraktu/poz. w kontrakcie: 8/20

Zamawiana ilość (szt.): 1 komplet

Grupa i kod z CPV w ramach grupy: 38421000-2 Urządzenia do pomiaru przepływu.

| 1. Zamawiający: Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie, Centrum Innowacyjno-Wdrożeniowe Nowych Technik i Technologii w Inżynierii Rolniczej 2. Osoba do kontaktu: Tomasz Słowik telefon stacjonarny: 81 531-83-14 lub 81 531-83-15 telefon komórkowy: 608 044 309 mail: tomasz.slowik@up.lublin.pl 3. Miejsce dostawy: ul. Głęboka 28, 20-612 Lublin Nazwa Jednostki: CLB pokój/pomieszczenie nr: 3.38 |
| --- |
| Lp. | Oczekiwane parametry techniczne | Wymagane parametry techniczne | Oferowane parametry techniczne |
| 1. | 2. | 3. | 4. |
| 1. Młynek hydrometryczny |
| 1.1 | Młynek hydrometryczny |  |  |
|  | Średnica wirnika | 80 mm |  |
|  | ręczne ustawianie pozycji wirnika | TAK |  |
|  | zakres pomiarowy co najmniej | 0,02-3,0 m/s |  |
|  | stalowa stopa i cechowana sztyca 4m (składana z 4 odcinków 1m) | TAK |  |
|  | elektroniczny panel odczytująco-sterujący (licznik obrotów młynka) | TAK |  |
|  | kabel do podłączenia młynka z panelem elektronicznym | TAK |  |
| g) | olej do młynka hydrometrycznego | TAK |  |
| h) | walizka transportowa | TAK |  |
| i) | młynek powinien być wycechowany i posiadać świadectwo wzorcowania wykonane w kanale kalibracyjnym | TAK |  |

* W rubryce nr 4 „Oferowane” należy wpisać tak lub nie, a w pozycjach, w których Zamawiający wymaga wpisania określonych parametrów – odpowiednio wpisać oferowane parametry.

.....................................................................

Podpis i pieczęć osoby/osób uprawnionej

do reprezentowania Wykonawcy

Załącznik nr 32

do Specyfikacji Istotnych

Warunków Zamówienia

Część 32

Specyfikacja techniczna zamawianego sprzętu

Nazwa sprzętu:  Zestaw do badań wód i ścieków – dostawa spektrofotometru, miernika wieloparametrowego, suszarki laboratoryjnej, mieszadła magnetycznego:

1/ Spektrofotometr: szt. 1;

2/ Miernik wieloparametrowy: szt. 1;

3/ Suszarka laboratoryjna: szt. 1;

4/ Mieszadło magnetyczne: szt. 1.

Nr kontraktu/poz. w kontrakcie:	8/20

Zamawiana ilość (szt.): 1 komplet

Grupa i kod z CPV w ramach grupy: 38433000-9 Spektrometry; 38410000-2 Przyrządy pomiarowe; 38540000-2 Maszyny i aparatura badawcza i pomiarowa; 38436400-4 Wstrząsarki magnetyczne.

| 1. Zamawiający: Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie, Centrum Innowacyjno-Wdrożeniowe Nowych Technik i Technologii w Inżynierii Rolniczej 2. Osoba do kontaktu: Tomasz Słowik telefon stacjonarny: 81 531-83-14 lub 81 531-83-15 telefon komórkowy: 608 044 309 mail: tomasz.slowik@up.lublin.pl 3. Miejsce dostawy: ul. Głęboka 28, 20-612 Lublin Nazwa Jednostki: CLB pokój/pomieszczenie nr: 3.38 |
| --- |
| Lp. | Oczekiwane parametry techniczne | Wymagane parametry techniczne | Oferowane parametry techniczne |
| 1. | 2. | 3. | 4. |
| 1. Spektrofotometr |
|  | zasilanie | 230 V |  |
|  | menu w języku polskim | TAK |  |
|  | możliwość wprowadzania metod do pamięci | TAK |  |
|  | zakres długości fali co najmniej | 350-900 nm |  |
|  | możliwość oznaczania azotu i fosforu ogólnego | TAK |  |
|  | gniazda na kuwety prostokątne 10 i 20 mm | TAK |  |
|  | gniazda na fiolki okrągłe o średnicy 16 mm | TAK |  |
| h) | kuwety prostokątne 10 i 20 mm w wyposażeniu | minimum po 1 szt. |  |
| i) | możliwość zapisywania danych w pamięci urządzenia | TAK |  |
| j) | walizka transportowa | TAK |  |
| 2. Miernik wieloparametrowy |
| 2.1. | Miernik |  |  |
| a) | zasilanie | 230 V |  |
| b) | automatyczna kalibracja | TAK |  |
| c) | automatyczna kompensacja temperatury | TAK |  |
| d) | pomiar przewodnictwa w zakresie co najmniej | 1μS/cm-20mS/cm |  |
| e) | minimalna rozdzielczość pomiaru przewodnictwa | 0,01 μS/cm |  |
| f) | pomiar pH w zakresie co najmniej | 0-14 |  |
| g) | minimalna rozdzielczość pomiaru pH | 0,01 pH |  |
| h) | pomiar stężenia tlenu w zakresie co najmniej | 0-80 mg/l |  |
| i) | minimalna rozdzielczość pomiaru tlenu | 0,01 mg/l |  |
| j) | pomiar temperatury w zakresie co najmniej | 0-50°C |  |
| k) | możliwość zapisywania danych w pamięci urządzenia | TAK |  |
| l) | waliza transportowa | TAK |  |
| 2.2. | Sonda do pomiaru przewodnictwa |  |  |
| a) | zakres pomiarowy co najmniej | 1μS/cm-20mS/cm |  |
| b) | roztwór do kalibracji elektrody w wyposażeniu | TAK |  |
| 2.3. | Sonda do pomiaru stężenia tlenu |  |  |
|  | zakres pomiarowy co najmniej | 0-80 mg/l, |  |
| 2.4. | Elektroda pH zintegrowana z czujnikiem temperatury |  |  |
| a) | zakres pomiarowy pH | 0-14 |  |
| b) | roztwory buforowe do kalibracji elektrody pH w wyposażeniu | TAK |  |
| c) | roztwór do przechowywania elektrody w wyposażeniu | TAK |  |
| d) | zakres pomiarowy temperatury co najmniej | 0-50°C |  |
| 3. Suszarka laboratoryjna |
| a) | zasilanie sieciowe | 230 V |  |
| b) | naturalny obieg powietrza | TAK |  |
| c) | maksymalna temperatura suszenia | minimum 150°C, |  |
| d) | regulacja temperatury nie gorsza niż | 1°C, |  |
| e) | możliwość programowania pracy urządzenia | TAK |  |
| f) | pojemność komory | 50-80 litrów, |  |
| g) | materiał komory | stal nierdzewna, kwasoodporna |  |
| h) | co najmniej pięć półek w wyposażeniu | TAK |  |
| 4. Mieszadło magnetyczne |
| a) | zasilanie | 230 V |  |
| b) | regulacja prędkości obrotów | TAK |  |

* W rubryce nr 4 „Oferowane” należy wpisać tak lub nie, a w pozycjach, w których Zamawiający wymaga wpisania określonych parametrów – odpowiednio wpisać oferowane parametry.

.....................................................................

Podpis i pieczęć osoby/osób uprawnionej

do reprezentowania Wykonawcy

Załącznik nr 33

do Specyfikacji Istotnych

Warunków Zamówienia

Część 33

Specyfikacja techniczna zamawianego sprzętu

Nazwa sprzętu:  Zestaw do badań glebowych – dostawa zestawu do określania charakterystyki pF i przewodności hydraulicznej

Zestaw do określania charakterystyki pF i przewodności hydraulicznej: szt. 1;

Nr kontraktu/poz. w kontrakcie:	8/21

Zamawiana ilość (szt.): 1 komplet

Grupa i kod z CPV w ramach grupy:  38400000-9 Przyrządy do badania właściwości fizycznych

| 1. Zamawiający: Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie, Centrum Innowacyjno-Wdrożeniowe Nowych Technik i Technologii w Inżynierii Rolniczej 2. Osoba do kontaktu: Tomasz Słowik telefon stacjonarny: 81 531-83-14 lub 81 531-83-15 telefon komórkowy: 608 044 309 mail: tomasz.slowik@up.lublin.pl 3. Miejsce dostawy: ul. Głęboka 28, 20-612 Lublin Nazwa Jednostki: CLB pokój/pomieszczenie nr: 3.38 |
| --- |
| Lp. | Oczekiwane parametry techniczne | Wymagane parametry techniczne | Oferowane parametry techniczne |
| 1. | 2. | 3. | 4. |
| 1. Zestaw do określania charakterystyki pF i przewodności hydraulicznej |
| 1.1. | System pomiarowy 1 szt. |  |  |
|  | zespół pomiarowy z czujnikiem o zakresie nie mniejszym niż | 0 – 80 kPa |  |
|  | oprogramowanie do zbierania i obróbki danych | TAK |  |
|  | możliwość transferu danych do komputera | TAK |  |
|  | świderek instalacyjny do tensjometru | TAK |  |
|  | przewód do transmisji danych | TAK |  |
|  | misa saturacyjna | TAK |  |
|  | Laboratoryjny elektryczny zestaw do napełniania tensjometru | TAK |  |
| 1.2. | Waga laboratoryjna 1 szt. |  |  |
|  | złącze do transmisji danych do komputera | TAK |  |
|  | zakres pomiarowy wagi co najmniej | 0 – 2500 g |  |
|  | dokładność nie gorsza niż | 0,1 g |  |
|  | rozdzielczość nie gorsza niż | 0,01 g |  |
| 1.3. | Pierścienie na próbkę gleby 15 szt. |  |  |
|  | objętość | 250 ml |  |
|  | średnica zewnętrzna | 84 mm |  |
|  | średnica wewnętrzna | 80 mm |  |
|  | wysokość | 50 mm |  |
|  | po dwie pokrywki dla każdego pierścienia | TAK |  |
| 1.4. | Uchwyt do pobierania prób do pierścieni 1 szt. |  |  |
|  | pojemność | 250 ml |  |
|  | długość | 300 mm |  |
| 1.5. | Aparat membranowy do określania charakterystyki pF |
|  | zespół pomiarowy z czujnikiem o zakresie nie mniejszym niż | (1 – 15,5 bar) |  |
|  | oprogramowanie do zbierania i obróbki danych | TAK |  |
| 1.5.1 | Membrana | TAK |  |
| 1.5.2 | Pierścienie na próbkę gleby 25 szt. |  |  |
|  | pojemność | 10 cm3 |  |
| 1.5.3 | Filtr z włókna |  |  |
|  | wymiary co najmniej | 90 x 135 cm |  |
|  | grubość | 140-150 mikronów |  |
| 1.5.4 | Kompresor wraz z reduktorem i manometrem |  |  |
|  | ciśnienie co najmniej | 20 barów, |  |
|  | zasilanie | 230V - 50Hz, |  |

* W rubryce nr 4 „Oferowane” należy wpisać tak lub nie, a w pozycjach, w których Zamawiający wymaga wpisania określonych parametrów – odpowiednio wpisać oferowane parametry.

.....................................................................

Podpis i pieczęć osoby/osób uprawnionej

do reprezentowania Wykonawcy

Załącznik nr 34

do Specyfikacji Istotnych

Warunków Zamówienia

Część 34

Specyfikacja techniczna zamawianego sprzętu

Nazwa sprzętu:  Zestaw do badań glebowych – dostawa wilgotnościomierza glebowego

Wilgotnościomierz glebowy (przenośny): szt. 1;

Nr kontraktu/poz. w kontrakcie:	8/21

Zamawiana ilość (szt.): 1 komplet

Grupa i kod z CPV w ramach grupy:  38932000-7 Mierniki wilgotności;

| 1. Zamawiający: Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie, Centrum Innowacyjno-Wdrożeniowe Nowych Technik i Technologii w Inżynierii Rolniczej 2. Osoba do kontaktu: Tomasz Słowik telefon stacjonarny: 81 531-83-14 lub 81 531-83-15 telefon komórkowy: 608 044 309 mail: tomasz.slowik@up.lublin.pl 3. Miejsce dostawy: ul. Głęboka 28, 20-612 Lublin Nazwa Jednostki: CLB pokój/pomieszczenie nr: 3.38 |
| --- |
| Lp. | Oczekiwane parametry techniczne | Wymagane parametry techniczne | Oferowane parametry techniczne |
| 1. | 2. | 3. | 4. |
| 1. Wilgotnościomierz glebowy (przenośny) |
| 1.1. | Sonda do pomiaru wilgotności objętościowej |  |  |
|  | korpus sondy o średnicy nie większej niż | 45 mm |  |
|  | zakres pomiaru co najmniej | 5 – 55 % obj. |  |
|  | dokładność pomiaru przy standardowej kalibracji nie gorsza niż | +/-5% |  |
|  | długość kabla sondy co najmniej | 5 m |  |
|  | głębokość pomiaru co najmniej | 1m |  |
| f) | ogólne kalibracje dla gleb mineralnych i organicznych | TAK |  |
| 1.2. | Czytnik do wilgotnościomierza |  |  |
|  | czytnik kompatybilny z oferowaną sondą | TAK |  |
|  | pamięć umożliwiająca zapis nie mniej niż | 1400 pomiarów |  |
|  | możliwość transferu danych do komputera | TAK |  |
|  | oprogramowanie umożliwiające transfer danych do arkusza kalkulacyjnego | TAK |  |
|  | możliwość odczytu wyniku pomiaru na wyświetlaczu LCD | TAK |  |

* W rubryce nr 4 „Oferowane” należy wpisać tak lub nie, a w pozycjach, w których Zamawiający wymaga wpisania określonych parametrów – odpowiednio wpisać oferowane parametry.

.....................................................................

Podpis i pieczęć osoby/osób uprawnionej

do reprezentowania Wykonawcy

Załącznik nr 35

do Specyfikacji Istotnych

Warunków Zamówienia

…………………………………….

(pieczęć Wykonawcy)

OŚWIADCZENIE SKŁADANE ZGODNIE Z ART. 24 UST. 1

USTAWY PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

Biorąc udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia na dostawę wraz z montażem aparatury naukowo-badawczej oraz wyposażenia dydaktycznego budynku Centrum Innowacyjno-Wdrożeniowego Nowych Technik i Technologii w Inżynierii Rolniczej przy ul. Głębokiej 28 w Lublinie z podziałem na 34 części, oświadczamy, że nie podlegamy wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy Pzp, ponieważ nie zachodzą nw. okoliczności skutkujące wykluczeniem nas z postępowania.

Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się:

1) wykonawców, którzy wyrządzili szkodę, nie wykonując zamówienia lub wykonując je nienależycie, lub zostali zobowiązani do zapłaty kary umownej, jeżeli szkoda ta lub obowiązek zapłaty kary umownej wynosiły nie mniej niż 5% wartości realizowanego zamówienia i zostały stwierdzone orzeczeniem sądu, które uprawomocniło się w okresie 3 lat przed wszczęciem postępowania;

1a) wykonawców, z którymi dany zamawiający rozwiązał albo wypowiedział umowę w sprawie zamówienia publicznego albo odstąpił od umowy w sprawie zamówienia publicznego, z powodu okoliczności, za które wykonawca ponosi odpowiedzialność, jeżeli rozwiązanie albo wypowiedzenie umowy albo odstąpienie od niej nastąpiło w okresie 3 lat przed wszczęciem postępowania, a wartość niezrealizowanego zamówienia wyniosła, co najmniej 5% wartości umowy;

2) wykonawców, w stosunku, do których otwarto likwidację lub których upadłość ogłoszono, z wyjątkiem wykonawców, którzy po ogłoszeniu upadłości zawarli układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku upadłego;

3) wykonawców, którzy zalegają z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, z wyjątkiem przypadków, gdy uzyskali oni przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie, rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;

4) osoby fizyczne, które prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;

5) spółki jawne, których wspólnika prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia ,przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;

6) spółki partnerskie, których partnera lub członka zarządu prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;

7) spółki komandytowe oraz spółki komandytowo-akcyjne, których komplementariusza prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;

8) osoby prawne, których urzędującego członka organu zarządzającego prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;

9) podmioty zbiorowe, wobec których sąd orzekł zakaz ubiegania się o zamówienia na podstawie przepisów o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary;

10) wykonawców będących osobami fizycznymi, które prawomocnie skazano za przestępstwo, o którym mowa w art. 9 lub art. 10 ustawy z dnia 15 czerwca 2012r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. poz. 769) – przez okres 1 roku od dnia uprawomocnienia się wyroku;

11) wykonawców będących spółką jawną, spółką partnerską, spółką komandytową, spółką komandytowo-akcyjną lub osobą prawną, których odpowiednio wspólnika, partnera, członka zarządu, komplementariusza lub urzędującego członka organu zarządzającego prawomocnie skazano za przestępstwo, o którym mowa w art. 9 lub art. 10 ustawy z dnia 15 czerwca 2012r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej – przez okres 1 roku od dnia uprawomocnienia się wyroku.

................................ dnia................. 2013 roku

(miejscowość)

...............................................................

Podpis i pieczęć osoby/osób uprawnionej

do reprezentowania Wykonawcy

Załącznik nr 36

do Specyfikacji Istotnych

Warunków Zamówienia

………………………………….…

(pieczęć Wykonawcy)

OŚWIADCZENIE SKŁADANE ZGODNIE Z ART. 22 UST. 1 USTAWY PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

Biorąc udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia na dostawę wraz z montażem aparatury naukowo-badawczej oraz wyposażenia dydaktycznego budynku Centrum Innowacyjno-Wdrożeniowego Nowych Technik i Technologii w Inżynierii Rolniczej przy ul. Głębokiej 28 w Lublinie z podziałem na 34 części, oświadczamy, że możemy ubiegać się o udzielenie zamówienia, ponieważ spełniamy warunki zgodnie z art. 22 ust.1 ustawy Prawo zamówień publicznych dotyczące:

1/ posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania,

2/ posiadania wiedzy i doświadczenia,

3/ dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,

4/ sytuacji ekonomicznej i finansowej.

............................... dnia............ 2013 r.

( miejscowość)

.....................................................................

Podpis i pieczęć osoby/osób uprawnionej

do reprezentowania Wykonawcy

Załącznik nr 37

do Specyfikacji Istotnych

Warunków Zamówienia

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY

O PRZYNALEŻNOŚCI LUB BRAKU PRZYNALEŻNOŚCI DO GRUPY KAPITAŁOWEJ

W TRYBIE ART. 26 UST. 2D USTAWY PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH*

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę wraz z montażem aparatury naukowo-badawczej oraz wyposażenia dydaktycznego budynku Centrum Innowacyjno-Wdrożeniowego Nowych Technik i Technologii w Inżynierii Rolniczej przy ul. Głębokiej 28 w Lublinie z podziałem na 34 części.

Nazwa Wykonawcy: 	………….…………………………………………………………………………..

Adres Wykonawcy: ……………………………………………………………..………………………...…

Numer telefonu: …………………………………………………………………………..….…………...…

Numer fax:…………………………………………………………….………………………….………….

E-mail: ……………………………………………………………………………………………………….

przedkładam informację, w trybie art. 26 ust. 2d ustawy Prawo zamówień publicznych Dz. U. z 2010 r. nr 113, poz. 759 z późn. zm.), o tym, że:

( nie należę do grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5 ustawy Prawo zamówień publicznych; **

( należę do grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5 ustawy Prawo zamówień publicznych **.

W przypadku przynależności Wykonawcy do grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5 ustawy Prawo zamówień publicznych, Wykonawca składa wraz z ofertą listę podmiotów należących do grupy kapitałowej.**

……………………………………………

(miejscowość i data)

...................................................................

Podpis i pieczęć osoby/osób uprawnionej

do reprezentowania Wykonawcy

* Podpisuje każdy Wykonawca składający ofertę.

* W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie powyższy dokument składa każdy z Wykonawców oddzielnie.

** Odpowiednie zaznaczyć „X”

Załącznik nr 38

do specyfikacji istotnych

warunków zamówienia

Oferta Wykonawcy

Nazwa Wykonawcy:

………...............................................................................................................................................

…………………………………………………………………………………………………...…

Siedziba Wykonawcy:  ...........................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................

Adres do korespondencji: ...........................................................................................................................................................

Nr telefonu……………………………………………………………………………….………..

Nr faksu ..........................................................................................................................................

e-mail: ……………………………………………………………………………………..………

Nr NIP ..............................................................................................................................................

Nr REGON ......................................................................................................................................

skierowana do:

Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie

20-950 Lublin ul. Akademicka 13

Nawiązując do ogłoszenia w sprawie przetargu nieograniczonego, w którym otwarcie ofert nastąpi dnia ........................................ 2013 r., w siedzibie Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie ul. Akademicka 13, w Sali Kolegialnej oraz na podstawie pobranej SIWZ:

CZĘŚĆ 1*

1. Oferujemy wykonanie  dostawy zestawu do wyznaczania mas ciał stałych z wyposażeniem, wagi analityczne, wagi precyzyjne, wagosuszarki, zgodnie z załącznikiem nr 1 do SIWZ:

Cena netto przedmiotu dostawy wynosi: ................................................................ zł,

(słownie: ........................................................................................................................).

stawka podatku VAT ......................... %,

Cena ofertowa brutto przedmiotu dostawy wynosi: ..................................................................................................................................... zł,

(słownie: ......................................................................................................................zł).

Udzielamy na przedmiot zamówienia ………….…. miesięcy gwarancji, z tym że Zamawiający wymaga udzielenia gwarancji na przedmiot zamówienia na minimum 24 miesiące.

Gwarancja liczona będzie od daty podpisania protokółu zdawczo-odbiorczego przez przedstawiciela Zamawiającego i Wykonawcy.

CZĘŚĆ 2*

2. Oferujemy wykonanie  dostawy akcesoriów i drobnego sprzętu laboratoryjnego, zgodnie z załącznikiem nr 2 do SIWZ:

Cena netto przedmiotu dostawy wynosi: ................................................................ zł,

(słownie: .......................................................................................................................).

stawka podatku VAT ......................... %,

Cena ofertowa brutto przedmiotu dostawy wynosi: ...................................................................................................................................... zł,

(słownie: .......................................................................................................................zł).

Udzielamy na przedmiot zamówienia ………………..……... miesięcy gwarancji, z tym że Zamawiający wymaga udzielenia gwarancji na przedmiot zamówienia na minimum 24 miesiące. Gwarancja liczona będzie od daty podpisania protokółu zdawczo-odbiorczego przez przedstawiciela Zamawiającego i Wykonawcy.

CZĘŚĆ 3*

3. Oferujemy wykonanie dostawy zestawu rejestratorów pomiarowych zgodnie z załącznikiem nr 3 do SIWZ:

Cena netto przedmiotu dostawy wynosi: ................................................................ zł,

(słownie: .......................................................................................................................).

stawka podatku VAT ......................... %,

Cena ofertowa brutto przedmiotu dostawy wynosi: ..................................................................................................................................... zł,

(słownie: ......................................................................................................................zł).

Udzielamy na przedmiot zamówienia ……………….……... miesięcy gwarancji, z tym że Zamawiający wymaga udzielenia gwarancji na przedmiot zamówienia na minimum 24 miesięcy. Gwarancja liczona będzie od daty podpisania protokółu zdawczo-odbiorczego przez przedstawiciela Zamawiającego i Wykonawcy,

CZĘŚĆ 4*

4. Oferujemy wykonanie dostawy zestawu do kondycjonowania materiałów badawczych, zgodnie z załącznikiem nr 4 do SIWZ:

Cena netto przedmiotu dostawy wynosi: ................................................................ zł,

(słownie: .......................................................................................................................).

stawka podatku VAT ......................... %,

Cena ofertowa brutto przedmiotu dostawy wynosi: ..................................................................................................................................... zł,

(słownie: .....................................................................................................................zł).

Udzielamy na przedmiot zamówienia …………………….……. miesięcy gwarancji, z tym że Zamawiający wymaga udzielenia gwarancji na przedmiot zamówienia na minimum 24 miesięcy. Gwarancja liczona będzie od daty podpisania protokółu zdawczo-odbiorczego przez przedstawiciela Zamawiającego i Wykonawcy.

CZĘŚĆ 5*

5. Oferujemy wykonanie dostawy dostawa wstrząsarki, zgodnie z załącznikiem nr 5 do SIWZ:

Cena netto przedmiotu dostawy wynosi: ................................................................ zł,

(słownie: .......................................................................................................................).

stawka podatku VAT ......................... %,

Cena ofertowa brutto przedmiotu dostawy wynosi: .................................................................................................................................... zł,

(słownie: ....................................................................................................................zł).

Udzielamy na przedmiot zamówienia ………………….. miesięcy gwarancji, z tym że Zamawiający wymaga udzielenia gwarancji na przedmiot zamówienia na minimum 24 miesięcy. Gwarancja liczona będzie od daty podpisania protokółu zdawczo-odbiorczego przez przedstawiciela Zamawiającego i Wykonawcy.

CZĘŚĆ 6*

6. Oferujemy wykonanie dostawy chlorofilomierza, zgodnie z załącznikiem nr 6 do SIWZ:

Cena netto przedmiotu dostawy wynosi: ................................................................ zł,

(słownie: .......................................................................................................................).

stawka podatku VAT ......................... %,

Cena ofertowa brutto przedmiotu dostawy wynosi: .................................................................................................................................... zł,

(słownie: ....................................................................................................................zł).

Udzielamy na przedmiot zamówienia …………………. miesięcy gwarancji, z tym że Zamawiający wymaga udzielenia gwarancji na przedmiot zamówienia na minimum 24 miesięcy. Gwarancja liczona będzie od daty podpisania protokółu zdawczo-odbiorczego przez przedstawiciela Zamawiającego i Wykonawcy,

CZĘŚĆ 7*

7. Oferujemy wykonanie dostawy miernika pH gleby, zgodnie z załącznikiem nr 7 do SIWZ:

Cena netto przedmiotu dostawy wynosi: ................................................................ zł,

(słownie: .......................................................................................................................).

stawka podatku VAT ......................... %,

Cena ofertowa brutto przedmiotu dostawy wynosi: .................................................................................................................................... zł,

(słownie: ....................................................................................................................zł).

Udzielamy na przedmiot zamówienia ………………..……. miesięcy gwarancji, z tym że Zamawiający wymaga udzielenia gwarancji na przedmiot zamówienia na minimum 24 miesięcy. Gwarancja liczona będzie od daty podpisania protokółu zdawczo-odbiorczego przez przedstawiciela Zamawiającego i Wykonawcy,

CZĘŚĆ 8*

8. Oferujemy wykonanie dostawy wilgotnościomierza biopaliw, zgodnie z załącznikiem nr 8 do SIWZ:

Cena netto przedmiotu dostawy wynosi: ................................................................ zł,

(słownie: .......................................................................................................................).

stawka podatku VAT ......................... %,

Cena ofertowa brutto przedmiotu dostawy wynosi: .................................................................................................................................... zł,

(słownie: ....................................................................................................................zł).

Udzielamy na przedmiot zamówienia …………………. miesięcy gwarancji, z tym że Zamawiający wymaga udzielenia gwarancji na przedmiot zamówienia na minimum 24 miesiące. Gwarancja liczona będzie od daty podpisania protokółu zdawczo-odbiorczego przez przedstawiciela Zamawiającego i Wykonawcy,

CZĘŚĆ 9*

9. Oferujemy wykonanie dostawy refraktometru cyfrowego, zgodnie z załącznikiem nr 9 do SIWZ:

Cena netto przedmiotu dostawy wynosi: ................................................................ zł,

(słownie: .......................................................................................................................).

stawka podatku VAT ......................... %,

Cena ofertowa brutto przedmiotu dostawy wynosi: .................................................................................................................................... zł,

(słownie: ....................................................................................................................zł).

Udzielamy na przedmiot zamówienia …………………. miesięcy gwarancji, z tym że Zamawiający wymaga udzielenia gwarancji na przedmiot zamówienia na minimum 24 miesiące. Gwarancja liczona będzie od daty podpisania protokółu zdawczo-odbiorczego przez przedstawiciela Zamawiającego i Wykonawcy,

CZĘŚĆ 10*

10. Oferujemy wykonanie dostawy refraktometru, zgodnie z załącznikiem nr 10 do SIWZ:

Cena netto przedmiotu dostawy wynosi: ................................................................ zł,

(słownie: .......................................................................................................................).

stawka podatku VAT ......................... %,

Cena ofertowa brutto przedmiotu dostawy wynosi: .................................................................................................................................... zł,

(słownie: ....................................................................................................................zł).

Udzielamy na przedmiot zamówienia …………………. miesięcy gwarancji, z tym że Zamawiający wymaga udzielenia gwarancji na przedmiot zamówienia na minimum 24 miesiące. Gwarancja liczona będzie od daty podpisania protokółu zdawczo-odbiorczego przez przedstawiciela Zamawiającego i Wykonawcy,

CZĘŚĆ 11*

11. Oferujemy wykonanie dostawy miernika fluorescencji PAM, zgodnie z załącznikiem nr 11 do SIWZ:

Cena netto przedmiotu dostawy wynosi: ................................................................ zł,

(słownie: .......................................................................................................................).

stawka podatku VAT ......................... %,

Cena ofertowa brutto przedmiotu dostawy wynosi: .................................................................................................................................... zł,

(słownie: ....................................................................................................................zł).

Udzielamy na przedmiot zamówienia …………………. miesięcy gwarancji, z tym że Zamawiający wymaga udzielenia gwarancji na przedmiot zamówienia na minimum 24 miesiące. Gwarancja liczona będzie od daty podpisania protokółu zdawczo-odbiorczego przez przedstawiciela Zamawiającego i Wykonawcy,

CZĘŚĆ 12*

12. Oferujemy wykonanie dostawy zestawu do preparatyki próbek do badań spektroskopowych,  zgodnie z załącznikiem nr 12 do SIWZ:

Cena netto przedmiotu dostawy wynosi: ................................................................ zł,

(słownie: .......................................................................................................................).

stawka podatku VAT ......................... %,

Cena ofertowa brutto przedmiotu dostawy wynosi: .................................................................................................................................... zł,

(słownie: ....................................................................................................................zł).

Udzielamy na przedmiot zamówienia …………………. miesięcy gwarancji, z tym że Zamawiający wymaga udzielenia gwarancji na przedmiot zamówienia na minimum 24 miesiące. Gwarancja liczona będzie od daty podpisania protokółu zdawczo-odbiorczego przez przedstawiciela Zamawiającego i Wykonawcy,

CZĘŚĆ 13*

13. Oferujemy wykonanie dostawy zestawu do badania cech fizjologicznych, morfologicznych i anatomicznych roślin, zgodnie z załącznikiem nr 13 do SIWZ:

Cena netto przedmiotu dostawy wynosi: ................................................................ zł,

(słownie: .......................................................................................................................).

stawka podatku VAT ......................... %,

Cena ofertowa brutto przedmiotu dostawy wynosi: .................................................................................................................................... zł,

(słownie: ....................................................................................................................zł).

Udzielamy na przedmiot zamówienia …………………. miesięcy gwarancji, z tym że Zamawiający wymaga udzielenia gwarancji na przedmiot zamówienia na minimum 24 miesiące. Gwarancja liczona będzie od daty podpisania protokółu zdawczo-odbiorczego przez przedstawiciela Zamawiającego i Wykonawcy,

CZĘŚĆ 14*

14. Oferujemy wykonanie dostawy aparatury pomiarowej i rejestrującej do laboratorium dendrologicznego i badań in vitro – dostawa aparatury pomiarowej, zgodnie z załącznikiem nr 14 do SIWZ:

Cena netto przedmiotu dostawy wynosi: ................................................................ zł,

(słownie: .......................................................................................................................).

stawka podatku VAT ......................... %,

Cena ofertowa brutto przedmiotu dostawy wynosi: .................................................................................................................................... zł,

(słownie: ....................................................................................................................zł).

Udzielamy na przedmiot zamówienia …………………. miesięcy gwarancji, z tym że Zamawiający wymaga udzielenia gwarancji na przedmiot zamówienia na minimum 24 miesiące. Gwarancja liczona będzie od daty podpisania protokółu zdawczo-odbiorczego przez przedstawiciela Zamawiającego i Wykonawcy,

CZĘŚĆ 15*

15. Oferujemy wykonanie dostawy aparatury pomiarowej i rejestrującej do laboratorium dendrologicznego i badań in vitro – dostawa aparatury rejestrującej, zgodnie z załącznikiem nr 15 do SIWZ:

Cena netto przedmiotu dostawy wynosi: ................................................................ zł,

(słownie: .......................................................................................................................).

stawka podatku VAT ......................... %,

Cena ofertowa brutto przedmiotu dostawy wynosi: .................................................................................................................................... zł,

(słownie: ....................................................................................................................zł).

Udzielamy na przedmiot zamówienia …………………. miesięcy gwarancji, z tym że Zamawiający wymaga udzielenia gwarancji na przedmiot zamówienia na minimum 24 miesiące. Gwarancja liczona będzie od daty podpisania protokółu zdawczo-odbiorczego przez przedstawiciela Zamawiającego i Wykonawcy,

CZĘŚĆ 16*

16. Oferujemy wykonanie dostawy aparatury do hodowli roślin w zmiennych warunkach środowiska – dostawa komór z laminarnym przepływem powietrza, zgodnie z załącznikiem nr 16 do SIWZ:

Cena netto przedmiotu dostawy wynosi: ................................................................ zł,

(słownie: .......................................................................................................................).

stawka podatku VAT ......................... %,

Cena ofertowa brutto przedmiotu dostawy wynosi: .................................................................................................................................... zł,

(słownie: ....................................................................................................................zł).

Udzielamy na przedmiot zamówienia …………………. miesięcy gwarancji, z tym że Zamawiający wymaga udzielenia gwarancji na przedmiot zamówienia na minimum 24 miesiące. Gwarancja liczona będzie od daty podpisania protokółu zdawczo-odbiorczego przez przedstawiciela Zamawiającego i Wykonawcy.

CZĘŚĆ 17*

17. Oferujemy wykonanie dostawy aparatury do hodowli roślin w zmiennych warunkach środowiska – dostawa inkubatora z wytrząsaniem, szafy chłodniczej, zamrażarki skrzyniowej, chłodziarko-zamrażarki, autoklawu laboratoryjnego, zgodnie z załącznikiem nr 17 do SIWZ:

Cena netto przedmiotu dostawy wynosi: ................................................................ zł,

(słownie: .......................................................................................................................).

stawka podatku VAT ......................... %,

Cena ofertowa brutto przedmiotu dostawy wynosi: .................................................................................................................................... zł,

(słownie: ....................................................................................................................zł).

Udzielamy na przedmiot zamówienia …………………. miesięcy gwarancji, z tym że Zamawiający wymaga udzielenia gwarancji na przedmiot zamówienia na minimum 24 miesiące. Gwarancja liczona będzie od daty podpisania protokółu zdawczo-odbiorczego przez przedstawiciela Zamawiającego i Wykonawcy.

CZĘŚĆ 18*

18. Oferujemy wykonanie dostawy fitotronów z wyposażeniem, zgodnie z załącznikiem nr 18 do SIWZ:

Cena netto przedmiotu dostawy wynosi: ................................................................ zł,

(słownie: .......................................................................................................................).

stawka podatku VAT ......................... %,

Cena ofertowa brutto przedmiotu dostawy wynosi: .................................................................................................................................... zł,

(słownie: ....................................................................................................................zł).

Udzielamy na przedmiot zamówienia …………………. miesięcy gwarancji, z tym że Zamawiający wymaga udzielenia gwarancji na przedmiot zamówienia na minimum 24 miesiące. Gwarancja liczona będzie od daty podpisania protokółu zdawczo-odbiorczego przez przedstawiciela Zamawiającego i Wykonawcy.

CZĘŚĆ 19*

19. Oferujemy wykonanie dostawy urządzeń do mycia i dezynfekcji sprzętu laboratoryjnego, zgodnie z załącznikiem nr 19 do SIWZ:

Cena netto przedmiotu dostawy wynosi: ................................................................ zł,

(słownie: .......................................................................................................................).

stawka podatku VAT ......................... %,

Cena ofertowa brutto przedmiotu dostawy wynosi: .................................................................................................................................... zł,

(słownie: ....................................................................................................................zł).

Udzielamy na przedmiot zamówienia …………………. miesięcy gwarancji, z tym że Zamawiający wymaga udzielenia gwarancji na przedmiot zamówienia na minimum 24 miesiące. Gwarancja liczona będzie od daty podpisania protokółu zdawczo-odbiorczego przez przedstawiciela Zamawiającego i Wykonawcy.

CZĘŚĆ 20*

20. Oferujemy wykonanie dostawy suszarki konwekcyjno-mikrofalowej, zgodnie z załącznikiem nr 20 do SIWZ:

Cena netto przedmiotu dostawy wynosi: ................................................................ zł,

(słownie: .......................................................................................................................).

stawka podatku VAT ......................... %,

Cena ofertowa brutto przedmiotu dostawy wynosi: .................................................................................................................................... zł,

(słownie: ....................................................................................................................zł).

Udzielamy na przedmiot zamówienia …………………. miesięcy gwarancji, z tym że Zamawiający wymaga udzielenia gwarancji na przedmiot zamówienia na minimum 24 miesiące. Gwarancja liczona będzie od daty podpisania protokółu zdawczo-odbiorczego przez przedstawiciela Zamawiającego i Wykonawcy.

CZĘŚĆ 21*

21. Oferujemy wykonanie dostawy systemu do pomiaru rozkładu granulometrycznego cząstek, zgodnie z załącznikiem nr 21 do SIWZ,

Cena netto przedmiotu dostawy wynosi: ................................................................ zł,

(słownie: .......................................................................................................................).

stawka podatku VAT ......................... %,

Cena ofertowa brutto przedmiotu dostawy wynosi: .................................................................................................................................... zł,

(słownie: ....................................................................................................................zł).

Udzielamy na przedmiot zamówienia …………………. miesięcy gwarancji, z tym że Zamawiający wymaga udzielenia gwarancji na przedmiot zamówienia na minimum 24 miesiące. Gwarancja liczona będzie od daty podpisania protokółu zdawczo-odbiorczego przez przedstawiciela Zamawiającego i Wykonawcy.

CZĘŚĆ 22*

22. Oferujemy wykonanie dostawy pieca konwekcyjno-parowego, zgodnie z załącznikiem nr 22 do SIWZ,

Cena netto przedmiotu dostawy wynosi: ................................................................ zł,

(słownie: .......................................................................................................................).

stawka podatku VAT ......................... %,

Cena ofertowa brutto przedmiotu dostawy wynosi: .................................................................................................................................... zł,

(słownie: ....................................................................................................................zł).

Udzielamy na przedmiot zamówienia …………………. miesięcy gwarancji, z tym że Zamawiający wymaga udzielenia gwarancji na przedmiot zamówienia na minimum 24 miesiące. Gwarancja liczona będzie od daty podpisania protokółu zdawczo-odbiorczego przez przedstawiciela Zamawiającego i Wykonawcy.

CZĘŚĆ 23*

23. Oferujemy wykonanie dostawy mieszarki próżniowej służącej do mieszania komponentów sypkich z możliwością podciśnieniowego dozowania dodatków płynnych, zgodnie z załącznikiem nr 23 do SIWZ:

Cena netto przedmiotu dostawy wynosi: ................................................................ zł,

(słownie: .......................................................................................................................).

stawka podatku VAT ......................... %,

Cena ofertowa brutto przedmiotu dostawy wynosi: .................................................................................................................................... zł,

(słownie: ....................................................................................................................zł).

Udzielamy na przedmiot zamówienia …………………. miesięcy gwarancji, z tym że Zamawiający wymaga udzielenia gwarancji na przedmiot zamówienia na minimum 24 miesiące. Gwarancja liczona będzie od daty podpisania protokółu zdawczo-odbiorczego przez przedstawiciela Zamawiającego i Wykonawcy.

CZĘŚĆ 24*

24. Oferujemy wykonanie dostawy analizatora pyłu, zgodnie z załącznikiem nr 24 do SIWZ:

Cena netto przedmiotu dostawy wynosi: ................................................................ zł,

(słownie: .......................................................................................................................).

stawka podatku VAT ......................... %,

Cena ofertowa brutto przedmiotu dostawy wynosi: .................................................................................................................................... zł,

(słownie: ....................................................................................................................zł).

Udzielamy na przedmiot zamówienia …………………. miesięcy gwarancji, z tym że Zamawiający wymaga udzielenia gwarancji na przedmiot zamówienia na minimum 24 miesiące. Gwarancja liczona będzie od daty podpisania protokółu zdawczo-odbiorczego przez przedstawiciela Zamawiającego i Wykonawcy.

CZĘŚĆ 25*

25. Oferujemy wykonanie dostawy stanowiska do badania procesu absorpcji, zgodnie z załącznikiem nr 25 do SIWZ:

Cena netto przedmiotu dostawy wynosi: ................................................................ zł,

(słownie: .......................................................................................................................).

stawka podatku VAT ......................... %,

Cena ofertowa brutto przedmiotu dostawy wynosi: .................................................................................................................................... zł,

(słownie: ....................................................................................................................zł).

Udzielamy na przedmiot zamówienia …………………. miesięcy gwarancji, z tym że Zamawiający wymaga udzielenia gwarancji na przedmiot zamówienia na minimum 24 miesiące. Gwarancja liczona będzie od daty podpisania protokółu zdawczo-odbiorczego przez przedstawiciela Zamawiającego i Wykonawcy.

CZĘŚĆ 26*

26. Oferujemy wykonanie dostawy miernika przewodności cieplnej, zgodnie z załącznikiem nr 26 do SIWZ:

Cena netto przedmiotu dostawy wynosi: ................................................................ zł,

(słownie: .......................................................................................................................).

stawka podatku VAT ......................... %,

Cena ofertowa brutto przedmiotu dostawy wynosi: .................................................................................................................................... zł,

(słownie: ....................................................................................................................zł).

Udzielamy na przedmiot zamówienia …………………. miesięcy gwarancji, z tym że Zamawiający wymaga udzielenia gwarancji na przedmiot zamówienia na minimum 24 miesiące. Gwarancja liczona będzie od daty podpisania protokółu zdawczo-odbiorczego przez przedstawiciela Zamawiającego i Wykonawcy.

CZĘŚĆ 27*

27. Oferujemy wykonanie dostawy liofilizatora, zgodnie z załącznikiem nr 27 do SIWZ:

Cena netto przedmiotu dostawy wynosi: ................................................................ zł,

(słownie: .......................................................................................................................).

stawka podatku VAT ......................... %,

Cena ofertowa brutto przedmiotu dostawy wynosi: .................................................................................................................................... zł,

(słownie: ....................................................................................................................zł).

Udzielamy na przedmiot zamówienia …………………. miesięcy gwarancji, z tym że Zamawiający wymaga udzielenia gwarancji na przedmiot zamówienia na minimum 24 miesiące. Gwarancja liczona będzie od daty podpisania protokółu zdawczo-odbiorczego przez przedstawiciela Zamawiającego i Wykonawcy.

CZĘŚĆ 28*

28. Oferujemy wykonanie dostawy stanowiska do badania procesu ekstrakcji w układzie ciało stałe-ciecz, zgodnie z załącznikiem nr 28 do SIWZ,

Cena netto przedmiotu dostawy wynosi: ................................................................ zł,

(słownie: .......................................................................................................................).

stawka podatku VAT ......................... %,

Cena ofertowa brutto przedmiotu dostawy wynosi: .................................................................................................................................... zł,

(słownie: ....................................................................................................................zł).

Udzielamy na przedmiot zamówienia …………………. miesięcy gwarancji, z tym że Zamawiający wymaga udzielenia gwarancji na przedmiot zamówienia na minimum 24 miesiące. Gwarancja liczona będzie od daty podpisania protokółu zdawczo-odbiorczego przez przedstawiciela Zamawiającego i Wykonawcy.

CZĘŚĆ 29*

29. Oferujemy wykonanie dostawy komory klimatycznej z wymuszonym obiegiem powietrza, zgodnie z załącznikiem nr 29 do SIWZ:

Cena netto przedmiotu dostawy wynosi: ................................................................ zł,

(słownie: .......................................................................................................................).

stawka podatku VAT ......................... %,

Cena ofertowa brutto przedmiotu dostawy wynosi: .................................................................................................................................... zł,

(słownie: ....................................................................................................................zł).

Udzielamy na przedmiot zamówienia …………………. miesięcy gwarancji, z tym że Zamawiający wymaga udzielenia gwarancji na przedmiot zamówienia na minimum 24 miesiące. Gwarancja liczona będzie od daty podpisania protokółu zdawczo-odbiorczego przez przedstawiciela Zamawiającego i Wykonawcy.

CZĘŚĆ 30*

30. Oferujemy wykonanie dostawy mierników natężenia dźwięku, zgodnie z załącznikiem nr 30 do SIWZ:

Cena netto przedmiotu dostawy wynosi: ................................................................ zł,

(słownie: .......................................................................................................................).

stawka podatku VAT ......................... %,

Cena ofertowa brutto przedmiotu dostawy wynosi: .................................................................................................................................... zł,

(słownie: ....................................................................................................................zł).

Udzielamy na przedmiot zamówienia …………………. miesięcy gwarancji, z tym że Zamawiający wymaga udzielenia gwarancji na przedmiot zamówienia na minimum 24 miesiące. Gwarancja liczona będzie od daty podpisania protokółu zdawczo-odbiorczego przez przedstawiciela Zamawiającego i Wykonawcy.

CZĘŚĆ 31*

31. Oferujemy wykonanie dostawy zestawu do badań wód i ścieków – dostawa młynka hydrometrycznego, zgodnie z załącznikiem nr 31 do SIWZ:

Cena netto przedmiotu dostawy wynosi: ................................................................ zł,

(słownie: .......................................................................................................................).

stawka podatku VAT ......................... %,

Cena ofertowa brutto przedmiotu dostawy wynosi: .................................................................................................................................... zł,

(słownie: ....................................................................................................................zł).

Udzielamy na przedmiot zamówienia …………………. miesięcy gwarancji, z tym że Zamawiający wymaga udzielenia gwarancji na przedmiot zamówienia na minimum 24 miesiące. Gwarancja liczona będzie od daty podpisania protokółu zdawczo-odbiorczego przez przedstawiciela Zamawiającego i Wykonawcy.

CZĘŚĆ 32*

32. Oferujemy wykonanie dostawy zestawu do badań wód i ścieków – dostawa spektrofotometru, miernika wieloparametrowego, suszarki laboratoryjnej, mieszadła magnetycznego, zgodnie z załącznikiem nr 32 do SIWZ:

Cena netto przedmiotu dostawy wynosi: ................................................................ zł,

(słownie: .......................................................................................................................).

stawka podatku VAT ......................... %,

Cena ofertowa brutto przedmiotu dostawy wynosi: .................................................................................................................................... zł,

(słownie: ....................................................................................................................zł).

Udzielamy na przedmiot zamówienia …………………. miesięcy gwarancji, z tym że Zamawiający wymaga udzielenia gwarancji na przedmiot zamówienia na minimum 24 miesiące. Gwarancja liczona będzie od daty podpisania protokółu zdawczo-odbiorczego przez przedstawiciela Zamawiającego i Wykonawcy.

CZĘŚĆ 33*

33. Oferujemy wykonanie dostawy zestawu do badań glebowych – dostawa zestawu do określania charakterystyki pF i przewodności hydraulicznej, zgodnie z załącznikiem nr 33 do SIWZ:

Cena netto przedmiotu dostawy wynosi: ................................................................ zł,

(słownie: .......................................................................................................................).

stawka podatku VAT ......................... %,

Cena ofertowa brutto przedmiotu dostawy wynosi: .................................................................................................................................... zł,

(słownie: ....................................................................................................................zł).

Udzielamy na przedmiot zamówienia …………………. miesięcy gwarancji, z tym że Zamawiający wymaga udzielenia gwarancji na przedmiot zamówienia na minimum 24 miesiące. Gwarancja liczona będzie od daty podpisania protokółu zdawczo-odbiorczego przez przedstawiciela Zamawiającego i Wykonawcy.

CZĘŚĆ 34*

34. Oferujemy wykonanie dostawy zestawu do badań glebowych – dostawa wilgotnościomierza glebowego, zgodnie z załącznikiem nr 34 do SIWZ:

Cena netto przedmiotu dostawy wynosi: ................................................................ zł,

(słownie: .......................................................................................................................).

stawka podatku VAT ......................... %,

Cena ofertowa brutto przedmiotu dostawy wynosi: .................................................................................................................................... zł,

(słownie: ....................................................................................................................zł).

Udzielamy na przedmiot zamówienia …………………. miesięcy gwarancji, z tym że Zamawiający wymaga udzielenia gwarancji na przedmiot zamówienia na minimum 24 miesiące. Gwarancja liczona będzie od daty podpisania protokółu zdawczo-odbiorczego przez przedstawiciela Zamawiającego i Wykonawcy.

Dotyczy wszystkich części:

35. Zobowiązujemy się do zabezpieczenia serwisu gwarancyjnego w zakresie części w której bierzemy udział. Miejsce świadczenia usług serwisowych znajdować się będzie (należy podać dokładną nazwę firmy i jej adres firmy serwisowej):

Część ……, adres ………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………..,

Część ……, adres ………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………..,

Część ……, adres ………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………..,

36. Zobowiązujemy się do dostarczenia, wniesienia, zamontowania, uruchomienia przedmiotu zamówienia na swój koszt u bezpośredniego użytkownika przedmiotu zamówienia w terminie określonym w Rozdziale 4 SIWZ.

37. Zobowiązujemy się do przeprowadzenia bezpłatnego szkolenia pracowników Zamawiającego w zakresie obsługi, prawidłowego użytkowania przedmiotu zamówienia.

38. Oświadczamy, że spełniamy warunki udziału w postępowaniu i dostarczyliśmy w ofercie dokumenty na potwierdzenie spełnienia warunków żądanych przez Zamawiającego.

39. Zobowiązujemy się do dostarczenia instrukcji obsługi przedmiotu zamówienia w języku polskim oraz kart gwarancyjnych wraz z przedmiotem zamówienia oraz zobowiązujemy się parafować karty gwarancyjne najpóźniej w dniu podpisywania protokółu zdawczo-odbiorczego.

40. Zobowiązujemy się do dostarczenia przedmiotu zamówienia własnym transportem i na własny koszt, dotyczy to także transportu przedmiotu zamówienia w okresie trwania gwarancji, gdyby zakres napraw wymagał jego przewiezienia do miejsca serwisowego.

41. Przedmiot zamówienia, jaki oferujemy Zamawiającemu jest fabrycznie nowy.

42. Zapewniamy, że dostarczony przez nas przedmiot zamówienia spełnia wymagania norm technicznych stosowanych w Polsce oraz norm europejskich i potwierdzamy, że oferowane przez nas urządzenie/a posiada/ją jakość wymaganą przez Zamawiającego.

43. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze SIWZ i nie wnosimy do niej zastrzeżeń.

44. Oświadczamy, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą przez czas wskazany w SIWZ, a w przypadku wyboru naszej oferty jako najkorzystniejszej do zawarcia umowy na warunkach określonych we wzorze umowy stanowiącej załącznik do SIWZ, w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.

45. Wadium w zakresie części ……………….. w kwocie ...................................... zł. zostało wniesione w formie .....................................................................................................................

46.Wyrażamy zgodę na 30 dniowy termin płatności od dnia otrzymaniu faktury VAT przez Zamawiającego.

47. Zamówienie  wykonam /-my,

- samodzielnie*,

- przy udziale podwykonawców, którym powierzę/-my wykonanie następujących części zamówienia*,

(zakres zamówienia……...................................................................................................................

……………………………………………………………………………………………………..)

48. Ofertę niniejszą składam/-my na………………... kolejno ponumerowanych stronach.

49. Załącznikami do niniejszej oferty są:

1/ ……........................................,

2/ ……........................................,

3/ ……........................................,

4/ ……........................................,

5/ ……........................................,

6/ ……........................................ .

............................................................

Podpis i pieczęć osoby/osób uprawnionej

do reprezentowania Wykonawcy

* niepotrzebne skreślić

Załącznik nr 39

do Specyfikacji Istotnych

Warunków Zamówienia

# Projekt umowy

# Umowa Dostawy Nr AZP/D/p-200/.../2013

W dniu …………. 2013 r. w Lublinie pomiędzy Uniwersytetem Przyrodniczym w Lublinie, ul. Akademicka 13, 20-950 Lublin, REGON 000001896, NIP 712-010-37-75, zwanym dalej „Zamawiającym”, reprezentowanym przez: …………………………………………………….,

a

........................................................., siedziba ……….     zarejestrowanym w  Krajowym Rejestrze Sądowym w ………  nr ........ lub w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej * zwanym  w  treści umowy „Wykonawcą", reprezentowanym przez: ............................................,

została zawarta umowa  następującej treści:

## W wyniku przeprowadzonego przez Zamawiającego zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych, zwaną w umowie „ustawą Pzp”, postępowania o udzielenie zamówienia publicznego znak sprawy AZP/PN/p-200/9/2013 w trybie przetargu nieograniczonego, na podstawie art. 39-46 ustawy Pzp, (t.j. z 2010 Dz. U.nr 113, poz. 759 ze zm. wprowadzonymi ustawą z dnia 12 października 2012 r. o zmianie ustawy – Prawo zamówień publicznych oraz ustawy o koncesji na roboty budowlane lub usługi (Dz. U. z dnia 19.11.2012 r. nr 0, poz. 1271), w wyniku którego oferta Wykonawcy została wybrana jako najkorzystniejsza, strony postanawiają co następuje:

## POSTANOWIENIA UMOWY

§ 1

Podstawowe pojęcia i informacje

1. Pojęcia i zwroty nie zdefiniowane w treści niniejszej umowy należy interpretować następująco:

1/ zamawiający –  Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie 20-950 Lublin ul. Akademicka 13, REGON 000001896, NIP 712-010-37-75,

2/ wykonawca - osoba fizyczna, osoba prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, która zawarła z Zamawiającym niniejszą umowę w sprawie zamówienia publicznego,

3/ przedmiot umowy – dostawa wraz z montażem aparatury naukowo-badawczej oraz wyposażenia dydaktycznego budynku Centrum Innowacyjno-Wdrożeniowego Nowych Technik i Technologii w Inżynierii Rolniczej przy ul. Głębokiej 28 w Lublinie, zwanych  także „aparaturą”, z podziałem na 34 części, w zakresie części ………..,*

4/ specyfikacja istotnych warunków zamówienia lub SIWZ – oznacza dokument, o którym mowa w art. 36 ustawy Pzp, w przetargu nieograniczonym na dostawa wraz z montażem aparatury naukowo-badawczej oraz wyposażenia dydaktycznego budynku Centrum Innowacyjno-Wdrożeniowego Nowych Technik i Technologii w Inżynierii Rolniczej przy ul. Głębokiej 28 w Lublinie, z podziałem na 34 części,

5/ oferta Wykonawcy - jest to oferta złożona przez Wykonawcę w przetargu nieograniczonym poprzedzającym zawarcie niniejszej umowy,

6/ umowa – oznacza niniejszą umowę dostawy nr AZP/D/p-200/.../2013 z dn. ……………2013*, w zakresie części ….., zgodnie ze złożoną ofertą,

7/ podpisanie protokołu zdawczo - odbiorczego  oznacza  jego  podpisanie  przez  strony bez zastrzeżeń co do ilości i jakości prac i robót objętych przedmiotem umowy oraz bez konieczności wykonania prac uzupełniających, dodatkowych lub poprawkowych.

2. Przedmiot umowy jest współfinansowany z Programu Operacyjnego Rozwoju Polski Wschodniej 2007-2013, Oś Priorytetowa I: Nowoczesna Gospodarka, w ramach działania I.1 Infrastruktura Uczelni pn: „Budowa Centrum Innowacyjno-Wdrożeniowego Nowych Technik i Technologii w Inżynierii Rolniczej”.

3. Dokumentacja projektowa inwestycji została  wykonana na podstawie umowy z dnia 18.02.2009 r. nr AZP/U/p-206/1/2009  o prace projektowe  i  wykonywanie  nadzoru autorskiego zrealizowanej  przez  biuro  projektowe  COPLAN POLSKA Sp. z o.o. ul. Chałubińskiego 8, 00-613 Warszawa,

4. Inwestycja została wykonana na podstawie prawomocnego pozwolenia na budowę  zgodnie z Decyzją Nr 542/939 z dnia 06.08.2009 r.

5. Inwestycja została zrealizowana na podstawie umowy z dnia 22.06.2010 r  nr  AZP/Rb/p-5150/1/2010 o roboty budowlane przez Konsorcjum firm:

Lider: Condite sp. z o.o. ul. Zagnańska 61, 25-528 Kielce,

Partner: Przedsiębiorstwo Produkcyjno Usługowo Handlowe „Polonez Plus” sp. z o.o. ul. Ściegiennego 252, 25-116 Kielce.

Partner: JS Budownictwo sp. z o.o. ul. Weteranów 34 lok. 13, 20-044 Lublin.

6. Przedmiot umowy będzie realizowany na terenie obiektu, oddanego do użytkowania decyzją  wydaną  przez  Powiatowego  Inspektora  Nadzoru  Budowlanego  miasta  Lublin  nr 1-268/10 z dnia 13.12.2012 r.

§ 2

Pierwszeństwo dokumentów

Dokumenty składające się na niniejszą umowę należy traktować jako wzajemnie objaśniające

się. Jednak w celu ich interpretacji ustala się pierwszeństwo według następującej kolejności:

1) umowa wraz z załącznikami,

2) specyfikacja istotnych warunków zamówienia (SIWZ) wraz z załącznikami,

3) oferta Wykonawcy.

§ 3

Przedmiot umowy

1. Przedmiotem umowy jest dostawa wraz z montażem aparatury naukowo-badawczej oraz wyposażenia dydaktycznego budynku Centrum Innowacyjno-Wdrożeniowego Nowych Technik i Technologii w Inżynierii Rolniczej przy ul. Głębokiej 28 w Lublinie, z podziałem na 34 części, w zakresie części* ………………………………………………………..………………………. .

2. Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć, wnieść, ustawić, zamontować, podłączyć do istniejących w pomieszczeniach instalacji oraz przekazać protokolarnie Zamawiającemu przedmiot umowy, którego szczegółowy opis zawiera załącznik nr ……* do umowy.

3. Wykonawca przed przystąpieniem do realizacji umowy dokona w pomieszczeniach, w których będzie wykonywany przedmiot umowy niezbędnych pomiarów i uzgodni z przedstawicielami Zamawiającego ostateczną lokalizację przedmiotu umowy.

4. Udostępnianie pomieszczeń w celu przeprowadzenia pomiarów, o których mowa w ust.3 jak również przekazanie pomieszczeń w celu wykonania przedmiotu umowy w danej części, będzie się odbywało w terminach uzgodnionych z Zamawiającym.

5. Wszelkie prawa autorskie majątkowe i prawa własności przemysłowej, które powstaną w wyniku wykonania niniejszej umowy przysługują Zamawiającemu w pełnym zakresie i objęte są wynagrodzeniem określonym w § 7  ust.1  umowy.

6. Wykonawca zabezpiecza we własnym zakresie transport, wszystkie narzędzia i materiały niezbędne do wykonania przedmiotu niniejszej umowy i ponosi pełną odpowiedzialność i ryzyko związane z transportem, rozładunkiem, ustawieniem i montażem aparatury.

7. Wykonawca oświadcza, że dokonał oględzin miejsca do ustawienia i zamontowania przedmiotu zamówienia zgodnie z jego opisem zawartym w SIWZ oraz zgodnie ze złożoną w tym zakresie ofertą.

8. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu umowy, zgodnie z jego opisem stanowiącym załączniki nr ……..* do umowy z uwzględnieniem danych uzyskanych w trakcie wykonywania pomiarów pomieszczeń, w których będzie zlokalizowana aparatura, z zastrzeżeniem ust. 4 i 9.

9. Przedmiot umowy będzie realizowany na terenie obiektu, w którym będą trwały równolegle prace wykonywane przez innych dostawców wyposażenia Centrum, jak również będą mogły w tym czasie trwać zajęcia dydaktyczne oraz praca naukowa.

10. Wykonawca oświadcza, że zawarcie niniejszej umowy w żaden sposób nie narusza praw osób trzecich.

§ 4

Termin i miejsce wykonania przedmiotu umowy

1. Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy do ……… dni licząc od dnia podpisania umowy.

2. Za datę wykonania przedmiotu umowy uważa się datę, kiedy techniczno-prawne czynności odbioru przedmiotu umowy zostały zakończone, przedmiot umowy wydany Zamawiającemu, a strony potwierdziły powyższą czynność podpisaniem protokołu zdawczo-odbiorczego stanowiącego podstawę do wystawienia faktury VAT.

3. Przez miejsce wykonania przedmiotu umowy rozumie się budynek Centrum Innowacyjno-Wdrożeniowego Nowych Technik i Technologii w Inżynierii Rolniczej przy ul. Głębokiej 28,  20- 612 Lublin, zwanym dalej „Centrum”.

§ 5

Osoby odpowiedzialne za wykonanie postanowień umowy

po stronie Zamawiającego i Wykonawcy

1. Za wykonanie postanowień zawartych w niniejszej umowie oraz odbioru technicznego przedmiotu niniejszej umowy Zamawiający czyni odpowiedzialnym:

Pana/Panią …………… , tel. ……., adres poczty elektronicznej …………..,*

Osobie tej przysługuje prawo do dokonywania bieżących ustaleń z przedstawicielami Wykonawcy dotyczących realizacji niniejszej umowy. Ustalenia te nie mogą prowadzić do zmiany opisu przedmiotu zamówienia zawartego w SIWZ oraz treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy jaki i zmiany zapisów niniejszej umowy.

2. Za wykonanie postanowień zawartych w niniejszej umowie Wykonawca czyni odpowiedzialnym: Pana/Panią ……………, tel. ……., adres poczty elektronicznej ………...,*

Osobie tej przysługuje prawo do dokonywania bieżących ustaleń z przedstawicielami Zamawiającego dotyczących realizacji niniejszej umowy. Ustalenia te nie mogą prowadzić do zmiany opisu przedmiotu zamówienia zawartego w SIWZ oraz treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy jaki i zmiany zapisów niniejszej umowy.

§ 6

Sposób przekazania przedmiotu umowy

1. Wykonawca dostarczy  przedmiot umowy fabrycznie nowy, wolny od wad, pełnowartościowy i zgodny z poziomem technologii istniejącym w momencie podpisania umowy.

2. Wykonawca zapewni należytą, jakość dostarczonego przedmiotu umowy, zgodną z obowiązującymi w tym zakresie normami oraz wymaganiami Zamawiającego opisanymi w SIWZ jak również zgodnie ze złożoną ofertą.

3. Wykonawca pisemnie powiadomi Zamawiającego o możliwości przystąpienia do prac mających na celu wykonanie przedmiotu umowy.

4. Dokumentem odbiorowym będzie protokół zdawczo-odbiorczy.

5. Ustala się następujące rodzaje odbiorów:

1/ odbiór końcowy po całkowitym wykonaniu wszystkich prac objętych niniejszą umową,

2/ odbiór ostateczny przed upływem okresów rękojmi i gwarancji.

6. Odbiorów, o których mowa w ust. 5 dokona komisja odbiorowa wyznaczona przez Zamawiającego, w obecności przedstawicieli Wykonawcy.

7. Wykonawca powiadomi Zamawiającego pisemnie o przygotowaniu przedmiotu umowy do odbioru.

8. W ciągu 2 dni od zgłoszenia gotowości do odbioru końcowego Wykonawca przekaże Zamawiającemu wszystkie dokumenty (certyfikaty, aprobaty, świadectwa, atesty itp.)  niezbędne do wykonania czynności odbioru.

9. Zamawiający pisemnie wyznaczy termin i rozpocznie odbiór przedmiotu umowy w terminie do 5 dni od daty zawiadomienia go przez Wykonawcę o przygotowaniu przedmiotu umowy do odbioru,  który Zamawiający zakończy najpóźniej w terminach, o których mowa w § 4 ust.1.

10. Zamawiający w toku czynności odbioru zbada przedmiot umowy pod względem ilościowym, jakościowym i rodzajowym przed podpisaniem protokołu zdawczo-odbiorczego przez obie strony. Podpisanie protokołu zdawczo-odbiorczego nie oznacza potwierdzenia braku wad fizycznych i prawnych przedmiotu umowy.

11. Z czynności odbioru sporządza się protokół zdawczo-odbiorczy, który powinien zawierać ustalenia poczynione w toku odbioru, a w szczególności:

1/ ustalenia co do zgodności przedmiotu umowy z niniejszą umową,

2/ wykaz ujawnionych wad,

3/ decyzje Zamawiającego co do przyjęcia lub odmowy przyjęcia przedmiotu umowy,

4/ termin usunięcia wad,

5/ oświadczenia i wyjaśnienia Wykonawcy i osób uczestniczących w odbiorze,

6/ podpisy osób uczestniczących w odbiorze.

12. Jeżeli w toku czynności odbioru przedmiotu umowy zostaną stwierdzone wady nadające się do usunięcia, Zamawiający może:

1/ odmówić odbioru do czasu usunięcia wad,

2/ wezwać Wykonawcę do usunięcia wad, wyznaczając Wykonawcy odpowiedni termin na ich usunięcie na koszt Wykonawcy. Po bezskutecznym upływie terminu, Zamawiający ma prawo w zastępstwie Wykonawcy i na jego koszt usunąć wady,

3/ obniżyć  wynagrodzenie  Wykonawcy  za  przedmiot  umowy  odpowiednio  do  utraconych

wartości technicznych, użytkowych i estetycznych.

13. Jeżeli w toku czynności odbioru zostaną stwierdzone wady nie nadające się do usunięcia,

Zamawiający może:

1/ jeżeli wady nie uniemożliwiają użytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem – obniżyć wynagrodzenie Wykonawcy odpowiednio do utraconej wartości użytkowej, technicznej i estetycznej,

2/ jeżeli wady uniemożliwiają użytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem:

a/ wezwać Wykonawcę do wymiany przedmiotu umowy na nowy, wolny od wad, w

wyznaczonym terminie, na koszt Wykonawcy,

b/ odstąpić od umowy.

14. W przypadku, gdy Wykonawca nie usunie wad w terminie wyznaczonym przez zamawiającego, o którym mowa w ust. 12 pkt. 2 lub nie dokona wymiany przedmiotu umowy na nowy wolny od wad w terminie, o którym mowa w ust. 13 pkt. 2 lit. a, Zamawiający może wyznaczyć mu dodatkowy ostateczny termin na usunięcie wad i wymianę przedmiotu umowy na nowy.

15. Wykonawca zobowiązany jest do zawiadomienia Zamawiającego o usunięciu wad oraz do żądania wyznaczenia terminu odbioru zakwestionowanego uprzednio zakresu prac jako wadliwych. Usunięcie wad powinno być stwierdzone protokolarnie.

16. Zamawiający zwoła, przed zakończeniem okresu gwarancji jakości, komisję odbioru dla ustalenia warunków odbioru ostatecznego, o którym mowa w ust. 5 pkt 2, polegającego na ocenie wykonanych przez Wykonawcę prac związanych z usunięciem wad zaistniałych w okresie gwarancji i rękojmi, wskazanych przez komisję odbiorową w spisanych na tę okoliczność protokołach.

Wypełnienie zobowiązań umownych Wykonawcy nie będzie uznane za wykonane dopóki Zamawiający nie podpisze protokołu odbioru ostatecznego.  Protokół odbioru ostatecznego będzie potwierdzał datę, z którą Wykonawca wywiązał się ze wszystkich zobowiązań wynikających z umowy.

§ 7

Wynagrodzenie, warunki płatności

1.  Wynagrodzenie za przedmiot umowy zostało określone na kwotę:

cena netto  przedmiotu umowy wynosi: .....................................................................zł,*

(słownie: .......................................................................................................................).*

stawka podatku VAT ......................... %,*

cena brutto przedmiotu umowy wynosi: ................................................................... zł,*

(słownie: ....................................................................................................................zł).*

2.Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 jest wynagrodzeniem ryczałtowy i nie będzie podlegać jakimkolwiek zmianom, z zastrzeżeniem § 15 pkt. 1 umowy, oraz obejmuje wszelkie koszty wyspecyfikowane i niewyspecyfikowane w dokumentach umownych, niezbędnych do realizacji przedmiotu umowy w szczególności obejmuje:

1/ wykonanie przedmiotu umowy określonego w § 3 ust. 1 umowy,

2/ koszty transportu w miejsce wskazane przez Zamawiającego określone w § 4 ust. 3,

3/ koszty wymaganych w kraju Zamawiającego certyfikatów, aprobat, świadectw, atestów,  podatków, licencji, zezwoleń, cła oraz innych opłat niezbędnych do uzyskania w celu prawidłowej realizacji przedmiotu umowy,

4/ koszty serwisu w okresie gwarancji,

5/ ryzyko handlowe wynikające z realizacji przedmiotu umowy,

6/ warunki gwarancji i rękojmi,

7/ inne koszty Wykonawcy, których poniesienie jest niezbędne dla realizacji przedmiotu umowy, w tym opakowanie, ubezpieczenie towaru, opusty, rabaty, dojazd pracowników firmy w celu wniesienia, ustawienia, montażu  aparatury składającej się na przedmiot umowy.

3. Dokumentami niezbędnymi do uruchomienia płatności są protokół zdawczo-odbiorczy podpisany przez obie strony umowy oraz wystawiona faktura VAT.

4. Strony ustalają, że datą spełnienia świadczenia pieniężnego przez Zamawiającego jest dzień obciążenia rachunku Zamawiającego.

5. Strony zgodnie ustalają, iż za wykonanie przedmiotu umowy, Zamawiający zapłaci wynagrodzenie, określone w § 7 ust. 1 w terminie 30 dni od dnia otrzymania faktury VAT wystawionej przez Wykonawcę. Płatności będą realizowane przelewem na konto bankowe wskazane na fakturze VAT przez Wykonawcę.

6. Zamawiający oświadcza, że jest uprawniony do otrzymania faktury VAT, a Wykonawca oświadcza, że jest uprawniony do wystawiania faktury VAT.

7. Za płatność dokonaną po terminie określonym w ust. 5 niniejszego paragrafu Wykonawca ma prawo domagać się od Zamawiającego zapłaty odsetek ustawowych, których wartość zostanie ustalona wedle polskiej stopy procentowej.

8. Wynagrodzenie ani żadne inne prawa i obowiązki Wykonawcy określone w umowie nie mogą być bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego przedmiotem cesji ani przelewu.

9. Wszelkie zastrzeżenia zawarte w niniejszej umowie stanowią jej integralną część i nie mogą być interpretowane jako odstępstwa od wyrażenia zgody, o której mowa w ust. 8

10. Jeżeli z powodu wady prawnej przedmiotu umowy Zamawiający będzie zmuszony wydać przedmiot umowy osobie trzeciej, Wykonawca jest obowiązany do zwrotu otrzymanego wynagrodzenia bez względu na inne postanowienia umowy.

11. Rozliczenie między stronami umowy będzie realizowane wyłącznie w złotych polskich.

12. Wszelkie koszty niezbędne do prawidłowego wykonania umowy obciążają Wykonawcę.

§ 8

1. Strony zgodnie ustalają, że wynikające z umowy prawa lub obowiązki Wykonawcy nie mogą być przeniesione na osoby trzecie bez uprzedniej zgody Zamawiającego, wyrażonej na piśmie pod rygorem nieważności (art. 509 k.c., oraz art. 519 k.c.).

2. Strony zgodnie ustalają, że wynikające z umowy wierzytelności Wykonawcy nie mogą być przedstawiane do potrącenia ustawowego (art. 498 k.c.) z wierzytelnościami Zamawiającego.

§ 9

Obowiązki stron umowy

      - Do obowiązków Zamawiającego w zakresie wszystkich części należy w szczególności:

1/ udostępnienie Wykonawcy pomieszczeń, w których będzie wykonywany przedmiot umowy oraz wszelkich danych i informacji niezbędnych do prawidłowego wykonania dostawy,

2/ odbiór przedmiotu umowy,

3/ zapłata za dostarczony przedmiot umowy w terminie określonym w § 7 ust. 5,

4/ dostarczenie Wykonawcy naklejek zawierających szczegółowe dane projektu, o którym mowa w § 1 ust. 2 umowy, w terminie do 14 dni przed uzgodnionym przez strony terminem odbioru końcowego przedmiotu umowy.

      - Do obowiązków Wykonawcy w zakresie wszystkich części należy w szczególności:

1/ wykonanie przedmiotu umowy i przekazanie go Zamawiającemu, zgodnie z postanowieniami niniejszej umowy, obowiązującymi w tym zakresie przepisami, normami i certyfikatami jakościowymi wymaganymi przez Zamawiającego oraz do usunięcia wad, które ujawnią się w okresie wykonywania prac objętych przedmiotem umowy, jak również w okresie rękojmi i gwarancji,

2/ dostarczenie przedmiotu umowy w stanie nienaruszonym, własnym transportem na własny koszt, dotyczy to również napraw jakie mogą wystąpić w okresie trwania gwarancji i rękojmi.

Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność i ryzyko związane z transportem, rozładunkiem, ustawieniem i montażem przedmiotu umowy w budynku Centrum,

3/ wniesienie, ustawienie i zamontowanie przedmiotu umowy zgodnie z treścią umowy do wskazanych przez Zamawiającego pomieszczeń Centrum,

4/ podłączenie aparatury wymagającej podłączenia do mediów (np. woda, gaz, ścieki, wentylacja, instalacja elektryczna i inne) do istniejących w pomieszczeniach instalacji. Wszystkie niezbędne przeróbki w celu prawidłowego i zgodnego z przepisami podłączenia mediów należy uwzględnić w kosztach dostawy wraz z montażem przedmiotu zamówienia,

5/ zabezpieczenie ciągów komunikacyjnych, a w szczególności drzwi i ościeżnic przed zniszczeniem. Wszelkie uszkodzenia (obicia, zarysowania ścian oraz drzwi) powstałe w wyniku wykonywania czynności związanych z montażem Wykonawca usunie na własny koszt,

6/ dostosowanie sposobu wykonania przedmiotu umowy do warunków organizacyjnych i wymagań Zamawiającego, ze szczególnym uwzględnieniem § 3 ust. 9,

7/ zapewnienie właściwych warunków bezpieczeństwa osób i mienia przebywających na terenie realizacji przedmiotu umowy,

8/ zabezpieczenie pomieszczeń, w których będzie realizowany przedmiot umowy przed niekorzystnym wpływem wykonywanych prac, celem ograniczenia szkód i wszelkich uciążliwości wynikających z hałasu, zanieczyszczeń i innych niepożądanych działań,

9/ informowanie Zamawiającego o problemach lub okolicznościach mogących wpłynąć na jakość prac lub ich termin zakończenia,

10/ poniesienie ryzyka w zakresie szkód wynikających z prowadzonych prac objętych przedmiotem umowy,

11/ zapewnienie kierownictwa, siły roboczej, materiałów, sprzętu i innych urządzeń niezbędnych do wykonania przedmiotu umowy,

12/ uporządkowanie terenu wykonywania przedmiotu umowy oraz jeśli jest to konieczne również terenu przyległego jak również wywiezienie z budynku Centrum na własny koszt, wszystkich odpadów powstałych wskutek wykonywania przedmiotu  umowy, najpóźniej do dnia odbioru końcowego,

13/ zabezpieczenie pomieszczeń, w których będzie realizowany przedmiot umowy przed dostępem osób trzecich,

14/ umożliwienie wstępu na teren realizacji przedmiotu umowy pracownikom Zamawiającego, oraz udzielanie im w każdej chwili wszelkich informacji i udostępnianie dokumentów niezbędnych do prawidłowego wykonania przedmiotu umowy,

15/ umieszczenie na aparaturze stanowiącej przedmiot umowy, w miejscach wskazanych przez Zamawiającego naklejek zawierających szczegółowe dane projektu, o którym mowa w § 1 ust. 2 umowy, przekazane przez Zamawiającego w terminie, o którym mowa w ust.1 pkt 4 umowy,

16/ czas reakcji Wykonawcy na zgłoszenie uszkodzenia aparatury nie będzie dłuższy niż 48 godz. od momentu pisemnego zawiadomienia przez Zamawiającego o uszkodzeniu przedmiotu umowy,

17/ uczestniczenie w czynnościach odbiorowych,

18/ dostarczenie instrukcji obsługi w języku polskim,

19/ przeszkolenie pracowników w zakresie obsługi aparatury będącej przedmiotem umowy,

20/ wystawienie faktury VAT.

§ 10

Siła wyższa

1. Zamawiający na wniosek Wykonawcy, przedłuży termin realizacji umowy z powodu wystąpienia siły wyższej, przy czym za siłę wyższą przyjmuje się zdarzenie, które pozostaje poza kontrolą strony umowy, zdarzenie zewnętrzne, któremu nie można zapobiec oraz które wyróżnia się nadzwyczajnym charakterem np. gwałtowne zjawiska przyrodnicze o charakterze katastrof oraz nadzwyczajne zaburzenia życia społecznego, w szczególności:

1/ wprowadzenie stanu wojennego na terenie obejmującym również miejsce dostawy, akty terroryzmu,

2/ katastrofy żywiołowe, w szczególności: huragany, trzęsienia ziemi, powódź,

3/ strajk z wyłączeniem wewnętrznego w firmie Wykonawcy, a posiadający wpływ na realizację przedmiotu umowy.

2. Jeżeli jedna ze stron uzna, że wystąpiły jakiekolwiek okoliczności mające znamiona siły wyższej, które mogą mieć wpływ na należyte wykonywanie jej zobowiązań, powiadomi o tym niezwłocznie drugą stronę w formie pisemnej, określając charakter zdarzenia i przewidywany czas jego trwania.

3. Żadna ze stron nie ponosi odpowiedzialności za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązań wynikających z niniejszej umowy w takiej mierze, w jakiej wykonanie takich zobowiązań jest uniemożliwione siłą wyższą.

4. Wystąpienie siły wyższej nie zwalnia Zamawiającego z obowiązku zapłaty wynagrodzenia za dostawy zrealizowane przez Wykonawcę przed wystąpieniem takiego przypadku.

5. W przypadku wystąpienia siły wyższej strony będą zwolnione z ewentualnych kar umownych za zwłokę przewidzianych w niniejszej umowie, chyba, że kary te były należne już przed zaistnieniem siły wyższej albo nie były z siłą wyższą związane.

§ 11

Odpowiedzialność z tytułu gwarancji

1. Za wady w przedmiocie umowy Wykonawca ponosi odpowiedzialność w ramach udzielonej gwarancji.

2. Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji jakości na przedmiot umowy na:

- 24 miesiące licząc od dnia podpisania protokołu zdawczo-odbiorczego.

3. Okres gwarancji dla przedmiotu umowy obejmuje przeglądy gwarancyjne bez dodatkowych opłat.

4. Odpowiedzialność z tytułu gwarancji obejmuje wszelkie wady przedmiotu umowy za wyjątkiem uszkodzeń mechanicznych powstałych z winy Zamawiającego.

5. Stała opieka serwisowa w okresie gwarancyjnym zapewniona będzie przez placówkę serwisową w ………………………………… .

6. O wystąpieniu wady w okresie gwarancyjnym Zamawiający zawiadomi Wykonawcę pisemnie.

7. Strony w terminie 5 dni od daty otrzymania przez Wykonawcę pisemnego zawiadomienia, o którym mowa w ust. 6 sporządzą protokół na okoliczność istnienia wady.

8. W przypadku wystąpienia wad przedmiotu umowy w okresie gwarancyjnym Wykonawca na własny koszt w terminie 21 dni kalendarzowych od dnia podpisania protokołu na okoliczność wystąpienia wady dokona jego wymiany na nowy wolny od wad lub usunie wady przedmiotu umowy. Jeżeli wystąpi konieczność importu części zamiennych lub materiałów, usunięcie wad nastąpi w terminie 28 dni kalendarzowych od daty podpisania przez strony protokołu o wadach.

9. W przypadku konieczności usunięcia wad przedmiotu umowy poza miejscem jego użytkowania koszty dojazdu serwisu do i z miejsca użytkowania lub przewóz przedmiotu umowy do i po naprawie nie obciążają Zamawiającego w okresie gwarancyjnym. Odbiór przedmiotu umowy w celu usunięcia wad oraz dostarczenie przedmiotu umowy wolnego od wad nastąpi z/do miejsca wskazanego w § 4 ust. 3.

10. W przypadku konieczności usunięcia wady przedmiotu umowy w innym miejscu niż miejsce użytkowania przedmiotu umowy, odpowiedzialność za jego transport ponosi Wykonawca od chwili wydania przedmiotu umowy upoważnionemu przedstawicielowi Wykonawcy do chwili odbioru po usunięciu wady przedmiotu umowy przez upoważnionego przedstawiciela Zamawiającego lub osobę pisemnie przez niego upoważnioną.

11. Wydanie przedmiotu umowy oraz jego odbiór w ramach gwarancji strony potwierdzą protokołem zdawczo-odbiorczym.

12. W przypadku dokonania naprawy gwarancyjnej lub wymiany przedmiotu umowy na wolny od wad okres gwarancji przedmiotu umowy podlegających naprawie lub wymianie:

1/ w przypadku wymiany – rozpoczyna bieg od nowa,

2/ w przypadku naprawy – ulega przedłużeniu o czas naprawy.

13. Jeżeli w okresie gwarancji przedmiot umowy będą naprawiany więcej niż dwukrotnie, Wykonawca na żądanie Zamawiającego dostarczy Zamawiającemu nowy przedmiot umowy. Okres gwarancji wymienionej aparatury zaczyna bieg od daty jej dostarczenia Zamawiającemu.

14. Wymieniając przedmiot umowy Wykonawca zobowiązany jest w każdym wypadku dostarczać aparaturę  fabrycznie nową, o parametrach technicznych nie gorszych od aparatury podlegającej wymianie.

15. W każdym przypadku, gdy zachodzi potrzeba wymiany lub naprawy przedmiotu zamówienia poza siedzibą Zamawiającego wszelkie koszty transportu ponosi Wykonawca.

16. Jeżeli okres gwarancji udzielonej Wykonawcy na dostarczoną aparaturę przez jej producenta będzie dłuży niż okres gwarancji udzielonej Zamawiającemu przez Wykonawcę, wówczas Wykonawca niezwłocznie po upływie okresu gwarancji udzielonej Zamawiającemu przeniesie na Zamawiającego przysługujące mu na podstawie tej gwarancji prawa, w tym poprzez wydanie Zamawiającemu stosownych dokumentów gwarancyjnych. W przypadku, gdy taka gwarancja została udzielona podwykonawcy Wykonawcy, Wykonawca uzyska prawa z takiej gwarancji dla siebie, a następnie przeniesie je na Zamawiającego zgodnie ze zdaniem pierwszym niniejszego paragrafu.

§ 12

Rękojmia za wady

1. Wykonawca odpowiada wobec Zamawiającego za wady fizyczne i prawne przedmiotu umowy lub jego części zmniejszającej jego wartość lub użyteczność ze względu na cel oznaczony w umowie albo wynikający z okoliczności lub przeznaczenia.

2. Okres rękojmi za wady przedmiotu umowy lub jego części w stosunku do Wykonawcy i podwykonawców będzie trwał do czasu wygaśnięcia gwarancji jakości udzielonej przez Wykonawcę na przedmiot umowy.

3. W okresie rękojmi Wykonawca jest obowiązany do nieodpłatnego usuwania wad, usterek, braków ujawnionych po podpisaniu protokołu zdawczo-odbiorczego, które wynikają z wad dostarczonego przedmiotu umowy.

4. Jeżeli po odbiorze końcowym, zostaną wykryte wady, Wykonawca zobowiązany będzie do ich usunięcia. Do trybu powiadomienia o wadach oraz do trybu i terminów ich usunięcia stosuje się odpowiednio postanowienia § 11 ust. 6-14 umowy.

5. Dokonanie odbioru przedmiotu umowy nie zwalnia Wykonawcy od roszczeń ze strony Zamawiającego z tytułu rękojmi lub gwarancji jakości.

§ 13

Podwykonawcy

1. Wykonawca może zlecić wykonania części przedmiotu umowy do wykonania innym Wykonawcom.

2. Do zawarcia przez Wykonawcę umowy z podwykonawcą jest wymagana zgoda Zamawiającego.

3. Do zawarcia przez podwykonawcę umowy z dalszym podwykonawcą jest wymagana zgoda Zamawiającego i Wykonawcy.

4. Jeżeli Zamawiający, w terminie 14 dni od przedstawienia przez Wykonawcę projektu mowy z podwykonawcami nie zgłosił na piśmie sprzeciwu lub zastrzeżeń, uważa się, że wyraził zgodę na zawarcie umowy.

5. Wykonawca pełni rolę koordynatora prac i ponosi pełną odpowiedzialność za realizację zakresu prac wykonanych własnymi siłami oraz powierzonych podwykonawcom.

6. Wykonawca w ciągu 14 dni od daty otrzymania zapłaty za wykonany zakres prac, poinformuje na piśmie Zamawiającego o sposobie zapłaty za zakres prac realizowany przez podwykonawców.

7. Brak informacji na temat zapłaty dla podwykonawców spowoduje wstrzymanie dalszych płatności do czasu spełnienia wymogu określonego w ust. 6.

8. Umowy wskazane w punkcie 2 i 3 muszą zostać zawarte w formie pisemnej, pod rygorem ich nieważności.

9. Zamawiający nie wyrazi zgody na zawarcie umowy z podwykonawcą, której treść będzie sprzeczna z treścią umowy zawartej z Wykonawcą.

10. Nie zastosowanie się Wykonawcy do wymogów wynikających z zapisów niniejszego paragrafu upoważnia Zamawiającego do podjęcia wszelkich niezbędnych kroków w celu wyegzekwowania od Wykonawcy i wszystkich podwykonawców powyższych ustaleń aż do odstąpienia od umowy z Wykonawcą z winy Wykonawcy włącznie.

11. Wykonawca zobowiązany jest poinformować podwykonawców o warunkach niniejszej umowy.

12. Wykonawca ponosi wobec Zamawiającego i osób trzecich pełną odpowiedzialność za dostawy, które wykonuje przy pomocy podwykonawców.

§ 14

1. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za wszelkie szkody wyrządzone Zamawiającemu, będącemu właścicielem obiektu, innym użytkownikom lub osobom trzecim w związku z realizacją niniejszej umowy.

2. Odpowiedzialność Wykonawcy obejmuje szkody powstałe w każdej postaci winy.

§ 15

Zmiana umowy

Dopuszcza się możliwość zmiany ustaleń niniejszej umowy w stosunku do treści oferty Wykonawcy w zakresie:

1/ ustawowej zmiany stawki podatku od towarów i usług VAT, kwota brutto wynagrodzenia podlega automatycznej, odpowiedniej zmianie. Zmiana kwoty brutto, o której mowa nie wymaga zawarcia aneksu do umowy.

2/ terminu realizacji przedmiotu umowy w przypadku wystąpienia siły wyższej, o której mowa w § 10 umowy, mającej wpływ na niezachowanie terminu określonego w § 4 ust.1 umowy.

3/ wydłużenia terminu gwarancji w przypadku, o którym mowa w § 11 ust. 16 umowy.

§ 16

Kary umowne i potrącenia

1. Strony ustalają odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy w formie kar umownych w następujących wypadkach i wysokościach:

1/ Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:

a/ za opóźnienie w wykonaniu przedmiotu umowy niezgodne z § 4 ust. 1 umowy w wysokości 0,1 % wynagrodzenia umownego brutto określonego w  § 7 ust.1 za każdy dzień opóźnienia,

b/ za opóźnienie w usunięciu wad przedmiotu umowy stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie rękojmi i gwarancji w wysokości 0,1 % wartości wynagrodzenia umownego brutto określonego w § 7 ust. 1 za każdy dzień opóźnienia. W razie opóźnienia w usunięciu wad w terminie dodatkowo wyznaczonym kara ulega podwyższeniu o 50% licząc od dnia upływu terminu dodatkowego,

c/ za przekroczenie terminu wyznaczonego przez Zamawiającego w trybie § 6 ust. 13 pkt. 2 lit. a oraz § 11 ust. 8 oraz § 12 ust. 4 na wymianę przedmiotu umowy na nowy wolny od wad w wysokości 0,1 % wynagrodzenia umownego brutto określonego w § 7 ust. 1 za każdy dzień opóźnienia,

d/ za odstąpienie od umowy przez Zamawiającego z powodu okoliczności, za które odpowiedzialność ponosi Wykonawca w wysokości 10 % wartości wynagrodzenia umownego brutto określonego w § 7 ust. 1,

e/ w przypadku wykonania przedmiotu umowy niezgodnie z umową lub niewykonania umowy Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 15% wartości wynagrodzenia umownego brutto określonego w § 7 ust. 1,

f/ kara umowna z tytułu wykonania przedmiotu umowy niezgodnie z umową, o której mowa w pkt. e niniejszego paragrafu naliczona jest niezależnie od uprawnień przysługujących Zamawiającemu z tytułu rękojmi za wady lub gwarancji jakości oraz niezależnie od dokonania odbioru przedmiotu umowy potwierdzonym protokołem zdawczo-odbiorczym, o którym mowa w § 4 ust. 2 umowy.

2/ Zamawiający zapłaci Wykonawcy kary umowne:

a/ za nieterminowy odbiór przedmiotu umowy niezgodny z § 4 ust.1 w wysokości 0,1 % wynagrodzenia za każdy dzień zwłoki,

b/ za odstąpienie od umowy przez Wykonawcę z powodu okoliczności, za które odpowiedzialność ponosi Zamawiający w wysokości 10% wartości wynagrodzenia umownego brutto określonego w  § 7 ust. 1.

2. Kary umowne określone w § 16 ust. 1 należą się także w przypadku wykonania prawa odstąpienia od umowy przez strony. Kary umowne mogą być dochodzone z każdego tytułu odrębnie i podlegają kumulacji, w szczególności kara umowna należna Zamawiającemu z tytułu odstąpienia od umowy w przypadku odstąpienia od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, zostanie naliczona niezależnie od kary umownej, o której mowa § 16 ust. 1 pkt. 1 lit. a, która liczona będzie do dnia złożenia Wykonawcy oświadczenia o odstąpieniu od umowy.

3. Wykonawca upoważnia Zamawiającego do potrącenia kar umownych z wynagrodzenia Wykonawcy.

4. Łączna wysokość kar zastrzeżonych w ust. 1 i 2 nie może przekroczyć 40% wynagrodzenia brutto określonego w § 7 ust. 1 umowy dla każdej ze stron.

5. W przypadku, gdy w niniejszej umowie przewidziano wykonanie niektórych czynności na koszt Wykonawcy, Zamawiający będzie upoważniony do potracenia kosztów ich wykonania z wynagrodzenia Wykonawcy.

6. Niezależnie od kar umownych Wykonawca zobowiązuje się do zapłaty odszkodowania za szkodę w rozmiarach przewyższających wysokość kar określonych w umowie, wyrządzoną wskutek niewykonania lub nienależytego wykonania umowy, aż do pełnego zaspokojenia poniesionej szkody.

§ 17

Odstąpienie od umowy

1. Stronom przysługuje prawo odstąpienia od umowy w następujących przypadkach:

1/ Zamawiający może odstąpić od umowy, w przypadkach, gdy:

a/ zostanie wszczęte postępowanie upadłościowe, układowe lub likwidacyjne wobec Wykonawcy,

b/ nastąpi znaczne pogorszenie sytuacji Wykonawcy, szczególnie w razie powzięcia wiadomości o wszczęciu postępowania egzekucyjnego wobec majątku Wykonawcy,

c/ w razie opóźnienia Wykonawcy z wykonaniem i dostarczeniem przedmiotu umowy w terminie wskazanym w § 4 ust. 1 umowy, przy czym odstąpienie od umowy winno być poprzedzone bezskutecznym upływem terminu wyznaczonego Wykonawcy przez Zamawiającego,

d/ Wykonawca nie usunie wad przedmiotu umowy, w dodatkowym terminie wyznaczonym przez Zamawiającego, o którym mowa w § 6 ust. 12 pkt 2 umowy,

e/ Wykonawca nie wymieni wadliwego przedmiotu umowy, w dodatkowym terminie wyznaczonym przez Zamawiającego, o którym mowa w § 6 ust. 13 pkt 2 lit. a  umowy,

f/ Wykonawca w sposób istotny narusza postanowienia umowy, w szczególności nie zachowuje właściwej, jakości przedmiotu umowy objętych niniejszą umową, dostarcza przedmiot umowy niezgodny z przedmiotem zamówienia. Przy czym odstąpienie od umowy powinno być poprzedzone bezskutecznym upływem terminu wyznaczonego Wykonawcy przez Zamawiającego na prawidłowe wykonanie umowy,

g/ zaistnieje istotna zmiana okoliczności powodująca, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach.

2/ Wykonawca może odstąpić od umowy, w przypadku, gdy:

a/ Zamawiający nie dokona czynności odbioru w terminie, o którym mowa w § 4 ust. 1, przy czym odstąpienie od umowy winno być poprzedzone bezskutecznym upływem terminu wyznaczonego przez Wykonawcę Zamawiającemu,

b/ Zamawiający popada w zwłokę w zapłacie wynagrodzenia należnego Wykonawcy, przewidzianego za wykonanie przedmiotu umowy przekraczającą 7 dni kalendarzowych.

2. Strony mogą odstąpić od umowy z przyczyn wymienionych w ust. 1, 2 w ciągu 30 dni od dnia, w którym dowiedziały się o zaistnieniu przyczyn uzasadniających odstąpienie.

3. Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej i powinno zawierać uzasadnienie pod rygorem nieważności takiego oświadczenia.

4. Uzasadnione koszty związane z odstąpieniem od umowy ponosi strona, która spowodowała odstąpienie.

5. Odstąpienie od umowy może odnosić się do całej umowy lub tylko do części jeszcze niewykonanej przez Wykonawcę.

6. Niezależnie od możliwości odstąpienia przewidzianych w ust. 1 stronom przysługuje także prawo odstąpienia od umowy na zasadach określonych przepisami Kodeksu cywilnego.

§ 18

Odpowiedzialność Wykonawcy oraz zakaz cesji

1. Wykonawca ponosi odpowiedzialności za roszczenia osób trzecich spowodowane z winy Wykonawcy, powstałe na skutek naruszenia praw majątkowych z tytułu wykorzystania przedmiotu zamówienia lub jego części.

2. W okresie realizacji umowy oraz po jej zakończeniu Wykonawca oraz osoby, które w jego imieniu wykonują powierzone zadania nie będą przekazywać, ujawniać ani wykorzystywać jakiejkolwiek informacji o Zamawiającym, w szczególności informacji stanowiących tajemnicę Zamawiającego w rozumieniu art. 11 ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, zwłaszcza informacji technicznych, technologicznych lub organizacyjnych.

§ 19

Postanowienia końcowe

1. Niniejsza umowa poddana jest właściwości prawa polskiego. Prawem właściwym dla zobowiązań wynikających z niniejszej umowy będzie prawo polskie. Wszelkie sprawy nie uregulowane niniejszą umową będą regulowane przepisami ustawy z dn. 23.04.1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16 poz. 93 ze zm.), ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2010 nr 113, poz. 759 ze zm. wprowadzonymi ustawą z dnia 12 października 2012 r. o zmianie ustawy – Prawo zamówień publicznych oraz ustawy o koncesji na roboty budowlane lub usługi (Dz. U. z dnia 19.11.2012 r. poz. 1271).

2. Spory, jakie mogą wyniknąć z realizacji umowy, strony poddają rozstrzygnięciu właściwemu rzeczowo Sądowi w Lublinie.

§ 20

1. Dla skuteczności składanych oświadczeń, wezwań, zawiadomień dokonywanych czynności prawnych przez strony, związanych z realizacją niniejszej umowy, strony zastrzegają formę pisemną, pod rygorem ich nieważności.

2. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają dla swej ważności zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności.

3. Wykonawca zobowiązany jest niezwłocznie poinformować Zamawiającego na piśmie o zmianie adresu swojej siedziby, adresu dokonywania doręczeń oraz numeru faksu. W przypadku braku takiej informacji wszelkie pisma i przesyłki wysłane na adres lub nr faksu Wykonawcy wskazany w niniejszej umowie będą uznane za doręczone.

§ 21

Niniejszą umowę sporządzono w języku polskim, w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.

Wykaz załączników do umowy:

1/ Formularz Oferta Wykonawcy,

2/ Opis przedmiotu zamówienia,

3/ ……………………………… .

Zamawiający:					                Wykonawca :

.........................................................				 .........................................................

* wpisać odpowiednio lub niepotrzebne usunąć