Projekt współfinansowany jest z Programu Operacyjnego Rozwoju Polski Wschodniej 2007-2013, Oś Priorytetowa I: Nowoczesna Gospodarka, w ramach działania I.1 Infrastruktura Uczelni pn: „Budowa Centrum Innowacyjno-Wdrożeniowego Nowych Technik i Technologii w Inżynierii Rolniczej”

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW

ZAMÓWIENIA

w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego

na dostawę wraz z montażem aparatury naukowo-badawczej oraz wyposażenia dydaktycznego budynku Centrum Innowacyjno-Wdrożeniowego Nowych Technik i Technologii w Inżynierii Rolniczej przy ul. Głębokiej 28 w Lublinie z podziałem na 8 części.

Podstawa prawna: ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2010 nr 113, poz. 759 ze zm.) ze zm. wprowadzonymi ustawą z dnia 12 października 2012 r. o zmianie ustawy – Prawo zamówień publicznych oraz ustawy o koncesji na roboty budowlane lub usługi (Dz. U. z dnia 19.11.2012 r. poz. 1271).

Tryb postępowania: przetarg nieograniczony o wartości szacunkowej przedmiotu zamówienia powyżej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych tj.  przekracza równowartość w PLN kwoty 200 000 euro.

Zatwierdził:

Rektor Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie

prof. dr hab. Marian Wesołowski

Lublin, dnia 25.06.2013 r.

Rozdział 1. Nazwa oraz adres Zamawiającego.

Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie

siedziba: ul. Akademicka 13, 20-950 Lublin

NIP 712-010-37-75, REGON 000001896,

adres strony internetowej, na której są zamieszczane informacje w sprawie niniejszego postępowania: http://up.lublin.pl/szp/

Rozdział 2. Tryb udzielenia zamówienia.

2.1. Postępowanie przeprowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z art. 10 ust. 1 i art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. z 2010 Dz. U. nr 113, poz. 759 ze zm. wprowadzonymi ustawą z dnia 12 października 2012 r. o zmianie ustawy – Prawo zamówień publicznych oraz ustawy o koncesji na roboty budowlane lub usługi (Dz. U. z dnia 19.11.2012 r. poz. 1271), zwaną dalej „ustawą Pzp”.

2.2. Wartość szacunkowa przedmiotu zamówienia przekracza równowartości w PLN kwoty 200.000 euro.

2.3. Specyfikacja istotnych warunków zamówienia, zwana dalej „SIWZ” została przygotowana zgodnie z art. 36 ust.1 i 2 ustawy Pzp.

2.4. Oznaczenie postępowania:

Postępowanie, którego dotyczy niniejszy dokument oznaczone jest znakiem:

AZP/PN/p-200/2/2013.

Wykonawcy zobowiązani są do powoływania się na wyżej podane oznaczenie we wszelkich kontaktach z Zamawiającym.

Rozdział 3. Opis przedmiotu zamówienia.

3.1. Przedmiotem zamówienia jest: dostawa wraz z montażem aparatury naukowo-badawczej oraz wyposażenia dydaktycznego budynku Centrum Innowacyjno-Wdrożeniowego Nowych Technik i Technologii w Inżynierii Rolniczej przy ul. Głębokiej 28 w Lublinie, z podziałem na osiem części.

3.1.1. Zamawiający przewiduje możliwość złożenia następujących ofert częściowych:

Część 1 –  dostawa hamowni  podwoziowej oraz hamowni ciągnikowej wraz z wyposażeniem do badania zużycia paliwa i emisji spalin, zgodnie z załącznikiem nr 1 do SIWZ,

Część 2 – dostawa linii diagnostycznej do badań pojazdów, zgodnie z załącznikiem nr 2 do SIWZ,

Część 3 –  dostawa stanowiska do badań ciepła spalania oraz wartości opałowej paliw, zgodnie z załącznikiem nr 3 do SIWZ,

Część 4 –  dostawa zestawu aparatów do analizy gazów, zgodnie z załącznikiem nr 4 do SIWZ,

Część 5 – dostawa zestawu aparatów do oznaczania właściwości niskotemperaturowych paliw płynnych, zgodnie z załącznikiem nr 5 do SIWZ,

Część 6 – dostawa zestawu aparatów do oznaczania właściwości fizyko-chemicznych paliw płynnych, zgodnie z załącznikiem nr 6 do SIWZ,

Część 7 –  dostawa zestawu aparatów do oznaczania jakości olejów w eksploatacji, zgodnie z załącznikiem nr 7 do SIWZ,

Część 8 –  dostawa stanowiska dynamometrycznego zgodnie z załącznikiem nr 8 do SIWZ „Stanowisko dynamometryczne do badań silników spalinowych wraz z system elektronicznego sterowania wtryskiem paliwa oraz systemem indykowania silnika i rejestracji sygnałów - dostawa stanowiska dynamometrycznego”

3.2. Nazwy i kody z Wspólnego Słownika Zamówień CPV:

Część 1 –  38540000-2 maszyny i aparatura badawcza i pomiarowa;

Część 2 –  38540000-2 maszyny i aparatura badawcza i pomiarowa;

Część 3 –  38418000-8 - kalorymetry;

38400000-9 - przyrządy do badania właściwości fizycznych;

Część 4 –  38432100-3 - aparatura do analizowania gazów;

Część 5 –  38500000-0 - aparatura kontrolna i badawcza;

Część 6 –  38500000-0 -aparatura kontrolna i badawcza;

Część 7 –  38500000-0 - aparatura kontrolna i badawcza;

Część 8 –  38540000-2 maszyny i aparatura badawcza i pomiarowa;

3.3. Zamawiający żąda, aby Wykonawca zapewnił Zamawiającemu:

1/ dostawę, montaż, instalację i uruchomienie przedmiotu zamówienia o wymogach i parametrach technicznych opisanych w załącznikach nr 1 - 8 do SIWZ.

2/ serwis gwarancyjny na przedmiot zamówienia. Wykonawca ma wskazać w ofercie firmę/y serwisową/e realizującą/e usługi gwarancyjne (należy w formularzu „Oferta Wykonawcy” podać dokładną nazwę i adres firmy serwisowej),

3/ udzielenie gwarancji na przedmiot zamówienia, w ramach której będzie bezpłatnie dokonywał napraw uszkodzonego przedmiotu lub wymieni reklamowany element. Gwarancja liczona będzie od daty podpisania protokółu zdawczo-odbiorczego przez przedstawiciela Zamawiającego i Wykonawcy.

Wymagana przez Zamawiającego gwarancja:

- minimum 24 miesiące w części 1, 2, 8,

- minimum 12 miesięcy w części 3, 4, 5, 6, 7,

4/ Wykonawca zobowiązuje się do każdorazowego przedłużenia okresu gwarancji przedmiotu umowy zgłoszonego do wymiany na nowy wolny od wad lub zgłoszonego w celu usunięcia wad o czas przerwy w eksploatacji,

5/ przedmiot zamówienia w każdej z części będzie spełniał wymagania norm technicznych stosowanych w Polsce (PN) oraz norm prawnych bezpieczeństwa Unii Europejskiej,

6/ dostarczenie przedmiotu zamówienia własnym transportem i na własny koszt do jednostki organizacyjnej UP wskazanej w załączniku dotyczącym opisu przedmiotu zamówienia. Dotyczy 
to również napraw jakie mogą wystąpić w okresie trwania gwarancji,

7/ instalację przedmiotu zamówienia na miejscu u użytkownika, który po zainstalowaniu 
i uruchomieniu ma być gotowe do pracy,

8/ wyrażenie zgody na 30 dniowy termin płatności od dnia otrzymaniu faktury VAT przez Zamawiającego,

9/ przedmiot zamówienia fabrycznie nowy,

10/ bezpłatne szkolenie pracowników w zakresie obsługi, funkcjonowania dostarczonego przedmiotu zamówienia.

Rozdział 4. Termin wykonania zamówienia.

Wykonawca jest zobowiązany wykonać przedmiot zamówienia w terminie:

- w część 1,2,8 - do 120 dni licząc od dnia podpisania umowy,

- w części 3,4,5,6,7 - do 90 dni licząc od dnia podpisania umowy.

Rozdział 5. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonania oceny spełnienia tych warunków.

5.1. W postępowaniu mogą wziąć udział wykonawcy, którzy spełniają na podstawie art. 22 ust. 1 ustawy Pzp warunki dotyczące:

5.1.1.  Posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania;

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku: Zamawiający nie określa opisu sposobu oceny spełniania warunku w żadnej z części.

5.1.2. Posiadania wiedzy i doświadczenia;

Opis sposobu dokonania oceny spełnienia warunku: Zamawiający określa opis sposobu oceny spełniania tego warunku w sposób następujący:

5.1.2.1 - w części 1:

Wykonawca wykonał z należytą starannością w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie – jednej dostawy hamowni podwoziowej na kwotę nie mniejszą niż 700 000,00 zł brutto  (słownie: siedemset tysięcy złotych brutto),

5.1.2.2. - w części 2:

Wykonawca wykonał z należytą starannością w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie – jednej dostawy:

1/  wyposażenia dla stacji kontroli pojazdów,

albo

2/ autoryzowanych serwisów samochodowych na kwotę nie mniejszą niż 400 000,00 zł brutto  (słownie: czterysta tysięcy złotych brutto),

5.1.2.3 - w części 3:

Wykonawca wykonał z należytą starannością w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie – jednej dostawy:

1/ kalorymetru automatycznego na kwotę nie mniejszą niż 180 000,00 zł brutto  (słownie: sto osiemdziesiąt tysięcy złotych),

oraz

2/ analizatora elementarnego do oznaczania węgla, wodoru, azotu i siarki na kwotę 400 000 zł brutto (słownie: czterysta tysięcy złotych),

5.1.2.4 - w części 4:

Wykonawca wykonał z należytą starannością w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie – jednej dostawy:

1/ przenośnego systemu monitoringu emisji gazów odlotowych SO2,NO,CO,CO2,O2  na kwotę nie mniejszą niż 150 000,00 zł brutto  (słownie: sto pięćdziesiąt tysięcy złotych),

oraz

2/ przenośnego analizatora składu gazu na kwotę nie mniejszą niż 35 000 zł brutto (słownie: trzydzieści pięć tysięcy złotych),

5.1.2.5 - w części 5:

Wykonawca wykonał z należytą starannością w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie – jednej dostawy aparatu do oceny właściwości niskotemperaturowych biopaliw i FAME na kwotę nie mniejszą niż 40 000,00 zł brutto  (słownie: czterdzieści tysięcy złotych),

5.1.2.6 - w części 6:

Wykonawca wykonał z należytą starannością w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie – jednej dostawy:

1/ automatycznego aparatu do destylacji atmosferycznej z wbudowanym kriostatem na kwotę nie mniejszą niż 100 000,00 zł brutto  (słownie: sto tysięcy złotych),

oraz

2/ automatycznego aparatu do analizy właściwości paliw płynnych: benzyny i olejów napędowych na kwotę nie mniejszą niż 180 000,00 zł brutto  (słownie: sto osiemdziesiąt/ tysięcy złotych),

oraz

3/ automatycznego aparatu do badania temperatury zapłonu w tyglu zamkniętym na kwotę nie mniejszą niż 70 000 zł brutto (słownie: siedemdziesiąt tysięcy złotych),

oraz

4/ aparatu do badania korozji na miedzi na kwotę nie mniejszą niż 15 000 zł brutto (słownie: piętnaście  tysięcy złotych),

oraz

5/ łaźni wiskozymetrycznej na kwotę nie mniejszą niż 35 000 zł brutto (słownie: trzydzieści pięć tysięcy złotych).

5.1.2.7 - w części 7:

Wykonawca wykonał z należytą starannością w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie – jednej dostawy:

1/ aparatu do oznaczania jakości oleju w eksploatacji metodą MPC oraz aparatu do oznaczania parametru RUL łącznie na kwotę nie mniejszą niż 180 000,00 zł brutto  (słownie: sto osiemdziesiąt tysięcy złotych),

oraz

2/ aparatu do analizy stopnia degradacji i ilości zanieczyszczeń olejów smarowych na kwotę nie mniejszą niż 140 000,00 zł brutto  (słownie: sto czterdzieści tysięcy złotych),

oraz

3/ aparatu do oznaczania pierwiastków śladowych w produktach petrochemicznych na kwotę nie mniejszą niż 280 000 zł brutto (słownie: dwieście osiemdziesiąt tysięcy złotych),

5.1.2.8 - w części 8: Zamawiający w tej części nie określa opisu sposobu oceny spełniania warunku.

5.1.3. Dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;

Opis sposobu dokonania oceny spełnienia warunku: Zamawiający nie określa opisu sposobu oceny spełniania warunku w żadnej z części.

5.1.4. Sytuacji ekonomicznej i finansowej;

Opis sposobu dokonania oceny spełnienia warunku: Zamawiający nie określa opisu sposobu oceny spełniania warunku w żadnej z części.

5.2. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, wobec których jest brak podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy Pzp.

5.3. Sposób dokonania oceny spełnienia warunków udział w postępowaniu:

5.3.1. Ocena spełniania warunków wymaganych od wykonawców będzie przeprowadzona według reguły „spełnia” - „nie spełnia”, na podstawie dokumentów i oświadczeń załączonych przez Wykonawców do oferty, a także w wyniku ich uzupełnienia, w przypadku, o którym mowa w art. 26 ust. 3 ustawy Pzp lub w oparciu o wyjaśnienia ich treści dokonanych na podstawie art. 26 ust. 4 ustawy Pzp.

5.3.2. Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego będzie dokonana na podstawie dokumentów dołączonych do oferty, które są wymagane od podmiotu wiodącego i/lub od każdego z podmiotów występujących wspólnie, z zachowaniem zasad określonych w pkt 5.3.1.

5.3.3. Niespełnienie warunków wymaganych od Wykonawców, nie później niż w dniu, w którym upłynął termin składania ofert spowoduje jego wykluczenie z postępowania na podstawie art. 24 ust. 2 pkt 4 ustawy Pzp.

Rozdział 6. Wykaz oświadczeń lub dokumentów, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu.

6.1. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia Wykonawcy w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp, w postępowaniu określonym w art. 26 ust. 1 ustawy Pzp Zamawiający żąda, następujących dokumentów:

6.1.1. Oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia, zgodnie z załącznikiem nr 9 do SIWZ,

W przypadku składania oferty przez podmioty występujące wspólnie dokument musi być złożony przez każdy podmiot występujący wspólnie.

6.1.2. Aktualnego odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;

W przypadku składania oferty przez podmioty występujące wspólnie dokument musi być złożony przez każdy podmiot występujący wspólnie.

6.1.3. Aktualnego zaświadczenia właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.

W przypadku składania oferty przez podmioty występujące wspólnie dokument musi być złożony przez każdy podmiot występujący wspólnie.

6.1.4. Aktualnego zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert;

W przypadku składania oferty przez podmioty występujące wspólnie dokument musi być złożony przez każdy podmiot występujący wspólnie.

6.1.5. Aktualnej informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4 – 8 oraz w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 10 i 11 ustawy Pzp, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

W przypadku składania oferty przez podmioty występujące wspólnie dokument musi być złożony przez każdy podmiot występujący wspólnie (przedsiębiorcę lub wszystkich członków zarządu w spółkach kapitałowych, osobowych),

6.1.6. Aktualnej informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 9 ustawy Pzp (podmioty zbiorowe), wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

Niniejszą informację składają tylko podmioty zbiorowe w rozumieniu ustawy z dnia 28.10.2002 r. o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary (Dz. U. z 2002 r. Nr 197, poz. 1661 z późn. zm.).

W przypadku składania oferty przez podmioty występujące wspólnie dokument musi być złożony przez każdy podmiot będący podmiotem zbiorowym.

6.2. Dokumenty podmiotów zagranicznych:

6.2.1. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w:

1) ust. 6.1.2, 6.1.3, 6.1.4, 6.1.6 SIWZ- składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:

a) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości,

b) nie zalega z uiszczeniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne

albo, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty

zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu,

- nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie.

Dokumenty, o których mowa w powyżej lit. a i c powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

Dokumenty, o którym mowa powyżej lit. b powinien być wystawione nie wcześniej niż 3 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

2) ust. 6.1.5 SIWZ– składa zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8, 10 i 11 ustawy.

Dokument, o których mowa powyżej powinien być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

6.2.2. Jeżeli, w przypadku Wykonawcy mającego siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, osoby, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 5–8, 10 i 11 ustawy, mają miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, wykonawca składa w odniesieniu do nich zaświadczenie właściwego organu sądowego albo administracyjnego miejsca zamieszkania, dotyczące niekaralności tych osób w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 5–8, 10 i 11 ustawy, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, z tym że w przypadku gdy w miejscu zamieszkania tych osób nie wydaje się takich zaświadczeń – zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego miejsca zamieszkania tych osób lub przed notariuszem.

6.2.3. Jeżeli w kraju miejsca zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt.6.2.1, zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie, w którym określa się także osoby uprawnione do reprezentacji wykonawcy, złożone przed właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, lub przed notariuszem.  Dokumenty, o których mowa wyżej powinny być wystawione w terminie zgodnie z pkt. 6.2.1 .

6.2.4. W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez Wykonawcę mającego siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, Zamawiający może zwrócić się do właściwych organów odpowiednio kraju miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, z wnioskiem o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących przedłożonego dokumentu.

6.3. W celu potwierdzenia spełnienia przez Wykonawców warunków udziału zgodnie z art. 22 ust. 1 ustawy Pzp w niniejszym postępowaniu Zamawiający żąda, następujących dokumentów:

6.3.1. Oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu zgodnie z załącznikiem nr 10 do SIWZ. W przypadku składania oferty przez podmioty występujące wspólnie dokument musi być złożony i podpisany przez pełnomocnika reprezentującego Wykonawców występujących wspólnie.

6.3.2. Wykaz wykonanych, głównych dostaw, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeśli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy zostały wykonane w zależności od części, na którą Wykonawca składa ofertę, zgodnie z formularzem „Doświadczenie zawodowe” stanowiącym załącznik nr 13 do SIWZ. W przypadku składania oferty przez podmioty występujące wspólnie warunek postawiony przez Zamawiającego podmioty te mogą spełniać wspólnie, a na poparcie spełnienia warunku formularz „Doświadczenie zawodowe” może być złożony wspólnie.

6.3.3. Dowody potwierdzające, że wymienione w wykazie dostawy, o którym mowa w pkt-cie 6.3.2 zostały wykonane należycie, przy czym dowodami są:

1/ poświadczenie,

2/ oświadczenie Wykonawcy – jeśli z uzasadnionych przyczyn o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać poświadczenia, o którym mowa w pkt 1.

W przypadku składania oferty przez podmioty występujące wspólnie dokumenty mogą być składane wspólnie.

W razie konieczności, szczególnie gdy wykaz lub dowody, o których mowa w pkt. 6.3.2 oraz 6.3.3 budzą wątpliwości, zamawiający lub gdy z poświadczenia albo z innego dokumentu wynika, że zamówienie nie zostało wykonane lub zostało wykonane nienależycie, Zamawiający może zwrócić się bezpośrednio do właściwego podmiotu, na rzecz którego dostawy były lub miały zostać wykonane, o przedłożenie dodatkowych informacji lub dokumentów bezpośrednio Zamawiającemu.

6.4. W celu potwierdzenia, że oferowane dostawy odpowiadają wymaganiom określonym przez Zamawiającego, Zamawiający żąda:

6.4.1. Wypełnionych załączników dotyczących opisu przedmiotu zamówienia w zależności od części, w której Wykonawca składa ofertę zgodnych z załącznikami nr 1 i/lub 2 i/lub 3 i/lub 4 i/lub 5 i/lub 6 i/lub 7 i/lub 8.

6.4.2. Dołączenia do oferty opisów przedmiotu zamówienia lub fotografii przedmiotu zamówienia, który jest oferowany Zamawiającemu (np. foldery, prospekty, katalogi), których autentyczność musi zostać poświadczona przez Wykonawcę, w następującym zakresie:

Część 1 – opisy lub fotografie produktów wymienionych w pkt. 1,3,4,5,7,8,9,10,11,12,13, 15,16,17 załącznika nr 1 do SIWZ, w formie kart katalogowych lub dokumentacji technicznych,

Część 2 – opisy lub fotografie produktów wymienionych w pkt. 1,2,3,4,5,7,8,9,10,11,12 załącznika nr 2 do SIWZ, w formie kart katalogowych lub dokumentacji technicznych,

Część 3 – opisy lub fotografie produktów wymienionych w pkt. 1,2,3 załącznika nr 3 do SIWZ, w formie kart katalogowych lub dokumentacji technicznych,

Część 4 – opisy lub fotografie produktów wymienionych w pkt. 1 załącznika nr 4 do SIWZ, w formie kart katalogowych lub dokumentacji technicznych,

Część 5 – opisy lub fotografie produktów wymienionych w pkt. 1 załącznika nr 5 do SIWZ, w formie kart katalogowych lub dokumentacji technicznych,

Część 6 – opisy lub fotografie produktów wymienionych w pkt. 1,2,3,4,5,6 załącznika nr 6 do SIWZ, w formie kart katalogowych lub dokumentacji technicznych,

Część 7 – opisy lub fotografie produktów wymienionych w pkt. 1,2,3,4 załącznika nr 7 do SIWZ, w formie kart katalogowych lub dokumentacji technicznych,

Część 8 –opisy lub fotografie produktów wymienionych w pkt. 1,4,13 załącznika nr 8 do SIWZ, w formie kart katalogowych lub dokumentacji technicznych,

6.5. Poza oświadczeniami i dokumentami, jakie mają dostarczyć Wykonawcy w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu oferta Wykonawcy musi zawierać także:

6.5.1. Wypełniony formularz „Oferta Wykonawcy” zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 12 do SIWZ.

W przypadku składania oferty przez podmioty występujące wspólnie należy złożyć jeden dokument.

6.5.2. Dowód wniesienia wadium, złożonego w kwocie określonej w rozdz. 8 pkt. 8.1 i formie określonej w pkt. 8.2. do SIWZ.

6.5.3. Listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu art. 24 ust. 2 pkt 5 Pzp lub informację o nienależeniu do tej same grupy kapitałowej zgodnie z załącznikami nr 11 do SIWZ.

6.5.4. Pełnomocnictwo do reprezentowania Wykonawcy, jeśli z dokumentów dostarczonych do oferty nie wynika sposób reprezentacji, w formie opisanej w Rozdziale 10 pkt 10.9 SIWZ.

6.6. Zgodnie z art. 26 ust. 2b ustawy pzp, Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjalne technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących do z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia.

6.7. Wszystkie dokumenty muszą być złożone w języku polskim.

Oświadczenia i dokumenty sporządzone w języku obcym należy złożyć wraz z ich tłumaczeniem na język polski i poświadczyć przez upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy.

6.8. Wymagane dokumenty mogą być złożone w formie oryginału lub kserokopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę. W przypadku, gdy przedstawiona kopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi wątpliwości, co do jej prawidłowości Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii dokumentu.

6.9. Zgodnie z art. 26 ust. 3 ustawy Pzp Zamawiający wzywa wykonawców, którzy w określonym terminie nie złożyli wymaganych przez Zamawiającego oświadczeń lub dokumentów, o których mowa w art. 25 ust. 1 (oświadczenia i dokumenty potwierdzające: spełnianie warunków udziału w postępowaniu, przez oferowane dostawy wymagań określonych przez zamawiającego) lub którzy nie złożyli pełnomocnictw, albo którzy złożyli wymagane przez Zamawiającego oświadczenia i dokumenty, o których mowa w art. 25 ust. 1, zawierające błędy lub którzy złożyli wadliwe pełnomocnictwa, do ich złożenia w wyznaczonym terminie, chyba że mimo ich złożenia oferta wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania. Złożone na wezwanie Zamawiającego oświadczenia i dokumenty powinny potwierdzać spełnianie przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu oraz spełnianie przez oferowane dostawy wymagań określonych przez Zamawiającego, nie później niż w dniu, w którym upłynął termin składania ofert.

6.10. Oferty, których treść nie będzie odpowiadała treści SIWZ, zostaną odrzucone na podstawie art. 89 ust 1 pkt 2 ustawy Pzp.

6.11. Dodatkowe informacje dla Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego na podstawie art. 23 ustawy Pzp:

6.11.1. Żaden z Wykonawców występujących wspólnie nie może podlegać wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy Pzp.

6.11.2. Wykonawcy występujący wspólnie ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i do zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.

6.11.3. Pełnomocnictwo musi wskazywać pełnomocnika, którym będzie jeden z wykonawców występujących wspólnie, tak zwany „Lider”. Ponadto dokument ten winien wymieniać wszystkich Wykonawców „Partnerów” wspólnie ubiegających się o zamówienie (nazwa firmy, siedziba, imię i nazwisko przedsiębiorcy lub zarządu firmy).

Każdy z Wykonawców winien się pod pełnomocnictwem podpisać (podpis składa osoba/y do tego upoważniona/e).

Spółki cywilne, której wspólnicy traktowani są jak Wykonawcy ubiegający się wspólnie o udzielenie zamówienia, również mają obowiązek do oferty załączyć ww. pełnomocnictwo.

6.11.4. Zgodnie z § 7 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów dn. 19 lutego 2013 r.. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane:

ust. 1 dokumenty są składane w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę,

ust. 2 w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oraz w przypadku podmiotów, o których mowa w pkt. 6.6. SIWZ, kopie dokumentów dotyczących odpowiednio Wykonawcy lub tych podmiotów są poświadczane za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę lub te podmioty.

Rozdział 7. Informacje o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń i dokumentów, a także wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z Wykonawcami.

7.1. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, z zastrzeżeniem wyjątków określonych w ustawie Pzp, prowadzi się z zachowaniem formy pisemnej.

7.2. Wszelkie oświadczenia, zapytania, wnioski, zawiadomienia, wyjaśnienia, wezwania oraz inne informacje Zamawiający oraz Wykonawcy będą przekazywać pisemnie faksem numer (0-81) 445-67-30 lub e-mail  zamowienia@up.lublin.pl

7.3. Zamawiający żąda w każdym przypadku niezwłocznego potwierdzenia otrzymania przez Wykonawcę wiadomości bez względu na rodzaj i formę dokumentu.

7.4. W przypadku Wykonawców występujących wspólnie wszelka korespondencja, oświadczenia, pytania, wnioski, zawiadomienia oraz inne informacje adresowane będą do pełnomocnika ze skutkiem wobec wszystkich Wykonawców występujących wspólnie.

7.5. Zamawiający nie przewiduje zebrania informacyjnego z Wykonawcami, o którym mowa w art. 38 ust. 3 ustawy Pzp.

7.6. W przypadku rozbieżności pomiędzy treścią niniejszej SIWZ a treścią udzielonych odpowiedzi, jako obowiązującą należy przyjąć treść pisma zawierającego późniejsze oświadczenie Zamawiającego.

7.7. Dane adresowe Zamawiającego:

Sekcja ds. Zamówień Publicznych, Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie, ul. Akademicka 13  pok. 54, 20-950 Lublin, tel. (0-81) 445-66-03, 445-60-73, faks nr (0-81) 445-67-30,

e-mail  zamowienia@up.lublin.pl.,

strona internetowa, na której umieszczona jest SIWZ wraz z innymi dokumentami http://up.lublin.pl/szp/

7.8. Wykonawca ma prawo zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ w formach opisanych w pkt 7.1.,7.2.,7.3 SIWZ.

Zamawiający jest obowiązany udzielić wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 6 dni przed upływem terminu składania ofert pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynął do Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert.

Jeśli wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynął do Zamawiającego po terminie, o którym mowa wyżej lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, Zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek Wykonawcy bez rozpatrzenia.

Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku o wyjaśnienia treści SIWZ.

Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami Zamawiający przekaże Wykonawcom, którym przekazał SIWZ bez ujawniania źródła zapytania, a jeśli SIWZ jest udostępniana na stronie internetowej, Zamawiający umieszcza zapytania wraz z odpowiedziami także na tej stronie.

7.9. Osoby uprawnione do porozumiewania się z Wykonawcami:

-    w zakresie zagadnień technicznych dotyczących przedmiotu zamówienia:

Osoby wymienione w załącznikach nr 1-8 SIWZ dotyczących opisu przedmiotu zamówienia.

-   w zakresie zagadnień prawnych dotyczących postępowania:

Małgorzata Jatczak, Justyna Muszyńska-Sadło - Sekcja ds. Zamówień Publicznych tel. (81) 445-66-03, 445-60-73, e-mail: zamowienia@up.lublin.pl,

7.11. SIWZ pobrana przez Wykonawców ze strony internetowej http://up.lublin.pl/szp/ jest bezpłatna.

Na wniosek Wykonawcy Zamawiający przekazuje w terminie 5 dni SIWZ.

Opłata, jakiej  można  żądać  za  SIWZ, może pokrywać jedynie koszty jej druku oraz przekazania.

Cena formularza SIWZ w formie papierowej wynosi w każdej części 15,00 zł (słownie: piętnaście złotych 00/100).

Powyższą kwotę Wykonawca winien wpłacić na konto Zamawiającego w Banku Pekao S.A. Oddział w Lublinie nr 69 1240 5497 1111 0000 5007 1353.

Rozdział 8.  Wymagania dotyczące wadium

8.1. Wadium w niniejszym postępowaniu wynosi:

Część 1 – 35 000,00 zł. (słownie: trzydzieści pięć tysięcy zł.),

Część 2 – 12 000,00 (słownie: dwanaście tysięcy zł),

Część 3 – 14 000,00 (słownie: czternaście tysięcy zł),

Część 4 –   9 000,00 (słownie: dziewięć tysięcy zł),

Część 5 –   1 800,00 (słownie: jeden tysiąc osiemset zł),

Część 6 – 12 000,00 (słownie: dwanaście tysięcy zł),

Część 7 – 17 000,00 (słownie: siedemnaście tysięcy zł),

Część 8 – 17 000,00 (słownie: siedemnaście tysięcy zł).

8.2. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach:

1) pieniądzu;

2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo kredytowej, z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym;

3) gwarancjach bankowych;

4) gwarancjach ubezpieczeniowych;

5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. Nr 109, poz. 1158, z późn. zm.4)).

8.3. Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na rachunek bankowy wskazany przez Zamawiającego tj. w Banku Pekao S.A. Oddział w Lublinie nr 69 1240 5497 1111 0000 5007 1353, z dopiskiem wadium w sprawie AZP/PN/p-200/2/2013.

8.3.1.Wadium wniesione w pieniądzu przelewem na rachunek bankowym powinno zostać zaksięgowane na koncie Zamawiającego najpóźniej do upływu terminu składania ofert.

8.3.2. Dowód wniesienia wadium w jednej lub kilku formach określonych w pkt-cie 8.2 ppkt. 2-5 należy dołączyć do oferty w formie oryginału.

8.4. Wadium wniesione w pieniądzu Zamawiający przechowuje na rachunku bankowym.

8.5. Zamawiający zwraca wadium wszystkim wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem wykonawcy, którego oferta została wybrana, jako najkorzystniejsza, z zastrzeżeniem art. 46 ust. 4a ustawy Pzp.

8.6.  Wykonawcy, którego oferta została wybrana, jako najkorzystniejsza, Zamawiający zwraca wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz wniesieniu zabezpieczenia należytego wykonania umowy, jeżeli jego wniesienia żądano.

8.7. Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium, na wniosek wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert.

8.8. Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez wykonawcę, któremu zwrócono wadium na podstawie art. 46 ust. 1 ustawy Pzp, jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana, jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym przez Zamawiającego.

8.9. Jeżeli wadium wniesiono w pieniądzu, Zamawiający zwraca je wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku bankowego oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez wykonawcę.

8.10. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 ustawy Pzp, nie złożył dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Pzp, lub pełnomocnictw, chyba że udowodni, że wynika to z przyczyn nie leżących po jego stronie.

8.11. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca, którego oferta została wybrana:

8.11.1. odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie;

8.11.2. nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy;

8.11.3. zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie wykonawcy.

Rozdział 9. Termin związania ofertą.

9.1. Wykonawca będzie związany swoją ofertą przez okres 60 dni, zgodnie z art. 85 ust. 1 pkt 3 ustawy Pzp.

9.2. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

9.3. Zgodnie z art. 85 ust. 2 ustawy Pzp Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego może przedłużyć termin związania ofertą, z tym, że Zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 dni przed upływem terminu związania ofertą, zwrócić się do Wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni.

9.4. Odmowa wyrażenia zgody, o której mowa w pkt 9.3 nie powoduje utraty wadium.

9.5. Przedłużenie terminu związania ofertą jest dopuszczalne tylko z jednoznacznym przedłużeniem okresu ważności wadium albo, jeżeli nie jest to możliwe, z wniesieniem nowego wadium na przedłużony okres związania ofertą. Jeżeli przedłużenie terminu związania ofertą dokonywane jest po wyborze oferty najkorzystniejszej, obowiązek wniesienia nowego wadium lub jego przedłużenia dotyczy jedynie Wykonawcy, którego oferta została wybrana, jako najkorzystniejsza.

Rozdział 10.  Opis sposobu przygotowania ofert.

10.1. Oferta musi być przygotowana zgodnie z wymaganiami określonymi w SIWZ.

10.2. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę, w jednym egzemplarzu.

10.3. Oferta winna być sporządzona, pod rygorem nieważności, w formie pisemnej (ręcznie, na maszynie do pisania lub w postaci wydruku komputerowego), w języku polskim, w formie zapewniającej pełną czytelność jej treści. Każdy dokument składający się na ofertę sporządzony w innym języku niż język polski winien być złożony wraz z tłumaczeniem na język polski, poświadczony przez Wykonawcę. W razie wątpliwości uznaje się, że wersja polskojęzyczna jest wersją wiążącą.

10.4. Strony oferty winny być trwale ze sobą połączone i kolejno ponumerowane, z zastrzeżeniem sytuacji opisanej w pkt 10.10. W treści oferty winna być umieszczona informacja o ilości stron.

10.5. Do oferty winny być dołączone wszystkie dokumenty i oświadczenia wskazane w Rozdziale 6 SIWZ we właściwej formie wymaganej przez Zamawiającego oraz wynikającej z obowiązujących przepisów prawa.

10.6. Dokumenty, jakich żąda Zamawiający muszą być złożone zgodnie z wyborem Wykonawcy w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność za pomocą klauzuli „Za zgodność z oryginałem” przez Wykonawcę.

10.7. Oferta Wykonawcy oraz pozostałe dokumenty, dla których Zamawiający określił wzory w niniejszej SIWZ, winny być sporządzone zgodnie z tymi wzorami, co do treści oraz opisu kolumn i wierszy.

10.8. Złożenie oferty lub załączników do oferty w innej formie niż wskazanej w SIWZ jest dopuszczalne tylko pod warunkiem, że ich treść zawierać będzie wszystkie elementy wskazane przez Zamawiającego.

10.9. Należy dołączyć pełnomocnictwo do podpisania oferty, o ile prawo do podpisania oferty nie wynika z innych dokumentów złożonych wraz z ofertą. Treść pełnomocnictwa musi jednoznacznie określać czynności, co do wykonywania, których pełnomocnik jest upoważniony.

Pełnomocnictwo należy dostarczyć w oryginale lub notarialnie poświadczonej kopii.

W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, winni oni ustanowić pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego, ten zapis dotyczy także spółek cywilnych.

10.10. W przypadku, gdyby oferta zawierała informacje, stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, Wykonawca winien w sposób niebudzący wątpliwości zastrzec, które spośród zawartych w ofercie informacji stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. Informacje te winny być umieszczone w osobnym wewnętrznym opakowaniu trwale z nią połączonym i ponumerowanym z zachowaniem ciągłości numeracji stron oferty. Nie mogą stanowić tajemnicy przedsiębiorstwa informacje podawane do wiadomości podczas otwarcia ofert, tj. informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i rękojmi oraz warunków płatności zawartych w ofercie.

10.11. Ofertę wraz z oświadczeniami i dokumentami należy umieścić w zamkniętym opakowaniu, uniemożliwiającym odczytanie jego zawartości bez uszkodzenia opakowania.

Opakowanie winno być oznaczone nazwą (firmą) i adresem Wykonawcy, zaadresowane do Zamawiającego na adres:

Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie,

ul. Akademicka 13 pokój 54

20-950 Lublin

oraz oznakowana:

przetarg nieograniczony, znak sprawy AZP/PN/p-200/2/2013 „Oferta na dostawę wraz z montażem aparatury naukowo-badawczej oraz wyposażenia dydaktycznego budynku Centrum Innowacyjno-Wdrożeniowego Nowych Technik i Technologii w Inżynierii Rolniczej przy ul. Głębokiej 28 w Lublinie z podziałem na 8 części. Oferta na część ……………………………………… . Nie otwierać przed dniem 14.08.2013 r. przed godz. 1215

10.12. Wykonawca może, przed upływem terminu do składania ofert, zmienić lub wycofać ofertę.

10.13. Wykonawca ponosi wszystkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty, a Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.

10.14. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych.

10.15. Zamawiający nie dopuszcza złożenia ofert wariantowych.

10.16. Zamawiający dopuszcza w każdej części postepowania składanie ofert równoważnych o niegorszych parametrach niż opisane w załącznikach dotyczących opisu przedmiotu zamówienia określonych w poszczególnych częściach wymienionych w Rozdziale 3 SIWZ.

10.17. Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.

10.18. Zamawiający w niniejszym postępowaniu nie stawia wymagań opisanych w art. 29 ust. 4 ustawy Pzp.

10.19. Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej.

10.20. Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę w ofercie części zamówienia, której wykonanie powierzy podwykonawcom. Informacji należy udzielić na formularzu „Oferta Wykonawcy”, stanowiącym załącznik nr 12 do SIWZ.

10.21. Zamawiający nie przewiduje rozliczeń w walutach obcych. Rozliczenia mogą być prowadzone tylko w walucie polskiej PLN.

10.22. Do przeliczenia wartości w walutach obcych w dokumentach przedstawionych w ofercie na poparcie spełnienia warunków podmiotowych podane kwoty będą przeliczane przez Zamawiającego wg średniego kursu walut NBP dla danej waluty z dnia ukazania się ogłoszenia o zamówieniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

10.23. Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień uzupełniających.

Rozdział 11. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert.

11.1. W przetargu nieograniczonym wezmą udział tylko te oferty, które wpłyną do Zamawiającego do dnia 14.08.2013 r. do godz. 1200.

11.2. Oferty należy składać w zaklejonych kopertach (opakowaniach) do Sekcji ds. Zamówień Publicznych Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie ul. Akademicka 13, pokój 54.

11.3. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 14.08.2013 r. do godz. 1215 w Uniwersytecie Przyrodniczym w Lublinie ul. Akademicka 13, Sala Kolegialna – I p.

11.4. Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda zebranym Wykonawcom informację o wysokości kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. Otwarcie ofert jest jawne i nastąpi bezpośrednio po podaniu w/w informacji.  Na otwarciu ofert podane zastaną następujące informacje: nazwa (firma) oraz adresy Wykonawców, a także informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, okres gwarancji i warunków płatności zawartych w ofertach.

11.5. Zamawiający niezwłocznie zawiadamia Wykonawcę o złożeniu oferty po terminie oraz zwraca ofertę po upływie terminu do wniesienia odwołania.

Rozdział 12. Opis sposobu obliczania ceny.

  - Przez cenę na użytek prawa zamówień publicznych należy rozumieć zapis zawarty w art. 3 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 5 lipca 2001 r. o cenach (Dz. U. nr 97, poz. 1050 z późn. zm.).

Przez cenę należy rozumieć wartość wyrażoną w jednostkach pieniężnych, którą Zamawiający jest obowiązany zapłacić przedsiębiorcy za towar lub usługę; w cenie uwzględnia się podatek od towarów i usług oraz podatek akcyzowy, jeżeli na podstawie odrębnych przepisów sprzedaż towaru podlega temu obciążeniu.

12.2. Cena podana w ofercie jest ceną ryczałtową i stanowi całkowitą wycenę przedmiotu zamówienia wraz z wyceną innych składników tj. podatek od towarów i usług, transport, opakowanie, ubezpieczenie, opusty, rabaty, gwarancja, rękojmia, montaż przedmiotu zamówienia, szkolenie pracowników itp.

12.3. Cenę ofertową brutto należy podać cyfrowo i słownie do formularza „Oferta Wykonawcy” stanowiącego załącznik nr 12 do SIWZ.

12.4. W przypadku zmiany przepisów dotyczących podatku od towarów i usług, wynagrodzenie brutto może ulec zmianie i będzie uzależnione od wysokości nowej stawki podatku VAT dla przedmiotu umowy.

Rozdział 13.  Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów oraz sposobu oceny ofert.

13.1.  Wszystkie oferty niepodlegające odrzuceniu w każdej z części oceniane będą na podstawie kryterium: Cena – 100 kryterium wyboru.

Wybrana zostanie oferta, która uzyska największą liczbę punktów.

C N PB = ------------ x 100 CR

gdzie:

PB – ilość punktów oferty badanej,

CN– najniższa cena brutto spośród wszystkich podlegających ocenie ofert,

CR – cena brutto oferty rozpatrywanej,

100 – waga ocenianego kryterium

13.2.  Zgodnie z art. 2 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp, za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta z najniższą ceną. Zamawiający wybierze ofertę najkorzystniejszą spośród ofert ważnych i nieodrzuconych.

13.3. Jeżeli złożono ofertę, której wybór prowadziłby do powstania obowiązku podatkowego Zamawiającego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług w zakresie dotyczącym wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, Zamawiający w celu oceny takiej oferty dolicza do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek wpłacić zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Rozdział 14. Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy w sprawie  zamówienia publicznego.

14.1.  Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana, jako najkorzystniejszej zobowiązany jest podpisać umowę zgodnie z projektem, który stanowi załącznik nr 14 do SIWZ w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego, pod rygorem utraty wadium.

14.2. W przypadku Wykonawców występujących wspólnie Zamawiający będzie wymagał, aby przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego, Wykonawcy przedłożyli Zamawiającemu umowę regulującą współpracę Wykonawców występujących wspólnie.

14.3. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, uchylał się od zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego lub nie wnosi wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert bez przeprowadzania ich ponownego badania i oceny, chyba że zachodzą przesłanki unieważnienia postępowania, o którym mowa w art. 93 ust. 1 ustawy Pzp.

Rozdział 15. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

15.1. Przed zawarciem umowy, Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana za najkorzystniejszą, zobowiązany będzie do wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 10% ceny ofertowej brutto.

15.2. Zabezpieczenie może być wnoszone według wyboru wykonawcy w jednej lub w kilku następujących formach:

1) pieniądzu;

2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo kredytowej, z tym że zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym;

3) gwarancjach bankowych;

4) gwarancjach ubezpieczeniowych;

5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.

15.3. W przypadku wniesienia wadium w pieniądzu Wykonawca może wyrazić zgodę na zaliczenie kwoty wadium na poczet zabezpieczenia.

15.4. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na rachunek Zamawiającego - Bank Pekao S.A. Oddział w Lublinie nr 69 1240 5497 1111 0000 5007 1353.

Rozdział 16. Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia, ogólne warunki umowy albo wzór umowy, jeżeli Zamawiający wymaga od Wykonawcy, aby zawarł z nim umowę w sprawie zamówienia na takich warunkach.

16.1. Do SIWZ dołączony jest projekt umowy stanowiący jej integralną część zgodnie z załącznikiem nr 14 do SIWZ, w którym Zamawiający przewidział wszystkie istotne dla stron postanowienia oraz przyszłe zobowiązania Wykonawcy i Zamawiającego.

Rozdział 17. Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących wykonawcy w toku postępowania o udzielenie zamówienia.

17.1. Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 nr 113, poz. 759 z póź. zm.), w Dziale VI przewiduje środki ochrony prawnej, które przysługują Wykonawcy, uczestnikowi konkursu, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy Pzp.

17.2. Do środków ochrony prawnej należą:

17.2.1. Odwołanie, zgodnie z postanowieniami art. 180 - 198 ustawy Pzp, przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy.

17.2.2. Skarga do sądu, zgodnie z postanowieniami art. 198a-198g ustawy Pzp.

Na orzeczenie Izby stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu.

W postępowaniu toczącym się wskutek wniesienia skargi stosuje się odpowiednio przepisy ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. – Kodeks postępowania cywilnego o apelacji, jeżeli przepisy niniejszego rozdziału nie stanowią inaczej.

Załącznik nr 1

do Specyfikacji Istotnych

Warunków Zamówienia

# Część 1

# Specyfikacja techniczna zamawianego sprzętu

Nazwa sprzętu: 	Hamownia  podwoziowa oraz hamownia ciągnikowa

wraz z wyposażeniem do badania zużycia paliwa i emisji spalin

Opis hamowni podwoziowej

Dwuosiowa hamownia obciążeniowa z hamulcami elektrowirowymi przeznaczona do badań pojazdów z napędem na jedną lub dwie osie, wyposażonych w mechaniczną lub automatyczną skrzynię biegów, umożliwiająca pomiar mocy i momentu obrotowego silnika pojazdu w zależności od prędkości obrotowej wału korbowego oraz umożliwiająca wyznaczanie strat w układzie napędowym, przystosowana do pomiarów emisji spalin, składająca się z:

- dwóch zestawów rolek „jednobębnowych” (po jednym na badaną oś pojazdu) zagłębionych w posadzce stanowiska,

- pulpitu sterowniczego z mikroprocesorową jednostką sterującą, bazującą na polskojęzycznej wersji systemu operacyjnego, wyposażonego w specjalistyczne oprogramowanie do badań pojazdów, wraz z monitorem, drukarką kolorową, klawiaturą i myszką,

- systemu elektronicznej synchronizacji osi przedniej i tylnej dla przedstawienia rozdziału mocy na poszczególnych osiach w czasie rzeczywistym,

- dodatkowego monitora 40”,

- systemu mocowania pojazdów na stanowisku,

- stacji meteorologicznej do pomiaru i rejestracji temperatury, wilgotności i ciśnienia powietrza,

- interfejsu do pomiaru prędkości obrotowej wału silnika, co najmniej sygnałów temperatury i dwóch sygnałów ciśnienia, sygnałów z OBD pojazdu, minimum 4 sygnałów analogowych,

- systemu pomiaru zużycia paliwa badanych pojazdów,

- radiowego zdalnego sterowania,

- mobilnego wentylatora stanowiskowego wymuszającego ruch powietrza wokół pojazdu jak w warunkach drogowych,

- mobilnego wentylatora punktowego nawiewu powietrza do schładzania intensywnie rozgrzewających się elementów silnika badanego pojazdu,

- systemu przewodów do odsysania spalin samochodowych

- pięcioskładnikowego analizatora spalin samochodowych współpracującego z hamownią podwoziową w realizacji testów jezdnych lub wykorzystywanego jako samodzielne urządzenie stacjonarne lub w badaniach drogowych,

- dymomierza optycznego do badania zaciemnienia spalin współpracującego z hamownią podwoziową lub hamownią ciągnikową w realizacji testów jezdnych lub wykorzystywanego jako samodzielne urządzenie stacjonarne lub w badaniach drogowych,

- miernika emisji cząstek stałych współpracującego z hamownią podwoziową lub wykorzystywanego jako samodzielne urządzenie stacjonarne lub w badaniach drogowych.

Opis hamowni ciągnikowej

Hamownia ciągnikowa obciążeniowa z hamulcami elektrowirowymi przeznaczona do badań ciągników rolniczych, umożliwiająca pomiar mocy i momentu obrotowego silnika poprzez wałek odbioru mocy oraz umożliwiająca wyznaczanie strat w układzie napędowym, przystosowana do pomiarów emisji spalin i współpracująca z dymomierzem i/lub miernikiem cząstek stałych,

składająca się z:

- mobilnego stanowiska hamownianego zabudowanego na podwoziu przyczepki samochodowej, przystosowanej do ciągnięcia za pojazdem,

- mikroprocesorowej jednostki sterującej bazującej na polskojęzycznej wersji systemu operacyjnego, wyposażonego w specjalistyczne oprogramowanie do badań pojazdów rolniczych,

- systemu pomiaru zużycia paliwa badanych pojazdów,

- radiowego zdalnego sterowania,

- pięcioskładnikowego analizatora spalin samochodowych współpracującego z jednostką sterującą hamowni ciągnikowej, wykorzystywanego jako samodzielne urządzenie stacjonarne lub w badaniach drogowych,

- miernika emisji cząstek stałych współpracującego z hamownią ciągnikową lub wykorzystywanego jako samodzielne urządzenie stacjonarne lub w badaniach drogowych.

Zamawiana ilość (szt.): 1 zestaw

Grupa i kod z CPV w ramach grupy: 38540000-2 Maszyny i aparatura badawcza i pomiarowa

| 1. Zamawiający: Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie, Centrum Innowacyjno-Wdrożeniowe Nowych Technik i Technologii w Inżynierii Rolniczej 2. Osoba udzielająca informacji: Andrzej Kuranc telefon stacjonarny: 81-531-83-14 mail: andrzej.kuranc@up.lublin.pl 3. Miejsce dostawy: ul. Głęboka 28, 20-612 Lublin Nazwa Jednostki: Katedra Energetyki i Pojazdów Pokój/pomieszczenie nr: Budynek B, pom. 0.59 i 0.55 |
| --- |
| Lp. | Oczekiwane parametry techniczne | Wymagane | Oferowane |
| 1. | 2. | 3. | 4. |
| 1. | Hamownia podwoziowa – stacjonarne stanowisko podstawowe |
|  | Dwa zestawy rolek jednobębnowych (po jednym na oś pojazdu) wraz z hamulcami elektrowirowymi oraz silnikami dopędzającymi | tak |  |
|  | Elektroniczna synchronizacja pracy zestawów rolkowych bez połączenia mechanicznego pomiędzy nimi | tak |  |
|  | Możliwość obserwowania na monitorze rozdziału mocy pomiędzy osiami podczas badania pojazdów z napędem dwie osie | tak |  |
|  | Zdalnie sterowany hydrauliczny układ zmiany rozstawu osi badanych pojazdów | tak |  |
|  | Średnica rolki bębna pomiarowego | nie mniej niż 500 mm |  |
|  | Maksymalna prędkość pomiaru | nie mniej niż 280 km/h |  |
|  | Maksymalna moc odbierana przez hamulec z jednej osi pojazdu | nie mniej niż 250 kW |  |
|  | Maksymalna moc silnika dopędzającego oś | nie mniej niż 20 kW |  |
|  | Minimalny rozstaw osi badanego pojazdu | nie więcej niż 2200 mm |  |
|  | Maksymalny rozstaw osi badanego pojazdu | nie mniej niż 3000 mm |  |
|  | Minimalny rozstaw kół badanych pojazdów | nie więcej niż 900 mm |  |
|  | Maksymalny rozstaw kół badanych pojazdów | nie mniej niż 2200 mm |  |
|  | Dopuszczalny nacisk jednej osi pojazdu | nie mniej niż 2,5 t |  |
|  | System mocowania pojazdu na stanowisku za pomocą pasów z możliwością swobodnego wyboru kierunku ich naciągnięcia – swoboda wyboru punktu mocowania do podłoża | tak |  |
|  | Zestaw kalibracyjny do kontroli i regulacji wskazań hamowni podwoziowej | tak |  |
| 2. | Pulpit sterujący z oprogramowaniem |
|  | Monitor LCD/LED (min 22”) kolorowa drukarka, myszka i klawiatura do wprowadzania danych | tak |  |
|  | Dodatkowy monitor LCD/LED o przekątnej minimalnej 40”, mocowany do ściany, umożliwiający prezentację wyników badań | tak |  |
|  | Radiowy pilot zdalnego sterowania (bez konieczności celowania w pulpit sterowniczy) | tak |  |
|  | Oprogramowanie w języku polskim kompatybilne z systemem operacyjnym Windows, umożliwiające eksport wyników pomiaru do arkusza kalkulacyjnego | tak |  |
|  | Oprogramowanie umożliwiające podłączenie analizatora spalin (opis - punkt 7 niniejszej specyfikacji) i obserwację wyników w trakcie i po pomiarze | tak |  |
|  | Oprogramowanie umożliwiające podłączenie dymomierza (opis - punkt 8 niniejszej specyfikacji) i obserwację wyników w trakcie i po pomiarze | tak |  |
|  | Oprogramowanie umożliwiające podłączenie miernika cząstek stałych w spalinach (opis - punkt 9 niniejszej specyfikacji) i obserwację wyników w trakcie i po pomiarze. | tak |  |
|  | Oprogramowanie umożliwiające płynne zadawanie obciążenia z radiowego pilota zdalnego sterowania podczas wykonywania pomiarów. | tak |  |
|  | Oprogramowanie umożliwiające przeprowadzenie badań wg. testów drogowych, tj. pomiar mocy, momentu według wytycznych DIN 70020, EEC 80/1269, ISO 1585, JIS D 1001, SAE J 1349. | tak |  |
|  | Oprogramowanie umożliwiające wykonywanie symulacji testów drogowych wg regulaminów ECE, NEFZ | tak |  |
|  | Oprogramowanie umożliwiające tworzenie własnych profili symulacji jazdy i zapisywania ich do bazy danych. | tak |  |
|  | Oprogramowanie umożliwiające symulację zapisanych warunków drogowych wraz z prezentacją graficzną. | tak |  |
|  | Baza danych oprogramowania oparta na serwerze SQL | tak |  |
|  | System umożliwiający wykonywanie badań pojazdów z napędem tylko na jedną lub z napędem na dwie osie. | tak |  |
|  | System umożliwiający przeprowadzanie testów drogomierzy i prędkościomierzy z wyliczeniem błędów. | tak |  |
|  | System umożliwiający pomiary i rejestrację temperatury, ciśnienia i wilgotności na stanowisku pomiarowym, współpracujący z hamownią. | tak |  |
|  | Przyłącze wraz z oprogramowaniem umożliwiające podłączenie miernika zużycia paliwa (opis - punkt 11 niniejszej specyfikacji) | tak |  |
|  | Przyłącze wraz z oprogramowaniem umożliwiające rejestrację prędkości obrotowej wału silnika (opis - punkt 12 niniejszej specyfikacji) | tak |  |
|  | Przyłącze wraz z oprogramowaniem umożliwiające rejestrację co najmniej 2 sygnałów temperatury i 2 sygnałów ciśnienia | tak |  |
|  | Dodatkowe przyłącze wraz z oprogramowaniem umożliwiające rejestrację co najmniej 4 sygnałów analogowych | tak |  |
|  | Przyłącze wraz z oprogramowaniem umożliwiające rejestrację sygnałów z gniazda OBD pojazdu takich jak np.: kąt wyprzedzenia wtrysku, stopień regulacji ciśnienia doładowania lub recyrkulacji spalin itp. | tak |  |
| 3. | Przestawny wentylator nawiewu powietrza wokół badanego pojazdu |
|  | Maksymalna moc silnika | nie mniej niż 5 kW |  |
|  | Maksymalny wydatek powietrza | nie mniej niż 25000 m3/godz |  |
|  | Maksymalna prędkość nawiewu powietrza | nie mniej niż 90 km/h |  |
| 4. | Wentylator nawiewu punktowego do schładzania kolektora wydechowego, intercoolera itp. |
|  | Maksymalny wydatek powietrza | nie mniej niż 500 m3/godz |  |
|  | Maksymalna prędkość nawiewu powietrza | nie mniej niż 140 km/godz |  |
|  | Ramię wysięgnikowe z dyszą wylotu powietrza do ukierunkowania na chłodzony element | tak |  |
| 5. | Wentylator wyciągowy powietrza chłodzącego hamulce hamowni |
|  | Montaż wentylatora na dachu do istniejącego przewodu wentylacyjnego | tak |  |
|  | Nominalny wydatek wentylatora | nie mniej niż 3000 m3/h |  |
|  | włącznik elektryczny wentylatora umieszczony w pobliżu pulpitu sterującego hamownią | tak |  |
| 6. | Zestaw ssaw do przewodu odsysacza spalin samochodowych |
|  | Na stanowisku obecnie jest zamontowany bębnowy odsysacz spalin z przewodem i ssawą. Wymagana jest modernizacja przewodu odsysacza, aby możliwe było podłączenie wymiennie: - pojedynczej ssawy dostawianej do rury wydechowej pojazdu - podwójnej ssawy dostawianej do dwóch rur wydechowych po lewej i prawej stronie pojazdu. | tak |  |
|  | Maksymalna temperatura przetłaczanych gazów spalinowych | nie mniej niż 300ºC |  |
|  | Pojedyncza ssawa z trójnikiem do podłączenia dodatkowego przewodu i drugiej ssawy, umieszczona na mobilnym statywie. | tak |  |
|  | Dodatkowa ssawa z przewodem i połączeniem do trójnika umożliwiająca odssysanie spalin z rur wydechowych umieszczonych po dwóch stronach pojazdu. | tak |  |
| 7. | Pięcioskładnikowy analizator spalin samochodowych |
|  | Klasa dokładności | OIML 0 |  |
|  | Przystosowanie analizatora do pomiarów ciągłych pod obciążeniem na hamowni podwoziowej. | tak |  |
|  | Możliwość podłączenia analizatora do pulpitu sterującego hamowni podwoziowej (opis - punkt 2 niniejszej specyfikacji) oraz do mobilnej jednostki sterującej. | tak |  |
|  | Możliwość prowadzenia testów w pojeździe w warunkach drogowych | tak |  |
|  | Mobilna jednostka sterująca dedykowana przez producenta wraz z oprogramowaniem do badań ciągłych (dla analizatora, dymomierza, miernika cząstek stałych), gdy niemożliwe jest korzystanie z pulpitu sterującego stanowiska hamowni lub podczas badań w warunkach drogowych. | tak |  |
|  | Pomiar udziałów objętościowych w spalinach minimum 5 składników: tlenek węgla - CO, dwutlenek węgla - CO2, węglowodory - HC, tlen - O2, tlenki azotu - NOX. | tak |  |
|  | Ciągłe usuwanie skroplin z komory pomiarowej | tak |  |
|  | Komunikacja z systemem E-OBD w pojeździe | tak |  |
|  | Możliwość pomiaru prędkości obrotowej z wykorzystaniem: kleszczy przerzutnikowych, czujnika optycznego, piezoelektycznego, sygnału elektrycznego z alternatora, czujnika dźwiękowego lub czujnika drgań. | tak |  |
|  | Kleszcze przerzutnikowe do pomiaru prędkości obrotowej | tak |  |
|  | Sonda pomiaru temperatury oleju silnikowego w pojeździe | tak |  |
|  | Komplet zapasowych filtrów – 20 szt. | tak |  |
|  | Wózek do analizatora wraz z wyposażeniem do przechowywania sond pomiarowych i przewodów przyłączeniowych – dopuszcza się wspólny wózek dla analizatora i dymomierza (opis - punkt 8 niniejszej specyfikacji) | tak |  |
| 8. | Dymomierz do pomiaru zadymienia spalin |
|  | Możliwość podłączenia do pulpitu sterującego hamowni (opis - punkt 2 niniejszej specyfikacji) oraz mobilnej jednostki sterującej z możliwością realizacji pomiarów w warunkach terenowych (opis - punkt 7 niniejszej specyfikacji) | tak |  |
|  | Dymomierz przygotowany do pomiarów ciągłych pod obciążeniem na hamowni podwoziowej | tak |  |
|  | Sonda poboru spalin do samochodów osobowych do pomiaru w warunkach pełnego obciążenia - odporność temp. min 600ºC | tak |  |
|  | Sonda poboru spalin do samochodów ciężarowych do pomiaru w warunkach pełnego obciążenia - odporność temp. min 600ºC | tak |  |
|  | Możliwość prowadzenia testów w pojeździe w warunkach drogowych | tak |  |
|  | Pomiar prędkości obrotowej poprzez gniazdo E-OBD | tak |  |
|  | Pomiar prędkości obrotowej z alternatora | tak |  |
|  | Pomiar prędkości obrotowej z koła zamachowego pojazdu | tak |  |
|  | Pomiar prędkości obrotowej z zacisków piezoelektrycznych Ø 6 mm i Ø 8 mm | tak |  |
|  | Sonda pomiaru temperatury oleju silnikowego w pojeździe | tak |  |
|  | Filtr optyczny do kontroli dymomierza - 0,50% | tak |  |
|  | Wózek do dymomierza wraz z wyposażeniem do przechowywania sond pomiarowych i przewodów przyłączeniowych – dopuszcza się wspólny wózek dla analizatora i dymomierza (opis - punkt 7 niniejszej specyfikacji) | tak |  |
| 9. | Miernik emisji cząstek stałych |
|  | Możliwość podłączenia do pulpitu sterującego hamowni oraz mobilnej jednostki sterującej (opis - punkt 2 i 7 niniejszej specyfikacji) | tak |  |
|  | Miernik przystosowany do pomiarów ciągłych | tak |  |
|  | Sonda poboru spalin do samochodów osobowych | tak |  |
|  | Sonda poboru spalin do samochodów ciężarowych | tak |  |
|  | Możliwość prowadzenia testów w pojeździe w warunkach drogowych | tak |  |
|  | Jednostka pomiaru emisji cząstek stałych | mg/m³ |  |
|  | Złącza analogowe dla zewnętrznych urządzeń obliczeniowych | tak |  |
|  | Kalibracja punktu zerowego w oparciu o zabudowany wkład kalibracyjny | tak |  |
|  | Metoda pomiaru | fotometria laserowa (LLSP) |  |
|  | Zakres pomiarowy | nie węższy niż: 0,01 - 700,00 mg/m3 |  |
|  | Rozdzielczość wskazań | jednostka nie większa niż 0,01 mg/m3 |  |
|  | Zakres wielkości cząstek stałych | nie węższy niż: 100 nm -10000 nm |  |
|  | interfejs RS 232 lub USB | tak |  |
|  | Komplet zapasowych filtrów (jeżeli wymagane) - 20 szt. | tak |  |
| 10. | Termometr optyczny do bezdotykowego pomiaru temperatury silnika i jego podzespołów |
|  | Zakres temperatury | nie węższy niż: - 30ºC do 700ºC |  |
|  | Celownik laserowy wskazujący badaną powierzchnię | tak |  |
|  | Możliwość podłączenia do analizatora spalin | tak |  |
|  | Zasilanie własne | bateryjne lub akumulatorowe |  |
| 11. | Miernik zużycia paliwa |
|  | Możliwość współpracy z oferowaną hamownią podwoziową (opis - punkt 2 niniejszej specyfikacji) | tak |  |
|  | Możliwość badania silników zasilanych benzyną, olejem napędowym, biopaliwem | tak |  |
|  | Zakres pomiarowy | nie węższy niż: 1dm3/h do 80 dm3/h |  |
|  | Błąd pomiaru | nie więcej niż: 1 % |  |
|  | Pomiar na zasadzie mikroprocesorowo sterowanego impulsu | tak |  |
|  | Maksymalne ciśnienie paliwa | nie mniej niż: 20 bar |  |
|  | Zakres temperatury pracy | nie węższy niż: –20ºC do 90ºC |  |
|  | Możliwość zasilania z gniazda zapalniczki w pojeździe 12 VDC | tak |  |
| 12. | Miernik prędkości obrotowej silnika |
|  | Możliwość współpracy z oferowaną hamownią podwoziową (opis - punkt 2 niniejszej specyfikacji) | tak |  |
|  | Pomiar z wykorzystaniem drgań i dźwięku elementów silnika pojazdu | tak |  |
|  | Możliwość pomiarów prędkości obrotowej silników z zapłonem iskrowym i samoczynnym | tak |  |
|  | Pomiar statycznych i dynamicznych prędkości obrotowych | tak |  |
|  | Długość przewodu pomiarowego impulsów | min 5 m |  |
|  | Przewód przyłączeniowy do analizatora spalin i dymomierza - wymienionych w punktach 7 i 8 niniejszej specyfikacji | tak |  |
|  | Własny wyświetlacz wyników pomiaru | tak |  |
|  | Zasilanie stacjonarne | 230V AC |  |
|  | Zasilanie w warunkach drogowych | 12V DC |  |
| 13. | Mobilna hamownia do badań ciągników rolniczych |
|  | Maksymalna moc odbierana przez hamulec | nie mniej niż 450 kW |  |
|  | Maksymalny moment obrotowy | nie mniej niż 6000 Nm |  |
|  | Maksymalna prędkość obrotowa na wale odbioru mocy | nie mniej niż 2000 obr/min |  |
|  | Pomiar mocy przez wał odbioru mocy ciągnika | tak |  |
|  | Osłona wału odbioru mocy dla zachowania bezpieczeństwa | tak |  |
|  | Możliwość pomiaru mocy przy stałej prędkości obrotowej regulowanej elektronicznie | tak |  |
|  | Możliwość pomiaru mocy przy stałym obciążeniu z elektroniczną regulacją prędkości obrotowej | tak |  |
|  | Możliwość zdefiniowania prędkości początkowej i końcowej oraz liczby punktów pośrednich i czasu pomiaru dla pomiaru dyskretnego | tak |  |
|  | Automatyczny przebieg pomiaru dyskretnego | tak |  |
|  | Możliwość badania w dwóch kierunkach obrotów | tak |  |
|  | Podręczny pulpit do sterowania i wydruku wyników pomiaru | tak |  |
|  | Zdalne sterowanie hamownią realizowane radiowo | tak |  |
|  | Masa całkowita zestawu hamowni na kołach przystosowanego do ciągnięcia za pojazdem | nie więcej niż 1700 kg |  |
|  | Zestaw kalibracyjny do kontroli i regulacji wskazań hamowni ciągnikowej | tak |  |
| 14. | Mobilna jednostka sterująca hamowni do badań ciągników rolniczych |
|  | Oprogramowanie do analizy i archiwizowania wyników pomiarów z możliwością sterowania hamownią i wykonywania testów zgodnie z wymaganiami norm: DIN, EEC, ISO, JIS, SAE | tak |  |
|  | Przystosowanie jednostki sterującej hamownią do współpracy z analizatorem spalin z możliwością rejestrowania wyników pomiarów ciągłych (opis - punkt 16 niniejszej specyfikacji) | tak |  |
|  | Przystosowanie jednostki sterującej hamownią do współpracy z dymomierzem z możliwością rejestrowania wyników pomiarów ciągłych (opis - punkt 8 niniejszej specyfikacji) | tak |  |
|  | Przystosowanie jednostki sterującej hamownią do współpracy z miernikiem cząstek stałych z możliwością rejestrowania wyników pomiarów ciągłych (opis - punkt 17 niniejszej specyfikacji) | tak |  |
|  | Przystosowanie jednostki sterującej hamownią do współpracy z miernikiem zużycia paliwa (opis - punkt 15 niniejszej specyfikacji) | tak |  |
| 15. | Miernik zużycia paliwa do badania ciągników rolniczych |
|  | Możliwość współpracy z oferowaną mobilną hamownią ciągnikową (opis - punkt 13 niniejszej specyfikacji) | tak |  |
|  | Możliwość badania silników zasilanych olejem napędowym i biopaliwem | tak |  |
|  | Zakres pomiarowy | nie węższy niż: 1dm3/h do 120dm3/h |  |
|  | Błąd pomiaru | nie więcej niż: 1 % |  |
|  | Pomiar na zasadzie mikroprocesorowo sterowanego impulsu | tak |  |
|  | Maksymalne ciśnienie paliwa | nie mniej niż: 5 bar |  |
|  | Zakres temperatury pracy | nie węższy niż: –20ºC do 90ºC |  |
|  | Jednostka sterująca umożliwiająca wykonywanie badań w pojeździe podczas prób drogowych | tak |  |
|  | Pomiar chwilowego i całkowitego zużycia paliwa | tak |  |
|  | Pomiar chwilowej i średniej prędkości jazdy oraz przebytej odległości | tak |  |
|  | Zasilanie stacjonarne | 230V AC |  |
|  | Zasilanie w warunkach drogowych | 12V DC |  |
|  | Możliwość zasilania z gniazda zapalniczki w pojeździe 12 VDC | tak |  |
| 16. | Pięcioskładnikowy analizator spalin samochodowych |
|  | Klasa dokładności | OIML 0 |  |
|  | Współpraca z mobilną jednostką sterującą oferowanej mobilnej hamowni ciągnikowej (opis - punkt 14 niniejszej specyfikacji) | tak |  |
|  | Przystosowanie analizatora do pomiarów ciągłych | tak |  |
|  | Ciągłe usuwanie skroplin z komory pomiarowej | tak |  |
|  | Ręczny pulpit sterujący umożliwiający sterowanie funkcjami analizatora gdy jednostka sterująca hamowni jest wyłączona lub podczas testów drogowych | tak |  |
|  | Możliwość prowadzenia testów w pojeździe w warunkach drogowych | tak |  |
|  | Możliwości komunikacji z systemem E-OBD w pojeździe | tak |  |
|  | Możliwość pomiaru prędkości obrotowej z wykorzystaniem: kleszczy przerzutnikowych lub sygnału elektrycznego z alternatora | tak |  |
|  | Kleszcze przerzutnikowe do pomiaru prędkości obrotowej | tak |  |
|  | Sonda pomiaru temperatury oleju silnikowego w pojeździe | tak |  |
|  | Wózek do analizatora i miernika cząstek stałych (opis - punkt 17 niniejszej specyfikacji) | tak |  |
|  | Komplet zapasowych filtrów wstępnych (20 szt.) | tak |  |
| 17. | Miernik emisji cząstek stałych |
|  | Współpraca z mobilną jednostką sterującą oferowanej mobilnej hamowni ciągnikowej (opis - punkt 14 niniejszej specyfikacji) | tak |  |
|  | Miernik przystosowany do pomiarów ciągłych | tak |  |
|  | Sonda poboru spalin do samochodów osobowych | tak |  |
|  | Sonda poboru spalin do samochodów ciężarowych | tak |  |
|  | Możliwość prowadzenia testów w pojeździe w warunkach drogowych | tak |  |
|  | Jednostka pomiaru emisji cząstek stałych | mg/m³ |  |
|  | Złącza analogowe dla zewnętrznych urządzeń obliczeniowych | tak |  |
|  | Kalibracja punktu zerowego w oparciu o zabudowany wkład kalibracyjny | tak |  |
|  | Metoda pomiaru | fotometria laserowa (LLSP) |  |
|  | Zakres pomiarowy | nie węższy niż: 0,01 - 700,00 mg/m3 |  |
|  | Rozdzielczość wskazań | jednostka nie większa niż 0,01 mg/m3 |  |
|  | Zakres wielkości cząstek stałych | nie węższy niż: 100 nm -10000 nm |  |
|  | interfejs RS 232 lub USB | tak |  |
|  | Komplet zapasowych filtrów (jeżeli wymagane) - 20 szt. | tak |  |

Dodatkowe wymagania Zamawiającego:

|  | Z uwagi na istniejące fundamenty pod hamownię podwoziową wymagane jest, aby wykonawca zapoznał się z ich stanem i uwzględnił ich dostosowanie do potrzeb oferowanego urządzenia na własny koszt, z zachowaniem pełnej funkcjonalności stanowiska | tak |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Z uwagi na istniejące przewody wentylacyjne do systemu chłodzenia hamulców hamowni podwoziowej wymagane jest, aby wykonawca zapoznał się z ich stanem i uwzględnił ich dostosowanie do potrzeb oferowanego wentylatora dachowego (opis - punkt 5 niniejszej specyfikacji) na własny koszt, z zachowaniem pełnej funkcjonalności stanowiska. | tak |  |
|  | Z uwagi na zainstalowany bębnowy odsysacz spalin wymagane jest, aby wykonawca zapoznał się z jego stanem i parametrami oraz uwzględnił dostosowanie go potrzeb oferowanego zestawu ssaw (opis - punkt 6 niniejszej specyfikacji) | tak |  |
|  | Szkolenie z zakresu użytkowania, obsługi dostarczonych urządzeń dla 4 osób | tak |  |
|  | Dostarczane urządzenia muszą być fabrycznie nowe, nie dopuszcza się urządzeń po regeneracji | tak |  |
|  | Instrukcja obsługi i dokumentacja techniczna w języku polskim lub przetłumaczone na język polski | tak |  |
|  | Bezpłatny serwis okresowy wraz z niezbędnymi do realizacji usługi materiałami eksploatacyjnymi do oferowanych urządzeń w okresie 5 lat od podpisania protokołu zdawczo-odbiorczego | tak |  |
|  | Do oferty należy dołączyć opisy lub fotografie produktów wymienionych w pkt. 1,3,4,5,7,8,9,10,11,12,13,15,16,17 w formie kart katalogowych lub dokumentacji technicznych umożliwiających weryfikację parametrów oferowanego wyposażenia. | tak |  |

* W rubryce nr 4 „Oferowane” należy wpisać tak lub nie, a w pozycjach, w których Zamawiający wymaga wpisania określonych parametrów – odpowiednio wpisać oferowane parametry.

.....................................................................

Podpis i pieczęć osoby/osób uprawnionej

do reprezentowania Wykonawcy

Załącznik nr 2

do Specyfikacji Istotnych

Warunków Zamówienia

Część 2

Specyfikacja techniczna zamawianego sprzętu

Nazwa sprzętu: 	Linia diagnostyczna do badań pojazdów

Zamawiana ilość (szt.): 1 zestaw

Grupa i kod z CPV w ramach grupy: 38540000-2 Maszyny i aparatura badawcza i pomiarowa

| 1. Zamawiający: Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie, Centrum Innowacyjno-Wdrożeniowe Nowych Technik i Technologii w Inżynierii Rolniczej 2. Osoba udzielająca informacji: Andrzej Kuranc telefon stacjonarny: 81-531-83-14 mail: andrzej.kuranc@up.lublin.pl 3. Miejsce dostawy: ul. Głęboka 28, 20-612 Lublin Nazwa Jednostki: Katedra Energetyki i Pojazdów Pokój/pomieszczenie nr: Budynek B, pom. 0.59 |
| --- |
| Lp. | Oczekiwane parametry techniczne | Wymagane | Oferowane |
| 1. | 2. | 3. | 4. |
| 1. | Dźwignik nożycowy do podnoszenia pojazdu |
|  | Udźwig podnośnika | nie mniej niż 4 t |  |
|  | Napęd podnośnika elektrohydrauliczny | tak |  |
|  | Długość najazdów podnośnika | min 4,4 m max 4,6 m |  |
|  | Szerokość podnośnika | min 2 m max 2,1 m |  |
|  | Szerokość najazdu | nie mniej niż 0,6 m |  |
|  | Błąd poziomowania najazdów | nie większy niż 1mm/1m |  |
|  | Fotooptyczny system synchronizacji pracy najazdów | tak |  |
|  | Możliwość oddzielnej regulacji i poziomowania najazdów | tak |  |
|  | Antypoślizgowe pokrycie najazdów podnośnika | tak |  |
|  | Zabudowa podposadzkowa | tak |  |
|  | Wysokość podnoszenia | nie mniej niż 2 m |  |
|  | Możliwość awaryjnego opuszczania | tak |  |
|  | Zabezpieczenie przed uruchomieniem podnośnika gdy tylna oś pojazdu jest jeszcze na stanowisku rolkowym | tak |  |
|  | Zabezpieczenie przed urazami podczas opuszczania najazdów | tak |  |
|  | Oświetlenie wewnątrz najazdów | tak |  |
|  | Hydropneumatyczny dźwignik osi zabudowany na podnośniku pomiędzy najazdami | tak |  |
|  | Zakres regulacji podpór dźwignika osi | nie mniejszy niż 700 – 1500 mm |  |
|  | Udźwig dźwignika osi | nie mniej niż 2,5 t |  |
|  | Hydrauliczny tester luzów przegubowych (szarpak) zabudowany na podnośniku sterowany przewodowo | tak |  |
| 2. | Urządzenie rolkowe z pulpitem sterującym |
|  | Stanowisko rolkowe do kontroli skuteczności działania układu hamulcowego z elektronicznym systemem pomiarowym podłączone do pulpitu sterującego | tak |  |
|  | Możliwość badania pojazdów z nierozłącznym napędem na 4 koła | tak |  |
|  | Możliwość badania pojazdów z mechanizmem rozdziału momentu typu Torsen | tak |  |
|  | Sterowanie prędkością obrotową kół: badanego-hamowanego oraz nie poddawanego badaniu podczas badania pojazdów 4x4 | tak |  |
|  | Współczynnik przyczepności między kołem a rolką | nie mniej niż 0,8 |  |
|  | Pokrycie powierzchni rolek tworzywem sztucznym | tak |  |
|  | Maksymalny nacisk osi pojazdu | nie mniej niż 3 t |  |
|  | Zakres rozstawu kół badanych pojazdów | nie mniejszy niż 800 – 2200 mm |  |
|  | Górna granica zakresu pomiarowego sił hamowania | nie mniej niż 6 kN |  |
|  | Maksymalny błąd wskazań | nie więcej niż 120 N |  |
|  | Miernik nacisku na pedał hamulca bezprzewodowo połączony z pulpitem sterującym | tak |  |
|  | Elektroniczna kontrola wjazdu i wyjazdu ze stanowiska | tak |  |
|  | Pulpit sterujący z monitorem LCD/LED (min 22”), kolorową drukarką, myszką i klawiaturą do wprowadzania danych, zawierający niezbędne oprogramowanie oraz elementy sterujące urządzeniami linii diagnostycznej | tak |  |
|  | Oprogramowanie w języku polskim z bazą danych w polskiej wersji językowej | tak |  |
|  | Możliwość podłączenia analizatora spalin samochodowych dedykowanego przez producenta linii diagnostycznej | tak |  |
|  | Możliwość podłączenia dymomierza dedykowanego przez producenta linii diagnostycznej | tak |  |
|  | Możliwość podłączenia testera płynu hamulcowego | tak |  |
|  | Możliwość podłączenia urządzenia do kontroli ustawienia reflektorów | tak |  |
|  | Automatyczny przebieg badania | tak |  |
|  | Bezprzewodowe zdalne sterowanie linią diagnostyczną lub pojedynczym urządzeniem | tak |  |
|  | System bezpieczeństwa - awaryjne wyłącznik zasilania | tak |  |
|  | Urządzenie spełnia wymagania zawarte w Rozporządzeniu Ministra Transportu i Budownictwa z dn. 10 lutego 2006 r. (Dz. U. nr 40 z 2006 r. poz. 275) | tak |  |
| 3. | Urządzenie do oceny skuteczności tłumienia drgań zawieszenia pojazdu o dmc do 3,5 t |
|  | Dopuszczalny statyczny nacisk osi pojazdu | nie mniej niż 2,2 t |  |
|  | Maksymalny nacisk badanej osi | nie mniej niż 2 t |  |
|  | Moc silników napędowych | nie mniej niż 2 x 1,1 kW |  |
|  | Amplituda drgań wymuszenia | w zakresie od 6 do 8 mm |  |
|  | Częstotliwość drgań wymuszenia | nie mniej niż 10 Hz |  |
|  | Stanowisko płytowe do kontroli skuteczności tłumienia drgań w zawieszeniu podłączone do pulpitu sterującego urządzenia rolkowego | tak |  |
|  | Pomiar stopnia tłumienia drgań koła pojazdu oparty na zasadzie Theta | tak |  |
|  | Wyniki oceny tłumienia drgań wyrażone w jednostkach bezwymiarowych | tak |  |
|  | Zakres wskazań wyników pomiarów | nie węższy niż 0,05 - 0,3 |  |
|  | Automatyczne rozpoczęcie pomiaru po obciążeniu stanowiska przez pojazd | tak |  |
|  | Automatyczny pomiar nacisku osi oraz masy pojazdu | tak |  |
|  | Możliwość pracy urządzenia w trybie kontroli występowania stuków w zawieszeniu | tak |  |
|  | Złącze umożliwiające komunikację z pulpitem sterującym urządzenia rolkowego opisanym w pkt. 2 niniejszej specyfikacji, wraz ze stosownym oprogramowaniem | tak |  |
| 4. | Tester zbieżności kół jezdnych |
|  | Stanowisko płytowe do kontroli zbieżności kół jezdnych podłączone do pulpitu sterującego linii | tak |  |
|  | Automatyczne rozpoczęcie pomiaru po wjechaniu pojazdu na stanowisko | tak |  |
|  | Zakres pomiaru przesunięcia bocznego płyty | nie mniej niż 0 – 20 m/km |  |
|  | Dopuszczalny nacisk na płytę | nie mniej niż 1 t |  |
|  | Złącze umożliwiające komunikację z pulpitem sterującym urządzenia rolkowego opisanym w pkt. 2 niniejszej specyfikacji, wraz ze stosownym oprogramowaniem | tak |  |
| 5. | Przyrząd do kontroli ustawienia i światłości świateł pojazdu |
|  | Pomiar w technologii kamer CMOS umożliwiających precyzyjną kontrolę nowoczesnych reflektorów projektorowych, wyładowczych i diodowych | tak |  |
|  | Bezprzewodowe podłączenie do pulpitu sterującego urządzenia rolkowego opisanego w pkt. 2 niniejszej specyfikacji, wraz ze stosownym oprogramowaniem | tak |  |
|  | Akustyczne wspomaganie regulacji reflektorów bez konieczności kontaktu wzrokowego z urządzeniem | tak |  |
|  | Laserowy system pozycjonowania urządzenia względem pojazdu | tak |  |
|  | Elastyczne rolki jezdne | tak |  |
|  | Zakres wysokości położenia środka badanego reflektora | nie węższy niż 200 – 1300 mm |  |
| 6. | Tester płynu hamulcowego |
|  | Zakres pomiaru temperatury wrzenia płynu hamulcowego | nie węższy niż od 100 ÷ 250 °C |  |
|  | Pomiar temperatury wrzenia - bezpośredni | tak |  |
|  | Błąd pomiaru | nie więcej niż 3 % |  |
|  | Czas pomiaru | nie więcej niż 45 s |  |
|  | Własny wyświetlacz wyników pomiarów | tak |  |
|  | Złącze umożliwiające komunikację z pulpitem sterującym urządzenia rolkowego opisanym w pkt. 2 niniejszej specyfikacji, wraz ze stosownym oprogramowaniem | tak |  |
| 7. | Przyrząd do automatycznej kontroli i regulacji ciśnienia powietrza w ogumieniu pojazdu |
|  | Zakres pomiarowy | nie węższy niż 0 ÷ 1,0 MPa lub 0 ÷ 10 bar |  |
|  | Działka elementarna | nie więcej niż 0,01 MPa lub 0,1 bar |  |
|  | Sterowanie mikroprocesorowe | tak |  |
|  | Komunikaty dźwiękowe | tak |  |
|  | Zasilanie elektryczne | 230 V, 50 Hz |  |
|  | Świadectwo legalizacji | tak |  |
| 8. | Czytnik informacji diagnostycznych do układu OBD II/EOBD |
|  | Współpraca z komputerem przenośnym (laptop) poprzez złącze bluetooth oraz USB (alternatywnie) | tak |  |
|  | Oprogramowanie komputerowe do obsługi urządzenia | tak |  |
|  | Prezentacja statusu procedur diagnostycznych OBDII/EOBD (tzw. monitory pokładowe) | tak |  |
|  | Możliwość generowania i drukowania raportu z diagnostyki | tak |  |
|  | Rejestracja parametrów pracy silnika oraz wykreślania ich przebiegów | tak |  |
| 9. | Elektroniczny detektor gazów do kontroli szczelności gazowej instalacji zasilającej |
|  | Zasilanie bateryjne | tak |  |
|  | Zasada pomiaru - spalanie katalityczne | tak |  |
|  | Zakres stosowania | metan, propan-butan |  |
|  | Stężenie alarmowe | zakres 1 - 25 % DGW |  |
|  | Sygnalizacja alarmowa: | nie mniej niż 10 diod LED, oraz sygnał dźwiękowy z modulowaną częstotliwością |  |
|  | Czas wstępnego wygrzewania | do 30 s |  |
|  | Długość sondy | min 180 mm |  |
|  | Czas ciągłej pracy przyrządu | min 5 godz. |  |
| 10. | Opóźnieniomierz |
|  | Kompensacja kąta nachylenia przyrządu względem poziomu | tak |  |
|  | Możliwość zapisu przynajmniej 5 wyników pomiarów | tak |  |
|  | Oprogramowanie do komputera do analizy zarejestrowanych danych pomiarowych | tak |  |
|  | Miernik nacisku na pedał hamulca | tak |  |
|  | Urządzenie spełnia wymagania zawarte w Rozporządzeniu Ministra Transportu i Budownictwa z dn. 10 lutego 2006 r. (Dz. U. nr 40 z 2006 r. poz. 275) | tak |  |
| 11. | Urządzenie do pomiaru geometrii ustawienia kół i osi pojazdu |
|  | automatyczny cykl pracy umożliwiający wykonanie kolejno etapów realizowanego pomiaru lub z indywidualnym wyborem poszczególnych funkcji. | tak |  |
|  | Pulpit sterujący w mobilnej szafce z: - mikroprocesorową jednostką sterującą w kompletacji producenta, - systemem operacyjnym wraz z programem obsługowym współpracującym z bazą danych do regulacji geometrii kół dla minimum 30000 pojazdów oraz z bazą danych technicznych i regulacyjnych samochodów osobowych i dostawczych produkowanych w Europie w okresie co najmniej 40 ostatnich lat. | tak |  |
|  | dane techniczne, regulacyjne samochodów osobowych i dostawczych powinny być oparte na dokumentacji technicznej producentów pojazdów. | tak |  |
|  | dane techniczne, regulacyjne samochodów osobowych i dostawczych powinny zawierać między innymi informacje na temat: kasowania inspekcji serwisowych, kodowania kluczyków samochodowych, rozwiązywania typowych problemów i napraw, umiejscowienia filtrów kabinowych, momentów dokręcania śrub, parametrów układów rozrządu, parametrów instalacji elektrycznych, czasów napraw z możliwością kosztorysowania, kodów usterek, diagnozowania modułów sterowania silnikiem, układów ABS, ASR, Airbag, układów klimatyzacji, itp. | tak |  |
|  | poszczególne informacje dotyczące pojazdów powinny być oparte na rysunkach poglądowych lub schematach. | tak |  |
|  | baza danych pojazdów powinna być dostępna i aktualizowana przez minimum 5 lat. | tak |  |
|  | baza danych geometrii powinna być dostępna bezterminowo z możliwością aktualizacji. | tak |  |
|  | Mierzone parametry: - kąty: pochylenia kół przednich, pochylenia kół tylnych, pochylenia osi sworzni zwrotnic, wyprzedzenia osi sworzni zwrotnic, - zbieżność: całkowita kół tylnych, indywidualna kół tylnych, całkowita kół przednich, indywidualna kół przednich, - przesunięcie kół przednich, kół tylnych, - różnica rozstawu kół, - odchylenie geometrycznej osi jazdy od osi symetrii, - różnica kątów skrętu kół przy skręcie o 20°, - maksymalne kąty skrętu kół, - przesunięcie boczne, - przesunięcie osi kół, - nierównoległość osi kół. | tak |  |
|  | głowice pomiarowe przednie i tylne (8 kamer CCD do pomiaru kątów poziomych, przetworniki cieczowe do pomiaru kątów pionowych), | tak |  |
|  | kompensacja bicia koła: - z podnoszeniem pojazdu, - z przetaczaniem pojazdu, - kompensacja pojedynczego koła, | tak |  |
|  | wyświetlanie wyników pomiarów: stopnie i minuty, stopnie i setne części stopnia, milimetry. | tak |  |
|  | obrotnice mechaniczne z najazdami - 2 szt. | tak |  |
|  | płyty rolkowe pod koła tylne z najazdami – 2 szt. | tak |  |
|  | uniwersalne uchwyty do głowic pomiarowych przeznaczone do kół samochodów osobowych i dostawczych z możliwością montażu na obręczach stalowych oraz aluminiowych, z systemem zabezpieczenia głowic przed przypadkowym upadkiem - 4 szt. | tak |  |
|  | rozpórka hamulca, blokada kierownicy, przewody zasilające, instrukcja obsługi w języku polskim. | tak |  |
|  | Urządzenie spełnia wymagania zawarte w Rozporządzeniu Ministra Transportu i Budownictwa z dn. 10 lutego 2006r. (Dz.U. nr 40 z 2006 r. poz. 275) | tak |  |
| 12. | Waga samochodowa płytowa |
|  | Rodzaj | przenośna |  |
|  | Liczba płyt pomiarowych | 4 |  |
|  | Masa pojedynczej płyty | nie więcej niż 25 kg |  |
|  | Maksymalne obciążenie pojedynczej płyty | nie mniej niż 3000 kg |  |
|  | Błąd pomiaru jednej płyty | nie większy niż 1 kg |  |
|  | Wysokość płyty | nie więcej niż 60 mm |  |
|  | Wymiary płyty | nie większe niż 550/450/60 mm |  |
|  | Stopień ochrony | nie mniej niż IP68 |  |
|  | Pulpit sterujący | tak |  |
|  | Połączenie płyt z pulpitem sterującym | przewodowe |  |
|  | Dodatkowy (zapasowy) przewód przyłączeniowy | tak |  |
|  | Możliwość wydruku wyników pomiaru | tak |  |
|  | Interfejs komunikacyjny USB i gniazdo kart pamięci | tak |  |
|  | Możliwość eksportu wyników do pliku tekstowego | tak |  |
|  | Możliwość wyznaczenia położenia środka ciężkości pojazdu | tak |  |
|  | Pamięć wyników pomiaru | tak |  |

Dodatkowe wymagania Zamawiającego:

|  | Z uwagi na wykonane fundamenty pod dźwignik i ścieżkę diagnostyczną wymagane jest, aby wykonawca zapoznał się z ich stanem i uwzględnił ich dostosowanie do potrzeb oferowanego urządzenia na własny koszt, z zachowaniem pełnej funkcjonalności stanowiska | tak |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Szkolenie z zakresu użytkowania, obsługi dostarczonych urządzeń dla 4 osób | tak |  |
|  | Dostarczane urządzenia muszą być fabrycznie nowe, nie dopuszcza się urządzeń po regeneracji | tak |  |
|  | Instrukcja obsługi i dokumentacja techniczna w języku polskim lub przetłumaczone na język polski | tak |  |
|  | Bezpłatny serwis okresowy wraz z niezbędnymi do realizacji usługi materiałami eksploatacyjnymi do oferowanych urządzeń (pozycje od 1 do 7 niniejszej specyfikacji) w okresie 5 lat od podpisania protokołu zdawczo-odbiorczego | tak |  |
|  | Wykonawca dostarczy dokumenty potwierdzające spełnienie wymagań wymienionych w punktach 2v, 10e, 11p - najpóźniej w dniu podpisania protokołu zdawczo-odbiorczego. | tak |  |
|  | Do oferty należy dołączyć opisy lub fotografie produktów wymienionych w pkt. 1,2,3,4,5,7,8,9,10,11,12 w formie kart katalogowych lub dokumentacji technicznych umożliwiających weryfikację parametrów oferowanego wyposażenia. | tak |  |

* W rubryce nr 4 „Oferowane” należy wpisać tak lub nie, a w pozycjach, w których Zamawiający wymaga wpisania określonych parametrów – odpowiednio wpisać oferowane parametry.

.....................................................................

Podpis i  pieczęć osoby/osób uprawnionej

do reprezentowania Wykonawcy

Załącznik nr 3

do Specyfikacji Istotnych

Warunków Zamówienia

Część 3

## Specyfikacja techniczna zamawianego sprzętu

Nazwa sprzętu:  Stanowisko do badań ciepła spalania oraz wartości opałowej paliw

Zamawiana ilość (szt.): 1 zestaw

Grupa i kod z CPV w ramach grupy:  38418000-8 – Kalorymetry; 38400000-9 Przyrządy do badania właściwości fizycznych

| 1. Zamawiający: Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie, Centrum Innowacyjno-Wdrożeniowe Nowych Technik i Technologii w Inżynierii Rolniczej 2. Osoba udzielająca informacji: Tomasz Słowik telefon stacjonarny: 81 531-83-14 mail: tomasz.slowik@up.lublin.pl 3. Miejsce dostawy: ul. Głęboka 28, 20-612 Lublin Nazwa Jednostki: Katedra Energetyki i Pojazdów Pokój/pomieszczenie nr: 1.54 |
| --- |
| Lp. | Oczekiwane parametry techniczne | Wymagane | Oferowane |
| 1. | 2. | 3. | 4. |
| 1. Kalorymetr automatyczny |
|  | Kalorymetr pracujący metodą izoperiboliczną | TAK |  |
|  | Zakres pomiarowy dla naważki 1g: | nie węższy niż 14 – 35 J/g |  |
|  | Dokładność pomiaru dla kwasu benzoesowego: | ≤ 0,1 % RSD |  |
|  | Rozdzielczość pomiaru temperatury: | 0,0001 oC |  |
|  | Napełnianie bomby tlenem na zewnętrznej stacji napełniania tlenem | TAK |  |
|  | Odgazowanie bomby po pomiarze na zewnętrznej stacji odgazowania | TAK |  |
|  | Automatyczne dozowanie wody przed pomiarem | TAK |  |
|  | Zewnętrzny termostat stabilizujący temperaturę wody z niezależnym sterowaniem mikroprocesorowym | TAK |  |
|  | Analiza prowadzona przy użyciu jednorazowych drucików zapłonowych | TAK |  |
|  | Zewnętrzna stacja napełniania tlenem i odgazowania naczynia po pomiarze, umożliwiająca napełnienie drugiego naczynia w trakcie analizy | TAK |  |
|  | Sterowanie z zewnętrznej jednostki sterującej | TAK |  |
|  | Oprogramowanie w języku polskim dedykowane do sterowania kalorymetrem | TAK |  |
|  | Współpraca z wagą analityczną | TAK |  |
|  | Czas analizy nie dłuższy niż 5 minut w trybie izoperibolicznym | TAK |  |
|  | Materiały eksploatacyjne umożliwiające wykonanie 2000 analiz | TAK |  |
| 2. Analizator elementarny do oznaczania węgla, wodoru, azotu i siarki |
|  | Analizator pracujący w oparciu o metodę Dumas (wysokotemperaturowego spalania w tlenie) | TAK |  |
|  | Metodyka pomiaru zgodna z: PN-G-04571 Oznaczanie węgla, azotu i wodoru automatycznymi analizatorami. Metoda makro. PN-ISO 351 Oznaczanie zawartości siarki całkowitej. Metoda spalania w wysokiej temperaturze. | TAK |  |
|  | Zakres pomiarowy nie węższy niż: | C: 0,02 – 175 mg H: 0,1 – 12 mg N: 0,04 – 50 mg S: 0,01 – 20 mg |  |
|  | Maksymalna naważka CHN: | 250 mg |  |
|  | Maksymalna naważka S: | 350 mg |  |
|  | Analizator wyposażony w niezależne, dedykowane detektory C, H, N, S do oznaczania każdego pierwiastka. | TAK |  |
|  | Metoda detekcji C, H, S | IR |  |
|  | Metoda detekcji N | TCD |  |
|  | Analizator wyposażony w dwa piece, jeden kwarcowy do jednoczesnego oznaczania C, H, N, a drugi ceramiczny do oznaczania S | TAK |  |
|  | System spalania wyposażony w zbiornik balastowy służący do gromadzenia i homogenizacji gazów powstałych w procesie spalania z pętlą dozującą shomogenizowane gazy do detektorów. | TAK |  |
|  | Maksymalny czas analizy dla wszystkich pierwiastków | 4,5 minuty |  |
|  | Kalibracja jedno- i wielopunktowa z użyciem wielu wzorców w całym zakresie pomiarowym w obrębie jednej metody. Korekta istniejącej kalibracji w oparciu o analizę jednego wzorca dryftowego. Wszystkie opcje kalibracji i rekalibracji dostępne na bieżąco z poziomu użytkownika | TAK |  |
|  | Urządzenie wyposażone w min. 30-pozycyjny automatyczny podajnik próbek z możliwością rozbudowy do min. 120 | TAK |  |
|  | Sterowanie z zewnętrznej jednostki sterującej | TAK |  |
|  | Oprogramowanie w języku polskim dedykowane do sterowania analizatorem | TAK |  |
|  | Materiały eksploatacyjne na 500 analiz | TAK |  |
| 3. Młynek analityczny |
|  | Młynek umożliwiający rozdrabnianie substancji twardych i kruchych, substancji miękkich i włóknistych oraz lepkich i wilgotnych po dodaniu wody | TAK |  |
|  | Pojemność użytkowa maksymalna: | min. 80 ml |  |
|  | Prędkość obrotowa: | min. 2800 obr/min |  |
|  | Możliwość chłodzenia wsadu suchym lodem lub ciekłym azotem | TAK |  |
|  | Dodatkowe wyposażenie: nóż do materiałów o twardości do 9° Mohs nóż do substancji włóknistych | TAK |  |

Dodatkowe wymagania Zamawiającego:

| a) | Powyższe urządzenia powinny być wyposażone we wszystkie niezbędne elementy (przyłącza, kable, itp.) potrzebne do ich uruchomienia i pracy u odbiorcy do celu, dla którego są zakupywane, bez konieczności zakupu dodatkowych elementów przez zamawiającego | TAK |  |
| --- | --- | --- | --- |
| b) | Szkolenie z zakresu użytkowania, obsługi dostarczonych urządzeń dla 2 osób | TAK |  |
| c) | Instrukcja obsługi i dokumentacja techniczna w języku polskim lub przetłumaczone na język polski | TAK |  |

* W rubryce nr 4 „Oferowane” należy wpisać tak lub nie, a w pozycjach, w których Zamawiający wymaga wpisania określonych parametrów – odpowiednio wpisać oferowane parametry.

.....................................................................

Podpis i  pieczęć osoby/osób uprawnionej

do reprezentowania Wykonawcy

Załącznik nr 4

do Specyfikacji Istotnych

Warunków Zamówienia

Część 4

Specyfikacja techniczna zamawianego sprzętu

Nazwa sprzętu:  Zestaw aparatów do analizy gazów

Zamawiana ilość (szt.): 1 zestaw

Grupa i kod z CPV w ramach grupy:  38432100-3 Aparatura do analizowania gazów

| 1. Zamawiający: Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie, Centrum Innowacyjno-Wdrożeniowe Nowych Technik i Technologii w Inżynierii Rolniczej 2. Osoba udzielająca informacji: Tomasz Słowik telefon stacjonarny: 81 531-83-14 mail: tomasz.slowik@up.lublin.pl 3. Miejsce dostawy: ul. Głęboka 28, 20-612 Lublin Nazwa Jednostki: Katedra Energetyki i Pojazdów Pokój/pomieszczenie nr: 1.54; 0.06 |
| --- |
| Lp. | Oczekiwane parametry techniczne | Wymagane | Oferowane |
| 1. | 2. | 3. | 4. |
| 1. Przenośny system monitoringu emisji gazów odlotowych SO2, NO, CO ,CO2, O2 |
| 1.1 | Przenośny Układ kontrolno – pomiarowy stężeń CO, NO, SO2, O2, CO2 składający się z : - analizatora stężeń CO, NO, SO2 i O2 w mieszaninach gazowych - analizatora stężeń CO2 w mieszaninach gazowych - zestawu poboru próbki - zestawu przygotowania próbki - komputerowego układu wizualizacji i archiwizowania danych | TAK |  |
| 1.2 | Układ kontrolno - pomiarowy powinien umożliwić w sposób ciągły i jednoczesny pomiar CO, CO2, SO2, NO i O2 w spalinach ze spalania paliw stałych, ciekłych lub gazowych | TAK |  |
| 1.3 | Analizatory |  |
|  | Sposób poboru próbki | Wbudowana pompka |  |
|  | Temperatura próbki w zakresie | 0-50 st. C |  |
|  | Rotametr do wskazań przepływu próbki z przodu obudowy | TAK |  |
|  | Metoda pomiaru CO, CO2, NO, SO2: | NDIR |  |
|  | Metoda pomiaru O2: | paramagnetyczna |  |
|  | Zakres pomiarowy O2 | 0-25%, |  |
|  | Zakres pomiarowy CO | 0-1000 ppm najniższy zakres pomiarowy, 0-5000 ppm najwyższy zakres pomiarowy |  |
|  | Zakres pomiarowy NO | 0-1000 ppm najniższy zakres pomiarowy, 0-5000 ppm najwyższy zakres pomiarowy |  |
|  | Zakres pomiarowy SO2 | 0-1000 ppm najniższy zakres pomiarowy, 0-5000 ppm najwyższy zakres pomiarowy |  |
|  | Zakres pomiarowy CO2 | 0-10% min. zakres pomiarowy, 0-50% max. zakres pomiarowy |  |
|  | Próg detekcji | <1% zakresu |  |
|  | Liniowość | <1% zakresu |  |
|  | Wyjścia analogowe | min 4szt. 4-20mA, izolowane, 1kanał dla każdego gazu pomiarowego |  |
|  | Wyjścia przekaźnikowe | min. 6 szt. (AC/DC 24V/1A) dowolnie konfigurowane |  |
|  | Komunikacja | Interfejs RS485 |  |
|  | Wyświetlacz | LCD, min. 4 wiersze |  |
| 1.4 | Zestaw poboru próbki |  |
|  | Rurka probierczej o długości min.1 mb | TAK |  |
|  | Przenośna sonda probiercza wyposażona filtr ceramiczny o porowatości min. 2 mikrony | TAK |  |
|  | Filtr musi być ogrzewany w zakresie co najmniej 100-180°C | TAK |  |
|  | Min. 5 mb grzanego węża | TAK |  |
|  | Zasilanie do grzania węża i sondy probierczej dostarczane z układu z układu przygotowania próbki | TAK |  |
|  | Sonda probiercza umożliwia zastosowanie filtra z wkładem z waty szklanej | TAK |  |
| 1.5 | Zestaw przygotowania próbki |  |
|  | Chłodnica gazu | elektryczna |  |
|  | Przepływ gazu | do 350 l/h |  |
|  | Sposób poboru próbki | pompka główna |  |
|  | Sposób usunięcia kondensatu | ciągły, przy zastosowaniu pompki perystaltycznej |  |
|  | Filtr uniwersalny | z wkładem filtracyjnym PTFE lub ceramicznym, porowatość 2 μm |  |
|  | Filtr wstępny | porowatość 2 μm |  |
|  | Rotametr do wskazań przepływu próbki | z przodu obudowy, widoczny z zewnątrz, z zaworem igłowym |  |
|  | Zawór zwrotny | dodatkowo podłączony do wyjścia, demontowalny |  |
|  | Elementy omywane przez gaz | wykonane z materiału odpornego chemicznie |  |
|  | Czas nagrzewania | poniżej 20 min |  |
|  | Obudowa | Przenośna (19”) w walizce o dużej wytrzymałości |  |
| 1.6 | System wizualizacji i archiwizowania danych |  |
|  | Mikroprocesorowa jednostka sterująca do pracy z aparatem w konfiguracji i z oprogramowaniem zalecanym przez producenta aparatu | TAK |  |
|  | Oprogramowanie niezbędne do gromadzenia, wizualizacji i przetwarzania danych pomiarowych z analizatorów oraz umożliwiające konwersje oraz odczyt w programie Excel | TAK |  |
| 2. Przenośny system do pomiaru stężenia i strumienia masy pyłu w gazach odlotowych metodą grawimetryczną oraz izokinetycznego poboru próbek pyłowo-gazowych do oznaczania zawartości w gazie dioksyn, furanów, metali ciężkich i rtęci, wielopierścieniowych węglowodorów aromatycznych oraz HCL HF |
| 2.1 | Zespół jednostki sterującej automatycznego pyłomierza grawimetrycznego |  |
|  | Zespół powinien umożliwiać automatyczny dobór końcówki aspiracyjnej sondy probierczej oraz automatyczną kontrolę i regulację procesu izokinetycznego zasysania gazu w celu prowadzenia pomiaru stężenia i strumienia masy pyłu w gazach odlotowych referencyjną metodą grawimetryczną zgodnie z PN-Z-04030-7:1994, PN-EN-13284-1, PN-EN 1948-1, PN-EN 1911-1, BS ISO 15732 z wykorzystaniem aspiracyjnych sond prędkościowych i dowolnego źródła zasysania. | TAK |  |
|  | Zespół powinien także umożliwiać ciągły pomiar i rejestrację ciśnienia atmosferycznego oraz ciśnienia statycznego i prędkości gazu w kanale, a także równoległy ciągły pomiar i rejestrację pozostałych parametrów odniesienia gazu w kanale tj. temperatura, stopień zawilżenia aspirowanego gazu oraz strumienia objętości. | TAK |  |
|  | Pomiar temperatury gazu w kanale powinien odbywać się za pomocą sondy o długości co najmniej 0,7 m o zakresie pomiarowym do 300oC (zalecana jest sonda z czujnikiem termoelektrycznym typu K, w komplecie z osobnym króćcem M64(4 mm, wykonanie: stal kwasoodporna). | TAK |  |
|  | Separator wilgoci powinien pełnić funkcję odwadniacza i osuszacza gazu oraz umożliwiać wykonywanie oznaczenia stopnia zwilżenia gazu metodą kondensacyjno-absorpcyjną. Powinien być wyposażony w zaślepki i przewody łączące. | TAK |  |
|  | Układ automatycznej regulacji izokinetyczności zasysania powinien być oparty na regulatorze PID z siłownikiem liniowym i zaworem dławiącym na „by-pass”. | TAK |  |
|  | Moduł higrometru, połączony z układem jednostki sterującej, do ciągłego pomiaru wilgotności względnej w strumieniu aspirowanego gazu. | TAK |  |
|  | Jednostka sterująca powinna być zabudowana w pyłoszczelnej obudowie aluminiowej i zasilana napięciem bezpiecznym 24V. W zestawie powinien być transformator zasilający. Jednostka sterująca powinna móc pracować w temperaturze otoczenia: od -10oC do +50oC i być wyposażona w termostatowany układ elektroniki. | TAK |  |
|  | Jednostka sterująca powinna umożliwiać rejestrację i przetwarzanie w jednej obudowie wszystkich danych pomiarowych pozyskiwanych w zespole. Powinna być ona wyposażona w wyświetlacz LCD umożliwiający bieżącą kontrolę wszystkich mierzonych parametrów i poprawności pracy urządzenia. Wbudowana pamięć powinna pomieścić co najmniej 1800 rekordów rejestrowanych danych. | TAK |  |
|  | Jednostka sterująca powinna współpracować z urządzeniami zewnętrznymi, takimi jak drukarka i komputer (port USB) oraz z programami typu arkusze kalkulacyjne i bazy danych. Wymagana jest możliwość bezprzewodowej transmisji danych za pośrednictwem modułu Bluetooth. | TAK |  |
|  | Wraz z jednostką sterującą powinno być dostarczone oprogramowanie umożliwiające sporządzanie raportów z przeprowadzonych pomiarów i obliczanie wyników końcowych (w tym stężenia i strumienia masy pyłu). Sposób prezentacji wyników pomiarów powinien być zgodny z wymaganiami załącznika nr 1 rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 19 listopada 2008 r. w sprawie rodzajów wyników pomiarów prowadzonych w związku z eksploatacją instalacji lub urządzenia i innych danych oraz terminów i sposobów ich prezentacji (Dz.U. Nr 215, poz. 1366, Dz.U.2008.206.1291). | TAK |  |
| 2.2 | Tor aspiracyjny do poboru próbek pyłu, w wariantowym układzie sond i separatorów pyłu pyłomierza grawimetrycznego |  |
|  | Aspiracyjna sonda prędkościowa jednoczęściowa do pomiaru w małych średnicach kanałów (wykonanie: stal kwasoodporna) w zestawie z jarzmem 3-otworowym i przejściówką, o długości całkowitej 400mm; | TAK |  |
|  | Króciec opaskowy z gwintem M30x1,5 | TAK |  |
|  | Jeden zestaw konwencjonalnych końcówek aspiracyjnych ostrowlotowych zgodnych z PN-EN 13284-1 o średnicach nominalnych: 6, 8, 10, 13, 16 i 20 mm (wykonanie: tytan, końcówki przykręcane do głowic sond prędkościowych lub oddzielnych separatorów pyłu do filtracji wewnętrznej); | TAK |  |
|  | Rurka spiętrzająca typu „S”, walcowa, o średnicy 12 mm (wykonanie: stal kwasoodporna, z jarzmem na króciec fi 38mm, długość całkowita 500 mm | TAK |  |
|  | Agregat zasysający oparty na bezolejowej, rotacyjnej pompie łopatkowej, każdy o nominalnej wydajności zasysania gazu co najmniej 12 m3/h; nominalnym podciśnieniu roboczym co najmniej 30 kPa; przystosowany do zasysania gazu o temperaturze do 100°C; umożliwiający pracę ciągłą przez co najmniej 6 godzin ; | TAK |  |
|  | Przewód aspiracyjny o długości min. 10 m (wykonanie: wysokociśnieniowe z gumy silikonowej) wraz z kompletem złączy; | TAK |  |
|  | Przewód impulsowy o długości min. 10 m (wykonanie: wysokociśnieniowe z gumy silikonowej) wraz z kompletem szybkozłączy; | TAK |  |
|  | Rozdzielnica przenośna 4-gniazdowa, | TAK |  |
|  | Standardowe narzędzia oraz akcesoria pomocnicze i zapasowe do poszczególnych elementów zestawu pyłomierza (klucze, wyciory, szczotki, uszczelki, złącza, przewody połączeniowe, sito, torby transportowe, statyw podpora sondy itp.). | TAK |  |
| 2.3 | Tor aspiracyjny do poboru próbek pyłowo-gazowych do oznaczeń zawartości w gazie dioksyn, furanów, metali ciężkich rtęci, wielopierścieniowych węglowodorów aromatycznych, HCL, HF |  |
|  | Ocechowana sonda prędkościowa z głowicą standardową (z pomiarem ciśnienia spiętrzenia za pomocą systemu spiętrzenia typu „S”), jednoczęściowa o długości pomiarowej min. 650 mm i średnicy płaszcza około 38 mm (wykonanie: tor pomiarowy z tytanu; płaszcz zewnętrzny ze stali kwasoodpornej, przyłącze torów aspiracji: M22(1,5 mm) wraz z 3 otworowym jarzmem mocującym M64(4 mm, wskaźnikiem położenia, wykonana w wersji ogrzewanej z regulacją temperatury do min. 200°C opartą na czujniku typu Pt100 (regulator powinien być wyposażony we wskaźnik temperatury wewnątrz grzałki; grzałka i regulator powinny być zasilane bezpiecznym napięciem 24 V; transformator zasilajacy 230/24V w komplecie | TAK |  |
|  | Separator pyłu do filtracji wewnętrznej z tytanu: gilzowy, o średnicy zewnętrznej co najwyżej 30 mm, umożliwiającego zamontowanie gilz o wymiarach około (19(90 mm; (separator przykręcany do części wlotowej sondy prędkościowych wymienionych w punkcie 3.1); | TAK |  |
|  | Separator pyłu do filtracji wewnętrznej z tytanu: tygielkowy, o średnicy zewnętrznej co najwyżej 50 mm, umożliwiającego zamontowanie filtrów płaskich fi 50 mm (separator przykręcany do części wlotowej sondy prędkościowych wymienionych w punkcie 3.1) | TAK |  |
|  | Separator pyłu z torem poboru z tytanu, ogrzewany, do filtracji zewnętrznej na wkład gilzowy fi19x90mm, ze stabilizacją temperatury, z transformatorem zasilającym | TAK |  |
|  | Trójnik tytanowy, ogrzewany z zasilaczem, łączący jednostkę sterującą z modułem kondensacyjno-absorpcyjnym, do rozdzielania poboru próbek na płuczki; | TAK |  |
|  | Wąż ogrzewany, z transformatorem zasilającym, regulatorem zasilającym, długość 3,0 m; | TAK |  |
|  | Moduł kondensacyjno-absorpcyjny do poboru próbek na oznaczanie dioksyn, furanów, metali ciężkich, rtęci, HCL, HF, i wielopierścieniowych węglowodorów aromatycznych występujących w kondensacie i fazie gazowej, spełniający pod względem konstrukcji (konfiguracja i materiały), zamknięty w przenośnej obudowie aluminiowej, wyposażonej w zamrażarkę z regulacją i wizualizacją temperatury, w zestaw elementów do poboru próbek na oznaczanie dioksyn, furanów oraz w zestaw elementów do poboru próbek na oznaczanie pozostałych związków; Moduł ten ma współpracować z zespołem jednostki sterującej automatycznego pyłomierza grawimetrycznego, i agregatem zasysającym oraz aspiratorem. | TAK |  |
|  | Tytanowe końcówki węża (do połączeń elastycznych) oraz tytanowe łączniki (kolanowe i rurkowe) niezbędne do połączenia w całość poszczególnych elementów toru aspiracji. | TAK |  |
| 2.4 | Tor do poboru próbek gazu na oznaczanie rtęci i innych substancji w fazie gazowej metodą aspiracyjną |  |
|  | Jednokanałowy automatyczny aspirator emisyjny w obudowie aluminiowej o minimalnym zakresie ustawień strumienia objętości zasysanego gazu 30(200 dm3/h, wyposażony w filtr cząstek aerozolowych, ogrzewany (w celu zapobiegania wykraplania się kondensatu), w moduł pomiaru natężenia przepływu gazu, czujniki do pomiaru temperatury, ciśnienia i wilgotności względnej aspirowanego gazu oraz dodatkowe czujniki temperatury w trójniku przepływowym przeznaczone do montażu w torze aspiracji za kolektorem próbki (rurką sorbentową lub płuczką absorpcyjną); aspirator powinien umożliwiać obliczanie wyników bieżących i końcowych z aspiracji, jak również transmisję danych pomiarowych oraz raportu na komputer lub wydruk raportu na dodatkową drukarkę szeregową. | TAK |  |
|  | System powinien pochodzić od jednego producenta, gwarantującego dopasowanie poszczególnych elementów i poprawność pracy zestawów konfigurowanych w zależności od parametrów występujących w punkcie pomiarowym, | TAK |  |
| 3. Przenośny analizator składu gazu |
|  | Analizator przeznaczony do kontroli składu biogazu | TAK |  |
|  | Analizator powinien nadawać się do pomiarów w strefie zagrożenia wybuchem | TAK |  |
|  | Możliwość pomiaru składników gazowych: CH4, CO2, O2, H2S, CO, H2, NO2 | TAK |  |
|  | Zakres pomiarowy stężenia metanu (CH4) | 0-100% |  |
|  | Zakres pomiarowy stężenia dwutlenku węgla (CO2) | 0-100% |  |
|  | Zakres pomiarowy stężenia tlenu (O2) | 0-25% |  |
|  | Zakres pomiarowy stężenia siarkowodoru (H2S) | 0-5 000 ppm |  |
|  | Zakres pomiarowy tlenku węgla (CO) | 0-2 000 ppm |  |
|  | Zakres pomiarowy stężenia wodoru | 0-1 000 ppm |  |
|  | Zakres pomiarowy stężenia dwutlenku azotu (NO2) | 0-20 ppm |  |
|  | Pomiar stężenia CH4 i CO2 | Czterowiązkowy detektor podczerwieni |  |
|  | Dokładność wskazań CH4 i CO2 min. 3% | min. 3% (100%) |  |
|  | Pomiar pozostałych gazów | czujniki elektrochemiczne |  |
|  | Automatyczna kalibracja punktu zerowego | TAK |  |
|  | Wbudowana pompka pozwalająca na pobór próbek przy podciśnieniu | TAK |  |
|  | Prędkość zasysania gazu | 200 ml/min |  |
|  | Pomiar dolnej granicy wybuchowości: | 0-100% DGW |  |
|  | Pomiar ciśnienia atmosferycznego | 800 do 1200 mbar |  |
|  | Pomiar przepływu w zakresie: | +100 / -60 l/h |  |
|  | Oprogramowanie do archiwizacji i obróbki danych w komputerze z przewodem USB | TAK |  |
|  | Wbudowana pamięć wewnętrzna na wyniki pomiarów stężeń gazów, temperatury, ciśnienia, przepływu. | TAK |  |
|  | Zasilanie akumulatorowe (ładowarka w zestawie) | TAK |  |
|  | Możliwość podłączenia zewnętrznego czujnika temperatury | TAK |  |
|  | Możliwość podłączenia zewnętrznego anemometru wiatraczkowego | TAK |  |
|  | Anemometr wiatraczkowy o zakresie min. 0-40m/s | TAK |  |
|  | Certyfikat ATEX do pracy w strefach niebezpiecznych | TAK |  |

Dodatkowe wymagania Zamawiającego:

Przenośny system monitoringu emisji gazów odlotowych:

| a) | Uruchomienie analizatora składu spalin | TAK |  |
| --- | --- | --- | --- |
| b) | Szkolenie z zakresu użytkowania, obsługi dostarczonego systemu dla 2 osób | TAK |  |
| c) | Instrukcja obsługi i dokumentacja techniczna w języku polskim lub przetłumaczone na język polski | TAK |  |

Przenośny system do pomiaru stężenia i strumienia masy pyłu w gazach odlotowych:

| d) | Wykonawca, po zakończeniu okresu gwarancyjnego winien zapewnić serwis pogwarancyjny (z gwarancją zakupu części zamiennych w okresie co najmniej 6 lat) wraz z adiustacją i wzorcowaniem, a także bezpłatne modyfikacje sprzętowe i programowe (w ramach okresowego wzorcowania) wynikające ze zmieniających się przepisów prawnych dotyczących przedmiotowych pomiarów | TAK |  |
| --- | --- | --- | --- |
| e) | Wraz z zestawem powinny być dostarczone instrukcje użytkowania aparatury w języku polskim oraz niezbędne certyfikaty walidacji i świadectwa wzorcowania wydane przez akredytowane laboratorium wzorcujące. | TAK |  |
| f) | Szkolenie z zakresu użytkowania, obsługi dostarczonego systemu dla 2 osób |  |  |
| g) | Urządzenia wchodzące w skład obu systemów (zestawu) powinny być wyposażone we wszystkie niezbędne elementy (przyłącza, kable, itp.) potrzebne do ich uruchomienia i pracy u odbiorcy do celu, dla którego są zakupywane, bez konieczności zakupu dodatkowych elementów przez zamawiającego | TAK |  |

* W rubryce nr 4 „Oferowane” należy wpisać tak lub nie, a w pozycjach, w których Zamawiający wymaga wpisania określonych parametrów – odpowiednio wpisać oferowane parametry.

.....................................................................

Podpis i  pieczęć osoby/osób uprawnionej

do reprezentowania Wykonawcy

Załącznik nr 5

do Specyfikacji Istotnych

Warunków Zamówienia

Część 5

Specyfikacja techniczna zamawianego sprzętu

Nazwa sprzętu:  Zestaw aparatów do oznaczania właściwości niskotemperaturowych paliw płynnych

Zamawiana ilość (szt.): 1 zestaw

Grupa i kod z CPV w ramach grupy:  38.50.00.00-0 - Aparatura kontrolna i badawcza

| 1. Zamawiający: Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie, Centrum Innowacyjno-Wdrożeniowe Nowych Technik i Technologii w Inżynierii Rolniczej 2. Osoba udzielająca informacji: Tomasz Słowik telefon stacjonarny: 81 531-83-14 mail: tomasz.slowik@up.lublin.pl 3. Miejsce dostawy: ul. Głęboka 28, 20-612 Lublin Nazwa Jednostki: Katedra Energetyki i Pojazdów Pokój/pomieszczenie nr: 1.54 |
| --- |
| Lp. | Oczekiwane parametry techniczne | Wymagane | Oferowane |
| 1. | 2. | 3. | 4. |
| 1. Aparat do oceny własności niskotemperaturowych biopaliw i FAME, IP PM EA/08 dla wymagań specyfikacji EN 590 |
|  | Zgodność z ASTM D 2068; IP 378 (procedura A.B & C), Korelacja z ASTM D 6426 | TAK |  |
|  | Urządzenie pozwalające na badanie zablokowania filtra (FBT) w zakresie 1- 30 oraz filtrowalności (FQF) w zakresie 100 -1, dla takich paliw jak: olej napędowy, biodiesel, olej gazowy, paliwa turbinowe nafta oraz FAME | TAK |  |
|  | Zaprogramowane parametry testów wg metod IP 3897/ D2068 i D 6426 | TAK |  |
|  | Automatyczny monitoring ciśnienia i temperatury w czasie testu | TAK |  |
|  | Automatyczne wylewanie paliwa po teście do naczynia na zlewki. | TAK |  |
|  | Wymagana maksymalna objętość próbki | 300 ml |  |
|  | Rejestracja wzrost ciśnienia lub objętość przepompowanej próbki wywołująca przekroczenie określonego ciśnienia, przetwarzanie tych parametrów na wynik przez mikroprocesor | TAK |  |
|  | Wyświetlacz LCD | TAK |  |
|  | Interfejs dla współpracy z PC i/lub drukarką | TAK |  |
|  | Sygnalizacja zakończenia testu | TAK |  |
|  | Kalibracja / weryfikacja przepływu, ciśnienia i temperatury | TAK |  |
|  | Maksymalne ciśnienie: | 200 kPa |  |
|  | Pobór mocy max. | 500 W |  |
|  | Zestaw startowy wg ASTM D 2068 procedura A Zestaw startowy wg ASTM D 2068 procedura B Zestaw startowy wg ASTM D 2068 procedura C Zestaw akcesoriów potrzebnych do uruchomienia aparatu Kable podłączeniowe | TAK |  |
| 2. Dwudrzwiowa szafa bezpieczeństwa z trzema komorami do przechowywania substancji łatwopalnych, kwasów i zasad |
|  | Szafa bezpieczeństwa na materiały łatwopalne – typ 90 | TAK |  |
|  | Wymiary zewnętrzne: | max. 1080 x 1135 x 615 mm (H x W x D) |  |
|  | Pojemność magazynowa: Komora na substancje łatwopalne Komora na kwasy Komora na zasady | min. 55 l min. 28 l min. 28 l |  |
|  | Ostrzegawcze etykiety zgodne z mormą ISO 3864 | TAK |  |
|  | Zatwierdzona i przetestowana zgodnie EN 14470-1 oraz EN 1363-1 | TAK |  |
|  | Drzwi zbudowane z podwójnych ścian stalowych 12/10 th | TAK |  |
|  | Powłoka z farby epoksydowej | TAK |  |
|  | Izolacja termiczna zapobiegajaca powstawaniu mostków termicznych | TAK |  |
|  | Dolny i górny otwor wentylacyjny o Ø 100 mm. | TAK |  |
|  | Bezpiecznik termiczny automatycznie uszczelniający system wentylacyjny w razie pożaru | TAK |  |
|  | Uszczelnienia drzwi | TAK |  |
|  | Zamek | TAK |  |
|  | 1 x półka wannowa, 3 x wanna zbiorcza, 3 x perforowana pokrywa do wanny zbiorczej | TAK |  |
| 3. Urządzenie laboratoryjne służące do przechowywania środków chemicznych w kontrolowanych warunkach termalnych |
|  | Pojemność | min. 180 litrów |  |
|  | Ilość półek | min. 4 półki |  |
|  | Zakres temperatur co najmniej | -2ºC - +12ºC |  |
|  | Stabilność temperatury max ± 1ºC w całej chłodzonej przestrzeni | TAK |  |
|  | Min. 7 segmentowy wyświetlacz LED | TAK |  |
|  | Wnętrze w wykonaniu EX | TAK |  |
|  | System samoochrony kontroli obiegu | TAK |  |
|  | Ochrona przed przeciążeniem kompresora chłodniczego z przyciskiem kontrolnym | TAK |  |
|  | Czujniki kontrolujące pracę i bezpieczeństwo zabezpieczone przed zwarciem i rozłączeniem | TAK |  |
|  | Odcięcie zasilania i sygnalizacja optyczna w przypadku zakłócenia pracy | TAK |  |
|  | Wymiary zewnętrzne: | max. 600 x 640 x 855 mm |  |
|  | Waga: | max 35 kg |  |
| 4. Dedykowany stół pod aparaturę |
|  | Stół przyścienny z nadstawka | TAK |  |
|  | Materiał blatu | Żywica epoksydowa |  |
|  | Wymiary stołu | wys. 900, dł. 1800, szer. 600 |  |
|  | Stelaż z profili stalowych pokrytych powłoką epoksydową | TAK |  |
|  | Zabudowa podblatowa: szafka + 3 szuflady | TAK |  |
|  | Krzesło laboratoryjne | TAK |  |

Dodatkowe wymagania Zamawiającego:

| a) | Urządzenia wchodzące w skład zestawu powinny być wyposażone we wszystkie niezbędne elementy (przyłącza, kable, itp.) potrzebne do ich uruchomienia i pracy u odbiorcy do celu, dla którego są zakupywane, bez konieczności zakupu dodatkowych elementów przez zamawiającego | TAK |  |
| --- | --- | --- | --- |
| b) | Szkolenie z zakresu użytkowania, obsługi dostarczonych urządzeń dla 2 osób | TAK |  |
| c) | Instrukcja obsługi i dokumentacja techniczna w języku polskim lub przetłumaczone na język polski | TAK |  |

* W rubryce nr 4 „Oferowane” należy wpisać tak lub nie, a w pozycjach, w których Zamawiający wymaga wpisania określonych parametrów – odpowiednio wpisać oferowane parametry.

.....................................................................

Podpis i  pieczęć osoby/osób uprawnionej

do reprezentowania Wykonawcy

Załącznik nr 6

do Specyfikacji Istotnych

Warunków Zamówienia

Część 6

Specyfikacja techniczna zamawianego sprzętu

Nazwa sprzętu:  Zestaw aparatów do oznaczania właściwości fizyko-chemicznych paliw płynnych

Zamawiana ilość (szt.): 1 zestaw

Grupa i kod z CPV w ramach grupy: 38.50.00.00-0 - Aparatura kontrolna i badawcza

| 1. Zamawiający: Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie, Centrum Innowacyjno-Wdrożeniowe Nowych Technik i Technologii w Inżynierii Rolniczej 2. Osoba udzielająca informacji: Tomasz Słowik telefon stacjonarny: 81 531-83-14 mail: tomasz.slowik@up.lublin.pl 3. Miejsce dostawy: ul. Głęboka 28, 20-612 Lublin Nazwa Jednostki: Katedra Energetyki i Pojazdów Pokój/pomieszczenie nr: 1.54 |
| --- |
| Lp. | Oczekiwane parametry techniczne | Wymagane | Oferowane |
| 1. | 2. | 3. | 4. |
| 1. Automatyczny aparat do destylacji atmosferycznej z wbudowanym kriostatem |
|  | Aparat pozwalający na oznaczanie składu frakcyjnego produktów naftowych grup 0- 4 zgodnie z normami: ASTM D86, D850, D1078, ISO 3405, IP123, JIS K2254 | TAK |  |
|  | Możliwość destylacji paliw lotniczych i samochodowych, nafty, ciężkich benzyn, olejów napędowych i rozpuszczalników | TAK |  |
|  | Zakres temperatur nie węższy niż | 0ºC – 400ºC |  |
|  | Wbudowany układ chłodzenia | element Peltier |  |
|  | Prędkość destylacji ustawialna w zakresie co najmniej: od 2.0 do 9.0 ml/min (w krokach max 0.5 ml) | TAK |  |
|  | Temperatura skraplacza i odbieralnika kontrolowana przez element Peltier | TAK |  |
|  | Funkcje bezpieczeństwa: zabezpieczenie przed przekroczeniem temperatury, system gaszenia, | TAK |  |
|  | Wbudowana drukarka | TAK |  |
|  | Możliwość prezentacji wyników testu na wyświetlaczu, wydruku na wbudowanej drukarce lub przeniesienia do komputera za pomocą dołączonego oprogramowania | TAK |  |
|  | Wyposażenie aparatu: Akcesoria do testów wg ASTM D 86 oraz ISO 3405 (grupa 1-4): kolba 125 ml, 2 płyty ceramiczne z otworem 1x Ø 38 i 1x Ø 50 mm Czujniki temperatury wraz z uchwytem Oprogramowanie do destylarki Instrukcja obsługi w języku polskim Zestaw części zamiennych zawierający: 10 sztuk kolby o pojemności 125 ml 2 sztuki cylindra 100 ml Wzorzec destylacji około 150,9°C/255,9°C (250 ml) | TAK |  |
| 2. Automatyczny aparat do analizy właściwości paliw płynnych: benzyn i olejów napędowych |
|  | Metoda detekcji: mid-FTIR | TAK |  |
|  | Możliwość pomiaru parametrów benzyn oraz oleju napędowego w jednym aparacie | TAK |  |
|  | Analiza w benzynach następujących parametrów: 15 związków aromatycznych (ASTM D 6277 oraz EN 238) 9 związków tlenowych (ASTM 5845) Etery (MTBE, ETBE, TAME, etc.) Alkohole Olefiny i di-olefiny Ksyleny Związki nasycone MMT Gęstość LOB, LOM i indeks oktanowy Parametry destylacji i punkty odparowania Prężność par RVP i indeks właściwości jezdnych Obliczanie emisji lotnych związków organicznych 10 innych programowanych parametrów | TAK |  |
|  | Analiza w oleju napędowym: Liczba cetanowa w korelacji z ASTM D 613 Indeks cetanowy w korelacji z ASTM D 976 Zawartość dodatku cetanowego WWA Całkowita zawartość aromatów Gęstość Parametry destylacji IBP, T50, T85, T90, T95, FBP 10 innych programowanych parametrów | TAK |  |
|  | Pomiar zawartości FAME w konwencjonalnym paliwie w zakresie 0 - 40 % mm wg normy EN 14078 | TAK |  |
|  | Możliwość wyświetlania widma pomiarowego paliw bezpośrednio na ekranie. | TAK |  |
|  | Oprogramowanie umożliwiające przenoszenie i analizę widm na ekranie komputera | TAK |  |
|  | Wyposażony w ekran dotykowy | TAK |  |
|  | Wbudowany gęstościomierz | TAK |  |
|  | Pomiar automatyczny bez konieczności stosowania jakiegokolwiek rozpuszczalnika | TAK |  |
|  | Automatyczna kalibracja bez stosowania rozpuszczalników | TAK |  |
|  | Wielotorowa celka absorpcyjna | TAK |  |
|  | Automatyczne mycie układu kolejną porcją próbki | TAK |  |
|  | Aparat powinien posiadać bazę danych, która może być dowolnie modyfikowana przez użytkownika. Możliwość dodawania wyników do istniejącej biblioteki lub stworzenie własnej. | TAK |  |
|  | Podawanie próbki automatyczne, za pomocą wbudowanej pompki | TAK |  |
|  | Porty komunikacyjne min.: USB, Ethernet i RS 232 | TAK |  |
|  | Zestaw sterujący do pracy z aparatem w konfiguracji i oprogramowaniem zalecanym przez producenta aparatu | TAK |  |
|  | Wyposażenie aparatu: Rurka doprowadzającą próbkę z końcówką Luera Filtr wlotowy próbki, metalowy 15 µm, 5 szt. (jeden wewnątrz końcówki Luera) Rurka wylotowa Kabel zasilający Zbiornik na odpady Folia zabezpieczająca ekran 5 szt., jedna na ekranie Pisak do ekranu dotykowego Kabel interfejsu dla RS 232 lub podłączenia do PC/ drukarki 20 sztuk filtrów Materiały odniesienia: zawartość benzenu, zawartość aromatów, MON, RON, liczba cetanowa oraz gęstość. Zestaw części zamiennych zawierający: 20 sztuk filtrów Materiały odniesienia: zawartość benzenu, zawartość aromatów, MON, RON, liczba cetanowa oraz gęstość | TAK |  |
| 3. Automatyczny aparat do badania temperatury zapłonu w tyglu zamkniętym |
|  | Pomiar zgodny z ASTM D 6450 i D 7094 | TAK |  |
|  | Korelacja z metodami ASTM D 56, D 93, ISO 2719 | TAK |  |
|  | Pomiar temperatury zapłonu dla paliw i biopaliw, lakierów, farb, olejów świeżych i przepracowanych | TAK |  |
|  | Zakres temperatur nie węższy niż: | - 25 °C + 420 °C |  |
|  | Stabilność temperaturowa max. | 0,1 °C |  |
|  | Detekcja zapłonu czujnikiem ciśnienia | TAK |  |
|  | Wymagana objętość próbki | max. 3 ml |  |
|  | Porty komunikacyjne min.: USB, Ethernet i RS 232 | TAK |  |
|  | Możliwość pracy w terenie (zasilanie z instalacji 12V) | TAK |  |
|  | Oprogramowanie umożliwiające przenoszenie wyników do komputera w celu ich analizy | TAK |  |
| 4. Aparat do badania korozji na miedzi |
|  | Pomiar zgodny z ASTM D 130, ASTM D 4048, IP 112, IP 154, ISO 2160 | TAK |  |
|  | Min. 6-miejscowa łaźnia temperaturowa ze sterownikiem grzania | TAK |  |
|  | Min. 4 naczynia niskociśnieniowe | TAK |  |
|  | Min. 8 naczyń testowych z uchwytami | TAK |  |
|  | Zestaw do polerowania próbek | TAK |  |
|  | Zestaw płytek testowych ASTM D 130 | TAK |  |
|  | Wzorzec korozji | TAK |  |
|  | Zestaw uszczelek do naczynia ciśnieniowego | TAK |  |
| 5. Łaźnia wiskozymetryczna |
|  | Pomiar zgodny z PN EN ISO 3104:2004 i ASTM D 445 oraz ASTM D 1298 | TAK |  |
|  | Pojemność łaźni min. 25 litrów | TAK |  |
|  | Min. 4 miejsca do umieszczenia uchwytów z kapilarami | TAK |  |
|  | Zakres temperatur do co najmniej 60°C | TAK |  |
|  | Stabilność temperatury: +/- 0,01 ºC | TAK |  |
|  | Ustawienie ostrzeżenia przy przekroczeniu dolnej/górnej granicy temperatury | TAK |  |
|  | Możliwość nastaw i kalibracji do 2-miejsca po przecinku | TAK |  |
|  | Cyfrowy wyświetlacz z blokiem klawiszy odpornych na działanie cieczy | TAK |  |
|  | Wyposażenie: 4 kapilary Ubbelohde z certyfikatem UKAS 4 uchwyty na kapilary Instrukcja obsługi w języku polskim Kable podłączeniowe Zestaw części zamiennych zawierający: Kapilary Ubbelohde z certyfikatem UKAS – 20 sztuk Uchwyty na kapilary – 10 sztuk Wzorzec lepkości kinematycznej w temperaturze 40ºC | TAK |  |
| 6. Laboratoryjny elektroniczny miernik gęstości |
|  | Substancje mierzone: lekkie produkty rafineryjne i petrochemiczne, produkty ciemne o wysokiej lepkości | TAK |  |
|  | Zakres pomiarowy co najmniej | 0,5000-2.0000 g/ cm3 |  |
|  | Powtarzalność nie gorsza niż | ( 0.0005 g/cm3 |  |
|  | Dokładność nie gorsza niż | ( 0.001 g/cm3 |  |
|  | Pomiar gęstości rzeczywistej i zredukowanej | 15(C i 20(C |  |
|  | Dokładność pomiaru temperatury nie gorsza niż | (0,2(C |  |
|  | Zanurzany czujnik pomiarowy wykonany z kwarcu | TAK |  |
|  | Wymagana ilość próbki max 100 ml | TAK |  |
|  | Automatyczne zerowanie przyrządu | TAK |  |
|  | Automatyczna kompensacja temperatury | TAK |  |
| 7. Dedykowany stół pod aparaturę |
|  | Stół przyścienny z nadstawka | TAK |  |
|  | Materiał blatu | Żywica epoksydowa |  |
|  | Wymiary stołu | wys. 900, dł. 1800, szer. 600 |  |
|  | Stelaż z profili stalowych pokrytych powłoką epoksydową | TAK |  |
|  | Zabudowa podblatowa: szafka+ 3 szuflady | TAK |  |
|  | Krzesło laboratoryjne | TAK |  |

Dodatkowe wymagania Zamawiającego:

| a) | Urządzenia wchodzące w skład zestawu powinny być wyposażone we wszystkie niezbędne elementy (przyłącza, kable, itp.) potrzebne do ich uruchomienia i pracy u odbiorcy do celu, dla którego są zakupywane, bez konieczności zakupu dodatkowych elementów przez zamawiającego | TAK |  |
| --- | --- | --- | --- |
| b) | Szkolenie z zakresu użytkowania, obsługi dostarczonych urządzeń dla 2 osób | TAK |  |
| c) | Instrukcja obsługi i dokumentacja techniczna w języku polskim lub przetłumaczone na język polski | TAK |  |

* W rubryce nr 4 „Oferowane” należy wpisać tak lub nie, a w pozycjach, w których Zamawiający wymaga wpisania określonych parametrów – odpowiednio wpisać oferowane parametry.

.....................................................................

Podpis i  pieczęć osoby/osób uprawnionej

do reprezentowania Wykonawcy

Załącznik nr 7

do Specyfikacji Istotnych

Warunków Zamówienia

Część 7

Specyfikacja techniczna zamawianego sprzętu

Nazwa sprzętu: Zestaw aparatów do oznaczania jakości olejów w eksploatacji

Zamawiana ilość (szt.): 1 zestaw

Grupa i kod z CPV w ramach grupy:  38.50.00.00-0 - Aparatura kontrolna i badawcza

| 1. Zamawiający: Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie, Centrum Innowacyjno-Wdrożeniowe Nowych Technik i Technologii w Inżynierii Rolniczej 2. Osoba udzielająca informacji: Tomasz Słowik telefon stacjonarny: 81 531-83-14 mail: tomasz.slowik@up.lublin.pl 3. Miejsce dostawy: ul. Głęboka 28, 20-612 Lublin Nazwa Jednostki: Katedra Energetyki i Pojazdów Pokój/pomieszczenie nr: 1.54 |
| --- |
| Lp. | Oczekiwane parametry techniczne | Wymagane | Oferowane |
| 1. | 2. | 3. | 4. |
| 1. Aparat do oznaczania jakości oleju w eksploatacji metodą MPC (membrane patch colorimetry) oraz oceny produktów degradacji typu osady i nagary |
|  | Aparat powinien umożliwiać pomiar metodą wizualną z analizą plamy barwnej oleju w zakresie co najmniej 400-700 nm | TAK |  |
|  | Aparat powinien umożliwiać wybór czasu skanowania | TAK |  |
|  | Oprogramowanie aparatu ma umożliwiać podawanie wyniku w wartościach CIE LAB ΔE zgodnie z wymaganiami obowiązującymi w metodzie MPC | TAK |  |
|  | Aparat powinien być wyposażony w dwukierunkowe gniazdo USB | TAK |  |
| 2. Aparat do oznaczania parametru RUL (Remaining Useful Life) dla określenia pozostałego czasu eksploatacji środków smarowych |
|  | Aparat ma umożliwiać wykonywanie oznaczeń zgodnie z normami: ASTM D 6810, ASTM D 6971 i ASTM D7527 | TAK |  |
|  | Aparat powinien wykonywać pomiar na próbce max. 400 μl | TAK |  |
|  | Aparat powinien posiadać wbudowany procesor min. 520MHz oraz pamięć wewnętrzną min. 128 MB RAM | TAK |  |
|  | Aparat powinien posiadać ekran dotykowy | TAK |  |
|  | Aparat powinien być przystosowany do pracy z 4 rodzajami gotowych konfekcjonowanych odczynników do oznaczania pozostałych antyoksydantów w następujących zastosowaniach: Oleje hydrauliczne i przemysłowe Oleje silnikowe do silników benzynowych i diesla Oleje do turbin gazowych i parowych Oleje do silników lotniczych turbinowych | TAK |  |
|  | Powinien posiadać oprogramowanie pozwalające na pobieranie wyników pomiarów z aparatu MPC oraz edycje i wydruk wyników pomiarów oraz ocenę tendencji z pomiarów parametru RUL | TAK |  |
|  | Wyposażenie: Mikropipeta z niezbędnymi końcówkami Materiały do utrzymania czystości wyposażenia Adapter do zasilania sieciowego 230 V Sondę i kabel do komunikacji USB. Zestawy odczynników do oznaczania pozostałych antyoksydantów w następujących zastosowaniach: Oleje hydrauliczne i przemysłowe Oleje silnikowe do silników benzynowych i diesla | TAK |  |
| 3. Aparat do analizy stopnia degradacji i ilości zanieczyszczeń olejów smarowych |
|  | Aparatu do analizy stopnia degradacji i ilości zanieczyszczeń olejów smarowych powinien umożliwiać określenie: Poziomu zanieczyszczenia sadzą Stopnia oksydacji Stopnia naazotowania Liczy kwasowej Liczby zasadowej Zawartości wody Zawartości glikolu Poziomu dodatków fosforanowych | TAK |  |
|  | Metody testowe zgodne z ASTM E 2412, ASTM D 7412, D 7414, D 7415, D 7418, D 7624, DIN 51452, DIN 51453 | TAK |  |
|  | Metoda detekcji | MID-FTIR |  |
|  | Zakres skanowania co najmniej | 450-7000 cm-1 |  |
|  | Objętość próbki | Max 10 ml |  |
|  | Podawanie próbki automatyczne za pomocą wbudowanej pompki | TAK |  |
|  | Cela pomiarowa oraz system zaciągania próbki dostosowany do cieczy o lepkości olejów przepracowanych | TAK |  |
|  | Możliwość przenoszenia widm oraz wyników do komputera za pomocą oprogramowania | TAK |  |
|  | Możliwość zasilania z sieci 230 V | TAK |  |
|  | Możliwość pracy w terenie (zasilanie z instalacji 12V) | TAK |  |
| 4. Aparat do oznaczania pierwiastków śladowych w produktach petrochemicznych |
|  | Aparat umożliwiający analizę następujących pierwiastków: S, Cl, P, K, Ca, V, Mn, Fe, Co, Ni, Cu, Zn, Hg, As, Pb, Se | TAK |  |
|  | Zasada pomiaru | MEDXRF |  |
|  | Brak konieczności przygotowania próbki | TAK |  |
|  | Możliwość definiowania czasu pomiaru | TAK |  |
|  | Górna granica zakresu pomiarowego max. | 5000 ppm |  |
|  | Objętość próbki | max 1 ml |  |
|  | Kalibracja aparatu z wykorzystaniem współczynników fundamentalnych | TAK |  |
|  | Wbudowany komputer z systemem operacyjnym Windows | TAK |  |
|  | Obsługa aparatu za pomocą ekranu dotykowego | TAK |  |
|  | Analiza widma za pomocą podwójnie zakrzywionego kryształu | TAK |  |
|  | Lampa rentgenowska o parametrach: 20-50 kV oraz 0,2-2 mA | TAK |  |

Dodatkowe wymagania Zamawiającego:

| a) | Urządzenia wchodzące w skład zestawu powinny być wyposażone we wszystkie niezbędne elementy (przyłącza, kable, itp.) potrzebne do ich uruchomienia i pracy u odbiorcy do celu, dla którego są zakupywane, bez konieczności zakupu dodatkowych elementów przez zamawiającego | TAK |  |
| --- | --- | --- | --- |
| b) | Szkolenie z zakresu użytkowania, obsługi dostarczonych urządzeń dla 2 osób | TAK |  |
| c) | Instrukcja obsługi i dokumentacja techniczna w języku polskim lub przetłumaczone na język polski | TAK |  |

* W rubryce nr 4 „Oferowane” należy wpisać tak lub nie, a w pozycjach, w których Zamawiający wymaga wpisania określonych parametrów – odpowiednio wpisać oferowane parametry.

.....................................................................

Podpis i  pieczęć osoby/osób uprawnionej

do reprezentowania Wykonawcy

Załącznik nr 8

do Specyfikacji Istotnych

Warunków Zamówienia

Część 8

Specyfikacja techniczna zamawianego sprzętu

Nazwa sprzętu: dostawa stanowiska dynamometrycznego „Stanowisko dynamometryczne do badań silników spalinowych wraz z system elektronicznego sterowania wtryskiem paliwa oraz systemem indykowania silnika i rejestracji sygnałów - dostawa stanowiska dynamometrycznego”

Stanowisko hamowni silnikowej jest przeznaczone do kompleksowego badania silników spalinowych i jego podzespołów. Kompletne stanowisko składa się z:

- hamulca obciążającego silnik,

- układu chłodzenia hamulca,

- układu chłodzenia silnika,

- zewnętrznego układu chłodzenia hamowni, w którego skład wchodzą - chłodnia wentylatorową oraz zbiorniki buforowe,

- układu zasilania silnika w paliwo wraz z układem pomiaru zużycia paliwa,

- układ zasilania silnika w powietrze wraz z układem chłodzenia powietrza doładowanego,

- układu odprowadzania spalin,

- układu mocującego zespół hamulec-silniki,

- systemu zabezpieczeń zespołu silnik-hamulec,

- układu sterującego zespołem silnik-hamulec,

- systemu pomiaru parametrów pracy silnika,

- mikroprocesorowego zestawu sterującego z odpowiednim oprogramowaniem i urządzeniami peryferyjnymi oraz dodatkowym monitorem do wizualizacji wyników,

- silnika spalinowego wysokoprężnego.

Zamawiana ilość (szt.): 1 zestaw

Grupa i kod z CPV w ramach grupy:  38540000-2 - Maszyny i aparatura badawcza i pomiarowa

| 1. Zamawiający: Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie, Centrum Innowacyjno-Wdrożeniowe Nowych Technik i Technologii w Inżynierii Rolniczej 2. Osoba udzielająca informacji: Paweł Krzaczek telefon stacjonarny: 81 531-83-14 mail: pawel.krzaczek@up.lublin.pl 3. Miejsce dostawy: ul. Głęboka 28, 20-612 Lublin Nazwa Jednostki: Katedra Energetyki i Pojazdów Pokój/pomieszczenie nr: Budynek B, pom. 0.56 i 0.57 oraz 00.14 |
| --- |
| Lp. | Oczekiwane parametry techniczne | Wymagane | Oferowane |
| 1. | 2. | 3. | 4. |
| 1. | Hamulec obciążający silnik |  |  |
|  | typ: elektrowirowy z możliwością pomiarów obciążenia niezależnie od kierunku obrotu walu hamulca | TAK |  |
|  | maksymalna chwilowa moc pochłaniania | nie mniej niż 200 kW |  |
|  | maksymalna moc w pracy ciągłej | nie mniej niż 80% mocy chwilowej, w warunkach zapewnienia odpowiednich parametrów medium w układzie chłodzenia hamulca |  |
|  | maksymalna prędkość obrotowa wału hamulca | nie mniej niż 6000 obr/min |  |
|  | pomiar i rejestracja prędkości obrotowej na wale hamulca w zakresie od 0 do nmax | z dokładnością nie gorszą niż 1 obr/min |  |
|  | zakres pomiarowy i rejestracja momentu obrotowego | nie węższy niż: od 0 do 700 Nm (przy roboczych prędkościach pracy zespołu silnik-hamulec) |  |
|  | błąd pomiaru momentu obrotowego | nie więcej niż: 1 % |  |
| 2. | Układ chłodzenia hamulca |  |  |
|  | System automatycznej kontroli temperatury i przepływów płynów chłodzących | TAK |  |
|  | wymiennik ciepła typu płyn chłodzący (na bazie glikolu) - woda | TAK |  |
|  | temperatura płynu chłodzącego zasilającego hamulec | nie większa niż 35 °C |  |
|  | przepływ płynów po stronie ciepłej oraz zimnej | nie mniejszy niż 5 m3/godz. |  |
|  | zbiornik buforowy hamulca | TAK |  |
|  | pompa cyrkulacyjna | wydatek nie mniejszy niż 5 m3/godz. |  |
|  | zawory regulacji przepływu oraz zestaw hydraulicznych i elektrycznych przewodów połączeniowych | TAK |  |
| 3. | Układ chłodzenia silnika |  |  |
|  | Wymiennika ciepła układ chłodzenia cieczy chłodzącej silnika | moc nominalna nie mniejsza niż 200 kW |  |
|  | Wymiennik ciepła układ chłodzenia oleju w silniku | moc nominalna nie mniejsza niż 20 kW |  |
|  | regulator temperatury, czujniki temperatury cieczy chłodzącej i oleju, zawory regulacji przepływu, zestaw hydraulicznych i elektrycznych przewodów połączeniowych | TAK |  |
|  | Utrzymanie zadanej temperatury silnika w ustalonych warunkach jego pracy | w zakresie nie szerszym niż ± 2 °C |  |
|  | płynna regulacja temperatury cieczy chłodzącej silnika | tak, przy temp. cieczy wyższej niż 60 °C |  |
|  | utrzymanie zadanej temperatury oleju w ustalonych warunkach pracy silnika | w zakresie nie szerszym niż ± 2 °C |  |
|  | płynna regulacja temperatury oleju | tak, przy temp. oleju wyższej niż 90 °C |  |
| 4. | Zewnętrzny układ chłodzenia hamowni |  |  |
|  | chłodnia wentylatorowa | moc nominalna nie mniejsza niż 100 kW |  |
|  | zbiorniki buforowe zewnętrznego układu chłodzenia umiejscowione w pomieszczeniu 00.14 | łączna pojemność nie mniejsza niż 5 m3 |  |
|  | instalacja hydrauliczna łącząca wymienniki ciepła – cieczy chłodzącej, oleju, hamulca obciążającego, układu odprowadzania spalin oraz zbiorniki buforowe i chłodnię wentylatorową | TAK |  |
|  | temperatura wody schłodzonej na wyjściu niezależnie od warunków zewnętrznych | nie wyższa niż 30 °C |  |
|  | pompa(y) cyrkulacyjna(e) zapewniające pokrycie wydatku (przepływu) wody schłodzonej zasilającej wymienniki | wydatek nie mniejszy niż 18 m3/godz. |  |
| 5. | Układ zasilania silnika w paliwo wraz z układem pomiaru zużycia paliwa |  |  |
|  | możliwość badania silników zasilanych paliwami konwencjonalnymi (m.in. olej napędowy) oraz biopaliwami i ich mieszaninami | TAK |  |
|  | miernik zużycia paliwa sterowany mikroprocesorowo (paliwomierz), | TAK |  |
|  | pomiar zużycia paliwa w zadanym czasie (masa paliwa zużyta w zadanym czasie), | TAK |  |
|  | pomiar zużycia paliwa z zadaną dawką paliwa (czas zużycia zadanej dawki), | TAK |  |
|  | rejestrację średniego zużycia paliwa (ostatni pomiar, od początku pomiaru) oraz masy paliwa | TAK |  |
|  | dokładność pomiaru paliwomierza | nie gorsza niż 0,1 g/s |  |
|  | zintegrowanie elektronicznego modułu paliwomierza z automatycznymi układami rejestracji wyników badań i układem sterującym silnik-hamulec | TAK |  |
|  | zbiorniki paliwa ze zdalnym przełączaniem poprzez układ zaworowy i miernikiem poziomu paliwa | nie mniej niż 3 zbiorniki ze stali nierdzewnej po minimum 50 litrów każdy |  |
|  | układ napełniania zbiorników z elektryczną pompa zasilającą | TAK, wysokość tłoczenia pompy nie mniejsza niż 5 m |  |
|  | konstrukcja do umiejscowienia zbiorników | wysokość umiejscowienia nie mniejszą niż 2,5 m |  |
|  | wanny wychwytujące o wymiarach dostosowanych do konstrukcji mocującej zbiorniki | TAK, pojemność nie mniejsza niż objętość zbiorników paliwowych |  |
|  | czujniki temperatury paliwa – w zbiorniku, na wejściu, na wyjściu z silnika | o zakresie pomiarowym nie węższym niż (-10°C do 100°C) |  |  |
|  | układ chłodzenia i stabilizacji temperatury paliwa | w zakresie do 40°C, z dokładnością nie gorszą niż 1° |  |  |
| 6. | Układ zasilania silnika w powietrze wraz z układem pomiaru przepływu powietrza |  |  |
|  | masowy przepływomierz powietrza o zakresie pomiarowy dostosowany do pojemności skokowej badanego silnika | TAK |  |
|  | mobilny wentylator nawiewu powietrza do schładzania intensywnie rozgrzewających się elementów silnika | wydatek nie mniejszy niż 4000 m3/h, prędkość nawiewu powietrza nie mniejsza niż 30 km/godz. |  |
|  | ramię wysięgnika do zamontowania wentylatora z możliwością ukierunkowania strumienia powietrza | TAK |  |
| 7. | Układ odprowadzania i chłodzenia spalin |  |  |
|  | komora chłodząca lub odprowadzenie spalin w płaszczu wodnym | TAK |  |
|  | Pomiar temperatury spalin | nie mniej niż 6 torów pomiarowych |  |
|  | zakres pomiaru temperatury spalin | nie węższy niż od 15 do 1000°C, |  |
|  | dokładność pomiaru temperatury spalin | nie gorsza niż ± 1 °C |  |
|  | Pomiar ciśnienia przed i za turbosprężarką | zakres pomiarowy nie węższy niż od 0 do 0,5 MPa |  |
|  | pojemność komory rozprężnej spalin | nie mniejsza niż 5-krotność pojemności skokowej silnika |  |
|  | regulacja nadciśnienia spalin | zakres nie węższy niż od 0 do 0,5 MPa |  |
|  | dostosowanie układu wydechowego do pomiaru składu spalin oraz zadymienia | TAK |  |
| 8. | Układ posadowienia zespołu silnik-hamulec |  |  |
|  | rama główna o konstrukcji umożliwiającej mocowanie hamulca oraz dwóch silników badawczych | TAK |  |
|  | długość ramy głównej | nie mniej niż 3,5m |  |
|  | szerokość ramy głównej | nie mniej niż 1,2m |  |
|  | wibroizolacja ramy głównej | TAK |  |
|  | uniwersalna rama mocowania silnika badawczego, umożliwiająca odpowiednie wypoziomowanie i wycentrowanie każdego silnika z hamulcem | TAK |  |
|  | elementy wibroizolująco-mocujące silnika | TAK |  |
|  | uniwersalna rama do mocowania dodatkowego silnika, umożliwiając odpowiednie wypoziomowanie i wycentrowanie każdego silnika z hamulcem | TAK |  |
|  | wały łączące silniki z hamulcem, | TAK |  |
|  | elementy do mocowania stanowiska dynamometrycznego | TAK |  |
| 9. | System zabezpieczeń systemu silnik-hamulec |  |  |
|  | zabezpieczenie przed przekroczeniem maksymalnej prędkości obrotowej silnika | TAK |  |
|  | pomiar i nadzorowanie temperatury płynu chłodzącego hamulec (termiczne zabezpieczenie hamulca) | TAK |  |
|  | pomiar i nadzorowanie temperatury cieczy chłodzącej silnika oraz oleju (termiczne zabezpieczenie silnika) | TAK |  |
|  | wykrywanie mniejszego niż minimalne przepływu lub ciśnienia cieczy chłodzącej hamulca | TAK |  |
|  | wykrywanie mniejszego niż minimalne przepływu lub ciśnienia wody chłodzącej wymienników ciepła hamulca i silnika | TAK |  |
|  | wizualna sygnalizacja stanu zabezpieczeń systemu silnik-hamulec (temperatura, przepływ cieczy chłodzącej hamulca i silnika oraz oleju) | TAK |  |
| 10. | Układ sterujący zespołem silnik-hamulec |  |  |
|  | sterownik zespołu silnik-hamulec umożliwiający programowanie i nadzorowanie przebiegu prób badawczych | TAK |  |
|  | praca we wszystkich stosowanych w badaniach silnikowych trybach pracy zespołu silnik-hamulec: sterowanie prędkością obrotową zespołu przez hamulec lub silnik, sterowanie momentem przez hamulec lub silnik, sterowanie momentem obrotowym zgodnie z zadawanymi charakterystykami | TAK |  |
|  | rejestrację krótko- i długotrwałych badań silnikowych | TAK |  |
|  | programowanie przebiegu próby z możliwością automatycznej zmiany trybu pracy oraz zapamiętywanie, edycja i ponowne wykorzystanie (uprzednio zachowanych w pamięci) prób badawczych | TAK |  |
| 11. | Układy pomiaru parametrów pracy silnika |  |  |
|  | Pomiar prędkość obrotowej | TAK |  |
|  | Pomiar momentu obrotowego | TAK |  |
|  | Pomiar czasowego zużycia paliwa, | TAK |  |
|  | Pomiar strumieni masy zasysanego powietrza, | TAK |  |
|  | pomiar ciśnienia powietrza podawanego do silnika (podciśnienie ssania, ciśnienie doładowania) – 2 tory pomiarowe, | TAK |  |
|  | pomiar temperatury powietrza podawanego do silnika (przed i za turbosprężarką) - 2 tory pomiarowe, | TAK |  |
|  | pomiar temperatury spalin - 6 torów pomiarowych, | TAK |  |
|  | pomiar temperatury cieczy chłodzącej wypływającej z silnika, | TAK |  |
|  | pomiar temperatury cieczy chłodzącej dopływającej do silnika, | TAK |  |
|  | Pomiar ciśnienia oleju w magistrali olejowej, | TAK |  |
|  | pomiar temperatury oleju wpływającego do wymiennika, | TAK |  |
|  | pomiar temperatury oleju opuszczającego wymiennik, | TAK |  |
|  | Pomiar temperatury oleju w misce olejowej, | TAK |  |
|  | pomiar temperatury paliwa – 4 tory pomiarowe (z uwzględnieniem pomiaru w zbiornikach) | TAK |  |
|  | Pomiar ciśnienia otoczenia, | TAK |  |
|  | Pomiar temperatura otoczenia, | TAK |  |
|  | Pomiar wilgotność powietrza. | TAK |  |
|  | możliwość rozbudowy o kolejne dodatkowe moduły parametrów rejestrowanych podczas badań dynamometrycznych (temperatury, ciśnienia, przepływy) | TAK |  |
|  | moduły kontrolno-pomiarowe posiadają kompatybilne złącza i porty z komputerem PC do współpracy z oprogramowaniem sterująco-kontrolnym | TAK |  |
| 12. | Mikroprocesorowy zestaw sterujący z odpowiednim oprogramowaniem i urządzeniami peryferyjnymi oraz dodatkowym monitorem do wizualizacji wyników |  |  |
|  | możliwość zapisu i odczytu wszystkich wielkości mierzonych zarejestrowanych w trakcie badań na dysku twardym komputera | TAK |  |
|  | możliwość nadzorowania, wizualizacji i archiwizacji przebiegu badań | TAK |  |
|  | drukarka kolorowa – atramentowa lub laserowa | TAK |  |
|  | przenośny dysk | pojemność nie mniejsza niż 500 GB |  |
|  | dodatkowy monitor do wizualizacji wyników | przekątna nie mniejsza niż 37” |  |
| 13. | Wysokoprężny silnik spalinowy |  |  |
|  | typ silnika | przemysłowy lub rolniczy |  |
|  | moc maksymalna | w przedziale od 70 do 120 kW |  |
|  | moment maksymalny | w przedziale od 200 do 650 Nm |  |
|  | norma emisji spalin | Tier 3 lub analogiczna Euro Stage IIIA lub wyższe |  |
|  | możliwość zasilania paliwem konwencjonalnym oraz jego mieszaninami z biopaliwami w dowolnych proporcjach lub samoistnym biopaliwem (B100) | TAK |  |
|  | silnik sterowany w pełni elektronicznie | TAK |  |
|  | układ zasilania typu common rail o maksymalnym ciśnieniu wtrysku | nie mniej niż 130 MPa |  |
|  | dodatki do ochrony układu paliwowego przy zasilaniu paliwem innym niż spełniającym normę dotyczącą olejów napędowych (PN-EN 590:2011) | nie mniej niż 25 litrów |  |
|  | układ zasilania powietrza wyposażony w turbodoładowanie | TAK |  |
|  | układ elektryczny | 12 V |  |
|  | prąd znamionowy alternatora | nie mniej niż 75A |  |
|  | pojemność akumulatora rozruchowego | nie mniejsza niż 65Ah |  |
|  | prąd rozruchowy akumulatora | nie mniejszy niż 600A |  |
|  | przewody akumulatorowe | TAK |  |
|  | panel sterowania wraz z okablowaniem | długość okablowania nie krótsza niż 10 m |  |
|  | Kolano wydechowe dostosowane do układu odprowadzenia spalin hamowni | TAK |  |

Dodatkowe wymagania Zamawiającego:

|  | Z uwagi na specyfikę zamawianej aparatury wymagane jest, aby wykonawca zapoznał się ze stanem pomieszczeń stanowiska i uwzględnił ich dostosowanie do potrzeb oferowanego urządzenia na własny koszt, z zachowaniem pełnej funkcjonalności stanowiska w przyszłości | TAK |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Szkolenie z zakresu użytkowania, obsługi dostarczonych urządzeń dla 4 osób | TAK |  |
|  | Dostarczane urządzenia muszą być fabrycznie nowe, nie dopuszcza się urządzeń po regeneracji | TAK |  |
|  | Bezpłatny serwis okresowy wraz z niezbędnymi do realizacji usługi materiałami eksploatacyjnymi do oferowanych urządzeń w okresie 3 lat od dnia podpisani protokołu zdawczo-odbiorczego | TAK |  |
|  | Do oferty należy dołączyć opisy lub fotografie produktów wymienionych w pkt. 1,4,13 w formie kart katalogowych lub dokumentacji technicznych umożliwiających weryfikację parametrów oferowanego wyposażenia | TAK |  |

* W rubryce nr 4 „Oferowane” należy wpisać tak lub nie, a w pozycjach, w których Zamawiający wymaga wpisania określonych parametrów – odpowiednio wpisać oferowane parametry.

.....................................................................

Podpis i  pieczęć osoby/osób uprawnionej

do reprezentowania Wykonawcy

Załącznik nr 9

do Specyfikacji Istotnych

Warunków Zamówienia

…………………………………….

(pieczęć Wykonawcy)

OŚWIADCZENIE SKŁADANE ZGODNIE Z ART. 24 UST. 1

USTAWY PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

Biorąc udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia na dostawę wraz z montażem aparatury naukowo-badawczej oraz wyposażenia dydaktycznego budynku Centrum Innowacyjno-Wdrożeniowego Nowych Technik i Technologii w Inżynierii Rolniczej przy ul. Głębokiej 28 w Lublinie z podziałem na 8 części, oświadczamy, że nie podlegamy wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy Pzp, ponieważ nie zachodzą nw. okoliczności skutkujące wykluczeniem nas z postępowania.

Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się:

1) wykonawców, którzy wyrządzili szkodę, nie wykonując zamówienia lub wykonując je nienależycie, lub zostali zobowiązani do zapłaty kary umownej, jeżeli szkoda ta lub obowiązek zapłaty kary umownej wynosiły nie mniej niż 5% wartości realizowanego zamówienia i zostały stwierdzone orzeczeniem sądu, które uprawomocniło się w okresie 3 lat przed wszczęciem postępowania;

1a) wykonawców, z którymi dany zamawiający rozwiązał albo wypowiedział umowę w sprawie zamówienia publicznego albo odstąpił od umowy w sprawie zamówienia publicznego, z powodu okoliczności, za które wykonawca ponosi odpowiedzialność, jeżeli rozwiązanie albo wypowiedzenie umowy albo odstąpienie od niej nastąpiło w okresie 3 lat przed wszczęciem postępowania, a wartość niezrealizowanego zamówienia wyniosła, co najmniej 5% wartości umowy;

2) wykonawców, w stosunku, do których otwarto likwidację lub których upadłość ogłoszono, z wyjątkiem wykonawców, którzy po ogłoszeniu upadłości zawarli układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku upadłego;

3) wykonawców, którzy zalegają z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, z wyjątkiem przypadków, gdy uzyskali oni przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie, rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;

4) osoby fizyczne, które prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;

5) spółki jawne, których wspólnika prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia ,przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;

6) spółki partnerskie, których partnera lub członka zarządu prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;

7) spółki komandytowe oraz spółki komandytowo-akcyjne, których komplementariusza prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;

8) osoby prawne, których urzędującego członka organu zarządzającego prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;

9) podmioty zbiorowe, wobec których sąd orzekł zakaz ubiegania się o zamówienia na podstawie przepisów o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary;

10) wykonawców będących osobami fizycznymi, które prawomocnie skazano za przestępstwo, o którym mowa w art. 9 lub art. 10 ustawy z dnia 15 czerwca 2012r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. poz. 769) – przez okres 1 roku od dnia uprawomocnienia się wyroku;

11) wykonawców będących spółką jawną, spółką partnerską, spółką komandytową, spółką komandytowo-akcyjną lub osobą prawną, których odpowiednio wspólnika, partnera, członka zarządu, komplementariusza lub urzędującego członka organu zarządzającego prawomocnie skazano za przestępstwo, o którym mowa w art. 9 lub art. 10 ustawy z dnia 15 czerwca 2012r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej – przez okres 1 roku od dnia uprawomocnienia się wyroku.

................................ dnia................. 2013 roku

(miejscowość)

............................................................

Podpis i pieczęć osoby/osób uprawnionej

do reprezentowania Wykonawcy

Załącznik nr 10

do Specyfikacji Istotnych

Warunków Zamówienia

………………………………….…

(pieczęć Wykonawcy)

OŚWIADCZENIE SKŁADANE ZGODNIE Z ART. 22 UST. 1 USTAWY PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

Biorąc udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia na dostawę wraz z montażem aparatury naukowo-badawczej oraz wyposażenia dydaktycznego budynku Centrum Innowacyjno-Wdrożeniowego Nowych Technik i Technologii w Inżynierii Rolniczej przy ul. Głębokiej 28 w Lublinie z podziałem na 8 części, oświadczamy, że możemy ubiegać się o udzielenie zamówienia, ponieważ spełniamy warunki zgodnie z art. 22 ust.1 ustawy Prawo zamówień publicznych dotyczące:

1/ posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania,

2/ posiadania wiedzy i doświadczenia,

3/ dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,

4/ sytuacji ekonomicznej i finansowej.

............................... dnia............ 2013 roku

( miejscowość)

.....................................................................

Podpis i pieczęć osoby/osób uprawnionej

do reprezentowania Wykonawcy

Załącznik nr 11

do Specyfikacji Istotnych

Warunków Zamówienia

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY

O PRZYNALEŻNOŚCI LUB BRAKU PRZYNALEŻNOŚCI DO GRUPY KAPITAŁOWEJ

W TRYBIE ART. 26 UST. 2D USTAWY PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH*

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę wraz z montażem aparatury naukowo-badawczej oraz wyposażenia dydaktycznego budynku Centrum Innowacyjno-Wdrożeniowego Nowych Technik i Technologii w Inżynierii Rolniczej przy ul. Głębokiej 28 w Lublinie z podziałem na 8 części.

Nazwa Wykonawcy: 	………….…………………………………………………………………………..

Adres Wykonawcy: ……………………………………………………………..………………………...…

Numer telefonu: …………………………………………………………………………..….…………...…

Numer fax:…………………………………………………………….………………………….………….

E-mail: ……………………………………………………………………………………………………….

przedkładam informację, w trybie art. 26 ust. 2d ustawy Prawo zamówień publicznych Dz. U. z 2010 r. nr 113, poz. 759 z późn. zm.), o tym, że:

( nie należę do grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5 ustawy Prawo zamówień publicznych; **

( należę do grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5 ustawy Prawo zamówień publicznych **.

W przypadku przynależności Wykonawcy do grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5 ustawy Prawo zamówień publicznych, Wykonawca składa wraz z ofertą listę podmiotów należących do grupy kapitałowej.**

……………………………………………

(miejscowość i data)

...................................................................

Podpis i pieczęć osoby/osób uprawnionej

do reprezentowania Wykonawcy

* Podpisuje każdy Wykonawca składający ofertę.

* W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie powyższy dokument składa każdy z Wykonawców oddzielnie.

** Odpowiednie zaznaczyć.

Załącznik nr 12

do specyfikacji istotnych

warunków zamówienia

Oferta Wykonawcy

Nazwa Wykonawcy:

………...............................................................................................................................................

…………………………………………………………………………………………………...…

Siedziba Wykonawcy:  ...........................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................

Adres do korespondencji: ...........................................................................................................................................................

Nr telefonu……………………………………………………………………………….………..

Nr faksu ..........................................................................................................................................

e-mail: ……………………………………………………………………………………..………

Nr NIP ..............................................................................................................................................

Nr REGON ......................................................................................................................................

Nr ewidencji działalności gospodarczej (dotyczy osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą) ………………………………………………….………………………………… .

skierowana do:

Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie

20-950 Lublin ul. Akademicka 13

Nawiązując do ogłoszenia w sprawie przetargu nieograniczonego, w którym otwarcie ofert nastąpi dnia ........................................ 2013 r., w siedzibie Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie ul. Akademicka 13, w Sali Kolegialnej oraz na podstawie pobranej SIWZ:

CZĘŚĆ 1*

1. Oferujemy wykonanie dostawy hamowni  podwoziowej oraz hamowni ciągnikowej wraz z wyposażeniem do badania zużycia paliwa i emisji spalin, zgodnie z załącznikiem nr 1 do SIWZ:

Cena netto przedmiotu dostawy wynosi: ................................................................ zł,

(słownie: ........................................................................................................................).

stawka podatku VAT ......................... %,

Cena ofertowa brutto przedmiotu dostawy wynosi: ..................................................................................................................................... zł,

(słownie: ......................................................................................................................zł).

Udzielamy na przedmiot zamówienia ………….…. miesięcy gwarancji, z tym że Zamawiający wymaga udzielenia gwarancji na przedmiot zamówienia na minimum 24 miesiące.

Gwarancja liczona będzie od daty podpisania protokółu zdawczo-odbiorczego przez przedstawiciela Zamawiającego i Wykonawcy.

CZĘŚĆ 2*

2. Oferujemy wykonanie dostawy linii diagnostycznej do badań pojazdów, zgodnie z załącznikiem nr 2 do SIWZ:

Cena netto przedmiotu dostawy wynosi: ................................................................ zł,

(słownie: .......................................................................................................................).

stawka podatku VAT ......................... %,

Cena ofertowa brutto przedmiotu dostawy wynosi: ...................................................................................................................................... zł,

(słownie: .......................................................................................................................zł).

Udzielamy na przedmiot zamówienia ………………..……... miesięcy gwarancji, z tym że Zamawiający wymaga udzielenia gwarancji na przedmiot zamówienia na minimum 24 miesiące. Gwarancja liczona będzie od daty podpisania protokółu zdawczo-odbiorczego przez przedstawiciela Zamawiającego i Wykonawcy.

CZĘŚĆ 3*

3. Oferujemy wykonanie dostawy stanowiska do badań ciepła spalania oraz wartości opałowej paliw, zgodnie z załącznikiem nr 3 do SIWZ:

Cena netto przedmiotu dostawy wynosi: ................................................................ zł,

(słownie: .......................................................................................................................).

stawka podatku VAT ......................... %,

Cena ofertowa brutto przedmiotu dostawy wynosi: ..................................................................................................................................... zł,

(słownie: ......................................................................................................................zł).

Udzielamy na przedmiot zamówienia ……………….……... miesięcy gwarancji, z tym że Zamawiający wymaga udzielenia gwarancji na przedmiot zamówienia na minimum 12 miesięcy. Gwarancja liczona będzie od daty podpisania protokółu zdawczo-odbiorczego przez przedstawiciela Zamawiającego i Wykonawcy,

CZĘŚĆ 4*

4. Oferujemy wykonanie dostawy zestawu aparatów do analizy gazów, zgodnie z załącznikiem nr 4 do SIWZ:

Cena netto przedmiotu dostawy wynosi: ................................................................ zł,

(słownie: .......................................................................................................................).

stawka podatku VAT ......................... %,

Cena ofertowa brutto przedmiotu dostawy wynosi: ..................................................................................................................................... zł,

(słownie: .....................................................................................................................zł).

Udzielamy na przedmiot zamówienia …………………….……. miesięcy gwarancji, z tym że Zamawiający wymaga udzielenia gwarancji na przedmiot zamówienia na minimum 12 miesięcy. Gwarancja liczona będzie od daty podpisania protokółu zdawczo-odbiorczego przez przedstawiciela Zamawiającego i Wykonawcy.

CZĘŚĆ 5*

5. Oferujemy wykonanie dostawy zestawu aparatów do oznaczania właściwości niskotemperaturowych paliw płynnych, zgodnie z załącznikiem nr 5 do SIWZ:

Cena netto przedmiotu dostawy wynosi: ................................................................ zł,

(słownie: .......................................................................................................................).

stawka podatku VAT ......................... %,

Cena ofertowa brutto przedmiotu dostawy wynosi: .................................................................................................................................... zł,

(słownie: ....................................................................................................................zł).

Udzielamy na przedmiot zamówienia ………………….. miesięcy gwarancji, z tym że Zamawiający wymaga udzielenia gwarancji na przedmiot zamówienia na minimum 12 miesięcy. Gwarancja liczona będzie od daty podpisania protokółu zdawczo-odbiorczego przez przedstawiciela Zamawiającego i Wykonawcy.

CZĘŚĆ 6*

6. Oferujemy wykonanie dostawy zestawu aparatów do oznaczania właściwości fizyko-chemicznych paliw płynnych, zgodnie z załącznikiem nr 6 do SIWZ:

Cena netto przedmiotu dostawy wynosi: ................................................................ zł,

(słownie: .......................................................................................................................).

stawka podatku VAT ......................... %,

Cena ofertowa brutto przedmiotu dostawy wynosi: .................................................................................................................................... zł,

(słownie: ....................................................................................................................zł).

Udzielamy na przedmiot zamówienia …………………. miesięcy gwarancji, z tym że Zamawiający wymaga udzielenia gwarancji na przedmiot zamówienia na minimum 12 miesięcy. Gwarancja liczona będzie od daty podpisania protokółu zdawczo-odbiorczego przez przedstawiciela Zamawiającego i Wykonawcy,

CZĘŚĆ 7*

7. Oferujemy wykonanie dostawy zestawu aparatów do oznaczania jakości olejów w eksploatacji, zgodnie z załącznikiem nr 7 do SIWZ:

Cena netto przedmiotu dostawy wynosi: ................................................................ zł,

(słownie: .......................................................................................................................).

stawka podatku VAT ......................... %,

Cena ofertowa brutto przedmiotu dostawy wynosi: .................................................................................................................................... zł,

(słownie: ....................................................................................................................zł).

Udzielamy na przedmiot zamówienia ………………..……. miesięcy gwarancji, z tym że Zamawiający wymaga udzielenia gwarancji na przedmiot zamówienia na minimum 12 miesięcy. Gwarancja liczona będzie od daty podpisania protokółu zdawczo-odbiorczego przez przedstawiciela Zamawiającego i Wykonawcy,

CZĘŚĆ 8*

8. Oferujemy wykonanie dostawy stanowiska dynamometrycznego zgodnie z załącznikiem nr 8 do SIWZ „Stanowisko dynamometryczne do badań silników spalinowych wraz z system elektronicznego sterowania wtryskiem paliwa oraz systemem indykowania silnika i rejestracji sygnałów szybkozmiennych - dostawa stanowiska dynamometrycznego”

Cena netto przedmiotu dostawy wynosi: ................................................................ zł,

(słownie: .......................................................................................................................).

stawka podatku VAT ......................... %,

Cena ofertowa brutto przedmiotu dostawy wynosi: .................................................................................................................................... zł,

(słownie: ....................................................................................................................zł).

Udzielamy na przedmiot zamówienia …………………. miesięcy gwarancji, z tym że Zamawiający wymaga udzielenia gwarancji na przedmiot zamówienia na minimum 24 miesiące. Gwarancja liczona będzie od daty podpisania protokółu zdawczo-odbiorczego przez przedstawiciela Zamawiającego i Wykonawcy,

Dotyczy wszystkich części:

9. Zobowiązujemy się do zabezpieczenia serwisu gwarancyjnego w zakresie części w której bierzemy udział. Miejsce świadczenia usług serwisowych znajdować się będzie (należy podać dokładną nazwę firmy i jej adres firmy serwisowej): ………………………………………….................................................................................................................................................................................................................................................... .

10. Zobowiązujemy się do dostarczenia własnym transportem, wniesienia, zamontowania, uruchomienia przedmiotu zamówienia na swój koszt u bezpośredniego użytkownika przedmiotu zamówienia w terminie określonym w Rozdziale 4 SIWZ.

11.Zobowiązujemy się do przeprowadzenia bezpłatnego szkolenia pracowników Zamawiającego w zakresie obsługi, prawidłowego użytkowania przedmiotu zamówienia.

12.Oświadczamy, że spełniamy warunki udziału w postępowaniu i dostarczyliśmy w ofercie dokumenty na potwierdzenie spełnienia warunków żądanych przez Zamawiającego.

13.Zobowiązujemy się do dostarczenia instrukcji obsługi przedmiotu zamówienia w języku polskim oraz kart gwarancyjnych wraz z przedmiotem zamówienia oraz zobowiązujemy się parafować karty gwarancyjne najpóźniej w dniu podpisywania protokółu zdawczo-odbiorczego.

14.Zobowiązujemy się do dostarczenia przedmiotu zamówienia własnym transportem i na własny koszt, dotyczy to także transportu przedmiotu zamówienia w okresie trwania gwarancji, gdyby zakres napraw wymagał jego przewiezienia do miejsca serwisowego.

15. Przedmiot zamówienia, jaki oferujemy Zamawiającemu jest fabrycznie nowy.

16.Zapewniamy, że dostarczony przez nas przedmiot zamówienia spełnia wymagania norm technicznych stosowanych w Polsce oraz norm europejskich i potwierdzamy, że oferowane przez nas urządzenie posiada jakość wymaganą przez Zamawiającego.

17. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze SIWZ i nie wnosimy do niej zastrzeżeń.

18.Oświadczamy, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą przez czas wskazany w SIWZ, a w przypadku wyboru naszej oferty jako najkorzystniejszej do zawarcia umowy na warunkach określonych we wzorze umowy stanowiącej załącznik do SIWZ, w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.

19.Wadium w zakresie części ……………….. w kwocie ...................................... zł. zostało wniesione w formie .....................................................................................................................

20.Wyrażamy zgodę na 30 dniowy termin płatności od dnia otrzymaniu faktury VAT przez Zamawiającego.

21. Zamówienie  wykonam /-my,

- samodzielnie*,

- przy udziale podwykonawców, którym powierzę/-my wykonanie następujących części zamówienia*,

(zakres zamówienia……...................................................................................................................

……………………………………………………………………………………………………..)

22. Ofertę niniejszą składam/-my na………………... kolejno ponumerowanych stronach.

23. Załącznikami do niniejszej oferty są:

1/ ……........................................,

2/ ……........................................,

3/ ……........................................,

4/ ……........................................,

5/ ……........................................,

6/ ……........................................ .

…….................................................

Podpis upoważnionego

przedstawiciela Wykonawcy

* niepotrzebne skreślić

Załącznik nr 13

do Specyfikacji Istotnych

Warunków Zamówienia

| (pieczęć nagłówkowa Wykonawcy) | DOŚWIADCZENIE ZAWODOWE |
| --- | --- |

Składając ofertę w przetargu nieograniczonym na: dostawę wraz z montażem aparatury naukowo-badawczej oraz wyposażenia dydaktycznego budynku Centrum Innowacyjno-Wdrożeniowego Nowych Technik i Technologii w Inżynierii Rolniczej przy ul. Głębokiej 28 w Lublinie z podziałem na 8 części, oświadczamy, że reprezentowana przez nas firma zrealizowała w ciągu ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert następujące dostawy:

| Nazwa i adres podmiotu na rzecz, którego przedmiot zamówienia został wykonany | Wartość przedmiotu zamówienia wykonanego przez Wykonawcę | Przedmiot zamówienia | Data wykonania |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |

Załączamy dowody potwierdzające należyte wykonanie dostaw wymienionych w tabeli.

............................... dnia ............ 2013 roku

(miejscowość)

............................................................

Podpis i pieczęć osoby/osób uprawnionej

do reprezentowania Wykonawcy

Załącznik nr 14

do Specyfikacji Istotnych

Warunków Zamówienia

# Projekt umowy

# Umowa Dostawy Nr AZP/D/p-200/.../2013

W dniu …………. 2013 r. w Lublinie pomiędzy Uniwersytetem Przyrodniczym w Lublinie, ul. Akademicka 13, 20-950 Lublin, REGON 000001896, NIP 712-010-37-75, zwanym dalej „Zamawiającym”, reprezentowanym przez: …………………………………………………….,

a

........................................................., siedziba ……….     zarejestrowanym w  KRS  nr ........ lub w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej * zwanym  w  treści umowy „Wykonawcą", reprezentowanym przez: ............................................,

została zawarta umowa  następującej treści:

## W wyniku przeprowadzonego przez Zamawiającego zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych, zwaną w umowie „ustawą Pzp”, postępowania o udzielenie zamówienia publicznego znak sprawy AZP/PN/p-200/2/2013 w trybie przetargu nieograniczonego, na podstawie art. 39-46 ustawy Pzp, (t.j. z 2010 Dz. U.nr 113, poz. 759 ze zm. wprowadzonymi ustawą z dnia 12 października 2012 r. o zmianie ustawy – Prawo zamówień publicznych oraz ustawy o koncesji na roboty budowlane lub usługi (Dz. U. z dnia 19.11.2012 r. nr 0, poz. 1271), w wyniku którego oferta Wykonawcy została wybrana jako najkorzystniejsza, strony postanawiają co następuje:

## POSTANOWIENIA UMOWY

§ 1

Podstawowe pojęcia i informacje

1. Pojęcia i zwroty nie zdefiniowane w treści niniejszej umowy należy interpretować następująco:

1/ zamawiający –  Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie 20-950 Lublin ul. Akademicka 13, REGON 000001896, NIP 712-010-37-75,

2/ wykonawca - osoba fizyczna, osoba prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, która zawarła z Zamawiającym niniejszą umowę w sprawie zamówienia publicznego,

3/ przedmiot umowy – dostawa wraz z montażem aparatury naukowo-badawczej oraz wyposażenia dydaktycznego budynku Centrum Innowacyjno-Wdrożeniowego Nowych Technik i Technologii w Inżynierii Rolniczej przy ul. Głębokiej 28 w Lublinie, zwanych  także „aparaturą”, z podziałem na osiem części, w zakresie części ………..,*

4/ specyfikacja istotnych warunków zamówienia lub SIWZ – oznacza dokument, o którym mowa w art. 36 ustawy Pzp, w przetargu nieograniczonym na dostawa wraz z montażem aparatury naukowo-badawczej oraz wyposażenia dydaktycznego budynku Centrum Innowacyjno-Wdrożeniowego Nowych Technik i Technologii w Inżynierii Rolniczej przy ul. Głębokiej 28 w Lublinie, z podziałem na osiem części,

5/ oferta Wykonawcy - jest to oferta złożona przez Wykonawcę w przetargu nieograniczonym poprzedzającym zawarcie niniejszej umowy,

6/ umowa – oznacza niniejszą umowę dostawy nr AZP/D/p-200/.../2013 z dn. ……………2013*, w zakresie części ….., zgodnie ze złożoną ofertą,

7/ podpisanie protokołu zdawczo - odbiorczego  oznacza  jego  podpisanie  przez  strony bez zastrzeżeń co do ilości i jakości prac i robót objętych przedmiotem umowy oraz bez konieczności wykonania prac uzupełniających, dodatkowych lub poprawkowych.

2. Przedmiot umowy jest współfinansowany z Programu Operacyjnego Rozwoju Polski Wschodniej 2007-2013, Oś Priorytetowa I: Nowoczesna Gospodarka, w ramach działania I.1 Infrastruktura Uczelni pn: „Budowa Centrum Innowacyjno-Wdrożeniowego Nowych Technik i Technologii w Inżynierii Rolniczej”.

3. Dokumentacja projektowa inwestycji została  wykonana na podstawie umowy z dnia 18.02.2009 r. nr AZP/U/p-206/1/2009  o prace projektowe  i  wykonywanie  nadzoru autorskiego zrealizowanej  przez  biuro  projektowe  COPLAN POLSKA Sp. z o.o. ul. Chałubińskiego 8, 00-613 Warszawa,

4. Inwestycja została wykonana na podstawie prawomocnego pozwolenia na budowę  zgodnie z Decyzją Nr 542/939 z dnia 06.08.2009 r.

5. Inwestycja została zrealizowana na podstawie umowy z dnia 22.06.2010 r  nr  AZP/Rb/p-5150/1/2010 o roboty budowlane przez Konsorcjum firm:

Lider: Condite sp. z o.o. ul. Zagnańska 61, 25-528 Kielce,

Partner: Przedsiębiorstwo Produkcyjno Usługowo Handlowe „Polonez Plus” sp. z o.o. ul. Ściegiennego 252, 25-116 Kielce.

Partner: JS Budownictwo sp. z o.o. ul. Weteranów 34 lok. 13, 20-044 Lublin.

6. Przedmiot umowy będzie realizowany na terenie obiektu, oddanego do użytkowania decyzją  wydaną  przez  Powiatowego  Inspektora  Nadzoru  Budowlanego  miasta  Lublin  nr 1-268/10 z dnia 13.12.2012 r.

§ 2

Pierwszeństwo dokumentów

Dokumenty składające się na niniejszą umowę należy traktować jako wzajemnie objaśniające

się. Jednak w celu ich interpretacji ustala się pierwszeństwo według następującej kolejności:

1) umowa wraz z załącznikami,

2) specyfikacja istotnych warunków zamówienia (SIWZ) wraz z załącznikami,

3) oferta Wykonawcy.

§ 3

Przedmiot umowy

1. Przedmiotem umowy jest dostawa wraz z montażem aparatury naukowo-badawczej oraz wyposażenia dydaktycznego budynku Centrum Innowacyjno-Wdrożeniowego Nowych Technik i Technologii w Inżynierii Rolniczej przy ul. Głębokiej 28 w Lublinie, z podziałem na osiem części:

Część 1* –  dostawa hamowni  podwoziowej oraz hamowni ciągnikowej wraz z wyposażeniem do badania zużycia paliwa i emisji spalin,

Część 2* – dostawa linii diagnostycznej do badań pojazdów,

Część 3* –  dostawa stanowiska do badań ciepła spalania oraz wartości opałowej paliw,

Część 4* –  dostawa zestawu aparatów do analizy gazów,

Część 5* – dostawa zestawu aparatów do oznaczania właściwości niskotemperaturowych paliw płynnych,

Część 6* – dostawa zestawu aparatów do oznaczania właściwości fizyko-chemicznych paliw płynnych,

Część 7* –  dostawa zestawu aparatów do oznaczania jakości olejów w eksploatacji,

Część 8* –  dostawa stanowiska dynamometrycznego „Stanowisko dynamometryczne do badań silników spalinowych wraz z system elektronicznego sterowania wtryskiem paliwa oraz systemem indykowania silnika i rejestracji sygnałów szybkozmiennych - dostawa stanowiska dynamometrycznego”

2. W zakresie części ……* Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć, wnieść, ustawić, zamontować, podłączyć do istniejących w pomieszczeniach instalacji oraz przekazać Zamawiającemu przedmiot umowy, którego szczegółowy opis zawiera załącznik nr ……* do umowy.

3. Wykonawca przed przystąpieniem do realizacji umowy dokona w pomieszczeniach, w których będzie wykonywany przedmiot umowy niezbędnych pomiarów i uzgodni z przedstawicielami Zamawiającego ostateczną lokalizację przedmiotu umowy.

4. Udostępnianie pomieszczeń w celu przeprowadzenia pomiarów, o których mowa w ust.3 jak również przekazanie pomieszczeń w celu wykonania przedmiotu umowy w danej części, będzie się odbywało w terminach uzgodnionych z Zamawiającym.

5. Wszelkie prawa autorskie majątkowe i prawa własności przemysłowej, które powstaną w wyniku wykonania niniejszej umowy przysługują Zamawiającemu w pełnym zakresie i objęte są wynagrodzeniem określonym w § 7  ust.1  umowy.

6. Wykonawca zabezpiecza we własnym zakresie transport, wszystkie narzędzia i materiały niezbędne do wykonania przedmiotu niniejszej umowy i ponosi pełną odpowiedzialność i ryzyko związane z transportem, rozładunkiem, ustawieniem i montażem aparatury.

7. Wykonawca oświadcza, że dokonał oględzin miejsca do ustawienia i zamontowania przedmiotu zamówienia zgodnie z jego opisem zawartym w SIWZ oraz zgodnie ze złożoną w tym zakresie ofertą.

8. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu umowy w części ……..* zgodnie z jego opisem stanowiącym załączniki nr ……..* do umowy z uwzględnieniem danych uzyskanych w trakcie wykonywania pomiarów pomieszczeń, w których będzie zlokalizowana aparatura,  zastrzeżeniem ust. 4 i 9.

9. Przedmiot umowy będzie realizowany na terenie obiektu, w którym będą trwały równolegle prace wykonywane przez innych dostawców wyposażenia Centrum, jak również będą mogły w tym czasie trwać zajęcia dydaktyczne oraz praca naukowa.

10. Wykonawca oświadcza, że zawarcie niniejszej umowy w żaden sposób nie narusza praw osób trzecich.

§ 4

Termin i miejsce wykonania przedmiotu umowy

1. Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy w zakresie części ……… do ……… dni licząc od dnia podpisania umowy.

2. Za datę wykonania przedmiotu umowy uważa się datę, kiedy techniczno-prawne czynności odbioru przedmiotu umowy zostały zakończone, przedmiot umowy wydany Zamawiającemu, a strony potwierdziły powyższą czynność podpisaniem protokołu zdawczo-odbiorczego stanowiącego podstawę do wystawienia faktury VAT.

3. Przez miejsce wykonania przedmiotu umowy rozumie się budynek Centrum Innowacyjno-Wdrożeniowego Nowych Technik i Technologii w Inżynierii Rolniczej przy ul. Głębokiej 28,  20- 612 Lublin, zwanym dalej „Centrum”.

§ 5

Osoby odpowiedzialne za wykonanie postanowień umowy

po stronie Zamawiającego i Wykonawcy

1. Za wykonanie postanowień zawartych w niniejszej umowie oraz odbioru technicznego przedmiotu niniejszej umowy Zamawiający czyni odpowiedzialnymi następujące osoby:

1/ …………… , tel. ……., adres poczty elektronicznej …………..,*

2/ …………… , tel. ……., adres poczty elektronicznej …………..,*

Osobie/om tym przysługuje prawo do dokonywania bieżących ustaleń z przedstawicielami Wykonawcy dotyczących realizacji niniejszej umowy. Ustalenia te nie mogą prowadzić do zmiany opisu przedmiotu zamówienia zawartego w SIWZ oraz treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy jaki i zmiany zapisów niniejszej umowy.

2. Za wykonanie postanowień zawartych w niniejszej umowie Wykonawca czyni odpowiedzialnymi następujące osoby:

1/ ……………, tel. ……., adres poczty elektronicznej ………...,*

2/ ……………, tel. ……., adres poczty elektronicznej ………... *  .

Osobie/om tym przysługuje prawo do dokonywania bieżących ustaleń z przedstawicielami Zamawiającego dotyczących realizacji niniejszej umowy. Ustalenia te nie mogą prowadzić do zmiany opisu przedmiotu zamówienia zawartego w SIWZ oraz treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy jaki i zmiany zapisów niniejszej umowy.

§ 6

Sposób przekazania przedmiotu umowy

1. Wykonawca dostarczy w zakresie części …..* przedmiot umowy fabrycznie nowy, wolny od wad, pełnowartościowy i zgodny z poziomem technologii istniejącym w momencie podpisania umowy.

2. Wykonawca zapewni należytą, jakość dostarczonego przedmiotu umowy, zgodną z obowiązującymi w tym zakresie normami oraz wymaganiami Zamawiającego opisanymi w SIWZ jak również zgodnie ze złożoną ofertą.

3. Wykonawca pisemnie powiadomi Zamawiającego o możliwości przystąpienia do prac mających na celu wykonanie przedmiotu umowy.

4. Dokumentem odbiorowym będzie protokół zdawczo-odbiorczy.

5. Ustala się następujące rodzaje odbiorów:

1/ odbiór końcowy po całkowitym wykonaniu wszystkich prac objętych niniejszą umową,

2/ odbiór ostateczny przed upływem okresów rękojmi i gwarancji.

6. Odbiorów, o których mowa w ust. 5 dokona komisja odbiorowa wyznaczona przez Zamawiającego, w obecności przedstawicieli Wykonawcy.

7. Wykonawca powiadomi Zamawiającego pisemnie o przygotowaniu przedmiotu umowy do odbioru.

8. W ciągu 2 dni od zgłoszenia gotowości do odbioru końcowego Wykonawca przekaże Zamawiającemu wszystkie dokumenty (certyfikaty, aprobaty, świadectwa, atesty itp.)  niezbędne do wykonania czynności odbioru.

9. Zamawiający pisemnie wyznaczy termin i rozpocznie odbiór przedmiotu umowy w terminie do 5 dni od daty zawiadomienia go przez Wykonawcę o przygotowaniu przedmiotu umowy do odbioru,  który Zamawiający zakończy najpóźniej w terminach, o których mowa w § 4 ust.1.

10. Zamawiający w toku czynności odbioru zbada przedmiot umowy pod względem ilościowym, jakościowym i rodzajowym przed podpisaniem protokołu zdawczo-odbiorczego przez obie strony. Podpisanie protokołu zdawczo-odbiorczego nie oznacza potwierdzenia braku wad fizycznych i prawnych przedmiotu umowy.

11. Z czynności odbioru sporządza się protokół zdawczo-odbiorczy, który powinien zawierać ustalenia poczynione w toku odbioru, a w szczególności:

1/ ustalenia co do zgodności przedmiotu umowy z niniejszą umową,

2/ wykaz ujawnionych wad,

3/ decyzje Zamawiającego co do przyjęcia lub odmowy przyjęcia przedmiotu umowy,

4/ termin usunięcia wad,

5/ oświadczenia i wyjaśnienia Wykonawcy i osób uczestniczących w odbiorze,

6/ podpisy osób uczestniczących w odbiorze.

12. Jeżeli w toku czynności odbioru przedmiotu umowy zostaną stwierdzone wady nadające się do usunięcia, Zamawiający może:

1/ odmówić odbioru do czasu usunięcia wad,

2/ wezwać Wykonawcę do usunięcia wad, wyznaczając Wykonawcy odpowiedni termin na ich usunięcie na koszt Wykonawcy. Po bezskutecznym upływie terminu, Zamawiający ma prawo w zastępstwie Wykonawcy i na jego koszt usunąć wady,

3/ obniżyć  wynagrodzenie  Wykonawcy  za  przedmiot  umowy  odpowiednio  do  utraconych

wartości technicznych, użytkowych i estetycznych.

13. Jeżeli w toku czynności odbioru zostaną stwierdzone wady nie nadające się do usunięcia,

Zamawiający może:

1/ jeżeli wady nie uniemożliwiają użytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem – obniżyć wynagrodzenie Wykonawcy odpowiednio do utraconej wartości użytkowej, technicznej i estetycznej,

2/ jeżeli wady uniemożliwiają użytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem:

a/ wezwać Wykonawcę do wymiany przedmiotu umowy na nowy, wolny od wad, w

wyznaczonym terminie, na koszt Wykonawcy,

b/ odstąpić od umowy.

14. W przypadku, gdy Wykonawca nie usunie wad w terminie wyznaczonym przez zamawiającego, o którym mowa w ust. 12 pkt. 2 lub nie dokona wymiany przedmiotu umowy na nowy wolny od wad w terminie, o którym mowa w ust. 13 pkt. 2 lit. a, Zamawiający może wyznaczyć mu dodatkowy ostateczny termin na usunięcie wad i wymianę przedmiotu umowy na nowy.

15. Wykonawca zobowiązany jest do zawiadomienia Zamawiającego o usunięciu wad oraz do żądania wyznaczenia terminu odbioru zakwestionowanego uprzednio zakresu prac jako wadliwych. Usunięcie wad powinno być stwierdzone protokolarnie.

16. Zamawiający zwoła, przed zakończeniem okresu gwarancji jakości, komisję odbioru dla ustalenia warunków odbioru ostatecznego, o którym mowa w ust. 5 pkt 2, polegającego na ocenie wykonanych przez Wykonawcę prac związanych z usunięciem wad zaistniałych w okresie gwarancji i rękojmi, wskazanych przez komisję odbiorową w spisanych na tę okoliczność protokołach.

Wypełnienie zobowiązań umownych Wykonawcy nie będzie uznane za wykonane dopóki Zamawiający nie podpisze protokołu odbioru ostatecznego.  Protokół odbioru ostatecznego będzie potwierdzał datę, z którą Wykonawca wywiązał się ze wszystkich zobowiązań wynikających z umowy.

§ 7

Wynagrodzenie, warunki płatności

1.  Wynagrodzenie w zakresie część …….* zostało określone na kwotę:

cena netto  przedmiotu umowy wynosi: .....................................................................zł,*

(słownie: .......................................................................................................................).*

stawka podatku VAT ......................... %,*

cena brutto przedmiotu umowy wynosi: ................................................................... zł,*

(słownie: ....................................................................................................................zł).*

2.Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 jest wynagrodzeniem ryczałtowy i nie będzie podlegać jakimkolwiek zmianom, z zastrzeżeniem § 15 pkt. 1 umowy, oraz obejmuje wszelkie koszty wyspecyfikowane i niewyspecyfikowane w dokumentach umownych, niezbędnych do realizacji przedmiotu umowy w szczególności obejmuje:

1/ wykonanie przedmiotu umowy w zakresie, o którym mowa w § 3 ust. 1 umowy,

2/ koszty transportu w miejsce wskazane przez Zamawiającego określone w § 4 ust. 3,

3/ koszty wymaganych w kraju Zamawiającego certyfikatów, aprobat, świadectw, atestów,  podatków, licencji, zezwoleń, cła oraz innych opłat niezbędnych do uzyskania w celu prawidłowej realizacji przedmiotu umowy,

4/ koszty serwisu w okresie gwarancji,

5/ ryzyko handlowe wynikające z realizacji przedmiotu umowy,

6/ warunki gwarancji i rękojmi,

7/ inne koszty Wykonawcy, których poniesienie jest niezbędne dla realizacji przedmiotu umowy, w tym opakowanie, ubezpieczenie towaru, opusty, rabaty, dojazd pracowników firmy w celu wniesienia, ustawienia, montażu  aparatury składającej się na przedmiot umowy.

3. Dokumentami niezbędnymi do uruchomienia płatności są protokół zdawczo-odbiorczy podpisany przez obie strony umowy oraz wystawiona faktura VAT.

4. Strony ustalają, że datą spełnienia świadczenia pieniężnego przez Zamawiającego jest dzień obciążenia rachunku Zamawiającego.

5. Strony zgodnie ustalają, iż za wykonanie przedmiotu umowy, Zamawiający zapłaci wynagrodzenie, określone w § 7 ust. 1 w terminie 30 dni od dnia otrzymania faktury VAT wystawionej przez Wykonawcę. Płatności będą realizowane przelewem na konto bankowe wskazane na fakturze VAT przez Wykonawcę.

6. Zamawiający oświadcza, że jest uprawniony do otrzymania faktury VAT, a Wykonawca oświadcza, że jest uprawniony do wystawiania faktury VAT.

7. Za płatność dokonaną po terminie określonym w ust. 5 niniejszego paragrafu Wykonawca ma prawo domagać się od Zamawiającego zapłaty odsetek ustawowych, których wartość zostanie ustalona wedle polskiej stopy procentowej.

8. Wynagrodzenie ani żadne inne prawa i obowiązki Wykonawcy określone w umowie nie mogą być bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego przedmiotem cesji ani przelewu.

9. Wszelkie zastrzeżenia zawarte w niniejszej umowie stanowią jej integralną część i nie mogą być interpretowane jako odstępstwa od wyrażenia zgody, o której mowa w ust. 8

10. Jeżeli z powodu wady prawnej przedmiotu umowy Zamawiający będzie zmuszony wydać przedmiot umowy osobie trzeciej, Wykonawca jest obowiązany do zwrotu otrzymanego wynagrodzenia bez względu na inne postanowienia umowy.

11. Rozliczenie między stronami umowy będzie realizowane wyłącznie w złotych polskich.

12. Wszelkie koszty niezbędne do prawidłowego wykonania umowy obciążają Wykonawcę.

§ 8

Zabezpieczenie należytego wykonania umowy

1. Na pokrycie roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy w części ………….* ustala się zabezpieczenie w wysokości 10 % ceny ofertowej brutto, określonej w § 7 ust. 1, stanowiącej kwotę ………………* zł. (słownie: ……………………………………. *zł.).

2. Zabezpieczenie, o którym mowa w ust. 1 zostanie wniesione przez Wykonawcę najpóźniej z datą zawarcia niniejszej umowy, w postaci: ……………………* i stanowi załącznik nr …* do umowy.

3. Zabezpieczenie wnoszone w pieniądzu należy przelać na rachunek Zamawiającego Banku Pekao S.A. Oddział w Lublinie nr 69 1240 5497 1111 0000 5007 1353 z podaniem tytułu zabezpieczenie należytego wykonania umowy nr …………………………../2013.*

4. Zamawiający może, na pisemny wniosek Wykonawcy, wyrazić zgodę na zmianę formy wniesionego zabezpieczenia. Zmiana formy zabezpieczenia dokonywana jest w sposób zachowujący ciągłość zabezpieczenia i nie może powodować zmniejszenia jego wysokości.

5. Wykonawca zobowiązuje się do zapewnienia ważności zabezpieczenia, aby mogło być wykorzystane do dnia kiedy Wykonawca wykona wszystkie prace i usunie wszelkie wady. Wykonawca będzie zobowiązany do przedłużenia ważności zabezpieczenia, jeżeli data jego wygaśnięcia przypadnie przed końcem okresu gwarancji jakości. Koszt przedłużenia ważności zabezpieczenia jest kosztem Wykonawcy.

6. Zamawiający zwróci Wykonawcy 70% zabezpieczenia należytego wykonania umowy w terminie 30 dni od dnia podpisania protokołu zdawczo-odbiorczego potwierdzającego odbiór przedmiotu umowy przez Zamawiającego jako należycie wykonanego.

7. Zamawiający zwróci Wykonawcy pozostałe 30% kwoty zabezpieczenia należytego wykonania umowy nie później niż w terminie 15 dni po upływie okresu rękojmi za wady.

§ 9

Obowiązki stron umowy

      - Do obowiązków Zamawiającego należy w szczególności:

1/ udostępnienie Wykonawcy pomieszczeń, w których będzie wykonywany przedmiot umowy oraz wszelkich danych i informacji niezbędnych do prawidłowego wykonania dostawy,

2/ odbiór przedmiotu umowy,

3/ zapłata za dostarczony przedmiot umowy w terminie określonym w § 7 ust. 5,

4/ dostarczenie Wykonawcy naklejek zawierających szczegółowe dane projektu, o którym mowa w § 1 ust. 2 umowy, w terminie do 14 dni przed uzgodnionym przez strony terminem odbioru końcowego przedmiotu umowy.

      - Do obowiązków Wykonawcy w zakresie wszystkich części należy w szczególności:

1/ wykonanie przedmiotu umowy i przekazanie go Zamawiającemu, zgodnie z postanowieniami niniejszej umowy, obowiązującymi w tym zakresie przepisami, normami i certyfikatami jakościowymi wymaganymi przez Zamawiającego oraz do usunięcia wad, które ujawnią się w okresie wykonywania prac objętych przedmiotem umowy, jak również w okresie rękojmi i gwarancji,

2/ dostarczenie przedmiotu umowy w stanie nienaruszonym, własnym transportem na własny koszt, dotyczy to również napraw jakie mogą wystąpić w okresie trwania gwarancji i rękojmi.

Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność i ryzyko związane z transportem, rozładunkiem, ustawieniem i montażem przedmiotu umowy w budynku Centrum,

3/ wniesienie, ustawienie i zamontowanie przedmiotu umowy zgodnie z treścią umowy do wskazanych przez Zamawiającego pomieszczeń Centrum,

4/ podłączenie aparatury wymagającej podłączenia do mediów (np. woda, gaz, ścieki, wentylacja, instalacja elektryczna i inne) do istniejących w pomieszczeniach instalacji. Wszystkie niezbędne przeróbki w celu prawidłowego i zgodnego z przepisami podłączenia mediów należy uwzględnić w kosztach dostawy wraz z montażem przedmiotu zamówienia,

5/ zabezpieczenie ciągów komunikacyjnych, a w szczególności drzwi i ościeżnic przed zniszczeniem. Wszelkie uszkodzenia (obicia, zarysowania ścian oraz drzwi) powstałe w wyniku wykonywania czynności związanych z montażem Wykonawca usunie na własny koszt,

6/ dostosowanie sposobu wykonania przedmiotu umowy do warunków organizacyjnych i wymagań Zamawiającego, ze szczególnym uwzględnieniem § 3 ust. 9,

7/ zapewnienie właściwych warunków bezpieczeństwa osób i mienia przebywających na terenie realizacji przedmiotu umowy,

8/ zabezpieczenie pomieszczeń, w których będzie realizowany przedmiot umowy przed niekorzystnym wpływem wykonywanych prac, celem ograniczenia szkód i wszelkich uciążliwości wynikających z hałasu, zanieczyszczeń i innych niepożądanych działań,

9/ informowanie Zamawiającego o problemach lub okolicznościach mogących wpłynąć na jakość prac lub ich termin zakończenia,

10/ poniesienie ryzyka w zakresie szkód wynikających z prowadzonych prac objętych przedmiotem umowy,

11/ zapewnienie kierownictwa, siły roboczej, materiałów, sprzętu i innych urządzeń niezbędnych do wykonania przedmiotu umowy,

12/ uporządkowanie terenu wykonywania przedmiotu umowy oraz jeśli jest to konieczne również terenu przyległego jak również wywiezienie z budynku Centrum na własny koszt, wszystkich odpadów powstałych wskutek wykonywania przedmiotu  umowy, najpóźniej do dnia odbioru końcowego,

13/ zabezpieczenie pomieszczeń, w których będzie realizowany przedmiot umowy przed dostępem osób trzecich,

14/ umożliwienie wstępu na teren realizacji przedmiotu umowy pracownikom Zamawiającego, oraz udzielanie im w każdej chwili wszelkich informacji i udostępnianie dokumentów niezbędnych do prawidłowego wykonania przedmiotu umowy,

15/ umieszczenie na aparaturze stanowiącej przedmiot umowy, w miejscach wskazanych przez Zamawiającego naklejek zawierających szczegółowe dane projektu, o którym mowa w § 1 ust. 2 umowy, przekazane przez Zamawiającego w terminie, o którym mowa w ust.1 pkt 4 umowy,

16/ czas reakcji Wykonawcy na zgłoszenie uszkodzenia aparatury nie będzie dłuższy niż 48 godz. od momentu pisemnego zawiadomienia przez Zamawiającego o uszkodzeniu przedmiotu umowy,

17/ uczestniczenie w czynnościach odbiorowych,

18/ wystawienie faktury VAT.

3. Ponadto do obowiązków Wykonawcy w poszczególnych częściach  należy:

1/ w zakresie części 1:*

a/  wykonywanie bezpłatnego serwisu okresowego wraz z niezbędnymi do realizacji usługi materiałami eksploatacyjnymi, w okresie 5 lat licząc od dnia podpisania protokołu zdawczo-odbiorczego,

b/ szkolenie w zakresie użytkowania i obsługi dostarczonej aparatury dla 4 pracowników,

c/ dostarczenie instrukcji obsługi i dokumentacji technicznej w języku polskim,

2/ w zakresie części 2:*

a/ wykonywanie bezpłatnego serwisu okresowego wraz z niezbędnymi do realizacji usługi materiałami eksploatacyjnymi, dla urządzeń wymienionych w pozycji 1-7 specyfikacji technicznej, w okresie 5 lat licząc od dnia podpisania protokołu zdawczo-odbiorczego,

b/ szkolenie w zakresie użytkowania i obsługi dostarczonej aparatury dla 4 pracowników,

c/ dostarczenie instrukcji obsługi i dokumentacji technicznej w języku polskim,

3/ w zakresie części 3:*

a/ szkolenie w zakresie użytkowania i obsługi dostarczonej aparatury dla 2 pracowników,

b/ dostarczenie instrukcji obsługi w języku polskim,

4/ w zakresie części 4:*

- przenośny system monitoringu emisji gazów odlotowych:

a/ uruchomienie analizatora składu spalin,

b/ szkolenie w zakresie użytkowania i obsługi dostarczonej aparatury dla 2 pracowników,

c/ dostarczenie instrukcji obsługi i dokumentacji technicznej w języku polskim,

- przenośny system do pomiaru stężenia i strumienia masy pyłu w gazach odlotowych:

a/ zapewnienie serwisu pogwarancyjnego (z gwarancją zakupu części zamiennych w okresie co najmniej 6 lat wraz z adiustacją i wzorcowaniem, a także bezpłatne modyfikacje sprzętowe i programowe (w ramach okresowego wzorcowania) wynikające ze zmieniających się przepisów prawnych dotyczących przedmiotowych pomiarów,

b/ w cenie powinny być ujęte: dostawa całości aparatury stanowiącej przedmiot zamówienia w tej części, oraz uruchomienie zestawów,

c/ szkolenie w zakresie użytkowania i obsługi dostarczonej aparatury dla 2 pracowników, przy czym Zamawiający jeśli zajdzie taka konieczność dopuszcza także szkolenie u Wykonawcy przedmiotu umowy,

d/ wraz z systemami winny być dostarczone certyfikaty walidacji i świadectwa wzorcowania wydane przez akredytowane laboratorium wzorcujące,

e/ aparatura wchodząca w zakres tej części powinna być wyposażona we wszystkie niezbędne elementy (np. przyłącza, kable itp.) potrzebne do ich uruchomienia i pracy, bez konieczności zakupu dodatkowych elementów przez Zamawiającego,

5/ w zakresie części 5:*

a/ szkolenie w zakresie użytkowania i obsługi dostarczonej aparatury dla 2 pracowników,

b/ dostarczenie instrukcji obsługi w języku polskim,

c/ aparatura wchodząca w zakres tej części powinna być wyposażona we wszystkie niezbędne elementy (np. przyłącza, kable itp.) potrzebne do ich uruchomienia i pracy, bez konieczności zakupu dodatkowych elementów przez Zamawiającego,

6/ w zakresie części 6:*

a/ szkolenie w zakresie użytkowania i obsługi dostarczonej aparatury dla 2 pracowników,

b/ dostarczenie instrukcji obsługi w języku polskim,

c/ aparatura wchodząca w zakres tej części powinna być wyposażona we wszystkie niezbędne elementy (np. przyłącza, kable itp.) potrzebne do ich uruchomienia i pracy, bez konieczności zakupu dodatkowych elementów przez Zamawiającego,

7/ w zakresie części 7:*

a/ szkolenie w zakresie użytkowania i obsługi dostarczonej aparatury dla 2 pracowników,

b/ dostarczenie instrukcji obsługi w języku polskim,

c/ aparatura wchodząca w zakres tej części powinna być wyposażona we wszystkie niezbędne elementy (np. przyłącza, kable itp.) potrzebne do ich uruchomienia i pracy, bez konieczności zakupu dodatkowych elementów przez Zamawiającego,

8/ w zakresie części 8:*

a/  wykonywanie bezpłatnego serwisu okresowego wraz z niezbędnymi do realizacji usługi materiałami eksploatacyjnymi, w okresie 3 lat licząc od dnia podpisania protokołu zdawczo-odbiorczego,

b/ szkolenie w zakresie użytkowania i obsługi dostarczonej aparatury dla 4 pracowników,

c/ dostarczenie instrukcji obsługi i dokumentacji technicznej w języku polskim.

§ 10

Siła wyższa

1. Zamawiający na wniosek Wykonawcy, przedłuży termin realizacji umowy z powodu wystąpienia siły wyższej, przy czym za siłę wyższą przyjmuje się zdarzenie, które pozostaje poza kontrolą strony umowy, zdarzenie zewnętrzne, któremu nie można zapobiec oraz które wyróżnia się nadzwyczajnym charakterem np. gwałtowne zjawiska przyrodnicze o charakterze katastrof oraz nadzwyczajne zaburzenia życia społecznego, w szczególności:

1/ wprowadzenie stanu wojennego na terenie obejmującym również miejsce dostawy, akty terroryzmu,

2/ katastrofy żywiołowe, w szczególności: huragany, trzęsienia ziemi, powódź,

3/ strajk z wyłączeniem wewnętrznego w firmie Wykonawcy, a posiadający wpływ na realizację przedmiotu umowy.

2. Jeżeli jedna ze stron uzna, że wystąpiły jakiekolwiek okoliczności mające znamiona siły wyższej, które mogą mieć wpływ na należyte wykonywanie jej zobowiązań, powiadomi o tym niezwłocznie drugą stronę w formie pisemnej, określając charakter zdarzenia i przewidywany czas jego trwania.

3. Żadna ze stron nie ponosi odpowiedzialności za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązań wynikających z niniejszej umowy w takiej mierze, w jakiej wykonanie takich zobowiązań jest uniemożliwione siłą wyższą.

4. Wystąpienie siły wyższej nie zwalnia Zamawiającego z obowiązku zapłaty wynagrodzenia za dostawy zrealizowane przez Wykonawcę przed wystąpieniem takiego przypadku.

5. W przypadku wystąpienia siły wyższej strony będą zwolnione z ewentualnych kar umownych za zwłokę przewidzianych w niniejszej umowie, chyba, że kary te były należne już przed zaistnieniem siły wyższej albo nie były z siłą wyższą związane.

§ 11

Odpowiedzialność z tytułu gwarancji

1. Za wady w przedmiocie umowy Wykonawca ponosi odpowiedzialność w ramach udzielonej gwarancji.

2. Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji jakości na przedmiot umowy:

1/ w zakresie części 1,2,8:

- 24 miesiące licząc od dnia podpisania protokołu zdawczo-odbiorczego,

2/ w zakresie części 3,4,5,6,7:

- 12 miesiące licząc od dnia podpisania protokołu zdawczo-odbiorczego.

3. Okres gwarancji dla przedmiotu umowy obejmuje przeglądy gwarancyjne bez dodatkowych opłat.

4. Odpowiedzialność z tytułu gwarancji obejmuje wszelkie wady przedmiotu umowy za wyjątkiem uszkodzeń mechanicznych powstałych z winy Zamawiającego.

5. Stała opieka serwisowa w okresie gwarancyjnym zapewniona będzie przez placówkę serwisową w ………………………………… .

6. O wystąpieniu wady w okresie gwarancyjnym Zamawiający zawiadomi Wykonawcę pisemnie.

7. Strony w terminie 5 dni od daty otrzymania przez Wykonawcę pisemnego zawiadomienia, o którym mowa w ust. 6 sporządzą protokół na okoliczność istnienia wady.

8. W przypadku wystąpienia wad przedmiotu umowy w okresie gwarancyjnym Wykonawca na własny koszt w terminie 21 dni kalendarzowych od dnia podpisania protokołu na okoliczność wystąpienia wady dokona jego wymiany na nowy wolny od wad lub usunie wady przedmiotu umowy. Jeżeli wystąpi konieczność importu części zamiennych lub materiałów, usunięcie wad nastąpi w terminie 28 dni kalendarzowych od daty podpisania przez strony protokołu o wadach.

9. W przypadku konieczności usunięcia wad przedmiotu umowy poza miejscem jego użytkowania koszty dojazdu serwisu do i z miejsca użytkowania lub przewóz przedmiotu umowy do i po naprawie nie obciążają Zamawiającego w okresie gwarancyjnym. Odbiór przedmiotu umowy w celu usunięcia wad oraz dostarczenie przedmiotu umowy wolnego od wad nastąpi z/do miejsca wskazanego w § 4 ust. 3.

10. W przypadku konieczności usunięcia wady przedmiotu umowy w innym miejscu niż miejsce użytkowania przedmiotu umowy, odpowiedzialność za jego transport ponosi Wykonawca od chwili wydania przedmiotu umowy upoważnionemu przedstawicielowi Wykonawcy do chwili odbioru po usunięciu wady przedmiotu umowy przez upoważnionego przedstawiciela Zamawiającego lub osobę pisemnie przez niego upoważnioną.

11. Wydanie przedmiotu umowy oraz jego odbiór w ramach gwarancji strony potwierdzą protokołem zdawczo-odbiorczym.

12. W przypadku dokonania naprawy gwarancyjnej lub wymiany przedmiotu umowy na wolny od wad okres gwarancji przedmiotu umowy podlegających naprawie lub wymianie:

1/ w przypadku wymiany – rozpoczyna bieg od nowa,

2/ w przypadku naprawy – ulega przedłużeniu o czas naprawy.

13. Jeżeli w okresie gwarancji przedmiot umowy będą naprawiany więcej niż dwukrotnie, Wykonawca na żądanie Zamawiającego dostarczy Zamawiającemu nowy przedmiot umowy. Okres gwarancji wymienionej aparatury zaczyna bieg od daty jej dostarczenia Zamawiającemu.

14. Wymieniając przedmiot umowy Wykonawca zobowiązany jest w każdym wypadku dostarczać aparaturę  fabrycznie nową, o parametrach technicznych nie gorszych od aparatury podlegającej wymianie.

15. W każdym przypadku, gdy zachodzi potrzeba wymiany lub naprawy przedmiotu zamówienia poza siedzibą Zamawiającego wszelkie koszty transportu ponosi Wykonawca.

16. Jeżeli okres gwarancji udzielonej Wykonawcy na dostarczoną aparaturę przez jej producenta będzie dłuży niż okres gwarancji udzielonej Zamawiającemu przez Wykonawcę, wówczas Wykonawca niezwłocznie po upływie okresu gwarancji udzielonej Zamawiającemu przeniesie na Zamawiającego przysługujące mu na podstawie tej gwarancji prawa, w tym poprzez wydanie Zamawiającemu stosownych dokumentów gwarancyjnych. W przypadku, gdy taka gwarancja została udzielona podwykonawcy Wykonawcy, Wykonawca uzyska prawa z takiej gwarancji dla siebie, a następnie przeniesie je na Zamawiającego zgodnie ze zdaniem pierwszym niniejszego paragrafu.

§ 12

Rękojmia za wady

1. Wykonawca odpowiada wobec Zamawiającego za wady fizyczne i prawne przedmiotu umowy lub jego części zmniejszającej jego wartość lub użyteczność ze względu na cel oznaczony w umowie albo wynikający z okoliczności lub przeznaczenia.

2. Okres rękojmi za wady przedmiotu umowy lub jego części w stosunku do Wykonawcy i podwykonawców będzie trwał do czasu wygaśnięcia gwarancji jakości udzielonej przez Wykonawcę na przedmiot umowy.

3. W okresie rękojmi Wykonawca jest obowiązany do nieodpłatnego usuwania wad, usterek, braków ujawnionych po podpisaniu protokołu zdawczo-odbiorczego, które wynikają z wad dostarczonego przedmiotu umowy.

4. Jeżeli po odbiorze końcowym, zostaną wykryte wady, Wykonawca zobowiązany będzie do ich usunięcia. Do trybu powiadomienia o wadach oraz do trybu i terminów ich usunięcia stosuje się odpowiednio postanowienia § 11 ust. 6-14 umowy.

5. Dokonanie odbioru przedmiotu umowy nie zwalnia Wykonawcy od roszczeń ze strony Zamawiającego z tytułu rękojmi lub gwarancji jakości.

§ 13

Podwykonawcy

1. Wykonawca może zlecić wykonania części przedmiotu umowy do wykonania innym Wykonawcom.

2. Do zawarcia przez Wykonawcę umowy z podwykonawcą jest wymagana zgoda Zamawiającego.

3. Do zawarcia przez podwykonawcę umowy z dalszym podwykonawcą jest wymagana zgoda Zamawiającego i Wykonawcy.

4. Jeżeli Zamawiający, w terminie 14 dni od przedstawienia przez Wykonawcę projektu mowy z podwykonawcami nie zgłosił na piśmie sprzeciwu lub zastrzeżeń, uważa się, że wyraził zgodę na zawarcie umowy.

5. Wykonawca pełni rolę koordynatora prac i ponosi pełną odpowiedzialność za realizację zakresu prac wykonanych własnymi siłami oraz powierzonych podwykonawcom.

6. Wykonawca w ciągu 14 dni od daty otrzymania zapłaty za wykonany zakres prac, poinformuje na piśmie Zamawiającego o sposobie zapłaty za zakres prac realizowany przez podwykonawców.

7. Brak informacji na temat zapłaty dla podwykonawców spowoduje wstrzymanie dalszych płatności do czasu spełnienia wymogu określonego w ust. 6.

8. Umowy wskazane w punkcie 2 i 3 muszą zostać zawarte w formie pisemnej, pod rygorem ich nieważności.

9. Zamawiający nie wyrazi zgody na zawarcie umowy z podwykonawcą, której treść będzie sprzeczna z treścią umowy zawartej z Wykonawcą.

10. Nie zastosowanie się Wykonawcy do wymogów wynikających z zapisów niniejszego paragrafu upoważnia Zamawiającego do podjęcia wszelkich niezbędnych kroków w celu wyegzekwowania od Wykonawcy i wszystkich podwykonawców powyższych ustaleń aż do odstąpienia od umowy z Wykonawcą z winy Wykonawcy włącznie.

11. Wykonawca zobowiązany jest poinformować podwykonawców o warunkach niniejszej umowy.

12. Wykonawca ponosi wobec Zamawiającego i osób trzecich pełną odpowiedzialność za dostawy, które wykonuje przy pomocy podwykonawców.

§ 14

1. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za wszelkie szkody wyrządzone Zamawiającemu, będącemu właścicielem obiektu, innym użytkownikom lub osobom trzecim w związku z realizacją niniejszej umowy.

2. Odpowiedzialność Wykonawcy obejmuje szkody powstałe w każdej postaci winy.

§ 15

Zmiana umowy

Dopuszcza się możliwość zmiany ustaleń niniejszej umowy w stosunku do treści oferty Wykonawcy w zakresie:

1/ ustawowej zmiany stawki podatku od towarów i usług VAT, kwota brutto wynagrodzenia podlega automatycznej, odpowiedniej zmianie. Zmiana kwoty brutto, o której mowa nie wymaga zawarcia aneksu do umowy.

2/ terminu realizacji przedmiotu umowy w przypadku wystąpienia siły wyższej, o której mowa w § 10 umowy, mającej wpływ na niezachowanie terminu określonego w § 4 ust.1 umowy.

3/ wydłużenia terminu gwarancji w przypadku, o którym mowa w § 11 ust. 16 umowy.

§ 16

Kary umowne i potrącenia

1. Strony ustalają odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy w formie kar umownych w następujących wypadkach i wysokościach:

1/ Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:

a/ za opóźnienie w wykonaniu przedmiotu umowy niezgodne z § 4 ust. 1 umowy w wysokości 0,1 % wynagrodzenia umownego brutto określonego w  § 7 ust.1 za każdy dzień opóźnienia,

b/ za opóźnienie w usunięciu wad przedmiotu umowy stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie rękojmi i gwarancji w wysokości 0,1 % wartości wynagrodzenia umownego brutto określonego w § 7 ust. 1 za każdy dzień opóźnienia. W razie opóźnienia w usunięciu wad w terminie dodatkowo wyznaczonym kara ulega podwyższeniu o 50% licząc od dnia upływu terminu dodatkowego,

c/ za przekroczenie terminu wyznaczonego przez Zamawiającego w trybie § 6 ust. 13 pkt. 2 lit. a oraz § 11 ust. 8 oraz § 12 ust. 4 na wymianę przedmiotu umowy na nowy wolny od wad w wysokości 0,1 % wynagrodzenia umownego brutto określonego w § 7 ust. 1 za każdy dzień opóźnienia,

d/ za odstąpienie od umowy przez Zamawiającego z powodu okoliczności, za które odpowiedzialność ponosi Wykonawca w wysokości 10 % wartości wynagrodzenia umownego brutto określonego w § 7 ust. 1,

e/ w przypadku wykonania przedmiotu umowy niezgodnie z umową lub niewykonania umowy Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 15% wartości wynagrodzenia umownego brutto określonego w § 7 ust. 1,

f/ kara umowna z tytułu wykonania przedmiotu umowy niezgodnie z umową, o której mowa w pkt. e niniejszego paragrafu naliczona jest niezależnie od uprawnień przysługujących Zamawiającemu z tytułu rękojmi za wady lub gwarancji jakości oraz niezależnie od dokonania odbioru przedmiotu umowy potwierdzonym protokołem zdawczo-odbiorczym, o którym mowa w § 4 ust. 2 umowy.

2/ Zamawiający zapłaci Wykonawcy kary umowne:

a/ za nieterminowy odbiór przedmiotu umowy niezgodny z § 4 ust.1 w wysokości 0,1 % wynagrodzenia za każdy dzień zwłoki,

b/ za odstąpienie od umowy przez Wykonawcę z powodu okoliczności, za które odpowiedzialność ponosi Zamawiający w wysokości 10% wartości wynagrodzenia umownego brutto określonego w  § 7 ust. 1.

2. Kary umowne określone w § 16 ust. 1 należą się także w przypadku wykonania prawa odstąpienia od umowy przez strony. Kary umowne mogą być dochodzone z każdego tytułu odrębnie i podlegają kumulacji, w szczególności kara umowna należna Zamawiającemu z tytułu odstąpienia od umowy w przypadku odstąpienia od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, zostanie naliczona niezależnie od kary umownej, o której mowa § 16 ust. 1 pkt. 1 lit. a, która liczona będzie do dnia złożenia Wykonawcy oświadczenia o odstąpieniu od umowy.

3. Wykonawca upoważnia Zamawiającego do potrącenia kar umownych z wynagrodzenia Wykonawcy.

4. Łączna wysokość kar zastrzeżonych w ust. 1 i 2 nie może przekroczyć 40% wynagrodzenia brutto określonego w § 7 ust. 1 umowy dla każdej ze stron.

5. W przypadku, gdy w niniejszej umowie przewidziano wykonanie niektórych czynności na koszt Wykonawcy, Zamawiający będzie upoważniony do potracenia kosztów ich wykonania z wynagrodzenia Wykonawcy.

6. Niezależnie od kar umownych Wykonawca zobowiązuje się do zapłaty odszkodowania za szkodę w rozmiarach przewyższających wysokość kar określonych w umowie, wyrządzoną wskutek niewykonania lub nienależytego wykonania umowy, aż do pełnego zaspokojenia poniesionej szkody.

§ 17

Odstąpienie od umowy

1. Stronom przysługuje prawo odstąpienia od umowy w następujących przypadkach:

1/ Zamawiający może odstąpić od umowy, w przypadkach, gdy:

a/ zostanie wszczęte postępowanie upadłościowe, układowe lub likwidacyjne wobec Wykonawcy,

b/ nastąpi znaczne pogorszenie sytuacji Wykonawcy, szczególnie w razie powzięcia wiadomości o wszczęciu postępowania egzekucyjnego wobec majątku Wykonawcy,

c/ w razie opóźnienia Wykonawcy z wykonaniem i dostarczeniem przedmiotu umowy w terminie wskazanym w § 4 ust. 1 umowy, przy czym odstąpienie od umowy winno być poprzedzone bezskutecznym upływem terminu wyznaczonego Wykonawcy przez Zamawiającego,

d/ Wykonawca nie usunie wad przedmiotu umowy, w dodatkowym terminie wyznaczonym przez Zamawiającego, o którym mowa w § 6 ust. 12 pkt 2 umowy,

e/ Wykonawca nie wymieni wadliwego przedmiotu umowy, w dodatkowym terminie wyznaczonym przez Zamawiającego, o którym mowa w § 6 ust. 13 pkt 2 lit. a  umowy,

f/ Wykonawca w sposób istotny narusza postanowienia umowy, w szczególności nie zachowuje właściwej, jakości przedmiotu umowy objętych niniejszą umową, dostarcza przedmiot umowy niezgodny z przedmiotem zamówienia. Przy czym odstąpienie od umowy powinno być poprzedzone bezskutecznym upływem terminu wyznaczonego Wykonawcy przez Zamawiającego na prawidłowe wykonanie umowy,

g/ zaistnieje istotna zmiana okoliczności powodująca, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach.

2/ Wykonawca może odstąpić od umowy, w przypadku, gdy:

a/ Zamawiający nie dokona czynności odbioru w terminie, o którym mowa w § 4 ust. 1, przy czym odstąpienie od umowy winno być poprzedzone bezskutecznym upływem terminu wyznaczonego przez Wykonawcę Zamawiającemu,

b/ Zamawiający popada w zwłokę w zapłacie wynagrodzenia należnego Wykonawcy, przewidzianego za wykonanie przedmiotu umowy przekraczającą 7 dni kalendarzowych.

2. Strony mogą odstąpić od umowy z przyczyn wymienionych w ust. 1, 2 w ciągu 30 dni od dnia, w którym dowiedziały się o zaistnieniu przyczyn uzasadniających odstąpienie.

3. Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej i powinno zawierać uzasadnienie pod rygorem nieważności takiego oświadczenia.

4. Uzasadnione koszty związane z odstąpieniem od umowy ponosi strona, która spowodowała odstąpienie.

5. Odstąpienie od umowy może odnosić się do całej umowy lub tylko do części jeszcze niewykonanej przez Wykonawcę.

6. Niezależnie od możliwości odstąpienia przewidzianych w ust. 1 stronom przysługuje także prawo odstąpienia od umowy na zasadach określonych przepisami Kodeksu cywilnego.

§ 18

Odpowiedzialność Wykonawcy oraz zakaz cesji

1. Wykonawca ponosi odpowiedzialności za roszczenia osób trzecich spowodowane z winy Wykonawcy, powstałe na skutek naruszenia praw majątkowych z tytułu wykorzystania przedmiotu zamówienia lub jego części.

2. W okresie realizacji umowy oraz po jej zakończeniu Wykonawca oraz osoby, które w jego imieniu wykonują powierzone zadania nie będą przekazywać, ujawniać ani wykorzystywać jakiejkolwiek informacji o Zamawiającym, w szczególności informacji stanowiących tajemnicę Zamawiającego w rozumieniu art. 11 ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, zwłaszcza informacji technicznych, technologicznych lub organizacyjnych.

§ 19

1. Strony zgodnie ustalają, że wynikające z umowy prawa lub obowiązki Wykonawcy nie mogą być przeniesione na osoby trzecie bez uprzedniej zgody Zamawiającego, wyrażonej na piśmie pod rygorem nieważności (art. 509 k.c., oraz art. 519 k.c.).

2. Strony zgodnie ustalają, że wynikające z umowy wierzytelności Wykonawcy nie mogą być przedstawiane do potrącenia ustawowego (art. 498 k.c.) z wierzytelnościami Zamawiającego.

§ 20

Postanowienia końcowe

1. Niniejsza umowa poddana jest właściwości prawa polskiego. Prawem właściwym dla zobowiązań wynikających z niniejszej umowy będzie prawo polskie. Wszelkie sprawy nie uregulowane niniejszą umową będą regulowane przepisami ustawy z dn. 23.04.1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16 poz. 93 ze zm.), ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2010 nr 113, poz. 759 ze zm. wprowadzonymi ustawą z dnia 12 października 2012 r. o zmianie ustawy – Prawo zamówień publicznych oraz ustawy o koncesji na roboty budowlane lub usługi (Dz. U. z dnia 19.11.2012 r. poz. 1271).

2. Spory, jakie mogą wyniknąć z realizacji umowy, strony poddają rozstrzygnięciu właściwemu rzeczowo Sądowi w Lublinie.

§ 21

1. Dla skuteczności składanych oświadczeń, wezwań, zawiadomień dokonywanych czynności prawnych przez strony, związanych z realizacją niniejszej umowy, strony zastrzegają formę pisemną, pod rygorem ich nieważności.

2. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają dla swej ważności zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności.

3. Wykonawca zobowiązany jest niezwłocznie poinformować Zamawiającego na piśmie o zmianie adresu swojej siedziby, adresu dokonywania doręczeń oraz numeru faksu. W przypadku braku takiej informacji wszelkie pisma i przesyłki wysłane na adres lub nr faksu Wykonawcy wskazany w niniejszej umowie będą uznane za doręczone.

§ 22

Niniejszą umowę sporządzono w języku polskim, w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.

Wykaz załączników do umowy:

1/ Formularz Oferta Wykonawcy,

2/ Opis przedmiotu zamówienia,

3/ ……………………………… .

Zamawiający:					                Wykonawca :

.........................................................				 .........................................................

* wpisać odpowiednio lub niepotrzebne usunąć