RODZAJ OPRACOWANIA:  SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

PRACE  REMONTOWO-BUDOWLANE  W  POKOJACH, POM.  SANITARNO-KUCHENNYCH  I  GOSPODARCZYCH ORAZ  W  HOLU  NA  PARTERZE  I  W  PORTIERNI

W  DOMU  STUDENCKIM „CEBION” PRZY

UL. LANGIEWICZA 6 W LUBLINIE

BRANŻA: BUDOWLANA

Wspólny Słownik Zamówień (CPV):

45400000-1   -   Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych

OPRACOWAŁ : mgr inż. Cezary Drozd

Lublin, maj 2014 r.

# SPIS  TREŚCI

## WSTĘP

  - Przedmiot specyfikacji technicznej.

  - Zakres stosowania specyfikacji technicznej.

  - Zakres robót objętych specyfikacją techniczną.

  - Określenia podstawowe.

  - Ogólne wymagania.

- MATERIAŁY

  - Wyroby metalowe.

  - Materiały malarskie i pomocnicze do robót malarskich.

  - Wyroby chemiczne i z tworzyw sztucznych.

  - Kruszywa.

  - Materiały wiążące oraz wapienne i gipsowe.

  - Zaprawy.

  - Materiały do izolacji cieplnych i akustycznych.

  - Wyroby ceramiczne.

  - Wyroby z ceramiki szlachetnej.

  - Materiały podłogowe.

  - Stolarka.

  - Materiały, produkty i wyroby różne.

Elementy betonowe nawierzchni i urządzeń drogowych

3. SPRZĘT

3.1. Sprzęt do robót budowlanych.

4. TRANSPORT

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu.

4.2. Transport materiałów budowlanych.

5. WYKONANIE ROBÓT

5.1. Roboty remontowo – budowlane (wykończeniowe).

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

7. OBMIAR ROBÓT

8. ODBIÓR ROBÓT

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI

10. NORMY

### SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Branża budowlana

- WSTĘP

  - Przedmiot S. T.

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru prac remontowo – budowlanych w D.S. „Cebion” przy ul. Langiewicza 6 w Lublinie:

    - Pokoje studenckie,

    - Pomieszczenia sanitarne i kuchenne,

    - Hol na parterze i portiernia.

  - Zakres stosowania S.T.

Szczegółowa specyfikacja techniczna stanowi obowiązującą podstawę jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1.

  - Zakres robót objętych S.T.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z wykonaniem prac remontowo – budowlanych w budynkach dydaktyczno – naukowych.

  - Określenia podstawowe

Określenia podstawowe podane w niniejszej specyfikacji technicznej są zgodne z określeniami w obowiązujących Polskich Normach.

  - Ogólne wymagania

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność ze Specyfikacją Techniczną, obowiązującymi normami, przepisami prawa i poleceniami Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

- MATERIAŁY

  - Wyroby metalowe.

2.1.1. listwy wykończające – osłona krawędzi parapetów,

2.1.2. progi metalowe,

2.1.3. Gwoździe okrągłe budowlane, gołe.

  - Materiały malarskie i pomocnicze do robót malarskich.

    - Farba lateksowa odporna na ścieranie.

    - Farba lateksowa odporna na wilgoć (do malowania łazienek i kuchni).

    - Farba emulsyjna akrylowa nawierzchniowa wewnętrzna.

    - Farby ftalowe do gruntowania ogólnego stosowania.

2.2.3. Farby ftalowe  nawierzchniowe ogólnego stosowania.

2.2.4. Rozcieńczalniki do farb ftalowe.

2.2.5. Benzyna do lakierów.

2.2.6.Lakier podkładowy szybkoschnący, zapobiegający ciemnieniu drewna i uwypuklający jego strukturę.

2.2.7. Lakier jednoskładnikowy poliuretanowy o zwiększonej odporności na ścieranie, zarysowania i inne uszkodzenia mechaniczne.

2.2.8. Mydło techniczne maziste (szare) 65%.

2.3. Wyroby chemiczne i z tworzyw sztucznych.

2.3.1. Folia polietylenowa szeroka – podkładowa pod panele.

2.3.2. Klej winylowy.

2.3.3. Folia polietylenowa bud.osłonowa,gr.0,12-0,20mm

2.3.4. Preparat do gruntowania podłoży.

2.3.5. Preparat impregnująco – gruntujący.

2.3.6. Preparat do gruntowania podłoży lastrykowych pod okładziny z płytek gresowych.

2.4. Kruszywa.

2.4.1. Piasek do zapraw.

2.5. Materiały wiążące, wapienne i gipsowe oraz elementy gipsowe.

2.5.1. Cement portlandzki kl. 32,5 bez dodatków.

2.5.2. Wapno suchogaszone.

2.5.3. Gips budowlany.

2.5.4. Gips szpachlowy.

2.5.5. Płyty gipsowo – kartonowe zwykłe gr. 9,5 mm

2.6. Zaprawy.

2.6.1. Zaprawa klejąca do płytek gresowych na podłoże lastrykowe.

2.6.2. Zaprawa do spoinowania płytek ceramicznych glazurowanych i gresowych.

2.6.3. gipsowa zaprawa tynkarska - sucha mieszanka.

2.6.4. Zaprawa wyrównawcza samopoziomująca (do posadzek).

2.7. Materiały do izolacji cieplnych i akustycznych.

2.7.1. Mata pod panele.

2.8. Wyroby z ceramiki szlachetnej.

2.9.1. Płytki kamionkowe GRES 60 x60x1 cm polerowane, gat. I.

2.9. Materiały podłogowe.

2.9.1. Panele podłogowe z płyty HDF, kl. AC4.

2.9.2. Listwy (cokoliki) przyścienne z mdf minimum19/40 wraz z narożnikami i końcówkami.

2.9.3. Progi drewniane dębowe.

2.9.4. Listwy przypodłogowe dębowe, kl.I.

2.10. Materiały, produkty i wyroby różne.

2.10.1. Materiał ścierny do szlifowania parkietów.

2.10.2. Taśma spoinowa.

2.10.3. Papier ścierny w arkuszach.

2.10.4. Kołki rozporowe.

2.10.5. Woda (materiał inwestora).

3. SPRZĘT DO ROBÓT BUDOWLANYCH.

3.1 Wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 0,5 t.

3.2. Betoniarka wolnospadowa elektryczna.

3.3. Mieszarka do zapraw.

3.4. Szlifierka do parkietów.

Sprzęt musi być w pełni sprawny i dostosowany do technologii i warunków wykonania robót oraz spełniać wymagania techniczne w zakresie przepisów BHP.

4. TRANSPORT

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu.

Środki transportowe muszą spełniać wymagania wynikające z obowiązujących w Polsce przepisów, jak również zapewnić bezpieczeństwo użytkowników dróg oraz pracowników na terenie budowy. Ponadto muszą zapewnić warunki prawidłowego transportu materiałów, gwarantujące zachowanie ich wymaganej jakości.

Wykonawca zapewni sprzęt transportowy:

  - samochód dostawczy do 0,9 t,

  - samochód skrzyniowy do 5 t.

4.2. Transport materiałów budowlanych.

4.2.1. Płytki ceramiczne – zaleca się używać samochodów pokrytych plandekami lub zamkniętych.

4.2.2. Materiały do robót malarskich – w opakowaniach, na paletach w samochodach zamkniętych lub pokrytych plandekami.

4.2.3. Transport cementu, wapna, gipsu budowlanego i szpachlowego oraz zapraw powinien odbywać się zgodnie z normą BN-88/6731-08. Cement i wapno luzem należy przewozić cementowozem, natomiast materiały workowane dowolnymi środkami transportu zabezpieczone przed zawilgoceniem.

4.2.4. Kruszywa – można przewozić dowolnymi środkami transportu zabezpieczając przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi asortymentami kruszywa.

4.2.5. Materiały podłogowe powinny być transportowane opakowaniach  zabezpieczających je przed uszkodzeniami mechanicznymi i odkształceniami.

4.2.6. Gruz i złom z rozbiórki w czasie transportu powinien być zabezpieczony przed pyleniem i spadaniem .

5. WYKONANIE ROBÓT

5.1. Roboty ogólnobudowlane obejmują:

5.1.1. Pokoje studenckie.

- wyniesienie i ponowne wniesienie mebli,

- zabezpieczenie podłóg folią,

- uzupełnienie tynków wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach,

- przygotowanie powierzchni ścian i sufitów do malowania,

- dwukrotne malowanie farbami akrylowymi po uprzednim zagruntowaniu ścian i sufitów,

- szpachlowanie i pomalowanie farbą ftalową pasów pomiędzy ościeżnicami okiennymi i parapetami,

- jednokrotne malowanie farbą ftalową grzejników i rurek,

- dwukrotne malowanie farbą ftalową karniszy,

- gruntowanie podłoży lastrykowych preparatami gruntującymi wraz z usunięciem starych warstw pasty - parapety,

- obłożenie parapetów płytkami kamionkowymi GRES polerowany o wym. 60x60 cm na zaprawie klejowej i wklejenie metalowych listew osłaniających na krawędziach,

- rozebranie posadzek z deszczułek z oderwaniem listew lub cokołów (materiał nie do odzysku) w wybranych pokojach,

- wykonanie napraw podłoży oraz ich wyrównanie lub wygładzenie zaprawami samopoziomującymi i zagruntowanie preparatem gruntującym w wybranych pokojach,

  - wykonanie posadzek z paneli podłogowych kl. AC4 w wybranych pokojach,

  - zamontowanie progów metalowych,

  - mechaniczne szlifowanie starych posadzek z deszczułek w wybranych pokojach,

  - lakierowanie wyszlifowanych parkietów lakierem podkładowym szybkoschnącym, zapobiegającym ciemnieniu drewna i uwypuklającym jego strukturę w wybranych pokojach,

  - trzykrotne lakierowanie parkietów lakierem jednoskładnikowym poliuretanowym o zwiększonej odporności na ścieranie, zarysowania i inne uszkodzenia mechaniczne w wybranych pokojach,

  - wykonanie i zamontowanie zabudów meblowych zgodnie z rys. nr 1

Rys nr 1. Wizualizacja zabudowy meblowej w pokoju ( aneks kuchenny).

Konstrukcja zamocowania sztywna, uniemożliwiająca odkształcenie.

Zabudowę meblowę należy  wykonać z płyty  wiórowej meblowej  gr. 18 mm.

Uchwyty do szafek – metalowe.

Zabudowa w jednym pokoju skłąda się z następujących elementów:

1. Zabudowa laboratoryjna dolna o wym. 85/50/60 cm                                                      1 szt

2. Zabudowa laboratoryjna dolna z szufladami o wym. 85/50/60 cm                                 1 szt

3. Blat kuchenny o wym. 105/65 cm                                                                                   1 szt

4. Listwa przyścienna z płyty meblowej przy blacie kuchennym o wym. 160/55 cm.       1 szt

5. Szafka wisząca o wym. 70/50/40 cm                                                                               2 szt

6. Szafka wisząca o wym.~ 65/50/40 cm                                                                             2 szt

7. Szafka wisząca  65/60/32 cm                                                                                           1 szt

UWAGA: Kolorystyka płyty meblowej w uzgodnieniu  z Kierownikiem domu       studenckiego oraz inspektorem nadzoru robót.

Możliwa jest wizja lokalna zabudowy istniejącej w pokoju.

5.1.2. Pomieszczenia sanitarne i kuchenne

-zeskrobanie łuszczącej się farby na sufitach we wskazanych natryskach,

-gruntowanie podłoży preparatem głęboko penetrującym, impregnująco - gruntującymi (pod gładzie),

- wykonanie gładzi gipsowych gr. 3 mm jednowarstwowych na stropach na podłożu z płyt gipsowych i na tynku,

-gruntowanie podłoży preparatem głęboko penetrującym, impregnująco - gruntującymi (pod malowanie),

- dwukrotne malowanie farbami lateksowymi odpornymi na wilgoć (do malowania łazienek i kuchni) sufitów,

- jednokrotne malowanie farbą olejną rur wodociągowych i gazowych o średnicy do 50 mm,

- zabezpieczenie podłóg folią.

5.1.3. Hol na parterze i portiernia.

- zeskrobanie i zmycie starej farby,

- wykonanie okładziny z płyt gipsowo-kartonowych gr. 9,5 mm (suche tynki gipsowe) pojedyncze na ścianach na zaprawie bez pasków (zakrycie szczelin przy sufitach z płyty gips.-karton. w kasetonach),

  - przygotowanie powierzchni tynków pod malowanie farbami lateksowymi oraz gruntowanie podłoży preparatem gruntującym,

- dwukrotne malowanie farbami lateksowymi po uprzednim zagruntowaniu podłoża sufitów z profilami ciągnionymi (stosunek powierzchni ozdób do całej powierzchni sufitów do 10%) oraz ścian,

- rozebranie posadzki z paneli podłogowych  wraz z cokolikami przyściennymi, matą i folią w portierni,

- wykonanie posadzek z paneli podłogowych kl. AC4,

- gruntowanie podłoży lastrykowych preparatami gruntującymi wraz z usunięciem starych warstw pasty - parapety,

- obłożenie parapetów płytkami kamionkowymi GRES polerowany o wym. 60x60 cm na zaprawie klejowej i wklejenie metalowych listew osłaniających na krawędziach,

- zabezpieczenie podłóg folią,

  - wywiezienie złomu drzewnego.

Kolorystyka wymalowań i okładzin zgodnie z życzeniami użytkowników.

Wyżej wymienione prace będą wykonywane w czynnym obiekcie.

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

Kontrola jakości robót będzie przeprowadzana na bieżąco przez Inspektora Nadzoru. Przedmiotem kontroli będzie zgodność z wymogami norm, certyfikatów, wytycznymi wykonania i odbioru robót (m.in. „Warunkami technicznymi i odbioru robót budowlano – montażowych) oraz dokumentacji technicznej.

Wszystkie materiały podstawowe i pomocnicze muszą spełniać wymagania odpowiednich norm lub aprobat technicznych. Każda partia materiałów dostarczona na budowę musi posiadać certyfikat lub deklarację zgodności stwierdzającą zgodność własności technicznych z określonymi w normach i aprobatach.

7. OBMIAR ROBÓT

Obmiaru dokonuje się po wykonaniu robót zgodnie z zasadami obmiarowania dla poszczególnych robót. W zależności od charakteru robót stosuje się odpowiednie jednostki obmiaru.

8. ODBIÓR ROBÓT

Przy odbiorze powinny być dostarczone następujące dokumenty:

  - dokumenty dotyczące jakości wbudowanych materiałów i urządzeń,

  - świadectwa jakości wydane przez dostawców materiałów i urządzeń.

#### Odbiór robót będzie dokonany po zgłoszeniu Inspektorowi nadzoru przez Wykonawcę  gotowości do odbioru.

Odbiór będzie polegać na sprawdzeniu:

  - zgodności wykonanych robót z zaleceniami Zleceniodawcy,

  - jakości wykonanych robót,

  - kompletności dostarczonych przez Wykonawcę dokumentów,

Po wykonaniu odbioru sporządzony zostanie protokół z podpisami komisji i wyszczególnieniem zauważonych braków i usterek.

W skład komisji wchodzą przedstawiciele:

  - wykonawcy,

  - inwestora,

  - użytkownika.

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI

Płaci się za wykonaną i odebraną ilość robót wg cen jednostkowych.

Ceny jednostkowe obejmują:

  - robociznę bezpośrednią wraz z narzutami,

  - wartość zużytych materiałów podstawowych i pomocniczych z kosztami zakupu,

  - wartość pracy sprzętu z narzutami,

  - koszty pośrednie i zysk kalkulacyjny,

  - podatki zgodnie z obowiązującymi przepisami (bez podatku VAT).

10. NORMY

PN-70/B-10100 ROBOTY TYNKOWE. TYNKI ZWYKŁE.

PN-C-81607:1998 EMALIE FTALOWE.

PN-C-81901:2002 FARBY OLEJNE I ALKIDOWE.

PN-C-81914:2002 FARBY DYSPERSYJNE STOSOWANE WEWNĄTRZ.

PN-EN 1008:2004 WODA ZAROBOWA DO BETONU.

PN-90/B-14501 ZAPRAWY BUDOWLANE ZWYKŁE.

PN-88/B-32250 MATERIAŁY BUDOWLANE. WODA DO BETONÓW I ZAPRAW.

PN-79/B-06711 KRUSZYWA MINERALNE. PIASKI DO ZAPRAW.

PN-B-19701:1997 CEMENTY POWSZECHNEGO UŻYTKU.

PN-EN 459-1:2003 WAPNO BUDOWLANE.

PN-EN 101:1997 PŁYTKI CERAMICZNE.

PN-EN 12004:2002 KLEJE DO PŁYTEK.

PN-EN 13888:2003 ZAPRAWY DO SPOINOWANIA PŁYTEK.

PN-EN 12808-1:2000 KLEJE I ZAPRAWY DO SPOINOWANIA PŁYTEK.

PN-EN 13329:2004 LAMINOWANE POKRYCIA PODŁOGOWE.