RODZAJ OPRACOWANIA:  SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

PRACE  REMONTOWO – BUDOWLANE

SEGMENTÓW  NR 102 do 602

W  DOMU  STUDENCKIM „ESKULAP”

PRZY  UL. LANGIEWICZA 12 w LUBLINIE

BRANŻA: SANITARNA

OPRACOWAŁ : mgr inż. Tadeusz Genca

Lublin, kwiecień  2014 r.

SPECYFIKACJA TECHNICZNA DO WYKONANIA REMONTU :

SEGMENTÓW 102-602 / łazienki i kuchnie / w DS. ESKULAP

PRZY UL. LANGIEWICZA 12 w LUBLINIE

##### INSTALACJE SANITARNE

- Część ogólna

- Instalacja wodociągowa

- Instalacja kanalizacji sanitarnej

- Instalacja gazowa

- Instalacja c.o.

- Ogólne zasady kontroli jakości i odbioru robót

1. Część ogólna

## UWAGI: 1. Przed wbudowaniem materiałów Wykonawca zobowiązany jest przedstawić

dany materiał / wraz z atestami i  innymi dokumentami/  Inspektorowi

Nadzoru  celem akceptacji

2.  Materiały i urządzenia z demontażu należy przekazywać protokolarnie

konserwatorom

3.  Materiały odpadowe systematycznie usuwać poza teren budynku i Uczelni

4.  Po wykonaniu robót sporządzić dokumentację powykonawczą zawierającą

wszelkie atesty, certyfikaty  na materiały i urządzenia, protokoły z prób

itp. oraz   inwentaryzację powykonawczą zawierającą opisy  wykonanych

robót i część graficzną /rysunki rzutów pomieszczeń z naniesionymi

instalacjami,   rozwinięcia itp./

  - 1.1.  Materiały

Wszystkie materiały nowe użyte do wykonania obiektu muszą spełniać wymagania

norm, posiadać certyfikaty, świadectwa dopuszczania lub inne dokumenty świadczące o ich możliwości zastosowania do wykonania projektowanych robót. Wykonawca powinien wykonać przedmiot umowy z materiałów własnych, z zastosowaniem preferencji krajowych.

Materiały i urządzenia powinny odpowiadać co do jakości wymogom wyrobów dopuszczanych do obrotu i stosowania w budownictwie, określonych w art. 10 Ustawy Prawo Budowlane.

  - 1.2.  Wykonanie robót

Roboty wykonywać należy:

- zgodnie z "Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano - montażowych" tom 2 (Instalacje sanitarne i przemysłowe),

- zgodnie z Warunkami Wykonania i Odbioru Cobrti Instal,

- przy przestrzeganiu przepisów wg Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy wykonywaniu robót budowlano montażowych (Dz. U. Nr 47/03 poz. 401), zgodnie z Rozporządzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 14 grudnia 1994r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki (Dz. U. Nr 10 z 1995r.) z późniejszymi zmianami z dnia 4 kwietnia 1996r. (Dz. U. Nr 45 z 1996 r.) i z dnia 30 września1997r. (Dz. U. Nr 132 z 1997 r.),

  - Uwagi ogólne

- materiały z demontażu należy przekazywać protokolarnie do Sekcji Technicznej Obsługi

Domów Studenta

- materiały odpadowe systematycznie usuwać poza teren budynku na wysypisko odpadów

- Instalacja wodociągowa

Zakres robót:

- Demontaż baterii umywalkowych, zlewozmywakowych i natryskowych

- Demontaż pionów i lokalówek z rur stalowych ocynkowanych

- Montaż nowych pionów i lokalówek z rur stalowych ocynkowanych

- Montaż nowych baterii do urządzeń j.w.

- Baterie umywalkowe i zlewozmywakowe stojące wysokiej klasy użytkowania

- Wymagania dotyczące baterii natryskowych:

- baterie w kolorze chromu

- gwarancja producenta min. 24 m-ce

- gwarancja 5 lat na głowice

- gwarancja 10 lat na szczelność korpusu

- uchwyt z regulacją temperatury

- ceramiczny regulator przepływu wody

- drążek prysznica mosiężny min. o dług. 600 mm z mydelniczką

- min. dwa rodzaje strumienia: deszczowy, miękki

- przesuwny uchwyt natrysku

- wąż mosiężny o długości min. 1500 mm

- zawory: 2 uchwyty obrotowe

- min. II grupa akustyczna

- WC ze spłuczką podtynkową

- Przewody skryć w bruzdach ściennych

- Przewody wodociągowe w ścianie w izolacji z pianki poliuretanowej

- Zamontować zawory odcinające na lokalówkach – fi 15

Instalacja wodociągowa powinna zapewnić obiektowi budowlanemu, w którym ją wykonano, możliwość spełnienia wymagań podstawowych dotyczących w szczególności:

- bezpieczeństwa konstrukcji

- bezpieczeństwa użytkowania

- odpowiednich warunków higienicznych i zdrowotnych oraz ochrony środowiska

Instalacja wodociągowa powinna być wykonana zgodnie z zasadami wiedzy technicznej w sposób umożliwiający zapewnienie prawidłowego użytkowania w zakresie zaopatrzenia w wodę, zgodnie z wymogami przepisów techniczno-budowlanych dotyczących warunków technicznych użytkowania obiektów budowlanych

Trasy przewodów powinny być zinwentaryzowane i naniesione w dokumentacji technicznej powykonawczej.

Przewody wodociągowe powinny być prowadzone w otulinie (izolacji cieplnej)

Zakrycie bruzd powinno nastąpić po dokonaniu odbioru częściowego instalacji wodociągowej

Przewody należy prowadzić w sposób umożliwiający wykonanie izolacji cieplnej

Przewody poziome instalacji wody zimnej należy prowadzić poniżej przewodów instalacji wody ciepłej, instalacji ogrzewczej i przewodów gazowych

Armatura powinna odpowiadać warunkom pracy /ciśnienie, temperatura itp./

Armatura powinna być zamontowana w taki sposób aby była dostępna do obsługi

i konserwacji.

Armatura odcinająca powinna być zainstalowana na przewodach doprowadzających wodę

wodociągową do  punktów czerpania

Armaturę na przewodach należy tak instalować, żeby kierunek przepływu wody

instalacyjnej był zgodny z oznaczeniem kierunku przepływu na armaturze.

Przy wykonywaniu robót według zasad niniejszej specyfikacji należy stosować następujące materiały:

- rury stalowe ocynkowane ze szwem gwintowane, wg PN-H-74200:1998

- łączniki z żeliwa ciągliwego ocynkowane łączone na gwint - PN-76/H-74392

- kształtki żel.-wod. wg PN-84/H-74101

- zawory przelotowe do wody - kulowe

- armatura wypływowa - PN-/M-75118,

- Instalacja kanalizacyjna sanitarnej

Zakres robót:

- Demontaż przyborów kanalizacyjnych: umywalki, zlewozmywaki, WC, brodziki

- Demontaż rurociągów kanalizacyjnych wraz z osprzętem

- Montaż ustępów  z miską wiszącą, ze spłuczką podtynkową

- Montaż umywalek o szerokości 50 cm, nablatowych,  na baterie stojące

- Odpływ z umywalek rurami chromowanymi

- Brodzik natryskowy półokrągły z kabiną  ze szkła hartowanego

- Montaż  w kuchniach zlewozmywaków owalnych  granitowych 1 komorowych  z ociekaczami

- Podejścia kryte w bruzdach ściennych

- Likwidacja pionu kanalizacyjnego w pokojach / odpowietrzenia instalacji kanalizacyjnej/

Instalacja kanalizacyjna powinna zapewnić obiektowi budowlanemu, w którym ją wykonano, możliwość spełnienia wymagań podstawowych dotyczących w szczególności:

- bezpieczeństwa konstrukcji

- bezpieczeństwa użytkowania

- odpowiednich warunków higienicznych i zdrowotnych oraz ochrony środowiska.

- konstrukcja i rozmieszczenie podpór powinny umożliwić łatwy i trwały montaż przewodu, a konstrukcja i rozmieszczenie podpór przesuwnych powinny zapewnić swobodne, poosiowe przesuwanie przewodu

- na przewodach spustowych (pionach) należy stosować na każdej kondygnacji co najmniej jedno mocowanie stałe, zapewniające przenoszenie obciążeń rurociągów, a dla przewodów PVC co najmniej jedno takie mocowanie przesuwne

- przybory i urządzenia łączone z urządzeniem kanalizacyjnym należy wyposażyć indywidualne zamknięcia wodne (syfony). Wysokość zamknięcia wodnego powinna gwarantować niemożność wysysania wody z syfonu podczas spływu wody z innych przyborów oraz przenikania zapachów z instalacji do pomieszczeń

Przybory i urządzenia powinny być zamontowane na wysokościach określonych w warunkach technicznych COBRTI INSTAL.

Przy wykonywaniu robót według zasad niniejszej specyfikacji należy stosować następujące materiały:

- rury  przewodowe z tworzyw sztucznych PVC wg PN-EN 1401-1:1995

- kształtki kanalizacyjne PVC do połączeń kielichowych łączonych na uszczelkę wg PN-81/C-89203,

- wyroby sanitarne ze stali nierdzewnej - Katalog Techniczny Wyrobów,

- Instalacja gazowa

Zakres robót:

  - Demontaż istniejących kuchni 4- palnikowych

  - Demontaż rurociągów stalowych – podejść do kuchni

  - Montaż kurków przelotowych 15 mm przy kuchenkach

  - Montaż płyt kuchennych gazowych ceramicznych 4-palnikowych – z zabezpieczeniem przeciwwypływowym przy palnikach oraz zapalarką w pokrętłach.  Połączenie płyt kuchennych z instalacją poprzez węże giętkie gazowe atestowane. Kuchenki montować we wskazanych miejscach.

  - Wykonać próbę szczelności instalacji gazowej wraz z zagazowaniem, odpowietrzeniem i uruchomieniem

  - Instalację wykonać z rur stalowych czarnych o połączeniach spawanych

  - Nowe rurociągi oczyścić i pomalować farbą antykorozyjną i nawierzchniową na kolor żółty

Określenia podane w niniejszej Specyfikacji Technicznej są zgodne z PN-C-96006/01

oraz z normami branżowymi, warunkami technicznymi wykonania i odbioru wymienionymi indywidualnie. Roboty muszą być wykonane zgodnie z wymaganiami obowiązujących przepisów, norm i instrukcji. Nie wyszczególnienie jakichkolwiek obowiązujących aktów prawnych nie zwalnia wykonawcy od ich stosowania.

Wymagania szczegółowe dotyczące wyrobów budowlanych:

Stosowane materiały mogą być producentów krajowych i zagranicznych. Mogą być zastosowane wyłącznie materiały posiadające wymagane prawem aprobaty techniczne wydane przez odpowiednie Instytucje Badawcze.

- Rurociągi:

do wykonania  wewnętrznej instalacji gazowej w budynku stosuje się rury stalowe czarne bez szwu wg PN-80/H-74219 o połączeniach spawanych.

- armatura – zawory odcinające gazowe kulowe

Zabezpieczenie antykorozyjne instalacji

Przewody gazowe w budynku należy oczyścić do drugiego stopnia czystości i pomalować dwukrotnie farbą antykorozyjną, a następnie farbą nawierzchniową  na kolor żółty.

Wymagania szczegółowe wykonania robót budowlanych

Przed przystąpieniem do robót montażowych należy m.in.

- ustalić usytuowanie urządzeń

- ustalić kompletność materiałów

Prowadzenie przewodów poziomych - wzdłuż ścian.

Mocowanie rur stalowych czarnych do ścian przy pomocy uchwytów niepalnych

Usytuowanie i montaż urządzeń i gazowych – zgodnie z ustaleniami z Inwestorem.

Instalację wewnątrz budynku po jej montażu należy poddać próbie szczelności za pomocą sprężonego powietrza na ciśnienie 50 kPa (0,5 bar). Jeżeli w czasie 30 min. manometr nie wykaże spadku tego ciśnienia, instalację można uznać za szczelną.

Kontrola, badania i odbiór wyrobów i robót budowlanych:

W szczególności kontrola powinna obejmować:

- badanie zachowania warunków bezpieczeństwa pracy,

- badanie w zakresie zgodności z dokumentacją techniczną i warunkami określonymi w odpowiednich normach przedmiotowych lub warunkami technicznymi wytwórni materiałów, ewentualnie innymi umownymi warunkami,

- badanie połączeń rur (poprzez oględziny zewnętrzne),

- badanie wykonania biernej ochrony przed korozją,

- badanie czystości wnętrza gazociągów,

- badanie szczelności instalacji gazowej,

- badanie zgodności z wymaganiami przytoczonych norm

- badanie użytych materiałów

- odchylenie wymiarów w planie nie powinno być większe niż 0,1 m

Wymagania dotyczące przedmiaru i obmiaru robót.

Jednostką  obmiarową instalacji wewnętrznej gazowej w budynku jest mb wykonanej

instalacji.

W przypadku konieczności zamknięcia gazu w części instalacji z powodu wykonania robót instalacyjnych /np. włączenia do instalacji, wcinki itp./ po wykonaniu robót należy instalację odpowietrzyć, zagazować, sprawdzić szczelność  i uruchomić. W wycenie należy podać cenę za mb istniejącej instalacji uwzględniając w/w  roboty.

Próby i  odbiór robót budowlanych:

Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, specyfikacją techniczną, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji dały wyniki pozytywne.

Przy odbiorze końcowym powinny być dostarczone następujące dokumenty:

- protokoły przeprowadzonych badań szczelności instalacji

- świadectwa jakości wydane przez dostawców materiałów

Tom II. Instalacje sanitarne i przemysłowe” Arkady. Warszawa 1988.

[8] Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dn. 06.02.2003 r. (Dz. U. Nr 47/03 poz.401) w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych

- Instalacja c.o. / w pokojach mieszkalnych/

Zakres robót:

- Demontaż grzejników żeliwnych i zaworów grzejnikowych w pokojach

- Montaż grzejników członowych aluminiowych typu I /ilość członów aluminiowych należy dobrać tak, aby wydajność nowych grzejników aluminiowych była nie mniejsza niż dotychczasowych grzejników żeliwnych/.

Orientacyjne wielkości  grzejników: grzejnik 21 elementowy – szt.1 /6 piętro/,

grzejniki 17 elementowe –szt.4 /2,3,4 i 5 piętro/,  grzejnik 13 elementowy –szt.1

/ 1 piętro/

- Montaż zaworów grzejnikowych termostatycznych z głowicami - na zasileniu.

- Montaż zaworów grzejnikowych na powrocie

Wymagania techniczne:

COBRTI INSTAL  « Wytyczne projektowania instalacji   centralnego ogrzewania »

Zeszyt nr 2,

Instrukcja Zabezpieczenia Przed Korozją Konstrukcji Stalowych za Pomocą Pokryć Malarskich » - KOR 3-A. Komitet Nauki i Techniki. Warszawa 71.

WTWiORB-M.

6. Ogólne zasady kontroli jakości i odbioru robót

Kontrola jakości robót będzie przeprowadzana na bieżąco przez Inspektora Nadzoru.

Przedmiotem kontroli będzie zgodność z wymogami norm, certyfikatów, wytycznymi wykonania i odbioru robót (m.in. „Warunkami technicznymi i odbioru robót budowlano – montażowych).

Obmiar robót będzie każdorazowo wykonany w obecności Inspektora Nadzoru i

powinien być przeprowadzony zgodnie z obowiązującymi zasadami zarówno na etapie wykonywania, jak i po zakończeniu wykonywania elementu robót stanowiącego odrębną całość obiektu.

Odbiór robót będzie następować po zgłoszeniu Inspektorowi Nadzoru przez

Wykonawcę gotowości odbioru.

Przedmiotem odbioru będzie przedmiot zamówienia. Zamawiający wyznaczy termin i rozpoczęcie odbioru przedmiotu umowy.

Z czynności odbioru spisany będzie protokół zawierający wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru, jak też terminy wyznaczone na usunięcie stwierdzonych przy odbiorze wad i usterek.

Odbiór polegać będzie na sprawdzeniu kompletności dokumentów z prób i pomiarów wymaganych przez obowiązujące przepisy i normy oraz sprawdzeniu każdej wykonanej roboty.

Odbiór techniczny końcowy:

Instalacja powinna być przedstawiona do odbioru końcowego po spełnieniu następujących warunków:

- zakończenia wszystkich robót montażowych,

- dokonania badań odbiorczych z wynikiem pozytywnym.

Przy odbiorze końcowym należy przedstawić następujące dokumenty:

- obmiary powykonawcze,

- protokóły wykonanych badań odbiorczych,

- instrukcje obsługi i gwarancje wbudowanych wyrobów,

- instrukcje obsługi instalacji.

W ramach odbioru końcowego należy sprawdzić zgodność wykonanej instalacji i przedstawionych dokumentów.

Odbiór techniczny – końcowy kończy się protokólarnym przejęciem instalacji do użytkowania lub protokólarnym stwierdzeniem braku przygotowania instalacji do użytkowania, wraz z podaniem przyczyn takiego stwierdzenia.

Przed odbiorem końcowym należy przedstawić następujące dokumenty:

- obmiary powykonawcze,

- protokóły wykonanych badań odbiorczych,

- dokumentację powykonawczą zawierającą  atesty, deklaracje, certyfikaty, gwarancje,

protokoły z prób itp.

- inwentaryzację powykonawczą zawierającą opisy robót, rzuty, rozwinięcia itp.

Przy rozliczaniu wykonanych robót kosztorysem powykonawczym obowiązują ceny

w kolejności:

- Ofertowe Wykonawcy

- Ceny z Sekocenbudu za dany kwartał

- Rachunki za zakup wbudowanych materiałów i urządzeń.

Opis wykonał:

mgr inż. Tadeusz Genca