RODZAJ OPRACOWANIA:  SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

PRACE  REMONTOWO – BUDOWLANE  W  BUDYNKU DYDAKTYCZNO – NAUKOWYM

UNIWERSYTETU  PRZYRODNICZEGO W  LUBLINIE

TEORIA WETERYNARII   PRZY UL. AKADEMICKIEJ  12

W  LUBLINIE

BRANŻA: BUDOWLANA

Wspólny Słownik Zamówień (CPV):

45400000-1   -   Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych

OPRACOWAŁ : mgr inż. Cezary Drozd

Lublin, maj 2012 r.

# SPIS  TREŚCI

## WSTĘP

  - Przedmiot specyfikacji technicznej.

  - Zakres stosowania specyfikacji technicznej.

  - Zakres robót objętych specyfikacją techniczną.

  - Określenia podstawowe.

  - Ogólne wymagania.

- MATERIAŁY

  - Wyroby metalowe.

  - Materiały malarskie i pomocnicze do robót malarskich.

  - Wyroby chemiczne i z tworzyw sztucznych.

  - Kruszywa.

  - Materiały wiążące oraz wapienne i gipsowe.

  - Zaprawy.

  - Materiały do izolacji cieplnych i akustycznych.

  - Wyroby ceramiczne.

  - Wyroby z ceramiki szlachetnej.

  - Materiały podłogowe.

  - Stolarka.

  - Materiały, produkty i wyroby różne.

3. SPRZĘT

3.1. Sprzęt do robót budowlanych.

4. TRANSPORT

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu.

4.2. Transport materiałów budowlanych.

5. WYKONANIE ROBÓT

5.1. Roboty remontowo – budowlane (wykończeniowe).

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

7. OBMIAR ROBÓT

8. ODBIÓR ROBÓT

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI

10. NORMY

### SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Branża budowlana

- WSTĘP

  - Przedmiot S. T.

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru prac remontowo – budowlanych w budynku dydaktyczno – naukowym Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie:

- Teoria Weterynarii przy ul. Akademickiej 12,

  - Zakres stosowania S.T.

Szczegółowa specyfikacja techniczna stanowi obowiązującą podstawę jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1.

  - Zakres robót objętych S.T.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z wykonaniem prac remontowo – budowlanych w budynku dydaktyczno – naukowym.

  - Określenia podstawowe

Określenia podstawowe podane w niniejszej specyfikacji technicznej są zgodne z określeniami w obowiązujących Polskich Normach.

  - Ogólne wymagania

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność ze Specyfikacją Techniczną, obowiązującymi normami, przepisami prawa i poleceniami Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

- MATERIAŁY

  - Wyroby metalowe.

2.1.1. Drut stalowy okrągły miękki,

2.1.2. Ościeżnice drzwiowe stalowe typu FD1,

2.1.3. Kształtowniki stalowe profilowane do montażu ścianek działowych i sufitów podwieszanych z płyt gipsowo – kartonowych,

2.1.4. Akcesoria do montażu stropów podwieszonych jw.,

2.1.5. Wkręty do płyt gipsowo – kartonowych,

2.1.6. Okucia stolarskie do otworów drzwiowych – klamki i rozety,

2.1.7. Kratki wentylacyjne z blachy stalowej lakierowane 14x14 cm, bez żaluzji,

2.1.8. Narożniki metalowe ochronne,

2.1.9. Drzwiczki stalowe do zaworów 200x250 mm,

2.1.10. Siatka cięto – ciągniona z blachy stalowej,

2.1.11. Gwoździe okrągłe budowlane, gołe.

  - Materiały malarskie i pomocnicze do robót malarskich.

    - Farby lateksowe do wymalowań wewnętrznych.

    - Farba o działaniu antybakteryjnym i przeciwgrzybicznym, odporną na zmywanie środkami dezynfekującymi.

    - Farby olejne do gruntowania ogólnego stosowania.

2.2.3. Farby olejne  nawierzchniowe ogólnego stosowania.

2.2.4. Rozcieńczalniki do farb olejnych.

2.2.5. Szpachlówka olejno – żywiczna na tynki białe.

2.2.6. Szpachlówka celulozowa.

2.2.7. Grunt pokostowy.

2.2.8. Mydło techniczne maziste (szare) 65%.

2.2.9. Klej kostny.

2.2.10.Lakier podkładowy szybkoschnący, zapobiegający ciemnieniu drewna i uwypuklający jego strukturę.

2.2.11. Lakier jednoskładnikowy poliuretanowy o zwiększonej odporności na ścieranie, zarysowania i inne uszkodzenia mechaniczne.

2.3. Wyroby chemiczne i z tworzyw sztucznych.

2.3.1. Folia polietylenowa szeroka – podkładowa pod panele.

2.3.2. Pianka pod panele.

2.3.3. Klej winylowy.

2.3.4. Preparat do gruntowania podłoży.

2.4. Kruszywa.

2.4.1. Piasek do zapraw tynkarskich

2.5. Materiały wiążące, wapienne i gipsowe oraz elementy gipsowe.

2.5.1. Cement portlandzki kl. 32,5 bez dodatków.

2.5.2. Wapno suchogaszone.

2.5.3. Gips budowlany.

2.5.4. Gips szpachlowy.

2.5.5. Płyty gipsowe ścienne Pro-Monta.

2.5.6. Płyty gipsowo – kartonowe zwykłe.

2.5.7. Płyty gipsowo – kartonowe wodoodporne.

2.5.8. Płyty gipsowe dekoracyjne fakturalne o wym. 588x588x24.

2.6. Zaprawy.

2.6.1. Zaprawa klejąca do płytek ceramicznych glazurowanych i gresowych.

2.6.2. Zaprawa do spoinowania płytek ceramicznych glazurowanych i gresowych.

2.6.3. Gipsowa zaprawa tynkarska.

2.6.4. Zaprawa wyrównawcza samopoziomująca (do posadzek).

2.6.5. Zaprawa wygładzająca samopoziomująca (do posadzek).

2.7. Materiały do izolacji cieplnych i akustycznych.

2.7.1. Płyty z wełny mineralnej (wyciszenie ścianek działowych z płyt gipsowo – kartonowych).

2.8. Wyroby ceramiczne.

2.8.1. Cegła budowlana pełna.

2.9. Wyroby z ceramiki szlachetnej.

2.9.1. Płytki glazurowane 20x25 cm, gat. I.

2.9.2. Płytki glazurowane 30x30 cm, gat. I.

2.9.3. Płytki kamionkowe GRES 30x30 cm, gat. I.

2.10. Materiały podłogowe.

2.10.1. Panele podłogowe z płyty HDF, kl. AC4.

2.10.2. Listwy (cokoliki) przyścienne z mdf minimum19/40.

2.10.3. Wykładzina podłogowa bez warstwy izolacyjnej odporna na promieniowanie UV, klasa ścieralności minimum 42.

2.10.4. Wykładzina podłogowa bez warstwy izolacyjnej chemoodporna, klasa ścieralności minimum 43.

2.10.5. Wykładzina kauczukowa w płytkach o powierzchni antypoślizgowej, gr. min. 3,5 mm, klasyfikacja zastosowań 34/43, odporność ogniowa B1, antystatyczność < 2 kV, odporność chemiczna, antypoślizgowość R 10, odporność na kółka samojezdne.

2.11. Stolarka.

2.11.1. Ościeżnice drewniane drzwi wewnętrznych.

2.11.2. Skrzydła drzwiowe płytowe „80” i „90” pełne wewnętrzne wejściowe wypełnieniem płytą wiórową otworową, fabrycznie wykończone (malowane w kolorze białym) z kompletem okuć (klamki z szyldami lub rozetkami i zamki wpuszczane z wkładką),

2.11.3. Drzwi o płytowe wewnętrzne wejściowe w klasie izolacyjności akustycznej Rw= 32 dB, okleina naturalna (systemowa ościeżnica + skrzydło z kompletem okuć),

2.11.4. Drzwi o płytowe wewnętrzne wejściowe w klasie izolacyjności akustycznej Rw= 42 dB, okleina naturalna (systemowa ościeżnica + skrzydło z kompletem okuć),

2.12. Materiały, produkty i wyroby różne.

2.12.1. Taśma spoinowa.

2.12.2. Taśma zbrojąca.

2.12.3. Papier ścierny w arkuszach.

2.12.4. Materiał ścierny do szlifowania parkietów.

2.12.5. Kołki rozporowe.

2.12.6. Woda (materiał inwestora).

3. SPRZĘT DO ROBÓT BUDOWLANYCH

3.1. Wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 0,5 t.

3.2. Betoniarka wolnospadowa elektryczna.

3.3. Mieszarka do zapraw.

3.4. Szlifierka do parkietów.

Sprzęt musi być w pełni sprawny i dostosowany do technologii i warunków wykonania robót oraz spełniać wymagania techniczne w zakresie przepisów BHP.

4. TRANSPORT

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu.

Środki transportowe muszą spełniać wymagania wynikające z obowiązujących w Polsce przepisów, jak również zapewnić bezpieczeństwo użytkowników dróg oraz pracowników na terenie budowy. Ponadto muszą zapewnić warunki prawidłowego transportu materiałów, gwarantujące zachowanie ich wymaganej jakości.

Wykonawca zapewni sprzęt transportowy:

  - samochód dostawczy do 0,9 t,

  - samochód samowyładowczy do 5 t,

  - samochód skrzyniowy do 5 t.

4.2. Transport materiałów budowlanych.

4.2.1. Płytki ceramiczne – zaleca się używać samochodów pokrytych plandekami lub zamkniętych.

4.2.2. Materiały do robót malarskich – w opakowaniach, na paletach w samochodach zamkniętych lub pokrytych plandekami.

4.2.3. Transport cementu, wapna, gipsu budowlanego i szpachlowego oraz zapraw powinien odbywać się zgodnie z normą BN-88/6731-08. Cement i wapno luzem należy przewozić cementowozem, natomiast materiały workowane dowolnymi środkami transportu zabezpieczone przed zawilgoceniem.

4.2.4. Kruszywa – można przewozić dowolnymi środkami transportu zabezpieczając przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi asortymentami kruszywa.

4.2.5. Stolarka drzwiowa powinna być transportowana opakowana w kompletnym zestawie elementów składowych (ościeżnice, skrzydła drzwiowe, okucia stolarskie itp.). Opakowania powinny zabezpieczać stolarkę przed uszkodzeniami mechanicznymi i odkształceniami. Zaleca się aby w czasie składowania i transportu skrzydła drzwiowe znajdowały się w pozycji wbudowania.

4.2.6. Gruz i złom z rozbiórki w czasie transportu powinien być zabezpieczony przed pyleniem i spadaniem .

5. WYKONANIE ROBÓT

5.1. Roboty ogólnobudowlane obejmują:

- rozbiórka elementów z betonu konstrukcyjnego

  - odbicie wewnętrznych tynków z zaprawy cementowo-wapiennej i cementowej na ścianach,

  - wykonanie nowych tynków wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej,

  - uzupełnienie tynków wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach i stropach,

  - wykonanie napraw przekuć w murze,

  - rozebranie wykładzin ściennych z płytek,

  - licowanie ścian płytkami z kamieni sztucznych,

  - wykonanie pasów tynku kat. III na ścianach pokrywających bruzdy z przewodami elektrycznymi,

  - wykonanie pasów tynku kat. III na ścianach pokrywających bruzdy z osiatkowaniem siatką cięto – ciągnioną,

  - przygotowanie powierzchni tynków pod malowanie farbami emulsyjnymi, wykonanie przecierki starych tynków oraz gruntowanie podłoży preparatami gruntującymi,

  - wykonanie ścianek działowych z płyt Pro-Monta lub płyt gipsowo – kartonowych na rusztach metalowych,

  - wykonanie stropów podwieszonych z płyt gipsowych dekoracyjnych fakturalnych o wym. 588x588x24

  - wykonanie zabudów stropów, belek, ścian i słupów z płyt gipsowo – kartonowych na rusztach metalowych,

  - wykonanie prac malarskich (także w kolorach) w pomieszczeniach,

  - wymiana stolarki drzwiowej,

  - pasowanie starych skrzydeł drzwiowych,

  - zerwanie starych posadzek z tworzyw sztucznych,

  - wykonanie napraw podłoży oraz ich wyrównanie lub wygładzenie zaprawami samopoziomującymi i zagruntowanie preparatem gruntującym,

  - wykonanie posadzek z paneli podłogowych kl. AC4,

  - wykonanie posadzek i cokolików z płytek kamionkowych GRES,

  - wykonanie posadzek z wykładzin pcw termozgrzewalnych chemoodpornych i odporna na promienie UV z wywinięciem wykładziny na cokolik wys. 10 cm oraz kauczukowych wykładzin w płytkach,

  - mechaniczne szlifowanie parkietów,

  - lakierowanie wyszlifowanych parkietów lakierem podkładowym szybkoschnącym, zapobiegającym ciemnieniu drewna i uwypuklającym jego strukturę,

  - trzykrotne lakierowanie parkietów lakierem jednoskładnikowym poliuretanowym o zwiększonej odporności na ścieranie, zarysowania i inne uszkodzenia mechaniczne,

  - zamontowanie cokolików podłogowych z płyty mdf minimum 19/40 lub wymiana starych listew podłogowych na w/w cokoliki,

  - wywiezienie gruzu oraz złomu metalowego i drzewnego.

Kolorystyka wymalowań, okładzin ściennych i posadzek zgodnie z życzeniami użytkowników.

Wyżej wymienione prace będą wykonywane w czynnym obiekcie.

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

Kontrola jakości robót będzie przeprowadzana na bieżąco przez Inspektora Nadzoru. Przedmiotem kontroli będzie zgodność z wymogami norm, certyfikatów, wytycznymi wykonania i odbioru robót (m.in. „Warunkami technicznymi i odbioru robót budowlano – montażowych) oraz dokumentacji technicznej.

Wszystkie materiały podstawowe i pomocnicze muszą spełniać wymagania odpowiednich norm lub aprobat technicznych. Każda partia materiałów dostarczona na budowę musi posiadać certyfikat lub deklarację zgodności stwierdzającą zgodność własności technicznych z określonymi w normach i aprobatach.

7. OBMIAR ROBÓT

Obmiaru dokonuje się po wykonaniu robót zgodnie z zasadami obmiarowania dla poszczególnych robót. W zależności od charakteru robót stosuje się odpowiednie jednostki obmiaru.

8. ODBIÓR ROBÓT

Przy odbiorze powinny być dostarczone następujące dokumenty:

  - dokumenty dotyczące jakości wbudowanych materiałów i urządzeń,

  - świadectwa jakości wydane przez dostawców materiałów i urządzeń.

#### Odbiór robót będzie dokonany po zgłoszeniu Inspektorowi nadzoru przez Wykonawcę  gotowości do odbioru.

Odbiór będzie polegać na sprawdzeniu:

  - zgodności wykonanych robót z zaleceniami Zleceniodawcy,

  - jakości wykonanych robót,

  - kompletności dostarczonych przez Wykonawcę dokumentów,

Po wykonaniu odbioru sporządzony zostanie protokół z podpisami komisji i wyszczególnieniem zauważonych braków i usterek.

W skład komisji wchodzą przedstawiciele:

  - wykonawcy,

  - inwestora,

  - użytkownika.

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI

Płaci się za wykonaną i odebraną ilość robót wg cen jednostkowych.

Ceny jednostkowe obejmują:

  - robociznę bezpośrednią wraz z narzutami,

  - wartość zużytych materiałów podstawowych i pomocniczych z kosztami zakupu,

  - wartość pracy sprzętu z narzutami,

  - koszty pośrednie i zysk kalkulacyjny,

  - podatki zgodnie z obowiązującymi przepisami (bez podatku VAT).

10. NORMY

PN-60/B-10020 ROBOTY MUROWE Z CEGŁY.

PN-70/B-10100 ROBOTY TYNKOWE. TYNKI ZWYKŁE.

PN-C-81607:1998 EMALIE FTALOWE.

PN-C-81901:2002 FARBY OLEJNE I ALKIDOWE.

PN-C-81914:2002 FARBY DYSPERSYJNE STOSOWANE WEWNĄTRZ.

PN-EN 1008:2004 WODA ZAROBOWA DO BETONU.

PN-90/B-14501 ZAPRAWY BUDOWLANE ZWYKŁE.

PN-88/B-32250 MATERIAŁY BUDOWLANE. WODA DO BETONÓW I ZAPRAW.

PN-79/B-06711 KRUSZYWA MINERALNE. PIASKI DO ZAPRAW.

PN-B-19701:1997 CEMENTY POWSZECHNEGO UŻYTKU.

PN-EN 459-1:2003 WAPNO BUDOWLANE.

PN-EN 101:1997 PŁYTKI CERAMICZNE.

PN-EN 12004:2002 KLEJE DO PŁYTEK.

PN-EN 13888:2003 ZAPRAWY DO SPOINOWANIA PŁYTEK.

PN-EN 12808-1:2000 KLEJE I ZAPRAWY DO SPOINOWANIA PŁYTEK.

PN-EN 13329:2004 LAMINOWANE POKRYCIA PODŁOGOWE.

PN-B-91000:1996 STOLARKA BUDOWLANA. OKNA I DRZWI.