SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH  NR 45421131-1

WYMIANA ŚCIANEK I DRZWI ALUMINIOWYCH ZEWNĘTRZNYCH I WEWNĘTRZNYCH W BUDYNKACH DYDAKTYCZNYCH UNIWERSYTETU PRZYRODNICZEGO W LUBLINIE PRZY UL. AKADEMICKIEJ 12, 15, LESZCZYŃSKIEGO 7, 58, DOŚWIADCZALNEJ 44 W LUBLINIE

Kod CPV      45421131-1

Instalowanie drzwi i ścianek

| SPIS TREŚCI |
| --- |
| 1. WSTĘP ……………………………………………………………………………… | 3 |
| Przedmiot SST …………………………………………………………………. Zakres stosowania SST …………………………………………………………. Zakres robót objętych SST ……………………………………………………… Podstawowe określenia …………………………………………………………. Ogólne wymagania dotyczące robót …………………………………………… | 3 3 3 3 3 |
| 2. MATERIAŁY ………………………………………………………………………. | 3 |
| 3. SPRZĘT …………………………………………………………………………….. | 5 |
| 4. TRANSPORT ………………………………………………………………………. | 5 |
| 5. WYKONANIE ROBÓT ……………………………………………………………. | 5 |
| 6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT ………………………………………………….. | 6 |
| 7. OBMIAR ROBÓT …………………………………………………………………. | 6 |
| 8. ODBIÓR ROBÓT …………………………………………………………………… | 6 |
| 9. PODSAWY PŁATNOŚCI …………………………………………………………... | 6 |
| 10. PRZEPISY ZWIĄZANE …………………………………………………………... | 7 |

Najważniejsze oznaczenia i  skróty:

ST – Specyfikacja Techniczna

SST – Szczegółowa Specyfikacja Techniczna

ITB – Instytut Techniki Budowlanej

- WSTĘP

  - Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące wykonania oraz odbioru: „Wymiana ścianek i drzwi aluminiowych zewnętrznych i wewnętrznych w budynkach dydaktycznych Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie, przy ul. Akademickiej 12, 15, Leszczyńskiego 7, 58, Doświadczalnej 44  w Lublinie”.

  - Zakres stosowania SST

Szczegółowa specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1.

  - Zakres robót objętych SST

Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności mające na celu wykonanie:

- wymiany stolarki drewnianej na okna z PCV o wymiarach i kształtach określonych w załączniku nr 1 wraz z wymianą parapetów zewnętrznych z blachy stalowej ocynkowanej na obróbki blacharskie z blachy stalowej powlekanej w kolorze białym oraz brązowym.

- montażu lub wymiany ścianek aluminiowych wewnętrznych o wymiarach i kształtach określonych w załączniku nr 2

Specyfikacja obejmuje przygotowanie otworów do montażu nowej stolarki okiennej z PCV oraz stolarki aluminiowej.

Zakres opracowania obejmuje określenie wymagań odnośnie własności materiałów, wymagań i sposobów montaży oraz ich odbiory.

  - Określenia podstawowe

Określenia podstawowe w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi normami oraz określeniami podanymi w ST Kod CPV 45000000-7 „Wymagania ogólne” pkt. 1.4.

  - Ogólne wymagania dotyczące robót

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z SST i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST Kod CPV 45000000-7 „Wymagania ogólne” pkt. 1.5.

- MATERIAŁY

  - Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w ST Kod CPV 45000000-7 „Wymagania ogólne” pkt. 2

Sposób transportu i składowania powinien być zgodny z warunkami i wymaganiami podanymi przez producenta.

Wykonawca obowiązany jest posiadać w miejscu prowadzonych robót pełną dokumentację dotyczącą składowanych materiałów przeznaczonych do wykonania robót montażowych.

  - Rodzaje materiałów:

    - Ścianki i drzwi aluminiowe.

Ścianki oraz drzwi z profili aluminiowych mają być w kolorze RAL 9016 oraz RAL 8019.

Ścianki i drzwi aluminiowe winny spełniać następujące wymagania:

- profil z kształtowników aluminiowych „zimnych” wykonanych w systemie Metalplast Bielsko MB45 lub „ciepłych” wykonanych w systemie Metalplast Bielsko MB60, lub podobne o niegorszych parametrach

- szyby bezpieczne P4

- panel pcw grub. 20/24 mm w kolorze RAL 9016 lub RAL 8019

- drzwi wyposażone w samozamykacz, pochwyt/klamkę oraz przystosowane do montażu elektrozaczepu; drzwi przesuwne wyposażone w zamek hakowy

- uszczelki muszą być wykonane z materiału wysokiej jakości, zapewniającego możliwość wymiany po okresie normalnego zużycia,

- zgodnie z załącznikiem do rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004r. w sprawie deklarowania zgodności wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. Nr 198 poz. 2041) producent stolarki okiennej powinien zadeklarować zgodność wyrobu na podstawie wstępnego badania przeprowadzonego przez akredytowane laboratorium oraz zakładowej kontroli produkcji,

- ścianki winny posiadać atest higieniczny wydany przez PZH,

- ścianki winny posiadać certyfikat na zastosowane okucia,

- ścianki winny posiadać certyfikat na zastosowane uszczelki,

- ścianki winny posiadać certyfikat na zastosowane szyby,

- ścianki winny posiadać znak bezpieczeństwa „B” lub „CE”

- SPRZĘT I NARZĘDZIA

  - Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST Kod CPV 45000000-7 „Wymagania ogólne” pkt. 3

  - Sprzęt i narzędzia do wykonania robót montażowych

Do wykonania robót potrzebne są podstawowe elektronarzędzia umożliwiające wiercenie otworów, cięcie i kucie.

- TRANSPORT

  - Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST Kod CPV 45000000-7 „Wymagania ogólne” pkt. 4

  - Transport i składowanie materiałów

Środki transportu do przewożenia wyrobów winny posiadać płaszczyzny ścian i podłóg pozbawione wystających gwoździ oraz ostrych elementów mogących spowodować uszkodzenie wyrobów.

- WYKONANIE ROBÓT

  - Ogólne zasady wykonywania robót podano w ST Kod CPV 45000000-7 „Wymagania ogólne” pkt. 5

  - Warunki przystąpienia do robót

UWAGA! Wykonawca winien jest przed wykonaniem okien i ścianek dokonać pomiarów okien i ścianek z natury

Wszystkie stosowane materiały budowlane powinny posiadać aktualne atesty, świadectwa dopuszczenia do stosowania ich w pomieszczeniach przeznaczonych na stały pobyt ludzi oraz w pomieszczeniach użyteczności publicznej.

Osadzenie okien i ścianek oraz drzwi wymaga wykonania następujących czynności:

- Zabezpieczenia miejsca montażu folią ochronną,

- sprawdzenia wymiarów kształtu otworu po wykutym ściance drewnianej,

- przygotowania otworu do zakładanych wymiarów,

- umieszczenia ościeżnicy w otworze,

- wypoziomowania i wypionowania ościeżnicy, sprawdzenia przekątnych,

- przy długościach elementów powyżej 120cm (zarówno w pionie jak i w poziomie) należy stosować rozpórki,

- ustabilizowania ościeżnicy przy pomocy klinów,

- zamocowania ościeżnicy przy pomocy kotew na kołki rozporowe do ściany (każda kotwa mocowana do ściany przy pomocy dwóch kołków rozporowych),

- wypełnienia pianką montażową połączenia ościeżnicy z murem na całym obwodzie (uwaga: stosując pianki poliuretanowe należy bezwzględnie stosować się do zaleceń producentów oraz stosować klocowanie ram),

- po zastygnięciu pianki należy usunąć jej nadmiar oraz kliny, a połączenie zamaskować (uzupełnić ubytki tynku),

- wykonania i uzupełnienia tynku do lica ściany,

- wykonania malowania glifów zewnętrznych i wewnętrznych ścianek,

- usunięcia folii ochronnej ze ścianek,

- uszczelnienia silikonem połączenie profilu ścianki z murem,

- wyregulowania okuć,

- oczyszczenia powierzchni osadzonej ścianki po montażu, oczyszczenie miejsca pracy i pomieszczenie z resztek gruzu i śmieci.

- wywiezienie gruzu i zniszczonych elementów okien oraz obróbek blacharskich z terenu Uczelni. (wraz z utylizacją materiałów pochodzących z rozbiórek)

- KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

  - Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST Kod CPV 45000000-7 „Wymagania ogólne” pkt. 6

- OBMIAR ROBÓT

  - Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST Kod CPV 45000000-7 „Wymagania ogólne” pkt. 7

- ODBIÓR ROBÓT

  - Ogólne zasady odbioru robót podano w ST Kod CPV 45000000-7 „Wymagania ogólne” pkt. 8

  - Warunkiem odbioru robót jest przedstawienie Certyfikatu Zgodności lub Deklaracji Zgodności z Polską Normą lub Aprobatą Techniczną na oferowane okna i ścianki.

- PODSTAWY PŁATNOŚCI

  - Ogólne zasady dotyczące podstaw płatności  podano w ST Kod CPV 45000000-7 „Wymagania ogólne” pkt. 9

  - Rozliczenie robót będzie dokonane po wykonaniu zakresu prac wynikających z oferty i ich końcowym odbiorze wg kosztorysu powykonawczego. Podstawę rozliczenia oraz płatności, wykonanego i odebranego zakresu robót, stanowi wartość obliczona na podstawie określonych w ofercie cen jednostkowych i ilości robót zaakceptowanych przez Zamawiającego oraz wszystkich innych, nie wymienionych prac, które są niezbędne do kompletnego wykonania robót objętych niniejszą szczegółową specyfikacją techniczną.

  - Płaci się za wykonaną i odebraną ilość zamontowanych ścianek i drzwi aluminiowych, wg ceny jednostkowej, która musi obejmować:

- przygotowanie stanowiska roboczego,

- dostarczenie materiałów i sprzętu,

- demontażu istniejącej stolarki,

- montażu stolarki aluminiowej,

- naprawy i malowania ościeży,

- oczyszczenia miejsca pracy, wywóz i utylizacja materiałów z rozbiórek i innych odpadów budowlanych

- PRZEPISY ZWIĄZANE

- wykaz obowiązujących Polskich Norm wg załącznika nr 1 do rozporządzenia Ministra Infrastruktury z 12 kwietnia 2002r w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz. 605 ze zmianami).

- Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych – Wymagania ogólne (kod CPV 45000000-7)

- Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych tom 1 część 4, wydanie Arkady – 1990 rok.

- Załącznik nr 1 – zestawienie ślusarki aluminiowej,

Opracował:

mgr inż. Bartłomiej Orzechowski