SPECYFIKACJA TECHNICZNA DO WYKONANIA REMONTU

WĘZŁÓW SANITARNYCH 101-104 do 1001-1004  w DS BROADWAY

PRZY UL. DOBRZAŃSKIEGO 35 W LUBLINIE

##### INSTALACJE SANITARNE

- Część ogólna

- Instalacja wodociągowa

- Instalacja kanalizacji sanitarnej

- Instalacja c.o.

- Ogólne zasady kontroli jakości i odbioru robót

- Część ogólna

## UWAGI: 1. Przed wbudowaniem materiałów Wykonawca zobowiązany jest przedstawić

dany materiał / wraz z atestami i  innymi dokumentami/  Inspektorowi

Nadzoru lub wskazanemu przedstawicielowi U.P.  celem akceptacji

2.  Materiały i urządzenia z demontażu należy przekazywać protokolarnie

konserwatorom

3.  Materiały odpadowe systematycznie usuwać poza teren budynku i Uczelni

4.  Po wykonaniu robót sporządzić dokumentację powykonawczą zawierającą

wszelkie atesty, certyfikaty  na materiały i urządzenia, protokoły z prób

itp. oraz   inwentaryzację powykonawczą zawierającą opisy  wykonanych

robót i część graficzną /rysunki rzutów pomieszczeń z naniesionymi

instalacjami,   rozwinięcia itp./

  - Materiały

Wszystkie materiały nowe użyte do wykonania obiektu muszą spełniać wymagania

norm, posiadać certyfikaty, świadectwa dopuszczania lub inne dokumenty świadczące o ich możliwości zastosowania do wykonania projektowanych robót. Wykonawca powinien wykonać przedmiot umowy z materiałów własnych, z zastosowaniem preferencji krajowych.

Materiały i urządzenia powinny odpowiadać co do jakości wymogom wyrobów dopuszczanych do obrotu i stosowania w budownictwie, określonych w art. 10 Ustawy Prawo Budowlane.

  - Wykonanie robót

Roboty wykonywać należy:

- zgodnie z "Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano - montażowych" tom 2 (Instalacje sanitarne i przemysłowe),

- zgodnie z Warunkami Wykonania i Odbioru Cobrti Instal,

- przy przestrzeganiu przepisów wg Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy wykonywaniu robót budowlano montażowych (Dz. U. Nr 47/03 poz. 401), zgodnie z Rozporządzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 14 grudnia 1994r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki (Dz. U. Nr 10 z 1995r.) z późniejszymi zmianami z dnia 4 kwietnia 1996r. (Dz. U. Nr 45 z 1996 r.) i z dnia 30 września1997r. (Dz. U. Nr 132 z 1997 r.),

- Instalacja wodociągowa

Zasady wykonywania i zakres robót:

- Demontaż pionów i lokalówek z rur stalowych ocynkowanych

- Demontaż uzbrojenia /zawory, baterie itp./

- Wykonanie nowych pionów lokalówek z rur stalowych ocynkowanych

- Zamontowanie nowych zaworów odcinających na zimną i ciepłą wodę kulowych o średn. 15 mm wraz ze śrubunkami /wykonać dojście do zaworów poprzez drzwiczki rewizyjne/ - na każdej kondygnacji

- Baterie umywalkowe stojące uchwytowe wysokiej klasy,  chromowane; baterie natryskowe z wężem w oplocie metalowym - nowe

- Wymienić zawory odcinające na pionach wodociągowych / c.w. w.z i cyrk./na kulowe

- Wykonać próbę ciśnienia instalacji wodociągowej

- Rury prowadzić w bruzdach ściennych.

- Piony zaizolować izolacją z pianki poliuretanowej, a rury do zamurowania zaizolować izolacją podtynkowa

Instalacja wodociągowa powinna zapewnić obiektowi budowlanemu, w którym ją wykonano, możliwość spełnienia wymagań podstawowych dotyczących w szczególności:

- bezpieczeństwa konstrukcji

- bezpieczeństwa użytkowania

- odpowiednich warunków higienicznych i zdrowotnych oraz ochrony środowiska

Instalacja wodociągowa powinna być wykonana zgodnie z zasadami wiedzy technicznej w sposób umożliwiający zapewnienie prawidłowego użytkowania w zakresie zaopatrzenia w wodę, zgodnie z wymogami przepisów techniczno-budowlanych dotyczących warunków technicznych użytkowania obiektów budowlanych

Trasy przewodów powinny być zinwentaryzowane i naniesione w dokumentacji technicznej powykonawczej.

Przewody c.w. w bruzdach powinny być prowadzone w otulinie (izolacji cieplnej)

Zakrycie bruzd powinno nastąpić po dokonaniu odbioru częściowego instalacji wodociągowej

Przewody należy prowadzić w sposób umożliwiający wykonanie izolacji cieplnej

Przewody poziome instalacji wody zimnej należy prowadzić poniżej przewodów instalacji wody ciepłej, instalacji ogrzewczej i przewodów gazowych

Armatura powinna odpowiadać warunkom pracy /ciśnienie, temperatura itp./

Armatura powinna być zamontowana w taki sposób aby była dostępna do obsługi

i konserwacji.

Armatura odcinająca powinna być zainstalowana na przewodach doprowadzających wodę

wodociągową do  punktów czerpania

Armaturę na przewodach należy tak instalować, żeby kierunek przepływu wody

instalacyjnej był zgodny z oznaczeniem kierunku przepływu na armaturze.

Przy wykonywaniu robót według zasad niniejszej specyfikacji należy stosować następujące materiały:

- rury stalowe ocynkowane ze szwem gwintowane, wg PN-H-74200:1998

- łączniki z żeliwa ciągliwego ocynkowane łączone na gwint - PN-76/H-74392

- kształtki żel.-wod. wg PN-84/H-74101

- zawory przelotowe do wody - kulowe

- armatura wypływowa - PN-/M-75118,

- Instalacja kanalizacyjna

Zasady wykonywania i zakres robót:

- Demontaż istniejącego pionu kanalizacyjnego oraz podejść z rur żeliwnych

- Demontaż urządzeń i podejść /umywalki, kratki, WC,  brodziki/

- Montaż nowych rurociągów z rur PCW /piony i poziomy odpływowe/

- Zamontować nowe umywalki /szer. 50 cm/ na baterie stojące  i WC - kompakty

- Zamontować wpusty ściekowe z PCW 50 mm w posadzce  /likwidacja istniejących brodzików/

- Na 5 piętrze zamontować na pionie odsadzkę oraz rewizję

- Odpływy kanalizacyjne kryte w bruzdach ściennych, z wpustów wzdłuż ścian.

Instalacja kanalizacyjna powinna zapewnić obiektowi budowlanemu, w którym ją wykonano, możliwość spełnienia wymagań podstawowych dotyczących w szczególności:

- bezpieczeństwa konstrukcji

- bezpieczeństwa użytkowania

- odpowiednich warunków higienicznych i zdrowotnych oraz ochrony środowiska.

- konstrukcja i rozmieszczenie podpór powinny umożliwić łatwy i trwały montaż przewodu, a konstrukcja i rozmieszczenie podpór przesuwnych powinny zapewnić swobodne, poosiowe przesuwanie przewodu

- na przewodach spustowych (pionach) należy stosować na każdej kondygnacji co najmniej jedno mocowanie stałe, zapewniające przenoszenie obciążeń rurociągów, a dla przewodów PVC co najmniej jedno takie mocowanie przesuwne

- przybory i urządzenia łączone z urządzeniem kanalizacyjnym należy wyposażyć indywidualne zamknięcia wodne (syfony). Wysokość zamknięcia wodnego powinna gwarantować niemożność wysysania wody z syfonu podczas spływu wody z innych przyborów oraz przenikania zapachów z instalacji do pomieszczeń

Przybory i urządzenia powinny być zamontowane na wysokościach określonych w warunkach technicznych COBRTI INSTAL.

Przy wykonywaniu robót według zasad niniejszej specyfikacji należy stosować następujące materiały:

- rury  przewodowe z tworzyw sztucznych PVC wg PN-EN 1401-1:1995

- kształtki kanalizacyjne PVC do połączeń kielichowych łączonych na uszczelkę wg PN-81/C-89203,

- wyroby sanitarne ze stali nierdzewnej i emaliowanej - Katalog Techniczny Wyrobów,

- Instalacja wentylacji

Zakres robót:

Wymiana istniejących kratek wentylacyjnych – z tworzywa sztucznego

Ogólne zasady kontroli jakości i odbioru robót

Kontrola jakości robót będzie przeprowadzana na bieżąco przez Inspektora Nadzoru.

Przedmiotem kontroli będzie zgodność z wymogami norm, certyfikatów, wytycznymi wykonania i odbioru robót (m.in. „Warunkami technicznymi i odbioru robót budowlano – montażowych).

Obmiar robót będzie każdorazowo wykonany w obecności Inspektora Nadzoru i

powinien być przeprowadzony zgodnie z obowiązującymi zasadami zarówno na etapie wykonywania, jak i po zakończeniu wykonywania elementu robót stanowiącego odrębną całość obiektu.

Odbiór robót będzie następować po zgłoszeniu Inspektorowi Nadzoru przez

Wykonawcę gotowości odbioru.

Przedmiotem odbioru będzie przedmiot zamówienia. Zamawiający wyznaczy termin i rozpoczęcie odbioru przedmiotu umowy.

Z czynności odbioru spisany będzie protokół zawierający wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru, jak też terminy wyznaczone na usunięcie stwierdzonych przy odbiorze wad i usterek.

Odbiór polegać będzie na sprawdzeniu kompletności dokumentów z prób i pomiarów wymaganych przez obowiązujące przepisy i normy oraz sprawdzeniu każdej wykonanej roboty.

Odbiór techniczny końcowy: Instalacja powinna być przedstawiona do odbioru końcowego po spełnieniu następujących warunków:

- zakończenia wszystkich robót montażowych,

- dokonania badań odbiorczych z wynikiem pozytywnym.

Przy odbiorze końcowym należy przedstawić następujące dokumenty:

- obmiary powykonawcze,

- protokóły wykonanych badań odbiorczych,

- instrukcje obsługi i gwarancje wbudowanych wyrobów,

W ramach odbioru końcowego należy sprawdzić zgodność wykonanej instalacji i przedstawionych dokumentów.

Odbiór techniczny – końcowy kończy się protokólarnym przejęciem instalacji do użytkowania lub protokólarnym stwierdzeniem braku przygotowania instalacji do użytkowania, wraz z podaniem przyczyn takiego stwierdzenia.

Przed odbiorem końcowym należy przedstawić następujące dokumenty:

- obmiary powykonawcze,

- protokóły wykonanych badań odbiorczych,

- dokumentację powykonawczą zawierającą  atesty, deklaracje, certyfikaty, gwarancje,

protokoły z prób itp.

- inwentaryzację powykonawczą zawierającą opisy robót, rzuty, rozwinięcia itp.

Przy rozliczaniu wykonanych robót kosztorysem powykonawczym obowiązują ceny

w kolejności:

- Ofertowe Wykonawcy

- Ceny z Sekocenbudu za dany kwartał

- Rachunki za zakup wbudowanych materiałów i urządzeń.

Opis wykonał:

mgr inż. Tadeusz Genca