SPECYFIKACJA TECHNICZNA

WYKONANIA  I ODBIORU ROBÓT REMONTOWYCH

WYKONANIE ROBÓT REMONTOWO- BUDOWLANYCH

w domach  studenckich „MANHATTAN” i  „BROADWAY”

przy ul. Dobrzańskiego  33, 35 w Lublinie

UNIWERSYTETU PRZYRODNICZEGO

W LUBLINIE

BRANŻA: BUDOWLANA

Wspólny Słownik Zamówień (CPV):

45400000-1   -   Roboty   wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych

OPRACOWAŁ :  mgr  inż. Daniel Zielonka

Lublin, wrzesień  2014 r.

- WSTĘP

  - 1.1.Przedmiot S. T.

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania             i odbioru prac remontowo – malarskich na 1 i 2 piętrze oraz w  wybranych pomieszczeniach              w domu studenckim „BROADWAY” Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie.

  - 1.2.Zakres stosowania S.T.

Szczegółowa specyfikacja techniczna stanowi obowiązującą podstawę jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1.

  - 1.3.Zakres robót objętych S.T.

Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające właściwe wykonanie robót w obiekcie a mianowicie:

  - 1.4 Określenia podstawowe.

Określenia podstawowe podane w niniejszej specyfikacji technicznej są zgodne                      z określeniami w obowiązujących Polskich Normach.

  - 1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót.

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność ze Specyfikacją Techniczną, obowiązującymi normami, przepisami prawa i poleceniami Inspektora Nadzoru Inwestorskiego

- MATERIAŁY

Ogólne wymagania

a) Zastosowane materiały powinny mieć:

- Aprobaty techniczne lub być produkowane zgodnie z obowiązującymi normami,

- Certyfikat lub Deklarację Zgodności z Aprobatą Techniczną lub z PN,

- Certyfikat na znak bezpieczeństwa,

- na opakowaniach powinien znajdować się termin przydatności   do stosowania

b)Drzwi stalowe jednoskrzydłowe przeciwpożarowe EI30 malowane proszkowo                            z samozamykaczem w zawiasie oraz kompletem okuć (zamek drzwiowy, wkładka                   z kompletem kluczy, klamka z szyldami).

c) Wykładzina PCW rulonowa zgrzewana homogeniczna wielobarwna  z tworzyw sztucznych, powinna odpowiadać wymaganiom norm państwowych lub świadectwom dopuszczenia do stosowania     w obiektach użyteczności publicznej.

Zamawiający wymaga zastosowania wykładzin o jakości, co najmniej takiej jak wykładziny        Tarkett, Gamrat o  następujących   właściwościach:

Klasyfikacja użytkowa – 34/43

Grubość całkowita – co najmniej 2,0 mm

Grupa ścieralności – Grupa T

Odporna na nacisk punktowy

Odporna na oddziaływanie krzesła na rolkach

Atest niepalności – klasa ogniotrwałości – Bfl s1

Antypoślizgowa – R9

Odporność na światło >7

Antystatyczna

Wysoka odporność chemiczna

Wysoka odporność na rozwój bakterii i grzybów

- SPRZĘT

Sprzęt musi być w pełni sprawny i dostosowany do technologii i warunków wykonania robót oraz spełniać wymagania techniczne w zakresie przepisów BHP.

Wykonawca zapewni sprzet do robót:

-  wyciąg jednomaszt. elektr.0.5t.

-  wyciąg szybowy elektrycz.1,5t

-  betoniarka wolnosp.elek.150dm3

- TRANSPORT

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu.

Środki transportowe muszą spełniać wymagania wynikające   z obowiązujących w Polsce przepisów, jak również zapewnić bezpieczeństwo użytkowników dróg oraz pracowników na terenie budowy. Ponadto muszą zapewnić warunki prawidłowego transportu materiałów, gwarantujące zachowanie ich wymaganej jakości.

Wykonawca zapewni sprzęt transportowy:

  - samochód dostawczy do 0,9 t,

  - samochód skrzyniowy do 5,0 t

  - Transport materiałów budowlanych.

    - Płytki ceramiczne- zaleca się używać samochodów pokrytych plandekami lub zamkniętych.

    - Materiały do robót malarskich- w opakowaniach, na paletach w samochodach zamkniętych lub pokrytych plandekami.

    - Transport cementu, wapna, gipsu budowlanego i szpachlowego oraz zapraw powinien odbywać się zgodnie z normą BN-88/6731-08. Cement i wapno luzem należy przewozić cementowozem, natomiast materiały workowane dowolnymi środkami transportu zabezpieczone przed zawilgoceniem.

    - Kruszywa- można przewozić dowolnymi środkami transportu zabezpieczając przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi asortymentami kruszywa.

    - Stolarka drzwiowa powinna być transportowana opakowana w kompletnym zestawie elementów składowych (ościeżnice, skrzydła drzwiowe, okucia stolarskie itp.). Opakowania powinny zabezpieczać stolarkę przed uszkodzeniami mechanicznymi i odkształceniami. Zaleca się aby w czasie składowania i transportu skrzydła drzwiowe znajdowały się w pozycji wbudowania

    - Gruz z rozbiórki w czasie transportu powienien być zabezpieczony przed pyleniem i spadaniem.

5. WYKONANIE ROBÓT

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za ich właściwe wykonanie, zgodnie z wiedzą budowlaną, Polskimi Normami i umową. Jest również odpowiedzialny za jakość zastosowanych do budowy materiałów i ich zgodność z wymogami technicznymi.

Inspektor nadzoru ma prawo do odrzucenia robót lub materiałów niezgodnych                       z wymogami technicznymi, normami lub SST. Decyzje i polecenia Inspektora Nadzoru należy realizować w wyznaczonym przez niego czasie, pod groźbą wstrzymania robót, a skutki finansowe z tego wynikłe poniesie Wykonawca robót.

5.1. Roboty remontowo- malarskie obejmują:

1)  wynoszenie kompletów mebli z 68 pokoi z  1p.; 2p. na parter domu studenckiego które nie będą  przeznaczone do ponownego wniesienia do pokojów,

2)  wnoszenie tapczanów do pokoi  na  1 i 2p,

- zabezpieczenie podłóg folią  pomieszczeń malowanych oraz  istniejących zabudów meblowych  w pokojach,

- przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi akrylowymi,

- gruntowanie powierzchni poziomych i pionowych,

- dwukrotne malowanie ścian i sufitów w 68 pokojach, sali telewizyjnej, świetlicy, , komory dolnej zsypowej, farbą emulsyjną  akrylową, odporną na ścieranie                            i zmywanie,

- dwukrotne malowanie ścian i sufitów w sanitariatach, farbą emulsyjną  akrylową odporną na wilgoć, chroniącą przed rozwojem grzybów i pleśni,

- zeskrobanie i zmycie starej farby w pom. sanitarnych,

- dwukrotne lakierowanie stolarki drzwiowej do pokoi oraz sanitariatów ( umywalnia, wc)

- dwukrotne malowanie farbami olejnymi tynków wewnętrznych ścian z jednokrotnym szpachlowaniem,

- jednokrotne malowanie farbą olejną grzejników i rur c.o.

- dwukrotne malowanie farbą olejną rur wodociągowych o śr. do 50mm w komorze dolnej zsypowej,

- dwukrotne malowanie farbą olejną rur kanalizacyjnych  żeliwnych w dolnej komorze zsypowej,

- jednokrotne malowanie farbą olejną rur wodociągowych o śr. do 50mm,

- jednokrotne malowanie farbą olejną rur wodociągowych o śr. ponad 50 do 100mm,(świetlica, sala telewizyjna),

- jednokrotne malowanie farbą olejną grzejników rurowych typu favier w sali tv oraz świetlicy (parter),

- lakierowanie powierzchni metalowych w komorze dolnej zsypowej,

- wywiezienie  materiałów z rozbiórki,

- wymiana podokienników lastrykowych o szer. do 30 cm na parapet z  płyt                        z konglomeratów kamiennych na spoiwie poliestrowym – 2 szt na korytarzach, 48 szt            w pokojach na  1p.; 2p.,

- dostawa i montaż lustra z fazką o wym. 50x40 cm w umywalniach-2szt,

- wymiana kratek wentylacyjnych PCV o wym. 14x30 cm w dużych  pokojach,

- wykucie z muru ościeżnic drewnianych o pow. do 2 m2  do segmentów na 2p.; – 4szt.

- / 205-206; 207-208; 209-210; 217-218/,

- wykucie z muru ościeżnic stalowych o pow. do 2 m2 do segmentów na 1p.; 2p.-13szt.

-/103-104; 105-106; 107-108; 109-110; 115-116; 117-118; 119-120; 121-122/

-/203-204; 215-216; 219-220; 220-221/ oraz w komorze dolnej zsypowej,

24) dostawa wraz z montażem drzwi stalowych przeciwpożarowych jednoskrzydłowych          o odporności ogniowej EI30, malowanych proszkowo w kolorze białym                                 z samozamykaczem w zawiasie, kompletem okuć ( zamek drzwiowy z wkładką i trzema kluczami, klamka z szyldami)  o wym. w świetle ościeżnicy 800x200 mm                      do  segmentów na 1p.; 2p. – 16szt

-/ 103-104; 105-106; 107-108; 109-110; 115-116; 117-118; 119-120; 121-122/

-/203-204; 205-206; 207-208; 209-210; 215-216; 217-218; 219-220; 221-222/

25) dostawa wraz z wymianą skrzydeł drzwiowych „80” pełnych, płaskich-płytowych „plaster miodu”  białych-lakierowanych fabrycznie, wewnątrzlokalowych o pow. do     1.6 m2   wraz    z zamkiem wpuszczanym, wkładką, klamką z okrągłym szyldem do wybranych pokojów  - 4 szt,

26) uzupełnienie tynków zwykłych wewn. kat. III z zaprawy cem.- wap. na ścianach                      i sufitach,

27)wymiana uszkodzonych płytek gresowych  gat. I kat IVo wym. 30x30 cm na posadzce,

- uzupełnienie  na cokoliku  płytek  GRES gat. I kat. IV o wym. 10x30 cm, o wys. 10 cm,

- wykonanie ogrodzenia  w systemie panelowym 3Do wym oczka 50x200mm, gr. drutu 4,4 mm, ocynk. + malowane proszkowo    w kolorze zielonym, rozpiętość elementów 250 cm ( kpl z słupkami  z kształtowników zamkniętych o profilu prostokątnym 60x60x2 mm ocynk malowane proszkowo w kolorze zielonym z podmurówką prefabrykowaną betonową z dowolnym wzorem), oraz zamontowanie furtki wejściowej w systemie panelowym o wym. 150 cm- h, szerk.- 120 cm z wypełnieniem profil zamknięty 25x25 mm, ocynk malowany proszkowo w kolorze zielonym, otwierana manualnie z  klamką, zamkiem wpuszczanym z wkładką i kpl kluczy.

- rozebranie wykładziny ściennej z płytek terakotowych w komorze dolnej zsypowej,

- dostawa i montaż drzwi z ościeżnicą kątową stalowych przeciwpożarowych EI 30 jednoskrzydłowe pełne, płaskie z kpl okuć ( zamek drzwiowy, wkładka z kpl. kluczy, szyldy, klamka malowane proszkowo w kolorze zielonym o wym. 1000x2000 mm,

- licowanie ścian płytkami  gres o wym. 20x30 cm na zaprawie klejowej,

- uzupełnienie nawierzchni z kostki brukowej betonowej gr. 6 cm na podsypce cem.- piaskowej,

- wywóz i transport  materiałów z  rozbiórki.

- zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych w pokojach -34 szt (17 dużych pokoi,             17 małych pokoi).

- skucie oraz wykonanie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III na cokole o szer. 10 cm w pokojach jw.

- gruntowanie posadzki preparatem gruntującym przed ułożeniem wykładziny,

- ułożenie warstwy wyrównującej i wygładzającej z zaprawy samopoziomującej           gr. 5 mm w  34  pokojach,

- ułożenie posadzki z wykładzin rulonowych PCW zgrzewanych homogenicznych wielobarwnych  z tworzyw sztucznych z wywinięciem cokolika wys. 10 cm                      w pokojach,

- dostawa i montaż zabudowy meblowej w małych pokojach – 24 szt.

UWAGA: 1. Kolor farb emulsyjnych, olejnych,  ustalać  z administratorem obiektu                       i inspektorem nadzoru.

2. Do transportu  materiałów z demontażu i rozbiórek nie wolno używać windy osobowej.

3.  Gruz składowac w kontenerach i na bieżąco wywozić.

Wyżej wymienione prace będą wykonywane w czynnym obiekcie.

  - KOD CPV

##### Roboty malarskie –CPV 45442100-8

###### Roboty   budowlane wykończeniowe, pozostałe-  CPV 45450000-6

Kładzenie wykładzin elastycznych – CPV 45432111-5

5.2. Opis  zabudowy meblowej w małych pokojach: rysunek nr 2a, 2b

Zabudowa meblowa  w małym pokoju o wym. 1800 x 2450  mm  z cokołem 80 mm w tym:

- pawlacz  z drzwiczkami otwieranymi na zawiasach typu Blum lub innych równoważnych o   wym. 1800x450x600 mm,

- szafa ubraniowa z drzwiami przesuwnymi o wysokiej jakości  i dużej odporności na wszelkie uszkodzenia związane z  intensywnym użytkowaniem  o wym.1000x1920x600 mm,

-  regał meblowy z półkami oraz pięcioma drzwiczkami otwieranymi na zawiasach typu  Blum lub innych równoważnych o wym. 800x1920x400 mm.

Konstrukcja zamocowania sztywna, uniemożliwiająca odkształcenie.

Zabudowa meblowa na stałe mocowana do podłoża.

Tył zabudowy meblowej wykonać z płyty meblowej białej o gr. min. 10 mm,

Góra,  boki i drzwi wykonać z płyty meblowej  gr. 18 mm.

Uchwyty do szafek – metalowe- satyna.

Rys. nr 2a Zabudowa meblowa w małym pokoju  ( widok z frontu)

Rys. nr 2b Zabudowa meblowa w małym pokoju (widok wnętrza)

UWAGA:

Wybór koloru  płyty meblowej w porozumieniu z administratorem obiektu.

Przed przystąpieniem do wykonywania zabudowy, Wykonawca zobowiązany jest do   obmiaru z natury każdej wnęki  w pokojach.

- KONTROLA JAKOŚCI  ROBÓT

Kontrola jakości robót będzie przeprowadzana na bieżąco przez Inspektora Nadzoru. Przedmiotem kontroli będzie zgodność z wymogami norm, certyfikatów, wytycznymi wykonania i odbioru robót (m.in. „Warunkami technicznymi i odbioru robót budowlano – montażowych) oraz dokumentacji technicznej.

Wszystkie materiały podstawowe i pomocnicze muszą spełniać wymagania odpowiednich norm lub aprobat technicznych. Każda partia materiałów dostarczona na budowę musi posiadać certyfikat lub deklarację zgodności stwierdzającą zgodność własności technicznych                       z określonymi           w normach   i aprobatach.

7.  OBMIAR ROBÓT

Ilość robót określa się na podstawie pomiarów wykonanych robót z natury                               z uwzględnieniem zmian zaaprobowanych przez inspektora nadzoru.

Obmiary powinny być wykonywane na bieżąco a przy robotach zanikających obowiązkowo w obecności inspektora nadzoru.

Błędne naliczenie ilości robót w kosztorysie ofertowym nie zwalnia Wykonawcy              z obowiązku wykonania wszystkich robót.

Obmiaru dokonuje się po wykonaniu robót zgodnie z zasadami obmiarowania dla poszczególnych robót. W zależności od charakteru robót stosuje się odpowiednie jednostki obmiaru.

8. ODBIÓR ROBÓT

Przed  odbiorem powinny być dostarczone następujące dokumenty:

  - dokumenty dotyczące jakości wbudowanych materiałów i urządzeń,

  - świadectwa jakości wydane przez dostawców materiałów i urządzeń.

#### Odbiór robót będzie dokonany po zgłoszeniu Inspektorowi nadzoru przez Wykonawcę  gotowości do odbioru.

Odbiór będzie polegać na sprawdzeniu:

  - zgodności wykonanych robót z zaleceniami Zleceniodawcy,

  - jakości wykonanych robót,

  - kompletności dostarczonych przez Wykonawcę dokumentów,

Po wykonaniu odbioru sporządzony zostanie protokół z podpisami komisji                                    i wyszczególnieniem zauważonych braków i usterek.

W skład komisji wchodzą przedstawiciele:

  - wykonawcy,

  - inwestora,

  - użytkownika.

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI

Zasady rozliczenia i płatności.

Rozliczenie robót może być dokonane jednorazowo po wykonaniu pełnego zakresu robót             i ich końcowym odbiorze lub etapami po dokonaniu odbiorów częściowych robót.

Podstawą rozliczenia i płatności wykonanego i odebranego zakresu robót stanowi wartość tych robót obliczona na podstawie kosztorysu powykonawczego

10. NORMY

PN-69/B-10280 ROBOTY MALARSKIE FARBAMI WODNYMI I     WODOROZCIEŃCZALNYMI FARBAMI EMULSYJNYMI. WYMAGANIA I BADANIA TECHNICZNE PRZY ODBIORZE

PN-69/B-10285 ROBOTY MALARSKIE BUDOWLANE FARBAMI, LAKIERAMI I EMALIAMI  NA SPOIWACH BEZWODNYCH

## PN-EN 998-1:2004/AC:2006 WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZAPRAW DO MURÓW -- CZĘŚĆ 1: ZAPRAWA TYNKARSKA

#### PN-EN 998-2:2004/Ap1:2008 WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZAPRAW DO MURÓW -- CZĘŚĆ 2: ZAPRAWA MURARSKA

PN-70/B-10100 ROBOTY TYNKOWE. TYNKI ZWYKŁE.

PN-C-81607:1998 EMALIE FTALOWE.

PN-C-81901:2002 FARBY OLEJNE I ALKIDOWE.

PN-C-81914:2002 FARBY DYSPERSYJNE STOSOWANE WEWNĄTRZ.

PN-EN 1008:2004 WODA ZAROBOWA DO BETONU.

PN-90/B-14501 ZAPRAWY BUDOWLANE ZWYKŁE.

PN-88/B-32250 MATERIAŁY BUDOWLANE. WODA DO BETONÓW I ZAPRAW.

PN-79/B-06711 KRUSZYWA MINERALNE. PIASKI DO ZAPRAW.

PN-B-19701:1997 CEMENTY POWSZECHNEGO UŻYTKU.

PN-EN 459-1:2003 WAPNO BUDOWLANE.

PN-EN 101:1997 PŁYTKI CERAMICZNE.

PN-EN 14411:2007 PŁYTY I PŁYTKI CERAMICZNE. DEFINICJE, KLASYFIKACJA, CHARAKTERYSTYKA I ZNAKOWANIE OKREŚLAJĄCE WYMAGANIA STAWIANE PŁYTKOM CERAMICZNYM

PN-EN 12004:2002 KLEJE DO PŁYTEK.

PN-EN 13888:2003 ZAPRAWY DO SPOINOWANIA PŁYTEK.

PN-EN 12808-1:2000 KLEJE I ZAPRAWY DO SPOINOWANIA PŁYTEK.

PN-EN 1154:1999/Al.:2004 OKUCIA BUDOWLANE – ZAMYKACZE DRZWIOWE Z REGULACJA

PN-B-91000:1996 STOLARKA BUDOWLANA. OKNA I DRZWI.

PN- B 10085:2001 STOLARKA BUDOWLANA. OKNA I DRZWI. WYMAGANIA I BADANIA.

PN-EN 1154:1999/Al.:2004 OKUCIA BUDOWLANE – ZAMYKACZE DRZWIOWE Z REGULACJA

PN-EN 13329:2004 LAMINOWANE POKRYCIA PODŁOGOWE