Załącznik nr 1 do SIWZ

Specyfikacja techniczna zamawianego sprzętu

Nazwa sprzętu: Analizator parametrów metabolicznych

Nr kontraktu/poz. w kontrakcie:

Zamawiana ilość (szt.): Analizator parametrów metabolicznych - 1 szt.

Grupa i kod z CPV w ramach grupy: Przyrządy do badania właściwości fizycznych, 38434520-7

| 1. Zamawiający: Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie, Wydział Medycyny Weterynaryjnej 2. Osoba udzielająca informacji: dr Andrzej Milczak, tel. stacjonarny: 81 445 61 87, tel. komórkowy: 694293916, e-mail: tatotiny@o2.pl 3. Miejsce dostawy: ul. Głęboka 30, 20-612 Lublin Nazwa Jednostki: Innowacyjne Centrum Patologii i Terapii Zwierząt Uniwersytetu Przyrodniczego |
| --- |
| Lp. | Oczekiwane parametry techniczne | Wymagane parametry techniczne | Oferowane parametry techniczne |
| 1. | 2. | 3. | 4. |
|  | W pełni automatyczny analizator biochemiczny nastołowy (bench top). | Tak |  |
|  | Analizator wyposażony w zewnętrzną drukarkę i UPS. | Tak |  |
|  | Wydajność testów: minimum 250 testów fotometrycznych na godzinę. | Tak, podać |  |
|  | Odczynniki płynne, nie wymagające rekonstytucji, dostarczane w firmowych opakowaniach, z kodem kreskowym, gotowe do użycia po wstawieniu do aparatu. | Tak |  |
|  | Wielkość opakowań odczynników nie większa niż na 400 testów. | Tak |  |
|  | Wbudowany czytnik kodów kreskowych identyfikujący odczynniki, kalibratory, kontrole i próbki. | Tak |  |
|  | Możliwość jednoczesnego wstawiania próbek pierwotnych, przelewanych i typu mikro. | Tak |  |
|  | Objętość martwa próbki mikro nie większa niż 100µl | Tak |  |
|  | Chłodzone miejsca dla kalibratorów i kontroli +2 - +8oC | Tak |  |
|  | Chłodzone miejsca dla odczynników w temperaturze +2 - +8oC, możliwość pozostawienia ich w analizatorze. | Tak |  |
|  | Detekcja skrzepu w próbce - jednoznaczny opis wskazujący na jego obecność. | Tak |  |
|  | Minimum 40 miejsc na odczynniki, w tym min. 35 chłodzonych i min. 5 nie posiadających chłodzenia. | Tak |  |
|  | Minimum 50 miejsc na próbki. | Tak |  |
|  | System pracy analizatora w trybie „pacjent po pacjencie” | Tak |  |
|  | Analizator pracujący z wodą destylowaną, bez stacji uzdatniania wody, zużywający nie więcej niż 3 l/h pracy analizatora. | Tak |  |
|  | Analizator dwuigłowy z mieszadłem mechanicznym. | Tak |  |
|  | Kuwety pomiarowe jednorazowego użytku bez układu myjącego. | Tak |  |
|  | Format wydruku wyniku A5. | Tak |  |
|  | Program kontroli jakości wyników, jako część oprogramowania analizatora - możliwość wydruku okresowych raportów kontroli jakości z danymi graficznymi (wykresy Levey Jenningsa) i liczbowymi. | Tak |  |
|  | Możliwość drukowania raportów dziennych wyników. | Tak |  |
|  | Możliwość drukowania okresowych zestawień statystycznych wyników według zlecających. | Tak |  |
|  | Dwukierunkowa transmisja danych. Możliwość bezpośredniego włączenie do LIS. | Tak |  |
|  | Możliwość tworzenia profili zlecanych badań. | Tak |  |
|  | Możliwość tworzenia funkcji kalkulacyjnych dla testów np. LDL obliczeniowy | Tak |  |
|  | Automatyczna i manualna akceptacja wyników testów, kalibracji i kontroli. | Tak |  |
|  | Automatyczne wstępne rozcieńczanie próbek badanych po przekroczeniu liniowości metody. Min. 20 razy | Tak |  |
|  | Możliwość sortowania wyników kontroli jakości według rodzaju materiału kontrolnego i rodzaju testu. | Tak |  |
|  | Wznowienie pracy aparatu po wyjściu z trybu "standy" w ciągu maksimum 3 minut. | Tak |  |
|  | Możliwość tworzenia minimum 5 własnych aplikacji odczynnikowych. | Tak |  |
|  | Możliwość instalacji modemu serwisowego | Tak |  |

Dodatkowe wymagania Zamawiającego:

|  | Instalacja i szkolenie w zakresie obsługi dla min. 3 osób w siedzibie użytkownika. | Tak |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Długość gwarancji min. 24 mce | Tak |  |

* W rubryce nr 4 „Oferowane parametry techniczne” należy wpisać tak lub nie, a w pozycjach, w których Zamawiający wymaga wpisania określonych parametrów – odpowiednio wpisać oferowane parametry.

.....................................................................

Podpis i pieczęć osoby/osób uprawnionej

do reprezentowania Wykonawcy

Załącznik nr 2 do SIWZ

Specyfikacja techniczna zamawianego sprzętu

Nazwa sprzętu: Chłodziarki laboratoryjne z wyposażeniem dodatkowym

Nr kontraktu/poz. w kontrakcie:

Zamawiana ilość (szt.):

- Szafa chłodnicza apteczna 400 l, - 2 szt.

- Witryna chłodnicza apteczna 400 - 500 l, - 3 szt.

- Witryna chłodnicza 250 - 300 l z organizerem - 4 szt.

- Wózek platformowy - 1 szt.

- Wózek 2 półkowy ze stali nierdzewnej - 1szt.

- Stół przyścienny z półką - 1 szt.

Grupa i kod z CPV w ramach grupy:

1 - 3; Elektryczny sprzęt gospodarstwa domowego, 39711100-0

4 - 6; Różny sprzęt, 39311000-5,

| 1. Zamawiający: Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie, Wydział Medycyny Weterynaryjnej 2. Osoba udzielająca informacji: dr Andrzej Milczak, tel. stacjonarny: 81 445 61 87, tel. komórkowy: 694293916, e-mail: tatotiny@o2.pl 3. Miejsce dostawy: ul. Głęboka 30, 20-612 Lublin Nazwa Jednostki: Innowacyjne Centrum Patologii i Terapii Zwierząt Uniwersytetu Przyrodniczego |
| --- |
| Lp. | Oczekiwane parametry techniczne | Wymagane parametry techniczne | Oferowane parametry techniczne |
| 1. | 2. | 3. | 4. |
| 1. Szafa chłodnicza apteczna 400 l - 2 szt. |
|  | Przyrząd fabrycznie nowy. | tak |  |
|  | Pojemność około 400 l | tak |  |
|  | Zakres temperatur do +1 do +10oC | tak, podać |  |
|  | Chłodzenie grawitacyjne i wymuszone | tak |  |
|  | Wbudowany agregat chłodniczy | tak |  |
|  | Elektroniczny regulator temperatury z automatycznym rozmrażaniem (termostat z cyfrowym wyświetlaczem) | tak |  |
|  | Drzwi przednie przeszklone z możliwością wyboru kierunku otwierania drzwi | tak |  |
|  | Korpus izolowany pianką poliuretanową i malowany z zewnątrz proszkowo | tak |  |
|  | Wnętrze szafy wykonane z blachy aluminiowej | tak |  |
|  | Minimum 8 szuflad z 4-6 przegródkami każda | tak |  |
|  | Oświetlenie wnętrza | tak |  |
|  | Automatyczne odparowanie skroplin i odszranianie | tak |  |
|  | Nóżki do wypoziomowania urządzenia. | tak |  |
|  | Napięcie znamionowe 230V/50Hz | tak |  |
|  | Czynnik chłodniczy R 507 | tak |  |
| 2. Witryna chłodnicza apteczna 400 - 500 l - 3 szt. |
|  | Pojemność 400 - 500 l | tak, podać |  |
|  | Zakres temperatur do +2 do +14oC | tak, podać |  |
|  | Płynna regulacja temperatury | tak |  |
|  | Wewnętrzne oświetlenie LED, | tak |  |
|  | System wentylacji, automatyczne odszranianie, automatyczny system odparowywania wody, | tak |  |
|  | Wymiary (szer./ gł./wys.) max. 650/700/2050 mm | tak, podać |  |
|  | Drzwi przeszklone, prawe | tak |  |
|  | Zamek drzwiowy | tak |  |
|  | Minimum 5 półek | tak, podać |  |
|  | Regulowane nóżki | tak |  |
|  | Zużycie energii do 2,5 kWh/24h | tak, podać |  |
|  | Klasa klimatyczna chłodziarki N | tak |  |
| 3. Witryna chłodnicza 250 - 300 l z organizerem - 4 szt. |
|  | Przyrząd fabrycznie nowy. | tak |  |
|  | Pojemność około 250 - 300 l | tak |  |
|  | Zakres temperatur do +0 do +10oC | tak |  |
|  | Płynna regulacja temperatury | tak |  |
|  | Wentylator wyrównujący temperaturę wewnętrzną | tak |  |
|  | Korpus stalowy, drzwi przednie szklane z ramą aluminiową z możliwością wyboru kierunku otwierania drzwi | tak |  |
|  | Organizer z minimum 3 szufladami oraz półki druciane | tak, podać |  |
|  | Oświetlenie wnętrza | tak |  |
|  | Rozmrażanie automatyczne | tak |  |
|  | Parownik na tylnej ściance komory | tak |  |
|  | Zewnętrzny skraplacz | tak |  |
|  | Wymiary (szer./gł./wys.) max. 1450/ 650/ 650 mm | tak, podać |  |
|  | 2 regulowane nóżki do wypoziomowania urządzenia i 2 kółka | tak |  |
|  | Zamek drzwiowy | tak |  |
|  | Zużycie energii do 2,5 kWh/24h | tak |  |
|  | Czynnik chłodniczy R134A | tak |  |
|  | Klasa klimatyczna chłodziarki N | tak |  |
|  | Poziom hałasu nie wyższy niż 45 dB | tak |  |
| 4. Wózek platformowy - 1 szt. |
|  | Wózek transportowy wzmocniony przystosowany do dużych obciążeń | tak |  |
|  | Wzmocniony uchwyt | tak |  |
|  | Wyposażony w 4 kółka obrotowe o średnicy co najmniej 125 mm, w tym dwa wyposażone w hamulce | tak |  |
|  | Narożniki wyposażone w odbojniki gumowe | tak |  |
|  | Wykonane ze stali nierdzewnej | tak |  |
|  | Wymiary całkowite min. (szer./dł./wys.) 650/1000/ 900 mm | tak, podać |  |
| 5. Wózek 2 półkowy ze stali nierdzewnej – 1 szt. |
|  | Wózek transportowy z dwiema półkami wykonany ze stali nierdzewnej | tak |  |
|  | Maksymalny udźwig min. 100 kg | tak |  |
|  | Odległość między półkami min. 500 mm | tak |  |
|  | Wyposażony w 4 kółka obrotowe, gumowe, w tym przynajmniej dwa wyposażone w hamulce | tak |  |
|  | Wymiary całkowite min. (szer./ł./wys.) 500/800/ 900 mm | tak |  |
| 6. Stół przyścienny z półką - 1 szt. |
|  | Stół z półką i rantem przyściennym. Konstrukcja spawana. | tak |  |
|  | Materiał wykonania: stal kwasoodporna. Gatunek Stali 1.4301 | tak |  |
|  | Blat wzmocniony. | tak |  |
|  | Stopki z regulacją wysokości. | tak |  |
|  | Wymiary całkowite (szer./gł./wys.) 1160/750/800 mm | tak |  |

Dodatkowe wymagania Zamawiającego:

|  | Serwis i gwarancja min. 24 m-ce | tak |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Dostawa do siedziby zamawiającego na koszt dostawcy. | tak |  |

* W rubryce nr 4 „Oferowane parametry techniczne” należy wpisać tak lub nie, a w pozycjach, w których Zamawiający wymaga wpisania określonych parametrów – odpowiednio wpisać oferowane parametry.

.....................................................................

Podpis i pieczęć osoby/osób uprawnionej

do reprezentowania Wykonawcy

Załącznik nr 3 do SIWZ

Specyfikacja techniczna zamawianego sprzętu

Nazwa sprzętu: Chłodziarka laboratoryjna z wewnętrznym gniazdem elektrycznym

Nr kontraktu/poz. w kontrakcie:

Zamawiana ilość (szt.): 2 szt

Grupa i kod z CPV w ramach grupy: Elektryczny sprzęt gospodarstwa domowego, 39711100-0

| 1. Zamawiający: Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie, Wydział Medycyny Weterynaryjnej 2. Osoba udzielająca informacji: dr Andrzej Milczak, tel. stacjonarny: 81 445 61 87, tel. komórkowy: 694293916, e-mail: tatotiny@o2.pl 3. Miejsce dostawy: ul. Głęboka 30, 20-612 Lublin Nazwa Jednostki: Innowacyjne Centrum Patologii i Terapii Zwierząt Uniwersytetu Przyrodniczego |
| --- |
| Lp. | Oczekiwane parametry techniczne | Wymagane parametry techniczne | Oferowane parametry techniczne |
| 1. | 2. | 3. | 4. |
|  | Zakres temperatur min. +8 - +2oC | tak,podać |  |
|  | Pojemność chłodziarki netto co najmniej 340l | tak, podać |  |
|  | Wysokość do 170 do180cm | tak, podać |  |
|  | Szerokość do 60cm | tak, podać |  |
|  | Głębokość do 65cm | tak, podać |  |
|  | Rozmrażanie automatyczne | tak, podać |  |
|  | Półki co najmniej 4 sztuki | tak, podać |  |
|  | Wewnętrzne gniazdko elektryczne 230V z klasą ochrony IP67 | tak |  |
|  | Klasa energetyczna A+ | tak |  |
|  | Klasa klimatyczna SN, N, ST, T | tak |  |

Dodatkowe wymagania Zamawiającego:

|  | Gwarancja minimum 24 miesiące | tak |  |
| --- | --- | --- | --- |

* W rubryce nr 4 „Oferowane parametry techniczne” należy wpisać tak lub nie, a w pozycjach, w których Zamawiający wymaga wpisania określonych parametrów – odpowiednio wpisać oferowane parametry.

.....................................................................

Podpis i pieczęć osoby/osób uprawnionej

do reprezentowania Wykonawcy

Załącznik nr 4 do SIWZ

Specyfikacja techniczna zamawianego sprzętu

Nazwa sprzętu: Wyposażenie dodatkowe aparatu do elektroforezy kapilarnej

Nr kontraktu/poz. w kontrakcie:

Zamawiana ilość (szt.): 1 komplet

Grupa i kod z CPV w ramach grupy: Przyrządy do badań właściwości fizycznych, 38432200-4

| 1. Zamawiający: Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie, Wydział Medycyny Weterynaryjnej 2. Osoba udzielająca informacji: dr Andrzej Milczak, tel. stacjonarny: 81 445 61 87, tel. komórkowy: 694293916, e-mail: tatotiny@o2.pl 3. Miejsce dostawy: ul. Głęboka 30, 20-612 Lublin Nazwa Jednostki: Innowacyjne Centrum Patologii i Terapii Zwierząt Uniwersytetu Przyrodniczego |
| --- |
| Lp. | Oczekiwane parametry techniczne | Wymagane parametry techniczne | Oferowane parametry techniczne |
| 1. | 2. | 3. | 4. |
| 1. Detektor UV-VIS do aparatu do elektroforezy kapilarnej |
|  | Detektor bezkontaktowych UV-VIS podłączany do aparatu przy zastosowaniu światłowodów ze złączami SMA | Tak |  |
|  | Możliwość współpracy z aparatem do elektroforezy kapilarnej EA102 | Tak |  |
|  | Źródło światła - łatwa do wymiany lampa wyładowcza deuterowa. | Tak |  |
|  | Kanał pomiarowy i kanał referencyjny, umożliwiający kontrolę emisji lampy. | Tak |  |
|  | Automatyczna kalibracja długości emitowanej fali | Tak |  |
|  | Zakres długości fali przynajmniej 190-600 nm | Tak, podać |  |
|  | Szerokość połówkowa nie więcej niż 6 nm | Tak |  |
|  | Dokładność ustawienia przynajmniej ± 1 nm | Tak |  |
|  | Odtwarzalność przynajmniej ± 0.5 nm | Tak |  |
|  | Szumy detektora pomiarowego (254nm, TC 1s, 10 Hz) nie większe niż 15·10-6 AU | Tak |  |
|  | Dryft detektora (254nm) nie więcej niż 3·10-4 AU/hr. | Tak |  |
|  | Czas pracy ciągłej przynajmniej 20 – 10 000 ms | Tak, podać |  |
|  | Częstotliwość próbkowania do 100 Hz | Tak |  |
|  | Sygnał na wyjściu cyfrowym 1 V/AU | Tak |  |
|  | Wyjście analogowe | Tak |  |
|  | Komunikacja z komputerem przez złącze RS232 i Ethernet(LAN) | Tak |  |
|  | Zasilanie sieciowe 100-240V 50/60Hz 100VA | Tak |  |
|  | Wymiary nie większe niż 300 x 200 x 500 mm | Tak, podać |  |
|  | Urządzenie przenośne o wadze nie większej niż 10 kg | Tak, podać |  |
| 2. Dodatkowe kolumny analityczne do aparatu do elektroforezy |
|  | Zapasowe kolumny do aparatu do elektroforezy kapilarnej EA102 zgodne z wymogami producenta | Tak, podać ilość |  |

Dodatkowe wymagania Zamawiającego:

|  | Instalacja i szkolenie w zakresie obsługi dla min. 3 osób w siedzibie użytkownika. | Tak |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Gwarancja minimum 24 miesiące | Tak |  |

* W rubryce nr 4 „Oferowane parametry techniczne” należy wpisać tak lub nie, a w pozycjach, w których Zamawiający wymaga wpisania określonych parametrów – odpowiednio wpisać oferowane parametry.

.....................................................................

Podpis i pieczęć osoby/osób uprawnionej

do reprezentowania Wykonawcy

Załącznik nr 5 do SIWZ

Specyfikacja techniczna zamawianego sprzętu

Nazwa sprzętu: Wyposażenie pracowni hematologicznej

Nr kontraktu/poz. w kontrakcie:

Zamawiana ilość (szt.): 	1. Automat do barwienia rozmazów krwi - 1 szt.

2. Redestylator - 1 szt.

3. Pojemniki do pobierania i preparatyki krwi - 50 szt.

4. Butla na wodę destylowaną - 4 szt.

5. Mieszadło hematologiczne - 1 szt.

6. Asystory stomatologiczne pięcioszufladowe - 3 szt.

7. Zestaw odczynników

Grupa i kod z CPV w ramach grupy:

1. Aparatura kontrolna i badawcza, 38519400-0

2. Różne maszyny ogólnego i specjalnego przeznaczenia, 42910000-8

3. Urządzenia medyczne,  33194220-4

4. Różny sprzęt,  39311000-5

5. Przyrządy do badania właściwości fizycznych, 38436500-5

6. Meble medyczne, 33192000-2

7. Produkty farmaceutyczne, 33696500-8

| 1. Zamawiający: Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie, Wydział Medycyny Weterynaryjnej 2. Osoba udzielająca informacji: dr Andrzej Milczak, tel. stacjonarny: 81 445 61 87, tel. komórkowy: 694293916, e-mail: tatotiny@o2.pl 3. Miejsce dostawy: ul. Głęboka 30, 20-612 Lublin Nazwa Jednostki: Innowacyjne Centrum Patologii i Terapii Zwierząt Uniwersytetu Przyrodniczego |
| --- |
| Lp. | Oczekiwane parametry techniczne | Wymagane parametry techniczne | Oferowane parametry techniczne |
| 1. | 2. | 3. | 4. |
| 1. Automat do barwienia rozmazów krwi |
|  | Przyrząd fabrycznie nowy. | tak |  |
|  | Dostępne dwa rodzaje barwienia: Wright'a i May Grünwalda-Giemsy. | tak |  |
|  | Automat i wszystkie niezbędne odczynniki pochodzą od tego samego producenta. | tak |  |
|  | Minimum 10 indywidualnych komór barwienia. | tak |  |
|  | Możliwość barwienia pojedynczych preparatów. | tak |  |
|  | Niezależne protokoły umożliwiające dostosowanie indywidualnych czasów barwienia. | tak |  |
|  | Możliwość suszenia preparatów przed i po barwieniu. | tak |  |
|  | Możliwość wyłączenia suszenia wstępnego. | tak |  |
|  | Małe wymiary aparatu, umożliwiające dopasowanie do niewielkiej powierzchni w laboratorium, nie więcej niż: 40 dł. × 35 gł. × 30 wys. | tak, podać |  |
|  | Aparat wyposażony w kolorowy, dotykowy ekran LCD umożliwiający komunikację z aparatem. | tak |  |
|  | Zestaw startowy odczynników | tak |  |
| 2. Redestylator |
|  | Wydajność min. 1,5l/h | tak, podać |  |
|  | Jakość wody: potrójny destylat | tak, podać |  |
|  | Grzałki są umieszczone w tubie kwarcowej, oszczędzające energię. | tak |  |
|  | Woda destylowana nie ma kontaktu bezpośrednio z grzałką tylko z tubą kwarcową. | tak |  |
|  | Urządzenie wyposażone w kontrolkę wskazującą pracę grzałek. | tak |  |
|  | Obudowa wykonana z materiałów o wysokiej odporności na korozję | tak |  |
|  | Elementy szklane wykonane ze szkła borokrzemowego | tak |  |
|  | System umożliwiający obserwację faktycznej pracy urządzenia. | tak |  |
|  | Moc nie wyższa niż 5 KW | tak, podać |  |
|  | Waga do 16 kg | tak, podać |  |
|  | Wymiary nie większe niż 80×50×90cm . | tak, podać |  |
| 3. Pojemniki do pobierania i preparatyki krwi - 50 szt. |
|  | Jednorazowy zestaw pojemników z tworzywa sztucznego do pobierania i preparatyki krwi oraz przechowywania jej składników. Zestaw przeznaczony do rozdzielenia na 3 różne składniki (krwinki czerwone, osocze i kożuszek leukocytarno-płytkowy i płytki krwi) | tak |  |
|  | Pojemniki potrójne GÓRA/DÓŁ. Pojemnik macierzysty z CPD do pobierania 450 ml krwi + pojemnik przeznaczony do pobierania KKCz zawierający około 100 ml płynu ADSOL lub SAGM + pojemnik górny pusty na osocze. | tak |  |
|  | Zestaw wyżej wymienionych pojemników musi składać się z drenu do poboru krwi, pojemnika, macierzystego, dwóch pojemników transferowych trwale i integralnie połączonych drenami zapewniającymi kontrolowany, zamknięty, jałowy i apirogenny przepływ między nimi. | tak |  |
| 4. Butla na wodę destylowaną - 4 szt. |
|  | Materiał: Polietylen | tak |  |
|  | Butle o wysokiej gęstości. Grubość ścianki nie mniej niż 2mm. | tak |  |
|  | Objętość 5l | tak |  |
|  | Ø Butli 150 - 200 mm | tak |  |
|  | Wysokość nie większa niż 350 mm | tak |  |
|  | Ø Szyjki nie mniej niż 50 mm | tak |  |
|  | Ilość uchwytów - 1 | tak |  |
|  | Zawór spustowy - brak | tak |  |
| 5. Mieszadło hematologiczne |
|  | Hematologiczne mieszadło rolkowe do mieszania zawiesin i krwi znajdującej się w probówkach i fiolkach posiadających kształt walca | tak |  |
| 6. Asystor stomatologiczny pięcioszufladowy - 3 szt. |
|  | Korpus mebla oraz fronty wykonane z płyty wiórowej o grubości ≥ 18mm, melaminowanej obustronnie, odpornej na ścieranie Kronospan lub równoważnego. Klasa higieniczna E1. Kolorystyka do wyboru w/g wzornika. Wszystkie nieosłonięte krawędzie mebla zabezpieczone okleiną PCV: fronty - min. 1mm, blat górny - min. 2mm. | tak, podać |  |
|  | Blat górny szklany ze szkła bezpiecznego grubości min. 6mm. z odbojnikami. | tak |  |
|  | Asystor wyposażony w dwie głębokie szuflady o wymiarach min. 420×360×90mm oraz trzy płytsze szuflady o wymiarach min. 420×360×30mm. | tak, podać |  |
|  | Prowadnice szuflad metalowe, łożyskowane, o pełnym wysuwie. | tak |  |
|  | Szuflady wyposażone we wkłady organizacyjne. | tak |  |
|  | Zamek centralny, boczny. | tak |  |
|  | Asystor wyposażony w 4 kółka Ø min 50mm, wykonane z tworzywa i przeznaczone do powierzchni twardych. Przynajmniej 2 z nich zaopatrzone w hamulce. | tak |  |
|  | Mebel musi posiadać atest higieniczny (wystawiony przez uprawnioną placówkę), dopuszczający jego stosowanie w laboratoriach, placówkach medycznych i dydaktycznych. | tak |  |
| 7. Zestaw odczynników |
|  | Barwnik May Grunwalda i Giemsy, Bufor płuczący wystarczający do zabarwienia minimum 800 preparatów | tak, podać ilość |  |
|  | Odczynniki do automatycznego koagulometru Bioksel 6000: płyn płuczący - 2000 ml, płyn czyszczący - 500ml, osocze kontrolne: Normal (10×1ml), Abnormal L (10×1ml), Abnormal H (10×1ml), Kalibrator (10×1ml) | tak |  |
|  | Odczynniki kalibracyjne do analizatora Siemens, RAPIDLab 348 System: poziom 1(1 szt.), poziom 2 (1 szt.) i poziom 3 (1 szt.) | tak |  |

Dodatkowe wymagania Zamawiającego:

|  | Serwis i gwarancja oraz oryginalne części zamienne zagwarantowane przez autoryzowany serwis. | Tak |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Instalacja i szkolenie w zakresie obsługi dla min. 3 osób w siedzibie użytkownika. | Tak |  |
|  | Gwarancja minimum 24 miesiące | Tak |  |

* W rubryce nr 4 „Oferowane parametry techniczne” należy wpisać tak lub nie, a w pozycjach, w których Zamawiający wymaga wpisania określonych parametrów – odpowiednio wpisać oferowane parametry.

.....................................................................

Podpis i pieczęć osoby/osób uprawnionej

do reprezentowania Wykonawcy

Załącznik nr 6 do SIWZ

Specyfikacja techniczna zamawianego sprzętu

Nazwa sprzętu: liofilizator laboratoryjny

Nr kontraktu/poz. W kontrakcie:	.

Zamawiana ilość (szt.): 1 szt.,

Grupa i kod z CPV w ramach grupy: 38000000-5 Sprzęt laboratoryjny, optyczny i precyzyjny (z wyjątkiem szklanego)

| 1. Zamawiający: Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie, Wydział Medycyny Weterynaryjnej 2. Osoba do kontaktu: dr Krzysztof Buczek telefon stacjonarny: 81 4456566, mail: kabuczek@o2.pl Miejsce dostawy: ul. Głęboka 30, 20612 Lublin Nazwa jednostki: Innowacyjne Centrum Patologii i Terapii Zwierząt pokój/pomieszczenie |
| --- |
| L.P. | PARAMETR/WARUNEK | Wymagana wartość | Oferowana wartość (Podać zakresy lub opisać) |
| liofilizator laboratoryjny – 1 szt. |
|  | Pojemność kondensatora lodu: 2,5-2,7 kg | Tak |  |
|  | Wydajność kondensatora lodu: 2-2,2 kg/24 h | Tak |  |
|  | Minimalna temperatura kondensatora lodu: - 60(C | Tak |  |
|  | Dokładność wyświetlania temperatury kondensatora lodu 0,1°C | Tak |  |
|  | Sterowanie mikroprocesorowe z klawiaturą membranową i wyświetlaczem graficznym LCD z regulacją kontrastu | Tak |  |
|  | Równoczesne cyfrowe wyświetlanie aktualnych i zadanych parametrów procesu - próżni - całkowitego czasu trwania procesu - czasu przebiegu poszczególnych faz procesu - temperatury parowania w funkcji próżni - temperatury kondensatora lodu | Tak |  |
|  | Tryb programowania i automatycznej zmiany faz procesu | Tak |  |
|  | Zawór odcinający pompę próżniową | Tak |  |
|  | Programowanie za pomocą sterownika liofilizatora: - czasu rozgrzewania pompy próżniowej od 5 do 60 min - czasu i temperatury rozmrażania kondensatora lodu | Tak |  |
|  | Język obsługi (wyświetlacza) i programowania: polski | Tak |  |
|  | Wyświetlanie komunikatów o stanach alarmowych –opis słowny z sygnalizacją dźwiękową. | Tak |  |
|  | System rozmrażania kondensatora lodu gorącym gazem | Tak |  |
|  | Wyposażenie: - Sonda pomiaru próżni- montowana na zewnątrz liofilizatora, w celu łatwego dostępu - Płyta podstawy - Cylinder akrylowy o średnicy min. 240 mm z 6 zaworami gumowymi - Cylinder ze stali kwasoodpornej o średnicy min. 240 mm z 8 zaworami gumowymi - Pokrywa szklana cylindra ze stali kwasoodpornej - Zestaw 3 półek o średnicy 200 mm - Naczynia do liofilizacji: 150 ml – 2 szt., 300 ml – 2 szt., 600 ml – 2 szt. - Olej do pompy próżniowej- do pierwszej wymiany – min. 1 litr | Tak |  |
|  | Pompa próżniowa olejowa, dwustopniowa wyposażona w: - zawór przedmuchowy (gaz balast) - filtr wylotowy z przezroczystym zbiornikiem oleju. - przewód próżniowy o długości min. 750 mm | Tak |  |
|  | Wydajność pompy próżniowej 2,3-2,5 m3/h Próżnia końcowa nie gorsza niż 2x10-3 mbara | Tak |  |
|  | Włączanie pompy próżniowej ze sterownika liofilizatora | Tak |  |
|  | Wymiary urządzenia (szer. x wys. x głęb.): 310-320 x 340-350 x 450-460 mm | Tak |  |
|  | Waga liofilizatora: 25-30 kg | Tak |  |
|  | Zasilanie liofilizatora 230V/50Hz | Tak |  |
|  | Moc liofilizatora: 0,6-0,8 kVA | Tak |  |
|  | Okres gwarancji min. 24 miesiące | Tak |  |
|  | Ważna autoryzacja producenta na serwis | Tak |  |
|  | Instrukcja obsługi w języku polskim | Tak |  |

Dodatkowe wymagania Zamawiającego:

| 1 | Szkolenie w zakresie obsługi dla min. 2 osób w siedzibie użytkownika. | TAK |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 2 | Gwarancja minimum 24 miesiące | Tak |  |

* W rubryce nr 4 „Oferowane parametry techniczne” należy wpisać tak lub nie, a w pozycjach, w których Zamawiający wymaga wpisania określonych parametrów – odpowiednio wpisać oferowane parametry.

.....................................................................

Podpis i pieczęć osoby/osób uprawnionej

do reprezentowania Wykonawcy

Załącznik nr 7 do SIWZ

Specyfikacja techniczna zamawianego sprzętu

Nazwa sprzętu: Kompresor medyczny; Wyposażenie traktów operacyjnych w systemy ewakuacji gazów medycznych wraz z instalacją

Nr kontraktu/poz. W kontrakcie:	.

Zamawiana ilość (szt.): 1 szt.,   1 zestaw.

Grupa i kod z CPV w ramach grupy:  33100000-1 Urządzenia medyczne

| 1. Zamawiający: Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie, Wydział Medycyny Weterynaryjnej 2. Osoba do kontaktu: dr Krzysztof Buczek telefon stacjonarny: 81 4456566, mail: kabuczek@o2.pl Miejsce dostawy: ul. Głęboka 30, 20612 Lublin Nazwa jednostki: Innowacyjne Centrum Patologii i Terapii Zwierząt pokój/pomieszczenie |
| --- |
| L.P. | PARAMETR/WARUNEK | Wymagana wartość | Oferowana wartość (Podać zakresy lub opisać) |
| Kompresor medyczny - 1 szt. |
| 1 | Kompaktowy kompresor medyczny na podstawie jezdnej, 4 podwójne kółka z czego 2 z blokadą | Tak |  |
| 2 | Wydajność min. 60 l/min przy ciśnieniu 3,5 bara | Tak |  |
| 3 | Zasilanie: 230 V, 50Hz | Tak |  |
| 4 | Przepływ szczytowy: do 200l/min. | Tak |  |
| 5 | Pojemność zbiornika powietrza: 2 litry | Tak |  |
| 6 | Poziom głośności : max. 49 dB | Tak |  |
| 7 | Możliwość pracy w trybie ciągłym. | Tak |  |
| 8 | Depresja punktu rosy przy 3 bar: 5°C poniżej temperatury otoczenia. | Tak |  |
| 9 | Filtracja powietrza do min. 5 μm | Tak |  |
| 10 | Waga kompresora bez kółek i dodatkowego wyposażenia: max. 34 kg. | Tak |  |
| 11 | Wymiary maksymalne: (dł. x gł. x wys.) 445 x 355 x 440 mm | Tak |  |
| 12 | Klasa produktu wg. dyrektywy MDD 93 / 42 / EEC: II b | Tak |  |
| Wyposażenie traktów operacyjnych w systemy ewakuacji gazów medycznych wraz z instalacją – 7 kompletów |
|  | Punkt poboru odciągu gazów anestetycznych z napędem inżektorowym wg Normy PN-EN ISO 9170-2 „Punkty poboru dla systemów rurociągowych do gazów medycznych” - Część 2: „Punkty poboru do systemów odciągu gazów anestetycznych” | Tak |  |
|  | Na wyposażeniu końcówka kątowa odciągu gazów do punktu poboru wg Normy PN-EN ISO 9170-2 | Tak |  |
|  | Na wyposażeniu przewód zbrojony do odprowadzania gazów anestetycznych dł. 4m | Tak |  |
| Wyposażenie dodatkowe |
|  | Wyposażenie punkt poboru odciągu gazów anestetycznych w dodatkowy punkt poboru sprężonego powietrza wraz z instalacją – szt. 5 | Tak |  |
|  | Punkt poboru sprężonego powietrza wg Normy PN-EN ISO 9170-1 „Punkty poboru dla systemów rurociągowych do gazów medycznych” - Część 1: „Punkty poboru do użycia ze sprężonymi gazami medycznymi i próżnią”, standard AGA lub równoważny | Tak |  |
|  | Na wyposażeniu końcówka kątowa do punktu poboru sprężonego powietrza, standard AGA lub równoważny | Tak |  |

Dodatkowe wymagania Zamawiającego:

| 1 | Szkolenie w zakresie obsługi dla min. 2 osób w siedzibie użytkownika. | Tak, podać |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 2. | Montaż punktów poboru w salach operacyjnych w budynku Innowacyjnego Centrum Patologii i Terapii Zwierząt przy ul. Głębokiej 30, w miejscach wskazanych przez użytkownika, wraz z systemem monitoringu ciśnienia | Tak |  |
| 3. | Zamawiający zaleca, aby Wykonawca zapoznał się ze stanem pomieszczeń, w których będzie wykonany przedmiot zamówienia w części 7 postępowania. Wykonawca uwzględni dostosowanie pomieszczeń do potrzeb oferowanych urządzeń na własny koszt z zachowaniem ich pełnej funkcjonalności. Po dostosowaniu pomieszczeń i podłączeniu urządzeń Wykonawca ma obowiązek je uruchomić. Wykonawca ma wykonać i dostarczyć dokumentację powykonawczą. | Tak |  |
|  | Podjęcie naprawy przedmiotu zamówienia w ciągu 24 godz. w dni robocze od zgłoszenia. | Tak |  |
|  | Gwarancja min. 24 miesiące. | Tak, podać |  |

* W rubryce nr 4 „Oferowane parametry techniczne” należy wpisać tak lub nie, a w pozycjach, w których Zamawiający wymaga wpisania określonych parametrów – odpowiednio wpisać oferowane parametry.

.....................................................................

Podpis i pieczęć osoby/osób uprawnionej

do reprezentowania Wykonawcy

Załącznik nr 8 do SIWZ

Specyfikacja techniczna zamawianego sprzętu

# Nazwa sprzętu: Cyrkulator grzejąco-chłodzący do elektroforezy pulsacyjnej, elektroforezy 1D i 2D oraz do techniki Western blottingu

Nr kontraktu/poz. W kontrakcie:	.

Zamawiana ilość (szt.): 1 szt.,

Grupa i kod z CPV w ramach grupy: 38000000-5 Sprzęt laboratoryjny, optyczny i precyzyjny (z wyjątkiem szklanego)

| 1. Zamawiający: Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie, Wydział Medycyny Weterynaryjnej 2. Osoba do kontaktu: dr Krzysztof Buczek telefon stacjonarny: 81 4456566, mail: kabuczek@o2.pl Miejsce dostawy: ul. Głęboka 30, 20612 Lublin Nazwa jednostki: Innowacyjne Centrum Patologii i Terapii Zwierząt pokój/pomieszczenie |
| --- |
| L.P. | PARAMETR/WARUNEK | Wymagana wartość | Oferowana wartość (Podać zakresy lub opisać) |
| Cyrkulator grzejąco-chłodzący do elektroforezy pulsacyjnej, elektroforezy 1D i 2D oraz do techniki Western blottingu - 1 szt. |
| 1 | Urządzenie wyposażone w niezbędne akcesoria (pompa tłocząca, zawory i złączki) do współpracy z użytkowanymi urządzeniami: -PFGE Rotaphor 6.0 (Biometra AJ AG)- elektroforeza pulsacyjna -IEF100 SE600X Chroma Delux (Hoefer Inc.)- elektroforeza 2D -FastBlot B43 (Biometra AJ AG)- Western Blotting -ECO-Mini EBC (Biometra AJ AG) – elektroforeza 1D PAGE | Tak |  |
| 2 | Zakres temperatury pracy od -25oC do +200oC Kalibracja co najmniej 3-punktowa z funkcją manualnej kompensacji dT | Tak |  |
| 3 | Stabilność temperatury nie gorsza niż ±0.02oC, Kontroler temperatury typu PID z automatyczną kompensacją dryftu temperatury i regulacją parametrów kontrolnych | Tak |  |
| 4 | Pompa o regulowanym elektronicznie przepływie i ciśnieniu tłoczenia w zakresach, odpowiednio, 11-16 l/min. i 0.23-0.45 bara | Tak |  |
| 5 | Pojemność medium chłodzącego w zakresie 4.0 -7.0 l Zamykany pokrywą zasobnik, o otworze min. 12x12cm / 14cm | Tak |  |
| 6 | Moc układu grzewczego minimum 2000W Moc układu chłodniczego (dla EtOH) minimum: 250W w 20oC, 200W w 0oC, Czas schładzania (EtOH) od +20oC do +4oC ≤ 15 minut | Tak |  |
| 7 | Minimum dwa wyświetlacze LED/LCD temperatury aktualnej i minimum 3 temperatur zadanych (rozdzielczość 0.01oC i 0.1oC ), funkcji alarmowych (przekroczenia limitów górnego/dolnego, niskiego poziomu cieczy, funkcji cut-off), funkcji pompy | Tak |  |
| 8 | Zabezpieczenie wysokotemperaturowe i przed pracą przy niskim poziomie, także dla cieczy łatwopalnych (EtOH) wg DIN 12876-1 z niezależnym wyświetlaczem LED/LCD nastawy temperaturowej | Tak |  |
| 9 | Interfejs RS-232 /RS-485 lub równoważne i oprogramowanie akwizycji danych pod WIN lub równoważne | Tak |  |
| 10 | Wyposażenie: Dwie pary końcówek na węże Φ8-12mm (wewnętrzna), Komplet węży dla zakresu temperatur od -20oC do +150oC Zestawy do przyłączenia PFGE Rotaphor 6.0, IEF100 SE600X, FastBlot 43, ECO-Mini EBC | Tak |  |
| 11 | Wymiary max: SzxGłxWys 25x45x65 cm (wraz ze sterownikiem) Waga nie większa niż 35 kg | Tak |  |
| 12 | Zasilanie 230V/50Hz | Tak |  |
| 13 | Autoryzowany serwis producenta | Tak |  |
| 14 | Gwarancja 18 miesięcy | Tak |  |
| 15 | Instrukcja obsługi w języku polskim i angielskim | Tak |  |

Dodatkowe wymagania Zamawiającego:

| 1 | Szkolenie w zakresie obsługi dla min. 2 osób w siedzibie użytkownika. | TAK |  |
| --- | --- | --- | --- |

* W rubryce nr 4 „Oferowane parametry techniczne” należy wpisać tak lub nie, a w pozycjach, w których Zamawiający wymaga wpisania określonych parametrów – odpowiednio wpisać oferowane parametry.

.....................................................................

Podpis i pieczęć osoby/osób uprawnionej

do reprezentowania Wykonawcy

Załącznik nr 9 do SIWZ

Specyfikacja techniczna zamawianego sprzętu

Nazwa sprzętu: Zestaw do pracowni tomografii i radiologii zabiegowej

Nr kontraktu/poz. W kontrakcie:	.

Zamawiana ilość (szt.): 1 szt.,

Grupa i kod z CPV w ramach grupy:  33100000-1 Urządzenia medyczne

| 1. Zamawiający: Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie, Wydział Medycyny Weterynaryjnej 2. Osoba do kontaktu: dr Krzysztof Buczek telefon stacjonarny: 81 4456566, mail: kabuczek@o2.pl Miejsce dostawy: ul. Głęboka 30, 20612 Lublin Nazwa jednostki: Innowacyjne Centrum Patologii i Terapii Zwierząt pokój/pomieszczenie |
| --- |
| L.P. | PARAMETR/WARUNEK | Wymagana wartość | Oferowana wartość (Podać zakresy lub opisać) |
| Zestaw do eksploatacji wsytrzykiwacza kontrastu Imaxeon salient CT' - 50 szt. |
| 1 | Zestaw kompatybilny z wsytrzykiwaczem kontrastu Imaxeon salient CT | Tak |  |
| 2 | Wkładu do kontrastu o pojemności 190 ml | Tak |  |
| 3 | złącze szybkiego napełniania | Tak |  |
| Przedłużacz wysokociśnieniowy 120 cm: - 100 szt. |
| 1 | wykonany z przezroczystego materiału, zbrojony | Tak |  |
| 2 | zaopatrzony w obrotową końcówkę luer-lock | Tak |  |
| 3 | wytrzymujący ciśnienie co najmniej 1400 PSI | Tak |  |
| 4 | długość 120 cm | Tak |  |
| STENT NITINOLOWY, HYBRYDOWY DO TCHAWICY DLA PSÓW – 10 szt. |
| 1 | minimalny wymagany przedział długości od 90 mm do 100 mm | Tak |  |
| 2 | minimalny wymagany przedział średnic od 8 mm do 12 mm | Tak |  |
| 3 | system dostarczania typu Rapie Exchange | Tak |  |
| 4 | wysoka siła radialna stentu | Tak |  |
| 5 | długość całkowita systemu wprowadzającego 65 cm | Tak |  |
| 6 | rozmiar systemu wprowadzającego 9F | Tak |  |

Dodatkowe wymagania Zamawiającego:

| 1 | Szkolenie w zakresie obsługi dla min. 2 osób w siedzibie użytkownika. | TAK |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 2 | Gwarancja minimum 12 miesięcy | Tak |  |

* W rubryce nr 4 „Oferowane parametry techniczne” należy wpisać tak lub nie, a w pozycjach, w których Zamawiający wymaga wpisania określonych parametrów – odpowiednio wpisać oferowane parametry.

.....................................................................

Podpis i pieczęć osoby/osób uprawnionej

do reprezentowania Wykonawcy

Załącznik nr 10 do SIWZ

Specyfikacja techniczna zamawianego sprzętu

Nazwa sprzętu: Przewoźny aparat rtg z oprzyrządowaniem cyfrowym

Zamawiana ilość (szt.): 1 sztuka

Grupa i kod z CPV w ramach grupy: Diagnostyczne systemy rentgenowskie 33111800-9

| 1. Zamawiający: Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie, Wydział Medycyny Weterynaryjnej 2. Osoba do kontaktu: dr Tomasz Szponder telefon stacjonarny: 81 445-61-93, mail: tomszpon@op.pl Miejsce dostawy: ul. Głęboka 30, 20-612 Lublin Budynek B Nazwa jednostki: Innowacyjne Centrum Patologii i Terapii Zwierząt Uniwersytetu Przyrodniczego pokój/pomieszczenie |
| --- |
|  | Oczekiwane parametry techniczne | Wymagane parametry techniczne | Oferowane parametry techniczne |
| 1. | Lp. | 3. | 4. |
| Przewoźny aparat rtg z oprzyrządowaniem cyfrowym |
| Lp. | Specyfikacja / opis produktu: | Wymóg graniczny | Parametr oferowany |
| 1 | Przewoźny aparat rtg | - | - |
| 1.1 | Model, producent systemu | podać |  |
| 1.2 | Certificat CE | tak |  |
| 1.3 | Maksymalna moc wyjściowa minimum 2,4 kW | Tak |  |
| 1.4 | Inwerter wysokiej częstotliwości minimum 50 Hz | tak |  |
| 1.5 | Płynny zakres wartości kV ; minimum 40-100 kV | tak |  |
| 1.6 | Maksymalna wartość prądu : Min 35 mA | tak |  |
| 1.7 | zakres ustawień mAs min 35 mA | tak |  |
| 1.8 | Całkowita filtracja min 2,5 mm Al. | tak |  |
| 1.9 | Rozmiar ogniska lampy Rtg max 1,2 mm | tak |  |
| 1.10 | Pełna kolimacja wiązki promieniowania ze wskaźnikiem laserowym | tak |  |
| 1.11 | Aparat wyposażony w pamięć minimum 6 ustawień | tak |  |
| 1.12 | Zasilanie 230 VAC, 50/60 Hz | tak |  |
| 1.13 | Aparat wyposażony w lekki statyw jezdny z ramieniem aparatu umożliwiającym łatwe manewrowanie oraz wykonywanie zdjęć promieniem pionowym i poziomym w płynnym zakresie minimum 60 cm- 180 cm od poziomu podłogi | tak |  |
| 1.14 | Aparat wyposażony w klucz ekspozycyjny o długości przewodu min. 2m | tak |  |
| 1.15 | Waga aparatu RTG ze statywem jezdnym max. 55kg | tak |  |
| 1.16 | Przewoźny stół z przeziernym blatem o wymiarze min. 70cmx150cm, wyposażony w szufladę na kasety w rozmiarach od 18x24cm do 35x43cm | tak |  |
| 1.17 | Urządzenie fabrycznie nowe, rok produkcji min. 2014r. | tak |  |
| 1.18 | System cyfrowy do obsługi aparatu RTG | tak |  |
| 1.19 | Model, producent systemu | tak |  |
| 1.20 | Certyfikat CE | tak |  |
| 1.21 | Skaner CR o wydajność min. 30 płyt na godzinę | tak |  |
| 1.22 | Waga skanera max. 20kg. | tak |  |
| 1.23 | Możliwość pracy urządzenia w pionie i poziomie | tak |  |
| 1.24 | Kasety CR 35x43cm z płytą obrazową 35x43cm – min. 1szt | tak |  |
| 1.25 | Kaseta CR 24x30cm z płytą obrazową 24x30cm – min. 1szt. | tak |  |
| 1.26 | Stacja robocza o parametrach porównywalnych lub lepszych: procesor i5, 4 GB RAM, 500GB HD, nagrywarka CD/DVD, porty USB, monitor dotykowy min. 21", mysz, klawiatura | tak |  |
| 1.27 | Oprogramowanie stacji roboczej w wersja weterynaryjnej i języku polskim. | tak |  |
| 1.28 | Zoptymalizowane algorytmy obróbki obrazu dla różnych części anatomicznych zwierząt | tak |  |
| 1.29 | Możliwość porównywania wielu zdjęć | tak |  |
| 1.30 | Pełna zgodność ze standardem DICOM 3.0 | tak |  |
| 1.31 | Funkcjonalność DICOM: store, worklist, send | tak |  |
| 1.32 | Oprogramowanie umożliwiające szybką i wygodną rejestracje badań | tak |  |
| 1.33 | Tworzenie kopii zapasowych na płytach CD, DVD lub pamięci zewnętrznej | tak |  |
| 1.34 | Funkcje dla bazy danych: import / export / archiwizacja | tak |  |
| 1.35 | Oprogramowanie wyposażone w moduł tworzenia płyt CD/DVD z badaniem i przeglądarką umożliwiającą otworzenie badanie na dowolnym komputerze. | tak |  |
| 1.36 | Obszerny podręcznik radiologicznego pozycjonowania zawierające przykłady ustawień i sposoby pozycjonowania dla koni, kotów, psów | tak |  |
| 1.37 | Funkcja e-mail bez oddzielnego oprogramowania, np. Outlook lub podobnego | tak |  |
| 1.38 | Wbudowana przeglądarka wykonanych badań | tak |  |
| 1.39 | Specjalne funkcje pomiarowe (HD, VHS, TTA, TPLO, indeks rozproszenia) | tak |  |
| 1.40 | Moduł statystyczny | tak |  |
| 1.41 | Możliwość dostosowania graficznego interfejsu do upodobań użytkownika | tak |  |
| 2 | Baza danych w technologii SQL | - |  |
| 2.1 | Oprogramowanie wyposażone w moduł archiwizacyjny np. miniPACS | podać |  |
| 2.2 | Zasilanie 230 VAC, 50/60 Hz | tak |  |
| 2.3 | Urządzenie fabrycznie nowe, rok produkcji min. 2014r. | tak |  |
| 2.4 | Akcesoria dodatkowe | tak |  |
| 2.5 | Fartuch jednostronny 0,35mmPb o wymiarze 60x120cm - 1szt | tak |  |
| 2.6 | Ochronny parawan jezdny min. 100x200cm, 1mmPb - 1szt. | tak |  |
| 2.7 | Warunki gwarancji i serwisu | tak |  |
| 2.8 | Okres gwarancji min. 12 miesięcy | tak |  |
| 2.9 | Autoryzowany serwis gwarancyjny | tak |  |
| 2.10 | Uruchomienie aparatu RTG musi zostać wykonane przez firmę posiadającą stosowne zezwolenie wydane przez Państwową Agencję Atomistyki | tak |  |
| 2.11 | Czas reakcji serwisu max. 48h (w dni robocze) | tak |  |
| 2.12 | Paszport techniczny dla aparatu RTG (z dostawą) | tak |  |
| 2.13 | Projekt osłon stałych (z dostawą) | tak |  |
| 3 | Instrukcja obsługi w języku polskim | - |  |

Dodatkowe wymagania Zamawiającego:

| 1/ | 1. Instalacja i szkolenie w zakresie obsługi dla min. 8 osób w siedzibie użytkownika. | TAK |  |
| --- | --- | --- | --- |

* W rubryce nr 4 „Oferowane parametry techniczne” należy wpisać tak lub nie, a w pozycjach, w których Zamawiający wymaga wpisania określonych parametrów – odpowiednio wpisać oferowane parametry.

.....................................................................

Podpis i pieczęć osoby/osób uprawnionej

do reprezentowania Wykonawcy

Załącznik nr 11 do SIWZ

Specyfikacja techniczna zamawianego sprzętu

Nazwa sprzętu: dostawa dodatkowych funkcji badawczych do mikroskopu stereoskopowego

Nr kontraktu/poz. W kontrakcie:	.

Zamawiana ilość (szt.): 1 szt.,

Grupa i kod z CPV w ramach grupy: 38510000-3 Mikroskopy

| 1. Zamawiający: Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie, Wydział Medycyny Weterynaryjnej 2. Osoba do kontaktu: dr Krzysztof Buczek telefon stacjonarny: 81 4456566, mail: kabuczek@o2.pl Miejsce dostawy: ul. Głęboka 30, 20612 Lublin Nazwa jednostki: Innowacyjne Centrum Patologii i Terapii Zwierząt pokój/pomieszczenie |
| --- |
| L.P. | PARAMETR/WARUNEK | Wymagana wartość | Oferowana wartość (Podać zakresy lub opisać) |
| 1 | Mikroskop stereoskopowy o faktorze zoom minimum 16,3 :1 | Tak |  |
| 2 | Optyka o korekcji PlanApo. | Tak |  |
| 3 | Obustronna śruba makro i mikrometryczna. | Tak |  |
| 4 | Minimum 14 pozycyjne pokrętło zmiany powiększenia z możliwością zmiany płynnej lub zatrzaskowej | Tak |  |
| 5 | Maksymalny zakres powiększeń od 2,1x (przy zastosowaniu obiektywu o pow. 0,3x i okularów 10x) do 690x (przy zastosowaniu obiektywu 2x i okularów 30x) | Tak |  |
| 6 | Zintegrowana przesłona aperturowa. | Tak |  |
| 7 | Trinokularowa nasadka obserwacyjna o stałym kącie pochylenia ok 30 stopni z dzielnikiem światła foto/wideo 100%/0% i 50%/50%. FN22 | Tak |  |
| 8 | Okulary szerokopolowe o powiększeniu 10X i polu widzenia 22 z regulacją dioptryjną od -8 do + 5 dioptrii, możliwość zamontowania płytki mikrometrycznej. Możliwość zastosowania okularów 20x i 30x | Tak |  |
| 9 | Obiektyw plan apochromatyczny z korekcją planarną o powiększeniu 1x, apertura numeryczna minimum 0,15, odległość robocza minimum 60mm | Tak |  |
| 10 | Rewolwer na dwa obiektywy z możliwością zablokowania obiektywu centrycznie na jeden tor optyczny – pozycja do fotografii | Tak |  |
| 11 | Baza mikroskopu do obserwacji w świetle przechodzącym techniką jasnego pola i oświetlenia skośnego, oświetlenie halogenowe o mocy minimum 30W | Tak |  |
| 12 | Diodowe oświetlenie pierścieniowe, minimum 40 diód z regulacją intensywności świecenia oraz możliwością wyłączania wybranych segmentów | Tak |  |
| 13 | Dwuramienny samonośny światłowód kompatybilny z posiadanym oświetlaczem KL 1600LED | Tak |  |
| 14 | Mikroskop kompatybilny z posiadanymi łącznikami do kamer U-TV1x oraz U-TV63x, kamerami XC50 i SC100 i oprogramowaniem Cellsens | Tak |  |
| 15 | Możliwość rozbudowy o fluorescencję z minimum 5 pozycyjnym obrotowym podajnikiem filtrów | Tak |  |

Dodatkowe wymagania Zamawiającego:

| 1 | Szkolenie w zakresie obsługi dla min. 2 osób w siedzibie użytkownika. | TAK |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 2 | Gwarancja minimum 24 miesiące | TAK |  |

* W rubryce nr 4 „Oferowane parametry techniczne” należy wpisać tak lub nie, a w pozycjach, w których Zamawiający wymaga wpisania określonych parametrów – odpowiednio wpisać oferowane parametry.

.....................................................................

Podpis i pieczęć osoby/osób uprawnionej

do reprezentowania Wykonawcy

Załącznik nr 12 do SIWZ

Specyfikacja techniczna zamawianego sprzętu

Nazwa sprzętu: Kontenery do przechowywania leków

Nr kontraktu/poz. w kontrakcie: Kontenery do przechowywania leków, asystory medyczne

Zamawiana ilość (szt.):

- Asystory stomatologiczne pięcioszufladowe - 13 szt.

- Wyposażenie dodatkowe

Grupa i kod z CPV w ramach grupy:

1; Meble medyczne, 33192000-2

2; Materiały medyczne, 33140000-3

| 1. Zamawiający: Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie, Wydział Medycyny Weterynaryjnej 2. Osoba udzielająca informacji: dr Andrzej Milczak, tel. stacjonarny: 81 445 61 87, tel. komórkowy: 694293916, e-mail: tatotiny@o2.pl 3. Miejsce dostawy: ul. Głęboka 30, 20-612 Lublin Nazwa Jednostki: Innowacyjne Centrum Patologii i Terapii Zwierząt Uniwersytetu Przyrodniczego |
| --- |
| Lp. | Oczekiwane parametry techniczne | Wymagane parametry techniczne | Oferowane parametry techniczne |
| 1. | 2. | 3. | 4. |
| 1. Asystor stomatologiczny pięcioszufladowy - 13 szt. |
|  | Korpus mebla oraz fronty wykonane z płyty wiórowej o grubości ≥ 18mm, melaminowanej obustronnie, odpornej na ścieranie Kronospan lub równoważnego. Klasa higieniczna E1. Kolorystyka do wyboru w/g wzornika. Wszystkie nieosłonięte krawędzie mebla zabezpieczone okleiną PCV: fronty - min. 1mm, blat górny - min. 2mm. | tak, podać |  |
|  | Blat górny szklany ze szkła bezpiecznego grubości min. 6mm. z odbojnikami. | tak |  |
|  | Asystor wyposażony w dwie głębokie szuflady o wymiarach min. 420×360×90mm oraz trzy płytsze szuflady o wymiarach min. 420×360×30mm. | tak, podać |  |
|  | Prowadnice szuflad metalowe, łożyskowane, o pełnym wysuwie. | tak |  |
|  | Szuflady wyposażone we wkłady organizacyjne. | tak |  |
|  | Zamek centralny, boczny. | tak |  |
|  | Asystor wyposażony w 4 kółka Ø min 50mm, wykonane z tworzywa i przeznaczone do powierzchni twardych. Przynajmniej 2 z nich zaopatrzone w hamulce. | tak |  |
|  | Mebel musi posiadać atest higieniczny (wystawiony przez uprawnioną placówkę), dopuszczający jego stosowanie w laboratoriach, placówkach medycznych i dydaktycznych. | tak |  |
| 2. Wyposażenie dodatkowe |
|  | Miska nerkowata 170 mm, wykonana ze stali nierdzewnej - 13 szt. | tak, podać ilość |  |
|  | Pinceta anatomiczna, prosta, dł. 145mm - 13 szt. | tak, podać ilość |  |
|  | Nożyczki chirurgiczne tępe/ostre, proste dł. 145mm - 13 szt. | tak, podać ilość |  |
|  | Pojemnik ze stali nierdzewnej na narzędzia z pokrywą z uchwytem: długość min. 300mm, szerokość min. 200mm, wysokość min. 50mm. - 1 szt. | tak |  |
|  | Bezszwowy system mocowania drenów i cewników za pomocą mechanizmu plecionej rurki. Rozmiary od 3,5 Fr do 36 Fr - 13 szt. | tak, podać ilość |  |
|  | Model anatomiczny z cewnikiem centralnym do symulacji cewnikowania - 5 szt. | tak |  |

Dodatkowe wymagania Zamawiającego:

|  | Serwis i gwarancja min. 24 m-ce | tak |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Dostawa do siedziby zamawiającego na koszt dostawcy. | tak |  |

* W rubryce nr 4 „Oferowane parametry techniczne” należy wpisać tak lub nie, a w pozycjach, w których Zamawiający wymaga wpisania określonych parametrów – odpowiednio wpisać oferowane parametry.

.....................................................................

Podpis i pieczęć osoby/osób uprawnionej

do reprezentowania Wykonawcy

Załącznik nr 13 do SIWZ

Specyfikacja techniczna zamawianego sprzętu

Nazwa sprzętu: Szczelny kontener na odpady biologiczne

Nr kontraktu/poz. W kontrakcie:	.

Zamawiana ilość (szt.): 1 szt.,

Grupa i kod z CPV w ramach grupy:  34928480-6  Pojemniki i kosze na odpady i śmieci

| 1. Zamawiający: Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie, Wydział Medycyny Weterynaryjnej 2. Osoba do kontaktu: dr Krzysztof Buczek telefon stacjonarny: 81 4456566, mail: kabuczek@o2.pl Miejsce dostawy: ul. Głęboka 30, 20612 Lublin Nazwa jednostki: Innowacyjne Centrum Patologii i Terapii Zwierząt pokój/pomieszczenie |
| --- |
| L.P. | PARAMETR/WARUNEK | Wymagana wartość | Oferowana wartość (Podać zakresy lub opisać) |
|  | Kontener samo przechyłowy na odpady | Tak |  |
|  | Rama podstawowa z kieszeniami dla wideł wózka wysokiego podnoszenia | Tak |  |
|  | Koła 4 szt. Z czego dwa z podwójnym hamulcem. | Tak |  |
|  | Pojemnik szczelny z blachy co najmniej 3mm | Tak |  |
|  | Wzmocnione brzegi na całym obwodzie | Tak |  |
|  | Mechanizm zdalnego sterowania | Tak |  |
|  | Zabezpieczenie przed ześlizgnięciem się z wideł podnośnika | Tak |  |
|  | Pokrywa przechyłowa | Tak |  |
|  | Pojemność 1000 L +200 | Tak |  |
|  | Nośność 1100 kg +200 | Tak |  |
|  | Malowany proszkowo | Tak |  |

Dodatkowe wymagania Zamawiającego:

| 1 | Szkolenie w zakresie obsługi dla min. 2 osób w siedzibie użytkownika. | TAK |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 2 | Gwarancja minimum 36 miesięcy | TAK |  |

* W rubryce nr 4 „Oferowane parametry techniczne” należy wpisać tak lub nie, a w pozycjach, w których Zamawiający wymaga wpisania określonych parametrów – odpowiednio wpisać oferowane parametry.

.....................................................................

Podpis i pieczęć osoby/osób uprawnionej

do reprezentowania Wykonawcy