Załącznik nr 1

do Specyfikacji Istotnych

Warunków Zamówienia

| Lp. | Środek | Ilość | Cena jednostkowa netto za 1 kg | Wartość netto | Stawka VAT | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Płynny produkt do dezynfekcji wody basenowej, zawierający stabilizowany podchloryn sodu, o zawartości 12,5% - 16% aktywnego chloru, nie tworzący zawiesin i osadów, dostarczany w nienaruszonym opakowaniu handlowym do 35 kg, o okresie ważności 6 miesięcy od daty produkcji, przystosowanym do dozowania za pomocą pompy dozującej bezpośrednio z opakowania fabrycznego. | 11 500 kg |  |  |  |  |
| 2. | Płynny korektor (pH – MINUS) do obniżania pH wody basenowej o stężeniu kwasu siarkowego 46-50%, dostarczany w nienaruszonym opakowaniu handlowym do 35 kg, przystosowanym do dozowania za pomocą pompy dozującej bezpośrednio z opakowania fabrycznego. | 5000 kg |  |  |  |  |
| 3. | Wypalany/kalcynowany z dodatkiem topników pomocniczy materiał filtracyjny z ziemi okrzemkowej z wysoką przenikalnością podczas szybkiej filtracji roztworów wodnych. Właściwości fizyczne: Kolor: biały Masa w stanie sypkim: 193 g/l Gęst. w stanie wilgotnym: 304 g/l Gęst. EBC: 365 g/l Przepuszczalność EBC (Da): 3,2 Właściwości chemiczne (% masy): SiO2: 89,6 Al2O3: 4,0 Na2 + K2O: 3,3 Fe2O3: 1,3 MgO: 0,6 CaO 0,5 Dostarczany w workach do 25kg. | 6 000 kg |  |  |  |  |
| 4. | środek glonobójczy przeciw glonom oparty o spolimeryzowanych solach amin czwartyorzędowych Płynny środek bakteriobójczy, glonobójczy i grzybobójczy do dezynfekcji wody basenowej, wysokoskoncentrowany o zawartości substancji czynnej nie mniejszej niż 34%, nie pieniący się, w opakowaniu handlowym do 30 kg. | 500 kg |  |  |  |  |
| Suma wartości brutto …………… |

.....................................................................

Podpis i pieczęć osoby/osób uprawnionej

do reprezentowania Wykonawcy

# Dodatkowe warunki:

- Oznaczenie i zabezpieczenie opakowań zgodne z artykułem 31 rozporządzenia                                    (WE) nr 1907/2006 (REACH) z dnia 1 czerwca 2007 r. i ustawy o substancjach chemicznych i ich mieszaninach z dnia 25 lutego 2011 r.

- Do oferty cenowej należy dołączyć kompletne karty charakterystyki dla każdej                       z oferowanych substancji. W przypadku substancji niebezpiecznych karta charakterystyki substancji musi zawierać potwierdzenie zakresu jej zastosowania obejmujące procesy uzdatniania i dezynfekcji wody basenowej lub wody do spożycia przez ludzi.

- Zamawiający wymaga oświadczeń z podaniem numeru o dokonanym wpisie                          do Rejestru Produktów Biobójczych w odniesieniu do tego rodzaju substancji.

- Zamawiający zastrzega sobie prawo do okresowych i wyrywkowych badań laboratoryjnych zgodności parametrów dostarczanych substancji i mieszanin względem parametrów deklarowanych w karcie charakterystyki.

- Zamawiający zastrzega sobie prawo do wyrywkowej kontroli łańcucha dostaw                           z wymogiem udokumentowania dostawy partii towaru od producenta                                   przez ewentualnych poszczególnych pośredników.

- Możliwość dostawy środków w przeciągu 24 godzin od momentu złożenia zamówienia.

- Zamawiający wymaga transportu substancji wraz dostawą do pomieszczeń magazynowych.