Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie

NIP 712-010-37-75, REGON 000001896, tel. 081 445-66-03, 445-60-73, fax. 081 445-67-30

Znak Sprawy: AZP/PN/52/2008

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW

ZAMÓWIENIA

w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym

w trybie przetargu nieograniczonego na:

dostawę aparatury naukowo-badawczej dla poszczególnych jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie z podziałem na 30 części.

Wartość szacunkowa zamówienia nie przekracza równowartości w PLN kwoty 206 000 euro

Zatwierdził:

Kanclerz UP w Lublinie

dr inż. Henryk Bichta

...............................................................

(pieczęć i podpis)

Lublin, dnia 30.12.2008 r.

Rozdział I.  Nazwa oraz adres Zamawiającego

UNWERYSTET PRZYRODNICZY w LUBLINIE

siedziba: ul. Akademicka 13 20-950 Lublin

### REGON 000001896, NIP 712-010-37-75

Rozdział II.  Tryb udzielenia zamówienia

1. Postępowanie zostanie przeprowadzone w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z art. 10 ust. 1  w związku z art. 39 - 46 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U z 2007r. Nr 223 poz. 1655 z późn. zm.) zwanej dalej ustawą Pzp.

2. Wartość szacunkowa (łączna) przedmiotu zamówienia poniżej 206 000 euro.

3. Specyfikacja istotnych warunków zamówienia została przygotowana zgodnie z art. 36 ust. 1 i 2 ustawy.

Rozdział III. Opis przedmiotu zamówienia

- Przedmiotem zamówienia jest: dostawa aparatury naukowo-badawczej dla poszczególnych jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie z podziałem na 30 części:

Część 1 – Suszarka laboratoryjna z wymuszonym obiegiem powietrza dla Instytutu Gleboznawstwa i Kształtowania Środowiska,

Część 2 –  Wirówka laboratoryjna z chłodzeniem dla Instytutu Biologicznych Podstaw Chorób Zwierząt,

Część 3 – Mikroskop badawczy dla Katedry Higieny Zwierząt i Środowiska,

Część 4 –  Mikroskop laboratoryjny odwrócony dla Instytutu Biologicznych Podstaw Chorób Zwierząt,

Część 5 –  Waga hakowa dla Katedry  Biologicznych Podstaw Produkcji Zwierzęcej,

Część 6 – Młynek planetarny jednostanowiskowy z miską mielącą dla Katedry Uprawy i Nawożenia Roślin Ogrodniczych,

Część 7 –  Zamrażarka niskotemperaturowa -86°C dla , Inst. Biologicznych Podstaw Chorób Zwierząt,

# Część 8 – Zamrażarka niskotemperaturowa -86°C z rejestracją temperatury dla Kat. Hodowli Amatorskich i Zwierząt Dzikich,

Część 9 – Piec muflowy dla Inst. Gleboznawstwa i Kształtowania  Środowiska,

Część 10 – Piec do spalania próbek dla  Kat. Energetyki i Pojazdów,

Część 11 – Piec mikrofalowy dla Kat. Hodowli Bydła,

Część 12 - Wstrząsarka z łaźnią wodną dla Kat. Mikrobiologii Rolniczej,

Część 13 – Komora laminarna dla Kat. Przedklinicznych Nauk Weterynaryjnych,

Część 14 – Komora laminarna I Klasy Bezpieczeństwa 1200 mm dla Kat. Genetyki i Hodowli Roślin Ogrodniczych,

Część 15 – Zestaw do zagęszczania i dializy białek dla Kat. Biochemii i Chemii Żywności,

Część 16 – Sita Vogla dla Kat. Inżynierii i Maszyn Spożywczych,

Część 17 – Ultratermostat programowalny z chłodzeniem dla Kat. Inżynierii i Maszyn Spożywczych,

Część 18 – Teksturometr analizator dwukierunkowy stolik podstawy, sonda standardowa, oprogramowanie pomiarowe dla Kat. Szczegółowej Uprawy Roślin,

Część 19 – Łaźnia (myjka) ultradźwiękowa dla Kat. Roślin Przem. i Leczniczych,

Część 20 – Przesiewacz laboratoryjny dla Kat. Eksploatacji Maszyn Przemysłu Spożywczego,

Część 21 –   System do dokumentacji żeli agarozowych dla Inst. Genetyki, Hodowli i Biotechnologii Roślin,

Część 22 – Rozdrabniacz do biomasy dla Kat. Energetyki i Pojazdów,

Część 23 - Analizator biochemiczny  dla Katedry Przedklinicznych Nauk Weterynaryjnych,

Część 24 – Inkubator z atmosferą CO2 dla Kat. Biochemii i Fizjologii Zwierząt,

Część 25 –  Detektor spektralny UV/Vis fotodiodowy, pompa gradientowa, zastrzykiwacz reodynowy dla Kat. Chemii,

Część 26 – Szafa klimatyzowana dla Kat. Technologii Mięsa i Zarządzania Jakością,

Część 27 – Młyn laboratoryjny dla Kat. Biotechnologii, Żywienia Człowieka i Towarozn. Żywności,

Część 28 – a. Różnicowy mikrokalorymetr skaningowy DSC, b. Kontroler elektroniczny oraz oprogramowanie do analizy termicznej dla Katedry Fizyki,

Część 29 – Ultrasonograf dla Katedry Hodowli Bydła,

Część 30 – Liofilizator dla Katedry Hodowli Bydła,

3. Zamawiający dodatkowo żąda aby:

1/ serwis gwarancyjny i pogwarancyjny dla każdego urządzenia składającego się na przedmiot zamówienia powinien znajdować się w Polsce. W każdym przypadku Wykonawca ma wskazać w ofercie firmę serwisową (należy w ofercie Wykonawcy podać dokładną nazwę i adres firmy serwisowej),

Gwarancja liczona będzie od daty podpisania protokółu zdawczo-odbiorczego przez przedstawiciela Zamawiającego i Wykonawcy,

2/ czas reakcji Wykonawcy na zgłoszenie uszkodzenia urządzenia nie może być dłuższy niż 48 godz. od momentu telefonicznego zgłoszenia przez użytkownika, potwierdzonego pisemnym wezwaniem do naprawienia uszkodzenia wysłanym faksem,

3/ wykonywanie bezpłatnych napraw gwarancyjnych lub wymiany reklamowanego elementu będącego na gwarancji w ciągu 14 dni roboczych licząc od dnia zgłoszenia usterki otrzymanego w formie pisemnego wezwania do wykonania naprawy (faks) przez Zamawiającego,

4/ jeśli usługi gwarancyjnej ze względów technicznych nie będzie można wykonać w siedzibie Zamawiającego, Wykonawca na swój koszt odbierze, a po wykonanej usłudze dostarczy sprzęt do jego użytkownika,

5/ gwarancja ulegnie automatycznemu przedłużeniu o okres naprawy,

6/ podpisanie protokółu zdawczo-odbiorczego z użytkownikiem urządzenia, z którego będzie wynikało, że umowa dostawy została wykonana przez Wykonawcę z należytą starannością i we właściwym czasie,

7/ aparatura naukowa składająca się na przedmiot zamówienia, ma spełniać wymagania norm technicznych stosowanych w Polsce (PN) oraz norm europejskich,

8/ dostarczenie urządzeń objętych przedmiotem zamówienia własnym transportem i na własny koszt (w miejsce wskazane przez osobę odbierającą); dotyczy to również napraw jakie mogą wystąpić w okresie trwania gwarancji,

9/  instalację wszystkich urządzeń zaoferowanych Zamawiającemu na miejscu u użytkownika, które po zainstalowaniu i uruchomieniu mają być gotowe do pracy, szkolenie z zakresu obsługi urządzeń,

10/ dostarczenie urządzeń w terminach wskazanych przez Zamawiającego,  liczonych od dnia zawarcia umowy w każdej z części,

11/ wystawienie faktur osobno na każdą jednostkę organizacyjną Zamawiającego, zgodnie z danymi zawartymi odpowiednio w załącznikach od 1-30 (w części 28 Zamawiający wymaga wystawienia 2 faktur na każde z urządzeń osobno).

Rozdział IV. Opis części zamówienia, jeśli Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych

# Dopuszcza się składanie ofert częściowych na każdą z części osobno lub na wszystkie części zamówienia łącznie:

| Lp. | Opis części zamówienia | Kod CPV | Jednostka zamawiająca | Wymagania dodatkowe |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Suszarka laboratoryjna z wymuszonym obiegiem powietrza, zgodnie z załącznikiem nr 1 do siwz, | 38000000-5 | Inst. Gleboznastwa i Kszt. Środowiska | brak |
| 2. | Wirówka laboratoryjna z chłodzeniem i wyposażeniem, zgodnie z załącznikiem nr 2 do siwz, | 42931100-2 | Inst. Biologicznych Podstaw Chorób Zwierząt | wkładki redukcyjne 7/5 ml(Ǿ17,6/13,3mm) – 12 szt. |
| 3. | Mikroskop badawczy, zgodnie z załącznikiem nr 3 do siwz, | 38510000-3 | Kat. Higieny Zwierząt i Środowiska | Wyposażenie uzupełniające: kabel zasilający, pokrowiec ochronny, żarówka halogenowa. Mikroskop powinien posiadać możliwość rozbudowy o wyposażenie do badań w epi fluorescencji z podajnikiem na 6 kostek fluorescencyjnych w układzie karuzelowym, |
| 4. | Mikroskop laboratoryjny odwrócony, zgodnie z załącznikiem nr 4 do siwz, | 38510000-3 | Inst. Biologicznych Podstaw Chorób Zwierząt | Antystatyczny pokrowiec ochronny dla mikroskopu Żarówka halogenowa 6V30W Odłączalny kabel zasilający Możliwość rozbudowy mikroskopu o: Przystawkę fluorescencyjną 50W Kontrast reliefowy System do analizy obrazu 5. Gwarancja min 24-miesiace |
| 5. | Waga hakowa, zgodnie z załącznikiem nr 5 do siwz, | 38311000-8 | Kat. Biologicznych Podstaw Produkcji Zwierzęcej | - Instrukcja w języku polskim, - Instalacja urządzenia oraz szkolenie użytkowników, - Certyfikat CE. |
| 6. | Młynek planetarny jednostanowiskowy z miską mielącą, zgodnie z załącznikiem nr 6 do siwz, | 38000000-5 | Kat. Uprawy i Nawożenia Roślin Ogrodniczych | brak |
| 7. | Zamrażarka niskotemperaturowa -86°C, zgodnie z załącznikiem nr 7 do siwz, | 39711120-6 | Inst. Biologicznych Podstaw Chorób Zwierząt | Komora do klarowania prób w kriofiolkach o wymiarach niewiększych niż wysokość 18cm, szerokość 23cm, głębokość 22 cm na minimum 20 probówek, z zegarem do minimum 60 minut Statywy ze stali nierdzewnej, z ruchomymi półkami, na pudełka o wysokości 50mm, na minimum 160 pudełek Pudełka na próby, PP, o wysokości 50mm, z podziałem 9x9, z pokrywami, 90 sztuk Autoryzowany serwis producenta na terenie Polski |
| 8. | Zamrażarka niskotemperaturowa -86°C z rejestracją temperatury, zgodnie z załącznikiem nr 8 do siwz, | 39711120-6 | Kat. Hodowli Amatorskich i Zwierząt Dzikich | Autoryzowany serwis producenta na terenie Polski |
| 9. | Piec muflowy, zgodnie z załącznikiem nr 9 do siwz, | 42300000-9 | Inst. Gleboznastwa i Kszt. Środowiska | brak |
| 10. | Piec do spalania próbek, zgodnie z załącznikiem nr 10 do siwz, | 42300000-9 | Kat. Energetyki i Pojazdów | gwarancja min. 24 m-ce |
| 11. | Piec mikrofalowy, zgodnie z załącznikiem nr 11 do siwz, | 42300000-9 | Kat. Hodowli Bydła | - Kompletne naczynia o pojemności około 50-60 ml, co najmniej 40 szt. - Pozycyjny rotor na naczynia teflonowe o pojemności około 50-60 ml– na co najmniej 40 pozycji - Bezpłatna instalacja sprzętu - Przeszkolenie użytkownika w trakcie instalacji - 12 miesięczna gwarancja |
| 12. | Wstrząsarka z łaźnią wodną, zgodnie z załącznikiem nr 12 do siwz, | 38436000-0 | Kat. Mikrobiologii Rolniczej | 1. Stół z uchwytami do naczyń Erlenmeye(ra o pojemności 100ml szt. 1 2. Stół z uchwytami do naczyń Erlenmeye(ra o pojemności 250ml szt. 1 3. Stół z uchwytami do naczyń Erlenmeye(ra o pojemności 500ml szt. 1 4. Pokrywa zabezpieczająca przed parowaniem |
| 13. | Komora laminarna, zgodnie z załącznikiem nr 13 do siwz, | 33191000-5 | Kat. Przedklinicznych Nauk Weterynaryjnych | 1. Ważny certyfikat bezpieczeństwa mikrobiologicznego typ EN12469: 2000 - potwierdzony kopią certyfikatu wydanego przez jednostkę certyfikującą. ( kopia za zgodność z oryginałem ). Certyfikat musi być dedykowany do oferowanego modelu komory - dołączyć do oferty. Nie będą uznane oświadczenia lub deklaracje producenta lub oferenta, że urządzenie spełnia lub jest zgodne z normą EN 12469 2. Wymagana jest instrukcja obsługi w j. polskim 3. Wykonawca zobowiązany jest do wykonania testu instalacyjnego parametrów podstawowych (rozkład prędkości powietrza w strudze laminarnej, test szczelności) w ramach procedury zdawczo-odbiorczej oraz przedstawienia do wglądu w trakcie przeprowadzania testu dokumentu wzorcowania przyrządów pomiarowych 4. Autoryzowany serwis w Polsce. 5. gwarancja 24-m-ce. |
| 14. | Komora laminarna I Klasy Bezpieczeństwa 1200 mm, zgodnie z załącznikiem nr 14 do siwz, | 33191000-5 | Kat. Genetyki i Hodowli Roślin Ogrodniczych | brak |
| 15. | Zestaw do zagęszczania i dializy białek, zgodnie z załącznikiem nr 15 do siwz, | 33181200-4 | Kat. Biochemii i Chemii Żywności | brak |
| 16. | Sita Vogla, zgodnie z załącznikiem nr 16 do siwz, | 16613000-5 | Kat. Inżynierii i Maszyn Spożywczych | brak |
| 17. | Ultratermostat programowalny z chłodzeniem, zgodnie z załącznikiem nr 17 do siwz, | 39715200-9 | Kat. Inżynierii i Maszyn Spożywczych | Gwarancja minimum 12 miesięcy Uwaga: Ultratermostat musi współpracować z lepkościomierzem cyfrowym LVDV - II PRO+ oraz programami sterującymi tym lepkościomierzem t.j. Rheocalc lub Rheovision |
| 18. | Teksturometr analizator dwukierunkowy stolik podstawy, sonda standardowa, oprogramowanie pomiarowe, zgodnie z załącznikiem nr 18 do siwz, | 38400000-9 | Kat. Szczegółowej Uprawy Roślin | brak |
| 19. | Łaźnia (myjka) ultradźwiękowa, zgodnie z załącznikiem nr 19 do siwz, | 38500000-0 | Kat. Roślin Przem. i Leczniczych | -koszyk, -wkładka na szkło, -zlewki 10 szt., -pokrywka, -uchwyt do kolbek |
| 20. | Przesiewacz laboratoryjny, zgodnie z załącznikiem nr 20 do siwz, | 38400000-9 | Kat. Eksploatacji Maszyn Przemysłu Spożywczego | brak |
| 21. | System do dokumentacji żeli agarozowych, zgodnie z załącznikiem nr 21 do siwz, | 31644000-2 | Inst. Genetyki, Hodowli i Biotechnologii Roślin | brak |
| 22. | Rozdrabniacz do biomasy, zgodnie z załącznikiem nr 22 do siwz, | 16000000-5 | Kat. Energetyki i Pojazdów | brak |
| 23. | Analizator biochemiczny, zgodnie z załącznikiem nr 23 do siwz, | 38434500-1 | Kat. Przedklinicznych Nauk Weterynaryjnych | brak |
| 24. | Inkubator z atmosferą CO2, zgodnie z załącznikiem nr 24 do siwz, | 33152000-0 | Kat. Biochemii i Fizjologii Zwierząt | Inkubator musi być wyposażony w: - 4 półki ze stali nierdzewnej - kuweta na wodę - zawór do podawania CO2 - przewody przyłączeniowe |
| 25. | Detektor spektralny UV/Vis fotodiodowy, pompa gradientowa, zastrzykiwacz reodynowy, zgodnie z załącznikiem nr 25 do siwz, | 38432200-4 | Kat. Chemii | brak |
| 26. | Szafa klimatyzowana, zgodnie z załącznikiem nr 26 do siwz, | 38540000-2 | Katedra Technologii Mięsa i Zarządzania Jakością | Zestaw musi być kompletny, gotowy do pracy i zawierać wszystkie akcesoria, stanowiące o możliwości zmontowania i oddania do użytku całości jako zestawu kompletnego, gotowego do pracy zgodnie z wymaganym przeznaczeniem. Gwarancja - minimum 2 lata |
| 27. | Młyn laboratoryjny, zgodnie z załącznikiem nr 27 do siwz, | 42212000-5 | Kat. Biotechnologii, Żywienia Człowieka i Towarozn. Żywności | brak |
| 28. | a. Różnicowy mikrokalorymetr skaningowy b.Kontroler elektroniczny oraz oprogramowanie do analizy termicznej, zgodnie z załącznikiem nr 28a i 28b do siwz, | 38400000-9 | Katedra Fizyki | Urządzenia w poz. 28 muszą być ze sobą kompatybilne. Zamawiający wymaga aby Wykonawca wystawił dwie faktury, na każde z urządzeń osobno. |
| 29. | Ultrasonograf, zgodnie z załącznikiem nr 29 do siwz, | 33112200-0 | Katedra Hodowli Bydła | - instrukcja w języku polskim - szkolenie użytkowników - oprogramowanie do przesyłania i archiwizacji obrazów - 3 lata gwarancji oraz pełny serwis gwarancyjny i pogwarancyjny |
| 30. | Liofilizator, zgodnie z załącznikiem nr 30 do siwz, | 42513000-5 | Katedra Hodowli Bydła | - Naczynia do liofilizacji o pojemności 150 ml- kompatybilne z wyjściami z cylindra akrylowego (co najmniej 12 sztuk) - Bezpłatna instalacja sprzętu - Przeszkolenie użytkownika w trakcie instalacji - 12 miesięczna gwarancja |

Rozdział V. Informacja o przewidywanych zamówieniach uzupełniających, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 7 ustawy

Zamawiający nie przewiduje w specyfikacji możliwości udzielenia zamówienia uzupełniającego.

Rozdział VI. Opis sposobu przedstawienia ofert wariantowych oraz minimalne warunki, jakim muszą odpowiadać oferty wariantowe, jeżeli Zamawiający dopuszcza ich składanie

Zamawiający nie dopuszcza ofert wariantowych.

Rozdział VII. Termin wykonania zamówienia

Wykonawca jest zobowiązany dostarczyć przedmiot zamówienia

| Numer części | Termin wykonania zamówienia |
| --- | --- |
| Część 1. | Wykonawca jest zobowiązany dostarczyć przedmiot zamówienia w terminie do 28 dni od dnia podpisania umowy. |
| Część 2. | Wykonawca jest zobowiązany dostarczyć przedmiot zamówienia w terminie do 28 dni od dnia podpisania umowy. |
| Część 3. | Wykonawca jest zobowiązany dostarczyć przedmiot zamówienia w terminie do 60 dni od dnia podpisania umowy |
| Część 4. | Wykonawca jest zobowiązany dostarczyć przedmiot zamówienia w terminie do 42 dni od dnia podpisania umowy. |
| Część 5. | Wykonawca jest zobowiązany dostarczyć przedmiot zamówienia w terminie do 21 dni od dnia podpisania umowy. |
| Część 6. | Wykonawca jest zobowiązany dostarczyć przedmiot zamówienia w terminie do 28 dni od dnia podpisania umowy. |
| Część 7. | Wykonawca jest zobowiązany dostarczyć przedmiot zamówienia w terminie do 42 dni od dnia podpisania umowy. |
| Część 8. | Wykonawca jest zobowiązany dostarczyć przedmiot zamówienia w terminie do 30 dni od dnia podpisania umowy. |
| Część 9. | Wykonawca jest zobowiązany dostarczyć przedmiot zamówienia w terminie do 28 dni od dnia podpisania umowy. |
| Część 10. | Wykonawca jest zobowiązany dostarczyć przedmiot zamówienia w terminie do 28 dni od dnia podpisania umowy. |
| Część 11. | Wykonawca jest zobowiązany dostarczyć przedmiot zamówienia w terminie do 42 dni od dnia podpisania umowy. |
| Część 12. | Wykonawca jest zobowiązany dostarczyć przedmiot zamówienia w terminie do 28 dni od dnia podpisania umowy. |
| Część 13. | Wykonawca jest zobowiązany dostarczyć przedmiot zamówienia w terminie do 28 dni od dnia podpisania umowy. |
| Część 14. | Wykonawca jest zobowiązany dostarczyć przedmiot zamówienia w terminie do 14 dni od dnia podpisania umowy. |
| Część 15. | Wykonawca jest zobowiązany dostarczyć przedmiot zamówienia w terminie do 28 dni od dnia podpisania umowy. |
| Część 16. | Wykonawca jest zobowiązany dostarczyć przedmiot zamówienia w terminie do 28dni od dnia podpisania umowy. |
| Część 17. | Wykonawca jest zobowiązany dostarczyć przedmiot zamówienia w terminie do 28 dni od dnia podpisania umowy. |
| Część 18. | Wykonawca jest zobowiązany dostarczyć przedmiot zamówienia w terminie do 42 dni od dnia podpisania umowy. |
| Część 19. | Wykonawca jest zobowiązany dostarczyć przedmiot zamówienia w terminie do 28 dni od dnia podpisania umowy. |
| Część 20. | Wykonawca jest zobowiązany dostarczyć przedmiot zamówienia w terminie do 42 dni od dnia podpisania umowy. |
| Część 21. | Wykonawca jest zobowiązany dostarczyć przedmiot zamówienia w terminie do 28 dni od dnia podpisania umowy. |
| Część 22. | Wykonawca jest zobowiązany dostarczyć przedmiot zamówienia w terminie do 28 dni od dnia podpisania umowy. |
| Część 23. | Wykonawca jest zobowiązany dostarczyć przedmiot zamówienia w terminie do 28 dni od dnia podpisania umowy. |
| Część 24. | Wykonawca jest zobowiązany dostarczyć przedmiot zamówienia w terminie do 42 dni od dnia podpisania umowy. |
| Część 25. | Wykonawca jest zobowiązany dostarczyć przedmiot zamówienia w terminie do 35 dni od dnia podpisania umowy. |
| Część 26. | Wykonawca jest zobowiązany dostarczyć przedmiot zamówienia w terminie do 21 dni od dnia podpisania umowy. |
| Część 27. | Wykonawca jest zobowiązany dostarczyć przedmiot zamówienia w terminie do 42 dni od dnia podpisania umowy. |
| Część 28. | Wykonawca jest zobowiązany dostarczyć przedmiot zamówienia w terminie do 42 dni od dnia podpisania umowy. |
| Część 29. | Wykonawca jest zobowiązany dostarczyć przedmiot zamówienia w terminie do 28 dni od dnia podpisania umowy. |
| Część 30. | Wykonawca jest zobowiązany dostarczyć przedmiot zamówienia w terminie do 42 dni od dnia podpisania umowy. |

Rozdział VIII. Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonania oceny spełnienia tych warunków

O udzielenie zamówienia publicznego zgodnie z art. 22 ust. 1 ustawy mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:

1) posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień,

2) posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia lub przedstawią pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia,

3) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia,

4) nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia.

Jeśli Wykonawca spełnia powyższe warunki  winien przedłożyć aktualny odpis  z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej oraz podpisać oświadczenie stanowiące załącznik nr 32 do siwz.

Ocena spełniania warunków wymaganych od wykonawców będzie przeprowadzona na podstawie przedłożonych przez wykonawcę powyższych dokumentów według reguły „spełnia” - „nie spełnia”.

Niespełnienie warunków wymaganych od Wykonawcy spowoduje jego wykluczenie z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 10 ustawy. Ofertę Wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą.

Rozdział IX. Informacje o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełnienia:

- warunków udziału w postępowaniu:

1/ aktualny odpis  z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia  do ewidencji działalności gospodarczej, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

- Jeśli wykonawcy występują w formie spółki cywilnej – każdy z wykonawców winien przedstawić w ofercie zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, pełnomocnictwo regulujące  sposób reprezentacji.

2/ oświadczenie o spełnieniu warunków art. 22 ust. 1 ustawy prawo zamówień publicznych, zgodnie z załącznikiem nr 32 do specyfikacji,

- przez oferowane dostawy wymagań określonych przez zamawiającego:

3/ w części 13 - ważny certyfikat bezpieczeństwa mikrobiologicznego typ EN12469: 2000 wydany przez jednostkę certyfikującą,

4/ wypełniony/e załącznik/i (w s.i.w.z. załączniki z opisem parametrów technicznych występują od nr 1 do nr 30) zawierający/e opis przedmiotu zamówienia w części, w której Wykonawca bierze udział,

5/ foldery lub prospekty producentów urządzeń zawierające dokładne parametry techniczne oferowanych urządzeń w poszczególnych częściach.

Dane techniczne w wypełnionych przez Wykonawcę załącznikach technicznych (od nr 1 do nr 30), o których mowa w pkt-cie 4 mają mieć odzwierciedlenie w przedstawionych przez producentów danych technicznych określonych w folderach lub prospektach,

Ponadto oferta musi  zawierać:

6/ wypełniony formularz Oferta wykonawcy zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik 31 do  s.i.w.z.,

### Uwaga!

- Dokumenty winny być złożone w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę i opatrzone klauzulą „ZA ZGODNOŚĆ Z ORYGINAŁEM”.

Rozdział X. Informacje o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami oraz  przekazywania oświadczeń i dokumentów, a także wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z Wykonawcami

1. Wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia, protesty oraz inne informacje Wykonawcy przekazują Zamawiającemu w formie pisemnej na adres: Sekcja ds. Zamówień Publicznych, Uniwersytet Przyrodniczy  w  Lublinie,  ul. Akademicka 13  pok. 54, 20-950 Lublin  lub  faksem  na  numer 0-81  445-67-30,

Analogicznie wszystkie oświadczenia, wyjaśnienia, zawiadomienia, odpowiedzi na protesty oraz inne informacje Zamawiającego będą dostarczane Wykonawcom w tej samej formie.

2. Zamawiający informuje, że jeśli Wykonawca logując się na stronę internetową http://szp.up.lublin.pl nie poda adresu Wykonawcy lub nr faksu, wszelkie zawiadomienia, wyjaśnienia i inne informacje, których publikowanie należy do obowiązków Zamawiającego będą dla niego dostępne przed otwarciem ofert jedynie na stronie internetowej http://szp.up.lublin.pl.

3. W przypadku złożenia przez Wykonawcę przed dniem składania ofert środka ochrony prawnej w postaci protestu na treść ogłoszenia lub na postanowienia zawarte w SIWZ, Zamawiający żąda jednocześnie dostarczenia kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem aktualnego odpisu z właściwego rejestru albo aktualnego zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej.

W przypadku, gdy pismo będzie podpisane przez osobę niewidniejącą w odpisie z właściwego rejestru albo aktualnego zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, Zamawiający wymaga dołączenia do pisma pełnomocnictwa z określeniem zakresu pełnomocnictwa, podpisanego przez osobę do tego uprawnioną dla osoby, która złożyła podpis na piśmie.

4. W przypadku pobrania specyfikacji istotnych warunków zamówienia ze strony internetowej http://szp.up.lublin.pl , Wykonawca otrzymuje ją bezpłatnie.

5. Cena formularza SIWZ w formie papierowej wynosi 30,00 zł (słownie: trzydzieści złotych).

Kwotę należy wpłacić przelewem na konto Zamawiającego nr 06103011910000000056642201 Citi Bank Handlowy w Warszawie S.A. Oddział w Lublinie.

6. Wykonawca ma prawo zwrócić się do Zamawiającego z prośbą o wyjaśnienie treści SIWZ w formie faxu lub na piśmie. Zamawiający niezwłocznie udzieli wyjaśnień chyba, że prośba o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynie do Zamawiającego na mniej niż 6 dni przed terminem składania ofert, zgodnie z art. 38 ustawy Pzp.

Zapytania powinny być formułowane przez Wykonawcę na piśmie na adres: 20-950 Lublin ul. Akademicka 13 pokój 54 – Sekcja ds. Zamówień Publicznych lub faxem na numer (0-81) 445-67-30.

Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami Zamawiający przekaże Wykonawcom, którym przekazał siwz w formie faxu. W przypadku gdy Wykonawcy pobrali s.i.w.z. ze strony internetowej Zamawiającego korespondencja w zakresie udzielania odpowiedzi na zapytania odbywać się będzie droga elektroniczną.

Jednocześnie Zamawiający informuje, że jeśli Wykonawca logując się na stronę internetową Zamawiającego nie poda adresu e-mailowego lub faksu, informacje określone w pkt. 3 będą dla niego dostępne jedynie na stronie internetowej Zamawiającego.

7. Jeżeli w wyniku zmiany treści SIWZ nie prowadzącej do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu jest niezbędny dodatkowy czas na wprowadzenie zmian w ofertach, Zamawiający przedłuża termin składania ofert i informuje o tym Wykonawców faksem lub droga pocztową, którym została przekazana SIWZ oraz na stronie internetowej, jeśli SIWZ jest udostępniana na tej stronie, zgodnie z art. 38 ust. 6 ustawy Pzp.

Osobami upoważnionymi do kontaktowania się z Wykonawcami są:

- w zakresie zagadnień technicznych, dotyczących przedmiotu zamówienia:

mgr inż. Wojciech Skiba – Dział Nauki i Współpracy z zagranicą tel. 081 445-69-68

oraz

osoby wskazane w załącznikach nr 1 – 30.

-   w zakresie zagadnień prawnych, dotyczących przedmiotu zamówienia:

mgr Małgorzata Jatczak – Kierownik Sekcji ds. Zamówień Publicznych, Akademia Rolnicza w Lublinie ul. Akademicka 13, pokój nr 54 „A” tel. (0-81) 445-66-03, w godz. 8,00-15,00.

Rozdział XI. Wymagania dotyczące wadium

1. Zamawiający nie wymaga w niniejszym postępowania wniesienia wadium.

2. Zamawiający nie żąda wpłacenia lub wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

3. Cena formularza specyfikacji istotnych warunków zamówienia wynosi 30,00 zł (słownie: trzydzieści złotych),  którą to kwotę należy wpłacić w Sekcji ds. Zamówień Publicznych Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie ul. Akademicka 13, czynnej w godz. 7,30-14,00 lub na konto Zamawiającego, nr konta 06 1030 1191 0000 0000 5664 2201  Citi Bank Handlowy w Warszawie S.A. Oddział w Lublinie, przy pobieraniu specyfikacji lub za zaliczeniem pocztowym (cena formularza specyfikacji powiększa się o wartość zaliczenia pocztowego).

Jeśli Wykonawca pobiera s.i.w.z. ze strony internetowej Zamawiającego otrzymuje ją bezpłatnie.

Rozdział XII. Termin związania ofertą

1. Wykonawca będzie związany swoją ofertą przez okres 30 dni, na podstawie art. 85 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp.

2. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

3. W uzasadnionych przypadkach zgodnie z art. 85 ust. 2 ustawy Pzp co najmniej na 3 dni przed upływem terminu związania ofertą Zamawiający może tylko raz zwrócić się do Wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni.

Rozdział XIII. Opis sposobu przygotowania ofert.

1. Wykonawca może złożyć w niniejszym postępowaniu tylko jedną ofertę.

2. Ofertę składa się pod rygorem nieważności w formie pisemnej. Treść oferty musi odpowiadać treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

3. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych na poszczególne części jak również na wszystkie części składające się na przedmiot zamówienia.

4. Zamawiający nie dopuszcza złożenia ofert wariantowych.

5. Zamawiający dopuszcza składanie ofert równoważnych.

6. Ofertę należy napisać czytelnie pismem maszynowym lub odręcznie, w języku polskim.

7. Zgodnie z § 4 ust. 3 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie dokumentów, jakich może żądać Zamawiający od Wykonawców oraz form w jakich te dokumenty mogą być składane, wszystkie dokumenty i oświadczenia napisane w języku obcym należy dostarczyć przetłumaczone na język polski oraz poświadczone przez Wykonawcę.

8. Wszystkie strony zapisane w ofercie powinny być kolejno ponumerowane i podpisane przez osobę  upoważnioną do występowania w imieniu Wykonawcy. Zapis ten służyć ma jedynie celom porządkowym, w przypadku gdy Wykonawca powołuje się na brak określonego dokumentu w swojej ofercie spowodowany czynnościami Zamawiającego polegającymi na zagubieniu lub jego usunięciu z oferty.

9. Poprawki powinny być naniesione czytelnie oraz opatrzone podpisem osoby  upoważnionej do podpisania oferty.

10. Wykonawcy ponoszą wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.

11.  Trwale spiętą lub zszytą  ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie.

12. Celem dokonania zmian lub poprawek Wykonawca może wycofać wcześniej złożoną ofertę  i złożyć ją po dokonaniu zmian ponownie, pod warunkiem zachowania wyznaczonego w specyfikacji terminu składania ofert.

13. Ofertę należy umieścić w jednej kopercie, chyba że oferta zawiera elementy objęte tajemnicą przedsiębiorstwa.

14. Informacje składane w trakcie postępowania stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, co do których Wykonawca zastrzega, że nie mogą być udostępniane innym uczestnikom postępowania, muszą być oznaczone klauzulą:

„NIE UDOSTĘPNIAĆ INNYM UCZESTNIKOM POSTĘPOWANIA. INFORMACJE STANOWIĄ TAJEMNICĘ PRZEDSIĘBIORSTWA W ROZUMIENIU USTAWY O ZWALCZANIU NIEUCZCIWEJ KONKURENCJI”  (Dz. U. z 1993 r. NR 47, poz. 211 z póź. zm.) i załączone jako odrębna część w drugiej kopercie związanej z ofertą podstawową w sposób trwały.

15. Wykonawca może, przed upływem terminu do składania ofert wycofać swoją ofertę.

16. Ofertę złożoną po terminie zwraca się bez otwierania po upływie terminu przewidzianego na wniesienie protestu, zgodnie z art. 84 ust. 2 ustawy Pzp.

17. Koperta powinna być zaadresowana na Zamawiającego:

Sekcja ds. Zamówień Publicznych

Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie,

ul. Akademicka 13 pokój 54

20-950 Lublin

oraz opisana:

OFERTA – dostawa aparatury naukowo-badawczej dla poszczególnych jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie z podziałem na 30 części, w części …

Nie otwierać przed dniem 09.01.2009 r. przed godz. 12.00.

#### Uwaga!:

#### Wykonawca oznakowuje ofertę w zależności od tego na jaką część lub części składa ofertę, wpisując na kopercie odpowiednio jej (ich) nazwę.

Rozdział XIV. Wskazanie miejsca oraz terminu składania i otwarcia ofert.

1.   W przetargu nieograniczonym wezmą udział tylko te oferty, które wpłyną do Zamawiającego do dnia  09 stycznia 2009r. do godz. 11.45.

2. Wszystkie oferty otrzymane przez Zamawiającego po terminie podanym w ust. 1 zostaną

zwrócone Wykonawcom bez otwierania po upływie terminu przewidzianego na składanie protestu.

3. Otwarcie oferty nastąpi w dniu  09 stycznia 2008r. o godz. 12.00 w Uniwersytecie Przyrodniczym w Lublinie ul. Akademicka 13,  Sala  Kolegialna.

4. Otwarcie ofert jest jawne.

5. Wykonawcy mogą być obecni przy otwieraniu ofert.

6. Otwarcia ofert dokona Przewodniczący przy współudziale Komisji Przetargowej, powołanej przez Zamawiającego w celu oceny spełnienia przez Wykonawców warunków udziału w postępowaniu oraz do badania i oceny ofert oraz innych niezbędnych do przeprowadzenia postępowania czynności.

7. Przewodniczący Komisji bezpośrednio przed otwarciem ofert poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć  na sfinansowanie zamówienia.

8. Przewodniczący Komisji odczyta nazwy firm oraz adresy Wykonawców, a także informacje dotyczące cen ofert, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji, warunków płatności zawartych w ofertach.

9. Badanie ważności ofert, spełniania warunków wymaganych od Wykonawców oraz ocena ofert będą przeprowadzone przez Komisję Przetargową w sposób tajny.

10. Ocena ofert zostanie przeprowadzona do każdej z części oddzielnie, wyłącznie na podstawie kryteriów oceny ofert opisanych  w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

11. Wybrana zostanie ta spośród ofert złożonych do Zamawiającego, która przedstawi najkorzystniejszy bilans ceny i parametrów technicznych poszczególnych urządzeń składających się na przedmiot zamówienia, określonych w Rozdziale XVIII specyfikacji.

Rozdział XV. Opis sposobu obliczania ceny

- Przez cenę na użytek prawa zamówień publicznych należy rozumieć zapis zawarty w art. 3 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 5 lipca 2001 r. o cenach (Dz. U. nr 97, poz. 1050 z późn. zm.).

Przez cenę należy rozumieć wartość wyrażoną w jednostkach pieniężnych, którą Zamawiający jest obowiązany zapłacić Wykonawcy za towar lub usługę. W cenie uwzględnia się podatek od towarów i usług oraz podatek akcyzowy, jeżeli na podstawie odrębnych przepisów sprzedaż tego towaru lub usługi podlega temu obciążeniu.

2. Ceną ofertową netto i brutto wraz ze stawką podatku VAT należy podać w odpowiednim miejscu formularza „Oferta Wykonawcy”, stanowiącym załącznik nr 31 do s.i.w.z.

3. Zamawiający ponadto żąda, aby cena oferty, obliczona na część lub części, w których Wykonawca bierze udział obejmowała nie tylko wartość przedmiotu zamówienia, podatek od towarów i usług ale również wszystkie inne składniki w tym transport, opakowanie, ubezpieczenie towaru, opusty, rabaty, dojazd pracownika/ów firmy w celu  zainstalowanie i uruchomienie urządzenia/ń i ich przeszkolenia, gwarancję itp.

4. Cena  opisana w ust. 2 i 3 jest ostateczna ceną jaka Zamawiający zapłaci za dostarczony we wskazane miejsce przedmiot zamówienia (w ramach jednej, kilku lub wszystkich części).

5.  Cenę oferty należy podać w PLN.

6. Zamawiający ma prawo dokonywać w tekście oferty poprawek zgodnie z art. 87 ust. 2 ustawy Pzp.

7. Jeśli cena przedmiotu zamówienia będzie rażąco niska, Zamawiający w celu ustalenia tego faktu zwróci się do Wykonawcy o udzielenie mu w wyznaczonym terminie szczegółowych wyjaśnień dotyczących sposobu obliczenia ceny. Zamawiający będzie musiał odrzucić ofertę Wykonawcy, który nie złoży wyjaśnień lub jeśli uzna, że mimo wyjaśnień oferta zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia.

Rozdział XVI. Informacje dotyczące walut obcych, w jakich mogą być prowadzone rozliczenia między Zamawiającym a Wykonawcą

Walutą w jakiej prowadzone będą rozliczenia między Zamawiającym i Wykonawcą będzie złoty polski (PLN).

Rozdział XVII. Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów oraz sposobu oceny ofert

Ocena ofert będzie przebiegać wg następującego schematu w każdej części osobno:

część 1, część 9:

1. Cena oferty brutto - 100% - maksymalną ilość punktów w części 1, 9 otrzyma oferta, w której Wykonawca zaproponuje najniższą cenę ofertową brutto przedmiotu zamówienia pozostali otrzymają procentowo mniej.

## Wartość punktowa obliczana będzie wg wzoru: Cmin/Cn x 100% x 100 pkt = X  gdzie:

Cmin – najniższa cena spośród ofert niepodlegających odrzuceniu,

Cn – cena oferty ocenianej

100 % - waga procentowa ocenianego kryterium,

X – wartość punktowa ocenianego kryterium,

część 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30:

1. Cena oferty brutto - 45% - maksymalną ilość punktów w danej części otrzyma oferta, w której Wykonawca zaproponuje najniższą cenę ofertową brutto przedmiotu zamówienia pozostali otrzymają procentowo mniej.

## Wartość punktowa obliczana będzie wg wzoru: Cmin/Cn x 45% x 100 pkt = X  gdzie:

Cmin – najniższa cena spośród ofert niepodlegających odrzuceniu,

Cn – cena oferty ocenianej

45 % - waga procentowa ocenianego kryterium,

X – wartość punktowa ocenianego kryterium,

2. Parametry techniczne – 55% - maksymalną ilość punktów w poszczególnej części otrzyma oferta, w której wykonawca zaproponuje najlepsze parametry techniczne wyszczególnione i wypunktowane w załączniku nr 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 do specyfikacji, pozostali zaś procentowo mniej.

## Wartość punktowa obliczana będzie wg wzoru: Pn / Pmax x 55% x 100 pkt =X gdzie:

Pn – uzyskane punkty w kryterium parametry techniczne spośród ofert niepodlegających odrzuceniu,

Pmax –  uzyskane punkty w kryterium parametry techniczne najlepszej pod względem technicznym oferty,

55% – waga procentowa ocenianego kryterium,

X – wartość punktowa ocenianego kryterium,

Rozdział XVIII. Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy w sprawie  zamówienia publicznego

Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejszej zobowiązany jest podpisać umowę zgodnie z projektem, który stanowi załącznik nr 33 do specyfikacji w terminie wskazanym w piśmie zawiadamiającym skierowanym  do niego przez Zamawiającego.

Zamawiający zawrze umowę w terminie nie krótszym niż 7 dni od dnia przekazania wszystkim Wykonawcom zawiadomienia o wyborze ofert, nie później jednak niż przed upływem terminu związania ofertą tj. 30 dni.

Rozdział XIX. Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia, ogólne warunki umowy albo wzór umowy, jeżeli Zamawiający wymaga od Wykonawcy, aby zawarł z nim umowę w sprawie zamówienia na takich warunkach.

Do specyfikacji dołączony jest projekt umowy stanowiący jej integralną część zgodnie z załącznikiem nr 33 do specyfikacji.

Przyjęcie warunków przetargu jest jednoznaczne z przyjęciem wzoru umowy zawierającej istotne dla Zamawiającego postanowienia oraz przyszłe zobowiązania Wykonawcy i Zamawiającego.

Rozdział XX. Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących  wykonawcy w toku postępowania o udzielenie zamówienia.

Ustawa  z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych  (tekst jednolity Dz. U.z 2007 r.  Nr 223 poz. 1655 z późn. zm.), w Dziale VI  przewiduje środki ochrony prawnej, które przysługują Wykonawcom, a także innym osobom jeśli ich interes prawny w uzyskaniu zamówienia doznał lub może doznać uszczerbku w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy.

Specyfikację istotnych warunków zamówienia opracowała Komisja Przetargowa, w składzie określonym w Zarządzeniu Kanclerza UP  Nr 64/2008 z dnia 23.12.2008r. o powołaniu Komisji i zakresie jej pracy.

Załącznik nr 1

do specyfikacji istotnych

warunków zamówienia

Nazwa sprzętu: suszarka laboratoryjna z wymuszonym obiegiem powietrza

Zamawiana ilość (szt.): 1

Grupa i kod z PCV w ramach grupy: sprzęt laboratoryjny - 38000000 - 5

| 1. Jednostka zamawiająca (z adresem i nr telefonu): Instytut Gleboznawstwa i Kształtowania Środowiska, ul. Leszczyńskiego 7 2. Osoba udzielająca informacji (+te!efon): dr inż. Grażyna Żukowska |
| --- |
| Oczekiwane parametry techniczne (minimalne) | Punktacja | Parametry oferowane |
| Pojemność komory 100 litrów | 15 |  |
| Zakres temperatury (5° powyżej temperatury otoczenia do +300°C; z ustawieniem co 1°C | 10 |  |
| Zegar sterujący 0 -95 h oraz z funkcja pracy ciągłej | 5 |  |
| Wymuszony obieg powietrza | 5 |  |
| Wykonana ze stali nierdzewnej | 5 |  |
| Komora robocza bez grzałek | 5 |  |
| Zabezpieczenie temperaturowe umożliwiające nastawienie nieprzekraczalnej temperatury | 5 |  |
| Co najmniej 2 półki | 5 |  |
| Razem parametry | 55 |  |
| Cena | 45 |  |

Załącznik nr 2

do specyfikacji istotnych

warunków zamówienia

Oczekiwana specyfikacja techniczna zamawianego sprzętu

Nazwa sprzętu: wirówka laboratoryjna z chłodzeniem

Zamawiana ilość (szt.): 1

Grupa i kod z CPV w ramach grupy: wirówki laboratoryjne i akcesoria  42931100-2

| Jednostka zamawiająca (z adresem i nr telefonu): Uniwersytet Przyrodniczy Wydz. Medycyny Weterynaryjnej w Lublinie Zakład Parazytologii i Chorób Inwazyjnych Instytut Biologicznych Podstaw Chorób Zwierząt, ul. Akademicka 13, 20-950 Lublin, nr tel. 081 445 66 89 2. Osoba udzielająca informacji (+telefon): dr n.wet. Maria Studzińska, nr tel. 081 445 66 89 3. Miejsce dostawy (adres, nr pokoju): Zakład Parazytologii i Chorób Inwazyjnych, ul. Akademicka 12, 20-033 Lublin, nr pokoju 437 |
| --- |
| Oczekiwane parametry techniczne | Parametry oferowane Tak/nie |
| zakres obrotów 300 – 18,000min-1 – co najmniej |  |
| Wirnik kątowy 24 x 2,2/2/1,5 ml, hermetycznie uszczelniany, kąt 450, 18 000 obr/min |  |
| Wirnik kątowy 300 na probówki 12 x 5/7/10/15 ml z pojemnikami, 5 500 obr/min |  |
| Wirnik horyzontalny na płytki titracyjne z 2 standartowymi pojemnikami, 3 000 obr/min |  |
| Zakres regulacji temperatury: - 200 C ÷ +400 C – co najmniej |  |
| Możliwość programowania parametrów: min. 90 programów wirowania w tym prędkości obrotowej i RCF, czasu od startu lub od osiągnięcia prędkości maksymalnej, charakterystyk rozpędzania min. 10 i hamowania min. 10, temperatury |  |
| Wstępne schładzanie komory wirowania |  |
| Identyfikacja wirników |  |
| System identyfikacji błędów: niewyważenia, niewłaściwie wybranego rotora, przerwania realizacji żądanego programu |  |
| Możliwość zabezpieczenia przed otwieraniem pokrywy podczas wirowania i uruchomieniem wirówki przy otwartej pokrywie |  |
| Zasilanie 230V/50Hz |  |
| Cena | 100 |

Dodatkowe wymagania odbiorcy:

wkładki redukcyjne 7/5 ml(Ǿ17,6/13,3mm) – 12 szt.

Załącznik nr 3

do specyfikacji istotnych

warunków zamówienia

Oczekiwana specyfikacja techniczna zamawianego sprzętu

Nazwa sprzętu:  Mikroskop badawczy

Zamawiana ilość (szt.): 1

Grupa i kod z PCV w ramach grupy:

Nazwa dostawy z CPV 			mikroskopy,

Kod z CPV  w ramach grupy		38510000-3,

| 1. Jednostka zamawiająca (z adresem i nr telefonu): Katedra Higieny Zwierząt i Środowiska, UP Lublin Akademicka 13 20-950 Lublin 2. Osoba udzielająca informacji (+telefon) Justyna Martyna (081) 4456614 3. Miejsce dostawy (adres, nr pokoju) Katedra Higieny Zwierząt i Środowiska, UP Lublin pok. 339 |
| --- |
| Oczekiwane parametry techniczne (minimalne) | Parametry oferowane Tak/Nie |
| Ergonomiczny statyw z nisko położonymi pokrętłami: regulacji siły światła, przesuwu preparatów, współosiową śrubą mikro/makro do ustawiania ostrości. Wbudowana regulacja siły nacisku dla śruby makro, wbudowany pierścień blokady położenia stolika (wysokości). Minimalna działka odczytu na śrubie mikrometrycznej 1 mikrometr. |  |
| Wbudowany oświetlacz halogenowy o mocy co najmniej 30W, wg systemu Koehlera. |  |
| Optyka w systemie korekcji do nieskończoności długość optyczna obiektywów 45mm. |  |
| Wbudowany regulator siły światła z przełącznikiem stałej mocy oświetlenia do zastosowania w mikrofotografii. |  |
| Kondensor Abbego o aperturze min. NA 1,1 z wbudowaną, wyskalowaną, regulowaną przesłona aperturową. |  |
| Wymienny uchwyt rewolwerowy na co najmniej 5 obiektywów |  |
| Stolik mechaniczny, bezkrawędziowy, z mechanizmem rolkowym przesuwu bez szyny zębatkowej, o trwałej powłoce ceramicznej z uchwytem na dwa preparaty, z możliwością obrotu w płaszczyźnie poziomej w zakresie co najmniej 250 stopni, prawo (lewo) stronne pokrętło przesuwu preparatów dla osi x, y z regulacją siły nacisku dla obu osi, zakres przesuwu co najmniej 76x52mm. |  |
| Nasadka okularowa trinokularna, szerokopolowa o numerze pola min.22, z wyjściem pionowym dla mikrofotografii, o stałym kącie nachylenia 30 stopni, z wbudowanym 3 pozycyjnym podzielnikiem światła miedzy okularami/fotografią w proporcjach: 100/0, 20/80, 0/100, z wbudowanym pierścieniem korekcji dioptryjnej w zakresie co najmniej +/- 5 dioptrii, z regulacją rozstawu okularów w zakresie co najmniej 50-76mm. |  |
| Okulary z osłonkami gumowymi, powiększenie 10x, numer pola min.22, jeden z wbudowanym pierścieniem korekcji dioptryjne w zakresie min. -8/+5 dioptrii. |  |
| Filtr światła dziennego do obserwacji mikroskopowych i fotografii. |  |
| Obiektywy uniwersalne plan fluorytowe o długości optycznej 45mm, o powiększeniach / aperturze / minimalnej odległości roboczej (WD) 10x/0,30 / WD 10mm, 20x /0,50 / WD 2,1mm, 40x/0,75 / WD 0,51mm, 100x/1,30(imersyjny) / WD 0,2mm. |  |
| cena | 100 |

Dodatkowe wymagania zamawiającego:

- Wyposażenie uzupełniające: kabel zasilający, pokrowiec ochronny,  żarówka  halogenowa.

- Mikroskop powinien posiadać możliwość rozbudowy o wyposażenie do badań 
w epi fluorescencji z podajnikiem na 6 kostek fluorescencyjnych w układzie karuzelowym,

Załącznik nr 4

do specyfikacji istotnych

warunków zamówienia

Oczekiwana specyfikacja techniczna zamawianego sprzętu

Nazwa sprzętu: Mikroskop laboratoryjny odwrócony

Zamawiana ilość (szt.): 1

Grupa i kod z PCV w ramach grupy: Mikroskopy optyczne, 38510000-3

| Jednostka zamawiająca: Zakład Prewencji Weterynaryjnej, Instytut Biologicznych Podstaw Chorób Zwierząt, Wydział Medycyny Weterynaryjnej, Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie, ul. Akademicka 12, 20-033 Lublin, tel./fax 081 445 60 32 Osoba udzielająca informacji: dr hab. Renata Urban – Chmiel tel. 445 60 36 Miejsce dostawy: Zakład Prewencji Weterynaryjnej, ul. Akademicka 12, 20-033 Lublin, pok. 420 |
| --- |
| Lp. | Oczekiwane parametry techniczne | Parametry oferowane tak/nie |
| 1 | Mikroskop badawczy w układzie odwróconym do obserwacji w jasnym polu i kontraście fazowym z możliwością rozbudowy o zestaw do fluorescencji |  |
| 2 | Ergonomiczny statyw z wbudowanym w części przedniej pokrętłem regulacji siły światła, z wbudowaną współosiową dwustronną śrubą makro i mikrometryczną |  |
| 3 | Stolik mechaniczny o wymiarach min. 160mm x 250mm z trwałą powłoką ochronną. Ergonomiczna prowadnica zapewniająca przesuw w osiach XY w zakresie min. 120mm x 78mm. Dodatkowe uchwyty do szkiełek podstawowych, szalek Petriego o różnych średnicach, płytek Terasaki |  |
| 4 | Nasadka trinokularowa z wyjściem na kamerę lub aparat, o kącie nachylenia tubusów okularowych 30 stopni, ze stałym podziałem wiązki światła 50%/50%, regulacją dioptryjną +/- 5, regulacją rozstawu okularów w zakresie min. 48 – 75mm. |  |
| 5 | Uchwyt rewolwerowy na co najmniej 4 obiektywy |  |
| 6 | Okulary szerokopolowe o powiększeniu 10x i polu widzenia FN min 22, ze zwijanymi osłonkami gumowymi |  |
| 7 | Obiektywy plan achromatyczne, korygowane na nieskończoność, o długości optycznej 45mm. Obiektyw jasnopolowy o powiekszeniu/aperturze/WD: 100x/1,25/0,13mm, Obiektywy do kontrastu fazowego o powiększeniach/aperturze/WD: Obiektyw fluorytowy: 4x/0,13/16,4mm Obiektyw achromatyczny:10x/0,25/8,8mm Obiektyw achromatyczny: 40x/0,55/2,3mm |  |
| 8 | Kondensor długodystansowy o aperturze numerycznej 0,3 i odległości roboczej 72mm, z uchwytem filtrów, z wycentrowaną wsuwką do kontrastu fazowego |  |
| 9 | Wbudowany oświetlacz halogenowy o mocy co najmniej 30W |  |
| 10 | Wbudowany filtr światła dziennego |  |
| Cena |  |

Dodatkowe wymagania odnośnie wyposażenia:

- Antystatyczny pokrowiec ochronny dla mikroskopu

- Żarówka halogenowa 6V30W

- Odłączalny kabel zasilający

- Możliwość rozbudowy mikroskopu o:

  - Przystawkę fluorescencyjną 50W

  - Kontrast reliefowy

  - System do analizy obrazu

5.   Gwarancja min 24-miesiace

Załącznik nr 5

do specyfikacji istotnych

warunków zamówienia

Oczekiwana specyfikacja techniczna zamawianego sprzętu

Nazwa sprzętu:  Waga hakowa

Zamawiana ilość (szt.): 1

Grupa i kod z PCV w ramach grupy: 38311000-8 – Wagi elektroniczne i akcesoria

| 1. Jednostka zamawiająca (z adresem i nr telefonu): Katedra Biologicznych Podstaw Produkcji Zwierzęcej, ul. Akademicka 13 20-950 Lublin, tel. 081-445-66-28 2. Osoba udzielająca informacji (+telefon): Andrzej Jakubczak, tel. 081-445-69-92 |
| --- |
| Lp. | WYMAGANE PARAMETRY | TAK/NIE |
| 1. | waga hakowa, |  |
| 2. | wyjście RS i okablowanie pozwalające na podłączenie jednocześnie komputera i czytnika kodów kreskowych, |  |
| 3. | program współpracujący z wagą, czytnikiem I komputerem, |  |
| 4. | udźwig do 30 kg. (dokładnośc 10g.), |  |
| 5. | funkcja uśredniania masy – do ważenia zwierząt, |  |
| 6. | ręczny skaner laserowy (czytnik kodów kreskowych), |  |
| 7. | szybkość ważenia przy zachowaniu dokładności – mniej niż 3 sekundy |  |
| 8. | wyświetlacz LCD |  |

Dodatkowe wymagania odbiorcy:

- Instrukcja w języku polskim,

- Instalacja urządzenia oraz szkolenie użytkowników,

- Certyfikat CE.

Załącznik nr 6

do specyfikacji istotnych

warunków zamówienia

Oczekiwana specyfikacja techniczna zamawianego sprzętu

Nazwa sprzętu:  Młynek planetarny jednostanowiskowy z miską mielącą

Zamawiana ilość (szt.): 1

Grupa i kod z PCV w ramach grupy:  38000000-5

Jednostka zamawiająca (z adresem i nr telefonu):  Katedra Uprawy i Nawożenia Roślin Ogrodniczych, ul. Leszczyńskiego 58, 20-068 Lublin

Osoba udzielająca informacji (+telefon): dr Zbigniew Jarosz , tel. (081) 533-82-41 w.121

| Oczekiwane parametry techniczne | TAK/NIE |
| --- | --- |
| Możliwość mielenia na sucho i mokro oraz homogenizacji past i emulsji |  |
| Możliwość mielenia materiałów twardych, średnio twardych, miękkich, kruchych i mokrych |  |
| Możliwość uzyskania granulacji < 1μm |  |
| Maksymalna wielkość ziarna próbki do zmielenia – 10 mm |  |
| Możliwość zastosowania miski mielącej o pojemności 80, 250,500 ml oraz kulek mielących o średnicy 10-40 mm |  |
| Prędkość dysku głównego od 100 do co najmniej 650 obr./min |  |
| Wyświetlacz aktualnej oraz zadanej prędkości obrotów dysku głównego |  |
| Programowalny czas mielenia i chłodzenia, sekwencje mielenia |  |
| Opcja zmiany kierunku ruchu |  |
| Wentylowana komora mieląca |  |
| Mocowanie misek mielących z dodatkowym ekscentrycznym zabezpieczeniem |  |
| Membranowa klawiatura zabezpieczona przed rozlaniem cieczy |  |
| Port RS232 do transmisji danych dotyczących parametrów procesu |  |
| Miska mielącą o pojemności 500 ml, korund-2 (97%) |  |
| Zasilanie elektryczne 200-240V, 50-60 Hz, |  |
| Moc poniżej 1200 W |  |
| Cena: 100% |  |

Załącznik nr 7

do specyfikacji istotnych

warunków zamówienia

Oczekiwana specyfikacja techniczna zamawianego sprzętu

Nazwa sprzętu: Zamrażarka niskotemperaturowa -86°C

Zamawiana ilość (szt.): 1

Grupa i kod z PCV w ramach grupy:  39711120-6, Zamrażarki

| Jednostka zamawiająca: Instytut Biologicznych Podstaw Chorób Zwierząt; Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie; ul Akademicka 12; 20-033 Lublin tel./fax 081 445 60 32. Osoba udzielająca informacji: dr Andrzej Puchalski tel. 4456965 Miejsce dostawy: Zakład Prewencji Weterynaryjnej, ul. Akademicka 12; 20-033 Lublin, pok. 405 |
| --- |
| Oczekiwane parametry techniczne | Parametry oferowane tak/nie |
| Pojemność komory minimum 570 l Wymiary: wys. < 193 cm, szer. < 105 cm, gł. < 86 cm Minimum 400 pudełek o wys. 50mm (2”) |  |
| Komora i półki - stal nierdzewna, podział komory na 5 sekcji zamykanych niezależnymi, izolowanymi termicznie drzwiami wewnętrznymi |  |
| Warstwa izolacyjna komory o grubości min 130mm |  |
| Drzwi zewnętrzne zamykane na klucz z wyciąganą wkładką |  |
| Zakres temperatur od -55°C do -86°C, nastawianie temperatury z dokładnością 1°C |  |
| Kompresory gwarantujące bezawaryjną pracę zamrażarki przy temperaturze otoczenia do +32°C |  |
| Hermetycznie zamknięty, kaskadowy system chłodzenia |  |
| Duży wyświetlacz temperatury i alarmów LED na wysokości oczu (150-170cm) z programatorem, zabezpieczonym hasłem |  |
| Alarmy przekroczenia limitów temp., nieprawidłowej pracy, zaniku zasilania, wymiany filtra, zużycia baterii, autodiagnostyka z kodami błędów, wskaźnik konieczności wyczyszczenia filtra |  |
| Podgrzewany port do wyrównywania ciśnienia |  |
| Dwa porty dostępu o średnicy ok. 20mm |  |
| Możliwość podłączenia do zewnętrznego systemu alarmowego |  |
| Zasilanie 230V/50Hz, średnie zużycie mocy max 530W (12,6 kWh/dzień) |  |
| Cena | 100 |

Dodatkowe wymagania:

- Komora do klarowania prób w kriofiolkach o wymiarach niewiększych niż wysokość 18cm, szerokość 23cm, głębokość 22 cm na minimum 20 probówek, z zegarem do minimum 60 minut

- Statywy ze stali nierdzewnej, z ruchomymi półkami, na pudełka o wysokości 50mm, na minimum 160 pudełek

- Pudełka na próby, PP, o wysokości 50mm, z podziałem 9x9, z pokrywami, 90 sztuk

- Autoryzowany serwis producenta na terenie Polski

Załącznik nr 8

do specyfikacji istotnych

warunków zamówienia

Oczekiwana specyfikacja techniczna zamawianego sprzętu

Nazwa sprzętu:  ZAMRAŻARKA NISKOTEMPERATUROWA -86ºC

Zamawiana ilość (szt.): 1 szt.

Grupa i kod z PCV w ramach grupy:  39711120-6, zamrażarki

| 1. Jednostka zamawiająca (z adresem i nr telefonu): Katedra Hodowli Amatorskich i Zwierząt Dzikich 2. Osoba udzielająca informacji (+telefon):Dorota Serwatka (tel. 081 445-60-42) |
| --- |
| Oczekiwane parametry techniczne (minimalne) | Parametry oferowane |
| 1. pojemność komory min 400l; wymiary: wys.<192cm, szer. <82cm, gł. <86cm |  |
| 2. komora i półki – stal nierdzewna, podział komory na 5 sekcji zamykanych niezależnie, warstwa izolacyjna komory o grubości min 130mm |  |
| 3. drzwi zewnętrzne zamykane na klucz z wyciąganą wkładką |  |
| 4. zakres temperatur co najmniej od -55ºC do -86ºC, nastawianie temperatury z dokładnością 1ºC |  |
| 5. kompresory gwarantujące bezawaryjną prace zamrażarki przy temp. Otoczenia do +32ºC. Hermetycznie zamknięty, kaskadowy system chłodzenia |  |
| 6. duży wyświetlacz temperatury i alarmów LED na wysokości oczu (150-170czm) z programatorem, zabezpieczonym hasłem |  |
| 7. alarmy przekroczenia limitów temp. nieprawidłowej pracy, zaniku zasilania, wymiany filtra, zużycia baterii, autodiagnostyka z kodami błędów, wskaźnik konieczności wyczyszczenia filtra |  |
| 8. podgrzewany port do wyrównywania ciśnienia |  |
| 9. 2 porty dostępu o średnicy ok. 20mm |  |
| 10. niezależnie zasilany system powiadamiania telefonicznego |  |
| 11. system awaryjnego podtrzymywania temperatury z zastosowaniem ciekłego CO2 pulsacyjny |  |
| 12. zasilanie 230V/50Hz, średnie zużycie mocy max 530W (12,6 KWh/dzień) |  |

Dodatkowe wymagania:

Autoryzowany serwis producenta na terenie Polski

Załącznik nr 9

do specyfikacji istotnych

warunków zamówienia

Nazwa sprzętu: piec muflowy

Zamawiana ilość (szt.): 1

Grupa i kod z PCV w ramach grupy:      piece przemysłowe lub laboratoryjne, piece do spalań -

piece do spalań - 42300000-9

| 1. Jednostka zamawiająca (z adresem i nr telefonu): Instytut Gleboznawstwa i Kształtowania Środowiska, ul. Leszczyńskiego 7 2. Osoba udzielająca informacji (+telefon): dr inż. Grażyna Żukowska |
| --- |
| Oczekiwane parametry techniczne (minimalne) | Punktacja | Parametry oferowane |
| Pojemność komory co najmniej 14 litrów | 15 |  |
| Temperatura max. 11000C | 15 |  |
| Możliwość ustawienia czasu dojścia do zadanej temperatury i czasu jej utrzymania | 10 |  |
| Obudowa ze stali nierdzewnej | 5 |  |
| Obudowa zapewniająca niską temperaturę ścian zewnętrznych | 5 |  |
| Krótki czas nagrzewania do zadanej temperatury | 5 |  |
| Razem parametry | 55 |  |
| Cena | 45 |  |

Załącznik nr 10

do specyfikacji istotnych

warunków zamówienia

Oczekiwana specyfikacja techniczna zamawianego sprzętu

Nazwa sprzętu:  Piec do spalania próbek

Zamawiana ilość (szt.): 1

Grupa i kod z PCV w ramach grupy: Piece przemysłowe lub laboratoryjne, piece do spopielania i paleniska, 42300000-9

| 1. Jednostka zamawiająca (z adresem i nr telefonu): Katedra Energetyki i Pojazdów ul. Głęboka 28 081/445 61 47 2. Osoba udzielająca informacji (+telefon): Gołota Ryszard 081/445 61 11 |
| --- |
| Oczekiwane parametry techniczne | Parametry oferowane Tak/nie |
| Zakres temperatur co najmniej 100-1000oC |  |
| Stabilność temperaturowa +/- 0,5oC |  |
| Pojemność komory 2-5 l |  |
| Moc do 1500 W |  |
| Drzwi otwierane do dołu |  |
| Mikroprocesorowy kontroler temperatury z wyświetlaczem |  |
| Funkcja diagnozowania uszkodzeń |  |
| Zabezpieczenie nadprądowe |  |
| Obudowa metalowa malowana proszkowo |  |
| Cena | 100 |

Dodatkowe wymagania:

1.gwarancja min.  24 m-ce

Załącznik nr 11

do specyfikacji istotnych

warunków zamówienia

Oczekiwana specyfikacja techniczna zamawianego sprzętu

Nazwa sprzętu:  Piec mikrofalowy

Zamawiana ilość (szt.): 1

Grupa i kod z PCV w ramach grupy:  42300000-9

| Jednostka zamawiająca (z adresem i nr telefonu): Katedra Hodowli Bydła Wydział Biologii i Hodowli Zwierząt UP w Lublinie 20-950, ul. Akademicka 13, Osoba udzielająca informacji (+telefon) tel. 081 445-60-89 |
| --- |
| Oczekiwane parametry techniczne (minimalne) | Parametry oferowane Tak/nie |
| 1 | Moc wyjściowa magnetronu co najmniej 1600W |  |
| 2 | Niepulsacyjna emisja mikrofal z predefiniowanymi ustawieniami 400, 800 i 1600W |  |
| 3 | Wyświetlacz z klawiaturą do programowania urządzenia (programowanie, mocy, temperatury i ciśnienia) |  |
| 4 | Komora pieca pokryta teflonem |  |
| 5 | Odporny na korozję system wyciągowy |  |
| 6 | Możliwość odczytu temperatury i ciśnienia w dowolnym czasie w naczyniach do mineralizacji |  |
| 7 | Maksymalne naważki próbek: 2g dla próbek organicznych 5g dla próbek nieorganicznych |  |
| 8 | Systemy zabezpieczenia pracy megnetronu |  |
| 9 | System zabezpieczenia magnetronu przed promieniowaniem rozproszonym |  |
| 10 | System zabezpieczenia drzwi |  |
| 11 | System zaopatrzony w wyjście do podłączenia komputera i drukarki |  |
| 12 | System podtrzymania pamięci RAM co najmniej 128MB |  |
| 13 | System zaopatrzony w lampę halogenową |  |
| 14 | Możliwość zatężania roztworu w naczyniach o pojemności maksymalnej 0,5l |  |
| 15 | Czujniki IR (dwa) do pomiaru temperatury w naczyniach |  |

Dodatkowe wymagania odbiorcy:

- Kompletne naczynia o pojemności około 50-60 ml, co najmniej 40 szt. - Pozycyjny rotor na naczynia teflonowe o pojemności około 50-60 ml– na co najmniej 40 pozycji - Bezpłatna instalacja sprzętu - Przeszkolenie użytkownika w trakcie instalacji - 12 miesięczna gwarancja

Załącznik nr 12

do specyfikacji istotnych

warunków zamówienia

Oczekiwana specyfikacja techniczna zamawianego sprzętu

Nazwa sprzętu:  Wstrząsarka z łaźnią wodną

Zamawiana ilość (szt.):1

Grupa i kod z PCV w ramach grupy: 384 36000-0

| 1. Jednostka zamawiająca (z adresem i nr telefonu): Katedra Mikrobiologii Rolniczej 081 5248106 2. Osoba udzielająca informacji (+telefon): Bernarda Turska 081 52 48 106 3. Miejsce dostawy (adres, nr pokoju): Katedra Mikrobiologii Rolniczej, ul. Leszczyńskiego 7, 20-069 Lublin, p.310 |
| --- |
| Oczekiwane parametry techniczne | Parametry oferowane Tak/nie |
| Zakres regulacji amplitudy 1(25mm (dłuższa oś elipsy) |  |
| Stosunek osi elipsy 1(2,5 |  |
| Zakres regulacji częstotliwości 50(350 cykli/min. (c.p.m.) |  |
| Zakres regulacji temperatury 30(C(100(C |  |
| Dokładność regulacji temperatury 0,2(C do temperatury 60(C, 0,5(C w zakresie 60(C (100(C |  |
| Objętość wody w łaźni min. 5,5l; max. 10,5l |  |
| Obciążenie stołu wstrząsarki max. 4 kg |  |
| Zasilanie 230 V 50Hz |  |
| Pobór mocy do1900 VA |  |
| Wymiary nie więcej niż dł.440xszer.410xwys.220mm |  |
| Masa poniżej 35kg |  |
| Urządzenie do pracy ciągłej |  |
| Cena | 100 % |

Dodatkowe wymagania odbiorcy:

1. Stół z uchwytami do naczyń Erlenmeye(ra o pojemności 100ml szt. 1

2. Stół z uchwytami do naczyń Erlenmeye(ra o pojemności 250ml szt. 1

3. Stół z uchwytami do naczyń Erlenmeye(ra o pojemności 500ml szt. 1

4. Pokrywa zabezpieczająca przed parowaniem

Załącznik nr 13

do specyfikacji istotnych

warunków zamówienia

Oczekiwana specyfikacja techniczna zamawianego sprzętu

Nazwa sprzętu: Komora laminarna

Zamawiana ilość (szt.): 1

Grupa i kod z PCV w ramach grupy:  33191000-5

| 1. Jednostka zamawiająca (z adresem i nr telefonu): Zakład Farmakologii Katedry Przedklinicznych Nauk Weterynaryjnych, Wydział Medycyny Wet. UP, 20-950 Lublin ul. Akademicka 12. 2. Osoba udzielająca informacji (+telefon): Mgr Elżbieta Klimont (081- 445-69-71) |
| --- |
| Lp. | Oczekiwane parametry techniczne | Oferowane parametry przez Wykonawcę TAK/NIE |
| 1 | 2 | 3 |
| 1. | KOMORA Laminarna II klasy bezpieczeństwa mikrobiologicznego |  |
| 2. | Dwa filtry HEPA ( główny i wylotowy ) o skuteczności 99,999% dla cząsteczek ≥ 0,3um. Komora wyposażona w dwa wentylatory: jeden obsługujący filtr główny i drugi obsługujący filtr wylotowy. |  |
| 3. | Wymiary: |  |
| 3.1 | Szerokość zewnętrzna maksymalnie do 130cm |  |
| 3.2 | Głębokość obszaru pracy nie mniejsza niż 630 mm |  |
| 3.3 | Szerokość robocza nie mniejsza jak 120cm |  |
| 3.4 | Głębokość zewnętrzna do 80 cm |  |
| 4. | Boki komory bezpieczne, pełne ( nie przeszklone), malowane farbami epoksydowymi; narożniki zaoblone |  |
| 5. | Blat roboczy ze stali nierdzewnej, dzielony (panelowy). Wnętrze obszaru pracy – malowane białymi, nieodblaskowymi farbami epoksydowo-poliestrowymi |  |
| 6. | Szyba frontowa: |  |
| 6.1 | - ustawiona pod kątem/skośnie 80o ± 1o w stosunku do blatu roboczego |  |
| 6.2 | - nie przepuszczalna dla promieniowania UV, umożliwiająca hermetyczne zamknięcie komory od frontu |  |
| 6.3 | - przesuwana ręczenie w kierunku góra-dół, |  |
| 6.4 | - funkcja niskiego opuszczenia szyby frontowej (poniżej poziomu blatu) umożliwiająca czyszczenie wewnętrznej części szyby frontowej bez konieczności odchylania jej od poziomu |  |
| 7. | Panel sterowniczy umieszczony na frontowej części komory kontrolujący wszystkie funkcje komory. Wszystkie funkcje komory uruchamiane za pomocą niezależnych przycisków membranowych opatrzonych charakterystycznymi piktogramami |  |
| 8. | Sterowanie mikroprocesorowe - kontrola prędkości przepływu powietrza z aktualnie wyświetlaną na panelu kontrolnym komory wartością w m/s oraz sygnalizacją alarmową w przypadku nieprawidłowości |  |
| 9. | Obecna funkcja wyświetlania na panelu sterowniczym liczby godzin pracy komory |  |
| 10. | Oświetlenie obszaru pracy- intensywność: co najmniej 1200 lux |  |
| 11. | Zainstalowana lampa UV w górnej przedniej części komory z programatorem czasu pracy i blokowaniem wszystkich pozostałych funkcji komory podczas jej pracy |  |
| 12. | Komora z własną podstawą, stelaż do pracy w pozycji siedzącej |  |
| 13. | Przynajmniej 2 gniazda elektryczne umieszczone na ścianie komory |  |
| 14. | Zawór gazowy, 1 szt. oraz fabrycznie przygotowane otwory do zamontowania kolejnych mediów umieszczone po obu stronach komory (co najmniej po dwa otwory) |  |
| 14.1. | Na wyposażeniu komory palnik elektroniczny w obudowie ze stali kwasoodpornej z pedałem nożnym oraz czujnikiem na podczerwień. |  |
| 15. | Informacja o włączonym zaworze gazu i lampie UV poprzez dodatkową sygnalizację |  |
| 16. | Zasilanie(V) ( Hz) 230V/50Hz, Zużycie energii nie większe niż 0,8 kW |  |
| 17. | Komora wyposażona w przesuwaną podporę pod ręce zapobiegającą zasłonięciu otworów wlotowych powietrza oraz zajęcie optymalnej pozycji podczas pracy |  |
| 18. | Komora wyposażona w funkcję stand-by czyli tryb oczekiwania na pracę utrzymujący komorę w ciągłej gotowości do pracy przy jednoczesnym ograniczeniu zużycia energii. |  |
| 19. | Automatyczna kompensacja prędkości przepływu w miarę wzrostu zapchania filtrów |  |
| 20. | Poziom głośności nie większy niż 55dB |  |

Dodatkowe wymagania odbiorcy:

1. Ważny certyfikat bezpieczeństwa mikrobiologicznego typ EN12469: 2000 - potwierdzony kopią certyfikatu wydanego przez jednostkę certyfikującą. ( kopia za zgodność z oryginałem ).

Certyfikat musi być dedykowany do oferowanego modelu komory - dołączyć do oferty.

Nie będą uznane oświadczenia lub deklaracje producenta lub oferenta, że urządzenie spełnia lub jest zgodne z normą EN  12469

2. Wymagana jest instrukcja obsługi w j. polskim

3. Wykonawca zobowiązany jest do wykonania testu instalacyjnego parametrów podstawowych (rozkład prędkości powietrza w strudze laminarnej, test szczelności) w ramach procedury zdawczo-odbiorczej oraz przedstawienia do wglądu w trakcie przeprowadzania testu dokumentu wzorcowania przyrządów pomiarowych

4. Autoryzowany serwis w Polsce.

5. gwarancja 24-m-ce.

Załącznik nr 14

do specyfikacji istotnych

warunków zamówienia

Oczekiwana specyfikacja techniczna zamawianego sprzętu

Nazwa sprzętu:  Komora laminarna I klasy bezpieczeństwa 1200mm.

Zamawiana ilość (szt.): 1

Grupa i kod z PCV w ramach grupy: 33191000-5 – Urządzenia sterylizujące, dezynfekcyjne i higieniczne

| 1. Jednostka zamawiająca (z adresem i nr telefonu): Katedra Genetyki i Hodowli Roślin Ogrodniczych ul. Akademicka 15 081 445-67-76 2. Osoba udzielająca informacji (+telefon): dr Jacek Gawroński 081 445-68-42 |
| --- |
| Oczekiwane parametry techniczne (minimalne) | Parametry oferowane Tak/nie |
| Przepływ, poziomy laminarny |  |
| Stabilność i prędkość przepływu : ok. 0,45 m/s +/-20% |  |
| 1 filtr Hepa H14 o skuteczności odpylania :99.995% dla cząstek 0,3µm |  |
| Sterowanie : mikroprocesorowe |  |
| Menu dialogowe w języku polskim. |  |
| Oświetlenie komory : lampy fluorescencyjne 500 lux |  |
| Głośność : do 65 dB (A). |  |
| Komora wykonana z blach i kształtowników stalowych malowana na biało |  |
| Licznik godzin pracy komory. |  |
| Dezynfekcja lamą UV z timerem. |  |
| Zasilanie 230V |  |
| Alarm świetlny i dźwiękowy nieprawidłowego przepływu |  |
| Wskaźnik prędkości przepływu powietrza. |  |
| Ściany boczne przeszklone. |  |
| Kompensacja przepływu powietrza |  |
| Wymiary gabarytowe co najwyżej : Szerokość : 1290mm Głębokość : 800mm Wysokość z podstawą : 1760mm |  |
| Wymiary komory roboczej co najmniej : Szerokość : 1225mm Głębokość : 465mm Wysokość : 595mm |  |
| Cena | 100 |

Załącznik nr 15

do specyfikacji istotnych

warunków zamówienia

Oczekiwana specyfikacja techniczna zamawianego sprzętu

Nazwa sprzętu:  Zestaw do zagęszczania i dializy białek

Zamawiana ilość (szt.): 1

Grupa i kod z PCV w ramach grupy:  331 81 200-4, filtry do dializy

| 1. Jednostka zamawiająca (z adresem i nr telefonu): Katedra Biochemii i Chemii Żywności Ul. Skromna 8 081 462 33 24 2. Osoba udzielająca informacji (+telefon): Michał Świeca 697050379 |
| --- |
| Oczekiwane parametry techniczne (minimalne) | TAK/ NIE |
| Ultrafiltracyjna komora do zagęszczania o poj. od 45 do 50 ml |  |
| Minimalna objętość procesowa 2,5 ml |  |
| Średnica membrany około 45 mm |  |
| Membrany wykonane z regenerowanej celulozy o granicy odcięcia 1 kDa - 10 szt. |  |
| Membrany wykonane z regenerowanej celulozy o granicy odcięcia 10 kDa -10 szt. |  |
| Cena: | 100 |

Załącznik nr 16

do specyfikacji istotnych

warunków zamówienia

Oczekiwana specyfikacja techniczna zamawianego sprzętu

Nazwa sprzętu:  Sita Vogla

Zamawiana ilość (szt.): po 1 sztuce każdego rodzaju.

Grupa i kod z PCV w ramach grupy:  16613000-5, Maszyny do czyszczenia, sortowania lub klasyfikowania nasion, ziarna lub warzyw suszonych

| 1. Jednostka zamawiająca (z adresem i nr telefonu): Katedra Inżynierii i Maszyn Spożywczych ul. Doświadczalna 44, 20-236 Lublin tel: 461-00-61 wew. 102 2. Osoba udzielająca informacji (+telefon): dr hab. inż. Dariusz Andrejko prof. nadz UP Lublin tel: 461-00-61 wew. 135 |
| --- |
| Oczekiwane parametry techniczne | Parametry oferowane tak/nie |
| Wymiar szczeliny w mm 0,70 x 20,0 przeznaczenie: rzepak |  |
| Wymiar szczeliny w mm 1,00 x 20,0 przeznaczenie: wszystkie rodzaje zbóż |  |
| Wymiar szczeliny w mm 1,60 x 20,0 przeznaczenie: żyto, jęczmień zw. |  |
| Wymiar szczeliny w mm 1,70 x 20,0 przeznaczenie: pszenżyto, pszenica zw. |  |
| Wymiar szczeliny w mm 1,90 x 20,0 przeznaczenie: pszenica durum |  |
| Wymiar szczeliny w mm 2,20 x 20,0 przeznaczenie: jęczmień zw. |  |
| Wymiar szczeliny w mm 3,50 x 20,0 przeznaczenie: wszystkie rodzaje zbóż |  |
| Wymiar szczeliny w mm 1,80 x 25,0 przeznaczenie: owies |  |
| Wymiar szczeliny w mm 2,20 x 25,0 przeznaczenie: jęczmień browarny |  |
| Wymiar szczeliny w mm 2,50 x 25,0 przeznaczenie: jęczmień browarny |  |
| Wymiar szczeliny w mm 2,80 x 25,0 przeznaczenie: jęczmień browarny |  |
| Cena | 100 |

Załącznik nr 17

do specyfikacji istotnych

warunków zamówienia

Oczekiwana specyfikacja techniczna zamawianego sprzętu

Nazwa sprzętu:  Ultratermostat programowalny z chłodzeniem

Zamawiana ilość (szt.):1

Grupa i kod z PCV w ramach grupy:  39715200-9, Urządzenia grzewcze

| 1. Jednostka zamawiająca (z adresem i nr telefonu): Katedra Inżynierii i Maszyn Spożywczych ul. Doświadczalna 44, 20-236 Lublin tel: 461-00-61 wew. 102 2.Osoba udzielająca informacji (+telefon): dr inż. Zbigniew Kobus tel: 461-00-61 wew. 147 |
| --- |
| Oczekiwane parametry techniczne | Parametry oferowane tak/nie |
| Górny zakres temperatur nie mniejszy niż 200°C |  |
| Dolny zakres temperatur nie większy niż -20°C (minus 20°C - chłodzenie) |  |
| Dokładność stabilizacji temperatury nie gorsza niż 0,01°C |  |
| Pojemność komory roboczej co najmniej 6 litrów |  |
| Programowanie czasu i temperatury obróbki |  |
| Zestaw do sterowania ultratermostatem oraz rejestracji i wydruku danych pomiarowych z dwoma złączami typu RS 232 |  |
| Współpraca z programami Rheocalc lub Rheovision (umożliwiają programowanie procedur oraz współpracę z lepkościomierzem cyfrowym) |  |
| Płyn chłodniczy o zakresie temp. -20°C do 100°C |  |
| Cena | 100 |

Dodatkowe wyposażenie zamówienia:

- Gwarancja minimum 12 miesięcy

Uwaga: Ultratermostat musi współpracować z lepkościomierzem cyfrowym LVDV - II PRO+ oraz programami  sterującymi tym lepkościomierzem t.j. Rheocalc lub Rheovision

Załącznik nr 18

do specyfikacji istotnych

warunków zamówienia

Oczekiwana specyfikacja techniczna zamawianego sprzętu

Nazwa sprzętu: Teksturometr  analizator dwukierunkowy + stolik podstawy + sonda standardowa + oprogramowanie pomiarowe

Zamawiana ilość (szt.): 1 komplet

Grupa i kod z PCV w ramach grupy: 33250000-7

| 1. Jednostka zamawiająca (z adresem i nr telefonu): Katedra Szczegółowej Uprawy Roślin 20-950 Lublin; ul. Akademicka 15 tel. 445-65-87 2. Osoba udzielająca informacji (+telefon):prof. dr hab. Barbara Sawicka 445-67-87 3. Miejsce dostawy Katedra Szczegółowej Uprawy Roślin, Lublin, ul. Akademicka 15, pok. 304 |
| --- |
| Oczekiwane parametry techniczne | Parametry oferowane Tak/nie |
| Obciążenie co najmniej 1000 g; Rozdzielczość co najmniej 0,1 g |  |
| Dokładność pomiaru obciążenia - <0,5% całości skali |  |
| Powtarzalność obciążenia - <0,1% całości skali |  |
| Zakres pozycjonowania – 1-75 mm (co 1 mm) |  |
| Dokładność pozycjonowania – co najmniej 0,1 mm |  |
| Prędkości pomiarowe – 0,01 – 0,1 mm/s z nastawem 0,1 mm/s i 0,1-10 mm/s z nastawem 0,1 mm/s |  |
| Dokładność prędkości - (0,1% |  |
| Tryby pomiarowe: |  |
| Normalny test penetrujacy |  |
| Test utrzymania deformacji |  |
| Test cykliczny |  |
| Test Blooma |  |
| Test TPA |  |
| Test rozciągania |  |
| Test obciążenia statycznego |  |
| Wyjście danych (złącza)- USB lub RS 232 Lub RS 485 |  |
| Aktywizacja danych – co najmniej 20 na sekundę |  |
| Wyświetlane dane – wartość maksymalna lub wartość końcowa obciążenia |  |
| Dołączone oprogramowanie pomiarowe |  |
| Cena | 100 |

Załącznik nr 19

do specyfikacji istotnych

warunków zamówienia

Oczekiwana specyfikacja techniczna zamawianego sprzętu

Nazwa sprzętu: Łaźnia ultradźwiękowa

Zamawiana ilość (szt.): 1

Grupa i kod z PCV w ramach grupy: 38500000-0

| Oczekiwane parametry techniczne | Parametry oferowane Tak/nie |
| --- | --- |
| 1. Wymiary wanny (wys.295, szer.145, głęb.150) mm; (+,- 10%) |  |
| 2. Pojemność-5,7 l, +,- 10% |  |
| 3. Moc ultradźwiękowa (max/okres) 2x240 W |  |
| 4. Częstotliwość - 40kHz |  |
| 5. Moc układu grzania - 300W; (+,- 5%) |  |
| 6. Regulator temp. co najmniej 30-60oC |  |
| 7. Układ czasowy 1-30 min. |  |
| 8. Zawór spustowy 3/8 cala |  |
| Cena | 100 |

Dodatkowe wymagania odbiorcy:

-koszyk,

-wkładka na szkło,

-zlewki 10 szt.,

-pokrywka,

-uchwyt do kolbek.

Załącznik nr 20

do specyfikacji istotnych

warunków zamówienia

Oczekiwana specyfikacja techniczna zamawianego sprzętu

Nazwa sprzętu:  Przesiewacz laboratoryjny

Zamawiana ilość (szt.):  1 szt.

Grupa i kod z PCV w ramach grupy: 	Przyrządy do badania właściwości fizycznych,

38400000-9

| 1. Jednostka zamawiająca (z adresem i nr telefonu): Uniwersytet Przyrodniczy Katedra Eksploatacji Maszyn Przemysłu Spożywczego ul. Doświadczalna 44 20-280 Lublin 2. Osoba udzielająca informacji (+ telefon): Dziki Dariusz (0814610061 w. 108), Zdybel Adam (0814610061 w. 128) |
| --- |
| Oczekiwane parametry techniczne (minimalne) | Parametry oferowane tak/nie |
| max. obciążenie – 2,5 do 3 kg |  |
| max liczba frakcji – 8 do 17 |  |
| elektroniczne ustawianie parametrów pracy |  |
| zakres amplitudy od 0,2 do 3,0 mm |  |
| elektroniczne ustawianie czasu pracy |  |
| elektroniczne ustawianie poziomu wibracji |  |
| drgania w trzech płaszczyznach |  |
| przesiewanie na sucho i na mokro |  |
| średnica sit – 200 mm |  |
| możliwość podłączenia do komputera |  |
| Cena | 100 |

Załącznik nr 21

do specyfikacji istotnych

warunków zamówienia

Oczekiwana specyfikacja techniczna zamawianego sprzętu

Nazwa sprzętu: System do dokumentacji żeli agarozowych

Zamawiana ilość (szt.): 1

Grupa i kod z CPV w ramach grupy: Różne rejestratory danych - 31644000-2

| 1. Jednostka zamawiająca (z adresem i nr telefonu): Uniwersytet Przyrodniczy, Instytut Genetyki, Hodowli i Biotechnologii Roślin, ul. Akademicka 15, 20-950 Lublin, tel. 081 445 68 84 2. Osoba udzielająca informacji (+telefon): mgr inż. Michał Nowak, tel. 081 445 69 01 |
| --- |
| Oczekiwane parametry techniczne (minimalne) | Parametry oferowane (Tak/Nie) |
| Ciemnia w postaci tubusu, współpracująca z dowolnym transiluminatorem |  |
| Szybkozłącze do mocowania aparatu |  |
| Aparat cyfrowy min. 8 mln pikseli z akumulatorami NiMH, ładowarką, kompletem kabli i kartą SD |  |
| Filtr optyczny do EtBr |  |
| Oprogramowanie do transferu, obróbki i katalogowania zdjęć |  |
| Oprogramowanie do podstawowej analizy obrazów elektroforetycznych |  |

Załącznik nr 22

do specyfikacji istotnych

warunków zamówienia

Oczekiwana specyfikacja techniczna zamawianego sprzętu

Nazwa sprzętu:  Rozdrabniacz do biomasy

Zamawiana ilość (szt.): 1

Grupa i kod z PCV w ramach grupy:  Maszyny rolnicze 16000 000-5

| 1. Jednostka zamawiająca (z adresem i nr telefonu): Katedra Energetyki i Pojazdów ul. Głęboka 28 tel. 081/445 61 47 2. Osoba udzielająca informacji (+telefon): Gołota Ryszard 081/445 61 11 |
| --- |
| Oczekiwane parametry techniczne | Parametry oferowane Tak/nie |
| Surowiec: słoma, ślazowiec, topinambur |  |
| Wilgotność: do 35% |  |
| Forma podawania surowca: luzem |  |
| Załadunek : ręczny |  |
| Moc < 5kW |  |
| Zasilanie 3x400V |  |
| Wydajność do 100kg |  |
| Cena | 100 |

Załącznik nr 23

do specyfikacji istotnych

warunków zamówienia

Oczekiwana specyfikacja techniczna zamawianego sprzętu

Nazwa sprzętu: analizator biochemiczny

Zamawiana ilość (szt.): 1

Grupa i kod z PCV w ramach grupy:  38434500-1

| 1. Jednostka zamawiająca (z adresem i nr telefonu): Zakład Farmakologii Katedry Przedklinicznych Nauk Weterynaryjnych, Wydział Medycyny Wet. UP, 20-950 Lublin ul. Akademicka 12. 2. Osoba udzielająca informacji (+telefon): Mgr Elżbieta Klimont (081- 445-69-71) |
| --- |
| Lp. | Oczekiwane parametry techniczne - graniczne | Oferowane parametry przez Wykonawcę TAK/NIE |
| 1 | 2 | 3 |
| 1. | Możliwość jednoczesnego wykonania kilkunastu oznaczeń z jednej próbki surowicy. |  |
| 2. | Technologia oznaczania parametrów biochemicznych oparta na tzw. slajdach – suchy analizator biochemiczny. |  |
| 3. | Możliwość oznaczania parametrów biochemicznych u różnych gatunków zwierząt z uwzględnieniem norm referencyjnych dla poszczególnych gatunków i grup wiekowych. |  |
| 4. | Wbudowana drukarka. Możliwość podłączenia do drukarki zewnętrznej. |  |
| 5. | Wielkość próbki surowicy dla oznaczenia jednego parametru nie przekraczająca 10μl. |  |
| 6. | Wyświetlacz ciekłokrystaliczny. |  |
| 7. | Przeznaczenie aparatu wyłącznie dla potrzeb weterynarii. |  |

Załącznik nr 24

do specyfikacji istotnych

warunków zamówienia

Oczekiwana specyfikacja techniczna zamawianego sprzętu

Nazwa sprzętu:  Inkubator z atmosferą CO2.

Zamawiana ilość (szt.):  1

Grupa i kod z CPV w ramach grupy: 331 (33152000-0)

| 1. Jednostka zamawiająca: Zakład Biochemii, Katedra Biochemii i Fizjologii Zwierząt, Wydział Medycyny Weterynaryjnej, Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie, 20-033 Lublin, Akademicka 12, tel. 081 4456608 2. Osoba udzielające informacji: Witold Kędzierski, tel. 081 4456786 3. Miejsce dostawy: Zakład Biochemii Akademicka 12/441 |
| --- |
| L. p | Oczekiwane parametry techniczne (minimalne) | Parametr oferowany TAK / NIE |
| 1. | Pojemność: Minimum 180 l. |  |
| 2. | Zakres temperatury: Od +5°C od temp. otoczenia do +50°C |  |
| 3. | Jednorodność temperatury w komorze: Min. +/- 0,2°C przy 37°C |  |
| 4. | Kontrola temperatury: co 0,1°C |  |
| 5 | Co najmniej 2 czujniki temperatury w komorze |  |
| 6. | Zakres stężenia CO2: Min. 0-20% |  |
| 7. | Kontrola CO2: Min. co 0,1% |  |
| 8. | Czujnik stężenia CO2: T/C Termo-konduktywny |  |
| 9. | Stabilność CO2 z dokładnością Min. co 0,1% |  |
| 10. | Odczyt stężenia CO2 z dokładnością Min. co 0,1% |  |
| 11. | Wilgotność: Min. 95% przy 37°C |  |
| 12. | Pojemność kuwety: Min. 3 l. |  |
| 13. | Sterowanie Mikroprocesorowe Wyświetlanie komunikatów o stanie urządzenia |  |
| 14. | Alarm wizualny i optyczny przekroczenia zadanej temperatury i poziomu CO2 |  |
| 15. | Wyświetlacz LED z komunikatami o pracy urządzenia |  |
| 16. | Komora robocza wykonana ze stali nierdzewnej polerowanej, w wykończeniu „U” - kształtnym |  |
| 17. | Port dostępu dla walidacji poziomu CO2 w komorze z przodu inkubatora |  |
| 18. | Drzwi zewnętrzne - Izolowane i ogrzewane - możliwość zmiany zawieszenia drzwi |  |
| 19. | Drzwi wewnętrzne - wykonane ze szkła o grubości min. 0,5cm - czujnik otwarcia drzwi, automatycznie odcinający podawanie CO2 do komory - możliwość zmiany zawieszenia drzwi |  |
| 20. | Izolacja komory: Płaszcz powietrzny |  |
| 21. | Możliwość zawieszenia min. 15 półek |  |
| 22. | Uszczelka drzwi wewnętrznych - łatwo zdejmowalna i autoklawowalna |  |
| 23. | Filtry Hepa na przewodach dopływu CO2 |  |
| 24. | Waga maksymalnie do 100kg |  |
| 25. | Wymiary zewnętrzne Maksymalnie 650x650mm (szer. x głęb.) |  |
| 26. | Zasilanie 230V 50 Hz |  |
| 27. | Cena: | 100 |
| 28. | Dodatkowe wymagania odbiorcy: Inkubator musi być wyposażony w: - 4 półki ze stali nierdzewnej - kuweta na wodę - zawór do podawania CO2 - przewody przyłączeniowe |  |

Załącznik nr 25

do specyfikacji istotnych

warunków zamówienia

Oczekiwana specyfikacja techniczna zamawianego sprzętu

Nazwa sprzętu:  Detektor spektralny UV/Vis fotodiodowy, pompa gradientowa, zastrzykiwacz reodynowy

Zamawiana ilość (szt.): po 1 sztuce

Grupa i kod z PCV w ramach grupy:  38432200-4, chromatografy

| Oczekiwane parametry techniczne | Parametry oferowane Tak/Nie |
| --- | --- |
| 1. Detektor spektralny UV/Vis fotodiodowy: |  |
| Zakres długości fali co najmniej 190-800nm |  |
| 512 diod światłoczułych |  |
| Rozdzielczość spektralna min.1.2nm |  |
| Szum +/-5x10-6 AU |  |
| Dryf 1x10-3 jedn. absorbancji / h |  |
| Ciśnienie 1000 psi (60 bar) |  |
| Możliwość pracy w trybie 2D |  |
| Częstotliwość zbierania danych do 80 Hz |  |
| 2. Pompa gradientowa: |  |
| Gradient niskociśnieniowy 4-ro składnikowy |  |
| Programowanie detektorów i autosamplera |  |
| Zakres przepływów: 0 do 20 ml/min co 0.01 ml/min z możliwością rozbudowy do 45 ml/min |  |
| Maksymalne ciśnienie: 6000 psi (410 bar) +/- 5% |  |
| Precyzja przepływu nie gorsza niż +/- 0.1% |  |
| Mieszanie składników metodą RPS |  |
| Odtwarzalność składu: +/- 0.15% |  |
| Co najmniej 11 profili gradientowych o charakterze liniowym, wklęsłym i wypukłym |  |
| Odgazowanie helowe rozpuszczalników (kompletne i programowalne) |  |
| Zestaw instalacyjny |  |
| 3. Zastrzykiwacz reodynowy |  |
| Pętle 5, 20, 50 i 200 µl |  |
| Strzykawka 25 µl |  |
| 4. Oprogramowanie sterujące: |  |
| Zapewniające kontrolę pompy i detektora |  |
| Zawierające algorytm integracji pików, nakładających się do krzywej Gausa |  |
| Zawierające certyfikat walidacji spełniający wymogi GLP, GALP |  |
| 11 profili gradientowych o charakterze liniowym, wklęsłym i wypukłym |  |
| Cena | 100 |

Załącznik nr 26

do specyfikacji istotnych

warunków zamówienia

Oczekiwana specyfikacja techniczna zamawianego sprzętu

Nazwa sprzętu: Szafa klimatyzowana

Zamawiana ilość (szt.): 1

Grupa i kod z PCV w ramach grupy: Maszyny i aparatura badawcza i pomiarowa 38540000-2

| 1. Jednostka zamawiająca (z adresem i nr telefonu): Katedra Technologii Mięsa i Zarządzania Jakością ul. Skromna 8, 20-704 Lublin, tel. 081-462-33-44 2. Osoba udzielająca informacji (+telefon): mgr inż. Mirosław Budoran, tel. 081-462-33-39 |
| --- |
| Oczekiwane parametry techniczne | Parametry oferowane Tak / Nie |
| liczba komór – 2 |  |
| liczba drzwi – 2 |  |
| pojemność każdej z komór – 300 dm³ |  |
| zakres kontrolowanej temperatury 0÷99ºC (niezależnie od temp. otoczenia) |  |
| dokładność regulacji temperatury nie gorsza niż (0,1ºC |  |
| stabilność temperatury nie gorsza niż 0,5ºC |  |
| jednorodność temperatury nie gorsza niż (0,5ºC |  |
| zakres kontrolowanej wilgotności względnej wewnątrz każdej z komór – 10÷90% |  |
| cyrkulacja powietrza wewnątrz każdej komory – naturalna i wymuszona |  |
| prędkość obrotowa wentylatora (wymuszona cyrkulacja powietrza) – regulowana od 10% |  |
| otwory do wprowadzenia zewnętrznych czujników w każdej komorze |  |
| wnętrze komory (ściany, półki) ze stali kwasoodpornej |  |
| liczba półek w komorze (ruchome) – 3 szt. |  |
| nośność każdej z półek – 25 kg |  |
| każde drzwi komory zamykane oddzielnym zamkiem na klucz |  |
| sygnalizacja awarii czujników (urządzenia) – akustyczna i optyczna |  |
| niezależny dla każdej z komór rejestrator temperatury i wilgotności (współpraca z PC) |  |
| zasilanie – 230 V/50 Hz |  |

Zestaw musi być kompletny, gotowy do pracy i zawierać wszystkie akcesoria, stanowiące o możliwości zmontowania i oddania do użytku całości jako zestawu kompletnego, gotowego do pracy zgodnie z wymaganym przeznaczeniem. Gwarancja - minimum 2 lata.

Załącznik nr 27

do specyfikacji istotnych

warunków zamówienia

Oczekiwana specyfikacja techniczna zamawianego sprzętu

Nazwa sprzętu: Młyn laboratoryjny

Zamawiana ilość (szt.):1

Grupa i kod z PCV w ramach grupy: Maszyny do obróbki zbóż i suszonych warzyw, 42212000-5

| 1. Jednostka zamawiająca (z adresem i nr telefonu): Katedra Biotechnologii, Żywienia Człowieka i Towaroznawstwa Żywności, 20-704 Lublin, ul. Skromna 8, tel. 081 46 23 354 2. Osoba udzielająca informacji (+telefon): dr Jarosław Mazurkiewicz, tel. 081 46 23 355 |
| --- |
| Oczekiwane parametry techniczne (minimalne) | Parametry oferowane Tak/nie |
| 1. Wydajność 5-10 kg/h . |  |
| 2. Wyciąg: powyżej 65%. |  |
| 3. Przystosowany do referencyjnego przygotowania próby mąki dla dalszych analiz w zakresie wodochłonności, parametrów farinograficznych, ekstensograficznych, amylograficznych a także innych cech fizykochemicznych. |  |
| 4. Musi posiadać mechaniczny, bębnowy odsiewacz otrąb. |  |
| 5. Powinien posiadać systemem aspiracji |  |
| 6. Wysoka powtarzalność, do +/- 1.5% |  |
| 7. Zakres popiołowości: 0.5 -0.7% |  |
| 8. Musi posiadać przynajmniej cztery walce przemiałowe. |  |
| 9. Powinien posiadać możliwość ustawiania walców przemiałowych. |  |
| Cena netto | 100 % |

Załącznik nr 28a

do specyfikacji istotnych

warunków zamówienia

Oczekiwana specyfikacja techniczna zamawianego sprzętu

Nazwa sprzętu:  Różnicowy mikrokalorymetr skaningowy DSC

Zamawiana ilość (szt.): 1

Grupa i kod z PCV w ramach grupy:  Przyrządy do badania właściwości fizycznych, 38400000-9

| Oczekiwane parametry techniczne (minimalne) | Parametry oferowane (tak/nie) |
| --- | --- |
| Zakres temperatur | od -20 do 120ºC |  |
| Szybkość zmiany temperatury | praca w trybie izotermicznym lub z szybkością zmian temperatury regulowaną w zakresie 0,001°C/min – 1,2°C/min |  |
| Chłodzenie | System chłodzenia wodą |  |
| Szybkość chłodzenia | Od 120ºC do temperatury otoczenia do 90 minut |  |
| Poziom szumów | Poziom szumów RMS nie przekraczający 0,2(W z rozdzielczością 0,03µW |  |
| Stężenie próbek | Urządzenie musi być w stanie wykonywać pomiary ciał stałych, past, zawiesin oraz roztworów płynów ze stężeniem od 1mg/ml |  |
| Budowa detektora | Analizator musi posiadać trójwymiarową konstrukcję detektora. Detektor musi całkowicie otaczać próbkę, dzięki czemu pomiar kalorymetryczny będzie niezależny od warunków pomiarowych czyli: Masy, kształtu, rodzaju (proszek, włókno, płyn) próbki Styczności próbki z ścianami naczynia Rodzaju użytego naczynia pomiarowego Właściwości gazu nośnego (obojętny, utleniający czy redukujący) oraz wielkości przepływu gazu Urządzenie musi posiadać czujniki Peltiera Detektor powinien mieć taką budowę aby podczas pomiaru nie znajdował się w bezpośrednim kontakcie z próbką lub atmosferą pomiarową |  |
| Naczynia pomiarowe | Analizator musi posiadać wyjmowane naczynia pomiarowe na próbkę / materiał referencyjny ( w celu łatwego czyszczenia) Naczynia pomiarowe muszą być wykonane z materiału nie ulegającemu korozji, takiego jak Hastelloy-C. Naczynia pomiarowe musza mieć pojemność co najmniej 850μl |  |
| Możliwości doposażenia | Musi istnieć możliwość doposażenia urządzenia w przyszłości o następujące naczynia pomiarowe: - Naczynia wysokociśnieniowe, do 400barów - Naczynia do mieszania wsadowego ciał stałych z płynami lub płynów z płynami. - Do mieszania ciał stałych z cyrkulującym płynem (z możliwością podłączenia gazu z kontrolowaną wilgotnością) - Do mieszania cyrkulujących płynów - Do pomiaru pojemności cieplnej płynów. Urządzenie musi mieć możliwość dokupienia akcesoriów do wykonania kalibracji absolutnej poprzez przepływ ciepła. (Kalibracja nie może zależeć od wzorców metalu lub wzorców pojemności cieplnej Kalibracja powinna móc być zastosowana dla każdej temperatury, również poniżej zera, oraz dla każdego typu profilu: grzanie, izoterma, chłodzenie) |  |
| Cena |  | 100 |

Załącznik nr 28b

do specyfikacji istotnych

warunków zamówienia

Oczekiwana specyfikacja techniczna zamawianego sprzętu

Nazwa sprzętu:  Kontroler elektroniczny oraz oprogramowanie do analizy termicznej

Zamawiana ilość (szt.): 1

Grupa i kod z PCV w ramach grupy:  Przyrządy do badania właściwości fizycznych, 38400000-9

| Oczekiwane parametry techniczne (minimalne) | Parametry oferowane (tak/nie) |
| --- | --- |
| Kontroler elektroniczny | Jednostka sterująca analizatorem termicznym która powinna realizować następujące funkcje: Skanowanie i kontrola temperatury w sekwencjach zdefiniowanych przez użytkownika. Akwizycja i wzmacnianie sygnału DSC. Sterowanie obwodami gazowymi i próżniowymi (8 programowalnych elektrozaworów) Akwizycja, zapisywanie oraz przesyłanie przetworzonego cyfrowo sygnału przez RS-232 Podłączenie do PC przez RS-232 System powinien mieć dwa kontrolery temperatury pieca typu PID |  |
| Oprogramowanie sterujące i analizujące wyniki | Oprogramowanie powinno umożliwiać obróbkę danych pochodzących z różnych typów i różnych analizatorów termicznych Część oprogramowania dotycząca akwizycji danych powinna zawierać: - Procedury akwizycji (wszystkie warunki pomiaru oraz parametry) - Sterowanie jednym lub kilkoma analizatorami przez jeden PC - Zapis sygnału pomiarowego i jego monitoring w czasie rzeczywistym - Zmianę warunków pomiaru w trakcie trwania pomiaru Część oprogramowania dotycząca przetwarzania danych powinna zawierać: - Możliwość importowania danych pomiarowych z różnych urządzeń (analizatorów termicznych i spektrometrów gazów) - Obliczanie linii odniesienia; - Prezentację danych, w tym cieniowanie, wstawianie logo i wyświetlanie wielu krzywych na jednym ekranie; - Dekonwolucję / oddzielanie nakładających się pików pomiarowych w celu optymalizacji obliczeń oraz prezentacji danych; - Bezpośrednią prezentację krzywych pomiarowych w programie Word; - Szybkie obliczanie Cp; - Wygładzanie linii odniesienia; - Łatwy eksport danych w postaci (xls, ascii, xml..) oraz grafiki w postaci (png, gif, jpg, bmp..); - Różne operacje na krzywych: odchylenie standardowe, korekcja temperatury, wahania masy, tarowanie, zeszklenie, odchylenie standardowe, linia bazowa oraz całkowanie, pojemność cieplna, odejmowanie linii bazowej, pochodne, obcinanie sygnału, interpolacja, odwrotne filtrowanie, korekcja krzywej, narzędzia do regresji |  |
| Cena |  | 100 |

DODATKOWE WYMAGANIA ODNOŚNIE ZAMAWIANEGO SPRZĘTU :

Urządzenia, których specyfikacja techniczna została podana w powyższych akapitach są ze sobą kompatybilne i muszą pochodzić od tego samego dostawcy.

Załącznik nr 29

do specyfikacji istotnych

warunków zamówienia

Oczekiwana specyfikacja techniczna zamawianego sprzętu

Nazwa sprzętu: Ultrasonograf

Zamawiana ilość (szt.): 1

Grupa i kod z PCV w ramach grupy: 33.11.22.00.-0 - ultrasonografy

| Jednostka zamawiająca (z adresem i nr telefonu): Katedra Hodowli Bydła, ul. Akademicka 13 20-950 Lublin, tel. 081 445 68 18 Osoba udzielająca informacji (+telefon) Piotr Stanek, tel. 081 445 65 89 Miejsce dostawy: Katedra Hodowli Bydła ul. Akademicka 13, p. 111 |
| --- |
| Lp. | Oczekiwane parametry techniczne | Parametry oferowane Tak/nie |
| 1. | Współpraca z sondami konweksowymi i liniowymi |  |
| 2. | Tryb pracy: B, B/B, B/M (4 szybkości dla trybu M) |  |
| 3. | Ekran LCD 8,4’’ |  |
| 4. | Dopasowanie kierunku skanowania |  |
| 5. | Zamrażanie i powiększanie obrazu |  |
| 6. | Funkcja cine-loop (kino) |  |
| 7. | Pamięć 60 obrazów |  |
| 8. | Baza danych |  |
| 9. | Pomiary: odległość, powierzchnia, obwód, objętość, kąt, LV, histogram |  |
| 10. | Automatyczne ustawianie ostrości |  |
| 11. | Badania do głębokości 24 cm |  |
| 12. | Porty: Video, RS-232 |  |

Dodatkowe wymagania odbiorcy:

- instrukcja w języku polskim

- szkolenie użytkowników

- oprogramowanie do przesyłania i archiwizacji obrazów

- 3 lata gwarancji oraz pełny serwis gwarancyjny i pogwarancyjny

Załącznik nr 30

do specyfikacji istotnych

warunków zamówienia

Oczekiwana specyfikacja techniczna zamawianego sprzętu

Nazwa sprzętu:  liofilizator

Zamawiana ilość (szt.): 1

Grupa i kod z PCV w ramach grupy: 425 13000-5

| Jednostka zamawiająca (z adresem i nr telefonu): Katedra Hodowli Bydła Wydział Biologii i Hodowli Zwierząt UP w Lublinie 20-950, ul. Akademicka 13, Osoba udzielająca informacji (+telefon) tel. 081 445-60-89 |
| --- |
| Oczekiwane parametry techniczne (minimalne) | Parametry oferowane Tak/nie |
| 1 | Pojemność kondensatora lodu co najmniej 4 kg |  |
| 2 | Wydajność liofilizacji co najmniej 4 kg/24h |  |
| 3 | Temperatura minimalna kondensatora lodu co najmniej-60oC |  |
| 4 | Sterownik mikroprocesorowy LSC z wyświetlaczem ciekłokrystalicznym |  |
| 5 | Zadawanie i utrzymywanie potrzebnej temperatury zamrażania: ok. -25oC +/- 10% |  |
| 6 | Zadawanie i utrzymywanie potrzebnej temperatury półek |  |
| 7 | Ciągła kontrola temperatury produktu- oddzielny czujnik |  |
| 8 | Zadawanie i utrzymywanie właściwego dla danego produktu ciśnienia w zakresie co najmniej od 1000 do 0,001 mbar |  |
| 9 | Cyfrowy odczyt parametrów |  |
| 10 | Wizualizacja pracy głównych podzespołów liofilizatora |  |
| 11 | Sygnalizacja błędów |  |
| 12 | Kontrola czasu pracy pompy próżniowej |  |
| 13 | Możliwość sterowania automatycznym przebiegiem procesów za pomocą opcji w podstawowych programach sterujących |  |
| 14 | Zawór elektromagnetyczny pomiędzy liofilizatorem, a pompa próżniową umożliwiający regulację ciśnienia |  |
| 15 | Kondensator lodu i jego komora wykonane ze stali kwasoodpornej |  |
| 16 | Przezroczysty cylinder akrylowy z co najmniej12 wyjściami do zaworów |  |
| 17 | Pompa próżniowa dwustopniowa, olejowa o wydajności od 2,5 do 10 m3/h z przewodem łączącym i filtrem wylotowym |  |
| 18 | Możliwość podłączenia do komputera i rejestracja danych |  |
| 19 | Płyta podstawy |  |
| 20 | Półki o śred. nie mniejszej niż 200 mm, w ilości co najmniej 5 szt, w tym 1 półka z czujnikiem |  |
| 21 | Uchwyt do półek |  |
| 22 | Komplet zawór gumowych łączących naczynia z aparatem |  |

Dodatkowe wymagania odbiorcy:

-Naczynia do liofilizacji o pojemności 150 ml- kompatybilne z wyjściami z cylindra akrylowego (co najmniej 12 sztuk)

| -Bezpłatna instalacja sprzętu |  |
| --- | --- |
| -Przeszkolenie użytkownika w trakcie instalacji |  |
| -12 miesięczna gwarancja |  |

Załącznik nr 31

do specyfikacji istotnych

warunków zamówienia

Oferta Wykonawcy

Nazwa Wykonawcy: ............................................................................................................................

................................................................................................................................................................

Siedziba Wykonawcy: .........................................................................................................................

................................................................................................................................................................

Adres do korespondencji:....................................................................................................................

Nr telefonu ............................................................................................................................................

Nr faksu ................................................................................................................................................

Nr NIP ...................................................................................................................................................

Nr REGON ...........................................................................................................................................

skierowana do:

Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie

20-033 Lublin ul. Akademicka 13

Nawiązując do ogłoszenia w sprawie przetargu nieograniczonego na dostawę aparatury naukowo-badawczej dla poszczególnych jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie z podziałem na 30 części oraz na podstawie pobranej specyfikacji istotnych warunków zamówienia, składamy Ofertę na następujące części zamówienia:

Część 1 – Suszarka laboratoryjna z wymuszonym obiegiem powietrza dla Instytutu Gleboznawstwa i Kształtowania Środowiska,

nazwa urządzenia ...........................................................................................................

typ/seria ..........................................................................................................................

kraj pochodzenia ............................................................................................................

Cena netto przedmiotu dostawy wynosi: ................................................................ zł,

(słownie: .......................................................................................................................).

stawka podatku VAT ......................... %,

kwota podatku VAT  ................... zł, (słownie: ............................................................

.................................................................................................................................. zł)

Cena ofertowa brutto przedmiotu dostawy wynosi: ........................................................ zł,

(słownie: ....................................................................................................................zł).

Udzielamy w części 1 ……. miesięcy gwarancji, z tym że Zamawiający wymaga aby minimalny termin gwarancji wynosił 12 miesięcy.

Część 2 –  Wirówka laboratoryjna z chłodzeniem dla Instytutu Biologicznych Podstaw Chorób Zwierząt,

nazwa urządzenia ...........................................................................................................

typ/seria ..........................................................................................................................

kraj pochodzenia ............................................................................................................

Cena netto przedmiotu dostawy wynosi: ................................................................ zł,

(słownie: .......................................................................................................................).

stawka podatku VAT ......................... %,

kwota podatku VAT  ................... zł, (słownie: ............................................................

.................................................................................................................................. zł)

Cena ofertowa brutto przedmiotu dostawy wynosi: ........................................................ zł,

(słownie: ....................................................................................................................zł).

Udzielamy w części 2 ……. miesięcy gwarancji, z tym że Zamawiający wymaga aby minimalny termin gwarancji wynosił 12 miesięcy..

Część 3 – Mikroskop badawczy dla Katedry Higieny Zwierząt i Środowiska,

nazwa urządzenia ...........................................................................................................

typ/seria ..........................................................................................................................

kraj pochodzenia ............................................................................................................

Cena netto przedmiotu dostawy wynosi: ................................................................ zł,

(słownie: .......................................................................................................................).

stawka podatku VAT ......................... %,

kwota podatku VAT  ................... zł, (słownie: ............................................................

.................................................................................................................................. zł)

Cena ofertowa brutto przedmiotu dostawy wynosi: ........................................................ zł,

(słownie: ....................................................................................................................zł).

Udzielamy w części 3 ……. miesięcy gwarancji, z tym że Zamawiający wymaga aby minimalny termin gwarancji wynosił 12 miesięcy..

Część 4 –  Mikroskop laboratoryjny odwrócony dla Instytutu Biologicznych Podstaw Chorób Zwierząt,

nazwa urządzenia ...........................................................................................................

typ/seria ..........................................................................................................................

kraj pochodzenia ............................................................................................................

Cena netto przedmiotu dostawy wynosi: ................................................................ zł,

(słownie: .......................................................................................................................).

stawka podatku VAT ......................... %,

kwota podatku VAT  ................... zł, (słownie: ............................................................

.................................................................................................................................. zł)

Cena ofertowa brutto przedmiotu dostawy wynosi: ........................................................ zł,

(słownie: ....................................................................................................................zł).

Udzielamy w części 4 ……. miesięcy gwarancji, z tym że Zamawiający wymaga aby minimalny termin gwarancji wynosił 24 miesiące.

Część 5 –  Waga hakowa dla Katedry  Biologicznych Podstaw Produkcji Zwierzęcej,

nazwa urządzenia ...........................................................................................................

typ/seria ..........................................................................................................................

kraj pochodzenia ............................................................................................................

Cena netto przedmiotu dostawy wynosi: ................................................................ zł,

(słownie: .......................................................................................................................).

stawka podatku VAT ......................... %,

kwota podatku VAT  ................... zł, (słownie: ............................................................

.................................................................................................................................. zł)

Cena ofertowa brutto przedmiotu dostawy wynosi: ........................................................ zł,

(słownie: ....................................................................................................................zł).

Udzielamy w części 5 ……. miesięcy gwarancji, z tym że Zamawiający wymaga aby minimalny termin gwarancji wynosił 12 miesięcy.

Oświadczamy, że oferowana aparatura posiada certyfikat CE.

Część 6 – Młynek planetarny jednostanowiskowy z miską mielącą dla Katedry Uprawy i Nawożenia Roślin Ogrodniczych,

nazwa urządzenia ...........................................................................................................

typ/seria ..........................................................................................................................

kraj pochodzenia ............................................................................................................

Cena netto przedmiotu dostawy wynosi: ................................................................ zł,

(słownie: .......................................................................................................................).

stawka podatku VAT ......................... %,

kwota podatku VAT  ................... zł, (słownie: ............................................................

.................................................................................................................................. zł)

Cena ofertowa brutto przedmiotu dostawy wynosi: ........................................................ zł,

(słownie: ....................................................................................................................zł).

Udzielamy w części 6 ……. miesięcy gwarancji, z tym że Zamawiający wymaga aby minimalny termin gwarancji wynosił 12 miesięcy.

Część 7 –  Zamrażarka niskotemperaturowa -86°C dla , Inst. Biologicznych Podstaw Chorób Zwierząt,

nazwa urządzenia ...........................................................................................................

typ/seria ..........................................................................................................................

kraj pochodzenia ............................................................................................................

Cena netto przedmiotu dostawy wynosi: ................................................................ zł,

(słownie: .......................................................................................................................).

stawka podatku VAT ......................... %,

kwota podatku VAT  ................... zł, (słownie: ............................................................

.................................................................................................................................. zł)

Cena ofertowa brutto przedmiotu dostawy wynosi: ........................................................ zł,

(słownie: ....................................................................................................................zł).

Udzielamy w części 7 ……. miesięcy gwarancji, z tym że Zamawiający wymaga aby minimalny termin gwarancji wynosił 12 miesięcy.

Gwarantujemy autoryzowany serwis producenta na terenie Polski.

# Część 8 – Zamrażarka niskotemperaturowa -86°C z rejestracją temperatury dla Kat. Hodowli Amatorskich i Zwierząt Dzikich,

nazwa urządzenia ...........................................................................................................

typ/seria ..........................................................................................................................

kraj pochodzenia ............................................................................................................

Cena netto przedmiotu dostawy wynosi: ................................................................ zł,

(słownie: .......................................................................................................................).

stawka podatku VAT ......................... %,

kwota podatku VAT  ................... zł, (słownie: ............................................................

.................................................................................................................................. zł)

Cena ofertowa brutto przedmiotu dostawy wynosi: ........................................................ zł,

(słownie: ....................................................................................................................zł).

Udzielamy w części 8 ……. miesięcy gwarancji, z tym że Zamawiający wymaga aby minimalny termin gwarancji wynosił 12 miesięcy.

Gwarantujemy autoryzowany serwis producenta na terenie Polski.

Część 9 – Piec muflowy dla Inst. Gleboznawstwa i Kształtowania  Środowiska,

nazwa urządzenia ...........................................................................................................

typ/seria ..........................................................................................................................

kraj pochodzenia ............................................................................................................

Cena netto przedmiotu dostawy wynosi: ................................................................ zł,

(słownie: .......................................................................................................................).

stawka podatku VAT ......................... %,

kwota podatku VAT  ................... zł, (słownie: ............................................................

.................................................................................................................................. zł)

Cena ofertowa brutto przedmiotu dostawy wynosi: ........................................................ zł,

(słownie: ....................................................................................................................zł).

Udzielamy w części 9 ……. miesięcy gwarancji, z tym że Zamawiający wymaga aby minimalny termin gwarancji wynosił 12 miesięcy.

Część 10 – Piec do spalania próbek dla  Kat. Energetyki i Pojazdów,

nazwa urządzenia ...........................................................................................................

typ/seria ..........................................................................................................................

kraj pochodzenia ............................................................................................................

Cena netto przedmiotu dostawy wynosi: ................................................................ zł,

(słownie: .......................................................................................................................).

stawka podatku VAT ......................... %,

kwota podatku VAT  ................... zł, (słownie: ............................................................

.................................................................................................................................. zł)

Cena ofertowa brutto przedmiotu dostawy wynosi: ........................................................ zł,

(słownie: ....................................................................................................................zł).

Udzielamy w części 10 ……. miesięcy gwarancji, z tym że Zamawiający wymaga aby minimalny termin gwarancji wynosił 24 miesiące.

Część 11 – Piec mikrofalowy dla Kat. Hodowli Bydła,

nazwa urządzenia ...........................................................................................................

typ/seria ..........................................................................................................................

kraj pochodzenia ............................................................................................................

Cena netto przedmiotu dostawy wynosi: ................................................................ zł,

(słownie: .......................................................................................................................).

stawka podatku VAT ......................... %,

kwota podatku VAT  ................... zł, (słownie: ............................................................

.................................................................................................................................. zł)

Cena ofertowa brutto przedmiotu dostawy wynosi: ........................................................ zł,

(słownie: ....................................................................................................................zł).

Udzielamy w części 11 ……. miesięcy gwarancji, z tym że Zamawiający wymaga aby minimalny termin gwarancji wynosił 12 miesięcy.

Część 12 - Wstrząsarka z łaźnią wodną dla Kat. Mikrobiologii Rolniczej,

nazwa urządzenia ...........................................................................................................

typ/seria ..........................................................................................................................

kraj pochodzenia ............................................................................................................

Cena netto przedmiotu dostawy wynosi: ................................................................ zł,

(słownie: .......................................................................................................................).

stawka podatku VAT ......................... %,

kwota podatku VAT  ................... zł, (słownie: ............................................................

.................................................................................................................................. zł)

Cena ofertowa brutto przedmiotu dostawy wynosi: ........................................................ zł,

(słownie: ....................................................................................................................zł).

Udzielamy w części 12 ……. miesięcy gwarancji, z tym że Zamawiający wymaga aby minimalny termin gwarancji wynosił 12 miesięcy.

Część 13 – Komora laminarna dla Kat. Przedklinicznych Nauk Weterynaryjnych,

nazwa urządzenia ...........................................................................................................

typ/seria ..........................................................................................................................

kraj pochodzenia ............................................................................................................

Cena netto przedmiotu dostawy wynosi: ................................................................ zł,

(słownie: .......................................................................................................................).

stawka podatku VAT ......................... %,

kwota podatku VAT  ................... zł, (słownie: ............................................................

.................................................................................................................................. zł)

Cena ofertowa brutto przedmiotu dostawy wynosi: ........................................................ zł,

(słownie: ....................................................................................................................zł).

Udzielamy w części 13 ……. miesięcy gwarancji, z tym że Zamawiający wymaga aby minimalny termin gwarancji wynosił 24 miesiące.

Część 14 – Komora laminarna I Klasy Bezpieczeństwa 1200 mm dla Kat. Genetyki i Hodowli Roślin Ogrodniczych,

nazwa urządzenia ...........................................................................................................

typ/seria ..........................................................................................................................

kraj pochodzenia ............................................................................................................

Cena netto przedmiotu dostawy wynosi: ................................................................ zł,

(słownie: .......................................................................................................................).

stawka podatku VAT ......................... %,

kwota podatku VAT  ................... zł, (słownie: ............................................................

.................................................................................................................................. zł)

Cena ofertowa brutto przedmiotu dostawy wynosi: ........................................................ zł,

(słownie: ....................................................................................................................zł).

Udzielamy w części 14 ……. miesięcy gwarancji, z tym że Zamawiający wymaga aby minimalny termin gwarancji wynosił 12 miesięcy.

Część 15 – Zestaw do zagęszczania i dializy białek dla Kat. Biochemii i Chemii Żywności,

nazwa urządzenia ...........................................................................................................

typ/seria ..........................................................................................................................

kraj pochodzenia ............................................................................................................

Cena netto przedmiotu dostawy wynosi: ................................................................ zł,

(słownie: .......................................................................................................................).

stawka podatku VAT ......................... %,

kwota podatku VAT  ................... zł, (słownie: ............................................................

.................................................................................................................................. zł)

Cena ofertowa brutto przedmiotu dostawy wynosi: ........................................................ zł,

(słownie: ....................................................................................................................zł).

Udzielamy w części 15 ……. miesięcy gwarancji, z tym że Zamawiający wymaga aby minimalny termin gwarancji wynosił 12 miesięcy.

Część 16 – Sita Vogla dla Kat. Inżynierii i Maszyn Spożywczych,

nazwa urządzenia ...........................................................................................................

typ/seria ..........................................................................................................................

kraj pochodzenia ............................................................................................................

Cena netto przedmiotu dostawy wynosi: ................................................................ zł,

(słownie: .......................................................................................................................).

stawka podatku VAT ......................... %,

kwota podatku VAT  ................... zł, (słownie: ............................................................

.................................................................................................................................. zł)

Cena ofertowa brutto przedmiotu dostawy wynosi: ........................................................ zł,

(słownie: ....................................................................................................................zł).

Udzielamy w części 16 ……. miesięcy gwarancji, z tym że Zamawiający wymaga aby minimalny termin gwarancji wynosił 12 miesięcy.

Część 17 – Ultratermostat programowalny z chłodzeniem dla Kat. Inżynierii i Maszyn Spożywczych,

nazwa urządzenia ...........................................................................................................

typ/seria ..........................................................................................................................

kraj pochodzenia ............................................................................................................

Cena netto przedmiotu dostawy wynosi: ................................................................ zł,

(słownie: .......................................................................................................................).

stawka podatku VAT ......................... %,

kwota podatku VAT  ................... zł, (słownie: ............................................................

.................................................................................................................................. zł)

Cena ofertowa brutto przedmiotu dostawy wynosi: ........................................................ zł,

(słownie: ....................................................................................................................zł).

Udzielamy w części 17 ……. miesięcy gwarancji, z tym że Zamawiający wymaga aby minimalny termin gwarancji wynosił 12 miesięcy.

Część 18 – Teksturometr analizator dwukierunkowy stolik podstawy, sonda standardowa, oprogramowanie pomiarowe dla Kat. Szczegółowej Uprawy Roślin,

nazwa urządzenia ...........................................................................................................

typ/seria ..........................................................................................................................

kraj pochodzenia ............................................................................................................

Cena netto przedmiotu dostawy wynosi: ................................................................ zł,

(słownie: .......................................................................................................................).

stawka podatku VAT ......................... %,

kwota podatku VAT  ................... zł, (słownie: ............................................................

.................................................................................................................................. zł)

Cena ofertowa brutto przedmiotu dostawy wynosi: ........................................................ zł,

(słownie: ....................................................................................................................zł).

Udzielamy w części 18 ……. miesięcy gwarancji, z tym że Zamawiający wymaga aby minimalny termin gwarancji wynosił 12 miesięcy.

Część 19 – Łaźnia (myjka) ultradźwiękowa dla Kat. Roślin Przem. i Leczniczych,

nazwa urządzenia ...........................................................................................................

typ/seria ..........................................................................................................................

kraj pochodzenia ............................................................................................................

Cena netto przedmiotu dostawy wynosi: ................................................................ zł,

(słownie: .......................................................................................................................).

stawka podatku VAT ......................... %,

kwota podatku VAT  ................... zł, (słownie: ............................................................

.................................................................................................................................. zł)

Cena ofertowa brutto przedmiotu dostawy wynosi: ........................................................ zł,

(słownie: ....................................................................................................................zł).

Udzielamy w części 19 ……. miesięcy gwarancji, z tym że Zamawiający wymaga aby minimalny termin gwarancji wynosił 12 miesięcy.

Część 20 – Przesiewacz laboratoryjny dla Kat. Eksploatacji Maszyn Przemysłu Spożywczego,

nazwa urządzenia ...........................................................................................................

typ/seria ..........................................................................................................................

kraj pochodzenia ............................................................................................................

Cena netto przedmiotu dostawy wynosi: ................................................................ zł,

(słownie: .......................................................................................................................).

stawka podatku VAT ......................... %,

kwota podatku VAT  ................... zł, (słownie: ............................................................

.................................................................................................................................. zł)

Cena ofertowa brutto przedmiotu dostawy wynosi: ........................................................ zł,

(słownie: ....................................................................................................................zł).

Udzielamy w części 20 ……. miesięcy gwarancji, z tym że Zamawiający wymaga aby minimalny termin gwarancji wynosił 12 miesięcy.

Część 21 –   System do dokumentacji żeli agarozowych dla Inst. Genetyki, Hodowli i Biotechnologii Roślin,

nazwa urządzenia ...........................................................................................................

typ/seria ..........................................................................................................................

kraj pochodzenia ............................................................................................................

Cena netto przedmiotu dostawy wynosi: ................................................................ zł,

(słownie: .......................................................................................................................).

stawka podatku VAT ......................... %,

kwota podatku VAT  ................... zł, (słownie: ............................................................

.................................................................................................................................. zł)

Cena ofertowa brutto przedmiotu dostawy wynosi: ........................................................ zł,

(słownie: ....................................................................................................................zł).

Udzielamy w części 21 ……. miesięcy gwarancji, z tym że Zamawiający wymaga aby minimalny termin gwarancji wynosił 12 miesięcy.

Część 22 – Rozdrabniacz do biomasy dla Kat. Energetyki i Pojazdów,

nazwa urządzenia ...........................................................................................................

typ/seria ..........................................................................................................................

kraj pochodzenia ............................................................................................................

Cena netto przedmiotu dostawy wynosi: ................................................................ zł,

(słownie: .......................................................................................................................).

stawka podatku VAT ......................... %,

kwota podatku VAT  ................... zł, (słownie: ............................................................

.................................................................................................................................. zł)

Cena ofertowa brutto przedmiotu dostawy wynosi: ........................................................ zł,

(słownie: ....................................................................................................................zł).

Udzielamy w części 22 ……. miesięcy gwarancji, z tym że Zamawiający wymaga aby minimalny termin gwarancji wynosił 12 miesięcy.

Część 23 - Analizator biochemiczny  dla Katedry Przedklinicznych Nauk Weterynaryjnych,

nazwa urządzenia ...........................................................................................................

typ/seria ..........................................................................................................................

kraj pochodzenia ............................................................................................................

Cena netto przedmiotu dostawy wynosi: ................................................................ zł,

(słownie: .......................................................................................................................).

stawka podatku VAT ......................... %,

kwota podatku VAT  ................... zł, (słownie: ............................................................

.................................................................................................................................. zł)

Cena ofertowa brutto przedmiotu dostawy wynosi: ........................................................ zł,

(słownie: ....................................................................................................................zł).

Udzielamy w części 23 ……. miesięcy gwarancji, z tym że Zamawiający wymaga aby minimalny termin gwarancji wynosił 12 miesięcy.

Część 24 – Inkubator z atmosferą CO2 dla Kat. Biochemii i Fizjologii Zwierząt,

nazwa urządzenia ...........................................................................................................

typ/seria ..........................................................................................................................

kraj pochodzenia ............................................................................................................

Cena netto przedmiotu dostawy wynosi: ................................................................ zł,

(słownie: .......................................................................................................................).

stawka podatku VAT ......................... %,

kwota podatku VAT  ................... zł, (słownie: ............................................................

.................................................................................................................................. zł)

Cena ofertowa brutto przedmiotu dostawy wynosi: ........................................................ zł,

(słownie: ....................................................................................................................zł).

Udzielamy w części 24 ……. miesięcy gwarancji, z tym że Zamawiający wymaga aby minimalny termin gwarancji wynosił 12 miesięcy.

Część 25 –  Detektor spektralny UV/Vis fotodiodowy, pompa gradientowa, zastrzykiwacz reodynowy dla Kat. Chemii,

nazwa urządzenia ...........................................................................................................

typ/seria ..........................................................................................................................

kraj pochodzenia ............................................................................................................

Cena netto przedmiotu dostawy wynosi: ................................................................ zł,

(słownie: .......................................................................................................................).

stawka podatku VAT ......................... %,

kwota podatku VAT  ................... zł, (słownie: ............................................................

.................................................................................................................................. zł)

Cena ofertowa brutto przedmiotu dostawy wynosi: ........................................................ zł,

(słownie: ....................................................................................................................zł).

Udzielamy w części 25……. miesięcy gwarancji, z tym że Zamawiający wymaga aby minimalny termin gwarancji wynosił 12 miesięcy.

Część 26 – Szafa klimatyzowana dla Kat. Technologii Mięsa i Zarządzania Jakością,

nazwa urządzenia ...........................................................................................................

typ/seria ..........................................................................................................................

kraj pochodzenia ............................................................................................................

Cena netto przedmiotu dostawy wynosi: ................................................................ zł,

(słownie: .......................................................................................................................).

stawka podatku VAT ......................... %,

kwota podatku VAT  ................... zł, (słownie: ............................................................

.................................................................................................................................. zł)

Cena ofertowa brutto przedmiotu dostawy wynosi: ........................................................ zł,

(słownie: ....................................................................................................................zł).

Udzielamy w części 26 ……. miesięcy gwarancji, z tym że Zamawiający wymaga aby minimalny termin gwarancji wynosił 24 miesiące.

Część 27 – Młyn laboratoryjny dla Kat. Biotechnologii, Żywienia Człowieka i Towarozn. Żywności,

nazwa urządzenia ...........................................................................................................

typ/seria ..........................................................................................................................

kraj pochodzenia ............................................................................................................

Cena netto przedmiotu dostawy wynosi: ................................................................ zł,

(słownie: .......................................................................................................................).

stawka podatku VAT ......................... %,

kwota podatku VAT  ................... zł, (słownie: ............................................................

.................................................................................................................................. zł)

Cena ofertowa brutto przedmiotu dostawy wynosi: ........................................................ zł,

(słownie: ....................................................................................................................zł).

Udzielamy w części 27 ……. miesięcy gwarancji, z tym że Zamawiający wymaga aby minimalny termin gwarancji wynosił 12 miesięcy.

Część 28 –

A. Oferujemy wykonanie dostawy różnicowego mikrokalorymetru skaningowego DSC

nazwa urządzenia ...........................................................................................................

typ/seria ..........................................................................................................................

kraj pochodzenia ............................................................................................................

Cena netto wynosi: ................................................................ zł,

(słownie: .......................................................................................................................).

stawka podatku VAT ......................... %,

kwota podatku VAT  ................... zł, (słownie: ............................................................

.................................................................................................................................. zł)

Cena brutto wynosi: .................................................................................................................................... zł,

(słownie: ....................................................................................................................zł).

B. Oferujemy wykonanie dostawy kontrolera elektronicznego wraz z oprogramowaniem do analizy termicznej

nazwa urządzenia ...........................................................................................................

typ/seria ..........................................................................................................................

kraj pochodzenia ............................................................................................................

Cena netto wynosi: ................................................................ zł,

(słownie: .......................................................................................................................).

stawka podatku VAT ......................... %,

kwota podatku VAT  ................... zł, (słownie: ............................................................

.................................................................................................................................. zł)

Cena brutto wynosi: .................................................................................................................................... zł,

(słownie: ....................................................................................................................zł).

Oferujemy wykonanie dostawy ww. urządzeń:

Cena netto przedmiotu dostawy wynosi: ................................................................ zł,

(słownie: .......................................................................................................................).

stawka podatku VAT ......................... %,

kwota podatku VAT  ................... zł, (słownie: ............................................................

.................................................................................................................................. zł)

W części 28 cena ofertowa brutto przedmiotu dostawy wynosi: .................................................................................................................................... zł,

(słownie: ....................................................................................................................zł).

Udzielamy w części 28 ……. miesięcy gwarancji, z tym że Zamawiający wymaga aby minimalny termin gwarancji wynosił 12 miesięcy.

Zobowiązujemy się do wystawienia 2 faktur VAT na każde z urządzeń osobno.

Część 29 – Ultrasonograf dla Katedry Hodowli Bydła,

nazwa urządzenia ...........................................................................................................

typ/seria ..........................................................................................................................

kraj pochodzenia ............................................................................................................

Cena netto przedmiotu dostawy wynosi: ................................................................ zł,

(słownie: .......................................................................................................................).

stawka podatku VAT ......................... %,

kwota podatku VAT  ................... zł, (słownie: ............................................................

.................................................................................................................................. zł)

Cena ofertowa brutto przedmiotu dostawy wynosi: ........................................................ zł,

(słownie: ....................................................................................................................zł).

Udzielamy w części 29 ……. miesięcy gwarancji, z tym że Zamawiający wymaga aby minimalny termin gwarancji wynosił 36 miesięcy.

Część 30 – Liofilizator dla Katedry Hodowli Bydła,

nazwa urządzenia ...........................................................................................................

typ/seria ..........................................................................................................................

kraj pochodzenia ............................................................................................................

Cena netto przedmiotu dostawy wynosi: ................................................................ zł,

(słownie: .......................................................................................................................).

stawka podatku VAT ......................... %,

kwota podatku VAT  ................... zł, (słownie: ............................................................

.................................................................................................................................. zł)

Cena ofertowa brutto przedmiotu dostawy wynosi: ........................................................ zł,

(słownie: ....................................................................................................................zł).

Udzielamy w części 30 ……. miesięcy gwarancji, z tym że Zamawiający wymaga aby minimalny termin gwarancji wynosił 12 miesięcy.

Ponadto w zakresie każdej z części:

- Zobowiązujemy się do zabezpieczenia serwisu gwarancyjnego i pogwarancyjnego w Polsce. Miejsce świadczenia usług serwisowych znajdować się będzie (należy podać dokładną nazwę firmy i jej adres firmy serwisowej): ....................................................................................................................................................................................................................................................................................................

- Gwarancja liczona jest od daty bezusterkowego zainstalowania i uruchomienia u bezpośrednich użytkowników poszczególnych urządzeń, które maja być gotowe do pracy, potwierdzonego podpisaniem protokółu zdawczo-odbiorczego przez użytkownika sprzętu oraz przedstawiciela Wykonawcy.

- Zobowiązujemy się do dostarczenia własnym transportem, dokonania instalacji i uruchomienia na swój koszt poszczególnych urządzeń u bezpośredniego użytkownika każdego z nich.

- Zobowiązujemy się  do przeprowadzenia bezpłatnego szkolenia pracowników w zakresie obsługi urządzeń.

- Zobowiązujemy się, że nasz czas reakcji na zgłoszenie uszkodzenia przez użytkownika urządzenia, nie będzie dłuższy niż 48 godz. od momentu telefonicznego zgłoszenia przez użytkownika potwierdzonego pisemnym wezwaniem do naprawienia uszkodzenia.

- Zobowiązujemy się do dokonywania bezpłatnych napraw gwarancyjnych lub wymiany reklamowanego elementu będącego na gwarancji w ciągu 5 dni roboczych po otrzymaniu pisemnego wezwania do wykonania naprawy przez użytkownika urządzenia.

- Oświadczamy, że spełniamy warunki udziału w postępowaniu i dostarczyliśmy w ofercie dokumenty na potwierdzenie spełnienia warunków żądanych przez Zamawiającego.

- Zobowiązujemy się do dostarczenia instrukcji obsługi serwisowej poszczególnych urządzeń w języku polskim oraz karty/t gwarancyjnej/ych wraz z urządzeniem oraz zobowiązujemy się parafować kartę/ty gwarancyjną/ne najpóźniej w dniu podpisywania protokółu/ów zdawczo-odbiorczego/ych.

- Zobowiązujemy się do dostarczenia urządzeń własnym transportem i na własny koszt, dotyczy to także transportu sprzętu w okresie trwania gwarancji, gdyby zakres napraw wymagał jego przewiezienia do miejsca serwisowego.

- Aparatura jaką oferujemy Zamawiającemu jest fabrycznie nowa.

- Zapewniamy, że dostarczone przez nas urządzenia spełniają wymagania norm technicznych stosowanych w Polsce  oraz norm europejskich i potwierdzamy, że oferowane przez nas urządzenie posiada jakość wymaganą przez Zamawiającego.

- Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze specyfikacją istotnych warunków  zamówienia i nie wnosimy do niej zastrzeżeń.

- Oświadczamy, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą przez czas wskazany w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, a w przypadku wyboru naszej oferty jako najkorzystniejszej do zawarcia umowy na warunkach określonych we wzorze umowy stanowiącej załącznik nr 33 do specyfikacji.

- W przypadku wyboru naszej oferty jako najkorzystniejszej oraz podpisania umowy wskazujemy adres i nazwę banku i numer konta: ............................................................................................................,  gdzie zostanie dokonany przez Zamawiającego przelew za zrealizowaną przez nas dostawę.

- Oświadczamy, że zawarty w specyfikacji wzór umowy dostawy został przez nas zaakceptowany i zobowiązujemy się w przypadku wyboru naszej oferty do zawarcia umowy na wyżej wymienionych warunkach w miejscu i terminie  wyznaczonym przez Zamawiającego.

- Zobowiązujemy się do  wykonania zamówienia w terminie wskazanym w rozdziale VII siwz.

- Wyrażamy zgodę na 30 dniowy termin płatności w rozliczeniu z Zamawiającym za zrealizowaną przez nas dostawę w części/częściach w której/ych bierzemy udział.

17. Załącznikami do niniejszej oferty są:

- .....................................................................................,

- .....................................................................................,

- .....................................................................................,

- .....................................................................................,

- .....................................................................................,

- .....................................................................................,

.......................................................

Podpis

(upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy)

*niepotrzebne skreślić

Uwaga!  Wykonawca wypełnia odpowiednio, w zależności od części, w której bierze udział.

Jeśli w danej części Wykonawca nie bierze udziału wpisuje „nie dotyczy”.

Załącznik nr 32

do specyfikacji istotnych

warunków zamówienia

.....................................................

(pieczęć firmowa wykonawcy)

Oświadczenie

Zgodnie z art. 22 ust. 1 ustawy  z dnia 29 01.2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655 z późn. zm. tj. Dz.U. z 2008 r. Nr 171, poz. 1058),  w postępowaniu na dostawę aparatury naukowo-badawczej dla poszczególnych jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie z podziałem na 30 części, oświadczam że:

- Posiadam uprawnienia do wykonania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień.

- Posiadam niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponuję potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia lub przedstawią pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia.

- Znajduję się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.

- Nie podlegam wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 ustawy prawo zamówień publicznych, ponieważ nie należę do:

- wykonawców, którzy wyrządzili szkodę, nie wykonując zamówienia lub wykonując je nienależycie, jeżeli szkoda ta została stwierdzona prawomocnym orzeczeniem sądu wydanym w okresie 3 lat przed wszczęciem postępowania;

- wykonawców, w stosunku do których otwarto likwidację lub których upadłość ogłoszono, z wyjątkiem wykonawców, którzy po ogłoszeniu upadłości zawarli układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli poprzez likwidację majątku upadłego;

- wykonawców, którzy zalegają z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne, z wyjątkiem przypadków gdy uzyskali oni przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie, rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości decyzji właściwego organu;

- osób fizycznych, które prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielnie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;

- spółek jawnych, których wspólnika prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;

- spółek partnerskich, których partnera lub członka zarządu prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione  w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mającym za celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;

- spółek komandytowych oraz spółek komandytowo-akcyjnych, których komplementariusza prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mającym na celu popełnienie przestępstwa skarbowego;

- osób prawnych, których urzędującego członka organu zarządzającego prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielnie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mającym na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;

- podmiotu zbiorowego, wobec którego sąd orzekł zakaz ubiegania się o zamówienia, na podstawie przepisów o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary;

- wykonawców, którzy nie spełniają warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1

pkt 1-3.

Nie podlegam wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na podstawie art. 24 ust. 2, ponieważ nie należę do wykonawców, którzy:

- wykonywali bezpośrednio czynności związane z przygotowaniem prowadzonego postępowania lub posługiwali się w celu sporządzenia oferty osobami uczestniczącymi w dokonywaniu tych czynności, chyba że udział tych wykonawców w postępowaniu nie utrudni konkurencji,

- złożyli nieprawdziwe informacje mające wpływ na wynik prowadzonego postępowania,

- nie złożyli oświadczenia o spełnienia warunków udziału w postępowaniu lub dokumentów potwierdzających spełnienia tych warunków lub złożone dokumenty zawierają błędy, z zastrzeżeniem art. 26 ust. 3,

- nie wnieśli wadium, w tym również na przedłużony okres związania ofertą, lub nie zgodzili się na przedłużenie okresu związania ofertą.

Jednocześnie oświadczamy, że spełniamy warunki udziału w niniejszym postępowaniu i dostarczyliśmy w ofercie dokumenty na potwierdzenie spełnienia warunków udziału żądanych przez Zamawiającego.

............................................................

Podpis i pieczęć osoby/osób uprawnionej

do reprezentowania Wykonawcy

Załącznik nr 33

do specyfikacji istotnych

warunków zamówienia

Projekt

# Umowa Dostawy Nr ........./2009

W dniu ........................ 2009 r. w Lublinie pomiędzy:

Uniwersytetem Przyrodniczym w Lublinie ul. Akademicka 13, 20-950 Lublin, NIP: ……………., Regon: ………………zwanym w dalszej części umowy ODBIORCĄ, w imieniu którego działa:

..........................................................................,

a

Firmą .................................................. zarejestrowaną zgodnie z odpisem z KRS w ........................, pod numerem ............................  lub zgodnie z zaświadczeniem o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, prowadzonej przez Wydział Handlu Urzędu Miejskiego w ................, pod numerem ewidencyjnym ...........................,* NIP: …………….., Regon: ……………… zwanym w dalszej części umowy DOSTAWCĄ, w imieniu którego działa:

..........................................................................,

została zawarta umowa treści następującej:

## POSTANOWIENIA UMOWY

§ 1

Umowa niniejsza została zawarta po przeprowadzeniu przez Odbiorcę postępowania w trybie przetargu nieograniczonego, zgodnie z Rozdziałem 3 art. 39 – 46 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz.U. z 2007 r. nr 223, poz. 1655 z późn. zm.) znak sprawy AZP/PN/52/2008, w wyniku którego oferta Wykonawcy została wybrana jako najkorzystniejsza – DOSTAWCA zobowiązuje się dostarczyć i uruchomić ODBIORCY: aparaturę naukowo-badawczą w zakresie części*: …….., zwany dalej „przedmiotem umowy” oraz zgodnie z parametrami technicznymi zawartym w załączniku nr … do umowy oraz ofertą cenową zawartą w formularzu „Oferta Wykonawcy” stanowiącą załącznik nr ......... do niniejszej umowy.

§ 2

1. Dostawca dostarczy i uruchomi przedmiot zamówienia w zakresie części …….. dla:

………………………………………………………………………………..……

(nazwa katedry zamawiającej urządzenie)

2. Koszt dostawy w miejsce wskazane przez Zamawiającego zawiera się w cenie urządzenia.

3. Za wykonanie postanowień zawartych w niniejszej umowie w części ……..  ODBIORCA czyni odpowiedzialnym Pana/Panią ................................... .

§ 3

1. Wartość niniejszej umowy w części ……… stanowi kwota  .........zł  netto, (słownie: ................. zł netto), powiększona o ......% podatek VAT w kwocie ...... zł (słownie: ........................ zł), co daje ostateczną kwotę do zapłaty w wysokości  .........zł  brutto, (słownie: ................. zł brutto).

2. Za dostarczony przedmiot objęty niniejszą umową w części …… Dostawcy przysługuje wynagrodzenie zgodnie z  ceną określoną w  formularzu „Oferta Wykonawcy” stanowiącej załącznik nr ...... do niniejszej umowy.

3. Podstawą  zapłaty za dostarczony przedmiot umowy będą faktury VAT wystawione przez Dostawcę, z załączonym protokółem zdawczo-odbiorczym stwierdzającym ilość i rodzaj dostarczonych urządzeń,  podpisanym przez obie strony lub upoważnione na piśmie osoby.

4. Strony zgodnie ustalają, że w rozliczeniach obowiązywać będzie 30 dniowy termin płatności po dostarczeniu, zamontowaniu i uruchomieniu przedmiotu umowy w części ……… oraz  przedłożeniu faktury VAT przez Dostawcę i podpisaniu protokółu zdawczo-odbiorczego przez obie strony umowy lub upoważnionych przedstawicieli.

5. Zapłata za przedmiot umowy nastąpi w formie przelewu bankowego, na rachunek bankowy Dostawcy.

§ 4

1. Dostawca zapewni należytą jakość dostarczonego przedmiotu umowy w części ………, zgodną z obowiązującymi w tym zakresie normami polskimi i europejskimi oraz oczekiwaniami jednostki zamawiającej przedmiot zamówienia.

2. Dostawca udziela Odbiorcy w … części ….. miesięcy gwarancji. Gwarancja liczona jest od daty przekazania Odbiorcy do użytkowania (zamontowania i uruchomienia) przedmiotu umowy, potwierdzonego podpisaniem protokółu zdawczo-odbiorczego przez  użytkownika urządzenia oraz upoważnionego przedstawiciela Dostawcy.

3. Dostawca zapewni bezpłatne szkolenie pracowników w zakresie obsługi dostarczonych urządzeń.

4. Dostawca zapewnia, że czas reakcji na zgłoszenie uszkodzenia nie będzie dłuższy niż 48 godz. od momentu telefonicznego zgłoszenia tego faktu przez użytkownika potwierdzonego pisemnym wezwaniem do naprawienia uszkodzenia.

5. Dostawca zapewnia, że będzie bezpłatnie dokonywał napraw uszkodzonych urządzeń lub wymieni reklamowany element będący na gwarancji, w ciągu w ciągu 14 dni roboczych po otrzymaniu pisemnego wezwania do wykonania naprawy przez użytkownika urządzenia.

6. Serwis gwarancyjny i pogwarancyjny znajduje się w ....................................................................... .

7. Dostawca  dostarczy instrukcję obsługi serwisowej poszczególnych urządzeń w języku polskim oraz karty/t* gwarancyjnej/ych wraz z urządzeniem oraz zobowiązuje się parafować kartę gwarancyjną najpóźniej w dniu podpisywania protokółu/ów zdawczo-odbiorczego/ych.

8. Odbiorca (jednostka organizacyjna będąca bezpośrednim użytkownikiem urządzenia) po dostawie zbada przedmiot umowy pod względem ilościowym i jakościowym przed podpisaniem protokółu zdawczo-odbiorczego.

9. Odbiorca, o którym mowa w ust. 8, zobowiązany jest do zawiadomienia Dostawcy o stwierdzeniu wad przedmiotu umowy w ciągu 2 dni od daty ich ujawnienia. Do reklamacji należy dołączyć protokół reklamacyjny oraz dowód dostawy.

10. Dostawca zobowiązany jest do rozpatrzenia i załatwienia reklamacji w ciągu 3 dni roboczych od daty jej otrzymania. Wybór sposobu załatwienia reklamacji należy do Odbiorcy.

11. Koszty postępowania reklamacyjnego ponosi Dostawca.

12. Niezależnie od gwarancji Odbiory przysługują uprawnienia z tytułu rękojmi na zasadach określonych Kodeksem cywilnym.

§ 5

W przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania niniejszej umowy strony zastrzegają stosowanie następujących kar umownych:

1/ W razie zwłoki w wykonaniu przedmiotu umowy, Odbiorcy przysługuje kara umowna w wysokości 0,1% wartości przedmiotu umowy za każdy dzień zwłoki, jednak łączna kara nie może przekroczyć 10% wartości przedmiotu umowy.

2/ W razie odstąpienia od umowy przez Odbiorcę z powodu wystąpienia okoliczności za które odpowiada Dostawca, Odbiorcy przysługuje kara umowna w wysokości 10% wartości umowy.

3/ Odbiorca może dochodzić na zasadach ogólnych odszkodowania przewyższającego kary umowne.

4/ w razie zwłoki dotyczącej terminu zapłaty za dostarczony przedmiot umowy, o którym mowa w § 3 ust. 4 niniejszej umowy, Dostawcy przysługuje kara umowna w wysokości 0,1% wartości przedmiotu umowy za każdy dzień zwłoki.

§ 6

1. Dostawa przedmiotu umowy w części ……. nastąpi w terminie … dni od dnia podpisania umowy tj. do …………….

2. Odbiorcy przysługuje prawo odstąpienia od umowy gdy:

1/ zostanie wszczęte postępowanie upadłościowe, układowe lub likwidacyjne wobec Dostawcy,

2/ nastąpi znaczne pogorszenie sytuacji Dostawcy, szczególnie w razie powzięcia wiadomości o wszczęciu postępowania egzekucyjnego wobec majątku Dostawcy,

3/ Dostawca opóźnia się z realizacją dostawy przez okres co najmniej 7 dni,

4/ Dostawca wykonuje umowę niezgodnie z jej warunkami, w szczególności nie zachowuje właściwej jakości urządzeń objętych niniejszym zamówieniem,

5/  w razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, Odbiorca może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach. W takim wypadku dostawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania części umowy.

§ 7

Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają dla swej ważności zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności.

§ 8

W sprawach nie uregulowanych w niniejszej umowie mają zastosowanie odpowiednie przepisy Kodeksu cywilnego i ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2007 r. nr 223 poz. 1655 z późn. zm.).

§ 9

Spory, jakie mogą wyniknąć z  realizacji umowy, strony poddają rozstrzygnięciu właściwemu  rzeczowo Sądowi w Lublinie.

§ 10

Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.

Załączniki:

- ...............................................,

- ................................................

ODBIORCA:                                                                   DOSTAWCA:

1. .....................................................                               1. .......................................................

* niepotrzebne skreślić