Załącznik nr 1 do SIWZ

(należy podpisać i dołączyć do oferty)

Biblioteka Główna – Regionalny Ośrodek Rolniczej Informacji Naukowej

Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie

Meble

Opis przedmiotu zamówienia

Zamówienie obejmuje dostawę wraz z montażem mebli do Biblioteki Głównej – Regionalnego Ośrodka Rolniczej Informacji Naukowej Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie

Uwagi ogólne

Wszystkie materiały użyte do wykonania i montażu elementów mebli takie jak materiały konstrukcyjne, okleiny,  laminaty, kleje, impregnaty, środki do gruntowania oraz farby i lakiery powinny posiadać wszelkie wymagane odpowiednimi przepisami świadectwa dopuszczenia ich do stosowania.

Wszystkie wyroby należy stosować zgodnie z zasadami podanymi w normach i wytycznych zawartych w świadectwie ich dopuszczenia.

Płyty melaminowane muszą spełniać wymogi w klasie emisji formaldehydu E1, co powinno być poświadczone odpowiednim atestem.

Nie należy domierzać wymiarów z rysunków.

Wszystkie wymiary mebli, dla których sporządzono dodatkowe rysunki, muszą być sprawdzone w budynku biblioteki. Należy przy tym zwrócić uwagę – w zależności od umiejscowienia i przeznaczenia mebla - na rozmieszczenie gniazd sieli elektrycznej i komputerowej, grzejników CO i przyłączy sieci wodno-kanalizacyjnej.

W razie wątpliwości dotyczących rysunków zawierających projekty mebli należy kontaktować się z projektantem.

Wskazane nazwy własne urządzeń systemów, produktów i materiałów nie są wiążące dla Wykonawcy, należy je traktować jako materiały przykładowe do określenia parametrów i wymogów technicznych. Zamawiający dopuszcza zastosowanie urządzeń, systemów produktów i materiałów o parametrach nie gorszych niż wskazane przez Zamawiającego.

Wykonawca jest zobowiązany do przedstawienia próbek płyt melaminowanych do akceptacji Zamawiającemu i Projektantowi przed przystąpieniem do realizacji zamówienia.

Uwaga! Uwagi ogólne zawarte w Załączniku nr 1 do SIWZ dostawy wraz z montażem mebli do Biblioteki Głównej – Regionalnego Ośrodka Rolniczej Informacji Naukowej Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie zastępują uwagi ogólne zamieszczone na rysunkach projektowych.

Zestawienie mebli objętych zamówieniem

| Lp. | Oznaczenie | Nazwa | Liczba |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | M-1 prawe | Biurko pracownicze prawe | 25 |
| 2. | M-1 lewe | Biurko pracownicze lewe | 15 |
| 3. | M-1a | Biurko pracownicze z osłoną | 4 |
| 4. | M-2 | Stół terminala internetowego | 3 x 5 stanowisk |
| 5. | M-3 | Stół w czytelni internetowej | 10 stanowisk |
| 6. | M-4 | Stół w czytelni internetowej | 8 stanowisk |
| 7. | M-5 | Stół w czytelni internetowej | 6 stanowisk |
| 8. | M-6 | Stół w czytelni internetowej | 9 stanowisk |
| 9. | M-7 | Stół w czytelni internetowej | 5 stanowisk |
| 10. | M-8 | Stół w czytelni | 68 stanowisk |
| 11. | M-9 | Stół w czytelni | 8 stanowisk |
| 12. | M-10 | Stół konferencyjny w sali dydaktycznej | 1 |
| 13. | M-11 | Biurko gabinetowe | 1 |
| 14. | M-12 | Biurko gabinetowe z dostawką | 3 |
| 15. | M-13 | Wieszak | 3 |
| 16. | M-14 | Wieszak | 2 |
| 17. | MS | Szafa ubraniowa – dąb bielony | 16 |
| 18. | MSa | Szafa ubraniowa – orzech amerykański | 3 |
| 19. | MR-1 | Regał wypożyczalni | 2 |
| 20. | MR-2 | Regał katalogu kartkowego | 3 |
| 21. | MR-3a | Regał - orzech amerykański | 4 |
| 22. | MR-3b | Szafa aktowa - orzech amerykański | 4 |
| 23. | MR-3c | Szafa aktowa - dąb bielony | 14 |
| 24. | MR-3d | Szafa – dąb bielony | 13 |
| 25. | MR-4 | Szafa z drzwiami szklanymi | 3 |
| 26. | MR-5 | Regał - dąb bielony | 15 |
| 27. | MR-6 | Regał - dąb bielony | 74 |
| 28. | M-S1 | Stół - dąb bielony | 7 |
| 29. | M-S1a | Stół - orzech amerykański | 2 |
| 30. | M-S2 | Stół - dąb bielony | 3 |
| 31. | M-S3 | Stół - orzech amerykański | 1 |
| 32. | M-S4 | Stół - dąb bielony | 2 |
| 33. | ML-1 | Lada informacyjna w holu głównym | 1 |
| 34. | ML-2 | Lada wypożyczalni | 2 segmenty |
| 35. | ML-3 | Lada szatni | 1 |
| 36. | ML-4 | Lada rejestracji wypożyczalni | 1 |
| 37. | ML-5 | Lada rejestracji w czytelni | 1 |
| 38. | MK-1 | Zestaw mebli kuchennych | 1 |
| 39. | MK-2 | Zestaw mebli kuchennych | 2 |
| 40. | MK-3 | Zestaw mebli kuchennych | 3 |
| 41. | MW | Zestaw wypoczynkowy - bordowy | 5 |
| 42. | MWa | Zestaw wypoczynkowy - szary | 2 |
| 43. | K-1 | Krzesło obrotowe | 6 |
| 44. | K-2 | Krzesło obrotowe | 45 |
| 45. | K-3 | Krzesło | 115 |
| 46. | K-4 | Krzesło | 61 |
| 47. | K-5 | Fotel obrotowy | 3 |
| 48. | K-6 | Krzesło obrotowe | 43 |
| 49. | K-7 | Krzesło | 28 |

Kolor melaminy mebli:

DĄB BIELONY

ORZECH AMERYKAŃSKI

Opis mebli

M-1 - prawe

Biurko pracownicze prawe o wymiarach dł. 1400 x szer. 750 x wys. 760 mm; blat wykonany z płyty meblowej o grubości 25 mm, dwustronnie melaminowanej (klasa E1) w kolorze dębu bielonego, krawędzie blatu oklejone PCV 2 mm w kolorze płyty. Elementem konstrukcyjnym biurka jest rama stalowa przymocowana do blatu i 4 nogi metalowe o przekroju prostokątnym – wykonane z profila 60 x 25 mm, wyposażone w stopki poziomujące fi 25 mm; rama i nogi malowane proszkowo na kolor RAL 9006.

Wysuwana półka na klawiaturę o wymiarach 700 mm x 350 mm z płyty o grubości 18 mm. Krawędzie oklejone PCV. Prowadnice półki metalowe w kolorze RAL 9006. Prześwit między blatem i półką 100 mm.

W blacie otwór na przewody zabezpieczony zaślepką z tworzywa sztucznego. Miejsce otworu do ustalenia w trakcie realizacji.

Biurko wyposażone w umieszczony z prawej strony wieszak na komputer w obudowie typu tower wykonany z profili stalowych o przekroju min. 20 x 20 mm w kolorze RAL 9006.

Kontener mobilny o wymiarach gł. 600 x szer. 420 x wys. 600 mm z płyty o grubości 18 mm, w kolorze dębu bielonego. Wszystkie widoczne krawędzie oklejone PCV w kolorze płyty, 3 szuflady z pełnym wysuwem, zamek centralny. Plecy kontenera z płyty grubości 18 mm. Kółka do powierzchni miękkich.

Rozmieszczenie wg Zestawienia 1.

M-1 - lewe

Biurko wyposażone w umieszczony z lewej strony wieszak na komputer. Pozostałe elementy opisu – jak M-1 prawe.

Rozmieszczenie wg Zestawienia 1.

M-1a

Biurko pracownicze z osłoną dolną płytową, wymiary: dł. 1400 x szer. 750 x wys. 760 mm; blat wykonany z płyty meblowej o grubości 25 mm, dwustronnie melaminowanej (klasa E1) w kolorze dębu bielonego, krawędzie blatu oklejone PCV 2 mm w kolorze płyty. Elementem konstrukcyjnym biurka jest rama stalowa przymocowana do blatu i 4 nogi metalowe o przekroju prostokątnym – wykonane z profila 60 x 25 mm, wyposażone w stopki poziomujące fi 25 mm; rama i nogi malowane proszkowo na kolor RAL 9006.

Osłona dolna od frontu biurka z płyty meblowej o grubości 18 mm w kolorze blatu, krawędzie oklejone PCV. Płyta na wysokości 350 mm.

Wysuwana półka na klawiaturę o wymiarach 700 mm x 350 mm z płyty o grubości 18 mm. Krawędzie oklejone PCV. Prowadnice półki metalowe w kolorze RAL 9006. Prześwit między blatem i półką 100 mm.

W blacie otwór na przewody zabezpieczony zaślepką z tworzywa sztucznego. Miejsce otworu do ustalenia w trakcie realizacji.

Biurko wyposażone w wieszak na komputer w obudowie typu tower wykonany z profili stalowych o przekroju min. 20 x 20 mm w kolorze RAL 9006.

Kontener mobilny o wymiarach gł. 600 x szer. 420 x wys. 600 mm z płyty o grubości 18 mm, w kolorze dębu bielonego. Wszystkie widoczne krawędzie oklejone PCV w kolorze płyty, 3 szuflady z pełnym wysuwem, zamek centralny. Plecy kontenera z płyty grubości 18 mm. Kółka do powierzchni miękkich.

Rozmieszczenie wg Zestawienia 1.

M-2

Stół terminala internetowego – rys. AW.47; rozmieszczenie wg rys. AW.08.

Uwaga! Wymiary należy sprawdzić w budynku biblioteki.

M-3

Stół w czytelni internetowej – rys. AW.48; rozmieszczenie wg rys. AW.12.

Uwaga! Wymiary należy sprawdzić w budynku biblioteki.

M-4

Stół w czytelni internetowej – rys. AW.49; rozmieszczenie wg rys. AW.12.

Uwaga! Wymiary należy sprawdzić w budynku biblioteki.

M-5

Stół w czytelni internetowej – rys. AW.50; rozmieszczenie wg rys. AW.12.

Uwaga! Wymiary należy sprawdzić w budynku biblioteki.

M-6

Stół w czytelni internetowej – rys. AW.51; rozmieszczenie wg rys. AW.12.

Uwaga! Wymiary należy sprawdzić w budynku biblioteki.

M-7

Stół w czytelni internetowej – rys. AW.52; rozmieszczenie wg rys. AW.12.

Uwaga! Wymiary należy sprawdzić w budynku biblioteki.

M-8

Stół w czytelni – rys. AW.53; rozmieszczenie wg rysunków AW.16 i AW.20.

Uwaga! Wymiary należy sprawdzić w budynku biblioteki.

M-9

Stół w czytelni – rys. AW.54; rozmieszczenie wg rys. AW.20, należy uwzględnić miejsca na grzejniki CO.

Uwaga! Wymiary należy sprawdzić w budynku biblioteki.

M-10

Stół konferencyjny w sali dydaktycznej – rys. AW.55; rozmieszczenie wg rys. AW.24.

Uwaga! Wymiary należy sprawdzić w budynku biblioteki.

M-11

Biurko gabinetowe z osłoną dolną płytową prostą na wys. 380 mm – wymiary dł. 1800 x szer. 800 x wys. 720 mm;  blat biurka wykonany jest z 25 mm płyty meblowej dwustronnie melaminowanej (klasa E1) w kolorze orzecha amerykańskiego, układ usłojenia melaminy równoległy do dłuższego boku stołu, boczne panele z płyty melaminowanej jak blat, nogi blatowe grubości 47 mm wyposażone w stopki poziomujące fi 25 mm. Wszystkie widoczne krawędzie oklejone PCV w kolorze płyty.

W blacie otwór na przewody zabezpieczony zaślepką z tworzywa sztucznego. Miejsce otworu do ustalenia w trakcie realizacji.

Biurko wyposażone w wieszak na komputer w obudowie typu tower wykonany z profili stalowych o przekroju min. 20 x 20 mm w kolorze RAL 9006.

Kontener mobilny o wymiarach gł. 600 x szer. 420 x wys. 600 mm z płyty o grubości 18 mm, w kolorze orzecha amerykańskiego. Wszystkie widoczne krawędzie oklejone PCV w kolorze płyty, 3 szuflady z pełnym wysuwem, zamek centralny. Plecy kontenera z płyty grubości 18 mm. Kółka do powierzchni miękkich.

Rozmieszczenie wg Zestawienia 1.

M-12

Biurko gabinetowe z dostawką – wymiary dł. 1800 x szer. 800 x wys. 720 mm;  osłona dolna płytowa prosta na wys. 380 mm blat biurka wykonany jest z 25 mm płyty meblowej dwustronnie melaminowanej (klasa E1) w kolorze orzecha amerykańskiego, układ usłojenia melaminy równoległy do dłuższego boku stołu, boczne panele z płyty melaminowanej jak blat, nogi blatowe grubości 47 mm wyposażone w stopki poziomujące fi 25 mm. Wszystkie widoczne krawędzie oklejone PCV w kolorze płyty

W blacie otwór na przewody zabezpieczony zaślepką z tworzywa sztucznego. Miejsce otworu do ustalenia w trakcie realizacji.

Biurko wyposażone w wieszak na komputer w obudowie typu tower wykonany z profili stalowych o przekroju min. 20x20 mm w kolorze RAL 9006.

Kontener mobilny o wymiarach gł. 600 x szer. 420 x wys. 600 mm z płyty o grubości 18 mm w kolorze orzecha amerykańskiego. Wszystkie widoczne krawędzie oklejone PCV w kolorze płyty, 3 szuflady z pełnym wysuwem, zamek centralny. Plecy kontenera z płyty grubości 18 mm. Kółka do powierzchni miękkich.

Dostawka – wymiary 1000 x 600 x 720 mm, blat z melaminy w kolorze orzecha amerykańskiego, wszystkie krawędzie oklejone PCV w kolorze płyty;  konstrukcja z profili stalowych, szlifowana, malowana na kolor RAL 9006.

Rozmieszczenie wg Zestawienia 1.

M-13

Wieszak stojący dwustronny o wymiarach wys. 1800 x dł. 2500 x szer. (podstawa) minimum 600 mm, metalowy, malowany proszkowo w kolorze wg wzornika RAL 9006; po 16 podwójnych numerowanych uchwytów z każdej strony (łącznie możliwość powieszenia 64 sztuk odzieży). Uchwyty w kolorze RAL 9006 lub szary mat. Uchwyty przymocowane do profilu o wysokości minimum 50 mm Wieszak wykonany z profili metalowych o przekroju 40 x 40 mm oraz  minimum 50 x 30 mm. Rama wzmocniona u dołu poprzeczką. Podstawa wyposażona w stopki do poziomowania.

Rozmieszczenie wg Zestawienia 1.

M-14

Wieszak stojący dwustronny o wymiarach wys. 1800 x dł. 1500 x szer. (podstawa) minimum 600 mm, metalowy, malowany proszkowo w kolorze wg wzornika RAL 9006; po 10 podwójnych numerowanych uchwytów z każdej strony (łącznie możliwość powieszenia 40 sztuk odzieży). Uchwyty w kolorze RAL 9006 lub szary mat. Uchwyty przymocowane do profilu o wysokości minimum 50 mm Wieszak wykonany z profili metalowych o przekroju 40 x 40 mm oraz  minimum 50 x 30 mm. Rama wzmocniona u dołu poprzeczką. Podstawa wyposażona w stopki do poziomowania..

Rozmieszczenie wg Zestawienia 1.

Uwaga! Numeracja uchwytów ciągła od 01, uwzględniająca następujące ustawienie wieszaków: M-14, M-13, M-13, M-13, M-14. Wieszaki muszą być wyposażone w plastikowe zawieszki (żetony) o kolorze RAL 3032 (bordowy). Na zawieszkach numer kolejny oraz napis „Biblioteka” – cyfry i litery białe. Pismo dwuelementowe z szeryfami, cyfry zwykłe. Krój i stopień pisma do ustalenia w trakcie realizacji.

MS

Szafa ubraniowa – wymiary: wys. 1895 x szer. 800 x gł. 550 mm, wieńce, boki, fronty i półka z płyty wiórowej dwustronnie melaminowanej klasy E1 w kolorze dębu bielonego gr. 18 mm, plecy szafy tworzy 12 mm płyta meblowa klasy E1; szafa zamykana drzwiami dwuskrzydłowymi, minimum 3 zawiasy na skrzydło, kąt rozwarcia zawiasów min. 110 st. Szafa powinna być osadzona na stelażu metalowym ze stopkami do poziomowania. Wewnątrz w szafie musi być jedna półka konstrukcyjna montowana na stałe i metalowy drążek na ubrania. Na obu skrzydłach drzwi uchwyty metalowe dwupunktowe w kolorze aluminium.

Rozmieszczenie wg Zestawienia 1.

MSa

Szafa ubraniowa – wymiary: wys. 1895 x szer. 800 x gł. 550 mm, wieńce, boki, fronty i półka z płyty wiórowej dwustronnie melaminowanej klasy E1 w kolorze orzecha amerykańskiego gr. 18 mm, plecy szafy tworzy 12 mm płyta meblowa klasy E1; szafa zamykana drzwiami dwuskrzydłowymi, minimum 3 zawiasy na skrzydło, kąt rozwarcia zawiasów min. 110 st. Szafa powinna być osadzona na stelażu metalowym ze stopkami do poziomowania. Wewnątrz w szafie musi być jedna półka konstrukcyjna montowana na stałe i metalowy drążek na ubrania. Na obu skrzydłach drzwi uchwyty metalowe dwupunktowe w kolorze aluminium.

Rozmieszczenie wg Zestawienia 1.

MR-1

Regał wypożyczalni -  rys. AW.56; rozmieszczenie wg rys. AW.08. Należy uwzględnić miejsce na grzejnik CO, który nie może być zabudowany.

Uwaga! Wymiary należy sprawdzić w budynku biblioteki.

MR-2

Regał katalogu kartkowego -  rys. AW.57; rozmieszczenie wg rys. AW.08.

Szufladki regału katalogu kartkowego – front o wymiarach wys. 120 x szer. 165 mm, głębokość szufladki 420 mm. Szufladki są przeznaczone na karty katalogowe zgodne z formatem międzynarodowym 75 x 125 mm, otwór w karcie na środku na wys. 6 mm od podstawy. Szufladka ma być wyposażona w pręt ze stali nierdzewnej, zapobiegający wypadaniu kart. Pręt powinien być wysuwany, by można go było przewlec przez karty, musi być możliwość zablokowania pręta. Front szufladki musi być wyposażony w uchwyt ze stali nierdzewnej oraz ramkę na kartkę z informacją o zawartości szufladki o wymiarach min. wys. 45 x szer. 105 mm. Wysokość bocznych ścianek 65 mm. Szufladki powinny być wyjmowane, ale muszą być zabezpieczone przed wypadaniem (np. wyższa tylna ścianka).

Uwaga! Wymiary regału należy sprawdzić w budynku biblioteki.

MR-3a

Regał otwarty - wymiar wys. 1895 x szer. 800 x gł. 400 mm, wieńce górny i dolny,  boki i 4 półki z płyty wiórowej dwustronnie melaminowanej klasy E1 w kolorze orzecha amerykańskiego gr. 18 mm, plecy z 12 mm płyty meblowej klasy E1 w kolorze dębu bielonego. Jedna półka konstrukcyjna montowana na stałe, pozostałe ruchome z możliwością regulacji wysokości. Wszystkie widoczne krawędzie oklejone PCV w kolorze płyty. Regał powinien być osadzony na stelażu metalowym ze stopkami do poziomowania.

Rozmieszczenie wg Zestawienia 1.

MR-3b

Szafa aktowa częściowo zamykana drzwiami uchylnymi - wymiary wys. 1895 x szer. 800 x gł. 400 mm, wieńce dolny i górny, boki, fronty i 4 półki z płyty wiórowej dwustronnie melaminowanej klasy E1 w kolorze orzecha amerykańskiego gr. 18 mm, plecy szafy tworzy 12 mm płyta meblowa klasy E1 w kolorze dębu bielonego. Wszystkie widoczne krawędzie oklejone PCV w kolorze płyty. Dolna część szafy zamykana drzwiami dwuskrzydłowymi, po 2 zawiasy na skrzydło, kąt rozwarcia zawiasów min. 110 st. Szafa powinna być osadzona na stelażu metalowym ze stopkami do poziomowania. Wewnątrz w szafie musi być jedna półka konstrukcyjna (wieniec środkowy) montowana na stałe i pozostałe ruchome z możliwością regulacji wysokości. Na obu skrzydłach drzwi uchwyty metalowe dwupunktowe w kolorze aluminium.

Rozmieszczenie wg Zestawienia 1.

MR-3c

Szafa aktowa częściowo zamykana drzwiami uchylnymi - wymiary wys. 1895 x szer. 800 x gł. 400 mm, wieńce dolny i górny, boki, fronty i 4 półki z płyty wiórowej dwustronnie melaminowanej klasy E1 w kolorze dębu bielonego gr. 18 mm, plecy szafy tworzy 12 mm płyta meblowa klasy E1 w kolorze dębu bielonego. Wszystkie widoczne krawędzie oklejone PCV w kolorze płyty. Dolna część szafy zamykana drzwiami dwuskrzydłowymi, po 2 zawiasy na skrzydło, kąt rozwarcia zawiasów min. 110 st. Szafa powinna być osadzona na stelażu metalowym ze stopkami do poziomowania. Wewnątrz w szafie musi być jedna półka konstrukcyjna (wieniec środkowy) montowana na stałe i pozostałe ruchome z możliwością regulacji wysokości. Na obu skrzydłach drzwi uchwyty metalowe dwupunktowe w kolorze aluminium.

Rozmieszczenie wg Zestawienia 1.

MR-3d

Szafa aktowa zamykana drzwiami uchylnymi - wymiary wys. 1895 x szer. 800 x gł. 400 mm, wieńce dolny i górny, boki, fronty i 4 półki z płyty wiórowej dwustronnie melaminowanej klasy E1 w kolorze dębu bielonego gr. 18 mm, plecy szafy tworzy 12 mm płyta meblowa klasy E1. Wszystkie widoczne krawędzie oklejone PCV w kolorze płyty. Szafa zamykana drzwiami dwuskrzydłowymi, minimum 3 zawiasy na skrzydło, kąt rozwarcia zawiasów min. 110 st. Szafa powinna być osadzona na stelażu metalowym ze stopkami do poziomowania. Wewnątrz w szafie musi być jedna półka konstrukcyjna montowana na stałe i pozostałe ruchome z możliwością regulacji wysokości. Na obu skrzydłach drzwi uchwyty metalowe dwupunktowe w kolorze aluminium.

Rozmieszczenie wg Zestawienia 1.

MR-4

Szafa z drzwiami szklanymi uchylnymi – wymiary wys. 1145 x szer. 800 x  gł. 400 mm  wieńce dolny i górny, boki i 2 półki z płyty wiórowej dwustronnie melaminowanej klasy E1 w kolorze orzecha amerykańskiego gr. 18 mm, plecy szafy tworzy 12 mm płyta meblowa klasy E1 w kolorze orzecha amerykańskiego. Wszystkie widoczne krawędzie oklejone PCV w kolorze płyty. Szafa powinna być osadzona na stelażu metalowym ze stopkami do poziomowania. Drzwi szklane wykonane są ze szkła satynowanego grubości 6 mm w ramkach aluminiowych. Na obu skrzydłach drzwi uchwyty metalowe dwupunktowe w kolorze aluminium.

Rozmieszczenie wg Zestawienia 1.

MR-5

Regał otwarty - wymiary wys. 1895 x szer. 600 x gł. 350 mm, wieńce górny i dolny,  boki i 5 półek z płyty wiórowej dwustronnie melaminowanej klasy E1 w kolorze dębu bielonego gr. 18 mm, plecy z 12 mm płyty meblowej klasy E1 w kolorze dębu bielonego. Jedna półka konstrukcyjna montowana na stałe, pozostałe ruchome z możliwością regulacji wysokości. Wszystkie widoczne krawędzie oklejone PCV w kolorze płyty. Regał powinien być osadzony na stelażu metalowym ze stopkami do poziomowania.

Rozmieszczenie wg Zestawienia 1.

MR-6

Regał otwarty - wymiary wys. 1895 x szer. 800 x gł. 350 mm, wieńce górny i dolny,  boki i 5 półek z płyty wiórowej dwustronnie melaminowanej klasy E1 w kolorze dębu bielonego gr. 18 mm, plecy z 12 mm płyty meblowej klasy E1 w kolorze dębu bielonego. Jedna półka konstrukcyjna montowana na stałe, pozostałe ruchome z możliwością regulacji wysokości. Wszystkie widoczne krawędzie oklejone PCV w kolorze płyty. Regał powinien być osadzony na stelażu metalowym ze stopkami do poziomowania.

Rozmieszczenie wg Zestawienia 1.

M-S1

Stół – wymiary dł. 1200 x szer. 800 x wys. 720 mm, blat wykonany z płyty wiórowej grubości 28 mm dwustronnie melaminowanej klasy E1 w kolorze dębu bielonego. Elementem konstrukcyjnym jest rama stalowa przymocowana do blatu + 4 nogi metalowe o przekroju prostokątnym 30 x 70 mm  - malowane proszkowo w kolorze RAL 9006.

Rozmieszczenie wg Zestawienia 1.

M-S1a

Stół – wymiary dł. 1200 x szer. 800 x wys. 720 mm, blat wykonany z płyty wiórowej grubości 28 mm dwustronnie melaminowanej klasy E1 w kolorze orzecha amerykańskiego. Elementem konstrukcyjnym jest rama stalowa przymocowana do blatu + 4 nogi metalowe o przekroju prostokątnym 30 x 70 mm   - malowane proszkowo w kolorze RAL 9006.

Rozmieszczenie wg Zestawienia 1.

M-S2

Stół – wymiary dł. 1600 x szer. 800 x wys. 720 mm, blat wykonany z płyty wiórowej grubości 28 mm dwustronnie melaminowanej klasy E1 w kolorze dębu bielonego. Elementem konstrukcyjnym jest rama stalowa przymocowana do blatu + 4 nogi metalowe o przekroju prostokątnym 30 x 70 mm  - malowane proszkowo w kolorze RAL 9006.

Rozmieszczenie wg Zestawienia 1.

M-S3

Stół – wymiary dł. 2200 x szer. 900 x  wys. 720 mm, blat wykonany z płyty wiórowej grubości 28 mm dwustronnie melaminowanej klasy E1 w kolorze orzecha amerykańskiego. Elementem konstrukcyjnym jest rama stalowa przymocowana do blatu + 4 nogi metalowe o przekroju prostokątnym 30 x 70 mm  - malowane proszkowo w kolorze RAL 9006; w wyposażeniu 1 mediaport obrotowy, 1 kanał kablowy pionowy elastyczny, uchwyty kablowe elastyczne pod blatem

Rozmieszczenie wg Zestawienia 1.

M-S4

Stół – wymiary dł.  2800 x szer. 1000 x wys. 720 mm, blat wykonany z płyty wiórowej grubości 28 mm dwustronnie melaminowanej klasy E1 w kolorze dębu bielonego. Elementem konstrukcyjnym jest rama stalowa przymocowana do blatu + nogi metalowe 6 sztuk o przekroju prostokątnym 30 x 70 mm  - malowane proszkowo w kolorze RAL 9006; w wyposażeniu 1 mediaport obrotowy, 2 kanały kablowe pionowe elastyczne, uchwyty kablowe elastyczne pod blatem

Rozmieszczenie wg Zestawienia 1.

ML-1

Lada informacyjna w holu głównym – rys. AW.58; rozmieszczenie wg rys. AW.08.

Uwaga! Wymiary należy sprawdzić w budynku biblioteki.

ML-2

Lada wypożyczalni – rys. AW.59; rozmieszczenie wg rys. AW.08.

Uwaga! Wymiary należy sprawdzić w budynku biblioteki.

ML-3

Lada szatni – rys. AW.60; rozmieszczenie wg rys. AW.08.

Uwaga! Wymiary należy sprawdzić w budynku biblioteki.

ML-4

Lada rejestracji wypożyczalni – rys. AW.61; rozmieszczenie wg rys. AW.16.

Uwaga! Wymiary należy sprawdzić w budynku biblioteki.

ML-5

Lada rejestracji w czytelni – rys. AW.62; rozmieszczenie wg rys. AW.20.

Uwaga! Wymiary należy sprawdzić w budynku biblioteki.

MK-1

Zestaw mebli kuchennych w pomieszczeniu socjalnym – rys. AW.64; rozmieszczenie wg rys. AW.04.

Uwaga! Wymiary należy sprawdzić w budynku biblioteki.

MK-2

Zestaw mebli kuchennych w pomieszczeniu socjalnym – rys. AW.65 rozmieszczenie wg rysunków AW.08 i AW.20.

Uwaga! Wymiary należy sprawdzić w budynku biblioteki.

MK-3

Zestaw mebli kuchennych w pomieszczeniu socjalnym – rys. AW.66; rozmieszczenie wg rysunków AW.12, AW.16, AW.24.

Uwaga! Wymiary należy sprawdzić w budynku biblioteki.

MW

Zestaw wypoczynkowy, w którego skład wchodzą:

- sofa 3-osobowa – z oparciem tylnym i bocznym, na konstrukcji metalowej matowej chromowanej lub malowanej proszkowo w kolorze RAL 9006 o wymiarach: wysokość z oparciem min. 690 mm, wysokości bez oparcia min. 420 mm szerokość maks. 650 mm, długość maks. 2000 mm, siedzisko i oparcia sofy tapicerowane skórą ekologiczną w kolorze bordowym

- 2 fotele z oparciem tylnym i bocznym, na konstrukcji metalowej matowej chromowanej lub malowanej proszkowo w kolorze RAL 9006 o wymiarach: wysokość z oparciem min. 690 mm, wysokości bez oparcia min. 420 mm szerokość maks. 650 mm, siedzisko i oparcia foteli tapicerowane skórą ekologiczną w kolorze bordowym

- stolik – dł. 1200 x szer. 650 x wys. 400 mm – podstawa metalowa matowa chromowana lub malowana proszkowo w kolorze RAL 9006, blat stolika powinien być wykonany z płyty MDF lakierowanej  w kolorze bordowym

Rozmieszczenie wg Zestawienia 1.

MWa

Zestaw wypoczynkowy

Tapicerka sofy i foteli oraz blat stolika w kolorze jasno szarym. Pozostałe elementy opisu – jak MW.

Rozmieszczenie wg Zestawienia 1.

K-1

Krzesło obrotowe na kółkach, wyposażone w mechanizm synchro, regulację podparcia lędźwiowego, regulację głębokości siedziska, regulowane podłokietniki, regulację kąta nachylenia siedziska. Baza o kształcie pięcioramiennej gwiazdy, aluminiowa, chromowana lub malowana proszkowo w kolorze szarym, kółka do powierzchni twardych; tapicerowane tkaniną siedzisko - kolor średnioszary, oparcie – kolor bordowy

Rozmieszczenie wg Zestawienia 1.

K-2

Krzesło obrotowe na kółkach, wyposażone w mechanizm synchro, regulację podparcia lędźwiowego, regulację głębokości siedziska, regulowane podłokietniki, regulację kąta nachylenia siedziska. Baza o kształcie pięcioramiennej gwiazdy, aluminiowa, chromowana lub malowana proszkowo w kolorze szarym, kółka do podłogi miękkiej; tapicerowane tkaniną siedzisko - kolor średnioszary, oparcie – kolor bordowy

Rozmieszczenie wg Zestawienia 1.

K-3

Krzesło konferencyjno-audytoryjne, stelaż aluminiowy na nogach malowany proszkowo na kolor RAL 9006; siedzisko i oparcie tapicerowane tkaniną – siedzisko w kolorze jasnoszarym, oparcie średnioszarym, podłokietniki w kolorze czarnym. Krzesło powinno się sztaplować.

Rozmieszczenie wg Zestawienia 1.

K-4

Krzesło konferencyjno-audytoryjne, stelaż aluminiowy na nogach malowany proszkowo na kolor RAL 9006; siedzisko i oparcie tapicerowane tkaniną – siedzisko w kolorze jasnoszarym, oparcie średnioszarym

Rozmieszczenie wg Zestawienia 1.

K-5:

Fotel obrotowy. Całość tapicerowana skórą ekologiczną lub tkaniną w kolorze szarym. Siedzisko: metalowy stelaż oblany pianką o zwiększonej gęstości. Oparcie: metalowy stelaż oblany pianką o zwiększonej gęstości. Podłokietniki regulowane w trzech płaszczyznach. Posiadają regulację wysokości nad siedziskiem od 15 cm do 25 cm, regulację odległości od siedziska, regulację „przód – tył” oraz regulację ustawienia kąta nakładki.

Mechanizm umożliwia jednoczesną zmianę kąta siedziska i oparcia z możliwością dostosowania sprężystości odchylania oparcia do ciężaru siedzącego, zapewnia płynną regulację wysokości siedziska. Wysokość siedziska regulowana w przedziale 46-59 cm

Baza o kształcie pięcioramiennej gwiazdy, aluminiowa, chromowana lub malowana proszkowo w kolorze metalik.

Kółka twarde do powierzchni miękkich (wykładzina).

Rozmieszczenie wg Zestawienia 1.

K-6

Krzesło obrotowe na kółkach, posiada regulację podparcia lędźwiowego, regulację głębokości siedziska, regulowane podłokietniki, regulację kąta nachylenia siedziska. Fotel posiada mechanizm synchronizacji ruchu odchylenia siedziska wraz oparciem, z możliwością dostosowania sprężystości odchylania do ciężaru siedzącego Baza: o kształcie pięcioramiennej gwiazdy, stalowa malowana proszkowo w kolorze szarym; kółka: do podłogi miękkiej, krzesło tapicerowane kolor średnioszary

Rozmieszczenie wg Zestawienia 1.

K-7

Krzesło. Oparcie i siedzisko ze sklejki lakierowanej, kolor dębu bielonego; stelaż na nogach, kolor stelaża chrom.

Rozmieszczenie wg Zestawienia 1.

Oświadczam, że niniejsza oferta na dostawę wraz z montażem mebli jest zgodna z opisem przedmiotu zamówienia stanowiącymi załącznik nr 1 do SIWZ.

………………………………………………….

Podpis osoby/osób upoważnionej/nych do reprezentowania Wykonawcy