Załącznik nr 10 do siwz

Znak sprawy AZP/PN/p-200/3/2012

SPECYFIKACJA ELEMENTÓW ZAMOWIENIA –

WYMAGANIA MINIMALNE

| Minimalne, wymagane parametry. | Opis parametrów sprzętu zaoferowanego przez Wykonawcę w ramach prowadzonego postępowania - szczegółowy opis umożliwiający identyfikację urządzenia lub podzespołu w szczególności z podaniem nazwy producenta oraz modelu lub kodu produktu |
| --- | --- |

| 1 | 2 |
| --- | --- |
| Biurko |  |
| Producent: Model: |  |
| Biurko typu katedra |  |
| Posiada przestrzenie montażowe dla urządzeń AV oraz systemu sterowania |  |
| Posiada zamykane przyłącze kablowe zlicowane z powierzchnia biurka. |  |
| Musi umożliwiać pewne zabezpieczenie urządzeń, gdy nie są wykorzystywane |  |
| Dystrybutor antenowy |  |
| Producent: Model: |  |
| Szerokopasmowy, aktywny spliter antenowy dla 1 do 4 odbiorników diversity |  |
| Zasilanie odbiorników kablami antenowymi z jednego zasilacza |  |
| Zasilanie wzmacniaczy antenowych kablami antenowymi |  |
| Wyjścia zasilające z zabezpieczeniami przeciwzwarciowymi |  |
| Możliwość załączania zasilania w całym systemie odbiorczym jednym włącznikiem na panelu frontowym splitera |  |
| Zasilacz systemowy umożliwiający zasilenie 4 odbiorników |  |
| Ekran projekcyjny – typ 1 |  |
| Producent: Model: |  |
| Obszar roboczy: min. 700 x 395 cm |  |
| Współczynnik odbicia: min. 1,0 |  |
| Powierzchnia projekcyjna nieprzepuszczająca światła |  |
| Obudowa wykonana z powlekanego aluminium w kolorze białym |  |
| Zmotoryzowany wysuw ekranu |  |
| Wyposażony w elektromagnetyczne hamulce tarczowe, zabezpieczenie termiczne i mechanizm bezpieczeństwa |  |
| Przeznaczony do montażu sufitowego |  |
| Ekran projekcyjny – typ 2 |  |
| Producent: Model: |  |
| Obszar roboczy: min. 600 x 338 cm |  |
| Współczynnik odbicia: min. 1,2 |  |
| Kąt oglądalności: min. 150 stopni |  |
| Kaseta w kolorze białym wykonana z aluminium |  |
| Zmotoryzowany wysuw ekranu |  |
| Montaż ścienny lub sufitowy |  |
| Ekran projekcyjny – typ 3 |  |
| Producent: Model: |  |
| Obszar roboczy: min. 290 x 182 cm |  |
| Współczynnik odbicia: min. 1,2 |  |
| Kąt oglądalności: min. 150 stopni |  |
| Powierzchnia projekcyjna nieprzepuszczająca światła |  |
| Kaseta w kolorze białym wykonana z aluminium |  |
| Zmotoryzowany wysuw ekranu |  |
| Montaż ścienny lub sufitowy |  |
| Ekran projekcyjny – typ 4 |  |
| Producent: Model: |  |
| Obszar roboczy: min. 270 x 169 cm |  |
| Współczynnik odbicia: min. 1,2 |  |
| Kąt oglądalności: min. 150 stopni |  |
| Powierzchnia projekcyjna nieprzepuszczająca światła |  |
| Kaseta w kolorze białym wykonana z aluminium |  |
| Zmotoryzowany wysuw ekranu |  |
| Montaż ścienny lub sufitowy |  |
| Eliminator sprzężeń akustycznych |  |
| Producent: Model: |  |
| Liczba kanałów: min 1 |  |
| Liczba filtrów na kanał: min. 12 filtrów kontrolowanych automatycznie w zakresie 40 Hz – 20 kHz |  |
| Parametry filtrów: szerokość 1/10 lub 1/5 oktawy, stała dobroć, dokładność 1 kHz |  |
| Typy filtrów: stałe i dynamiczne |  |
| Wejścia/wyjścia audio: XLR, TRS ¼” |  |
| Pasmo przenoszenia: min. 20 Hz – 20 kHz |  |
| Odstęp od szumów: min. 100 dB |  |
| Zakres dynamiki: min. 105 dB |  |
| Przystosowany do montażu w szafie 19” |  |
| Głośnik – typ 1 |  |
| Producent: Model: |  |
| Zawiera min. 12 przetworników o wysokiej dynamice mocy, zamontowanych w konstrukcji macierzowej |  |
| Pasmo przenoszenia: min. 75 Hz – 13 kHz (-3 dB) |  |
| Poziom ciśnienia akustycznego: min. 109 dB przy 1m |  |
| Moc wejściowa (ciągła/szczytowa): min. 150/600 W |  |
| Rozproszenie dźwięku w poziomie: min. 160 stopni (-6 dB) |  |
| Rozproszenie dźwięku w pionie: maks. 20 stopni (-6 dB) |  |
| Obudowa i maskownica wykonana z aluminium z możliwością malowania na dowolny kolor |  |
| Złącza wejściowe: Neutrik Speakon NL4 |  |
| Głośnik – typ 2 |  |
| Producent: Model: |  |
| Min. 1 pełnozakresowy 4,5” przetwornik HVC |  |
| Pasmo przenoszenia: min. 80 Hz – 16 kHz |  |
| Poziom ciśnienia akustycznego: min. 103 dB przy 1m |  |
| Moc wejściowa: min. 40 W |  |
| Rozproszenie dźwięku w poziomie: min. 125 stopni |  |
| Rozproszenie dźwięku w pionie: min. 125 stopni |  |
| Zintegrowany transformator wieloodczepowy |  |
| Obudowa wykonana z plastiku ABS |  |
| Jednostka centralna – typ 1 |  |
| Producent: Model: |  |
| Procesor o wydajności min. 400 MIPS |  |
| Pamięć RAM: min. 64 MB |  |
| Pamięć NVRAM: min. 1 MB |  |
| Porty sterowania: min. 7x RS-232/422/485, 8x IR, 8x I/O, 8x Relay |  |
| Port LAN |  |
| Zasilacz systemowy min. 13,5 V, 2,8 A |  |
| Musi umożliwiać integrację z centralnym systemem zarządzania zasobami AV |  |
| Jednostka centralna – typ 2 |  |
| Producent: Model: |  |
| Procesor o wydajności min. 300 MIPS |  |
| Pamięć RAM: min. 64 MB |  |
| Pamięć NVRAM: min. 512 kB |  |
| Pamięć Flash: min. 32 MB |  |
| Porty sterowania: min. 2x RS-232/422/485, 1x IR, 4x I/O |  |
| Odbiornik IR |  |
| Port LAN |  |
| Zasilacz systemowy min. 13,5 V, 2,8 A |  |
| Musi umożliwiać integrację z centralnym systemem zarządzania zasobami AV |  |
| Jednostka dystrybucji zasilania |  |
| Producent: Model: |  |
| Dystrybucja zasilania na min. 8 złącz IEC C-13 |  |
| Niezależne załączanie każdego złącza |  |
| Pomiar poboru prądu dla każdego złącza i dla całej jednostki |  |
| Dystrybutor magistrali systemowej systemu sterowania |  |
| Sterowanie poprzez magistralę systemową systemu sterowania |  |
| Możliwość podłączenia zewnętrznego czujnika temperatury |  |
| Przystosowana do montażu w szafie 19” |  |
| Kamera |  |
| Producent: Model: |  |
| Typ sensora: 1/3” MOS |  |
| Zoom optyczny: min. 18x, zmotoryzowany |  |
| Wyjście wideo: HDMI |  |
| Format wyjścia: 1080i lub 720p |  |
| Możliwość sterowania poprzez LAN i RS-422 |  |
| Zakres obrotu: ± 175 stopni |  |
| Zakres pochylenia: +90 / -30 stopni |  |
| Prędkość obrotowa: min. 90 stopni/s |  |
| Kodek wideokonferencyjny |  |
| Producent: Model: |  |
| Obsługiwane protokoły: min. H.323 i SIP |  |
| Obsługiwana przepustowość dla połączeń punkt-punkt: do min. 6 Mbps |  |
| Obsługiwana rozdzielczość połączeń wideo: do min. 1080p30 |  |
| Obsługiwane standardy wideo: min. H.261, H.263, H.263+ i H.264 |  |
| Wejścia wideo: min. 2x HDMI, 1x DVI, 1x S-/Video |  |
| Wyjścia wideo: min. 1x HDMI, 1x DVI |  |
| Obsługiwana rozdzielczość cyfrowych wejść wideo: do min. 1080p60 |  |
| Obsługiwane standardy audio: min. G.711, G.722, G.722.1, MPEG4 AAC-LD i AAC-LD Stereo |  |
| Wejścia audio: min. 1x HDMI, 2x XLR, 2x RCA |  |
| Wyjścia audio: min. 1x HDMI, 2x RCA |  |
| Min. 2 wbudowane układy eliminacji echa |  |
| Obsługiwane standardy dwóch strumieni: min. H.239 (H.323) i BFCP (SIP) |  |
| Obsługiwane standardy szyfrowania: min. H.235v3 i AES |  |
| Możliwość rozbudowy o realizację połączeń do min. 4 lokalizacji jednocześnie w rozdzielczości co najmniej 576p30 |  |
| Sterowanie przez port LAN i RS-232 |  |
| Obudowa przystosowana do montażu w szafie 19” |  |
| Komputer |  |
| Producent: Model: |  |
| Procesor osiągający w teście PassMark CPU Mark przynajmniej 4200 punktów |  |
| Pamięć RAM: min. 2 GB DDR3 1333MHz |  |
| Dysk twardy: min. 250 GB 7200 RPM |  |
| Zintegrowana karta graficzna, sieciowa i dźwiękowa |  |
| Myszka i klawiatura |  |
| Obudowa typu SFF o szerokości nie większej niż 44 cm |  |
| Konwerter I/O – przekaźniki |  |
| Producent: Model: |  |
| Wejścia cyfrowe: min. 4 |  |
| Wyjścia przekaźnikowe: min. 4 NO/NC |  |
| Konwerter sygnału AV |  |
| Producent: Model: |  |
| Wejścia wideo: min. 1x VGA |  |
| Wyjścia wideo: min. 1x HDMI |  |
| Wejścia audio: 1x TRS 3,5 mm |  |
| Wyjście audio: 1x HDMI |  |
| Konwersja analogowego sygnału AV na cyfrowy |  |
| Możliwość ustawienia dowolnej rozdzielczości na wyjściu wideo do min. 1920 x 1200 pikseli |  |
| Możliwość kontroli jasności, kontrastu, szczegółowości, pozycji i powiększenia sygnału wideo |  |
| Możliwość kontroli wzmocnienia, tłumienia i opóźnienia sygnału audio |  |
| Emulacja EDID |  |
| Sterowanie przez RS-232 lub z panelu przedniego |  |
| Wbudowane menu OSD |  |
| Wbudowane wzorce testowe |  |
| Możliwość zapisywania i wywoływania różnych konfiguracji |  |
| Mikrofon krawatowy |  |
| Producent: Model: |  |
| Rodzaj przetwornika: elektretowy, o charakterystyce kardioidalnej |  |
| Pasmo przenoszenia: min. 50 Hz – 18 kHz |  |
| Czułość (w polu otwartym bez obciążenia przy 1 kHz): nie gorzej niż 40 mV/Pa |  |
| Maksymalny poziom SPL: min. 120 dB, 1 kHz |  |
| Złącze: Jack 3,5 mm |  |
| Mikrofon nagłowny |  |
| Producent: Model: |  |
| Rodzaj przetwornika: pojemnościowy, ze stałą polaryzacją, o charakterystyce kardioidalnej |  |
| Pasmo przenoszenia: min. 40 Hz – 20 kHz |  |
| Czułość (w polu otwartym bez obciążenia przy 1 kHz): nie gorzej niż 4 mV/Pa |  |
| Maksymalny poziom SPL: min. 150 dB, 1 kHz |  |
| Złącze: Jack 3,5 mm |  |
| Mikrofon przewodowy |  |
| Producent: Model: |  |
| Mikrofon typu „gęsią szyjka o długości min. 18” z podstawą stołową |  |
| Wkładka mikrofonowo pojemnościowa, superkardioidalna |  |
| Programowalny przycisk i wskaźnik LED |  |
| Wiatrochron piankowy |  |
| Wejście i wyjście logiczne do zdalnego sterowania |  |
| Moduł komunikacji głosowej |  |
| Producent: Model: |  |
| Moduł dwukierunkowej komunikacji głosowej poprzez sieć LAN |  |
| Wbudowane min. 4 przyciski umożliwiające komunikację z czterema różnymi lokacjami |  |
| Współpraca z oprogramowaniem komputerowym rejestrującym wezwanie pomocy i umożliwiającym komunikację głosową z użytkownikiem |  |
| Moduł wykonawczy |  |
| Producent: Model: |  |
| Min. 8 wyjść przekaźnikowych SPDT 10 A @ 230 VAC NO/NC |  |
| Min. 8 wejść logicznych |  |
| Sterowanie przez RS-485 lub LAN |  |
| Montaż na szynie DIN |  |
| Zasilacz sieciowy |  |
| Monitor LCD – typ 1 |  |
| Producent: Model: |  |
| Przekątna ekranu: min. 55” |  |
| Rozdzielczość rzeczywista ekranu: min. 1920x1080 pikseli |  |
| Jasność: min. 340 cd/m2 |  |
| Kontrast: min. 3500:1 |  |
| Kąty widzenia : min. 178 stopni w każdym kierunku |  |
| Wejścia wideo: min. 1x DP, 1x HDMI, 1x DVI (z HDCP), 1x VGA 1x RGBHV, 1x S-video, 1x Video |  |
| Wyjścia wideo: min. 1x DVI, 1x Video |  |
| Wejścia sterowania: min. LAN, RS-232 |  |
| Możliwość instalacji modułu OPS |  |
| Pobór prądu: maks. 350 W |  |
| Uchwyt do montażu ściennego lub sufitowego. |  |
| Monitor LCD – typ 2 |  |
| Producent: Model: |  |
| Przekątna ekranu: min. 23” |  |
| Typ matrycy: IPS |  |
| Podświetlanie matrycy: LED |  |
| Rozdzielczość rzeczywista ekranu: min. 1920x1080 pikseli |  |
| Jasność: min. 300 cd/m2 |  |
| Kontrast: min. 1000:1 |  |
| Kąty widzenia : min. 178 stopni w każdym kierunku |  |
| Wejścia wideo: min. 1x DP, 1x DVI (z HDCP), 1x VGA |  |
| Podstawa o regulowanej wysokości, regulacja nachylenia i obrotu w poziomie |  |
| Wbudowany 4-portowy dystrybutor USB |  |
| Pobór prądu: maks. 70 W |  |
| Monitor LCD – typ 3 |  |
| Producent: Model: |  |
| Przekątna ekranu: min. 19” |  |
| Rozdzielczość rzeczywista ekranu: min. 1440x900 pikseli |  |
| Jasność: min. 250 cd/m2 |  |
| Kontrast: min. 1000:1 |  |
| Kąty widzenia : min. 160 stopni w każdym kierunku |  |
| Wejścia wideo: min. 1x DVI (z HDCP), 1x VGA |  |
| Podstawa o regulowanej wysokości, regulacja nachylenia i obrotu w poziomie |  |
| Wbudowany 4-portowy dystrybutor USB |  |
| Pobór prądu: maks. 50 W |  |
| Nadajnik mikrofonowy paskowy |  |
| Producent: Model: |  |
| Zakres częstotliwości transmisyjnych: UHF, zgodny z odbiornikiem |  |
| Pasmo przenoszenia: 80 Hz – 18 kHz |  |
| SNR: min. 115 dB A |  |
| Moc wyjściowa nadajnika: min. 30 mW |  |
| Czas pracy nadajnika: min. 8 godzin |  |
| Złącze audio-XLR: jack 3,5 mm |  |
| Zewnętrzne styki do ładowania akumulatora |  |
| Zasilanie: maks. 2 ogniwa AA |  |
| Waga: maks. 160 g |  |
| Nadajnik mikrofonowy ręczny |  |
| Producent: Model: |  |
| Zakres częstotliwości transmisyjnych: UHF, zgodny z odbiornikiem |  |
| Pasmo przenoszenia: 80 Hz – 18 kHz |  |
| SNR: min. 115 dB A |  |
| Moc wyjściowa nadajnika: min. 30 mW |  |
| Czas pracy nadajnika: min. 8 godzin |  |
| Przetwornik: dynamiczny |  |
| Czułość : nie gorsza niż 2,1 mV/Pa |  |
| Dynamika: min. 154 dB |  |
| Charakterystyka: kardioidalna |  |
| Przełącznik w rękojeści do wyciszenia mikrofonu ze zmienianymi funkcjami (wybór funkcji w menu mikrofonu): włącz/wyłącz, naciśnij by mówić, naciśnij by wyciszyć, przełącznik nieaktywny |  |
| Zakres zmian czułości wejściowej nadajnika: 40 dB |  |
| Tryb przełączania czułości: skokowo, skok ≤ 6 dB |  |
| Port podczerwieni do synchronizacji z odbiornikiem w zakresie ustawienia częstotliwości transmisyjnej i czułości wejściowej nadajnika |  |
| Zasilanie: maks. 2 ogniwa AA |  |
| Waga: maks. 450 g |  |
| Odbiornik mikrofonowy |  |
| Producent: Model: |  |
| System odbioru: różnicowy, dwuantenowy |  |
| Zakres częstotliwości: UHF |  |
| Szerokość pasma roboczego : min 42 MHz |  |
| Dewiacja szczytowa: ± 48 kHz |  |
| Rodzaj kompandera: HDX |  |
| Pasmo przenoszenia: min. 25 Hz – 18 kHz |  |
| SNR: min. 115 dB A |  |
| THD: maks. 0,9 % |  |
| Zgodność z normami: ETS 300422, ETS 300445, CE, FCC |  |
| Port LAN umożliwiający podłączenie oprogramowania pozwalającego na kontrolę systemu przez komputer i zapewniającego czytelny podgląd i profesjonalne zarządzanie systemami wielokanałowymi. |  |
| Odbiór dwu-antenowy wysokiej jakości |  |
| Redukcja szumów tonu pilota celem eliminacji zakłóceń radiowych przy wyłączonym nadajniku |  |
| Funkcja auto-skanowania umożliwia wyszukanie wolnych częstotliwości |  |
| Bezprzewodowa synchronizacja nadajnika z odbiornikiem |  |
| Funkcja automatycznej blokady zapobiegająca przypadkowej zmianie ustawień |  |
| Min. 4-stopniowy odczyt stanu baterii nadajnika na wyświetlaczu odbiornika |  |
| Waga: maks. 1kg |  |
| Przystosowany do montażu w szafie 19” |  |
| Odtwarzacz Bluray |  |
| Producent: Model: |  |
| Odtwarzane formaty: BD, DVD, CD, DiVX-HD, H.264, MKV, MP3 i JPEG |  |
| Obsługa funkcji DLNA |  |
| Sterowanie przez sieć LAN |  |
| Okulary 3D |  |
| Producent: Model: |  |
| Okulary do aktywnej projekcji 3D |  |
| Muszą współpracować z projektorem – typ 5 |  |
| Panel sterowania – typ 1 |  |
| Producent: Model: |  |
| Przekątna ekranu: min. 7” |  |
| Rzeczywista rozdzielczość ekranu: min. 800x480 pikseli |  |
| Proporcja ekranu: 16:9 |  |
| Jasność ekranu: min. 300 cd/m2 |  |
| Kontrast ekranu: 400:1 |  |
| Liczba kolorów: min. 256 tysięcy |  |
| Głębia kolorów: min. 18 bitowa |  |
| Wyposażony w nakładkę dotykową |  |
| Wbudowany sensor ruchu i światła |  |
| Wbudowany głośnik i mikrofon |  |
| Złącze LAN |  |
| Zasilanie w technologii PoE |  |
| Pobór prądu: maks. 6W |  |
| Systemowy zasilacz PoE |  |
| Musi umożliwiać integrację z centralnym systemem zarządzania zasobami AV |  |
| Panel sterowania – typ 2 |  |
| Producent: Model: |  |
| Przekątna ekranu: min. 4,3” |  |
| Rzeczywista rozdzielczość ekranu: min. 480x272pikseli |  |
| Jasność ekranu: min. 275 cd/m2 |  |
| Kontrast ekranu: min. 250:1 |  |
| Liczba kolorów: min. 256 tysięcy |  |
| Głębia kolorów: min. 18-bitowa |  |
| Wyposażony w nakładkę dotykową |  |
| Obsługa 8-bitowego kanału przeźroczystości |  |
| Złącze LAN |  |
| Zasilanie w technologii PoE |  |
| Pobór prądu: maks. 6W |  |
| Systemowy zasilacz PoE |  |
| Przystosowany do montażu powierzchniowego |  |
| Musi umożliwiać integrację z centralnym systemem zarządzania zasobami AV |  |
| Panel sterowania – typ 3 |  |
| Producent: Model: |  |
| Sterowanie za pomocą min. 8 przycisków i pokrętła |  |
| Przyciski podświetlana z możliwością umieszczania własnych etykiet |  |
| Zintegrowany kontroler |  |
| Porty sterowania: min. 2x RS-232, 2x IR, 2x I/O, 2x Relay |  |
| Port LAN |  |
| Systemowy zasilacz |  |
| Musi umożliwiać integrację z centralnym systemem zarządzania zasobami AV |  |
| Panel sterowania – typ 4 |  |
| Producent: Model: |  |
| Sterowanie za pomocą predefiniowanych przycisków i pokrętła głośności |  |
| Dedykowany do sterowania projektorem typu 4 poprzez port RS-232 |  |
| Zintegrowane przyłącze ścienne odzwierciedlające wszystkie złącza projektora typu 4 |  |
| Zintegrowany wzmacniacz sygnału USB |  |
| Procesor graficzny |  |
| Producent: Model: |  |
| Wejścia wideo: 1x DVI, 2x VGA, 1x RGBHV, 1x YPbPr, 1x S-/Video |  |
| Wyjścia wideo: 1x DVI, 1x VGA, 1x RGBHV |  |
| Umożliwia tworzenie adnotacji na żywym obrazie w czasie rzeczywistym |  |
| Wybór trybu adnotacji za pomocą menu ekranowego |  |
| Konfigurowalne wyjścia wideo podglądowe i programowe |  |
| Współpracuje z tabletem LCD |  |
| Posiada funkcje zamrażania i przechwytywania obrazu |  |
| Przetwarzanie wideo min. 30-bitowe, sprzętowe |  |
| Możliwość podłączenia myszy i klawiatury poprzez USB i/lub PS/2 |  |
| Możliwość sterowania poprzez LAN, RS-232/422 i panel przedni |  |
| Przystosowany do montażu w szafie 19” |  |
| Procesor sygnału audio |  |
| Producent: Model: |  |
| Min. 10 wejść liniowych/mikrofonowych |  |
| Min. 1 wejście cyfrowe SPDIF Coaxial |  |
| Min. 9 wyjść liniowych |  |
| Elastyczna architektura oparta na kartach rozszerzeń |  |
| Możliwość rozbudowy do 32 kanałów analogowych |  |
| Przetwarzanie sygnałów: min. 32 bitowe, zmiennoprzecinkowe |  |
| Pamięć RAM: min. 128 MB |  |
| Częstotliwość próbkowania: min. 48 kHz |  |
| Wbudowany dekoder dźwięku przestrzennego, min. w formacie 5.1 |  |
| Czas zwłoki pomiędzy sygnałem na wejście a sygnałem na wyjściu: maks. 610 µs |  |
| Moduły przetwarzające: korektory głośników, zwrotnice, korektory graficzne i parametryczne, routery, opóźnienia, miksery macierzowe, generatory sygnałów, mierniki, kompresory/ograniczniki, układy ściszania sygnału innym sygnałem (ducker), układy automatycznego wzmacniania bramki, układy łączenia pomieszczeń i układy wyboru źródeł sygnału (selektory) |  |
| Możliwość podłączenia min. 15 sterowników strefowych |  |
| Sterowanie przez LAN i RS-232. |  |
| Przystosowany do montażu w szafir 19” |  |
| Procesor sygnału HDMI |  |
| Producent: Model: |  |
| Wejścia wideo: min. 1x HDMI |  |
| Wyjścia wideo: min. 1x HDMI |  |
| Zgodność ze standardem HDMI 1.3 |  |
| Automatyczna kompensacja kabla na wejściu HDMI |  |
| Wyjścia audio: min. 1x Coaxial SPDIF, 1x analogowe audio zbalansowane |  |
| Możliwości wyłączenia sygnału audio na wyjściu HDMI |  |
| Konfiguracja przez złącze USB |  |
| Projektor – typ 1 |  |
| Producent: Model: |  |
| Jasność: min. 10 000 ANSI lumenów |  |
| Kontrast: min. 3000:1 |  |
| Rozdzielczość rzeczywista: min. 2048 x 1080 pikseli |  |
| Liczba lamp: maks. 2 |  |
| Żywotność lamp: min. 2000 godzin (tryb normalny) / 3000 godzin (tryb Eco) |  |
| Wejścia wideo: min. 1x HDMI 1.3, 1x DVI-D (z HDCP), 1x VGA, 1x RGBHV, 1x S-video |  |
| Obsługiwane standardy sygnałów: min. 2K, WUXGA, 1080p |  |
| Możliwość instalacji min. 2 dodatkowych kart rozszerzeń |  |
| System optyczny: zmotoryzowany zoom, ustawianie ostrości oraz lens shift, mechniczna migawka |  |
| Obiektyw zmiennoogniskowy 2,0 – 2,6:1 |  |
| Cyfrowy keystone o zakresie min. ± 30° w pionie i poziomie |  |
| Wejścia sterowania: min. 1x LAN, 1x RS-232 |  |
| Pobór pradu: maks. 1005W |  |
| Generowany hałas: maks. 43 dB (A) |  |
| Waga: maks. 28 kg |  |
| Projektor – typ 2 |  |
| Producent: Model: |  |
| Jasność: min. 7 000 ANSI lumenów |  |
| Kontrast: min. 3000:1 |  |
| Rozdzielczość rzeczywista: min. 1920 x 1080 pikseli |  |
| Liczba lamp: maks. 2 |  |
| Żywotność lamp: min. 2000 godzin (tryb normalny) / 3000 godzin (tryb Eco) |  |
| Wejścia wideo: min. 1x HDMI 1.3, 1x DVI-D (z HDCP), 1x VGA, 1x RGBHV, 1x S-video |  |
| Obsługiwane standardy sygnałów: min. WUXGA, 1080p |  |
| System optyczny: zmotoryzowany zoom, ustawianie ostrości oraz lens shift, mechniczna migawka |  |
| Obiektyw zmiennoogniskowy 1,8 – 2,3:1 |  |
| Cyfrowy keystone o zakresie min. ± 30° w pionie i poziomie |  |
| Wejścia sterowania: min. 1x LAN, 1x RS-232 |  |
| Pobór pradu: maks. 525W |  |
| Generowany hałas: maks. 42 dB (A) |  |
| Waga: maks. 12 kg |  |
| Projektor – typ 3 |  |
| Producent: Model: |  |
| Jasność: min. 4500 lumenów |  |
| Kontrast: min. 2000:1 |  |
| Rozdzielczość rzeczywista: min. 1280 x 800 pikseli |  |
| Proporcja obrazu: 16:10 |  |
| Żywotność lamp: min. 2000 godzin (tryb normalny) / 3000 godzin (tryb Eco) |  |
| Wejścia wideo: min. 1x HDMI, 2 x VGA, 1x RGBHV, 1x S-video, 1x Video |  |
| Niezależne wejście audio dla każdego analogowego wejścia wideo |  |
| Wyjście sygnału audio podążające za sygnałem wideo |  |
| Obsługiwane standardy sygnałów: min. 1080p, WXGA, |  |
| System optyczny: mechaniczny zoom, ustawianie ostrości oraz lens shift |  |
| Obiektyw zmiennoogniskowy 1,8 – 2,3:1 |  |
| Cyfrowy keystone o zakresie min. ± 40° w pionie i ± 20° w poziomie |  |
| Wejścia sterowania: min. 1x LAN, 1x RS-232 |  |
| Wbudowany interfejs WLAN 802.11 b/g |  |
| Oprogramowanie komputerowe do przesyłania obrazu do projektora przez sieć LAN |  |
| Pobór pradu: maks. 450 W |  |
| Generowany hałas: maks. 39 dB (A) |  |
| Waga: maks. 7 kg |  |
| Projektor – typ 4 |  |
| Producent: Model: |  |
| Jasność: min. 2600 lumenów |  |
| Kontrast: min. 3000:1 |  |
| Rozdzielczość rzeczywista: min. 1280 x 800 pikseli |  |
| Proporcja obrazu: 16:10 |  |
| Żywotność lamp: min. 3000 godzin (tryb normalny) / 4000 godzin (tryb Eco) |  |
| Wejścia wideo: min. 1x HDMI, 2 x VGA, 1x S-video, 1x Video |  |
| Niezależne wejście audio dla każdego analogowego wejścia wideo |  |
| Wyjście sygnału audio podążające za sygnałem wideo |  |
| Obsługiwane standardy sygnałów: min. 1080p, WXGA, |  |
| System optyczny: mechaniczne ustawianie ostrości |  |
| Obiektyw stałoogniskowy 0,27:1 |  |
| Zoom cyfrowy: min. 1,37x |  |
| Cyfrowy keystone o zakresie min. ± 5° w pionie i poziomie |  |
| Wejścia sterowania: min. 1x LAN, 1x RS-232 |  |
| Wbudowany głośnik o mocy min. 15W |  |
| Możliwość rozbudowy o interfejs WLAN 802.11 b/g/n za pomocą dedykowanego adaptera |  |
| Wbudowana interaktywność – możliwość dokonywania adnotacji na wyświetlanym obrazie za pomocą specjalnego pióra i oprogramowania komputerowego |  |
| Oprogramowanie komputerowe do przesyłania obrazu do projektora przez sieć LAN |  |
| Pobór pradu: maks. 280 W |  |
| Generowany hałas: maks. 35 dB (A) |  |
| Waga: maks. 5,5 kg |  |
| Uchwyt ścienny w zestawie |  |
| Projektor – typ 5 |  |
| Producent: Model: |  |
| Jasność: min. 2400 lumenów |  |
| Kontrast: min. 200 000:1 |  |
| Rozdzielczość rzeczywista: min. 1920 x 1080 pikseli |  |
| Żywotność lamp: min. 4000 godzin (tryb normalny) / 5000 godzin (tryb Eco) |  |
| Wejścia wideo: min. 2x HDMI, 1 x VGA, 1x Component, 1x Video |  |
| System optyczny: mechaniczny zoom i ustawianie ostrości |  |
| Obiektyw zmiennoogniskowy 1,3 – 2,85:1 |  |
| Cyfrowy keystone o zakresie min. ± 30° w pionie i poziomie |  |
| Obsługa funkcji WirelessHD 3D |  |
| Wejścia sterowania: min. 1x RS-232 |  |
| Port 3D IR |  |
| Min. 2 szt. okularów aktywnych 3D w zestawie |  |
| Funkcja konwersji 2D do 3D |  |
| Pobór pradu: maks. 450 W |  |
| Generowany hałas: maks. 35 dB (A) |  |
| Waga: maks. 8,2 kg |  |
| Przełącznik LAN – typ 1 |  |
| Producent: Model: |  |
| Zarządzany |  |
| Min. 24 porty RJ-45 10/100/1000 Mb/s |  |
| Wsparcie funkcji Port-Based VLAN oraz tagowania VLAN zgodnie ze standardem IEEE 802.1Q |  |
| Obsługa portów trunk |  |
| Obsługa funkcji Port Security, Broadcast Storm Control oraz Port Mirroring |  |
| Możliwy montaż w szafach 19" |  |
| Przełącznik LAN – typ 2 |  |
| Producent: Model: |  |
| Zarządzany |  |
| Min. 8 portów RJ-45 10/100/1000 Mb/s |  |
| Wsparcie funkcji Port-Based VLAN oraz tagowania VLAN zgodnie ze standardem IEEE 802.1Q |  |
| Obsługa portów trunk |  |
| Obsługa funkcji Port Security, Broadcast Storm Control oraz Port Mirroring |  |
| Możliwy montaż w szafach 19" |  |
| Przełącznik matrycowy AV – typ 1 |  |
| Producent: Model: |  |
| Wejścia: min. 16x HDMI |  |
| Wyjścia: min. 12x HDMI |  |
| Każde z gniazd HDMI wyposażone w śrubę zapewniającą niezawodne i trwałe połączenie kablowe |  |
| Zgodność ze standardem HDMI 1.4 |  |
| Niezależne przełączanie sygnału wejściowego na każde wyjście |  |
| Na każdym wyjściu wbudowany niezależny skaler |  |
| Wbudowana jednostka centralna |  |
| Procesor o wydajności min. 400 MIPS |  |
| Pamięć RAM: min. 256 MB |  |
| Pamięć NVRAM: min. 1 MB |  |
| Rozbudowa jednostki sterowania o min. 8 portów RS-232 poprzez szynę systemową |  |
| Jednostka centralna musi umożliwiać integrację z centralnym systemem zarządzania zasobami AV |  |
| Redundantne zasilanie |  |
| Przełącznik matrycowy AV – typ 2 |  |
| Producent: Model: |  |
| Wejścia: min. 4x HDMI |  |
| Wyjścia: min. 8 x HDMI |  |
| Każde z gniazd HDMI wyposażone w śrubę zapewniającą niezawodne i trwałe połączenie kablowe |  |
| Zgodność ze standardem HDMI 1.3 / HDCP 1.1 |  |
| Niezależne przełączanie sygnału wejściowego na każde wyjście |  |
| Sterowanie poprzez LAN, RS-232/422 oraz panel przedni |  |
| Przełącznik matrycowy AV – typ 3 |  |
| Producent: Model: |  |
| Wejścia: min. 4x HDMI |  |
| Wyjścia: min. 2 x HDMI |  |
| Każde z gniazd HDMI wyposażone w śrubę zapewniającą niezawodne i trwałe połączenie kablowe |  |
| Zgodność ze standardem HDMI 1.3 / HDCP 1.1 |  |
| Niezależne przełączanie sygnału wejściowego na każde wyjście |  |
| Sterowanie poprzez RS-232, panel przedni oraz IR |  |
| Przełączniki trybu EDID oraz audio |  |
| Możliwość aktualizacji oprogramowania przez port USB |  |
| Przełącznik USB |  |
| Producent: Model: |  |
| Wejścia: min. 4x USB B |  |
| Wyjścia: min. 4x USB A |  |
| Pełna zgodność ze standardem USB 2.0 |  |
| Wbudowany tryb emulacji podłączenia myszy i klawiatury – nie jest konieczna ponowna enumeracja urządzeń USB przy przełączaniu |  |
| Sterowanie za pomocą min. RS-232, styków bezpotencjałowych oraz przycisków na panelu przednim |  |
| Przystosowany do montażu w szafie 19” |  |
| Sterownik ekranu |  |
| Producent: Model: |  |
| odbiornik 433,92MHz |  |
| pamięć pilotów: min. 12 |  |
| zasilanie sterownika: 230VAC, 2VA; |  |
| wyjścia silnika: przekaźnikowe, 2 x NO, maks. 16A/250VAC; |  |
| System dyskusyjny – Jednostka centralna |  |
| Producent: Model: |  |
| Praca w topologii zamkniętej pętli z szeregowym łączeniem pulpitów |  |
| Uszkodzenie lub wymiana pulpitu nie może wpływać na pracę pozostałych urządzeń |  |
| Wbudowany procesor DSP |  |
| Obsługa min. 32/48 kHz częstotliwości próbkowania |  |
| Obsługa min. 64 kanałów |  |
| Pasmo przenoszenia: min. 30 Hz – 20 kHz dla każdego kanału |  |
| SNR: min. 96 dB A |  |
| Zakres dynamiczny: min. 94 dB |  |
| Separacja kanałów: min. 85 dB |  |
| THD: maks. 0,05 % |  |
| Możliwość przydzielenia głosu dla min. 4 delegatów w tym samym czasie |  |
| Ustawienie limitu czasu przemowy w zakresie min. 1 – 240 minut |  |
| Możliwość pracy w trybie samodzielnym lub w połączeniu z komputerem |  |
| W trybie samodzielnym jednostka musi wspierać następujące sposoby aktywacji mikrofonu: automatyczna rejestracja żądania głosu, przydzielanie głosu na zasadzie kolejki FIFO, aktywacja mikrofonu sterowana głosem, aktywacja mikrofonu przez przewodniczącego na prośbę delegata, automatyczne przydzielenie głosu po naciśnięciu przycisku. |  |
| W trybie samodzielnym jednostka centralna musi umożliwiać głosowanie w trybie parlamentarnym (Tak/Nie/Wstrzymuje się) |  |
| W trybie łączonym z komputerem jednostka centralna powinna dodatkowo umożliwiać dodatkowe tryby głosowania, m. in.: za/przeciw, wybór opcji 1/2/3/4/5, pomiar poziomu zadowolenia w skali 5-, 4-, 3- i 2-stopniowej, rozszerzenie tryby parlamentarnego o opcję „Poza obszarem miejsca głosowania” (ang. NPPV) |  |
| W trybie łączonym z komputerem jednostka powinna umożliwiać rejestrację uczestników przy wejściu na salę lub przy fotelu. |  |
| W przypadku awarii komputera, jednostka centralna powinna automatycznie przechodzić w tryb samodzielny, umożliwiając tym samym dalszą kontynuacje pracy |  |
| Wbudowana detekcja mikrofonów, głośników, kontrolek LED i przycisków głosowania jednostek. |  |
| Wbudowany wyświetlacz LCD i przyciski na panelu przednim umożliwiające konfigurację systemu |  |
| Możliwość sterowania wzmocnieniem i 5-pasmowym korektorem graficznym dla każdego mikrofonu niezależnie |  |
| Wejścia audio: min. 1x XLR, 2x RCA |  |
| Wyjścia audio: min. 1x XLR, 2x RCA |  |
| Wejścia sterowania: min. 1x LAN, 2x RS-232 |  |
| Wejście bezpieczeństwa – po jego aktywacji automatycznie zatrzymywana jest konferencja i zostaje aktywowany alarm na pulpitach |  |
| Możliwość aktualizacji oprogramowania przez złącze USB |  |
| Pobór mocy: maks. 200W |  |
| Przystosowana do montażu w szafie 19” |  |
| System dyskusyjny – Oprogramowanie |  |
| Producent: Model: |  |
| Oprogramowanie powinno realizować funkcje głosowania, rejestracji uczestników spotkania, zapisu danych na kartach ID, automatycznej archiwizacji audio. |  |
| Wyświetlanie wyników głosowania i tematów powinno być możliwe poprzez projektor na ekranie lub monitorach LCD. |  |
| Archiwizacja audio powinna być realizowana w sposób automatyczny, to znaczy zapis przemowy powinien być rozpoczynany po włączeniu mikrofonu w pulpicie delegata i zatrzymywany po jego wyłączeniu. Pliki audio powinny być identyfikowane po kodzie czasowym lub przypisanym do pliku audio imieniu i nazwisku osoby, która zabierze głos podczas spotkania. |  |
| System dyskusyjny – Pulpit przewodniczącego / delegata |  |
| Producent: Model: |  |
| Odłączany mikrofon z dwukolorowym pierścieniem świecącym typu „gęsia szyjka” |  |
| Przycisk priorytetu na pulpicie przewodniczącego |  |
| Obsługa min. 64 kanałów |  |
| Wbudowany selektor kanału – numer kanału wyświetlany na ekranie LCD |  |
| Min. 48 kHz częstotliwość próbkowania |  |
| Pasmo przenoszenia: min. 30 Hz – 20 kHz |  |
| Min. pięć przycisków do głosowania |  |
| Czytnik kart ID |  |
| Wbudowany ekran LCD (panel przewodniczącego) |  |
| Gniazdo słuchawkowe ze sterowaną głośnością |  |
| Działanie na zasadzie PnP |  |
| System rejestracji wykładów – nagrywarka mobilna / stacjonarna |  |
| Producent: Model: |  |
| Przechwytywanie i rejestracja sygnałów wideo cyfrowych oraz analogowych (composite oraz s-video) z wysokiej jakości kodowaniem (od 56k do 2MBps) |  |
| Przechwytywanie i rejestracja sygnałów wideo z szybkością co najmniej 30fps |  |
| Przechwytywanie i rejestracja sygnałów audio cyfrowych oraz analogowych zbalansowanych (poprzez złącza XLR) oraz niezbalansowanych (poprzez złącza RCA) |  |
| Wybór wielu profili strumieniowania z wykorzystaniem różnych szybkości kodowania dla sygnałów video oraz audio |  |
| Integrację z systemem sterowania poprzez złącze RS232 |  |
| Złącze DVI do rejestracji prezentacji z komputerów oraz obrazów z prezenterów / wizualizerów |  |
| Wbudowana nagrywarka płyt CD/DVD |  |
| Proces kodowania w czasie rzeczywistym polegającym na obróbce i cyfryzacji sygnałów podłączonych do złącz VGA i DVI do postaci wizualnej prezentacji obrazów zsynchronizowanych z kodowanymi strumieniami video i audio, pozwalającej na nawigowanie z wykorzystaniem linii czasowej oraz znaczników i indeksów |  |
| Przechwytywanie i rejestracja obrazów prezentacji w formatach 4:3, 16:9, 16:10, 15:9 oraz 15:10 o rozdzielczości do 1920x1080, w tym: 480p, 720p i 1080i |  |
| Przechwytywanie, rejestracja i wyświetlanie prezentacji w postaci obrazów ruchomych i filmów oraz obrazów ruchomych i filmów zawartych w pojedynczych lub wybranych slajdach prezentacji |  |
| Interfejs obsługi rejestracji umożliwiający zatrzymanie (Pause) oraz wznowienie (Resume) rejestrowanych i przechwytywanych materiałów multimedialnych w dowolnym czasie zarówno podczas rejestracji na żądanie jak i rejestracji i przechwytywania w trybie na żywo |  |
| Interfejs obsługi rejestracji umożliwiający automatyczne (bez obecności personelu obsługi) rozpoczęcie jak i zakończenie rejestracji w oparciu o wcześniej zdefiniowany terminarz/kalendarz wykładów/seminariów. Terminarz/kalendarz rejestracji musi uwzględniać prezentacje i wykłady powtarzające się systematycznie jak i musi umożliwiać wprowadzanie wyjątków poprzez definiowanie dat wyjątkowych (wakacji, świąt, przerw, itp.) |  |
| Interfejs obsługi rejestracji umożliwiający: |  |
| zdalny monitoring i kontrolę z dowolnego miejsca poprzez aplikację web’ową opracowaną przez tego samego producenta, |  |
| zdalny monitoring funkcji włącznie z podglądem sygnałów audio, video i prezentacja, |  |
| zdalne sterowanie funkcjami Start/Pause/Stop |  |
| wybór i zamianę źródeł audio, video i VGA/DVI |  |
| korekcji jakości obrazu, czułości, częstotliwości skanowania (ilość rejestrowanych klatek na sekundę) |  |
| usuwanie materiałów z urządzenia rejestrującego |  |
| publikowania na serwerze materiałów zapisanych w urządzeniu rejestrującym |  |
| Możliwość zapisania zakodowanych materiałów zgromadzonych w urządzeniu rejestrującym bezpośrednio na płytach CD i DVD wraz z interfejsem web’owym |  |
| Generowanie kodowanego materiału, który jest automatycznie dostępny zarówno jako strumień „na żywo” jak i poprzez dostęp „na życzenie” |  |
| Generowanie kodowanego materiału multimedialnego, który może być edytowany z wykorzystaniem oprogramowania dostarczonego przez tego samego producenta, przy czym oprogramowanie służące do edytowania musi zawierać wygląd graficzny linii czasowej dla strumieniowanych sygnałów audio, wideo i skojarzonych obrazów oraz umożliwiać dogrywanie filmów video, wycinanie sekwencji video, kompletną wymianę warstwy video, edytowanie, usuwanie i wymianę obrazów, zmianę czasu prezentacji danych obrazów oraz kreowanie rozdziałów. |  |
| System rejestracji wykładów – oprogramowanie |  |
| Materiał zarejestrowany przez urządzenie rejestrujące musi mieć możliwość organizowania, indeksowania, przeszukiwania i zarządzania z wykorzystaniem systemu opracowanego przez tego samego producenta; system ten musi być wykorzystywać interfejs web’owy |  |
| System musi umożliwiać wcześniejsze ustalanie terminarza rejestracji prezentacji/wykładów i dodatkowo musi umożliwiać między innymi: |  |
| wprowadzanie wcześniej ustalonej ilość rejestracji |  |
| wprowadzenie wcześniej ustalonej ilości przerw w rejestracji danego wykładu/prezentacji |  |
| wprowadzenie wcześniej zaplanowanych rejestracji wykładów/prezentacji powtarzalnych i wygłaszanych systematycznie |  |
| wprowadzanie dat będących wyjątkami jednorazowymi lub globalnymi w zaplanowanych rejestracjach wykładów/prezentacji seryjnych (wakacje, święta, przerwy, itp.) |  |
| powiadamianie pocztą elektroniczną zawierające zaproszenie do obejrzenia zintegrowane z Outlook’iem (automatyczne dodawanie event’u do kalendarza zaproszonych osób) |  |
| wykorzystanie z przykładów do klonowania parametrów z istniejących prezentacji |  |
| importowanie kalendarza spotkań z systemu zarządzania salami oraz aplikacji terminarzowych |  |
| Zaraz po zakończeniu rejestracji wykładu/prezentacji system musi pozwalać na automatyczne i natychmiastowe zrzucenie materiału w postaci gotowej do odtworzenia bezpośrednio do systemu zarządzania i zapewniać natychmiastowy dostęp do zarejestrowanego materiału dla upoważnionych osób |  |
| System musi zapewniać automatyczne tworzenie dowolnej ilości katalogów web’owych z zarejestrowanymi wykładami/prezentacjami zapewniając przy tym: |  |
| dowolną ilość spersonalizowanych kategorii wykładów/prezentacji lub folderów do przechowywania materiałów, |  |
| spersonalizowany wygląd interfejsu dla materiałów zarejestrowanych, banerów, grafiki i schematów kolorów |  |
| kanały RSS umożliwiające autoryzowanym użytkownikom subskrypcję informacji o zawartości katalogów będących w ich zainteresowaniu |  |
| linki do stron internetowych oraz prezentacji zawierających materiał powiązany |  |
| System musi zapewniać możliwość przypisywania prezentacji do wielu katalogów, kategorii i folderów dowolnie definiowanych przez użytkownika. Przy czym katalog musi zapewniać organizowanie, sortowanie, filtrowanie oraz przeszukiwanie zawartości prezentacji w oparciu o meta-dane prezentacji |  |
| System musi zapewniać możliwość tworzenia spersonalizowanych ankiet oraz możliwość tworzenia ankiet w oparciu o ankiety przykładowe oraz ankiety sporządzenie wczesniej |  |
| System musi zapewniać możliwość zadawania moderatorowi pytań przez osoby oglądające materiał zarówno w trybie „on-demand” jak i „live” |  |
| System musi zapewniać możliwość ładowania i zarządzania materiałów Microsoft Windows Media video zarejestrowanych przez urządzenie rejestrujące jak stworzone przez inne urządzenia oraz oprogramowanie narzędziowe |  |
| System musi zapewniać możliwość tworzenia profili wykładowców/prezenterów poprzez import ich danych z istniejących katalogów (Microsoft Active Direktory lub katalogów kompatybilnych z LDAP) |  |
| System musi być opracowany i wyprodukowany przez jednego producenta. Wszystkie licencje na oprogramowanie muszą być wystawione przez tego samego producenta. |  |
| Materiał zarejestrowany musi umożliwiać nawigowanie przy użyciu standardowych dla streamingu audio/video poleceń PLAY/PAUSE/SKIP BACK/TIMELINE VIDEO jak również poprzez wybór zakładek reprezentujących zapisane zdjęcia prezentacji |  |
| W trybie on-demand materiał zarejestrowany musi umożliwiać nawigowanie poprzez wybór spersonalizowanych znaczników rozdziałów |  |
| Odtwarzanie zarejestrowanego materiału musi zapewniać pełną synchronizację prezentacji wysokiej rozdzielczości ze streamingowanym sygnałem video. Synchronizacja musi być również zapewniona gdy użytkownik korzysta z wyżej opisanych narzędzi do nawigowania |  |
| Prędkość odtwarzania materiałów zarejestrowanych musi być regulowana w zakresie od „połowa prędkości rejestracji” do „2-krotna prędkość rejestracji” |  |
| System musi umożliwiać odtwarzanie zapisanych materiałów w trybach Full-side oraz Full-screen zapewniając prezentację obrazów z rozdzielczością do 1080i |  |
| System musi dawać użytkownikowi/widzowi możliwość powiększenia konkretnego fragmentu obrazu prezentacji do maksymalnej rozdzielczości 1080i |  |
| Interfejs służący do oglądania zarejestrowanych materiałów musi umożliwiać wybór dowolnego umiejscowienia na ekranie okien obrazów wideo oraz obrazów prezentacji. |  |
| Interfejs służący do oglądania zarejestrowanych materiałów musi umożliwiać personalizowanie wyglądu poprzez umieszczanie na ekranie grafiki, logo, adresów stron internetowych, aplikacji oraz linków do dodatkowych materiałów prezentacyjnych |  |
| Interfejs służący do oglądania zarejestrowanych materiałów „na żywo” musi umożliwiać interaktywność z widownią poprzez takie narzędzia jak forum, mechanizmy Pytanie-Odpowiedź do wykładowcy, ankiety z możliwością natychmiastowej prezentacji wyników w formie graficznej zarówno dla wykładowcy/prelegenta jaki samych osób oglądających |  |
| Interfejs do oglądania zarejestrowanych materiałów musi umożliwiać upoważnionemu użytkownikowi przesyłanie do innych upoważnionych użytkowników linków do prezentacji oraz do zaznaczonej części prezentacji z wykorzystaniem wiadomości email |  |
| Interfejs do oglądania zarejestrowanych materiałów musi umożliwiać przeprowadzenie wyszukiwania słów w ścieżce audio a następnie odtwarzanie prezentacji od miejsca gdzie to słowo zostało znalezione |  |
| Interfejs do oglądania zarejestrowanych materiałów musi umożliwiać wyświetlanie alternatywnych slajdów tekstowych oraz alternatywnych tytułów slajdów, które mogą być odczytywane przez standardowe aplikacje |  |
| Interfejs do oglądania zarejestrowanych materiałów musi umożliwiać oglądanie materiałów na platformach Windows, Macintosh oraz Linux przy użyciu przeglądarek Explorer, Safari, Chrome oraz FireFox |  |
| System musi umożliwiać pobieranie w celu oglądnięcia w trybie off-line materiałów dostępnych „on-demand” oraz streamingowanych „live” |  |
| System musi zbierać i wyświetlać w czasie rzeczywistym statystyki oglądalności wszystkich dostępnych prezentacji udostępnianych „na żywo” lub „na życzenie” z uwzględnieniem następujących informacji: |  |
| łączna ilość materiałów oglądanych „na żywo” i „na życzenie” |  |
| częstotliwość oglądania w zadanym okresie czasu |  |
| częstotliwość oglądania zadanego segmentu wykładu/prezentacji |  |
| częstotliwość oglądania przez określonych użytkowników/studentów/widzów (oglądalność w ujęciu procentowym, całkowity czas oglądania, oglądalność „na żywo” i „na życzenie” dla określonego użytkownika/studenta) |  |
| częstotliwość oglądania generowana z konkretnego adresu IP (oglądalność w ujęciu procentowym, całkowity czas oglądania, oglądalność „na żywo” i „na życzenie” dla określonego użytkownika/studenta oraz określonego adresu IP) |  |
| System musi zbierać i wyświetlać w czasie rzeczywistym statystyki oglądalności dla materiałów „na żywo” lub „na życzenie” w ujęciu dla konkretnego autora/wykładowcy: |  |
| całkowita ilość wykładów/prezentacji danego wykładowcy/autora |  |
| procentowy udział wykładów/prezentacji danego wykładowcy/autora w ogólnej liczbie dostępnych materiałów |  |
| ilość materiałów oglądanych przez użytkowników w trybie „na żywo” i „na żądanie” |  |
| średnia oglądalność dla danego wykładu/prezentacji |  |
| System musi zbierać i wyświetlać w czasie rzeczywistym statystyki oglądalności wszystkich dostępnych prezentacji udostępnianych „na żywo” lub „na życzenie” w ujściu dla danego użytkownika/studenta: |  |
| łączny czas materiałów oglądanych „na żywo” i „na życzenie” |  |
| łączny ilość materiałów oglądanych „na żywo” i „na życzenie” |  |
| System musi dostarczać informacji i raportów na temat użycia serwera włącznie z: |  |
| łączna ilość oglądanych materiałów/wykładów |  |
| ilość materiałów oglądanych „na żywo”, „na życzenie” oraz zbiorczo |  |
| informacjami o wykładach oglądanych najczęściej |  |
| informacji o użytkownikach najbardziej aktywnych |  |
| informacji o najbardziej aktywnych adresach IP |  |
| oglądalności w zadanym okresie czasu |  |
| oglądalności w ujęciu wykorzystanych przeglądarek www |  |
| oglądalności w ujęciu używanych platform systemowych |  |
| oglądalności w ujęciu wykorzystanych player’ów |  |
| System musi dawać możliwość prezentacji graficznej kluczowych statystyk odtwarzania i użycia serwera z uwzględnieniem trendów |  |
| System musi dawać możliwość personalizowania kryteriów raportowania oraz zapisywania spersonalizowanych formatów raportowania dla użycia w przyszłości jako wzorzec |  |
| System musi umożliwiać eksportowanie danych zbierane przez system raportowania do formatów .CSV i .XML celem ich dlaszej obrówki w programie Microsoft Excel |  |
| System musi zawierać zintegrowane procedury i schematy autoryzacji i bezpieczeństwa i zapewniać integrację z zewnętrznymi usługami katalogowymi (Microsoft Active Directory lub kompatybilnymi z LDAP) w celu definiowania i zarządzania autoryzacjami przydzielonymi poszczególnym użytkownikom/studentom i grupom |  |
| Schematy autoryzacji i bezpieczeństwa systemu muszą zapewniać kontrolowany dostęp do zgromadzonych prezentacji/wykładów. Schematy zabezpieczeń muszą zapewniać bezpieczeństwo i umożliwiać nadawanie praw do oglądania ściśle określonych materiałów tzn. tylko konkretnego wykładu/prezentacji lub określonej kategorii wykładów/prezentacji zawartych w katalogach web’owych |  |
| Schematy autoryzacji i bezpieczeństwa systemu muszą zapewniać kontrolowany dostęp do czytania i edycji poszczególnych komponentów składowych wykładu/prezentacji włącznie z personalizacją kategorii wykładu/prezentacji, interfejsu podglądu, profili strumieniowaniai profili wykładowców/prezenterów. |  |
| Schematy autoryzacji i bezpieczeństwa systemu muszą zapewniać kontrolowany dostęp do funkcji administracyjnych systemu. |  |
| Wszystkie obrazy oraz kanały audio i video udostępniane autoryzowanym studentom/słuchaczom/użytkownikom muszą być zabezpieczone przed udostępnianiem osobom nieautoryzowanym linków do prezentacji lub do znaczników umieszczanych w prezentacjach |  |
| Transfer video oraz obrazów z urządzenia rejestrującego do serwera strumieniującego i serwera zawartości musi być zakodowany przy użyciu protokołu zabezpieczającego Secure FTP lub innego protokołu zabezpieczającego |  |
| System musi zapewnić skalowalnośc rozwiązania zarówno w odniesieniu do ilości zapisanych wykładów/prezentacji jak i w odniesieniu do ilości studentów/słuchaczy/użytkowników podłączonych jednocześnie do systemu |  |
| System musi być kompatybilny z Microsoft SQL Server w zakresie przechowywania i zarządzania meta-danych prezentacji |  |
| Systemowy mechanizm wsparcia bazy danych musi być skalowalny od niewielkich, pojedynczych ilości aż do ilości rzędu tysięcy użytkowników/studentów korzystających jednocześnie w określonym momencie z połączenia z systemem. Przy czym ilości tych połączeń nie dotyczą tylko użytkowania w trybie „na życzenie” albo tylko w trybie „na żywo”, lecz musi umożliwiać dowolną kombinację ilości użytkowników korzystających z zasobów w poszczególnych trybach |  |
| System musi umożliwiać połączenie ze Storage Area Network (SAN) |  |
| Zawarte w systemie mechanizmy zarządzania zawartością muszą wspierać Content Distribution Network (CDN) |  |
| System musi być kompatybilny z korporacyjnymi/uczelnianymi rozwiązaniami gromadzenia informacji poprzez zapewnienie web’owego interfejsu do monitorowania statusu wszystkich wykładów/prezentacji zarejestrowanych i przechowywanych w systemie |  |
| Poszczególne wykłady zarejestrowane przez system jak również całe katalogi zawierające zarejestrowany materiał muszą być kompatybilne i integrowalne z innymi aplikacjami włącznie z systemem zarządzania kursami/wykładami, systemem zarządzania nauczaniem, systemem zarządzania zawartością infrastruktury korporacyjnej/uczelnianej oraz z portalami internetowymi |  |
| Prezentacje zarejestrowane i wygenerowane przez system muszą umożliwiać ich osadzanie na innych stronach www oraz ich odtwarzanie bezpośrednio ze stron www |  |
| Urządzenie rejestrujące musi umożliwiać jego integrację z systemem zintegrowanego sterowania AVIT, Crestron i AMX. |  |
| System musi umożliwiać jego integrację z katalogami Microsoft Active Directory oraz innymi katalogami standardu LDAP. |  |
| System musi umożliwiać jego integrację z systemami wideokonferencyjnymi Polycom oraz TANDBERG. |  |
| System tłumaczeń – ładowarka |  |
| Producent: Model: |  |
| Typ walizkowy – może być wykorzystywana do przechowywania odbiorników |  |
| Stosowana do ładowania odbiorników podczerwieni |  |
| W jednym cyklu ładuje min. 60 odbiorników |  |
| Wyposażona w uniwersalny system zasilania automatycznie dopasowujący napięcie |  |
| System tłumaczeń – nadajnik podczerwieni |  |
| Producent: Model: |  |
| Zgodny z IEC 61603-7 i IEC 60914 |  |
| Kompatybilny z innymi systemami tłumaczeń zgodnymi z IEC 61603-7 |  |
| Cyfrowa technologia modulacji DQPSK |  |
| Zdolny do dystrybucji min. 4 kanałów audio |  |
| Odpowiedni do różnych typów (małe, średnie, duże) sal konferencyjnych |  |
| Transmisja w paśmie 2 ÷ 8 MHz |  |
| Każdemu kanałowi audio można przydzielić nazwę języka dla łatwiejszej identyfikacji |  |
| Elastyczna konfiguracja kanałów i trybów jakości kanałów |  |
| Regulowana czułość na każdym wejściu pozwalająca na dokładne dostosowanie poziomów audio |  |
| Automatyczna synchronizacja z liczbą kanałów użytych w systemie. |  |
| Tryb “Bypass” do dystrybucji sygnałów z innych transmiterów |  |
| Tryb kombinacyjny : dwa transmitery N-kanałowe mogą współtworzyć system 2N-kanałowy, najwyżej 8 kanałów |  |
| Podczas przerw, tryb muzyczny pozwala doprowadzić muzykę do wszystkich kanałów |  |
| Funkcja niezależnego testu |  |
| Wbudowane emitery podczerwieni w transmiterze do monitoringu audio w pomieszczeniu operacyjnym |  |
| Wejścia audio: min. 2x XLR, 4x stereo RCA |  |
| Wyjścia audio: min 4x stereo RCA |  |
| Min. 6 gniazd BNC dla sygnałów HF do promienników. Do każdego wyjścia można podłączy do 30 promienników |  |
| Min. 1 gniazdo BNC do odbioru sygnału HF z innego transmitera |  |
| Sterowanie przez LAN i RS-232 |  |
| Możliwość aktualizacji oprogramowania przez USB |  |
| Interfejs sygnałów alarmowych: kiedy system ostrzegania jest aktywny, sygnał alarmowy może być dostarczony do wszystkich kanałów automatycznie |  |
| Przystosowany do montażu w szafie 19” |  |
| System tłumaczeń – odbiornik podczerwieni |  |
| Producent: Model: |  |
| Zgodny z IEC 61603-7 i IEC 60914 |  |
| Kompatybilny z innymi systemami tłumaczeń zgodnymi z IEC 61603-7 |  |
| Transmisja w paśmie 2 ÷ 8 MHz |  |
| Wyświetlacz LCD z numerem kanału, nazwą języka, stanem baterii i poziomem sygnału. |  |
| Regulowana głośność |  |
| Kąt odbioru min. 270 stopni |  |
| Automatyczne wyciszenie w przypadku gdy sygnał ma zbyt niski poziom gwarantujący użytkownikowi odbiór tylko doskonałego dźwięku |  |
| Może być przewieszony przez szyję na pasku lub umieszczony w kieszeni koszuli |  |
| Zakres radiacji pozwala na swobodne przemieszczanie się |  |
| Wbudowany precyzyjny układ do doładowywania akumulatorów przedłużający ich zywotność |  |
| Może być zasilany z baterii AA lub z akumulatorów Ni-MH |  |
| Brak poboru mocy przy odłączonych słuchawkach |  |
| Słuchawki stereo o skuteczności min. 108 dB A, 1 mW |  |
| Akumulatorek min. 1600 mAh |  |
| Waga: maks. 140 g z bateriami |  |
| System tłumaczeń – promiennik podczerwieni |  |
| Producent: Model: |  |
| Zgodny z IEC 61603-7 i IEC 60914 |  |
| Kompatybilny z innymi systemami tłumaczeń zgodnymi z IEC 61603-7 |  |
| Wskaźnik czuwania, pracy, usterki |  |
| Instalacja: Przymocowany za pomocą wsporników lub na statywie , 10 pozycji kąta promieniowania |  |
| Kat połowicznej transmisji : ±22° |  |
| Moc emisyjna: min. 25 W |  |
| Pobór mocy: maks. 75 W |  |
| Maks. zasięg promieniowania: min. 50 metrów |  |
| Wł./Wył. synchronizacji z transmiterem |  |
| Automatyczna regulacja wzmocnienia |  |
| Kontrola temperatury |  |
| Kompensacja opóźnień w przypadku stosowania różnej długości przewodów pomiędzy transmiterem i promiennikami |  |
| System tłumaczeń – pulpit tłumacza |  |
| Producent: Model: |  |
| Zgodny z ISO 2603, ISO 4043 i IEC 60914 |  |
| Obsługa do 64 kanałów |  |
| 48 kHz częstotliwość próbkowania audio |  |
| Wbudowany interkom wielokanałowy |  |
| Wbudowany wyświetlacz LCD pokazujący informacje o konfiguracji systemu, przychodzącym/ wychodzącym numerze kanału i nazwie języka, |  |
| Zintegrowany zegar czasu rzeczywistego wyświetla czas na LCD pulpitu tłumacza pozwalając trzymać się harmonogramu |  |
| Min. 5 preselekcjonowanych przycisków (a/b/c/d/e) dla języków pośrednich z aktywnym wskazaniem na LCD |  |
| Skokowy, obrotowy przełącznik do szybkiego wyboru kanału językowego |  |
| Regulowana głośność oraz tony niskie i wysokie dla wyjścia słuchawkowego |  |
| System zarządzania zasobami AV - oprogramowanie |  |
| Producent: Model: |  |
| Monitorowanie i raportowanie statusu urządzeń AV w czasie rzeczywistym |  |
| Zdalna kontrola urządzeń AV |  |
| Generowanie raportów zużycia lamp projektorów dla poszczególnych sal |  |
| Możliwość monitowania i generowania raportów zużycia energii poprzez jednostki dystrybucji energii |  |
| Możliwość harmonogramowania zajętości sal i automatycznego uruchamiania sprzętu AV |  |
| Gotowe interfejsy integracyjne z zewnętrznymi systemami harmonogramowania, taki jak: Microsoft Exchange Server 2007, Microsoft Exchange Server 2003 (SP2), Novell GroupWise Lotus Notes R8 Planon version FO-SE 4.33 matchcode g, CollegeNET R25 v.1.8, PeopleCube Resource Scheduler 8.5 SP2, Dean Evans EMS Enterprise 5.0, EMS Professional 11.0 |  |
| Architektura klient-serwer |  |
| Klient wykonany w technologii Rich WEB |  |
| Obsługa zarządzania użytkownikami w technologii LDAP |  |
| Licencja na min. 65 lokalizacji/pomieszczeń |  |
| Możliwość wysyłania wiadomości przez dział wsparcie na panele sterowania (dotyczy tylko typu 1 i 2) |  |
| Możliwość rezerwacji sali z poziomu panelu sterowania (dotyczy tylko typu 1 i 2) |  |
| Tablet LCD |  |
| Producent: Model: |  |
| Przekątna ekranu: min. 21,5” |  |
| Rozdzielczość rzeczywista ekranu: min. 1920 x 1080 pikseli |  |
| Jasność: min. 200 cd/m2 |  |
| Kontrast: min. 700:1 |  |
| Kąty widzenia : min. 160 stopni w pionie i 170 stopni w poziomie |  |
| Wejścia wideo: min. 1x DVI-I |  |
| Technologia tabletu: rezonans magnetyczny |  |
| Obszar aktywny tabletu: min. 476 x 268 mm |  |
| Rozdzielczość tabletu: min. 2540 lpi |  |
| Maksymalna częstotliwość próbkowania: min. 130 punktów/s |  |
| Poziomy nacisku pióra: min. 512 poziomów |  |
| Musi współpracować z adnotatorem |  |
| Tablica interaktywna |  |
| Producent: Model: |  |
| Rozmiar przestrzeni roboczej: min. 160 x 120 cm |  |
| Powierzchnia robocza biała matowa, magnetyczna, ceramiczna |  |
| Wyposażona w bezprzewodowe interaktywne pióro |  |
| Nie wymaga zasilania ani połączeń kablowych |  |
| Współpraca z dowolnym oprogramowaniem |  |
| Możliwość pracy do 3 użytkowników równocześnie |  |
| Oprogramowanie komputerowe realizujące funkcje adnotacji na żywym obrazie |  |
| Tablica suchościeralna |  |
| Producent: Model: |  |
| Rozmiar przestrzeni roboczej: min. 180 x 120 cm |  |
| Powierzchnia robocza biała matowa, magnetyczna |  |
| Rama wykonana z profilu aluminiowego |  |
| Tył tablicy wzmocniony blachą ocynkowaną |  |
| Wyposażona w półkę na przyrządy |  |
| Wizualizer – typ 1 |  |
| Producent: Model: |  |
| Sensor optyczny wykonany w technologii CMOS |  |
| Zoom optyczny: min. 16x |  |
| Zoom cyfrowy: min 6x |  |
| Rozdzielczość wyjściowa: min. 720p / SXGA |  |
| Pole robocze: min. 400 x 300 mm |  |
| Wbudowane oświetlenie górne składające się z minimum dwóch niezależnych lamp LED |  |
| Wbudowane podświetlenie dolne w formacie A4 |  |
| Wyjścia: min. HDMI, VGA, S-/Video |  |
| Wbudowany przełącznik VGA 2x1:2 |  |
| Wbudowany przełącznik Audio |  |
| Wbudowany mikrofon |  |
| Sterowanie poprzez RS-23, USB i panel przedni |  |
| Możliwość bezpośredniej współpracy z tablicą interaktywną. |  |
| Pamięć wewnętrzna na min. 240 obrazów JPEG |  |
| Funkcja obraz-przy-obrazie – możliwość porównania zapisanego obrazu z obrazem na żywo |  |
| Automatyczne ustawianie parametrów ekspozycji, balansu bieli oraz ostrości |  |
| Obsługa kart pamięci SDHC o pojemności min. 32 GB |  |
| Oprogramowanie komputerowe umożliwiające robienie zdjęcie pojedynczych i seryjnych, nagrywanie wideo i audio, dokonywanie adnotacji na żywym obrazie oraz sterowanie urządzeniem |  |
| Wizualizer – typ 2 |  |
| Producent: Model: |  |
| Sensor optyczny wykonany w technologii CMOS |  |
| Rzeczywista liczba pikseli: min. 5 megapikseli |  |
| Zoom optyczny: min. 3x |  |
| Zoom cyfrowy: min 10x |  |
| Rozdzielczość wyjściowa: min. WXGA / SXGA |  |
| Pole robocze: min. format A3 |  |
| Wbudowane oświetlenie górne |  |
| Wyjścia wideo: min. 1x VGA, 1x Video |  |
| Wbudowany mikrofon |  |
| Sterowanie poprzez USB i panel przedni |  |
| Obsługa kart pamięci SDHC |  |
| Oprogramowanie komputerowe umożliwiające robienie zdjęcie pojedynczych i seryjnych, nagrywanie wideo i audio, dokonywanie adnotacji na żywym obrazie oraz sterowanie urządzeniem |  |
| Wzmacniacz audio |  |
| Producent: Model: |  |
| Min. 8 kanałowy wzmacniacz mocy |  |
| Moc całkowita: min. 4000W – 8x 500W @ 2/4 Ω, 8x 300 W @ 8 Ω, 2x 2000 W @ 4 Ω / 100 V |  |
| Wykonany w klasie D |  |
| Możliwość alokacji mocy na dwa do ośmiu kanałów – możliwość pracy w konfiguracji łączonej jednokanałowej, dwukanałowej i czterokanałowej kanałowej |  |
| Możliwość zasilania głośników niskoimpedancyjnych lub 70/100V w trybie podwójnym lub poczwórnym |  |
| Zintegrowany procesor audio DSP |  |
| Min. 5-zakresowy parametryczny korektor na wejściach |  |
| Min. 9-zakresy korektor parametryczny dla głośników |  |
| Czas zwłoki pomiędzy sygnałem na wejście a sygnałem na wyjściu: maks. 1 ms |  |
| Zintegrowany przełącznik matrycowy audio 8x8 |  |
| Pasmo przenoszenia: min. 20 Hz – 20 kHz |  |
| SNR: min. 102 dBA |  |
| THD: maks. 0,04% przy 1W |  |
| Separacja przyległych kanałów: min. 65 dB |  |
| Sterowanie przez złącze USB |  |
| Zestaw głośników aktywnych |  |
| Producent: Model: |  |
| Para głośników dwudrożnych |  |
| Wbudowany wzmacniacz w jeden z głośników |  |
| Moc sumaryczna zestawu: min. 30 W RMS |  |
| Poziom SPL: min. 100 dB @ 1m |  |
| Impedancja: 8 Ω |  |
| Regulacja głośności |  |
| Dwuzakresowa korekcja tonów |  |
| Pasmo przenoszenia: min. 80 Hz – 20 kHz |  |
| Pobór prądu: maks. 45 W |  |
| Przystosowany do montażu na ścianie |  |