Lublin, dn. 07.09.2012 r.

Odpowiedzi na zapytania

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę aparatury naukowo-badawczej i urządzeń laboratoryjnych dla jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie z podziałem na 33 części.

W imieniu Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie zwanego dalej Zamawiającym informuję, iż do Zamawiającego wpłynęły zapytania dotyczące treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia zwanej dalej SIWZ. Poniżej Zamawiający zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. (Dz. U. z 2010 r. nr 113, poz. 759 z późn. zm.) przekazuje ich treść wraz z odpowiedziami.

- Dotyczy części nr 4 – inkubator CO2. Czy Zamawiający wymaga zastosowania w urządzeniu wnętrza wykonanego ze 	stopu stali nierdzewnej i miedzi, umożliwiającego ciągłą dekontaminację wnętrza 	komory bez konieczności demontażu jakichkolwiek elementów inkubatora? Jest to 	korzystne dla Użytkownika połączenie, wykorzystujące antyseptyczne właściwości 	miedzi, oraz odporność na zabrudzenia stali nierdzewnej. Dodatkowo technologia wykorzystująca połączenie stali nierdzewnej i miedzi nie niesie za sobą konieczności relokacji materiału hodowlanego na okres dekontaminacji. W przypadku odmowy zwracamy się z prośbą o wyjaśnienia.

Odpowiedź:

Nie jest to wymagane

- Dotyczy części nr 4 – inkubator CO2. Czy Zamawiający wymaga zastosowania w urządzeniu czujnika poziomu CO2 typu IR?

Odpowiedź:

Tak wymaga

- Dotyczy części nr 4 – inkubator CO2. Czy Zamawiający zgodzi się na zaoferowanie inkubatora z funkcją dekontaminacji 	nadtlenkiem wodoru zamiast funkcji dekontaminacji termicznej? Jest to 	najnowocześniejsze rozwiązanie umożliwiające przeprowadzenie procesu 	sterylizacji w ciągu 3-4 godzin, co w przypadku klasycznych rozwiązań- 	dekontaminacji termicznej trwa ok 23-24 godzin.

Odpowiedź:

Tak zgadza się

- Dotyczy części nr 4 – inkubator CO2. Czy Zamawiający wymaga żeby inkubator posiadał funkcję dekontaminacji 	promieniami UV? To rozwiązanie pozwoli na dodatkową sterylizację powietrza 	obiegającego wnętrze komory oraz wody znajdującej się w kuwecie.

Odpowiedź:

Tak wymaga

- Dotyczy części nr 4 – inkubator CO2. Czy Zamawiający wymaga żeby inkubator był sklasyfikowany jako wyrób 	medyczny, co jest gwarancją najbardziej zaawansowanej technologii potwierdzonej 	spełnieniem najsurowszych norm przewidzianych dla tego typu urządzeń? 	(Deklaracja Zgodności z dyrektywami: 93/42/EEC i 2007/47/EC dołączona do 	oferty przetargowej).

Odpowiedź:

Nie wymaga takiej klasyfikacji aczkolwiek jest mile widziana

- Dotyczy części nr 4 – inkubator CO2.Czy Zamawiający dopuści urządzenie o pojemności 170 litrów?

Odpowiedź:

Tak dopuści

7. 	Dotyczy części nr 4 – inkubator CO2. Czy Zamawiający dopuści w pakiecie nr 4 	zakres temperatur: od +50C powyżej temperatury otoczenia do +420C?

Uzasadnienie: Kilkustopniowa różnica temperatury nie powoduje wpływu na 	funkcjonalność urządzenia.

Odpowiedź:

Tak dopuści

8. 	Dotyczy części nr 4 – Inkubator CO2

  - Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaproponowanie urządzenia o pojemności roboczej 48L

Odpowiedź:

Tak

  - Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaproponowanie urządzenia z płaszczem powietrznym bez systemu wstępnego nagrzewania?

Odpowiedź:

Tak

  - Czy Zamawiający wymaga systemu termicznej sterylizacji wnętrza komory w temperaturze min. 180 oC? Zaproponowany inkubator można dezynfekować chemicznie przy użyciu roztworu alkoholu.

Odpowiedź:

Nie

- Dotyczy części nr 5 – Łaźnie wodne z wyposażeniem. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na 	zaproponowanie łaźni z zakresem temperatury od 	20oC do 100oC?

Odpowiedź:

Tak

10. Dotyczy części nr 13 – Suszarka laboratoryjna

10.1. 	Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaproponowanie urządzenia o następujących 			parametrach:

- Wymiar komory wewnętrznej 400 x 390 x 350 mm,

Odpowiedź: Tak

- Zakres czasu 99 godzin 59 minut,

Odpowiedź: Tak

- Dokładność utrzymania i jednorodność rozkładu temperatury wewnątrz komory: odchyłki temperatury wg DIN 12 880 część 2, od temperatury roboczej przy zamkniętej klapce powietrza i drzwiach, 50 oC:

        - w przestrzeni ±1% z osiągniętej temperatury,

        - w czasie ±0,4 oC?

Odpowiedź: Tak

      - Zakres czasu 99 godzin 59 minut,

Odpowiedź: Tak

      - Czas nagrzewania do temperatury 250oC przy zamkniętej klapce i napięciu 230V wynosi 49 minut?

Odpowiedź: Tak

11. Dotyczy części nr 14 – Wagosuszarka

  - Czy Zamawiający dopuści urządzenia z maksymalnym obciążeniem 45 g, zakresem tarowania 45 g, maksymalną masą próbki 45 g?

Odpowiedź: Tak, Wyrażam zgodę

12. Dotyczy części nr 26 – Waga precyzyjna.

12.1.  Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaproponowanie wagi z szalką o średnicy 120 mm?

Odpowiedź:  Zamawiający nie wyraża zgody

12.2.Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaproponowanie dodatkowych wymiennych 	szybek bocznych do szafki przeciwpodmuchowej zamiast całej szafki?

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody

12.3. Czy Zamawiający dopuści wyparkę o następujących parametrach technicznych?

- chłodnica pionowa, podwójna, spiralna, zwrotna, szlify standard

- łaźnia grzewcza: ze stali kwasoodpornej

-  wysokość podnoszenia w zakresie 0- 140 mm

Odpowiedź:

Tak. Katedra Chemii wyraża zgodę na dopuszczenie do przetargu wyparki o podanej 	przez Pytającego parametrach technicznych.

- Dotyczy części nr 22.

Czy w pakiecie 22 Zamawiający dopuszcza wysokiej klasy amerykański czytnik płytek 	o parametrach optycznych lepszych niż oczekiwane, m.in. o zakresie 190-1000nm, z 	termostatowanym gniazdem kuwety poza odczytem płytek, z 4 licencjami programu do 	obsługi w komputerze, ale odczytujący płytki 96- i 384-dołkowe, bo przecież nie 	wykonuje się badań Elisa na płytkach 6-, 12-, 24- i 48-dołkowych?

Odpowiedź: Zamawiający w pakiecie 22 dopuszcza "wysokiej klasy amerykański 	czytnik płytek o parametrach optycznych lepszych niż oczekiwane, m.in. o zakresie 	190-1000nm, z termostatowanym gniazdem kuwety poza odczytem płytek, z 4 	licencjami programu do obsługi w komputerze",

zamawiający w pakiecie 22 nie dopuszcza czytnika odczytującego tylko płytki 96- i 	384-dołkowe.

- Czy w pakiecie 3 Zamawiający dopuszcza wysokiej klasy niemiecki termocykler o parametrach spełniających wymagania SIWZ, a nawet przewyższających je w wielu punktach, m.in. z lepszą prędkością grzania i chłodzenia (3.5 i 3.2°C/sek), z szerszym zakresem temperatury (od -5 do 99.9°C), z większą pojemnością programów (680), z lepszą równomiernością temperatury (0,25°C i 0,4°C), z kolorowym ekranem dotykowym, z pokrywą grzejną o regulowanej temperaturze ale o nacisku automatycznym bez regulacji nacisku oraz o masie urządzenia 7,8 kg?

Odpowiedź: Tak dopuszcza. Zamawiający nie dopuszcza pokrywy grzejnej o nacisku 	automatycznym bez regulacji nacisku.

15. Dotyczy część nr 3

  - Czy zamawiający zgodzi się na zaoferowanie urządzenia o większej pojemności 	równej 96x 0,2ml?

Odpowiedź:  Nie

  - Czy zamawiający zgodzi się na zaoferowanie urządzenia o regulacji temperatury 	w zakresie 4-99oC?

Odpowiedź: Nie

  - Czy zamawiający zgodzi się na zaoferowanie urządzenia o masie 12kg?

Odpowiedź: Nie

  - Czy zamawiający zgodzi się na złącze USB w miejsce portu RS 232?

Odpowiedź: Nie

  - Czy zamawiający zgodzi się na urządzenie z menu w języku angielskim lub 			francuskim?

Odpowiedź: Tak

15.6. Czy zamawiający wymaga prezentacji realizowanego cyklu w postaci graficznej 			zależności czasu od temperatury?

Odpowiedź:  Nie

  - Czy zamawiający zgodzi się na zaoferowanie urządzania z regulacją temperatury 		pokrywy grzejnej w zakresie 112-120oC?

Odpowiedź: Tak

  - Czy zamawiający zgodzi się na zaoferowanie urządzenia wyposażonego w 			dotykowy ciekłokrystaliczny wyświetlacz TFT?

Odpowiedź: Nie

16. Dotyczy części nr 14

  - Czy zamawiający zgodzi się na zaoferowanie urządzenia o pojemności 188l?

Odpowiedź: Tak

  - Czy zmawiający zgodzi się na zaoferowanie urządzenia z programem s	terylizacji w temp 125oC?Zastosowany program pozwala na pełną dezynfekcję 	wnętrza urządzenia?

Odpowiedź: Tak

  - Czy zmawiający zgodzi się na zaoferowanie urządzenia z programem sterylizaji 	w temp 160oC?

Odpowiedź: Tak

  - Czy zamawiający wymaga możliwości regulacji stężenia CO2 wewnątrz 				objętości inkubatora?

Odpowiedź:  Tak

16.5 	Czy zamawiający zgodzi się na zaoferowanie urządzenia z programem wilgotnej 		sterylizacji w temperaturze 90oC? Wilgotne powietrze posiada większą zdolność 		penetracji termicznej, w związku z czym stosuje się niższe temperatury 				sterylizacji osiągając efekt sterylizacji suchym powietrzem w wysokiej 				temperaturze.

Odpowiedź: Tak

16.6.	Czy zamawiający zgodzi się na zaoferowanie urządzenia o pojemności 170l?

Odpowiedź: Tak

17. Dotyczy części nr 12

  - Czy zamawiający zgodzi się na zaoferowanie urządzenia z klasyczną, nie 	przepływową lampą  UV? Jednoczesna praca i sterylizacja powierzchni blatu, 	nie jest w tym wypadku możliwa.

Odpowiedź:  Nie

  - Czy zamawiający zgodzi się na zaoferowanie urządzenia wyposażonego w 	lampę UV z timerem pozwalającym na regulację czasu naświetlania w zakresie 	od 0 do 60min?

Odpowiedź: Nie

  - Czy zamawiający zgodzi się na zaoferowanie urządzenia o wymiarach 				zewnętrznych (szer x gł x wys) 650 x 545 x 730mm?

Odpowiedź: Tak

  - Czy zamawiający zgodzi się na zaoferowanie urządzenia o wymiarach blatu 			roboczego (szer x gł) 622 x 508 mm?

Odpowiedź:  Tak

  - Czy zamawiający zgodzi się na zaoferowanie urządzenia o wymiarach 				zewnętrznych (szer x gł x wys) 750 x 580 x 790mm?

Odpowiedź: Tak

  - Czy zamawiający zgodzi się na zaoferowanie urządzenia o wymiarach blatu 			roboczego (szer x gł) 750 x 430 mm?

Odpowiedź:  Tak

  - Czy zamawiający wymaga wyposażenia komory w filtry Hepa zapewniające 			bezpieczeństwo mikrobiologiczne próbek znajdujących się wewnątrz komory?

Odpowiedź: Nie, Zamawiający wymaga jednak aby urządzenie wyposażone było we 			wbudowany układ wentylatora (-ów) i odpowiednie filtry przeciwpyłowe, 			wymuszający 	cyrkulację powietrza wewnątrz komory.

  - Czy zamawiający zgodzi się na zaoferowanie komory, w której sterylizację 			przeprowadza się wyłącznie za pomocą lamp UV bez nawiewu?

Odpowiedź: Nie

  - Czy zamawiający wymaga licznika czasu pracy komory? Licznik taki pozwala 			na oszacowanie terminów przeglądów oraz wymiany elementów 					eksploatacyjnych jak lampa UV czy filtr.

Odpowiedź:  Nie

18. Dotyczy części 14.

18.1.       Czy Zamawiający dopuści urządzenie z maksymalnym obciążeniem 45 g

Odpowiedź: tak

18.2.      Czy Zamawiający dopuści urządzenie z maksymalnym zakresem tarowym 45 g

Odpowiedź:  tak

  - Czy Zamawiający dopuści urządzenie z maksymalną masą próbki 45 g

Odpowiedź: tak

19. Dotyczy części nr 20

19.1.  Czy Zamawiający dopuści urządzenie o prędkości obrotów 20 do 190 rpm?

Odpowiedź: Tak

19.2. . Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydłużenie czasu dostawy urządzenia do 6 tygodni?

Odpowiedź: Nie

REKTOR UP

Prof. dr hab. Marian Wesołowski